MEMORIU DE PREZENTARE

(Intocmit conf. Ordin MMP nr.135/2010) Completat cu date si informatii cuprinse in Anexa II A si Anexa III la Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE

- INFORMATII GENERALE

DENUMIREA PROIECTULUI : ETAJARE IMOBIL D+P+6E+Etaj tehnic – LOCUINTE COLECTIVE CU 20% DIN SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA CONFORM LEGII nr.50/1991 art.2, al.4, lit.a^1, NUMAI DUPA INTABULAREA CONSTRUCTIEI LA STADIUL FIZIC AUTORIZAT PREMERGATOR SUPRAETAJARII

AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI: MUN.CONSTANȚA, STR.  1MAI (FUND.) NR.20C, JUD. CONSTANȚA

TITULAR INVESTITIE: SUFLARU MIHAI

Adresa: mun. Constanta, str. Panait Mosoiu nr.31B .

2. DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1. Date generale

Amplasamentul pe care urmează să se realizeze proiectul este situat în intravilanul  mun. Constanța, zona de sud – est a acestuia, delimitată de faleza portului commercial Constanta la vest, bulevardul 1 Mai la est, strada Fundatura 1 Mai la nord si aleea carosabilă de acces la lacasul de cult orthodox Sfanta Maria la sud.

Terenul are o suprafață de 550,25mp conform actelor de proprietate și 546,00mp cf. măsurătorilor cadastrale.

Terenul este proprietatea  SUFLARU MIHAI si SUFLARU SULTANA , dobândit prin Contract de vânzare-cumpărare nr. 1252/15.09.2015 si a inscrisurilor din cartea funciara nr.216916, identificat cu nr. Cadastral  216916.

Folosirea actuală a terenului conform Certificat de Urbanism: teren liber cf. extras de  carte funciara nr.216916 din 13.07.2017 (exista A.C. nr.873/30.06.2017 iar destinația stabilită prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului aprobate este de : locuințe collective, functiuni complementare locuirii.

Vecinătăţile terenului sunt următoarele:

| Nord | Propr. Nutu Nicolai si propr. Consiliul Local |
| --- | --- |
| Sud | Propr. Nanis Octavian |
| Est | Aleea Scafandrilor |
| Vest | Alee carosabila acces |

2.2. Justificarea necesitatii proiectului

Dezvoltarea economică a orașului Constanța și creșterea continuă a cererii de spații locative și pentru birouri determină în prezent o expansiune a construcției de clădiri de apartamente și birouri, spații comerciale și de recreere. În mod indirect, proiectul va avea impact asupra dezvoltarii mediului de afaceri local, dar si comunitatii locale, cointeresate in dezvoltarea economica a localitatii.

2.3. Descrierea lucrarilor propuse prin proiect

Descrierea lucrarilor  existente cf proiect anterior

Printr-un proiect anterior, pe terenul studiat, liber de constructii la acea data, s-a obtinut Autorizatiei de construire nr.873/30.06.2017 emisă pentru Construire imobil D+P+6E+ET cu functiunea de locuinte collective – 27 unitati locative.

Lucrarile executate cf autorizatiei de construire nr.873/30.06.2017, constau in infrastructura, suprastructura stalpi, grinzi si placi peste parter, etajul unu si etajul doi.

Lucrarile ramase de executat cf autorizatiei de construire nr.873/30.06.2017, constau in suprastructura stalpi, grinzi si stalpi peste etajele 3 – 6, casa scarii si a lifturilor, compartimentari, instalatii sanitare, electrice, termice, finisaje interioare si exterioare si montare de tamplarii interior/exterior. Lucrarile sunt realizate cca. 45%.

Descrierea lucrarilor  propuse prin proiect

In prezent se doreste modificarea proiectului aflat in curs de executie, prin supraetajarea acestuia, in limita a 20% din suprafața construită desfașurată, astfel, rezulta un imobil D+P+7E+Etaj tehnic, ce va pastra functiunea de locuinte collective.

Beneficiarul a demarat lucrarile de constructive in baza Autorizatiei de Construire nr.873/30.06.2017, dar doreste acum modificarea regimului de inaltime al constructiei initiale.

Organizarea spatial functionala a noii constructii va fi urmatoarea:

La demisol – parcare auto cu acces din aleea proiectata, cu suprafata de 201,30mp

(20 locuri parcare din care 10 locuri in system multiparking)

La parter – trei apartamente din care 2 x doua camera, cu suprafata de 42,60mp,

respective 40,25, un apartamente cu trei camera in suprafata de 59,80mp

si 11 locuri de parcare

La etajul curent 1 – 6 = patru apartamente de doua camere pe fiecare nivel cu

suprafata/ apartament de 47,65mp respectiv 45,75mp.

La etajul 7 - patru apartamente de doua camera cu suprafata/ apartament de

47,65mp respectiv 45,75mp.

Etaj tehnic – casa scarii si spatiu tehnic  cu suprafata de 28,25mp

Imobilul va avea in total 31 unitati locative (apartamente).

Prin amplasarea imobilului nu se creaza disfunctionalitati din punct de vedere  al distantelor fata de cladirile invecinate, respectandu-se prevederile Codului Civil art.612;613;615 a Legii 114/1996 cu privire la iluminarea si aerisirea directa a camerelor si prevederilor ord. Ministerului Sanatatii nr.119/2014, cap.1 – norme de igiena referitoare la zonele de locuit, art.3 (1) privind insorirea fata de imobilele vecine.

Conform studiului de insorire realizat,  impactul imobilului propus este minim, acesta rezultand din lipsa perioadei de umbrire, astfel perioadele minime de insorire sunt respectate atat pentru imobilul propus cat si pt constructiile din vecinatatea acestuia.

Înălţimea maximă a imobilului este de 27,92ml, compusa din 26,22ml de la cota ±0,00 si 1,70 ml (CTA) pana la cota terenului amenajat.

Circulatia in zona se desfasoara pe b-dul 1 Mai si pe aleea Fundatura 1Mai. Amplasamentul este marginit la vest de alee acces si la est alee proiectata.  Circulatia pietonala se desfasoara dea lungul aleii Fund. 1Mai si a aleii de acces. Accesul auto  se realizează direct din Aleea Scafandrilor, situata la est de amplasament, tot din aleea Scafandrilor se va realiza si accesul locatarilor. Din aleea carosabila situate la vest se va face accesul auto in parcarea situata la demisolul imobilului.

2.4.  Elemente specifice caracteristice proiectului propus

Caracteristile constructive

Structura de rezistenţă a imobilului va fi realizată din cadre de beton armat cu stâlpi şi grinzi turnate monolit dispuse pe direcțiile principale (transversal și longitudinal).

Sistemul de fundare se va realiza grinzi continue din beton armat monolit care vor rezema pe terenul de fundare prin intermediul unei perne de piatră spartă realizată în săpătură generală.

Închiderile perimetrale de la nivelul parterului și etajelor superioare se vor realiza din zidărie de BCA cu grosimea de 25 cm, peste care se va aplica termosistem compus din plăci de polistiren de 7 cm și vopsitorii speciale pentru exterior de culoari neutre.

Pereţii de compartimentare interiori vor fi realizaţi din blocuri de BCA de 25÷15 cm grosime.

Planşeele de peste demisol, parter si etaje vor fi realizate din beton armat monolit, iar pentru realizarea accesului între etaje se va prevedea o scară interioară din beton armat monolit Scările exterioare de acces se vor realiza din beton armat monolit.

Acoperişul este de tip terasă necirculabilă ce va avea în alcătuire următoarele straturi de materiale: șapă de pantă, amorsă, strat de difuzie din carton bitumat perforat, barieră contra vaporilor, strat termoizolație din polistiren extrudat de înaltă densitate, șapă armată, amorsă, strat de difuzie, hidroizolație strat 1 și hidroizolație strat 2.

Perimetral terasei vor fi dispuse atice din zidărie de BCA cu sâmburi intermediari din beton armat.

Scurgerea apelor pluviale la nivelul terasei necirculabile va fi asigurată printr-un sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale alcătuit din burlane din tablă prevopsită ø12 cm. Fixarea acestora se va realiza cu cârlige și brățări de susținere de fațada imobilului.

În jurul construcției se vor prevedea trotuare impermeabile de protecție cu panta de 5% către exterior. Stratul de uzură al căilor pietonale  va fi realizat din beton – material antiderapant – pentru împiedicarea alunecării în condiţii de umiditate.

Spațiile verzi amenajate vor prelua o parte din apele pluviale în mod natural, prin infiltrare.

Indicatori urbanistici si suprafete EXISTENTE APROBATE prin A.C. nr.873/30.06.2017 – 27 unitati locative

suprafaţa terenului:	550,25mp conform actelor de proprietate și 546,00mp cf. măsurătorilor cadastrale

Suprafaţa construită -                                                   257,55mp

Suprafata construita demisol parcare -                      257,55mp

Suprafata construita parter                  -                      248,30mp

Suprafata construita etaj curent -                                270,65mp

Suprafata construita etaj curent + balcoane-             291,80mp

Suprafata construita etaj tehnic -                                   36,00mp

Suprafata terasa necirculabila -                                    240,70mp

Suprafata desfăşurată totala-                                      2165,75 mp

POT   47,20%  - 65%  cf. HCL nr.98/30.04.2015 si HCL nr.248/13.10.2015

POT   53,45%  - proiectia etajelor la sol SC-291,80/ST-550,00

CUT    3,96   - 4,00  cf. HCL nr.98/30.04.2015 si HCL nr.248/13.10.2015

Indicatori urbanistici si suprafete PROPUSE autorizarii  – 31 unitati locative

suprafaţa terenului:	550,25mp conform actelor de proprietate și 546,00mp cf. măsurătorilor cadastrale

suprafata construita desfasuata totala D+P+6E+ET=2165,75mp X 20% = 433,15 MP

Suprafaţa construită -                                                   257,55mp

Suprafata construita demisol parcare -                      257,55mp

Suprafata construita parter                  -                      248,30mp

Suprafata construita etaj curent -                                270,65mp

Suprafata construita etaj curent + balcoane-             291,80mp

Suprafata construita etaj 7 propus prin 20%             270,65mp

S. construita etaj 7 +balcoane propus prin 20%        291,80mp

Suprafata construita etaj tehnic -                                   36,00mp

Suprafata terasa necirculabila -                                    240,70mp

Suprafata desfăşurată totala prin 20% -                   2436,40mp

POT   47,20%  - 65%  cf. HCL nr.98/30.04.2015 si HCL nr.248/13.10.2015 – se pastreaza

POT     53,45%  - proiectia etajelor la sol SC-291,80/ST-550,00 – se pastreaza

CUT     4,42  cf. Legii nr.50/1991 art.2, al.4, lit.a^1 prin marire cu 20%

Regim de inaltime a imobilului D+P+7E+ET

Numar de nivele – 9

Volumul imobilului – 7036,45 mc

Finisaje interioare:

| PARDOSELI | gresie porțelanată cu COF 0,4 pentru hol, bucătărie, baie parchet lemn pentru living, dining şi dormitoare plăci ceramice antiderapante pentru balcoane, terase şi scări exterioare cu COF 0,4 |
| --- | --- |
| PEREŢI | tencuieli și strat de vopsea lavabilă în living, dormitoare și holuri placări de faianță din ceramică smălțuită în băi și camera tehnică. placări de faianță din ceramică smălțuită deasupra blatului cu H=60cm în bucătării |
| TAVANE | tencuieli și strat de vopsea lavabilă placări panouri gips-carton |
| TÂMPLĂRIE | tâmplărie PVC şi MDF |

Finisaje exterioare:

| PEREŢI | tencuieli decorativă de exterior (placare cu polistiren 7 cm + tencuială pe plasă din fibre de sticlă) și vopsitorii speciale pentru exterior – culoare alb și crem soclu – placare cu polistiren 10 cm și vopsitorii speciale pentru exterior – culoare crem elemente decorative – din polistiren decorativ culoare alb |
| --- | --- |
| PARDOSELI | plăci ceramice antiderapante pentru balcoane, terase şi scări exterioare cu COF 0,4 |
| TÂMPLĂRIE | PVC cu geam termoizolant – alb |

Izolare termica si economie de energie

Prin proiectarea instalatiilor si alegerea echipamentelor de ultima generatie s-a urmarit limitarea consumurilor energetice. Coeficientul global de izolare termica G 1 va fi mai mic decat coeficientul global de  referinta. Diferenta de temperatura dintre fata interioara a elementelor de inchidere si aereul interior sa fie de maxim conform tabelului.

| Temperatura interioara | Umiditate relativa | Diferenta de temperatura |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pereti | Acoperis | Pardoseli |
| 180 C | 60% | 4 | 3 | 2 |
| 220 C | 50% | 6 | 4.5 | 3 |

Asigurarea locurilor de parcare

Pentru imobilul D+P+7E+Etaj tehnic vor fi asigurate 31 locuri de parcare, în conformitate cu prevederile H.C.L. 157/28.04.2017.

Amenajarea locurilor de parcare se va face în incinta amplasamentului proprietate privată, acestea având dimensiuni de max. 2,30 x 5,00 m, astfel:

- 20 locuri parcare auto la demisol, cu acces din aleea carosabila din vest

- 8 locuri parcare auto in limita de teren situat in estul proprietatii

- 3 locuri parcare autoin limita de teren situat in vestul proprietatii.

Asigurarea spațiilor verzi

Conform HCJC 152/22.05.2013 (necesar min. 30% din suprafața terenului pt. imobil funcțiune locuire colectivă).

Pe amplasamentul studiat se realizează suprafața necesară de spațiu verde sub formă de gard viu, gazon, arbori, arbuști pereni, jardiniere și fațade verzi, astfel:

- La nivelul solului se vor planta pe latura de nord - sud gard viu ce va avea o lungime de 19,00ml respectiv 33,50ml cu o latime de cca 0,60ml, insumand o suprafata de 39,10 mp;

- Pe latura de nord – vest, la nivelul solului, in suprafata de 9,50mp se vor planta 3 arbusti decorativi (cires japonez si magnolia);

- Pe suprafata terasei necirculabile de la ultimul etaj, cu suprafata de 240,70mp se va planta gazon poliflor cat si plante cu rol decorativ cataratoare – trandafiri policolori in jardiniere.

Suprafata totala spatiu verde = 289,30 mp

Pe latura de nord-vest a amplasamentului se va amenja un spatiu de joaca pentru copii de cca. 20,00mp, dotat cu foisor din lemn, tobogan mare si mic, groapa nisip si balansoare.

Fațada verde este creată de plante cățărătoare care cresc în sus și de-a lungul fațadei, fie din vegetație plantată în pământ la baza edificiului, fie prin plantarea rădăcinilor în containere/jardiniere instalate la nivelul suprafeței clădirii. Dacă este necesar se vor prevedea elemente metalice sau din lemn pentru a ajuta și dirija cățărarea plantelor.

În incită vor fi amenajate spații verzi, prevăzându-se îmbrăcarea cu pământ vegetal și însămânțarea cu ierburi perene și arbuști decorativi.

Protectia la zgomot

Conformarea spatiilor precum si elementele constructive au fost alese astfel incat zgomotul aerian sau impact din exteriorul cladirii sa fie perceput de catre ocupanti in limite fiziologice normale cu un confort acustic acceptabil.

Asigurarea izolarii acustice si protectia la zgomot aerian sau de impact ale elementelor de constructie, in functie de destinatia incaperilor si de exigentele utilizatorilor au fost stabilite conform STAS6156.

3. MATERIILE PRIME, ENERGIA SI COMBUSTIBILII UTILIZATI, CU MODUL DE ASIGURARE AACESTORA

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE.

Pentru realizarea investitiei se vor folosi materii prime si materiale: beton, agregate, profile metalice, cherestea, sticla, etc, achizitionate de pe piata interna, de la distribuitori autorizati.

Prin plastica arhitecturala si cromatica se doreste integrarea ansamblului in mediul specific zonei.

Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu combustibil de statii de distributie carburanti autorizate. Nu vor fi realizate depozite de carburanti in cadrul organizarii de santier.

3.1. Racordarea la retelele utilitare.

Zona dispune de retele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si termica, gaze naturale).

Utilitatile necesare proiectului vor fi asigurate prin racorduri la retelele locale existente.

Alimentarea cu energie electrica, telecomunicatii, gaze, apa si canalizare se va realiza prin racord ingropat la retelele existente in zona.

Alimentarea cu apa se va realiza prin racordare la reteaua  localitatii.

Evacuarea apelor uzate se va realiza in sistemul centralizat din zona.

Colectarea apelor meteorice se va face prin intemediul drenurilor/jgheaburilor si va fi directionata catre sistemul de colectare al apelor meteorice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua existenta in zona.

Pentru asigurarea agentului termic se va utiliza centrale termice pentru fiecare unitate locativa, pe gaze naturale, dotata cu kit de evacuare gaze de ardere, imobilul urmand a se racorda la reteaua de gaze din zona. Încăperile vor fi echipate cu corpuri de încălzit din aluminiu care funcționează cu agent termic -apă- la 90 grade.

3.2. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Vor fi prevazute masurile necesare ca pe timpul executiei lucrarilor de constructii sa fie afectate suprafete minime de teren – doar cele prevazute prin proiectul tehnic, pe suprafata detinuta de beneficiar, iar dupa terminarea acestora surplusul de pamant va fi evacuat si depozitat in locurile indicate de administratia locala. La incheierea lucrarilor, suprafetele ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

3.3. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Circulatia in zona se desfasoara pe b-dul 1 Mai si pe aleea Fundatura 1Mai. Amplasamentul este marginit la vest de alee acces si la est alee proiectata.  Circulatia pietonala se desfasoara dea lungul aleii Fund. 1Mai si a aleii de acces. Accesul auto  se realizează direct din Aleea Scafandrilor, situata la est de amplasament, tot din aleea Scafandrilor se va realiza si accesul locatarilor. Din aleea carosabila situate la vest se va face accesul auto in parcarea situata la demisolul imobilului.

Accesele se vor realiza de pe aleea existenta si parcajele necesare se vor asigura in limita proprietatii, calculate conform HGR nr. 525/27.06.1996, HCLM 43/25.01.2008 privind aprobarea studiului de circulatie in judetul Constanta si Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane.

Pentru facilitarea accesului/circulației persoanelor cu handicap locomotor, se va amenaja o rampa de acces.

3.4. Resurse naturale folosite in constructie si functionare.

Metode folosite in constructie

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE.

Pentru realizarea investitiei se vor folosi materii prime si materiale: beton, agregate, profile metalice, cherestea, sticla, etc, achizitionate de pe piata interna, de la distribuitori autorizati.

Prin plastica arhitecturala si cromatica se doreste integrarea imobilului in mediul natural specific zonei. Arhitectura imobilului va fi de factura moderna si va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate; mobilierul urban va fi integrat proiectului architectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona.

Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu combustibil de statii de distributie carburanti autorizate.

Categoriile de lucrari implicate de proiect sunt:

- Excavatii si lucrari de executie fundatii;

- Executarea de elemente structurale si constructii metalice

- Finisaje interioare si exterioare

- Lucrari de instalatii (sanitare, electrice si termice, telefonie)

- Racorduri la retelele de utilitati.

Toate lucrarile vor fi realizate cu respectarea conditiilor impuse de legislatia specifica de mediu si sanatatea si securitatea in munca.

4. CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENTIAL

Se apreciaza ca, prin masurile care se vor lua pe perioada executarii lucrarilor cat si in timpul functionarii acestuia, proiectul propus implica un impact nesemnificativ asupra mediului.

5. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

5.1. Protectia calitatii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- In perioada de executie a lucrărilor vor rezulta următoarele categorii de ape uzate:

- Ape uzate fecaloid–menajere, rezultate din activitatea socială a personalului care execută lucrările de organizare de santier.

- Ape pluviale potenţial impurificate ce vor fi colectate din zonele potenţial contaminate ale amplasamentului. Acestea pot conţine eventuale urme de produse petroliere şi materii în suspensie.

- În timpul desfasurarii operatiilor de organizarare de santier este strict interzisă evacuarea apelor reziduale tehnologice sau a apelor pluviale potential impurificate în apele de suprafaţă sau subterane.

- Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate intr-un WC ecologic.

- De asemenea, în acestă etapă calitatea apelor ar putea fi afectată de eventuale pierderi accidentale de carburanţi şi uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport şi utilajele necesare desfăşurării lucrărilor de organizare de santier. Pentru prevenirea acestui tip de poluare accidentală vor fi instituite o serie de măsuri de prevenire şi control:

- Respectarea programului de revizii şi reparaţii pentru utilaje şi echipamente, pentru asigurarea stării tehnice bune a vehiculelor, utilajelor şi echipamentelor;

- Operaţiile de întreţinere şi alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci în locaţii cu dotări adecvate;

- Dotarea locaţiei cu materiale absorbante specifice pentru compuşi petrolieri şi utilizarea acestora în caz de nevoie.

- Este strict interzisă aruncarea deşeurilor solide în cursurile de apă; acestea vor fi colectate selectiv şi vor fi evacuate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate.

5.2. Protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti;

- In perioada lucrarilor de construire, principalele surse de poluare a aerului le reprezinta utilajele din sistemul operational participant (buldozere, autocamioane de transport, etc), echipate cu motoare termice omologate, care in urma arderii combustibilului lichid, evacueaza gaze de ardere specifice, (gaze cu continut de monoxid de carbon, oxizi de azot, si sulf, particule in suspensie si compusi organici volatili metalici) in limitele admise de normele in vigoare.

- În condiţiile de funcţionare normală şi de respectare a instrucţiunilor de proiectare  nu va afecta factorul de mediu aer.

5.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- sursele de zgomot si de vibratii;

- Principalele surse de zgomot şi vibraţii rezultă de la exploatarea utilajelor anexe şi de la utilajele de transport care tranzitează incinta depozitului.

- Zgomotele şi vibraţiile se produc în situaţii normale de exploatare a utilajelor si instalatiilor folosite in procesul de organizare de santier, au caracter temporar şi nu au efecte negative asupra mediului.

  - In timpul executarii lucrarilor de organizare de santier, sursele de zgomot, sunt date de utilajele in functiune, ce deservesc lucrarile.

  - Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele admisibile.

5.4. Protectia solului si a subsolului:

  - sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;

- Sursele potenţiale de poluare pentru sol, subsol si ape freatice, pot fi reprezentate de:

- Scurgeri accidentale de carburanţi, lubrifianţi si substanţe chimice;

- Gospodărirea incorectă a deşeurilor.

  - lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

- Vor fi amenajate spaţii speciale pentru colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor (deşeuri metalice, deşeuri menajere), astfel încât deşeurile nu vor fi niciodată depozitate direct pe sol. Toate deşeurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament în baza contractelor incheiate cu firme specializate.

5.5. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

  - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Realizarea operatiilor de construire nu vor influenta negativ biodiversitatea zonei.

  - -lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

Nu este cazul.

5.6. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

  - lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

- In conditiile de functionare obisnuita se poate considera că activitatea nu va avea un impact negativ ci dimpotrivă, unul pozitiv, dacă ţinem cont de efectele asupra modului de viaţă al comunităţii, asupra aspectelor psihologice, fiziologice şi de sănătate ale societăţii şi chiar efectul pozitiv de favorizare a stabilizării economice regionale.

- In timpul executiei lucrarilor de constructii, impactul negativ asupra asezarilor umane este redus, fiind cauzat de zgomotul utilajelor de pe santier (temporar) si a pulberilor sedimentabile.

- Prevenirea unui impact vizual neplacut pentru locuitori se realizeaza prin obligarea muncitorilor de pe santier de a purta uniforme aspectuase si de a se ingriji de aspectul utilajelor de pe santier si al mijloacelor de transport si de a se ingradi toata incinta santierului.

- Exista si un impact pozitiv reprezentat de crearea unor noi locuri de munca, pe santierul constructiei, dar si la unele activitati conexe ce se vor efectua in afara santierului.

- Apreciem ca investitia va avea un impact pozitiv asupra comunitatii locale, exprimandu-se prin:

    - cresterea investitiilor in zona prin dezvoltarea infrastructurii;

    - virarea unui venit la taxele locale;

    - reducerea poluarii zonei;

    - diminuarea ratei somajului in zona prin crearea de noi locuri de munca;

- Noul obiectiv nu constituie o sursa de poluare sau disconfort pentru locuitorii din zona, ba dimpotriva dezvolatrea urbana poate avea efecte benefice.

5.7. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

  - tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate;

- În urma activităţilor de construire pentru realizarea investiţiei pot rezulta, în principal, următoarele tipuri de deşeuri:

    - deşeuri menajere;

    - PET-uri, carton, plastic etc..

- Realizarea lucrărilor de construire vor fi monitorizate de beneficiar pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi şi funcţionali şi a reglementărilor legale aplicabile privind protecţia mediului înconjurător.

- Prezentele reglementări nu sunt limitative. Dacă la execuţia operatiilor de construire apar probleme legate de protecţia mediului, constructorul şi beneficiarul vor stabili măsuri care să respecte legislaţia în vigoare şi să preîntâmpine poluarea.

  - modul de gospodarire a deseurilor.

- Deşeurile generate pe amplasament vor fi in cea mai mare parte solide. Vor fi colectate in mod selectiv, in recipiente speciale, si vor fi evacuate periodic de societatea care se ocupa cu salubrizarea municipiului Constanta.

- Substantele reziduale -fecaloide- din WC-ul ecologic, vor fi vidanjate la terminarea lucrarilor de construire si transportate la statia de epurare care deserveste zona.

5.8. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

  - substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

- Nu se produc, folosesc sau comercializeaza substante toxice si periculoase.

- În zona investiţiei nu se vor produce, folosi sau comercializa substanţe toxice şi periculoase, dar conform Legii protecţiei mediului nr. 265/2006, în categoria substanţelor periculoase intră şi produsele inflamabile, care, deşi nu sunt folosite în condiţii aparent periculoase, pot prezenta un risc semnificativ pentru om şi bunuri materiale.

- În conformitate cu legislaţia în vigoare, comercializarea substanţelor periculoase este permisă numai dacă sunt respectate următoarele cerinţe:

      - să fie proiectate şi realizate astfel încât să împiedice orice pierdere de conţinut prin manipulare, transport şi depozitare;

      - materialele din care sunt fabricate ambalajele şi dispozitivele de etanşare să fie rezistente la atacul conţinutului;

      - ambalajele şi sistemele de etanşare să fie solide şi rezistente pentru a evita orice pierdere şi pentru a îndeplini criteriile de siguranţă în condiţiile unei manipulări normale.

  - modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

- Nu se produc, folosesc sau comercializeaza substante toxice si periculoase.

6. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:

-dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

- Nu sunt prevazute dotari si masuri pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, supravegherea calitatii factorilor de mediu si monitorizarea activitatilor destinate protectiei mediului deoarece proiectul nu genereaza emisii.

7. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA-CADRU APA, DIRECTIVA-CADRU AER, DIRECTIVA-CADRU A DESEURILOR ETC.)

## Pentru proiectul ETAJARE IMOBIL D+P+6E+Etaj tehnic – LOCUINTE COLECTIVE CU 20% DIN SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA CONFORM LEGII nr.50/1991 art.2, al.4, lit.a^1, NUMAI DUPA INTABULAREA CONSTRUCTIEI LA STADIUL FIZIC AUTORIZAT PREMERGATOR SUPRAETAJARII nu este necesar ca lucrarile de realizare a acestuia sa fie incadrate in prevederile altor acte normative care transpun legislatia comunitara.

8. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER:

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

- Zonele de lucru se vor împrejmui și se vor monta avertizoare.

- Organizarea de șantier se va realiza în interiorul amplasamentului, astfel încât impactul asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute în proiect să fie cât mai redus.

- Se va verifica periodic continuitatea și starea tehnică a împrejmuirii șantierului astfel încât să fie preîntâmpinat orice acces neautorizat în incintă.

- Accesul în șantier se va realiza din partea de est dinspre drumul de acces.

- Pe terenul aferent obiectivului se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii, cum ar fi:

- cabina de paza

- container vestiar, birou.

- grup sanitar – toaleta ecologica.

- tablou electric.

- punct PSI (în imediata apropiere a sursei de apă) ;

- platou depozitare materiale de constructii.

- platou depozitare deseuri.

- La începerea lucrărilor se va monta la loc vizibil (să poată fi citit dinspre drumul de acces), panoul de identificare a investiției care va avea dimensiunile minime 60x90 cm. Acesta se va confecționa din materiale rezistente la intemperii și va fi afișat la loc vizibil pe toata durata lucrărilor. Vederea de ansamblu va fi fațada principală a construcției.

- Materiale necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător pentru a prevenii eventualele poluării ale solului și subsolului.

- Managementul deșeurilor generate se va realiza în conformitate cu legislația de mediu  în vigoare și intră în responsabilitatea executantului lucrării:

- deșeurile menajere amestecate generate pe perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate și stocate temporar în pubele și eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit.

- deșeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate și stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate.

- deșeurile de construcții rezultate în perioada lucrărilor de execuție vor fi colectate și stocate temporar, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate.

- Nu se vor repara și întreține utilaje/autovehicule în cadru organizării de șantier, acestea se vor realiza în unități autorizate și dotate corespunzător.

- Vecinătățile amplasamentului nu vor fi afectate.

- Se vor asigura utilitățile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții.

- La terminarea lucrărilor, executantul va curăța zonele afectate de orice materiale și reziduri, va reface solul în zonele unde acesta va fi afectat prin depozitare de mariale și staționare de utilaje.

- Se vor respecta prevederile STAS 10009/1998 - Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

- La execuţie şi în activitatea de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor proiectate se va urmări respectarea cu stricteţe a prevederilor actelor normative care vizează activitatea pe şantier.

- Personalul muncitor trebuie să aibă cunoştinţe profesionale şi de protecţia muncii specifice lucrărilor ce se execută, precum şi cunoştinţe privind acordarea primului ajutor în caz de accident.

- Instructajul este obligatoriu pentru întreg personalul muncitor din şantier, precum şi pentru cel din alte unităţi care vine pe şantier în interes de serviciu sau în interes personal. Pentru evitarea accidentelor sau a îmbolnăvirilor, personalul va purta echipamente de protecţie corespunzătoare în timpul lucrului sau circulaţiei pe şantier.

- Mecanismele de ridicat vor fi deservite numai de personal calificat.

- Nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor.

- În timpul transportului pe verticală, elementele de construcţie vor fi asigurate contra deplasărilor longitudinale sau transversale.

- Operaţiile de încărcare şi descărcare manuală se vor face prin rostogolire pe plan înclinat cu ajutorul unor dispozitive corespunzătoare sarcinilor respective şi controlate înainte de începerea lucrărilor.

- În cazul folosirii macaralelor se va respecta sarcina admisă a acestora.

- Efectuarea operaţiilor de încărcare-descărcare se va face sub conducerea şefului de echipă care răspunde de aşezarea macaralelor în raport cu greutatea materialelor de construcţii şi cu capacitatea acestora, precum şi de întreaga manevră de coborâre.

- Se vor monta plăcuţe avertizoare pentru locurile periculoase.

- La lansarea prefabricatelor vor fi utilizate numai macarale verticale cu capacitatea corespunzătoare sarcinii, cu cârlige asigurate, iar operaţia de lansare se va executa numai în prezenţa şefului de echipă.

- Se interzice prezenţa personalului muncitor în şanţuri sau goluri când se coboară sau se ridică, în acestea sau prin acestea, ţevi, accesoriile lor sau alte materiale.

- În timpul montării se vor evita manevrele lângă stâlpii electrici aerieni pentru a nu se produce avarierea acestora.

- Aceleaşi norme vor fi respectate de investitor şi antreprenor.

- La întocmirea prezentului proiect nu s-au prevăzut tehnologii noi de execuţie.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

- Din punct de vedere a protectiei mediului, se vor lua masuri specifice pe perioada realizarii proiectului de investitii:

  - se va evita poluarea accidentala a factorilor de mediu pe toata durata executiei;

  - managementul deseurilor rezultate din lucrarile de constructii va fi in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi atat in responsabilitatea titularului de proiect, cat si a constructorului ce realizeaza lucrarile;

  - se vor amenaja spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deseurilor rezultate atat in timpul realizarii constructiilor, cat si in timpul functionarii obiectivului, se va organiza colectarea selectiva a deseurilor, in conformitate cu prevederile OUG 78/2000 privind regimul deseurilor;

  - deseurile de constructie vor fi transportate si depozitate pe baza de contract, cu unitatile si in amplasamentul stabilit de Primaria mun. Constanta;

  - nu se vor depozita materii prime, materiale sau deseuri in afara perimetrului amenajat al obiectivului.

9. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE:

-lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

- Accidentele ce apar la retelele de canalizare apa uzată pot provoca următoarele fenomene:

  - inundaţii in zona din cauza spargerilor reţelelor de apă uzată;

  - restricţii de circulaţie, disconfort, praf şi noroi în cazul remedierilor spărturilor;

  - afectarea fondului locativ prin inundarea solurilor şi slăbirea fundaţiilor, tasarea clădirilor, igrasie, etc.;

  - poluarea solului, subsolului si a apelor de suprafata.

- Diminuarea riscului de apariţie a acestor accidente presupune demararea unor lucrări de modernizare şi retehnologizare care să cuprindă următoarele:

  - identificarea pierderilor şi înlocuirea tronsoanelor de reţele cu defecte folosindu-se materiale cu grad ridicat de rezistenţă la coroziune şi etanşeitate cum ar fi polietilena de înaltă densitate, fonta ductilă, PVC, polipropilena, tuburi Hobas, etc.;

  - promovarea tehnologiilor moderne în evacuarea si epurarea apelor uzate, cu fiabilitate ridicată, consum redus de energie electrică, funcţionare automată şi eficienţă sporită.

După finalizarea lucrărilor pentru realizarea imobilului propus, se vor executa lucrări de amenajare spații verzi. În total vor fi amenajate spații verzi la nivelul solului si a terasei necirculabile sub forma de jardiniere, gazon, arbusti , însumând suprafata de 289,30 mp.

IX. ANEXE - PIESE DESENATE

- Planul de incadrare in zona a obiectivului

- Planul de situatie

- Plan organizare de santier,

- Contract detinere teren

- Extras carte funciara

Intocmit,

SUFLARU MIHAI