Memoriu de prezentare

I. Denumirea  proiectului :

CONSTRUIRE SERE

II. Titular

- Numele companiei: SC LAND&BUILDINGS REAL ESTATE SRL;

- Adresa poştală: Bucureşti, Sector 6, B-dul Preciziei, nr. 28, Camera 32, CUI 18858458

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet telefon 0722597280/0727734245, fax 0213173810, e-mail gabriel.logofatu@valrom.ro;

- Numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator: Gabriel LOGOFĂTU;

- responsabil pentru protecţia mediului: Gabriel LOGOFĂTU.

III. Descrierea proiectului

3.1. Un rezumat al proiectului

Prin realizarea acestui proiect se doreste construirea unei sere de legume tip solar cu accese, circulatii si imprejmuirea terenului cu gard.

Sera de legume va fi o constructie metalica formata din doua corpuri alipite si cu legatura intre ele. Va fi prefabricata direct de executantul ce o va livra si monta beneficiarului. Ea contine piese metalice si din policarbonat. Stalpisorii metalici vor fi fixati in fundatia tip izolata prin intermediul unor placute metalice.

Structura de rezistenta va fi formata din profile metalice si grinzi zabrelite, acoperisul va fi tip sarpanta, iar inchiderile din policarbonat.

Împrejmuirea terenului se va realiza cu stalpisori metalici incastrati in cu fundatii din beton simplu, iar la partea superioara va fi din plasa sudata bordurata tip METRO h=2.00 m.

Va fi amenajat si un acces auto si unul pietonal, din drumul existent DC 293/1.

SC LAND & BUILDINGS REAL ESTATE SRL mai deţine în această zonă analizată o suprafaţă de 9 ha, în imediata vecinătate nordică a terenului, suprafaţă pe care sunt amplasate următoarele construcţii :  Clădire administrativă; Hală (cu ateliere şi garaje agricole, depozitare); şopron; Silozuri cereale; Foraj de alimentare cu apă.

Alimentarea cu apă a serei proiectate se va realiza din forajul de apă ce aparţine de SC LAND & BUILDINGS REAL ESTATE SRL – ferma agricolă pentru cereale amplasată limitrof viitoarelor plantaţii, conform Autorizaţiei de Gospodărire a apelor nr. 112 din 23.07.2014, cu  următoarele caracteristici: Adâncime 80 m;  Debit 4 l/s; NHs 18 m; NHd 25 m;  Echipat pompă Grundfos.

3.2. Justificarea necesităţii proiectului

Având în vedere deficitul de legume din ultima vreme, beneficiarul SC LAND & BUILDINGS REAL ESTATE SRL, a considerat oportună demararea unor lucrări ce au ca destinaţie, deservirea populației cu legume, competente din punct de vedere calitativ.

Mentionăm că, în zona analizată, productia de legume este destul de limitată.

3.3. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Sunt anexate la prezentul memoriu.

3.4. Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

- Suprafaţa plantatie: 0,5 ha;

- Suprafaţa construită totala: 863 mp;

- POT EXISTENT=0,00%;

- POT PROPUS=17,26%;

- CUT EXISTENT=0.00;

- CUT PROPUS =0.17.

3.5. Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile  de producţie – Pe terenul analizat se propune amenajarea sere de legume tip solar pe o suprafată desfasurata de 0,5 ha si o suprafată construita totala  de 863 mp.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz) – nu este cazul;

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea:

Prin acest proiect se propune realizarea unei sere de legume (castraveți, tomate, ardei, salata)

Sera de legume (S=863 mp) va fi compartimentată corespunzător pentru producția de legume (în principal tomate și castraveți) după cum urmează:

Tomate: se estimează cultivarea tomatelor în două cicluri/an pe o suprafață de 500 mp.

Parametrii tehnologici de productie Tomate:

- Suprafata totala cultivata cca 500 mp

- Cicluri de productie 2 cicluri/an

- Productivitate medie ciclu I (iarna-vara) 15 kg/mp/luna

- Perioada de recoltare 4 luni

- Productie totala ciclul I cca 30.000 kg/ciclu

- Productivitate medie ciclu II (vara-toamna) cca. 20 kg/mp/luna

- Perioada de recoltare 3 luni

- Productie totala ciclul II cca 30.000 kg/ciclu

- Productie anuala totala (Ciclul I+II) cca. 60.000 kg/an

Castraveți: se estimează cultivarea castraveților în două cicluri/an pe o suprafață de 300 mp.

Parametrii tehnologici de productie Castraveti

Suprafata totala cultivata tomate 300 mp

Cicluri de productie 2 cicluri/an

Productivitate medie ciclu I (iarna-vara) 20 kg/mp/luna

Perioada de recoltare 4 luni

Productie totala ciclul I 24.000 kg/ciclu

Productivitate medie ciclu II (vara-toamna) 25 kg/mp/luna

Perioada de recoltare 3 luni

Productie totala ciclul II 22.500 kg/ciclu

Productie anuala totala (Ciclul I+II) 46.500 kg/an

Flux tehnologic

Dupa recoltare se va face Receptia, Presortarea, Sortarea, Ambalarea in ladite PVC in vederea depozitarii intermediare.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:  Materiile prime şi materialele vor fi procurate de la firme specializate şi vor fi aduse pe amplasament cu autovehicule corespunzătoare.

Alimentarea cu energie electrică se va face din reţeaua existentă. Pentru autovehiculele şi utilajele specializate necesare desfăşurării lucrărilor de construcţie, alimentarea cu carburanţi se va face de la o staţie de distribuţie autorizată, din afara amplasamentului.

- Materiile prime in perioada de functionare: rasaduri plante; seminte; ingrasaminte naturale pentru substrat si plante;

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă: Alimentarea cu apă a serei proiectate se va realiza din forajul de apă ce aparţine de SC LAND & BUILDINGS REAL ESTATE SRL – ferma agricolă pentru cereale amplasată limitrof viitoarelor plantaţii, conform Autorizaţiei de Gospodărire a apelor nr. 112 din 23.07.2014, cu  următoarele caracteristici: Adâncime 80 m;  Debit 4 l/s; NHs 18 m; NHd 25 m;  Echipat pompă Grundfos. Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua existenta pe terenul alaturat al beneficiarului. Incalzirea serei se va realiza cu centrala electrica existenta in ferma agricola de pe  terenul alaturat al beneficiarului.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei - Pentru prevenirea, reducerea si minimizarea efectelor adverse semnificative asupra mediului se vor efectua lucrari de nivelare a terenului (unde este cazul), iar terenul ocupat de lucrari provizorii va fi curatat şi adus la situaţia iniţială.

- căi noi de  acces sau schimbări ale celor existente – Va fi amenajat si un acces auto si unul pietonal, din drumul existent DC 293/1.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare: Nu se vor folosi alte resurse naturale decit cele folosite in mod obisnuit la realizarea unui astfel de proiect, respectiv nisipul şi pietrişul folosite pentru prepararea betonului, fier.

- metode folosite în construcţie-se vor folosi tehnologii moderne de execuţie a lucrărilor, eficiente, care nu au impact negativ asupra mediului înconjurător;

- planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

Pentru realizarea lucrărilor proiectate, se vor executa următoarele lucrări:

Sera de legume va fi o constructie metalica formata din doua corpuri alipite si cu legatura intre ele. Va fi prefabricata direct de executantul ce o va livra si monta beneficiarului. Ea contine piese metalice si din policarbonat. Stalpisorii metalici vor fi fixati in fundatia tip izolata prin intermediul unor placute metalice.

Structura de rezistenta va fi formata din profile metalice si grinzi zabrelite, acoperisul va fi tip sarpanta, iar inchiderile din policarbonat.

Va fi amenajat si un acces auto si unul pietonal, din drumul existent DC 293/1.

Împrejmuirea terenului se va realiza cu stalpisori metalici incastrati in cu fundatii din beton simplu, iar la partea superioara va fi din plasa sudata bordurata tip METRO h=2.00 m.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate : SC LAND & BUILDINGS REAL ESTATE SRL mai deţine în această zonă analizată o suprafaţă de 9 ha, în imediata vecinătate nordică a terenului, suprafaţă pe care sunt amplasate următoarele construcţii :  Clădire administrativă; Hală (cu ateliere şi garaje agricole, depozitare); şopron; Silozuri cereale; Foraj de alimentare cu apă.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu este cazul.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): nu este cazul.

- alte autorizaţii cerute  pentru proiect: sunt mentionate in certificatul de urbanism nr. 13/15.10.2015.

3.6. Localizarea proiectului

Terenul pe care urmează să se realizeze investiţia cu suprafaţa de 0,5 ha se situează în Extravilanul satului Seimeni, comuna Seimeni, Judeţul Constanţa, Parcela A (321/8+ 321/9+ 321/10+321/17)/1-Lot 1, Judeţul Constanţa.

Vecinătăţi:

- La Nord: DC 293/1, La Sud: A 321/22 - Mostenitori Taranu Stefan, La Vest: A 321/18- Mostenitori Iancu Floarea, La Est: A (321/8+ 321/9+ 321/10+321/17)/1-Lot 2, A (321/8+ 321/9+ 321/10+321/17)/1-Lot 3.

INVENTAR DE COORDONATE

SISTEM DE PROIECTIE STEREOGRAFICA 1970:

| Pct. | E (m) | N (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 746126.377 | 326666.058 |
| 2 | 746140.707 | 326495.072 |
| 3 | 746169.052 | 326496.856 |
| 4 | 746161.433 | 326587.767 |
| 5 | 746153.970 | 326676.816 |

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 – nu este cazul;

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi pe zone adiacente acestuia;

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

- arealele sensibile;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

3.7. Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori:

    - Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

In timpul lucrarilor efectuate pentru realizarea proiectului vor fi avute in vedere toate masurile necesare pentru a inlatura orice eventual impact asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente, respectiv . In acest sens se vor avea in vedere urmatoarele:

- mijloacele de transport şi utilajele folosite vor fi  in stare foarte buna de functionare;

- verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

- asigurarea igienizării autovehiculelor şi a utilajelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilajele de constructii, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare;

- depozitarea temporară a deşeurilor de construcţie pe platforme protejate, special amenajate;

- depozitarea deşeurilor de tip menajer în zonele special destinate, în europubele;

- in timpul lucrarilor de constructii se vor realiza stropiri periodice cu apa pentru a impiedica ridicarea prafului in atmosfera si depunerea acestuia pe drumuri si in zonele limitrofe;

    - Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

- Va exista impact doar pe amplasamentul obiectivului, numai in perioada executiei si functionarii.

3.7.3. Magnitudinea şi complexitatea impactului – redusa, numai in perioada executiei si functionarii;

3.7.4. Probabilitatea impactului– redusa, numai in perioada executiei si functionarii;

    - Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul;

    - Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului – nu este cazul;

3.7.7. Natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

# IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul– nu este cazul;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute– nu este cazul.

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

În perioada funcţionării obiectivului, sursele de zgomot sunt reprezentate de utilajele de lucru si mijloace de transport din functionarea carora vor rezulta emisii de gaze de ardere. Nivelul emisiilor utilajelor societatii se incadreaza in limitele normale, fiind folosite numai utilaje si mijloace de transport ce vor fi  in stare foarte buna de functionare, facandu-se verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă – nu este cazul.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii:

În perioada funcţionării obiectivului, sursele de zgomot sunt reprezentate de utilajele de lucru si mijloace de transport. Nivelul de zgomot nu va depasi valoarea admisa conform STAS 10009/1988 respectiv 65 dB;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor – nu este cazul.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii – nu este cazul;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor – nu este cazul .

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilajele de constructii;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului: Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilajele de constructii, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare;

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect ;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Lucrarile prevazute in proiect nu vor afecta ecosistemele terestre si acvatice, intrucat obiectivul nu va fi amplasat in interiorul ariilor naturale protejate.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie,  zone de interes tradiţional etc.;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public –nu este cazul

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate: deseuri menajere si deseuri provenite din constructii;

- modul de gospodărire a deşeurilor: - depozitarea temporară a deşeurilor de construcţie pe platforme protejate, special amenajate; depozitarea deşeurilor de tip menajer în zonele special destinate, în europubele; preluarea deseurilor de catre societati autorizate.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse – nu este cazul;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei – nu este cazul.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu– nu este cazul;

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.) – nu este cazul.

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

Lucrările necesare organizării de şantier constau în închiderea fronturilor de lucru aferente şi ocupararea temporară a terenului pe care va fi realizat proiectul.

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile vecine si retele edilitare existente.

Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren numai in limitele arealului construit. Respectarea normelor de intretinere si reglare a parametrilor tehnici de functionare a echipamentelor utilizate limiteaza impactul acestora asupra mediului.

Organizarea de santier revine in sarcina executantului lucrarii si a beneficiarului.

Se va asigura depozitarea materialelor, utilajelor si a echipamentelor în conditiile impuse de furnizori, luându-se masuri de paza si protectie a acestora.

Se va realiza un proiect de executie al lucrarilor si se vor lua toate masurile pentru diminuarea factorilor de poluare a mediului.

Se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces. Se vor evita deversarile accidentale de ulei sau produse petroliere. Schimburile de ulei si alimentarea cu combustibil se va face doar la unitati specializate.

Înainte de începerea oricaror lucrari se vor lua toate masurile P.S.I ce se impun pentru executarea lucrarilor în conditii de siguranta.

Se vor lua masuri pentru evitarea pierderilor de pamânt si materiale de constructie pe carosabilul drumurilor de acces. Se interzice depozitarea de pamânt excavat sau materiale de constructie în afara amplasamentului obiectivului. Zilnic executantul va asigura curatenia în jurul organizarii de santier si a zonei de lucru, va evacua deseurile generate cu mijloace de transport proprii sau închiriate. De asemenea va lua masurile necesare pentru crearea conditiilor igienico-sanitare pentru personalul propriu (dotari cu toalete ecologice).

Personalul executantului va purta echipament de protectie si de lucru inscriptionat cu numele societatii respective, pentru o mai buna identificare. Personalul executantului va fi instruit cu privire la raspunderile ce revin executantului cu privire la depozitarea si eliminarea deseurilor, a substantelor periculoase, a masurilor de protectie si prim ajutor, etc.

- localizarea organizării de şantier:

Terenul pe care urmează să se realizeze investiţia cu suprafaţa de 0,5 ha se situează în Extravilanul satului Seimeni, comuna Seimeni, Judeţul Constanţa, Parcela A (321/8+ 321/9+ 321/10+321/17)/1-Lot 1, Judeţul Constanţa.

Vecinătăţi:

- La Nord: DC 293/1, La Sud: A 321/22 - Mostenitori Taranu Stefan, La Vest: A 321/18- Mostenitori Iancu Floarea, La Est: A (321/8+ 321/9+ 321/10+321/17)/1-Lot 2, A (321/8+ 321/9+ 321/10+321/17)/1-Lot 3.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile vecine si retele edilitare existente.

Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren numai in limitele arealului construit. Respectarea normelor de intretinere si reglare a parametrilor tehnici de functionare a echipamentelor utilizate limiteaza impactul acestora asupra mediului..

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier – Posibilele surse de poluare a factorilor de mediu sunt reprezentate de execuţia propriu-zisă a lucrărilor, de traficul de şantier.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu– stropirea agregatelor si a drumurilor tehnologice pentru a impiedica degajarea pulberilor.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Pentru prevenirea, reducerea si minimizarea efectelor adverse semnificative asupra mediului se vor efectua lucrari de nivelare a terenului (unde este cazul), iar terenul ocupat de lucrari provizorii va fi curatat şi adus la situaţia iniţială.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilajele de constructii, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei – nu este cazul;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului – nu este cazul.

IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor;

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente).

2. Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

# 3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului

# X.  Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X,Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

- prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

- se va preciza dacă proiectului propus nu are legatură directă cu sau nu este necesar  pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

- va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

- alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

- NU ESTE CAZUL

Semnătură şi ştampilă