Decizia  etapei  de  încadrare ( proiect)

Nr. ………. din  11.01.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate  de OUAI SISTEM 21 PROSPER reprezentata prin Sava Dumitrel, cu adresa in comuna Horia, sat Horia, str. Principala 2, judetul Constanta,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 11368 din 26.10.2023,  în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, dupa consultarea membrilor  C.A.T. in  data de  05.01.2024, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta decide, ca proiectul: CONSTRUIRE “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGATII DIN PLOTUL 21, DIN AMENAJAREA DE IRIGATII TERASA HARSOVA, JUDETUL CONSTANTA”, propus a fi amplasat in extravilanul UAT Horia, tarlalele: T22, T23 si  T24,  judetul Constanta, nu se supune  evaluarii  impactului  asupra  mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii 292/2009, anexa nr. 2, pct. 1, lit.c) si  pct. 13, lit.a);

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus nu intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea si conceptia intregului proiect :

Se propune reabilitarea și modernizarea sistemului de irigaţii „Modernizarea infrastructurii de irigații din plotul 21, din amenajarea de irigații Terasa Hârșova, județul Constanța”, cu alimentare din SPA Ghindărești.

Suprafața terenului ocupată de sistemul de irigații este de 1081 ha.

Lucrările principale necesare pentru realizarea sistemului de irigații aparținând OUAI SISTEM 21 PROSPER, județul Constanța, sunt:

- execuția staţiei de pompare SPP 21;

Suprafață teren incintă stație de pompare ce va fi scoasă definitiv din circuitul agricol va fi SPP21 = 720 mp.

- execuția rețelei de conducte îngropate;

Suprafață teren ce va fi scoasă temporar din circuitul agricol va fi de 15.654 mp.

Suprafață teren rețea conducte ce va fi scoasă definitiv din circuitul agricol va fi = 160 mp.

- executia alimentării cu energie electrică a stației de pompare .

Investiția va fi amplasată pe raza localităților: Horia, Cloșca și Tichilești, comuna  Horia,  judeţul Constanța, având următoarele vecinătăți:

- la nord: intravilan Cloșca

- la sud: Sistem 3A

- la vest: plot RDN 21, plot SPP 3B

- la est: intravilan Horia

Plotul de irigații SPP 21 face parte din Amenajarea complexă Terasa Hârșova care este amplasată în sectorul vestic al podișului Dobrogei centrale (Casimcei).

Sursa principală de apă o constituie fluviul Dunărea, iar captarea debitelor se face prin staţia de pompare de bază plutitoare SPA Ghindărești km 258+000, stația de repompare SRP1, canalul de aducțiune CA2 și canalul distribuitor CD1-2. Plotul de irigații 21/SRP1 se alimentează din canalul distribuitor CD1-2.

Plotul de irigaţii 21 Hârșova/SRP 1 se află în treapta 1 de pompare H = 65 m.

Plotul de irigaţii 21 Hârșova/SRP 1 este alcătuit dintr-o stație de pompare de punere sub presiune care aspiră apa din bazinul de aspirație alimentat din canalul CD1-2 și o refulează în rețeaua de conducte îngropate a plotului care a fost proiectată pentru udare prin aspersiune şi gravitaţional.

Amenajarea interioară de irigații este compusă  si constă dintr-o rețea de conducte principale CC21-3, conducte secundare CD21, CD21-1, CD21-2, CD21-3 și din antenele Cds1 ... Cds15 cu derivația Cds1a cu o lungime de 23.900 m. Lungimea antenelor variază între 450 m (Cds5) şi 1350 m (Cds2).

Plotul de irigații 21 Hârșova/SRP 1 a fost pus în funcţiune în anul 1985 şi deserveşte o suprafaţă de 1081 ha, care reprezintă suprafața netă a plotului, cu alimentare din canalul de distribuție CD 1-2.

Lucrările se vor executa etapizat, într-o primă etapă se vor executa lucrări de staţie de pompare pentru irigarea prin aspersiune și parte din componentele rețelei de distribuție și a instalațiilor hidromecanice de pe traseul rețelei înlocuite (noduri, hidranți, masive de ancoraj, traversări), iar etapa următoare se va înlocui restul rețelei de distribuție a apei.

Pentru execuția „Modernizarea plotului de irigații 21 Hârșova/SRP 1, din amenajarea de irigații Terasa Hârșova, județul Constanța”, sunt necesare lucrări care constau din :

Stație de pompare:

Stația de pompare SPP 21:

- Construcții și arhitectură

- cuvă;

- WC;

- fundații electropompe, instalații amorsare;

- platformă balastată acces auto și pietonal;

- platformă betonată agregate de pompare;

- platformă betonată pentru container;

- trotuare;

- împrejmuiri cu panouri de gard bordurate și porți metalice;

- cămine din beton armat.

2. Instalații și echipamente hidromecanice

- procurare și montare utilaje tehnologice;

- procurare și montare instalații hidromecanice;

- procurare și montare conducte de aspirație;

- procurare și montare conducte de refulare;

- procurare și montare colector de refulare;

- procurare și montare debitmetre;

- execuția lucrărilor de izolație.

3. Instalații electrice

- montarea de echipamente electrice şi de automatizare pentru agregatele de pompare, inclusiv echiparea cu convertizor de frecvenţă, pentru optimizarea funcționării staţiei de pompare;

- achiziționare a unui sistem de achiziții date performant tip PC cu sistem de operare Microsoft Windows licențiat;

- implementare a unui sistem SCADA pentru urmărirea parametrilor electrici și hidro;

- instalație de iluminat și prize;

- procurarea și montarea unei instalații de protecție împotriva descărcărilor atmosferice.

4. Alimentarea cu energie electrică pivoți

Alimentarea cu energie electrică la pivoți se va face cu cabluri energie montate în șanțurile săpate pentru rețeaua de conducte.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ A STAȚIEI DE POMPARE

În zona de amplasament studiată, există următoarele instalații electrice:

- LEA 20 kV existent.

Alimentarea cu energie electrică nivel 20 kV se va face din rețeaua existentă a ENEL Constanța.

În vederea alimentării cu energie electrică a stației de pompare SPP 21 pentru sistemul de irigații se vor realiza următoarele lucrări:

- Alimentare postului de transformare aferent stației de pompare se va face din LEA 20 kV existent

- Postul de transformare de tip anvelopă de beton (existent) este echipat cu:

- un transformator de 1000 kVA 20/0.4 kV pentru alimentarea sistemului de irigații;

- un transformator de 16 kVA 20/0.4 kV pentru alimentare servicii proprii

- celule de medie tensiune cu aparataj de comutație;

-realizare priză de pământ Rd≤1 ohm

Rețeaua interioară de irigații

Rețeaua de conducte îngropate va fi realizată cu conducte din oțel și PEHD.

Se vor executa de asemenea cu conducte metalice traversările de drumuri.

Lungimile conductelor de transport și distribuție ce se vor executa

| Denumire conductă secundară, antenă | Lungimi conform măsurători topo (m) | Lungime propusă pentru modernizare (m) | Suprafața ce va fi scoasă temporar din circuitul agricol (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
| CS1 | 1326 | 1326 | 1326 |
| A1 | 128 | 128 | 128 |
| A2 | 10 | 10 | 10 |
| A3 | 1240 | 1240 | 1240 |
| CS2 | 1687 | 1687 | 1687 |
| A4a | 1250 | 1250 | 1250 |
| A4 | 1003 | 1003 | 1003 |
| CS3 | 2670 | 2670 | 2670 |
| A5 | 10 | 10 | 10 |
| A10 | 1025 | 1025 | 1025 |
| Total Presiune | 10.349 | 10.349 | 10.349 |
| CS4 | 3368 | 3368 | 3368 |
| A6 | 648 | 648 | 648 |
| A7 | 10 | 10 | 10 |
| A8 | 568 | 568 | 568 |
| A9 | 711 | 711 | 711 |
| Total Gravitațional | 5.305 | 5.305 | 5.305 |
| TOTAL | 15.654 | 15.654 | 15.654 |

La execuția lucrărilor de înlocuire a conductelor distribuție pe lungimea de 15.654 m se va scoate temporar din circuitul agricol, pentru circa 45 zile, suprafața de 15.654 mp pe tarlalele, T22, T23 și T24 din cadrul UAT Horia fără a fi necesară efectuarea procedurilor de scoatere temporară din circuitul agricol deoarece:

- stratul de sol fertil de la suprafață se va decoperta și depozita, în vederea folosirii acestuia pentru refacerea solului fertil pe lungimea antenelor de irigații ce se execută prin proiect;

- beneficiarul de investiții va lua măsurile corespunzătoare pentru a nu se degrada sau ocupa terenul din zona limitrofă;

- investiția se va realiza pe amplasamentul evidențiat în Extrasul de Plan Cadastral din prezenta documentație. Pentru orice modificare a amplasamentului sau mărimii suprafeței se va solicita un alt certificat de urbanism.

- lucrările la rețeaua de conducte îngropate se vor realiza între campaniile agricole, iar unde este cazul se va folosi echipamentul de foraj orizontal;

- în cazul în care se vor constata pierderi de recoltă datorită execuției lucrărilor de înlocuirea conductelor subterane, beneficiarul de investiții va despăgubi pe cei afectați.

Suprafața ce va fi scoasă definitiv din circuitul agricol la rețeaua de conducte : 4 x 4 mp pentru 10 platforme pivoți pe tarlaua T22, T23 și T24 - UAT Horia și incinta stației de pompare 720 mp pe tarlaua T23

| Specificație | Suprafața cf. măsurători topo (mp) | Suprafața ce va fi scoasă definitiv din circuitul agricol la UAT Horia (mp) | T22 (mp) | T23 (mp) | T24 (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| incinta stației de pompare | 720 | 720 |  | 720 |  |
| platforme pivoți (10 buc x 16 mp/buc) | 160 | 160 | 80 | 64 | 16 |
| TOTAL GENERAL | 880 | 880 | 80 | 784 | 16 |

Organizarea de șantier

Organizarea de santier se va realiza in patrea de nord a amplasamentului sistemului de irigatii.

Se vor efectua lucrari specifice de organizare de santier în principal pentru asigurarea materialelor utilizate conform tehnologiei de execuție.

b)  cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

c)  utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii – nu este cazul.

d) producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă deşeuri specifice activităţii de construire:

20 03 01   deseuri municipale amestecate

Deşeuri tehnologice si deseurile din constructii pot fi:

17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huila şi produse gudronate

17 05 pamant, pietre si materiale din excavatii

17 07 amestecuri de deşeuri de la construcţii

17 09 alte deseuri de la constructii

Aceste deseuri vor fi depozitate pe amplasamente special amenajate, separate de alte tipuri de deseuri. O parte vor fi utilizate la umpluturi/nivelari daca este cazul, iar excesul va fi predat prin grija Constructorului la un depozit de deseuri inerte.

Deşeuri din activitati conexe

13 02 00 uleiul de motor uzat, de transmisie si de degresare

13 02 07 uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile

13 07 03 alti combustibili (inclusiv amestecuri)

16 06 00 baterii si acumulatori

16 01 03 anvelope uzate

e) poluarea si alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor stiintifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sanatatea umana (de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice): nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologica a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luata in considerare, in special in ceea ce priveste:

a) utilizarea actuala si aprobata a terenurilor: conform Certificatului de Urbanism nr. 11 din 17.10.2023  emis de Primaria comunei Horia: terenul se afla inextravilanul UAT Horia; folosirea actuala a terenului:  teren arabil; destinația terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritorului aprobate:  terenuri cu destinatie agricola.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona si din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala urmatoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale raurilor: nu este cazul.

ii) zone costiere si mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii si parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul national; zone Natura 2000 desemnate de statele membre in conformitate cu Directiva 92/43/CEE si cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute in dreptul Uniunii si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri:  nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populatiei:  comuna Horia .

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate in raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexa, avand in vedere impactul proiectului asupra factorilor prevazuti la articolul 3 alineatul (1), si tinand seama de:

a) importanta si extinderea spatiala a impactului (de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi  afectata):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea si complexitatea impactului: in perioada de executie impactul asupra mediului este redus si temporar, riscul potential de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de construire.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: prin respectarea urmatoarelor conditii de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, privind regimul deseurilor,cu modificari si completari,  titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, privind regimul deseurilor,cu modificari si completari, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile;

- in conformitate cu OUG nr. 92/2021, privind regimul deseurilor,cu modificari si completari,  titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- in conformitate cu OUG nr. 92/2021, privind regimul deseurilor, cu modificari si completari , gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987- Calitatea aerului în zone protejate;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014, cu modificari si completari;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare.

La finalizarea lucrarilor se va inainta la APM Constanta raportarea privind evidenta

deseurilor generate ca urmare a desfasurarii lucrarilor de construire.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV,                                        ŞEF  SERVICIU  A.A.A,

###### Celzin LATIF                                                              Lavinia Monica ZECA

##### Intocmit,

Consilier  Otilia Liana  ISPAS

Nota: redactat in 3 ( trei ) exemplare.