Anexa nr. 5 la Metodologie

MEMORIULUI DE PREZENTARE

- Denumirea proiectului:

„INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN LOCALITATEA  POARTA ALBA”

- Titular:

U.A.TCom. Poarta Alba, , localitatea Poarta Alba, jud. Constanta; str. Calea Bucurestii nr. 25, jud. Constanta

Tel/Fax: 0241853.228

E-mail: primariapa@yahoo.com

- Descrierea proiectului:

In comuna Poarta Alba isi desfasoara activitatea un numar de 77 de agenti economici - societati comerciale si persoane fizice autorizate. Un numar de 10 agenti economici realizeaza activitati de productie, preponderent in agricultura si zootehnie, 35 de agenti economici sunt prestatori de diverse servicii, in timp ce 32 de agenti economici desfasoara activitati de comert cu amanuntul.

Principalele domenii in care activeaza societati comerciale din Poarta Alba, unde alimentarea cu gaze este oportuna si necesara sunt:

- Agricultura

  - unitati agricole specializate in colectarea, depozitarea si conditionarea cerealelor, dotate cu uscatoare de cereal de mare capacitate

  - Ferme zootehnice specializate in cresterea puilor, unde trebuie asigurata temperatura constanta in hale

  - Unitati de prelucrare a produselor agricole: moara, brutarie,

  - Unitati de colectare si prelucrare a laptelui

- Unitati de productie industriale:

  - Prelucrare metale

  - Prelucrarea lemnului

  - Prelucrare material textile

Principalii potentiali consumatori de gaze naturale vor fi:

| 1 | Consumatori casnici | Numar |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Gospodarii | 1,264 |
| 1.2 | Zone lotizari pentru locuinte | 600 |
| 2 | Obiective sociale |  |
| 2.1 | Scoli ( 2 ) | 2 |
| 2.2 | Liceu agricol | 1 |
| 2.3 | Camin de batrani | 1 |
| 2.4 | Gradinita+biserica | 1 |
| 2.5 | Sediu Primarie + Scoala | 1 |
| 2.6 | Biserici | 3 |
| 2.7 | Dispensar | 2 |
| 2.8 | Camin cultural | 2 |
| 2.9 | Cantina | 1 |
| 2.1 | Posta | 1 |
| 2.11 | Penitenciar | 1 |
| 2.12 | Politie | 1 |
| 3 | Obiective economice |  |
| 3.1 | Societati agricole | 10 |
| 3.2 | Brutarie, moara | 1 |
| 3.3 | MOBSTIL LUMI SRL | 1 |
| 3.4 | STEFI MOB SRL | 1 |
| 3.5 | PIGMACOM SRL | 1 |
| 3.6 | Sucursala regionala CF | 1 |
| 3.7 | Moara Burlacu | 1 |
| 3.8 | SN Imbunatatiri Funciare - Sucursala Dobrogea | 1 |
| 3.9 | SN CFR Marfa - Bucuresti | 1 |
| 3.10 | COMPET SA | 1 |
| 3.11 | Cristian IMPEX SRL | 1 |
| 3.12 | Ferma de pui Galesu | 1 |
| 3.13 | Ferma Puiul Dobrogean | 1 |
| 3.14 | Agro Brava | 1 |
| 3.15 | Romtextil | 1 |
| 3.16 | Natural Multiprod | 1 |
| 3.17 | Deli Agro SRL | 1 |
| 3.18 | Tibicus -Com SRL | 1 |
| 3.19 | Poarta Alba Fitings Industry SRL | 1 |
| 3.20 | Cereal Group SA | 1 |
| 3.21 | Nicol Serv Metal SRL | 1 |
| 3.22 | Duvigneau Murfatlar | 1 |
| 3.23 | Paul Stel International SRL | 1 |

Ceilalti agenti economici sunt asimilati consumatorilor casnici.

Localitatea POARTA ALBA a inceput sa prezinte un interes din ce in ce mai mare din punct de vedere social si economic.

In strategia de dezvoltare a localitatii sunt trasate cateva directii de dezvoltare:

- dezvoltarea unui parc logistic si de depozitare la periferia comunei Poarta Alba, in zona de sub podul peste Canalul Poarta Alba-Midia Navodari. Acest parc logistic ar urma sa reuneasca activitati multiple din zona transporturilor de marfa, procesarii primare a produselor agricole si piscicole, depozitarii si conditionarii marfurilor.

- dezvoltarea unui minim de facilitati portuare, prin extinderea portului Basarabi si la Poarta Alba, pentru a asigura un acces mai facil al marfurilor si a utiliza canalul ca si cale navigabila

- Conform planurilor de dezvoltare urbanistica, se preconizeaza ca in urmatorii 2 ani localitatea sa se extinda semnificativ, datorita inceperii constructiilor in zonele de lotizari existente sau a celor propuse pentru lotizari, prin introducerea in intravilan a unor terenuri aflate in extravilanul localitatii.

- Deasemenea, in ultima perioada, in localitatea POARTA ALBA au fost prinse in planurile urbanistice o serie de obiective economice, care se vor infiinta in urmatorii 5 ani.

- Dezvoltarea in ultimi ani ai zonei, precum si perspectivele viitoare sunt implicit legate de asigurarea infrastructurii si a utilitatilor.

Avand in vedere ca in localitatea POARTA ALBA nu exista sistem de termoficare, in momentul de fata locuitorii din zona utilizeaza combustibil lichid si solid pentru incalzire. Renuntarea la combustibilul lichid sau solid utilizat in prezent si trecerea pe gaze naturale reprezinta, pe termen lung, avantaje din punct de vedere economic, al confortului si a protectiei mediului.

Realizarea retelei de gaze naturale pentru alimentarea localitatii POARTA ALBA, reprezinta o oportunitate pentru locuitori si pentru potentialii investitori si va aduce un plus de valoare zonei.

Prin realizarea investiţiei privind înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în comună, se vor înlocui combustibilii folosiţi în prezent, ceea ce va conduce la:

- îmbunătăţirea calităţii vieţii prin ridicarea nivelului de confort atât al localnicilor, cât şi în cadrul obiectivelor social culturale ;

- creşterea atractivităţii zonei pentru potenţialii investitori cu implicaţii în revigorarea şi dezvoltarea activităţii economice, atât de necesară mai ales în condiţiile actuale;

- crearea unor oportunităţi ocupaţionale pe plan local;

- dinamizarea şi dezvoltarea activităţilor sociale (şcoală, grădiniţe)

- dinamizarea şi dezvoltarea activităţilor culturale (cămin cultural);

- crearea condiţiilor de dezvoltare a agroturismului, ţinând seama că zona este foarte frumoasă, având in vedere amplasarea in apropierea Canalului Navigabil Dunare – Marea Neagra;

- reducerea gradului de sărăcie, prin consecinţele economice a celor arătate mai sus;

- reducerea cheltuielilor privind asigurarea combustibililor necesari (folosiţi în prezent);

- protecţia fondului forestier prin diminuarea tăierilor pentru lemne de foc;

- diminuarea poluării aerului, ştiut fiind faptul că gazele arse provenite de la gazele naturale conţin mai puţine noxe decât cele rezultate din arderea altor combustibili solizi.

Necesarul de gaze naturale pentru încălzire şi preparare hrană s-a stabilit ţinând seama de numărul de gospodarii individuale, obiective social-culturale, agenţi economici cu activitate comercială şi/sau de service şi societăţi comerciale cu activitate productivă, existente în comună.

Prin realizarea investiţiei privind înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în comună, se vor înlocui combustibilii folosiţi în prezent, ceea ce va conduce la:

- îmbunătăţirea calităţii vieţii prin ridicarea nivelului de confort atât al localnicilor, cât şi în cadrul obiectivelor social culturale ;

- creşterea atractivităţii zonei pentru potenţialii investitori cu implicaţii în revigorarea şi dezvoltarea activităţii economice, atât de necesară mai ales în condiţiile actuale;

- crearea unor oportunităţi ocupaţionale pe plan local;

- dinamizarea şi dezvoltarea activităţilor sociale (şcoală, grădiniţe)

- dinamizarea şi dezvoltarea activităţilor culturale (cămin cultural);

- crearea condiţiilor de dezvoltare a agroturismului, ţinând seama că zona este foarte frumoasă, având in vedere amplasarea in apropierea Canalului Navigabil Dunare – Marea Neagra;

- reducerea gradului de sărăcie, prin consecinţele economice a celor arătate mai sus;

- reducerea cheltuielilor privind asigurarea combustibililor necesari (folosiţi în prezent);

- protecţia fondului forestier prin diminuarea tăierilor pentru lemne de foc;

- diminuarea poluării aerului, ştiut fiind faptul că gazele arse provenite de la gazele naturale conţin mai puţine noxe decât cele rezultate din arderea altor combustibili solizi.

Necesarul de gaze naturale pentru încălzire şi preparare hrană s-a stabilit ţinând seama de numărul de gospodarii individuale, obiective social-culturale, agenţi economici cu activitate comercială şi/sau de service şi societăţi comerciale cu activitate productivă, existente în comună.

DETERMINAREA NUMARULUI DE POTENTIALI CONSUMATORI SI A NECESARULUI DE GAZE NATURALE

| Nr crt | CONSUMATORI | Numar consumatori | Consum maxim estimat Nmc/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consumatori casnici |  |  |
| 1.1 | Gospodarii | 1,264 | 6,534.88 |
| 1.2 | Zone lotizari pentru locuinte | 600 | 3,102.00 |
| 2 | Obiective sociale |  |  |
| 2.1 | Scoli ( 2 ) | 2 | 160 |
| 2.2 | Liceu agricol | 1 | 250 |
| 2.3 | Camin de batrani | 1 | 65 |
| 2.4 | Gradinita+biserica | 1 | 45 |
| 2.5 | Sediu Primarie + Scoala | 1 | 125 |
| 2.6 | Biserici | 3 | 135 |
| 2.7 | Dispensar | 2 | 20 |
| 2.8 | Camin cultural | 2 | 70 |
| 2.9 | Cantina | 1 | 25 |
| 2.1 | Posta | 1 | 8 |
| 2.11 | Penitenciar | 1 | 550 |
| 2.12 | Politie | 1 | 10 |
| 3 | Obiective economice |  |  |
| 3.1 | Societati agricole | 10 | 1,000 |
| 3.2 | Brutarie, moara | 1 | 125 |
| 3.3 | MOBSTIL LUMI SRL | 1 | 50 |
| 3.4 | STEFI MOB SRL | 1 | 100.00 |
| 3.5 | PIGMACOM SRL | 1 | 95.00 |
| 3.6 | Sucursala regionala CF | 1 | 25 |
| 3.7 | Moara Burlacu | 1 | 75 |
| 3.8 | SN Imbunatatiri Funciare - Sucursala Dobrogea | 1 | 12 |
| 3.9 | SN CFR Marfa - Bucuresti | 1 | 12 |
| 3.10 | COMPET SA | 1 | 10 |
| 3.11 | Cristian IMPEX SRL | 1 | 200 |
| 3.12 | Ferma de pui Galesu | 1 | 200 |
| 3.13 | Ferma Puiul Dobrogean | 1 | 200 |
| 3.14 | Agro Brava | 1 | 100 |
| 3.15 | Romtextil | 1 | 30 |
| 3.16 | Natural Multiprod | 1 | 65 |
| 3.17 | Deli Agro SRL | 1 | 150 |
| 3.18 | Tibicus -Com SRL | 1 | 25 |
| 3.19 | Poarta Alba Fitings Industry SRL | 1 | 65 |
| 3.20 | Cereal Group SA | 1 | 250 |
| 3.21 | Nicol Serv Metal SRL | 1 | 50 |
| 3.22 | Duvigneau Murfatlar | 1 | 100 |
| 3.23 | Paul Stel International SRL | 1 | 200 |
| TOTAL | 1,913 | 14,238.88 |
| Coeficient de majorare debite | 20.00% | 17,086.66 |

S-a considerat ca debitul orar maxim pentru un consumator casnic este de 5.17 Nmc/h, dintre care 4.50 Nmc/h necesar pentru centrala termica si 0.67 Nmc/h necesar pentru pregatire hrana si alte utilizari.

S-a prevazut un debit de 4,50 Nmc/h pentru central termica, avand in vedere ca marea majoritate a locuintelor din localitatea Poarta Alba sunt de mari dimensiuni, chiar daca au nivel de inaltime P sau P+1; P+M etc. De asemenea, la stabilirea acestui debit s-a avut in vedere ca in unele gospodarii sunt cate doua corpuri de casa.

Localitatea Poarta Alba, datorita pozitiei sale geografice – la mica distanta de centrele urbane Constanta si Medgidia, avand ca punct de atractie si canalul Dunare Marea Neagra, prezinta un interes din ce in ce mai mare pentru construirea de locuinte si case de vacanta.

La stabilirea consumurilor pentru fermele agrozootehnice s-a avut in vedere faptul ca 10 dintre ele sunt de mare capacitate, fiind specializate pe productie zootehnica si/sau pe productie de cereale, avand si echipamente pentru producer de furaje concentrate (FNC) sau de conditionare a cerealelor pentru vanzare (uscatoare de cereale). Consumul mediu estimate pentru cele 10 ferme este de maxim 100 Nmc/h.

La estimarea consumurilor maxime estimate pentru obiectivele sociale s-a avut in vedere  volumele cladirilor ce necesita incalzire precum si gradul de izolare si functionalitatea lor.

In prezent se are in vedere infiintarea distributiei de gaze naturale in localitatea Poarta Alba, inclusiv trupurile izolate: cartierul “Via”, grupul social – Penitenciar.

Nu se prevede in acest studiu:

  - alimentarea cu gaze a trupului izolat CF Dorobantu, avand in vedere amplasare lui. Pentru alimentarea cu gaze al acestui consumator este necesara realizarea unui conducte de aproximativ 2 Km, al carei traseu presupune si subtraversarea drumului national D.N. 22 “C”.

  - Alimentarea cu gaze naturale a localitatii Nazarcea, avand in vedere ca aceasta se afla la o distanta de aproximativ 2 km de punctul de racordare (nodul 1 al retelei). Localitatea Nazarcea are un numar de 484 de locuitori, dar populatia din aceasta zona nu este stabila, multi dintre ei fiind din alte zone ale tarii si traiesc aici temporar, in cladiri care au apartinut fermelor agricole inainte de 1990. Investitia pentru alimentarea cu gaze a localitatii Nazarcea nu este justificata in momentul de fata.

Date tehnice:

Alimentarea cu gaze naturale a localitatii Poarta Alba se va realiza in regim de presiune medie.

Sistemul de distributie va fi de tip inelar.

Pentru alimentarea cu gaze naturale a a localitatii Poarta Alba este necesara realizarea unei conducte de racord la o conducta existenta care pleaca din SRMP Medgidia (operata de SNTGN TRANSGAZ) si care alimenteaza localitatile Castelu si Nisipari din comuna Castelu si localitatea Poarta Alba. Racordarea se va face din SRMP Medgidia, conform avizului SNTGN TRANSGAZ.

Conducta de racord va fi amplasata pe marginea DN225, pana la intersectia cu DJ228, dupa care va urma traseul drumului DJ 228, pana in zona Penitenciarului Poarta Alba.

In zona din imediata vecinatate a corpului administrative al Penitenciarului, pe partea dreapta a drumului (sensul de mers spre localitatea Culmea) se va amplasa o SRM. Din SRM se va dezvolta sistemul de distributie care va alimenta zona de nord a localitatii Poarta Alba, apoi se va continua in lungul drumului tehnologic al CN Dunare – Marea Neagra, bratul care merge spre Midia Navodari, iar in dreptul statiei de epurare a localitatii Poarta Alba se va realiza subtraversarea canalului, conform solutiei avizata de proiectantul initial al canalului, respective IPTANA Bucuresti.

Dupa subtraversare, conducta de distributie gaze naturale va alimenta agentii economici situati pe traseu pana la intrarea in zona de locuinte, apoi se va ramifica pe strazi, oferind posibilitatea de alimentare cu gaze pentru toti potentialii consumatori.

In zona DN22C se va realiza o traversare a acestuia prin foraj dirijat, iar conductele de distributie se vor amplasa pe ambele parti ale DN22C, cat mai aproape de limitele de proprietate si la distanta cat mai mare de axul drumului.

Debitul maxim de gaz rezultat in urma calculului de dimensionare este de 17.086 Nm/h. La determinarea acestui debit s-a avut in vedere asigurarea necesarului de gaze pentru toti potentialii consumatori identificati, la care s-a aplicat un coeficient de majorare de 20%, avand in vedere perspectivele de dezvoltare ale zonei in urmatorii 20 de ani.

Lungimea totala de conducte de distributie va fi de 42,346 Km, cu urmatoarele diametre :

| Diam nominal (mm) | Nr tronsoane | Lungimea cumulata (m) |
| --- | --- | --- |
| 40 | 136 | 15,713.00 |
| 50 | 32 | 4,866.00 |
| 63 | 41 | 7,044.00 |
| 75 | 22 | 3,760.00 |
| 90 | 10 | 1,108.00 |
| 110 | 14 | 1,773.00 |
| 125 | 3 | 621.00 |
| 140 | 4 | 419.00 |
| 160 | 9 | 887.00 |
| 180 | 4 | 970.00 |
| 200 | 1 | 154.00 |
| 225 | 1 | 91.00 |
| 280 | 2 | 783.00 |
| 315 | 8 | 4,147.00 |
| 355 | 1 | 10.00 |
| TOTAL | 288 | 42,346.00 |

Suprafata de teren ocupata temporar, constand in terasamente in vederea montarii conductelor, va fi de 19.167 mp.

Suprafata de teren ocupata definitiv, constand in spatiul pentru amplasarea statiei de reglare – masurare (SRM) va fi de 120 mp

Traseele retelelor de distributie si instalatiilor de utilizare exterioare sunt, pe cât posibil, rectilinii. La stabilirea traseelor retelelor de distributie si instalatiilor de utilizare se acorda prioritate respectarii conditiilor de siguranta.

Conductele retelelor de distributie se monteaza subteran.

Retelele de distributie subterane se monteaza pe trasee mai putin aglomerate cu instalatii subterane, tinând seama de urmatoarea ordine de preferinta:

a) zone verzi;

b) trotuare;

c) alei pietonale;

d) carosabil.

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

Zona afectata de executia investitiei se limiteaza strict la terenul necesar realizarii retelelor de distributie. Aceasta va fi ocupata temporar, pe peroada executiei lucrarilor. Dupa finalizararea lucrarilor si realizarea probelor, terenul se va aduce la starea initiala.

Terenul pe care se vor desfasura lucrarile va fi protejat cu panouri pe perioada derularii lucrarilor.

In etapa de executie a obiectivului amplasamentul va fi afectat prin lucrarile de decopertare a solului fertil  si  de excavatii.

Pentru diminuarea impactului se impun unele masuri :

- dupa realizarea investitiei se va readuce terenul la starea initiala;

- pamantul in exces din excavatii va fi folosit partial pentru umpluturi, iar restul se va imprastiat pe amplasament si tasat, pentru nivelarea terenului;

- santierul va fi dotat cu containere pentru colectarea selectiva a deseurilor urmand ca acestea sa fie eliminate sau valorificate dupa caz prin unitati specializate;

- se vor folosi materiale si utilaje care au agrement tehnic de specialitate;

Cai noi de  acces sau schimbari ale celor existente

      - nu este cazul. Se vor utiliza caile de acces existente in zona.

Resursele naturale folosite in constructie si functionare

In lucrarile de constructii sunt folosite materiale prevazute in proiect ca: prefabricate din beton, structuri metalice, nisip conducte PEHD, conductori electrici, care sunt certificate sau pentru care exista agremente tehnice.

Resurse naturale folosite :

  - apa

  - curent

  - balast

  - nisip

Metode folosite in constructie

În timpul executarii sistemelor de alimentare cu gaze naturale se iau masuri pentru evitarea deteriorarii instalatiilor si constructiilor subterane sau supraterane apartinând altor detinatori.

La executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, înainte de montare, se verifica calitatea echipamentelor, instalatiilor si produselor.

Manipularea, transportul, depozitarea si conservarea produselor

Executantul asigura manipularea, transportul, depozitarea si conservarea produselor astfel încât sa nu se produca deteriorari ale acestora, în conformitate cu instructiunile impuse de producator.

Conductele si fitingurile din polietilena se depoziteaza în magazii închise, uscate, bine aerisite sau în locuri acoperite si ferite de actiunea

directa a radiatiilor solare si a intemperiilor, la cel putin 2 m distanta de orice sursa de caldura.

Santuri pentru conducte subterane

Latimea santului pentru conducte (l(s)), se stabileste în functie de diametrul conductei D(n):

a) pentru D(n) < 100 mm, l(s) = 0,4 m;

b) pentru D(n) >= 100 mm, l(s) = 0,4 m + D(n).

Gropile pentru sudare în punctele de îmbinare a tronsoanelor conductelor se realizeaza cu urmatoarele dimensiuni:

a) latimea = latimea santului + 0,6 m;

b) lungimea = 1,2 m;

c) adâncimea = 0,6 m sub partea inferioara a conductei.

Pentru terenuri nisipoase, de umplutura etc., latimea santului se stabileste de la caz la caz, avându-se în vedere consolidarea peretilor santului. Consolidarea peretilor santurilor se face în functie de natura terenului si adâncimea de pozare.

Saparea santurilor se face cu putin timp înainte de montarea conductelor.

Fundul santului se executa fara denivelari, se curata de pietre, iar peretii se executa fara asperitati.

Fundul santului se acopera cu un strat de 10 ... 15 cm de nisip de granulatie 0,3 ... 0,8 mm.

Pozarea conductelor din polietilena se realizeaza numai dupa racirea corespunzatoare a îmbinarilor sudate.

Conductele din polietilena se aseaza serpuit în sant si se acopera cu un strat de nisip de minimum 10 cm.

Dupa stratul de nisip, acoperirea conductei din polietilena se efectueaza în straturi subtiri, cu pamânt maruntit, prin compactare dupa fiecare strat.

Umplerea santurilor se face în straturi subtiri cu grosime maxima de 20 cm, cu pamânt maruntit sau nisip, prin compactare dupa fiecare strat, în cazul compactarii manuale si conform prevederilor din cartea utilajului de compactare, în cazul compactarii mecanice.

Folosirea dispozitivelor mecanice de compactare este admisa numai dupa realizarea stratului minim de protectie a conductei, care se stabileste în functie de adâncimea de actionare a utilajului la gradul de compactare maxima.

Acoperirea conductei (pentru primii 50 cm deasupra conductei) se efectueaza într-o perioada mai racoroasa a zilei, pe zone de 20 ... 30 m, avansând într-o singura directie, pe cât posibil în urcare.

Se poate folosi forajul dirijat în cazul subtraversarilor cailor ferate, autostrazilor, drumurilor nationale si altele asemenea.

Pregatirea tevilor în vederea executarii conductelor:

- a) tevile se curata la interior si exterior;

- b) capetele tevilor se protejeaza cu capace împotriva patrunderii de corpuri straine.

Conductele si bransamentele din polietilena sunt însotite pe întreg traseul de un fir trasor, în scopul identificarii traseului si a determinarii integritatii acestora.

Pentru realizarea schimbarilor de directie, ramificatiilor si modificarilor diametrelor conductelor din polietilena se pot utiliza:

- a) fitinguri (mufe, coturi, teuri, reductii etc.) realizate prin injectie;

- b) fitinguri mecanice (mufe, coturi, teuri, reductii etc.) cu etansare pe peretele exterior al tevii;

Îmbinarea conductelor din polietilena se realizeaza prin sudura (fuziune) sau cu fitinguri mecanice nedemontabile (etansare prin presare pe peretii tevilor).

Îmbinarea tevilor si fitingurilor din polietilena se realizeaza cu aparate de sudura care sunt agrementate tehnic de catre organismele abilitate.

Aparatele de sudura sunt supuse reviziilor tehnice în conformitate cu cartile tehnice aferente.

Planul de executie cuprinzând faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara,

| Activitati | Durata | Perioada estimata | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| executie | 36 luni | iulie 2019 - august 2022 |  |
| punere in functiune | 3 luni | mai 2020 – august 2022 | Punerea in functiune se realizeaza esalonat, pe strazi/sisteme |
| exploatare | 50 ani | 2022 - 2072 | verificari periodice - lunar |
| refacere | nu este cazul |  | Revizii/reparatii din 5 in 5 ani |
| folosire ulterioara |  | 2077 | Reparatie capitala sau dezafectare |

Planul de executie se va realiza conform documentatiei tehnice si a caietelor de sarcini, care vor prevede inclusiv tehnologia de executie.

Documentaţia tehnică pentru realizarea construcţiei va prevede realizarea (în apropierea obiectivului) a unei organizări de şantier care trebuie să cuprindă :

    - căile de acces;

    - unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare ;

    - sursele de energie ;

    - vestiare, apă potabilă, grup sanitar ;

    - organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor ;

    - măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor, decurgând din natura operaţiilor şi tehnologiilor de construcţie cuprinse în documentaţia de execuţie a obiectivului;

    - măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Punerea in functiune a obiectivului se va realiza pe zone, sisteme sau strazi, dupa efectuarea probelor, receptia la terminarea lucrarilor si constatarea ca au fost respectate prevederile proiectului, iar sistemul este functional.

Dupa receptia lucrarii si efectuarea probelor, aceasta va fi data in functiune pentru exploatare.

Pentru exploatarea normală :

- Exploatarea sistemelor de distributie a gazelor naturale, se efectueaza prin personal autorizat, de catre operatori economici titulari ai licentei de distributie a gazelor naturale acordata de catre ANRE, numiti în continuare operatori SD.

- Verificarea tehnica a conductelor si bransamentelor, în vederea depistarii eventualelor scapari de gaze, se face periodic, cu detectoare de gaze, verificate metrologic conform prevederilor legislatiei în vigoare si se efectueaza de catre operatorul SD, conform regulamentelor proprii, în functie de:

a) starea tehnica si vechimea conductelor si bransamentelor;

b) densitatea constructiilor si nivelul de risc în functie de destinatia acestora;

c) intensitatea traficului;

d) numar de defecte/kilometru;

e) alte conditii locale specifice;

f) tipul conductelor, otel sau polietilena (PE).

- Verificarea tehnica periodica a conductelor si bransamentelor se executa la intervale de timp :

  - Conducte cu vechime mai mica de 2 ani: 1 verificare la 6 luni

  - Conducte cu vechime mai mare de 2 ani: 1 verificare la 1 an

Refacere şi folosire ulterioară: in conformitate cu catalogul privind clasificarea si duratele de viata normale pentru functionarea mijloacelor fixe, reteaua de distributie gaze naturale se incadreaza in grupa 1.9.3, avand o durata de viata de 15 ani.

Dupa expirarea acestui termen, reteaua poate fi supusa unor reparatii capitale, in urma carora ii creste durata de viata sau poate fi desfiintata, iar materialul rezultat din dezmembrare poate fi valorificat.

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

- In localitatea Poarta Alba este in proiect realizarea unui Parc Logistic. Realizarea acestuia este influentata in mare masura de realizarea distributiei de gaze naturale in localitate.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Varianta fara proiect:

In prezent, localitatea Poarta Alba nu dispune de un sistem de distributie a gazelor naturale. Sursa de incalzire pentru populatie o reprezinta combustibilii solizi sau lichizi.

Agentii economici care desfasora activitati de productie agricola si/sau industriala sunt limitati in dezvoltarea afacerilor de lipsa gazelor naturale, fiind obligati sa utilizeze alte surse de energie, mult mai costisitoare avand in vedere transportul si depozitarea.

Varianta cu proiect

Prin prezentul proiect se propune realizarea unui sistem de distributie a gazelor naturale care sa asigure alimentarea cu gaze naturale pentru uncalzire si pregatirea hranei pentru consumatorii casnici cat si pentru asigurarea necesarului energetic pentru agentii economici care desfasoarea activitati de productie.

Realizarea sistemului de distributie gaze naturale in Poarta Alba va avea ca efect dezvoltarea economica a localitatii, prin atragerea de noi investitori.

De asemenea, se preconizeaza crearea de noi locuri de munca.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport a energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor).

Urmare a realizarii proiectului exista posibilitatea de extindere si dezvoltare economica si demografica a localitatii.

Utilizarea gazului metan pentru consum casnic si industrial va contribui la reducerea noxelor rezultate ca urmare a arderii combustibilului solid si/sau lichid

Localizarea proiectului

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

- nu este cazul

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât si artificiale, si alte informatii privind:

- folosintele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament cât si pe zone adiacente acestuia;

- In prezent, amplasamentul este liber de constructie.

- politici de zonare si de folosire a terenului;

  - nu este cazul

- arealele sensibile;

  - nu este cazul

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

  - nu este cazul

Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

O scurta descriere a impactului potential cu luarea in considerare a urmatorilor factori:

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural, si asupra interactiunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

- Impactul pozitiv asupra mediului

- Tehnologia de lucru in cazul conductelor din polietilena este practic nepoluanta reducand drastic poluarea produsa de sudura oxiacetilenica sau de cea electrica cu mterial de adaos. Scade astfel numarul incidentelor si accidentelor de mediu.

- Imbunatatirea sistemului de distribuire gaze naturale determina reducerea cantitatii combustibililor solizi sau lichizi folositi si implicit a cantitatilor de poluanti specifici evacuarii(CO,NOx,SOx, etc.).

- Suprafetele de teren afectate de executia lucrarilor se vor reface conform starii initiale.

- La executarea lucrarilor, constructorul va utiliza aparate si utilaje cu nivel scazut de zgomot si vibratii.

Impactul pozitiv se apreciaza a fi direct, permanent.

- Impactul negativ asupra mediului poate fi generat de:

  - deseurile rezultate in urma realizarii investitiei

  - zgomot, vibratii generate de aparatura necesara prestarii serviciilor

  - Impactul negativ se apreciaza a fi direct, temporar

In faza de constructie vor rezulta deseuri din executie. Deseurile reciclabile vor fi colectate selectiv si predate centrelor autorizate de colectare indicate prin autorizatia de construire.

Solutia recomandatã prin proiect nu introduce efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului, microclimatului apelor de suprafata, vegetatiei, faunei, aerului sau peisajului.Implementarea proiectului nu produce efecte negative asupra mediului, dar exista riscul ca în perioada de executie a modificarilor sã aparã efecte negative. De aceea vom preciza în cele ce urmeazã principalii factori poluanti ce pot apare si masuri preventive minime ce sunt obligatoriu de respectat.

Poluarea sonorã.

Masurile curente aplicate de reducere a poluarii sonore pot fi încadrate

in doua categorii:

- de reducere a nivelului de zgomot la sursa.

- de protectie a receptorului.

Pentru reducerea nivelului de zgomot la sursa, se recomanda de proiectant reducerea traficului greu. Se apreciaza ca în timpul executiei nu se vor inregistra niveluri de zgomot care sa depaseasca limitele admisibile.

Deseuri toxice si periculoase.

Lucrarile proiectate nu presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot fi incadrate în categoria substantelor toxice si periculoase.

Produsele cele mai frecvent folosite sunt:

- motorina, carburant de utilaje si mijloace de transport,

- benzina, carburant de utilaje si mijloace de transport,

- lubrifianti (ulei, vasilina),

- lacuri si vopsele, diluanti, protectie anticoroziva de marcaje.

Pot aparea unele probleme la manipularea acestor produse si se recomanda respectarea normelor specifice de lucru si de securitate si sanatate în munca pentru desfasurarea în deplinã sigurantã a operatiilor respective. Recipientii folositi trebuie recuperati si valorificati de unitati specializate în acest scop.

Emisii de praf.

Pe perioada executiei datorita miscarilor de materiale nu se vor semnala emisii importante de praf si noxe de la gazele de esapament.

Poluarea apei.

- Proiectul prevede o traversare cu conducta de gaze a Canalului Dunare – Marea Neagra – Bratul Midia Navodari. Solutia de travesrae va fi stabilita de comun accord cu proiectantul intial al Canalului, respective IPTANA Bucuresti.

In perioada de executie a lucrarilor, sursele posibile de poluare a apelor uzate sunt datorate manipularii si punerii în opera a materialelor de constructii (beton, bitum, agregate etc) sau pierderi accidentale de combustibili si uleiuri de la utilaje. Se vor lua masuri de prevenire a accidentelor ce pot provoca poluarea apei de suprafata pe toatã durata investitiei.

In faza de exploatare, impactul previzionat asupra factorilor de mediu  va fi in limitele prevazute de legislatia in vigoare , in conditiile in care se respecta:

- prevederile proiectului;

- tehnologia de executie;

- tehnologia de exploatare;

- masurile de prevenire si reducere a poluarii factorilor de mediu

In urma desfasurarii activitatii pe amplasament vor rezulta : ape uzate menajere, care rezulta de la folosirea apei de catre personal in scopuri igienico-sanitare (filtre sanitare, sediu administrativ) evacuate in reteaua de canalizare existenta in zona ;

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

- Impactul pozitiv asupra mediului

- Amenajarea spatiilor verzi din terenul aferent investitiei – refacerea stratului vegetal, reintinerirea vegetatiei - local

- Amplasarea unor recipiente inscriptionate, cu coduri de culori, pentru colectarea selectiva a deseurilor uzuale – hartie, metal, sticla - local

- Impactul negativ asupra mediului:

  - deseurile rezultate in urma executiei lucrarilor – local, pe terenul unde se vor executa lucrararile

  - zgomot, vibratii generate de echipamentele de lucru – local, in interiorul halei, pe perioada productiei

- magnitudinea si complexitatea impactului

- Impactul pozitiv asupra mediului

- Amenajarea spatiilor verzi din terenul aferent investitiei – refacerea stratului vegetal, reintinerirea vegetatiei – complexitate mica, permanent

- Amplasarea unor recipiente inscriptionate, cu coduri de culori, pentru colectarea selectiva a deseurilor uzuale – hartie, metal, sticla – complexitate mica, permanent

- Impactul negativ asupra mediului:

  - deseurile rezultate in urma realizarii constructiei – complexitate mica, pe perioada deularii lucrarilor

  - zgomot, vibratii generate de aparatura – complexitate mica pe perioada desfasurarii activitatii

  - scapari de gaze in atmosfera  rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii curente – complexitate mica, pe perioada desfasurarii activitatii (refulari, puneri in functiune)

- probabilitatea impactului

- Impactul pozitiv asupra mediului

- Tehnologia de lucru in cazul conductelor din polietilena este practic nepoluanta reducand drastic poluarea produsa de sudura oxiacetilenica sau de cea electrica cu mterial de adaos. Scade astfel numarul incidentelor si accidentelor de mediu – Probabilitate mare, pe perioada limitata

- Imbunatatirea sistemului de distribuire gaze naturale determina reducerea cantitatii combustibililor solizi sau lichizi folositi si implicit a cantitatilor de poluanti specifici evacuarii(CO,NOx,SOx, etc.) Probabilitate mare, pe perioada mare

- Suprafetele de teren afectate de executia lucrarilor se vor reface conform starii initiale - Probabilitate mare, pe perioada limitata

- Impactul negativ asupra mediului:

  - deseurile rezultate in urma executiei lucrarilor – probabilitate mare, dar pe perioada mica

  - zgomot, vibratii generate de aparatura – probabilitate mare, pe perioada desfasurarii activitatilor, in timpul programului de lucru.

  - scapari de gaze in atmosfera  rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii curente – probabitate mica – pe perioada functionarii sistemului (refulari, puneri in functiune)

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului

- Impactul pozitiv asupra mediului

- Tehnologia de lucru in cazul conductelor din polietilena este practic nepoluanta reducand drastic poluarea produsa de sudura oxiacetilenica sau de cea electrica cu mterial de adaos. Scade astfel numarul incidentelor si accidentelor de mediu – Pe toata durata de viata, impact pozitiv mare, reversibil.

- Imbunatatirea sistemului de distribuire gaze naturale determina reducerea cantitatii combustibililor solizi sau lichizi folositi si implicit a cantitatilor de poluanti specifici evacuarii(CO,NOx,SOx, etc.) Probabilitate mare, pe perioada mare – pe toata durata de viata, impact pozitiv mare, ireversibil

- Suprafetele de teren afectate de executia lucrarilor se vor reface conform starii initiale - pe perioada limitata – impact pozitiv mare, ireversibil

- Impactul negativ asupra mediului:

  - deseurile rezultate in urma executiei lucrarilor – pe perioada relativ mica, reversibil, avand in vedere colectarea selectiva a deseurilor, iar deseurile inerte vor fi evacuate un locuri special amenajate

  - zgomot, vibratii generate de aparatura necesara desfasurarii activitatilor specifice – durata limitata la perioada desfasurarii activitatilor (2 – 3 ore/zi), reversibil

  - scapari de gaze in atmosfera  rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii curente - durata foarte scurta, zilnic, reversibil ((refulari, puneri in functiune)

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Deseurile reciclabile vor fi colectate selectiv si predate centrelor autorizate de colectare, iar deseurile inerte vor fi transportate si depozitate in locuri amenajate special, indicate prin autorizatia de construire.

Dupa finalizarea lucrarilor, impactul asupra mediului va fi diminuat semnificativ. La elaborarea proiectului tehnic se va tine cont de abordarea unor solutii nepoluante si eficiente, inscriindu-se astfel in conceptul de „dezvoltare durabila”

In toate etapele de proiectare si executie a obiectivelor/sistemelor de distributie si instalatiilor de utilizare gaze naturale, se respecta cerintele referitoare la protectia mediului, prevederile si reglementarile legale.

In timpul desfasurarii lucrarilor ,obligatiile si raspunderile pentru protectia mediului revin conducatorilor locurilor de munca si personalului de executie.

Tehnologia de lucru in cazul conductelor din polietilena este practic nepoluanta reducand drastic poluarea produsa de sudura oxiacetilenica sau de cea electrica cu mterial de adaos. Scade astfel numarul incidentelor si accidentelor de mediu.

Imbunatatirea sistemului de distribuire gaze naturale determina reducerea cantitatii combustibililor solizi sau lichizi folositi si implicit a cantitatilor de poluanti specifici evacuarii(CO,NOx,SOx, etc.).

Suprafetele de teren afectate de executia lucrarilor se vor reface conform starii initiale.

La executarea lucrarilor, constructorul va utiliza aparate si utilaje cu nivel scazut de zgomot si vibratii.

In toate etapele de proiectare si executie a obiectivelor/sistemelor de distributie si instalatiilor de utilizare gaze naturale, se respecta cerintele referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

Obligatiile si raspunderile pentru prevenirea si stingerea incendiilor revin conducatorilor locurilor de munca si personalului tehnic de executie.

In vederea realizarii interventiei de stingere, se organizeaza echipe cu atributiuni concrete care sa asigure masuri si posibilitati de alertare a unitatilor de pompieri.

Masurile prezentate mai sus sunt obligatorii dar nu restrictive, conducatorul locului de munca putand lua orice alta masura suplimentara ce i se pare necesara.

Natura transfrontiera a impactului.

- Ne este cazul

# IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

1. Protectia calitatii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

    - nu este cazul

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

    - nu este cazul

2. Protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti;

    - pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate masurile si actiunile necesare pentru prevenirea poluarii factorilor de mediu cu pulberi, praf si noxe de orice fel;

    - activitatile pentru realizarea lucrarilor proiectate nu conduc la emisii de poluanti, cu exceptia particulelor de praf a gazelor de esapament rezultate de la vehiculele pentru transportul materialelor si a vehiculele ce urmeaza a fi reparate.

    - transportul materialelor si deseurilor produse în timpul executarii lucrarilor de constructii, cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelata, pentru evitarea imprastierii acestor materiale;

In faza de functionare sunt generate in aer urmatoarele emisii de poluanti:

    - scapari de gaze in atmosfera, cantitati mici, controlate, la punerea in finctiune a conductelor de distributie, bransamentelor si instalatiilor de utilizare.

    - Nivelul estimat al emisiilor in aceasta faza nu produce un impact semnificativ al factorului de mediu aer, incadrandu-se in legislatia in vigoare.

    - activitatile pentru realizarea lucrarilor proiectate nu conduc la emisii de poluanti, cu exceptia particulelor de praf a gazelor de esapament rezultate de la vehiculele de pe santier

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

    - nu este cazul

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- sursele de zgomot si de vibratii;

- In timpul realizarii lucrarilor si pe timpul functionarii, sursele de producere a

zgomotului si vibratiilor sunt utilajele, aparatura si echipamentele utilizate pentru activitatile curente. Executantul va utiliza utilaje si mijloace tehnice agrementate tehnic si din punct de vedere al protectiei mediului, astfel incat sa nu se depaseasca nivelurile de zgomot si vibratii admise.

    - zgomote si vibratii produse de echipamente

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

    - nu sunt necesare masuri suplimentare pentru protectie impotriva zgomotelor si a vibratiilor.

4. Protectia impotriva radiatiilor:

- sursele de radiatii;

    - nu este cazul

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor.

    - nu este cazul

5. Protectia solului si a subsolului:

- sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;

In faza de executie

    - In perioada de executie se vor efectua lucrari care vor afecta orizonturile superficiale ale solului, se considera ca impactul asupra solului este unul redus.

Amenajari si dotarile pentru protectia solului si subsolului :

    - atât pe perioada executiei lucrarilor, cât si pe perioada de derulare a lucrarilor de constructie a obiectivului se vor lua masurile necesare pentru:

      - evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele transportatoare;

      - evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite si deseurilor rezultate direct pe sol în spatii neamenajate corespunzator;

      - amenajarea provizorie a unor grupuri sanitare corespunzatoare (toalete ecologice);

      - refacerea zonelor afectate de realizarea lucrarilor;

      - in perioada executiei se vor utiliza materiale de constructii preambalate, betonul se va aduce preparat din statiile de betoane, se va utiliza doar nisip, balast, piatra in vrac, materiale care nu produc un impact negativ asupra solului.

      - pamantul rezultat din sapaturi se va depozita in interiorul amplasamentului, luandu-se masuri pentrua evita imprastierea acestuia pe proprietatile vecine, fiind utilizat ulterior ca si umpluturi la fundatii si sistematizarea pe verticala;

- In faza de functionare – nu este cazul

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

    - nu este cazul

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

    - nu este cazul

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

    - nu sunt necesare masuri sporite pentru protectia biodiversitatii in zona de realizare a constructiei

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie,  zone de interes traditional etc.;

- In zona in care se realizeaza lucrarile pentru realizarea obiectivului, nu exista instituit un regim de restrictie,  zone de interes traditional, conform planului situatie anexat la documentatie.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

- In timpul execuţiei constructorul va respecta curaţenia și normele privind protecţia si igiena muncii ìn construcţii.

    - Constructorul are obligaţia de a asigura serviciile sanitare pentru ca ìn organizarea de şantier pe perioada derularii lucrării să se respecte igiena ìn construcţii si curaţenia astfel ìncât să nu aducă prejudicii zonei limitrofe, cadrului natural, mediului şi ecosistemelor.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

- tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate;

    - În timpul execuţiei lucrărilor rezultă deşeuri din constructii şi alte tipuri de deşeuri (hartie, metale, filtre de ulei, lavete, recipienţi pentru vopsele, electrozi uzați etc.) în cantităţi mici.

    - În timpul procesului de productie se produc deşeuri de metal, lemn,  material plastic, deseuri inerte

- modul de gospodarire a deseurilor.

    - Deşeurile rezultate în timpul execuţiei lucrărilor se vor depozita separat pe categorii (metal, hârtie, ambalaje din polietilenă, metale,lavete, etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării acestora. Deșeurile menajere vor fi transportate la groapa de gunoi, după obţinerea în prealabil a acordului proprietarului acesteia.Toaletele ecologice golite periodic de o firmă autorizată.

    - Celelalte deşeuri vor fi valorificate prin predarea lor către un operator specializat pentru colectarea reciclarea/reutilizarea lor, respectând prevederile Legii nr. 211 din 15/11/2011 privind regimul deșeurilor.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

    - Din aceasta categorie fac parte lacurile, vopselurile si solventii. Aceste substante vor fi depozitate separat de restul materiilor prime si materialelor.

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

    - Ambalajele si deseurile asociate acestora (pensule si lavete impregnate, etc) se vor colecta in recipiente speciale, si vor fi predate agentilor economicu autorizati pentru recuperarea/ valorificarea/ eliminarea acestor tipuri de deseuri.

# V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu;

    - nu este cazul

VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apa, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deseurilor etc.) – nu este cazul

VII. Lucrari necesare organizarii de santier

  - descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

- Organizarea de șantier este sarcina antreprenorului ce va stabili soluțiile cele mai avantajoase – cu acceptul investitorului.

  - localizarea organizarii de santier;

- Organizarea de santier va fi amenajata in locul indicat de catre autoritatile locale.

  - descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

- Organizarea de santier creeaza o perturbare a mediului înconjurator. Aceasta este o sursă de zgomot, emisii noxe și deșeuri necontrolate. Emisiile de noxe se încadrează în limitele maxime admise în Ordinul 462/1993, iar nivelul de zgomot şi vibraţii se va încadra în limitele admise prin STAS 10.009/88 şi în limitele prevăzute în Ord. Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

- Impactul asupra mediului este şi peisagistic pe perioada de execuţie a lucrărilor.

- Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoară în santier să nu afecteze cadrul natural din zona respectivă și nici vecinii zonei de lucru.

- Personalul va fi instruit pentru respectarea curăteniei la locul de muncă și a normelor de igienă.

- Materialele folosite pentru construcția organizării de șantier sunt materiale inerte, piatră spartă, nisip, balast, materiale care nu afectează calitatea apei.

  - surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

    - Utilajele si autovehicolele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonică, praf, emisii și vibrații.

  - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

- Alegerea amplasamentului astfel încât să se minimizeze distanţele parcurse de utilajele de construcţii,

- Asigurarea utilităţilor necesare pentru desfăşurarea lucrărilor în bune condiţiii (sursa de alimentare cu apă, loc special amenajat pentru servirea mesei, facilităţi igienico-sanitare, containere pentru depozitarea deseurilor, punct sanitar).

- Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în staţii speciale pentru astfel de operaţii.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

- Amenajarea spatiului verde pe terenul neocupat de constructii

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;

- Ca masura preventiva se va face instruirea personalului de executie privind aspectele de mediu cu impact semnificativ, respectiv deseurile din sapatura si din constructii.

- Beneficiarul lucrarii va impune prin contract executantului sa respecte cerintele minime de protectia mediului si va supraveghea executia lucrarilor prin personal specializat si instruit corespunzator (diriginti de santier)

- In cazul nerespectarii conditiilor de mediu, beneficiarul va notifica executantul.

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

- nu este cazul

- modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

    - Prin proiect sunt prevazute lucrari de readucere a terenului afectat de lucrari la starea initiala – spatiu verde.

IX. Anexe - piese desenate

- Plan de situatie – Poarta Alba Nord – P1

- Plan de situatie – Poarta Alba Varianta 1 – P2

Semnatura si stampila