Nume proiect: 100-C1 Coloana de distilare atmosferica – cresterea temperaturii fluxului de benzina recirculata si inlocuirea pompelor 100P3A,R din Instalatia DAV

Cod proiect:     RIS-100C1-INLOC-100P3AR

Client:	            S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.

Nume Document:

- Memoriu tehnic -

Documentatie privind obtinerea acordului de mediu

Cod:                              10280-100-ODD-0000.00-002

| Rev. | Descriere | Data | Intocmit | Verificat | Aprobat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Prima editie | 06.2018 | N.I.N. | T.T. | D.B. |

Cuprins

I.	DENUMIRE PROIECT	3

II.	TITULAR	3

III.	DESCRIEREA PROIECTULUI	3

III.1.  Rezumatul proiectului	3

III.2. Justificarea necesitatii proiectului	4

III.3.  Planse reprezentand limitele amplsamentului proiectului	4

III.4.  Formele fizice ale proiectului	4

III.5.  Elemente specifice caracteristice proiectului propus	5

III.6.  Localizarea proiectului	8

III.7.  Impact potential	8

IV.	SURSELE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU	10

IV.1 Protectia calitatii apelor	10

IV.2  Protectia calitatii aerului	11

IV.3  Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor	11

IV.4  Protectia impotriva radiatiilor	12

IV.5   Protectia  solului  si  a  subsolului	12

IV.6 Protectia ecosistemelor terestre si acvatice	13

IV.7  Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public	13

IV.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament	13

IV.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase	14

V.	PREVEDERI  PENTRU  MONITORIZAREA  MEDIULUI	14

VI.	JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LPC, Directiva - Cadru Apa, Directiva - Cadru Aer, Directiva - Cadru a Deseurilor ,etc)	14

VII.	LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER	15

VIII.	LUCRARI  DE  REFACERE/ RESTAURARE  A  AMPLASAMENTULUI	16

IX. ANEXE	16

# DENUMIRE PROIECT

100-C1 Coloana de distilare atmosferica – cresterea temperaturii fluxului de benzina recirculata si inlocuirea pompelor 100P3A,R din Instalatia DAV

# TITULAR

Nume: ROMPETROL RAFINARE S.A.

Adresa: Navodari, B-dul.Navodari, Nr 215

Numar de telefon, fax, e-mail: Tel: 0241/ 506141, fax : 0241/ 506293

Nume persoane de contact: Carmen Iorgu, tel 0732/ 671156

Director/ Manager/ Administrator: Felicia Andrei - Director Calitate

Responsabil pentru protectia mediului: Raluca Oanta

# DESCRIEREA PROIECTULUI

Prezenta lucrare reprezinta Memoriul tehnic necesar emiterii acordului de mediu pentru investitia 100-C1 Coloana de distilare atmosferica: “Cresterea temperaturii fluxului de benzina recirculata si inlocuirea pompelor 100P3A,R din Instalatia DAV”, apartinând S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.

## III.1.  Rezumatul proiectului

Situatia existenta

Coloana principala de distilare, 100-C1, din instalatia DAV, este una dintre cele mai importante coloane din rafinarie. Pentru asigurarea unei recuperari cat mai bune a produselor albe din titei foarte important este profilul de temperatura al coloanei, pentru mentinerea caruia coloana este prevazuta cu 3 refluxuri de interval si anume: refluxul de baza (MRR), de mijloc (PRR) si cel de varf (BRR). Fiecare dintre acest refluxuri este racit in diferite schimbatoare de caldura.

Conform proiect initial, motorina reflux recirculatã (MRR) se racea cedand caldura titeiului desalinat in schimbatorul 100-S102, cu titei dezbenzinat in 100-S105 si cu benzina I de la baza coloanei de depentanizare, in refierbatoarele 100-S7A,B. Dupa 1990, coloana de depentanizare a fost scoasa din flux si in consecinta si refierbatoarele 100-S7A,B, pe fluxul de MRR ramanand numai 100-S102 si 100-S105.

In ultimii ani s-au inregistrat fenomene severe de coroziune in coloana 100-C1. La acestea contribuie semnificativ si temperatura cu care BRR se intoarce in coloana DA si care este sub temperatura initiala de condensare a vaporilor de apa. Temperatura actuala a BRR-lui, este mult sub temperatura initiala de condensare, in aceste conditii se impune cresterea temperaturii BRR-lui.

Situatia propusa

In vederea realizarii obiectivului proiectului se vor prevedea echipamente si conducte noi pentru circuitele de benzina reflux recirculata (BRR) si motorina reflux recirculata (MRR) ce fac obiectul proiectului:

Motorina reflux recirculata (MRR) - In noua configuratie, fluxurile racite in prealabil in 100-S102 si 100-S105, se unesc si intra in schimbatoarele de caldura 100-S105B,C, nou prevazute, unde are loc o racire suplimentara. Dupa realizarea schimbului de caldura, fluxul MRR se intoarce in coloana 100-C1.

Ca urmare a introducerii in flux a schimbatoarelor de caldura 100-S105B,C va fi necesara si inlocuirea pompei existente de motorina reflux recirculata, 100-P3A,R cu o pompa noua.

Benzina reflux recirculata (BRR) - In noua configuratie, fluxul BRR racit in schimbatoarele de caldura existente 100-S8A÷E, este dirijat si prin schimbatoarele existente 100-S15E,F unde se incalzeste si se intoarce in coloana 100-C1 pe talerul 1. Ca urmare a introducerii in flux a schimbatoarelor de caldura 100-S15E,F va fi necesara si inlocuirea pompei existente de benzina reflux recirculata, 100-P9A,R cu o pompa noua.

## III.2. Justificarea necesitatii proiectului

Prin realizarea proiectului de fata se urmareste functionarea la capacitate maxima a Instalatiei DAV, marirea gradului de operabilitate si a fiabilitatii coloanei de distilare atmosferica, 100-C1.

## III.3.  Planse reprezentand limitele amplsamentului proiectului

- Plan de incadrare in zona - 0280-100-CLY-0000.00-001;

- Plan de situatie - 10280-100-CLY-0000.00-002.

## III.4.  Formele fizice ale proiectului

Formele fizie ale proiectului sunt:

- pompele noi 100-P3A,R, pentru vehicularea motorinei reflux recirculate;

- pompele noi 100-P9A,R, pentru vehicularea benzinei reflux recirculate;

- bateria de schimbatoare de caldura noi 100-S105B,C, ce va realiza schimbul teremic intre MRR si titeiul dezbenzinat;

- bateria de schimbatoare existente 100-S15 E,F, ce va realiza schimbul termic intre BRR si distilatul II de vid;

- conducte tehnologice noi pentru legarea in proces a echipamente noi si interconectarea utilajelor existente in noua configuratie;

- fundatii pentru schimbatoarele noi 100-S105 B,C si pompele noi;

- platforma metalica cu scara pentru acces la conductele noi(robinetii de actionare) in zona schimbatoarelor de caldura noi;

- stâlpi metalici pentru sustinere conducte noi;

- console metalice pentru sustinere conducte noi;

- chituci din beton pentru sustinere conducte noi.

## III.5.  Elemente specifice caracteristice proiectului propus

Profilul si capacitatile de productie

Prin realizarea proiectului de fata se urmareste functionarea la capacitate maxima a Instalatiei DAV, marirea gradului de operabilitate si a fiabilitatii coloanei de distilare atmosferica, 100-C1. In coloana de distilare sunt separate fractiile provenite din titei, dupa ce a fost trecut prin coloana de dezbenzinare si sunt separate fractiile usoare, produsele reprezinta de fapt materii prime pentru alte instalatii: benzina(la Hidrofinare Benzina), petrol(la Hidrofinare Petrol), motorina(la Hidrofinare Motprina), pacura(alimenteaza coloana de distilare in vid).

Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Coloana principala de distilare, 100-C1, din instalatia DAV, este una dintre cele mai importante coloane din rafinarie. Pentru asigurarea unei recuperari cat mai bune a produselor albe din titei foarte important este profilul de temperatura al coloanei, pentru mentinerea caruia coloana este prevazuta cu 3 refluxuri de interval si anume: refluxul de baza (MRR), de mijloc (PRR) si cel de varf (BRR). Fiecare dintre acest refluxuri este racit in diferite schimbatoare de caldura.

Conform proiect initial, motorina reflux recirculatã (MRR) se racea cedand caldura titeiului desalinat in schimbatorul 100-S102, cu titei dezbenzinat in 100-S105 si cu benzina I de la baza coloanei de depentanizare in refierbatoarele 100-S7A,B.

Dupa 1990, coloana de depentanizare a fost scoasa din flux si in consecinta si refierbatoarele 100-S7A,B, pe fluxul de MRR ramanand numai 100-S102 si 100-S105. In aceste conditii, temperatura de intoarcere a fluxului MRR in coloana de distilare a crescut de la 222 la 245°C. Sarcina schimbatorului de caldura 100-S7A,B (de 6 Gcal) a fost compensata partial de refluxul de varf (BRR), iar restul prin reducerea temperaturii de transfer a cuptoarelor 100-H1 si 100-H2 de la 365°C la 358-360°C pentru titeiul alimentat in coloanal, cu implicatii asupra gradului de recuperare a produselor albe din titei.

In ultimii ani s-au inregistrat fenomene severe de coroziune in coloana 100-C1. La acestea contribuie semnificativ si temperatura cu care BRR se intoarce in coloana DA si care este sub temperatura initiala de condensare a vaporilor de apa. Temperatura actuala a BRR-lui este de 85°C, mult sub temperatura initiala de condensare de 111°C. In aceste conditii se impune cresterea temperaturii BRR-lui.

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea si capacitatea

In vederea realizarii obiectivului proiectului se vor prevedea echipamente si conducte noi pentru circuitele de benzina reflux recirculata (BRR) si motorina reflux recirculata (MRR) ce fac obiectul proiectului:

Motorina reflux recirculata (MRR) este trasa de pe talerul 25 cu pompa 100-P3A,R, racita in schimbatoarele de caldura existente 100-S102 cu titei desalinat si in 100-S105 cu titei dezbenzinat. In noua configuratie, fluxurile racite in prealabil in 100-S102 si 100-S105, se unesc si intra in schimbatoarele de caldura 100-S105 B,C, nou prevazute, unde are loc o racire suplimentara. Racirea fluxului MRR se realizeaza cu titei dezbenzinat provenit din baza coloanei 100-C2 si vehiculat cu pompele 100-P2A/B si 100-P103. Dupa realizarea schimbului de caldura, fluxul MRR se intoarce in coloana 100-C1, pe talerul 23. Temperatura pe talerul de preluare de motorina reflux recirculata este de 290 °C, iar temperatura de intrare in coloana dupa schimbul de caldura este de 230 °C.

Ca urmare a introducerii in flux a schimbatoarelor de caldura 100-S105 B,C va fi necesara si inlocuirea pompei existente de motorina reflux recirculata, 100-P3A,R cu o pompa noua.

Benzina reflux recirculata (BRR) este trasa de pe talerul 4 cu pompa 100-P9A,R si dirijata prin trenul de schimbatoare de caldura 100-S8A-E, unde se raceste cedand caldura titeiului brut. In noua configuratie, fluxul BRR racit in schimbatoarele de caldura existente 100-S8A÷E, este dirijat si prin schimbatoarele existente 100-S15E,F unde se incalzeste pana la aproximativ 111 °C. Initial, in bateria 100-S15E,F se realiza schimbul de caldura intre distilatul II de vid sau pacura si titei desalinat. In noua configuratie, distilatul II de vid cedeaza caldura fluxului BRR (circuit tevi) care se intoarce in coloana 100-C1 pe talerul 1. Temperatura pe talerul de preluare de benzina reflux recirculata este de aproximativ 169 °C, iar temperatura de intrare a fluxului BBR in coloana dupa schimbul de caldura in 100-S15E,F este de 111 °C.

Ca urmare a introducerii in flux a schimbatoarelor de caldura 100-S15E,F va fi necesara si inlocuirea pompei existente de benzina reflux recirculata, 100-P9A,R cu o pompa noua.

Materii prime, energie, si combustibili utilizati, cu modul de asigurare a acestora

In etapa de implementare a proiectului alimentarea cu carburanti (motorina, benzina) a masinilor de transport materiale, se va asigura de la unitatile specializate in distributia acestor produse.

Materiile prime utilizate in etapa de functionare:

- Motorina reflux recirculate;

- Benzina reflux recirculate;

- Aer instrumental;

- Energie electrica;

Acestea sunt asigurate din retelele existente ale instalatiei Distilare atmosferica si in Vid, pe perimetrul careia sunt amplasati consumatorii.

Racordarea la retelele de utilitati

Amplasamentul este racordat la retelele de utilitati si canalizare ale Rafinariei, existente in zona.

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de realizarea investitiei

La finalizarea lucrarilor organizarea de santier va fi inchisa, constructiile si instalatiile vor fi demontate si evacuate de pe amplasament, iar amplasamentul va fi ecologizat astfel incât sa fie adus la starea initiala.

Deseurile rezultate in urma lucrarilor se vor evacua de firme specializate si autorizate pentru astfel de lucrari.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existent – Nu este cazul.

Resurse naturale folosite in constructie si functionare

La realizarea lucrarilor nu se vor utiliza resurse naturale ci se vor utiliza materiale, conform cu reglementarile nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E si combustibil motorina pentru utilajele si echipamentele de lucru.

Materialele utilizate la implementarea proiectului sunt:

- materialede de constructii: beton, ciment;

- conducte metalice,

- profile metalice,

- tabla metalica,

- armaturi,

- materiale protectie conducte metalice,

- material de izolatie conducte.

Metode folosite in constructie – Nu este cazul

Planul de executie al lucrarilor

Faza de constructie:

- montare pompe noi 100-P3 A,R, pe fundatie noua;

- montare pompe noi 100-P9 A,R, pe fundatie noua;

- montarea bateriei 100-S105 B,C, pe fundatie noua;

- montare conducte noi aferente noilor echipamente: PP-100-029A, 31A-300, N-PD-100-153A,B,C-300, PD-100-025_IIA-300, PM-100-060A,B-250,  PB-100-058, 059-350, PB-100-060-300/250, N-PP-100-381,382-250, PB-100-019A,B-350.

- montare armaturi si echipamente de automatizare aferente.

- realizare TIE-IN-uri si repaparea conductele existente pentru realizarea interconectarii conductelor noi: PP-100-029-300/200, N-PD-100-126-400/250, N-PD-100-153-300/250, PB-100-019-350/300, N-PB-100-252-350, N-PP-100-123-250, PM-100-060-250, PD-100-019-350, N-PB-100-280-350, PB-100-019_I-350, N-PB-100-312-350.

Faza de punere in functiune:

Se fac toate verificarile si probele la:

- instalatiile electrice aferente noilor dotari,

- echipamentele noi montate,

- conductele si armaturile noi montate,

- echipamentele de automatizare noi montate

- se conecteaza la tabloul electric.

Faza de exploatare:

In faza de exploatare se va verifica si controla functionarea:

- echipamentelor electrice,

- echipamentelor de automatizare,

- pompelor,

- schimbatoarelor de caldura.

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul are ca scop optimizarea functionarii coloanei 100-C1, in sensul realizarii unui regim termic ce va imbunatatii separarea produselor si de asemenea va fi prevenit fenomenul de coroziune la varful coloanei. Nu se afla in legatura cu un alt proiect planificat.

Detalii privind alternative care au fost luate in considerare – Nu este cazul

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului  - Nu este cazul

Alte autorizatii cerute de proiect – Autorizatia de constructie

## III.6.  Localizarea proiectului

Amplasamentul : RAFINARIA PETROMIDIA – Instalatia Distilare atmosferica si de Vid, avand urmatoarele vecinatati:

- in partea de Nord - Drumul nr.1;

- in partea de Est – Instalatia Hidrofinare Benzina;

- in partea de Sud - Drumul nr. 2;

- in partea de Vest - Drumul nr.9.

## III.7.  Impact potential

Impactul potential prognozat

Din punct de vedere al protectiei mediului se estimeaza ca impactul generat, atat in timpul realizarii investitiei cat si in timpul functionarii obiectivului, asupra sanatatii populatiei umane, faunei, calitatii si regimului cantitativ al apei, asupra calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural este nesemnificativ, cu conditia respectarii procesului de depozitare/ manevrare materii prime si a masurilor mentionate in cele ce urmeaza.

Masuri avute in vedere pentru a evita, a reduce si a remedia efectele negative asupra factorului de mediu apa

In timpul realizarii investitiei

- evitarea pierderilor  de produse petroliere (motorina, ulei) de la masini/ utilaje, care prin precipitatii sau spalari, pot sa ajunga  in pânza de apa freatica;

- depozitarea corespunzatoare a deseurilor rezultate din lucrarile de constructii pentru a preintâmpina  antrenarea acestora  de precipitatii in ape de suprafata sau freatice.

In timpul functionarii

Asupra apelor subterane:

- controlul  periodic al etanseitatii pompelor;

- depozitarea corecta a  deseurilor rezultate in urma lucrarilor de intretinere;

- colectarea/ depozitarea adecvata a deseurilor rezultate din lucrarilor de intretinere.

Masuri avute in vedere pentru a evita, a reduce si a remedia efectele negative asupra factorului de mediu aer

In timpul realizarii investitiei

- utilizarea de echipamente de lucru nepoluante, performante, moderne;

- organizarea operatiilor de transport materiale astfel incât sa se evite supraaglomerarea cu mijloace de transport si implicit poluarea cu gaze de esapament;

In timpul functionarii

- controlul  periodic al etanseitatii echipamentelor;

- remedierea operativa a eventualelor neetanseitati din instalatii.

Masuri avute in vedere pentrua evita, a reduce si a remedia efectele negative asupra factorului de mediu sol

In timpul realizarii investitiei

- stocarea materialelor pe suprafete betonate;

- depozitarea in spatii acoperite a materialelor ce sunt degradate de intemperii;

- gestionarea deseurilor in conformitate cu natura lor fara a fi depozitate temporar pe teren;

- executarea lucrarilor cu personal calificat pentru a reduce pierderile datorita  lipsei de profesionalism;

- circulatia se va face obligatoriu pe drumurile existente pentru a se evita degradarea inutila a terenului;

- se interzice spalarea cu apa a petelor de ulei sau motorina;

In timpul functionarii

- depozitarea in spatii special amenajate a deseurilor, rezultate in urma lucrarilor de intretinere, si valorificarea lor de firme autorizate.

# SURSELE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

## IV.1 Protectia calitatii apelor

In cadrul prezentei investitii nu se vor utiliza surse de apa potabila sau tehnologica noi. In etapa de construire si cea de operare resursele folosite vor fi cele existente in cadrul instalatiei DAV.

Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

In etapa de constructie a obiectivului

Surse de poluanti pentru ape, pe timpul constructiei, pot fi:

- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor de constructie(beton, moloz, resturi metalice, material izolant);

- pierderile de produse petroliere(motorina, ulei) de la utilaje, care prin precipitatii sau spalari pot sa ajunga in pânza de apa freatica;

- gestionarea necorespunzatoare a apelor uzate menajere rezultate in grupul  sanitar din cadrul organizarii de santier; gestionarea asigurându-se in mod corespunzator prin intermediul unor operatori autorizati.

Apele pluviale, de pe suprafata afectata de organizatia de santier, vor fi colectate prin canalizarea de suprafata din zona, racordata la reteaua locala de canalizare meteorica.

In etapa de operare a obiectivului

Prin implementarea proiectului, nu se vor genera poluanti noi in perioada de exploatare.

Apele meteorice de pe platforma instalatiei de recuperare condens sunt preluate prin canalizarea existenta, aferenta instalatiilor de pe amplasament si dirijate spre Statia de epurare a Rafinariei.

Statii si instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate prevazute

Apele uzate/ meteorice sunt preluatre prin canalizarea existenta, aferenta instalatiei DAV si dirijate spre Statia de epurare a Rafinariei.

## IV.2  Protectia calitatii aerului

Sursele de poluati pentru aer, poluanti

Perioada de construire

In perioada de implementare a proiectului, principalele surse de poluare a aerului sunt reprezentate de:

- operatiile de transport, manipulare, depozitare materiale, ceea ce poate determina o crestere a concentratiilor de pulberi ȋn suspensie ȋn zona afectata de lucrari, sursele se ȋnscriu ȋn categoria surselor nedirijabile.

- procese de combustie determinate de functionarea unor echipamene si utilaje, avȃnd asociate emisii de poluanti precum: oxizi de carbon, oxizi de azot, pulberi, metale grele.

Aceste emisii de poluanti difera adesea ȋn mod substantial, de la o zi la alta, ȋn functie de nivelul activitatilor, de operaṭiile specific si de condiṭiile meteorologice.

Perioada de exploatare

Prin implementarea proiectului, nu se vor genera poluanti noi in perioada de exploatare. Fluidele de proces vehiculate sunt: BRR, MRR, Distilat de vid II si titei dezbenzinat, supape de siguranta existente prevazute deja pe utilajele si conductele existente, precum si conditile de proiectare specificate protejeaza echiapmentele si conductele noi la suprapresiune, cu descarcare eventualelor fluxuri de gaze accidentale, in sistemul de facla.

Instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Nu sunt prevazute instalatii de retinere/dispersie a poluantilor in atmosfera.

## IV.3  Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor

Sursele de zgomot si de vibratii

Perioada de construire

Sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de utilajele ce vor functiona ȋn cadrul organizatiel de santier. Nivelul de zgomot va fi determinat de volumul traficului pe santier, structura fluxului de vehicule, condiṭiile meteorologice, etc. In general, nivelul de zgomot ȋn astfel de situaṭii este ȋn jur de 90-100 dB.

Perioada de exploatare

Zgomotul va fi generat de functionarea pompelor pentru vehicularea fluidelor implicate in procesul tehnologic. Nivelul maxim de zgomot pentru care au fost specificate aceste echipamente este de 80 dB.

Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Zona in care se va implementa proiectul se afla ȋntr-o zona cu caracter preponderent industriala, organizata ȋn scopul desfasurarii de activitati economice, la distanta apreciabila fata de locuinte. Se poat lua ȋn considerare, adoptarea unor masuri generale de prevenire sau de reducere a zgomotului generat de utilaje, cum ar fi folosirea de utilaje moderne, bine ȋntretinute, care sa nu produca zgomot peste cel normal.

## IV.4  Protectia impotriva radiatiilor

Sursele de radiatii

Pe perioada de implementare a proiectului si pe perioada de functionare nu se vor utiliza sau vehicula substante cu caracter radioactiv.

Amenajari si dotari pentru protectia impotriva radiatiilor

Nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectia impotriva radiatiilor

## IV.5   Protectia  solului  si  a  subsolului

Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice

Pe perioada constructiei

Sursele de poluanti pentru sol, subsol, pe perioada construcṭiei pot fi:

- depozitarea inadecvata a materialelor folosite, direct pe sol sau ȋn spaṭii neamenajate corespunzator;

- scurgerile accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transporta diverse materiale sau de la echipamentele folosite;

- gestionarea necorespunzatoare a apelor uzate menajere rezultate in grupul sanitar din cadrul organizarii de santier.

Pe perioada de exploatare

Prin implementarea proiectului, nu se vor ȋnregistra presiuni suplimentare asupra calitaṭii solului din zona amplasamentului prezentat. Noile facilitati sunt integrate in instalatia DAV, dispuse pe platforme betonate si racordate la sistemul de canalizare al Rafinariei.

Lucrarile si dotari pentru protectia solului si a subsolului

Pe perioada constructiei

Pentru diminuarea impactului, ȋn perioada executarii obiectivelor proiectului, se vor lua urmatoarele masuri:

- terenurile ocupate temporar pentru amplasarea organizatiei de santier se vor limita numai la suprafetele necesare frontului de lucru, iar spatiul respectiv va fi imprejmuit;

- depozitarea deseurilor, materialelor rezultate se va face numai ȋn recipienṭi speciali sau alte mijloace de ambalare conform cu prevederile legislative, pȃna la valorificarea sau eliminarea finala a acestora;

- actionarea prompta cu material absorbant, ȋn cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor pe portiuni de sol;

- gestionarea corespunzatoare a apelor uzate menajere (vidanjarea si evacuarea) prin intermediul unor operatori autorizati.

Pe perioada de exploatare

Modificaruile ce urmeaza a fi realizate in cadrul proiectului sunt integrate in instalatiile existente amplasate pe platforme betonate si racordate la sistemul de canalizare al Rafinariei.

## IV.6 Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Amplasamentul se gaseste in interiorul societatii comerciale Rompetrol Rafinare SA. care nu se invecineaza cu arii naturale protejate de interes local, national si comunitar.

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii

Nu este cazul, având in vedere precizarile anterioare.

## IV.7  Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumentele istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional

Nu este cazul. Obiectivul se gaseste interiorul societatii Rompetrol Rafinare SA. in zona industriala, la distanta apreciabila fata de asezari omenesti

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public

Nu este cazul, având in vedere precizarile anterioare.

## IV.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Tipurile de deseuri rezultate

Pe perioada constructiei

Din lucrarile de constructii vor rezulta urmatoarele deseuri:

- deseuri din lucrarile de constructie: beton (cod deseu 17 01 01), lemn (cod deseu 17 02 01), metale (cod 17 04 05), material izolant (cod deseu 17 06 04), ambalaje de hârtie si carton (cod 15 01 01), ambalaje din materiale plastice (cod 15 01 02);

- deseuri municipale amestecate (cod deseu 20 03 01 ), de la personal.

Pe perioada de exploatare

Nu genereaza deseuri pe amplasament. Pot aparea, ocazional:

- deseuri metalice (cod 17 04 05) la lucrari de reparatii conducte;

- deseuri de la echipamente electrice si electronice (cod 16 02 14);

- deseuri municipale amestecate (cod deseu 20 03 01) de la personalul.

Modul de gospodarire a deseurilor

Deseurile municipale amestecate (cod deseu 20 03 01 ), de la personal, sunt colectate in containere si eliminate prin operatorul economic autorizat din zona.

Celelalte tipuri de deseuri (metalice, electronice, cu exceptia celor refolosite pe amplasament), vor fi colectate in containere speciale, marcate corespunzator si care vor fi predate firmelor autorizate pentru transportul acestor deseuri in scopul valorificarii, pe baza de contract.

## IV.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau  produse

In instalatia DAV, prin modificarile propuse, nu se produc, folosesc sau comercializeaza, nici un fel de substante toxice sau periculoase.

Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice  periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de  mediu si a sanatatii populatiei - Nu este cazul.

# PREVEDERI  PENTRU  MONITORIZAREA  MEDIULUI

Monitorizarea calitatii emisiilor de poluanti atmosferici si a calitatii aerului se va efectua in conformitate cu programul stabilit prin Autorizatia integrata de mediu revizuita.

# JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LPC, Directiva - Cadru Apa, Directiva - Cadru Aer, Directiva - Cadru a Deseurilor ,etc)

Proiectul intra sub incidenta HG nr.445/ 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata si completata prin H.G. nr.17/11.01.2012, fiind incadrat in Anexa nr.2, la punctul 13, litera a).  Societatea detine Autorizatie integrata de mediu nr.1 din 10.05.2013.

# LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Organizarea de santier va fi localizata ȋn perimetrul amplasamentului si consta in:

- amenajarea unui spatiu pentru depozitarea materialelor;

- amenajare grup sanitar mobil (ecologic, vidanjabil), racordat la reteaua de apa;

- potabila si de curent electric din zona;

- spatii ingradite pentru depozitarea deseurilor pe categorii, pâna la venirea firmelor;

- specializate pentru ridicre si valorificare;

- spatii delimitate pentru stationarea mijloacelor de transport materiale si de ridicat.

Zona va fi delimitata si semnalizata conform normativelor specifice de securitate si sanatate la locul de munca.

Localizarea organizarii de santier

Terenul pe care va fi amplasata organizarea de santier va fi liber de orice sarcini, imprejmuit pe toata durata desfasurarii proiectului, cu respectarea normelor de siguranta si securitate in munca.

Organizarea de santier va fi localizata in apropierea obiectivului, ȋn perimetrul Instalatiilor implicate. Accesul la punctul de lucru se va face pe drumurile existente invecinate instalatiei DAV (Drumurile nr. 1, 2, 9).

Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Din punct de vedere al protectiei mediului se estimeaza ca impactul generat de lucrarile organizarii de santier asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, zgomotului, peisajului, patrimoniului cultural este nesemnificativ cu conditia respectarii urmatoarelor masuri:

- evitarea pierderilor  de produse petroliere (motorina, ulei) de la masinile care transporta materialele necesare organizarii de santier;

- depozitarea corespunzatoare a materialelor si deseurilor rezultate in urma lucrarilor;

- utilizarea unor mijloace de transport in stare buna, nepoluante.

Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia in mediu in timpul organizarii de santier

Surse de poluanti in timpul organizarii de santier sunt:

- emisii de gaze de esapament de la masinile de transport materiale (CO, CO2, NOx, SO2 );

- scurgerile accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transporta diverse materiale sau de la echipamentele folosite.

Dotari si masuri prevazute pentru conontrolul emisilor de poluanti in mediu

Masurile care trebuiesc luate pentru controlul emisiilor de poluanti in timpul  organizarii de santier sunt similare cu cele din faza de constructie, detaliate la capitolul IV.

# LUCRARI  DE  REFACERE/ RESTAURARE  A  AMPLASAMENTULUI

La finalizarea lucrarilor organizarea de santier va fi inchisa, constructiile si instalatiile vor fi demontate si evacuate de pe amplasament, iar amplasamentul va fi ecologizat astfel incât sa fie adus la starea initiala La incetarea activitatii pe amplasament se va realiza:

- Golirea instalatie de pe amplasament ( vase stocare, pompe, conducte) cu recuperarea adecvata a continutului acesteia;

- Debransare trasee alimentare cu condens;

- Debransare utilitati;

- Golire trasee utilitati;

- Dezafectare AMC, armaturi, conducte, utilaje de pe amplasament;

- Dezafectare scari, platforme metalice;

- Dezafectare constructii de rezistenta;

- Evacuare resturi de moloz, beton, fier la locuri special destinate;

- Nivelare sol, daca este cazul, si aducerea la forma initiala;

In caz de accidente se va actiona conform Planului de Urgenta Interna al ROMPETROL RAFINARE SA.

# IX. ANEXE

#### 10280-100-CLY-0000.00-001 – Plan de incadrare in zona

#### 10280-100-CLY-0000.00-002 – Plan de situatie

#### Certificat de urbanism nr 206 din 07.03.2018