PIATA AGROALIMENTARA

COM. TOPRAISAR-JUD. CONSTANTA

MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea  proiectului:PIATA AGROALIMENTARA COM. TOPRAISAR

II. Titular

- Numele companiei: CONSILIUL LOCAL PRIMARIA TOPRAISAR

- Adresa poştală: STR. SCOLII NR. 15

- Numărul de telefon-0241/785001, email-primar@primaria-  topraisar.ro

www.primaria-topraisar.ro ;

- Numele persoanelor de contact:

- Primar- Gheorghe Stelian

- responsabil pentru protecţia mediului:Mihalache Ionut Cristian

- Descrierea proiectului

## Caracteristicile amplasamentului

Terenul pe care se mplaseaza constructia se gaseste in zona centrala a com. Topraisar;

Terenul este proprietate publica a com. Topraisar , conform HCL nr. 27/25.05.2011;

Terenul are o suprafata totala de 2.670,00 mp, este relativ plat, cu o mica panta catre strada Panselutei,este liber de constructii si nu necesita lucrari de sistematizare;

Terenul se invecineaza dupa cum urmeaza :

- la nord-vest-soseaua Nationala((DN 38) ;

- la nord-est  - Ministerul Apararii Nationale si propr. particulare;

- la sud  -est-proprietate privata;

- la sud  -vest –.propr. Private si str. Panselei;

## I.03- Caracteristicile constructiei propuse

- functiunea: piata agroalimentara;

- dimensiuni maxime teren : 70,16, respectiv 49,92m;

- regim inaltime- parter ;

- H. maxim cornisa sau streasina – 3,30m ; H. maxim  – 5,70m.

- Suprafata teren=2.670,00mp

- Suprafata construita propusa = 321,00mp;

- Suprafata desfasurata            = 321,00mp;

- Suprafata utila                        =  248,41mp

- POT: existent = 0,00% -propus = 12,00%

- CUT: existent = 0,000 - propus = 0,12%

Constructia proiectata se incadreaza in Categoria “ C“ de importanata(conform HGR 766/1997) si la Clasa “ IV “ de importanta(conf. normativului P100/92).

Elemente de trasare

Trasarea lucrarilor se va face incepind de la coltul de nord-vest;

Cladirea se va amplasa in teren astfel;

- retragere limita teren –nord -vest  =1,50m;

- retragere limita teren – nord-est    = 22,37m;

- retragere limita teren – sud-est      = 9,00(19,50)m;

- retragere limita teren –sud  -vest   =21,00m.

Cota + 0.00 este la 51 cm de la cota trotuarului .

## DESCRIEREA FUNCTIONALA

## Constructia cu destinatia de piata agroalimentara, va fi compusa din :

  - spatiu comercial 1= 20,33mp;

  - spatiu lactate     =21,24mp

  - spatiu carne       = 20,33mp

  - spatiu central -legume -fructe=126,88mp

  - spatiu comercial 2= 20,33mp

  - spatiu peste         = 17,80mp

  - administrator       =   5,37mp

  - central;a termica  =  4,73mp

  - grup sanitar-B+F  =11,40mp

Inaltimea spatiilor interioare este variabila de  la 2,80-3,50 m;

In cadrul PIETEI AGROALIMENTARE ce urmeaza a se executa in com. Topraisar sunt urmatoarele spatii de desfacere a diferitelor produse, astfel:

- In zona centrala a pietei se gasesc spatiile pentru desfacerea legumelor, zarzavaturilor  si fructelor, de catre producatorii particulari din zona;

- In zonele laterale se gasesc 3 spatii de desfacere aproduselor  lactate, carne si peste;Aceste spatii au in comun instalatii, dotari, in care produsele animale sau nonanimala sunt vandute de catre producatorii autorizati in acest sens, catre consumatorul final;

- 2 spatii cu acces din exterior in vederea inchirierii de catre societati comerciale , pentru marfuri nealimentare sau preambalate ;

- In exetriorul constructiei pietei, in sudul acesteia , se gaseste o platforma comerciala in care se distribuie la mese(tonete), produse-legume,fructe- ale producatorilor particulari din comuna si vecinatati;

Din suprafata totala a terenului pe care se amenajeaza piata – 2.670,00mp-  au fost prevazute spatii verzi in suprafata de 700-750mp, acestea insemnand plantari de arbori si arbusti, inierbari cu gazon etc.

## Utilitati:

Se va face racordul la apa si canalizare din reteaua existenta pe strazile adiacente-pe sos. Nationala reteaua de apa potabila si pe str. Panselutei,colt cu str. Creitei,reteaua de canalizare menajera;

Racordul electric se va face conform avizului Enel, din reteaua aflata pe trotuarul de pe la strada principala (DN 38), sau de pe str. Panselutei;

Constructia este dotata cu grupuri sanitare pe sexe, iar in fiecare spatiu comercial este prevazuta o chiuveta;

## SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

## Sistemul constructiv –cadre beton armat, inchideri cu zidarie bca 30 cm grosime si tamplarie pvc;

Inchideri exterioare si compartimentari interioare-

Inchiderea exterioara se face cu zidarie din BCA cu grosimea de 30 cm., zidaria interioara portanta din BCA cu grosimea de 25 cm. si ziduri de compartimentare din bca cu grosimea de 15 cm; In axul 2 si 4,deasupra ferestrelor inchidere cu placi RIGIPS pe schelet metalic,fixat pe un buiandrug metalic din U12 si grinda inclinata.

Finisaje interioare- Pardoseli din gresie ceramica in toate spatiile; Timplaria interioara este realizata din pvc cu geam simplu; iar cea exterioara din profile PVC si geam termoizolant;

Plafon fals din RIGIPS;

Zugraveli lavabile la pereti si tavane, placaje din faianta spatiile comerciale si grupurile sanitare ;

Finisaje exterioare-

Tencuieli decorative alb  ,  trotuare din beton simplu, tencuiala piatra naturala la soclu, pereti si stalpi-culoare bej;

Acoperisul si invelitoarea-

Acoperisul este tip sarpanta simpla din lemn, rezemata pe grinzile din beton armat ce alcatuiesc cadrele;peste structura de rezistenta a acoperisului se va realiza  astereala din scinduri de rasinoase de 2,4 cm grosime, izolatie termica din vata minerala 25 cm grosime.

Partial , peste copertina de la intrare se realizeaza o terasa necirculabila,cu invelitoare din membrane bituminoase in doua straturi;

Invelitoarea se va realiza din tabla tip tigla, culoare maron, colectarea apelor pluviale facindu-se cu ajutorul jghiaburilor si burlanelor din pvc -culoare maron.

DRUMURU INTERIOARE

Pe terenul destinat realizarii pietei agroalimentare,urmeaza a se realiza un drum si o parcare pentru 8 autoturisme realizata tot din macadam pe o fundatie din piatra sparta de 15 cm grosime. Sistemul rutier folosit este urmatorul ;

- strat filtrant din nisip(balast) 10 cm grosime;

- strat fundatie din piatra sparta de 15 cm. grosime;

- imbracaminte macadam de 10 cm. Grosime dupa cilindrare.

Accesul se realizeaza din sos. Nationala si str. Panselutei . In incinta accesul in locurile de parcare se realizeaza dintr-o alee cu latimea de 4,00 si respecrtiv 5,00m., incadrata cu borduri prefabricate din beton, ridicate cu 10 cm fata de platforma drumului. .

Pentru protectia cladirii si circulatia pietonala dealungul cladirii se va realiza un trotuar din beton cu latimea de 1,50 m.

- Primaria Topraisar doreste realizarea Pietei agroalimentare, pentru a da posibilitatea producatorilor particulari sa-si vanda produsele agricole realizate in gospodariile proprii sau in sere amenajate in extravilan, iar cetatenii din comuna si satele arondate comunei   sa poata cumpara produse proaspete si bio.

REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI

-dupa definitivarea constructiei se va curata terenul de materiale ( moloz ) ramase , transportarea lor la locuri special amenajate, indicate de primaria  com. Topraisar;

-functiunile prevazute in proiect nu genereaza noxe sau alti factori de poluare ai mediului;

-emisiile de gaze sunt inexistente ;

-colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va face in Europubele din polipropilena, inchise etans si amplasate  in spatii speciale ( de preferinta inchise);

Localizarea  proiectului

- Piata agroalimentara  este amplasata in centrul comunei Topraisar, pe partea stanga a DN 38-sos. Nationala , la nr. 35 C ,circuland catre Negru Voda;

- Lucrarea nu cade in sub incicenta Legii conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001;

Folosinta actuala a terenului este libera de constructii , fapt ce a contribuit la alegerea acestui amplasament si totodata acela al pozitionarii lui in zona centrala;

- Amplasarea in aceasta zona va va avea un impact benefic asupra populatiei, care va avea in interiorul localitatii o piata de desfacere si cumparare a produselor din gospodariile proprii-pasari, legume , fructe etc. In prezent populatia comunei se deplaseaz in localitatea vecina -Remus Opreanu pentru cumpararea acestui tip de produse;

- Deasemeni nu va avea un impact negativ asupra sanatatii populatiei, marfa vaduta in acest loc fiind atent monitorizata de medicul veterinar al comunei si controale din partea autoritatii de sanatate publica a judetului;

- Fauna pe amplasament nu exista, iar flora -spatii verzi-va fi cea prevazuta in proiect – cu innierbare, gard viu, flori anuale si perene, etc;

- Prin realizarea investitiei calitatea aerului, a climei nu va fi afectata;Zgomotele vor fi de mica intensitate si vor proveni in special de la deplasarea mijloacelor auto de pe Soseaua Nationala(DN 38);

- Vibratii in zona pieteii si in zonele limitrofe nu exista.

IV.Surse de poluanti

1.Protectia calitatii apelor:

- Practic aceasta nu exista.;Apele menajere si cele rezultate din curatenia spatiilor este canalizata, comuna dispunand de retea de canalizare in zona si in comuna;

- Deseurile menajere -fructe si legume ce nu mai pot fi folosite , pepeni pe perioada de vara-toamna- vor fi colectate in loc special amenajat, in Europubele din pvc , care vor fi ridicate ori de cate ori este nevoie prin firma de salubrizare cu care primaria are contract (IRIDEX);

2.Protectia aerului

- In zona nu exista surse de poluanti pentru aer; Pe peroioada de vara cand poate apare o sursa de praf, se va uda spatiul verde, aleile de circulatie ;

3,Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- Prin realizarea investitiei calitatea aerului, a climei nu va fi afectata;Zgomotele vor fi de mica intensitate si vor proveni in special de la deplasarea mijloacelor auto de pe Soseaua Nationala(DN 38);

- Vibratii in zona pieteii si in zonele limitrofe nu exista.

4.Protectia impotriva radiatiilor:

- Nu este cazul;

5.Protectia solului si subsolului:

- Practic nu exista surse de poluare a slolului si subsolului;deseurile menajere si cele generate din fructe si legume stricate, probabil in cantitati mici, vor fi depozitate in Europubele din pvc;

6.Protectia ecosistemelor terestre si acvatice -

- nu este cazul;

7.Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- In zona nu sunt monumente istorice si de arhitectura , si nici nu exista instituit un regim de restrictie ;

8.Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament ;

- Dupa realizarea investitiei se vor colecta toate deseurile rezultate pe perioada de executie si se vor transporta la locul indicat de primarie sau la graoapa de gunoi cu care are contract firma IRIDEX:

- Pe perioada functionarii pietei deseurile menajere vor fi colectate in Europubele, si transportate ori de cate ori este nevoie;

9.Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- Nu este cazul;Nu se lucreaza cu substante si preparate chimice periculoase.

V.Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- Se va urmarii in permanenta ca atat spatiile de desfacere a marfurilor din interior cat si cele din interior sa fie intretinute prin curatenie zilnica, strangerea eventualelor gunoaie aruncate de persoane certate cu bunul simt sau neglijenta.

VI.Justificarea incadrarii proiectului ,dupa caz , in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara(IPPC,SEVESO,COV,LCP);

- Nu este cazul;

VII.Lucrari necesare organizarii de santier:

- Lucrarile necesare organizarii de santier sunt strict cele necesare adica :

- un container-vestiar pentru muncitori;

- un container metalic pentru birou conducator santier, diriginte santier si magazie materiale tinute sub cheie-scule si unelte;

- Materialele ce urmeaza a fi introduse in opera se vor aproviziona in cantităţile necesre in ziua respectiva; betoanele se vor turna cu pompa , astfel incat cantitati de beton , lapte de ciment sa nu fie deversat pe teren;

- Armaturile necesare pentru  betonul armat se vor confectiona in locatii (ateliere) centralizate  , aduse la locul de punere in opera in cantitati ce nu necesita timp indelungat de stationare , care astfel sa duca la degradare(ruginire, deformare etc);

- Cele doua containere metalice vor fi amplasate in zona de sud a amplasamentului, pe o zona in care dupa terminarea lucrarilor de executie se va amenaja platforma din dale  pe care se vor amplasa tonete cu vanzare in aer liber. Containerele se vor amplasa pe cate 6 borduri prefabricate din beton;

- pe perioada executiei nu sunt surse de poluare majora, cu impact asupra mediului, datorate organizarii de santier;.

VIII.Lucrari de refacerea a amplasamentului la finalizarea investitiei;

- Dupa definitivarea constructiei se va curata terenul de materiale ( moloz, diferite resturi de materiale -folii, hartie, cabluri etc; ) ramase , transportarea lor la locuri special amenajate, indicate de primaria  com. Topraisar si a firmei de salubrizare a comunei;

- functiunile prevazute in proiect nu genereaza noxe sau alti factori de poluare ai mediului;

- emisiile de gaze sunt inexistente ;

- colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va face in Europubele din polipropilena, inchise etans si amplasate  in spatii speciale ( de preferinta inchise);

IX.Anexe -piese desenate:

- Plan incadrare in zona ;

- Plan situatie;

- Plan piata;

- Sectiune;

- Fatada principala.

- Scheme flux-nu este cazul;

X.Nu este cazul'

Intocmit,

c.arh. Cristea Gheorghe