Memoriu de prezentare

I. Denumirea proiectului

Prezenta documentatie a fost intocmita pentru “Reamenajare punct existent de acostare nave fluviale de pasageri”

II.Titular

SC  Danube Cruises Romania SRL

Adresă: Str.Piata Alba Iulia nr.2. bl.11, sc.B, et.8, ap 44,sect.3, Bucuresti

Telefon: 0213209810

# III .  Descrierea proiectului

III.1. Rezumatul proiectului

Terenul, pe care se doreste aceasta amenajare, are suprafata de  515,00,mp si este dat in folosinta temporara S.C. DANUBE CRUISES ROMANIA S.R.L. conform contract de locatie nr. 4691/01.07.2014, de catre Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime S.A. Galati.

In prezent suprafata de teren este ocupata de pamint si nu este sistematizata. Sunt zone care se pot inunda la niveluri ridicate sau foarte ridicate ale Dunarii, sunt zone care prezinta sigurata in exploatare  dar sunt si zone care reprezinta un risc pentru pasagerii care coboara sau se urca pe vasele dunarene.

III.2. Justificarea necesitatii proiectului

Pentru reamenajarea punctului de acostare existent se vor efectua urmatoarele lucrari:

- ponton acostare de circa 26 m lungime si 6 m latime amarat la mal;

- pasarela metalica pietonala cu latimea de 1,70 m si lungimea de 27 m;

- 2 scodri metalici din tevi groase jontate si rigidizate longitudinal de catre27 m lungime;

- ancastrament metallic pentru rezemarea la mal a pasarelei metalice;

- platforma suprainaltata la o cota a Dunarii + 640 cm de neinundabilitate pentru accesul pasagerilor la si de la nava.

Din punct de vedere al echiparii tehnico-edilitare, zona amplasamentului studiat dispune de urmatoarele retele existente:  electricitate, alimentare cu apa, telefonie.

In acest context:

- alimentarea cu energie electrica – construtia propusa nu se va racorda la reteaua de energie electrica existenta in zona

- canalizare – constructia propusa nu se racordeaza la reteaua publica de canalizare.

- ape pluviale – prin sistematizarea pe verticala apele pluviale sunt conduse catre Fluviu.

- alimentarea cu apa –constructia  propusa nu se va racorda la reteaua de alimentare cu apa.

  - incalzirea – Nu este cazul

- reziduurile menajere – Nu este cazul,

- alimentarea cu gaze naturale

Nu este cazul.

Accesul se realizeaza din drumul de acces str. Prospectul Dunarii,  in partea de nord a amplasamentului studiat.

Pentru realizarea lucrarilor de constructii se vor executa sapaturi. Solul dislocat se va folosi astfel: o parte ca material de umplutura pentru sapaturile executate, iar o parte va fi imprastiat pe amplasamentpentru realizarea lucrarilor de sistematizare pe vericala.

Sistemul constructiv :

- ponton acostare de circa 26 m lungime si 6 m latime amarat la mal;

- pasarela metalica pietonala cu latimea de 1,70 m si lungimea de 27 m;

- 2 scodri metalici din tevi groase jontate si rigidizate longitudinal de catre27 m lungime;

- ancastrament metallic pentru rezemarea la mal a pasarelei metalice;

platforma suprainaltata la o cota a Dunarii + 640 cm de neinundabilitate pentru accesul pasagerilor la si de la nava.

Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare :

Nu este cazul

Finisajele interioare

Nu este cazul

Finisajele exterioare

Nu este cazul.

Acoperisul si invelitoarea

Nu este cazul.

III.3. Elemente carcteristice proiectului propus:

Terenul, pe care se doreste aceasta amenajare, are suprafata de  515,00,mp si este dat in folosinta temporara S.C. DANUBE CRUISES ROMANIA S.R.L. conform contract de locatie nr. 4691/01.07.2014, de catre Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime S.A. Galati.

III.4. Caracteristicile impactului potential

Apa

Nu este cazul

Aerul

Pe perioada execuţiei lucrarilor de construcţii, sursele de poluare ale aerului atmosferic sunt reprezentate de:

- utilajele/echipamentele cu care se executa lucrarile de construcţii – emisii specifice arderilor motoarelor cu combustie interna;

Pe perioada de functionare a punctului de acostare nu vor exista surse de poluare a aerului.

Pentru diminuarea impactului produs de lucrarile de construcţie asupra calitaţii atmosferei se vor avea in vedere:

- utilizarea eficienta a masinilor/utilajelor de lucru, astfel incat sa se reduca la maximum emisiile din gaze de esapament;

- spalarea roţilor masinilor, la iesirea din santier, pentru evitarea imprastierii pamantului si nisipului pe suprafeţele carosabile;

Solul

Atat pe perioada de executare a lucrarilor de construire, cat si pe perioada de functionare a obiectivului, nu se va produce poluarea solului deoarece:

- activitatea desfasurata pe amplasament nu genereaza deseuri ;

- constructorul isi va desfasura activitatea cu masini/utilajele care sunt in stare optima de funcţionare, pentru a evita scurgerile accidentale ale produselor petroliere sau a uleiurilor minerale provenite de la aceste utilaje/masini;

Dupa execuţia obiectivului si darea in exploatare, nu vor exista surse de poluare ale solului, deoarece activitatea desfasurata pe amplasament nu genereaza deseuri.

Astfel, reiteram faptul ca, in cadrul punctului de acosatare  nu se vor desfasura urmatoarele activitati:

- lucrari de productie;

- lucrari de reparatii;

- alte activitati care pot provoca poluarea mediului inconjurator.

Pe perioada de functionare a punctului de acostare nu va exista posibilitatea aparitiei poluarii solului datorita scaparilor accidentale de produse petroliere provenite de la autovehiculele care tranziteaza amplasamentul, deoarece accesul este impermeabil datorita betonarii lui.

Biodiversitatea

Obiectivul care urmeaza a fi executat nu are impact negativ asupra florei si faunei din zona, deoarece:

- reprezinta un punct de acostare nave pasageri in cadrul caruia nu se realizeaza activitati de poluarea mediului;

- nu sunt afectate mlastini, zone umede sau alte obiective ce fac obiectul protectiei conform prevederilor OUG nr. 195/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

- nu sunt distruse sau alterate habitatele unor specii de plante protejate prin lege;

- prin lucrarile executate, nu se modifica compozitia autohtona a speciilor de plante aclimatizate si nu se introduc alte specii invadatoare sau care nu fac parte din ecosistem;

- prin lucrarea ce se va executa nu se vor distruge sau modifica habitatele speciilor de animale salbatice sau a rutelor de migrare.

## IV. Surse de poluanţi si instalaţii pentru reţinerea, evacuarea si dispersia poluanţilor in mediu

IV.1. Protecţia apei

Atat pe perioada de executare a lucrarilor, cat si pe perioada de functionare a obiectivului, nu se va produce poluarea panzei freatice deoarece:

- constructorul isi va desfasura activitatea cu masini/utilajele care sunt in stare optima de funcţionare, pentru a evita scurgerile accidentale ale produselor petroliere sau a uleiurilor minerale provenite de la aceste utilaje/masini;

Dupa execuţia obiectivului si darea in exploatare, nu vor exista surse de poluare ale freaticului, deoarece nu se vor utiliza substanţe ce pot afecta mediul inconjurator.

Pentru sustinerea acestei afirmatii, mentionam ca in cadrul amplasamentului  propuse nu se vor desfasura activitati ca:

- activitati de productie;

- activitati de reparatii;

- alte activitati care pot provoca poluarea mediului inconjurator.

Pe perioada de functionare nu va exista posibilitatea aparitiei poluarii freaticului datorita scaparilor accidentale de produse petroliere provenite de la autovehiculele care tranziteaza deoarece accesul este impermeabil datorita betonarii lui.

IV.2. Protecţia aerului

Atat in perioada de constructie, cat si pe perioada de functionare, nu vor exista surse de poluare ale aerului, masurile adoptate pentru evitarea poluarii aerului fiind urmatoarele:

- stropirea permanenta a platformelor santierului, pentru evitarea genererii emisiilor de praf in atmosfera datorita lucrarilor de sapatura pentru fundatii si platforme ;

- utilizarea eficienta a masinilor/utilajelor de lucru, astfel incat sa se reduca la maximum emisiile din gaze de esapament;

- spalarea rotilor autovehiculelor de transport la iesirea din santier ;

- depozitarea materialelor usoare in locuri special amenajate, astfel incat sa nu poata fi luate de vant;

- stabilirea unor trasee clare de circulaţie in interiorul incintei;

- gestionarea corecta a locurilor de parcare, astfel incat, sa se reduca timpul de manevra pentru parcarea propriu-zisa;

IV.3. Protecţia impotriva zgomotului si vibraţiilor

In timpul realizarii obiectivului, sursele de zgomot si de vibraţii, ar putea fi reprezentate de mijloacele de transport cu care constructorul isi desfasoara activitatea.

Pentru a evita producerea poluarii fonice, toate utilajele care produc zgomot si/sau vibraţii vor fi menţinute in stare buna de funcţionare.

Avand in vedere activitatea propusa, apreciem ca:

- faţa de imprejurimi impactul zgomotului si al vibraţiilor din incinta amplasamentului este nesemnificativ si nu va afecta negativ populaţia;

- nu se impun amenajari speciale pentru protecţia impotriva zgomotului si vibraţiilor;

Izolarea acustica fata de exterior se realizeaza cu materiale fonoabsorbante care permit limitarea la maxim a duratei de reverberatie.

IV.4. Protecţia impotriva radiaţiilor

Nu exista surse de radiatii atat in perioada de executie, cat si pe perioada de functionare.

IV.5. Protecţia solului si a subsolului

Atat pe perioada de executie a lucrarilor, cat si in timpul functionarii obiectivului, nu vor exista surse de poluati pentru sol, subsol si ape freatice deoarece :

- constructorul isi va desfasura activitatea cu masini/utilajele care sunt in stare optima de funcţionare, pentru a evita scurgerile accidentale pe sol ale produselor petroliere sau a uleiurilor minerale provenite de la aceste utilaje/masini;

- in cadrul amplasamentului nu se vor desfasura activitati ca:

- lucrari de productie;

- lucrari de reparatii;

- alte activitati care pot provoca poluarea mediului inconjurator.

Pe perioada de functionare nu va exista posibilitatea aparitiei poluarii freaticului datorita scaparilor accidentale de produse petroliere provenite de la autovehiculele care tranziteaza deoarece accesu este impermeabil datorita betonarii lui.

IV.6. Protecţia ecosistemelor terestre si acvatice

In prezent suprafata de teren este ocupata de pamint si nu este sistematizata. Sunt zone care se pot inunda la niveluri ridicate sau foarte ridicate ale Dunarii, sunt zone care prezinta sigurata in exploatare  dar sunt si zone care reprezinta un risc pentru pasagerii care coboara sau se urca pe vasele dunarene.

Functiunea propusa se preteaza amplasarii pe terenul studiat deoarece acest       teren se afla in perimetrul construibil al orasului Harsova, in zona constructiilor de locuinte si functiuni complementare si are categoria de folosinta cuti constructii, avind acces la caile de circulatie rutiera,pietonala si fluviala.

Pe amplasament nu exista grupuri de plante sau animale ocrotite prin lege.

In zona nu exista habitate naturale, flora si fauna, care trebuie conservate si nu sunt necesare masuri speciale de protecţie.

Nu exista surse de poluare a ecosistemelor terestre si acvatice nici in perioada de executie, nici in functionare.

In concluzie, amplasamentul studiat nu se afla situat sau in apropierea unei arii naturale protejate de interes comunitar.

IV.7. Protecţia asezarilor umane si a altor obiective de interes public.

Terenul, pe care se doreste aceasta amenajare, are suprafata de  515,00,mp si este dat in folosinta temporara S.C. DANUBE CRUISES ROMANIA S.R.L. conform contract de locatie nr. 4691/01.07.2014, de catre Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime S.A. Galati

Terenul studiat indeplineste toate conditiile pentru a putea sustine functiunea dorita de beneficiar.

IV.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Deseurile provenite din construcţii, rezultate in urma lucrarilor de construire a cladirii propusa, vor fi preluate de firma de salubritate cu care beneficiarul incheie un contract, iar materialele revalorificabile vor fi depozitate separat.

IV.9. Gospodarirea substanţelor toxice si periculoase

In activitatea desfasurata nu se vor utiliza substante si preparate chimice periculoase, deoarece nu se vor desfasura urmatoarele activitati:

- lucrari de productie;

- lucrari de reparatii;

- alte activitati care pot provoca poluarea mediului inconjurat

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Luand in considerare :

- punctul de acostare existent

- masurile minime de reamenajare care se vor executa,

- activitatea care se desfasoara pe amplasament si care nu afecteaza mediul inconjurator,

consideram ca nu este necesar controlul si supravegherea calitatii mediului dupa realizarea obiectivului si darea lui in folosinta.

VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva–cadru aer, Directiva–cadru a deseurilor etc)

Nu este cazul.

VII. Lucrari necesare organizarii de santier

Organizarea de santier se va realiza in interiorul amplasamentului, executantului revenindu-i in exclusivitate responsabilitatea modului cum isi organizeaza santierul.

Contractantul lucrarilor de executie este responsabil si are obligatia sa asigure construirea spatiilor necesare activitatii de supraveghere a executiei, realizarii lucrarilor de constructii-montaj si testare precum si pentru depozitarea materialelor necesare realizarii investitiei.

Perimetrul se va delimita cu panouri opace din tabla, de min 2,00 m inaltime.

Lucrarile de executie se vor desfasura fara afectarea domeniului public si numai cu personal calificat.

Constructia obiectivului nu va afecta buna desfasurare a activitatilor desfasurate in imediata vecinatate.

Pentru accesul utilajelor de montaj si echipamentului necesar realizarii lucrarilor propuse se vor folosi drumurile existente.

Constructiile (baracamentele) si echipamentele provizorii necesare executarii lucrarilor se vor amplasa in interiorul incintei.

Pe perioada realizarii construcţiei se va monta o toaleta ecologica, un container pentru depozitarea materialelor necesare pe santier.

Se va asigura curatenia permanenta in zona santierului.

Pentru alimentarea cu energie electrica a organizarii de santier se va face un racord din bransamentul existent, in functie de solutia propusa de catre furnizorul de energie electrica.

Alimentarea cu apa se va face din reţeaua de alimentare cu apa existenta.

Contractantul executiei este responsabil pentru curatenia in incinta zonei unde se executa lucrarile propuse.

La executia lucrarilor de executie aferente prezentului proiect, constructorul va lua toate masurile necesare pentru respectarea normelor actuale de protectie si securitate a muncii.

Principalele masuri care trebuie avute in vedere la executia lucrarilor :

- personalul muncitor sa aiba cunostiintele profesionale si cele de protectia muncii specifice lucrarilor ce se executa, precum si cunostiinte privind acordarea primului ajutor in caz de accident ;

- se vor face instructaje si verificari ale cunostiintelor referitoare la NTS cu toti oamenii care iau parte la procesul de realizare a investitiei ; instruirea este obligatorie atat pentru personalul de pe santier, cat si pentru cel care vine ocazional pe santier in interes personal sau de serviciu ;

- pentru evitarea accidentelor personalul va purta echipamente de protectie corespunzatoare in timpul lucrului sau circulatiei pe santier ;

- se vor monta placute avertizoare pentru locurile periculoase ;

- lucratorii vor fi instruiti pentru lucrul la inaltime, luandu-se masuri de protectie pentru lucrul pe schela, conform normelor in vigoare. Se interzic improvizatiile pe schela. Pe timp nefavorabil (ploi, vant puternic, ceata, temperaturi scazute) lucrarile se vor intrerupe.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitaţii, in masura in care aceste informaţii sunt disponibile

Dupa terminarea lucrarilor de constructie, amplasamentul va fi adus la aspectul de dinaintea inceperii acestora.

IX. Anexe – piese desenate

IX.1. Planul de  incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie

A se vedea Planul de incadrare si Planul de situatie anexat prezentei documentatii.

IX.2. Scheme-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii cu instalatiile de depoluare

Nu este cazul.

IX.3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului

Nu este cazul.

IX. Evaluare adecvata

Nu este cazul.

Intocmit conform Anexa 5 din Ordin 135/2010,

Soare Dana Andreea