„MODERNIZARE EXPLOATATIE AGRICOLA, ACHIZITII UTILAJE AGRICOLE, CONSTRUCTIE HALA DEPOZITARE SI PROCESARE, SPATII SOCIALE, DRUMURI SI PLATFORME, UTILITATI”

PROIECT FINANTAT PRIN FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

SUBMASURA 4.1. „INVESTITII IN EXPLOATATII AGRICOLE”

BENEFICIAR: PETRIC CEREAL AGRO SRL

CUPRINS

I. Denumirea proiectului ------------------------------------------------------------------------pag. 3

II. Titular -------------------------------------------------------------------------------------------pag. 3

III. Descrierea proiectului ----------------------------------------------------------------------pag. 3

IV. Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu -----------------------------------pag.10

IV.1. Protectia calitatii apelor ---------------------------------------------------------------- pag.10 IV.2. Protectia atmosferei ---------------------------------------------------------------------pag. 10

IV.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor ---------------------------------- ---pag. 10

IV.4. Protectia impotriva radiatiilor --------------------------------------------------------pag. 10

IV.5. Protectia solului si subsolului ---------------------------------------------------------pag. 10

IV.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice -----------------------------------------pag. 11

IV.7. Protectia asezarilor umane ------------------------------------------------------------pag. 11

IV.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament ------------------------------pag. 11

IV.9. Gospodarirea substantelor toxice periculoase -------------------------------------pag. 11

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului ---------------------------------------------pag. 11

VI. Justificarea incadrarii proiectului in prevederile altor acte normative --------pag. 12

VII. Lucrari necesare organizarii de santier ----------------------------------------------pag. 12

VIII. Lucrari de refacere/restaurare a amplasamentului ------------------------------pag. 12

IX. Anexe-piese desenate -----------------------------------------------------------------------pag.13

X. Altele--------------------------------------------------------------------------------------------pag.13

I. Denumirea proiectului

”MODERNIZARE EXPLOATATIE AGRICOLA, ACHIZITII UTILAJE AGRICOLE, CONSTRUCTIE HALA DEPOZITARE SI PROCESARE, SPATII SOCIALE, DRUMURI SI PLATFORME, UTILITATI”

II. Titular

- Numele companiei: SC PETRIC CEREAL AGRO SRL;

- Numar de ordine in registrul comertului: J13/1047/2011, atribuit la data de 03.05.2011;

- Cod unic de inregistrare: 28424308;

- Obiectul de activitate al societatii: cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase –cod CAEN 0111;

- Adresa poştală: sat Adamclisi, comuna Adamclisi, str.Monumentului, nr.1, lot 2, corp C2, camera 1, județ Constanța, cod poștal 907010;

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail: telefon 0766586653, e-mail aurelian.petric@zooagrotraiani.ro;

- Numele persoanelor de contact:

- administrator Petric Aurelian-Andrei

- responsabil pentru protecţia mediului Teodorescu Aurel –manager.

III. Descrierea proiectului

Prin proiect se propune realizarea urmatoarelor investitii:

- Achizitia de masini si utilaje agricole pentru modernizarea fermei vegetale: tractor -2 buc, plug, semanatoare paioase, semanatoare prasitoare, cultivator, remorca cu doua axe, remorca, cisterna vidanja, presa de balotat, echipament de recoltat floarea soarelui, heder porumb, distribuitor ingrasaminte, prasitoare, tocatoare.

- Investitii in procesarea produselor agricole: cladiri si utilaje/echipamente pentru procesare produse agricole: hala procesare cu suprafata de 200 mp; echipamente de procesare seminte de floarea soarelui pentru obtinerea de ulei brut procesat la rece, cu o capacitate de prelucrare de 16-24 kg/ora seminte; banda transportoare mobila.

- Utilitati –energie electrica, apa, canalizare, drumuri si platforme, imprejmuire.

Amplasamentul proiectului:

Intravilan sat Adamclisi, comuna Adamclisi, str.Monumentului, lot 8, județ Constanta.

Justificarea necesităţii proiectului:

- imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiei agricole din comuna Adamclisi apartinand SC Petric Cereal Agro SRL prin achizitionarea de masini si utilaje agricole noi;

- cresterea competitivitatii sectorului agricol, a diversificarii productiei agricole si a calitatii produselor agricole obtinute;

- cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei si comercializarea directa a acestora in vederea crearii si promovarii lanturilor alimentare integrate, prin infiintarea unei fabrici de procesare seminte de floarea soarelui pentru obtinerea de ulei brut procesat la rece.

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):  Plan general de incadrare in zona, Plan de situatie.

Formele fizice ale proiectului:

Suprafața totală de teren este de 2.334 mp; suprafata construita propusa 200 mp.

Caracteristicile constructive ale halei de procesare prevazuta prin poiect:

| HALA PROCESARE | Denumire | Caracteristi conform proiect |
| --- | --- | --- |
|  | Deschideri (m) | 10 |
|  | Travei (m) | 4 x 4,98 |
|  | Aria construita (mp) | 200 |
|  | Aria desfasurata (mp) | 200 |
|  | Numarul de niveluri | 1 |
|  | Inaltimea la streasina (m) | 4,66 |
|  | Inaltimea la cornisa (m) | 7,16 |
|  | Aria construita parter (mp) | 200 |
|  | Volumul construit (mc) | 1182 |

Elementele specifice caracteristice proiectului propus

- profilul şi capacităţile  de producţie

Componentele investitiei sunt urmatoarele:

1. Achizitia de masini si utilaje agricole pentru modernizarea fermei vegetale:

tractor -2 buc, plug, semanatoare paioase, semanatoare prasitoare, cultivator, remorca cu doua axe, remorca, cisterna vidanja, presa de balotat, echipament de recoltat floarea soarelui, heder porumb, distribuitor ingrasaminte, prasitoare, tocatoare.

2. Investitii in procesarea produselor agricole: cladiri si utilaje/echipamente pentru procesare produse agricole:

- hala procesare cu suprafata construita de 200 mp, parter;

- echipamente de procesare seminte de floarea soarelui pentru obtinerea de ulei brut procesat la rece, cu o capacitate de prelucrare de 16-24 kg/h seminte;

- banda transportoare mobila si inclinata cu ajutorul careia se va realiza transportul produselor agricole pe verticala si orizontala, pe distante scurte, in limita lungimii acesteia. Se poate amplasa in zone din incinta exterioara sau din interiorul halei.

3. Utilitati –energie electrica, apa, canalizare, drumuri si platforme, imprejmuire.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):

Pe suprafata analizata exista doua constructii: C1 –anexa cu suprafata de 47 mp si C2 –atelier cu suprafata de 193 mp. Suprafata totala de teren este de 2.334 mp. Activitatea desfasurata de societate este cultivarea cerealelor.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea:

1. Prin achizitia de utilaje agricole se vor efectua lucrari pe terenul agricol cu suprafata de 313,44 ha aflat in exploatarea societatii. Utilajele ce vor fi achizitionate vor asigura efectuarea lucrarilor agricole la culturile de grau, porumb, floarea soarelui si mazare ce se vor cultiva pe terenul din exploatare. Lucrarile agricole care se vor efectua cu ajutorul masinilor agricole achizitionate prin proiect sunt urmatoarele: fertilizare, arat si grapat, discuit si grapat, pregatirea patului germinativ, semanat, prasit, fertilizare suplimentara, recoltat.

2. Sectia de producere a uleiului brut obtinut din floarea soarelui va avea o capacitate maxima de 24 kg/ora seminte. Obtinerea uleiului brut se va realiza prin presare la rece, ulei de prima presa ecologic. Prin gradul ridicat de tehnologizare al echipamentelor din componenta instalatiei de obtinere a uleiului brut se asigura posibilitatea obtinerii unui ulei de calitate superioara. Uleiul obtinut va fi comercializat imbuteliat in sticle de 0,7-1 l.

Instalatia de procesare cuprinde:

- Echipament de presare cu doua capete si filtrare ulei;

- Rezervor tampon pentru uleiul produs, din plastic cu capacitatea de 7 mc, cu pompa aferenta;

- Masina manuala de umplere ulei in recipienti de maxim 1000 ml;

- Masina de etichetat.

Echipamentul propus este compus dintr-o presa FARMET DUO. Deasupra presei este amplasata palnia pentru seminte. In partea inferioara sunt amplasati recipientii de sedimentare din plastic pentru uleiul presat. Ultimul dintre recipienti este conectat la o pompa care transporta uleiul din rezervorul de sedimentare catre filtrul cu placi. Filtrul este din inox cu filtre din material special pentru retinerea zaturilor din ulei. Din filtru, uleiul fie curge intr-un alt recipient de colectare, fie este transportat spre rezervorul pentru uleiul filtrat, de unde se poate imbutelia.

Caracteristicile tehnice ale echipamentului sunt prezentate mai jos:

| Latimea | 1620 mm |
| --- | --- |
| Lungimea | 1700 mm |
| Inaltimea | 1530 mm |
| Greutatea | 230 kg |
| Tensiunea | 3 x 400 V/50 Hz |
| Consum energie | 4,0 kW |
| Capacitatea de presare | 16 – 24 kg seminte/ora |

Principalele elemente ale echipamentului sunt presa DUO si filtrul cu placi.

Capacitatea filtrului cu placi: 20 litri ulei/ora.

Masina de imbuteliat este conceputa pentru umplerea cu lichide a buteliilor de diferite capacitati si din diferite materiale (PET, sticla, metal, etc.). Umplerea se realizeaza manual.

Aparatul de etichetat este destinat unei etichete circulare autocolante pe sticle cilindrice.

Fluxul tehnologic pentru producerea uleiului de floarea soarelui presat la rece:

- Receptia cantitativa si calitativa a materiei prime

- Procesare materie prima

- Filtrare

- Imbuteliere

- Ambalare si etichetare

- Livrare produs finit

Materia prima, semintele de floarea soarelui, care se va procesa este aprovizionata din marfa produsa in ferma proprie si depozitata la terti. Aceasta este adusa pentru procesare numai daca indicatorii calitativi ai produsului (corpuri straine, umiditate, etc.), permit procesarea acesteia.

- produse si subproduse obtinute:

Societatea detine o suprafata de 313,44 ha pe care se vor cultiva urmatoarele:

| PRODUSUL AGRICOL | SUPRAFATA -ha | PRODUCTIA kg/an |
| --- | --- | --- |
| Grau ecologic | 94,03 | 517.165 |
| Porumb ecologic | 50,15 | 325.975 |
| Floarea soarelui ecologica | 103,44 | 310.320 |
| Mazare ecologica | 65,82 | 197.460 |
| TOTAL | 313,44 ha |  |

Linia de fabricare ulei brut ecologic –din cantitatea de floarea soarelui obtinuta in cadrul exploatatiei agricole, aproximativ 30%, respectiv 94.000 kg/an, va fi procesata cu ajutorul liniei de obtinere a uleiului brut.

Cantitatea totala de produs finit si suproduse se va realiza dupa urmatoarea structura:

| PRODUSE SI SUBPRODUSE | CANTITATE kg/an | % |
| --- | --- | --- |
| Ulei brut ecologic | 34.310 | 36,50% |
| Srot ecologic | 37.976 | 40,40% |
| Coji | 12.840 | 13,66% |
| Pleava | 1.880 | 2,00% |
| Alte subproduse | 6.993 | 7,44% |
| TOTAL | 94.000 | 100,00% |

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:

Activitatea principala este cultura de camp a graului, porumbului, floarea soarelui, mazare. Produsul final, in cadrul activitatii fermei, este productia agricola reprezentata de cantitatea de seminte uniforme calitativ (recolta neta). Produsul final este livrat direct catre clienti. In asigurarea functionarii utilajelor agricole se utilizeaza motorina, ca si combustibil.

Consumul necesar de energie electrica pentru functionarea liniei de producere a uleiului brut este de 19.600 KW/an, linia avand o productivitate de 24 kg/ora si un consum de 4-5 KW/ora.

Procesul de fabricare a uleiului brut nu necesita apa. Apa este folosita in cadrul fabricii doar de personal. S-a considerat un consum de apa de cc.150 mc/luna.

Materia prima o constituie semintele de floarea soarelui, aprovizionata din marfa produsa in ferma proprie.

Pe amplasamentul propus nu exista utilitati.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

Functionarea instalatiei necesita urmatoarele utilitati: energie electrica; alimentare cu apa; canalizare; drumuri si platforme.

Reteaua de energie electrica se va realiza din firida de bransament existenta in vecinatatea amplasamentului.

Reteaua de alimentare cu apa se va realiza bransament la reteaua existenta, racordata la reteaua SC RAJA SA.

Apele uzate menajere se vor colecta in bazin vidanjabil cu capacitatea de 15 mc. Pe traseul conductei de ape menajere, inainte de evacuarea apelor uzate in bazinul vidanjabil, este propus a se realiza un separator de hidrocarburi.

Pe amplasament sunt propuse drumuri si platforme. Acestea se vor realiza din dale din beton armat turnate „in situ”cu rosturi intre dale de cca.4 m si fundatie din piatra sparta si balast.

Imprejmuire –se va realiza cu stalpi metalici si plasa sudata cu bordura de beton.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

Lucrarile necesare pentru realizarea investitiei vor afecta local amplasamentul numai pe parcursul desfăşurării executiei, la un nivel relativ redus de impact. La terminarea lucrarilor, terenurile ocupate temporar cu lucrari provizorii va fi curatat. Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren numai in limitele arealului societatii. Respectarea normelor de intretinere si reglare a parametrilor tehnici de functionare a echipamentelor utilizate in constructii limiteaza impactul acestora asupra mediului.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

Accesul la amplasament se face din drumul de acces adiacent laturii de vest.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

Nu este cazul, nu se utilizează resurse naturale, ci materiale și subansamble procurate din comerț.

- metode folosite în construcţie:

Structura de rezistenta: structura metalica;

Inchideri perimetrale: pereti din panouri termoizolante;

Fundatii: fundatii izolate;

Acoperis: panouri termoizolante;

Tamplarie interioara: PVC si usi sectionale;

Finisaje interioare: panouri termoizolante;

Pardoseli: pardoseala elicopterizata mecanizat.

- planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

Durata de realizare a investitiei propuse este de 12 luni.

Graficul de realizare a investitiei:

| ACTIVITATI | Luna 1 | Luna 2 | Luna 4 | Luna 7 | Luna 9 | Luna 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semnarea contractului cu APDRP | x |  |  |  |  |  |
| Depunerea dosarului de achizitii |  | x |  |  |  |  |
| Incasare avans FEADR |  |  | x |  |  |  |
| Incasare credit bancar |  |  | x |  |  |  |
| Achizitie utilaje si plata consultantei |  |  | x |  |  |  |
| Elaborarea si depunerea primei cereri de plata |  |  | x |  |  |  |
| Ajutor public nerambursabil FEADR transa I |  |  |  | x |  |  |
| Plata consultantei si decontare actualizare |  |  |  |  | x |  |
| Achizitie utilaje |  |  |  |  | x |  |
| Elaborarea si depunerea celei de-a doua cereri de plata |  |  |  |  | x |  |
| Ajutor public nerambursabil FEADR transa II |  |  |  |  |  | x |

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:

In zona de amplasament al noului proiect mai este in functiune activitatea de cultivare a cerealelor. Noua investitie va asigura complementaritatea activitatilor existente cu cele propuse, astfel incat nu va exista un efect cumulativ al impactului asupra factorilor de mediu.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

In vederea realizarii proiectului a fost studiata o oferta de utilaje/echipamente, capacitati care sa corespunda din punct de vedere tehnic si economic cerintei beneficiarului.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor):

Se intentioneaza realizarea unui put forat pentru asigurarea unei rezerve de apa pentru procesul tehnologic.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect:

Aviz alimentare cu apa; aviz alimentare cu energie electrica; aviz ISU, aviz sanatatea populatiei, aviz salubritate, aviz Directia Judeteana de Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Constanta, studiu geotehnic.

- Localizarea proiectului:

Amplasamentul pe care urmeaza sa se realizeze investitia se afla intravilanul satului Adamclisi, comuna Adamclisi, str.Monumentului, lot 8, județ Constanta.

- Vecinătăți:

Nord- SC AGRO ZOO TRAIANI SRL; Sud- COMUNA ADAMCLISI; Est – PFA VALCEA STEFANA –LOT 1; Vest – IE 100673.

- Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001: Nu este cazul.

- Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi pe zone adiacente acestuia: Nefiind in zona de influentare a unei arii protejate nu este cazul.

- politici de zonare şi de folosire a terenului: Nu este cazul.

- arealele sensibile: Nu este cazul.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare: Nu este cazul.

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori:

- Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ):   In  timpul  lucrarilor  efectuate  pentru  realizarea  investitiei  vor fi avute in vedere toate masurile necesare pentru a inlatura orice eventual impact asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. In acest sens se vor avea in vedere urmatoarele:

- mijloacele de transport şi utilajele folosite vor fi in stare foarte buna de functionare;                 - se va asigura igienizarea autovehiculelor şi a utilajelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilaje vor fi indepartate cu  materialele absorbante din dotare;

- depozitarea temporară a deşeurilor de construcţie se va face pe platforme special  amenajate;

- deseurile de tip menajer vor fi colectate în europubele;

- in timpul lucrarilor de constructii se vor realiza stropiri periodice cu apa pentru a impiedica ridicarea prafului  in atmosfera.

- Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate): Nu este cazul.

- Magnitudinea şi complexitatea impactului: Nu este cazul.

- Probabilitatea impactului: Probabilitate redusa a impactului.

- Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: Nu este cazul.

- Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: Nu este cazul.

- Natura transfrontieră a impactului: Nu este cazul.

# IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: din activitatea propusa rezulta ape uzate de tip menajer si eventuale ape impurificate cu grasimi vegetale din igienizare. Apele uzate vor respecta limitele concentratiilor maxim admise de NTPA 002/2005, inainte de preluarea acestora prin vidanjare si evacuarea la cea mai apropiata statie de epurare autorizata. Pentru evacuarea apelor menajere uzate se va incheia un contract de prestari servicii cu o firma specializata in preluarea, transportul si eliminarea apelor uzate menajere.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute: apele uzate se vor colecta in bazin vidanjabil cu capacitatea de 15 mc. Inainte de evacuarea acestora in bazinul de colectare se va realiza preepurarea apelor uzate printr-un separator de hidrocarburi.

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi:  posibile surse de poluanti pentru aer pot fi utilajele, echipamentele si mijloacele de transport utilizate pe perioada executarii lucrarilor de constructii.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă: nu este cazul. Pe perioada derularii lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru prevenirea poluarii atmosferice, cum ar fi: imprejmuirea zonei organizarii de santier; transportul materialelor pulverulente se va face cu autovehicule acoperite cu prelate, iar depozitarea acestora se va face in spatii amenajate, astfel incat sa nu fie posibila antrenarea de vant a particulelor fine; se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, prevazute cu sisteme de minimizare a poluantilor emisi in atmosfera; stropirea periodica a zonelor de lucru pentru evitarea antrenarii de praf in atmosfera.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii: posibile surse de zgomot pot fi utilajele, echipamentele si mijloacele de transport folosite.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: nu este cazul, amplasamentul nu este in zona rezidentiala.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii: nu este cazul.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice: surse posibile de poluare - eventuale pierderi de produse petroliere de la utilaje si autovehicule, depozitari de deseuri pe sol.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului: se vor lua masuri corespunzatoare privind organizarea de santier prin amenajarea unor spatii de depozitare materiale si pentru colectarea in recipienti a deseurilor rezultate pe timpul executiei lucrarilor; se vor utiliza substante absorbante pentru interventie in cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol; nu se vor stoca pe amplasament carburanti si nu se vor efectua lucrari de intretinere/reparatii in incinta santierului. Pe perioada functionarii, s-au prevazut drumuri si platforme ce se vor realiza din dale din beton armat turnate „in situ”cu rosturi intre dale de cca.4 m si fundatie din piatra sparta si balast. Pentru indepartarea eventualelor pete de produs petrolier se vor utiliza produse absorbante biodegradabile.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: nu este cazul.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate: nu este cazul.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie,  zone de interes tradiţional etc.: investitia este incadrata in PUG Adamclisi si a fost eliberat certificat de urbanism pentru autorizarea executiei lucrarilor.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public: nu este cazul.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate. Din activitatea de constructii-montaj se vor genera urmatoarele tipuri de deseuri: deseuri inerte care se vor utiliza pe amplasament pentru amenajarea cailor de acces si a drumurilor; deseuri industriale reciclabile (metalice, hartie/carton, plastic, etc.) vor fi colectate si stocate pe tipuri in vederea valorificarii prin societati de profil; deseuri municipale amestecate care se vor colecta in pubele si se vor preda la un depozit autorizat de deseuri.

- modul de gospodărire a deşeurilor: managementul deseurilor generate in urma executiei lucrarilor de constructii-montaj se va realiza in conformitate cu legislatia de mediu si va fi in responsabilitatea societatilor care realizeaza lucrarile.

- Dupa punerea in functiune a obiectivului se vor identifica toate tipurile de deseuri generate si se va tine evidenta acestora pe coduri, conform legislatiei in vigoare, HG 856/2002 si Legea 211/2011. Se vor incheia contracte cu societati autorizate pentru valorificarea sau eliminarea, dupa caz, a deseurilor rezultate din activitate. Gestionarea colectarii si evacuarii deseurilor si resturilor de orice natura se va face strict in conformitate cu legislatia in vigoare.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse: nu este cazul.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: nu este cazul.

# V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. Se vor lua masuri privind organizarea de santier: imprejmuirea terenului, amenajarea de spatii pentru stocarea materialelor si pentru colectarea pe categorii a deseurilor generate, dotarea cu recipienti pentru colectarea deseurilor municipale si reciclabile, dotarea cu toalete ecologice. Se va tine evidenta deseurilor generate pe timpul lucrarilor de constructie, conform prevederilor Legii 211/2011.

- La finalizarea lucrarilor se va solicita autorizatie de mediu pentru desfasurarea activitatii pe amplasament, conform OUG 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.): Nu este cazul.

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier: Lucrările necesare organizării de  şantier constau în închiderea fronturilor de lucru aferente şi ocupararea temporară a terenului pe care va fi realizat proiectul. Constructorul va amplasa pe şantier containere care vor adaposti birou, vestiar si magazie, precum si o toaletă ecologică, care va fi vidanjată periodic de o firmă specializată.

- localizarea organizării de şantier: Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile vecine.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier: Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren numai in limitele arealului construit. Respectarea normelor de intretinere si reglare a parametrilor tehnici de functionare a echipamentelor utilizate limiteaza impactul acestora asupra mediului.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia  poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier: Posibilele surse de poluare a factorilor de mediu sunt reprezentate de execuţia  propriu-zisă a lucrărilor si de traficul de şantier.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu: Stropirea agregatelor si a  drumurilor tehnologice pentru a impiedica si reduce degajarea pulberilor.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii: Pentru  prevenirea,  reducerea  si  minimizarea  efectelor  adverse  semnificative  asupra  mediului  se  vor  efectua  lucrari  de  nivelare  a  terenului  (unde este cazul),  zona  ocupata de  lucrarile   provizorii  va  fi  curatata,  in  vederea  aducerii  vecinatatilor  amplasamentului la   starea initiala.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale: Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilajele de constructii vor fi indepartate cu material absorbant din dotare.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei: Nu este cazul.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: Nu este cazul.

IX. Anexe - piese desenate

Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor;

Formele fizice ale proiectului (clădiri, alte structuri)

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului.

# X.  Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X,Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

- prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

- se va preciza dacă proiectului propus nu are legatură directă cu sau nu este necesar  pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

- va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

- alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

Nu este cazul.

Intocmit,