MEMORIU TEHNIC

Pentru emiterea acordului de mediu

- DENUMIREA INVESTTITIEI:

REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM COMUNAL 27, SAT SIMINOC, ORAȘ MURFATLAR, JUD. CONSTANȚA

- TITULAR : ORAS MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

- adresa titularului, telefon, fax, adresa e-mail : Calea Dobrogei, nr. 1 oras MURFATLAR, jud Constanta, tel/fax  -0241234350, primaria-murfatlar.ro

- reprezentanti legali/imputerniciti, cu date de identificare : SAGHIU VALENTIN – Primar

- DESCRIEREA PROIECTULUI

1.  Lucrari la DC 27

- In plan drumul va avea acelasi traseu.

- Latimea partii carosabile va fi de 6.00 m, cu 2 benzi de circulatie de 3.00 m, cate una pe sens.

- Se vor face corectii ale profilului longitudinal si ale aliniamentelor si se va realiza profilul transversal al drumului, in acoperis, cu pante de 2.5 %. In curbe se vor executa supralargiri si suprainaltari conform STAS 863-85 Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor.

- Se va face o consolidare a sistemului rutier pentru traficul de perspectiva pentru o perioada de perspectiva de 10 ani si pentru clasa de trafc mediu T3, cu un volum de trafic de 0.1 - 0.3 m.o.s.

- Consolidarea structurii rutiere se va face cu un strat de piatra sparta de 10 cm grosime, un strat de macadam de 10 cm grosime si 2 straturi de asfalt: 6 cm binder EB 20.4 leg 50/70 si 4 cm uzura EB16 rul 50/70.

- Se vor executa acostamente de 0.5 m latime din piatra sparta.

- Se vor construi rigole si santuri pentru scurgerea apei pluviale. In localitati rigolele si santurile se vor perea cu beton. In afara localitatilor se vor executa in general rigole din pamant.

- In zona caselor stil canadian se vor executa rigole carosabile, acoperite cu placute carosabile din beton armat. La intersectiile cu strazile si drumurile laterale se va asigura continuitatea santurilor si rigolelor in lungul drumului, cu rigole carosabile din beton armat.

- Se va executa un podet nou la km 5+468.90 si se va repara podetul tubular existent la km 3+180.

- Se vor decolmata podetele existente.

- In Orasul Murfatlar, intre strada Pescarusului si DN3 se vor repara si consolida partea carosabila si acostamentele.

- In zona intersectiei cu DN3 se va imbunatati sistemul de captare si evacuare a apelor pluviale.

- Pe intreg drumul se vor realiza semnalizarea verticala si marcajele rutiere pentru reglementarea conditiilor de circulatie conform prevederilor legislatiei in vigoare in domeniu: OUG 195/2002 republicata; HG 11391/2006 ; STAS 1848/1,2,3-2011; STAS 1848/7-2004;

- Marcajele rutiere se vor realiza cu vopsea alba reflectorizanta conform prevederilor SR1848/7-2004.

- Indicatoarele rutiere vor fi format mediu conform SR1848/1-2011 si SR 1848/2-2008 cu fetele executate din materiale reflectorizante din "clasa a II-a -HIP", aplicate pe suport din otel.

- Racordarile la intersectii se vor face in general cu raze de min.6.00 m. Razele mai mici sunt dictate de amplasarea limitelor de proprietate.

- Se vor amenaja intersectiile cu strazile si drumurile laterale pe 15.00m de la marginea drumului DC27.

- Este necesara ridicarea caminelor de instalatii existente, la cotele suprafetelor proiectate.

2. Lucrari la pod km 0+533

Pentru aducerea podului la parametrii normali de exploatare si pentru ca circulatia sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort sunt necesare urmatoarele lucrari:

- Consolidarea elevatiilor pilelor.

Pilele vor fi consolidate printr-o camasuiala de 25 cm grosime avand in vedere starea avansata de degradare a betonului si armaturii din pile in special la pila nr.2, unde multe din barele de rezistenta sunt deja rupte si dimensiunea redusa a sectiunii transversale a pilelor de numai 0.60 m. Armatura de rezistenta a camasuielii va fi din otel beton PC52 Φ 16 mm pentru barele verticale si PC52 Φ 12 mm pentru barele orizontale Betonul folosit va fi de clasa C 35/45.

Vor fi camasuite si blocurile de fundatie astfel ca elevatia camasuielii sa fie bine ancorata si sa poata rezista la solicitari orizontale in lungul podului. Se vor monta bare conectori pentru ancorarea si conlucrarea camasuielii cu betonul existent.

- Reparatii si completari la racordarile cu terasamentele.

Se vor reface taluzurile canalului si terasamentul in spatele si in jurul culeilor. Se vor executa trepte de infratire in taluzele existente. Se va executa noua protectie cu beton a taluzelor dupa asternerea unui strat de piatra sparta de 15 cm grosime bine compactata. Taluzele se vor reface pe cate 20.00 m de fiecare parte a podului.

- Reparatii la banchetele de rezemare ale infrastructurilor.

Banchetele culeilor si ale pilelor vor fi reparate cu beton si mortar si apoi torcretate.

Reparatii la grinzile principale de rezistenta si protectia acestore cu materiale speciale.

Grinzile principale de rezistenta vor fi curatate si reparate unde este cazul, cu tesatura din fibra de carbon si mortare cu rasini epoxidice. Golurile de aerisire din grinzi vor fi desfundate.

Intreaga suprastructura la intrados va fi vopsita cu vopseluri speciale anti-carbonatare.

- Refacerea caii pe pod : imbracaminte, hidroizolatie, dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie, trotuare si parapeti.

Cu exceptia grinzilor principale de rezistenta intreaga sectiune transversala a podului va fi refacuta.

Peste grinzile de rezistenta se va executa o placa de suprabetonare cu grosime de la 11 –18 cm, din beton de clasa C35/45. In rosturile de monolitizare existente dintre fasii se vor monta conectori din otel PC52 Φ 16 mm. Armatura de rezistenta a placii va fi din otel PC52 Φ 12 mm.

Hidroizolatia va fi protejata cu un strat de beton de clasa C30/37 de 5 cm grosime.

Imbracamintea caii pe pod va fi din asfalt BAP turnat in 2 straturi de 3,5 cm.

Rosturile transversale intre doua deschideri adiacente si cele de pe culei vor fi executate conform normativului CD118-78 (Instructiuni tehnice privind executarea rosturilor din asfalt turnat in vederea asigurarii continuizarii caii la podurile de sosea din beton armat si beton precomprimat). Calea va fi continua deasupra rosturilor. Podul are panta longitudinala si permite scurgerea apelor pluviale.

Pe pod se vor executa 2 trotuare cu latimea de 1.25 m, incadrate cu borduri 20x25x100 cm. Imbracamintea pe trotuare se va executa din mortar asfaltic. In trotuare vor fi prevazute goluri pentru trasee de instalatii.

Pe trotuare spre partea carosabila se va monta parapet deformabil tip semigreu, iar spre exterior parapet de protectie pietonal.

- Executarea de scari si casiuri.

Langa fiecare culee spre aval se va executa cate o scara din beton pe taluz, pentru accesul sub pod. La culeea Siminoc se vor executa si casiuri pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe rampa Siminoc. La culeea Murfatlar nu este cazul, terenul avand declivitate spre DN3.

3. Lucrari la podet km 4+265

- Construirea unui pod nou, cu o deschidere, dimensionat pentru clasa E de incarcare (vehicule A30, V80), care sa permita circulatia autovehiculelor de mare tonaj. Podul va avea 2 trotuare si parapeti se siguranta pentru circulatia pietonilor si autovehiculelor. Partea carosabila a podului va avea latimea de 8.80 m, fiind dimensionat conform Ord.MT nr.45/1998 pentru aprobarea ,,Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor’’.

- Amenajarea vaii pe 20.00 m in amonte si 30.00 m in aval, prin consolidarea malurilor cu ziduri de sprijin si prin realizarea unui radier din beton simplu pe firul vaii.

- Lungimea podului 8.00 m.

- Latimea totala 11.70 m.

- Inaltimea de constructie 0.73 m.

- Inaltimea pana la talvegul albiei 2.50 m.

Partea carosabila a podului are latimea de 8.80 m, este executata cu o panta transversal de 2,5 % si este incadrata cu bordura si parapet de siguranta deformabil de tip semigreu. Podul are 2 trotuare de 1.50 m. Alcatuirea sectiunii transversale a caii podului respecta prevederile Ord.MT nr.45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor.

Sistemul rutier al partii carosabile este alcatuit din:

- 1 strat hidroizolator din membrane bituminoase. Stratul hidroizolant este lipit direct pe placa de suprabetonare a podului care rigidizeaza grinzile si care este turnata cu panta unica. Placa are grosimea de 16 cm.

- 1 strat de beton C25/30 de 5 cm grosime pentru protectia hidroizolatiei.

- 2 straturi de 3,5 cm grosime fiecare de asfalt BAP.

Podul este prevazut cu parapet directional deformabil de tip semigreu si cu parapet de protectie pentru pietoni.

Suprastructura podului se realizeaza din grinzi prefabricate pretensionate cu corzi aderente cu L = 8.00 m. Inaltimea grinzilor este de 42 cm. In sectiune transversala sunt necesare 19 grinzi asezate joantiv. Grinzile se rigidizeaza cu o placa de beton armat monolit de clasa C35/45. Intre grinzi se toarna beton C35/45. Aceste grinzi se fabrica dupa proiectul tip C644/1/1993 IPTANA. Se vor procura grinzi cu armatura corespunzatoare clasei E de incarcare. Grinzile se vor procura numai de la fabricile specializate care au mai produs si care produc acest tip de grinzi.

Infrastructura podului este realizata din 2 culei fundate direct. Culeile sunt realizate din beton C20/25 in blocul de fundatie si C35/45 in elevatie. Armatura este din otel PC52 si OB37.

Racordarea podului cu terasamentul se face prin intermediul unor ziduri de sprijin.

In amonte si aval de pod, valea se va amenaja prin sprijinirea malurilor cu ziduri de sprijin din beton si prin protectia albiei cu un radier din beton simplu de 15 cm grosime.

4. Podet km 5+468.90

Podetul va fi realizat din dale sau tuburi din beton armat. Podetul trebuie sa asigure scurgerea apelor din amonte. Inaltimea podetului va fi de 1.00m - 1.20m.

Infrastructurile vor fi executate din beton. Deschiderea L=0.80 m va asigura preluarea debitului pluvial de pe valea afluenta Vaii Siminoc, care traverseaza la km 5+468.90 drumul DC7.

Se va perea in zona podetului, radierul albiei si taluzele.

Pentru executia podetului se executa o varianta provizorie de drum penru devierea temporara a circulatiei.

Descrierea lucrarilor de modernizare

Sistemul rutier pentru carosabil, adoptat in urma dimensionarii este:

- Covor asfaltic Ba 16 – 4 cm

- Binder BAD 20 – 6 cm

- Macadam ordinar - 10 cm

- Fundatie piatra sparta – 10 cm

- Sistem rutier existent

Colectarea apelor pluviale se face prin rigole triunghiulare.

Continuizarea scurgerii apelor la intersectii se face prin rigole carosabile din beton prefabricate.

Situatia existenta a utilitatilor si analiza acesteia

Pe drumul propus pentru reabilitare si modernizare sunt amplasate retele aeriene si subterane de electricitate, retele de apa, cabluri telefonice, care nu sunt afectate de lucrarile prevazute.

Executia lucrarilor se va face dupa obtinerea avizelor de la detinatorii retelelor.

Justificarea necesitatii proiectului

Dezvoltarea judetului Constanta cu localitatile sale trebuie sa stimuleze zonele ramase in  urma si sa ofere sanse echivalente de dezvoltare a localitatilor. Din punct de vedere al locuirii, conditiilor de viata, accesului la un loc de munca, al veniturilor si satisfacerii nevoilor fundamentale, diferentele dintre oras si micile localitati ar trebui sa fie minime, in acest sens  transporturile asigurand un element principal de coeziune a sistemului de localitati.

Localizarea proiectului

Amplasament: judetul Constanta, oras Murfatlar, in intravilanul si extravilanul localitatilor Murfatlar si Siminoca.

Terenul pe care se fac lucrările de modernizare a drumurilor este în domeniul public administrat de Primaria Oras Murfatlar.

- SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

- PROTECTIA CALITATII APELOR

Prin executarea lucrarilor propuse nu se afecteaza starea ecosistemelor acvatice si a folosintelor de apa, neexistand emisii de poluanti semnificative si nu se vor utiliza cantitati insemnate de apa. Poluantii care pot afecta ecosistemele terestre si acvatice sunt cei rezultati in cazul unor accidente la depozitarea si manipularea combustibililor.

In vederea protejarii ecosistemului existent in zona, se vor proiecta santuri, canale, podete si rigole pentru a proteja drumul si terenurile adiacente. Toate aceste lucrari se vor dimensiona conform legislatiei in vigoare, in conformitate cu prevederile reglementarilor de mediu. Se respecta Legea apelor nr.107/1996, modificata si completata cu L.nr.310/2004 si L.nr.112/2006.

- PROTECTIA AERULUI

In timpul executiei lucrarilor vor fi emisii de gaze de ardere (gaze de esapament), care sunt evacuate in atmosfera, dar acestea se inscriu sub limitele din Ordinul MAPPM 462/1993 “Conditii tehnice privind protectia atmosferei” si STAS 12574 elaborat de Ministerul Sanatatii. Pe toata perioada de modernizare, este recomandat ca factorii locali sa urmareasca:

- reducerea emisiei diverselor noxe de esapament sau uzurii masinilor, ceea ce va avea un efect pozitiv;

- manipularea materialelor in cadrul proceselor tehnologice reprezinta o alta sursa posibila de poluare a aerului in urma careia pot rezulta pulberi in suspensie;

- la amenajarea si la compactarea structurii rutiere existente, a balastului si pietrei sparte, pot rezulta emisii de praf care sa afecteze calitatea aerului, dar acestea sunt temporare;

- utilizarea de utilaje si tehnologii care sa nu implice masuri speciale pentru protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii;

- respectarea reglementarilor privind protectia atmosferei, inclusiv adoptarea, dupa caz, de masuri tehnologice pentru retinerea si neutralizarea poluantilor atmosferici;

Se concluzioneaza ca nu exista surse de poluare majora a aerului in zonele de depozitare a materialelor si in zonele de lucru.

- PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

Sursele de zgomot si de vibratii provin de la traficul rutier, prin modernizarea drumului in cauza, se va micsora poluarea sonora a zonei. Sursele de zgomot si vibratii in cursul executiei lucrarilor vor fi cele legate de circulatia masinilor si de functionarea utilajelor de constructie.

- PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

La realizarea si exploatarea obiectivului nu concura factori care s-ar putea constitui in potentiale sau active surse de radiatii.

Nu este cazul

- PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

Din activitatea de exploatare a sistemului rutier nu rezulta poluanti care sa afecteze solul si subsolul zonei. In cazuri de accident trebuie sa intervina administratorul drumului cu organele specializate pentru indepartarea unor substante poluante, toxice sau periculoase scurse pe platforma strazilor afectate.

In timpul executiei, lucrarile se vor desfasura in intravilan si extravilan. Eventualele depozitari temporare de deseuri pe sol vor fi urmate de igienizare corespunzatoare.

In general, lucrarile de modernizare aferente drumului, propuse prin prezentul proiect nu pot afecta calitatea solului deoarece, fiind vorba de modernizarea unui drum existente nu se pot inregistra dezechilibre ale ecosistemelor sau modificari ale habitatelor.

Pentru asigurarea acestei cerinte si pentru eliminarea surselor de poluare ale solului si subsolului pe parcursul executiei se vor respecta urmatoarele :

- amplasamentul organizarilor de santier se va realiza in zone lipsite de sarcini si in spatii minime ca amploare ;

- toate organizarile de santier vor avea un caracter provizoriu si vor fi evacuate de constructor, asfel incat amplasamentele vor avea aspectul si calitatile initiale ;

- cantitatile de pamant vegetal rezultate din miscarea de terasamente in interiorul lucrarilor vor fi tratate distinct in proiect si vor fi dirijate la discretia factorilor locali de decizie pentru a ameliora zonele deficitare ;

- se vor lua masuri de combatere a eroziunii solului si de stabilizare a acestuia incat fenomenele de eroziune sa fie excluse ;

- nu se vor folosi materiale cu risc de contaminare imediat sau in timp.

- PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

Neexistand emisii poluatoare agresive in conditii normale de exploatare, nu se pot anticipa emisii de poluanti care sa dauneze vegetatiei, faunei si florei. Pe timpul executiei vegetatia nu va fi afectata.

In zona de amplasament a lucrarii nu exista monumente ale naturii sau arii protejate.

Drumul este amplasat in extravilanul satelor, in zone lipsite de o flora si fauna protejabila.

Activitatile care concura la realizarea obiectivelor propuse nu afecteaza ecosistemele terestre si acvatice.

- PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

Prin activitatea de executie si exploatare, drumul modernizat nu afecteaza prin emisii de poluanti, efecte sinergice cu alte emisii, sau in alt fel asezarea umana sau obiectivele publice din zona. Executia lucrarilor va crea disconfort minor locuitorilor din zona.

Nu s-au identificat efecte care sa dauneze asupra starii de sanatate a populatiei din zona sau care sa creeze vreun risc semnificativ pentru siguranta locuitorilor. Modernizarea drumului nu numai ca nu va afecta constructiile si asezarile umane din vecinatate, ci va ajuta la reducerea poluarii cu praf si la eliminarea deteriorarii gradinilor si locuintelor ca urmare a inexistentei unei dirijari a apelor in lungul strazii.

Modernizarea si asfaltarea drumului contribuie la eliminarea prafului si noroiului cresterea nivelului vietuirii in conditii civilizate si prin eliminarea sau diminuarea vibratiilor si zgomotelor la protectia asezarilor umane.

- GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

Deseuri diverse (solide – balast, pietris, lemn, metal, etc.), vascoase (bitum, grasimi, uleiuri, etc.), in cantitati modeste, se vor neutraliza sau depozita in locuri special amenajate conform H.G. nr.856/ 2002. Deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de sapaturi, pregatirea suprafetei, sunt pietrisul, surplusul de pamant rezultat in urma sapaturilor la santuri, precum si mixtura asfaltica frezata. Pietrisul, nisipul, mixtura asfaltica frezata si pamantul dislocat si nerefolosibil in cadrul lucrarii, va fi incarcat si transportat in locurile de depozitare indicate de autoritatea contractanta, cu respectarea conditiilor de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare, prevazute in acordul si/sau autorizatia de mediu. Eventualele elementele de beton degradate se vor inventaria si se vor transporta in depozite speciale existente in zona pentru materiale de constructii nerefolosibile sau se vor refolosi la unele lucrari de terasamente. In cazul producerii unor deseuri accidentale la masinile si utilajele folosite la executia lucrarii, acestea se vor capta in rezervoare metalice si se vor transporta la statii speciale de reciclare.

Gunoaiele menajere provenite de la organizarea de santier vor intra in circuitul de evacuare al exploatarii de gospodarie comunala.

Intretinerea utilajelor si vehiculelor folosite in activitatea de constructie si intretinere a strazilor se efectueaza doar in locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului.

Proiectul va contine prevederi speciale pentru inlaturarea deseurilor generate pe amplasament de activitatile de constuctii-montaj ce concura la realizarea obietivului : materiale rezultate din decapari si demolari.

- GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE

In timpul executarii lucrarilor transportul si manipularea carburantilor, lubrifiantilor, a bitumului se va face cu respectarea normelor de protectie a muncii in vigoare. Solutia tehnica proiectata nu prevede utilizarea sau manipularea de substante toxice periculoase pe parcursul executiei sau intretinerii ulterioare a strazilor modernizate.

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Administratorul strazilor, impreuna cu executantul va monitoriza intrarile, consumurile si iesirile din procesul de executare al lucrarii, astfel incat sa poata fi evidentiate si identificate pierderile. Administratorul strazilor va stabili programe si responsabilitati in caz de accidente si avarii, de asemenea va asigura intretinerea cu personal bine pregatit.

In urma evaluarii potentialilor factori de risc pentru mediu mentionati mai sus, propunem urmarirea respectarii, pe durata realizarii si exploatarii lucrarii, a urmatoarelor masuri:

| Nr. crt. | Zona de impact | Masuri preventive si de protectie propuse |
| --- | --- | --- |
| 1. | Calitatea aerului | la compactarea terasamentelor se va folosi stropirea cu apa a straturilor de pamant autovehiculelor ce vor transporta nisipul sau praful de piatra l-i se va impune circulatia cu viteza redusa beneficiarul va avertiza constructorul in cazul in care acesta din urma va utiliza vehicule, echipamente sau masini ce emana fum, si va urmari indepartarea din santier a acestora |
| 2. | Eroziunea solului | groapa de imprumut pentru terasamente, va fi finisata dupa utilizare, si apoi se va completa suprafata cu solul vegetal decopertat de pe amplasament lucrari de amenajare casiuri si camere de cadere (linistire) se vor face, pe cat posibil lucrari de inierbare a zonelor afectate, pentru stoparea erodarii solului |

| 3. | Contaminarea solului cu combustibil sau lubrefianti | vehiculele si utilajele vor fi astfel intretinute si folosite incat pierderile de ulei sau de combustibil sa nu contamineze solul depozitarea pe santier a combustibilului se va face, pe cat posibil departe de zonele de protectie severe ale surselor de apa sau de fantani, la o distanta de minim 100 m. spalarea autovehiculelor si a utilajelor, in timpul procesului tehnologic, se va face numai intr-un loc special amenajat de executant, departe de sursele de apa sau de fantana |
| --- | --- | --- |
| 4. | Zgomot | pe cat posibil, se va urmari ca activitatile zgomotoase sa se realizeze in zona institutiilor de invatamant, institutiilor publice si dispensarului uman, in afara orelor de functionare a acestora se va interzice desfasurarea activitatilor zgomotoase in zona locuintelor, intre orele 6 - 8 dimineata. |

Lucrarile proiectate ce urmeaza a se realiza nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si mediului inconjurator. Prin executarea lucrarilor de intretinere vor aparea unele influente favorabile asupra factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social.

In ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotriva, un efect pozitiv.

Astfel la proiectare se vor stabili solutii bazate pe materiale nepoluante, iar la executie vor fi recomandate si tehnologii ameliorate, de exemplu utilizarea mixturilor asfaltice realiate “ la rece “. Proiectul va fi intocmit astfel incat sa se incadreze in normativele referitoare la sanatatea oamenilor (Ordin nr. 536 al Ministerului Sanatatii din 23.07.1997) a masurilor ergonomice si ecologice.

Proiectul nu contine obiective sau tehnologii care pot conduce la modificarea conditiilor de mediu.

Natura activitatilor ce se vor desfasura in zona nu necesita masuri speciale de monitorizare a emisiilor de poluanti, acestea fiind minore.

In exploatare se vor respecta normele de intretinere si curatare a amenajarilor hidrografice.

- JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI

Nu este cazul.

- LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Lucrarile de modernizare a strazilor nu necesita lucrari speciale pentru organizarea de santier, care sa implice surse de poluanti.

- LUCRARI DE REFACERE/RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI

Specificul si natura lucrarilor nu necesita reconstructii ecologice.

Beneficii ce vor rezulta in urma realizarii investitiei propuse:

Prin modernizarea drumului vor aparea urmatoarele influente favorabile:

- asupra mediului:

- reducerea poluarii;

- reducerea zgomotului;

- din punct de vedere economic:

- reducerea consumului de carburant;

- reducerea uzurii autovehiculelor;

- reducerea timpilor de parcurs;

- facilitarea dezvoltarii zonei, prin infrastructura de transport modernizata;

- din punct de vedere social:

- deplasari mai rapide;

- cresterea accesibilitatii in zona.

Aceste elemente reprezinta efectele pozitive ce rezida din imbunatatirea conditiilor de trafic, ce apar in urma realizarii lucrarilor. In general se poate afirma ca realizarea acestui obiectiv constituie un real si important folos pentru intreaga comunitate si a activitatii economico-sociale din zona.

Nu exista situatii cu risc potential de afectare a mediului inconjurator.

Nu exista posibilitatea aparitiei de fenomen adverse.

In cazul aparitiei accidentelor datorate antreprenorului si la terminarea lucrarilor, toate amplasamentele ocupate se vor aduce la forma initiala.

- ANEXE – PIESE DESENATE

- Certificat de urbanism ;

- Tabel coordonate ;

- Plansa nr. 1 – Plan de incadrare in zona ;

- Plansa nr. 2.1 … 2.11 – Plan de situatie general DC 27l;

- Plansa nr. 6.1… 6.4  -  Profiluri transversale tip ;

- Plansa nr. 7 - Pod km 0+533 – Dispozitie generala ;

- Plansa nr. 8 – Podet km 4+265 – Dispozitie generala  ;.

- Plansa nr. 9 – Podet km 5+468.90 – Dispozitie generala  ;

Intocmit,

ing. Vasile APOSTOL