MEMORIU DE PREZENTARE

Denumirea proiectului

CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU TINERET IN ORASUL NEGRU VODA

titular

Titularul investiției: U.A.T. Oraș Negru Vodă, cu sediul în Șoseaua Mangaliei, nr.13, jud. Constanța, telefon: 0241 780 195, fax: 0241 780 948, email: office@primaria-negruvoda.ro

Descrierea proiectului

## III.1 Statutul juridic, economic și tehnic al terenului și vecinătăți

Terenul pe care se dorește amplasarea investiției este în domeniul privat al orașului Negru Vodă, aprobat prin HCL 30/2016 cu modificările și completările ulterioare, având o suprafață de 6.934 mp.

Conform PUG și RGU al Orașului Negru Vodă, terenul se încadrează în UTR 1 – trup intravilan al orașului Negru Vodă, zona cu funcțiune dominantă de locuire, instituții publice și servicii, având categoria de folosință curți-construcții, cu imobile CL și CAS și este liber de orice sarcini.

Terenul are o suprafață măsurată de 6.934 mp.

Conform plan de situație vizat OCPI, terenul se învecinează la:

- Nord: șos. Mangaliei,

- Est: str. Gării,

- Sud: drum,

- Vest: drum.

III.2 DESCRIEREA LUCRĂRII

Amplasamentul studiat se află în partea Estică a orașului Negru Vodă.

Amplasamentul este liber de construcții și nu este împrejmuit.

#### Situația ocupărilor definitive de teren existente

Se prezintă calculul ocupărilor definitive de teren, astfel:

| Suprafața terenului din acte: | 6.934,00 m2 |
| --- | --- |
| Suprafața construită existentă: | 0,00 m2 |
| Suprafața desfășurată existentă: | 0,00 m2 |
| P.O.T. existent: | 0,00 % |
| C.U.T. existent: | 0,00 |

## Situația proiectată

Conform temei de proiectare, pe amplasament se va realiza un centru multifuncțional cultural și de petrecere a timpului liber pentru tinerii din UAT Negru Vodă, cât și conectarea cu mediul de afaceri prin realizarea de ateliere de lucru, orientări profesionale, cursuri, etc.

Centrul va cuprinde următoarele spații:

La parter:

- Sală multifuncțională (pentru derularea unor evenimente care implică un număr ridicat de persoane: evenimente festive, serbări, cursuri de formare/orientare profesională, ateliere de lucru, expoziții, dezbateri publice, etc. și anexe: cabină proiecție, sală depozitare și cabine artiști;

- Cabinet multifuncțional de consiliere (consiliere psihologică, orientare profesională, consiliere comportamentală – antidrog, anti-alcool, anti-violență, consiliere medicală – monitorizare stare de sănătate, igienă personală, alimentație, consiliere sexuală, planning familial, etc);

- Open space – spațiu de socializare, loisir, debate, etc;

- Spații administrative;

- Sală de muzică;

- Cameră de prim ajutor;

- Bazin de înot acoperit și anexe: vestiare și grupuri sanitare;

- Sală fitness;

- Cameră IDSAI servere și supraveghere

- Cameră pază

- Amenajări exterioare: spațiu loisir, foc de tabără, panouri de cățărat, alei pietonale și acces în incintă, împrejmuire, spații verzi, mobilier urban, iluminat exterior, hidranți exteriori, etc.

La etaj:

- Sală de arte,

- Sală de abilități

- Sală de dans și anexe: sală depozitare, cabine instructori, vestiare și grupuri sanitare;

Regimul de înălțime propus al centrului este P+1E.

#### Situația ocupărilor definitive de teren propuse

| Suprafața terenului din acte: | 6.934,00 m2 |
| --- | --- |
| Suprafața construită propusă: | 2.305,00 m2 |
| Suprafața desfășurată propusă: | 2.880,00 m2 |
| P.O.T. propus: | 33,00 % |
| C.U.T. propus: | 0,41 |

#### Clasa de importanță – expunere a construcției conform P100-2013

Conform P100-1/2013, Tabelul 4.2, clasa de importanță – expunere a construcției este III – Clădiri de tip curent, care nu aparțin celorlalte clase.

#### Categoria de importanță conform HG 766/97

Conform HG 766/97 categoria de importanță este C – construcții de importanță normală.

- SURSE DE POLUANŢI ŞI instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

Protecţia calităţii apelor

Pe perioada execuţiei

In timpul executiei posibilele surse de poluare a apelor sunt uleiurile si carburantii care se pot scurge  accidental de la autovehiculele si utilajele implicate in executia constructiei.

Se apreciaza ca emisiile de substante poluante spalate de pe suprafata de lucru, nu vor fi in cantitati importante pentru a modifica semnificativ calitatea receptorilor naturali.

Printre masurile de protejare a factorului de mediu apa, mentionam:

•	gestionarea corespunzatoare a deseurilor pe amplasament, colectare selectiva, transport si eliminare in conformitate cu reglementarile in vigoare si prin operatori economici specializati si acreditati In domeniu;

•	manipularea combustibililor astfel incat sa se evite scaparile accidentale pe sol sau in apa;

•	manipularea materialelor sau a altor substante utilizate in faza de constructie se va realiza astfel incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de catre apele de precipitatii;

•	reviziile si reparatiile utilajelor se vor face periodic conform graficelor si specificatiilor tehnice la service-uri autorizate.

Pe perioada exploatării

In timpul exploatarii impactul asupra apelor este nesemnificativ deoarece nu exista procese prin care acest lucru sa se produca.

Protecţia aerului

Pe perioada execuţiei

In perioada de executie a lucrarilor activitatea din santier are un impact negativ nesemnificativ asupra calitatii atmosferei. Emisiile de praf care apar in timpul executiei lucrarilor proiectate, sunt asociate lucrarilor de vehiculare si punere in opera a materialelor de constructie, precum si a altor lucrari specifice.

Sursele de poluare a aerului In timpul realizarii obiectivului sunt:

•	utilajele folosite;

•	incarcarea si descarcarea materialelor;

•	gazele de esapament din functionarea utilajelor si a mijloacelor de transport, prin intensificarea traficului.

Pe perioada exploatării

In perioada de operare a investitiei singura sursa posibila de poluare o constituie centrala termica, insa nivelul noxelor si dispersia lor in atmosfera se incadreaza in prevederile normativelor in vigoare.

Printre masurile de protejare a factorilor de mediu - aer, mentionam:

•	materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa fel incat sa se reduca la minim nivelul particulelor ce pot fi antrenate de curentii atmosferici (materialele se vor aproviziona treptat, pe masura utilizarii acestora);

•	utilizarea vehiculelor si utilajelor performante;

•	respectarea riguroasa a normelor de lucru pentru a nu creste concentratia pulberilor de aer;

•	utilizarea unor carburanti cu continut scazut de sulf;

•	se interzice depozitarea de pamant excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului obiectivului si in locuri neautorizate.

Protecţia împotriva zgomotelor şi a vibraţiilor

Pe perioada execuţiei

In timpul executiei principalele surse de zgomot si vibratii sunt reprezentate de instalatiile si utilajele cu functii adecvate, precum si de circulatia mijloacelor de transport. Utilajele folosite au puteri acustice asociate ce se incadreaza in liniile maxime admisibile.

Pe perioada exploatării

In timpul exploatarii nu s-au identificat surse de zgomot.

Protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul.

Protecţia solului şi a subsolului

Pe perioada execuţiei

Principalele surse de poluare ale solului In timpul executiei lucrarilor sunt:

•	poluari accidentale prin deversarea unor produse poluatoare direct pe sol;

•	depozitarea necontrolata si pe spatii neamenajate a a deseurilor sau a diverselor materiale;

•	scaparile accidentale de produse petroliere de la utilajele de constructie;

•	spalarea agregatelor, utilajelor de constructii sau a altor substante de catre apele din precipitatii;

•	pulberile rezultate la manevrarea utilajelor de constructii si depuse pe sol, care pot fi spalate de apele pluviale, urmate de infiltrarea In subteran.

Pe perioada exploatării

In timpul exploatarii poluarea solului poate fi consecinta nerespectarii normelor de igiena sau a unor practici necorespunzatoare privind indepartarea si manipularea reziduurilor solide si lichide in cadrul activitatilor de gestionare si depozitare ale acestora.

Printre masurile de protejare a factorilor de mediu - sol, mentionam:

•	limitarea pe cat posibil a timpului de executie si managementul adecvat cu aprovizionarea cu material/ utilaje;

•	gestionarea corespunzatoare a deseurilor pe amplasament: colectare selectiva, etc;

•manipularea materialelor se va realiza astfel incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor catre apele de precipitatii;

•în cazul unor deversari accidentale de substante poluante se vor lua imediat masuri de interventie prin Imprastierea de nisip, decopertarea stratului superficial de sol afectat si evacuarea acestuia la depozite de deseuri periculoase.

Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Pe perioada execuţiei

In perioada de constructie posibilul impact asupra biodiversitati se manifesta prin:

•	generarea deseurilor de tip menajer, care trebuie eliminate pe masura generarii;

•	generarea pulberilor datorate activitatilor din fronturile de lucru;

•	poluarea sonora prin functionarea utilajelor de constructii;

In perioada de constructie impactul este pe termen scurt. Vegetatia din aproprierea zonelor in care se executa lucrarile poate fi afectata de pulberile ridicate de mijloacele mecanice din timpul lucrarii.

Pe perioada exploatării lucrărilor

După execuţia lucrărilor ecosistemele terestre nu vor fi afectate.

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Pe perioada execuţiei

Prin specificul obiectivului propus nu se poate preciza un impact negativ asupra asezarilor umane sau a unor obiective de interes major. Sursele de zgomot nu au frecventa si intensitate majora, ele fiind generate de circulatia autovehiculelor din zona.

Pe perioada exploatării

Prin realizarea lucrărilor se vor îmbunătăți condițiile de viață ale locuitorilor orașului.

Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Pe perioada execuţiei

In etapa de executie se identifica urmatoarele categorii de deseuri generate in zona de lucru:

•	pamant de excavatie;

•	deseuri menajere generate de personalul muncitor;

Deseurile specificate mai sus vor fi depozitate in spatii special amenajate, si vor fi ridicate de catre o unitate prestatoare de servicii de salubrizare. Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va asigura curatenia spatiilor de desfasurare a activitatilor.

Pentru desfasurarea activitatilor in conditii normale de eficienta economica si siguranta privind protectia muncii se va realiza organizarea de santier care va cuprinde:

•	drumurile de acces vor fi marcate si semnalizate cu semen de circulatie;

•	asigurarea tuturor uneltelor si sculelor precum si a dispozitivelor, utilajelor si mijloacelor necesare derularii proiectului de investitie, cu respectarea normelor de protectia muncii, masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;

Pe perioada exploatării

Pe perioada exploatării lucrările executate nu generează deşeuri.

Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul.

prevederi pentru monitorizarea mediului

Nu este cazul.

justificarea încadrării proiectului în prevederile altor acte normative naţionale

După realizarea lucrărilor, acestea nu emit nici un fel de substanţe poluante în aer sau apă.

lucrări necesare organizării de şantier

Pentru organizarea de şantier şi depozitarea materialelor de construcţie se va ocupa un teren aparținând orașului.

În cadrul organizării de şantier se vor amenaja barăci pentru personal, zonă pentru parcarea utilajelor, pentru schimbul de ulei.

Lucrări de refacere a amplasamentului

După finalizarea lucrărilor, organizarea de şantier va fi dezafectată şi amplasamentul va fi curăţat.

Suprafața ocupată temporar de organizarea de şantier va fi redată folosinţei inițiale.

Intocmit,

Necula Cristian

# Footnotes

(H.G. 766/97 - Pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, 1997)