RAPORT

DE

AMPLASAMENT

CUPRINS

| 1. Date generale |  |
| --- | --- |
| 1.1.Titularul de activitate/operatorul .............................................................. | 5 |
| 1.2. Dreptul actual de proprietate ................................................................... | 5 |
| 1.3. Context .................................................................................................... | 5 |
| 1.4. Scop şi obiective ...................................................................................... | 6 |
| 1.5. Mod de abordare ...................................................................................... | 6 |
| 2. Descrierea amplasamentului |  |
| 2.1. Localizare geografică .............................................................................. | 8 |
| 2.2. Topografia terenului propriu şi a celui din împrejurimi .......................... | 8 |
| 3. Geologia şi hidrologia zonei |  |
| 3.1. Geologia zonei ......................................................................................... | 9 |
| 3.2. Hidrologia zonei ...................................................................................... | 10 |
| 4.Istoricul utilizării terenului de amplasament şi, după caz, a incidentelor |  |
| 4.1. Istoricul utilizării amplasamentului ........................................................ | 12 |
| 4.2. Incidente provocate de poluarea anterioară ............................................ | 12 |
| 5. Utilizarea actuală a terenului; procesele tehnologice |  |
| 5.1. Suprafaţa totală, construită; componentele obiectivului ......................... | 13 |
| 5.2. Fluxul tehnologic ..................................................................................... | 23 |
| 6. Substanţe şi emisii |  |
| 6.1. Materii „prime” şi substanţe chimice utilizate ........................................ | 33 |
| 6.2. Caracteristicile produselor finite ............................................................. | 35 |
| 6.3. Emisiile, căile de poluare şi factorii de mediu afectaţi ............................ | 35 |
| 7. Recunoaşterea terenului |  |
| 7.1. Starea fizică a construcţiilor ..................................................................... | 41 |
| 7.2. Depozite de substanţe chimice ................................................................. | 41 |
| 7.3. Rezervoare pe amplasament ..................................................................... | 41 |
| 7.4. Sistemul de canalizare .............................................................................. | 42 |
| 7.4.1. Apele uzate tehnologice ................................................................. | 43 |
| 7.4.2. Apele uzate menajere ..................................................................... | 43 |
| 7.4.3. Apele pluviale ................................................................................ | 44 |
| 7.5. Instalaţii de tratare a reziduurilor ............................................................. | 44 |
| 7.6. Deşeurile şi depozitele de deşeuri ............................................................ | 48 |
| 7.7. Prevenirea accidentelor şi acţiunile în caz de urgenţă - zone potenţiale de risc ....................................................................................................... | 49 |
| 7.8. Specii sau habitate sensibile / protejate în apropierea amplasamentului .. | 50 |
| 8. Raport privind situatia de referinta a amplasamentului………………. |  |
| 8.1. Informatii privind utilizarea anterioara………………………………… | 51 |
| 8.2. Informatii privind utilizarea actuala…………………………………… | 51 |
| 8.3. Informatii pivind calitatea solului…………………………………….. | 51 |
| 8.4. Informatii privind calitatea apelor subterane………………………....... | 54 |
| 9. Programul de monitoring |  |
| 9.1. Baza legală şi cerinţele de monitorizare .................................................. | 57 |
| 9.2. Recomandările BAT .......................................................................... | 60 |
| 10. Concluzii şi propuneri/ recomandări......................................................... |  |
| 10.1. Analiza comparativa (recomandari IPPC/situatia pe amplasament)...... 10.1.1 Tehnici si procese aplicabile/ aplicate………………………….. 10.1.2 Niveluri nutritionale si consum de hrana………………………. 10.1.3 Niveluri de emisii……………………………………………….. 10.1.4 Imbunatatirea performantelor de mediu………………………. | 62 63 72 76 78 |
| ANEXE .............................................................................................................. |  |

1. DATE GENERALE

1.1.Titularul de activitate/operatorul

Numele instituţiei: S.C. AGRAFOOD S.R.L.

Sediul social: Strada Drumul Garii Odai, nr. 1A, cam. 101-102, etaj 1 OTOPENI, Jud. ILFOV (anexa 1)

Punct de lucru: localitatea Dorobantu, strada General Dumitrescu, nr. 64, comuna Nicolae Balcescu, jud Constanta. (anexa 2)

Telefon/Fax:0730190926

E-mail: leo.agrafood@gmail.com

Persoana de contact: Leonard Campeanu

Data înfiinţării organizaţiei/instituţiei: 2004

Număr de înmatriculare: RO 16362627

Cod Unic de Înregistrare (v anexa 1): J23/2632/2011

1.2. Dreptul actual de proprietate

SC. AGRAFOOD S.R.L detine Ferma de crestere a puilor (Ferma 16+18, sat Dorobantu) in baza contractului de vanzare - cumparare, incheiat cu SC. ANTONIO PROD S.F. S.R.L (anexa 3).

1.3. Context

Acest raport a fost întocmit de S.C. IMPULS MEDLEX 2000 S.R.L. CONSTANŢA – nr. de înregistare 167/2015 în R.N.E.S.M. – în baza contractului încheiat cu beneficiarul, respectiv SC. AGRAFOOD S.R.L.

Raportul este elaborat pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu pentru obiectivul „Fermă pentru obtinerea de oua fecundate destinate incubatiei”. Procesul tehnologic prevăzut pe amplasament se încadrează în prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, şi anume:

„6.6. a) Cresterea intensivă a păsărilor de curte, cu capacităţi de peste 40.000 de locuri pentru păsări de curte.”

1.4. Scop şi obiective

Principalele obiective ale raportului de amplasament, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării sunt următoarele:

- să furnizeze informaţii asupra caracteristicilor fizice ale terenului şi ale vulnerabilităţii sale;

- să revadă utilizările actuale şi anterioare ale terenului pentru a identifica existenţa unor zone cu potenţial de contaminare;

# să revadă informaţiile cu privire la cadrul natural al terenului pentru a evalua posibilitatea unei contaminări;

# să furnizeze dovezi ale unor investigaţii anterioare în domeniul protecţiei mediului, precum şi al apelor;

# să identifice parametrii ce trebuie monitorizaţi pe parcursul funcţionării obiectivului, pentru a asigura menţinerea calităţii mediului.

1.5. Mod de abordare

Acest Raport de amplasament a fost întocmit de către S.C. IMPULS MEDLEX 2000 S.R.L. CONSTANŢA şi are ca scop prezentarea situaţiei terenului pe care se va desfăsura activitatea de „Creştere a  puilor in vederea obtinerii de oua fecundate, destinate incubatiei” aparţinând SC. AGRAFOOD S.R.L care are ca obiect principal de activitate :

0147- Cresterea păsărilor

iar ca activitati secundare, urmatoarele:

3821 tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;

8129 alte activitati de curatenie.

Raportul descrie starea actuala a amplasamentului analizat şi nivelul de contaminare datorat utilizării anterioare. De asemenea, vor fi identificate substanţele care pot constitui factori de risc, datorită activităţilor desfăşurate.

2. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

2.1. Localizare geografică

## Obiectivul se află situat în localitatea Dorobantu, strada General Dumitrescu, nr. 64, comuna Nicolae Balcescu, jud Constanta.

## Amplasamentul instalatiei se invecineaza, pe toate laturile, cu terenurile agricole ce apartin  S.C. DOCEFRAN S.A..

2.2. Topografia terenului propriu şi a celui din împrejurimi

Terenul propriu-zis, pe amplasament si in vecinatate, prezinta pante reduse, respectiv, nu exista conditii topogeomorfologice care sa favorizeze fenomene precum inundatiile sau sa determine alte fenomene deosebite, precum alunecarile  de teren, etc.

3. GEOLOGIA ŞI HIDROLOGIA ZONEI

3.1. Geologia zonei

Din punct de vedere geologic, obiectivul studiat apartine Podisului  Dobrogei de Sud. Limita nordică urmăreste, în general, aliniamentul tectonic major al faliei Capidava - Ovidiu, în lungul căruia sisturile verzi ale Podisului Dobrogei Centrale se afundă sub cuvertura sedimentară a Dobrogei de Sud. Contactul geomorfologic dintre cele două unităţi se conturează în aliniamentul localităţilor Vlad Ţepes, Dorobanţu, Nicolae Bălcescu si Mihail Kogălniceanu, situate în bazinele de obârsie ale văilor Silistea, Dorobanţu, Ţibrinului si Cabul, mult lărgite în spatele calcarelor jurasice intersectate de acestea.

Podisul Dobrogei de Sud reprezintă cea mai tipică unitate de platforma a Dobrogei, fiind alcătuit dintr-o cuvertură sedimentară, orizontală sau usor ondulată, sustinută de un fundament rigid si faliat, de vârstă proterozoică. Este un podis structural, tabular, dezvoltat în cea mai mare parte pe formaţiuni sarmaţiene, predominant calcaroase. Din acest motiv păstrează si caracterele unui platou calcaros, al cărui relief este acoperit si estompat de loess, formand o cuvertură mai groasă si relativ continuă în raport cu celelalte unităţi dobrogene. Formaţiuni mai vechi, cretacice, apar numai în versanţii văilor care fragmentează podisul si în versantul abrupt dunărean. În partea de SV a Podisului Dobrogei de Sud, pe o lăţime de 10-20 km, sub stratul de loess, se găsesc depozite litorale Pliocene.

Această unitate sudică a Dobrogei are altitudini cuprinse între 0 si 210 m, înălţimea sa medie fiind de numai 86 m. Circa 55% din suprafaţa podisului are altitudini ce oscilează între 100 si 200 m si numai 1% depăsesc 200 m.

Desi relieful Podisului Dobrogei de Sud apare relativ unitar si destul de uniform, în interiorul lui se remarcă unele diferenţieri: altitudini mai mari în partea central - sudică (160-200 m), asociate cu extinderea platourilor interfluviale; înălţimi mai mici (60-150 m) spre valea Carasu, dar si spre laturile dunăreană si maritimă, unde podisul este mai fragmentat, iar platourile interfluviale mai înguste.

3.2. Hidrologia zonei

3.2.1. Starea apelor subterane

###### În Dobrogea, apele subterane prezintă caracteristici particulare. Clima aridă şi solul slab permeabil pentru apele de infiltraţie determină infiltrarea redusă a acestora în sol, chiar şi în anotimpurile ploioase.

În spaţiul hidrografic Dobrogea – Litoral au fost identificate, delimitate şi descrise un număr de 10 corpuri de ape subterane  RODL01 - RODL10 (fig. 1):

- 4 aparţin tipului poros – permeabil;

- 4 corpuri aparţin tipului fisural – carstic;

- 2 corpuri aparţin tipului carstic – fisural – de vârstă jurasică.

Figura 1. Harta cu delimitarea corpurilor de apă subterană Dobrogea – Litoral

Reîncărcarea acviferelor aferente corpurilor de ape subterane din spaţiul hidrografic Dobrogea – Litoral se realizează prin infiltrarea apelor de suprafaţă şi meteorice, precum şi prin drenaj şi din pierderile difuze de apă din sistemele de irigaţii existente, mai puţin active în ultimii ani.

Conform Anexei V din Directiva – Cadru Apă, starea bună din punct de vedere cantitativ a apei subterane, are loc atunci când nivelul apei subterane în corpul de apă subterană este astfel încât resursele de apă subterană disponibile, nu sunt depăşite de rata de captare medie anuală pe termen lung.

Având în vedere aceste criterii în evaluarea stării cantitative a corpurilor de apă subterană, corpurile de apă subterană delimitate în spaţiul hirografic Dobrogea – Litoral sunt în stare cantitativă bună.

Calitatea acviferului freatic este puternic influenţată de impactul antropic exogen.

În vecinătate şi în zona  amplasamentului obiectivului, singurele activităţi potenţial poluatoare a apelor subterane sunt agricultura şi activităţile agrozootehnice. Influenta agriculturii este redusa, in prezent, datorită renunţării la folosirea în cantităţi mari a îngrăşămintelor şi a pesticidelor.

3.2.2. Apele de suprafaţă. În zonă, pe o rază de cel puţin 400 m, nu se găsesc corpuri de apă de suprafaţă.

4. ISTORICUL UTILIZĂRII TERENULUI DE AMPLASAMENT ŞI, DUPĂ CAZ, AL INCIDENTELOR

4.1. Istoricul utilizării amplasamentului

Pe acest amplasament a fost infiintata o crescatorie de pasari, inca, din anul 1986. Acesta era detinuta de AVICOLA CONSTANTA, sub numele de Ferma nr. 16 si, respectiv, Ferma 18. Aici, erau crescute, inclusiv rate si gaste. Ulterior, pe amplasamentul analizat a functionat o ferma de crestere a puilor  de carne cu destinatia de consum, SC ANTONIO PROD S.F. SRL, avand o productie anuala mai redusa. Dupa preluarea amplasamentului de catre SC AGRAFOOD SRL,  conform contractului de vanzare - cumparare nr. 568 din 14 iunie 2010, activitatea a ramas similara, cu o productie maxima posibila de 37 380 pasari/serie, fiind autorizata de APM CONSTANTA .

4.2. Incidente provocate de poluarea anterioară

Nu au fost identificate incidente în perioada anterioară de funcţionare a fermelor mentionate.

5. UTILIZAREA ACTUALĂ A TERENULUI. PROCESELE TEHNOLOGICE

5.1. Suprafaţa totală/construită: 91.313/23.591; componentele obiectivului

Tabel 1- Componentele instalatiei si Bilantul teritorial

| Nr. crt | Obiectiv | Suprafata (mp) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hala 1 | 1080 | 1,18 |
| 2. | Hala 2 | 1080 | 1,18 |
| 3. | Hala 3 | 1080 | 1,18 |
| 4. | Hala 4 | 1080 | 1,18 |
| 5. | Hala 5 | 1080 | 1,18 |
| 6. | Hala 6 | 1080 | 1,18 |
| 7. | Hala 7 | 1080 | 1,18 |
| 8. | Hala 8 | 1080 | 1,18 |
| 9. | Hala 9 | 1080 | 1,18 |
| 10. | Hala 10 | 1080 | 1,18 |
| 11. | Hala 11 | 1080 | 1,18 |
| 12. | Hala 12 | 1080 | 1,18 |
| 13. | Filtru sanitar | 182 | 0,19 |
| 14. | Filtru sanitar | 182 | 0,19 |
| 15. | Magazie si spatiu administrativ- social | 182 | 0,19 |
| 16. | Depozit asternut | 612 | 0,67 |
| 17. | Rezervor apa | 199 | 0,21 |
| 18. | Platforma pentru gestionarea amestecului de dejectii si astenut uzat | 360 | 0,39 |
| 19. | Post trafo | 156 | 0,17 |
| 20. | Incinerator | 14 | 0, 015 |
| 21. | Platforme libere | 2800 | 3,07 |
| 22. | Platforma GPL | 300 | 0,33 |
| 23. | Drumuri interioare si alei | 5600 | 6,13 |
| 24. | Bazin vidanjabil | 40 | 0,04 |
| 25. | Bazin levigat | 4 | 0,004 |
| 26. | Suprafata construita | 23 591 | 25,84 |
| 27. | Suprafata neutilizata | 39 600 | 43,37 |
| 28. | Suprafata spatii verzi | 28 122 | 30,79 |
| 29. | SUPRAFATA TOTATA | 91 313 | 100,00 |

Modul de dispunere a construcţilor în cadrul stabilimentului este prezentat in Foto 1.

Foto 1. Modul de dispunere al constructiilor in cadrul amplasamentului

Halele (foto 2) – adăposturi de crestere a pasarilor (tineret: puicute si cocosei) in vederea realizarii productiei de oua fecundate. În cadrul fermei se utilizeaza  12 hale, capacitatea de producţie fiind, astfel:

- 74750 pasari/ serie (65000 puicute si 9750 cocosei);

- Oua fecundate: 176 buc/gaina/serie.

Fiecare hala are forma dreptunghiulara, cu suprafata de 1080 mp. La intrarea în hală există un hol (camera tampon), în care se afla tabloul electric,  instalatia de automatizare si punctul de colectare oua.

Halele sunt racordate/prevazute cu:

- reţele de apă cu picuratori tip TOP;

- buncare pentru hrana la care sunt conectate sistemele cantarire, si liniile de furajare/hranire;

- sisteme de ventilaţie;

- sitem reglabil de iluminare;

- sisteme de incalzire: turbosuflante;

- sistem de umidificare a aerului;

- linie cuibare automate.

Foto 2. Halele de productie

Incineratorul (foto 3), cu o capacitate de 150 kg/sarja este construit din tabla de otel de cca 6-8 mm grosime, sudata, cu suporti pentru sectiunile de structura si intarituri. Este alcatuit din doua camere.

Incineratorul este prevazut cu doua camere de ardere dotate cu 2 arzatoare independente (unul in camera principala de ardere si unul in camera post - combustie). Gazele si materialele in suspensie, rezultate in urma arderii primare din camera de combustie, trec in camera post - combustie, unde se retin si se distrug eventualele noxe si/sau particule in suspensie.

Gazele de ardere sunt elimitate in atmosfera printr-un cos cu dimensiunile:

- Inaltime de la sol: 3m;

- Diametru la evacuare: 300.

Nota : Lazile frigorifice pentru mortalitati sunt plasate in spatiul amenajat in containerul care adaposteste si incineratorul.

Foto3. Incineratorul

Platforma pentru stocarea temporara a amestecului dejectii + asternut uzat este betonata si are o suprafata de 360 mp (30 x 12). Platforma este prevazuta cu pereti laterali (inaltime 80 cm), pentru impiedicarea imprastierii continutului pe terenurile din vecinatate.

Anexat platformei exista un bazin subteran, betonat, vidanjabil, pentru colectarea scurgerilor lichide (levigat).

Bazinul pentru levigat este betonat, subteran, si are dimensiunile:

- Lungime: 2 m;

- Latime: 2 m;

- Adancime: 2 m.

Bazinul vidanjabil destinat preluarii apelor uzate, menajere si tehnologice este de tip semiingropat, tricompartimentat, monobloc din beton armat. Bazinul are urmatoarele dimensiuni utile:

- Lungime: 10 m;

- Latime: 4 m;

- Inaltime: 2,5 m.

Bazinul este prevazut cu guri de vizitare/operare pe fiecare dintre cele trei compartimente functionale.

Primul compartiment al bazinului reprezinta decantorul primar. Cel de-al doilea - decantorul secundar, iar al treilea compartiment reprezinta camera de limpezire ( fig. 2).

Apele uzate sunt introduse in primul compartiment printr-un racord tip cot imersat. Acestea cresc pana la pragul de transfer spre cel de-al doilea compartiment, mare parte din particulele solide continute de apa uzata  ramanand   in primul compartiment, prin sedimentare. Din primul compartiment apa trece in decantorul secundar unde se realizeaza o a doua decantare,  avand ca rezultat o sedimentare mai eficienta a materiei solide. In aceste doua compartimente pot fi retinute la suprafata apei  materialele  usoare (coji de orez, hartie etc). De aici, apa decantata  trece in compartimentul al treilea – camera de limpezire. In final, din compartimentul 3 apa uzata, astfel preepurata, este preluata cu autocisterne  de catre operatorii autorizati, in baza contractului de vidanjare.

Continutul compartimentelor 1 si 2 este depozitat impreuna cu asternutul uzat din halele de crestere pe platforma betonata special destinata acestui scop.  Continutul acestor compartimente este  evacuat la terminarea fiecarui ciclu, cand se procedeaza la depopulare.

Fig. 2 – Bazin vidanjabil ape uzate

Instalatia de GPL consta in 2  platforme de beton armat pentru rezervoarele de stocare, rezervoarele propriu-zise, si instalatia de distributie.

Depozitele sunt constituite din 2 grupe a cate 6 recipiente. Recipientele din baterie sunt grupate cate doua, despartite de ziduri antifoc.

Recipientul de stocare GPL are capacitatea de  5000/4990 litri.Volumul maxim de stocare GPL este de 80 % din volumul recipientului, adica 4000 l. Capacitatea totala utila a instalatiei de GPL find de 48 000 l ( 12 x 4000 l).

Recipientul este echipat cu urmatoarele aparate de indicare si masura:

- manometru cu glicerina pentru indicarea presiunii de vapori de GPL din recipient montat pe grupul de serviciu;

- indicator de nivel cu plutitor si transmisie magnetic.

Recipientul este protejat impotriva suprapresiunii interne cu o supapa de siguranta cu arc, reglata sa deschida in atmosfera, astfel incat sa excluda posibilitatea cresterii presiunii din recipient cu mai mult de 10 % fata de presiunea maxima admisibila de lucru ( 17,65 bar). Este protejat din fabricatie, impotriva radiatiilor solare cu vopsea alba avand proprietati reflectorizante (foto 4).

Racordul pentru incarcare este prevazut cu un dispozitiv care permite alimentarea recipientului numai sub presiunea realizata de pompa de GPL din echiparea autocisternei.

Preluarea GPL din regulatoarele de presiune treapta I se face intr-o conducta colectoare de otel Dn80, urmeaza un traseu suprateran pana la peretele halei, cu ramificatii pe peretele si frontoanele halelor, si 3 tronsoane subterane. Din aceste conducte distribuitoare principale se fac ramificatii spre regulatoarele de preiune treapta a II a, spre aparatele consumatoare de gaz. Adancimea la care este  pozata conducta subterana este de 1 m sub carosabil si 0,7 m in spatiile verzi. Latimea minima a santului este de 0,4 m.

Foto 4. Recipiente GPL

Depozitul de asternut este o constructie metalica usoara din tabla cutata cu acoperis, de asemenea, din table cutata. Suprafata depozitului este de 613 mp iar volumul de depozitare de cca 750 mc.

Filtrele sanitare sunt formate din:

- Filtrul propriu-zis dotat cu vestiare, cu imbracaminte de strada, cabine de dus si toalete, vestiare de haine/echipamente de lucru;

- Spatiu destinat activitatilor administrative ( activitati primare);

- Magazie substante sanitar – veterinare;

- Depozit frigorific de oua pentru incubatie, cu capacitatea de 65.000 oua;

- Magazie detergenti si materiale pentru curatenie;

- Cantina pentru servit masa, care este asigurata in sistem catering.

Sistem de furajare, avand capacitatea de 2 x 12 silozuri.

Generator energie electrica, de avarie, pentru situatii de urgenta, alimentat cu motorina.

Rezervor de apa (foto 5), semiingropat, bicompartimentat cu o capacitate de 160 mc (2x80 mc).

Foto 5. Rezervorul de apa

Capacitati de productie in conservare: o hala de incubatie (1 640 mp) si bazin ape uzate, aferent, de capacitate 28 mc.

Terenuri neutilizate: terenul cuprins intre ferma de productie si platforma tratare dejectii.

5.2. Fluxul tehnologic

5.2.1. Activitati principale

Activitatea fermei consta in cresterea pasarilor pentru obtinerea de oua fecundate, destinate incubatiei, in vederea obtinerii hibrizilor ROSS. .

Pasarile sunt crescute la sol pe asternut de coji de orez. Un ciclu de crestere dureaza 64 de saptamani (1,23 ani) si o perioada de vid sanitar de 3 saptamani. La sfarsitul perioadei de productie pasarile (gaini si cocosi) sunt trimise la abatoarele autorizate.

Procesul tehnologic are 2 etape principale:

- In prima etapa este crescut tineretul, separat pe sexe. Tineretul se creste timp de cca 20 de saptamani, dupa care se transfera in halele de productie. Cresterea tineretului are loc ca in orice ferma de cresterea a puilor la sol.

- In a doua etapa se transfera, impreuna, masculi si femele, in halele de productie, unde are loc fecundarea si ouatul.

In etapa a doua,  gainile produc oua fecundate. Pasarile adulte se cresc pana la varsta de 64 de saptamani (masculi si femele). Furajarea, adaparea, ventilatia si incalzirea halelor se realizeaza prin aceleasi sisteme ca si la tineret. In plus, fata de tineret, sistemul cuprinde cuibarele unde se realizeaza ouatul. Ouale sunt preluate automat si transportate in depozitul de colectare, unde sunt stocate temporar pana la livrarea catre incubator. Inainte de aceasta etapa, se realizeaza fumigarea, in vederea distrugerii bateriilor/ microbilor.

Capacitatile de productie ale fermei sunt urmatoarele:

- 74750 pasari/ serie (65000 puicute si 9750 cocosei);

- Oua fecundate: 176 buc/ gaina/ serie.

Schema fluxului tehnologic, desfasurat in cadrul fermei, este prezentat in figura 3.

Figura 3- Fluxul tehnologic al fermei

Dupa perioada  de 64 saptamani halele se depopuleaza si pasarile sunt trimise la abator. Urmeaza operatiunile de curatare si dezinfectie a halelor si vidul sanitar, in vederea inceperii unui nou ciclu de productie.

Sistemul de hranire şi adapare a puilor.

(i) Hranirea puilor se face cu un sistem de transport mecanic al furajelor, ale carui principale componente sunt:

- buncăre de stocare a furajelor care alimentează liniile de hrănire a puilor;

- instalaţia de dozare a furajelor pe liniile de hrănire a puilor;

- linii de hrănire a puilor, amplasate la sol, de-a lungul fiecărei hale, constituite din transportoare mecanice cu lanţ;

- sistem de control/automatizare a liniilor de hrănire a puilor.

Pentru fiecare hala sistemul prevede:

- doua silozuri externe cu capacitate de 20 de tone fiecare (foto 6).

- cate 6 linii de furajare pentru halele de puicute si 4 linii de furajare pentru halele de cocosei. Fiecare linie este alcatuita din cate un rezervor de furaj si transportor cu spirala de otel care distribuie furajul in hranitori. Acestea au forma rotunda cu gratar pentru impiedicarea pasarilor sa patrunda in interior. Hranitorile sunt reglabile pe inaltime (cocosii fiind mai inalti decat puicutele). Transportul furajelor din buncarul exterior la rezervoarele liniilor de furajare din interior se face cu un transportor tip snec.

Foto 6. Silozurile aferente halelor

(ii) Adaparea se face prin adapatori cu picurator, cate 1020 pe fiecare hala (7.5 pasari/adapatoare), plasate la intervale de 20 cm pe linia de adapare. Fiecare picurator este prevazut cu cate o tavita pentru evitarea scurgerii apei si udarea asternutului. Alimentarea liniilor de adapare se face prin cadere dintr-un rezervor cu nivel constant. De asemenea, instalatia este prevazuta cu un dispozitiv de dozare a medicamentelor. Adaparea puilor se face cu apa distribuita din reteaua proprie de apa.

Dupa realizarea unui ciclu, se indeparteaza asternutul uzat din hale, se spala pardoseala, peretii si utilajele si se executa dezinfectia. Apoi, halele sunt mentinute in vid sanitar, dupa care se vor repopula cu tineret: cocosei si puicute de o zi.

Colectarea şi evacuarea dejecţiilor. Asternutul uzat (amestec coji de orez si dejectii) evacuat din hale, la schimbarea seriei de pasari, este transferat pe platforma de neutralizare din incinta fermei. Aceasta are o suprafata de 360 mp (30x12 m), este betonata si prevazuta cu un bazin betonat vidanjabil (foto 7) pentru colectarea fractiunii lichide rezultate (2x2x2 m = 8 mc). Fractiunea lichida, rezultata din apele pluviale care cad peste amestec, se refoloseste in sensul umezirii astenutului pentru accelerarea transformarii in compost. Compostul obtinut este folosit de catre Primaria Nicolae Balcescu la fertilizarea terenurilor agricole, conform contractului incheiat (anexa 5).

Foto 7. Bazin betonat vidanjabil

5.2.2. Activitati auxiliare

Alimentarea cu apă a obiectivului se realizeaza din sursa proprie, prin captare din subteran. In acest scop s-au executat doua puturi de alimentare. Caracteristicile acestora sunt prezentate in tabelul 2.

Tabel 2- Caracteristicile puturilor de alimentare

| Nr. crt | Sursa | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
|  |  | Q (mc/h) | Q (l/s) | H (m) | NHS(m) | NHD(m) | Denivelare | Diametru (mm) |
| 1. | Foraj 1 | 12 | 3,33 | 39 | 4 | 9 | 5 | 311 |
| 2. | Foraj 2 | 11 | 3,05 | 37 | 4 | 10,2 | 6,2 | 311 |

Forajele sunt echipate cu pompe tip WILO, avand urmatoarele caracteristici:

- Q= 5 - 7 mc/h;

- H= 20 - 37 mCA;

- P= 0,55 kW;

- N= 2855 rotatii/ min.

- Volume si debite de apa  prelevate:

- zilnic mediu = 19,24 mc/zi;

- zilnic maxim = 24, 58 mc/zi

- anual = 8 972 mc.

Functionarea este permanenta, 365 zile/an si 24 ore/zi, cu exceptia perioadelor de curatenie, dezinfectie si vid sanitar.

- Instalatii de inmagazinare si distributie a apei. Ferma detine un rezervor de acumulare, bicompartimentat, semiingropat, construit din beton armat, cu o capacitate totala de 160 mc (2 x 80 mc). Pentru asigurarea presiunii, in reteaua de apa, se foloseste un grup de pompare tip hidrofor (cu vas de expansiune de 500 l), echipat cu doua pompe (tip CB 501) ce au urmatoarele caracteristici:

- Q= 8 mc/h;

- H= 42 mcA;

- P= 2× 1,5 KW.

Conducta de aductiune a apei de la foraje la rezervor este metalica, are diametrul de 90 mm si lungimea de 65 m. Reteaua de distributie din ferma este din conducte OL cu Dn= 30- 50 mm si L= 800 m.

- Modul de folosire a apei. Necesarul si cerinta de apa sunt prezentate in tabelul 3. (cf Autorizatie G.A. – anexa 6).

Tabel 3 - Necesarul si cerinta de apa

| Necesarul de apa (mc/zi) | Cerinta de apa (mc/zi) |
| --- | --- |
| Zilnic mediu | 17,47 | 19, 24 |
| Zilnic maxim | 22,3 | 24,58 |

- Norme de apa pentru principalii consumatori:

- crestere pasari: 85,12 l/cap pasare ouatoare/ ciclu;

- personal angajat (chiuvete): 0,5 mc/pers/luna;

- personal angajat (wc): 0,5 mc/pers/luna;

- personal angajat (dus): 3 mc/pers/luna;

- spalat adaposturi: 0, 002 mc/mp/ciclu (64 saptamani).

- Apa pentru stingerea incendiilor  este asigurata din rezervorul de inmagazinare a apei potabile. Volumul intangibil este de 40 mc si timpul de refacere a rezervei de apa dupa un incendiu este de 5 ore. Reteaua de incendiu este din conducte PEHD cu Dn = 90 mm. Pe retea sunt montati 18 hidranti interiori si 7 hidranti exteriori. In cadrul statiei de repompare este montata o pompa de incendiu ( 1+ 1 R) tip 2ME5k50C care are urmatoarele caracteristici: Q=20 mc/h , H=50,5 mcA, P=2x4 KW.

Alimentarea cu energie electrică este asigurata prin Postul de Transformare propriu existent, racordat la reteua electrica nationala de 400/ 630kVA,  20/ 04 kV, 50Hz.

Asigurarea ventilaţiei. Ventilatia se realizeaza prin presiune negativa (admisie libera si evacuare fortata). Ventilatoarele  exhaustoare sunt plasate pe peretele transversal din spatele halelor (10 ventilatoare). In functie de temperatura exterioara, admisia aerului in adaposturi se face prin gurile de admisie din peretii longitudinali, care au dispozitive de directionare a fluxului de aer, sau prin tunelele de racire situate tot pe peretii longitudinali. In tunelele de racire se realizeaza racirea aerului prin trecerea lui printre panouri celulozice mentinute umede (figura 4).

Fig. 4. Sistemul de ventilare din hale

Sistemul de incalzire. Incalzirea pe timpul iernii este realizata cu aeroterme instalate in interiorul adapostului.  Aerotermele functioneaza pe baza de GPL, cu ardere „deschisa”, fara evacuare in exterior, fapt care contribuie si la ridicarea umiditatii relative a aerului din adapost si totodata la imbunatirea microclimatului. Temperatura din halele de creştere a puilor este controlata cu ajutorul unor sisteme de încalzire locala (aeroterme - pe timp de iarna), dar si prin reglarea nivelului de ventilaţie (in special, pe timpul verii) (figura 5).

Spaţiu lateral 6-6,5 metri

10-25 cm * -

Fig. 5. Schema de incalzire a halelor si reglare a temperaturii din hale

Aprovizionarea şi depozitarea substanţelor chimice şi a altor materii /materiale. Vitaminele, vaccinurile si medicamentele sunt aprovizionate de la firme autorizate in comercializarea acestor tipuri de produse. Sunt depozitate în magazia special destinata, sub gestiune si administrate conform prescriptiilor sanitar-veterinare.

Motorina este stocata in doua  rezervoare de 3.000 l fiecare, dotate cu pompa de alimentare si cuva de retentie.

6. SUBSTANŢE ŞI EMISII

6.1. Materiile „prime” şi substanţele chimice utilizate

Materiile folosite în procesul de producţie sunt următoarele:

- pui preluaţi de la producatori de rase parinti Ross (in principal Germania);

- furaje (amestec de cereale, ulei vegetal, carbonat de calciu, fosfat monocalcic, aminoacizi, vitamine, minerale), achizitionate de la Fabrici de nutreţuri autorizate, specializate in retete pentru cresterea puilor;

- apa potabilă;

- coaja de orez.

Se mai utilizează si materiale auxiliare, precum:

- vitamine, vaccinuri, medicamente;

- substanţe folosite la curatenie.

- GPL – pentru funcţionarea turbosuflantelor si a centralei termice;

- motorina – pentru functionarea autovehiculelor şi utilajelor.

- Energie electrica.

In tabelul 4 sunt prezentate substantele chimice utilizate in cadrul amplasamentului.

Tabel 4 - Substante chimice utilizate

| Nr. Crt | Denumire | Prezentare | UM | Cantitate folosita |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vitamine, vaccinuri, medicamente |  |  |  |
| 1 | Nobilis Reo 2177 | Doze | buc | 158.000 dz |
| 2 | Paracox | Doze | buc | 78.000 dz |
| 3 | Avipro AE | Doze | buc | 79.000 dz |
| 4 | Nobilis Ma5+Clone 30 | Doze | buc | 312.000 dz |
| 5 | Nobilis Gumboro 228E | Doze | buc | 118.000 dz |
| 6 | Nobilis IB 4/91 | Doze | buc | 78.000 dz |
| 7 | Nobilis MG 6/85 | Doze | buc | 158.000 dz |
| 8 | Nobilis IB multi +ND+EDS | Doze | buc | 79.000 dz |
| 9 | Nobilis Reo Inac | Doze | buc | 79.000 dz |
| 10 | Nobilis RT+IB Multi +G+ND | Doze | buc | 79.000 dz |
| 11 | Nemovac | Doze | buc | 84.000 dz |
| 12 | Nobilis Cav P4 | Doze | buc | 79.000 dz |
| 13 | Nobilis diluent FD | Flacon 200 | ml | 158.000 dz |
| 14 | Cevak NDK | Doze | buc | 79.000 dz |
| 15 | Nobilis AE +Pox | Doze | buc | 0 |
| 16 | Diftosec | Doze | buc | 158.000 dz |
| 17 | GallimuneSe+St | Doze | buc | 158.000 dz |
| 18 | Levamisole 10% | Bidon 5 l | l | 80 litri |
|  | Substante folosite la curatenie |  |  |  |
| 1 | GPC 8 concentrat 1% | Bidon 5l | l | 600 |
| 2 | Aldekon | Bidon 5l | l | 600 |
| 3 | TH4 concentrat 0,5% | Bidon 25l | l | 650 |
| 4 | Varsemihidratat | Saci 17 kg | kg | 4000 |
| 5 | Oxykol | Punga 1 kg | kg | 45 |

Aceste produse sunt achiziţionate în funcţie de necesitate, iar perioada de stocare a acestora în cadrul obiectivului este limitată.

Toate materiile prime şi materialele auxiliare sunt preluate, manipulate şi depozitate în locuri special amenajate. Se respecta condiţiile impuse prin fişa tehnică de securitate pentru substanţele chimice utilizate şi legislaţia specifică pentru gestiunea deşeurilor de ambalaje.

6.2. Produsele finite si caracteristicile acestora

Produsele finite sunt reprezentate de ouale fecundate destinate incubatiei. Productia de oua fecundate in halele de adulti este de 176 buc/ gaina in perioada 1,23 ani (64 de saptamani). Pe langa ouale  fecundate, intre produsele finite putem considera si pasarile adulte, trimise la sfarsitul seriei la abatoare.

6.3. Emisiile, căile de poluare şi factorii de mediu afectaţi

Principalii poluanţi emişi de la fermele de creştere a puilor sunt: amoniacul, metanul şi oxizi de azot si sulf. În plus, halele sunt surse de emisii de praf, aerosoli şi de diferite substanţe cauzatoare de miros. Pulberile de natură organică derivă din hrana animalelor (nutreţuri), dar pot deriva şi din surse precum urină, fecale, microorganisme. Particulele de praf pot purta microorganisme precum bacterii patogene, virusuri, endotoxine sau alte substanţe organice.

În tabelul 5 se prezintă sursele de emisii şi poluanţii potenţiali din cadrul unei ferme de creştere a pasarilor.

Tabelul 5. Sursele de emisii şi poluanţii potenţiali (prelucrat după BAT

pentru sectorul de creştere a pasarilor)

| Nr. crt. | Sursă/ activitate | Poluanţi |
| --- | --- | --- |
| 1. | Adăpostirea animalelor în hale | NH3, praf, miros, zgomot |
| 2. | Colectarea şi evacuarea dejecţiilor din hale |  |
| 3. | Echipamente de control şi întreţinere a climatului interior | Zgomot, apă uzată, praf, CO2 |
| 4. | Echipamente de hrănire şi adăpare a animalelor |  |
| 5. | Stocarea furajelor şi a aditivilor | Praf |
| 6. | Stocarea dejecţiilor | NH3, CH4, miros |
| 7. | Încărcarea/descărcarea animalelor | Zgomot |
| 8. | Aplicarea dejecţiilor pe teren | Emisii atmosferice, miros, potenţiale emisii în sol/apă subterană/apă de suprafaţă |

    - Emisii atmosferice

Categoriile de emisii atmosferice sunt:

- Emisii din surse stationare, dirijate, punctiforme: 2 centrale termice, murale si incinerator;

- Emisii din surse de suprafaţă: platforma de stocare dejecţii;

- Emisii difuze : halele de creştere a pasarilor - emisii fugitive;

- Emisii din surse mobile: gazele de eşapament ale autovehiculelor de transport.

(i) Emisiile din surse stationare, dirijate

Emisiile din funcţionarea  centralelor termice pentru prepararea agentului termic necesar incalzirii halelor.

Emisiile din funcţionarea incineratorului propriu.

(ii) Emisii din surse de suprafaţă provin din zona platformei de neutralizare dejectii, si, ulterior, potential din folosirea la fertilizarea solurilor.

Nivelurile emisiilor din dejecţii depind de tipul de hrană şi de sistemul de hrănire. Astfel, cu cât concentraţia de azot din hrană va fi mai ridicată, cu atât emisia din dejecţii va fi mai mare.

Amoniacul are un miros înţepător, iar în concentraţii foarte mari poate irita ochii, gâtul şi mucoasele. Factori precum temperatura, ventilaţia, umiditatea, tipul aşternutului şi compoziţia hranei pot influenţa nivelul concentraţiei de amoniac.

În ceea ce priveşte hidrogenul sulfurat, în general, acesta este prezent în cantităţi foarte mici (~1 ppm).

Mirosurile sunt emise din spaţiile de depozitare temporară a dejecţiilor. În cazul fermelor de creştere a puilor, mirosul este un amestec de diferiţi compuşi precum mercaptani, amoniac etc.

(iii) Emisii difuze

În halele de creştere, nivelul emisiilor depinde de sistemul de creştere aplicat. În general, emisiile de  CH4, NO2, NH3 şi pulberi asociate cu sistemul de creştere la sol, pe aşternut (BAT Reference Document on Intensive rearing of poultry and pigs) sunt:

- NH3: 0,034 – 0,100 kg/ pasăre/ an;

- CH4: 0,004 – 0,006 kg/ pasăre/ an;

- N2O: 0,009 – 0,024 kg/ pasăre/ an;

- Pulberi: - inspirabile: 0,119 – 0,182 kg/ pasăre/ an;

- respirabile: 0,014 – 0,018 kg/ pasăre/ an.

Praful nu constituie o problemă majoră pentru împrejurimile fermei, însă poate cauza neplăceri în condiţii de vreme ploioasă sau secetă. În interiorul halelor de creştere, praful poate afecta respiraţia păsărilor sau a lucrătorilor.

(v) Emisii din surse mobile

Emisiile din funcţionarea autovehiculelor ce tranzitează amplasamentul sunt reprezentate de: NOx, SOx, CO, pulberi. Aceste emisii sunt aceleaşi pentru toate tipurile de combustibil/carburanti lichizi, cu precizarea faptului că nivelul de CO şi hidrocarburi din emisii este mai redus în cazul utilizării motorinei.

In tabelul 6 sunt prezentate sursele de emisii, precum si tipurile de poluanti si de emisii.

Tabelul 6.  Tipurile de poluanţi emişi în atmosferă

| Nr. crt. | Sursa de emisii | Tipuri de poluanţi emişi | Tipul de emisie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Halele de creştere păsări | NH3 H2S* Pulberi CH4 | Emisii din surse staţionare, nedirijate difuze, |
| 2. | Platforme de stocare temporară a dejecţiilor | NH3 H2S N2O Mirosuri | Emisii din surse staţionare, de suprafata, nedirijate; difuze |
| 3. | Circulaţia mijloacelor de transport în incintă | COx NOx SOx Pulberi | Emisii din surse mobile |
| 4. | Arderea GPL | CO NOx SOx pulberi | Emisii din surse staţionare, dirijate, in cazul C.T. |
| 5 | Arderea GPL | CO NOx SOx pulberi HCl HF | Emisii din surse staţionare, dirijate, in cazul incineratorului |

*cantitati foarte mici, de regula

    - Emisii în apa de suprafaţă

Nu exista deversari în corpurile de apă de suprafata. Apele uzate sunt stocate temporar in doua bazine subterane,  betonate, vidanjabile: unul pentru apele tehnologice si menajere, si altul pentru levigat.

    - Emisii în sol/subsol/apele freatice

În urma desfăşurării normale a procesului tehnologic nu rezultă emisii directe în sol şi/sau subsol şi/sau apele freatice.  În cazuri accidentale, pot exista emisii cu un conţinut similar apelor tehnologice uzate, inclusiv componenti ai dejectiilor de pasari.

Sursele potenţiale de poluare pentru sol/ subsol/apele freatice pot fi reprezentate de:

- depozitarea incorectă a deşeurilor menajere şi a materiilor prime (furaje);

- depozitarea necorespunzătoare a mortalităţilor rezultate din pierderile naturale de păsări, în cazul nerespectării programului de eliminare din fermă;

- dejecţiile din halele de creştere a pasarilor, în cazul în care acestea nu vor fi colectate şi stocate în spaţii special amenajate;

- platforma de neutralizare a dejectiilor, in cazul deteriorarii impermeabilitatii;

- reţelele de colectare şi transport ape uzate;

- defecţiuni ale bazinelor de colectare a apelor uzate;

- scurgeri accidentale de carburanţi de la autovehiculelele care efectuează activităţi de aprovizionare/ desfacere.

    - Alte emisii

Zgomotul  produs pe timpul funcţionării obiectivului, este datorat (Tab. 7):

  - păsărilor, în timpul descarcării/ hrănirii/ manipulării acestora;

  - instalaţiilor de aer condiţionat şi ventilaţie;

  - autovehiculele care asigură aprovizionarea şi/ sau desfacerea  produselor.

În prezent, singurele surse de zgomot cu frecventa mai mare, dar cu impact nesemnificativ, datorita distantei, sunt autovehiculele care circulă pe drumul national 2A Constanta - Harsova.

Tabelul 7. Surse tipice de zgomot pentru activităţile specifice creşterii

păsărilor (Best Available Techniques Reference document

for Intensive rearing of poultry and pigs)

| Sursă | Durată | Frecvenţă | Activitate zi / noapte | Nivel zgomot dB (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistemele de ventilare a halelor | continuu / intermitent | Zilnic | zi şi noapte | 43 dB |
| Distribuirea hranei | 1 oră | 2-3 ori pe săptămână | zi | 92 (la 5 m) |
| Prinderea păsărilor | 6-56 ore | 6-7 ori pe an | dimineata / seara | 57-60 |
| Circulaţia auto pe amplasament | Discontinuu | Zilnic | zi | <65 |
| Transferul/ transportul păsărilor | Discontinuu | în funcţie de necesitate | zi | <65 |
| Manipularea dejecţiilor | 1 – 3 zile | 6-7 ori pe an | zi | <65 |
| Spălărea sub presiune | 1 – 3 zile | 6 – 7 ori pe an | zi | 88 (la 5 m) |

De asemenea, există riscul ca prin sistemul de ventilaţie al adăposturilor să fie eliminaţi bioaerosoli cu rol important în răspândirea bolilor. Tipul de hrană şi tehnicile de hrănire pot influenţa semnificativ concentraţia emisiei de bioaerosoli.

Managementul nutriţional, sistemele de creştere şi măsurile de biosecuritate prevăzute pot elimina riscul răspândirii bolilor prin aerosoli.

În consecinţă, s-a acordat o atenţie deosebita sistemului de colectare, neutralizare, depozitare a dejecţiilor, precum şi modului de aplicare şi  respectare a etapelor din cadrul programului de  biosecuritate, obiectivul acestuia fiind  împiedicarea propagării microorganismelor patogene şi îmbolnăvirea păsărilor sau a  personalului angajat.

În cadrul fermei sunt prevăzute măsuri severe pentru  decontaminare/dezinfecţie şi deratizare, inclusiv în ceea ce priveşte filtrele sanitare.

7. RECUNOAŞTEREA TERENULUI

7.1. Starea fizică a construcţiilor

Constructiile din cadrul fermei sunt in stare foarte buna. Acestea sunt realizate din zidarie portanta din caramida si placi prefabricate, plansee prefabricate si panouri tip sandwich. Pardoselile sunt realizate din mosaic si ciment spalat. Peretii si plafonul sunt constituiti din tencuieli si zugraveli simple.

7.2. Depozite de substanţe chimice

Medicamentele, vitaminele si vaccinurile sunt depozitate in magazii speciale, sub gestiune, si utilizate sub stricta supraveghere a specialistilor veterinari.

7.3. Rezervoare pe amplasament

- Rezervoare subterane. In cadrul obiectivului analizat se gasesc urmatoarele bazine/ rezervoare:

  - bazin de 100 mc pentru apele uzate, tehnologice si menajere, vidanjabil;

  - bazin de 8 mc pentru colectarea levigatului, in cazul platformei de tratare a amestecului dejectii de pasari + asternut uzat;

  - doua bazine de cate 2 mc fiecare pentru colectarea apelor uzate pe timpul spalarii halelor.

(ii)  Rezervoare supraterane. Pe amplasamentul evaluat exista:

- doua rezervoare de motorina cu o capacitate de 3000 l fiecare.

- rezervor de apa bicompartimentat, semiingropat, construit din beton armat, cu o capacitate totala de 160 mc (2 x 80 mc).

- 12 recipiente de stocare GPL cu o capacitate de 5000/4990 litri fiecare, amplasate pe doua platforme din beton armat, in baterii de cate doua recipiente. Incintele amplasarii recipientelor sunt imprejmuite cu garduri din plasa de sarma impletita cu ochiuri de 50 mm, cu stalpi din teava de 2 m si cate un zid antifoc intre baterii.

7.4. Sistemul de canalizare

Categoriile de ape uzate ce rezulta din activitatea obiectivului analizat sunt:

- ape uzate menajere

- ape uzate tehnologice

- ape pluviale

Reteaua de canalizare a fermei este realizata din conducte de azbociment cu diametrul de 300 mm si in lungime de 1200 m.

Apele uzate colectate in bazinul betonat sunt vidanjate la cerere de S.C. ENVIROTECH S.R.L, conform contractului de prestari servicii nr. 650/04.05.2015 (anexa 7).

Volume totale de ape uzate evacuate:

  - zilnic mediu = 3,27 mc

  - zilnic maxim = 4,37 mc

Cantitatea maxima de apa uzata evacuata din cadrul fermei in decurs de un an este estimata la 1193,5 mc (v. anexa 6)

Potenţialul poluant al apelor uzate provenite din activitatea desfăşurată pe amplasament este prezentat în tabelul 8.

Tabelul 8 . Tipuri de poluanţi din apele uzate

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Tipul de apa uzata | Poluanti existenti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igienizarea halelor | Ape tehnologice | - Suspensii - Substante oxidabile in special de natura organica - Sulfuri si H2S - Compusi cu azot |
| 2. | Activitate administrativa | Ape menajere | - Suspensii - Substante oxidabile - Detergenti |
| 3. | Precipitatii | Ape pluviale | - Suspensii - Substante extractibile |

7.4.1. Apele uzate tehnologice provin din activitatea de spalare si clatire a halelor.

Halele se curata prin spalare “in regim uscat”, acest fapt fiind permis de gradul foarte ridicat de finisare a podelelor. Acest mod de spalare permite utilizarea unei cantitati foarte reduse de apa. Pentru colectarea apelor din hale, acestea se “cupleza” prin piese tip “T” la o tubulatura de transport, amplasata longitudinal in exteriorul halelor, la unul din capetele acestora. Tubulatura mentionata este conectata la doua bazine vidanjabile, cu volumul total de 4 mc. De aici, apele sunt transportate in bazinul vidanjabil de 100 mc (10 m x 4 m  x 2, 5 m).

Spalarea platformelor, cailor de acces betonate este limitata si apa este preluata de sistemul de rigole existente.

7.4.2. Apele uzate, menajere provenite de la filtrele sanitare sunt colectate prin intermediul unei retele de conducte si dirijate catre bazinul vidanjabil cu volumul de 100 mc.

Nota. Parte din  apele uzate sunt folosite la umezirea amestecului dejectii de pasare + asternutul uzat, pe timpul depozitarii pe platforma de tratare, pentru asigurarea conditiei de umiditate necesara procesului de producerea a compostului (50 %).

7.4.3. Apele pluviale cazute pe acoperisuri si suprafata amenajata a fermei sunt dirijate gravitational, prin intermediul rigolelor  perimetrale halelor de productie, catre terenurile adiacente si spatiile verzi din incinta. Rigolele sunt betonate si au  latimea de 50 cm si adancimea de 50 cm.

Apele cazute pe suprafata neamenajata a fermei (spatii verzi si curti interioare), partial se infiltreaza in sol, iar partial se scurg spre terenurile din vecinatate.

7.5. Instalaţii de tratare a reziduurilor - Incinerator

Incineratorul este construit din tabla de otel de cca 6-8 mm grosime, sudata, cu suporti pentru sectiunile de structura si intarituri. Este alcatuit din doua camere.

Camera principala este conceputa dintr-un monolit de ciment refractar cu izolatie pentru temperaturile inalte la care se realizeaza arderea. Camera secundara este dotata cu izolatie din masa de fibra ceramica de densitate mare, cu o captuseala inovatoare pentru a asigura protectia la emisii mari.

Finisajul exterior este realizat cu vopsea pe baza de aluminiu (finisaj argintiu), rezistenta la temperaturi inalte, dispus multi - strat. Usa de alimentare permite accesul usor pentru incarcarea manuala a deseului si eliminarea cenusii.

Caracteristicile tehnice ale incineratorului sunt prezentate in tabelul 9.

Tabel 9 - Caracteristicile tehnice ale incineratorului

| Caracteristici | U.M. | Dimensiuni | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Rata de ardere | Kg/ora | Max. 50 | Rata de ardere difera functie de natura deseurilor, modul de incarcare, starea de intretinere tehnica a arzatoarelor. |
| Capacitate de incarcare per Sarja | Kg | 100 – 150 |  |
| Dimensiuni camera primara de ardere | M | 0,28m3 0,71m (L) x 0,63m(l) x 0,62 m(h) |  |
| Greutate | T | 1,0 |  |
| Combustibil utilizat | Nm3/h | 7-9 | Gaz Metan | - Valorile sunt aproximative. - Consumurile depind in functie de tipul de deseu(compozitie, umiditate), mod de incarcare, stare tehnica,intretinere. - Aceste consumuri pot diferi. |
|  | litri/h | 6-8 | GPL |  |
|  | litri/h | 4-6 | Motorina |  |
| Energie electrica |  | 230V/50Hz |  |
| Dimensiuni de gabarit -lungime -latime -inaltime | M | 1,36 1,25 2,92 |  |
| Mod de alimentare |  | Manual | Prin partea superioara |
| Mod de eliminare a cenusii |  | Manual |  |

Incineratorul este prevazut cu doua camere de ardere dotate cu 2 arzatoare independente (unul in camera principala de ardere si unul in camera post - combustie). Gazele si materialele in suspensie, rezultate in urma arderii primare din camera de combustie, trec in camera post - combustie, unde se retin si se distrug eventualele noxe si/sau particule in suspensie.

Timpul de retentie si temperatura gazelor de ardere (minim 850° pentru timp de 2 secunde, cf. legislatiei in vigoare) in camera de postcombustie, asigura o ardere corespunzatoare a materialelor gazoase, astfel incat valorile emisiilor sa se incadreze in cerintele legislatiei romanesti si europene, in domeniul incinerarii deseurilor.

- Camera de combustie, de ardere primara

Camera principala este destinata arderii primare a deseurilor. Arzatorul din aceasta camera directioneaza flacara spre sarja de deseuri, incalzeste cuptorul si degazeifica complet materialul. Camera de combustie este prevazuta cu o usa pentru alimentarea cu deseuri si pentru evacuarea cenusii. Sistemul de inchidere a usii asigura securitatea in functionare si previne riscul accidentarilor.

Cenusa este inerta, si sterile, si poate fi depozitata la un depozit de deseuri nepericuloase.

- Camera de post - combustie, de ardere secundara

In camera de post - combustie are loc arderea completa a compusilor organici volatili la o temperatura de minimum 850°C.

Temperatura din aceasta camera este programabila si este monitorizata cu ajutorul unei termocuple.

- Arzatoarele

Arzatoarele sunt total automatizate, de inalta fiabilitate, cu aprindere electronica si sisteme pentru controlul combustiei. Volumul de aer suplimentar necesar unei combustii corecte si complete este controlat in mod automat. Instalatia pentru distributia aerului suplimentar este constituita mai multe ventilatoare (de marime adecvata capacitatii de ardere a incineratorului), din elementele de reglare automatizata a sectiunilor de curgere a aerului si din traseele de conducere a aerului catre punctele de acces in cele doua camere de ardere si la racordul pentru cos (pentru asigurarea ejectiei si dilutiei gazelor).

Arzatoarele functioneaza cu gaz metan, propan/ butan, CLU,  motorina sau biodiesel. Presiunea de alimentare de la reteaua de distributie, necesara pentru buna functionare, la fiecare arzator este de:

    - minim 20 mbar, in cazul folosirii gazului natural;

    - minim 39 mbar, in cazul folosirii GPL (propan/butan).

(iv)Instalatia de automatizare

Instalatia de automatizare asigura reglarea temperaturii la valorile setate, reglarea corecta a arderii, precum si protectia intregii instalatii prin intermediul elementelor de siguranta. De asemenea, instalatia de automatizare asigura si blocarea functionarii echipamentului in cazul neindeplinirii unor conditii de functionare a arzatoarelor sau a depasirii temperaturilor prescrise.

7.6. Deşeurile şi depozitele de deşeuri

Având în vedere specificul activităţii ce se desfăşoară pe amplasament, deşeurile rezultate sunt reprezentate, în principal, de:

- 02 01 06 – amestec de dejectii si astenut uzat  – rezultate din halele de creştere a păsărilor,

- 02 01 02 - deşeuri de tesut animalier - rezultate din „pierderile naturale” de păsări;

- 15 01 10* - ambalaje contaminate cu substanţe chimice – ce rezulta din  procesul de dezinfectare a halelor;

- 20 03 01 - deşeuri menajere – provenite din activitatea angajatilor;

- 18 02 01, 18 02 02*, 18 02 08 - deşeuri medicale - rezultate din activităţile veterinare: diagnostic, tratament şi prevenire a bolilor.

- Deşeurile menajere se colecteaza periodic, pe baza de contract, de catre primaria locala (anexa 8).

- Deşeurile de ambalaje (PET, de hârtie/ carton, etc.) – tavi pentru pui si oua: se reutilizeaza.

- Dejecţiile în amestec cu aşternutul sunt depozitate pe platforma de neutralizare, urmand a fi utilizate ca ingrasamant agricol, pe baza contractului incheiat cu Primaria Nicolae Balcescu (v. anexa 5).

- Mortalităţile sunt eliminate prin incinerare in cadrul fermei.

Pentru o siguranta sporita (in caz de defectare/avarie a incineratorului) exista solutia tehnica, respectiv dotarea cu  un congelator, si contract incheiat cu PROTAN, pentru preluarea cadavrelor de pasari (anexa 9).

- Deşeurile medicale (ace de seringa, seringi, fiole goale, ambalaje specifice) rezultate din activităţile veterinare, se colecteaza de catre firma SC ACTIS  SRL, in baza contractului incheiat cu ACTIS DISTRIBUTION (anexa 10).

7.7. Prevenirea accidentelor şi acţiunile în caz de urgenţă – zone potenţiale de risc

Componentele din cadrul complexului de creştere a păsărilor predispuse la accidente cu impact de mediu sunt următoarele:

- sistemul de canalizare – apariţia de fisuri ale conductelor sau altor componente (bazine de colectare ape uzate menajere şi tehnologice);

- sistemul de colectare şi stocare a dejecţiilor – deteriorarea impermeabilitaţii platformei de stocare, stocarea pe perioade mai mari decât cele proiectate/ recomandate, transportul defectuos al dejecţiilor de la hale la platforma de stocare.

- Depozitul de asternut – incendii.

- Instalatia GPL – pericol de accidente (incendiu, explozii).

Desi instalatia nu este obiectiv SEVESO, se recomandă întocmirea unui plan de prevenire a situaţiilor de risc si combatere a consecintelor accidentelor, cu caracter intern, folosind modelul PPAM din anexa 3/HG 804/2007).

În scopul prevenirii accidentelor se vor lua următoarele măsuri:

- verificarea periodică a stării reţelelor de canalizare;

- construirea unui  canal de garda în partea deschisa a platformei de stocare dejecţii;

- întreţinerea functionalitatii sistemului de colectare a levigatului.

7.8. Specii sau habitate sensibile/ protejate în apropierea amplasamentului

Amplasamentul fermei  nu se afla in interiorul sau in vecinatatea vreunei arii naturale protejate de interes national sau ca parte a retelei Natura 2000 in Romania.

Pe amplasamentul analizat nu sunt prezente ecosisteme cu regim special, cum ar fi: păduri, mlaştini, zone umede, corpuri de apă de suprafaţă.

Prin dezvoltarea activitatii de crestere a puilor la sol nu se altereaza habitate, nu se produc influente asupra speciilor de plante sau animale incluse in Cartea Rosie sau cu importanta economica.

- RAPORT PRIVIND SITUATIA DE REFERINTA

  - Informaţii referitoare la utilizarea anterioară a amplasamentului

Pe acest amplasament a fost infiintata o crescatorie de pasari, inca, din anul 1986. Acesta era detinuta de AVICOLA CONSTANTA, sub numele de Ferma nr. 16 si, respectiv, Ferma 18. Aici, erau crescute, inclusiv rate si gaste. Ulterior, pe amplasamentul analizat a functionat o ferma de crestere a puilor  de carne cu destinatia de consum, SC ANTONIO PROD S.F. SRL, avand o productie anuala mai redusa.

  - Informaţii privind utilizarea actuală a amplasamentului

In prezent, in cadrul amplasamentului se desfasoara activitatea fermei de crestere a puilor pentru obtinerea adultilor necesari producerii oualelor fecundate, destinate incubatiei.

Utilizarea terenului este conform Bilantului teritorial mentionat anterior,  in prezenta lucrare (v. Tab.1).

  - Informatii referitoare la calitatea factorilor de mediu: sol si ape subterane

    - Informaţii privind determinările fizico - chimice asupra calităţii solului

Proprietăţile fizico - chimice ale solului variază atât spaţial, în plan orizontal şi vertical, cât şi temporal, ca răspuns la acţiunea factorilor externi.

Trebuie subliniat faptul că diverşii compuşi sau elementele prezente la un moment dat în sol, nu constituie implicit un factor perturbator, poluant. Unul şi acelaşi element poate fi indispensabil vieţii, sau extrem de nociv, în funcţie de concentraţia acestuia în sol, intr-un anumit moment.

Activitatea desfăşurată în condiţii normale nu presupune poluarea solului/ subsolului, toate activităţile derulându-se pe platforme betonate, impermeabile, în spaţii închise sau în incinte impermeabilizate/ etanşate.

În consecinţă, la cele de mai sus, şi din analiza desfăşurării proceselor  în zona amplasamentului, rezulta ca poluarea solului se poate produce astfel, excluzând situaţiile accidentale de poluare locală:

- prin depunerea normala a poluantilor existenti în atmosfera (datorita fortei de gravitatie), astfel: (1) din activitatea proprie, dar şi (2) ca urmare a altor activităţi, desfăşurate în vecinătate sau mult mai departe, în acest ultim caz contribuţia la poluarea locala fiind mult mai importanta. Aceasta pentru ca sedimentarea are loc la o anumită distanţă de locatia sursei generatoare, în functie de:

  - forma şi dimensiunea particulei;

  - viteza  particulei;

  - fluiditatea aerului.

- prin depunerea poluanţilor din atmosfera ca urmare a spălării acesteia de către precipitaţii. În acest caz, la poluarea locală o contribuţie mai importantă o au poluanţii proprii emişi în atmosferă, de ex. emisiile coşurilor de dispersie.

Nota. Particula care sedimentează poate fi simplu praf sau praf la care au aderat alţi poluanţi, de cele mai multe ori  metale grele.

Pe lângă cele de mai sus, într-un punct, la un moment dat, variaţiile concentraţiilor unui poluant pot să apară exclusiv sau şi din cauze strict locale care nu au nici o legătură cu fenomenul de poluare:

- schimbarea structurii solului prin activităţi de întreţinere a spaţiilor verzi;

- nerespectarea riguroasă a locului prelevării şi

- neglijenţa unor salariaţi.

Cantităţile de precipitatii influenţează foarte mult valorile poluanţilor din aer, apă şi sol, întrucât un anumit poluant poate fi transportat pe calea aerului şi implicit prin precipitaţii pe un amplasament. Astfel, un poluant poate înregistra o valoare mai mare într-un anumit mediu, valoare nu neapărat dependentă de activitatea desfăşurată pe amplasamentul respectiv.

In tabelul 10, sunt prezentate rezultatele determinărilor fizico - chimice  (anexa 11) asupra calităţii solului, realizate înainte de solicitarea A.I.M. In cadrul amplasamentului au fost prelevate probe de sol, din 2 puncte, de la adâncimea de 10 cm:

- Punctul 1 (notat PD) - se situează în zona platformei de stocare a dejecţiilor

- Punctul 2 (notat PH) - se află în zona halelor de creştere, intre H6 si H7.

Tabelul 10. Rezultatul determinărilor fizico - chimice

privind calitatea solului

| Nr. crt. | Parametru analizat | UM | Simbol proba/Valori determinate | Ordinul MAPM nr. 756/1997 soluri de folosinta sensibila/ mai putin sensibila |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PD | PH | V.N. | V.P.A. | V.P.I. |
| 1. | pH | - | 8.2 | 8.3 |  |  |  |
| 2. | Cupru | mg/kg s.u. | 43.4 | 30.9 | 20 | 100/250 | 200/500 |
| 3. | Zinc | mg/kg s.u. | 77.8 | 71.6 | 100 | 300/700 | 600/1500 |
| 4. | Azotiti | mgN/kg s.u. | 0.66 | 0.61 |  |  |  |
| 5. | Fosfat total | mg/kg s.u. | 22 | 50 |  |  |  |

    - Concluzii privind calitatea solului

Datele prezentate în tabelul 10 reflectă starea iniţială a calităţii solului, şi constituie suportul de referinţă pentru compararea cu datele ce vor fi obţinute din monitorizările ulterioare, in vederea stabilirii modificarilor calitatii solului de pe amplasament. Rezultatele obtinute in deteminarile viitoare vor fi interpretate, astfel:

- Pentru indicatorii care se regasesc in “Ordinul 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului”, conform VLE prevazute in acesta, in cazul general, si in raport cu valorile actuale in ceea ce priveste determinarea influentei activitatii asupra amplasamentului.

- Pentru indicatorii care nu se regasesc in “Ordinul 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului”, in raport cu valorile actuale in ceea ce priveste determinarea influentei activitatii asupra amplasamentului.

Rezultatele actuale, la indicatorii prevazuti in “Ordinul 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului”, adica Cu, Zn, reflecta o stare buna si foarte buna a calitatii solului in cazul Zn si valori mult mai mari in cazul Cu, in raport cu valorile normale.

  - Informaţii privind determinările fizico - chimice asupra calităţii apelor subterane

Din desfăşurarea normală a activităţii nu se produce poluarea apelor freatice.

In tabelul 11, sunt prezentate rezultatele determinărilor fizico - chimice  (anexa 12) asupra calităţii apei freatice , realizate înainte de solicitarea A.I.M. In cadrul amplasamentului au fost prelevate probe de apa din 3 foraje de observatie, situate în amonte, respectiv aval faţă de platforma de stocare a dejecţiilor:

- Foraj 1 (notat PN)– situat la limita vestica a amplasamentului, în amonte de platforma de neutralizare.

- Foraj 2 (notat PN2)– situat în aval de platforma de neutralizare,

- Foraj 3 (notat P3)- situat in aval de platforma de neutralizare, in partea nord-estica a amplasamentului.

Tabelul 11. Rezultatul determinărilor fizico – chimice

privind calitatea apei freatice

| Forajul* | Adânc. (m) | Indicatorii fizico - chimici analizaţi |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | Amoniu (mg/l) | Nitriţi (mg N/l) | Nitrati (mg/l) | Cloruri (mg/l) | Indice de permanganat (mg O2/l) |
| F1 | 11-13 | 7,60 | 0,165 | 0,052 | 7,52 | 111 | 2,94 |
| F2 | 10-12 | 7,55 | 0,190 | 0,048 | 10,2 | 79,4 | 2,94 |
| F3 | 10-12 | 7,56 | 0,270 | <MLQ MLQ=0,027 | 8,28 | 68,1 | 3,84 |

*anexele 13

    - Concluzii privind calitatea apelor subterane

Conform Legii Apelor 107/ 1996, cu modificarile ulterioare, corpul de apa subterana are o stare buna atunci cand:

- nu exista efecte ale patrunderilor saline sau ale altor patrunderi;

- nu se depasesc valorile standard de calitate aplicabile, ca urmare a legislatiei în vigoare;

- nu exista o diminuare semnificativa a calitatii ecologice sau chimice;

- nu au ca rezultat neîndeplinirea obiectivelor de protectie a apelor si mediului acvatic;

- nu exista nici o deteriorare/ perturbare semnificativa a ecosistemelor terestre care depind direct de corpurile de apa subterana.

Datele prezentate în tabelul 11 reflectă starea iniţială a calităţii freaticului, şi constituie suportul de referinţă pentru compararea cu datele ce vor fi obţinute din monitorizările ulterioare, in vederea stabilirii modificarilor calitatii freaticului, in arealul stabilimentului. Rezultatele obtinute in deteminarile viitoare vor fi interpretate, astfel: in raport cu valorile actuale in ceea ce priveste determinarea influentei activitatii asupra amplasamentului dar tinand cont si de dinamica generala a acviferului.

9. PROGRAMUL DE MONITORING

9.1. Baza legală şi cerinţele de monitorizare

Se vor respecta toate condiţiile impuse prin actele de reglementare obţinute, precum şi legislaţia în vigoare aplicabilă:

- OUG nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin O.U.G. nr. 40/2010, prin care se transpun prevederile Directivei nr. 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării - IPPC.

- Ordinul MAPAM nr. 818/2003, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 243/2002 privind Protecţia atmosferei, aprobată şi modificată prin Legea nr. 655/2001, prin care se transpun prevederile Directivei nr. 96/62/CE privind evaluarea şi managementul calităţii aerului;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

- Ordinul 344/204 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură.

- Ordonanţa 47/2005 privind reglementările de neutralizare a deşeurilor de origine animală, aprobată cu modificări prin Legea 73/2006 şi modificată prin O.G. 14/2010.

- Ordinul M.M.G.A. 578/06.06.2006 (M.O. 516/ 14.06.2006) pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu cu modificarile ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje;

- Ordinul M.A.P.P.M nr. 756/ 03.11.1997 (M.O. nr.303 bis/06.11.1997), pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile ulterioare;

- Ordinul M.A.P.P.M nr. 36/07.01.2004 (M.O.  43/ 19.01.2004), pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

- STAS 10009/ 1988 privind acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Hotararea de guvern 856/16.08.2002 ( M.O. nr 659/05.09.2002), privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei curinzand deseurile , inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;

- Hotararea de Guvern 235/07.03.2007 ( M.O. 199/22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Hotararea de Guvern 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor, cu modificarile ulterioare;

- Hotararea de Guvern nr. 621/23.06.2005 ( M.O 639/20. 07.2005), privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, cu modificarile ulterioare;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.312.2005) privind Fondul pentru mediu aprobata cu modificari si completari prin Legea 105/25.04.2006(M.O. 393/08 05 2006), cu modificarile si completarile ulterioare.

Activitatea se va desfăşura cu respectarea cerinţelor BAT/BREF cu privire la modul de hrănire, de adăpare, de asigurare a microclimatului şi de gestionare a dejecţiilor.

- Gestionarea dejectiilor si a apelor uzate tehnologice se va realiza in conformitate cu prevederile:

- Ordinul M.M.G.A. nr. 242/26.03.2005 şi Ordin 197/07.04.2005 al M.A.P.D.R. privind aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi;

- Codul de bune practice agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, aprobat de Ord. MMGA nr. 1182/ 2005;

- STAS nr. 9450/88 - Apă pentru irigarea culturilor agricole

Fertilizarea terenurilor agricole se va realiza pe baza studiului OSPA şi numai după perioada de mineralizare (3 - 6 luni). Aceasta perioada poate fi diferita, mai mica sau mai mare, pe baza rezultatelor determinarilor fizico-chimice si agrochimice asupra „materialului” existent pe platforma, realizate de catre un institut de specialitate, respectiv, ICPA Bucuresti.

9.2. Recomandări BAT

Recomandarile BAT de monitorizare pentru cresterea intensiva a puilor  cuprind:

- monitorizarea regulată a consumului de apă;

- monitorizarea consumului de energie (gaz, electricitate, combustibil);

- monitorizarea cantităţilor de hrană pentru animale, a reziduurilor  şi a modului de aplicare în teren a fertilizatorilor, respectiv, a dejectiilor tratate.

9.3. Program de monitorizare

Pe baza recomandărilor BAT se propune progamul de monitoring prezentat in tabelul 12.

Tabelul 12. Program de monitorizare

| Nr. crt. | Factorul de mediu | Indicatori/ parametrii analizaţi | Periodicitate | Locaţie | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APĂ UZATĂ, MENAJERĂ ŞI TEHNOLOGICĂ | pH | Inainte de vidanjare | bazin ape uzate | - |
|  |  | Materii în suspensie |  |  |  |
|  |  | CBO5 |  |  |  |
|  |  | CCO – Cr |  |  |  |
|  |  | Azot amoniacal |  |  |  |
|  |  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici |  |  |  |
|  |  | Fosfor total |  |  |  |
|  |  | Detergenţi sintetici |  |  |  |
| 2. | APĂ FREATICĂ | pH | Anual | Forajele de observatie | - |
|  |  | Azotiţi |  |  |  |
|  |  | Azotaţi |  |  |  |
|  |  | CCO-Mn |  |  |  |
|  |  | Cloruri |  |  |  |
| 3. | AER (emisii) | CO | Anual | Cosuri centrala termica | - |
|  |  | SO2 |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |  |
|  |  | CO | Anual | Cos Incinerator |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |  |
|  |  | HCl |  |  |  |
|  |  | HF |  |  |  |
| 4 | AER (imisii) | NH3 | Semestrial | Pe latura de SE | - |
|  |  | N2O |  |  |  |
| 5. | SOL / SUBSOL | pH | Anual | Zona platformei de stocare a dejecţiilor Zona halelor de crestere | - |
|  |  | Azotiti |  |  |  |
|  |  | Fosfati |  |  |  |
|  |  | Cupru |  |  | - |
|  |  | Zinc |  |  |  |
| 6. | GESTIONAREA DEŞEURILOR | Cf. H.G. 856/2002 | lunar | - | Fise gestionare |

10. CONCLUZII ŞI PROPUNERI/ RECOMANDĂRI, DUPĂ CAZ.

ANALIZA COMPARATIVA

- Analiza comparativă (recomandări IPPC/situaţia pe amplasament)

Instalaţia evaluată se regăseşte în BAT – ul pentru sectorul creşterii intensive de păsări şi porci (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs).

Tehnicile şi nivelurile de emisie şi/sau consum, ca şi categoriile de emisii prezentate în BAT– ul de ramură au fost stabilite în urma unui proces care a inclus următoarele etape:

- identificarea principalelor probleme de mediu pentru fiecare sector; care sunt emisiile în aer, apă şi sol;

- examinarea tehnicilor care pot fi aplicate cel mai bine pentru a rezolva aceste probleme;

- identificarea nivelurilor cele mai performante în ceea ce priveşte protecţia mediului ţinând cont de baza de date a Uniunii Europene şi din întreaga lume;

- examinarea condiţiilor în care au fost obţinute aceste performanţe, cum ar fi: costuri, principalele forţe implicate în implementarea acestor tehnici;

- selectarea BAT- urilor şi a nivelurilor de consum/emisii pentru acest sector.

În anumite cazuri, sub aspect tehnic este posibil să se obţină niveluri de emisie mai bune dar, datorită costurilor implicate, nu sunt considerate a fi BAT pentru domeniul în cauză.

Costul pentru a aplica o tehnică anume  depinde foarte mult de situaţia specifică, tinând cont, de exemplu, de taxe, impozite şi de factorii tehnici. În absenţa datelor privind costurile sunt prezentate concluzii în ceea ce priveşte fezabilitatea acestor tehnici, bazate pe observarea instalaţiilor existente.

Cele mai bune tehnici disponibile prezentate pentru domeniul evaluat  trebuie privite ca un punct de referinţă la care să se raporteze performanţa actuală a unei instalaţii existente sau, după caz, să se facă o propunere pentru o nouă instalaţie. Se consideră, de asemenea, că instalaţiile existente se pot apropia de nivelurile recomandate de BAT.

Deşi tehnicile BREF nu sunt considerate obligatorii, cu putere de lege, sunt destinate să ofere informaţii pentru orientarea industriei în scopul de a atinge anumite niveluri de emisie şi consum, folosind tehnicile specificate.

10.1.1.Tehnici şi procese aplicabile/aplicate

Modul de adăpostire şi creştere

Recomandări BAT.

Sistemele de adapost recomandate pentru gainile ouatoare sunt:

- adapostul cu ventilare naturala, prevazut cu o podea complet acoperita cu asternut si echipata cu sisteme de baut fara pierderi prin scurgeri.

- pasarile sunt tinute pe asternut (de obicei, paie maruntite, dar se poate folosi si rumegus si hartie maruntita) imprastiat uniform pe toata suprafata podelei.

- dejectiile sunt indepartate odata cu asternutul, la sfarsitul fiecarei perioade de crestere. Densitatea de populare este de cca. 13 – 26 capete/ mp (33kg/mp), iar halele  pot  adăposti intre 20 000 si 40 000 de pasari. Valorile de 20 000 si 40 000 de pasari se refera, evident, la hale de dimensiuni diferite.

Situaţia pe amplasament

In cadrul fermeii SC. AGRAFOOD S.R.L, puii  sunt adapostiti in 12 hale cu podea din mosaic si ciment spalat, complet acoperita cu coji de orez. Halele sunt izolate cu panouri termoizolante de tip „sandwich”. Ventilarea se realizeaza atat natural, cat si prin intermediul ventilatoarelor.

La sfarsitul perioadei de crestere, dejectiile sunt indepartate odata cu asternutul.

Concluzie. Sistemul de adapostire si crestere a puilor este conform BAT.

Controlul temperaturii si ventilatia

Climatul interior al fermelor de crestere a puilor este important deoarece amoniacul, in combinatie cu praful, produce frecvent boli respiratorii, inclusiv guturai (rinita) si pneumonie.

Recomandări BAT.

Reglajul climatului se face de obicei, prin controlul temperaturii, al sistemului de ventilatie si al sistemului de iluminat.

Temperatura, in halele de pasari, este controlata prin intermediul urmatoarelor tehnici:

- izolarea termica a peretilor;

- incalzirea locala si zonala;

- incalzirea directa (prin infrarosu, incalzire prin gaze, convectoare, suflanta de aer cald);

- incalzirea indirecta (centrala de incalzire a spatiului halei, centrala de incalzire prin pardoseala);

- sistemul de racire prin duze asezate pe acoperis (practicat in climatul cald, mai ales vara).

Incalzirea halelor se face uneori, prin recuperarea caldurii din aerul evacuat. Aceasta caldură este, de asemenea, folosita si pentru uscarea dejectiilor de pasari. Sistemul de incalzire este absolut necesar, atunci cand densitatea pasarilor este mare. Capacitatea echipamentelor pentru încalzit este relationată cu numarul pasarilor din hala si cu volumul halei. In tabelul 13 sunt prezentate cateva temperaturi reprezentative pentru halele de pasari.

Tabelul 13. Exemple de temperaturi in halele de pui (sursa: Best Available Techniques Reference document for Intensive rearing of poultry and pigs)

| Varsta (zile) | Temperatura (° C) |
| --- | --- |
|  | Portugalia | UK | Franţa |
| 1-3 | 37-38 | 30-34 | 31-33 |
| 3-7 | 35 | 32 | 30-32 |
| 7-14 | 32 | 28-30 | 28-30 |
| 14-21 | 28 | 27 | 26-28 |
| Adulti | 21-29 | Fara incalzire | 18-21 | 23-26 |
|  | 28-35 |  |  | 20-23 |
|  | peste 35 |  |  | 18-20 |

Ventilarea. Halele de pasari pot fi ventilate natural sau fortat, depinzand de conditiile climatice si de cerinta pasarilor. Pentru ambele sisteme de ventilare, atat naturala cat si fortata, directia predominanta a vantului poate influenta pozitionarea halei, astfel incat sa se consolideze ventilarea fluxului de aer, in vederea reducerii emisiilor din zona, sau din vecinatatea instalatiei.

Ventilarea este importanta pentru sanatatea pasarilor si prin urmare, daca va lipsi, va afecta nivelul de producţie.

Sistemele de ventilare se pot imparti in sisteme naturale si sisteme mecanice.

Sistemele naturale sunt formate din orificii realizate in acoperis. Orificiile de evacuare a aerului trebuie sa aiba o dimensiune minima de 2,5 cm2/ m3 (volum al halei), iar gurile de admisie a aerului minim 2,5 cm2/ m3 pe fiecare parte laterala a cladirii. Avand sisteme naturale, design - ul cladirii trebuie sa sporeasca ventilarea. Daca latimea si inaltimea nu sunt adaptate corespunzator, ventilarea poate fi insuficienta şi poate determina un nivel ridicat de mirosuri neplacute in interiorul halelor.

Sistemele mecanice functionează pe baza de presiune negativa. In acest caz gurile de admisie ale aerului au dimensiunea minima de 2 cm2/ m3 din volumul halei. Aceste sisteme sunt mai costisitoare, dar ofera un control mai bun al climatului interior. Se utilizează diferite tipuri de sisteme :

- sisteme de ventilare la nivelul acoperisului,

- ventilare la coama acoperisului;

- sisteme de ventilare prin peretii laterali ai halei.

Situaţia pe amplasament

Halele sunt dotate cu instalaţie computerizată pentru controlul microclimatului (temperatură, umiditate, ventilaţie, în funcţie de vârstă/ greutate corporală şi anotimp), ce monitorizeaza temperatura, umiditatea şi presiunea statică şi ajusteaza turaţia ventilatoarelor.

Incalzirea, pe timpul iernii, se realizeaza cu aeroterme instalate in interiorul adapostului, cu  functionare pe GPL, ardere „deschisa” fara evacuare in exterior, fapt care contribuie si la ridicarea umiditatii relative a aerului din adapost, si, astfel, se imbunatateste microclimatul.

„Ventilatia tunel” se realizeaza prin presiune negativa (admisie libera si evacuare fortata). Ventilatoarele exhaustoare sunt plasate pe peretele transversal din spatele halelor (10 ventilatoare). In functie de temperatura exterioara, admisia aerului in adaposturi se face prin gurile de admisie din peretii longitudinali, care au dispozitive de directionare a fluxului de aer, sau prin panourile  de racire situate tot pe peretii longitudinali. In panourile  de racire se realizeaza racirea aerului prin trecerea lui printre panouri celulozice mentinute umede.

„Ventilatia incrucisata” se realizeaza in special iarna pentru a limita pierderile de caldura si se realizeaza prin intermediul unor ferestre laterale cu clapete reglabile si ventilatoare de capacitate mai mica situate pe peretii laterali.

Concluzie. Sistemul de control al temperaturii si ventilatiei utilizat în ferma este conform  BAT.

Iluminatul

Recomandări BAT.

Halele pot fi iluminate artificial sau natural. Pot fi folosite scheme care alterneaza perioadele de luminăa cu cele de intuneric. In tabelul 14 sunt date cateva exemple de astfel de perioade.

Tabelul 14. Exemple de perioade de iluminat

(sursa The Poultry Site)

| Vârsta (zile) | Durata lumină/zi |
| --- | --- |
|  | Exemplu 1 | Exemplu 2 |
| 1 – 3 | 23 | 23 |
| 4 – 10 | 8 | 18 |
| 11 – 15 | 12 | 8 |
| 16 – 21 | 16 | 12 |
| 22 – 35 | 18 | 16 |
| 36 – 42 | 23 | 18 |

Intensitatea luminii trebuie sa fie de cel putin 20 lucsi la nivelul ochiului, iar lumina trebuie sa acopere cel putin 80% din suprafata folosita de pasari. Iluminarea halelor trebuie sa respecte un ciclu de 24 ore, cu o durata a perioadei de intuneric de cel putin 6 ore (dintre care 4 ore neintrerupte); exceptie fac primele 7 zile si ultimele 3 zile inainte de sacrificare.

Situaţia pe amplasament

In cazul analizat, iluminatul halelor se face artificial, cu corpuri de iluminat care sa asigure o raspandire a fluxului de lumina cat mai uniforma.

Hrănirea şi adăparea

Recomandări BAT.

Cele mai întalnite sisteme de furajare sunt:

- bandă transportoare pe lanţ;

- transportor spiralat;

- sistem tip jgheab;

- sistem tip pâlnie.

Banda transportoare pe lanţ preia furajele din depozit si le introduce în jgheabul de hrănire. Reglarea vitezei acesteia poate influnenţa caracteristicile de hrănire, şi anume raţia de furaje şi vărsarea acestora.

În cazul transportorului spiralat furajele sunt trase sau împinse printr-o spirală în jgheabul de hrănire.

Sistemul de tip jgheab este conectat la aprovizionarea cu furaje prin intermediul sistemului de transport. Diametrul acestuia variază de la 300 mm – 400 mm. Furajele sunt transportate printr-o spirală, pe lanţ, sau pe o tijă de oţel prevăzută cu mici scripete.

Sistemul de tip pâlnie este întâlnit în cazul cresterii in baterii. Acesta se deplasează de-a lungul cuştilor pe roţi sau pe şină, şi este prevăzut cu un coş în formă de pâlnie. Acest sistem umple tăvile pentru furaje sau jgheaburile.

Adaparea. Apa trebuie să fie disponibilă pentru toate păsările, fără nici un fel de restricţie. Existe diverse tipuri de sisteme de adăpare. Design - ul sistemelor de adăpare îşi propune să ofere suficientă apă şi să prevină scurgerile în acelaşi timp, ajutând şi la umezirea ulterioară a dejecţiilor. Există patru sisteme de bază:

- adăpătoare tip suzetă:

- cu debit crescut (80- 90 ml/min);

- cu debit scăzut (30-50 ml/min);

- adăpătoare în formă de cerc;

- adăpătoare tip jgheab;

- adăpătoare tip cupe (colectoare de picături).

Sistemul de tip suzetă are modele variate. De obicei, acestea sunt făcute dintr-o combinaţie de plastic şi oţel. Suzetele se află sub conducta de alimentare cu apă.

Sistemul de tip suzetă de mare capacitate, are avantajul că păsările primesc imediat o cantiate adecvată de apă, dar are dezavantajul scurgerilor de apă din timpul adăpării. Pentru a captura aceste scurgeri sunt aşezate mici talere sub suzete. Sistemele de tip suzetă de capacitate redusă, nu au problema scurgerilor de apă, dar îi ia mai mult timp  unei păsări să bea o cantitate suficientă de apă.

La începutul fiecărei conducte este montat un sistem de control al presiunii, având şi un aparat care măsoară consumul de apă.

Sistemul în formă de cerc este făcut dintr-un plastic solid şi are diferite forme, care depind de tipul de păsări, sau de designul halei. De obicei acest sistem, are ataşat o manivelă cu ajutorul căreia poate fi tras în sus, are o presiune redusă a apei şi este uşor reglabil.

Sistemul de tip jgheab este aşezat pe/ sub conducta de alimentare cu apă. Sunt două modele care, fie au în mod automat apă în troacă, fie apa este furnizată când banda metalică este mişcată.

Majoritatea halelor au sisteme automatizate de adăpare de tipul suzetelor.

În cazul puilor crescuţi pentru carne, sistemele cele mai comune de adăpare sunt cele sub formă de cerc şi cele cu suzetă. Sistemele sub formă de cerc asigură un acces uşor al păsărilor la apă şi au ca scop o reducere a scurgerilor pentru a se preveni umezirea aşternutului. În sistemele de tip cupă, pot fi adăpate cca 40 de păsări iar în cazul sistemelor de tip suzetă, pot fi adăpate 12 – 15 păsări.

Situaţia pe amplasament

Hranirea puilor se face cu un sistem de transport mecanic al furajelor, format din:

- buncăre de stocare a furajelor care alimentează liniile de hrănire ale puilor;

- instalaţia de dozare a furajelor pe liniile de hrănire;

- linii de hrănire a puilor, amplasate la sol, de-a lungul fiecărei hale, constituite din transportoare mecanice cu lanţ;

- sistem de control/ automatizare a liniilor de hrănire.

Adaparea se face prin adapatori cu picurator, cate 1020 pe fiecare hala (7.5 pasari/ adapatoare), plasate la intervale de 20 cm pe linia de adapare. Fiecare picurator este prevazut cu cate o tavita pentru evitarea scurgerii apei si udarea asternutului. Alimentarea liniilor de adapare se face prin cadere dintr-un rezervor cu nivel constant. De asemenea instalatia este prevazuta cu un dispozitiv de dozare a medicamentelor. Adaparea puilor se face cu apa potabila prelevata din reteaua de apa proprie, realizata cu 2 puturi forate si rezervor dublu de capacitate 160 mc.

Furajarea se face automat. Pentru fiecare hala sistemul prevede:

- doua silozuri externe cu capacitate de 20 de tone fiecare.

- cate 6 linii de furajare pentru halele de puicute si 4 linii de furajare pentru halele de cocosei. Fiecare linie este alcatuita din cate un rezervor de furaj si transportor cu spirala de otel care distribuie furajul in hranitori. Acestea au forma rotunda cu gratar pentru impiedicarea pasarilor sa patrunda in interior. Hranitorile sunt reglabile pe inaltime (cocosii fiind mai inalti decat gainile). Transportul furajelor din buncarul exterior la rezervoarele liniilor de furajare din interior se face cu un transportor tip snec.

Concluzie. Hranirea si adăparea puilor în cadrul fermei se face  conform recomandarilor BAT.

Colectarea şi evacuarea dejecţiilor

Recomandări BAT.

In cazul fermelor de gaini ouatoare, la sfarsitul fiecarui ciclu de crestere, dejectiile sunt scoase odata cu asternutul. In mod normal sunt transportate cu un incarcator frontal sau  banda transportoare si depuse pe platforma de beton impermeabila, in zona deschisa sau acoperita. Depozitul poate fi echipat cu pereti laterali pentru a preveni imprastierea materialului. Aceste constructii sunt adesea conectate la un rezervor efluent pentru a stoca separat portiunea de lichid. Rezervorul poate fi golit in mod regulat sau continutul poate fi mutat catre un depozit de slam de gunoi. Se mai folosesc constructii duble de stocare pentru a permite ca partea lichida sau apa  sa se scurga intr-un bazin amplasat sub platforma de depozitare.

Prevederile BAT  in cazul dejectiilor recomanda conceperea instalatiilor de depozitare pentru dejectiile de pasari cu capacitate suficienta pana cand alt tratament sau aplicare pe teren, poate fi realizata. Capacitatea necesara depinde de climat si de perioadele in care nu este posibila aplicarea pe teren.

Situaţia pe amplasament

Păsările sunt crescute pe coji de orez. La sfârşitul perioadei de creştere, dejecţiile se îndepărteaza odată cu aşternutul. Amestecul evacuat din hale este transferat pe platforma de neutralizare din incinta fermei, urmând a fi utilizat ca îngrăşământ natural.

Concluzie. Sistemul este conform prevederilor BAT.

    - Niveluri nutrionale si consum de hrana

Prevederi BAT

Cantitatea si consumul de furaje alocate sunt factori importanti in determinarea cantitatii de dejectii produse si compozitia chimica a acestora. Astfel, furajarea devine un factor important in performantele de mediu intr-o ferma de pui.

Managementul nutriţional este cea mai importantă măsură preventivă de reducere a poluării. Aceasta se realizeaza fie prin limitarea intrării în exces a nutrientilor, fie prin îmbunatatirea eficientei de utilizare a nutrientului de către animal. Se pot distinge trei tipuri de tehnici şi aceste sunt:

- imbunătăţind caracteristicile hranei prin :

- aplicare de cantitati reduse de proteine, utilizare de aminoacizi şi compuşi înrudiţi;

- aplicare de cantitati reduse de fosfor;

- utilizarea de enzime;

- aplicarea raţională de substanţe pentru promovarea creşterii;

- utilizarea sporită a materiilor prime usor digerabile.

- Stabilirea unei reţete de hrană echilibrată cu o rată de conversie optimă bazată pe fosfor şi aminoacizi digerabili (urmând conceptul proteinei ideale).

- Utilizând diferite tipuri de alimentaţie în timpul perioadelor de creştere/ producţie în concordanţă cu cerinţele de schimbare ale animalelor (hrănire în faze).

Situatia pe amplasament

Tehnicile de hrănire din cadrul fermei ţin cont de fazele de creştere.

Concluzie. Se urmareste utilizarea celor mai bune tehnici  disponibile astfel incat, sa se reduca cantitatea de emisii din dejectii, fara sa fie afectata productivitatea.

Consumul de apă

Prevederi BAT

Cantitatea totala de apa folosita include consumul necesar animalelor,  si apa folosita pentru curatenia adaposturilor, echipamentelor si curtii fermei.

Documentele BREF prevăd consumurile de apă prezentate în tabelele 15 şi 16.

Tabelul 15. Consum de apă pentru adăpat

| Specie | Consum de apă/ ciclu (litru/cap/ciclu) | Consum anual (litru/cap/an) |
| --- | --- | --- |
| Pui pentru oua | 10 | 73- 120 |

Consum total de apa estimat pe an: 5456 – 8 970 mc

Tabelul 16. Consum de apă pentru igienizare

| Specie | mc/mp | cicluri / an | mc/mp/an |
| --- | --- | --- | --- |
| Pui pentru oua | 0,030 – 0,060 | 1 | 0,03 – 0,06 |

Consum total de apa estimat pe an: 407 – 814 mc/an

Consum total anual crestere pasari si igienizare hale:

5863 – 9 784 mc/an

Situatia pe amplasament

În cadrul activităţii, apa este folosită pentru consumul păsărilor, consumul menajer şi igienizarea incintelor.

Consumul de apă estimat pentru creşterea gainilor ouatoare:

0,12 mc × 74750* = 8 970 mc/an

*total pasari/ciclu;

Consumul de apă estimat pentru activitati menajere: 52 mc/an

Consumul de apa pentru spalarea adaposturilor:

0,002 × 12960* =   21 mc/an

*suprafata halelor

Consum total de apă/an:  9 043 mc sau 8 972 mc conform Autorizatiei G.A.

Concluzie. Consumul de apă estimat in cadrul fermei (9 043/8 972 mc/an) este in limitele recomandarilor BAT/BREF (5 863 – 9 784 mc/an).

Consumul de energie

Prevederi BAT

Cea mai buna tehnica este reducerea energiei utilizate, prin aplicarea unui bune practice in ferma, incepand cu proiectul adapostului pentru animale, prin operarea adecvata si intretinerea adapostului si echipamentului.

Consumul zilnic este destul de variabil depinzând de dimensiunea si echipamentul folosit, de masurile de economisire a energiei, de pierderile pe retea din cauza neizolarii.

- Consumul total de energie bazat pe date de consum  în Italia a fost raportat ca variind intre 3.5 si 4.5 Wh/pasare/zi in functie de tipul de ferma.

- Datele de consum ale fermelor de pasari din UK, au raportat consumuri energetice cu mult mai mari: 30 – 46Wh/pasare/zi.

Situatia pe amplasament

Pentru realizarea activităţii in cadrul fermei, resursele energetice necesare sunt următoarele:

- energie electrică;

- combustibil (GPL).

Consumul total de energie electrică în procesul de creştere a puilor calculat pentru toate activităţile specifice unui ciclu de creştere, inclusiv cele de igienizare de la sfârşitul unui ciclu este de 33 Wh/pasăre/ zi.

In cazul evaluat, iluminatul halelor se face artificial, cu corpuri de iluminat care  asigura o raspandire controlata  a fluxului de lumina in halele de productie, prin aceasta asigurandu-se confortul pasarilor, obtinerea unor performante legate de ciclul de ouat, fertilizare si eclozionabiliate a oualor, si nu in ultimul rand eficientizarea consumului de energie electrica.

Concluzie. Exemplele oferite de BREF/BAT, prezinta variatii ale cantitati de energie utilizata in cadrul unei ferme de pasari, cuprinse intre 3,5-4,5 si 30-46 Wh/pasare/zi, fiind acceptate ambele variante.

10.1.3. Niveluri de emisii

- Emisii în aer

Prevederi BAT

a) Emisiile din halele de pasari

Emisiile de amoniac (NH3), oxid nitric (N2O), metan (CH4), miros si praf sunt asociate cu modul de stocare al dejectiilor si nivelurile acestora in hale.

Emisiile  de amoniac nu trebuie sa depaseasca 20 ppm pe ferma, masurate la nivelul capului pasarilor.

Potrivit unui studiu efectuat in Marea Britanie concentratiile de amoniac in fermele pentru cresterea puilor sunt in mod constant sub 15 ppm.

In cazul ventilatiei reduse sau umiditate ridicata, pot fi emise concentratii extrem de ridicate ( 50- 200) ppm.

Tabel 17. Indicarea nivelurilor

raportate pentru emisiile in aer de la adaposturile de pasari (kg/pasare/an)

| Pasari | NH3 | CH4 | N2O | Miros* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pui de reproductie | 0.015 – 0.18 | 0.078 | 0.009 – 0.024 | 0.032 – 0.24 |

b) Emisii de la instalatiile de stocare exterioare a dejectiilor

Depozitarea dejectiilor constituie o sursa de emisii de amoniac, metan si a altor componente odorizante. Nivelul emisiilor de amoniac din stocarea dejectiilor, raportat la nivelul tarilor europene se incadreaza intre 0,024-0,04 kg/animal/an.

Lichidul care se dreneaza din gunoiul solid poate fi, de asemenea, considerat o sursa de emisii. Aceste situatii depind de mai multi factori :

* compozitia chimica a gunoiului/slamului.

* caracteristicile fizice (dm%, pH, temp);

* suprafata de emitere;

* conditii climaterice (temperatura ambientala, ploaie);

* existenta acoperisului.

Cei mai importanti factori sunt dm% si continutul de nutrienti (N) care depind de modul de furajare.

Situatia pe amplasament

Nivelul emisiilor atmosferice urmeaza a fi monitorizat periodic, dupa obtinerea AIM.

- Emisii in sol si in apa freatica

Prevederi BAT

În cazul emisiilor in sol şi apele freatice, cele mai importante sunt cele de azot şi fosfor. Procesele implicate în distribuţia azotului şi fosforului sunt:

- pentru N – scurgeri, denitrificare şi apa meteorica care spală grămezile de gunoi (dejectii);

- pentru P – scurgeri şi apa meteorica care spală grămezile de gunoi (dejectii);

- acumularea N şi P în sol.

Pe langa aceste emisii de N si P, emisiile de metale grele sunt asociate, de asemenea, cu cresterea intensiva a pasarilor. Dintre metalele grele, Cu si Zn sunt prezente in cantitati mai insemnate,  in dejectiile pasarilor.

Situaţia pe amplasament

Ferma analizata nu depoziteaza gunoiul (dejectii de pasari) pe sol, etc. Depozitarea temporara se face pe o platforma betonata. Scurgerea lichida de orice fel este colectata intr-un bazin betonat, vidanjabil.

Concluzie: Gestionarea amestecului de dejectii cu asternutul uzat este conforma.

10.1.4. Îmbunătăţirea performanţelor de mediu

- Pentru reducerea consumului de apă si energie :

  - curăţarea halelor şi a utilajelor cu apă sub presiune;

  - calibrarea permanentă a instalaţiilor pentru apa de adapat pentru prevenirea pierderilor prin scurgere;

  - contorizarea consumului de apă si energie;

  - controlul permanent al reţelelor de alimentare cu apă şi de evacuare a apelor uzate pentru detectarea şi repararea posibilelor pierderi prin scurgere.

- In vederea reducerii emisiilor atmosferice:

  - dejecţiile solide: să se prevină umectarea acestora;

- asigurarea funcţionalităţii sistemelor de ventilaţie;

- se va analiza oportunitatea dezvoltarii perdelelor de arbori,  perimetral, si, în special, in vecinătatea platformei de tratare a dejecţiilor;

- tehnici de furajare pe faze, hrană echilibrată ce permite rata de conversie optimă şi o prezenţă minimă a nutrienţilor în dejecţii.

- Pentru prevenirea emisiilor in sol/ subsol/ ape freatice:

- controlul periodic al impermeabilizarii  componentelor obiectivului care pot deveni surse de poluare (spaţiile de colectare şi/ sau depozitare a dejecţiilor, bazinele de colectare a apelor uzate, reţeaua de canalizare, etc.);

- transportarea asternutului cu dejecţii direct pe platforma amenajată în acest scop cu mijloace de transport corespunzătoare astfel încât să nu existe scăpări pe traseu;

- planificarea şi urmărirea operaţiilor de verificare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor de colectare şi transport al apelor uzate;

- reabilitarea şi întreţinerea rigolelor aferente platformei de depozitare a dejecţiilor pentru colectarea scurgerilor;

- utilizarea materialelor absorbante în cazul scăpărilor accidentale de produse petroliere sau substanţe chimice, pe căile de acces.

- respectarea Codului bunelor practici agricole, care stabileste perioadele şi condiţiile optime de împrăstiere a dejecţiilor, având ca efect reducerea emisiilor în aer şi a mirosurilor;

- efectuarea studiilor pedologice pe terenurile unde urmează a fi aplicate dejectiile tratate (îngrăsăminte naturale).

- Utilizarea dejecţiilor la fertilizarea solurilor

Producătorul de dejectii este responsabil pentru tot ceea ce înseamnă calitatea, cantitatea, transportul, împrăştierea nămolului pe suprafeţele agricole, precum şi pentru efectele acestuia asupra mediului şi sănătăţii omului.

Conform ORDIN nr. 344 din 16 august 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice

privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile în agricultură, producătorul de nămol are următoarele obligaţii:

1. să anunţe autoritatea teritorială de mediu şi utilizatorii de nămol despre eventualii poluanţi existenţi în nămol;

2. să identifice utilizatorul de nămol şi suprafeţele agricole (inclusiv pe cele sensibile) care întrunesc condiţiile necesare utilizării nămolului, pe baza studiilor pedologice întocmite, la cererea producătorului, de către oficiile teritoriale de studii pedologice şi agrochimice;

3. să contacteze utilizatorul de nămol şi să evalueze posibilităţile de utilizare a nămolului.

Pentru a obţine permisul de aplicare, producătorul de nămol trebuie să trimită autorităţii teritoriale competente, cu cel puţin o lună înainte de perioada de împrăştiere, date cu privire la:

a) cantităţile de nămoluri generate şi cantităţile de nămoluri furnizate pentru utilizarea în agricultură;

b) compoziţia şi caracteristicile nămolurilor, conform indicatorilor de caracterizare a nămolurilor din prezentul ordin;

c) tipul de tratament efectuat asupra nămolului;

d) datele de identificare a utilizatorilor de nămoluri;

e) datele despre localizarea suprafeţei agricole pe care urmează să se aplice nămol;

f) perioada probabilă de împrăştiere;

g) tipul culturii;

4. să asigure transportul şi împrăştierea nămolului;

5. să anunţe autoritatea teritorială de mediu în cazul nerespectării condiţiilor iniţiale de eliberare a permisului de împrăştiere, la schimbarea terenului, sau în cazul în care utilizatorul de nămol refuză ulterior nămolul;

6. să aleagă soluţia de eliminare a nămolului (incinerare, depozitare) în cazul neobţinerii autorizaţiei de împrăştiere a nămolului sau în situaţia în care nu găseşte loc de împrăştiere;

7. să ţină la zi registrele cu:

a) cantităţile de nămoluri produse şi cantităţile de nămoluri furnizate pentru agricultură;

b) compoziţia şi caracteristicile nămolurilor, conform indicatorilor de caracterizare a nămolurilor din prezentul ordin;

c) tipul de tratament efectuat;

d) numele şi adresele destinatarilor de nămoluri şi locurile de utilizare a nămolurilor;

8. să comunice, la cererea autorităţilor competente, informaţiile care se găsesc în registrele de evidenţă;

9. să realizeze studiul de agrochimie special de control şi monitoring al solului pe care s-a aplicat nămolul.

(v). Principiile utilizării dejecţiilor tratate, la fertilizarea solului, conform BAT

- aplicarea măsurilor nutriţionale la sursă: hrănirea animalelor cu cantităţi mai mici de nutrienţi;

- diminuarea maximă a emisiilor din dejecţii în cazul solului şi apei freatice: echilibrarea cantităţii de dejecţii cu cerinţele estimate ale culturilor, privind azotul, fosforul şi substanţele minerale, în funcţie de conţinutul prezent în sol şi respectiv în fertilizatori. Aceasta se poate face fie prin bilanţul nutrienţilor, fie prin raportarea numărului de animale la suprafaţa disponibilă de teren.

- cunoaşterea caracteristicilor solului: condiţiile din sol, panta şi tipul solului, condiţiile climatice, irigaţiile şi aportul de ape din precipitaţii, tipul de utilizare a terenului, sistemul de rotaţie al culturilor;

Pentru atingerea cerinţelor de mai sus se vor avea în vedere :

- pentru controlul poluării apelor:

  - nu se vor aplica dejecţiile pe solul: saturat cu apă, îngheţat, inundat, acoperit cu zăpadă;

  - nu se vor aplica dejecţiile pe terenurile cu pante accentuate;

  - nu se vor aplica dejecţiile în apropierea cursurilor de apă, de orice fel;

  - dejecţiile se vor împrăştia pe sol cât se poate de aproape înainte de dezvoltarea maximă a culturilor şi cerinţa de nutrienţi;

- pentru controlul mirosului :

  - pe timpul administrarii, vântul să nu bată în direcţia localităţilor învecinate sau a altor aşezăminte umane, etc..

ANEXE

Anexa 1 – Certificat de înregistrare;

Anexa 2 – Certificat constatator;

Anexa 3 –Contract de vanzare-cumparare;

Anexa 4- Autorizatie de mediu;

Anexa 5 -  Contract de prestari servicii;

Anexa 6 – Autorizatie de gospodarire a apelor;

Anexa  7-  Contract prestari servicii cu ENVIROTECH;

Anexa 8- Contract de prestari servicii salubrizare;

Anexa 9- Contract de prestari servicii cu PROTAN;

Anexa 10- Contract prestari servicii cu ACTIS DISTRIBUTION;

Anexa 11- Buletin analize sol;

Anexa 12- Buletin analize apa freatica;

Anexa 13- Fisele forajelor;

# Text boxes

Depozitare temporara. Transport spre incubator

Abatorizare pasari

Oua fecundate

Preluare de catre operator  in vederea epurarii

Bazin  vidanjabil

Ape uzate

Cocosei si puicute in varsta de 1 zi

Hale tineret puicute

Hale tineret cocosei

Folosire ca

ingrasamant

agricol

Neutralizare

Incinerare/ Neutralizare

Platforma de tratare astenut uzat cu dejectii

Cadavre

Hale adulti (cocosei+puicute)

~20 saptamani, apte pentru reproductie