MEMORIU  TEHNIC

Pentru obtinere Acord de Mediu

Conform Ordin Ministerul Mediului nr. 135/2010 anexa 5

- Denumirea  proiectului

CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO

Oras Cernavoda, Str. Garii, nr. 2,  Jud. Consatnta

- Titular

DUMITRESCU TEODORA

Oras Cernavoda, str. Crisan, nr. 34, sc. A, ap. 34, jud. Constanta

CI –  Seria KT Nr 995317, CNP 2661121130591

Persoane de contact

Dumitrescu Teodora - titular proiect

Tel.  0731544823

ing. Denis Bucatica

Tel. 0729661175 , e-mail : denisica74@gmail.com

- Descrierea proiectului

Localitatea: oras Cernavoda, str. Garii, nr. 2,  Jud. Consatnta

Beneficiar: Dumitrescu Teodora

Forma de detinere a terenului :

Contract de vanzare – cumparare nr. 1284/03.07.2018.

III.1.  Caracteristicile amplasamentului

Amplasamentul studiat în prezenta documentaţie este compus din teren amplasat în oras Cernavoda, strada Garii, nr. 2 – teren intravilan în suprafaţa de 450.00mp. Terenul este proprietatea beneficiarului investiţiei solicitate în conformitate cu contractul de vinzare cumparare autentificat cu 
nr.1284/03.07.2018, are numărul cadastral cu nr.1062.

Accesul la imobilul propus se realizează din ALEE.

- condiţii de climă şi încadrarea în zonele din hărţile climaterice prevăzute de STAS 6472/2-83 - temperatura de calcul pentru vara (28°); SR 10907/1-97 - temperatura de calcul pentru iarna (5°); STAS 10101/20-90 - viteza de calcul a vânturilor v=30 m/sec, şi STAS 10101/21-92 - încărcările date de zapadă (2,0kN/m2);

- zona seismică de calcul – ag=0,16g, perioada de colţ Tc=0,7sec (conform hărţii de zonare seismică din Normativul P100/2006);

- particularităţi geotehnice ale terenului (conform studiului geotehnic anexat la proiect);

- condiţiile de amplasare şi de realizare ale construcţiilor respecta prevederile Codului Civil;

- terenul nu este traversat de nici o reţea edilitară.

- modul de asigurare a utilităţiilor din reţelele publice existente în zonă.

Alimentarea cu apă se va face din reteaua de apa existenta in zona.

Racordul electric se va realiza prin branşare la reţeaua electrică existenta în incinta proprie.

Bilant teritorial

Suprafata totala                                           450. 00 mp.

Suprafata construita existenta                         0,00 mp.

Suprafata construita propusa                        99.90 mp.

(spalatorie auto)

Suprafata desfasurata propusa

( spalatorie auto)                                           99.90 mp

POT existent                                                  0.00 %

CUT existent                                                  0.00

POT propus                                                  22.2 %

CUT propus                                                    0.222

Vecinatati:      la nord – PIHA GHEORGHE;

- la est – CRINTEA

- la vest – ALEEE

- la sud – STR. GARII

H maxim = Parter pentru spalatorie auto.

Documentatia a fost intocmita in baza Certificat de urbanism nr.171/16.07.2018.

- Construcţia proiectată se încadrează la CATEGORIA “C-NORMALA” DE IMPORTANŢĂ (conform HGR nr. 766/1997) şi la CLASA "III" DE IMPORTANŢĂ (conform Normativului P100- 1/2013).

I Elemente de trasare cu precizarea retragerilor faţă de aliniament (limita de proprietate dinspre strada) şi celelalte limitele de proprietate, precizarea cotei 0,00 în cote RMN sau în raport cu elemente fixe din teren.

III.2. -  Solutii constructive si de finisaj

SPLATORIE AUTO-parter

Parter: 
   - boxa 1 -25.65 mp;

- boxa 2 -25.65 mp;

- boxa 3 -24.75 mp;

- vestiare -3.78 mp;

- depozitare echipamente -3.78 mp;

- G.S.B. -4.76 mp;

- G.S.F. -4.76 mp;

ALCATUIREA CONSTRUCTIVA

- Infrastructura: fundatii izolate sub stalpii structurali si grinzi de fundare continue din beton armat monolit dispuse pe directie transversala si longitudinala (30x40cm);

- suprastructura  este constituita din cadre de beton armat monolit (stalpi 30x30 cm si grinzi 30x40 cm), inchideri din zidarie de B.C.A. de grosime 15cm la exterior pe care se va aplica termosistem de 10 cm.

Inaltimea la streasina a constructiei propuse va fi de 4.62m, iar inaltimea maxima de 5.83m.

Accesul se realizeaza din aleea de legatura dintre STR. GARII si strada Preot Chirescu.

INCHIDERI, COMPARTIMENTARI SI FINISAJE

Inchideri:

- zidarie din blocuri de B.C.A. 15 cu rosturi mici (3mm) cu mortar adeziv (conf. Normativ P104/83 anexele 6 si 7.

Compartimentari:

- zidarie b.c.a. 10cm grosime;

Tamplarie:

- exterioara - PVC cu geam termopan;

- interioara - lemn.

Finisaje:

- vor fi de buna calitate si corespunzatoare spatiilor functionale.

Astfel se vor realiza:

- la exterior:

-  soclu cu tencuieli hidrofuge si placaje de piatra naturala;

-  tencuieli tip DUFA;

la interior:

- tencuieli mortar M25 + glet ipsos;

- zugraveli interioare lavabile in culori pastelate;

- pardoseli din gresie;

- plafoane din gips-carton.

Spatiile pentru spalatorie auto sunt prevazute cu rigole si gratare pentru colectarea apelor uzate provenite din activitatea specifica.

Din rigola colectoare apele uzate sunt dirijate printr-o conducta DN 110 PVC-KG in ansamblul decantor – separator de hidrocarburi si de acolo in caminul de record (de vizitare) din interiorul amplasamentului.

Caminul de racord, cu dimensiunile in plan 0.80mx0.80m si adancimea de 1.25 m deverseaza in reteaua de canalizare stradala.

Ansamblul decantor – separator este un camin din beton, bicompartimentat cu dimensiunile in plan 1.60mx0.80 m si adancimea de 1.20m.

III.3.  Indeplinirea cerintelor de calitate (stabilite prin Legea nr.10/1995)

-Cerinţa «A» REZISTENŢĂ ŞI STABILITATE (dupa caz se va preciza subcerinţa corespunzatoare tipului de structură) - conform prevederilor din memoriu de rezistenţă.

-Cerinta «B» SECURITATEA LA INCENDIU -

Se vor preciza următoarele:

- riscul de incendiu şi dupa caz spaţiile care se încadrează în categorii de pericol de incendiu – risc de incendiu mic;

- gradul de rezistenţă la foc - III

- limitarea propagării incendiului - închideri (pereţi, uşi) rezistente la foc, antifoc, rezistente la explozie;

- dimensionarea căilor de evacuare a persoanelor în caz de incendiu;

- posibilităţi de desfumare în caz de incendiu; - prin ferestre

- alte prevederi PSI impuse de specificul funcţional al construcţiei. Construcţia spalatorie auto nu are prevederi specifice.

-Cerinta «C» IGIENĂ, SĂNĂTATE ŞI MEDIU

### ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE IGIENA ŞI SĂNĂTATE ÎN CLĂDIRE.

modul de respectare a Ordinului ministerului sănătăţii nr. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară proiectelor, obiectivelor şi de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice, STAS 6472  privind microclimatul; NP 008 privind puritatea aerului; STAS 6221 şi STAS 6646 privind iluminarea naturală şi artificială. Se vor preciza în special :

Menţionăm că sediul este dotată cu baie.Toate încăperile sunt luminate şi ventilate natural.
PROTECTIA MEDIULUI (CRITERII URBANISTICE)

Modul de respectare a prevederii din Legea 137/1995 (republicată)	privind protecţia mediului, Legea 107/1996 a apelor O.G. 243/2000 privind protecţia atmosferei, H.G.R. 188/2002.

Terenul se află în categoria curţi construcţii  pentru executarea clădirii nu este necesară tăierea de arbori şi nici amplasarea clădirii nu afectează cadrul natural existent.

Deşeurile menajere se vor colecta în pubele de gunoi amplasate pe o platformă în incinta proprietăţii.

Cerinţa «D» SIGURANŢĂ ÎN EXPLOATARE

Prin proiect au fost asigurate:

- siguranta denivelarilor interioare, precum si a acelora intre interiorul si exteriorul cladirii, prin prevederea de scari dimensionate conform standardelor

- siguranta circulatiei impotriva alunecarilor la pardoseli

- dimensionarea spatiilor, golurilor si elementelor de constructie s-a facut conform cu necesitatile de

exploatare in conditii de siguranta

- materialele de finisaj propuse sunt durabile, estetice si usor de intretinut
 - Cerinta «E» PROTECTIA LA ZGOMOT

Cladirea nu este generatoare de zgomote nu necesită protecţie specială faţă de vecinătăţi.

- se va respecta standardul SR6156 privind limitele admisibile de zgomot

- stratificatia peretilor exteriori si grosimea lor asigura un confort acustic adecvat in interior

- geamul utilizat la ferestre este geam termopan cu un inalt grad de izolare fonica min 30 Db

- etanseizarea tamplariei cu spuma poliuretanica

- Cerinţa «F» - IZOLAREA  TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE

Se vor prezenta măsurile de protecţie termică prevazute la construcţie pentru respectarea condiţiei din Normativul C107/1(2)-97: "coeficientul calculat de izolare termică - G(G1)<GN - coeficientul normat de izolare termică" (conform notei de calcul al coeficientului G(G1) - anexa la memoriul tehnic de arhitectură).

Clădirea se va izola termic pe întreaga suprafaţă a anvelopei. Învelitoarea din tablă va avea prevăzute parazăpezi, şi dacă se consideră necesar un sistem de degivrare pentru jgheaburi.

- elementele de inchidere a spatiilor ce delimiteaza exteriorul au fost prevazute in baza unor breviare de

calcul, cu respectarea prescriptiilor de comfort termic.

- in vederea economisirii energiei au fost prevazute prin proiect inchideri din elemente cu un inalt grad de transmisie termica, tamplarii etanse cu geam termopan.

- au fost termoizolate planseele, in zonele unde vin in contact cu exteriorul, prin prevederea unui strat din polistiren extrudat de 5 cm.

- parterul va fi termoizolata cu vata minerala de 15+5 cm in cadrul planseului.

- pentru izolarea hidrofuga se va respecta normativul C112-85

Cladirea se situeaza in clasa de adapostire „moderat adapostite”, si clasa de permeabilitate scazuta.

Protectia hidrofuga a imobilului a fost asigurata prin adoptarea unor metode eficiente care sa preintampine si sa stopeze infiltrarea apelor catre elementele constructive ale cladirii.

Astfel au fost prevazute urmatoarele:

- hidroizolatii orizontale;

- hidroizolatii verticale exterioare corelate cu trotuare etanse perimetrale care sa preintampine patrunderea apelor meteorice la nivelul parterului;

- sistem de inchidere cu invelitoare tip Lindab, inclusiv jgheaburi si burlane;

- folosirea la finisarea fatadei a tencuielilor impermeabile, rezistente la apa.

-  MĂSURILE DE PROTECŢIE CIVILĂ (dacă nu fac obiectul unui memoriu tehnic specializat) - modul de respectare a Legii nr.106/1996 cu modificările ulterioare privind protecţia civilă şi a Ordinului MAI 602/2003 privind întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea avizului de protecţie civilă. În cazul clădirilor cu suprafaţă desfaşurată mai mare de 600 mp se prevede realizarea la subsol a unui adapost de protecţie civilă cu respectarea prevederilor din Normativul P 102/2001 privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila. Se prezinta solutiile constructive si  instalaţiile de filtroventilare, electrice şi sanitare aferente adapostului.

Cladirea nu necesită prevederea de adapost de apărare civilă.

III.4. Justificarea necesitatii proiectului

Titularul proiectului (peroana fizica) in vecinatate este in desfasurare o investitie care va avea ca scop realizarea unui atelier de tapiterie auto.

III.5. Descierea proceselor tehnologice

Activitatea consta in operatiuni de intretinere caroserii (spalatorie auto, operatiuni ce presupun degresare, spalare, clatire si stergerea autoturismului interior si exterior.

III.6. Cerinte tehnice pentru limitarea emisiilor COV

NU ESTE CAZUL

III.7.  Solutii tehnologice pentru limitarea emisiilor COV

NU ESTE CAZUL

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

IV.1.Protecţia calitãţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Ape uzate provenite de la activitatea specifica. Acestea sunt preepurate si deversate in canalizarea oraseneasca.
    - staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevãzute.

Instalatia de preepurare consta intr-un camin din beton bicompartimentat cu dimensiunile 1.60x0.80x1.20m. In primul compartiment se produce decantarea suspensiilor solide din apa uzata (namol, nisip) iar in al doilea compartiment separarea hidrocarburilor (ulei, combustibil).Apele uzate se vor incadra in NTPA 002.

IV. 2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

NU ESTE CAZUL
    - instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferã mediu
NU ESTE CAZUL

IV. 3. Protectia improtriva zgomotului si a vibratiilor

Instalatiile utilizate respecta normele europene in ceea ce priveste nivelul de zgomot

IV.4. Protectia impotriva radiatiilor

NU ESTE CAZUL

IV. 5. Protectia  solului si subsolului

Toata suprafata amplasamentului va fi betonata

IV. 6. Protectia ecosistemelor terestre si  acvatice

NU ESTE CAZUL.

IV. 7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

NU ESTE CAZUL

IV.8. Gospodaria deseurilor generate pe amplasament

Sunt reprezentate de:

(  deseuri menajere;

(  deseuri hartie, carton

(  deseuri plastic

Deseurile  se vor colecta selectiv in pubele, inscriptionate amplasate intr-un loc special amenajat.

In mod ritmic, aceste deseuri vor fi preluate de agenti economici autorizati.

IV.9 Gospodaria substantelor si preparatelor chimice periculoase

NU ESTE CAZUL

V. Prevederii pentru monotorizarea mediului

Se vor avea in vedere masurile necesare pentru monitorizarea mediului

VI. Justificarea incadrarii proiectului dupa caz in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara IPPC, SEVESO, COR, LEP, Directiva cadru apa, Directiva – cadru aer, Directiva – cadru a deseurilor etc)

VII. Lucrari  necesare organizarii de santier

Organizarea de santier se face pe proprietatea beneficiarului si va consta din:

- executarea unei imprejmuiri provizorii pentru delimitarea santierului, pe care se monteaza indicatoare de semnalizare a incintei.

- dupa executarea lucrarilor de constructii se vor desfiinta toate constructiile provizorii ce constitue organizarea de santie’r

Organizarea de santier se va face in incinta.

Se vor instala: Baraci pentru personalul muncitor; Baraca pentru materiale si scule. Banc pentru fierari betonisti.

Se vor lua masuri pentru depozitare pamant excavat si se va face contract cu firma de salubritate  pentru evacuarea deseurilor provenite din santier.

La executarea lucrarilor se va avea in vedere respectarea normelor generale de protectia muncii, precum si cele specifice lucrarilor de constructii-montaj. O atentie deosebita se va acorda lucrarilor la inaltime (lucrari de cofraje, armare, betoane, dulgherie, tinichigerie, montare invelitoare), acestea efectuindu-se de pe schele corect executate si ancorate. Pe perioada executiei se vor lua masuri de protectia mediului, prin colectarea deseurilor si a molozului rezultat in conteinere metalice si transportate intr-un loc special amenajat. Beneficiarul are obligatia respectarii intocmai a proiectului orice neconformitate intre datele de pe teren si proiect fiind solutionate de catre proiectant prin dispozitii de santier.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei in caz  accitente  sau la incetarea activitatii

NU ESTE CAZUL

SEMNATURA

..............................................

Catre ANPM Constanta

Ref. la : Decizia etapei de evaluare initiala Nr. 9160 RP din 08.08.2018.

Va inaintam alaturat documentatia pentru obtinerea Acord de mediu, intocmita conf. Ordin 135/ 2010, anexa 5, pentru obiectivul :

CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO

Loc. Cernavoda, Str. Garii , nr. 2,  Jud. Consatnta

BORDEROU

- Memoriu tehnic

-Anunt public -  Administratia locala

-Anunt public - ziar

-Plan cadastral

-Plan de situatie

-Plan parter – spalatorie auto

-Plan de incadrare in zona ( copie )

-Dovada achitarii taxei

DATA                                                           SEMNATURA

........................                                    ………………………………….