I. Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU TINERI TIP A.N.L.

II. Titular

UAT COMUNA 23 AUGUST

Adresa: Str. Geoerge Calinescu nr.50, localitatea 23August, Cod postal 907005,

Tel/FAX. 0241-733018

E-mail  primar@primaria23august.ro

persoana de contact :dl.TRUSCA  Danut -viceprimar

reprezentant legal : MITRANA Viorel Mugur – Primar al Comunei 23August

III. Descrierea proiectului:

Rezumatul proiectului

Descrierea amplasamentului

Terenul face parte din intravilanul satului 23 August.

Forma de proprietate asupra terenului: terenul apartine domeniului public al Comunei 23 August conform H.C.L nr. 36/31.05.2018, anexa nr.2, nr. Crt. 61, cod de clasificare 1.6.2.

Pe teren nu se afla nicio constructie, fiind liber de sarcini.

Geologic, amplasamentul face parte din podişul Dobrogeai de Sud, pentru zona fiind caracteristice formaţiunile cuatemare reprezentate prin loessuri, macroporice de origine eoliana, prafuri-prafuri argiloase loessoide si argile prăfoase loessoide. Sub acestea urmează complexul argilos-argila prafoasa-argila roşcata, tare.

Clima judetului Constanta evolueaza pe fondul general al climatului temperat continental, prezentand anumite particularitati legate de pozitia geografica si de componentele fizico-geografice ale teritoriului.

Existenta Marii Negre si a fluviului Dunarea, cu o permanenta evaporare a apei, asigura umiditatea aerului si totodata provoaca reglarea incalzirii acestuia. Temperaturile medii anuale se inscriu cu valori superioare mediei pe tara - 11,20C la Mangalia si 11,20C la Murfatlar) – iar in jumatatea central-nordica a teritoriului valorile nu scad sub 100C.

Precipitatiile prezinta valori anuale cuprinse intre 378,8 mm la Mangalia, 469,7 mm la Oltina si 451 mm la Mihail Kogalniceanu, situand judetul Constanta intre regiunile cele mai aride ale tarii.

Vanturile sunt determinate de circulatia general atmosferica si conditiile geografice locale. Caracteristice zonei sunt brizele de zi si de noapte.

Localitatea 23 August se află la 10 km de Municipiul Mangalia şi la o distanţă de circa 5 km faţă de ţărmul Mării Negre, în partea sudică a judeţului.

Unitatea administrativ – teritorială din care face parte localitatea 23 August se învecinează cu teritoriile administrative ale următoarelor comune:

-	Nord: comunele Costineşti, Tuzla şi Topraisar;

-	Vest: comuna Amzacea;

-	Est: ţărmul Mării Negre;

-	Sud: comuna Pecineaga şi municipiul Mangalia.

Terenul cu suprafata de 15400 mp se afla in intravilanul domeniului public al comunei 23 August.

Pe teren nu exista nicio cladire.

Pe amplasamentul existent se propune constructia a doua tronsoane cu regim de inaltime P+3E cu functiunea de locuinte pentru tineri.

Terenul se invecineaza cu:

Nord: 	Strada Enuparului ;

Est:		Liziera (proprietate Romsilva);

Sud:		Strada Nucului;

Vest:		Strada Fagului.

Terenul are o forma dreptunghiulara. Accesul pietonal si auto se va realiza din str. Nucului prin intermediul drumului de acces spre parcarea ce va fi amenajata.

Topografia

In urma ridicarii topografice realizate au rezultat urmatoarele date:

- Cota de nivel minimă a terenului: 	30.526

- Cota de nivel maximă a terenului : 	33.373

- Pentru ridicarea topografica s-a folosit Sistemul de Proiectie Stereo 70 si Plan de Referinta Marea Neagra 1975.

Ridicarea topografica a fost realizata de Ghita-Hasu Raluca. Cotele sunt absolute si raportate la bornele existente.

Terenul are o panta lina de la Vest la Est.

Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Clima judetului Constanta evolueaza pe fondul general al climatului temperat continental, prezentand anumite particularitati legate de pozitia geografica si de componentele fizico-geografice ale teritoriului.

Existenta Marii Negre si a fluviului Dunarea, cu o permanenta evaporare a apei, asigura umiditatea aerului si totodata provoaca reglarea incalzirii acestuia.Temperaturile medii anuale se inscriu cu valori superioare mediei pe tara - 11,20 0C la Mangalia si 11,20 0C la Murfatlar) – iar in jumatatea central-nordica a teritoriului valorile nu scad sub 10 0C.

Precipitatiile prezinta valori anuale cuprinse intre 378,8 mm la Mangalia, 469,7 mm la Oltina si 451 mm la Mihail Kogalniceanu, situand judetul Constanta intre regiunile cele mai aride ale tarii.

Vanturile sunt determinate de circulatia general atmosferica si conditiile geografice locale. Caracteristice zonei sunt brizele de zi si de noapte.

Adancimea de inghet conform  NP 112-2013 privind proiectarea fundatiilor de suprafata si conform STAS 6054/77 – zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea maxima de inghet,  in zona analizata, se situeaza la  – 0,80 m.

Conform Cod de proiectare CR – 1 – 1 - 4 / 2012 privind „Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor”, valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului la un interval mediu de recurenţă 50 ani (IMR = 50 ani), pentru localitatea Mosneni,  este de  qb = 0,5 kPa, construcţiile având încadrare în clasa de importanţă – expunere I.

Conform Cod de proiectare CR – 1 – 1 - 3 / 2012 privind „Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor”, pentru localitatea 23 August,  se precizează o valoare caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol sk = 1,5 KN/m2, construcţiile având încadrare în clasa de importanţă – expunere I.

Geologie, seismicitate

Geologic, amplasamentul face parte din podişul Dobrogeai de Sud, pentru zona fiind caracteristice formaţiunile cuatemare reprezentate prin loessuri, macroporice de origine eoliana, prafuri-prafuri argiloase loessoide si argile prăfoase loessoide. Sub acestea urmează complexul argilos-argila prafoasa-argila roşcata, tare.

Conform codului de proiectare seismic P100-1/2013 amplasamentul este caracterizat de acceleratia terenului  ag = 0.20g si perioada de colt  Tc=0.7 s.

Din punct de vedere al zonarii teritoriului Romaniei, zonarea valorilor de  vârf ale acceleraţiei terenului pentru  proiectare la  cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR = 225 ani si 20 % probabilitate de depasire in 50 de ani, localitatea Mosneni ,  conform P100-1/ 2013, se incadreaza in zona seismica cu ag = 0,20 g şi perioada de control Tc=0,7 sec.

Conform P100-1/2013, cladirea se incadreaza in clasa III de importanta si expunere la cutremur, avand Υ=1.00, iar categoria de importanta fiind D.

# Elemente componente / descriere Functiuni

Se propune constructia a doua tronsoane cu regim de inaltime P+3E cu functiunea de locuinte pentru tineri.

Fiecare tronson va avea 12 de unitati locative (20 de apartamente de doua camere si 4 apartamente de o camera). In total 24 unitati locative.

Lista incaperi si spatii utile pentru fiecare tronson:

Nivel parter – suprafata construita: 250.68 mp

suprafata utila: 192.69 mp

Nivel etaj 1 – suprafata construita: 247.32 mp

suprafata utila: 180.11 mp

Nivel etaj 2 - suprafata construita: 261.50  mp

suprafata utila: 200.35 mp

Nivel etaj 3 - suprafata construita: 261.50  mp

suprafata utila: 200.35 mp

S spatii exterioare (podest + rampa de acces) = 22.79 mp

# Suprafete - Bilant teritorial

Suprafata teren: 15400 mp

Suprafata construita: 501.36

POT: 3.26 %

CUT: 0.13

Suprafata construita la sol propusa: 501.36 mp

Suprafata desfasurata: 2013.64 mp

Suprafata utila totala: 1547.00 mp

Suprafata spatii verzi: 14500 mp (94.15%)

Regim de inaltime: P + 3E

Inaltimea la cornisa: + 11.78 m (de la cota terenului amenajat)

Inaltimea maxima: + 13.33 m (de la cota terenului amenajat)

Constructia se va amplasa ca relatii cu vecinatatile astel:

limita de nord – min 44.42 m si max. 45.72 m

limita de sud – 28.14 m

limta de vest – 114.21 m

limita de est – min 11.05 m si max. 12.55 m.

Devierile şi protejările de utilităţi afectate

Conform avizelor obtinute de la detinatorii de utilitati din zona, utilitatile existente pe amplasament nu vor fi afectate. In acest caz nu sunt necesare devieri si protejari de utilitati.

Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări provizorii şi definitive

In prezent, in zona studiata nu exista retele.

Căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea

Calea de acces auto si pietonal se va realiza de pe strada Nucului.

Trasarea lucrărilor

Trasarea lucrarilor va fi realizata conform planselor anexate proiectului.

Trasarea va fi realizata in Sistemul de Proiectie Stereo 70.

- justificarea necesitãţii proiectului;

Amplasamentul obiectivului de investitii studiat este in prezent neamenajat, iar in localitate nu exista unitati locative suficiente pentru tineri.

Prin lucrarile propuse se doreste constructia a doua tronsoane cu regim de inaltime P+3E cu functiunea de locuinte pentru tineri.

Pe langa constructia propriu-zisa pe viitor se vor amenaja spatii de relaxare, parcare si alte utilitati.

Lucrările propuse pe amplasament sunt următoarele:

- constructia a doua tronsoane cu regim de inaltime P+3E cu functiunea de locuinte pentru tineri.

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţã de teren solicitatã pentru a fi folositã temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Se anexeaza prezentului memoriu, Plan de situatie si Plan de incadrare in zona.

- formele fizice ale proiectului (planuri, clãdiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Materialele de constructie folosite la realizarea lucrarilor de construire, propuse in localitatea 23 August,  asigura nivelul de calitate in concordanta cu cerintele Legii nr. 10/1995 si HG nr. 766/1997 privind calitatea in constructii conform standardelor nationale si internationale.

Se prezintã elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacitãţile de producţie;

NU ESTE CAZUL

descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupã caz);

NU ESTE CAZUL

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mãrimea, capacitatea;

NU ESTE CAZUL

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

In urma realizarii obiectivului de investitii, consumurile vor fi definite de consumul de apa, consumul de energie electrica si conumul de gaze naturale.

Sursa de apa, energie electrica si gaze naturale vor fi asigurate prin racordarea la retelele publice.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonã;

Racordarea la retelele utilitare se vor face prin bransamente noi pentru fiecare furnizor de utilitati.

descrierea lucrãrilor de refacere a amplasamentului în zona afectatã de execuţia investiţiei;

NU ESTE CAZUL

- cãi noi de acces sau schimbãri ale celor existente;

NU ESTE CAZUL

resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Printre resursele naturale folosite amintim:

- Produsele de cariera si balastiera: piatra sparta, nisip;

- Pamantul;

- Lemnul.

metode folosite în construcţie;

Metodele aplicate in realizarea executiei lucrarilor vor respecta intocmai prevederile stipulate in cadrul caietelor de sarcini elaborate in cadrul proiectului tehnic si detaliilor de executie.

-  planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioarã;

Se va respecta planul de organizare si executie al lucrarilor, document intocmit si asumat de catre executantul responsabil cu executia lucrarilor.

Initierea implementarii graficului de executie al lucrarilor se realizeaza in data mentionata pe ordinul de incepere a executiei lucrarilor, emis de beneficiar.

Pe parcursul executiei lucrarile vor fi supuse controlului calitatii, conform Planului de Control al Calitatii Lucrarilor, Incercari si Verificari, intocmit de executant si avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii. La terminarea lucrarilor Beneficiarul va organiza Receptia la terminarea lucrarilor, in conformitate cu prevederile HG 273/ 1994 – privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor este actul prin care investitorul certifica (atesta) realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, în conformitate cu prevederile contractuale (documentaţii tehnice de execuţie, caiete de sarcini, specificaţii tehnice etc.) şi cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire, avize ale organelor autorizate, reglementări tehnice aplicabile, cartea tehnicaa construcţiei etc.) şi declara ca accepta sa preia lucrările executate şi ca acestea pot fi date în folosinţa.

Dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarii asumata de catre Executant, se organizeaza receptia finala a lucrarilor.

relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Se intentioneaza ca pe terenul din partea de Vest a amplasamentului studiat, sa se realizeze o gradinita cu program prelungit, iar in partea de Sud exista Baza sportiva a localitatii 23 August.

detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

S-au analizat 2 scenarii tehnico-economice dupa cum urmeaza:

Scenariul ,,A ,,  in care nu se face nimic,,

Aceasta varianta consta in nerealizarea investitiei.

Scenariul ,,B,,realizarea investitiei,,

Prin realizarea investitiei se vor imbunatati conditiile de locuit pentru tinerii din comuna prin realizarea celor 24 unitati locative si anume: 20 apartamente de doua camere si 4 apartamente de o camera. Acestea vor avea bucatarie si baie prorpie.

- - alte activitãţi care pot apãrea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apã, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numãrului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

NU ESTE CAZUL

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

NU ESTE CAZUL

Localizarea proiectului:

Obiectul de investitii studiat se afla situat la intrarea in localitatea 23 August, in zona de nord a localitatii.

Pe teren nu se afla nicio constructie, fiind liber de sarcini.

Localitatea 23 August se află la 10 km de Municipiul Mangalia şi la o distanţă de circa 5 km faţă de ţărmul Mării Negre, în partea sudică a judeţului. Drumurile principale care străbat localitatea sunt drumul national DN 39 (Constanta-Mangalia), drumul judetean DJ 394. În afara de aceste drumuri principale, localitatea mai beneficiază şi de o reţea de drumuri de interes local.

Unitatea administrativ – teritorială din care face parte satul Moşneni se învecinează cu teritoriile administrative ale următoarelor comune:

-	Nord: comunele Costineşti, Tuzla şi Topraisar;

-	Vest: comuna Amzacea;

-	Est: ţărmul Mării Negre;

-	Sud: comuna Pecineaga şi municipiul Mangalia.

# Terenul pe care va fi amplasata constructia are suprafata de 15400 mp si se afla in intravilanul localitatii 23 August.

Pe teren nu exista nicio cladire.

Pe amplasamentul existent se propune constructia a doua tronsoane cu regim de inaltime P+3E cu functiunea de locuinte pentru tineri. Fiecare tronson va avea 12 unitati locative (20 de apartamente de doua camere si 4 apartamente de o camera) In total vor fi 24 unitati locative.

Terenul se invecineaza cu:

Nord: 	Strada Enuparului ;

Est:		Liziera (proprietate Romsilva);

Sud:		Strada Nucului;

Vest:		Strada Fagului.

Terenul are o forma dreptunghiulara. Accesul pietonal si auto se va realiza din str. Nucului prin intermediul drumului de acces spre parcarea ce va fi amenajata.

- distanţa faţã de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontierã, adoptatã la Espoo la 25 februarie 1991, ratificatã prin Legea nr. 22/2001

NU ESTE CAZUL

- hãrţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

● folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Folosinta actuala a terenului este intravilan arabil.

● politici de zonare şi de folosire a terenului;

NU ESTE CAZUL

● arealele sensibile;

NU ESTE CAZUL

● detalii privind orice variantã de amplasament care a fost luatã în considerare

NU ESTE CAZUL

Caracteristicile impactului potenţial, în mãsura în care aceste informaţii sunt disponibile

NU ESTE CAZUL

O scurtã descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a urmãtorilor factori:

impactul asupra populaţiei, sãnãtãţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calitãţii şi regimului cantitativ al apei, calitãţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

NU ESTE CAZUL

Natura impactului (adicã impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

NU ESTE CAZUL

- extinderea impactului (zona geograficã, numãrul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

NU ESTE CAZUL

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

NU ESTE CAZUL

- probabilitatea impactului;

NU ESTE CAZUL

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

NU ESTE CAZUL

- mãsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

NU ESTE CAZUL

- natura transfrontierã a impactului.

NU ESTE CAZUL

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calitãţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

NU ESTE CAZUL

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevãzute.

NU ESTE CAZUL

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

NU ESTE CAZUL

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferã.

NU ESTE CAZUL

In faza de executie a lucrarilor se apreciaza ca poluarea aerului este nesemnificativa. Aceasta este generata in principal de motoarele utilajelor folosite la executarea lucrarilor. Poluarea poate fi redusa la minimum printr-un control riguros al starii tehnice a utilajelor, folosirii carburantilor si prin respectarea tehnologiilor de executie.

Planul pentru Protectia Mediului prezentat de catre executant va fi de asemenea monitorizat de catre reprezentantii Beneficiarului pentru conformitatea implementarii corespunzatoare a acestuia.

Materialele utilizate in executarea lucrarilor sunt agrementate din punct de vedere tehnic si certificate pentru conformitate si calitate.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- amenajãrile şi dotãrile pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Principalele surse de zgomot şi / sau vibraţii pot fi :

- Execuţia tuturor obiectivelor noi care implică lucrări de construcţii montaj ;

- Execuţia săpăturilor pentru fundatii. Având în vedere că lucrările se desfăşoară în timpul zilei, se poate aprecia că nivelul de zgomot se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/1988.

În general utilizatorii utilajelor nu sunt surse de zgomot sau vibraţii, utilajele generatoare de zgomot şi vibraţii fiind motoarele acestora (buldozer, autogreder, autobasculante). Prin proiect au fost asigurate condiţiile de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor, constând din fiabilitatea privind starea tehnică a echipamentelor.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

NU ESTE CAZUL

- amenajãrile şi dotãrile pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

NU ESTE CAZUL

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

NU ESTE CAZUL

- lucrãrile şi dotãrile pentru protecţia solului şi a subsolului.

NU ESTE CAZUL

Pe perioada execuţiei lucrărilor, diriginţii de şantier vor urmării respectarea prevederilor, privind modul de depozitare şi transport al deşeurilor rezultate (pământul de la săpături, eventualele resturi de produse de cariera si balastiera).

Se va avea în vedere restrângerea spaţiului de depozitare la minimum necesar, evitarea amestecării diferitelor tipuri de deşeuri, predarea celor refolosibile la firmele specializate (deşeuri metalice) şi transportarea celorlalte deşeuri la depozitul de gunoi stabilit prin conditiile impuse prin Autorizatia de Construire .

Periodic se vor efectua inspectii tehnice ale utilajelor pentru prevenirea  accidentelor ecologice .

Toate aceste solutii conduc la faptul ca, nu se pot produce pierderi de substante toxice in sol, astfel incat se preconizeaza ca se asigura o protectie sigura a solului si subsolului din amplasament .

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

NU ESTE CAZUL

- lucrãrile, dotãrile şi mãsurile pentru protecţia biodiversitãţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

NU ESTE CAZUL

Realizarea lucrarilor de  constructii  proiectate nu genereaza un impact negativ asupra ecosistemelor terestre si acvatice.

7. Protecţia aşezãrilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţã de aşezãrile umane, respectiv faţã de monumente istorice şi de arhitecturã, alte zone asupra cãrora existã instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

NU ESTE CAZUL

- lucrãrile, dotãrile şi mãsurile pentru protecţia aşezãrilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

NU ESTE CAZUL

8. Gospodãrirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantitãţile de deşeuri de orice naturã rezultate;

Realizarea  acestei investitii  va genera deseuri constand din:

- paletii din lemn ai materialelor pentru constructii;

- ambalajele din folie PVC cu care sunt imbracati paletii,etc.;

- materiale provenite de la produsele de cariera si balastiera;

- materiale provenite de la produsele de anvelopare si finisare;

- materiale provenite de la instalatiile sanitare si elecrtice.

- modul de gospodãrire a deşeurilor.

Pe perioada de execuţie, diriginţii de şantier vor urmării respectarea prevederilor  privind modul de depozitare şi transport al deşeurilor rezultate.

Se va avea în vedere restrângerea spaţiului de depozitare la minimum necesar, evitarea amestecării tipurilor de deşeuri, predarea celor refolosibile la firmele specializate (deşeuri metalice) şi transportarea celorlalte deşeuri la depozitul stabilit prin conditiile impuse prin Autorizatia de construire .

9. Gospodãrirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

NU ESTE CAZUL

- modul de gospodãrire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sãnãtãţii populaţiei.

NU ESTE CAZUL

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- dotãri şi mãsuri prevãzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

NU ESTE CAZUL

VI. Justificarea încadrãrii proiectului, dupã caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitarã (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apã, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

NU ESTE CAZUL

VII. Lucrãri necesare organizãrii de şantier:

- descrierea lucrãrilor necesare organizãrii de şantier;

Lucrarile de organizare de santier cuprind lucrari aferente realizării unor construcţii provizorii sau amenajări în construcţii existente, precum şi lucrari de desfiinţare a organizării de şantier: vestiare/barăci/spaţii de lucru pentru personalul din şantier; grupuri sanitare ecologice; depozite pentru materiale; branşamente/racorduri la utilităţi; panouri de prezentare; pichete de incendiu; lucrari pentru desfiinţarea organizării de şantier, inclusiv lucrari necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii, cu excepţia lucrarilor aferente "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială"

- localizarea organizãrii de şantier;

Organizarea de santier va fi realizata pe amplasamentul obiectivului de investitii.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrãrilor organizãrii de şantier;

NU ESTE CAZUL

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizãrii de şantier;

NU ESTE CAZUL

- dotãri şi mãsuri prevãzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

NU ESTE CAZUL

VIII. Lucrãri de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei,

In caz de accidente şi/sau la încetarea activitãţii, în mãsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

NU ESTE CAZUL

- lucrãrile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activitãţii

NU ESTE CAZUL

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de rãspuns pentru cazuri de poluãri accidentale;

NU ESTE CAZUL

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

NU ESTE CAZUL

- modalitãţi de refacere a stãrii iniţiale/reabilitare în vederea utilizãrii ulterioare a terenului.

NU ESTE CAZUL

IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonã a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizãrii suprafeţelor.

Formele fizice ale proiectului (planuri, clãdiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţã de teren solicitatã pentru a fi folositã temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Se anexeaza prezentului memoriu:

- Plan de incadrare in zona

- Plan de situatie

2. Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic şi fazele activitãţii, cu instalaţiile de depoluare.

NU ESTE CAZUL

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publicã pentru protecţia mediului.

NU ESTE CAZUL

X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţialã autoritatea competentã pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarãrii procedurii de evaluare adecvatã, memoriul va fi completat cu:

a) descrierea succintã a proiectului şi distanţa faţã de aria naturalã protejatã de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formã de vector în format digital cu referinţã geograficã, în sistem de proiecţie naţionalã Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţionalã Stereo 1970;

NU ESTE CAZUL

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

NU ESTE CAZUL

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

NU ESTE CAZUL

d) se va preciza dacã proiectul propus nu are legãturã directã cu sau nu este necesar pentru managementul conservãrii ariei naturale protejate de interes comunitar;

NU ESTE CAZUL

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturalã protejatã de interes comunitar;

NU ESTE CAZUL

f) alte informaţii prevãzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvatã.

NU ESTE CAZUL

Intocmit,

Frasineanu Bogdan-Constantin