ACORD DE MEDIU

Nr.     din     09.05.2024

Ca urmare a cererii adresate de EOLENERG PROJECT SRL, cu sediul în Bucuresti, sector 1, str. Nordului nr. 62D, et. 6, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 673RP din 31.01.2022, în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: „CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ SĂCELE, JUD. CONSTANȚA”, amplasat  in localitatea Săcele, sector extravilan, SOLA 11, A27/12, SOLA 13, A33/16, SOLA 14, A36/4, SOLA 15, A38/7/1/1, SOLA 15, A38/7/1/2, SOLA 15, A38/7, LOT 2, SOLA 60, A323/2, SOLA 60, PARCELA A323/10, LOT 1, SOLA 57, A310/14, SOLA 58, A313/3, SOLA 61, A325/7, LOT 2, SOLA 61, A325/7, LOT 3, SOLA 62, A327/33, LOT 2, SOLA 62, A327/33, LOT 3, SOLA 69, A352/28, LOT 2, SOLA 69, A352/35/2, SOLA 80, A391/5/1, SOLA 80, A391/5/2, INTRAVILAN SOLA 61, PARCELA 325/7 LOT1, SOLA 62, PARCELA 327/33, LOT 1, SOLA 69, PARCELA 352/28, LOT 1, PARCELA 352/35, LOT 1  jud. Constanta, în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2, la pct. 3, lit. i.

- proiectul  intră sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare. proiectul intersecteaza siturile Natura 2000: ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim - Sinoie si ROSPA0019 Cheile Dobrogei si se afla la aproximativ 7,4 km de situl Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Tasaul-Corbu;

-  proiectul propus nu intră sub incidenta prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalatiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Amplasament

Obiectivul proiectului este situat pe suprafeţele comunelor Săcele şi Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa. Proiectul este situat în vestul comunei Săcele şi în nord-estul judeţului Constanţa.

Terenurile studiate pentru amplasarea centralei electrice eoliene sunt situate atât în intravilanul comunei Săcele, precum şi în extravilanul acesteia. Conform reglementărilor Documentaţiei de Urbanism, faza PUZ nr. 12/ 2010 „PUZ Amplasare parc eolian Săcele” şi 71 / 2012 „PUZ Extindere amplasare parc eolian Săcele”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Săcele nr. 55/28.11.2011 şi nr 34/17.07.2012, terenurile cu o suprafaţă totală însumată de 549.700,00 m2, sunt terenuri agricole cu destinaţia de teren arabil, terenuri intravilane cu destinaţia curţi construcţii şi terenuri cu destinaţie specială – drum de exploatare.

Pentru acest proiect s-a obţinut Certificatul de Urbanism nr. 31/20.05.2021.

Regimul tehnic al amplasamentului este de zonă de producţie energie eoliană şi de zonă agricolă pentru restul parcelelor neafectate de construciile turbinelor eoliene.

Vecinătățile amplasamentului proiectului sunt:

- la Nord : Lipnita, Oltina, Ion Corvin;

- la Est: Ion Corvin, Deleni, Adamclisi;

- la Sud: granita cu Bulgaria;

- la Vest: Lipnita, granita cu Bulgaria.

Coordonate amplasament:

| Coordonatele perimetrul parcului eolian sunt: Coordonate Stereo 70 |
| --- |
| Nr. Crt | X | Y | Nr. Crt | X | Y |
| 1 | 787866.2406 | 337939.6835 | 27 | 783918.3012 | 338664.4285 |
| 2 | 787710.2184 | 338137.3804 | 28 | 783849.6919 | 337907.4869 |
| 3 | 787517.178 | 338139.1122 | 29 | 783648.1698 | 337081.8886 |
| 4 | 787808.6439 | 338199.0458 | 30 | 783882.2977 | 336404.3266 |
| 5 | 787960.5391 | 338638.4775 | 31 | 784366.1836 | 336894.1264 |
| 6 | 788487.8964 | 338393.6552 | 32 | 784580.7687 | 336480.0038 |
| 7 | 788677.1386 | 339289.1778 | 33 | 784896.8979 | 336560.3577 |
| 8 | 788866.3809 | 340184.7003 | 34 | 784992.977 | 335902.8379 |
| 9 | 788374.8894 | 340599.2452 | 35 | 785375.0154 | 335786.1305 |
| 10 | 787883.3979 | 341013.7901 | 36 | 785757.0538 | 335669.4231 |
| 11 | 787601.0065 | 340196.8336 | 37 | 786148.4301 | 335439.8717 |
| 12 | 787471.5161 | 340256.9487 | 38 | 786461.8351 | 335694.8628 |
| 13 | 787339.7124 | 340214.9647 | 39 | 786539.4579 | 335886.5703 |
| 14 | 787229.6134 | 341050.7491 | 40 | 786878.3973 | 335998.353 |
| 15 | 786739.6573 | 341028.7494 | 41 | 786993.7734 | 336567.166 |
| 16 | 786249.7011 | 341006.7496 | 42 | 787131.9882 | 336145.0685 |
| 17 | 786164.239 | 340162.1841 | 43 | 787405.355 | 336056.6865 |
| 18 | 785777.4587 | 340671.4371 | 44 | 787678.7219 | 335968.3046 |
| 19 | 785360.1767 | 340221.3071 | 45 | 787893.9934 | 336276.1168 |
| 20 | 784942.8733 | 339614.7853 | 46 | 788339.7263 | 335711.3253 |
| 21 | 785245.7744 | 338827.2592 | 47 | 788699.7014 | 336439.745 |
| 22 | 785178.3412 | 338661.7072 | 48 | 789059.6765 | 337168.1647 |
| 23 | 785151.092 | 338464.0727 | 49 | 788676.0313 | 337858.5923 |
| 24 | 784838.6687 | 338840.8037 | 50 | 788292.386 | 338549.0199 |
| 25 | 784510.2417 | 338508.3626 | 51 | 787866.2406 | 337939.6835 |
| 26 | 784134.7383 | 339233.0373 |  |  |  |

Coordonatele turbinelor sunt urmatoarele:

| Turbina | Coordonate stereo 70 |
| --- | --- |
|  | x | y |
| WTG1 | 785733.1819 | 339398.1206 |
| WTG2 | 786753.1474 | 339948.195 |
| WTG3 | 787447.1594 | 339181.9414 |
| WTG4 | 788155.3407 | 339643.9691 |
| WTG5 | 784067.5619 | 337802.1485 |
| WTG6 | 784797.4494 | 337549.4539 |
| WTG7 | 785734.3547 | 338217.795 |
| WTG8 | 786695.7716 | 337746.7022 |
| WTG9 | 785494.7433 | 336823.1171 |
| WTG10 | 786402.8994 | 336915.9053 |
| WTG11 | 787514.3599 | 337089.2168 |
| WTG12 | 788245.8756 | 337126.5905 |

Statia electrica din interiorul parcului se va amplasa pe parcela delimitata de urmatoarele coordonate Stereo 70:

| Coordonate parcela aferenta statie transformare |
| --- |
| 1 | 786267.955 | 335722.052 |
| 2 | 786264.282 | 335739.122 |

| 3 | 786260.439 | 335738.286 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 786258.922 | 335745.413 |
| 5 | 786190.465 | 335730.763 |
| 6 | 786198.832 | 335691.648 |
| 7 | 786267.322 | 335706.299 |
| 8 | 786272.396 | 335682.72 |
| 9 | 786276.196 | 335684.129 |

- Coordonatele platformelor turbinelor WTG5 si WTG6

| Nr. Crt. |  | x | y |
| --- | --- | --- | --- |
| WTG5 | Fundatie | 784051,3865 | 337793,9648 |
|  | Fundatie | 784058,4584 | 337817,9437 |
|  | Fundatie | 784082,4351 | 337810,8643 |
|  | Fundatie | 784075,3654 | 337786,8929 |
|  | Platforma definitiva | 784074,6593 | 337784,4951 |
|  | Platforma definitiva | 784083,1467 | 337813,269 |
|  | Platforma definitiva | 784124,3883 | 337801,1041 |
|  | Platforma definitiva | 784115,9048 | 337772,3333 |
|  | Platforma temporara | 784083,1452 | 337813,2694 |
|  |  | 784085,9743 | 337822,8584 |
|  |  | 784157,9107 | 337801,6351 |
|  |  | 784155,0889 | 337792,0462 |
|  |  | 784071,8294 | 337774,9009 |
|  |  | 784074,6547 | 337784,4795 |
|  |  | 784115,9002 | 337772,3177 |
|  |  | 784123,2437 | 337797,2223 |
|  |  | 784153,9372 | 337788,1668 |
|  |  | 784143,7655 | 337753,6823 |
| WTG6 | Fundatie | 784781,3562 | 337538,4892 |
|  |  | 784788,4591 | 337562,4568 |
|  |  | 784812,4181 | 337555,3544 |
|  |  | 784805,3132 | 337531,3873 |
|  | Platforma definitiva | 784804,6027 | 337528,9904 |
|  |  | 784813,1292 | 337557,7532 |
|  |  | 784856,2734 | 337544,9634 |
|  |  | 784847,7469 | 337516,2006 |
|  | Platforma temporara | 784813,1292 | 337557,7532 |
|  |  | 784815,9703 | 337567,3369 |
|  |  | 784883,4088 | 337547,3449 |
|  |  | 784880,8725 | 337538,0189 |
|  |  | 784801,7605 | 337519,4028 |
|  |  | 784804,6027 | 337528,9904 |
|  |  | 784847,7469 | 337516,2006 |
|  |  | 784855,1372 | 337541,1308 |
|  |  | 784884,0107 | 337532,9776 |
|  |  | 784873,6675 | 337498,0865 |

- Coordonatele stereo 1970 aferente statiei electrice

| Nr. Crt. | Coordonate Stereo 70 |
| --- | --- |
| 1 | X=786190.6717 Y=335732.5483 |
| 2 | X=786195.8566 Y=335692.8858 |
| 3 | X=786265.2660 Y=335701.9592 |
| 4 | X=786260.0812 Y=335741.6217 |

- Coordonatele stereo 1970 aferente organizarii de santier

| Nr.CF | Coordonate Stereo 70 |
| --- | --- |
| CF 109364 (organizare de santier) | X=786190.465 Y=335730.763 |
|  | X=786258.922 Y=335745.413 |
|  | X=786260.439 Y=335738.286 |
|  | X=786264.282 Y=335739.122 |
|  | X=786264.114 Y=335740.744 |
|  | X=786262.759 Y=335753.817 |
|  | X=785995.55 Y=335720.225 |
|  | X=786126.686 Y=335695.734 |
|  | X=786208.19 Y=335681.725 |
|  | X=786270.48 Y=335682.01 |
|  | X=786272.396 Y=335682.72 |
|  | X=786267.322 Y=335706.299 |
|  | X=786198.832 Y=335691.648 |
| CF 109365 (statie) | X=786267.955 Y=335722.052 |
|  | X=786264.282 Y=335739.122 |
|  | X=786260.439 Y=335738.286 |
|  | X=786258.922 Y=335745.413 |
|  | X=786190.465 Y=335730.763 |
|  | X=786198.832 Y=335691.648 |
|  | X=786267.322 Y=335706.299 |
|  | X=786272.396 Y=335682.72 |
|  | X=786276.196 Y=335684.129 |
| CF 109386 (organizare de santier) | X=786366.417 Y=335742.717 |
|  | X=786364.971 Y=335742.348 |
|  | X=786363.501 Y=335742.452 |
|  | X=786362.275 Y=335742.932 |
|  | X=786361.153 Y=335743.823 |
|  | X=786360.336 Y=335745.048 |
|  | X=786359.929 Y=335746.659 |
|  | X=786360.18 Y=335748.354 |
|  | X=786360.764 Y=335749.557 |
|  | X=786361.68 Y=335750.606 |
|  | X=786363.089 Y=335751.324 |
|  | X=786364.561 Y=335751.616 |
|  | X=786366.009 Y=335751.384 |
|  | X=786367.225 Y=335750.749 |
|  | X=786368.19 Y=335749.868 |
|  | X=786368.788 Y=335748.877 |
|  | X=786369.19 Y=335747.329 |
|  | X=786369.016 Y=335745.665 |
|  | X=786368.475 Y=335744.475 |
|  | X=786367.54 Y=335743.411 |
|  | X=786366.42 Y=335742.719 |
|  | X=786370.911 Y=335735.24 |
|  | X=786372.378 Y=335736.121 |
|  | X=786426.81 Y=335768.8 |
|  | X=786264.114 Y=335740.744 |
|  | X=786264.282 Y=335739.122 |
|  | X=786267.955 Y=335722.052 |
|  | X=786276.196 Y=335684.129 |
|  | X=786302.855 Y=335697.264 |
|  | X=786370.908 Y=335735.238 |

### Principalele etape ale proiectului

Principalele etape ale proiectului sunt reprezentate de:

- Etapa de construcţie;

- Etapa de exploatare;

- Etape de dezafectare.

Principalele lucrări care se vor executa în etapa de construcţie sunt reprezentate de:

- Lucrări pentru realizarea organizării şantierului;

- Lucrări de amenajare căi de acces, respectiv lucrări de reabilitare a drumurilor de exploatare existente şi lucrări de construcţie a drumurilor noi;

- Lucrări de dezvoltare a platformei tehnologice caracteristice fiecărei turbine eoliene;

- Lucrări de construcţie a fundaţiilor turbinelor eoliene;

- Excavarea şi pozarea cablurilor electrice subterane de legatură între turbine şi staţia electrică;

- Transporturi de componente de turbine şi ale materiale;

- Lucrări de realizare a staţiilor de transformare 33/110 kV şi a sistemului de comanda şi control al parcului eolian;

- Lucrări de instalare a celor 12 turbine eoliene;

- Lucrări de restaurare a şantierului;

Etapa de construcţie este estimată la o perioadă de 12 luni.

În etapa de operare, pe lângă exploatarea efectivă a turbinelor eoliene şi a posturilor de transformare, se vor desfăşura activităţi periodice de întreţinere şi reparaţii. Durata etapei de operare a parcului eolian este estimată la 40 de ani.

La sfârşitul duratei de viaţă a parcului eolian va urma dezafectarea parcului eolian, constând în dezasamblarea turbinelor şi scoaterea acestora de pe şantier, demolarea fundaţiilor până la o adâncime care să permită reluarea activităţilor agricole şi alimentarea cu sol în zona demolată, dezgroparea cablurilor electrice subterane, scoaterea din funţiune a staţiei de transformare, a platformelor tehnologice şi a căilor de acces din interiorul parcelelor în scopul revenirii în circuitul agricol.

Caracteristici fizice ale proiectului:

Prin proiect se intenţionează să  se construiască şi să pună în funcţiune, în extravilanul comunei Săcele, din jud. Constanţa, o nouă capacitate de producţie a energiei electrice din resurse regenerabile. Parcul eolian propus este alcătuit din 12 turbine şi va avea o putere instalată de 49,88 MW.

Scopul proiectului vizează următoarele activitaţi:

- Transportul componentelor şi a celorlalte materiale;

- Realizarea platformelor tehnologice;

- Realizarea fundaţiilor;

- Realizarea şanţurilor pentru liniile electrice subterane;

- Realizarea conectării la SEN;

- Realizarea drumurilor noi de acces;

- Reabilitarea drumurilor de exploatare;

- Organizare de şantier.

## Prezentarea generală a proiectului

Parcul eolian va fi alcătuit din 12 turbine eoliene de tip Vestas V150, dintre care 9 cu putere nominală de 4,2 MW şi 3 turbine de 4 MW. Carcateristicile turbinelor Vestas V 150 sunt:

- Turn: turn conic din oţel, vopsea Light grey;

- Nacela: fabricată din fibră de sticlă şi echipată cu senzori de vânt şi lumini de balizaj. Dimensiunile nacelei sunt următoarele: 12,8 m × 4,2 m × 3,4 m;

- Generator: tip trifazat asincron cu dublă alimentare cu rotor cu bobine, conectat la un convertor de frecvenţă PWM;

- Transformator: transformă tensiunea de la 690V la 20(33)kV, tip trifazat, localizat într-un compartiment special din spatele nacelei;

- Rotor: diametru de 150 m, arie 17.671,00 m2, alcătuit din 3 pale;

- Palele: realizate din răsină epoxidică armată cu fibră de sticlă, lungime de 75 m.

Înălţimea turnului variază urmare ca Avizului emis de Autoritatea Aeronautica Civila Română. Înălţimea turnurilor sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| WTG | Înălţime turn (m) |
| --- | --- |
| 1 | 155 |
| 2 | 155 |
| 3 | 155 |
| 4 | 155 |
| 5 | 105 |
| 6 | 123 |
| 7 | 155 |
| 8 | 155 |
| 9 | 123 |
| 10 | 123 |
| 11 | 123 |
| 12 | 155 |

Domeniul de funcţionare al turbinelor este:

- cuplare: 3 m/s;

- viteza vântului la puterea nominală: 10,7 m/s;

- decuplare: 24,5 m/s;

- recuplare: 22,5 m/s.

Grupurile generatoare eoliene au un sistem automat de orientare a rotorului după direcţia vântului în combinaţie cu sisteme de modificare a unghiului palelor pentru a menţine constantă (la viteze mari ale vântului) şi optimiza (la viteze mici ale vântului) puterea generată. De asemenea, aceste sisteme ajuta la minimizarea nivelului de zgomot.

### Staţia de transformare

Fiecare grup generator eolian de tip VESTAS V150 este prevăzut cu câte un post de transformare a tensiunii de la 690 V la 20 (33) kV care este amplasat în nacela grupului eolian. De la fiecare generator eolian, energia electrică este transportată prin cabluri subterane, până în staţia de conexiuni 20 (33)/110 kV. Suprafaţa împrejmuită a staţiei este de 2.747,50 m2 şi include următoarele elemente:

- construite:

  - anvelopa modulară extensibilă, conexiuni 20kV: 51,80 m2;

  - anvelopa modulară pentru protecţii – comandă, servicii auxiliare operator reţea: 30,7 m2;

  - anvelopa pentru TSI si RTN: 15,2 m2;

- spaţii verzi: 10271,1 m2;

- drumuri incintă: 831,20 m2.

Pentru staţia de transformare nu se vor executa foraje pentru capterea apei din corpuri de apă subterană.

### Linii electrice subterane

Între grupurile generatoare şi între acestea şi staţia de conexiuni 20 (33) / 110 kV, energia produsă va fi transportată prin cabluri subterane, pozate în şanţuri cu lăţime de 0,80 m, respectiv 1,00 m şi cu adâncime de 1,20 m. Pentru conexiune la staţia de transformare este necesară subtraversarea drumului comunal DC82. Liniile electrice subterane pentru realizarea conexiunii între turbine şi pentru conexiunea turbinelor cu staţia electrică au o lungime totală de 15.443,72 m.

### Linie electrică de conectare la SEN

Pentru conectarea parcului eolian la Sistemul energetic naţional, se va construi o linie electrică subterană 110 kV, pănă în staţia electrica de transformare Sitorman. Aceasta va avea o lungime de 14.181,00 m şi va traversa comunele Săcele şi Mihail Kogălniceanu. Traseul acestei linii electrice subterane este prezentat în harta următoare.

### Fundaţiile

Structura de rezistenţă este reprezentată de o fundaţie circulară de beton armat pe care este prinsă turbina prin intermediul unei carcase de buloane. Soluţia de fundare, este fundarea pe teren îmbunătăţit cu pernă de transfer şi incluziuni rigide din beton armat. Pentru realizarea acestora se va excava la o suprafaţă de 625 m2  (25 m × 25 m) la o adâncime de 3 m. Peste fundaţie va fi pus un strat de umplutură cu nisip şi pământ compactat. Pilonul care va ieşi din această fundaţie va avea un diametru la baza de 6,3 m şi o suprafaţă de 31 m2. Planul secţionat al fundaţiei este prezentat în figura următoare.

Ca urmare a condiţiilor geotehnice şi a stratificaţiei interceptate de foraje fundaţiile vor avea şi piloţi flotanţi. Numărul, lungimea şi diametrul piloţilor vor fi calculate în funcţie de capacitatea portantă.

### Platformele tehnologice

Platformele tehnologice reprezintă perimetrele în care vor fi amplasate utilajele necesare pentru ridicarea turbinelor eoliene. 11 dintre acestea vor avea o suprafaţă de 3.750,00 de m2, iar cea destinată WTG 7 va avea o suprafaţă de 3.668,30 m2. După terminarea lucrărilor de montaj, o parte a platformelor va fi readusă la starea iniţială, iar 1.290,00 m2 (30 m × 43 m) vor rămâne funcţionali pentru lucrările de mentenanţă sau asigurarea situaţiilor în care este nevoie de intervenţi la turbine.

Din platformele temporare vor rămâne funcţionale şi suprafeţele ce vor avea rolul de drum de acces.

Cai de acces:

Accesul la obiectiv se realizează din DC 82, iar drumurile de acces la viitoarele grupuri generatoare eoliene sunt: DE 27/1, DE 34, DE 36/1, DE 37, DE 323/9, DE 311 şi DE 324, DE 327/2. Proiectul propune reabilitarea drumurilor de exploatare care duc către parcelele aferente amplasamentelor turbinelor eoliene, având loc pe o distanţă de 12.721,06 m. Pentru accesul la platformele tehnolgice ale turbinelor se vor crea drumuri noi de acces. Pentru construcţia acestora se vor decopera minimum 80 de cm de pământ vegetal şi se va completa cu pământ local şi umplutură după cum urmează:

- 5 cm strat de piatră spartă sort 0-32;

- 45 cm strat fundaţie piatră spartă sort 0-63;

- geogrilă triaxială;

- 30 cm pământ stabilizat cu liant hidraulic.

Lungimile noilor drumurile care vor asigura accesul către turbinele eoliene ce se vor realiza în interiorul parcelelor sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| Drum | Lungime (m) | Lăţime (m) |
| --- | --- | --- |
| Drum intern 1 (acces WTG 11 şi 12) | 811,048 | 4 |
| Drum intern 2 (acces WTG 9 şi 10) | 1120,81 |  |
| Drum intern 3 (acces WTG 5) | 461,629 |  |
| Drum intren 4 (acces WTG 6) | 94,89 |  |
| Drum intern 5 (acces WTG 8) | 33,97 |  |
| Drum intern 6 (acces WTG 7) | 36,518 |  |
| Drum intern 7 (acces WTG 1) | 34,59 |  |
| Drum intern 8 (acces WTG 2) | 34,376 |  |
| Drum intern 9 (acces WTG 4) | 36,064 |  |
| Drum intern 10 (acces WTG 3) | 58,764 |  |
| Total | 2722,66 | - |

### Lucrări necesare organizări de şantier

În vederea începerii lucrărilor aferente proiectului, antreprenorul va începe pregătirile de execuţie în conformitate cu Graficul de execuţie şi în condiţiile stipulate în Contractul care se va încheia între antreprenor şi beneficiarul investiţiei. Condiţiile necesare începerii lucrărilor sunt ca zona şantierului, zonele învecinate şi căile de acces să fie eliberate de orice materiale şi să fie complet curate.

Pentru realizarea investiţiei se vor amenaja:

- Organizare de santier – sediu central;

- Platforme provizorii pentru montaj la fiecare turbină (12 platforme).

Organizarea de şantier – sediu central

Organizarea de şantier centrală se va desfăşura pe terenurile identificate cu nr. cadastrale 109386 (4.934,00 m2), 109364 (8.175,00 m2) şi 109365 (3.025,00 m2),  având o suprafaţă totală de  16.134 m2, unde se vor dispune spaţiile de depozitare, punctul de alimentare cu apă, zona PSI, spaţii de parcare, două containere administrative, două toalete ecologice. De asemenea, pe terenul învecinat Staţiei de transformare 110/20 (30,33) kV care face parte din prezentul proiect, identificat prin CF 109364, se vor realiza depozitări temporare de materiale pe perioada construcţiei.

Pentru vestiare şi pentru depozitarea materialelor hidrofile, a sculelor se va amenaja o constructie provizorie (baracă de lemn sau metalică), cu o suprafaţă de circa 15,00 m2 în zona sediului central al organizării de şantier (NC 109386).

Totodată, această organizare de şantier va servi pentru construcţia Staţiei de transformare 110/20 (30,33) kV.

Parcelele vizate pentru amplasarea organizării de şantier se află în imediata vecinătatea (25,00 m) sitului Natura 2000 ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim Sinoe. Organizarea de şantier are caracter temporar şi nu este în măsură să afecteze semnificativ speciile de păsări din acest sit de interes comunitar.

Platforme provizorii pentru montaj la fiecare turbină (12 platforme)

Depozitarea materialelor şi organizarea de şantier se va efectua pe suprafeţe special amenajate pentru fiecare dintre cele 12 turbine eoliene proiectate. Fiecare turbină va dispune de o platformă provizorie de montaj care ulterior va fi redată în circuitul agricol. Fiecare platformă de montaj va avea o suprafaţă de 2.460,00 m2. De asemenea, fiecare turbină va dispune de drum de acces şi de o suprafaţă de 1.290,00 m2 ce va servi ca platformă cu caracter permanent pentru mentenanţă.

Organizarea din punct de vedere tehnologic

Conform specificului şi tehnologiilor de execuţie pentru lucrări de construcţii-montaj, în încinta şantierului, pe perioada realizării proiectului se vor afla echipamente tehnice, precum:

- Utilaje pentru construcţii pe şenile şi pneuri, destinate diverselor lucrări mecanizate-excavare, încărcare, împins, compactare, etc.;

- Utilaje pentru ridicare, transport şi manipulare sarcini;

- Utilaje şi echipamente pentru transport şi turnat beton;

- Mijloace de transport auto;

- Scule de mână şi echipamente de mică mecanizare;

- Scule, unelte şi dispozitive diverse.

Asigurarea utilităţilor în organizarea de şantier

Apa menajeră (băi şi toalete) – apa menajeră va fi livrată în organizarea de şantier cu cisterne de transport.

Apa potabilă va fi livrată în recipiente de plastic de la furnizori specializaţi;

Ape uzate – apele uzate vor fi colectate în fose septice etanşe ce vor fi vidanjate de către o firmă specializată;

Toalete ecologice - vor fi vidanjate şi igienizate de o societate specializată;

Energie electrică – energia electrică necesară funcţionării organizării de şantier, va fi furnizată de către grupuri generatoare de electricitate sau, dacă este posibil, prin racordarea la reţeaua publică de electricitate.

Deşeurile generate din activitatea organizării de şantier vor fi colectate selectiv în pubele inscripţionate cu codul deşeului şi vor fi predate unei firme autorizate în vederea eliminării/ valorificării.

Dezafectarea organizării de şantier

La finalizarea lucrărilor de construcţie aferente parcului eolian, organizarea de şantier va fi dezafectată, iar terenul va fi adus la starea iniţială, după cum urmează;

Ridicare dotări;

Dezafectare împrejmuire (dacă este cazul);

Dezafectare platformă piatră spartă;

Renaturare suprafaţă cu pământ vegetal pe zona organizării de şantier.

Aspecte generale privind organizarea de şantier

Se va impune ca toate echipamentele de muncă utilizate pentru executarea lucrărilor în şantier să fie corespunzătoare din punct de vedere tehnic, funcţional şi al securităţii muncii şi siguranţei circulaţiei.

Iluminatul în zonele de lucru se asigură prin executarea locală sau zonală de instalatii temporare de iluminat, racordate la tablourile de distribuţie. Acestea vor asigura o intensitate luminoasă necesară şi suficientă desfăşurarii proceselor de muncă în condiţii de securitate.

Şantierul va îngrădi perimetral cu împrejmuiri continue. Periodic se vor fi verificate continuitatea, starea tehnică şi de securitate a împrejmuirilor şantierului astfel încât să fie preîntampinat orice acces neautorizat în incintă. Paza investiţiei se asigură de către o societate specializată în servicii de pază şi supraveghere, pe baza de contract.

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecărui antreprenor şi subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta şi depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza şi desfăşura controlat şi sub supraveghere, astfel încât cantitatea de deşeuri din zona de lucru să fie permanent minimă pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securităţii şi sănătaţii muncii. Evacuarea deşeurilor din incinta santierului se va face numai de către operatori economici autorizaţi, cu mijloace de transport adecvate şi numai la gropi de gunoi autorizate. Răspunderea pentru încălcarea acestei prevederi revine în exclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavând nici o răspundere în acest caz.

### Tehnologie utilizată

Turbina eoliană transformă energia cinetică a vântului în energie electrică. Turbinele sunt echipate cu un rotor cu trei pale dispuse echidistant pe butucul rotorului. Rotorul este antrenat în rotaţie de forţa vântului. Viteza de rotaţie a palelor este direct proporţională cu viteza masei de aer, cu densitatea aerului şi cu temperatura aerului care trece prin rotor. Mişcarea rotorului este transmisă printr-un multiplicator de viteză la generatorul de energie electrică.

Turbinele care vor fi instalate în cadrul centralei eoliene sunt echipate cu:

- un sistem care permite reglarea vitezei de rotaţie şi a înclinării palelor în funcţie de viteza şi direcţia vântului astfel încât să maximizeze producţia de energie şi să se reducă sarcinile şi zgomotul;

- un sistem automat de rotaţie a nacelei („sistem de rotire”), astfel încât rotorul să funcioneze permanent în direcţia predominantă a vântului.

Turbinele funcţionează cu viteză variabilă a rotorului generatorului. Sunt programate să pornească când viteza vântului atinge 3 m/s şi să se oprească când viteza vântului depăşeşte 24 m/s.

În timpul vântului puternic, turbinele vor fi oprite automat, prin reducerea unghiului de înclinare a palelor şi declanşarea sistemului de frânare.

Energia electrică generată de ansamblul turbină-generator este transportată prin reţeaua electrică internă a centralelor eoliene, formată din linii electrice subterane (LES) de 33 kV, până la staţia de transformare electrică, unde se ridică tensiunea de la 33 la 110 kV. Astfel, puterea produsă în centralele eoliene se poate descărca printr-o linie electrică subterană de 110 kV, către staţia de 110/220 kV.

Pe toată durata de viaţă a centralei eoliene se vor desfăşura activităţi de întreţinere şi reparaţii atât la turbinele eoliene, cât şi la centralele electrice. Turbinele necesită o revizie anuală şi lucrări de întreţinere periodice, anuale sau multianuale. Materialele necesare întreţinerii turbinelor vor fi aduse în şantier în functie de necesităţi, evitându-se astfel depozitarea acestora în zona centralei eoliene. În cazul unor defecţiuni tehnice, sistemul de monitorizare a turbinei alertează automat personalul desemnat pentru a le remedia.

Principalele lucrări de întreţinere din cadrul staţiei electrice, efectuate cu frecvenţă anuală, sunt reprezentate de:

- Verificarea nivelului uleiului din transformator;

- Verificarea scurgerilor de ulei;

- Controlul cablurilor şi circuitelor;

- Verificarea stării vopselei.

Activităţile de reparaţii vor include reparaţii la faţa locului ale componentelor şi echipamentelor care nu necesită intervenţii speciale.

Pe durata de viaţă a turbinelor eoliene, poate exista necesitatea înlocuirii anumitor echipamente sau componente ale acestora, ale căror dimensiuni pot varia de la componente mici la componente foarte mari, necesitând astfel intervenţia vehiculelor cu tonaj mare (de exemplu: înlocuirea unei pale defecte va necesita atât transporturi supradimensionate pentru evacuarea palei defecte de pe şantier şi aducerea noii pale, cât şi transportul şi utilizarea macaralelor de mare tonaj pe şantier pentru demontarea şi montarea palelor).

### Profilul şi capacitatea de producţie

Capacitatea de producţie a centralei eoliene, depinde de viteza de vânt. Conform sursei: Razdan, P., & Garrett, P. (2019). Life cycle assessment of electricity production from an onshore V150-4.2 MW wind plant. Vestas Wind Systems A/S, o turbină eoliană de tipul V150-4.2 MW, la viteze mici ale vântului de 7 m/s, poate genera 14 892 MWh pe an. Astfel un parc eolian compus din 12 astfel de turbine pot produce 178704 MWh pe an.

Principalele structuri ale parcului eolian sunt costituie de turbinele eoliene.

Principalele părţi componente ale turbinelor eoliene:

- Butucul rotorului - permite montarea palelor turbinei;

- Pale - de obicei sunt realizate cu aceleaşi tehnologii utilizate şi în industria aeronautica, din materiale compozite, care sa asigure simultan rezistenta mecanica, flexibilitate, elasticitate şi greutate redusa;

- Nacela - are rolul de a proteja componentele turbinei eoliene care se montează în interiorul acesteia (arborele principal, sistemul de pivotare, generatorul electric etc);

- Pilonul - are rolul de a susţine turbina eoliană şi de a permite accesul în vederea exploatării şi executării operaţiilor de întreţinere, respectiv reparaţii. În interiorul pilonilor sunt montate atât reţeaua de distribuţie a energiei electrice produse de turbina eoliană, cât şi scările de acces spre nacelă;

- Arborele principal al turbinelor eoliene - are turaţie redusă şi transmite mişcarea de rotaţie, de la butucul turbinei la multiplicatorul de turaţie cu roţi dinţate. În funcţie de tipul turbinei eoliene, turaţia arborelui principal poate să varieze între 20…400 rot/min;

- Multiplicatorul de turaţie - are rolul de a mări turaţia de la valoarea redusă a arborelui principal, la valoarea ridicată de care are nevoie generatorul de curent electric;

- Generatorul electric - are rolul de a converti energia mecanică a arborelui de turaţie ridicată al turbinei eoliene, în energie electrică. Spirele rotorului se rotesc în câmpul magnetic generat de stator şi astfel, în spire se induce curent electric;

- Sistemul de răcire al generatorului electric - preia excesul de căldură produs în timpul funcţionării acestuia;

- Sistemul de pivotare al turbinei eoliene - are rolul de a permite orientarea turbinei după direcţia vântului. Componentele principale ale acestui sistem sunt motorul de pivotare şi elementul de transmisie a mişcării. Ambele componente au prevăzute elemente de angrenare cu roţi dinţate. Acest mecanism este antrenat în mişcare cu ajutorul unui sistem automatizat, la orice schimbare a direcţiei vântului.

Toate subansamblurile turbinei eoliene sunt protejate contra coroziunii conform ISO 12944-2 la clasa C5M.

Postul de transformare al unei turbine este echipat cu transformator specific turbinelor eoliene, ce funcţionează uscat, eliminând din funcţionare uleiul de răcire. Respectivele posturi de transformare sunt amplasate în interiorul turbinelor, la baza turnului.

Funcţionarea turbinelor este supervizată de un calculator de proces, care permite orientarea palelor elicei şi a întregului rotor după direcţia de intensitate maximă a vântului, înregistrează toţi parametrii necesari funcţionării instalaţiei, şi de asemenea poate opri rotaţia elicei când se depăşesc unii parametri.

În interiorul nacelei turbinelor se găsesc transformatoare care transformă energia electrică de la joasă tensiune la medie tensiune (30 kV). Reţeaua de medie tensiune va face legătura între turbine şi punctul de transformare, unde se va face inserţia în SEN (Sistemul Energetic National). Reţeaua de transport electrică a energiei în interiorul parcului eolian şi până la punctul de transformare, va fi amplasată în totalitate în subteran.

Turbina eoliană este echipamentul care asigură transformarea forţei vântului în energie electrică. Aceasta este echipată cu un rotor paletat cu trei pale echidistante, dispuse pe butucul rotorului, care sunt puse în mişcare de rotaţie de forţa vântului. Viteza de rotaţie a palelor este direct proporţională cu viteza masei de aer, cu densitatea aerului şi implicit cu temperatura aerului care străbate rotorul. Mişcarea rotorului este transmisă prin intermediul unui reductor generatorului de curent electric, care, în funcţie de caracteristicile constructive, generează curent electric la anumiţi parametri. Curentul electric generat de ansamblul turbină-generator este apoi trimis în reţeaua naţională de energie electrică prin intermediul unei staţii de transformare.

Turbinele propuse sunt ale aceluiasi producator ca in varianta initiala, numai ca cele alese in varianta pentru revizuire sunt de o generatie mai noua, cu o putere mai mare, de 7,2 MW fiecare, facand parte din gama EnVentus™ .

Turbinele propuse, VESTAS V 162 de 7,2 MW, au acelasi principiu de functionare ca si cele pe care le inlocuiesc avand insa performate tehnice si de protectia mediului superioare.

O turbina eoliana din gama de turbine EnVentus™ este o turbina cu vant ascensional, reglementata prin reglarea pasului, cu orientare activa in plan orizontal si un rotor cu trei pale.

Turbina eoliana utilizeaza conceptul OptiTip® si un sistem de putere bazat pe un generator cu magnet permanent si un convertizor la scara maxima. Prin aceste caracteristici, turbinele eoliene sunt capabile sa opereze rotorul la viteza variabila si astfel, sa mentina randamentul de putere la sau in apropierea puterii nominale, chiar si la viteze ridicate ale vantului. La o viteza redusa a vantului, conceptul OptiTip® si sistemul de putere colaboreaza pentru maximizarea randamentului de putere prin operarea la viteza optima a rotorului si la un unghi optim de reglare a pasului.

Specificatii tehnice VESTAS V 162

| Rotor |
| --- |
| Diametru rotor | 162 m |
| Suprafata baleiata | 20612 m2 |
| Directie de rotatie | In ordinea acelor de ceasornic (vedere frontala) |
| Orientare | Vant ascendent |
| Numar pale | 3 |
| Frane aerodinamice | Punere completa a palei in pas drapel |
| Pale |
| Tip pale | orizontale, diametru 162 m |
| Raza rotorului | 81 m |
| Material | Rasina epoxidica consolidata cu fibra de sticla, fibre de carbon si varf din metal solid (SMT) |
| Cutie de viteza |
| Tip | 2 etape de planetare |
| Materialul carcasei angrenajului | Turnat |
| Sistem de lubrifiere | Lubrifiere cu ulei sub presiune |
| Detalii tehnice turbina |
| Inaltime maxima turbina | 205 m |
| Putere nominala | 7,2 MW |
| Frecventa | 50 Hz sau 60 Hz |
| Climat si conditii la locatie |
| Interval de temperaturi ambientale (turbina la temperaturi standard) | -40° la +50°C |
| Domeniu de functionare – Temperatura si altitudine |
| Interval de temperaturi ambientale | -20° la +45°C |
| Interval de temperaturi ambientale (Functionare la temperaturi scazute) | -30° la +45°C |
| Viteza vant | 3 m/s – 25 m/s |
| Amprenta carbon | 6,1 gCO2e/kWh |
| Return energy break-even | 6 luni |
| Rata de reciclare | 88% |

Toate functiile turbinei eoliene sunt monitorizate si controlate de unitati de comanda si control pe baza de microprocesoare amplasate in interiorul nacelei.

Frana principala a turbinei este aerodinamica. Oprirea turbinei se realizeaza prin punerea completa in pas drapel a celor trei pale (reglarea individuala a pasului fiecarei pale). Fiecare pala prezinta un acumulator hidraulic pentru alimentarea in scop de reglare a pasului palei. In plus, exista o frana mecanica pe disc, cu actionare hidraulica, integrata in generator. Frana mecanica este folosita doar ca frana de mana si la activarea butoanelor de oprire de urgenta.

Sistemul de protectie integrat in sistemul de comanda monitorizeaza viteza rotorului, folosind o combinatie de senzori din butuc. In cazul unei situatii cu turatie maxima, sistemul de protectie activeaza sistemul hidraulic de siguranta pentru reglarea pasului, ceea ce va pune palele in pas drapel si va opri turbina.

Turbina este dotata cu un senzor de vant ultrasonic si un ampenaj mecanic de vant. Senzori sunt dotati cu radiatoare integrate, pentru a reduce la minim interferentele provocate de gheata si zapada.

Turbina este dotata cu un sistem de detectare a fumului, inclusiv mai multi senzori de detectare a fumului, asezati pe carcasa principala a nacelei, in compartimentul lateral, in compartimentul transformatorului, in dulapurile electrice principale, atat din nacela, cat si din baza turnului. Sistemul de detectare a fumului este legat la sistemul de protectie al turbinei, asigurand deschidere imediata a aparatajului de comutare de inalta tensiune daca s-a detectat prezenta fumului.

Sistemul de protectie impotriva fulgerelor) ajuta la protejarea turbinei eoliene impotriva daunelor fizice provocate de loviturile de fulger. Sistemul consta in cinci parti principale:

            - Sistem aerian de captare, de ex., paratrasnete. Toate suprafetele paratrasnetelor de pe pale sunt nevopsite, excluzand varfurile metalice solide ;

            - Sistem de conductie descendenta (sistem pentru conductia curentului din fulger in jos, prin turbina eoliana, pentru a ajuta la evitarea sau reducerea la minim a daunelor) ;

            - Protectia impotriva supratensiunii si supra-curentului;

            - Scut impotriva campurilor magnetice si electrice;

            - Sistem de legare la pamant.

Etapa de construcţie este estimată la o perioadă de 12 luni.

În etapa de operare, pe lângă exploatarea efectivă a turbinelor eoliene şi a posturilor de transformare, se vor desfăşura activităţi periodice de întreţinere şi reparaţii. Durata etapei de operare a parcului eolian este estimată la 40 de ani.

Lucrarile de constructie vor incepe numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire si in conditiile stabilite de aceasta.

Sistemele constructive vor respecta normativele si legislatia in vigoare.

Vor fi respectate distantele minime pentru siguranta si protectie, conform Ordinul 239/2019 al ANRE - completata prin Ordinul 67/2020 si Ordinul 225/2020.

Lucrarile de construire se vor realiza in conformitate cu prevederile proiectului. In cazul in care va fi necesara modificarea solutiei autorizate se va contacta proiectantul de specialitate, care pe baza unei Dispozitii de santier va dispune solutia corecta pentru realizarea modificarilor necesare. Titularul proiectului va notifica in acest caz APM pentru prezentarea modificarilor intervenite in realizarea proiectelor.

-	Faza I: pregătirea terenului.

-	Faza a II-a : efectuarea lucrărilor de construcții conform prevederilor proiectului.

-	Faza a III-a efectuarea lucrărilor de punere în funcțiune

-	Faza a IV-a : efectuarea lucrărilor de desființare a șantierului.

Receptia finala se va face in baza unui Proces Verbal de receptie, intocmit de catre o comisie formata din reprezentanti ai Inspectoratului de Stat in Constructii, Consiliul Judetean, arhitectul si proiectantul lucrarilor; reprezentantul beneficiarului – dirigintele de santier. Punerea in functiune: se va realiza dupa receptia lucrarilor.

În etapa de operare, pe lângă exploatarea efectivă a turbinelor eoliene şi a posturilor de transformare, se vor desfăşura activităţi periodice de întreţinere şi reparaţii. Durata etapei de operare a parcului eolian este estimată la 40 de ani.

Calendarul de execuţie al proiectului

| Obiectiv/Lună | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selectare Contractor EPC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectare soluţii tehnice/echipamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluare furnizor/Achiziţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Livrare echipamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucrări Construcţii-Montaj, din care; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare drumuri acces şi construire drumuri de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Platforme montare-intervenţii; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundaţii echipamente; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalare grupuri generatoare eoliene şi echipamente conexe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imprejmuiri şi porţi de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infrastructura evacuare energie electrică, din care, dar nelimitandu-se la: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizare canalizaţii cablu racordare reţele electrice interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalare cabluri electrice, fibră optică, conductoare de protecţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construire statie electrica transformare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Execuție Racord la Stația Electrică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teste si punere în funcțiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obținerea Licenței de Producător |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Lucrări de demolare

În prezent, pe terenul analizat  nu există construcţii ce au nevoie de demolare pentru implementarea proiectului.

Construcţia parcului eolian nu necesită dezafectarea clădirilor existente.

Dacă este necesară dezafectarea parcului eolian, aceasta va consta în principal din următoarele activităţi:

- lucrări de înfiinţare organizare şantier - asemănătoare stadiului de execuţie a lucrărilor de construcţie a parcului eolian. Locaţia aleasă va fi folosită temporar şi va fi readusă la uzul iniţial la finalizarea lucrărilor;

- demontarea turbinelor şi scoaterea acestora de pe şantier;

- demolarea fundaţiilor până la o adâncime care să permită reluarea activităţilor agricole (cca. 1 m adâncime de la nivelul solului) şi alimentarea cu sol în zona demolată;

- dezgroparea cablurilor electrice subterane îi scoaterea lor de pe şantier;

- scoaterea din funcţiune a posturilor de transformare - demontarea echipamentelor şi instalaţiilor şi scoaterea acestora de pe şantier;

- scoaterea din funcţiune a platformelor tehnologice şi a căilor de acces în interiorul parcelelor în scopul predării acestora în circuitul agricol;

- lucrări de refacere a şantierului în zonele afectate.

Pentru etapa de dezafectare va fi necesară elaborarea unui proiect tehnic de specialitate, în funcţie de reglementările în vigoare la momentul respectiv. În prezent, procedurile legale impun necesitatea obținerii unui Aviz de reziliere pentru acest tip de lucrări, cu parcurgerea corespunzătoare a procedurii de obținere a Acordului de mediu.

### Lucrări de refacere a amplasamentului

La finalizarea lucrărilor de construcţie, Antreprenorul va asigura refacerea cadrului natural al zonelor ocupate temporar, dar care nu sunt ocupate de intervenţiile proiectului.  Zonele afectate de lucrările de construcţie vor fi aduse la o stare care să asigure integrarea peisagistică a elementelor supuse lucrărilor de refacere. Aceste lucrări se vor realiza prin igienizarea zonei (îndepărtarea în totalitate a deşeurilor rezultate în urma activităţilor specifice fronturilor de lucru, inclusiv deşeuri menajere), plantarea de specii din vegetaţia specifică zonei etc.. Lucrările de refacere au atât scopul de a asigura refacerea peisagistică a zonelor afectate, cât şi acela de reducere a riscului de pătrundere şi instalare a speciilor vegetale alohtone invazive pe suprafaţele afectate, ceea ce ar periclita zonele din proximitatea proiectului propus.

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Conform Certificatului de urbanism nr. 31/20.05.2021, emis de Primăria Comunei Săcele, amplasamentul parcului este reprezentat de  terenuri agricole cu destinaţia de teren arabil, terenuri intravilane cu destinaţia curţi construcţii şi terenuri cu destinaţie specială – drum de exploatare.

Regimul tehnic al amplasamentului este de zonă de producţie energie eoliană şi de zonă agricolă pentru restul parcelelor neafectate de construciile turbinelor eoliene.

Referitor la impactul total cuantificat, pentru obiectivul studiat:

ITC= (0+1+2+2+2+1)/6 =8/6= 1,33

| INTERPRETAREA IMPACTULUII TOTAL CUANTIFICAT ASUPRA MEDIULUI |
| --- |
| 0 | Mediu neafectat |
| 0÷1 | Mediu usor afectat |
| 1÷2 | Mediu afectat in limite admisibile |
| 2÷3 | Mediu afectat peste limite admisibile |
| 3÷4 | Mediu grav afectat |

Utilizand Tabelul de interpretare a ITC, aflam ca valoarea ITC de 1,33 se incadreaza in intervalul (1÷2).

Concluzia Analizei Matematice: Impactul Total Cuantificat provocat de obiectivul studiat corespunde unui mediu afectat in limite admisibile.

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Analiza alternativelor

## Alternativa „0”

Varianta nerealizării investiţiei (alternativa „0”) presupune menţinerea în stare actuală a terenului analizat fără realizarea investiţiei. Prezentăm în continuare avantajele şi dezavantajele alegerii alternativei „0”.

Avantaje:

- Evitarea oricărui disconfort asupra locuitorilor din zonă;

- Evitarea afectării habitatelor şi a speciilor de interes conservativ.

Dezavantaje:

- Nevalorificarea potenţialului eolian şi socio-economic al zonei;

- Privarea bugetului local şi a unor localnici (deţinători de terenuri) de un venit suplimentar.

Alternativa „0” nu înseamnă neapărat evitarea oricărei forme de impact asupra mediului. Chiar şi la nivel local, locuitorii vor încerca să găsească alte surse de venituri, înţelegând prin aceasta sprijinirea altor tipuri de investiţii, dintre care nu trebuie să excludem posibilitatea dezvoltării unor proiecte cu impact mai mare asupra mediului.

O alternativă realistă la “a nu face nimic” este cea ipotetică de realizare a unei alte capacităţi energetice, capabilă să producă echivalentul Parcului eolian Săcele. Opţiunile analizate sunt: centrala nucleară, termocentrala pe cărbune, termocentrala pe gaz. Analiza comparativă între aceste opţiuni a fost realizată pe baza costurilor de mediu asociate fiecărei tehnologii. Valoarea unitară a costurilor de mediu este cea propusă în cadrul proiectului european CASES, preţurile fiind exprimate în euro şi adaptate pentru România.

## Alternative identificate şi studiate

Elaborarea acestui proiect a presupus abandonarea, în diferite faze, a unor alternative dezavantajoase, cu menţinerea şi îmbunătăţirea configuraţiei care putea să îndeplinească, simultan, următoarele condiţii:

- Dezvoltarea unui proiect fezabil din punct de vedere economic;

- Limitarea la minimum a oricărei forme de impact asupra mediului, aşezărilor umane şi locaţiilor de importanţă arheologică;

- Păstrarea distanţelor de protecţie faţă de obiectivele economice şi sociale existente în zona proiectului;

- Protejarea habitatelor şi a speciilor de interes conservativ;

- Realizarea unui minim necesar de drumuri noi şi implicit o fragmentare redusă a habitatului;

- Respectarea condiţiilor impuse de autoritatea aeronautică.

Terenul a fost ales ţinând cont inclusiv de aspecte de mediu (arii protejate, cursuri de apă, accesibilitatea amplasamentului), iar locaţia actuală a parcului eolian a fost stabilită în urma analizei mai multor zone.

În perioada 2012-2023 s-au analizat mai multe alternative pentru proiectul actual, din punct de vedere al soluţiei tehnice şi al amplasamentului, luându-se în considerare poziţionarea faţă de ariile naturale protejate.

Principalele alternative studiate pentru realizarea parcului eolian Săcele au fost următoarele

- Instalarea a 7 turbine eoliene cu o capacitate de 2 MW fiecare, model Vestas V90 (alternativa A1);

- Instalarea a 10 turbine eoliene cu o capacitate de 2 MW fiecare, model Vestas V90  (alternativa A2);

- Instalarea a 25 turbine eoliene cu o capacitate de 2 MW fiecare, model Vestas 90 (alternativa A3);

- Instalarea a 12 turbine eoliene cu o capacitate de peste 4 MW fiecare (3 turbine a cîte 4 MW şi 9 turbine a cîte 4,2 MW fiecare), model Vestas V150, alternativă selectată, analizată în prezentul studiu (alternativa A4).

O primă variantă analizată în anul 2012 a fost propunerea unui parc format din 7 turbine (T1...T7) cu o capacitate de 2 MW fiecare, dintre care turbina T5 era situată în interiorul SPA – Cheile Dobrogei. A fost analizată şi varianta includerii unei turbine în interiorul SPA Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoie. S-a luat însă în considerare evitarea pe cât posibil a terenurilor reprezentate de păşune cu habitate ce pot avea valoare conservativă ridicată şi a celor incluse în ariile protejate pentru a evita sub orice formă afectarea integrităţii acestora. Astfel s-a repoziţionat turbina T5 la o distanţă de aproximativ 140 m faţă de limita SPA, pe terenuri arabile. (alternativa A1);

Trebuie să subliniem faptul că s-au studiat alternativele de amplasament astfel încât să se păstreze competenţa teritorială a titularului de plan pe zona vizată de alternative.

Tot în anul 2012, o altă variantă analizată a luat în calcul alternativa amplasării unui număr mai mare de turbine eoliene de putere mai mică, respectiv de 1 MW fiecare. Aceasta ar fi însemnat amplasarea unui număr de 14 turbine pe aceeaşi suprafaţă, respectiv un impact mai mare asupra mediului prin mărirea numărului de fundaţii, al platformelor de montaj, cât şi al drumurilor de acces la turbine şi printr-o perioadă de execuţie a lucrărilor mai mare;

În baza analizei celor două variante mai sus prezentate, realizată în anul 2012, s-a renunţat la varianta amplasării unui număr mai mare de turbine (14 turbine) de putere 1 MW fiecare, optîndu-se astfel pentru varianta unui parc fotovoltaic format din 7 turbine cu o capacitate de 2 MW fiecare, pe teren cu folosinţa de teren agricol în afara ariilor protejate de interes comunitar (alternativa A1).

Tot în anul 2012, a fost propusă o nouă variantă constând în extinderea Parcului eolian Săcele 5  (ce cuprindea 7 turbine) cu încă 3 turbine eoliene tip Vestas 90, cu o capacitate de 2 MW fiecare, pentru care APM Constanţa a emis Acordul de mediu nr.19/14.08.2012 revizuit în data de 09.11.2012 (alternativa A2);

În această variantă, parcul eolian format din 10 turbine era localizat în vecinătatea şi parţial în situl Natura 2000 ROSPA 0019 Cheile Dobrogei şi în vecinătatea şi parţial în situl Natura 2000 ROSPA 0031 Delta Dunării şi Complexul Razim Sinoie.

În anul 2023 a fost analizată varianta privind tipul şi numărul turbinelor eoliene. S-a propus amplasarea a 25 de turbine eoliene de putere 2 MW fiecare (alternativa A3); Această variantă ar fi implicat o suprafaţă mai mare de teren rezultată prin cumularea suprafeţelor aferente inelelor supraterane ale turbinelor, platformelor de montaj şi implicit ale drumurilor noi care ar asigura accesul la cele 25 de turbine. Din punct de vedere al biodiversitătii, având în vedere suprapunerea zonei cu cele două arii de protecţie avifaunistica, ROSPA 0019 Cheile Dobrogei şi ROSPA 0031 Delta Dunării şi Complexul Razim Sinoie, presupunea o  perioadă mai mare necesară construcţiei, afectarea unei suprafeţe mai mari de teren, o fragmentare suplimentară a habitatului de hrănire pentru avifaună, densitate mai mare a turbinelor în cadrul aceleiaşi suprafeţe, distanţa de siguranţă (a zborului păsărilor) de la sol la rotor considerabil mai mică.

În urma studiilor de specialitate efectuate (studii ale potenţialului eolian, geotehnice, optimizarea activităţilor de construcţie - montaj, analize cost-beneficiu), s-a propus o nouă variantă de amplasare a turbinelor, respectiv s-a ajuns la concluzia că este mai eficientă o soluţie cu un număr mai redus de turbine. Astfel, s-a optat pentru varianta unui parc eolian cu o densitate a turbinelor de aproximativ două ori mai mică (12 turbine), dar cu o putere nominală mai mare (peste 4 MW), alternativă selectată, analizată în prezentul studiu (alternativa A4),  care presupune:

- spaţii mai largi între turbine pentru desfăşurarea zborului păsărilor;

- durata perioadei de construcţie şi anvergura lucrărilor considerabil reduse;

- suprafeţe mai mici de teren afectate definitiv de obiectiv;

- suprafaţa de siguranţă mai mare de la sol la rotor pentru avifaună.

În următorul tabel este prezentată o analiză comparativă între cele 4 alternative (A1, A2, A3 şi A4), realizată pe baza unor aspecte relevante ale viitorului parc eolian din comuna Săcele.

| Nr. Crt. | Denumire componentă | Alternativa 1 (A1) - anul 2012 | Alternativa 2 (A2) – anul 2012 | Alternativa 3 (A3) – anul 2023 | Alternativa 4 (A4) – Anul 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Număr turbine | 7 | 10 | 25 | 12 |
| 2 | Putere nonimală | 2 MW | 2 MW | 2 MW | ˃4 MW |
| 3 | Putere instalată | 14 MW | 20 MW | 50 MW | 49,8 MW |
| 4 | Suprafaţă zonei de rotire a palelor | 6.362 m2 | - | 9.362 m2 | 17.671 m2 |
| 5 | Nr. de turbine amplasate în situri Natura 2000 | 0 | 0 | 0 | 3 |

În urma analizei comparative realizate pe baza principalelor aspecte ale proiectului eolian prezentate, alternativa finală A4 este considerată a fi cea mai eficientă şi totodată preferabilă din punct de vedere al protecţiei mediului. Astfel, în cadrul acestei alternative, prin turbinele cu capacitatea 4 MW, respectiv 4,2 MW va rezulta o putere instalată de 49,8 MW pentru doar 12 turbine, comparativ cu alternativa 3 în care, cu un număr aproximativ dublu de turbine faţă de varianta finală adoptată, respectiv  25 turbine a câte 2 MW fiecare, ar fi rezultat o putere instalată de 50 MW, cu doar 0,2 MW mai mare decât puterea instalată aferentă variantei selectate. Scăderea numărului de turbine la jumătate comparativ cu varianta 3 conduce în special la reducerea riscului de coliziune a păsărilor, dar şi la reducerea impactului asupra solului (reducerea numărului de platforme, a lungimii drumurilor de acces sau a şanţurilor pentru pozarea cablurilor electrice subterane).

Un alt beneficiu important al alegerii alternativei A4 constă şi în reducerea duratei de realizare a proiectului şi a costurilor de realizare a parcului prin scăderea cantităţilor de materii prime necesare activităţilor de construcţie, reducerea numărului de autovehicule care aprovizionează organizarea de şantier, precum şi reducerea costurilor de întreţinere a parcului eolian în cadrul activităţilor desfăşurate de-a lungul perioadei de operare a parcului.

Alternativa A4 vine însă cu un dezavantaj în ceea ce priveşte intersecţia proiectului cu ariile naturale protejate, aceasta propunând realizarea a 3 turbine în interiorul ROSPA0031.

În acelaşi timp, elaborarea proiectului a presupus respectarea anumitor condiţii prezentate în cadrul acestui capitol, cum ar fi de exemplu respectarea condiţiilor impuse de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

Din punct de vedere al alternativelor de proiectare s-a ales varianta analizata in raport (alternativa 4) tinand cont de cea mai buna varianta a solutiilor tehnice aplicabile dar si de faptul ca tehnologia de obtinere a energiei electrice este cu cel mai mic impact asupra mediului atat in prezent cat si in viitor pe perioada de functionare a parcului si nu in ultimul rand de faptul ca rezolva o problema socio-economica a lipsei resurselor conventionale pentru obtinerea energiei.

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluuziile BAT, prevederile Bref aplicabile:  nu se incadreaza in prevederile Lg. 278/2013, privind Emisiile Industriale;

Luarea în considerare a impactului direct, indirect şi cumulat cu al celorlalte activităţi existente în zonă etc./cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate.

Impact cumulat:

Evaluarea impactului cumulativ s-a realizat prin parcurgerea următorilor paşi:

- Identificarea proiectelor importante existente şi/sau propuse în zonele de implementare a proiectului;

- Analizarea probabilităţii ca aceste proiecte să genereze forme de impact cumulativ (să contribuie cu efecte adiţionale şi/sau efecte sinergice cu proiectul analizat);

- Evaluarea semnificaţiei impactului cumulativ.

Procesul de evaluare a impactului cumulativ presupune adresarea unui număr de incertitudini ce ţin de caracteristicele celorlalte proiecte (certitudinea implementării, dinamica spaţio-temporală, cuantificarea impacturilor etc.). Aceste incertitudini fac dificilă estimarea cantitativă a impactului cumulativ. În consecinţă, în cadrul RIM, evaluarea impactului cumulativ s-a realizat pe baza matricei de apreciere a semnificaţiei impactului, luând în considerare scenariile cele mai defavorabile cu privire la producerea impactului.

Evaluarea a luat în considerare potenţialul impact cumulat cu alte proiecte propuse în zonă, precum şi cu activităţile de producere a energiei electrice prin centrale eoliene deja existente în zonă.

Pentru identificarea investiţiilor existente sau planificate în zona amplasamentului care ar putea genera efecte cumulative asupra mediului, au fost studiate informaţiile disponibile public pe:

Site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, la rubrica Reglementări.

Pagina de internet https://recorder.ro/investitii/. S-a consultat lista proiectelor planificate sau implementate în judeţul Constanţa pe teritoriul localităţilor Castelu, Cogealac, Constanţa, Corbu, Crucea, Cuza Voda, Fântânele, Grădina, Istria, Lumina, Mihai Viteazu, Mihail Kogălniceanu, Năvodari, Nicolae Bălcescu, Ovidiu, Pantelimon, Poarta Albă, Săcele, Siliştea, Târguşor, Tortoman, Valu Lui Traian, Vulturu. Au fost identificate proiecte deja finalizate din domeniile: apă şi canal, infrastructură rutieră, unităţi medicale, şcoli şi grădiniţe;

Pagina de internet https://ecowatch.ro/2024/01/13/situatia-parcurilor-eoliene-pe-judete/;

Master Planul General de Transport (MPGT). Printre proiectele identificate care sunt în măsură să genereze efecte cumulate sunt: aeroportul Mihail Kogălniceanu, extinderea reţelei transeuropene de transport rutier în lungul DN22

Analiza proiectelor din sursele menţionate şi-a îndreptat atenţia în special asupra investiţiilor ce generează acelaşi tip de efecte precum proiectul analizat. Astfel, principalele presiuni identificate, care au potenţialul de a genera efecte cumulative împreună cu proiectul prezent, sunt determinate de existenţa mai multor parcuri eoliene şi de planificarea implementării mai multor investiţii de acest fel.

Cel mai apropiat proiect, dintre cele identificate, de viitorul Parc eolian Săcele este Parcul eolian Ovidiu Development S.A, situat la aproximativ 6,3 km spre nord–vest.

Impactul cumulat al proiectelor se poate resimţi, în special, asupra speciilor din ariile naturale protejate: ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoie, ROSPA0019 Cheile Dobrogei, ROSPA0060 Lacurile Taşaul – Corbu, dar şi asupra altor aspecte de mediu şi sociale: aer, zgomot, apă, sol, biodiversitate, populaţie.

Lista proiectelor de parcuri eoliene, existente sau în curs de implementare, situate în zona amplasamentului este prezentată în tabelul de mai jos.

| Nr. crt. | Denumire proiect/plan | Stadiul de implementare | Anul autorizării | Numărul de turbine, locaţia | Distanţa faţă de proiect | Distanţa faţă de cea mai apropiată arie protejată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parc eolian Ovidiu Development S.A | Existent | Autorizaţie de mediu nr. 384/14.11.2012 revizuită în data de 11.12.2012 şi cu nr. 76/ 01.04.2021 | 101 turbine, comunele Cogealac, Grădina, Fântânele | 6,3 km | 615 m faţă de ROSPA0019 Cheile Dobrogei |
| 2. | Parc eolian Tomis Team S.R.L | Existent | Autorizaţie de mediu nr. 73/14.02.2011 transferată şi revizuită cu nr. 55 din data de 23.02.2021 | 138 turbine, comuna Fântânele | 10 km | 350 m faţă de ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim - Sinoie |
| 3. | Parc eolian Elcomex EOL S.R.L | Existent | Autorizaţie de mediu nr. 491/09.12.2013 | 52 turbine, comunele Nicolae Bălcescu, Tortoman, Târguşor | 16 km | 1,2 km faţă de ROSPA0019 Cheile Dobrogei şi faţă de ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia/ROSAC 0216 Recifii Jurasici Cheia |
| 4. | Parc eolian Târguşor | Existent | Autorizaţie de mediu nr. 492/09.12.2013 | 26 turbine, comunele Nicolae Bălcescu, Târguşor | 12,4 km | 300 m faţă de ROSPA0019 Cheile Dobrogei |
| 5. | Parc eolian Mireasa Energies | Existent | Autorizaţie de mediu nr. 329/11.11.2014 | 20 turbine, comuna Siliştea | 14,8 km | 411 m faţă de ROSPA0019 Cheile Dobrogei şi faţă de ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia/ROSAC 0216 Recifii Jurasici Cheia |
| 6. | Parc eolian Total Natural | Existent | Autorizaţie de mediu nr. 259/ 19.07.2013 | 1 turbină, comuna Corbu | 13,9 km | 718 m faţă de ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoie; ROSCI0065 Delta Dunării; RORMS0001 Delta Dunării; ROMAB0003 Rezervația Biosferei Delta Dunării; ROWHS0001 Delta Dunării – sit al patrimoniului mondial |
| 7. | Parc eolian Ewind | Existent | Autorizaţie de mediu nr. 30/ 25.01.2013 | 41 turbine, comuna Pantelimon | 16 km | 208 m faţă de ROSPA0019 Cheile Dobrogei Dobrogei şi faţă de ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia/ROSAC 0216 Recifii Jurasici Cheia |
| 8. | Parc eolian Eolica Dobrogea | Existent | Autorizaţie de mediu nr. 330/01.10.2012 | 40 turbine, comuna Mihai Viteazu | 13,2 km | 590 m faţă de ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie |
| 9. | NEG PROJECT 1 | Existent | Autorizaţie de mediu nr 130/ 21.03.2011 | 2 turbine, comuna Pantelimon | Nu sunt date disponibile privind localizarea exactă | În exteriorul ariilor protejate, conform raportului de monitorizare |
| 10. | NEG PROJECT TWO S.R.L | Existent | Autorizaţie de mediu nr. 205/ 02.05.2011 | 3 turbine, comuna Pantelimon | Nu sunt date disponibile privind localizarea exactă | În exteriorul ariilor protejate, conform raportului de monitorizare |
| 11. | Parc eolian Gălbiori Crucea | Existent | Autorizaţie de mediu nr.157/2013 revizuită | 1 turbină, comuna Crucea | 23,4 km | 1,2 km faţă de ROSPA0002 Allah Bair – Capidava şi de RORMS0017 Ostroavele Dunării - Bugeac - Iortmac |
| 12. | Parc eolian Nicolae Bălcescu – General Concrete Cernavodă | Existent | Autorizaţie de mediu nr.93/2022 | Nu au fost găsite informaţii cu numărul exact de turbine, comuna Nicolae Bălcescu | Aprox. 20,3 km | Aprox. 8 km faţă de ROSPA0019 Cheile Dobrogei |
| 13. | Parc eolian Alpha Nord II | Existent | Nu a fost găsită informaţia | 27 turbine, comuna Casimcea | 40 km | 130 m faţă de ROSPA0100 Stepa Casimcea şi de ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean |
| 14. | Parc eolian Alpha Nord I | Existent | Nu a fost găsită informaţia | 21 turbine, comuna Casimcea | 43,6 km | 825 m faţă de ROSPA0100 Stepa Casimcea şi de ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean |
| 15. | Parc eolian Corugea | Existent | Autorizaţia nr.30/2022 | Nu a fost găsită informaţia legată de nr. actual de turbine, comuna Casimcea | 35 km | În interiorul ariilor ROSPA0100 Stepa Casimcea şi ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean |
| 16. | Parc eolian Ciocârlia Cobadin | Existent | Autorizaţia de mediu nr. 91 din 01.04.2013 | 13 turbine, comunele Cobadin şi Ciocârlia | 45,8 km | 145 m faţă de ROSCI0353 Peştera - Deleni |
| 17. | Parc eolian Stejaru Tulcea | Existent | Nu a fost găsită informaţia | Nu a fost găsită informaţia legată de nr. actual de turbine | 28,1 km | În interiorul ariilor ROSPA0091 Pădurea Babadag şi şi ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean |
| 18. | Parc eolian Vulturu Est | Propus | Aviz de mediu nr. 1/04.01.2022 (plan aprobat şi în anul 2010 prin HCL) | 19 turbine, comunele Pantelimon şi Vulturu | 21,4 km | 1,6 km faţă de ROSPA0019 Cheile Dobrogei |
| 19. | Parc eolian Vulturu Vest | Propus | Plan aprobat în 2010 prin HCL al comunelor Saraiu, Vulturu şi Crucea, reluat în 2022 | 19 turbine, comunele Vulturu, Saraiu şi Crucea | 28,8 km | 1,1 km faţă de ROSPA0101 Stepa Saraiu - Horea |
| 20. | Parc eolian Crucea Est | Propus | Plan aprobat şi în anul 2010 prin HCL | 23 turbine, comunele Pantelimon şi Crucea | 21,1 km | 222 m faţă de ROSPA0019 Cheile Dobrogei |
| 21. | Parc eolian West Wind Ciocârlia | Propus | Nu a fost găsită informaţia | 73 turbine, comuna Ciocârlia | 40 km | 182 m faţă de ROSCI0353 Peştera - Deleni |
| 22. | Parc eolian Siliştea 4 | Propus | Nu au fost găsite informaţii | 1 turbină, comuna Siliştea | Nu sunt date disponibile privind localizarea exactă a turbinei | Nu sunt date disponibile privind localizarea exactă a turbinei |
| 23. | Drum de mare viteză Constanţa-Tulcea | Propus | - | - | 300 m | - |

În tabelul următor este prezentată identificarea efectelor semnificative pe care proiectul le poate avea asupra mediului şi care rezultă din cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte existente şi/sau aprobate, ţinând cont de orice probleme de mediu existente legate de zone cu o importanţă deosebită din punctul de vedere al mediului, care ar putea fi afectate sau de utilizarea resurselor naturale.

Analiza identifică principalele caracteristici ale situaţiei actuale pentru fiecare componentă de interes, efectele şi impacturile generate de proiect asupra fiecărei componente de interes, receptorii potential afectaţi, conducând astfel la identificarea caracteristicilor altor proiecte împreună cu care proiectul analizat poate genera impact cumulat.

| Componenta / aspectul de mediu | Situaţia actuală | Efecte generate de proiect | Impactul generat de proiect | Receptori potenţial afectaţi | Caracteristicile proiectelor împreună cu care proiectul analizat poate genera impact cumulat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calitatea aerului | Calitatea aerului în satului Săcele, calitatea aerului în zona de studiu este în general bună, doar în cazul pulberilor (PM10 şi PM2,5) fiind observate valori mai mari ale concentraţiilor, apropiate de valorile limită conform legislaţiei în vigoare. | Proiectul contribuie la creşterea emisiilor atmosferice în principal PM10 şi NOx. Doar în etapa de construcţie. În etapa de operare contribuie indirect la reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră | Proiectul va conduce la un impact nesemnificativ asupra calităţii aerului în etapa de construcţie | Nu au fost identificaţi receptori potenţial afectaţi de impactul asupra calităţii aerului. | Nu au fost identificate proiecte care să genereze impact cumulat din punct de vedere cantitativ sau calitativ cu proiectul analizat. |
| Zgomot | În prezent nivelul de zgomot este determinat în principal de traficul rutier de pe DN22 (vestul amplasamentului) şi DC82 în zona centrală. | Proiectul propune noi surse de zgomot pe amplasamentul proiectului, în toate etapele sale. | Va avea loc o creştere nesemnificativă a nivelului de zgomot în zona de influenţă a proiectului. | Populaţia din localitatea Săcele. | Nu au fost identificate proiecte care să genereze impact cumulat. |
| Umbrire intermitentă | În prezent nu sunt proiecte care sa genereze acest tip de efect asupa localităţii Săcele. | Proiectul propune instalarea a 12 turbine eoliene, dintre care cea mai apropiată fiin la o distanţă de 918 m faţă de localitatea Săcele. | Va avea loc o depăşire a pragului de semnificaţie în ceea ce priveşte durata efectului ( 8 ore/an), indicând astfel un impact semnificativ în etapa de operare. | Populaţia din localitatea Săcele. | Conform rezultatelor modelărilor efectuate pentru parcul eolian Săcele, limita acestui efect nu depăşeşte 2000 de metri. În apropierea localităţii Săcele nu au fost identificate proiecte în această limită, care să genereze impact cumulat. |
| Biodiversitate – habitate | Pe amplasamentul proiectului şi în vecinătatea acestuia nu a fost identificată prezenţa unor habitate de interes conservativ. Cea mai apropiată arie protejată în cadrul căreia sunt protejate habitate este ROSAC0215 Recifii Jurasici Cheia. Habitatele din această arie protejată se află la distanţe de peste 2000 de metri distanţă. | Proiectul, prin totalitatea surselor din etapa de construcţie, poate contribui la creşterea concentraţiilor de poluanţi atmosferici (în principal NOx) din zona celor două situri de interes comunitar. | Nu au fost identificate impacturi generate asupa habitatelor de interes comunitar. Dispersia poluanţilor atmosfericii generaţi de etapa de construcţie a proiectului nu vor ajunge în zona habitatelor de interes conservativ. | Nu au fost identificaţi receptori potenţiali afectaţi în zona de influenţă a efectului | Nu este cazul unei cumulări cu alte proiecte |
| Biodiversitate – plante | Analiza anterioară (pentru habitate) este valabilă şi în cazul speciilor de plante. Pe amplasamanetul proiectul sunt specii de plante de cultură. | Proiectul, prin totalitatea surselor din etapa de construcţie, poate contribui la creşterea concentraţiilor de poluanţi atmosferici (în principal NOx) din zona celor două situri de interes comunitar. | Nu au fost identificate impacturi generate asupa habitatelor de interes comunitar. Dispersia poluanţilor atmosfericii generaţi de etapa de construcţie a proiectului nu vor ajunge în zona habitatelor de interes conservativ. | Nu au fost identificaţi receptori potenţiali afectaţi în zona de influenţă a efectului | Nu este cazul unei cumulări cu alte proiecte |
| Biodiversitate – amfibieni şi reptile | Pe amplasamentul proiectului sunt structure ce pot adăposti specii de herpetofaună | Coliziune şi strivire din cauza traficului de şantier sau a manevrării utilajelor, depozitarea maselor de sol sau a deşeurilor, distrugerea galeriilor unor specii de herpetofaună | În etapa de construcţie, proiectul poate să genereze reducerea efectivelor populaţionale pentru unele specii de herpetofaună care sunt în afara sitului Natura 2000 ROASC0215.: | Specii de herpetofaună | Alte planuri/proiecte care presupun afectarea speciilor de păsări prin mortalitate pierderea de habitat, perturbare activităţii speciilor şi fragemntarea habitatelor |
| Biodiversitate – păsări | Proiectul este amplasat parţial (3 turbine) pe suprafţa sitului Natura 2000 ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie, şi în apropierea siturilor ROSPA0019 Cheile Dobrogei şi ROSPA0060 Delta Dunării. Pe amplasamentul proiectului sunt condiţii favorabile de hrănire şi cuibărire pentru speciile caracteristice habitatelor agricole li păşunilor | În etapa de operare proiectul poate genera un risc de coliziune pentru speciile de păsări ca urmare a coliziunii cu palele turbinelor. Totodată poate avea loc şi o perturbare a activităţii speciilor de păsări prin evitarea turbinelor şi prin producerea zgomotului. | Impactul este unul semnificativ pentru mortalitatea unor specii de păsări şi nesemnificativ pentru pierderea de habitat, perturbare activităţii speciilor şi fragemntarea habitatelor | Specii de păsări | Alte planuri/proiecte care presupun afectarea speciilor de păsări prin mortalitate pierderea de habitat, perturbare activităţii speciilor şi fragemntarea habitatelor |
| Biodiversitate – mamifere | Principala grupă de mamifere prezentă în zona amplasamentului este cea a liliecilor. În timpul observaţiilor de teren au fost identificate următoarele specii Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Vespertilio murinus, Nyctalus noctule, Nyctalus leisleri, Pipistrellus pygmaeus, Nyctalus lasiopterus, Eptesicus nilssonii, Myotis dascyneme, Hypsugo savii, Miniopterus schreibersii. | Coliziunea cu palele turbinelor în funcţionare prezintă un risc major pentru speciile de lilieci. | Etapa de operare a proiectului poate duce la apariţia unui impact semnificativ. | Speciile de lilieci prezente în zona amplasamentului proiectului. | Toate planurile şi proiectele care sunt în operare sau sunt propuse şi pot conduce la apariţia unor victime accidentale. |
| Peisaj | Zona de studiu este dominată de peisaje caracteristice zonelor agricole unde se pot vedea numeroase turbine din parcuri eoliene | Proiectul propune 12 noi turbine eoliene, ce pot fi vizibile pe distanţe foarte mari | Proiectul va genera un impact negativ nesemnificativ în etapa de operare | Locuitării din comunităţile unde vor fi vizibile turbinele | Toate planurile şi proiectele care propun construcţia de parcuri eoliene |
| Apă subterană | Proiectul se suprapune cu corupuri de apă subterană | Nu există efecte decelabile asupra corpurilor de apă subterană generate de activitatea curentă şi proiectul propus. | Nu a fost identificat un impact potenţial. | Nu au fost identificaţi receptori potenţial afectaţi. | Nu este cazul. |
| Apă de suprafaţă | Proiectul intersectează corupuri de apă suprafaţă | Nu există efecte decelabile asupra corpurilor de apă subterană generate de activitatea curentă şi proiectul propus. | Nu a fost identificat un impact potenţial. | Nu au fost identificaţi receptori potenţial afectaţi. | Nu este cazul. |
| Sol | Amplasamentul proiectului este utilizat în scot agricol | Proiectul propune acoperire permanentă a unor suprafeţe cultivate | Proiectul va conduce la pierderi nesemnificative ale capacităţii productive | Terenurile agricole | Nu sunt cunoscute alte proiecte ce pot fi implementate pe amplasamentul proiectului |

Investiţiile existente sau planificate în zona analizată:

| Denumire proiect/plan | Numărul de turbine, locaţia | Stadiul de implementare | Distanţa faţă de proiect | Distanţa faţă de cea mai apropiată arie protejată | Posibil mecanism cauză-efect cumulativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Zgomot şi vibraţii | Umbrire intermitentă | Efect de barieră | Pierderi de habitate pentru păsări şi lilieci | Perturbarea activităţii speciilor | Victime accidentale specii | Peisaj |
| Parc eolian Ovidiu Development S.A | 101 turbine, comunele Cogealac, Grădina, Fântânele | Existent | 6,3 km | 615 m faţă de ROSPA0019 Cheile Dobrogei | Nu | Nu | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Parc eolian Tomis Team S.R.L | 138 turbine, comuna Fântânele | Existent | 10 km | 350 m faţă de ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim - Sinoie | Nu | Nu | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Parc eolian Elcomex EOL S.R.L | 52 turbine, comunele Nicolae Bălcescu, Tortoman, Târguşor | Existent | 16 km | 1,2 km faţă de ROSPA0019 Cheile Dobrogei şi faţă de ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia/ROSAC 0216 Recifii Jurasici Cheia | Nu | Nu | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Parc eolian Târguşor | 26 turbine, comunele Nicolae Bălcescu, Târguşor | Existent | 12,4 km | 300 m faţă de ROSPA0019 Cheile Dobrogei | Nu | Nu | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Parc eolian Mireasa Energies | 20 turbine, comuna Siliştea | Existent | 14,8 km | 411 m faţă de ROSPA0019 Cheile Dobrogei şi faţă de ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia/ROSAC 0216 Recifii Jurasici Cheia | Nu | Nu | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Parc eolian Total Natural | 1 turbină, comuna Corbu | Existent | 13,9 km | 718 m faţă de ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoie; ROSCI0065 Delta Dunării; RORMS0001 Delta Dunării; ROMAB0003 Rezervația Biosferei Delta Dunării; ROWHS0001 Delta Dunării – sit al patrimoniului mondial | Nu | Nu | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Parc eolian Ewind | 41 turbine, comuna Pantelimon | Existent | 16 km | 208 m faţă de ROSPA0019 Cheile Dobrogei Dobrogei şi faţă de ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia/ROSAC 0216 Recifii Jurasici Cheia | Nu | Nu | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Parc eolian Eolica Dobrogea | 40 turbine, comuna Mihai Viteazu | Existent | 13,2 km | 590 m faţă de ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie | Nu | Nu | Da | Da | Da | Da | Nu |
| NEG PROJECT 1 | 2 turbine, comuna Pantelimon | Existent | Nu sunt date disponibile privind localizarea exactă | În exteriorul ariilor protejate, conform raportului de monitorizare | Nu | Nu | Da | Da | Da | Da | Nu |
| NEG PROJECT TWO S.R.L | 3 turbine, comuna Pantelimon | Existent | Nu sunt date disponibile privind localizarea exactă | În exteriorul ariilor protejate, conform raportului de monitorizare | Nu | Nu | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Parc eolian Gălbiori Crucea | 1 turbină, comuna Crucea | Existent | 23,4 km | 1,2 km faţă de ROSPA0002 Allah Bair – Capidava şi de RORMS0017 Ostroavele Dunării - Bugeac - Iortmac | Nu | Nu | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Parc eolian Nicolae Bălcescu – General Concrete Cernavodă | Nu au fost găsite informaţii cu numărul exact de turbine, comuna Nicolae Bălcescu | Existent | Aprox. 20,3 km | Aprox. 8 km faţă de ROSPA0019 Cheile Dobrogei | Nu | Nu | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Parc eolian Alpha Nord II | 27 turbine, comuna Casimcea | Existent | 40 km | 130 m faţă de ROSPA0100 Stepa Casimcea şi de ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean | Nu | Nu | Nu | Da | Da | Nu | Nu |
| Parc eolian Alpha Nord I | 21 turbine, comuna Casimcea | Existent | 43,6 km | 825 m faţă de ROSPA0100 Stepa Casimcea şi de ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Parc eolian Corugea | Nu a fost găsită informaţia legată de nr. actual de turbine, comuna Casimcea | Existent | 35 km | În interiorul ariilor ROSPA0100 Stepa Casimcea şi ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean | Nu | Nu | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Parc eolian Ciocârlia Cobadin | 13 turbine, comunele Cobadin şi Ciocârlia | Existent | 45,8 km | 145 m faţă de ROSCI0353 Peştera - Deleni | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Parc eolian Stejaru Tulcea | Nu a fost găsită informaţia legată de nr. actual de turbine | Existent | 28,1 km | În interiorul ariilor ROSPA0091 Pădurea Babadag şi şi ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean | Nu | Nu | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Parc eolian Vulturu Est | 19 turbine, comunele Pantelimon şi Vulturu | Propus | 21,4 km | 1,6 km faţă de ROSPA0019 Cheile Dobrogei | Nu | Nu | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Parc eolian Vulturu Vest | 19 turbine, comunele Vulturu, Saraiu şi Crucea | Propus | 28,8 km | 1,1 km faţă de ROSPA0101 Stepa Saraiu - Horea | Nu | Nu | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Parc eolian Crucea Est | 23 turbine, comunele Pantelimon şi Crucea | Propus | 21,1 km | 222 m faţă de ROSPA0019 Cheile Dobrogei | Nu | Nu | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Parc eolian West Wind Ciocârlia | 73 turbine, comuna Ciocârlia | Propus | 40 km | 182 m faţă de ROSCI0353 Peştera - Deleni | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Parc eolian Siliştea 4 | 1 turbină, comuna Siliştea | Propus | Nu sunt date disponibile privind localizarea exactă a turbinei | Nu sunt date disponibile privind localizarea exactă a turbinei | Nu | Nu | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Drum de mare viteză Constanţa-Tulcea |  |  |  |  |  |  |  | Da | Da |  | Da |

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.

Biodiversitate

În zona amplasamentului proiectului sunt localizate patru situri Natura 2000: ROSAC0215 Recifii Jurasici Cheia, ROSPA0019 Cheile Dobrogei, ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoie şi ROSPA0060 Lacurile Taşaul – Corbu. Dintre acestea, două situri sunt intersectate de proiect, respectiv ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoie, pe teritoriul căruia sunt propuse a fi amplasate trei turbine şi ROSPA0019 Cheile Dobrogei, pe teritoriul căruia va trece racordul la SEN.

Proiectul se află în zona a două rute importante de migraţie pentru păsări şi într-o zonă de importanţă esenţială pentru specia Branta ruficollis, specie aproape ameninţată cu dispariţia în Europa.

Pentru identificarea elementelor de biodiversitate au fost efectuate deplasări în teren, fiind făcute observaţii asupra vegetaţiei, nevertebratelor, herpetofaunei, avifaunei şi mamiferelor.

Proiectul propune construirea şi punerea în funcţiune, în extravilanul comunei Săcele, din jud. Constanţa, a unei noi capacităţi de producţie a energiei electrice din resurse regenerabile. Parcul eolian propus este alcătuit din 12 turbine şi va avea o putere instalată de 49,88 MW.

Proiectul intersectează siturile Natura 2000 ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoie şi ROSPA0019 Cheile Dobrogei. Acesta se învecinează cu siturile ROSAC0215 Recifii Jurasici Cheia şi ROSPA0060 Lacurile Taşaul – Corbu. În interiorul sitului ROSPA0031 este propusă realizarea a trei turbine eoliene, a drumurilor de acces către acestea şi a LES de conectare cu restul parcului. În situl ROSPA0019 vor fi realizate doar lucrări de reabilitare a drumurilor existente şi de pozare a LES.

Aceste situri au fost analizate în prezentul studiu, din punct de vedere al impactului proiectului asupra integrităţii acestora.

Evaluarea impactului proiectului asupra siturilor Natura 2000 posibil a fi afectate a fost realizată pe baza Obiectivelor de Conservare Specifice stabilite de ANANP pentru toate siturile luate în considerare în evaluare. Evaluarea a luat în considerare potenţialul impact cumulat cu alte proiecte propuse în zonă, precum şi cu activităţile de producere a energiei electrice prin centrale eoliene deja existente în zonă.

În urma realizării evaluării a fost concluzionat că proiectul centralei eoliene Săcele poate conduce la un impact semnificativ în cazul speciilor de păsări şi lilieci, ca urmare a mortalităţii, în special luând în considerare impacturile cumulative cu celelalte parcuri eoliene existente în zonă.

Din punct de vedere al pierderii de habitate, proiectul va genera o pierdere a unei suprafeţe reduse de habitat agricol, ce poate fi favorabil pentru unele specii de păsări din ROSPA0031. Impactul în acest caz nu este considerat semnificativ, având în vedere suprafaţa mică potenţial afectată la nivelul sitului.

În ceea ce priveşte alterarea habitatelor, este estimat că proiectul poate conduce la apariţia unui impact nesemnificativ, ca urmare a riscului de răspândire a speciilor de plante invazive, în siturile ROSPA0031 şi ROSPA0019. Suprafaţa potenţial afectată este redusă comparativ cu suprafaţa disponibilă la nivelul întregului sit.

Din punct de vedere al fragmentării, proiectul nu va genera bariere în interiorul siturilor Natura 2000. Există riscul îngreunării deplasării speciilor de avifaună în zona dintre siturile ROSPA0031 şi ROSPA0019 pentru unele dintre speciile de păsări, însă nu este estimat ca acest impact să poată avea un nivel semnificativ.

Proiectul poate cauza perturbarea activităţii speciilor de păsări din ROSPA0031 şi ROSPA0019 ca urmare a operării parcului. Având în vedere dispunerea turbinelor însă, în zona marginală a habitatelor speciilor şi a sitului, precum şi suprafeţele foarte mici potenţial a fi afectate, nivelul impactului a fost considerat ca fiind nesemnificativ.

Cea mai importantă potenţială formă de impact asociată proiectului este reprezentată de reducerea efectivelor populaţionale de faună, ce poate apărea în etapele de construcţie şi de operare, ca urmare a efectuării lucrărilor (dacă sunt prezente cuiburi în zona lucrărilor de exemplu), coliziunii cu traficul de şantier sau cu turbinele eoliene în operare. Această formă de impact poate afecta în principal speciile de păsări din ROSPA0031 şi ROSPA0019, şi speciile de lilieci din ROSAC0215 Recifii Jurasici Cheia. Reducerea efectivelor populaţionale este în măsură să aibă un nivel semnificativ asupra populaţiilor speciilor de faună şi să afecteze parametrii legaţi de mărimea populaţiei ai obiectivelor specifice de conservare stabilite pentru specii. Impacturi semnificative pot apărea în cazul speciilor de avifaună şi chiroptere ce au efective populaţionale mici în siturile Natura 2000 sau pentru care starea de conservare este nefavorabilă sau necunoscută. Pentru reducerea potenţialului impact în acest caz au fost propuse măsuri specifice, inclusiv măsuri ce se referă la operarea parcului eolian propus, cum ar fi particularizarea vitezelor vântului la care pot porni turbinele eoliene în funcţie de prezenţa liliecilor, sau sisteme de control automat pentru oprirea / reducerea vitezei de operare a turbinelor, pentru evitarea coliziunii cu păsări.

Măsurile propuse în cadrul acestui studiu pentru evitarea şi reducerea impactului vizează toate formele de impact identificate.

Pe lângă măsurile propuse pentru perioada de operare, menţionate mai sus, studiul propune, printre altele, şi măsuri pentru evitarea apariţiei de victime accidentale ca urmare a electrocutării păsărilor în zona staţiei de transformare, pentru evitarea afectării potenţialelor cuiburi prezente în zona de şantier, pentru reducerea nivelului de perturbare datorat iluminatului artificial sau pentru limitarea răspândirii speciilor de plante invazive în zona amplasamentului.

Măsurile de evitare şi reducere a impactului au fost dimensionate astfel încât să asigure fie evitarea producerii impacturilor, fie reducerea acestora la un nivel nesemnificativ. Se estimează că impactul rezidual va fi unul nesemnificativ pentru toate habitatele şi speciile din siturile analizate. Măsurile propuse (în particular M17 şi M19) trebuie să fie dimensionate astfel încât să asigure un număr de victime accidentale de sub 0,5 indivizi / an (sau 1 individ la 2 ani), prag ce indică un impact rezidual nesemnificativ. Aceasta presupune deopotrivă că implementarea măsurilor va asigura evitarea afectării integrităţii siturilor Natura 2000, în contextul în care acestea sunt implementate în conformitate cu cerinţele studiilor de mediu.

În cadrul studiului a fost propus un program de monitorizare în etapa de construcţie, pentru analiza detaliată a prezenţei speciilor în zona parcului şi pentru dimensionare adecvată a măsurilor propuse. Validarea eficacităţii măsurilor de evitare şi reducere va fi monitorizată in timpul perioadei de operare, prin programul de monitorizare propus în cadrul prezentului studiu. Implementarea programului de monitorizare din etapa de operare este esenţială pentru a putea asigura implementarea corectă şi funcţionalitatea măsurilor de evitare şi reducere a impactului.

Centrala electrică eoliană Săcele este propusă a fi amplasată între siturile ROSPA0019 Cheile Dobrogei şi ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim–Sinoie. Din cele 12 turbine eoliane, 3 sunt propuse a fi amplasate în situl Natura 2000 ROSPA0031, restul fiind localizate foarte aproape de limitele celor două situri.

Situl cuprins în analiză ROSAC0215 Recifii Jurasici Cheia a fost desemnat şi pentru conservarea a 7 specii de lilieci: Myotis blythii Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Miniopterus schreibersii.

Conform Hutterer, 2005 speciile Myotis blythii, M. myotis, Miniopterus schreibersii, Pipistrellus pipistrellus sunt migratoare regional, având migraţii sezoniere în intervalul de câteva sute de kilometri dar se dispersează sau migrează pe distanţe de până la 800 km. Speciile R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. mehelyi, M. emarginatus, sunt specii sedentare, deplasându-se între adăposturi pe o rază de câteva zeci de kilometri şi abia se dispersează sau migrează mai mult de 100 km. R. ferrumequinum se poate deplasa şi pe distanţe mai mari şi poate fi considera o migratoare facultativ. În figura următoare sunt prezentate mişcările pe distanţe lungi documentate ale speciei Pipistrellus pipistrellus.

Există patru specii de lilieci din Europa care migrează pe distanţe lungi: Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Pipistrellus nathusii şi Vespertilio murinus. Aceste specii zboară în mod regulat 3.000-4.000 km într-un zbor dus-întors de la zona de reproducere de vară la habitatul de iarnă şi înapoi (Hutterer, 2005). Pentru speciile Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Pipistrellus nathusii există un proiect (Bat migration routes in Europe7), care a început anul 2021, cu scopul de a identifica rutele de migraţie, şi de a oferi hărţi operaţionale pentru a ghida planificarea proiectelor parcurilor eolienie. În următoarea figură se poate observa rutele de migraţie mai largi, restrânse şi posibile ale speciei Pipistrellus nathusii, identificate în cadrul proiectului.

Activităţile de monitorizare a activităţii speciilor de faună pe amplasamentul propus al proiectului parcului eolian Săcele au fost demarate în etapa de dezvoltare a proiectului, pentru a sprijini identificarea celor mai bune locaţii ale turbinelor eoliene.

Monitorizarea avifaunei a fost efectuată atât prin metoda transectelor, cât şi prin metoda observaţiilor din punct fix (vantage point - VP). Colectarea datelor din teren cu privire la avifaună prin metoda transectelor s-a realizat pe parcursul a 24 de campanii, desfăşurate în perioada 27.08.2021 - 20.07.2022, fiind efectuate câte două ieşiri în fiecare lună. În intervalul 07.10 - 19.12.2023 monitorizarea păsărilor a fost efectuată prin aplicarea metodei observaţiilor din punct fix (vantage point - VP), metodă concepută pentru a cuantifica nivelul activităţii de zbor şi distribuţia speciilor de avifaună în zona de monitorizare. Monitorizarea a acoperit atât perioada de cuibărire a păsărilor, cât şi perioada din afara cuibăririi. În timpul cuibăririi efortul estimat de observaţie prin metoda transectelor a avut un total de 56 de ore, iar în afara cuibăririi efortul estimat de observaţie prin metoda transectelor a avut un total de 136 de ore. Observaţiile din punct fix au fost efectuate în perioada din afara cuibăririi în trei puncte, iar efortul estimat de observaţie a fost de 21 de ore pe punct de observație. Totalul orelor de observaţie este de 255 de ore. Toate observaţiile realizate pe parcursul celor 255 de ore au fost incluse în evaluarea impactului, în principal în determinarea numărului potenţial de victime ca urmare a coliziunii păsărilor cu turbinele eoliene. La realizarea observaţiilor în teren au fost utilizate echipamente profesionale, precum dispozitiv GPS, binoclu, lunetă şi cameră foto.

Cele mai mari efective de păsări observate în urma deplasărilor în teren sunt reprezentate de grauri (Sturnus vulgaris) cu 4.282 exemplare, pescăruşi pontici (Larus cachinnans) cu 2.501 exemplare, lăstuni de mal (Riparia riparia) cu 2.240 exemplare şi pelicani comuni (Pelecanus onocrotalus) cu 907 exemplare.

Dintre speciile de păsări identificate în teren, următoarele sunt cuprinse în Anexa I a Directivei Păsări 2009/147/CE: Anthus campestris, Aquila pennata/Hieraaetus pennatus, Aquila pomarina, Buteo rufinus, Calandrella brachydactyla, Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Coracias garrulus, Egretta alba, Falco vespertinus, Haliaetus albicila, Lanius collurio, Larus melanocephalus, Milvus migrans, Melanochorypha calandra, Pernis apivorus, Pelecanus onocrotalus, Lanius minor, Pluvialis apricaria.

O parte dintre speciile observate în teren sunt de interes naţional, fiind cuprinse în Anexa 4B a OUG 57/2007: prigoria (Merops apiaster), pupăza (Upupa epops), codobatura galbenă (Motacilla flava), codobatura albă (Motacilla alba), vânturelul roşu (Falco tinnunculus), şoimul rândunelelor (Falco subbuteo), vrabia negricioasă (Passer hispaniolensis) etc.

Monitorizare speciilor de chiroptere s-a realizat în perioadele 13 şi 20 septembrie 2022, 19-23 octombrie 2023, 6-10 noiembrie 2023, observaţiile fiind efectuate în amurg şi în următoarele 2-3 ore sau dimineaţa înainte de răsărit (pe lumină crepusculară), cu ajutorul dispozitivelor BAT BOX DUET şi ECHO METER TOUCH 2. Analiza datelor colectate a constat în determinarea speciilor înregistrate cu programul Kaleidoscope Pro.

Popândăul este o specie protejată la nivel european prin Directiva Habitate (Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a faunei şi florei sălbatice), fiind cuprins în anexele II şi IV. Popândăul se află pe Lista Roşie a IUCN ca specie periclitată şi este menţionat ca specie vulnerabilă în „Cartea roşie a vertebratelor din România”.

Conform informaţiilor extrase din înregistrările făcute, în zona amplasamentului au fost identificate 12 specii de lilieci: (Pipistrellus kuhlii), Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Vespertilio murinus, Nyctalus noctule, Nyctalus leisleri, Pipistrellus pygmaeus, Nyctalus lasiopterus, Eptesicus nilssonii, Myotis dascyneme, Hypsugo savii, Miniopterus schreibersii.

Toate speciile identificate sunt cuprinse în Anexa IV a Directivei Habitate 92/43/CEE, două dintre ele fiind menţionate şi în Anexa II: Myotis dascyneme şi Miniopterus schreibersii.

De asemenea, toate speciile identificate sunt cuprinse în Anexa 4A a OUG 57/2007, Myotis dascyneme şi Miniopterus schreibersii fiind menţionate şi în Anexa III

De pus Tabel 6-9	6-10

În tabelul anterior sunt marcate rândurile unde rezultatele calculului indică valori mai mari de 0,5 indivizi/an ca potenţiale victime ale coliziunii cu turbinele eoliene. Această valoare a fost considerată ca o primă identificare a posibilităţii de apariţie a unui impact semnificativ pentru speciile de păsări. În cadrul Studiului de evaluare adecvată, analiza a fost realizată de la caz la caz, această valoare fiind corelată cu mărimea populaţiei speciilor în fiecare dintre siturile analizate, starea de conservare şi ţintele stabilite pentru parametrii potenţial afectaţi de proiect.

De asemenea, în cadrul Studiului de evaluare adecvată, suplimentar speciilor pentru care a fost estimat prin calcul un număr potenţial de victime >0,5 indivizi/an, pentru acele specii ce ar putea fi afectate de implementarea proiectului, dar care nu au fost observate în cadrul activităţilor de teren, şi pentru care există un grad de incertitudine mai ridicat, fie deoarece efectivele lor nu sunt încă definite în cadrul OCS, fie deoarece au efective reduse şi/sau stare de conservare nefavorabilă, au fost estimate în mod precaut potenţiale impacturi semnificative, prin considerarea unor victime accidentale de 1 individ/an.

Conform Schippers et al., 202011, Comitetul ORNIS (Comisia Europeană, 1993) a dezvoltat aşa numitul „1% - criteriu de mortalitate”. Se consideră că „acest criteriu îndeplinește condiția unui efect neglijabil asupra populației dinamică a speciei în cauză, având în vedere faptul că parametrii de mortalitate nu sunt adesea cunoscuți cu o precizie de 1%”. Tot Schippers et al., 2020, citând pe Backes & Akerboom, 2018, precizează că valoarea de 1% (criteriul ORNIS) este utilizat în Olanda şi Belgia pentru a determina dacă orice mortalitate suplimentară ar putea avea un impact semnificativ asupra unei populații a unei anumite specii afectate de coliziuni cu turbinele eoliene. Aceiași autori, citând pe Dierschke & Bernotat, 2018, indică existenţa în Germania a unor praguri de semnificaţie pentru mortalitatea suplimentară (n.n. mortalitatea estimată pentru noi planuri / proiecte, faţă de cea cunoscută) a păsărilor cuprinse între 0.5%– 5% din mărimea populaţiei (Mortalitäts-Gefährdungs-Index). Pragul de 5% este în general utilizat pentru specii cu abundenţe mari şi stare favorabilă de conservare.

Desigur, aplicarea în cadrul evaluării adecvate a valorilor prag legate de mărimea populaţiilor presupune cunoaşterea mărimii populaţiilor din siturile Natura 2000. Vom exemplifica mai jos aplicabilitatea pragurilor de semnificaţie pentru trei specii reprezentative: Larus cachinnans, Pelecanus onocrotalus şi Haliaetus albicilla.

Larus cachinnans – Pescăruşul argintiu (specie cu efective mari)

Specia are efective cuprinse între 1500 şi 2000 de perechi în ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoie şi a fost evaluată cu stare favorabilă de conservare.

Calculul riscului de coliziune, utilizând o abordare precaută, a dus la identificarea unui număr de 12 victime potenţiale pe an (specia cu cel mai mare număr de victime potenţiale). Această valoare este inferioară pragurilor de 0,5% din populaţie (15 indivizi), 1% din populaţie (30 de indivizi) şi 5% din populaţie (150 indivizi). Aplicarea măsurii M19, luând în calcul o eficienţă de minim 70%, ar conduce la reducerea numărului de victime potenţiale la valoarea de 3,6 indivizi/an.

Pelecanus onocrotalus – Pelicanul comun (specie cu efective mari)

Specia are efective cuprinse între 8000 şi 18000 de perechi în ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoie şi a fost evaluată cu stare favorabilă de conservare.

Calculul riscului de coliziune, utilizând o abordare precaută, a dus la identificarea unui număr de 3,2 victime potenţiale pe an. Această valoare este inferioară pragurilor de 0,5% din populaţie (80 indivizi), 1% din populaţie (160 de indivizi) şi 5% din populaţie (800 indivizi). Aplicarea măsurii M19, luând în calcul o eficienţă de minim 70%, ar conduce la reducerea numărului de victime potenţiale la valoarea de 0,9 indivizi/an.

Haliaetus albicilla – Codalb (specie cu efective mici)

Specia are efective cuprinse între 26 şi 28 de perechi în ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoie şi a fost evaluată cu stare favorabilă de conservare.

Calculul riscului de coliziune, utilizând o abordare precaută, a dus la identificarea unui număr de 0,02 victime potenţiale pe an. Această valoare este inferioară pragurilor de 0,5% din populaţie (0,26 indivizi) şi 1% din populaţie (0,52 de indivizi). Aplicarea măsurii M19, luând în calcul o eficienţă de minim 70%, ar conduce la reducerea numărului de victime potenţiale la valoarea de 0,006 indivizi/an (o victimă apare la un număr de 163 ani).

Cele trei exemple prezentate anterior indică faptul că şi în cazul utilizării unei abordări precaute, numărul potenţial de victime este unul nesemnificativ raportat la mărimea populaţiilor celor trei specii. Propunerea pragului de 0,5 ind/an are ca scop asigurarea unei eficacităţi mărite a modului de implementare a măsurii M19, care în cazul pescăruşului argintiu ar trebui să reducă numărul de victime de la 12/an la mai puţin de 0,5/an. Creşterea acestei eficacităţi a măsurii va fi benefică şi în cazul speciilor ale căror populaţii nu sunt cunoscute la acest moment, reducând riscul de coliziune la valori neglijabile.

În ceea ce priveşte analiza riscului de mortalitate pentru speciile de chiroptere, aceasta s-a realizat pe baza metodologiei NatureScot12 şi ia în considerare atât riscul de coliziune al speciilor de lilieci, cât şi riscul de apariţie a barotraumelor din cauza diferenţelor de presiune generate de operarea turbinelor eoliene, vulnerabilitatea speciilor, activitatea acestora în zona proiectului (evaluată pe baza observaţiilor în teren), localizarea proiectului şi tipurile de intervenţii propuse. Metodologiile existente nu permit calculul unui număr potenţial de victime pentru speciile de lilieci, aşa cum se realizează în cazul speciilor de păsări. Conform acestei metodologii, zona de implementare a proiectului a fost încadrată ca una cu risc scăzut, având un număr mic de zone potenţiale pentru formarea coloniilor şi o calitate slabă ca habitat de hrănire. În baza aceleiaşi metodologii, proiectul propus este încadrat ca având o dimensiune medie, având în vedere înălţimea turbinelor de peste 100 de metri.

Aplicarea metodologiei a condus la estimarea unui risc moderat de coliziune pentru speciile: Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Myotis dasycneme, Nyctalus noctula, Nyctalus leislerii, Nyctalus lasiopterus şi Miniopterus schreibersii şi un risc scăzut de coliziune pentru speciile: Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Eptesicus nilssonii, Pipistrellus savii, şi Vespertilio murinus. Având în vedere aceste rezultate, este estimat că un impact semnificativ poate apărea în principal în cazul speciilor de Pippistrellus sp, acestea având o vulnerabilitate mare şi de asemenea şi o prezenţă mai ridicată în zona de implementare a proiectului. În contextul impactului cumulativ însă, probabilitatea de apariţie a unui impact semnificativ există şi în cazul celorlalte specii de lilieci, având în vedere numărul mare de turbine eoliene existente în zonă.

În ceea ce priveşte analiza riscului de mortalitate pentru alte specii de faună, estimările au fost realizate plecând de la valorile publicate de Grilo, C., Koroleva, E., Andrášik, R., Bíl, M., & González‐Suárez, M. (2020). Roadkill risk and population vulnerability in European birds and mammals. Frontiers in Ecology and the Environment. doi:10.1002/fee.2216, ţinând cont de lungimea drumurilor de acces ale parcului eolian, de traficul mai redus al acestor drumuri în comparaţie cu cel al drumurilor asfaltate, precum şi de durata zilnică a traficului de şantier.

Tabel 6-12

6.1.4 Analiza formelor de impact cumulativ

Lista completă a proiectelor considerate în evaluarea impactului cumulat pentru Parcul eolian Săcele este prezentată în cadrul Raportului privind impactul asupra mediului.

Pentru identificarea investițiilor existente sau planificate în zona amplasamentului au fost solicitate date prin trimiterea a doua adrese, una către APM Constanţa şi una către Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, până la momentul depunerii RIM şi EA nefiind primite răspunsuri la aceste adrese.

Pentru identificarea investiţiilor existente sau planificate în zona amplasamentului care ar putea genera efecte cumulative asupra mediului, au fost studiate informaţiile disponibile public pe:

- Site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, la rubrica Reglementări. Menţionăm faptul că pentru o parte din proiecte nu au fost găsite studiile de mediu şi date despre amplasarea tuturor turbinelor;

- Pagina de internet https://recorder.ro/investitii/. S-a consultat lista proiectelor planificate sau implementate în judeţul Constanţa pe teritoriul localităţilor Castelu, Cogealac, Constanţa, Corbu, Crucea, Cuza Voda, Fântânele, Grădina, Istria, Lumina, Mihai Viteazu, Mihail Kogălniceanu, Năvodari, Nicolae Bălcescu, Ovidiu, Pantelimon, Poarta Albă, Săcele, Siliştea, Târguşor, Tortoman, Valu Lui Traian, Vulturu. Au fost identificate proiecte deja finalizate din domeniile: apă şi canal, infrastructură rutieră, unităţi medicale, şcoli şi grădiniţe;

- Pagina de internet https://ecowatch.ro/2024/01/13/situatia-parcurilor-eoliene-pe-judete/;

- Master Planul General de Transport (MPGT). Printre proiectele identificate care sunt în măsură să genereze efecte cumulate sunt: aeroportul Mihail Kogălniceanu, extinderea reţelei transeuropene de transport rutier în lungul DN22.

Analiza proiectelor din sursele menţionate şi-a îndreptat atenţia în special asupra investiţiilor ce generează acelaşi tip de efecte precum proiectul analizat. Astfel, principalele presiuni identificate, care au potenţialul de a genera efecte cumulative împreună cu proiectul prezent, sunt determinate de existenţa mai multor parcuri eoliene şi de planificarea implementării mai multor investiţii de acest fel.

Abordarea aleasă pentru Studiul de evaluare adecvată pentru proiectul parcului eolian Săcele este conformă cu Ghidurile Comisiei Europene şi cu Ghidurile naţionale metodologice, respectiv aceea de a considera un potenţial impact cumulat semnificativ atunci când informaţiile necesare cuantificării lipsesc sau sunt incomplete.

Analiza formelor de impact cumulativ s-a realizat luând în considerare principalele proiecte ce au potenţialul de a afecta habitatele şi speciile ce fac obiectul conservării în siturile Natura 2000, fie printr-un impact direct, fie prin intensificarea unor presiuni identificate prin Planurile de management ca având o influenţă asupra stării de conservare a acestora.

În evaluarea impacturilor cumulate au fost luate în considerare atât presiunile şi ameninţările din siturile Natura 2000 potenţial afectate, cât şi alte proiecte existente în zonă.

Presiunile existente şi proiectele ce au potenţialul de a afecta siturile Natura 2000 sunt reprezentate în Figura nr. 2-8.

Pierderea de habitat–proiectul intersectează situl ROSPA0031 Delta Dunării cu mai multe turbine propuse şi cu racordarea la SEN. Proiectul intersectează de asemenea şi situl ROSPA0019 Cheile Dobrogei, printr-o reabilitare de drum, pozarea liniei electrice subterane şi racordarea la SEN. Este considerat că acesta poate conduce la o pierdere din suprafaţa de habitat a mai multor specii de păsări de interes comunitar din cele două situri.

În cazul sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei, proiectul se poate cumula cu proiectul drumului expres Constanţa–Tulcea, ce poate conduce de asemenea la o pierdere de habitat. Este estimat că acest proiect poate ocupa o suprafaţă de circa 35 ha în interiorul acestui sit. Împreună, proiectele pot afecta circa 0,3% din suprafaţa habitatului unor specii de păsări din sit, indicând un potenţial impact nesemnificativ. Este important de asemenea de menţionat faptul că ambele proiecte sunt situate în zona marginală a sitului. Figura următoare arată zona sitului ROSPA0019 intersectată de proiectul centralei electrice eoliene Săcele şi de proiectul drumului expres.

În cazul sitului ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim Sinoie, din punct de vedere al pierderii de habitat, pe baza datelor existente nu au fost identificate proiecte de infrastructură majoră care să poată conduce la pierderi din suprafaţa habitatelor speciilor de păsări ce fac obiectul conservării in acest sit.

Alterarea habitatelor poate apărea ca urmare a modificărilor în structura şi compoziţia specifică a habitatelor sau a habitatelor favorabile ale speciilor de interes comunitar.

Alterarea habitatelor ca urmare a proiectului centralei electrice eoliene Săcele poate apărea în cazul siturilor ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoie şi ROSPA0019 Cheile Dobrogei. În cazul siturilor ROSPA0060 Lacurile Taşaul – Corbu şi ROSAC0215 Recifii Jurasici Cheia este considerată improbabilă răspândirea de specii invazive până în zona acestor situri, ca urmare a distanţei mari dintre proiect si limita siturilor.

La răspândirea speciilor de plante invazive în ROSPA0031 pot contribui mai multe proiecte sau activităţi existente, cum ar fi proiectul drumului expres Constanţa – Tulcea, ce se apropie de sit în mai multe puncte, traficul de pe drumul judeţean 226, precum şi activităţile turistice ce se desfăşoară în Delta Dunării. O situaţie similară există şi în cazul sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei, unde, pe lângă intervenţiile proiectului analizat în prezentul studiu, la răspândirea speciilor de plante invazive pot contribui drumul expres menţionat anterior, traficul de pe drumul judeţean 222, precum şi traficul feroviar de pe linia de cale ferată Medgidia – Tulcea.

Conform rapoartelor rezultate din proiectul Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea şi gestionarea introducerii şi răspândirii speciilor alogene invazive13, în zona amplasamentuluiamplasamentului şi a acestor două situri nu este evidenţiată o abundenţă foarte mare a speciilor de plante invazive. Principalele specii de plante invazive identificate în această zonă, conform raportului Bază de date şi hărţi de distribuţie a speciilor de plante alogene din România14, elaborat de Anastasiu et al., în 2023, sunt Ailanthus altissima şi Ambrosia artemisiifolia. Raportul Hărţi cu distribuţia speciilor de plante alogene invazive în arii naturale proejate, în mod special în parcurile naţionale şi rezervaţiile biosferei indică prezenţa speciilor de plante invazive în principal în lungul infrastructurii liniare, cu o distribuţie redusă în zona amplasamentuluiamplasamentului şi în apropierea acestuia. Harta de mai jos arată (prin puncte roşii) semnalările de specii invazive din zona Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, arie protejată ce se suprapune într-o mare măsură cu situl ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoie.

Având în vedere probabilitatea redusă ca proiectul să contribuie la răspândirea speciilor de plante invazive, ţinând cont de magnitudinea redusă a lucrărilor, este considerat că, deşi poate exista o alterare a habitatelor ca urmare a acestui efect, nivelul impactului este unul nesemnificativ.

Fragmentarea habitatelor în contextul proiectelor eoliene se referă mai mult la crearea unor bariere comportamentale pentru speciile de păsări şi lilieci. Proiectul nu va genera bariere fizice care să întrerupă conectivitatea şi posibilităţile de deplasare pentru specii, nefiind înconjurat cu garduri sau alte structuri care să contribuie la acest lucru, însă poate modifica tiparele de zbor ale speciilor de avifaună, atât în cazul celor cu prezenţă permanentă, cât şi în cazul celor migratoare. Cu toate că acest fenomen nu este foarte bine studiat, conform IUCN, există posibilitatea ca păsările să îşi modifice culoarele de zbor în contextul apariţiei unui nou parc eolian, în special dacă acesta este înconjurat şi de alte parcuri eoliene (Bennun et al, 2021).

Un aspect important în analiza impactului cumulat legat de fragmentarea comportamentală ce poate apărea în cazul speciilor de păsări este acela că proiectul propus va fi implementat într-o zonă în care există deja un număr mare de parcuri eoliene, şi care reprezintă de asemenea o zonă importantă de migraţie pentru păsări. Cel mai apropiat parc eolian existent este cel de la Fântânele, situat la circa 6 km de cea mai vestică turbină a parcului eolian Săcele.

Având în vedere că distanţele de evitare pentru speciile de păsări variază între circa 3 m şi circa 625 de m, iar cel mai apropiat parc eolian este situat la circa 6 km de proiectul propus, este improbabilă generarea unei bariere pentru deplasarea păsărilor în zona dintre cele două parcuri şi astfel apariţia unui impact semnificativ. În harta de mai jos este evidenţiată zona de trecere ce va rămâne disponibilă pentru deplasarea avifaunei între cele două parcuri eoliene.

Reducerea efectivelor populaţionale apare în situaţiile în care proiectele conduc la mortalitatea indivizilor unor anumite specii de faună. În cazul proiectelor de centrale eoliene, principalele specii de faună afectate sunt păsările şi chiropterele, în special în perioada de operare. Accidental, pot apărea victime şi în rândul celorlalte specii, ca urmare, de exemplu, a coliziunii cu traficul de şantier sau cu traficul de pe drumurile din amplasament, necesar pentru a asigura operarea parcului eolian.

În ceea ce priveşte evaluarea impactului cumulat din punct de vedere al reducerii efectivelor populaţionale, în lipsa unor date cuantificate de la celelalte parcuri existente şi propuse, evaluarea impactului cumulat asupra speciilor de păsări şi lilieci nu poate fi realizată într-o manieră cuantificată. Pentru realizarea evaluării cuantificate a impactului cumulativ sunt necesare următoarele informaţii:

- Lista completă a speciilor de păsări observate pe fiecare amplasament, din care: cele în perioada de cuibărire şi cele observate în afara perioadei de cuibărire;

- Numărul anual potenţial de victime fără luarea în considerare a măsurilor de reducere a impactului;

- Proiectele la care sunt/ vor fi implementate sisteme de reducere a numărului de victime.

Proiectul este implementat într-o zonă în care deja există un număr mare de turbine eoliene, ce generează o presiune asupra populaţiilor de păsări şi lilieci din siturile Natura 2000. Cea mai dificilă situaţie este evidenţiată în cazul sitului ROSPA0019, ce este înconjurat pe toate părţile de parcuri eoliene (Figura nr. 6-10). Acesta prezintă de asemenea presiuni legate de existenţa DN22, DJ 222 şi a căii ferate Medgidia – Tulcea, activităţi care pot contribui de asemenea la apariţia unor victime accidentale în rândul speciilor ce fac obiectul conservării în sit. Din informaţiile identificate, nu se cunoaşte clar numărul de victime accidentale apărute în cazul acestor proiecte existente. Nivelul potenţialului impact legat de reducerea efectivelor populaţionale din sit, ca urmare a tuturor presiunilor analizate este considerat a fi în măsură să fie semnificativ.

O situaţie similară există şi în cazul sitului Natura 2000 ROSAC0215 Recifii Jurasici Cheia, sit ce se suprapune într-o mare măsură cu ROSPA0019 Cheile Dobrogei. În acest caz, presiunile existente (în principal fiind reprezentate de parcurile eoliene din jurul sitului), cumulate cu impacturile generate de proiectul propus pot conduce la un potenţial impact semnificativ ca urmare a reducerii efectivelor populaţionale ale speciilor de lilieci.

În cazul sitului ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim Sinoie există de asemenea o presiune suplimentară generată de alte parcuri eoliene din zonă. Parcul eolian Fântânele Cogealac este situat în apropierea limitei sitului şi poate genera un impact asupra sitului, însă, având în vedere amplasarea acestuia în zona marginală sitului, precum şi dimensiunea mare a sitului şi deschiderea acestuia către Marea Neagră, este considerată improbabilă apariţia unui impact semnificativ în acest caz.

În ceea ce priveşte situl ROSPA0060 Lacurile Taşaul – Corbu, nivelul potenţialului impact cumulativ este considerat scăzut, având în vedere lipsa altor parcuri eoliene în zonă, sau a altor presiuni importante care să poată contribui la creşterea numărului de victime accidentale din sit.

Perturbarea activităţii speciilor

Perturbarea activităţii speciilor poate apărea în etapa de construcţie şi în etapa de operare, ca urmare a creşterii nivelului de zgomot, a nivelului de iluminat, a modificării cantităţii de hrană disponibilă şi în urma creşterii nivelului prezenţei umane. Specific proiectelor de producere a energiei eoliene este de asemenea efectul de inducere a unui comportament de evitare asupra speciilor de păsări, generând o suprafaţă de habitat ce poate fi considerată ca perturbată, din cauza prezenţei turbinei eoliene. Distanţele de evitare ale zonelor considerate ca perturbate variază specie cu specie, între 12 metri şi 625 de metri, pe baza informaţiilor din literatura de specialitate. În contextul potenţialului impact cumulativ, a fost analizat acest risc de perturbare a unei suprafeţe de habitat pentru siturile ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoie (cumulare a proiectului propus cu parcul Fântânele – Cogealac) şi pentru situl ROSPA0019 Cheile Dobrogei (cumulare a proiectului propus cu celelalte parcuri eoliene din jurul sitului – Târguşor, Mireasa Energies, Ewind Pantelimon şi parcul Grădina).

În cazul sitului ROSPA0031, un potenţial impact cumulat ca urmare a perturbării activităţii speciilor poate apărea pentru speciile Anser erythropus, Branta ruficollis, Charadrius morinellus, Anthus campestris, Pluvialis apricaria, Larus minutus, Accipiter nisus, Hieraaetus pennatus şi Aquila heliaca, ca urmare a operării proiectului propus şi a parcului existent în zona Fântânele - Cogealac. Nivelul potenţialului impact cumulat este considerat a fi nesemnificativ, având în vedere faptul că parcurile sunt situate în zona marginală a sitului şi afectează sub 0,01% din suprafaţa totală a habitatelor speciilor de păsări ce fac obiectul conservării în sit.

Estimările pentru potenţiala perturbare a activităţii speciilor ca urmare a efectului de evitare a turbinelor, luând în considerare atât proiectul propus, cât şi celelalte turbine eoliene din jurul sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei, indică faptul că există riscul afectării mai multor specii de păsări ce fac obiectul conservării în sit: Lanius minor, Accipiter brevipes, Ciconia ciconia, Milvus migrans, Falco cherrug, Falco peregrinus, Circus aeruginosus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus, Aquila heliaca, Aquila pomarina, Circaetus gallicus, Neophron percnopterus, Circus cyaneus, Circus macrourus şi Circus pygargus. Analiza a luat in considerare distribuţia habitatelor inclusă în Planul de management al sitului şi distanţele specifice pentru fiecare specie de avifaună. Având în vedere ca pentru mai multe dintre specii este estimată afectarea unei suprafeţe de habitat mai mare de 1%, nu poate fi exclusă apariţia unui impact potenţial semnificativ.

În cazul siturilor Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Taşaul – Corbu şi ROSAC0215 Recifii Jurasici Cheia, a fost considerată improbabilă apariţia unui impact cumulat ca urmare a perturbării activităţii speciilor. Aceste situri se află la distanţă mare de turbinele propuse prin proiectul centralei electrice eoliene Săcele (circa 8,4 km, respectiv circa 3,1 km).

6.2 EVALUAREA SEMNIFICAŢIEI IMPACTULUI FĂRĂ IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE EVITARE ŞI REDUCERE

6.2.1 ROSAC0215 Recifii Jurasici Cheia

6.2.1.1 Pierderea habitatelor

Situl nu este intersectat de parcul eolian Săcele şi nu se vor realiza lucrări în interiorul acestuia. Nu se va reduce suprafaţa habitatelor de interes comunitar şi nici a habitatelor speciilor de interes comunitar ce fac obiectul conservării în situl analizat.

Pentru construcţia proiectului de turbine eoliene din Săcele, nu vor fi realizate activităţi de curăţare sau defrişare a vegetaţiei din acest sit. Astfel, poate fi considerat că parametrii legaţi de habitate forestiere (e.g., „Specii de arbori caracteristice”, „Compoziţia stratului ierbos (specii caracteristice)” etc.) nu vor fi afectaţi de proiect.

Detalii referitoare la lipsa acestor forme de impact ca urmare a realizării proiectului, pentru fiecare habitat şi specie de interes comunitar în parte (pe fiecare parametru), se află în tabelul anexat acestui studiu.

6.2.1.2 Alterarea habitatelor

Diferitele etape ale proiectului nu sunt în măsură să contribuie la alterarea habitatelor Natura 2000 sau la alterarea habitatelor favorabile speciilor Natura 2000 din acest sit. Datorită distanţei mari dintre proiect şi sit, respectiv 2,1 km faţă de faţă de LES către racordul SEN şi 3,1 km faţă de cea mai apropiată turbină (WTG 5), dar şi altor factori, este improbabilă afectarea parametrilor legaţi de compoziţia habitatelor Natura 2000 sau a habitatelor favorabile speciilor Natura 2000.

Având în vedere distanţa dintre proiect şi zonele cu habitate Natura 2000/habitate favorabile speciilor Natura 2000, dar şi faptul că nu au fost identificate posibile modalităţi de dispersie a plantelor invazive alogene, se consideră că nu există un risc de dispersie, instalare şi dezvoltare a acestora. Nu ar fi probabil ca răspândirea unor specii de plante alogene invazive să fie favorizată în etapa de construcţie sau operare în zona habitatelor de interes comunitar din interiorul sitului Natura 2000, deoarece distanţa dintre aceasta şi habitatele Natura 2000 sau cele favorabile speciilor Natura 2000 este mare, iar între acestea există zone antropice. Pe cale hidrocoră se consideră că nu vor ajunge plante invazive în habitatele Natura 2000 sau cele ale speciilor Natura 2000, din cauza proiectului, deoarece între acestea nu există conectivitate hidrologică.

Având în vedere faptul că proiectul nu va intersecta situl, iar habitatele Natura 2000 şi habitatele speciilor Natura 2000 sunt situate la o distanţă suficient de mare de aceasta, respectiv 2,1 km, a fost considerat că solul nu va fi alterat ca urmare a lucrărilor din etapa de construcţie, dar nici ca urmare a activităţilor din etapa de operare.

În cazul emisiilor atmosferice şi al particulelor de praf din etapa de construcţie şi de operare, a fost considerat că acestea nu vor altera habitatele din sit, deoarece distanţa dintre acestea este suficient de de mare.

Fragmentarea habitatelor

Proiectul nu va genera fragmentarea habitatelor Natura 2000 sau a habitatelor favorabile speciilor Natura 2000 prezente în acest sit, deoarece situl nu va fi intersectat de acesta.

Proiectul intersectează zone cu potenţial coridor de migraţie locală în scopul hrănirii pentru speciile Myotis myotis, Rhinolophus ferrumetuinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Miniopterus schreibersii Myotis blythii (oxignathus) şi Barbastella barbastellus, dar şi terenuri agricole. Există riscul apariţiei unei bariere comportamentale în cazul speciilor de lilieci, ca urmare a realizării proiectului, însă impactul nu este considerat a fi unul semnificativ.

Detalii despre prezenţa sau absenţa acestui tip de impact pentru fiecare specie Natura 2000 (din situl analizat) în parte (pe fiecare parametru) se află în tabelul anexat al acestui studiu.

Perturbarea activităţii speciilor

Proiectul nu va genera perturbarea speciilor de faună de interes comunitar din sit din cauza reducerii cantităţii resurselor de hrană, din cauza zgomotului şi vibraţiilor sau din cauza emisiilor atmosferice.

Proiectele de parcuri eoliene pot afecta activitatea de căutare a hranei pentru speciile de lilieci, din cauza zgomotului generat în timpul operării acestora. Conform unui studiu elaborat de Ellerbrok et al. în 2024, activitatea liliecilor de căutare a hranei scade semnificativ în contextul unor viteze mari ale vântului, în momentele în care turbinele sunt în funcţiune. Acelaşi efect nu există în situaţia în care turbinele sunt oprite, în acele momente activitatea rămânând relativ constantă la toate vitezele vântului. Efectul este vizibil în special în cazul speciilor asociate habitatelor de pădure, în principal Myotis sp şi Plecotus sp, pentru care a fost evidenţiată o scădere a activităţii cu 77% în perioadele cu vânt puternic în care turbinele sunt în funcţiune (Ellerbrok, 2024).

Este important de menţionat însă că acest studiu a analizat strict o zonă de maxim 450 m în jurul turbinelor. În cazul proiectului de la Săcele, distanţa dintre parcul propus şi limita sitului este de peste 3 km. Astfel, având în vedere această distanţă, precum şi lipsa semnalării speciilor de Myotis în zona amplasamentului în timpul investigaţiilor în teren, este considerat improbabil ca proiectul să poată afecta activitatea de hrănire a acestor specii în timpul perioadei de operare ca urmare a creşterii nivelului de zgomot.

Această situaţie este relevant a fi menţionată şi în legătură cu etapa de construcţie. Cu toate că prezenţa liliecilor în zona amplasamentului nu poate fi exclusă, este puţin probabil ca aceştia să utilizeze intens ca habitat de hrănire zona amplasamentului, având în vedere că în timpul activităţilor în teren au fost identificaţi puţini indivizi. Astfel, este considerată improbabilă afectarea acestor specii din cauza zgomotului, ca urmare a desfăşurării activitătilor de construcţie.

Distanţa de la proiect până la sit este suficient de mare pentru ca aceste efecte să nu producă impacturi la nivelul sitului.

Reducerea efectivelor populaţionale

Există posibilitatea ca proiectul să producă victime accidentale în cazul speciilor de mamifere (Spermophilus citellus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumetuinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Myotis blythii (oxignathus) şi Miniopterus schreibersii) cu precădere în etapa de operare, ca urmare a riscului de coliziune cu palele turbinelor eoliene.

În cazul speciei Spermophilus citellus, datorită distanţei mare de deplasare a speciei există posibilitatea apariţiei unor potenţiale victime în zona lucrărilor la conexiunea cu SEN. Luând însă în considerare starea de conservare favorabilă şi prezenţa structurilor antropice (Drumul E87, Cariera Sitorman) între proiect şi sit, impactul potenţia este evaluat ca fiind nesemnificativ, probabilitatea ca indivizi din interiorul sitului să ajungă până în zona amplasamentului fiind scăzută, iar numărul de victime mic.

În cazul speciilor de lilieci (Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Myotis blythii (oxignathus) şi Miniopterus schreibersii) deşi proiectul nu intersectează habitatul speciilor, riscul de coliziune nu poate fi exclus, din cauza faptului că au o mobilitate foarte mare.

Analiza riscului de mortalitate pentru speciile de chiroptere s-a realizat pe baza metodologiei NatureScot15, luând în considerare vulnerabilitatea speciilor, activitatea acestora în zona amplasamentului (evaluată pe baza observaţiilor în teren), localizarea proiectului şi tipurile de intervenţii propuse. Metodologia NatureScot ia în considerare atât riscul de coliziune al speciilor de lilieci, cât şi riscul de apariţie a barotraumelor din cauza diferenţelor de presiune generate de operarea turbinelor eoliene Conform acestei metodologii, zona de implementare a proiectului a fost catalogată ca una cu risc scăzut, având un număr mic de zone potenţiale pentru formarea coloniilor şi o calitate slabă ca habitat de hrănire. În baza aceleiaşi metodologii, proiectul propus este încadrat ca având o dimensiune medie, având în vedere înălţimea turbinelor de peste 100 de metri.

Dintre speciile de lilieci ce fac obiectul conservării în situl Natura 2000, a fost evaluată specia Miniopterus schreibersii, ce a fost observată şi în teren şi are şi cel mai mare efectiv populaţional din sit. Evaluarea riscului pentru această specie indică un nivel mediu, putând fi considerat că proiectul în sine va genera un impact nesemnificativ asupra speciei, aceasta având de asemenea o vulnerabilitate medie la coliziune. Este important însă de menţionat că în context cumulativ, luând în considerare toate celelalte parcuri eoliene funcţionale ce înconjoară situl, există riscul de apariţie a unui impact semnificativ, atât în cazul acestei specii, cât şi în cazul celorlalte specii, ce au efective populaţionale mai mici.

ROSPA0019 Cheile Dobrogei

Pierderea habitatelor

În cadrul Studiului EA, evaluarea a fost realizată la nivelul parametrilor Obiectivelor de conservare specifice siturilor, stabilite de ANANP. Pentru a asigura coerenţa evaluării, se realizează o diferenţiere între tipurile de habitate ale speciilor evaluate doar acolo unde sunt formulate ţinte diferite pentru acestea.

Aşa cum este prezentat în anexa Studiului EA privind evaluarea pe baza OCS, în situl ROSPA0019 Cheile Dobrogei, proiectul poate genera:

- o pierdere din suprafaţa habitatului de odihnă / hrănire al speciilor: Hieraaetus pennatus, Circus aeruginosus, Circaetus gallicus, Buteo rufinus, Falco cherrug, Pernis apivorus, de 0,452 ha;

- o pierdere din suprafaţa habitatului (fără a fi menţionat în Obiectivele de Conservare Specifice Sitului tipul de habitat) de 0,452 ha pentru speciile: Anthus campestris, Calandrella brachydactyla, Milvus migrans, Ciconia ciconia, Aquila heliaca, Aquila pomarina, Grus grus, Accipiter brevipes, Circus cyaneus, Circus pygargus, Circus macrourus, Falco columbarius, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Coracias garrulus, Haliaeetus albicilla, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Neophron percnopterus. Pentru toate aceste specii, habitatul afectat este unul de hrănire. Cel puţin în cazul speciilor Anthus campestris, Calandrella brachydactyla, Melanocorypha calandra habitatul este de cuibărire şi hrănire.

Proiectul intersectează situl şi propune lucrări de reabilitare a drumurilor de acces la turbine în zona de margine a acestuia. Suprafaţa afectată în interiorul sitului este mică, estimată la sub 0,5 ha. Potenţialul impact este considerat a fi nesemnificativ, având în vedere că aceasta suprafaţă afectată reprezintă sub 0,01% din totalul suprafeţei de habitat favorabil din sit. Harta de mai jos prezintă zona redusă de intersecţie dintre lucrările propuse prin proiect şi limita sitului ROSPA0019.

Alterarea habitatelor

Proiectul poate contribui la alterarea habitatelor favorabile speciilor ce fac obiectul conservării în ROSPA0019 Cheile Dobrogei, în principal prin răspândirea speciilor de plante invazive în zonele unde se vor executa lucrări şi unde se va manevra pământ (cum este şi cazul reabilitării drumurilor, activitate propusă în interiorul limitelor sitului). Pozarea cablurilor LES poate conduce de asemenea la alterarea habitatelor prin îndepărtarea temporară a solului şi vegetaţiei, depozitarea solului excedentar şi scăderea calităţii aerului în zonele de manevrare a pământului.

În timpul etapelor de construcţie şi de operare există de asemenea un risc de afectare a calităţii vegetaţiei ca urmare a creşterii concentraţiilor de poluanţi atmosferici.

Nivelul impactului în cazul alterării habitatelor favorabile speciilor de păsări în cazul acestui sit a fost estimat ca nesemnificativ, având în vedere dispunerea marginală a invervenţiilor propuse prin proiect, în raport cu limita sitului, precum şi suprafaţa mică potenţial afectată. Harta de mai jos prezintă zonele cu potenţial de alterare a habitatelor ca urmare a răspândirii speciilor de plante invazive în situl ROSPA0019

Fragmentarea habitatelor

Proiectul este amplasat în zona marginală a sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei, în extremitatea estică a acestuia. Intervenţiile propuse în interiorul sitului (reabilitarea drumului, pozarea LES), nu sunt considerate a fi în măsură să fragmenteze habitatele favorabile ale speciilor de faună din sit.

În interiorul sitului nu sunt propuse turbine eoliene, însă poate exista o fragmentare cauzată de turbinele propuse între siturile ROSPA0019 şi ROSPA0031, ce pot genera o barieră pentru deplasarea speciilor de păsări între aceste două situri. Principalele specii ce au potenţialul de a fi afectate sunt cele răpitoare, ce au o distanţă de alertă mai mare de 600 metri. Dispunerea turbinelor WTG 5, WTG 6, WTG 9, WTG 10, WTG 1, WTG 7 şi WTG 8 în două linii paralele poate bloca deplasarea speciilor între cele două situri.

În Figura nr. 6-16 din secţiunea 6.2.2.3 a Evaluării este prezentată zona dintre cele două situri ce poate reprezenta o barieră în deplasarea speciilor de păsări între cele două situri Natura 2000.

Perturbarea activităţii speciilor

Cu toate că turbinele eoliene propuse prin proiect nu sunt situate în interiorul sitului, ci în vecinătatea acestuia, există riscul de perturbare a activitaţii speciilor din cauza zonei de evitare generată în jurul fiecărei turbine. O potenţială perturbare poate apărea şi ca urmare a creşterii nivelului de iluminare în zona parcului, inclusiv în etapa de operare. Există de asemenea un risc de perturbare în etapa de construcţie, ca urmare a realizării şi operării organizării de şantier, desfăşurării traficului de şantier realizarea lucrărilor de construcţie şi de refacere a amplasamentului la finalul construcţiei.

Cele mai afectate specii sunt cele răpitoare, ce au de asemenea şi distanţele de alertă cele mai mari. În tabelul de mai jos este prezentată o sinteză a potenţialului de afectare a speciilor de păsări ca urmare a perturbării.

Tabel 6-14

Având în vedere dispunerea marginală a proiectului faţă de sit şi riscul redus de afectare prin perturbarea activităţii a speciilor de păsări, limitat strict la zona de vecinătate a proiectului, este estimat că impactul generat va fi unul nesemnificativ.

Reducerea efectivelor populaţionale

Proiectul poate cauza apariţia unor victime accidentale în rândul speciilor de păsări ce fac obiectul conservării în situl Natura 2000, atât în etapa de construcţie, cât şi în operare, chiar dacă proiectul nu intersectează situl. Amplasarea turbinelor în zona din imediata vecinătate a sitului va conduce la apariţia de victime accidentale.

Cuantificările indică în general un nivel de mortalitate de circa 1 individ pe an, pentru mai multe dintre speciile de păsări ce fac obiectul conservării în sit. Un risc mai mare există pentru specia Melanocorypha calandra, pentru care au fost estimate 2 victime / an. Nivelul impactului, luând în considerare strict proiectul centralei eoliene Săcele a fost estimat ca fiind nesemnificativ în cele mai multe cazuri. Un potenţial impact semnificativ a fost estimat pentru speciile cu efective populaţionale scăzute, pentru care apariţia oricărei victime accidentale reduce semnificativ populaţia din sit (ex: Neophron percnopterus, pentru care populaţia din sit e estimată la 1 individ).

În cazul acestui sit, un impact semnificativ ca urmare a mortalităţii indivizilor poate apărea şi într-un mod cumulativ, ca impact generat împreună cu celelalte parcuri eoliene ce înconjoară situl şi cu alte activităţi cu potenţial impact, cum ar fi activităţile de exploatare a resurselor neregenerabile.

Mortalitatea poate apărea la nivelul întregului proiect, în timpul construcţiei, şi în locaţiile turbinelor eoliene în timpul operării.

ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim Sinoe

Pierderea habitatelor

Proiectul propune realizarea unor turbine eoliene (3 turbine) în interiorul sitului Natura 2000, precum şi realizarea drumurilor de acces către aceste turbine şi legăturile prin liniile electrice subterane. Implementarea proiectului va conduce la o pierdere din suprafaţa habitatelor speciilor de păsări asociate habitatelor agricole, utilizate în principal pentru hrănire.

Pentru situl ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie, proiectul poate genera:

- o pierdere din suprafaţa habitatului de hrănire al speciilor: Anser erythropus, Branta ruficollis, Grus grus, Cygnus columbianus bewickii, Cygnus cygnus, Coracias garrulus, Aquila heliaca, Aquila pomarina, Asio flammeus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Falco cherrug, Falco columbarius, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Hieraaetus pennatus, Larus (Chroicocephalus) genei, Pluvialis apricaria, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, de 1,42 ha;

- o pierdere din suprafaţa habitatului de cuibărire al speciilor Anthus campestris, Falco naumanni de 1,42 ha;

o pierdere din suprafaţa habitatului (fără a fi menţionat în Obiectivele de Conservare Specifice Sitului tipul de habitat) de 1,45 ha pentru speciile: Accipiter brevipes, Delichon urbica, Hirundo rustica, Accipiter nisus, Alauda arvensis, Anthus cervinus, Anthus spinoletta, Anthus trivialis, Apus apus, Apus melba, Bombycilla garrulus, Buteo buteo, Buteo lagopus, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis flammea, Carpodacus erythrinus,Falco subbuteo, Fringilla montifringilla, Hippolais (Iduna) pallida, Hirundo daurica, Lanius excubitor, Lanius senator, Merops apiaster, Miliaria calandra, Motacilla alba, Motacilla cinerea, Oenanthe hispanica, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Oriolus oriolus, Otus scops, Phoenicurus ochruros,Plectrophenax nivalis, Riparia riparia, Saxicola rubetra, Saxicola torquata, Streptopelia turtur, Sturnus roseus, Sturnus vulgaris, Sylvia borin, Sylvia communis, Turdus iliacus, Turdus pilaris, Upupa epops, Asio otus, Carduelis chloris, Carduelis spinus, Certhia brachydactyla, Columba oenas, Ficedula hypoleuca, Fringilla coelebs, Hippolais icterina, Luscinia luscinia, Luscinia megarhynchos, Muscicapa striata, Phoenicurus phoenicurus, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus trochilus, Prunella modularis, Regulus regulus, Serinus serinus, Sylvia atricapilla, Sylvia curruca, Turdus philomelos, Turdus viscivorus, Aquila clanga, Burhinus oedicnemus, Emberiza hortulana, Lullula arborea, Melanocorypha calandra.

- Nivelul estimat al impactului este unul nesemnificativ în cazul pierderii de habitat. Platformele turbinelor şi drumurile de legătură vor ocupa suprafeţe reduse, comparativ cu suprafeţele de habitat disponbile pentru specii în sit (sub 0,01% din suprafaţa de habitat din sit). Pozarea LES reprezintă intervenţii temporare, ce nu sunt considerate a fi în măsură să conducă la o pierdere de habitat.

Alterarea habitatelor

Din punct de vedere al alterării habitatelor proiectul poate contribui la răspândirea speciilor de plante invazive, în special în perioada de construcţie a proiectului. În zonă a fost semnalată prezenţa speciilor de plante invazive, astfel există riscul răspândirii acestora, în special în zona ce va fi afectată temporar de pozarea LES. Având în vedere suprafaţa mică potenţial a fi afectată, precum şi faptul că LES este propus a fi amplasat în ampriza drumului, este considerat ca potenţialul impact nu va fi unul semnificativ în ceea ce priveşte această formă de impact

Fragmentarea habitatelor

Amplasarea proiectului este marginală sitului ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoie, nefiind astfel probabilă fragmentarea habitatelor favorabile ale speciilor de păsări din sit. Având în vedere dispunerea propusă pentru turbinele eoliene propuse în proiectul analizat, există riscul de afectare a deplasării speciilor de păsări dintre siturile ROSPA0031 Delta Dunarii şi Complexul Razim – Sinoie şi ROSPA0019 Cheile Dobrogei, având în vedere apariţia unor zone de perturbare în jurul turbinelor eoliene. Această fragmentare poate apărea în cazul speciilor de păsări care au o distanţă de alertă mai mare de 600 de metri, şi care vor evita turbinele la aceste distanţe, în special specii de răpitoare precum Aquila heliaca, Circus cyaneus, Circus pygargus şi Circus macrourus. În figura următoare sunt prezentate zonele estimate ca fiind evitate de speciile de răpitoare, care, în cazul acestor specii formează o barieră între ROSPA0031 şi ROSPA0019. Cu toate acestea, această situaţie reprezintă cel mai defavorabil scenariu referitor la deplasarea speciilor între cele două situri. În operare, este de aşteptat ca între turbinele propuse să mai fie disponibile culoare de zbor pentru specii. Nivelul impactului în acest caz a fost considerat nesemnificativ, având în vedere dispunerea parcului în afara siturilor Natura 2000.

Perturbarea activităţii speciilor

Perturbarea activităţii speciilor a fost analizată din punct de vedere al efectului pe care turbinele eoliene în au asupra păsărilor, generând o zonă de evitare în jurul fiecărei turbine. O potenţială perturbare poate apărea şi ca urmare a creşterii nivelului de iluminare în interiorul sitului, inclusiv în etapa de operare. Perturbarea poate apărea şi în timpul construcţiei, ca urmare a desfăşurării activităţilor, inclusiv de realizare a organizării de şantier, din cauza desfăşurării traficului de şantier şi ca urmare a realizării lucrărilor de construcţie şi de refacere a amplasamentului.

În ceea ce priveşte principalul efect ce poate conduce la perturbarea activităţii speciilor, reprezentat de perturbarea generată de operarea turbinelor eoliene, distanţele de alterare variază specie cu specie, de la circa 3 metri, până la peste 600 de metri. Analiza a luat în considerare şi habitatele favorabile pentru speciile de păsări ce fac obiectul conservării în sit.

Tabel 6-15

6.2.3.5 Reducerea efectivelor populaţionale

Proiectul poate cauza apariţia unor victime accidentale în rândul speciilor de păsări ce fac obiectul conservării în situl Natura 2000, atât în etapa de construcţie (ca urmare a coliziunii accidentale cu traficul de şantier sau a afectării unor cuiburi), cât şi în operare (ca urmare a coliziunii cu palele turbinelor). Proiectul este propus în zona rutei de migraţie VII Est-Elbică, existând riscul afectării inclusiv a populaţiilor aflate în migraţie ce utilizează această rută.

În general numărul estimat de indivizi ce pot reprezenta victime este de 1 individ pe an, cu toate că aceasta valoare variază specie cu specie (mai multe informaţii sunt prezentate în tabelul de evaluare anexat prezentului studiu). Speciile cu cele mai mari valori ale numărului de indivizi estimat a reprezenta victime ale coliziunii sunt Larus cacchinans (12 indivizi / an) şi Sturnus vulgaris (9 indivizi / an), acestea având de asemenea şi populaţii mari în interiorul sitului. În cazul majorităţii speciilor de păsări impactul este unul nesemnificativ, mai ales în situaţiile populaţiilor aflate în pasaj. Cu toate acestea, există şi un risc de apariţie a unui impact semnificativ, în principal în cazul speciilor cuibăritoare, ce au şi efective populaţionale reduse sau pentru care efectivul populaţional nu este cunoscut, şi care au şi un risc mai mare de coliziune cu turbinele eoliene în timpul operării.

Un potenţial impact cumulativ semnificativ poate apărea de asemenea în cazul păsărilor cuibăritoare, luând în considerare prezenţa altor presiuni în zona sitului, cum ar fi alte parcuri eoliene situate la limita sitului Natura 2000.

ROSPA0060 Lacurile Taşaul - Corbu

Pierderea habitatelor

Proiectul nu va intersecta acest sit şi nu este considerat a fi în măsură să conducă la reducerea suprafeţelor de habitat favorabil al speciilor ce fac obiectul conservării în interiorul sitului Natura 2000.

Alterarea habitatelor

Din punct de vedere al alterării habitatelor, nu este considerat ca proiectul va conduce la un impact în cazul acestui sit. Intervenţiile propuse prin proiect sunt situate la distanţă mare de limita sitului (circa 8 km de la cea mai apropiată turbină). Cea mai apropiată intervenţie legată de proiect este reprezentată de racordarea la SEN, care se află la circa 300 de metri de limita sitului, în extremitatea nordică a acestuia. Este considerată improbabilă afectarea sitului prin răspândirea speciilor de plante invazive ca urmare a realizării acestei intervenţii. În zona de apropiere dintre sit şi zona în care se vor realiza lucrările la racordarea SEN, situl prezintă mai multe lacuri artificiale şi habitate acvatice, pe care este improbabilă instalarea speciilor de plante invazive. Este important de asemenea de menţionat că între zona lucrărilor SEN şi zona sitului nu sunt evidenţiate legături hidrologice care să contribuie la răspândirea speciilor de plante invazive.

De asemenea, în cazul unor poluări accidentale în etapa de execuţie sau operare a proiectului, nu este probabilă afectrea calităţii apei lacurilor.

Fragmentarea habitatelor

Având în vedere că intervenţiile proiectului nu intersectează situl, iar turbinele eoliene sunt amplasate la distanţă mare de limita acestuia, este considerată improbabilă apariţia unor fragmentări, fie fizice, fie comportamentale, care să fie în măsură să afecteze speciile ce fac obiectul conservării în sit.

Perturbarea activităţii speciilor

Perturbarea activităţii speciilor este improbabilă în cazul acestui sit, având în vedere distanţa mare de la limita acestuia până în zona în care sunt propuse turbinele eoliene. Efectele generate de acestea, precum şi de activităţile din perioada de construcţie (zgomot, iluminat, evitare a turbinelor), nu se vor resimţi până în zona acestui sit.

Reducerea efectivelor populaţionale

Probabilitatea de reducere a efectivelor populaţionale din sit este redusă, dar nu poate fi exclusă. Transportul componentelor de proiect pe ruta Port Constanţa – Săcele pe DN 22 poate contribui la apariţia de victime accidentale în rândul speciilor din sit, împreună cu operarea parcului. Cu toate acestea, având în vedere riscul scăzut, strict accidental, de afectare a indivizilor din sit, precum şi faptul ca majoritatea speciilor din sit sunt asociate habitatelor acvatice şi au o probabilitate mai mică de a ajunge în zona parcului, nivelul impactului a fost considerat nesemnificativ pentru majoritatea speciilor de avifaună din sit.

Un potenţial impact semnificativ a fost identificat în cazul speciilor Gavia arctica, Oxyura leucocephala, Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, Pandion haliaetus, Sterna albifrons, Sterna caspica, Falco cherrug şi Falco peregrinus, luând în considerare în principal efectivul populaţional extrem de redus al acestor specii în sit.

Pe parcursul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, publicul interesat nu a formulat observatii si nici in cadrul dezbaterii publice desfasurata in data de 26.03.2024.

## Identificarea efectelor şi a formelor de impact

### Construcţia şi operarea proiectului

O înţelegere corectă a efectelor şi impacturilor presupune analiza tuturor modificărilor ce au loc în diferitele etape de implementare ale proiectului, precum şi a interdependenţei dintre acestea.

Identificarea formelor de impact a presupus parcurgerea următorilor paşi:

- Analiza tuturor intervenţiilor propuse în cadrul proiectului;

- Identificarea tuturor activităţilor ce rezultă din realizarea intervenţiilor;

- Identificarea tuturor modificărilor (efectelor) ce au loc în mediul fizic şi socio-economic ca urmare a realizării intervenţiilor;

- Identificarea tuturor modificărilor ce ar putea avea loc din punct de vedere calitativ şi cantitativ la nivelul receptorilor sensibili (impacturi);

- Gruparea rezultatelor pentru eliminarea redundanţelor şi asigurarea unei evaluări unitare (gruparea cauzelor care conduc la apariţia aceluiaşi efect, gruparea efectelor care conduc la apariţia aceleiaşi forme de impact).

Intervenţiile propuse pentru proiectul analizat şi identificate ca având potenţialul de a genera impacturi sunt prezentate în tabelul următor:

| Cod intervenţie | Intervenţie |
| --- | --- |
| Execuţie |
| I.E.1 | Transportul componentelor şi a celorlalte materiale (se derulează în afara amplasamentului proiectului, Portul Constanţa - Săcele) |
| I.E.2 | Realizarea şi operarea organizării de şantier |
| I.E.3 | Realizarea platformelor, drumurilor noi de acces şi reabilitarea drumurilor de exploatare (inclusiv suprafaţa ce va fi ocupată cu fundaţii) |
| I.E.4 | Traficul de şantier |
| I.E.5 | Executarea fundaţiilor şi montajul turbinelor (turn, nacelă, rotor, pale etc.) |
| I.E.6 | Pozarea cablurilor electrice subterane |
| I.E.7 | Realizarea staţiei de transformare |
| I.E.8 | Lucrări de refacere a amplasamentului la finalul lucrărilor de execuţie |
| Operare |
| I.O.1 | Producerea energiei electrice |
| I.O.2 | Operarea staţiei de transformare |
| I.O.3 | Activităţi de mentenanţă şi reparări |
| Dezafectare |
| I.D.1 | Demontarea turbinelor |
| I.D.2 | Realizarea lucrărilor de demolare |
| I.D.3 | Reabilitarea suprafeţelor afectate de proiect |

I.E – intervenţii execuţie; I.O – intervenţii operare; I.D – intervenţii dezafectare.

În secţiunile următoare sunt evaluate toate formele de impact identificate. În aprecierea impactului s-a avut în vedere contribuţia cumulată a mai multor efecte, acolo unde este cazul.

Identificarea şi cuantificarea impacturilor in perioada de constructive, operare si dezafectare:

| Cod intervenţie | Intervenţie | Cauze (Activităţi) | Efecte | Zona de influenţă | Motivarea zonei de influenţă | Potenţiale impacturi directe | Factor de mediu | Potenţiale impacturi secundare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Execuţie |  |
| I.E.1 | Transportul componentelor şi a celorlalte materiale (se derulează în afara amplasamentului proiectului, Portul Constanţa - Săcele) | Traficul vehiculelor, inclusiv transporturi agabaritice | Vibraţii | 25 de m (faţă de drum) | Valoare precaută care ţine cont de gabaritul utilajelor implicate | Afectarea unor clădiri / construcţii | Bunuri materiale | - |
|  |  |  | Zgomot | Nedecelabil faţă de zona de influenţă a drumului | Contribuţia proiectului la traficul rutier existent pe aceste artere este nesemnificativ | Disconfort, îmbolnăviri sau agravarea stării de sănătate a populaţiei | Sănătatea populaţiei |  |
|  |  |  |  |  |  | Perturbarea activităţii specilor | Biodiversitate | - |
|  |  |  | Poluanţi atmosferici |  |  | Disconfort, îmbolnăviri sau agravarea stării de sănătate a populaţiei | Sănătatea populaţiei | - |
|  |  |  |  |  |  | Alterarea vegetaţiei / habitatelor | Biodiversitate |  |
|  |  |  | Coliziunea faunei cu traficul auto | La nivelul drumurilor asfaltate existente | Conform rutei prevăzute pentru aprovizionarea şantierului | Reducerea efectivelor populaţionale | Biodiversitate |  |
| I.E.2 | Realizarea şi operarea organizării de şantier | Amenajări temporare | Compactare sol | În limita organizării de şantier | Acest efect va avea loc doar pe suprafetele ce implica ocuparea temporara | Alterarea capacităţii productive a solului | Sol | - |
|  |  |  | Acoperirea solului cu construcţii temporare |  |  |  |  |  |
|  |  | Depozitarea materialelor | Riscuri pentru contaminarea solului / apei subterane în cazul împrăştierii/scurgerii accidentale | În zona organizării de şantier şi aval de aceasta | Eventuala pătrundere a poluanţilor în apa subterană poate conduce la răspândirea acestora pe direcţia de curgere | Alterarea calităţii solului | Sol |  |
|  |  |  |  |  |  | Alterarea calităţii apei subterane | Apă subterană |  |
|  |  | Activitatea socială a organizării de şantier | Ape uzate | În limita organizării de şantier | Acese ape se colectează în interiorul organizării de şantier | Alterarea calităţii apei subterane | Apă subterană |  |
|  |  |  | Emisii atmosferice | În limita organizării de şantier | În interiorul organizării de şantier nu se vor amplasa instalaţii de preparare a materialelor de construcţii, principala sursă fiind reprezentată de traficul din incinta organizării de şantier | Disconfort, îmbolnăviri sau agravarea stării de sănătate a populaţiei | Sănătatea populaţiei |  |
|  |  |  | Iluminat artificial | Până la maxim 500 de m faţă de organizarea de şantier | Distanţa până la care sursele de lumină din organizarea de şantier pot funcţiona ca atractat/repelent pentru fauna sălbatică | Perturbarea activităţii specilor | Biodiversitate |  |
|  |  |  | Deşeuri | În limita organizării de şantier | Deşeurile se colectează separat în interiorul organizării de şantier | Disconfort, îmbolnăviri sau agravarea stării de sănătate a populaţiei | Sănătatea populaţiei umane | - |
|  |  |  |  |  |  | Perturbarea activităţii specilor | Biodiversitate |  |
| I.E.3 | Realizarea platformelor, drumurilor noi de acces şi reabilitarea drumurilor de exploatare (inclusiv suprafaţa ce va fi ocupată cu fundaţii) | Decopertarea solului vegetal | Îndepărtarea vegetaţiei | În limita amplasamentului proiectului | Acest efect va avea loc doar pe suprafetele ce implica ocuparea permanentă | Alterarea habitatelor | Biodiversitatea | Pierderea habitatelor |
|  |  |  | Distrugerea cuiburilor de păsări şi a vizuinelor / galeriilor de mamifere | În limita amplasamentului proiectului | Doar pe suprafeţele nou afectate în cadrul proiectului | Pierderea habitatelor | Biodiversitatea | Reducerea efectivelor populaţionale |
|  |  |  | Îndepărtarea solului fertil | În limita amplasamentului proiectului | Doar pe suprafeţele nou afectate în cadrul proiectului | Pierderea capacităţii productive a solului | Sol |  |
|  |  | Săpături / umpluturi | Zgomot | 45 m | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Disconfort, îmbolnăviri sau agravarea stării de sănătate a populaţiei | Sănătatea populaţiei | - |
|  |  |  |  | 130 m | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Perturbarea activităţii specilor | Biodiversitate | - |
|  |  |  | Poluanţi atmosferici | 650 | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Disconfort, îmbolnăviri sau agravarea stării de sănătate a populaţiei | Sănătatea populaţiei | - |
|  |  |  |  | 150 m | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Alterarea vegetaţiei / habitatelor | Biodiversitate | - |
|  |  |  | Distrugerea elementelor de patrimoniu cultural | În limita amplasamentului proiectului | Acest efect va avea loc doar pe suprafetele ce implica ocuparea permanentă | Afectarea patrimoniului cultural | Patrimoniu cultural |  |
|  |  | Depozitarea solului | Ocuparea de suprafeţe suplimentare de teren | În limita organizării de şantier | Pământul excedentar va fi depozitat temporar în cadrul organizării de şantier | Pierderea capacităţii productive a solului | Sol | - |
|  |  |  |  |  |  | Alterarea habitatelor | Biodiversitatea | Pierderea habitatelor |
|  |  |  | Perturbarea peisagistică temporară | În limita amplasamentului proiectului | Pământul depozotat are h max 1 m, nefiind astfel vizibil de la distanţe mari | Scăderea valorii estetice a peisajului | Peisaj |  |
|  |  |  | Emisii atmosferice | 100-500 m | Eroziunea eoliană a depozitului de sol | Disconfort, îmbolnăviri sau agravarea stării de sănătate a populaţiei | Sănătatea populaţiei |  |
|  |  |  |  |  |  | Alterarea vegetaţiei / habitatelor | Biodiversitate |  |
|  |  |  | Răspândirea speciilor invazive de plante | 500 m | Distanţă certă pentru răspândirea anemocoră a speciilor de plante invazive | Alterarea habitatelor | Biodiversitatea |  |
| I.E.4 | Traficul de şantier | Traficul autovehiculelor (deplasarea tuturor tipurilor de autovehicule, inclusiv utilaje, pe drumurile de acces ale proiectului) | Vibraţii | 25 de m | Valoare precaută care ţine cont de gabaritul utilajelor implicate | Afectarea unor clădiri / construcţii | Bunuri materiale |  |
|  |  |  | Zgomot | 15 | la fel cu modelarea | Disconfort, îmbolnăviri sau agravarea stării de sănătate a populaţiei | Sănătatea populaţiei |  |
|  |  |  |  | 130 m | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Perturbarea activităţii specilor | Biodiversitate |  |
|  |  |  | Poluanţi atmosferici | 650 | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Disconfort, îmbolnăviri sau agravarea stării de sănătate a populaţiei | Sănătatea populaţiei |  |
|  |  |  |  | 150 m | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Alterarea vegetaţiei / habitatelor | Biodiversitate |  |
|  |  |  | Coliziunea faunei cu traficul auto | La nivelul drumurilor de acces | Conform rutei prevăzute pentru aprovizionarea şantierului | Reducerea efectivelor populaţionale | Biodiversitate |  |
| I.E.5 | Executarea fundaţiilor şi montajul turbinelor (turn, nacelă, rotor, pale etc.) | Execuţia piloţilor foraţi | Modificări fizice ale substratului geologic | La nivelul fundaţiilor turbinelor | Conform informaţiilor de proiect | Pierderi din suprafaţa acviferului freatic | Apă subterană |  |
|  |  | Turnarea fundaţiei şi montajul turbinei | Zgomot | 45 m | Modelare cu ajutorul Cadna | Disconfort, îmbolnăviri sau agravarea stării de sănătate a populaţiei | Sănătatea populaţiei |  |
|  |  |  |  | 130 m | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Perturbarea activităţii specilor | Biodiversitate | - |
|  |  |  | Poluanţi atmosferici | 650 | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Disconfort, îmbolnăviri sau agravarea stării de sănătate a populaţiei | Sănătatea populaţiei | - |
|  |  |  |  | 150 m | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Alterarea vegetaţiei / habitatelor | Biodiversitate | - |
|  |  |  | Modificarea peisajului prin apariţia turbinelor | Peste 10 km | Conform modelare WindPro | Impact vizual | Peisaj |  |
|  |  | Intervalul de timp scurs de la săparea fundaţiei până la acoperirea acesteia | Posibilă capcană pentru fauna terestră (inclusiv risc de instalare cuiburi de păsări) | La nivelul fundaţiilor turbinelor | Conform informaţiilor de proiect | Reducerea efectivelor populaţionale | Biodiversitate | - |
| I.E.6 | Pozarea cablurilor electrice subterane | Decopertarea solului vegetal | Îndepărtarea temporară a solului şi a vegetaţiei | În limita amplasamentului proiectului | În lungul traseelor de cabluri\ | Alterarea habitatelor | Biodiversitatea | Pierderea habitatelor |
|  |  |  |  |  |  | Alterarea capacităţii productive a solului | Sol |  |
|  |  |  | Distrugerea cuiburilor de păsări şi a vizuinelor / galeriilor de mamifere | În limita amplasamentului proiectului | În lungul traseelor de cabluri\ | Pierderea habitatelor | Biodiversitatea | Reducerea efectivelor populaţionale |
|  |  | Săpături / umpluturi | Zgomot | 45 m | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Disconfort, îmbolnăviri sau agravarea stării de sănătate a populaţiei | Sănătatea populaţiei | - |
|  |  |  |  | 130 m | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Perturbarea activităţii specilor | Biodiversitate | - |
|  |  |  | Poluanţi atmosferici | 650 | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Disconfort, îmbolnăviri sau agravarea stării de sănătate a populaţiei | Sănătatea populaţiei | - |
|  |  |  |  | 150 m | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Alterarea vegetaţiei / habitatelor | Biodiversitate | - |
|  |  |  | Funcţionarea şanţurilor de cabluri ca nişte capcane pentru fauna terestră de mici dimensiuni | În limita amplasamentului proiectului | În lungul traseelor de cabluri | Reducerea efectivelor populaţionale | Biodiversitate |  |
|  |  |  | Distrugerea elementelor de patrimoniu cultural | În limita amplasamentului proiectului | Acest efect va avea loc doar pe suprafetele ce implica ocuparea permanentă | Afectarea patrimoniului cultural | Patrimoniu cultural |  |
|  |  | Depozitarea temporară a solului | Ocuparea de suprafeţe suplimentare de teren | În limita amplasamentului proiectului | În lungul traseelor de cabluri | Pierderea capacităţii productive a solului | Sol | - |
|  |  |  |  |  |  | Alterarea habitatelor | Biodiversitatea | Pierderea habitatelor |
|  |  |  | Perturbarea peisagistică temporară | În limita amplasamentului proiectului | Pământul depozotat are h max 1 m, nefiind astfel vizibil de la distanţe mari | Scăderea valorii estetice a peisajului | Peisaj |  |
|  |  |  | Emisii atmosferice | 100-500 m | Eroziunea eoliană a depozitului de sol | Disconfort, îmbolnăviri sau agravarea stării de sănătate a populaţiei | Sănătatea populaţiei |  |
|  |  |  |  |  |  | Alterarea vegetaţiei / habitatelor | Biodiversitate |  |
|  |  |  | Răspândirea speciilor invazive de plante | 500 m | Distanţă certă pentru răspândirea anemocoră a speciilor de plante invazive | Alterarea habitatelor | Biodiversitatea |  |
| I.E.7 | Realizarea staţiei de transformare | Ocuparea definitivă a terenului | Artificializarea suprafeţelor de sol | În limita amplasamentului proiectului | Acest efect va avea loc doar pe suprafetele ce implica ocuparea permanentă | Pierderea capacităţii productive | Sol |  |
|  |  |  |  |  |  | Pierdere de habitat | Biodiversitate |  |
|  |  | Operaţiuni de montaj (includ şi execuţia unor fundaţii) | Zgomot | 45 m | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Disconfort, îmbolnăviri sau agravarea stării de sănătate a populaţiei | Sănătatea populaţiei | - |
|  |  |  |  | 130 m | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Perturbarea activităţii specilor | Biodiversitate | - |
|  |  |  | Poluanţi atmosferici | 650 | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Disconfort, îmbolnăviri sau agravarea stării de sănătate a populaţiei | Sănătatea populaţiei | - |
|  |  |  |  | 150 m | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Alterarea vegetaţiei / habitatelor | Biodiversitate | - |
| I.E.8 | Lucrări de refacere a amplasamentului la finalul lucrărilor de execuţie | Reducerea dimensiunilor platformelor de montaj | Zgomot | 45 m | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Disconfort, îmbolnăviri sau agravarea stării de sănătate a populaţiei | Sănătatea populaţiei | - |
|  |  |  |  | 130 m | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Perturbarea activităţii specilor | Biodiversitate |  |
|  |  |  | Poluanţi atmosferici | 650 | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Disconfort, îmbolnăviri sau agravarea stării de sănătate a populaţiei | Sănătatea populaţiei |  |
|  |  |  |  | 150 m | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Alterarea vegetaţiei / habitatelor | Biodiversitate |  |
|  |  | Reabilitarea suprafeţelor afectate temporar | Răspândirea speciilor invazive de plante | 500 m | Distanţă certă pentru răspândirea anemocoră a speciilor de plante invazive | Alterarea habitatelor | Biodiversitatea |  |
| Operare |  |
| I.O.1 | Producerea energiei electrice | Operarea turbinelor | Zgomot (+ rotirea palelor ca efect perturbator) | O distanţă de 535 m corespunzătoare izoliniei de 40 dB | Modelată cu ajutorul aplicaţiei software WindPro | Disconfort, îmbolnăviri sau agravarea stării de sănătate a populaţiei | Sănătatea populaţiei | - |
|  |  |  |  |  |  | Perturbarea activităţii speciilor | Biodiversitate |  |
|  |  |  | Umbrire intermitentă (Shadow flicker) | 2000 m | Modelată cu ajutorul aplicaţiei software WindPro | Afectarea sănătăţii populaţiei | Sănătatea populaţiei |  |
|  |  |  | Radiaţii electromagnetice | În imediata vecinătate a turbinelor | Pe baza literaturii de specialitate | Disconfort, îmbolnăviri sau agravarea stării de sănătate a populaţiei | Sănătatea populaţiei |  |
|  |  |  |  |  |  | Perturbarea activităţii specilor | Biodiversitate |  |
|  |  |  | Iluminare artificială |  |  | Perturbarea activităţii specilor | Biodiversitate |  |
|  |  |  | Coliziunea păsărilor şi liliecilor cu palele turbinelor | Zona de rotire a palelor (o rază de 75 m ) pentru fiecare turbină | Coliziunile care pot apărea în timpul funcționării vor avea loc în zona de rotire a palelor, independent de distanța parcursă de specii | Reducerea efectivelor populaţionale | Biodiversitate |  |
|  |  |  | Efect de barieră pentru speciile zborătoare | Până la 600 m faţă de fiecare turbină | Date din literatură, caracteristice fiecărei specii de păsări | Fragmentarea habitatelor | Biodiversitate |  |
|  |  |  | Impunerea unor restricţii de construire pe terenurile învecinate | 1050 m (7 x diametrul rotorului celui mai mare agregat, atunci când acestea sunt dispuse pe direcţia vântului predominant, respectiv | Conform Norma Tehnică ANRE (Ordinul nr. 239 din 2019 ) | Pierderi economice | Bunuri materiale | - |
| I.O.2 | Operarea staţiei de transformare | Existenţa unor elemente de contact ce prezintă risc de electrocutare | Electrocutare păsări | În limita amplasamentului proiectului | Pe suprafaţa staţiei de transformare | Reducerea efectivelor populaţionale | Biodiversitate |  |
| I.O.3 | Activităţi de mentenanţă şi reparări | Înlocuire consumabile | Deşeuri (inclusiv deşeuri periculoase) | În limita amplasamentului proiectului | Intervenţii la turbine şi la staţia de transformare | Disconfort, îmbolnăviri sau agravarea stării de sănătate a populaţiei | Sănătatea populaţiei umane |  |
|  |  | Intervenţii / reparaţii | Zgomot | 45 m | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Disconfort, îmbolnăviri sau agravarea stării de sănătate a populaţiei | Sănătatea populaţiei |  |
|  |  |  |  | 130 m | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Perturbarea activităţii specilor | Biodiversitate |  |
|  |  |  | Poluanţi atmosferici | 650 | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Disconfort, îmbolnăviri sau agravarea stării de sănătate a populaţiei | Sănătatea populaţiei |  |
|  |  |  |  | 150 m | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Alterarea vegetaţiei / habitatelor | Biodiversitate |  |
| Dezafectare |  |
| I.D.1 | Demontarea turbinelor | Demontarea şi evacuarea turbinelor | Zgomot | 45 m | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Disconfort, îmbolnăviri sau agravarea stării de sănătate a populaţiei | Sănătatea populaţiei |  |
|  |  |  |  | 130 m | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Perturbarea activităţii specilor | Biodiversitate |  |
|  |  |  | Poluanţi atmosferici | 650 | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Disconfort, îmbolnăviri sau agravarea stării de sănătate a populaţiei | Sănătatea populaţiei |  |
|  |  |  |  | 150 m | Conform rezultatelor din modelare realizată cu ajutorul Cadna | Alterarea vegetaţiei / habitatelor | Biodiversitate |  |
|  |  |  | Deşeuri (inclusiv deşeuri periculoase) | În limita amplasamentului proiectului | Intervenţii la turbine şi la staţia de transformare | Disconfort, îmbolnăviri sau agravarea stării de sănătate a populaţiei | Sănătatea populaţiei umane |  |
| I.D.2 | Realizarea lucrărilor de demolare | Demolarea staţiei de transformare şi a fundaţiilor | Distrugerea cuiburilor de păsări şi a vizuinelor / galeriilor de mamifere | În limita amplasamentului proiectului | În zona fundaţiilor şi a staţiei de transformare | Pierderea habitatelor | Biodiversitatea | Reducerea efectivelor populaţionale |
|  |  |  | Deşeuri (inclusiv deşeuri periculoase) |  |  | Disconfort, îmbolnăviri sau agravarea stării de sănătate a populaţiei | Sănătatea populaţiei umane |  |
| I.D.3 | Reabilitarea suprafeţelor afectate de proiect | Reabilitarea suprafeţelor afectate | Răspândirea speciilor invazive de plante | 500 m | Distanţă certă pentru răspândirea anemocoră a speciilor de plante invazive | Alterarea habitatelor | Biodiversitatea |  |

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL SI ALE STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATA ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

Natura impactului

Pentru intregul proiect, raportat la factorii de mediu, pe perioada implementarii proiectului se va manifesta un impact negativ nesemnificativ datorat in principal activitatilor de constructie, in special asupra factorilor de mediu sol, aer, mai putin asupra factorului uman si bunurilor materiale. Pe perioada implementarii se va manifesta un impact pozitiv, de magnitudine redusa asupra mediului social si economic prin implicarea populatiei locale la realizarea proiectului.

Pe perioada exploatarii se manifesta un impact pozitiv prin cresterea economica a zonei, imbunatatirea activitatii economice si un impact negativ nesemnificativ datorat traficului pentru supravegherea parcului si activitatile de mentenanta ca si zgomotului si fenomenului de licarire datorat functionarii parcului.

Avand in vedere amplasarea spatiala a proiectului, anvergura lucrarilor se estimeaza ca se va manifesta un impact cumulativ negativ nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

Extinderea impactului

Se estimeaza ca impactul se va resimti la nivel local, in zona amplasamentului proiectului si in imediata vecinatate a acestuia.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Din evaluarea impactului asupra fiecarui factor de mediu, rezulta ca proiectul propus va avea un impact negativ redus care se va manifesta temporar pe durata lucrarilor de constructie si local in zona amplasamentului proiectului. Avand in vedere ca proiectul presupune ocuparea unor suprafetele de teren, va exista un impact permanent asupra factorului de mediu sol.

Probabilitatea impactului

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, in conditiile respectarii datelor de proiect, recomandarilor din prezentul studiu, probabilitatea de afectare a mediului este una redusa.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, rezulta ca impactul asupra mediului este unul temporar si reversibil cu execeptia factorului de mediu sol unde este definitiv si ireversibil, acolo unde se va construi si reversibil in zonele ocupate temporar.

Natura transfrontiera a impactului

Avand in vedere obiectivele proiectului propus, legislatia comunitara si internationala in materie de efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sanatatii, se considera ca nu se inregistreaza impact al proiectului propus, in context transfrontier.

Măsuri în timpul realizării/exploatarii proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, etc.) şi efectul implementării acestora:

In timpul realizarii proiectului:

APA

În perioada de execuţie a proiectului, ca măsuri de protecţie se impun cele din categoria măsurilor preventive. Pentru diminuarea impactului asupra corpurilor de apă subterane se recomandă luarea următoarelor măsuri.

- Apele pluviale colectate din organizările de şantier vor fi colectate şi pretratate în decantoare şi separatoare de produse petroliere înainte de a fi evacuate sau înainte de a fi preluate de operatorii autorizaţi.

- Apele uzate fecaloid-menajere generate în toalete ecologice din şantier vor fi colectate şi evacuate periodic prin vidanjare, în baza unor contracte încheiate între antreprenori şi firme autorizate;

- Zonele de depozitare a materialelor vor fi prevăzute cu şanţuri perimetrale şi şanţuri pentru reţinerea materialului transportat de precipitaţii.

- Pe şantier se vor asigura echipamente pentru intervenţie în caz de poluare accidentală (ex: materiale absorbante adecvate);

- Este interzisă depozitarea de materiale, deşeuri din construcţii, precum şi staţionarea utilajelor în albiile cursurilor de apă, canale de desecare, canale de irigaţii sau zone depresionare. Se va evita staţionarea pe zona digurilor a utilajelor care nu sunt implicate în lucrări le propriu-zise.

În perioada de operare a proiectului, nu sunt necesare măsuri de reducere sau evitare a impactului

În perioada de dezafectare vor fi respectate acelaşi măsuri ca şi în etapa de execuţie.

In timpul realizarii proiectului:

AER

În etapa de execuţie, ca măsuri de protecţie se impun cele din categoria măsurilor preventive, realizabile prin supravegherea funcţionării obiectivelor în limitele proiectate, iar în cazul apariţiei unei defecţiuni se impune depistarea rapidă a acesteia, urmată de remedierea în scurt timp.

Pentru diminuarea impactului asupra calităţii aerului, se recomandă următoarele măsuri:

- limitarea emisiilor de particule generate de activităţile de manevrare a maselor de pământ se va realiza prin:

  - activităţi de umectare a suprafeţelor de teren decopertate;

  - limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor grele pentru transportul materialelor în interiorul şantierului la 20 km/h.

- utilizarea unor echipamente şi utilaje conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune tehnologii existente;

- în perioadele lipsite de precipitaţii se va asigura umectarea drumurilor de acces şi a zonelor cu lucrări active în vederea reducerii emisiilor de particule şi încadrarea concentraţiilor (PM10) în valorile limită prevăzute de legislaţia în vigoare;

- transportul pământului, deşeurilor şi oricăror materiale care degajă praf se va realiza la nivelul întregului proiect exclusiv cu autocamioane acoperite cu prelate (prelate pentru bene) în scopul reducerii emisiilor de particule;

- curăţarea roţilor vehiculelor înainte de ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- verificări tehnice periodice ale autovehiculelor şi utilajelor folosite la realizarea lucrărilor;

- evitarea executării lucrărilor care presupun manevrarea cantităţilor de sol (decopertări/ umpluturi) în perioadele cu vânturi puternice;

- asigurarea unui management corect al materialelor utilizate în perioada de construcţie;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

- eliminarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate;

- reabilitarea tuturor zonelor afectate prin lucrările de execuţie.

În perioada de operare nu este necesară adoptarea unor măsuri de reducere a impactului.

În perioada de dezafectare vor fi prevăzute măsuri similare cu cele din perioada de construcţie.

Masuri pentru diminuarea efectelor schimbarilor climatice

Masuri de atenuare din perioada de implementare

- promovarea de materiale si solutii constructive adecvate potentialelor efecte ale schimbarilor climatice;

- asigurarea unui sistem de transport cu capabilitate ridicata de adaptare;

- crearea posibilitatii de alegere a unor mijloace de transport ecologice;

- identificarea de rute alternative de transport;

- imbunatatirea cailor de rulare si fluidizare a traficului cu efecte de reducere a consumurilor de combustibil si implicit de emisii de gaze cu efect de sera.

Masuri de atenuare pentru perioada de exploatare

- promovarea de materiale si solutii constructive adecvate potentialelor efecte ale schimbarilor climatice;

- asigurarea unui sistem de transport cu capabilitate ridicata de adaptare;

- crearea posibilitatii de alegere a unor mijloace de transport ecologice;

- identificarea de rute alternative de transport;

- imbunatatirea cailor de rulare si fluidizare a traficului cu efecte de reducere a consumurilor de combustibil si implicit de emisii de gaze cu efect de sera.

In timpul realizarii proiectului:

SOL SI SUBSOL

În etapa de execuţie a lucrărilor, ca măsuri de protecţie se impun cele din categoria măsurilor preventive. Pentru diminuarea impactului asupra solului se recomandă luarea următoarelor măsuri.

- Se va evita contaminarea solului cu uleiuri şi produse petroliere prin asigurarea funcţionării corespunzătoare a utilajelor şi efectuarea operaţiilor de întreţinere în spaţii special destinate;

- În cazul unei contaminări a solului, porţiunea afectată va fi îndepărtată şi tratată / eliminată în funcţie de tipul de contaminare; organizările de şantier vor fi dotate corespunzător cu materiale absorbante specifice pentru fiecare tip de material / substanţă care poate cauza poluare în urma unei gestionări necorespunzătoare;

- Întreţinerea, alimentarea cu combustibil sau curăţarea autovehiculelor şi utilajelor se vor realiza în locuri special amenajate în interiorul organizărilor de şantier, în care se va asigura evitarea scurgerilor şi contaminarea solului;

- Evitarea amplasării directe pe sol a tuturor deşeurilor rezultate în urma construcţiei;

- În timpul execuţiei lucrărilor care implică excavări, vor fi luate măsuri de sprijinire şi consolidare a zonelor susceptibile de prăbuşire sau alunecare;

- Utilizarea şi manevrarea cu atenţie a diferitelor substanţe (ex. fluid de foraj utilizat la realizarea lucrărilor de realizare a piloţilor foraţi) pentru a reduce riscul de contaminare a mediului geologic.

În etapa de operare, nu sunt necesare măsuri de reducere sau evitare a impactului.

În perioada de dezafectare vor fi prevăzute măsuri similare cu cele din perioada de construcţie.

BIODIVERSITATEA

7.1 MĂSURI PROPUSE PENTRU EVITAREA ŞI REDUCEREA IMPACTULUI

Pentru impacturile identificate în urma evaluării au fost propuse măsuri de atenuare. Măsurile se referă la toate etapele proiectului și la toate intervențiile propuse prin proiect.

Principiile utilizate în identificarea și stabilirea măsurilor sunt reprezentate de:

- Măsuri generale:

- Monitorizare. Monitorizarea permanentă, în etapele de implementare (în timpul construcției, în primii ani de funcționare - minim 3 ani), este necesară pentru a asigura actualizarea bazei de date și cunoașterea proiectului și, astfel, pentru a putea lua decizii în cunoștință de cauză;

- Managementul adaptativ. Măsurile trebuie să fie adaptate în permanență pe baza celor mai recente informații disponibile în zona de implementare a proiectului;

- Furnizarea de expertiză. Pentru zona de proiect, trebuie asigurată prezența experților în biodiversitate în timpul etapei de construcție (de preferință o echipă care poate oferi expertiză privind principalele grupuri de interes comunitar). Este de preferat ca experții în biodiversitate să fie diferiți de cei responsabili pentru mediu, pentru a se asigura că cerințele privind protecția componentelor biodiversității sunt abordate în mod adecvat;

- Consultarea continuă cu părțile interesate. Pe parcursul construcției și al exploatării, este necesar să se asigure un cadru de colaborare permanentă cu principalele părți interesate în ceea ce privește gestionarea biodiversității. Colaborarea ar trebui să se axeze pe schimbul de date și informații recente, precum și pe detalii privind punerea în aplicare a măsurilor.

- Eficacitatea și complementaritatea măsurilor. Oricare dintre măsurile implementate trebuie să își atingă obiectivul cu un grad ridicat de eficacitate, fără a împiedica/limita eficacitatea altor măsuri și fără a crea alte forme de impact semnificativ sau riscuri asupra biodiversității sau a populației umane;

- Controlul impactului. Măsurile formulate și implementate trebuie să se adreseze direct formelor de impact identificate, asigurând în permanență menținerea acestor impacturi sub pragurile de semnificație.

- Pentru pierderea şi alterarea habitatelor:

- Evitarea ocupărilor suplimentare de teren;

- Reducerea concentrațiilor de poluanți în aceste zone;

- Reabilitarea tuturor zonelor afectate temporar cu utilizarea exclusivă a speciilor autohtone și asigurarea funcționalității ecologice a zonelor reabilitate.

- Măsuri pentru evitarea și reducerea impactului.

- Fragmentarea habitatelor

- Menţinerea conectivităţii ecologice.

- Perturbarea activităţii speciilor

- Minimizarea efectelor asociate prezenței umane, zgomotului și iluminatului în timpul construcției și funcționării proiectului.

- Reducerea efectivelor populaţionale

- Evitarea apariţiei de victime.

Modul de formulare a măsurilor de evitare și reducere a impactului a ținut cont de următoarele aspecte:

- Adresarea acelor impacturi a căror producere este o consecință clară a activităților propuse prin proiect (în acest caz, acestea sunt mai specifice și mai bine cuantificate/localizate);

- abordare prudentă a protecției componentelor sensibile care pot fi afectate în timpul construcției sau al exploatării de anumite modificări de proiectare sau decizii de moment;

- Specificarea exactă doar a acelor parametri absolut necesari pentru a asigura funcționalitatea măsurilor propuse, dar fără a oferi detalii care ar putea limita opțiunile în timpul perioadei de proiectare şi construcţie.

TABEL 7-1

Asigurarea unui nivel nesemnificativ al impactului rezidual pentru speciile de păsări în perioada de operare se va realiza prin implementarea măsurii M19. Astfel, în ceea ce priveşte sistemul de control automat de oprire / reducere a vitezei de operare a turbinelor prevăzut a fi montat pe turbine, propus prin măsura M19, formularea măsurii a avut intenţia de a permite Titularului proiectului alegerea unui sistem optimizat pentru situaţia acestuia, pe baza criteriilor tehnico-financiare specifice.

Sistemele automate de detectare a prezenţei păsărilor şi oprire a turbinelor se pot baza pe mai multe tipuri de tehnologie. Există astfel sisteme bazate pe camere video (cum sunt DTBird sau IdentiFlight) şi sisteme bazate pe tehnologie radar (de exemplu Robin Radar, STRIX, BirdTrack).

Sistemele bazate pe camere video sunt instalate pe turbinele eoliene şi monitorizează prezenţa păsărilor în jurul turbinelor. Camerele pot fi de tip video simplu sau video termal. În funcţie de parametrii la care este setat, sistemul poate încetini sau opri automat rotaţia palelor în momentul când o pasăre este detectată în zona de acţiune a sistemului, reprezentată de zona cu risc de mortalitate pentru păsări. Unele sisteme prezintă de asemenea posibilitatea identificării speciilor de păsări cu ajutorul inteligenţei artificiale şi implementarea unui algoritm specific pentru fiecare specie.

Sistemele bazate pe tehnologie radar nu utilizează camere video, ci detecţia undelor electromagnetice, pentru a stabili prezenţa păsărilor în zona de risc. Principalele avantaje ale acestor sisteme sunt posibilitatea de utilizare indiferent de condiţiile meteo, precum şi distanţa mare de detectabilitate (12 - 15 km). Modul de operare al acestor sisteme se bazează pe detectarea prezenţei păsărilor în zona parcului prin sistemul radar, urmat de încetinirea sau oprirea automată a turbinelor în momentele când păsările sunt identificate în zona de risc. În funcţie de complexitatea sistemului, există şi în acest caz posibilitatea identificării speciilor păsărilor şi adoptarea unor protocoale particularizate pentru fiecare specie.

Eficacitatea acestor sisteme este în general estimată la circa 80%, putând să varieze în funcţie de condiţiile meteo, nivelul de luminozitate sau tipul de cameră utilizat de sistem.

Pentru sistemul DTBird, un studiu de caz din Norvegia indică o eficacitate în detecţia zborurilor păsărilor în vecinătatea turbinelor cuprinsă între 76% şi 96% la o rază de 300 m în jurul turbinelor. Pe distanţe mai mici (150 m), nivelul de detectabilitate a fost estimat între 86% şi 96% (May et al., 201216). Un alt caz din Suedia, ce se bazează de asemenea pe sistemul DTBird, indică apariţia unui comportament de evitare a coliziunii cu palele turbinelor în 88% din cazuri (Litsgard et al., 201617).

În cazul sistemului IdentiFlight, rata de detectabilitate şi reducere a riscului de coliziune este cuprinsă între 77% şi 85%, conform unui studiu de caz din California. (Duerr et al., 202318). Un alt studiu din Statele Unite indică o reducere cu 82% a ratei de mortalitate pentru specii de păsări răpitoare, la un parc eolian, după implementarea acestui sistem (McClure et al., 202119).

În cazul sistemelor bazate pe detecţie radar, rata de detecţie şi evitare a mortalităţii poate fi similară, existând însă şi cazuri în care sistemul este în măsură să reducă la zero mortalitatea. Un astfel de studiu de caz este prezentat pentru un parc eolian din Portugalia, într-un articol de Tome et al., din 2017. În acest studiu de caz, utilizarea unui sistem de detecţie radar, precum şi oprirea turbinelor de către o echipă de monitorizare, a condus la reducerea mortalităţii până la zero (Tome et al., 201720).

Fiecare sistem prezintă propriile avantaje şi dezavantaje, iar alegerea sistemului adecvat pentru proiectul centralei electrice eoliene Săcele trebuie să fie un proces bazat pe o analiză de opţiuni, luând în considerare inclusiv particularizări specifice ale acestor sisteme, oferite de producătorii fiecărui sistem în parte, pe baza situaţiei specifice proiectului. Astfel, a fost considerat că includerea în RIM, şi în consecinţă în Acordul de mediu, a unor caracteristici tehnice foarte detaliate ale sistemului de control automat de oprire / reducere a vitezei de operare a turbinelor, poate reprezenta o restrângere a opţiunilor de implementare a acestui sistem şi astfel o limitare a posibilităţii acestuia de a se adresa adecvat impacturilor identificate.

- Referitor la măsura M18, Titularul proiectului, împreună cu producătorul turbinei şi constructorul parcului eolian, vor avea obligaţia identificării unor soluţii pentru izolarea elementelor acesteia în vederea limitării existenţei unor spaţii şi interstiţii cu dimensiuni mai mari de 1,3 cm. Aceste soluţii trebuie să fie particularizate din punct de vedere tehnic pentru a permite menţinerea performanţelor de producţie ale turbinelor şi în acelaşi timp pentru a împiedica pătrunderea în turbine a speciilor de lilieci, putând implica montarea unor plase de protecţie, izolarea spaţiilor mici cu materiale specifice (silicon, spumă, etc.) sau adaptarea design-ului elementelor turbinei.

TABEL 7-2

TABEL 8-1

EVALUAREA IMPACTULUI REZIDUAL

În evaluarea impactului rezidual trebuie subliniat faptul că rezultatele evaluării de impact (fără luarea în considerare a măsurilor de evitare şi reducere a impactului) se bazează pe utilizarea unei abordări precaute, necesară în condiţiile indisponibilităţii unor date şi informaţii. Realizarea acestei evaluări într-un mod precaut pune în evidenţă situaţiile în care este necesară propunerea unor măsuri ce vor contribui la reducerea efectelor generate de proiect şi la reducerea nivelului presiunilor asupra speciilor.

Măsurile propuse în cadrul acestui studiu pentru evitarea şi reducerea impactului vizează toate formele de impact identificate şi se consideră că implementarea acestor măsuri se va realiza cu un nivel ridicat de eficienţă.

Măsurile de evitare şi reducere a impactului trebuie să asigure reducerea numărului de victime accidentale până la valori de sub 0,5 indivizi / an. Măsurile propuse au fost propuse astfel încât să permită evitarea producerii impacturilor sau reducerea acestora la un nivel nesemnificativ. Se estimează că impactul rezidual va fi unul nesemnificativ pentru toate habitatele şi speciile din siturile analizate. Aceasta presupune deopotrivă că implementarea măsurilor va asigura evitarea afectării integrităţii siturilor Natura 2000.

Pentru siturile ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoie, ROSPA0019 Cheile Dobrogei, ROSPA0060 Lacurile Taşaul - Corbu, impactul proiectului fără implementarea măsurilor este semnificativ pentru unele specii (a se vedea în tabelul anexat), afectând astfel integritatea siturilor, însă dacă măsurile propuse se vor implementa, impactul rezidual va fi nesemnificativ, fără a mai fi afectată integritatea sitului.

PEISAJ

În etapa de construcţie şi dezafectare a proiectului, ca măsuri de protecţie se impun cele din categoria măsurilor preventive. Pentru diminuarea impactului asupra peisajului se recomandă luarea următoarelor măsuri.

- sigurarea curăţeniei în zonele de acces pe amplasament în etapa de construcţie a proiectului.

În etapa de operare nu sunt necesare măsuri

În etapa de dezafectare sunt necesare implementarea unor măsuri asemănătoare celor din etapa de constrcuţie.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

În perioada de execuţie a lucrărilor nu sunt necesare măsuri de evitare sau reducere a impactului.

În perioada de operare ca măsuri de protecţie se impun cele din categoria măsurilor preventive. Pentru diminuarea impactului asupra mediului social şi economic, patrimoniu cultural se recomandă luarea următoarelor măsuri.

- Pentru a reduce impactul semnificativ asupra locuitorilor din localitatea Săcele, va fi implementat un program de funcţionare a turbinelor pentru turbina  WTG 3 care va reduce timpul de expunere la efectul de umbră sub pragul de semnificaţie (8 ore). /an). Turbinele eoliene responsabile de acest impact vor fi echipate cu un modul de oprire a pâlpâirii umbrelor.

- În situaţia în care în etapa de execuţie sunt identificate elemente arheologice, lucrările vor fi oprite, iar autorităţile competente vor fi contactate pentru expertiză şi stabilirea soluţiilor necesare. Orice descărcări de sarcină arheologică se vor realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cerinţele Comisiei Naţionale de Arheologie.

În etapa de dezafectare vor fi implementate aceleaşi măsuri ca şi în etapa de execuţie.

ZGOMOT SI VIBRATII

Modelările efectuate pentru creşterea nivelului de zgomot în operare au fost ajustate cu nivelul de zgomot prezent pe amplasament, la care cea mai mare contribuţie o are drumul naţional DN22. Aceste rezultate deja au fost luate în considerare pentru semnificaţia impactului şi au fost estimate a fi nesemnificative. În acelaşi timp, modelările au evidenţiat faptul că acest efect poate ajunge pană la distanţe de doar 500 m faţă de poziţia turbinei. Efectul generat de proiect nu afectează localitatea Săcele. Cel mai apropiat parc eolian este situat la peste 6 km distanţă faţă de localitatea Săcele, astfel se consideră că pentru acest efect nu este niciun potenţial de cumulare.

DESEURI

Pe parcursul etapei de execuţie a proiectului vor rezulta următoarele categorii de deşeuri:

- Deşeuri de materiale de construcţii: deşeuri metalice (feroase şi neferoase), pământ excavat, deşeuri de beton, deşeuri de cabluri electrice, deşeuri de lemn, materiale plastice, deşeuri de balast;

- Deşeuri de ambalaje: hârtie/carton, materiale plastice, ambalaje care conţin reziduuri sau contaminate cu substanţe periculoase;

- Uleiuri uzate rezultate din utilajele/echipamentele folosite la efectuarea lucrărilor (Alte uleiuri de motor, transmisie şi lubrifiere);

- Anvelope uzate;

- Baterii şi acumulatori uzaţi;

- Deşeuri menajere rezultate din activitatea socială a personalului implicat în execuţia lucrărilor.

Deşeurile vor fi colectate separat la faţa locului, în containere adecvate, acordând o atenţie deosebită deşeurilor periculoase care nu trebuie amestecate cu deşeurile nepericuloase. Depozitarea temporară a deşeurilor direct pe sol va fi evitată pe cât posibil.

Stratul de sol fertil neacoperit în timpul lucrărilor de construcţie va fi depozitat în grămezi separate şi va fi reutilizat în principal pentru reabilitarea suprafeţelor afectate temporar de lucrări. Pentru surplusul de sol excavat se vor identifica locaţii unde poate fi transportat împreună cu autorităţile locale, sau se va încerca identificarea şantierelor care necesită acest tip de material, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, solul poate fi transportat la depozitele de deşeuri care utilizează acest material ca strat de acoperire. Restul deşeurilor din construcţii vor fi predate spre valorificare sau eliminare agenţilor economici autorizaţi. Deşeurile reciclabile vor fi colectate separat şi livrate pentru reciclare. Uleiurile uzate rezultate din utilaje vor fi colectate în recipiente metalice sigilate, în funcţie de tipul de ulei uzat generat, în spaţii special amenajate (nu direct pe sol).

În etapa de operare a centralei eoliene vor fi generate următoarele categorii de deşeuri:

- Uleiuri uzate (uleiuri hidraulice, uleiuri de transmisie şi lubrifiere, uleiuri izolatoare - prezente în diverse echipamente ale turbinei, precum şi în transformatoarele din cadrul postului de transformare, care trebuie schimbate sau completate la anumite intervale de timp);

- Materiale filtrante (filtre de aer), materiale de lustruire;

- Deşeuri de ambalaje provenite din substanţe şi componente utilizate în operaţiunile de întreţinere;

- Deşeuri menajere generate de personalul implicat in lucrările de întreţinere.

Aceste deşeuri vor fi produse în timpul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii. Cantităţile de deşeuri casnice vor apărea în mare parte din lucrările de întreţinere şi reparaţii, deoarece substaţia electrică este proiectată astfel încât să nu necesite angajaţi permanenţi operaţionali.

Personalul care efectuează sarcini de operare şi întreţinere va fi responsabil pentru gestionarea deşeurilor care rezultă din acele sarcini. Aceştia vor fi obligaţi să predea deşeurile către operatori autorizaţi în funcţie de categorie, astfel încât acestea să poată fi valorificate şi/sau eliminate. În plus, întreprinderile responsabile cu gestionarea şi întreţinerea centralei eoliene trebuie să respecte cerinţele de protecţie a mediului stabilite de operatorul centralei eoliene.

Uleiurile uzate, tipul principal de deşeuri generate de activităţile de întreţinere, vor fi colectate în recipiente metalice sigilate şi date operatorilor economici autorizaţi pentru valorificare.

Cantitatile de deseuri generate in perioada constructiei nu pot fi estimate in aceasta etapa, vor varia in functie de tipul activitatilor desfasurate pe teren si vor fi raportate autoritatii competente de protectia mediului – se va tine o evidenta stricta a gestiunii deseurilor. Constructorul / Antreprenorul este responsabil si va asigura monitorizarea gestionarii deseurilor pe care o va raporta Agentiei de Protectia Mediului.

Transportul deseurilor rezultate din activitatile de constructii realizate conform proiectului se va realiza in conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

În perioada de dezafectare vor fi produse cantităţi semnificative de deşeuri, inclusiv deşeuri de la echipamente electrice şi electronice, precum şi echipamente de la staţia de transformare şi componentele turbinelor eoliene. În plus, vor exista substanţial mai multe resturi de beton, deşeuri metalice şi deşeuri de cabluri electrice decât au fost în timpul etapei de construcţie. Acest lucru se datorează în mare parte dezafectării parţiale a fundaţiilor turbinei şi îndepărtării cablurilor electrice subterane. Prezenţa fluidelor periculoase în echipamentul de pe şantier va necesita o atenţie specială în etapa de dezafectare.

Un centralizator estimativ al cantităţilor de deşeuri generate în etapa de execuţie şi operare a proiectului este prezentat în tabelul următor. Estimarea a fost realizată pe baza informaţiilor culese din proiecte similare (Evaluarea impactului asupra mediului Parc Eolian Băneasa, 2013).

Deşeurile estimate a fi generată în etapa de execuţie şi în etapa de operare

| Denumire deşeu | Cantitate estimată (tone) | Starea fizică* | Cod deşeu** | Modul de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de execuţie |
| Deşeuri municipale mixte | 10,82 | S | 20 03 01 | Se vor realiza spaţii special amenajate prevăzute cu containere tip pubele. Periodic vor fi ridicate de către operatori autorizaţi şi transportate la depozitele de deşeuri. |
| Deşeuri de materiale plastice din construcţii | 0,03 | S | 17 02 03 | Se vor colecta separat în spaţii de depozitare temporară special amenajate în cadrul organizării de şantier şi în fronturile de lucru. Periodic vor fi ridicate de către operatori autorizaţi şi transportate în vederea valorificării. |
| Ambalaje din hârtie şi carton | 0,22 | S | 15 01 01 |  |
| Ambalare materiale plastice | 0,13 | S | 15 01 02 |  |
| Deşeuri de lemn din constructii | 0,23 | S | 17 02 01 |  |
| Amestecuri de metale | 67,63 | S | 17 04 07 |  |
| Beton | 8,59 | S | 17 01 01 |  |
| Resturi de balast | 5,41 | S | 17 05 08 |  |
| Fire electrice | 0,007 | S | 17 04 11 | Spaţii special amenajate |
| Material excavat | 12,66 | S | 17 05 04 | Depozitat în zona fronturilor de lucru şi ulterior reutilizat ca material de umplutură. |
| Ambalaj care conţine reziduuri sau este contaminat cu substanţe periculoase | 0,2 | S | 15 01 10* | Vor fi colectate şi depozitate selectiv, în vederea transportării la instalaţiile de eliminare prin operatori autorizaţi. Excepţie fac ambalajele ce sunt returnate la producător (ex: IBC-uri). |
| Uleiuri uzate (Alte uleiuri de motor, transmisie şi lubrifiere) | 0,34 | L | 13 02 08* | Vor fi colectate în recipienţi închişi, etichetati, depozitate într-o incintă închisă prevăzută cu platforma betonată. Vor fi predate către unităţi autorizate în vederea colectării şi valorificării. |
| Filtre de ulei | 0,04 | S | 16 01 07* | Vor fi colectate în saci etanşi/recipienţi metalici şi depozitate în spaţii special amenajate şi vor fi predate operatorilor autorizaţi în vederea eliminării. |
| Cauciucuri uzate | 0,2 | S | 16 01 03 | Vor fi colectate pe platforme betonate din organizările de şantier şi predate către unităţi autorizate în vederea colectării şi valorificării. |
| Baterii şi acumulatori | 0,13 | S | 16 06 05 | Vor fi colectate în recipienţi metalici şi depozitate în spaţii special amenajate şi vor fi predate operatorilor autorizaţi în vederea valorificării. |
| Etapa de operare |
| Uleiuri minerale hidraulice neclorurate (ulei pentru sistemul de frânare hidraulice) | 0,09 | L | 13 01 10* | Vor fi colectate în recipienţi metalici şi depozitate în spaţii special amenajate şi vor fi predate operatorilor autorizaţi în vederea eliminării. |
| Uleiuri minerale neclorurate pentru motor, transmisie şi lubrifiere (sistem de lubrifiere de urgenţă) | n.d. | L | 13 02 05* |  |
| Uleiuri sintetice de motor, transmisie şi lubrifiere (sistem de transmisie, sistem de întoarcere) | 0,6 | L | 13 02 06* |  |
| Uleiuri minerale termoizolante neclorurate şi transfer termic | 6 | L | 13 03 07* |  |
| Deşeuri de ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase (ambalaje metalice sau plastice din substanţe şi preparate chimice utilizate în activitatea de întreţinere) | 0,05 | S | 15 01 10* | Vor fi colectate şi depozitate selectiv, în vederea transportării la instalaţiile de eliminare prin operatori autorizaţi. Excepţie fac ambalajele ce sunt returnate la producător (ex: IBC-uri). |
| Deşeuri de ambalaje din plastic | 0,046 | S | 15 01 02 | Se vor colecta separat în spaţii de depozitare temporară special amenajate în cadrul organizării de şantier şi în fronturile de lucru. Periodic vor fi ridicate de către operatori autorizaţi şi transportate în vederea valorificării. |
| Materiale filtrante (filtre de aer) | 0,046 | S | 15 02 03 |  |
| Materiale filtrante (filtre de ulei), materiale de lustruire | n.d. | S | 15 02 02* | Vor fi colectate în saci etanşi/recipienţi metalici şi depozitate în spaţii special amenajate şi vor fi predate operatorilor autorizaţi în vederea eliminării. |
| Deşeuri electrice şi electronice | n.d. | S | 16 02 14 | Vor fi colectate în recipienţi metalici şi depozitate în spaţii special amenajate şi vor fi predate operatorilor autorizaţi în vederea valorificării. |

Planul de gestionare a deseurilor

Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerintele Ordonantei de urgenta nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor si a legislatiei speciale si subsecvente aplicabile pentru categorii de deseuri si pentru operatiunile cu deseuri.

Se impune identificarea activitatilor generatoare de deseuri, toate tipurile de deseuri produse, iar pe baza acestora intocmirea unui Plan de gestionare al deseurilor.

Planul de gestionare al deseurilor reprezinta un instrument de planificare esential pentru asigurarea unui management performant al deseurilor, cu un impact cat mai redus asupra mediului si sanatatii umane, cu un consum minim de resurse si energie, prin aplicarea la nivel operational al ierarhiei deseurilor implicand: prevenirea generarii deseurilor, pregatirea pentru reutilizare, reciclarea, recuperarea si, cea mai putin preferata optiune, eliminarea (incluzand depozitarea si incinerarea fara recuperarea energetica), astfel:

- descrie politicile cheie legate de managementul deseurilor, stabileste obiectivele si tintelor privind generarea deseurilor;

- prognozeaza activitatea privind generarea deseurilor;

- defineste rolurile si responsabilitatile;

- acopera gestionarea deseurilor, stocarea pe categorii, transport, reutilizare/reciclare si eliminare;

- detaliaza masurile specifice de control ce trebuie implementate pentru gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase;

- asigura un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate. Pornind de la colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii acestora, se reduce cantitatea de deseuri ce sunt eliminate prin depozitare.

Masuri propuse pentru evitarea unor efecte negative semnificative asupra mediului in cazul sistarii temporare a activitatii:

- Notificarea APM Constanta;

- Punerea in siguranta a instalatiilor si echipamentelor de pe amplasament;

Societatea va deţine un plan de gestionare a deşeurilor generate pe amplasament, în care se va specifica denumirea deşeului produs, codul deşeului, cantitatea produsă, cantitatea valorificată, destinaţia deşeului, precum şi stocul existent la sfârşitul anului. Poluarea, datorată generării deşeurilor, se consideră că se va situa în domeniul nesemnificativ. În perioada de construcţie cât şi în cea funcţionare societatea va lua toate măsurile necesare, astfel încât eliminarea, valorificarea deşeurilor se va realiza controlat, fără a duce la poluarea mediului înconjurător, astfel încât nu se preconizează un impact direct şi semnificativ asupra factorilor de mediu, ci doar un impact indirect prin eliminarea acestor deşeuri de către firmele specializate. În cazul DEEE (deşeuri de echipamente electrice şi electronice) - Unelte electrice şi electronice, societatea are ca obligaţie, reciclarea acestora, conform HG 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. Colectarea DEEE se va face separat, iar depozitarea temporară a acestora se va realiza într-un spaţiu special amenajat, impermeabil, marcat corespunzător. Colectarea deşeurilor periculoase (ulei de transmisie şi hidraulic uzat), se va realiza cu o firmă specializată /autorizată conform contractului de schimbare/ eliminare a uleiurilor uzate generate de pe amplasament.

IV. CONDITII CARE TREBUIE RESPECTATE

1.In timpul realizarii proiectului:

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizatiei de construire/desfiintare emise de către autoritatea administratiei publice locale, centrale sau de către institutiile abilitate să autorizeze lucrările de constructii cu caracter special are obligatia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităti de construire şi/sau desfiintare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităti de constructie şi desfiintare, cel putin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranta în constructii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în conditii de sigurantă a substantelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- Titularii pe numele cărora au fost emise autorizatii de construire şi/sau desfiintări şi producătorii şi detinătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1), conform prevederilor OUG nr. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare;

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu modificari si completari, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populatiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparatii și întretinere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unităti autorizate și corespunzător dotate ;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligatia de a notifica autoritatea competentă pentru protectia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale conditiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Conditii necesare a fi indeplinite in timpul organizarii de santier

- organizarea de șantier se va amplasa pe o suprafată de teren judicios planificată, astfel încât terenul afectat să fie de dimensiuni minime, fără afectarea vecinătătilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut; se interzic lucrările de reparatii  şi  întretinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităti autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curătarea rotilor autovehiculelor pe platforme corespunzătoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protectie şi/sau ocolire a zonelor rezidentiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distante mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidentiale, se va sigura reducerea vitezei de circulatie;

- se vor asigura utilitătile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune conditii (sursă apă potabilă, facilităti igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislatiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să prezinte sigurantă pentru calitatea factorilor de mediu;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul executiei lucrărilor prin stropirea în permanentă a zonelor de lucru;

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligatia curătării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, stationare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosintă detinută initial.

- se vor respecta prevederile O.U.G 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;.

- In timpul  exploatarii:

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr.352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- OUG nr. 92/2021, privind regimul deseurilor, cu modificari si completari;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje si Ord. nr.794/2012 privind procedura de raportare;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr.878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei;

- Valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate care se vor evacua în reteaua de canalizare a S.C. RAJA S.A. Constanta vor fi conform prevederilor H.G. 188/2002 pentru aprobarea Normelor privind conditiile de evacuare a apelor uzate în retelele de canalizare ale localitătilor, modificat şi completat prin H.G. 352/2005, NTPA 002.

- Se vor respecta conditile impuse in avizul de gospodarire a apelor;

- O.U.G 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;.

- Planul de Management al siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii-Iortmac, ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina și al rezervatiilor naturale 2.363 Rezervatia Naturală Pădurea Canaraua Fetii, IV.29 Rezervatia Naturală Lacul Dunăreni, IV.27 Rezervatia Naturală Lacul Oltina, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1228/2016.

- Planul de Management al ariilor naturale protejate ROSCI0071 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa, ROSPA0036 Dumbrăveni, ROSPA0001 Aliman - Adamclisi, ROSPA0007 Balta Vederoasa, 2.361 Pădurea Dumbrăveni, 2.350 Pereții calcaroși de la Petroșani - Comuna Deleni, 2.351 Locul fosilifer Aliman și IV.30 Lacul Vederoasa, aprobat prin Ordinul ministrului Mediului, apelor și pădurilor nr.1557/2016.

- H.G 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

- Se vor respecta prevederile din Avizul cu conditii emis de ANANP/ST Constanta nr. 16 din 20.03.2024 si ARBDD nr.

- In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

a.) conditiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

- respectarea dispozitiilor art. 10 din OUG nr. 195/2005, privind protectia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligatiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de actiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situatii care implică schimbarea titularului activitătii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activitătii;

- pentru dezafectare se va realiza un proiect de dezafectare, care va prevedea cel putin următoarele:

- colectarea pe categorii a deşeurilor generate pe amplasament din activitatea de dezafectare şi evacuarea acestora cu respectarea prevederilor OUG nr. 92/2021, cu completari si modificari;

- demolarea structurilor, conform prevederilor proiectului de dezafectare aprobat în conditiile legii;

- se vor respecta conditiile impuse de autoritătile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea initială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară;

b) conditii pentru refacerea stării initiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului;

După finalizarea dezafectarii si indepărtării tuturor elementelor constitutive ale parcului eolian se vor realiza activităti de reabilitare a mediului care vor include:

- excavare si indepărtarea elementelor constitutive ale parcului eolian - fundatii si retele de cabluri electrice subterane, etc., curătirea terenului de posibilele resturi de materiale de constructie si deseuri rămase;

- umplerea excavatiilor cu pământ de calitate similară cu cel din zona invecinată a excavatiilor;

- reabilitarea terenului astfel incât să permită desfăsurarea activitător initiale pe terenurile reabilitate.

V. INFORMATII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂTILOR CU RESPONSABILITĂTI ÎN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritătile cu responsabilităti în domeniul protectiei mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data de 13.09.2023, etapa de incadrare si a Comisiei de analiza tehnica din data de 08.05.2024 - etapa de analiza a calitatii raportului de mediu, a studului de evaluare adecvata si decizia finala.

VI. INFORMATII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

-Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziare locale:  depunerea solicitării acordului de mediu – 27.04.2023(Ziarul Anunt de mediu), etapa de incadrare – 19.09.2023 (Ziarul Anunt de Mediu), depunerea Raportului privind impactul asupra mediului - si anunt privind organizarea dezbaterii publice – 23.02.2024 (ziarul Cuget Liber ), anunt public privind emiterea acordului de mediu – 09.05.2024 (ziarul Cuget Liber);

# -Raportul la studiul de impact asupra mediului si Studiul de evaluare adecvata, au fost elaborat de evaluator de mediu: EPC Consultanţă de mediu SRL – colectiv de elaborare, certificat de atestare Seria RGX nr. 334/ 11.08.2022 emis de Asociatia Romana de Mediu pentru elaborare studii de protectia mediului;

-Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica, din data de 26.03.2024;

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica;

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂTII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

In timpul executiei, exploatarii, dezafectarii:

| Factor de mediu | Obiective | Indicatori | Frecventa |
| --- | --- | --- | --- |
| AER | Imbunatatirea calitatii aerului atmosferic ; mentinerea standardelor de calitate pentru aer Reducerea efectelor traficului asupra zonelor proiectului (verificari periodice ale utilajelor si mijloacelor de transport astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise) | - pulberi in suspensie, pulberi sedimentabile -nivelul de zgomot (dB) | semestrial |
| SOL- SUBSOL | Exploatarea resurselor la limita capactatii de suport Asigurarea calitatiii solului | - parametrii de calitate sol conform Ord 756/1997 | anual |
| MANAGEMENTUL DESEURILOR | Intocmirea unui plan de management de mediu | -evaluarea cantitatii de deseuri generate si transportate; -situatia dotarilor in vederea colectarii si transportului deseurilor | anual |
| Protectia asezarilor umane | Mentinerea calitatii factorilor de mediu | Efectuarea de masuratori de zgomot la limita amplasamentului proiectului, in zona localitatii | semestrial |

- mentionam ca monitorizarea in timpul constructiei trebuie sa se realizeze pe tot parcursul perioadei de constructie/exploatare/dezafectare;

- raportul anual ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va fi inaintat catre APM Constanta.

MONITORIZAREA BIODIVERSITATII

Planul de monitorizare asupra florei, vegetatiei, habitatelor si faunei trebuie sa respecte urmatoarele perioade:

1. Inainte de inceperea lucrarilor de constructie (minim 1 an)

2. In perioda de constructie a obiectivelor prevazute prin proiect

3. In perioada de functionare (pe toata durata de functionare)

4. In perioada de dezafectare a parcului eolian

| Sit Natura 2000 | Obiectiv de conservare / Specia / Habitatul afectat / parametru | Forma de impact | Măsura de reducere | Perioda implementării măsurii | Locaţia măsurii | Indicatori de monitorizare | Unităţi de măsură | Frecvenţa monitorizării | Locaţii de monitorizare | Durata monitorizării | Grad de eficacitate a măsurii | Buget | Responsabil monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0031 ROSPA0019 ROSAC0215 | Plante (inclusiv specii invazive) | AH | M22 | Perioada de construcţie | În zona de implementare a proiectului | Prezenţa speciilor Abundenţa speciilor Distribuţie în zona de proiect | Nr. indivizi / suprafaţă cu prezenţă | O campanie în perioadă de optim ecologic | În zonele cu lucrări propuse | În perioadele de optim ecologic din etapa de construcţie. | - | €50,000.00 | Titularul activităţii |
|  | Herpetofaună | PAS | M10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nevertebrate | PAS | M10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mamifere (altele decât liliecii) | REP | M1 , M4 , M5, M15 , M16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toate speciile de lilieci | REP | M1 , M4 , M5 , M13 , M17 , M18 |  |  | Prezenţa speciilor | Nr. indivizi | Lunar | La locaţiile de amplasare a turbinelor | Întreaga perioadă de activitate a speciilor din perioada de construcţie. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Abundenţa speciilor | Nr. înregistrări / locaţie turbină |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Activitatea speciilor | Intensitatea utilizării habitatelor |  |  |  |  |  |  |
|  | Toate speciile de păsări | PH | M6 , M7 |  |  | Prezenţa speciilor | Nr. indivizi | Lunar | Punct fix de observaţii (2) | Minim 36 ore / punct fix de observaţii în perioada de cuibărire Minim 36 ore / punct fix de observaţii în afara perioadei de cuibărire |  |  |  |
|  |  | AH | M6 , M8 , M9, M10 , M11 , M12 , M22 |  |  | Abundenţa speciilor | Nr. înregistrări / locaţie turbină |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PAS | M13 , M14 |  |  | Activitatea speciilor | Direcţie şi altitudine de zbor Intensitatea utilizării habitatelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REP | M1 , M2 , M3 , M4 , M5 , M16 , M19 , M20 , M21 |  |  | Prezenţa speciilor | Nr. indivizi | Lunar | În zonele cu lucrări propuse | Întreaga perioadă de activitate a speciilor din perioada de construcţie. |  |  |  |
| ROSPA0031 ROSPA0019 ROSAC0215 | Toate speciile de lilieci Toate speciile de păsări | REP, AH, PAS, PH | M17, M19 | Perioada de operare a proiectului | La toate turbinele eoliene din parc | Număr de carcase* | Indivizi | Săptămânal | Turbinele eoliene | Pe tot parcursul anului | <0,5 victime pe an (specii de păsări) ca urmare a coliziunii pentru speciile identificate cu potenţial impact semnificativ | € 70,000.00 / an | Titularul activităţii |
| ROSPA0031 ROSPA0019 | Toate speciile de păsări | REP | M14, M19 |  |  | Prezenţa speciilor | Nr. indivizi | Lunar | Punct fix de observaţii (2) | Minim 36 ore / punct fix de observaţii în perioada de cuibărire Minim 36 ore / punct fix de observaţii în afara perioadei de cuibărire |  | € 20,000.00 / an | Titularul activităţii |
|  |  |  |  |  |  | Abundenţa speciilor | Nr. înregistrări / locaţie turbină |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Activitatea speciilor | Direcţie şi altitudine de zbor Intensitatea utilizării habitatelor |  |  |  |  |  |  |
| ROSAC0215 | Toate speciile de lilieci | REP | M17, M18 |  |  | Prezenţa speciilor | Nr. indivizi |  | Cel puţin un punct de monitorizare continuă (detector de lilieci fix) | Continuă | < 0,5 victime pe an pentru specia Miniopterus schreibersii | € 15,000.00 / an | Titularul activităţii |
|  |  |  |  |  |  | Abundenţa speciilor | Nr. înregistrări / locaţie turbină |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Activitatea speciilor | Intensitatea utilizării habitatelor |  |  |  |  |  |  |

Titularul va transmite un raport de monitorizare cu privire la implementarea masurilor de reducerea impactului asupra biodiversitatii, anual, pana la sfarsitul lunii ianuarie pentru anul anterior de raportare. Raportul de monitorizare va fi insotit de fotografii datate. Informaţiile se vor prezenta atât sub forma datelor brute (tabelar), cât şi în formă grafică (reprezentarea pe hărţi a tuturor datelor colectate). Fiecare set de date trebuie însoţit de interpretarea rezultatelor, precum şi de aprecieri calitative şi cantitative privind tendinţele înregistrate şi perspectivele de modificare valorică a indicatorilor urmăriţi. De asemenea, rapoartele de monitorizare vor include aprecieri cantitative şi calitative cu privire la eficacitatea măsurilor implementate.

Monitorizarea pentru specii si habitate se va realiza conform ghidurilor de monitorizare, oficiale de la nivel national.

Documentatia care a stat la baza emiterii acordului de mediu contine:

- cerere si notificare;

- Memoriu de prezentare;

- Raport la studiul de impact asupra mediului si completari la acesta;

- Studiu de Evaluare Adecvata si completari la acesta;

- Dovada achitarii tarifelor.

- Coordonatele Stereo 70;

- Contracte de superficie teren ;

- Extrase de carte funciara ;

- Plan de incadrare in zona ;

- Plan de situatie;

- Punctele de vedere exprimate de membrii CAT pe parcursul procedurii;

Avize, acte emise de alte autorităti:

- Certificat de Urbanism nr.31/20.05.2021;

- Studiu de impact pe sanatate nr. 1698/08.02.2024, elaborate de Impact Sanatate SRL -Iasi;

- Aviz favorabil cu conditii ANANP nr. 16 din 20.03.2024;

- Aviz favorabil ARBDD nr.

- ……….

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situatia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică conditiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligatia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Director Executiv

# CELZIN LATIF

| Nume și Prenume | Functia | Data | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| Avizat: Lavinia Monica ZECA | Șef Serviciu A.A.A. |  |  |
| Avizat : Simona CONSTANTIN | ŞEF SERVICIU C.F.M |  |  |
| Întocmit: Simona SIMA | Consilier SAAA |  |  |
| Întocmit: Oana STANCOVICI-BIANU | Consilier SCFM |  |  |

Prezentul acord contine 116 pagini si s-a redactat in trei exemplare.