Memoriu  de prezentare

în vederea  obţinerii  Acordului  de mediu

Cuprins

Pag.

I.          DENUMIREA PROIECTULUI 	3

II.         TITULAR	3

III.        DESCRIEREA PROIECTULUI	4

III.1. Rezumat al proiectului	4

III.2. Justificarea necesităţii proiectului	4

III.3.  Planşe reprezentând limitele amplasamentului	4

III.4. Formele fizice ale proiectului	4

III.5. Localizarea proiectului	7

III.6. Caracteristicile impactului potenţial	7

IV.  	SURSE DE POLUANŢI  SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA, SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU	8

IV.1. Protecţia calităţii apei	8

IV.2. Protecţia aerului	8

IV.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor	9

IV.4. Protecţia împotriva radiaţiilor	9

IV.5. Protecţia solului şi a subsolului	10

IV.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice	10

IV.7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public	10

IV.8. Gospodărirea deşeurilor generate de amplasament	10

IV.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor toxice şi periculoase	11

V.         PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	12

VI.       JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE

ALTOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA

COMUNITARA	12

VII.       LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	12

VIII.  LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII	16

IX.      ANEXE ..............................................................................................................18

Certificatul de Urbanism nr. 5/07.02.2018 emis de Primăria Saligny   - 1 ex.

Plan de amplasament general (1:10.000)		         - 1 ex.

Plan de încadrare în zonă (1:5.000)		         - 1 ex.

Plan de situaţie (1:500)                              		         - 1 ex.

I. DENUMIREA PROIECTULUI

Desfiintare clădire Centrală termică depozit SEIRU

Prezenta documentaţie s-a întocmit în vederea obţinerii Acordului de mediu, în urma parcurgerii etapei de evaluare iniţială asupra mediului, conform Deciziei nr. 5124RP din 14.05.2018 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.

Conform Deciziei nr. 5124RP din 14.05.2018 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind pe strada Industriala nr. 8, sat Stefan cel Mare, com. Saligny, jud. Constanta.

II. TITULAR

Societatea Naţională “Nuclearelectrica” S.A – Sediul Central

Înregistrare la Registrul Comerţului cu nr. J40/7403/1998

Cod fiscal: RO 10874881

Adresa: str. Polonă Nr. 65, sector 1, C.P. (PO Box) 22-102, Bucureşti ROMANIA

Telefon centrală: +4021/203.82.00.

FAX:	+4021/316.94.00.

E-Mail:  office@nuclearelectrica.ro

Adresa web: www.nuclearelectrica.ro

Pentru Sucursala CNE Cernavodă

Înregistrare la Registrul Comerţului cu nr. J13/3442/2007

Cod unic de înregistrare : CUI RO 22554619/12.10.2007

Adresa: str. Medgidiei Nr. 2, C.P. # 42, Cernavodă ROMANIA

Cod poştal 905200

Telefon centrală : +40241/239.340÷346

FAX:	0241/239.266

E-Mail:  corespondenta@cne.ro

Adresa web: www.cne.ro

Reprezentant legal :  Director Sucursala CNE Cernavodă –  Dan Bîgu.

Responsabil pentru protecţia mediului: Ionuţ Zaharov – Sef SDMSM

#### III. DESCRIEREA PROIECTULUI

III.1. Rezumat al proiectului

Obiectul prezentului proiect îl constituie desfiinţarea cladirii centralei termice de pe amplasamentul depozitului de materiale SEIRU, apartinand CNE Cernavoda.

III.2. Justificarea necesităţii proiectului

Centrala termică depozit Seiru a fost echipată în anul 1989 cu 2 cazane de apă caldă tip Metalica PAL 25, cu funcţionare pe combustibil lichid uşor. Centrala este compusă din clădirea propriu-zisă (propusă spre desfiintare), în care  au fost montate cazanele, precum şi o clădire anexă (alipită), cu rol de atelier mecanic, vestiar şi grup sanitar.

In anul 2013, s-a montat în atelierul mecanic anexat centralei un modul termic alimentat cu agent primar din reţeaua urbană, care a preluat încălzirea depozitelor. Această clădire anexă nu face obiectul lucrărilor de desfiintare.

Cazanele au fost demontate şi casate iar clădirea centralei, nemaifiind folosită a suferit un proces continuu de degradare, punând în pericol personalul şi clădirile din jur.

III.3. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar

Incinta aferentă depozitului SEIRU aparţine SNN-SA, sucursala CNE Cernavodă şi are o suprafaţă de teren de 46.614 m2 aşa cum este stipulat în Actul de alipire autentificat prin Incheierea de autentificare nr. 2849/04.10.2016 şi este înscris în Cartea Funciară cu numărul cadastral 101961Saligny.

Cladirea Centralei termice propuse spre demolare are dimensiunile 12,15 x 15,15 m cu o suprafaţă de 184,07 m2.

III.4. Formele fizice ale proiectului

>>  Profilul şi capacităţile de producţie

Proiectul propus  nu  prevede realizarea unei noi capacităţi de producţie, ci numai desfiinţarea cladirii centralei termice.

>>  Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Echipamentele din centrala termica au fost dezafectate imediat dupa punerea in functiune a punctului termic din cladirea anexa, lucrarile de desfiintare vizand doar cladirea propriu zisa.

Prin lucrările sale, proiectul nu realizează instalaţii industriale ale căror fluxuri tehnologice să poată fi descrise.

>>  Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus în funcţie de specificul investiţiei, mărimea, capacitatea

Proiectul propus nu presupune construirea unor instalaţii industriale în care să se realizeze procese de producţie.

>>  Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi cu modurile de asigurare ale acestora

Pe perioada organizării de şantier principala materie primă va fi umplutura de pământ necesară aducerii nivelului la suprafeţele adiacente.

Asigurarea combustibililor necesari utilajelor folosite pe perioada desfăşurării lucrărilor de demolare va fi în responsabilitatea executantului şi nu va exista gospodărie de combustibil în zonă.

Pentru lucrările de demolare, nu este necesară asigurarea altor forme de energie (electrică, termică sau de altă natură).

Cantităţile de materii prime şi combustibili necesare executării lucrărilor vor fi asigurate prin intermediul firmelor specializate cu respectarea reglementărilor în vigoare.

>>  Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Specificul lucrărilor nu necesită decât racordarea la reţeaua de apă, pentru stropirea amplasamentului în vederea limitării emisiilor de praf/pulberi.

In imediata apropiere a amplasamentului există reţea de apă potabilă şi de incendiu, proprietate CNE Cernavoda, care poate fi folosită prin racord provizoriu.

>>  Descrierea lucrărilor  de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia lucrărilor

După terminarea lucrărilor, toate utilajele şi echipamentele care au concurat la execuţie, precum şi materialele şi deşeurile rezultate, vor fi evacuate de pe şantier, amplasamentul afectat urmând a fi readus la starea iniţială, prin lucrări de umplutură.

Umpluturile se vor executa în straturi, cu pământ adus la umiditatea optimă de compactare.

>>  Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

În cazul acestei lucrări nu sunt necesare căi de acces provizorii la punctele de lucru şi la organizarea de şantier.

Se vor folosi căile de acces deja existente pentru transportul materialelor şi utilizarea echipamentelor necesare.

>>  Resurse naturale folosite în construcţie şi funcţionare

În cazul  execuţiei acestei lucrări, principalele resurse naturale utilizate sunt pământul de umplutură şi apa necesară aducerii acestuia la umiditatea optimă de compactare.

>>  Metode folosite în construcţie

In cadrul acestui proiect se folosesc metode clasice pentru lucrări de demolare, respectiv: demontare invelitoare, demontare structura de otel a acoperisului, demolare pereti si pardoseala, umplutura, compactare, nivelare teren.

>> Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Execuţia lucrărilor de desfiinţare va fi eşalonată pe parcursul a 2 luni şi va începe imediat după obţinerea Autorizaţiei de desfiinţare conform Legii 50/1991 cu completarile si modificarile in vigoare.

Lucrările pentru desfiinţarea centralei termice constau în:

- lucrări de demontare a invelitorii si stivuirea placilor de azbociment rezultate;

- lucrări de demontare a grinzilor metalice din structura de rezistenta a acoperisului;

- lucrari de demolare a peretilor cladirii si a pardoselii din beton;

- umplerea cu pământ şi compactare până la uniformizarea nivelului cu terenul adiacent.

Pentru execuţia acestor lucrări se vor folosi următoarele scule şi utilaje specifice: macara, buldozer, încărcător frontal pe pneuri, rulou compresor autopropulsat, mijloace de transport (autobasculante, autoremorchere cu remorci trailer).

Stocarea materialelor rezultate în urma lucrărilor se va face initial pe amplasamentul adiacent (platforma betonata), urmând a fi transportate şi evacuate zilnic conform HG 1061/2008  privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, functie de clasificarea atribuita prin aplicarea HGR  856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

>>  Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

In incinta depozitului nu mai sunt  proiecte, existente sau planificate, în legătură cu proiectul de faţă sau în vecinătatea acestuia, care ar putea să ducă la un impact cumulat.

>> Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Intrucat de la punerea in functiune a punctului termic si dezafectarea echipamentelor centralei termice nu s-a identificat necesitatea utilizarii in alte scopuri a cladirii, aceasta a fost aprobata pentru casare prin Decizia C.A. SNN nr. 116/14.09.2015.

>>  Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului

Nu s-au identificat alte forme de utilizare a terenului rezultat in urma lucrarilor aferente proiectului.

>>  Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Autorizatiile cerute pentru realizarea proiectului sunt cele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 5/07.02.2018 emis de Primăria Comunei Saligny, prezentat în Anexe si Autorizatia de desfiintare ce urmeaza a fi emisa conform Legii 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii.

III.5. Localizarea proiectului

>>  Distanţa de graniţă

Amplasamentul este pe teritoriul comunei Saligny , distanţa faţă de graniţa cu Bulgaria fiind de aproximativ 68 km.

Proiectul nu intră sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în  context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 ratificată prin Legea nr.22/2001.

>>  Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii

Amplasamentul centralei termice este în incinta  Depozit Seiru, pe teritoriul comunei Saligny şi este prezentat în planul de situaţie anexat.

III.6. Caracteristicile impactului potenţial

Pe parcursul execuţiei lucrărilor de desfiinţare, va exista un impact nesemnificativ asupra aerului, datorită emisiilor de praf/pulberi provenite de la lucrarile de desfiintare  şi a noxelor rezultate din functionarea utilajelor de lucru. Se va asigura respectarea prevederilor Ordinului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare şi STAS 12574/87 privind protecţia atmosferei, utilizând numai utilaje şi mijloace de transport conforme, care sa detina verificarea tehnica la zi, ale căror emisii vor respecta cerinţele reglementărilor în vigoare si masuri pentru prevenirea generarii de pulberi din lucrarile de desfiintare

Utilizarea unor astfel de utilaje va face posibilă şi limitarea nivelului de zgomot, respectând astfel prevederile HG 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor si incadrarea in prevederile STAS 10009/88. Nu se va lucra pe timpul nopţii.

Nu este necesară asigurarea protecţiei apelor de suprafaţă, iar pentru protecţia apelor subterane se vor lua măsuri prevenire astfel încât să se evite deversări de poluanti pe sol.

Impactul asupra solului va fi diminuat pe cât posibil prin folosirea unor suprafeţe de teren cât mai reduse, suprafeţe ce vor fi curăţate la terminarea lucrărilor. Se va utiliza metoda de stropire a frontului de lucru pentru evitarea emisiilor de pulberi (praf).

Se estimeaza ca execuţia lucrărilor de desfiinţare are un impact nesemnificativ  asupra sănătăţii umane şi a mediului înconjurător.

IV. SURSE DE POLUANŢI  ŞI  INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA, SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

Impactul asupra mediului pe întreaga perioadă a realizării lucrărilor de desfiinţare va fi nesemnificativ, temporar, local, doar în zona frontului de lucru şi doar pe timpul lucrarilor de execuţie.

Pe toată durata execuţiei, nu vor fi procesate, stocate, depozitate, transportate, manipulate ori tratate sau eliberate în mediu materiale sau substanţe înalt, mediu sau slab active, ori toxice sau periculoase.

Nu există surse semnificative de poluare a factorilor de mediu, astfel încât să fie necesare instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor.

IV.1. Protecţia calităţii apelor

In timpul realizării lucrărilor cantităţile necesare de apă sunt considerate reduse, şi vor fi utilizate în special pentru stropirea fronturilor de lucru, cu scopul diminuării emisiilor de pulberi. Nu vor rezulta ape uzate, altele decat apele uzate menajere, care să necesite instalatii pentru tratarea şi evacuarea lor de pe şantier.

Personalul executant va avea acces la grupurile sanitare existente in zonă, aflate în cladirea punctului termic.

In condiţii meteorologice nefavorabile (vant puternic) se vor întrerupe lucrările, pentru a preveni/diminua impactul asupra mediului.

Executantul va adopta toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării accidentale, în special cu produse petroliere, ca urmare a exploatării utilajelor de lucru, prin asigurarea verificarii tehnice a acestora si a mijloacelor de interventie de urgenta in cazul scurgerilor accidentale conform procedurilor CNE Cernavoda.

IV.2. Protecţia aerului

Lucrările de desfiinţare nu constituie surse importante de poluare şi nu necesită instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în aer.  Emisiile specifice utilajelor se vor incadra in limitele reglementate, conformarea fiind data prin incadrarea in termenul de inspectie tehnica periodica. Orice situatie anormala depistata va conduce la scoaterea din uz a utilajului pana la remediere  sau  inlocuirea cu unul corespunzator.

Pe perioada executării lucrărilor de desfiinţare,  va fi redusa generarea de pulberi prin stropirea frontului de lucru cu apă tehnologică curată, preluată din reţelele existente pe amplasamentul depozitului SEIRU.

Executantul are obligaţia de a asigura condiţiile necesare pentru ca emisiile de poluanţi în aer, provenite de la utilajele folosite pe şantier să respecte prevederile Ordinului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Utilajele folosite pentru execuţie (camioane, macarale, buldozere etc.) trebuie să fie dotate cu motoare performante (sa utilizeze combustibili comerciali tip EURO 4 sau EURO 5), sa detina verificare tehnica in termen si să circule cu viteză redusă.

Executantul va menţine permanent curăţenia în zona de lucru şi pe căile de acces.

IV.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Executantul trebuie să folosească utilaje şi echipamente performante, care să nu producă zgomot peste nivelul admis de reglementările în vigoare. Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

Pentru diminuarea disconfortului datorat funcţionării utilajelor şi mijloacelor de transport, programul de lucru va fi în intervalul orar 7.00÷17.00. Nu se vor desfăşura activităţi pe timpul nopţii.

Se estimeaza ca nivelul de zgomot pe perioada desfasurarii lucrarilor se va incadra in valorile admisibile stabilite in STAS 10009/88.

Zonele populate ale orasului Cernavoda si respectiv ale comunei Saligny, se estimeaza ca nu vor fi afectate de zgomotul asociat lucrarilor de desfiintare a cladirii centralei termice.

IV.4. Protecţia împotriva radiaţiilor

Pe toată durata execuţiei lucrărilor nu vor fi utilizate, depozitate, transportate, manipulate ori tratate sau eliberate în mediu materiale sau substanţe radioactive.

IV.5. Protecţia solului şi a subsolului

In exteriorul cladirii centralei termice exista rezervoarele de combustibil lichid usor amplasate subteran, care nu fac obiectul prezentei lucrari. Dezafectarea acestor rezervoare va face obiectul unui alt proiect, in momentul cand se va identifica o solutie de utilizare a respectivului amplasament.

Efectele  posibile de impact asupra solului şi subsolului se pot datora în principal scurgerilor accidentale de combustibili/lubrifianţi, lichid de racire aferente utilajelor, împrăştierii materialelor rezultate, depozitării inadecvate a materialelor sau deşeurilor ce se vor stoca temporar in vederea preluarii pentru valorificare sau eliminare ulterioară prin operatori economici autorizati. Aceste riscuri  de impact potential asupra solului si subsolului se vor elimina prin aplicarea procedurilor CNE Cernavoda referitoare la amenajarea si avertizarea zonei de lucru si asigurarea supravegherii adecvate a activitatii.

Pentru situaţii incidentale în zona de lucru se vor prevedea materiale absorbante, iar echipamentele/utilajele cu defecţiuni se vor opri până la remediere.

IV.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Conform Deciziei de evaluare iniţială nr. 5124RP din 14.05.2018, emisă de APM Constanţa, proiectul propus nu intră sub incidenţa art.28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

IV.7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

In imediata apropiere a amplasamentului nu exista populaţie cu domiciliu permanent, depozitul SEIRU fiind situat la periferia satului Stefan cel Mare, intr-o zona in care se desfasoara activitati cu caracter exclusiv industrial.

Desfiinţarea cladirii centralei termice nu interferează cu celelalte activităţi industriale din proximitatea zonelor de lucru.

Având în vedere faptul că nu sunt lucrări de mare amploare, că vor fi limitate ca timp şi loc de execuţie, nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare speciale pentru protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public.

IV.8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Principalele tipuri/categorii de deseuri, codificate conform HG 856/2002, ce pot rezulta in faza de demolare sunt:

        - Beton (17 01 01) – 60 tone

        - Fier si otel (17 04 05) – 25 tone

        - Deşeuri metalice potential contaminate cu substanţe periculoase (17 04 09*)

        - Pământ şi pietre potential cu conţinut de substanţe periculoase (17 05 03*)

- Pământ si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03* (17 05 04)

- Deseuri de ambalaje de materiale plastice (15 01 02), generate din activitatea personalului

- Deseuri de hartie si carton (20 01 01 - din activitati administrative),

- Deseuri menajere (20 03 01 - deşeuri municipale amestecate), generate din activitatea personalului

- Deseuri de sticla (17 02 02) – 0,5 tone

- Metale (15 01 04)

- Pamant contaminat de scurgerile de combustibili (17 05 03*)

- Materiale de constructie cu continut de azbest (17 06 05) – din invelitoarea acoperisului – 9 tone

- amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice (17 01 07) – 40 tone

Din activitatea de demolare nu se preconizeaza a rezulta deseuri care sa conduca la un impact semnificativ asupra mediului, in situatia stocarii temporare pe amplasament betonat si evacuarii in cel mai scurt termen posibil .

Deşeurile rezultate în urma lucrărilor, se vor colecta selectiv, transporta, stoca temporar în locuri special amenajate, existente pe amplasament, pe categorii  şi vor fi predate in vederea valorificarii/eliminarii de catre operatori economici autorizati conform prevederilor Legii nr. 211/15.11.2011 privind regimul deşeurilor (M.Of.nr.837/25.11.2011) şi H.G.R. nr. 1.061/10.09.2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase (M.Of.nr.672/30.09.2008), precum şi a prevederilor “Ghidului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări” coroborate cu procedurile CNE Cernavoda privind managementul deseurilor.

IV.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor toxice şi periculoase

Pe toată durata execuţiei, nu vor fi procesate, stocate, depozitate, transportate, manipulate ori tratate sau eliberate în mediu materiale sau substanţe radioactive, ori toxice sau periculoase.

Mijloacele de transport/utilajele vor fi alimentate cu combustibil la unitatile specializate. Nu va exista depozit de combustibil in cadrul organizarii de santier.

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Impactul asupra mediului pe întreaga perioadă a realizării lucrărilor de desfiinţare va fi nesemnificativ, temporar, local, doar în zona frontului de lucru şi doar pe timpul execuţiei, nefiind necesare dotari specifice de monitorizare a mediului.

VI. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE  NORMATIVE  NAŢIONALE   CARE  TRANSPUN  LEGISLAŢIA  COMUNITARĂ

Proiectul nu se incadreaza in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara: Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale care transpune Directiva 2010/75/EU privind emisiile industriale - IED, Legea nr.59/2016 privind controlul pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase care transpune  Directiva 2012/18/UE privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase - Seveso III.

Desi amplasamentul este obiectiv Seveso cu risc major, implementarea proiectului nu va duce la o crestere a riscului de accident major in care sunt implicate substante periculoase (proiectul nu implica utilizarea de substante periculoase, lucratorii vor fi instruiti cu privire la riscurile existente pe amplasament si comportamentul in caz de accident).

Din punctul de vedere al Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător, se evalueaza că realizarea acestui proiect nu va afecta semnificativ calitatea aerului în zonă .

Se evalueaza ca realizarea acestui proiect nu va avea un impact semnificativ asupra factorului de mediu apa.

Gestionarea deşeurilor se va realiza conform procedurilor aprobate, Autorizatiei de Mediu a CNE Cernavodă şi actelor normative în vigoare, respectându-se Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

VII. LUCRĂRI  NECESARE  ORGANIZĂRII  DE  ŞANTIER

VII.1. Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Obiectele cu care va fi mobilată organizarea de şantier au caracter de provizorat şi vor funcţiona numai pe perioada execuţiei, fiind evacuate la terminarea lucrărilor şi vor consta în containere de birouri şi vestiare pentru personalul administrativ şi de execuţie. Acestea vor fi prevăzute cu mijloace locale de stingere a incendiului (stingătoare, lăzi cu nisip, lopeţi).

Toate containerele vor fi prevăzute cu instalaţie de iluminat şi prize, alimentate provizoriu din reţeaua existentă pe amplasament prin intermediul unui panou local.

Exista acces la reţeaua de apă potabilă şi canalizare; în imediata apropiere a amplasamentului există clădiri dotate cu grupuri sanitare şi duşuri.

În cazul acestei lucrări nu sunt necesare căi de acces provizorii la punctele de lucru şi la organizarea de şantier.

Curăţenia şi întreţinerea mijloacelor de muncă, degajarea locului de lucru de materiale şi mijloace de lucru şi transportarea deşeurilor intră în sarcina executantului, respectandu-se prevederile legale si activitatile din contractul de executie. La ieşirea din şantier, rotile autovehiculelor vor fi curăţate obligatoriu.

Lucrările din cadrul acestei investiţii se vor executa astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru circulaţia maşinilor si a autoutilitarei PSI la instalaţiile aflate în funcţiune şi în execuţie.

La terminarea lucrărilor, executantul va elibera suprafeţele folosite pentru organizarea de şantier şi va asigura curăţenia acestora, redându-le funcţionalitatea anterioară.

VII.2. Localizarea organizării de şantier

Organizarea de şantier va fi localizată în imediata vecinătate a cladirii, pe platformele betonate adiacente.

VII.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Având în vedere că organizarea de şantier lucrari de mica amploare, se estimeaza ca impactul asupra mediului va fi nesemnificativ.

In timpul realizării lucrărilor, executantul va lua toate masurile care se vor impune in vederea prevenirii oricarui impact negativ asupra mediului, prezentate la pct.VII.5..

Solul curat rezultat din excavaţii se va reutiliza în vederea definitivării aspectului final al amplasamentului. In cazul poluării accidentale a solului (sau descoperirii de soluri poluate) se va actiona conform prevederilor legale aplicabile, notificandu-se operativ Garda de Mediu si APM Constanta.

VII.4. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea, şi dispersia poluanţilor în mediu, în timpul organizării de şantier

Apa

Sursele de poluanti a factorului de mediu apa provenite de la organizarea de santier sunt:

- posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita unor defectiuni ale utilajelor si celorlalte mijloace de transport;

- ape uzate menajere provenite de la personalul de executie a lucrarilor

- stocarea temporara necorespunzatoare a deseurilor ce pot constitui sursa de poluare in cazul antrenarii de catre apele pluviale

Aer

Lucrari care constituie potentiale surse de poluare:

- pulberi rezultate din lucrarile de desfiintare;

- praf/pulberi din umpluturi de pamant;

- emisii de la mijloacele de transport/utilaje.

Sol/Subsol

Sursele posibile de poluare pot fi:

  - posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita unor defectiuni ale  utilajelor si celorlalte mijloace de transport folosite in cadrul organizarii de santier;

  - spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor in cadrul organizarii de santier in zone neamenajate;

  - stocarea temporara necorespunzătoare a deşeurilor generate din timpul perioadei de desfasurare a lucrarilor;

  - deversare ape uzate neepurate pe sol.

Zgomot

Sursele de zgomot sunt generate de:

- traficul vehiculelor grele;

- operarea/manevrarea utilajelor.

VII.5. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Datorită faptului că nu există surse semnificative de poluanţi nu sunt necesare dotari specifice pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Pe toată perioada existenţei organizării de şantier si desfasurarii lucrarilor de desfiintare, executantul va lua toate măsurile necesare în vederea prevenirii oricărui impact negativ asupra mediului, personalului si populatiei.

Apa

Masurile specifice de prevenire a impactului asupra factorului de mediu apa sunt:

  - utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora;

  - interzicerea deversarii apelor uzate rezultate pe perioada desfasurarii lucrarilor in apele de suprafata, pe sol;

  - stocarea temporara corespunzatoare a deseurilor   pentru  a evita poluarea accidentala;

  - se vor folosi de catre personal  grupurile sanitare existente.

Aer

In perioada de executie a lucrarilor de demolare se vor lua masuri de prevenire a generarii de pulberi, iar materialele pulverulente/ deseurile rezultate din lucrarile de desfiintare  trebuie stocate temporar in locuri special amenajate si ferite de actiunea vantului.

Materialele/ deseurile generatoare de pulberi se vor transporta in conditii corespunzatoare,  prin utilizarea de mijloace de transport acoperite. Se vor evita activitatile de incarcare/descarcare din mijloacele de transport, a materialelor/ deseurilor  generatoare de pulberi in perioadele cu vant puternic.

Pe timpul stocarii temporare se vor stropi materialele pulverulente pentru a impiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile.

Se vor efectua verificari periodice a utilajelor si mijloacelor de transport implicate in lucrarile de demolare, astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise.

Sol/Subsol

Masurile specifice de prevenire a impactului asupra factorului de mediu Sol/Subsol sunt:

  - utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora;

  - este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada desfasurarii lucrarilor ;

  - stocarea temporara corespunzatoare a materialelor si deseurilor rezultate;

  - reparatiile utilajelor / mijloacelor de transport se vor face  la operatori economici autorizati.

Deseuri

Gestionarea deşeurilor se va realiza conform procedurilor aprobate, a Autorizației de Mediu a CNE Cernavodă, a avizelor si acordurilor aplicabile, a actelor normative în vigoare, respectându-se Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor – ce transpune Directiva 2008/98/CE privind deşeurile, HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, precum şi legislația specifică pentru anumite categorii de deşeuri (HGR nr. 235/2007 privind uleiurile uzate, OUG nr.5/2015 privind DEEE-urile, etc.), respectiv HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor pe teritoriul României.

Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi stocarea temporara în condiţii corespunzătoare a deşeurilor industriale generate în perioada de realizare a lucrarilor  şi pentru ca operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin operatori economici autorizati conform cu cerinţele Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Prestatorul lucrarilor va fi obligat sa facă colectarea separată a tuturor deşeurilor generate funcţie de natura materialelor şi de posibilitatile de refolosire /valorificare, precum şi funcţie de gradul de contaminare sau nu cu substanţe periculoase, functie de conditionarile de autorizare aplicabile si de obligatiile din decizia autoritatii locale de mediu.

Stocarea temporara a deşeurilor generate în etapa de demolare se va face conform procedurilor interne ale CNE Cernavodă şi legislaţiei aplicabile, numai în spaţii special amenajate în acest scop, de unde vor fi preluate de catre operatori economici autorizati.

Zgomot

Masurile de diminuare a impactului:

- etapizarea lucrărilor pentru evitarea existentei  mai multor surse generatoare de zgomot ;

- utilizarea corecta a echipamentelor/utilajelor de lucru.

VIII. LUCRĂRI  DE  REFACERE  A  AMPLASAMENTULUI  LA  FINALIZAREA  INVESTIŢIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII

Executantul este răspunzător de asigurarea unor măsuri minime pentru prevenirea riscurilor de producere a unor accidente:

- pe toată durata lucrărilor se va asigura stocarea temporara in conditii corespunzatoare si evacuarea ritmică a deşeurilor, respectându-se cerinţele reglementărilor de mediu în vigoare;

- trebuie avut în vedere că în incinta depozitului există şi alte instalaţii în funcţiune şi de aceea executantul trebuie să ia toate măsurile de protejare a vecinătăţilor;

- organizarea de şantier precum şi frontul de lucru vor fi delimitate si marcate corespunzător;

- toate lucrările se vor executa numai cu respectarea măsurilor de securitate a muncii şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice operaţiilor şi activităţilor ce se vor desfăşura.

Proiectul nu implica lucrari care sa poata genera riscuri de accidente majore si/sau dezastre sau de schimbari climatice.

La finalul lucrărilor de desfiinţare a cladirii centralei termice, suprafaţa eliberată va fi acoperită cu un strat de pământ vegetal cu grosime de cca.10 cm (până la uniformizarea cu terenul adiacent).

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

- în cazul poluării accidentale a solului cu diverse produse petroliere de la mijloacele de transport sau utilajele folosite pe şantier, executantul va anunţa operativ beneficiarul şi va acţiona conform procedurilor şi reglementărilor;

- întreţinerea, repararea mijloacelor de transport precum şi a celorlalte utilaje angajate în lucrări, se va face numai la operatori economici autorizati;

- organizarea de şantier va dispune de materiale absorbante, în vederea limitării posibilelor poluări accidentale.

Intocmit: 	G. Ciornei..........................................

Ing. Grup Termoficare

Verificat: 	D. Cornea..........................................

Sef Program Special (Termoficare)

Avizat: 	C. Roşu..............................................

Ing. Sef Departament Servicii Suport

I. Zaharov..............................................

Sef SDMSM - Resp. Aut. de Mediu

Semnătura titularului:
Director Sucursala CNE Cernavodă

Dan Bîgu

.......................................

IX. ANEXE