MEMORIU  TENHIC

pentru obtinerea acordului de mediu

1.    DATE  GENERALE DE  RECUNOASTERE  A  DOCUMENTATIEI

- Denumirea proiectului:  PLAN URBANISTIC ZONAL – INTRODUCERE IN INTRAVILAN TRUP IZOLAT

AGROZOOTEHNIC ( INFIINTARE FERMA DE VACI, FABRICA DE PRELUCRARE

LAPTE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE UTILITATI).

- Initiator (Beneficiar) :       S.C. EPYAGROTERRA S.R.L.

- Elaborator (Proiectant):   S.C. ED COM'96 S.R.L

-Proiectant de specialitate: Urb/C.Arh. Rodica Ungureanu

- Data elaborarii:     decembrie 2018

- Amplasament:      Com. Vulturu, Extravilan, Tarla 6, Parcela 27/22, Jud Constanta

- Certificat de urbanism:  Nr. 110/28.09.2018

-  Cadrul  legislativ privind protectia mediului: O.G. nr.195/22.12.2005

2.  NECESITATEA si OPORTUNITATEA P.U.Z.-ului

În prezent, terenul studiat se află în afara zonelor protejate, de interdicţie temporară sau definitivă de construire, a zonelor de interes public, nu a fost scos din circuitul civil în baza vreunui act normativ de trecere în proprietate de stat, nu este grevat de sarcini sau servituţi totale sau parţiale.

Prin realizarea investiției propuse se doreste edificarea unui imobil care să asigure confortul și mediul adecvat unui imobil nou, modern.

Construcția se va amplasa pe teren cu respectarea prevederilor Codului Civil, în regim de construire izolat.Se propune executarea lucrărilor la un standard ridicat.

3.   DESCRIEREA LUCRARILOR EXISTENTE/ DISFUNCTIONALITATI

INCADRARE IN LOCALITATE

Pe un terenul in suprafata de cca 15000 mp, aflat in extravilanul comunei Vulturu, jud. Constanta, beneficiarul doreste sa construiasca prin accesare de Fonduri Europene, F.E.A.D.R., submasura 4.1. “Modernizarea exploatatiilor agricole”, o ferma de vaci de lapte, si o fabrica pentru procesarea laptelui. Investitia este necesara si benefica pentru localitate deoarece creaza noi locuri de munca, si are ca scop infiintarea unei ferme moderne, conform normelor in vigoare.

Locatia in care urmeaza sa se realizeze investitia, in suprafata totala de 15000 mp din acte se afla în extravilanul arabil al localitatii Vulturu, jud. Constanta la cca.1,5 km pe direcția  sud est,  si se incadreaza in categoria “proprietate privata a unei persoane juridice” conform actelor doveditoare ce fac parte din prezenta documentatie.

Vecinatati.

Terenul are accesul auto si pietonal din drumul de exploatare DE 27/13 si se invecineaza:

La nord pe o lungime de cca. 451.20 m cu teren proprietate privata A27/21 – David N. Ion

La est: pe o lungime de cca. 33.24 m cu teren proprietate privata P26 IE 100861

La sud: pe o lungime de cca. 451.20 m cu teren proprietate privata A27/23 – Radu R. Gheorghe

La vest: pe o lungime de cca. 33.24 m cu drum de exploatare DE 27/13

ANALIZA GEOTEHNICA si CONFIGURATIA TERENULUI

U.A.T. Vulturu face parte din Podisul Dobrogei Centrale, respectiv Podisul Casimcei. Relieful (cu altitudini absolute de 100-200 m) are un caracter monoclinal cu vai asimetrice, ale caror pante dulci sunt expuse spre sud sau vest. Adesea sisturile verzi afloreaza sub forma unor creste dantelate. Un relief carstic se dezvolta in zonele in care apar calcarele jurasice, in sudul vaii Casimcea. Relieful carstic este dezvoltat, dar cel mai adesea ascuns de loess sau existand la mari adancimi.

Din punct de vedere structural, aceasta unitate este un horst. Substratul sau a fost consolidat la sfarsitul Precambrianului Superior sau la inceputul Paleozoicului Inferior, in cursul miscarilor orogenetice intense, o lunga perioada de eroziune a peneplenizat complet zona neuniforma. Doar in Jurasicul mijlociu si Cretacic mai multe transgresiuni marine au invadat substratul Precambrian. In final aceasta zona a suferit o noua faza de eroziune care a transformat-o intr-o suprafata aproape plana.

Invelisul de sol este influentat puternic de climatul arid, de relieful in mare parte domol, de materialul parental construit predominant de loess, precum si de vegetatia de stepa si de apele subterane situate la adancime relativ mare. Suportul litologic al solului este dat de sisturi verzi si local calcare, materialul parental sub forma de depozie loeossoide cu grosimi de 0-20 m.

Ca urmare a unei relative omogenitati, solurile fac parte din trei clase: cea a cernisolurile, a solurilor neevoluate ( clasa protisolurilor) si clasa antrosolurilor:regosoluri, kastanoziomuri, cernoziomuri si antrosoluri.

REGIMUL JURIDIC-existent

Terenul este situat in intravilanul extravilanul comunei Vulturu

-Imobilul identificat cu nr. cadastral 101237, este proprietatea EPYAGROTERRA SRL , conform actelor de atestare a proprietatii.

ANALIZA  FRONTULUI  CONSTRUIT  EXISTENT

.Nu este cazul, teren situat in extravilanul localitatii Comunei Vulturu- zona agricola.

CAI DE COMUNICATIE –situatie existenta

Legatura cu DJ 23 Pantelimon -Vulturu se face prin drumul de exploatare 27/3.

ECHIPARE EDILITARA. SITUATIE EXISTENTA

Zona nu dispune de retea de alimentare cu apa si canalizare, zona dispune de retea de alimentare cu energie electrica.

4. DISFUNCTIONALITATI

Nu este cazul; functiunea propusa este compatibila cu functiunile agricole existente in zona.

5. PROIECTE APROBATE/LUCRARI IN CURS DE REALIZARE/LUCRARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

In zona nu s-au identificat lucrari pentru protectia mediului.

6.  CONTINUTUL SI OBIECTIVELE  P.U.Z.-ului

In limita terenului proprietate se propune construirea unui ansamblu cu urmatoarea organizare functionala:

- Fabrica de lapte

-Dezinfector rutier

-Gospodarie de apa

-Fosa septica

-Put

-Fanar

-Adapost animale

-Siloz masa verde

-Platforma dejectii solide

-Bazin dejectii lichide

-Platforma betonata

-Imprejmuire

-Sediu firma, punct lucru, birouri

-Locuinte de serviciu

-Suprafete

S teren din acte – 15000,00 mp                          S construita desfasurata propusa – 3750,46 mp

S teren din masuratori – 14999,979 mp            S platforma betonata propusa – 2474,69 mp

S teren propusa investitiei – 7544,88 mp          S trotuare de protectie propuse – 267,40 mp

S construita propusa – 3750,46 mp                    S spatiu verde – 8685,38 mp

-Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului

1 – FABRICA DE LAPTE

De tip hala cu suprastructura din profile metalice, acoperisul cu grinzi si pane metalice si invelitoare din panouri de tabla cutata de acoperis, complet echipat cu toate utilajele si echipamentele necesare. Compartimentarile interioare sunt din pereti usori din g.c. sau panouri sandwich pentru industria sanitara. La parter, cu accesul principal din incinta, vor fi vestiarele de tip filtru sanitar, sala pentru luat masa, spatiul tehnic, grupurile sanitare, zona pentru procesarea laptelui si a branzeturilor, zona pentru depozitarea produsului finit, laboratorul si biroul de receptie,.

Gabaritul general propus      							cca. 14.90 x 30.40 m

Suprafata construita     								452.96 mp

Suprafata construita desfasurata   							452.96 mp

Hmax      										      6.00m

2 - DEZINFECTOR RUTIER

Imobil suprateran cu fundatia de tip radier general, cu peretii din b.a. impermeabil, formand o cuva de cca 50 cm in care v-a fi introdusa o solutie pentru dezinfectia rutiera a autovehiculelor care intra si ies din ferma.

Gabaritul general propus      						            	cca. 3.60 x  10.86m

Suprafata construita       							        39.72 mp

Suprafata construita desfasurata     						        39.72 mp

Hmax      							                                     0.50 m

3 – Gospodarie de apa

Imobil subteran cu fundatia de tip radier general si pereti din b.a., avand functiunea de bazin de apa pentru consum  incinta, bazin rezerva de indendiu si grup de pompare pentru hidrantii exteriori.

Gabaritul general propus     							 cca. 5.30 x 16.60m

Suprafata construita     								87.98 mp

Suprafata construita desfasurata    							87.98mp

Hmax (imobil subteran)    								      4 m

6 – FANAR

Constructia va fi de tip hala cu suprastructura din profile metalice, acoperisul cu grinzi si pane metalice si invelitoare din panouri de tabla cutata de acoperis, avand functiunea de depozitare a balotilor de paie si de depozitare a furajelor.

Gabaritul general propus      							cca. 15.00 x25.00m

Suprafata construita     								375.00 mp

Suprafata construita desfasurata    							375.00 mp

Hmax      										    10.00m

7 - ADAPOST ANIMALE

Constructia va fi de tip hala cu suprastructura din profile metalice, acoperisul cu grinzi din lemn stratificat sau din metal, pane din lemn ecarisat sau din metal si invelitoare din panouri sandwich de acoperis de 40 mm, avand functiunea de adapost animale. Pentru iluminatul diurn se vor introduce panouri ondulate translucide la nivelul acoperisului, astfel incat sa fie iluminat natural intreg spatiul interior.

Gabaritul general propus cca. 							27.00 x 67.00m

Suprafata construita 									1809.00 mp

Suprafata construita desfasurata 							1809.00mp

Hmax 											10.00 m

8 – SILOZ MASA VERDE

Imobil cu o structura din pereti de beton cu fundatii continue tip zid de sprijin, avand functiunea de depozitare a furajelor. Parterul compus din doua celule dezvoltate pe orizontala, aceastea fiind  inchise de pereti de b.a. pana la cota +4.00 m pe 3 laturi.

Gabaritul general propus cca. 							18.00 x 20.00 m

Suprafata construita 									360.00 mp

Suprafata construita desfasurata 							60.00 mp

Hmax (inclusiv cosuri de fum) 							4 m

9 - PLATFORMA DEJECTII SOLIDE

Platforma va fi o structura din pereti de beton cu fundatii continue tip zid de sprijin, avand functiunea de depozitare a dejectiilor solide. Peretii perimetrali de inchidere se vor realiza doar pe 3 din cele 4 laturi, constructia fiind deschisa pe o latura. Peretii de inchidere vor fi din b.a. cu Hmax = 4.00 m.

Gabaritul general propus      					     		   cca. 18.80 x 28.50m

Suprafata construita propusa     				                           	 535.80 mp

Suprafata construita desfasurata propusa   			                        	              535.80 mp

Hmax     							                             	       4.00m

10 - BAZIN DEJECTII LICHIDE

Imobil subteran cu fundatia de tip radier general si pereti din b.a., avand functiunea de bazin pentru depozitarea purinului.

Gabaritul general propus cca. 					5.00 x 18.00 m

Suprafata construita 					                                      90.00 mp

Suprafata construita desfasurata 				                        90.00 mp

Hmax 							3.00 m subteran

11- Ansamblu constructii cu destinatia -sediu firma, birouri, punct de lucru si locuinte de serviciu.

Constructii cu regim de inaltime P+1E executate din zidarie de BCA pe structura cadre din beton armat.

Suprafata construita 								200 mp

Invelitoare – tigla metalica

Finisaje exterioare -tencuieli driscuite fin

Tamplarie - PVC

-Caracteristici volumetrice si fatade

Anvelopanta imobilelor urmareste linia structurii de rezistenta atat din cerinte functionale cat si datorita tipului de partiu urmarit si de orientare a spatilor spre exterior.

Fatadele vor fi prevazute cu ferestre cu ochiuri mobile.

Acoperirea va fi realizata in sistem de sarpanta hidroizolata, cu scurgerea apelor pluviale printr-un sistem de jgheaburi si burlane, dublat de rigole, apele rezultate fiind preluate si evacuate la teren printr-un sistem de drenuri pentru indepartarea lor de constructie. Evacuarea acestora se va realiza in spatiul verde.

-Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Pentru finisarea interioara si exterioara au fost alese materiale clasice utilizate in constructiile industriale, astfel:

- peretii exteriori, din b.a., vor fi lasati cu finisaj aparent in urma utilizarii cofrajelor metalice sau de tip tego

- pardoselile vor fi din b.a. si sape tehnologice;

- acoperirea se va face in sistem sarpanta, cu invelitoare din panouri sandwich cu vata minerala sau panouri din tabla cutata tip "MEGAPROFIL " sau similar

Imobilele vor beneficia de toate utilitatile cu care sunt dotate la ora actuala asemenea investitii.

Sistemul de iluminat

Instalatiile electrice ale imobilelor analizate se vor racorda la instalatia interioara a ansamblului construit, utilizandu-se un tablou electric general de distributie pozitionat in interiorul incintei. Instalatia electrica va fi pozata in tuburi PVC. Iluminatul se va realiza prin intermediul unor corpuri de iluminat dotate cu tuburi fluorescente sau cu incandescenta, in functie  de destinatia incaperii sau a zonei ce necesita iluminare, corpuri cu tuburi de mare randament si consum mic de energie electrica.

Pentru a reduce din consumul de energie electrica, pe acoperisul abatorului se vor instala panouri fotovoltaice ce vor asigura o parte din necesarul electric al incintei.

Sistemul de incalzire

Pentru asigurarea fluxului tehnologic, este necesara incalzirea incaperilor, insa majoritatea spatiilor va fi neincalzita aceasta fiind zona de adapost a animalelor. Se va studia incalzirea spatiilor pentru birouri si spatii sociale precum si in cateva spatii destinate animalelor (sala de muls), unde sistemul de incalzire se va realiza cu centrala termica electrica. Corpurile de incalzire vor fi de calitate superioara (elementi din aluminiu) si se vor monta in nise prevazute din proiect in zonele de sub goluri.

Sistemul de canalizare și apa

Alimentarea cu apa se realizeaza dintr-un put forat iar evacuarea apelor manajere se va solutiona intr-o fosa septica vidanjabila.

Adapatorile sunt amplasate intre grupurile de boxe individuale, pe culoarele de acces între boxe. 	Fiind un adapost rece (neizolat) se recomandă instalarea de adapatori prevăzute cu rezistenta electrică. Dimensiunile adapătorilor şi numărul de animale deservite per adapatoare, variază în funcţie de tipul acestora.

Dejecţiile sunt manipulate sub formă de gunoi de grajd integral. Din cuvele colectoare dejecţiile sunt evacuate prin pompare în rezevorul de stocare.

Amenajari exterioare

Imprejmuirile sunt realizate in interiorul incintei astfel incat proprietatile  alaturate sa nu fie afectate. Gardul va avea fundatii izolate din beton de 60 cm urmata de un soclu de 30 cm, inaltimea de minim 2.00 m se va atinge cu panouri de plasa bordurata. In zona accesului, gardul, are doua deschideri accesul pietonal si auto, cel auto fiind asigurat printr-o poarta glisabila pe sina, cu deschidere/inchidere comandata electric, cel pietonal printr-o poarta cu deschidere batanta, ambele porti fiind confectionate din metal, impartite in module, alese constructiv si estetic, astfel incat sa formeze o imagine unitara.

Pentru buna desfasurare a activitatii si avand in vedere ca in incinta vor stationa/circula vehicule cu capacitate de 30-40 tone, pentru platformele interioare  propuse traficului auto de mare tonaj se vor utiliza dale din beton armat turnate «in situ» cu rosturi intre dale la cca 4m si o fundatie din piatra sparta si balast.

CIRCULATIA TERENURILOR

Terenul studiat se afla si va ramane in proprietatea S.C. EPYAGROTERRA S.R.L..

REGIMUL DE INALTIME

Regimul de inaltime propus prin P.UZ. este de maxim 20 metri.

MODUL DE UTILIZARE AL TERENULUI

POT MAXIM PROPUS =  45% - pentru constructii,  70% pentru constructii si platforme

CUT MAXIM PROPUS = 2

ORGANIZAREA CIRCULATIEI

Organizarea circulatiei auto si pietonale se va realiza catre DJ 23( Pantelimon-Vulturu) prin Drumul de exploatare De 27/3 care va fi amenajat  si cnfigurat conform functiunii propuse. In incinta circulatiile carosabile se desfasoara pe aleile propuse.

Se vor asigura accese carosabile pentru mijloacele de stingere a incendiilor si utilajele necesare activitatii propuse.

REGIMUL DE ALINIERE AL CONSTRUCTIILOR

Amplasarea fata de aliniament : cladirile se vor amplasa la o distanța de 5m fata de aliniament;

Amplasarea obiectivului propus fata de limitele laterale si posterioara ale parcelei: se vor amplasa cu respectarea conditiilor din Codul Civil si acces mijloace de stingere a incendiilor.

ECHIPAREA EDILITARA

Alimentarea cu apa se realizeaza dintr-un put forat iar evacuarea apelor manajere se va solutiona intr-o fosa septica vidanjabila.

Adapatorile sunt amplasate intre grupurile de boxe individuale, pe culoarele de acces între boxe. 	Fiind un adapost rece (neizolat) se recomandă instalarea de adapatori prevăzute cu rezistenta electrică. Dimensiunile adapătorilor şi numărul de animale deservite per adapatoare, variază în funcţie de tipul acestora.

Dejecţiile sunt manipulate sub formă de gunoi de grajd integral. Din cuvele colectoare dejecţiile sunt evacuate prin pompare în rezevorul de stocare.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin bransare la reteaua de alimentare existenta in zona.

7. RELATIA P.U.Z. cu alte planuri si programe, obiective de mediu

HG 525/1996 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism; legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului.

8. IMPLEMENTAREA LEGISLATIEI DE MEDIU

Protectia calitatii apelor:

Cerinţa referitoare la igiena apei implică condiţiile privind distribuţia apei într-un debit suficient, în condiţiile satisfacerii criteriilor de puritate necesară apei potabile, dar și condițiile privind evacuarea apei menajere.

Alimentarea cu apă se va realiza de la gospodaria de apa propusa pe amplasament, alimentata dintr-un put forat., iar calitatea nu va fi alterată, întrucât nu există surse de poluare a apei în apropierea construcției.

Apele uzate menajere vor fi colectate în bazinul betonat de 10 mc amplasat pe teren.

Masura impotriva poluării mediului natural, respectiv a apelor subterane sau a solului cu ape uzate provenite din sistemul de canalizare a clădirilor se va asigura prin respectarea prevederilor STAS 1481 referitoare la concentrația maximă adimisă a substanțelor nocive. Prioritar va fi și asigurarea unor condiții de calitate a conductelor exterioare de canalizare: rezistența la solicitări mecanice, impermeabilitatea, rezistența la acțiunea apelor uzate sau subterane agresive și a apelor cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius, să reziste la eroziunea suspensiilor din apă, să aibă o suprafață interioară cât mai netedă.

Evitarea riscului emisiei de mirosuri dezagreabile se asigură prin măsuri de prevenire a scăparilor de gaze nocive.

Evitarea interconexiunii între apele uzate şi apa potabilă se asigură prin rezolvarea corectă a sistemelor de canalizare şi alimentare cu apă cf. normativ I 9, STAS 1795 si STAS 3051.

Se va asigura supravegherea strictă a activităților pentru a evita pierderile de cumbustibil, exploatarea utilajelor trebuie făcută în condiții de maxima securitate, respectând normele de exploatare și în conformitate cu procedurile de lucru.

Personalul va fi instruit corespunzător.

Utilajele ce vor deservi activitățile desfășurate vor trebui să dețină toate inspecțiile tehnice necesare care să ateste funcționarea corespunzătoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianți sau produse petroliere.

Protectia aerului

Igiena aerului implică asigurarea calităţii aerului în spaţiile interioare, respectiv crearea unei ambianţe atmosferice optime, astfel încât să nu existe degajări de substanţe poluante provenite din exteriorul sau interiorul clădirii (sol, materiale de construcţii, activităţi curente, etc.)

Pentru prepararea apei calde se vor utiliza incalzitoare electrice instant.

Igiena aerului implică asigurarea calităţii aerului în spaţiile interioare, respectiv crearea unei ambianţe atmosferice optime, astfel încât să nu existe degajări de substanţe poluante provenite din exteriorul sau interiorul clădirii (sol, materiale de construcţii, activităţi curente, etc.)

Asigurarea igienei finisajelor interioare:

- evitarea emisiei de gaze toxice: sunt interzise finisajele realizate din materiale ce conţin substanţe toxice ce pot emite gaze nocive, periculoase pentru sănătate.

- evitarea formării ciupercilor: se vor lua măsuri pentru evitarea formării condensului prin rezolvarea corectă a închiderii exterioare şi asigurarea unei ventilaţii corespunzatoare.

Asigurarea unei ventilări corespunzătoare:

  - ventilaţie naturală - 0,5…1 mc/h

Se recomandă:

Acoperirea depozitelor de materiale de construcție ce pot genera pulberi, mai ales în perioadele cu vânturi puternice.

Folosirea de utilaje și echipamente de generație recentă, prevăzute cu sisteme performate de minimizare și reținere a poluanților în atmosferă.

Utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare.

Se vor alege trasee optime pentru vehiculele ce deservesc șantierul, mai ales pentru cele care transportă materiale de construcție ce pot elibera în atmosferă particule fine; De asemenea, transportul acestor materiale se va face sub prelată.

Obiectivul va fi prevăzut cu instalații și echipamente corespunzătoare pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Asigurarea ambianţei acustice în încăperile administrative: nivel de zgomot interior (provenit din exteriorul încăperii) - max. 35 dB.

Cerinţa privind protecţia împotriva zgomotului implică conformarea elementelor delimitatoare ale spaţiilor astfel încât zgomotul perceput de către ocupanţi să se păstreze la un nivel  corespunzător condiţiilor în care sănătatea să nu fie periclitată, asigurându-se totodată un confort minim acceptabil.

Protectia impotriva radiatiilor- nu este cazul.

Protectia solului si a subsolului

- conţinutul şi concentraţia maximă admisă a substanţelor nocive trebuie să respecte prevederile STAS 1481.

- condiţii de calitate a conductelor exterioare de canalizare:

- să reziste la solicitări mecanice

- să fie impermeabile

- să  reziste la acţiunea apelor uzate sau subterane agresive şi a apelor cu temperaturi de peste 40 grade Celsius.

- să reziste la eroziunea suspensiilor din apă

- să aibă o suprafaţă interioară cât mai netedă

Depozitarea deșeurilor generate se va face numai în recipienți speciali sau direct în mijloace de transport, iar evacuarea lor de pe amplasament va fi efectuată la sfârșitul fiecărei zile.

Interzicerea efectuării de intervenții la mijloacele de transport și echipamente la locul lucrării, pentru a evita scăpări accidentale de produs petrolier.

Achiziționarea de material absorbant și intervenția promptă în cazul scurgerilor de produse petroliere chiar și pe suprafețele betonate, pentru a evita migrarea lor pe porțiunile de sol/subsol.

Gestionarea corespunzătoare a stratului de sol vegetal decopertat și utilizarea lui pentru readucerea la starea inițială a amplasamentelor afectate de lucrări.

Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice- nu este cazul.

Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Pentru deșeuri s-au prevăzut următoarele măsuri:

Igiena evacuării gunoaielor implică soluţionarea optimă a colectării şi depozitării deşeurilor menajere, astfel încăt să nu fie periclitată sănătatea oamenilor.

- Asigurarea capacităţii de colectare a deşeurilor menajere: contract cu firmă de salubritate.

- Gunoiul se va depozita în pubele cu capace etanşe (tip Europubele), astfel încât să se  împiedice:

- emisia de mirosuri  dezagreabile

- prezenţa insectelor şi animalelor

- poluarea apei sau solului

- crearea focarelor de infecţie

Gestionarea deșeurilor generate se va realiza cu respectarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor.

Preluarea ritmică a deșeurilor de pe amplasament pentru evitarea formării de stocuri.

Deșeurile menajere și cele asimilabile, vor fi colectate separat în containere tip pubelă și vor fi predate periodic către societatea cu care s-a încheiat contractul.

Va fi evitată degradarea zonelor învecinate amplasamentului, prin depozitarea de deșeuri și materiale, etc.

Se vor respecta prevederile Ordinului M.M.G.A. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurile preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri.

Managementul deșeurilor generate în urma execuției lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea societăților care realizează lucrările, astfel:

- deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate, stocate temporar în pubele și eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit.

- Deșeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice, hârtie și carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate.

- Deșeurile de construcții rezultate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate și stocate temporar în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate.

Prevederi pentru monitorizarea mediului.

Cerinţa privind refacerea şi protecţia mediului presupune realizarea produsului  de construcţii astfel încât pe toată durata de viaţă (execuţie, exploatare, post-utilizare) să nu afecteze în nici un fel echilibrul ecologic.

Pentru asigurarea protectiei mediului înconjurator vor fi interzise:

- evacuarea în atmosferă a substanţelor dăunătoare peste limitele stabilite prin reglementările în vigoare (STAS 12574);

-   aruncarea sau depozitarea deşeurilor menajere în afara amplasamentelor amenjate;

-  evacuarea de ape uzate, precum şi descărcarea de reziduuri şi orice alte materiale toxice în ape de suprafaţă sau subterane;

-  producerea de zgomote şi vibraţii cu intensitate peste limitele admise prin normele legale.

Calitatea aerului:

- analiza semestrială pentru pulberi sedimentabile, cu prelevare continua de 30 zile/trimestru de raportare;

- prelevare trimestrială de pulberi respirabile – conform STAS 12574/1987;

- număr de utilaje active pe șantier în perioada de raportare, cantități de combustibil utilizate.

Calitatea zgomotului:

- măsurători semestriale sau ori de câte ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, în timpul desfășurării locrărilor de construcții, conform STAS 10.009/1998.

Deșeurile rezultate:

Raportul semestrial privind gestiunea deșeurilor generate în timpul lucrărilor de construcție va conține: tipurile de deșeuri codificate conform HG 856/2002, cantitățile rezultate din activitate, destinația finală a acestora, la prima raportare se vor prezenta contractele încheiate cu unități autorizate pentru preluarea fiecărui tip de deșeu în vederea tratării/eliminării/reciclării.

Monitorizarea se va realiza pe toată perioada de construire.

ÎN PERIOADA FUNCȚIONĂRII OBIECTIVULUI:

Factor de mediu AER:

- măsuri pentru reducerea/eliminarea emisiilor: Se vor folosii aparate de aer condiționat ce funcționează în regim Încălzire/Răcire. Acestea nu vor elemina nici un fel de substanțe nocive în atmosferă

- dezvoltarea spațiilor verzi și a plantațiilor care se constituie în absorbanți naturali.

Factor de mediu APĂ:

- supravegherea sistemului de colectare și evacuare a apelor uzate menajere și pluviale și menținerea acestora în stareperfectă de funcționare.

- Pe timpul funcționării obiectivului se va monitoriza periodic calitatea apelor uzate evacuate în bazinul betonat vidanjabil de 10 mc.

Factor de mediu Sol/Subsol, gestiunea deșeurilor:

- Amenajarea de platforme betonate pentru depozitarea recipienților de colectare a deșeurilor.

- Preluarea ritmică a deșeurilor rezultate de pe amplasament, evitarea depozitării necontrolate a acestora.

- Amenajare zone de spații verzi, inclusiv plantarea de arbuști și arbori, pe terenul rămas liber.

- Pentru amenajarea spațiilor verzi se vor folosi numai specii de plante autohtone.

9. CONCLUZII

Investitia propusa “ INTRODUCERE IN INTRAVILAN TRUP IZOLAT   AGROZOOTEHNIC ( INFIINTARE FERMA DE VACI, FABRICA DE PRELUCRARE LAPTE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE UTILITATI)”.se va realiza dupa aprobarea Planului Urbanistic Zonal cu respectarea conditiilor impuse prin avizele si Acordurile emise de autoritatile competente cu incadrarea in legislatia privind activitatea mai sus mentionata.

Intocmit,

Urb./C.Arh. Ungureanu Rodica