Memoriu de prezentare

- Denumirea  proiectului :

## „CONSTRUIRE IMOBIL D+P+4E LOCUINTE COLECTIVE”

## II. Titular

- Numele : SC PIR-SA CONSTRUCT  SRL;

- Adresa poştală: MUNICIPIUL CONSTANTA, STRADA GHIOCEL, NR. 4, JUDETUL CONSTANTA;

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

telefon 0748505050 (telefon contact 0749100400, e-mail euromedialand@yahoo.com.

- Numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator: DANIS  SABIT;

- responsabil pentru protecţia mediului: DANIS  SABIT.

III. Descrierea proiectului

3.1. Un rezumat al proiectului

Beneficiarul doreste sa realizeze o constructie de locuinte colective   in regim D+P+4E,   avand 2 tronsoane si 30  apartamente de 2 si 3  camere, astfel  :

DEMISOL

Demisolul  are AC= 566,66 mp si functiunea de garaj auto pentru 15 locuri ,din care 8 locuri in sistem Klaus G32 independent ( cu groapa) si 7 in sistem normal.

In demisol s-a prevazut si o incapere pentru hidrofor cu suprafata de 21,40 mp, care deserveste ambele tronsoane .

Imobilul propus nu are regim de inaltime de peste P+4E si drept urmare nu s-a prevazut realizarea de adapost de protectie civila .

Cota pardoselei  demisolului  s-a stabilit la -3,20 m.

Pentru acces auto in demisol s-a propus o rampa lata de 3,50 m cu o lungime de 6,70 m. Pentru iluminat si ventilatie naturala s-au propus goluri de ferestre si gol usa garaj fara tamplarie.

PARTER

Suprafata  construita Parter = 566,6mp si e format din doua tronsoane cu rost de tasare intre ele si impreuna au 6 apartamente :

Tronson 1 ( idem tronson 2 , dar in oglinda ):

Parterul are acces in   casa scarii de 12,15mp , hol de 11,01 mp si lift  de 2,25 mp  si 3 apartamente  :

Apartament 2 camere tip 1 ,  AU = 56,34 mp. si AL = 34,73 mp si are functiunile: camera de zi de 25,78 mp , bucatarie de 8,96 mp  , dormitor de 13,95 mp , hol de 2,18 mp si baie de 5,47 mp .

Apartament 3 camere tip 1 , AU =71,17 mp. si AL =56,62 mp si are functiunile:

Hol de 3,72 mp , Camera de zi cu front bucatarie de 29,90 mp , dormitor de 15,14 mpdormitor 2 de 14,58 mp ,baie de 5,55 mp cu sas de 1,76mp si baie de serviciu de 3,52mp.

Apartament 3 camere tip 2 , AU = 85,99 mp. si AL =60,44 mp.si are urmatoarele functiuni :  Hol de 4,96 mp , Camera de zi  de 30,39 mp , dormitor 1 de 14,74 mp , hol de  2,20 mp , dormitor 2 de 15,31 mp , baie de serviciu de 3,92 mp si baie de 5,06 mp .

ETAJ 1 ( idem 2,3,4 )

Suprafata etaj 1 ( idem 2,3,4)  , ambele tronsoane , este de 683,72 mp si are 6 apartamente de 2 si 3 camere astfel :

Tronson  1 ( idem tronson 2, dar in oglinda  ) va avea suprafata de 341,48 mp  hol de 11,05 mp , casa scarii de 11,40 mp , lift de 2,25 mp si 3 apartamente :

Apartamentele au urmatoarele suprafete :

Apartament  2 cam. tip 2 , AU =73,24 mp, AL =44,77 mp ,balcon de 11,25 mp si are functiunile : Camera de zi de 28,89 mp , dormitor de 14,88 mp , hol de 7,80 mp , bucatarie de 15,23 mp si baie de 5,44 mp .

Apartament 3  cam. tip 3 ,AU= 81,82 mp,AL=67,38 mp, balcon = 11,32 mp si are functiunile : Camera de zi de 32,12 mp, dormitor 1 de 16,70 mp ,dormitor 2  de 18,56 mp ,  hol de 7,72 mp si 2,11 mp ,  2 bai de 5,46 mp si 5,74 mp .

Apartament 3  cam. tip 4 ,AU= 98,0 mp,AL =75,56  mp, balcon= 6,01 si 4,68 mp , si functiunile : Camera de zi de 40,31 mp , dormitor 1 de 19,97 mp si dormitor 2 de 15,28 mp , hol de 5,26 mp , bucatarie de 9,53 mp si 2 bai de 5,23 mp si 5,74 mp .

In total se vor realiza 30 apartamente :  10 de cate 2 camere si 20 de 3 camere , pentru care s-au prevazut 30 locuri de parcare :15 in demisol si 15 in teren .

Constructia se va realiza din cadre de beton armat , plansee BA , zidarie  BCA de 25 cm cu  termosistem de 10 cm ,iar zidurile interioare din BCA de 25 cm la casa scarii si intre apartamente si gipscarton intre celelalte incaperi sau BCA de 10 cm.

La bai se va folosi gipscarton  cu rezistenta la umiditate ( verde) sau caramida.

Invelitoare va fi terasa necirculabila si se va prevede cate o trapa de acces la fiecare tronson, de 80 x 80 cm. Terasa se va izola termic  cu vata minerala rigida de 15 cm si straturile vor fi de catalog cu hidroizolatie membrana bituminoasa  .

Tamplaria va fi din PVC cu geam termoizolant .

FINISAJE

Imobilul se va finisa cu materiale superioare , tamplarie PVC cu geam termoizolant ,  tencuieli  structurate- decorative in culori  calde- ocru deschis si inchis pe exterior, zugraveli lavabile in culori pastel , la interior, pardoseli din gresie portelanata , bai , bucatarii si holuri , parchet la camere de zi si dormitoare , faianta la bai si bucatarii .

Soclul si parterul se vor  placa cu granit si parapetii de la balcoane vor avea balustrada si montanti din aluminiu eloxat si  sticla securizata .

Se va realiza un trotuar de garda de 80 cm latime .

AMENAJARI EXTERIOARE

Terenul pe care nu se construieste imobilul de locuinte se va amenaja ca alei carosabile , 15 locuri de parcare cu dale inierbate , loc de joaca pentru copii de 100,47 mp cu groapa nisip , balansoar si alte obiecte si spatii verzi in suprafata de 527,46 mp reprezentand 34 % din teren . Spatiile verzi constau in :  gazon , flori ornamentale , arbusti decorativi , copaci si dale inierbate pentru parcare . Se va comanda un proiect separat pentru amenajarea spatiului verde .

Se va amenaja o platforma pentru gunoi in apropierea intrarii , cu 4 pubele , pentru sortarea gunoiului si se va incheia contract cu intreprinderea de salubritate pentru ridicarea acestuia in mod periodic .

Terenul se va imprejmui cu gard, astfel : spre strada un gard de 2,20 m inaltime, din stalpi din B.A.si soclu de 50 cm , placat cu piatra  naturala si cu panouri fier forjat intre stalpi . Se vor realiza doua porti , una pietonala de 1,10 m latime si o poarta auto de 3,0 m latime . Imprejmuirea dinspre vecini se va realiza din panouri plasa zincata cu  stalpi metalici si fundatie de beton .

3.2. Justificarea necesităţii proiectului

Utilitatea publica rezida din valorificarea terenului liber neamenajat intr-o zona care merita valorificata.

Amplasarea constructiei se face in conformitate cu respectarea reglementarilor de urbanism.

3.3. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Sunt anexate la documentatia depusa.

3.4. Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

- SUPRAFATA TEREN -   S= 1 547,0  mp

- SUPRAFATA CONSTRUITA  EXISTENTA :	0

-SUPRAFATA DESFASURATA EXISTENTA : 	0

-SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA =566,66 mp+proiectie console=683,72 mp

-A.D.C. PROPUSA = 3 985,20  mp ( inclus demisolul si proiectie console)

-P.O.T. existent = 0			P.O.T. propus = 44,21  %

-C.U.T. existent = 0			C.U.T. propus = 2,58						- SUPRAFATA SPATIU VERDE=527,46 mp reprezentand 34 % din teren;

- In total se vor realiza 30 apartamente :  10 de cate 2 camere si 20 de 3 camere , pentru care s-au prevazut 30 locuri de parcare :15 in demisol si 15 in teren .

3.5. Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile  de producţie – profilul este locuirea si are in componenta un numar 30 apartamente.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz) - nu esete cazul.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea –  nu este cazul.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora; Materiile prime şi materialele vor fi procurate de la firme specializate şi vor fi aduse pe amplasament cu autovehicule corespunzătoare.

Alimentarea cu energie electrică se va face din reţeaua existentă, iar pentru autovehiculele şi utilajele specializate necesare desfăşurării lucrărilor de construcţie, alimentarea cu carburanţi se va face de la o staţie de distribuţie autorizată, din afara amplasamentului.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă : Constructia va beneficia de instalatie electrica, sanitara ,termica , telefonie, cablu, internet , curenti slabi , etc , in strada  fiind retele pentru racorduri .

Fiecare apartament va avea propria centrala termica - pe gaze - murala , ce va fi amplasata in bucatarie .

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei: Lucrarile necesare pentru realizarea investitiei vor afecta partial amplasamentul numai pe parcursul desfăşurării lucrărilor de construcţie, însă la un nivel foarte redus de impact. La terminarea lucrarilor, terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea lor initiala.

- căi noi de  acces sau schimbări ale celor existente : Circulatia auto se face pe strada Amurgului si lotul are acces la strada .

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare : Nu se vor folosi alte resurse naturale decit cele folosite in mod obisnuit la realizarea unui astfel de proiect,respectiv nisipul şi pietrişul folosite pentru prepararea betonului, lemn.

-  metode folosite in constructie;

-    Tehnologia de realizare a imobilului va cuprinde:

- confectionarea armaturilor si turnarea betonului in fundatii;

- lucrari de cofrare si turnare a betonului pentru suprastructura;

- lucrari de zidarii, placari cu polistiren;

- lucrari de hidroizolatii si protectii pentru aceastea;

- montaje tamplarii exterioare si interioare;

- tencuieli.

- Betonul este transportat la amplasament si turnat folosind utilaje obisnuite pe santierele de constructii

- Lucrarile de refacere a terenului ocupat temporar in interiorul limitei terenului cuprind:

- curatarea terenului de materiale, deseuri, reziduuri;

- transportul resturilor de materiale si al deseurilor in afara amplasamentului, la locurile de depozitare stabilite;

- nivelarea terenului si amenajarea acestuia.

- planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

- Lucrarile de realizare a imobilului cuprind:

- Pregatirea organizarii de santier;

- Amenajarea acceselor in interiorul terenului necesar utilajelor;

- Realizarea infrastructurii;

- Ridicarea suprastructurii cu 1 etaj;

- Realizarea inchiderilor suprastructurii si a instalatiilor interioare;

- Refacerea zonelor din interiorul amplasamentului folosite temporar pentru constructie;

- Dezafectarea organizarii de santier si amenajare in vederea folosirii cladirii.

  - Lucrările de execuţie se vor desfăşura numai în limitele amplasamentului deţinut de beneficiar;

  - Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta actele normative privind protecţia muncii în construcţii.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate : nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare – nu este cazul.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor) – nu este cazul.

- alte autorizaţii cerute  pentru proiect- sunt mentionate in certificatul de urbanism nr. 515/26.01.2016.

3.6. Localizarea proiectului

Constanta, Strada  Amurgului, Nr. 5, lot 1

Vecinatati :

- la nord  - strada Amurgului , latura de 6,40 m

- la sud -proprietate I.E.241221 latura de 25,0 m si prop. privata , lat. de 28,70m

- la  est - teren Consiliul Local  Municipal Constanta = 77,15 m

- la  vest  - teren prop.privata si prop. Popistasu Fanica , latura de  49,50 m

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 – nu este cazul;

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi pe zone adiacente acestuia;

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

- arealele sensibile;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

– nu este cazul;

3.7. Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori:

    - Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

In timpul lucrarilor efectuate pentru realizarea proiectului vor fi avute in vedere toate masurile necesare pentru a inlatura orice eventual impact asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente, respectiv . In acest sens se vor avea in vedere urmatoarele:

- mijloacele de transport şi utilajele folosite vor fi  in stare foarte buna de functionare;

- verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

- asigurarea igienizării autovehiculelor şi a utilajelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilajele de constructii, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare;

- depozitarea temporară a deşeurilor de construcţie pe platforme protejate, special amenajate;

- depozitarea deşeurilor de tip menajer în zonele special destinate, în europubele;

- in timpul lucrarilor de constructii se vor realiza stropiri periodice cu apa pentru a impiedica ridicarea prafului in atmosfera si depunerea acestuia pe drumuri si in zonele limitrofe;

    - Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

- Va exista impact redus doar pe amplasamentul obiectivului, numai in perioada executiei si functionarii.

3.7.3. Magnitudinea şi complexitatea impactului – redusa, numai in perioada executiei si functionarii;

3.7.4. Probabilitatea impactului– redusa, numai in perioada executiei si functionarii;

    - Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – numai in perioada executiei si functionarii;

    - Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului – nu este cazul;

    - Natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

# IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul – ape uzate menajere ;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute – ape uzate menajere vor fi evacuate in reteaua de canalizare existenta.

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi; În perioada realizării obiectivului, sursele de zgomot sunt reprezentate de utilajele de lucru si mijloace de transport din functionarea carora vor rezulta emisii de gaze de ardere. Nivelul emisiilor utilajelor societatii se incadreaza in limitele normale, fiind folosite numai utilaje si mijloace de transport ce vor fi  in stare foarte buna de functionare, facandu-se verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă – stropirea agregatelor si a drumurilor tehnologice pentru a impiedica degajarea pulberilor.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii:

În perioada realizarii obiectivului, sursele de zgomot sunt reprezentate de utilajele de lucru si mijloace de transport. Nivelul de zgomot nu va depasi valoarea admisa conform STAS 10009/1988 respectiv 65 dB;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor – nu este cazul.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii – nu este cazul;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor – nu este cazul .

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilaje si mijloace de transport;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului: Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilaje si mijloace de transport, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare;

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect ;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Lucrarile prevazute in proiect nu vor afecta ecosistemele terestre si acvatice, intrucat obiectivul nu va fi amplasat in interiorul ariilor naturale protejate.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie,  zone de interes tradiţional etc. – nu este cazul;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public – nu este cazul;

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate: deseuri menajere si deseuri provenite din constructii:

- deseuri municipale amestecate (20 03 01), ce rezulta din activitatea personalului angajat; se vor depozita in container si si vor fi predate catre societatea de salubrizare al localitatii; cantitatile vor varia zilnic, functie de numarul echipelor de constructori, cca. 2-mc/luna de lucru; deseuri de hartie, carton (20 01 01);

- deseuri reciclabile: deseuri de hartie si carton (15 01 01), deseuri de ambalaje de plastic (15 01 02), deseuri de lemn (20 01 38); se vor colecta si depozita separat, in recipienti adecvati;

- deseuri de constructii:

- 17 01 01   beton; 17 01 07   amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06;17 02 01   lemn; 17 04 07   amestecuri metalice;17 05 04   pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03;17 05 08   resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07;.

- modul de gospodărire a deşeurilor: - depozitarea temporară a deşeurilor de construcţie pe platforme protejate, special amenajate; depozitarea deşeurilor de tip menajer în zonele special destinate, în europubele; preluarea deseurilor de catre societati autorizate.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse – nu este cazul;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei – nu este cazul.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu– stropirea agregatelor si a drumurilor tehnologice pentru a impiedica degajarea pulberilor.

Pentru protecţia solului, apelor subterane şi a apelor de suprafaţă se propun urmatoarele măsuri:

- colectarea şi evacuarea periodică sau ori de căte ori este necesar a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţii;

- dotarea punctelor de lucru cu instalaţii sanitare ecologice;

- eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilaje si mijloace de transport, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare;

- colectarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor de către firmele abilitate.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.) – nu este cazul.

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Lucrările necesare organizării de şantier constau în închiderea fronturilor de lucru aferente şi ocupararea temporară a terenului pe care va fi realizat proiectul.

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile vecine si retele edilitare existente.Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren numai in limitele arealului construit. Respectarea normelor de intretinere si reglare a parametrilor tehnici de functionare a echipamentelor utilizate limiteaza impactul acestora asupra mediului.

Organizarea de santier revine in sarcina executantului lucrarii si a beneficiarului.

Se va asigura depozitarea materialelor, utilajelor si a echipamentelor în conditiile impuse de furnizori, luându-se masuri de paza si protectie a acestora.

Se va realiza un proiect de executie al lucrarilor si se vor lua toate masurile pentru diminuarea factorilor de poluare a mediului.

Majoritatea activitatilor de prelucrare si ansamblare se vor realiza in incinta cladirilor propuse prin proiectul de organizare de santier.

Se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces. Se vor evita deversarile accidentale de ulei sau produse petroliere. Schimburile de ulei si alimentarea cu combustibil se va face doar la unitati specializate.

Înainte de începerea oricaror lucrari se vor lua toate masurile P.S.I ce se impun pentru executarea lucrarilor în conditii de siguranta.

Se vor lua masuri pentru evitarea pierderilor de pamânt si materiale de constructie pe carosabilul drumurilor de acces. Se interzice depozitarea de pamânt excavat sau materiale de constructie în afara amplasamentului obiectivului. Zilnic executantul va asigura curatenia în jurul organizarii de santier si a zonei de lucru, va evacua deseurile generate cu mijloace de transport proprii sau închiriate. De asemenea va lua masurile necesare pentru crearea conditiilor igienico-sanitare pentru personalul propriu (dotari cu toalete ecologice).

Personalul executantului va purta echipament de protectie si de lucru inscriptionat cu numele societatii respective, pentru o mai buna identificare. Personalul executantului va fi instruit cu privire la raspunderile ce revin executantului cu privire la depozitarea si eliminarea deseurilor, a substantelor periculoase, a masurilor de protectie si prim ajutor, etc.

- localizarea organizării de şantier: Constanta, Strada  Amurgului, Nr. 5, lot 1

Vecinatati :

- la nord  - strada Amurgului , latura de 6,40 m

- la sud -proprietate I.E.241221 latura de 25,0 m si prop. privata , lat. de 28,70m

- la  est - teren Consiliul Local  Municipal Constanta = 77,15 m

- la  vest  - teren prop.privata si prop. Popistasu Fanica , latura de  49,50 m

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier – Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile vecine si retele edilitare existente.

Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren numai in limitele arealului construit. Respectarea normelor de intretinere si reglare a parametrilor tehnici de functionare a echipamentelor utilizate limiteaza impactul acestora asupra mediului.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier – Posibilele surse de poluare a factorilor de mediu sunt reprezentate de execuţia propriu-zisă a lucrărilor, de traficul de şantier.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu– stropirea agregatelor si a drumurilor tehnologice pentru a impiedica degajarea pulberilor.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Pentru prevenirea, reducerea si minimizarea efectelor adverse semnificative asupra mediului se vor efectua lucrari de nivelare a terenului (unde este cazul), iar terenul ocupat de lucrari provizorii va fi curatat, fiind adus la starea sa initiala.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilajele de constructii, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei – nu este cazul.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului – nu este cazul.

IX. Anexe - piese desenate

- plan de incadrare in zona

- plan de situatie

# X.  Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X,Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

- prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

- se va preciza dacă proiectului propus nu are legatură directă cu sau nu este necesar  pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

- va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

- alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

- NU ESTE CAZUL

Semnătură şi ştampilă

DANIS  SABIT

DATELE SI INFORMATIILE CUPRINSE IN

DIRECTIVA 2014/52/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului

„ANEXA II.A

INFORMAȚII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (4) (INFORMAȚIILE CARE TREBUIE FURNIZATE DE INIȚIATORUL PROIECTULUI CU PRIVIRE LA PROIECTELE ENUMERATE ÎN ANEXA II)

1. O descriere a proiectului, care să cuprindă, în special:

(a) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect și, dacă este cazul, a lucrărilor de demolare;

Beneficiarul doreste sa realizeze o constructie de locuinte colective   in regim D+P+4E,   avand 2 tronsoane si 30  apartamente de 2 si 3  camere, astfel  :

DEMISOL

Demisolul  are AC= 566,66 mp si functiunea de garaj auto pentru 15 locuri ,din care 8 locuri in sistem Klaus G32 independent ( cu groapa) si 7 in sistem normal.

In demisol s-a prevazut si o incapere pentru hidrofor cu suprafata de 21,40 mp, care deserveste ambele tronsoane .

Imobilul propus nu are regim de inaltime de peste P+4E si drept urmare nu s-a prevazut realizarea de adapost de protectie civila .

Cota pardoselei  demisolului  s-a stabilit la -3,20 m.

Pentru acces auto in demisol s-a propus o rampa lata de 3,50 m cu o lungime de 6,70 m. Pentru iluminat si ventilatie naturala s-au propus goluri de ferestre si gol usa garaj fara tamplarie.

PARTER

Suprafata  construita Parter = 566,6mp si e format din doua tronsoane cu rost de tasare intre ele si impreuna au 6 apartamente :

Tronson 1 ( idem tronson 2 , dar in oglinda ):

Parterul are acces in   casa scarii de 12,15mp , hol de 11,01 mp si lift  de 2,25 mp  si 3 apartamente  :

Apartament 2 camere tip 1 ,  AU = 56,34 mp. si AL = 34,73 mp si are functiunile: camera de zi de 25,78 mp , bucatarie de 8,96 mp  , dormitor de 13,95 mp , hol de 2,18 mp si baie de 5,47 mp .

Apartament 3 camere tip 1 , AU =71,17 mp. si AL =56,62 mp si are functiunile:

Hol de 3,72 mp , Camera de zi cu front bucatarie de 29,90 mp , dormitor de 15,14 mpdormitor 2 de 14,58 mp ,baie de 5,55 mp cu sas de 1,76mp si baie de serviciu de 3,52mp.

Apartament 3 camere tip 2 , AU = 85,99 mp. si AL =60,44 mp.si are urmatoarele functiuni :  Hol de 4,96 mp , Camera de zi  de 30,39 mp , dormitor 1 de 14,74 mp , hol de  2,20 mp , dormitor 2 de 15,31 mp , baie de serviciu de 3,92 mp si baie de 5,06 mp .

ETAJ 1 ( idem 2,3,4 )

Suprafata etaj 1 ( idem 2,3,4)  , ambele tronsoane , este de 683,72 mp si are 6 apartamente de 2 si 3 camere astfel :

Tronson  1 ( idem tronson 2, dar in oglinda  ) va avea suprafata de 341,48 mp  hol de 11,05 mp , casa scarii de 11,40 mp , lift de 2,25 mp si 3 apartamente :

Apartamentele au urmatoarele suprafete :

Apartament  2 cam. tip 2 , AU =73,24 mp, AL =44,77 mp ,balcon de 11,25 mp si are functiunile : Camera de zi de 28,89 mp , dormitor de 14,88 mp , hol de 7,80 mp , bucatarie de 15,23 mp si baie de 5,44 mp .

Apartament 3  cam. tip 3 ,AU= 81,82 mp,AL=67,38 mp, balcon = 11,32 mp si are functiunile : Camera de zi de 32,12 mp, dormitor 1 de 16,70 mp ,dormitor 2  de 18,56 mp ,  hol de 7,72 mp si 2,11 mp ,  2 bai de 5,46 mp si 5,74 mp .

Apartament 3  cam. tip 4 ,AU= 98,0 mp,AL =75,56  mp, balcon= 6,01 si 4,68 mp , si functiunile : Camera de zi de 40,31 mp , dormitor 1 de 19,97 mp si dormitor 2 de 15,28 mp , hol de 5,26 mp , bucatarie de 9,53 mp si 2 bai de 5,23 mp si 5,74 mp .

In total se vor realiza 30 apartamente :  10 de cate 2 camere si 20 de 3 camere , pentru care s-au prevazut 30 locuri de parcare :15 in demisol si 15 in teren .

Constructia se va realiza din cadre de beton armat , plansee BA , zidarie  BCA de 25 cm cu  termosistem de 10 cm ,iar zidurile interioare din BCA de 25 cm la

casa scarii si intre apartamente si gipscarton intre celelalte incaperi sau BCA de 10 cm.

La bai se va folosi gipscarton  cu rezistenta la umiditate ( verde) sau caramida.

Invelitoare va fi terasa necirculabila si se va prevede cate o trapa de acces la fiecare tronson, de 80 x 80 cm  . Terasa se va izola termic  cu vata minerala rigida de 15 cm si straturile vor fi de catalog cu hidroizolatie membrana bituminoasa  .

Tamplaria va fi din PVC cu geam termoizolant .

FINISAJE

Imobilul se va finisa cu materiale superioare , tamplarie PVC cu geam termoizolant ,  tencuieli  structurate- decorative in culori  calde- ocru deschis si inchis pe exterior, zugraveli lavabile in culori pastel , la interior, pardoseli din gresie portelanata , bai , bucatarii si holuri , parchet la camere de zi si dormitoare , faianta la bai si bucatarii .

Soclul si parterul se vor  placa cu granit si parapetii de la balcoane vor avea balustrada si montanti din aluminiu eloxat si  sticla securizata .

Se va realiza un trotuar de garda de 80 cm latime .

AMENAJARI EXTERIOARE

Terenul pe care nu se construieste imobilul de locuinte se va amenaja ca alei carosabile , 15 locuri de parcare cu dale inierbate , loc de joaca pentru copii de 100,47 mp cu groapa nisip , balansoar si alte obiecte si spatii verzi in suprafata de 527,46 mp reprezentand 34 % din teren . Spatiile verzi constau in :  gazon , flori ornamentale , arbusti decorativi , copaci si dale inierbate pentru parcare . Se va comanda un proiect separat pentru amenajarea spatiului verde .

Se va amenaja o platforma pentru gunoi in apropierea intrarii , cu 4 pubele , pentru sortarea gunoiului si se va incheia contract cu intreprinderea de salubritate pentru ridicarea acestuia in mod periodic .

Terenul se va imprejmui cu gard, astfel : spre strada un gard de 2,20 m inaltime, din stalpi din B.A.si soclu de 50 cm , placat cu piatra  naturala si cu panouri fier forjat intre stalpi . Se vor realiza doua porti , una pietonala de 1,10 m latime si o poarta auto de 3,0 m latime . Imprejmuirea dinspre vecini se va realiza din panouri plasa zincata cu  stalpi metalici si fundatie de beton .

Formele fizice ale proiectului

- SUPRAFATA TEREN -   S= 1 547,0  mp

- SUPRAFATA CONSTRUITA  EXISTENTA :	0

-SUPRAFATA DESFASURATA EXISTENTA : 	0

-SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA =566,66 mp+proiectie console=683,72 mp

-A.D.C. PROPUSA = 3 985,20  mp ( inclus demisolul si proiectie console)

-P.O.T. existent = 0			P.O.T. propus = 44,21  %

-C.U.T. existent = 0			C.U.T. propus = 2,58						- SUPRAFATA SPATIU VERDE=527,46 mp reprezentand 34 % din teren;

- In total se vor realiza 30 apartamente :  10 de cate 2 camere si 20 de 3 camere , pentru care s-au prevazut 30 locuri de parcare :15 in demisol si 15 in teren .

(b) o descriere a amplasării proiectului, acordându-se o atenție specială sensibilității ecologice a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate: Constanta, Strada  Amurgului, Nr. 5, lot 1

Vecinatati :

- la nord  - strada Amurgului , latura de 6,40 m

- la sud -proprietate I.E.241221 latura de 25,0 m si prop. privata , lat. de 28,70m

- la  est - teren Consiliul Local  Municipal Constanta = 77,15 m

- la  vest  - teren prop.privata si prop. Popistasu Fanica , latura de  49,50 m

Amplasamentul este situat in afara ariilor protejate Natura 2000.

- Consideram ca integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar nu vor fi afectate de proiectul propus deoarece:

- Nu se reduce suprafata habitatelor si/sau numarul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

- Nu se fragmenteaza habitatele de interes comunitar; 						    - Nu are impact negativ asupra factorilor care determina mentinerea starii favorabile de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar; 							    - Nu produc modificari ale dinamicii relatiilor care definesc structura si/sau functia ariilor naturale protejate de interes comunitar;									                -  Proiectul nu afecteaza direct sau indirect zone de hranire, migratie sau odihna;		                - Proiectul nu implica in niciun fel utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologica.

In ceea ce priveste sensibilitatea ecologică a zonei geografice susceptibile de a fi afectate de proiect mentionam ca functiunea actuala a terenului este de teren pe care se edifica imobile locuinte colective.

2. O descriere a aspectelor de mediu susceptibile de a fi afectate în mod semnificativ de proiect.

# Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

2.1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul – ape uzate menajere ;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute – ape uzate menajere vor fi evacuate in reteaua de canalizare existenta.

2.2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi; În perioada realizării obiectivului, sursele de poluanţi pentru aer sunt reprezentate de utilajele de lucru si mijloace de transport din functionarea carora vor rezulta emisii de gaze de ardere. Nivelul emisiilor utilajelor societatii se incadreaza in limitele normale, fiind folosite numai utilaje si mijloace de transport ce vor fi  in stare foarte buna de functionare, facandu-se verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă – stropirea agregatelor si a drumurilor tehnologice pentru a impiedica degajarea pulberilor.

2.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii:

În perioada realizarii obiectivului, sursele de zgomot sunt reprezentate de utilajele de lucru si mijloace de transport. Nivelul de zgomot nu va depasi valoarea admisa conform STAS 10009/1988 respectiv 65 dB;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor – nu este cazul.

2.4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii – nu este cazul;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor – nu este cazul .

2.5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilaje si mijloace de transport;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului: Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilaje si mijloace de transport, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare;

2.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect ;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Lucrarile prevazute in proiect nu vor afecta ecosistemele terestre si acvatice, intrucat obiectivul nu va fi amplasat in interiorul ariilor naturale protejate.

2.7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie,  zone de interes tradiţional etc. – nu este cazul;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public – nu este cazul;

3. O descriere a tuturor efectelor semnificative probabile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile privind aceste efecte, și care rezultă din:

(a) reziduurile și emisiile preconizate, precum și eliminarea deșeurilor, dacă este cazul;

- sursele de emisii preconizate; În perioada realizării obiectivului, sursele de poluanţi pentru aer sunt reprezentate de utilajele de lucru si mijloace de transport din functionarea carora vor rezulta emisii de gaze de ardere. Nivelul emisiilor utilajelor se incadreaza in limitele normale, fiind folosite numai utilaje si mijloace de transport ce vor fi  in stare foarte buna de functionare, facandu-se verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă – stropirea agregatelor si a drumurilor tehnologice pentru a impiedica degajarea pulberilor.

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate: deseuri menajere si deseuri provenite din constructii;

- modul de gospodărire a deşeurilor: - depozitarea temporară a deşeurilor de construcţie pe platforme protejate, special amenajate; depozitarea deşeurilor de tip menajer în zonele special destinate, în europubele; preluarea deseurilor de catre societati autorizate.

(b) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității; Nu se vor folosi alte resurse naturale decit cele folosite in mod obisnuit la realizarea unui astfel de proiect,respectiv nisipul, apa şi pietrişul folosite pentru prepararea betonului, lemn care vor fi aduse pe amplasament de catre constructori.

4. Criteriile prevăzute în anexa III se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele 1-3.”

ANEXA III

CRITERII DE SELECȚIE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (3) (CRITERIILE DE STABILIRE A SITUAȚIILOR ÎN CARE PROIECTELE ENUMERATE ÎN ANEXA II AR TREBUI SUPUSE UNEI EVALUĂRI A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI)

1. Caracteristicile proiectelor

Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, în special în ceea ce privește:

- dimensiunea și concepția întregului proiect;

Beneficiarul doreste sa realizeze o constructie de locuinte colective   in regim D+P+4E,   avand 2 tronsoane si 30  apartamente de 2 si 3  camere, astfel  :

DEMISOL

Demisolul  are AC= 566,66 mp si functiunea de garaj auto pentru 15 locuri ,din care 8 locuri in sistem Klaus G32 independent ( cu groapa) si 7 in sistem normal.

In demisol s-a prevazut si o incapere pentru hidrofor cu suprafata de 21,40 mp, care deserveste ambele tronsoane .

Imobilul propus nu are regim de inaltime de peste P+4E si drept urmare nu s-a prevazut realizarea de adapost de protectie civila .

Cota pardoselei  demisolului  s-a stabilit la -3,20 m.

Pentru acces auto in demisol s-a propus o rampa lata de 3,50 m cu o lungime de 6,70 m. Pentru iluminat si ventilatie naturala s-au propus goluri de ferestre si gol usa garaj fara tamplarie.

PARTER

Suprafata  construita Parter = 566,6mp si e format din doua tronsoane cu rost de tasare intre ele si impreuna au 6 apartamente :

Tronson 1 ( idem tronson 2 , dar in oglinda ):

Parterul are acces in   casa scarii de 12,15mp , hol de 11,01 mp si lift  de 2,25 mp  si 3 apartamente  :

Apartament 2 camere tip 1 ,  AU = 56,34 mp. si AL = 34,73 mp si are functiunile: camera de zi de 25,78 mp , bucatarie de 8,96 mp  , dormitor de 13,95 mp , hol de 2,18 mp si baie de 5,47 mp .

Apartament 3 camere tip 1 , AU =71,17 mp. si AL =56,62 mp si are functiunile:

Hol de 3,72 mp , Camera de zi cu front bucatarie de 29,90 mp , dormitor de 15,14 mpdormitor 2 de 14,58 mp ,baie de 5,55 mp cu sas de 1,76mp si baie de serviciu de 3,52mp.

Apartament 3 camere tip 2 , AU = 85,99 mp. si AL =60,44 mp.si are urmatoarele functiuni :  Hol de 4,96 mp , Camera de zi  de 30,39 mp , dormitor 1 de 14,74 mp , hol de  2,20 mp , dormitor 2 de 15,31 mp , baie de serviciu de 3,92 mp si baie de 5,06 mp .

ETAJ 1 ( idem 2,3,4 )

Suprafata etaj 1 ( idem 2,3,4)  , ambele tronsoane , este de 683,72 mp si are 6 apartamente de 2 si 3 camere astfel :

Tronson  1 ( idem tronson 2, dar in oglinda  ) va avea suprafata de 341,48 mp  hol de 11,05 mp , casa scarii de 11,40 mp , lift de 2,25 mp si 3 apartamente :

Apartamentele au urmatoarele suprafete :

Apartament  2 cam. tip 2 , AU =73,24 mp, AL =44,77 mp ,balcon de 11,25 mp si are functiunile : Camera de zi de 28,89 mp , dormitor de 14,88 mp , hol de 7,80 mp , bucatarie de 15,23 mp si baie de 5,44 mp .

Apartament 3  cam. tip 3 ,AU= 81,82 mp,AL=67,38 mp, balcon = 11,32 mp si are functiunile : Camera de zi de 32,12 mp, dormitor 1 de 16,70 mp ,dormitor 2  de 18,56 mp ,  hol de 7,72 mp si 2,11 mp ,  2 bai de 5,46 mp si 5,74 mp .

Apartament 3  cam. tip 4 ,AU= 98,0 mp,AL =75,56  mp, balcon= 6,01 si 4,68 mp , si functiunile : Camera de zi de 40,31 mp , dormitor 1 de 19,97 mp si dormitor 2 de 15,28 mp , hol de 5,26 mp , bucatarie de 9,53 mp si 2 bai de 5,23 mp si 5,74 mp .

In total se vor realiza 30 apartamente :  10 de cate 2 camere si 20 de 3 camere , pentru care s-au prevazut 30 locuri de parcare :15 in demisol si 15 in teren .

Constructia se va realiza din cadre de beton armat , plansee BA , zidarie  BCA de 25 cm cu  termosistem de 10 cm ,iar zidurile interioare din BCA de 25 cm la

casa scarii si intre apartamente si gipscarton intre celelalte incaperi sau BCA de 10 cm.

La bai se va folosi gipscarton  cu rezistenta la umiditate ( verde) sau caramida.

Invelitoare va fi terasa necirculabila si se va prevede cate o trapa de acces la fiecare tronson, de 80 x 80 cm  . Terasa se va izola termic  cu vata minerala rigida de 15 cm si straturile vor fi de catalog cu hidroizolatie membrana bituminoasa  .

Tamplaria va fi din PVC cu geam termoizolant .

- cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității; Nu se vor folosi alte resurse naturale decit cele folosite in mod obisnuit la realizarea unui astfel de proiect,respectiv nisipul, apa şi pietrişul folosite pentru prepararea betonului, lemn care vor fi aduse pe amplasament de catre constructori.

(d) producția de deșeuri;

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate: deseuri menajere si deseuri provenite din constructii;

- modul de gospodărire a deşeurilor: - depozitarea temporară a deşeurilor de construcţie pe platforme protejate, special amenajate; depozitarea deşeurilor de tip menajer în zonele special destinate, în europubele; preluarea deseurilor de catre societati autorizate.

- poluarea și alte efecte nocive; nu este cazul.

- riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice; nu este cazul.

- riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice) - nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

(a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor; Proiectul este amplasat Constanta, Strada  Amurgului, Nr. 5, lot 1, intr-o zona in care destinaţia terenului stabilită prin documentatiile de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate (PUZ) conform HCL Constanta nr. 367/09.06.2009, este de locuire colectiva. S-a emis certificatul de urbanism nr. 515/26.01.2016.

(b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia; - nu este cazul.

(c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone: (i) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor; - nu este cazul.

(ii) zone costiere și mediul marin;. implementarea proiectului nu afecteaza zona costiera sau mediul marin.

(iii) zonele montane și forestiere; - nu este cazul.

(iv) rezervații și parcuri naturale; - nu este cazul.

(v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE;

(vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri; - nu este cazul.

(vii) zonele cu o densitate mare a populației: MUNICIPIUL CONSTANTA.

(viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic. - nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

(a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată); Impactul se va resimti doar in cadrul local al organizarii de santier.Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren numai in limitele arealului construit. Respectarea normelor de intretinere si reglare a parametrilor tehnici de functionare a echipamentelor utilizate limiteaza impactul acestora asupra mediului.

(b) natura impactului; temporara.

(c) natura transfrontalieră a impactului; - nu este cazul.

(d) intensitatea și complexitatea impactului; - redusa.

(e) probabilitatea impactului; - nu este cazul.

(f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului; - nu este cazul.

(g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate; - nu este cazul.

(h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului. - nu este cazul.

Semnătură şi ştampilă

DANIS  SABIT