Denumire document:

Data elaborării:	noiembrie 2018

| Evidenţa modificărilor documentului: |
| --- |
| Rev | Nr. | Cod fişă de modificare | Data | Rev | Nr. | Cod fişă de modificare | Data |
| 1 | 1 | 8548.1/2018-1.1.3-S0104746-M6 | Noiem.2018 |  |  |  |  |
| REPRODUCEREA, ÎMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM ŞI TRANSMITEREA INFORMAŢIILOR CONŢINUTE ESTE PERMISĂ NUMAI ÎN CONDIŢIILE STIPULATE ÎN CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALĂ NECESITĂ ACORDUL SCRIS AL ISPE S.A. |

| Specialitate (cod - denumire)* | Capitol | Responsabilitate - Nume / Semnătură |
| --- | --- | --- |
|  |  | Întocmit | Verificat | Aprobat |
| Sisteme de termoficare | ÷ | Th. Daniel Stan | Sing. Constantin Beldiman | Dr. ing. Manuel Nicolau |
| * Cod și denumire specialitate conform procedurii ISPE: PM-03.07 Codificare documente de proiect |

Cuprins

Pag.

I.          DENUMIREA PROIECTULUI 	3

II.         TITULAR	3

III.        DESCRIEREA PROIECTULUI	4

III.1. Rezumat al proiectului	4

III.2. Justificarea necesităţii proiectului	4

III.3. Planşe reprezentând limitele amplasamentului	4

III.4. Formele fizice ale proiectului	5

III.5. Localizarea proiectului	7

III.6. Caracteristicile impactului potenţial	7

IV.        SURSE DE POLUANŢI ŞI PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU	8

IV.1. Protecţia calităţii apei	8

IV.2. Protecţia aerului	8

IV.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor	8

IV.4. Protecţia împotriva radiaţiilor	9

IV.5. Protecţia solului şi a subsolului	9

IV.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice	9

IV.7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public	9

IV.8. Gospodărirea deşeurilor generate de amplasament	9

IV.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor toxice şi periculoase	10

V.         PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	10

VI.        JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE

ALTOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE  TRANSPUN  LEGISLAŢIA

COMUNITARĂ	10

VII.       LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	10

VIII.      LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI

ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII.....................................11

ANEXE -  PIESE DESENATE

1. Plan de încadrare în zonă                         8548.1/2018-1.1.3-D0089193-M6       1 ex.

2. Plan de situaţie str. Anghel Saligny           8548.1/2018-1.1.3-D0089195-M6       1 ex.

I. DENUMIREA PROIECTULUI

”Retehnologizare tronson magistrală agent primar termoficare pe str. A. Saligny”  Contract: AC 1321-1/351/8548/comanda 1/2018.

Prezenta documentaţie s-a întocmit în vederea obţinerii Acordului de mediu, în urma parcurgerii etapei de evaluare iniţială asupra mediului, etapă care a constat în depunerea la autoritatea pentru protecţia mediului a unei „Notificări privind intenţia de realizare a proiectului”, conform Metodologiei din 10.02.2010 (M.Of. nr.274/27.04.2010) de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, aprobate cu Ordinul nr.135/76/84/1284/2010 al M.M.P., M.A.I., M.A.D.R. şi a Anexei nr. 1.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, prin Decizia etapei de evaluare iniţială Nr.11561RP/15.10.2018,  a stabilit necesitatea declanşării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului prin depunerea unui Memoriu  de prezentare, întocmit conform conţinutului – cadru prevăzut în Anexa nr. 5 la Ordinul nr.135/10.02.2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private și a informațiilor cuprinse în Anexa nr. IIA și Anexa  nr. III la DIRECTIVA 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE.

Proiectul propus intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa II, pct. 13, lit. a); pct. 3, lit. b).

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind în intravilan oraş Cernavodă, pe strada Anghel Saligny, pe zona cuprinsă de la intersecția cu str. Mircea cel Bătrân și până la intersecția cu str. I.D. Chirescu.

II. TITULAR

Titularul investiției:  Societatea Naţională “Nuclearelectrica” S.A – Sediul Central

Înregistrare la Registrul Comerţului cu nr. J40/7403/1998

Cod fiscal: RO 10874881

Adresa:                   Str. Polonă Nr. 65, sector 1, C.P. (PO Box) 22-102

Bucureşti ROMANIA

Cod poştal 010494

Telefon centrală: +4021/203.82.00.

FAX:	+4021/316.94.00.

E-Mail:  office@nuclearelectrica.ro

Adresa web: www.nuclearelectrica.ro

În prezent, operatorul întregului sistem de termoficare (producere, transport şi distribuţie la unele puncte termice ale CNE), din oraşul Cernavodă este Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A. – Sucursala CNE Cernavodă, care este o societate pe acţiuni.

Sucursala CNE Cernavodă

Înregistrare la Registrul Comerţului cu nr. J13/3442/2007

Cod unic de înregistrare : CUI RO 22554619/12.10.2007

Adresa:                   Str. Medgidiei Nr. 2, C.P. # 42,

Cernavodă ROMANIA

Cod poştal 905200

Telefon centrală : +4 0241/239.340÷346

FAX:	0241/239.266.

E-Mail:  corespondenta@cne.ro;

Adresa web: www.cne.ro.

Reprezentant legal : Director Sucursala CNE Cernavodă Dan Bîgu.

Responsabil pentru protecţia mediului: Ionuț Zaharov – șef SDMSM .

#### III. DESCRIEREA PROIECTULUI

III.1. Rezumat al proiectului

Lucrările ce fac obiectul prezentului proiect constau în realizarea retehnologizării tronsonului aferent magistralei de termoficare existente 2xDN 300, cuprins între punctul A amplasat la intersecția str. Mircea cel Bătrân cu str. A. Saligny și nodul 112 (racordul viitorului punct termic

PT 85 I. D. Chirescu).

Traseul magistralei de termoficare va avea o lungime de circa 465 m, în amplasare subterană, cu conducte preizolate 2 x DN 400/560, acesta fiind prezentat în detaliu în planul de situaţie şi în planul de încadrare în zonă, anexate la documentaţie.

III.2. Justificarea necesităţii proiectului

Primăria Cernavodă are ca obiectiv  de investiţie asigurarea cu agent termic pentru încălzire şi apă caldă de consum a consumatorilor urbani aflaţi în zona str. I. D. Chirescu prin intermediul unui nou punct termic, respectiv PT 85, inclusiv a celor aflaţi în perimetrul str. Prund (colonia ACH), prin construirea noului punct termic PT 9.

Având în vedere preluarea de noi consumatori ce vor fi alimentați cu căldură din punctele termice PT85 I. D. Chirescu şi PT 9 Prundu, este necesară mărirea capacităţii de transport pe tronsonul cuprins între punctul A amplasat la intersecția str. Mircea cel Bătrân cu A. Saligny și nodul 112 (căminul de racord al viitorului punct termic PT 85 I. D. Chirescu),  prin montarea de noi conducte având 2 x DN 400 (în soluţie modernă) pentru a prelua şi debitele de apă fierbinte aferente acestor puncte termice.

Soluţia utilizată propune introducerea unor tehnologii noi, care să conducă la creşterea eficienţei energetice a reţelelor, în vederea livrării agentului termic la parametrii cantitativi şi calificativi solicitaţi de consumatori. Tehnologiile noi vizează utilizarea conductelor din oţel preizolate îngropate direct în pământ, care asigură pierderi de căldură şi de agent termic reduse, durate de execuţie mai scăzute şi durate de viaţă mai mari comparativ cu conductele montate clasic în canale termice.

III.3. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar

Prezentul proiect se va desfăşura pe domeniul public, în intravilanul oraşului Cernavodă, pe str. A Saligny, de la intersecţia străzii A. Saligny cu strada Mircea cel Bătrân (punct A) şi până la nodul 112 (căminul de racord al viitorului punct termic PT 85 I. D. Chirescu).

S-a obţinut Certificatului de Urbanism nr. 200/09.08.2018 din partea Primăriei Oraşului Cernavodă.

Traseul magistralei de termoficare este evidenţiat în Planul de situaţie str. Anghel Saligny anexat,  cod 8548.1/2018-1.1.3- D0089195-M6.

Coordonatele geografice ale amplasamentului, sub formă de vector cu referinţă geografică, în sistem local Cernavodă sunt următoarele:

- Punctul A        - y=741768,55;   x=320507,41

- CG (240)         - y=741765,77;   x=320524,08

- CR (U1)          - y=741749,78;   x=320595,67

- CR (PT 46)     - y=741749,57;   x=320619,44

- CR (PT 53)     - y=741748,71;   x=320624,39

- CR (PT 54)     - y=741720,60;   x=320796,47

- CR (PT 42)     - y=741728,98;   x=320738,48

- CR (PT 30)     - y=741708,32;   x=320868,11

- CR (112-PT 85) - y=741696,75; x=320933,54

CG = Cămin golire

CR = Cămin racord

PT = Punct termic

U   = Compensator de dilatare

Suprafaţa de teren ocupată definitiv de conductele de termoficare este de circa 905 m2.

Suprafaţa de teren ocupată provizoriu (în timpul execuţiei) este de circa 1320 m2.

III.4. Formele fizice ale proiectului

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus.

>>  Profilul şi capacităţile de producţie

Proiectul propus  nu  prevede realizarea unor noi capacităţi de producţie, ci va cuprinde doar lucrări de montare a conductelor pentru realizarea retehnologizării magistralei de termoficare, pe domeniul public, pe o lungime de traseu de circa 465 m, lucrări ce vor fi executate într-o perioadă delimitată  de timp şi cu utilaje şi echipamente mobile folosite temporar pentru realizarea lucrărilor.

>>  Descrierea instalaţiei existente pe amplasament

În prezent conductele de termoficare 2 x DN 300  sunt amplasate subteran într-un canal termic din beton armat pe zona tronsoanelor 110 (PT 14) ÷ 114 (PT 10) şi alimentează cu energie termică punctele termice PT 18, PT 83, PT 41, PT 52, PT 46, PT 53, PT 42, PT 54, PT 30, PT 80, PT 84, PT 7, PT 29, PT 19, PT 44, PT 81, PT 10, PT 55 și PT 82 (realizat dar nefuncțional).

O problemă deosebită o reprezintă starea conductelor amplasate în canalele din beton armat, luând în considerare expunerea acestora la scurgerile de apă pluvială şi menajeră, având în vedere relieful orașului Cernavodă. Urmare a acestor condiţii, s-au produs spargeri frecvente ale conductelor de termoficare, cu pierderi calorice şi de debit ale agentului termic.

Modificarea amplasamentelor actuale ale conductelor de termoficare din canalele termice şi trecerea acestora în amplasare direct în pământ prin utilizarea conductelor de oțel preizolate este una dintre rezolvările acestei probleme.

>>  Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus în funcţie de specificul investiţiei, mărimea, capacitatea

Lucrările de construcții-montaj necesare realizării magistralei de termoficare, pentru tronsonul retehnologizat, constau în:

- săpătură pentru decopertarea canalului din beton armat existent;

- decopertarea canalului termic și a căminelor de racord aferente consumatorilor alimentați

din rețeaua de termoficare 2 x DN 300 existentă;

-  lucrări de demontare a conductelor existente din canalele termice (conducte de apă fierbinte

tur - retur);

- demolarea suporturilor vechi din canale și a unui perete lateral al canalului;

- demontarea vanelor de secţionare şi golire/aerisire clasice existente în căminele de racord;

- săpătură pentru executarea şanţului la dimensiunile cerute pentru montarea conductelor

preizolate;

- așternerea și compactarea unui strat de nisip de min. 10 cm cu granulația de 0,5-0,8 mm, lipsit de incluziuni organice;

- montarea conductelor noi preizolate în canalul existent şi în sistem clasic în căminele de

racord, a punctelor fixe preizolate, cu realizarea corespunzătoare a pantelor  conductelor;

- montare vane de secționare clasice şi vane de golire/aerisire în căminele de racord refăcute;

- montare perne de dilatare;

- realizarea spălării hidraulice, a probelor şi verificărilor la presiune a conductelor;

- realizarea manşonării conductelor;

- realizarea probelor pentru sistemul de monitorizare;

- executarea  unor  blocuri de beton pentru înglobarea punctelor  fixe de pe conductele

tur-retur;

- compactarea manuală a unui strat de nisip cu granulația 0,5-4 mm peste conducte;

- umpluturi cu pământ și balast și compactarea în straturi de câte 10-20 cm a acestora

până la atingerea unui grad de 95%;

- refacerea căminelor de racord în funcție de amplasarea conducte preizolate 2xDn 400;

- refacerea plăcilor superioare ale căminelor de racord, a gurilor de vizitare și a scărilor de acces;

- evacuarea materialelor rămase;

- refacerea terenului la starea iniţială.

>>  Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi cu modurile de asigurare ale acestora

Cantităţile de materii prime, energie şi combustibili necesare executării lucrărilor aferente realizării reţelelor de termoficare vor fi estimate prin proiectul ce va fi realizat de executant iar asigurarea lor se va realiza prin intermediul firmelor specializate cu respectarea reglementărilor în vigoare.

>>  Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Având în vedere că lucrările de C+M sunt lucrări la reţelele de termoficare existente pe teritoriul oraşului Cernavodă, zonele de lucru sunt dotate cu conducte de apă, canalizare, energie electrică, telefon.

Racordarea la reţelele utilitare existente se va asigura prin racorduri provizorii în zona de lucru pe perioada de execuţie, dar numai cu acordul  achizitorului şi al deţinătorului de utilităţi, pe bază de contract de servicii.

>>  Descrierea lucrărilor  de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia lucrărilor

După terminarea lucrărilor considerate necesare prin proiect, toate echipamentele care au conlucrat la execuţie vor fi evacuate de pe şantier, amplasamentul afectat urmând a fi readus la starea iniţială şi redat utilităţii publice.

>>  Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Se vor folosi căile de acces deja existente pentru transportul materialelor şi utilizarea echipamentelor necesare. Nu este necesară realizarea unor noi căi de acces.

>>  Resurse naturale folosite în construcţie şi funcţionare

În cazul  execuţiei acestei lucrări, principalele resurse naturale utilizate sunt nisipul, pământul de umplutură şi apa necesară aducerii acestuia la umiditatea optimă de compactare.

>>  Metode folosite în construcţie

Lucrările necesare realizării reţelei termice pentru tronsoanele executate subteran în soluţie modernă cu utilizarea conductelor preizolate sunt prezentate la cap.III.4.

>> Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Lucrările de montare a conductelor de termoficare cuprind lucrări  aferente instalaţiilor termomecanice, inclusiv  lucrări specifice pe parte de construcţii, execuția acestora va fi eșalonată pe durata  a 7 luni.

>>  Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

În zona ce face obiectul proiectului, nu sunt în derulare proiecte asemănătoare.

>> Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu a fost cazul unor alternative, având în vedere că lucrările se desfăşoară pe un amplasament  existent,  fără interdicţii de construire şi în intravilanul orașului Cernavodă pe domeniul public şi pentru care s-a obţinut Certificatul de Urbanism nr. 200/09.08.2018.

>>  Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului

În cadrul proiectului nu pot apărea alte activităţi  suplimentare în afara celor legate strict de specificul lucrărilor de montare a conductelor de termoficare, cum ar fi cele deja menţionate mai sus.

>>  Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Nu sunt cerute autorizaţii suplimentare pentru acest tip de proiect.

III.5. Localizarea proiectului

>>  Distanţa de graniţă

Proiectul nu intră sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în  context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 ratificată prin Legea nr.22/2001.

Amplasamentul este în intravilanul oraşului Cernavodă.

>>  Hărţi, fotografii ale amplasamentului

Amplasamentul  magistralei de termoficare  propus prin proiect  pe str. Anghel Saligny este prezentat în planul de situaţie anexat.

III.6. Caracteristicile impactului potenţial

Pe parcursul execuţiei lucrărilor de construire, va exista un impact nesemnificativ asupra aerului, datorită emisiilor de praf/pulberi provenite de la lucrările de execuție  şi a noxelor rezultate din funcționarea utilajelor de lucru.

Se va asigura respectarea prevederilor Ordinului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare şi STAS 12574/87 privind protecţia atmosferei, utilizând numai utilaje şi mijloace de transport conforme, care să dețină verificarea tehnică la zi, ale căror emisii vor respecta cerinţele reglementărilor în vigoare și măsuri pentru prevenirea generării de pulberi din lucrările de construire.

Utilizarea unor astfel de utilaje va face posibilă şi limitarea nivelului de zgomot, respectând astfel prevederile HG 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor și încadrarea în prevederile STAS 10009/88. Nu se va lucra pe timpul nopţii.

Nu este necesară asigurarea protecţiei apelor de suprafaţă, iar pentru protecţia apelor subterane se vor lua măsuri prevenire astfel încât să se evite deversări de poluanți pe sol.

Tronsonul magistralei de termoficare ce fac obiectul proiectului este amplasat, pe domeniul public, respectiv pe str. A. Saligny, pe artere carosabile de circulaţie.

Nu s-a stabilit în timp un impact (direct, indirect, cumulativ, etc.) produs  asupra sănătăţii umane şi a mediului înconjurător.

IV. SURSE  DE  POLUANŢI ŞI PROTECŢIA  FACTORILOR DE MEDIU

IV.1. Protecţia calităţii apelor

Conductele de termoficare transportă apă fierbinte cu temperaturi maxime de 100/70º C, la temperatura exterioară de calcul de -15º C şi la o presiune de 16 bar. Agentul termic – apa fierbinte este apă dedurizată şi degazată.

În sistemul de transport al apei fierbinţi, care este un sistem închis sub presiune, apele sunt convenţional curate şi care nu poluează mediul înconjurător şi nu afectează sănătatea populaţiei.

Se menţionează că soluţia utilizării conductelor preizolate oferă în plus şi avantajul posibilităţii  de supraveghere a eventualelor avariilor în conductele de termoficare, prin intermediul senzorilor introduşi în izolaţia termică a conductei.

Apele rezultate în urma golirii conductelor în situaţii de reparaţii sau avarii sunt drenate la temperaturi sub 40º C, la  căminele  de golire legate la canalizările din zonă.

Executantul va adopta toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării accidentale, în special cu produse petroliere, ca urmare a exploatării utilajelor de lucru, prin asigurarea verificării tehnice a acestora și a mijloacelor de intervenție de urgență în cazul scurgerilor accidentale.

IV.2. Protecţia aerului

Lucrările de execuție nu constituie surse importante de poluare şi nu necesită instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în aer.  Emisiile specifice utilajelor se vor încadra în limitele reglementate, conformarea fiind dată prin încadrarea în termenul de inspecție tehnică periodică. Orice situație anormală depistată va conduce la scoaterea din uz a utilajului până la remediere  sau  înlocuirea cu unul corespunzător.

Executantul are obligaţia de a asigura condiţiile necesare pentru ca emisiile de poluanţi în aer, provenite de la utilajele folosite pe şantier să respecte prevederile Ordinului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Utilajele folosite pentru execuţie (camioane, macarale, buldozere etc.) trebuie să fie dotate cu motoare performante (să utilizeze combustibili comerciali tip EURO 4 sau EURO 5), să dețină verificare tehnică în termen și să circule cu viteză redusă.

Executantul va menţine permanent curăţenia în zona de lucru şi pe căile de acces.

IV.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Nu sunt surse de zgomot şi vibraţii.

Executantul trebuie să folosească utilaje şi echipamente performante, care să nu producă zgomot peste nivelul admis de reglementările în vigoare. Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

Pentru diminuarea disconfortului datorat funcţionării utilajelor şi mijloacelor de transport, programul de lucru va fi în intervalul orar 7.00÷20.00. Nu se vor desfăşura activităţi pe timpul nopţii.

Se estimează că nivelul de zgomot pe perioada desfasurării lucrărilor se va încadra în valorile admisibile stabilite în STAS 10009/88.

Se estimează că zonele populate ale orașului Cernavodă nu vor fi afectate de zgomotul asociat lucrărilor de execuție a rețelei de termoficare.

Prin caietul de sarcini se va impune executantului respectarea prevederilor reglementărilor în vigoare.

IV.4. Protecţia împotriva radiaţiilor

Pe toată durata execuţiei lucrărilor nu vor fi utilizate, depozitate, transportate, manipulate ori tratate sau eliberate în mediu materiale sau substanţe radioactive.

Prin specificul activităţii - transport apă fierbinte, nu apar surse de radiaţii în timpul exploatării.

IV.5. Protecţia solului şi a subsolului

Efectele  posibile de impact asupra solului şi subsolului se pot datora în principal scurgerilor accidentale de combustibili/lubrifianţi, lichid de răcire aferente utilajelor, împrăştierii materialelor rezultate, depozitării inadecvate a materialelor sau deşeurilor ce se vor stoca temporar în vederea preluării pentru valorificare sau eliminare ulterioară prin operatori economici autorizați. Aceste riscuri  de impact potențial asupra solului și subsolului se vor elimina prin aplicarea procedurilor referitoare la amenajarea și avertizarea zonei de lucru și asigurarea supravegherii adecvate a activității.

Pentru situaţii incidentale în zona de lucru se vor prevedea materiale absorbante, iar echipamentele/utilajele cu defecţiuni se vor opri până la remediere.

IV.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Conform Deciziei de evaluare iniţială nr. 11561RP/15.10.2018, emisă de APM Constanţa, proiectul propus nu intră sub incidenţa art.28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

IV.7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

>>  Identificarea obiectivelor de interes public sau a altor zone asupra cărora există instituit un

regim de restricţie

Traseul reţelei de termoficare nu afectează aşezări umane şi nici monumente istorice şi de arhitectură.

Asemenea situaţii de restricţie nu se vor impune nici pe timpul lucrărilor de realizare ale tronsonului aferent magistralei de termoficare şi nici în timpul funcţionării acestuia.

Se respectă condiţiile impuse de normele în vigoare privind situarea acestuia faţă de fundaţiile clădirilor.

>>  Lucrări, dotări şi  măsuri pentru protecţia aşezărilor umane

Nu sunt necesare lucrări, dotări şi măsuri pentru protecţia aşezărilor umane.

IV.8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Principalele tipuri/categorii de deșeuri propuse pentru valorificare/eliminare, codificate conform HG 856/2002, ce pot rezulta in faza de demolare și demontare sunt:

- 17 01 01 – beton;

- 17 03 02 – asfalturi;

- 17 04 05 – fier și oțel;

- 17 05 04 – pământ și pietre;

- 17 06 04 – materiale izolante.

Cantitatea de deșeuri planificată a fi transportată este de 400 tone.

Aceste deşeuri se vor colecta şi transporta în locuri speciale, stabilite de comun acord cu beneficiarul; se va asigura depozitarea deşeurilor fără periclitarea sănătăţii umane şi fără utilizarea unor procese  sau metode care pot dăuna mediului şi în particular  fără:

  - risc pentru aer, apă, sol, plante sau animale; sau

  - să cauzeze probleme prin zgomot sau mirosuri; sau

  - efecte adverse regiunilor învecinate sau locurilor de interes public.

Deşeurile rezultate în urma lucrărilor, se vor colecta selectiv, transporta, depozita temporar sau definitiv în locuri speciale, stabilite de comun acord cu beneficiarul, pe categorii şi vor fi predate în vederea valorificarii/eliminarii de către operatori economici autorizați conform prevederilor Legii nr.211/15.11.2011 privind regimul deşeurilor (M.Of.nr.837/25.11.2011) şi H.G.R. nr.1.061/10.09.2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase (M.Of.nr.672/30.09.2008), precum şi a prevederilor “Ghidului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări”.

Transportul deșeurilor nepericuloase, indiferent de cantitate, se efectuează pe baza formularului de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase (FIDDNP), conform modelului din Anexa nr. 3 din

HG  nr. 1061/2008.

După terminarea lucrărilor, se va reface terenul afectat aducându-se la starea iniţială, lucrări ce vor fi prevăzute în partea economică a documentaţiei.

IV.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor toxice şi periculoase

În timpul montării conductelor noi, aferente magistralei de termoficare, nu se utilizează şi nu se produc substanţe toxice şi periculoase. Mijloacele de transport/utilajele vor fi alimentate cu combustibil la unitățile specializate.

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Impactul asupra mediului pe întreaga perioadă a realizării lucrărilor de construire va fi nesemnificativ, temporar, local, doar în zona frontului de lucru şi doar pe timpul execuţiei, nefiind necesare dotari specifice de monitorizare a mediului.

În timpul fazei de exploatare, din transportul căldurii cu agent termic – apă fierbinte, nu rezultă deşeuri.

VI. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE  NORMATIVE  NAŢIONALE   CARE  TRANSPUN  LEGISLAŢIA  COMUNITARĂ

Proiectul nu se incadreaza în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația comunitară: Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale care transpune Directiva 2010/75/EU privind emisiile industriale - IED, Legea nr. 59/2016 privind controlul pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase care transpune  Directiva 2012/18/UE privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase - Seveso III.

Din punctul de vedere al Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător, se evaluează că realizarea acestui proiect nu va afecta semnificativ calitatea aerului în zonă .

Se evaluează că realizarea acestui proiect nu va avea un impact semnificativ asupra factorului de mediu apa.

Gestionarea deşeurilor se va realiza conform actelor normative în vigoare, respectându-se Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

VII. LUCRĂRI  NECESARE  ORGANIZĂRII  DE  ŞANTIER

VII.1. Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier şi localizarea acestuia

Localizarea organizării de şantier va fi făcută pe zone apropiate magistralei de termoficare ce se retehnologizează, numai pe spaţiile indicate de beneficiar.

Obiectele cu care va fi mobilată organizarea de şantier, au caracter provizoriu cu funcţionare numai pe perioada execuţie, urmând a fi dezafectate la terminarea lucrărilor.

Lucrările necesare vor asigura depozitarea temporară a materialelor, a echipamentelor în condiţiile impuse de furnizori, luându-se măsuri de pază şi protecţie a acestora.

Pentru o bună desfăşurare a execuţiei lucrărilor de termoficare, va fi necesară separarea provizorie a zonelor de lucru cu panouri, deoarece aceste lucrări se vor realiza în spaţii cu circulaţie auto şi pietonală.

Intrările şi perimetrul şantierului trebuie să fie semnalizate astfel încât să fie vizibile şi identificate în mod clar, iluminarea de protecţie şi de avertizare pe timp nefavorabil atât ziua cât şi noaptea.

S-au prevăzut şi 2 toalete ecologice şi 2 conteinere (activităţi administrative) pentru organizarea de şantier.

Vor fi prevăzute mijloace locale de stingere a incendiului (stingătoare, lăzi cu nisip, lopeţi).

Nu se vor bloca căile de acces pietonale şi pentru circulaţia maşinilor PSI în zonă.

VII.2. Organizarea de şantier şi impactul asupra mediului

Lucrările de organizare de şantier vor avea un impact redus asupra mediului.

În timpul realizării lucrărilor, executantul va lua toate măsurile care se vor impune în vederea prevenirii oricărui impact negativ asupra mediului.

Solul curat rezultat din excavaţii se va reutiliza în vederea definitivării aspectului final al amplasamentului. In cazul poluării accidentale a solului (sau descoperirii de soluri poluate) se va acționa conform prevederilor legale aplicabile, notificându-se operativ Garda de Mediu și APM Constanta.

VIII. LUCRĂRI  DE  REFACERE  A  AMPLASAMENTULUI  LA  FINALIZAREA  INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII

Executantul este răspunzător de asigurarea unor măsuri minime pentru prevenirea riscurilor de producere a unor accidente:

- pe toată durata lucrărilor se va asigura stocarea temporară în condiții corespunzătoare și evacuarea ritmică a deşeurilor, respectându-se cerinţele reglementărilor de mediu în vigoare;

- trebuie avut în vedere că pe traseul magistralei există şi alte instalaţii în funcţiune şi de aceea executantul trebuie să ia toate măsurile de protejare a acestora;

- organizarea de şantier precum şi frontul de lucru vor fi delimitate și marcate corespunzător;

- toate lucrările se vor executa numai cu respectarea măsurilor de securitate a muncii şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice operaţiilor şi activităţilor ce se vor desfăşura.

Proiectul nu implică lucrări care să poată genera riscuri de accidente majore și/sau dezastre sau de schimbări climatice.

La finalul lucrărilor de execuţie care au afectat parţial zonele carosabile ale străzii Anghel Saligny, acestea vor fi refăcute la starea iniţială.

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

- în cazul poluării accidentale a solului cu diverse produse petroliere de la mijloacele de transport sau utilajele folosite pe şantier, executantul va anunţa operativ beneficiarul şi va acţiona conform procedurilor şi reglementărilor;

- întreţinerea, repararea mijloacelor de transport precum şi a celorlalte utilaje angajate în lucrări, se va face numai la operatori economici autorizati;

- organizarea de şantier va dispune de materiale absorbante, în vederea limitării posibilelor poluări accidentale.

# Text boxes

Memoriu  de prezentare  în vederea  obţinerii  Acordului  de Mediu