Proiect nr.107/2017											Faza: PT+CS

MEMORIU DE PREZENTARE

Conform ANEXA 5 – Ordin 135/ 2010

- DENUMIREA PROIECTULUI: “Imbunatatire tensiune LEA JT loc. Agigea, jud. Constanța”

- TITULAR:

- numele companiei: E-Distributie Dobrogea S.A - Zona Retea MT/JT Constanta

- adresa postala: str. Nicolae Iorga 89A, loc. Constanta, jud. Constanta

- numarul de telefon: 0739674382

- adresa paginii de internet: https://www.e-distributie.com

- numele persoanelor de contact:

- Inginer Sef: Chiriac Victor Marius

- Proiectant: Militaru Andra, 0739674382, andra.militaru@e-distributie.com

- DESCRIEREA PROIECTULUI:

Scopul lucrării este îmbunătățirea tensiunii și a calității în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor aflați în Agigea, prin inlocuirea conductorului clasic neizolat aerian din Al cu conductor izolat TYIR, realizarea unor injectii noi subterane si amplasarea unui post de transformare aerian nou, pentru diminuarea caderilor de tensiune astfel încât aceastea să fie în limitele prevazute de normative şi a calităţii serviciilor oferite abonaţilor.

In prezent, majoritatea consumatorilor din comuna Agigea, sunt alimentati prin retele care functioneaza cu sarcini peste limita admisa, existand posibilitatea defectarii acestora si astfel de întrerupere a alimentării cu energie electrică a abonaților.

Se propune montarea unui post de transformare aerian (PTA) amplasat pe domeniul public alimentat printr-un racord MT, inlocuirea conductoarelor de jt necorespunzatoare si reamenajarea cutiilor de distributie si a grupurilor de masura prin realizarea unor injectii noi subterane, conform planurilor de situatie anexate.

Zona 1 PTA 295 existent – str. Dinu Cocea

Se va moderniza partea de joasa tensiune a postului de transformare aerian existent PTA 295, amplasat pe strada Dinu Cocea, prin schimbarea cutiilor de distributie existente cu tablou de joasa tensiune echipat cu doua intrerupatoare.

Se demonteaza cutiile stradale si grupurile de masura existente, din preajma postului de transformare, iar grupurile de masura se vor reamplasa intr-un singur echipament, FDCP nou proiectat 8M+6T, conform planului de situatie 2.1.

La fiecare intreruptor se va racorda cate o caseta stradala pentru preluarea circuitelor de joasa tensiune existente.

Un circuit va alimenta o caseta stradala CS 1 care va prelua punctul de aprindere a iluminatului public existent la post si FDCP 8M+6T nou proiectat.

Al doilea circuit va alimenta o alta caseta stradala CS 2 care va prelua:

cablul jt subteran nou proiectat LES JT 0,4 kV 3x150+95N, pozat pe domeniu public, in lungime de 300m, in canal de tip ”A”, la 0.9 m adancime, pe strada Dinu Cocea si str. Podului, pana in firida existenta de tip E2-4.

se va intercepta cablu existent plecare spre PTA 240-FDCP (spre stanga postului de transformare existent PTA 295)

CS 3 care va intercepta coloanele existente a 3 abonati (BMPM32A, BMPT25A, abonat LEA jt)

Pe strada Podului se vor demonta grupurile de masura existente si se vor grupa intr-un singur echipament, FDCP 1M+3T nou proiectat.

Zona 2 PTA nou proiectat – str. Avram Iancu

Se va construi un nou post de transformare aerian pe strada Avram Iancu intersectie cu strada Ioan Corvin, pe domeniu public, conform planului de situatie 2.2. Postul de transformare aerian (PTA) 20/0,4 kV proiectat va fi amplasat pe un stalp nou din beton 12/G/31, in fundatie turnata. Stalpul PTA va fi echipat cu transformator 160 kVA, iar pe partea de joasa tensiune se va prevede o cutie cu 2 intreruptori;

Pentru racordarea noului PTA la linia de 20 kV existenta – L 1224, din stalpul de medie tensiune existent „A” aflat pe strada Colibri, se va construi un racord aerian de medie tensiune nou si se va planta pe domeniu public un stalp 12/G/31, care va fi echipat cu separator vertical, stalpul „B”;

Din stalpul „B” se va pleca cu cablu subteran LES MT de sectiune 3x1x185 mmp, in lungime de 90 m, prin procedeul de foraj orizontal dirijat pentru a subtraversa DN39 (Soseaua Mangaliei), pana la stalpul nou proiectat de tip 12/G/31, stalpul „C”, echipat cu separator vertical, care se va amplasa la 5 m de stalpul noului PTA (D).

Din tabloul general de distributie jt al PTA proiectat se vor realiza 2 circuite noi cu cablu subteran LES jt 3x150+95N mmp si 4x1x95 Cu mmp, pozate pe domeniul public pe strada Avram Iancu, in lungime de 80m, respectiv pe strada Ioan Corvin, in lungime de 60m, pana la CS-uri noi proiectate, care se vor amplasa la baza stalpilor JT prin care se va prelua LEA 0,4 kV existenta, astfel:

Circuitul 1 va prelua strazile Petru Rares si Ion Corvin (fiecare cu circuit aerian separat din CS-ul 4 nou proiectat)

Circuitul 2 va prelua strazile Constantin Brancusi si Dimitrie Cantemir (fiecare cu circuit aerian separat din CS-ul 5 nou proiectat)

Zona 3 PTA 202 existent – str. Emil Botta

Se va demonta reteaua aeriana de joasa tensiune existenta pe strazile Emil Botta, Colibri, Ion Botta, deoarece prezinta o stare avansata de uzura, se afla pe proprietati private si nu exista acces pentru a asigura mentenanta instalatiei (retea preluata in urma cu multi ani de la fostul CAP), conform planului de situatie 2.3.

Se vor demonta stalpii necorespunzatori din punct de vedere tehnic (1,2,3,3.4,11.2,16, 17) dar si stalpii aflati de proprietati private (8,9,10,11,12).

Se va poza cablu aerian cu conductoare noi izolate torsadate TYIR 3x70+54.6N mmp

Se vor planta stalpi nou proiectati la limita de proprietate, pe domeniu public, in locul celor necorespunzatori tehnic si pentru a se reintregi reteaua demontata.

Se vor reface bransamentele existente conform planului de situatie anexat.

Se va realiza capat de retea pe strada Ion Botta, iar pe stalpii aflati pe prorietati private se va poza cablu de bransament TYIR 4x16Al.

Liniile subterane de 0,4 kV proiectate, in lungime totala de 440 m se vor poza pe domeniul public, in zona de trotuar sau spatiu verde la 0,9 m adancime in canal tip A Enel, la subtraversarea drumurilor de acces (carosabil) in canal tip B la 1,4 m adancime.

Liniile subterane de 20 kV proiectate, in lungime de 90 m se vor poza pe domeniu public, la subtraversarea drumului national DN39 prin foraj orizonal dirijat.

Cablurile MT proiectate vor fi protejate in tub din PVC de ɸ 160 mm si vor fi pozitionate la minim 0,6 m de fundatiile cladirilor.

Cablurile JT proiectate vor fi protejate in tub din PVC ɸ 125 mm si vor fi pozitionate la minim 0,6 m de fundatiile cladirilor.

Firidele de tip CS si FDCP vor fi montate pe domeniu public, pe trotuar, cu soclu din beton. Toate firidele, FDCP vor avea inscriptionari (IDS) corespunzatoare cerintelor de SSM, incuietori corespunzatoare si etansari.

Suprafaţa de teren ocupată totala cu pozarea cablurilor subterane, cu fundatiile stalpilor si cu amplasarea firidelor, este de 244 m2 din care:

- 24 m2 reprezinta suprafata ocupata definitiv de catre echipamente electrice

- 220 m2 reprezinta suprafata ocupata temporar pentru pozare cabluri electrice subterane:

- Carosabil = 17.5 m2 (35 ml)

- Trotuar = 55 m2 (110 ml)

- Spatiu verde = 147.5 m2 (295 ml)

Se vor reface zonele afectate de lucrari, aducandu-se terenul la starea initiala.

La pozarea cablurilor se vor respecta prevederile normativelor NTE 007/08/00 „Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice”, NTE 003/04/00 „Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000V” privind conditiile de coexistenta a retelelor electrice cu celelalte instalatii existente in zona precum si specificatiile Enel.

Săparea şanţurilor pentru stalpi, cablurile subterane şi prizele de pamant, se va face manual pentru a evita deteriorarea racordurilor individuale de apă, canalizare şi gaze ale consumatorilor sau instalatiilor de utilitati existente pe traseul proiectat.

Lucrarea se va executa pe domeniul public apartinand comunei Agigea, pentru care s-a emis Certificat de Urbanism nr.501/30.08.2018.

La execuţia lucrărilor se va avea in vedere ca impactul negativ sa fie minim asupra mediului înconjurător, fără a produce fenomene de poluare sau insalubrizare a zonei. În acest scop, depozitarea materialelor se va face în locuri special amenajate, iar resturile rezultate în urma efectuării lucrărilor vor fi predate unităţilor autorizate să preia astfel de deşeuri.

Lucrarea nu are impact negativ asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

- Profilul şi capacităţile de producţie: nu se proiecteaza capacitati de productie, reteaua proiectata fiind o inlocuire a unei retele existenta, de utilitate;

- Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz): nu este cazul;

- Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea: retea electrica de joasa tensiune de alimentare a consumatorilor alimentati din posturile de transformare existente si din postul de transformare aerian proiectat;

- Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora: nu este cazul;

- Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă: reteaua electrica proiectata in locul celei care se va demonta, va fi racordata din retelele existente;

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei: spatiul pe care se monteaza stalpii retelei electrice, firidele si cablurile proiectate este din pamant. Pamantul ramas de la saparea santului pentru fundatiile stalpilor care nu a fost folosit la astuparea acestuia va fi transportat in locul indicat de primaria comunei Agigea;

- Căi noi de  acces sau schimbări ale celor existente: nu este cazul.

- Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare: nu este cazul;

- Metode folosite în construcţie: conform normelor electrice ANRE in vigoare;

- Planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară: nu este cazul;

- Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: conform C.U.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu este cazul;

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): nu este cazul.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect: nu este cazul.

Localizarea proiectului: lucrarea se executa în intravilanul din localitatea Agigea, judetul Constanța. Nu cade sub incidenta legii nr. 22/2001 si a art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate.

Lucrarea nu are un impact negativ asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, patrimoniului istoric si cultural.

Referitor la prevederile HG nr. 445/2009 anexa nr. 2, mentionam ca proiectul prevede o retea electrica cu tensiunea de 20 kV si 0,4 kV pentru alimentarea consumatorilor.

- SURSE DE POLUANŢI SI INSTALAŢII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

Lucrarea nu implica nici un fel de poluare privind punctele 1-7:

1. Protecţia calităţii apelor:

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru apele subterane si de suprafata.

2. Protecţia aerului:

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru aer, in timpul exploatarii neexistind nici o forma de emisie.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Instalatiile electrice proiectate nu produc zgomot sau vibratii. In ceea ce priveste modul de lucru la constructii montaj, utilajele specifice transportului materialelor pentru realizarea liniilor electrice nu stationeaza mult timp in zona, doar pentru descarcatul materialelor, functionarea lor in aceasta perioada nu dauneaza zonei.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

Instalatiile proiectate nu produc radiatii poluante pentru mediul inconjurator, oameni sau animale. Radiatiile electromagnetice produse de instalatie nu au nivel semnificativ de impact asupra mediului.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

Lucrarile de sapatura a fundatiei stalpilor proiectati, afecteaza partial solul si subsolul. La finalizarea lucrarilor se va face nivelarea si tasarea solului. Pamantul rezultat din sapatura se va depozita la un punct de depozitare avizat, accesul utilajelor in zona facandu-se pe drumul de acces existent. Materialele necesare realizarii lucrarii se vor depozita in locuri marcate, dupa terminarea lucrarilor se vor elibera suprafetele ocupate.

Executantul lucrarii are obligatia aducerii terenului afectat de sapatura, la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. In documentatie s-au prevazut lucrari de transport a tuturor materialelor necesare efectuarii lucrarii. Combustibilul folosit nu se scurge sau depune pe sol si nu deterioreaza zona.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru ecosistemele terestre si acvatice.

Pe durata lucrarilor, executantul are obligaţia de a proteja flora şi fauna din zonă, prin evitarea poluării fonice, evitarea scurgerii de produse petroliere de la utilaje / mijloace de transport. Personalul executant va fi instruit cu privire la manipularea şi depozitarea deşeurilor periculoase (fluide inflamabile, vopseluri, diluanţi, etc.)

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

În cazul intersecţiei sau paralelismului cu alte obiective, se vor respecta măsurile impuse de prescripţiile tehnice în vigoare cat şi cele impuse de către forurile de avizare.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

Deseurile rezultate din procesul de lucru cuprind resturi de materiale, cum ar fi: stalpi rezultati din demontari, fier vechi, aluminiu sarma si izolatori.

Constructorul se obliga sa transporte deseurile la centrul de colectare stabilit cu seful  CENTRULUI DE EXPLOATARE in raza caruia se executa lucrarea. Deseurile refolosibile se transporta la centrele de colectare iar cele nefolosibile si molozul se transporta la groapa de gunoi a localitatii Agigea.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: nu este cazul;

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Conform PLAN DE MASURI DE MEDIU anexat la proiect.

- JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI

după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.): nu este cazul

- LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura fara a afecta proprietatile si retele edilitare existente. Graficul de lucrari va avea fazele determinante stabilite conform programului de control, anexa a documentatiei tehnice.

Executantul lucrarii va efectua urmatoarele operatii in vederea organizarii de santier:

- amplasarea unei baraci pentru vestiar muncitori;

- 1 buc. wc ecologic;

- perioada de desfasurare a activitatii va fi de 1 luna de la inceperea lucrarilor;

- programul de lucru va fi de 8-10 ore zilnic , dar nu mai tarziu de ora 20;

- toate locurile cu risc de accidente vor fi imprejmuite si semnalizate corespunzator, existand persoana specializata pentru aceasta activitate;

- va fi amenajat un punct de prim ajutor dotat cu trusa sanitara;

- materialele folosite la lucrare se aduc la locul de montaj si se monteaza de regula in aceeasi zi. Echipamentele si utilajele vor fi amplasate si vor fi supravegheate in timpul lucrului astfel incat ele sau parti ale lor sa nu se afle in niciun moment la o distanta mai mica decat distanta de vecinatate fata de instalatiile electrice aflate sub tensiune;

- echiparea si racordarea la reteaua de 20 kV si 0,4 kV, precum si demontarile din vecinatatea instalatiilor aflate sub tensiune se vor face cu reteaua  scoasa de sub tensiune;

- in apropierea santierului, la momentul elaborarii proiectului, nu sunt prevazute alte lucrari care ar putea sa interfrezeze cu activitatile care urmeaza a se desfasura;

- masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si stare de curatenie: Caile de acces pietonale si rutiere nu vor fi blocate cu utilaje si materiale. In cazul in care acest lucru nu este posibil se vor prevedea cai de acces pietonale si rutiere marcate corespunzator;

- accesul la santier se face pe drumurile publice.

- LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE

Executantul are obligatia efectuarii lucrarilor fara a produce fenomene de poluare sau insalubrizare in zona.

Depozitarea materialelor necesare se face in locuri bine stabilite, special amenajate. La terminarea lucrarilor, executantul are obligatia curatirii zonelor afectate, de orice materiale si reziduuri. Resturile de materiale, rezultate in urma efectuarii lucrarilor, vor fi predate unitatilor autorizate sa preia deseurile. Dupa efectuarea lucrarilor se vor reface zonele afectate de sapaturi pentru fundatiile stalpilor si organizarea de santier, aducandu-se la starea initiala.

- CARACTERISTICILE PROIECTULUI

  - Marimea proiectului: Suprafata de teren ocupata cu retelele electrice proiectate este de 244 m2

Se propune realizarea urmatoarelor lucrari:

- Realizarea unui nou post de transformare aerian 1x160kVA, 20/0,4 kV;

- Linie electrica subterana de medie tensiune nou proiectata (LES MT) in lungime de 90 ml;

- Linie electrica subterana de joasa tensiune nou proiectata (LES JT) in lungime de 300 ml;

- Linie electrica aeriana de joasa tensiune existenta (LEA JT) se va demola si in locul ei se va poza in lungime de 800 ml linii electrice aeriene nou proiectate;

- Se inlocuiesc stalpii necorespunzatori din punct de vedere tehnic si se vor planta stalpi nou proiectati la limita de proprietate, pe domeniul public.

Organizarea de santier

Se va asigura fara a afecta proprietatile si retelele edilitare existente. Materialele necesare pentru lucrari se vor depozita in spatiu special amenajat. Vor fi amplasate grupuri sanitare pentru personal. Deseurile rezultate in urma lucrărilor vor fi depozitate corespunzator si predate catre operatori economici autorizaţi. Suprafetele de teren afectate de executia lucrărilor vor fi aduse la starea initiala.

  - Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

  - Utilizarea resurselor natural – nu este cazul;

  - Productia de deşeuri – in perioada lucrărilor rezulta deşeuri specifice activitatii de construire; nu sunt identificare deşeuri potential periculoase pentru mediu;

  - Emisiile poluante, inclusive zgomotul si alte surse de disconfort: emisiile, zgomotul si vibratiile sunt cele produse prin functionarea utilajelor specifice in perioada lucrărilor;

  - Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile existente: nu este cazul.

- LOCALIZAREA PROIECTULUI

Se ia in considerare sensibilitatea mediului in zona geografica posibil afectata de proiect, avandu-se in vedere in special:

- Utilizarea existenta a terenului: teren intravilan, pe domeniul public, teren cu destinatie speciala – cai de comunicatie rutiera si pietonala si constructiile aferente acestora

- Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul

- Capacitatea de absortie a mediului cu atentie deosebita pentru:

- Zone umede – nu este cazul

- Zone costiere – nu este cazul

- Zone montane si forestiere – nu este cazul

- Parcuri si rezervatii naturale – nu este cazul

- Ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale etc – nu este cazul

- Zone de protectie speciala – nu este cazul

- Ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite: nu s-a inregistrat o astfel de situatie

- Ariile dens populate: loc. Agigea

- Peisaje cu semnificatie istorica, culturala si arheologica - nu este cazul

- CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENTIAL

- Extinderea impactului: aria geografica si numarul de persoane afectate – nu este cazul

- Natura transfrontaliera a impactului – proiect fara impact transfrontalier

- Marimea si complexitatea impactului – in perioada de executie impactul asupra mediului este redus si temporar, riscul potential de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje; in perioada de functionare va fi nesemnificativ

- Probabilitatea impactului: redusa, urmare a argumentelor mentionate mai sus

- Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista in perioada desfasurarii lucrarilor de construire.

Intocmit, 									Verificat

Ing. Militaru Andra								ing. Nemes Petrica