I. Denumirea proiectului: Reabilitarea si modernizare drumuri in comuna Amzacea, jud. Constanta

II. Titular

COMUNA AMZACEA

Adresa: Str. Amzacei nr.25, localitatea AMZACEA, Cod postal 907030,

Tel/FAX. 0241-819913,819994 fax : 0241-819994

E-mail  primariaamzacea@yahoo.com

persoana de contact : d-na VELICU Felomina

reprezentant legal : CONSTANTIN RADU – Primar al Comunei AMZACEA

III. Descrierea proiectului:

Rezumatul proiectului

Drumurile care fac obiectul prezentului proiect fac parte din infrastructura comunei Amzacea  , iar reabilitarea lor a fost decisa de catre  Consiliul Local  Amzacea.

Comuna Amzacea se afla situata in partea de Sud-Est a judetului Constanta, la odistanta de 32 km fata de municipiul Constanta si 23 km fata de Negru Voda - orasul cel mai apropiat.

Aceasta comuna  are ca vecini :

-  comuna Mereni la Nord,

- comuna Topraisar la Est,

-  comuna Pecineaga la Sud, si

- comuna Comana la Vest.

Comuna Amzacea are in componenta 3 localitati, Amzacea (resedinta comunei), Casicea, si General Scarisoreanu.

Circulatia ce deserveste  localitatile este rutiera si feroviara prin intermediul drumului DC24  si DC25, trama stradala asigurand  circulatia atat pentru marfa, cat si pentru calatori, oferind  astfel servicii  de normalizare  a traficului  rutier si pietonal, prin amenajarea strazilor  in partea carosabila.

Strazile analizate se desafasoara pe teritoriul localitatilor Amzacea, Casicea si General Scarisoareanu, localitati componente ale comunei Amzacea, dupa cum urmeaza:

| Nr. Crt. | Denumirea strazii | Lungime - m - | Latime - m - | Zestre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amzacea cu L= 2188m |
| 1. | Fermierului | 200 | 4.00 | pamant |
|  |  | 585 | 4.00 | 17.0 cm - piatra sparta |
| 2. | Castelului | 94 | 3.50 | 21.0 cm - piatra sparta |
| 3. | Geamiei | 240 | 3.50 | 15.0 cm - piatra sparta |
| 4. | DS 139 | 159 | 3.50 | 11.0 cm - piatra sparta |
| 5. | Avicolei | 157 | 3.50 | pamant |
|  |  | 400 | 5.00 | 4.0cm - beton asfaltic 20.0 cm - piatra sparta, |
|  |  | 353 | 5.00 | 20.0 cm - beton de ciment 10.0 cm - piatra sparta, |
| G-ral Scarisoreanu cu L= 1052m |
| 1. | Bisericii | 120 | 4.50 | pamant |
|  |  | 355 | 4.50 | 22.0 cm - piatra sparta |
| 2. | Morii | 577 | 4.50 | 20.0 cm - piatra sparta |
| Casicea cu L= 2092m |
| 1. | Garii | 149 | 5.00 | 20.0 cm - piatra sparta |
| 2. | DC24 | 185 | 5.50 | pamant |
| 3. | DC18 (DC25) | 1758 | 6.00 | 20.0cm – piatra sparta |
|  | TOTAL general | 5332 m |  |  |

Drmurile / strazile  supuse modernizarii, au o  stare avansata de degradare a structurii rutiere.

Din cei 5332 ml de strada analizati, doar strada Avicolei  ( loc. Amzacea) pe  o lungime de 753 m prezinta o imbracaminte permanenta,  400m  sunt cu imbracaminite asfaltica, si  353 m  sunt cu imbracaminte din beton de ciment.

Restul  drumurilor sunt din pamant cu zestre de piatra  avand o in grosime medie de cca. 17.0cm , si au avut o portanta slaba in anii care au trecut de la executie, atat datorita grosimii insuficiente, a lipsei intretinerii, cat si a faptului ca aceasta nu a fost impermeabilizata.

Analiza geotehnica a scos in evidenta cativa factori principali ce trebuie avuti in vedere atat la proiectare, cat si la executarea lucrarilor de modernizare a retelei rutiere:

- sistemul rutier al drumului analizat este alcatuit din:15.0 cm strat din piatra sparta;

- pamantul din patul drumului este de tip P5, conform normativului PD177/2001 ;

- modulul de elasticitate al pamantului din patul drumului este de 70 MPa ;

- presiunea conventionala Pconv = 120 kPa ;

Santurile  pentru scurgerea apelor pluviale  sunt din pamant si nu sunt curatate de vegetatie, deprofilate iar pe unele sectoare de drum santurile lipsesc.

Drumurile comunale  nu sunt  prevazute cu semnalizare rutiera (marcaje, semne de circulație)

Starea de degradare a fost evaluata prin examinarea vizuala a drumurilor supuse prezentei expertize tenice, astfel in urma vizitei in teren s-au identificat urmatoarele:

- drumul este impietruit, si se afla intr-o stare tehnica “rea ”, prezentand unele degradari locale specifice drumurilor cu imbracaminte semipermanenta, cum ar fi fagase, burdusiri si gropi cu adancimea medie 2,00 - 7,0 cm, denivelari in profilul transversal si deprofilari locale.

- datorita lipsei intretinerii, vegetatia a crescut pe acostamente impiedicand astfel scurgerea laterala a apelor, acestea curgand  sau baltind in lungul drumului in timpul ploilor abundente, degradand suprafata carosabila  prin spalare sau depuneri de noroi.

- acostamentele sunt de asemenea din pamant, au o latime variabila si in mare parte sunt acoperite de vegetatie, iar pe lungimi mari se constata prezenta cavalierilor care impiedica scurgerea apelor meteorice.

- santurile acolo unde exista, sunt din pamant, iar in mare parte sunt deprofilate ,colmatate sau inierbate;

- caracteristicile gemetrice in plan si in profil transversal ale drumului comunal analizate nu respecta standardele si normativele in vigoare .

Pentru executia  lucrarilor propuse  nu sunt necesare  cai de acces provizorii, utilizandu-se  strazile existente.

La proiectarea elementelor geometrice ale traseului in plan s-a urmarit ca axul proiectat sa se suprapuna cat mai fidel pe axul existent al drumurilor  ce urmeaza a fi reabilitate  si modernizate.

Lucrarile de modernizare (incluzand carosabilul, acostamentele, rigolele si santurile)  ocupa o sprafata de 39.715 m2.

Aceasta suprafata de teren face parte din domeniul public intravilan al  comunei  Amzacea.

Terenul este liber si nu implica  lucrari colaterale, provizorii, desfiintari sau devieri de instalatii. Pentru executia  lucrarilor propuse  nu sunt necesare  cai de acces provizorii, utilizandu-se  strazile existente.

In localitatea Amzacea  strazile propuse sre reabilitare si modernizare in acest proiect sunt :

Str. Fermierului cu lungimea de 785 m si latimea de  4,00 m din care 200 m este din pamant  iar restul de 585 m este cu zestre din piatra sparta avand grosimea  de 17 cm.

Str. Castelului cu lungimea  de 94 m si latimea de 3,50 m are o zestre din piatra sparta de 21 cm.

Str. Geamiei cu lungimea  de 240 m si latimea de 3,50m si zestre din piatra sparta de 15 cm.

DS 139  cu lungimea  de 159 m si latimea de 3,50m are o zestre din piatra sparta de 11 cm.

Str. Avicolei are un tronson  cu lungimea  de 400 m si latimea de 5,00 m cu o zestre din piatra sparta de 20 cm si  4 cm de beton asfaltic foarte degradat, un alt tronson cu lungimea  de 353 m si latimea de 5,00 m cu o zestre din piatra sparta de 10 cm si 20 cm beton de ciment foarte deteriorat  si ultimul tronson cu lungimea  de 157 m si latimea de 3,50m cu  zestre din pamant.

In localitatea G-ral Scarisoreanu  strazile ce fac parte  din acest proiect sunt :

Str. Bisericii cu lungime totala de 475 m si latimea de  4,50 m, cu zestrea din pamant pe un tronson de 120 m  si cu  zestrea din piatra sparta de 22 cm pe un tronson de  355 m.

Str. Morii cu lungimea de 577 m si latimea de  4,50 m cu o zestre din piatra sparta de 20 cm din piatra sparta

In localitatea Casicea  strazile propuse spre  reabiltate si modernizate din proiect sunt:

DC18 (DC25) se desfasoara intre localitatile Credinta – Casicea – DJ392, iar sectorul  analizat in lungime de 1758 m si latime de 6,00 m cu o zestre din piatra sparta de 20 cm, se desfasoara de la intersectia  cu DJ 392, pana la intersectia cu strada Garii din loc. Casicea.

Strada Garii in lungime de 149 m si latimea de 5,00 m, cu o zeste de piatra sparta de 20 cm, se desfasoara   din centrul loc. Casicea pana la  zona  ce  trece peste derea unde este prevazut un podet casetat cu deschiderea de 2,00 m si cu latimea de 7,20m.

Drumul  DC24 (din pamant) face legatura cu gara localitatii Casicea  avand o lungime de  185 ml si latimea de 5,50 .

Elementele în plan, razele curbelor şi lungimea aliniamentelor, precum şi vizibilitatea sunt destul de bune, singura problemă fiind lăţimea îngustă pe alocuri a platformei carosabilului. La drumul judetean  DJ 392 ne racordam la km 32+820 prin DC 18 (DC 25) cu o raza de 15 m si respectiv 14 m.

Profilul   longitudinal

Linia rosie proiectata va urmari in principiu linia rosie a drumului existent, cu respectarea pasului de proiectare corespunzator vitezei de proiectare impuse de traseul in plan, pentru asigurarea accesului la proprietati. In profil longitudinal drumurile prezinta declivitati cuprinse intre 0,2%  si 3,50% .

Profilul transversal

Profilul transversal tip, are urmatoarele elemente geometrice:

In profil transversal  drumurile au 2 pante de 2,5%  pentru latimi carosabil 4,50-6,00 m si o singura panta  pentru latimi de 3,50 si 4,00 m.

Acostamentele cu latimea totala de  0,75 m si panta de 2,5%  s-au consolidat pe o portiune de  0,50 m cu piatra sparta cu grosimea de 20 cm pe un pat de nisip de 5 cm si beton asfaltic de 4 m,  si restul acostamentului de 0,25 m a ramas din pamant, iar acostamentele cu latimea totala de 50 cm si panta de 2,5% s-au consolidat cu piatra sparta cu grosimea de 20 cm pe un pat de nisip de 5 cm si beton asfaltic de 4 m pe toata latimea.

Rigola de pe strada Garii din localitatea Casicea a fost protejata cu beton de ciment.

Detalii privind profilele transversale se afla  in plansele cu profilele tip.

Structura rutiera  propusa de elaborator-SC VLADIA PREST SRL   este urmatoarea   care difera in functie de  situatia  existenta , astfel:

a)   pentru strazile( drumurile)  cu zestre de piatra sparta  cf studiului geotehnic vom avea  :    -   4 cm beton asfaltic, strat de rulare  ( BA16);

- 5  cm binder, strat de legatura  ( BA 20);

- 10  cm macadam;

- 5 cm piatra sparta;

-  20 cm zestre  din piatra sparta;

Iar

b)   pentru  strazile ( drumurile ) din  pamant  sistemul rutie propus  este :

-   4 cm beton asfaltic, strat de rulare  (BA16);

- 5 cm binder, strat de legatura (BA 20);

-  10  cm macadam;

- 25 cm piatra sparta;

-   geotextil (g=250g/mp).

Aceste dimensiuni au fost alese constructiv, tinand seama de regiunea relativ secetoasa in care se situeaza reteaua de strazi (tip climatic I, Im<-20, conform STAS 1790/1-90) precum si de traficul prognozat.

Scurgerea apelor

Evacuarea apelor  de pe suprafata strazilor se face prin intermediul sistemului de   rigole betonate, rigole din pamant  si podete proiectate.

In localitatea Amzacea  s-au analizat 5 strazi conform tabelului  de mai sus cu latimi intre 3,50-5,00m  si cu o zestre de piatra variind intr 11-21cm , pe une portini strazile fiind si d epamant , fapt pentru care  pe intreaga localitate  sunt prevazute  10 buc. podete  cu L = 0,40m  si l = 7,00 m la intersectia strazilor, 30 buc.  podete la accese curti cu D = 300 mm si l = 3,60m  si rigole  de pamant de-a lungul drumurilor analizate( pe o singura parte avand L= 1015,2m pentru strazi cu latimeade 3,5-4,00m si de L= 1758,8m pentru strazi cu lat mai mare de 4,00m adica un total de 2774m) .

In localitatea  G-ral. Scarisoreanu  s-au analizat 2 strazi avand latimea de 4,50m sunt prevazute, acestea fiind o parte din pamant iar restul cuo zestrede piatra cunprnsa intre 20-22cm astfel  in localitate au fost prevazute   7 buc. podete  cu L = 0,40m  si l = 7,00m la intersectia strazilor, 29 buc.podete la accese curti cu D = 300 mm si l = 3,60 m  si rigole  de pamant pe amabele parti ale drumurilor (1999,60m).

In localitatea Casicea strazile(drumurile) au latimi intrr 5,50-6,00m fiind din pamant ( Dc24 si avand o zestre de piatra sparta de 20cm grosime.

Astfel,pe  strada Garii sunt prevazute  33 ml de rigola carosabila in zona platformei, 3 buc. podete  cu L = 0,40 m  si l = 7,00 m la intersectia strazilor,  2 buc.podete la accese curti cu D = 300 mm si l = 3,60 m, rigole betonate  in lungime  de 116 m  si un podet casetat cu l = 2,00 m si l = 7,20m in dreptul derelei iar,   in zona scolii este prevazuta o platforma cu suprafata  de 290 mp (exclusiv drumul ce o  intersecteaza).

Pe DC 24 este prevazuta o rigola din pamant  si  un podet  L = 0,40 m si l = 7,00 m.

Semnalizarea rutiera va fi definitiva  si pe timpul executiei.

Semnalizarea definitiva ( pe perioada de exploatare)  va fi compusa din :

- marcaje orizontale:

- axul drumului – cu linie continua in toate zonele unde depasirea este interzisa                 (curbe periculoase, zone fara vizibilitate, intersectii)

- axul drumului – cu linie intrerupta  in toate zonele unde depasirea este                 permisa;

- ambele margini ale partii carosabile;  precum si  din

- panouri indicatoare pentru:

- curbe;

- curbe periculoase;

- limitare de viteza;

- prioritate de circulatie pe zonele de drum fara vizibilitate;

- limitare de gabarit;

- limitare de tonaj;

Semnalizare pe timpul executiei  se va organiza in conformitate cu „Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, functie de situatia concreta.

Categoria de importanta  pentru strazi /drumuri este stabilita conform metodologiei M.L.P.A.T. este normala (C) si va fi inscrisa  in toate documentele tehnice  privind constructia (autorizatia de contruire, proiectul tehnic, cartea tehnica  a constructiei).

La proiectarea lucrarilor de modernizare s-a avut in vedere urmatoarele stasuri si normative:

- STAS  6054/77 privind “Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea de inghet”;

- Normativ P100-1/2013 privind proiectarea antiseismica (amplasamentul comunei apartine zonei seismice  care se carcaterizeaza  printr-o valoare  ag  = 0.20 g si o perioada de colt Tc = 0.7 s);

- CR1-1-3-2005 ( incarcarea de zapada pe sol esre =1.5 KN/m2).

- justificarea necesitãţii proiectului;

Pentru a fi functionale strazile/ drumurile  ce urmeaza a fi amenajate trebuie sa raspunda criteriilor de rezistenta si stabilitate la sarcini statice, dinamice si seismice.

Sistemul rutier trebuie sa suporte incarcarile din trafic si sa le transmita terenului de fundatie, fara ca in acesta sa se produca fisuri sau deformatii permanente.

Lucrarile de modernizare includ carosabilul, acostamentele, cat si santurile  si rigolele  ce asigura  scurgerea  apelor provenite din precipitatii.

Rolul strazilor este de a asigura circulatia autovehiculelor  respectiv a pietonilor  in conditii de fluenta si siguranta. Modernizarea strazilor va conduce la o crestere a valorilor de trafic care pot transforma o strada dintr-o categorie inferioara in alta superioara, ceea ce va duce la necesitatea modificarii unor elemente geometrice.

Se urmareste modernizarea si reabilitarea infrastructurii de transport in zona, cu asigurarea scurgerii apelor  pluviale.

Strazile propuse spre reabilitare ,modernizare  sunt intr-o stare avansata de degradare a imbracamintii asfaltice.

Pentru executia  lucrarilor propuse  nu sunt necesare  cai de acces provizorii, utilizandu-se  strazile existente.

Traseele strazilor ce fac obiectul prezentului proiect se inscriu pe traseele existente intre limitele de proprietate si punctele fixe de pe traseu.

Finantarea investitiei se va realiza prin PROGRAMUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA, submasura 7.2. - ''Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica'', cu fonduri comunitare nerambursabile, fonduri de la Bugetul Statului si fonduri proprii''.

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţã de teren solicitatã pentru a fi folositã temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Se anexeaza plan de situatie si plan de amplasament

- formele fizice ale proiectului (planuri, clãdiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Materialele de constructie  folosite la realizarea lucrarilor de modernizare ,amenajare drumurilor de exploatatie agricola, asigura nivelul de calitate in concordanta cu cerintele Legii nr. 10/1995 si HG nr. 766/1997 privind calitatea in constructii conform standardelor nationale si internationale.

Natura materialelor folosite, produse de cariera si balastiera de provenienta naturala care prin caracteristicile lor sunt de natura indestructibila, nisip,  piatra  sparta  trebuie sa provina din surse deja omologate pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare.

Se prezintã elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacitãţile de producţie;

Capacitati de productie – nu este cazul

Profilul   longitudinal

Linia rosie proiectata va urmari in principiu linia rosie a drumului existent, cu respectarea pasului de proiectare corespunzator vitezei de proiectare impuse de traseul in plan, pentru asigurarea accesului la proprietati. In profil longitudinal drumurile prezinta declivitati cuprinse intre 0,2%  si 3,50% .

Profilul transversal

Profilul transversal tip, are urmatoarele elemente geometrice:

In profil transversal  drumurile au 2 pante de 2,5%  pentru latimi carosabil 4,50-6,00 m si o singura panta  pentru latimi de 3,50 si 4,00 m.

Acostamentele cu latimea totala de  0,75 m si panta de 2,5%  s-au consolidat pe o portiune de  0,50 m cu piatra sparta cu grosimea de 20 cm pe un pat de nisip de 5 cm si beton asfaltic de 4 m,  si restul acostamentului de 0,25 m a ramas din pamant, iar acostamentele cu latimea totala de 50 cm si panta de 2,5% s-au consolidat cu piatra sparta cu grosimea de 20 cm pe un pat de nisip de 5 cm si beton asfaltic de 4 m pe toata latimea.  Rigola de pe strada Garii din localitatea Casicea a fost protejata cu beton de ciment.

Detalii privind profilele transversale se afla  in plansele cu profilele tip.

descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupã caz); - nu este cazul

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mãrimea, capacitatea; - nu este cazul

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Natura materialelor folosite, produse de cariera si balastiera de provenienta naturala care prin caracteristicile lor sunt de natura indestructibila, nisip,  piatra  sparta  trebuie sa provina din surse deja omologate pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare.

Materialele  folosite la realizarea lucrarilor de amenajare drumurilor  asigura nivelul de calitate in concordanta cu cerintele Legii nr. 10/1995 si HG.766/1997 privind calitatea in constructii conform standardelor nationale si internationale.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonã;

Terenul se situeaza pe teritoriul comunei Amzacea , este liber de sarcini.

Lucrarile de reabilitare si modernizare nu implica lucrari de desfiintari sau devieri de instalatii utilitare. Proiectul nu implica retele noi de utilitati.

Lucrarile de modernizare (incluzand carosabilul, acostamentele, rigolele si santurile)  ocupa o sprafata de 39.715 m2. Aceasta suprafata de teren face parte din domeniul public  al  comunei  Amzacea.

Terenul este liber si nu implica  lucrari colaterale, provizorii, desfiintari sau devieri de instalatii. Pentru executia  lucrarilor propuse  nu sunt necesare  cai de acces provizorii, utilizandu-se  strazile existente.

descrierea lucrãrilor de refacere a amplasamentului în zona afectatã de execuţia investiţiei;

- nu este cazul, zona afectata de executia investitiei este reprezentata strict  de platforma existenta a drumurilor. Latimea drumurilor va urmari platforma existenta , astfel incat sa se evite ocuparea de terenuri particulare suplimentare celor aferente drumului actual.

- cãi noi de acces sau schimbãri ale celor existente;

Proiectul nu implica cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, intrucat investitia presupune lucrari de reabilitare si modernizare pentru drumurile din localitatea Amzacea (L= 2188m), G-ral Scarisoreanu(L= 1052m) si Casicea  (L=2092m)

resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

La realizarea lucrarilor  se vor utiliza materiale agrementate cf.regulamentelor nationale in vigoare, precum si a standardelor nationale  aliniate cu legislatia UE.Aceste materiale sunt in conformitate cu prevederile HG 766/1997 si a legii 10/1995.

metode folosite în construcţie;

Metodele aplicate in realizarea executiei lucrarilor vor respecta intocmai prevederile stipulate in cadrul caietelor de sarcini elaborate in cadrul proiectului tehnic si detaliilor de executie.

-  planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioarã;

Se va respecta planul de organizare si executie al lucrarilor (POEL), document intocmit si asumat de catre executantul responsabil cu executia lucrarilor.

Initierea implementarii graficului de executie al lucrarilor se realizeaza in data mentionata pe ordinul de incepere a executiei lucrarilor, emis de beneficiar.

Pe parcursul executiei lucrarile vor fi supuse controlului calitatii, conform Planului de Control al Calitatii Lucrarilor, Incercari si Verificari, intocmit de executant si avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii. La terminarea lucrarilor Beneficiarul va organiza Receptia la terminarea lucrarilor, in conformitate cu prevederile HG 273/ 1994 – privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor este  actul prin care investitorul certifica (atesta) realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, în conformitate cu prevederile contractuale (documentaţii tehnice de execuţie, caiete de sarcini, specificaţii tehnice etc.) şi cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire, avize ale organelor autorizate, reglementări tehnice aplicabile, cartea tehnicaa construcţiei etc.) şi declara ca accepta sa preia lucrărileexecutate şi ca acestea pot fi date în folosinţa.

Dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarii asumata de catre Executant, se organizeaza receptia finala a lucrarilor.

Planul de executie va fi in concordanta cu  procesul tehnolgic de executie a lucrarilor de reabilitare si modernizare drumuri in comuna Amzacea, conform categoriilor de lucrari din proiectul tehnic.

relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

- nu este cazul

detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Avand in vedere ca traseul drumurilor se desfasoara pe traseele existente, ampriza drumurilor fiind cuprinsa intre limitele de proprietate nu exista posibilitatea studierii mai multor alternative de realizare a traseului drumurilor. In consecinta se s-au analizat 2 scenarii tehnico-economice dupa cum urmeaza:

- 1. scenariul fara proiect

Analiza acestui scenariu a relevat urmatoarele: Se va mentine situatia actuala cu problemele pe care le creeaza in trafic, atat pe drumurile nemodernizate (trafic greoi, riscant pentru siguranta  autovehicolelor sau a utilajelor agricole, uneori chiar imposibil de practicat in perioadele cu ploaie) cat si pe drumul judetean DJ392.

Aceasta varianta corespunde situatiei anterioare si nu constituie o optiune datorita impactului negativ pe care starea actuala a drumurilor din satele comunei il au asupra dezvoltarii sociale si economice a zonei, impundu-se alegerea variantei cu investitie.

Se perpetueaza starea anterioara, ceea ce va determina :

- starea tehnica nesatisfacatoare pentru traficul auto si pietonal,

- - desfasurarea in conditii improprii a circulatiei rutiere si pietonale, prin lipsa sigurantei si a confortului circulatiei (drumurile comunale  nu sunt  prevazute cu semnalizare rutiera, marcaje, semne de circulație);

- aglomerarea excesiva  a traficului  din cauza  vitezelor  de rulare foarte mici, fapt care  conduce la o crestere  excesiva  a consumurilor de carburanti;

- - crestere  considerabila  a factorilor  de poluare a mediului (Santurile  pentru scurgerea apelor pluviale  sunt din pamant si nu sunt curatate de vegetatie, deprofilate iar pe unele sectoare de drum santurile lipsesc);

- - un ritm de aprovizionare/ distributie scazut;

- -  zona ramane neatractiva potentialilor investitori pericolul, ca in cazul unor evenimente de forta majora, (incendiu, calamitati naturale, etc), accesul autovehiculelor speciale sa nu se poata face in timp util, punand in pericol sigurabta si chiar viata locuitorilor.

- Conditiile climaterice specifice, vor fi generatoare de praf pe timp uscat si de noroi pe timp umed, iar pe timp nefavorabil,  deplasarea este anevoiasa din cauza noroiului  si baltilor care se formeaza.

- 2. scenariul cu proiect, conform descrierii realizate anterior

S-a optat pentru varianta nr.2 din urmatoarele considerente exprimate sub forma de avantaje:

- cresterea eficientei  activitatilor specifice zonei;

- confort sporit de  circulatie si siguranta  in exploatare, favorizand totodata dezvoltarea activitatilor din zona.

- cresterea sigurantei circulatiei pentru conducatorii auto cat si pentru pietoni;

- diminuarea impactului negativ asupra mediului, prin faptul ca se va reduce emisia diverselor noxe de esapament sau de uzura a masinilor ceea ce va avea un efect pozitiv asupra faunei ;

- se va asigura  desfasurarea  in conditii normale a tuturor   activitatilor  socio-economice  din zona;

- creşterea atractivităţii zonei prin conferirea unui aspect urbanistic zonei;

- stabilizarea populaţiei şi atragerea altor locuitori prin asigurarea condiţiilor necesare care constituie un factor determinant pentru oprirea migraţiei şi atragerea altor locuitori;

- asigură un nivel de dezvoltare edilitară prin care se reduce decalajul faţă de zonele urbane, si respectiv, zonele dezvoltate din U.E.

- - alte activitãţi care pot apãrea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apã, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numãrului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

- nu este cazul

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

- nu este cazul

Localizarea proiectului:

Comuna  Amzacea este amplasata in judetul Constanta in partea de sud-est   al  acestuia,  in apropierea  cu localitatea Negru Voda. Accesul la amplasament se face prin drumul comunal DC25 (Credinţa - Casicea - DJ 392) care face obiectul acestui proiect si DJ392  (Mangalia - Pecineaga - Amzacea - G-ral Scarisoreanu - Plopeni - Movila Verde –Independenta - Dumbraveni) care asigura legatura cu resedinta de comuna respectiv localitatea Amzacea.

Strazile propuse pentru modernizare si reabilitare  sunt amplasate in localitatile Amzacea, G-ral. Scarisoareanu si  Casicea, terenul facand parte din domeniul public al comunei Amzacea.

Lucrarile propuse în cadrul prezentului obiectiv de investitii sunt amplasate  pe terenul propietate publica a comunei Amzacea  cu pozitii marcate pe planul de situatie cu propuneri de lucrari anexat.

- distanţa faţã de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontierã, adoptatã la Espoo la 25 februarie 1991, ratificatã prin Legea nr. 22/2001

- nu este cazul

- hãrţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

● folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Terenul pe care se realizeaza proiectul de modernizare este situat in intravilanul localitatilor Amzacea, G-ral Scarisoreanu, casicea si extravilanul comunei Amzacea , judetul Constanta. Folosinta actuala a terenului pe amplasament conform Certificatului de urbanism – cai de comunicatii rutiere  -DR. Folosinta va fi aceeasi dupa terminarea lucrarilor de modernizare. Nu este cazul analizarii zonelor adiacente terenului pe care se realizeaza investitia.

● politici de zonare şi de folosire a terenului; - cai de comunicatii rutiere-DR

● arealele sensibile; - nu este cazul

● detalii privind orice variantã de amplasament care a fost luatã în considerare – nu este cazul

Caracteristicile impactului potenţial, în mãsura în care aceste informaţii sunt disponibile – nu este cazul

O scurtã descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a urmãtorilor factori:

impactul asupra populaţiei, sãnãtãţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calitãţii şi regimului cantitativ al apei, calitãţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. – nu este cazul

Natura impactului (adicã impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ); - nu este cazul

- extinderea impactului (zona geograficã, numãrul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate); - nu este cazul

- magnitudinea şi complexitatea impactului; - nu este cazul

- probabilitatea impactului; - nu este cazul

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; - nu este cazul

- mãsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; - nu este cazul

- natura transfrontierã a impactului. – nu este cazul

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calitãţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; - nu este cazul

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevãzute. –nu este cazul

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferã.

In faza de executie a lucrarilor se apreciaza ca poluarea aerului este nesemnificativa. Aceasta este generata in principal de motoarele utilajelor folosite la executarea lucrarilor. Poluarea poate fi redusa la minimum printr-un control riguros al starii tehnice a utilajelor, folosirii carburantilor si prin respectarea tehnologiilor de executie.

Planul pentru Protectia Mediului prezentat de catre executant va fi de asemenea monitorizat de catre reprezentantii Beneficiarului pentru conformitatea implementarii corespunzatoare a acestuia.

Materialele utilizate in executarea lucrarilor sunt agrementate din punct de vedere tehnic si certificate pentru conformitate si calitate.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- amenajãrile şi dotãrile pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Principalele surse de zgomot şi / sau vibraţii pot fi :

- Execuţia tuturor obiectivelor noi care implică lucrări de construcţii montaj ;

- Execuţia săpăturilor pentru modernizarea drumurilor de exploatare.Având în vedere că lucrările se desfăşoară în timpul zilei, se poate aprecia că nivelul de zgomot se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/1988.

În general utilizatorii utilajelor  nu sunt surse de zgomot sau vibraţii, utilajele generatoare de zgomot şi vibraţii fiind  motoarele acestora ( buldozer,autogreder, autobasculante). Prin proiect au fost asigurate condiţiile de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor, constând din fiabilitatea privind starea tehnică a echipamentelor.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii; - nu este cazul

- amenajãrile şi dotãrile pentru protecţia împotriva radiaţiilor.- nu este cazul

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

- lucrãrile şi dotãrile pentru protecţia solului şi a subsolului.

Pe perioada execuţiei lucrărilor, diriginţii de şantier vor urmării respectarea prevederilor , privind modul de depozitare şi transport al deşeurilor rezultate (pământul de la săpături, eventualele resturi de produse de cariera si balastiera).

Se va avea în vedere restrângerea spaţiului de depozitare la minimum necesar, evitarea amestecării diferitelor tipuri de deşeuri, predarea celor refolosibile la firmele specializate (deşeuri metalice) şi transportarea celorlalte deşeuri la depozitul de gunoi stabilit prin conditiile impuse prin Autorizatia de Construire .

Se vor respecta prevederile proiectului de refacere a zonelor afectate de săpături în vederea aducerii terenului la folosinţa iniţială.

Periodic se vor efectua inspectii  tehnice ale  utilajelor pentru prevenirea  accidentelor ecologice .

Toate aceste solutii conduc la faptul ca ,nu se pot produce pierderi de substante toxice in sol , astfel incat se preconizeaza ca se asigura o protectie sigura a solului si subsolului din amplasament .

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrãrile, dotãrile şi mãsurile pentru protecţia biodiversitãţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Realizarea lucrarilor de  constructii  proiectate nu genereaza un impact negativ asupra ecosistemelor terestre si acvatice.

7. Protecţia aşezãrilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţã de aşezãrile umane, respectiv faţã de monumente istorice şi de arhitecturã, alte zone asupra cãrora existã instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.; - nu este cazul

- lucrãrile, dotãrile şi mãsurile pentru protecţia aşezãrilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public. – nu este cazul

8. Gospodãrirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantitãţile de deşeuri de orice naturã rezultate;

- modul de gospodãrire a deşeurilor.

Realizarea  acestei investitii  va genera deseuri constand din:

- pamant de excavatii ;

- materiale provenite de la la produsele de cariera si balastiera

Pe perioada de execuţie, diriginţii de şantier vor urmării respectarea prevederilor  privind modul de depozitare şi transport al deşeurilor rezultate.

Se va avea în vedere restrângerea spaţiului de depozitare la minimum necesar, evitarea amestecării tipurilor de deşeuri, predarea celor refolosibile la firmele specializate (deşeuri metalice) şi transportarea celorlalte deşeuri la depozitul stabilit prin conditiile impuse prin Autorizatia de construire .

Se vor respecta prevederile proiectului de refacere a incintelor şi a săpăturilor în vederea aducerii terenului la folosinţa iniţială.

9. Gospodãrirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse; - nu este cazul

- modul de gospodãrire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sãnãtãţii populaţiei. – nu este cazul.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- dotãri şi mãsuri prevãzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. – nu este cazul

VI. Justificarea încadrãrii proiectului, dupã caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitarã (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apã, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.) – nu este cazul

VII. Lucrãri necesare organizãrii de şantier:

- descrierea lucrãrilor necesare organizãrii de şantier;

- localizarea organizãrii de şantier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrãrilor organizãrii de şantier;

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizãrii de şantier;

- dotãri şi mãsuri prevãzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Lucrarile de organizare de santier necesare obiectivului respecta prevederile HG28/2008-fiind lucrari conexe, avand justificarea fondurilor si organizarea in limutele cotelor procentuale.

In privinta  cheltuielilor conexe organizarii de santier, depozitarii materialelor, cailor de acces,  surselor si tehnologiilor  acestea sunt in conformitate cu legislatia actuala de ofertare pentru executie.

Cheltuielile conexe organizarii de santier cuprind :

- inchiriri semne de circulatie

-intreruperea temporara a retelelor de transport  sau a altor utilitati

- taxe pentru depozit ecologic

-costul transportului mucitorilor

VIII. Lucrãri de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei,

In caz de accidente şi/sau la încetarea activitãţii, în mãsura în care aceste informaţii sunt disponibile: - nu este cazul

- lucrãrile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activitãţii – nu este cazul

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de rãspuns pentru cazuri de poluãri accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalitãţi de refacere a stãrii iniţiale/reabilitare în vederea utilizãrii ulterioare a terenului.

IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonã a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizãrii suprafeţelor

Formele fizice ale proiectului (planuri, clãdiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţã de teren solicitatã pentru a fi folositã temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

- se anexeaza

Plan de incadrare in zona loc. Amzacea, loc.G-ral Scarisoreanu, loc.Casicea plansa 1-3,

Plan de situatie Amzacea plansa nr4.a-4.f,

Plan de situatie  strada Morii loc.G-ral Scarisoreanu , plansa nr. 5,

Plan de situatie strada Bisericii loc.G-ral Scarisoreanu, plansa nr.6 precum si

Plan de situatie DC18(DC25) si DcC4 loc.Casicea plansa 7a-7f si

Plan de situatie strada  Garii loc.Casicea, plansa nr.8   .

2. Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic şi fazele activitãţii, cu instalaţiile de depoluare. – nu este cazul

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publicã pentru protecţia mediului. – nu este cazul

X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţialã autoritatea competentã pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarãrii procedurii de evaluare adecvatã, memoriul va fi completat cu:

a) descrierea succintã a proiectului şi distanţa faţã de aria naturalã protejatã de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formã de vector în format digital cu referinţã geograficã, în sistem de proiecţie naţionalã Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţionalã Stereo 1970; - nu este cazul

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar; - nu este cazul

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;- nu este cazul

d) se va preciza dacã proiectul propus nu are legãturã directã cu sau nu este necesar pentru managementul conservãrii ariei naturale protejate de interes comunitar; - nu este cazul

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturalã protejatã de interes comunitar; - nu este cazul

f) alte informaţii prevãzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvatã. –nu este cazul

Semnãtura şi ştampila