NOTIFICARE

(conf. Anexa 5A din Legea 292/2018)

1. DATE GENERALE SI LOCALIZAREA PROIECTULUI

1.1 Denumirea proiectului:

Conducta finala de descarcare pluviala

Proiectul nu se incadreaza in Lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului (anexa 1), dar nu se incadreaza in Lista proiectelor pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului.

Proiectul intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996.

1.2. Amplasamentul proiectului:

Lucrarile se vor derula pe UAT Agigea. Imobilul este situat pe parcela A467/3/1 si parcela A467/3/2/1 lot 1 , loc. Lazu, com. Agigea, jud. Constanta.

Proiectul se prezinta pe planul de situatie H02 sc. 1:2.000.Imobilul se invecineaza cu urmatoarele:

Nord – Drum agricol de exploatare;

Sud – Proprietate privata, IE 102676;

Est – Proprietate privata, IE 101913;

Vest – Drum de acces si alte proprietate private IE 100265; IE11141

1.3. Date de identificare a titularului/imputerniciti, cu date de identificare:

Nume: SC BLACK SEA VISION SRL

Adresa: ______________________________________________________________

Tel: ___________________________

1.4. Incadrarea in planurile de urbanism:

Zona propusă spre studiu are o suprafață de 88, 761 mp și este reglementată conform documentatiei de urbanism, faza P.U.G. Preliminar al com. Agigea, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Agigea, nr. 316/18.12.2018.

Terenurile au in prezent destinatia “curti-constructii” si se afla in intravilanul localitatii.

1.5. Incadrarea in alte activitati existente:

Nu este cazul.

1.6. Bilantul teritorial:

Terenurile apartinand domeniului public necesare pentru realizarea investitiilor propuse sunt:

- in zona drumului de exploatare neamenajat 852 x 2.0 = 1 704 mp (conducta de canalizare pluviala);

2. Descrierea sumara a proiectului

Prezenta documentatie este destinata obtinerii acordului APM.

Conform temei de proiectare, proiectul prezinta urmatoarele lucrari:

- Executia conductei de descarcare apa pluviala pentru parcul logistic.

Pentru proiect s-a emis Certificatul de urbanism nr. 223 din 03.05.2023, valabil 12 luni.

- Situatia existenta.

In prezent, pe amplasament exista doua cladiri tip Hala de productie nepoluanata, depozitare si birouri (ambele finalizate).

Pentru hala nr. 1, alimentarea cu apa se realizeaza de la reteaua publica, printr-un bransament de apa Dn 125 mm, contorizat cu un apometru Dn 80 mm.

In cazul halei nr. 1, apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitaţional, prin curgere liberă, la reţeaua de canalizare de incinta. In incinta complexului sunt prevazute 3 mini statii de epurare pentru ~5 persoane fiecare. Apele uzate sunt evacuate din aceste statii de epuare la reteaua de canalizare pluviala din incinta. Debitul de ape uzate menajere aferent halei nr. 1 este de 3.36 l/s.

In vederea alimentarii cu apa a halei nr. 2, prin proiectul de instalatii sanitare interioare s-a propus extinderea gospodariei de apa aferente halei nr. 1, astfel incat sa asigure necesarul de apa menajera si pentru stingerea incendiilor si pentru hala nr. 2.

Astfel, beneficiarul a inceput demersurile pentru redimensionarea bransamentului de apa aferent halei nr. 1, astfel incat sa satisfaca necesarul de apa aferent ambelor hale prin depunerea documentatiei catre RAJA.

In cazul halei nr. 2, apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitaţional, prin curgere liberă, la reţeaua de canalizare de incinta. In incinta complexului sunt prevazute 2 mini statii de epurare pentru ~100 de persoane fiecare. Apele uzate sunt evacuate din aceste statii de epuare la reteaua de canalizare pluviala din incinta. Debitul de ape uzate menajere aferent halei nr. 2 este de 2.83 l/s.

Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperişul clădirii sunt preluate printr-un sistem sub presiune de tip vacuum si sunt evacuate in reteaua exterioara de canalizare pluviala si sunt stocate intr-un bazin de retentie.

Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe suprafata drumurilor sunt preluate printr-un sistem gravitational si sunt evacuate in reteaua exterioara de canalizare pluviala si sunt stocate intr-un bazin de retentie.

Apele pluviale preluate de pe suprafata zonelor de parcare si a zonelor de andocare se evacueaza in reteaua de canalizare pluviala, fiind trecute in prealabil printr-un separator de hidrocarburi.

Reţeaua de canalizare pluviala este separata de reţeaua de canalizare a apelor uzate menajere, deoarece in cazul unor ploi cu intensitate mare, chiar daca sunt de scurta durata, in conductele de canalizare a apelor meteorice regimul de curgere este sub presiune si orice legătura intre aceste conducte si reţeaua de canalizare apelor uzate menajere ar duce la inundarea clădirii, prin obiectele sanitare.

Apa astfel colectata este evacuata intr-un bazin de retentie, care asigura evacuarea controlata a volumului de apa meteorica, pe timp uscat. Bazinul de retentie are o capacitate utila de de înmagazinare de 1785 mc (volumul a fost dimensionat la debitul de calcul aferent ambelor hale, pentru o durata de stationare a apelor colectate de 30 minute).

Conform proiectului nr. 780/2019 – „Bransamentul la retelele de apa/canal”, bazinul este o constructie de tip sant taluzat deschis, cu fundul orizontal, care este protejat cu piatra sparta sort (0-63) cu grosimea de 20 cm si cu un strat de argila compactata de 15 cm grosime. Sub acest strat s-a asternut o folie de inchidere din geotextil, pentru impermeabilizarea fundului bazinului.

Racordarea bazinului de retentie la terenul natural s-a facut cu taluze de 1:2.

Dimensionarea bazinului de retentie s-a facut conform breviarului de calcul anexat prezentei documentatii, iar dimensiunile sunt prezentate in plansele de detaliu.

Adancimea bazinului de retentie a fost aleasa de 3,20÷3,50 m, rezultand un volum de stocare de cca 1785 mc. In plan orizontal, la partea superioara, suprafata ocupata de acest bazin este de 1375 mp. Fundul bazinului de retentie a fost realizat inclinat, cu panta de 1‰ spre viitoarea conducta de descarcare, pentru a facilita evacuarea totala a acestuia.

Amplasarea acestuia a fost corelata cu panta terenului, astfel incat la ploi mari sa nu se produca o inundatie a terenurilor adiacente.

Portiunea de teren de 3 m din jurul bazinului de retentie a fost decapata pe o adancime de 40 cm, pentru ca apoi sa se toarne un strat de nisip in grosime de 7 cm. Peste stratul de nisip s-a turnat un strat de 15 cm grosime de agregate nelegate si apoi un strat de 15 cm grosime de piatra sparta.

Beneficiarul si-a luat masuri de siguranta pentru a nu permite accesul persoanelor straine in bazinul de retentie prin construirea unui gard de protectie din plasa zincata.In plan orizontal, la partea superioara, suprafata ocupata de acest bazin este de 1375 mp. Fundul bazinului de retentie va fi realizat inclinat, cu panta de 1‰ spre viitoarea statie de pompare ape pluviale, pentru a facilita evacuarea totala a acestuia.

Pentru ancorarea geomembranei s-a prevazut un sant de ancorare la 1,0 m distanta de marginea superioara a bazinului. Santul de ancorare a avut adancimea de 0,8 m, iar baza 0,6 m latime. Dupa montarea geomembranei, santul s-a acoperit cu pamant rezultat din sapatura.

Foliile de geotextil au fost imbinate prin suprapunere, iar foliile de geomembrana au fost imbinate prin sudura prin extrudare

Amplasarea acestuia a fost corelata cu panta terenului, astfel incat la ploi mari sa nu se produca o inundatie a terenurilor adiacente.

Beneficiarul si-a luat masuri de siguranta pentru a nu permite accesul persoanelor straine in bazinul de retentie prin construirea unui gard de protectie din plasa zincata.

- Situatia proiectata.

Obiectul 1 – Conducta de descarcare ape pluviale.

A.1 Se va realiza conducta de descarcare ape pluviale din teava PAFSIN (poliester armat cu fibra de sticla) sau SRPE (polietilena armata cu fibre de otel) Dn 1500 mm, in lungime totala de 852 m – de la nodul N46 pana la N64 in De 470/15. Conducta va functiona in regim gravitational, iar pe traseu se vor prevedea camine de vizitare de tip tangential. Caminele vor fi prevazute cu placa si capac carosabile clasa D400.

Conductele se vor poza prin sapatura deschisa la adancimea medie de 3.0 m (masurat fata de cota de radier a conductei), pe un pat de nisip de 10 cm grosime si acoperite cu un strat de nisip de 15 cm, masurat peste generatoarea superioara. Peste stratul de nisip se va monta banda de semnalizare conducta, cu fir metalic de semnalizare traseu.

A.2 In nodul N64 se va amenaja o gura de descarcare, conform detaliilor din proiect.

Astfel, in zona gurii de descarcare, pe malul lacului se va executa un pereu uscat din piatra in suprafata de cca 20...25 mp in jurul conductei de descarcare.

Suprafata de mal va fi curatata de vegetatie si nivelata. Peste terenul bine nivelat se va asterne un strat de nisip grauntos si aspru, in grosime de 5.0 cm dupa pilonare. Peste stratul de nisip pilonat se va asterne stratul de nisip afanat, de aceeasi calitate, in care se vor aseaza pietrele sau bolovanii. Grosimea initiala a acestui strat este de 8.0 cm.

Suprafata pereului trebuie sa fie regulata, neadmitandu-se abateri de peste 2.0 cm fata de suprafata teoretica a taluzului.

Observatii.

In zona sunt prezente cabluri subterane, retele de gaze, conducte de distributie apa, etc.

Se va acorda o deosebita atentie la intersectia cu celelate conducte prezente in zona – conducte de apa sau cabluri subterane. Se va chema  in aceste cazuri, reprezentati ai companiilor de utilitati ce le au in exploatare.

3. Modul de asigurare a utilitatilor

3.1. Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa se va realiza de la reteaua stradala ce apartine Primariei Comunei Agigea si este data in exploatare catre S.C. RAJA S.A, care are personal specializat in acest sens, asigurandu-se de functionarea normala a instalatiilor de alimentare cu apa.

3.2 Evacuarea apelor uzate

In cazul halei nr. 1, apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitaţional, prin curgere liberă, la reţeaua de canalizare de incinta. In incinta complexului sunt prevazute 3 mini statii de epurare pentru ~5 persoane fiecare. Apele uzate sunt evacuate din aceste statii de epuare la reteaua de canalizare pluviala din incinta. Debitul de ape uzate menajere aferent halei nr. 1 este de 3.36 l/s.

Deoarece localitatea Lazu nu dispune de retea de canalizare menajera, se pastreaza solutia propusa in proiectul de instalatii sanitare aferent halei nr. 2, prin care se propune ca apele uzate menajere sa fie descarcate la 2 statii de epurare pentru ~100 de persoane, urmand ca apoi, apele epurate sa fie evacuate la reteaua de canalizare pluviala.

Apele epurate sunt apoi descarcate in bazinul de retentie ape pluviale existent.

3.3. Asigurarea apei tehnologice

Nu este cazul.

3.4. Asigurarea agentului termic

Nu este cazul.

4. Anexe – piese desenate

Certificat de urbanism si planurile anexa.

Intocmit

Ing. Iusein Sengul

S.C. APA CANAL PROIECT S.R.L.

Beneficiar

S.C. BLACK SEA VISION S.R.L.