MEMORIU DE PREZENTARE NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

# DENUMIREA PROIECTULUI

## Denumire:

CONSTRUIRE COMPLEX TURISTIC BALNEAR

ÎN ORAȘUL TECHIRGHIOL

Amplasament: str. Anton Pann nr.11-13, oraș Techirghiol, jud. Constanța

# TITULARUL PROIECTULUI

Beneficiarul lucrarilor: COMTOURS S.R.L.

Proiectantul lucrărilor: EXTRUDE STUDIO S.R.L.

Elaboratorul documentației de mediu: BLUE TERRA CONSULTING  S.R.L.

# DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI

# Rezumatul proiectului

Investiția presupune construirea unui imobil cu destinația de complex turistic și balnear, ce va îmbunătăți și moderniza infrastructura turistică existentă. Imobilul va fi constituit din două corpuri cu regim de înălțime S+D+P+6E și un corp S+D+P+1E, cu locuri de parcare organizate la nivelul demisolului și parterului și cu spații verzi. Pentru asigurarea cu apă sărată din Lacul Techirghiol a bazei de tratament se va recurge la instalarea unei conducte de aducțiune, deservită de o stație de pompare. Pentru evacuarea apei sărate uzate înapoi în lac se va instala o conductă de refulare pe traseul căreia se va monta un separator de nămol

# Justificarea necesității proiectului

Prin proiectul propus beneficiarul doreşte valorificarea potenţialului balnear al zonei.

# Valoarea investitiei: -

# Perioada de implementare propusa:  imediat după obținerea finațării din fonduri europene.

# Caracteristicile proiectului

Amplasamentul pe care se intenționează realizarea obiectivul propus este situat în intravilanul localității Techirghiol, la cca. 100 m de malul Lacului Techirghiol (anexa 1).

Terenul în suprafață de 4434,00 mp conform actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale, pe care se dorește realizarea noului obiectiv de investiții, a fost constituit prin alipirea a două loturi vecine, lot 1- 2500 mp situat pe str. Anton Pann nr. 11 și lot 2 – 1934 mp, situat pe str. Anton Pann nr. 13, ambele aflate în proprietatea Comser SRL, conform Act de alipire nr. 57/07.09.2018 (anexa 2). Terenul rezultat, având nr. cadastral 109263, a primit adresa str. Anton Pann nr. 11-13, conform Certificatului de nomenclatură stradală eliberat de Primăria Techirghiol (anexa 3).

Ulterior, pe proprietatea mai sus menționată, a fost constituit un drept de superficie  prin Contractul nr. 3/07.01.2019, pe o durată de 10 ani, în favoarea societății COMTOURS S.R.L., inițiatoarea proiectului aflat în studiu (anexa 4).

Conform Certificatului de Urbanism nr. 1/08.01.2019 (anexa 5), folosirea actuală a amplasamentului vizat este curți-construcții , Cartier Nenciu-stoian, zona L1, iar destinația stabilită prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului aprobate este zonă de locuințe-vile turistice.

Pe suprafața terenului studiat nu există construcții în momentul de față. Se intenționează construirea unui Complex turistic balnear cu bază de tratament va fi compus dintr-un corp de  clădire cu regim de înălțime S+D+P+1E și două corpuri S+P+D+6E (anexa 6).

Bilanțul teritorial pentru investiția propusă se prezintă astfel:

Tabelul nr. 1

| SUPRAFAȚA TERENULUI : 4434 mp cf. acte și măsurători |
| --- |
| SUPRAFEȚE | EXISTENT | PROPUS |
| Suprafața construită | 0,00 mp | 1500 mp |
| Suprafața construită desfășurată | 0,00 mp | 8000 mp |
| P.O.T. | 0,00 % | 33,83 % |
| C.U.T. | 0,00 | 1,80 |

Complexul  propus va avea următoarea organizare spațial funcțională:

- Subsol: spații tehnice, rezervorul de nămol al Bazei, echipamentele automate de preparare a nămolului pentru băile de nămol, sistemele de pompare a amestecului, circuitul de evacuare a resturilor menajere şi medicale ale Bazei, spații de depozitare, parcaje;

- demisol: echipamentele aferente piscinei pentru exercitii, relaxare si tratament profilactic,  săli derecuperare, birouri;

- parterul include hol primire, recepție, restaurant, bucătărie, spații de depozitare, grupuri sanitare, birouri, sală de conferință;

- etajul 1 include. sectorul de băi nămol, împachetări cu nămol şi parafină, hidroterapie, electroterapie, masaj, cabinete medical, grupuri sanitare (inclusiv pentru persoane cu handicap) si cameră pentru personalul medical;

- La etajele 2, 3, 4, 5 și 6 se vor amplasa: unități de cazare cu băi și terase proprii, oficii.

Sistemul constructiv al clădirii propuse va fi alcătuit din: fundații din b.a., structura în cadre b.a., cu placă b.a. între nivele. Acoperișul va fi realizat în terasă hidroizolată circulabilă și/sau necirculabilă.

Materialele folosite vor fi durabile, de calitate, rezistente pe timpul exploatării.

Fațadele clădirii vor fi finisate cu tencuială decorativă de exterior culoare albă și în zonele indicate pe fațade, cu tencuială decorativă de exterior culoare antracit și panouri decorative de fațadă culoare gri maro / tencuiala decorativa de exterior culoare gri.

Tâmplăria exterioară va fi realizată din PVC culoare alb, cu geam termoizolant, în zonele de fațadă finisate cu tencuială decorativă de exterior culoare albă, și din PVC culoare antracit, în zonele de fațadă finisate cu tencuială decorativă de exterior culoare antracit.

Terasele exterioare, atât cele de la nivelul parterului, cât și cele de la etajele superioare vor fi finisate cu gresie de exterior antiderapantă.

Finisajele tavanelor și pereților în toate încăperile, holuri de circulație vor fi din tencuieli de interior, cu glet si zugrăveli lavabile de interior.

Pereții în băi, grupuri sanitare și în bucătărie vor fi finisați cu faianță ceramică, în rest glet și zugrăveli lavabile de interior.

Pardoselile vor fi din gresie ceramică antiderapantă în băi, grupuri sanitare, bucătărie, restaurant, holurile de circulație, spații tehnice, spații de depozitare, vestiare, oficii, săli tratament, cabinete. În camere, finisajul pardoselilor va fi parchet.

Tâmplăria interioară va fi din lemn stratificat sau MDF.

Scara de acces la etaj va avea structură de beton și trepte finisate cu gresie ceramică antiderapantă.

Culorile si texturile finisajelor interioare vor fi alese împreună cu beneficiarul.

Baza va avea o capacitate medie de tratare a cca. 300 pacienţi/zi, cu preponderenta dintre pacienţii cazaţi în complexul turistic S+D+P+6E ce se va dezvolta adiacent Bazei de tratment, și va fi deservită de personal de specialitate, medici, terapeuți, maseuri, asistente, personal e curățenie și întreținere, cca. 30 persoane.

Activitatea ce sa va desfășura în cadrul bazei de tratament balnear va consta în acordarea de  servicii de reabilitare medicală şi recuperare a pacienților prin împachetări cu nămol, parafină, electroterapie, kinetoterapie, hidroterapie.

După un consult medical de specialitate în cadrul bazei pentru diagnostic și întocmirea fişei medicale pacientul  se prezintă la recepţia Bazei pentru programare şi îndrumare, după care are acces la facilităţile Bazei.

Sectoarele de nămol, parafină si hidroterapie vor fi dotate cu un sistem de dezinfecţie de suprafaţă care permite dezinfectarea căzilor şi suprafeţelor după fiecare procedură.

Duşurile, căzile de băi cu nămol și piscina sunt prevăzute cu evacuare dublă : pentru apele cu nămol către decantare şi returnare pentru regenerare în mediul natural, iar pentru apele cu detergent evacuarea în reţeua publică.

Echipamentele profesionale pentru fitness medical și kinetoterapie sunt acţionate cu aer comprimat, ceea ce le face sigure (elimină pericolul de accidente), ecologice, silenţioase.

Pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi a fost prevăzuta o rampa ce urca  la cota +0,00. De asemenea, in interiorul cladirii se prevede un lift pentru facilitarea accesului la etajele superioare.

Baza va utiliza ca factori naturali pentru terapie: nămol sapropelic provenit din lacul Techirghiol din vecinătate, apă de ghiol din acelaşi lac și apă marină.

Asigurarea utilităților se va face prin racordarea obiectivului de investiție la rețele tehnico-edilitare existente în zonă. Soluțiile de racordare se vor întocmi la cererea beneficiarului, de către firme agrementate de deținătorii de rețele și vor respecta condițiile impuse de aceștia.

Alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se va realiza din rețeaua orășenească existentă în zonă, iar canalizarea interioară va fi racordată la sistemul stradal. Apa va fi utilizata în scop menajer și pentru stropirea spațiului verde. În vederea obținerii autorizației de construire, beneficiarul a   solicitat Avizul de princiu din partea R.A.J.A. S.A. Constanța.

Situația existentă în prezent în zonă este următoarea:

- Pe strada Enachiță Văcărescu nu exista rețea de distribuție apă  și canalizare.

- Pe strada Anton Pann, intersecție cu strada Enăchiță Văcărescu există conducta de distribuție apă Dn 110 mm PEHD cu cămin de vane și colectorul menajer Dn 250 mm PVC-KG.

- în carosabilul străzii Victor Climescu există conducta de  distribuție apă Dn 225 mm PEHD.

După obținerea autorizației de construire a obiectivului se va întocmi o documentație tehnică pentru executarea lucrărilor de branșare la rețelele de apă și canalizare.

Instalația sanitară interioară constă din: obiecte sanitare, conducte de legatură și distribuție apă  rece și caldă, canalizari interioare, racorduri și rețele exterioare. Obiectele sanitare, lavoare și closete, vor fi din porțelan sanitar. Conductele de legatură și distribuție apă rece și caldă vor fi din țevi de cupru montate îngropat în zidărie, respectiv aparente pe zidărie și izolae cu bete textile sau saltele din vata minerală.

Volumele de apă necesare pentru funcționarea obiectivului, luând în calcul necesarul pentru spațiile de cazare, personal și spații verzi sunt evidențiate întabelul următor:

Tabelul nr. 2: Necesarul și cerința de apă

| Necesarul total de apă | Cerința totală de apă |
| --- | --- |
| Qzi med. = 51 mc/zi | Qc zi med.= 57,22 mc/zi |
| Qzi max.= 69 mc/zi | Qc zi max.= 77,418 mc/zi |
| Q max. orar = 8,45 mc/h | Q anual = 28258 mc/an |

Asigurarea apei calde pentru consum menajer se va realiza, conform precizărilor făcute de proiectant, cu ajutorul unei centrale termice amplasată în subsolul cladirii. Apa caldă va fi distribuită la consumatori prin conducte din ţeavă de polipropilenă cu inserție de Al, montate în paralel cu conductele de apă rece.

Atât pe conductele de apă rece cât şi pe cele de apă caldă sunt se vor prevedea robineți de închidere și robineți de golire la baza coloanelor. De asemenea conductele de apă rece și apă caldă se vor izola cu tuburi din spumă de polietilenă.

Pentru alimentarea cu apă sărată din Lacul Techirghiol a bazei de tratament se va recurge la instalarea unei conducte de aducțiune, deservită de o stație de pompare (anexa 7).

Conducta   de aductiune  apa sarata  (As)  Dn 125 x 11,9  mm PEHD  de la S.P.  pana  la sorb va avea lungimea  totala  de 55 metri . Apa va fi captata  printr-un   un sorb  Dn 150 mm ce se monta la capatul  conductei de aductiune,in pozite imersă,  la o distantă de   20-25 m  fata de malul lacului (conform planului de situatie din anexa 7).

Sorbul va fi prevazut cu filtre  de retinerea corpurilor straine.

Conducta  de aductiune  proiectata  Dn 125 x 9,5 mm PEHD,SDR17,PN 10  se va monta  la adâncimea de 0.50 m - 1.50 m -2-3 metri  in  lac si se va fixa si  proteja cu anrocamente si  pinteni de beton   hidrotehnic de 0.5 mc .

La capatul conductei  de aductiune proiectate  va fi montat un sorb Dn 150 mm, cu filtre care sa retina corpurile solide (alge, impuritati etc.)

In  mediul acvatic  conducta de  aductiune se va fixa cu ajutorul unor bride din inox montate pe   suportii din beton.

Conducta de aspiratie se va poza in mediul acvatic pe o distanta de  cca.25,0 m fata de malul  Lacului  Techirghiol.

Deasupra conductelor de apa sarata (aspitatie- refulare ) se va  monta un ponton plutitor  realizat de o firma specializata in astfel de lucrari  pentru protejarea conductelor si pentru a permite celor de la intretinere , curatirea sorbului in cazul colmatarii lui cu alge si alte impuritati , etc)

Conducta de aductiune Ø 125 x 9.5 mm PEHD, PN10 atm, SDR 17( intre sorb si SP proiectata)  va avea lungimea totala de  55 m, iar intre SP proiectata si caminul apometric  de apa sarata (as) ce se va poza la limita de proprietate a obiectivului ( conform planului de situatie H1)  va avea lungimea totala  de 115.0 m.

În caminul apometric se va monta un debitmetru pentru contorizarea consumului de apa sarata  prelevata din lac.

Statia de pompare va fi o constructie subterana  cu dimensiunea de 3,50 x 3,0 cu h=2.0 m prevazuta cu capac de acces la partea superioara. Va fi montată îngropat la o distanță de cca. 25.0 m fata de malul lacului Techirghiol, cu acordul Primariei Orasului Techirghiol.

În statia de pompare apa sarata proiectata  se va monta  un grup  de pompare ce va  trimite apa din lac cu ajutorul  unei  conducte de  refulare Ø 125 x 11.9 mm PEHD  in  tehnica a constructiei ,  unde  apa  sarata va fi tratata si incalzita pentru  baza  de tratament.

Statia de pompare proiectata va fi echipata cu un grup de pompare 2 + 1 electropompe   cu etansare dubla de tip tandem cu spalare pentru indepartarea eventualelor depuneri de sare avand urmatoarele caracteristici:

- n = 2900 rot/min

- Q = 32,5 mc/h

- H = 34,7  m

- motor electric 5,5 kW/3 x 400V/50Hz/2930 rpm

- Conducted aspiratie otel zincat

- Conducta de refulare  otel zincat

- Vana de retinere  6 buc(2 buc/pompa)

- Clapet de sens 3 buc *(1buc/pompa)

- Manometru-3 buc

- Presostat 3 buc

- Vas de expansiune 300 l

- panou electric de comanda si control automat pentru 3 electropompe cu motor electric trifazat de 3 x 5,5 kw .

Beneficiarul va avea obligatia sa inchirieze de la Administratia Bazinala de Apa Dobrogea –Litoral suprafata din lacul Techirghiol aferenta conductelor de alimentare si evacuare si zonei de protectie a acestora. Se interzice orice fel de evacuare de ape uzate menajere si pluviale in lacul Techirghiol.

Se va respecta zona de protectie de 5 m a Lacului Techirghiol, instituita conform prevederilor legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, anexa 2.

Nămolul va fi achizitionat de la furnizori autorizati, care detin licenta de exploatare.

Prepararea nămolului pentru împachetări şi a amestecului apă sărată/nămol pentru băi se realizează cu o instalaţie automată (comandată de calculator) de preparare, pompare şi control al parametrilor factorului curativ.

Prepararea automată a nămolului se face respectând condiţiile de higienă,  parametrii medicali impuşi, fără miros intens în incinta Bazei, cu productivitate maximă în condiţii de constanţă a parametrilor.

Instalaţia de pompare a nămolului în căzi este aprovizionată de sistemul integart de omogenizare a namolului. Sistemul de alimentare cu nămol include şi un circuit de recirculare a namolului, cu scopul de a-i mentine caracteristicile fizice pe durata depozitarii şi de spălare a rezervorului de nămol al bazei in caz de avarie sau pentru igienizare.

# Canalizarea menajeră

Dupa obținerea autorizației de construire a obiectivului se va întocmi o noua documentație tehnică pentru executarea lucrărilor de branșare la rețeaua de canalizare din zonă aparținând S.C. R.A.J.A. S.A.

Colectarea apelor uzate se va face prin tuburi de scurgere din polietilenă de înaltă densitate.

Debitul de apă uzată evacuat se estimează că va avea următoarele valori:

- Qmed. zi uz. = Qs zi.med. = 51,6 mc/zi;

- Qmax. zi uz. = Qs zi. max. = 70 mc/zi .

Conform SR 1846-1/2006 se admite principiul: cantitățile de apă uzată sunt identice ce cele preluate din sistemul centralizat de alimentare cu apă, producătorul de ape uzate nedispunând de alte surse proprii de apă.

Apa folosită pentru stropirea spațiilor verzi se va contoriza separat și va fi scăzută din cantitățile de apă preluată de sistemul de canalizare.

Apele tehnologice rezultate (amestec de apă sărată şi nămol), datorită caracteristicilor căzilor de băi de nămol parte a instalaţiei automate de preparare a nămolului şi a sistemului de evacuare separată, sunt trimise spre instalaţia de decantare, de unde nămolul şi apa sunt returnate in mediul de provenienta, pentru refacerea resursei naturale.

Lungimea conductei de refulare Dn 125  mm PEHD va fi  de 160 m, din care lungimea de  145 m va fi cuprinsa intre  separatorul de namol  ce va fi prevazut la limita de proprietate si malul lacului (la luciul de apa), iar  pe lungimea de 15 m conducta de refulare apa sarata va fi pozata in imersie in  mediul acvatic ( de la  marginea luciului de apa  catre larg).

In  mediul acvatic  conducta de  aductiune  si cea de  evacare   se vor fixa cu ajutorul unor bride din inox montate pe  suporții din beton.

Regimul de functionare a conductelor de aductiune si de evacuare  va fi permanent  timp de 10 ore pe zi –cat se lucreaza in cabinetele medicale .

# Canalizarea pluvială

Apele pluviale vor fi colectate separat de apele uzate menajere şi vor fi evacuate în reţeaua de canalizare existentă în zonă.

Construcţia va fi alimentată cu energie electrică din reţeaua publică de distribuţie a energiei electrice.

Refacerea amplasamentului după construire se va face conform proiectului tehnic de execuție, iar suprafețele deteren rămase libere se vor amenaja pentru circulații carosabile și pietonale, parcări și spații verzi (vezi anexa 6).

Căile de acces existente în zonă nu vor fi afectate. Realizarea obiectivului propus se va face fără modificări ale tramei stradale. Accesul principal în complex se va realiza din fațada dinspre Str. Anton Pann.

Fără avea legătură cu lucrările propuse amintim existența în zonă a unui proiect de amenajare a străzii Lacului, adiacenta cu Gradina Botanica, pe o lungime de 1132 ml, ocupând o suprafata totala de 13583 mp. Terenul pe care va fi amplasata strada Lacului apartine domeniului public al oraslui Techirghiol, proiectul fiind demarat de autoritățile locale.

Resursele naturale regenerabile utilizate la etapele de construire sunt piatră, nisip, lemn, apă, ce vor fi asigurate de constructor, nefiind exploatate de pe amplasament.

Baza va utiliza ca factori naturali pentru terapie: nămol sapropelic provenit din lacul Techirghiol din vecinătate, apă de ghiol din acelaşi lac și apă marină.

Lucrarile de constructie desfasurate nu vor vea un caracter special, constand in procese uzuale, specifice acestui tip de proiect, respectiviv: montare imprejrmuiri, amenajare organizare de santier, lucrari amenajare teren (sapaturi, nivelări, compactări, umpluturi), montare cofraje si armaturi, betonare (fundatii, stalpi, grinzi, plansee) realizare închideri, compartimentari, montare tamplarie

Lucrarile de constructie vor incepe numai după obținerea Autorizației de construire si in conditiile stabillite de aceasta.

# DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Pentru realizarea proiectului propus nu sunt necesare lucrări de demolare. Pe amplasamentul analizat nu există construcții sau amenajări în momentul de față.

# DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Orașul Techirghiol este situat în extremitatea de sud-est a României (jud. Constanța), la 16 km de municipiul Constanța, aproape de Marea Neagră (3 km). Accesul către oraș se face pe DN 38 sau pe drumul județean ce leagă stațiunea Eforie Nord de Techirghiol (pe lânga lac).

Amplasamentul studiat este situat în intravilanul localității Techirghiol, pe str. Anton Pann nr. 11-13 ce face parte din zona de impozitare B și are următoarele vecinătăți (vezi anexa 6):

- la nord:str. Enăchiță Văcărescu;

- la sud: proprietate privată IE 100292;

- la est: str. Lacului;

- la vest: str. Anton Pann.

Accesul în zonă se realizează din strada Anton Pann.

În tabelul următor sunt prezentate coordonatele în proiecție STEREO 70 ale terenului pe care se realizează obiectivul (vezi anexa 6):

Tabelul nr. 3

| Nr. crt. | Nr. pct. | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 289503,366 | 789317,029 |
| 2 | 2 | 289517,157 | 789268,967 |
| 3 | 3 | 289565,219 | 789282,760 |
| 4 | 4 | 289582,937 | 789287,844 |
| 5 | 5 | 289608,069 | 789347,074 |
| 6 | 6 | 289551,427 | 789330,820 |

Coordonatele in proiectie STEREO 70 ale traseului conductei propuse pentru a asigura alimentarea cu apa sarata  din lacul Techirghiol a bazei de tratatment propusa prin proiect sunt evidențiate în tabelul de mai jos:

Tabelul nr. 4

| Nr. Crt. | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 289595.893 | 789336.515 |
| 2 | 289608.668 | 789339.534 |
| 3 | 289645.869 | 789427.524 |
| 4 | 289651.886 | 789470.769 |

# DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI  ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

# Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților

# în mediu

# Protecția calității apelor

  - sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Din activitate rezultă ape uzate menajere a căror evacuare se va realiza în rețeaua de canalizare existentă în zonă, dar și ape tehnologice (amestec de apă sărată şi nămol) care sunt returnate in mediul de provenienta, pentru refacerea resursei naturale.

Rețeaua de canalizare a orașului însumează cca. 25 km, evacuarea apelor uzate menajere făcundu-se cu ajutorul a două stații de pompare spre stația de epurare Eforie Sud.

Dupa o epurare mecano – biologica, apele sunt descarcate intr-un iaz biologic (zona indiguita a baltii Tuzla) si in Marea Neagra, prin pompare, prin doua conducte Ф800 mm si Ф500 mm. Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate vor respecta condițiile de calitate conform NTPA 002/2005.

Evacuarea apei sărate uzate din cadrul bazei de tratament se realizează printr-o conductă de refulare Dn 125  mm PEHD cu lungimea de 160 m, din care lungimea de  145 m va fi cuprinsa intre  separatorul de namol  ce va fi prevazut la limita de proprietate si malul lacului Techirghiol (la luciul de apa), iar  pe lungimea de 15 m conducta de refulare apa sarata va fi pozata in imersie in  mediul acvatic ( de la  marginea luciului de apa  catre larg).

Apele pluviale vor fi colectate separat de apele uzate menajere şi vor fi evacuate în reţeaua de canalizare existentă în zonă.

Pentru a împiedica îndulcirea apei lacului, la punctul de descarcare a apelor pluviale, s-a realizat un bazin de colectare , un sorb de captare si prin intermediul unei statii de pompare, pentru desecare, apele sunt trimise în valea Agigea, printr-o conducta de refulare Dn 800mm premo (conform PUG Techirghiol).

  - stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Duşurile, căzile de băi cu nămol și piscina sunt prevăzute cu evacuare dublă : pentru apele cu nămol către decantare şi returnare pentru regenerare în mediul natural, iar pentru apele cu detergent evacuarea în reţeua publică.

Apele uzate tehnologice evacuate din incinta bazei de ratament sunt trecute printr-un separator de nămol înainte de a fi deversate în Lacul Techirghiol la cca 15. de malul lacului

Se recomandă ca apele pluviale provenite din zona parcărilor să fie trecute printr-un separator de hidrocarburi înaintede evacuare în canalizarea orășenească.

# Protecția aerului

  - sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

În perioada derulării proiectului  principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizați pentru deplasarea mijloacelor de transport  și funcționarea  utilajelor, principalii poluanți fiind în acest caz  SOx, NOx, CO, particule în suspensie, compuși organici volatili etc. De asemenea, executarea propriu-zisă lucrărilor de amenajare a obiectivului poate determina în această perioadă o creștere a cantităților de pulberi în zona amplasamentului., prin operațiunile aferente manevrării pământului și materialelor de construcții pulverulente.

În perioada de funcționare a obiectivului, asigurarea apei calde menajere se va face cu ajutorul unei centrale electrice sau pe baza de gaze furnizatedin rețeaua localității.

  - instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

În ce privește sistemele de ventilație, obiectivul va fi dotat cu aparate de aer condiționat de ultimă generație ce utilizează drept agent de răcire freonul ecologic.

Ca o alternativă la sistemele de încălzire clasice, poate fi luată în calcul asigurarea agentului termic pentru imobilul propus prin intermediul panourilor fotovoltaice/ solare.  Panourile fotovoltaice transformă energia solară în energie electrică, folosind Soarele drept o sursă regenerabilă de energie electrică.

Panourile solare sunt totodată capabile să aibă şi un efect de răcire asupra clădirii pe care sunt montate. Încă un avantaj al panourilor solare este acela că în timpul unui an, clădirile cu panouri solare pot consuma cu 38% mai puţină energie pentru răcire.

# Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

  - sursele de zgomot și de vibrații

În perioada realizării investiției se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de :

- intensificarea traficului în zona, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje;

- executarea anumitor lucrări de construcții în șantier, care presupun producerea unor zgomote de intensitate mai mare;

- lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

Zgomotul produs de utilajele de pe șantier va fi temporar și se va manifesta local. Lucrarile de constructii se vor desfasura în conformitate cu programul impus de administratia locala, astfel incat sa se asigure orele de odihna ale locatarilor din vecinatatea proiectului.

În perioada funcționării obiectivului activitatea desfășurată va fi una specifică zonelor de locuit, iar nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/88 Acustica urbană.

  - amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Măsurile tehnice pentru combaterea poluării sonore se referă la ecranarea sursei de zgomot și protecția urechii omului și a locuinței, spațiului în care își desfășoară activitatea. Pentru investiția propusă s-a asigurat prin proiectare separarea pe funcțiuni împotriva propagării zgomotelor, mirosurilor, vaporilor, precum și izolarea acustică a unităților de cazare.

# Protecția împotriva radiațiilor

  - sursele de radiații – nu e cazul

  - amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor – nu e cazul

# Protecția solului și a subsolului

  - sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime

În ceea ce priveste amplasamentul analizat, datele preliminare  privind stratificația terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelul maxim al apelor freatice se vor detalia dupa realizarea studiului geotehnic.

Din experienta lucrarilor proiectate pana in prezent se poate estima ca terenul de fundare este loess categoria A - teren de fundare predominant in zona de sud a Dobrogei.

Pentru dimensionarea fundatiilor constructiilor prevazute in prezentul proiect s-a luat in calcul o presiune conventionala de 130 kPa - conform literaturii de specialitate in domeniu pentru terenurile loessoide.

În perioada execuţiei lucrărilor de construcţie principalele activitati cu impact asupra solului-subsolului sunt lucrarile de sapatura pentru groapa de fundatie, operațiuni care vor afecta orizonturile superficiale ale solului si subsolul pe o adancime de maximum 6m.

Alte surse de poluare a solului ce pot apărea în timpul realizării, dar şi în perioada funcţionării obiectivului, sunt reprezentate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite ;

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor special amenajate din zona obiectivului;

- tranzitarea sau staționarea autovehiculelor în zone necorespunzătoare.

  - lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului

Principalele măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt:

  - decaparea separata a stratului de sol vegetal din zona gropii de fundatie si  stocarea temporara a acestuia în incinta amplasamentului, intr-un depozit organizat, urmand ca la terminarea lucrarilor de constructii , acesta sa fie reutilizat la amenajarile de spatii verzi din incinta obiectivului;

  - pamantul excavat va fi depozitat separat de solul vegetal, intr-un depozit organizat in incinta organizarii de santier urmand sa fie reutilizat la lucrarile de umpluturi necesar a fi executate in cadrul lucrarilor de constructii la obiectivul propus. Surplusul de material va fi transportat numai în locațiile indicate de Primăria Techirghiol în Autorizația de Construire;

  - amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea temporară   a deșeurilor și  materialelor rezultate ca urmare a desfășurării activității în perioada de realizare a  lucrărilor proiectului;

  - este interzisă depozitarea temporară a deșeurilor,  imediat după producere direct pe sol, sau în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora;

  - se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

  - depozitarea materiilor prime se va face numai in incinta organizării de șantier, in spatiile special amenajate destinate acestui scop;

  - dotarea obiectivului cu material absorbant astfel incât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere sa se intervină prompt si eficient pentru inlaturarea/diminuarea efectelor poluarii.

# Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

  - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Terenul studiat se află în intravilanul localității Techirghiol, în apropierea ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA 0061  Lacul Techirghiol, la cca 100 m vest față de limita luciului de apă .

  - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate - nu e cazul.

Beneficiarul va avea obligatia sa inchirieze de la Administratia Bazinala de Apa Dobrogea –Litoral suprafata din lacul Techirghiol aferenta conductelor de alimentare si evacuare si zonei de protectie a acestora. Se interzice orice fel de evacuare de ape uzate menajere si pluviale in lacul Techirghiol.

Se va respecta zona de protectie de 15 m a Lacului Techirghiol, instituita conform prevederilor legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, anexa 2.

Nămolul va fi achizitionat de la furnizori autorizati, care detin licenta de exploatare.

# Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

  - identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele

Nu e cazul.

Investiția propusă se va amenaja pe terenul aflat în proprietatea beneficiarului, fără a afecta domeniul public. În jurul amplasamentului nu există  obiective culturale sau religioase a căror activitate să fie stânjenită de funcționarea noului obiectiv. Prin realizarea obiectivului propus nu se modifică funcţiunile prevăzute în Certificatul de urbanism şi nu sunt afectate obiective de interes public.

  - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

Se vor amenaja spatii verzi pe o suprafata de 50% din suprafata terenului, respectiv  2217mp de spatii verzi, distribuite la nivelul solului/parterului, compuse din plante decorative și flori. Se vor prevedea instalații automate pentru irigat

# Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul

# realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

  - lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

În perioada executării lucrărilor de construcție se preconizează generarea următoarelor categorii de deșeuri:

Tabelul nr. 5

| Cod | Denumirea deșeului | Sursa de generare |
| --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Deșeuri de pământ excavat | Realizarea fundațiilor |
| 17 01 07 | Resturi de materiale de constructii și deșeuri din construcții | Construcții și construcții - montaj |
| 15 02 02* | Material absorbant uzat | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | Organizarea de șantier |

În perioada funcționării obiectivului se vor genera cu precădere:

- deșeuri menajere;

- deșeuri medicale;

- deșeuri de materiale reciclabile (hârtii-cartoane, PET-uri etc.).

Colectarea deșeurilor generate pe amplasament se va face într-un spațiu special amenajat la demisolul clădirii. Se va institui colectarea selectivă a deșeurilor pe categorii, în recipiente colorate diferit și inscripționate.

Deseurile medicale şi menajere ale Bazei sunt colectate zilnic cu cărucioare specializate (culori diferite pentru diversele materiale) şi trimise containerele de resturi aflate în incinta Bazei, pentru a fi ridicate de către societăţile de profil. Menţionăm faptul că Baza nu are în profilul de activitate şi nici nu va lucra cu deşeuri sanitare periculoase (seringi, bisturie, produse de sânge etc.) care necesită neutralizare şi distrugere specială.

  - programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Din punct de vedere cantitativ, deșeurile generate variază, în funcție de tipul lucrărilor, de ritmul de lucru, de numărul persoanelor  desemnate pentru efectuarea lucrărilor.

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minimum.

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate din incinta organizării de șantier.

Este important să se urmarească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai indelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

  - planul de gestionare a deșeurilor

- deșeuri  menajere  - acestea vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele, și depozitate în spații special amenajate până la preluarea acestora de către serviciul de salubritate local;

- resturi de materiale de construcții - se vor colecta pe categorii astfel încât să poată fi  preluate și transportate  în vederea depozitării în depozitele care le acceptă la depozitare  conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări.

- materiale inerte - vor fi folosite ca materiale de umplutură în locuri indicate de Primăria Techirghiol prin Autorizația de Construire, sau vor fi transportate la un depozit de deșeuri inerte;

- material absorbant uzat - va fi colectat, în măsura în care se generează, în recipiente prevăzute cu capac și va fi predat în vederea valorificării/eliminării.

# Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

  - substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse – nu e cazul.

  - modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației – nu e cazul.

# Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Se va proceda la decaparea separata a stratului de sol vegetal din zona gropii de fundatie si stocarea temporara a acestuia în incinta amplasamentului, intr-un depozit organizat, urmand ca la terminarea lucrarilor de constructii, acesta sa fie reutilizat la amenajarile de spatii verzi din incinta obiectivului;

Pamantul excavat va fi depozitat separat de solul vegetal, intr-un depozit organizat in incinta organizarii de santier urmand sa fie reutilizat la lucrarile de umpluturi necesar a fi executate in cadrul lucrarilor de constructii la obiectivul propus.

Surplusul de material va fi transportat numai în locațiile indicate de Primăria Techirghiol în Autorizația de Construire.

Nămolul sapropelic va fi achizitionat de la furnizori autorizati, care detin licenta de exploatare.

Beneficiarul va avea obligatia sa inchirieze de la Administratia Bazinala de Apa Dobrogea –Litoral suprafata din lacul Techirghiol aferenta conductelor de alimentare si evacuare si zonei de protectie a acestora. Se interzice orice fel de evacuare de ape uzate menajere si pluviale in lacul Techirghiol.

Se va respecta zona de protectie de 15 m a Lacului Techirghiol, instituita conform prevederilor legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, anexa 2.

# DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

# Factorul de mediu apa

Corpurile de apă de suprafață apropiate de amplasamentul studiat sunt Lacul Techirghiol, din imediata vecinătate și Marea Neagră.

Din punct de vedere al resurselor de ape subterane, principalele structuri acvatice din Dobrogea de Sud se dezvoltă în formaţiuni carbonatate afectate de un puternic sistem fisural carstic. Pe baza criteriilor litostructurale și hidrologice s-au putut structura 3 sisteme acvifere: Cuaternar, Sarmaţian-Eocen și Cretacic-Jurasic.

În perioada executării lucrărilor de construire a obiectivului, măsurile generale ce trebuie avute în vedere pentru asigurarea protecției calității factorului de mediu apa sunt următoarele:

  - depozitarea materialelor de construcții necesare și a deșeurilor generate se va face numai în spațiile special amenajate în incinta organizării de șantier;

  - organizarea de șantier să fie dotată cu o toalete ecologice ;

  - se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier;

În perioada funcționării obiectivului:

    - alimentarea cu apă  a obiectivului se va realiza prin racordare la reațeaua existentă în zonă ;

    - consumul de apă se va contoriza și se vor impune măsuri pentru evitarea risipei;

    - apele uzate menajere din incinta complexului se vor evacua în rețeaua de canalizare existentă în zonă;

    - Duşurile, căzile de băi cu nămol și piscina sunt prevăzute cu evacuare dublă : pentru apele cu nămol către decantare şi returnare pentru regenerare în mediul natural, iar pentru apele cu detergent evacuarea în reţeua publică.

    - indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate vor respecta condițiile de calitate conform NTPA 002/2005;

    - apa sărată necesară tratamentelor va fi adusă în incinta bazei prin intermediul unei conducte de aducțiune;

    - În căminul apometric de pe traseul conductei de aducțiune va fi montat un debitmetru pentru contorizarea consumului de apa sarata  prelevata din lac.

    - Apele uzate tehnologice evacuate din incinta bazei de ratament sunt trecute printr-un separator de nămol înainte de a fi deversate în Lacul Techirghiol la cca 15. de malul lacului

    - deșeurile generate din activitate se depozitează numai în spatii acoperite, impermeabilizate;

    - se recomandă dotarea obiectivului cu material absorbant biodegradabil pentru intervenție în caz de poluări accidentale;

    - se va proceda la asigurarea etanșeității instalațiilor, prin controale periodice și remedierea operativă a defecțiunilor;

    - se recomandă ca apele pluviale provenite din zona parcărilor să fie trecuteprintr-un separator de hidrocarburi înaintede evacuare în canalizarea orășenească.

# Factorul de mediu aer și clima

Avand in vedere asezarea geografica a orasului Techirghiol, climatul este temperat continental, de stepa, cu influente marine. Predomina timpul senin, durata de stralucire a soarelui este > 2400 ore anual. Temperatura aerului este ceva mai ridicata vara, in comparatie cu statiunile asezate in imediata apropiere a marii, in schimb iarna, clima este mai favorabila decat a acestora. Temperatura medie anuala este peste 11°C (in iulie 22-23°C, iar în ianuarie -0,5°C). Presiunea atmosferica anuala medie este de 764,3 mm. Precipitatii reduse, sub 400 mm anual. Briza marina este mai putin evidenta ca pe tarm, in schimb se simte briza de lac. Vantul are viteze ceva mai reduse, predominand din directiile nord-est, sud-est si vest.

În perioada derulării proiectului principalele surse de poluare sunt următoarele:

- surse stationare, nedirijate, provenind din manevrarea pamantului si a agregatelor, manevrarea deseurilor de constructie, transferul si depozitarea temporara a pamantului, eroziunea eoliană de pe suprafetele de teren decopertate; în acest caz poluanții sunt pulberi, particule de praf;

- surse mobile provenind de la functionarea utilajelor si echipamentelor mobile motorizate, traficul vehiculelor in amplasamentul santierului; în acest caz poluații sunt SOx, NOx, CO, COV, PM.

Emisiile sunt variabile in timp, fiind in functie de intensitatea și arealul de lucru.

În scopul diminuării impactului asupra factorului de mediu aer, în perioada executării lucrărilor se recomandă:

  - utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

  - utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

  - surplusul de material excavat rezultat va fi încărcat în mijloace de transport corespunzătoare din punct de vedere tehnic si acoperite și transportat în vederea  utilizării ca material de umplutură numai în locațiile indicate de Primăria Techirghiol în Autorizația de Construire;

  - încărcarea pământului excavat în mijloace de transport se va face astfel încât distanța între cupa excavatorului și bena autocamionului să fie cât mai mică evitându-se astfel împrăștierea particulelor fine de pământ în zonele adiacente,

  - se va avea în vedere curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă

În perioada funcționării obiectivului, principalele surse de emisii în aer sunt reprezentate de traficul auto ce se desfășoară în zonă.

În ce privește sistemele de ventilație, obiectivul va fi dotat cu aparate de aer condiționat de ultimă generație ce utilizează drept agent de răcire freonul ecologic.

Asigurarea apei calde menajere se va face cu ajutorul unei centrale electrice sau pe baza de gaz natural furnizat de rețeaua orășeneasc.

Ca o alternativă la sistemele de încălzire clasice, poate fi luată în calcul asigurarea agentului termic pentru imobilul propus prin intermediul panourilor fotovoltaice/ solare.  Panourile fotovoltaice transformă energia solară în energie electrică, folosind Soarele drept o sursă regenerabilă de energie electrică. Panourile solare sunt totodată capabile să aibă şi un efect de răcire asupra clădirii pe care sunt montate. Încă un avantaj al panourilor solare este acela că în timpul unui an, clădirile cu panouri solare pot consuma cu 38% mai puţină energie pentru răcire.

# Protecția solului și subsolului

Din punct de vedere structural zona de studiu se suprapune Platformei Dobrogei de Sud ce se intinde în sudul faliei Topalu-Palazu Mare cu un fundament constituit din formaţiuni granitice și cristaline, fracturat și scufundat la peste 1000 m, peste care se dispune o stivă groasă de roci sedimentare, suprafaţa podișului fiind acoperită de o cuvertură joasă de loess.

În prezent nu deținem date de caracterizare geotehnică a terenului ales pentru realizarea obiectivului, dar studiile au arătat că întreg teritoriul orasului Techirghiol poate fi încadrat în trei unitati litologice:

1) Unitatea centrala – reprezinta albia majora a vaii, care poate ajunge pâna la 1 – 1,5 m latime, cu formatiuni aluvionare alcatuite din prafuri sau argile mâloase în alternanta cu mâluri nisipoase, umede, de culoare negricioasa, cu natura organica. În general sunt inundate cu consistenta scazuta, moi sau curgatoare.

2) Unitatea calcaroasa – flancheaza albia vaii ca o banda îngusta pe malul drept. În partea de sud apare predominant, cu exceptia zonei strazii Pescarului, B-dul Climescu si strada Albastrelelor unde de-a lungul liniei trasate pe plan cu valoarea de 2 m (adâncimea de 2m a calcarului fata de cota terenului)se înfunda sub depozite loessoide groase de cel putin 5 m (probabil palsovale). De asemenea, în zona de S-V, calcarul se afunda sub depozite loessoide mai mari de 5 m. În extremitatea nordica a teritoriului studiat, calcarul apare la adâncimi mai mici de 2 m de-a lungul caii ferate.

3) Unitatea cu loess – în care sub stratul de pamânt vegetal se dezvolta loess cu grosimi mai mari de 2 m (5-8 m). Sub el se afunda stratul de calcar.

În vederea realizării în siguranță a unor construcții, se impune fundarea pe teren consolidat în suprafață prin intermediul unei perne din piatră spartă, compactată. Dacă va fi interceptat, nivelul apei în săpătură va fi coborât cu ajutorul filtrelor aciculare și epuismente. Pomparea apei va începe înainte de începerea săpăturii.

În perioada execuţiei lucrărilor de construcţie principalele activitati cu impact asupra solului-subsolului sunt lucrarile de sapatura pentru groapa de fundatie, operațiuni care vor afecta orizonturile superficiale ale solului si subsolul pe o adancime de maxim 6 m.

Alte surse de poluare a solului ce pot apărea în timpul realizării, dar şi în perioada funcţionării obiectivului, sunt reprezentate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite ;

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor special amenajate din zona obiectivului;

- tranzitarea sau staționarea autovehiculelor în zone necorespunzătoare.

Principalele măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt:

- respectarea limitelor amplasamentului conform planului de situație și aplicarea prin proiect a unor soluții tehnice cu impact nesemnificativ;

  - decaparea separata a stratului de sol vegetal din zona gropii de fundatie si  stocarea temporara a acestuia în incinta amplasamentului, intr-un depozit organizat, urmand ca la terminarea lucrarilor de constructii , acesta sa fie reutilizat la amenajarile de spatii verzi din incinta obiectivului;

  - pamantul excavat va fi depozitat separat de solul vegetal, intr-un depozit organizat in incinta organizarii de santier urmand sa fie reutilizat la lucrarile de umpluturi necesar a fi executate in cadrul lucrarilor de constructii la obiectivul propus. Surplusul de material va fi transportat numai în locațiile indicate de Primăria Techirghiol în Autorizația de Construire;

  - amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea temporară   a deșeurilor și  materialelor rezultate ca urmare a desfășurării activității în perioada de realizare a  lucrărilor proiectului;

  - este interzisă depozitarea temporară a deșeurilor,  imediat după producere direct pe sol, sau în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora;

  - se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

  - dotarea obiectivului cu material absorbant astfel incât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere sa se intervină prompt si eficient pentru inlaturarea/diminuarea efectelor poluarii;

# Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Unul dintre elementele de importanță majoră pentru derularea normală a activităților umane pe timp de zi, seară și noapte este confortul acustic definit de menținerea nivelului de zgomot în parametri recomandați. Tendința de formare de aglomerări urbane de mari dimensiuni are drept consecință mărirea numărului de surse de zgomot, fenomen care se accentuează mai ales în zonele adiacente arterelor de circulație și activităților industriale.

Sursele principalele de zgomot în mediul urban includ transportul rutier, feroviar, aerian și activitățile din zonele industriale din interiorul aglomerărilor.

Activitățile specifice din sectorul construcțiilor, activitățile publice, sistemele de alarmare (pentru clădiri și autovehicule) precum și cele din sectorul specific de consum și de recreere (restaurant, discoteci, mici ateliere, animale domestice, stadioane, concerte în aer liber, manifestări culturale în aer liber) sunt alte surse generatoare de zgomot specifice vieții de zi cu zi a unei societăți umane.

Factorii care influențează nivelul de zgomot sunt factorii de emisie, textura suprafeței derulare, factorii de propagare (distanța față de sursa de zgomot) și factorii  meteorologici.

În perioada realizării investiției se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de :

- intensificarea traficului în zona, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje;

- executarea anumitor lucrări de construcții în șantier, care presupun producerea unor zgomote de intensitate mai mare;

- lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

În scopul diminuării surselor de zgomot, în perioada realizării investiției se vor lua măsuri precum :

- utilizarea de echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși  în atmosferă, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt în activitate;

- oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

- folosirea de utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

- utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare utilaje, pompe etc);

- programarea activităților astfel încât să se evite creșterea nivelului de zgomot prin utilizarea simultană  a mai multor utilaje care au asociate emisii sonore importante.

În perioada funcționării obiectivului,  principala sursă de zgomot o va constitui intensificarea traficului în zonă ca urmare a existenței noului obiectiv si necesității accesului în zona al pacienților.

Activitatea desfășurată va fi una specifică zonelor de locuit, iar nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/88 Acustica urbană.

Măsurile tehnice pentru combaterea poluării sonore se referă la ecranarea sursei de zgomot și protecția urechii omului și a locuinței, spațiului în care își desfășoară activitatea. Pentru investiția propusă s-a asigurat prin proiectare separarea pe funcțiuni împotriva propagării zgomotelor, mirosurilor, vaporilor, precum și izolarea acustică a unităților de cazare.

# Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Terenul studiat se află în intravilanul localității Techirghiol, la cca. 100 m vest de limita luciului de apă.

Lacul Techirghiol este renumit pentru nămolul său ce face parte din grupa sedimentelor terapeutice subacvatice organogene, caracterizat ca nămol sapropelic de liman, fiind produsul unor complexe procese biologice și chimice de lungă durată. Din acest punct de vedere importanța Lacului Techirghiol a fost recunoscută cu multă vreme în urmă. Drept dovadă, încă din 1937, prin Decretul Regal cu nr. 3025, acesta era declarat de utilitate publică.

În 1950, prin decretul 237, art.5, lacul este declarat rezervaţie naturală. Mai târziu, în 1972, decizia 313 stabilea că "Lacul Techirghiol împreună cu perimetrul de protecţie hidrogeologică, în suprafaţă totală de 5 400 ha reprezentând 1270 ha luciul apei, 47,5 ha perimetrul de protecţie din localităţile riverane pe o lăţime de 200 m şi 3413,5 ha perimetrul de protecţie din afara localităţilor, pe o lăţime de 2 km, se trec sub ocrotire".

În conformitate cu art. 3 (alin. 3) din HG 930/2005 și cu art. 5 din Legea apelor, în jurul lacurilor și nămolurilor terapeutice se instituie zone de protecție sanitară prin ordin al ministrului sănătății, cu avizul ANRM, în scopul prevenirii pericolului de alterare a calității acestora. Pentru lacurile și nămolurile terapeutice, zona de protecție sanitară cu regim sever cuprinde toată suprafața apei lacului, iar pe mal are 5 m lățime în jurul lacului (art. 17 H.G. 930/2005) unde este interzisă orice folosință sau activitate care, punând apa în contact cu factorii externi, ar putea conduce la contaminarea sau impurificarea acesteia. Anexa 2 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare prevede pentru lacurile naturale cu suprafețe mai mari de 1000 ha, cum este și cazul Lacului Techirghiol (1200 ha luciu de apă), că zona de protecție are o lățime de 15 m de la malul lacului.

Lacul Techirghiol are și o deosebită importanță avifaunistică. Este una din zonele umede din sudul Dobrogei care a trezit interes ornitologilor încă din anul 1954. Mărimea sa și înălțimea malurilor abrupte ce-l înconjoară fac din acesta un loc sigur pentru păsările de apă și un loc mai greu accesibil pentru pasionații de vânătoare.

Salinitatea ridicată împiedică înghețarea apelor lacului în timpul iernii, spre deosebire de majoritatea lacurilor dobrogene, oferind astfel cel mai bun loc de odihnă pentru păsări, mai ales în luna ianuarie când toate celelalte lacuri sunt înghețate. De obicei un mare număr de rațe poposesc atunci când este vreme bună, pe Marea Neagră, dar în timpul furtunilor acestea își găsesc refugiu pe lac.

Lacul Techirghiol a fost desemnat rezervație naturală zoologică – zonă umedă, prin H.G. nr.1266/07.12.2000 privind transmiterea Lacului Techirghiol și a plajelor aferente, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Sănătății în administrarea Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului. Suprafața rezervației desemnate fiind de 1540 ha.

Prin H.G. 1586/2006 privind încadrarea unor arii naturale protejate în categoria zonelor umede de importanţă internaţională, Lacul Techirghiol a fost declarat sit RAMSAR, fiind astfel recunoscut ca zonă umedă de importanță internațională. Ca o recunoaștere a valorilor naturale deosebite ale zonei, a unicității peisajului și a bogăției speciilor avifaunistice din zonă, în context european, Lacul Techirghol a fost inclus în rețeaua ecologică Natura 2000 și declarat sit Natura 2000 fiind considerat arie de protecție specială avifaunistică (Special Protected Area - SPA) cod ROSPA 0061, categorie constituită în conformitate cu Directiva păsări a Uniunii Europene (Directiva 79/409), prin H.G. nr.1284/2007, modificată prin H.G. nr.971/2011.

Natura 2000 reprezintă instrumentul principal pentru conservarea patrimoniului natural pe teritoriul Uniunii Europene și de promovare a activităților economice benefice diversității biologice. Nu toate locuri incluse în rețea sunt sălbatice, în multe dintre ele exista așezări umane în care oamenii trăiesc de pe urma naturii. NATURA 2000 nu exclude oamenii și ocupațiile acestora, atâta vreme cât aceste activități nu afectează negativ valori naturale importante.

Realizarea și funcționarea obiectivului nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

# Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Cunoscut ca și staţiune balneară din anul 1899, orașul Techirghiol este situat in extremitatea de sud-est a Romaniei (jud. Constanta), pe malul lacului Techirghiol la 16 km de orasul Constanța, aproape de Marea Neagra (3 km).

Accesul în zonă se face pe DN 38 sau prin drumul judetean ce leaga statiunea Eforie Nord de Techirghiol (pe langa lac).

Investiția propusă se va amenaja pe terenul aflat în proprietatea beneficiarului, fără a afecta domeniul public. În jurul amplasamentului nu există  obiective culturale sau religioase a căror activitate să fie stânjenită de funcționarea noului obiectiv. Prin realizarea obiectivului propus nu se modifică funcţiunile prevăzute în Certificatul de urbanism şi nu sunt afectate obiective de interes public.

In prezent terenurile invecinate lotului propus pentru realizarea obiectivului sunt  ocupate de imobile cu regim mic de înălțime P+1E cu funcțiunea de locuințe unifamiliale.

La finalizarea lucrărilor, terenurile rămase libere se vor amenaja cu spatii verzi, suprafața totală fiind de 2217 mp.

# Impactul asupra peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente

Nu e cazul

# Tipurile și caracteristicile impactului potențial

- Extinderea spațială a impactului (zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată

Impactul se va resimți la nivel local în zona amplasamentului, in perioada executării lucrarilor de construire.

- Natura impactului

Prin realizarea proiectului nu vor exista efecte semnificativ negative asupra factorilor de mediu.

Impactul direct se manifesta asupra factorilor de mediu sol prin desfiintarea solului vegetal de pe o suprafata de 1500 mp si asupra factorului de mediu aer prin emisiile in aer generate de activitatea de construire.

Totodată, în perioada de funționare a obiectivului, proiectul implică utilizarea apei sărate și a nămolului sapropelic din lacul Techirghiol.

Impactul indirect se manifesta asupra populatiei localitatii si este determinat de emisiile in aer, de impactul asupra solului, asupra zgomotului, asupra peisajului Este un impact nesemnificativ si se manifesta pe termen scurt, in perioada executarii lucrarilor de constructii..

Un impact indirect, pozitiv se manifesta asupra populatiei prin crearea de locuri de munca si prin asigurarea de servicii de recuperare medicală competitive.

Un impact temporar, atat direct cat si indirect, asupra factorilor de mediu si a locuitorilor din zona se manifesta pe perioada executarii lucrarilor de constructii si este unul nesemnificativ in cazul in care se aplica un management coespunzator care sa aiba in vedere masuri de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu.

- natura transfrontalieră a impactului

Nu e cazul.

- Magnitudinea și complexitatea impactului

Impactul se va resimți la nivel local în zona amplasamentului  si va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

- probabilitatea impactului

Un impact semnificativ asupra mediului se poate manifesta in conditiile aparitiei unor situatii de poluare accidentala sau in cazul in care nu se iau masurile necesare astfel incat sa nu apara riscuri.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului

Depinde de situatia ce determina aparitia impactului, de modul de interventie si de rapiditatea cu care se intervine.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

    - alimentarea cu apă  a obiectivului se va realiza prin racordare la reațeaua RAJA din localitate;

    - apele uzate menajere din incinta complexului se vor evacua în rețeaua de canalizare existentă în zonă;

    - Duşurile, căzile de băi cu nămol și piscina sunt prevăzute cu evacuare dublă : pentru apele cu nămol către decantare şi returnare pentru regenerare în mediul natural, iar pentru apele cu detergent evacuarea în reţeaua publică.

    - apa sărată necesară tratamentelor, care  va fi adusă în incinta bazei prin intermediul unei conducte de aducțiune va fi , după utilizare,  returnată în lac;

    - Apele uzate tehnologice evacuate din incinta bazei de ratament sunt trecute printr-un separator de nămol înainte de a fi deversate în Lacul Techirghiol la cca 15. de malul lacului

    - deșeurile generate din activitate se colectează selectiv ,se  depozitează numai în spatii  special amenajate,  acoperite, impermeabilizate si prevazute cu sifon de pardoseala pentru igienizare corecta;

    - se va proceda la asigurarea etanșeității instalațiilor, prin controale periodice și remedierea operativă a defecțiunilor;

    - se recomandă ca apele pluviale provenite din zona parcărilor să fie trecute printr-un separator de hidrocarburi înainte de evacuare în canalizarea orășenească.

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu sunt prevăzute în această etapă.

# LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

# Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte

# normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene

- Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) – nu e cazul

- Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului – nu e cazul

- Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei – nu e cazul

- Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa – nu e cazul

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive – nu e cazul

- Altele – nu e cazul

# Planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Terenul pe care se dorește realizarea noului obiectiv de investiții este situat în intravilanul localității Techirghiol, jud. Constanța (anexa 1), are o suprafață de 4434,00 mp conform acte si masurători cadastrale și a fost constituit prin alipirea a două loturi vecine, lot 1- 2500 mp situat pe str. Anton Pann nr. 11 și lot 2 – 1934 mp, situat pe str. Anton Pann nr. 13, ambele aflate în proprietatea Comser SRL, conform Act de alipire nr. 57/07.09.2018 (anexa 2). Terenul rezultat, având nr. cadastral 109263, a primit adresa str. Anton Pann nr. 11-13, conform Certificatului de nomenclatură stradală eliberat de Primăria Techirghiol (anexa 3).

Ulterior, pe proprietatea mai sus menționată, a fost constituit un drept de superficie  prin Contractul nr. 3/07.01.2019, pe o durată de 10 ani, în favoarea societății COMTOURS S.R.L., inițiatoarea proiectului aflat în studiu (anexa 4).

Conform Certificatului de Urbanism nr. 1/08.01.2019 (anexa 5), folosirea actuală a amplasamentului vizat este curți-construcții , Cartier Nenciu-stoian, zona L1, iar destinația stabilită prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului aprobate este zonă de locuințe-vile turistice.

# LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

# Localizarea organizării de șantier si descrierea lucrărilor necesare  organizării de

# șantier

- organizarea de șantier se va amenaja strict pe terenul aflat în proprietatea beneficiarului și nu va afecta domeniul public;

- se va realiza împrejmuirea provizorie a organizării de șantier;

- baracamentul va fi constituit dintr-un container modular poziționat pe pat de piatră și va adăposti un depozit de scule și biroul organizării de șantier ;

- e va amenaja o platformă pentru depozitarea temporară a materialelor de construcții utilizate și a deșeurilor generate, în incinta organizării de șantier;

- aprovizionarea șantierului cu materiale de construcție se va face ritmic pentru a se evita formarea de stocuri pe amplasament;

- pe măsura edificării construcției, platformele de la etajele intermediare vor fi folosite pentru depozitarea materialelor de construcție necesare următoarei etape de lucru;

- organizare de șantier va fi dotată cu cabine WC ecologice prevăzute cu lavoare;

- se vor lua toate măsurile necesare astfel încât apele uzate să nu fie deversate pe amplasament, iar deșeurile sau materialele de construcții să nu fie depozitate pe malul lacului sau să ajungă în zona luciului de apă;

- se vor lua toate măsurile astfel încât să nu existe posibilitatea aca ape uzate menajere sau pluviale din zona amplasamentului si a organizarii de santier sa ajunga in Lacul Techirghiol;

- se va asigura curatarea rotilor masinilor la iesirea din santier , pe drumurile publice;

- staționarea autovehiculelor va fi permisă pe platforma auto organizată în acest scop.

# Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților

# în mediu în timpul organizării de șantier

Acestea au fost descrise, pentru fiecare factor de mediu,  in capitolele 6 si 7.

# Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

Se va resimti un impact asupra factorului de mediu sol-subsol , prin desfiintarea suprafetei de sol vegetal, in vderea amenajarii organizarii de santier.

Executarea propriu-zisă lucrărilor de amenajare poate determina în această perioadă o creștere a cantităților de pulberi în zona amplasamentului.

Se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de intensificarea traficului în zona, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje, lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

# Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

  - se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier;

  - utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

  - utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

  - încărcarea pământului excavat în mijloace de transport se va face astfel încât distanța între cupa excavatorului și bena autocamionului să fie cât mai mică evitându-se astfel împrăștierea particulelor fine de pământ în zonele adiacente.

  - se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

  - dotarea organizării de șantier  cu material absorbant astfel incât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere sa se intervină prompt si eficient pentru inlaturarea/diminuarea efectelor poluarii;

  - se va asigura curatarea rotilor autovehiculelor la iesirea din organizarea de santier , inainte de patrunderea acestora pe drumurile publice.

# LUCRĂRI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ  DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII

# Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției

La finalizarea lucrărilor de constructii, pe terenul rămas liber se propun lucrări de amenajare spatii verzi, prin plantări de arbuşti și înierbări.

# Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de  poluări  accidentale

În cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi  afectat este solul; în acest caz se recomandă achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă.

Se recomandă amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea controlată a  deșeurilor produse pentru a evita riscul ca acestea să ajungă pe terenurile învecinate sau să fie depozitate necontrolat în incinta obiectivului.

# Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului

În cazul demolării obiectivului, la încetarea activității, se va proceda astfel:

- înainte de începerea lucrărilor de desființare a obiectivului se vor obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, conform legii ;

- înainte de demolarea propriu-zisă a construcției este necesară dezafectarea tuturor echipamentelor, instalațiilor, respectând procedurile de colectare, sortare și depozitare pe categorii a tuturor materialelor ce rezultă din aceste activități;

- materialele rezultate în urma dezafectării vor fi valorificate prin firme autorizate sau, după caz eliminate în depozite autorizate, care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevazute în ordinul MMGA nr. 95/2005 ;

- se va realiza separarea deșeurilor de materiale cu conținut de substanțe periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generării acestora;

- se va reface amplasamentul la starea inițiala ( teren liber) sau va fi pregătit pentru  o viitoare construcție, în funcție de destinația ulterioară a terenului.

# Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Aceste modalități se vor stabili, dacă va fi cazul la momentul luării deciziei privind desființarea obiectivului și depind de strategia care se va adopta în ceea ce privește utilizarea ulterioară a terenului.

# EVALUARE ADECVATĂ

# Localizarea amplasamentului în raport cu ariile naturale protejate

Coordonatele în proiecție STEREO 70 ale amplasamentului analizat, cu suprafața de 4434,00 mp  sunt evidențiate în tabelul următor ( vezi anexa 6):

Tabelul nr.6

| Nr. crt. | Nr. pct. | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 289503,366 | 789317,029 |
| 2 | 2 | 289517,157 | 789268,967 |
| 3 | 3 | 289565,219 | 789282,760 |
| 4 | 4 | 289582,937 | 789287,844 |
| 5 | 5 | 289608,069 | 789347,074 |
| 6 | 6 | 289551,427 | 789330,820 |

In tabelul de mai jos  sunt evidențiate coordonatele in proiectie STEREO 70 ale traseului conductei propuse pentru a asigura alimentarea cu apa sarata  din lacul Techirghiol a bazei de tratament propusa prin proiect.

Tabelul nr. 7

| Nr. Crt. | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 289595.893 | 789336.515 |
| 2 | 289608.668 | 789339.534 |
| 3 | 289645.869 | 789427.524 |
| 4 | 289651.886 | 789470.769 |

Din analiza coordonatelor reiese faptul că amplasamentul analizat este situat la aproximativ 90m nord de limita Sitului Natura 2000 ROSPA0061 Lacul Techirghiol și la aproximativ 100 m nord  față de limitele Rezervației naturale Lacul Techirghiol.

Conducta de alimentare cu apă sărată din lac, propusă a se realiza se suprapune cu Situl Natura 2000 ROSPA0061 Lacul Techirghiol pe o lungime de aproximativ 25m.

Lacul Techirghiol a fost, desemnat în anul 2000 ca „Arie protejată”, cu suprafaţa de 1.226,98 ha (din care 0,4 ha plajă), conform H.G. nr. 1226/2000, privind transmiterea Lacului Techirghiol şi a plajelor aferente, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

Apoi în 2006, zona a devenit „Sit Ramsar”, nr. 1610, cu suprafaţa de 1.462 ha, pe parcursul derulării proiectului „Îmbunătăţirea condiţiilor de iernat pentru Branta ruficollis la Techirghiol” și este desemnată ca „Zonă umedă de importanţă internaţională”,  conform H.G. 1586/2006 privind încadrarea unor arii naturale protejate în categoria zonelor umede de importanţă internaţională.

Din anul 2007, lacul Techirghiol este „Arie de protecţie specială avifaunistică”, ROSPA0061), cu suprafaţa de 3.035,3 ha, conform H.G. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată de H.G. nr. 971/2011.

# Caracterizarea ariei naturale protejate în interiorul/vecinatatea căreia se dezvoltă proiectul

ROSPA0061 Lacul Techirghiol

Suprafața sitului  este de 3035,3  ha.

Situl este localizat la 44º 1' 29'' latitudine nordică și 28º 35' 33'' longitudine estică și ocupă <1% din teritoriul administrativ al loc. 23 August, <1% din Eforie, 37 % din teritoriul localității Techirghiol, 4% din loc. Topraisar, și 12% din localitatea Tuzla.

Regiunea biogeografică

Aria naturală protejată este situată în regiunea biogeografică  stepică-pontică.

Clase de habitate

Clasele de habitate întâlnite în sit, conform Formularului Natura 2000, sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul nr. 8 : Clase de habitate

| Clase de habitate | Cod | Extindere (%) |
| --- | --- | --- |
| Râuri, lacuri | N06 | 45 |
| Culturi (teren arabil) | N12 | 36 |
| Mlastini, turbarii | N07 | 4 |
| Păşuni | N14 | 4 |
| Alte terenuri arabile | N15 | 11 |

Aceste tipuri de habitate nu se regăsesc în zona amplasamentului.

Așa cum reiese din tabelul nr. 8, clasele de habitate care predomină sunt cele de râuri, lacuri, în procent de 45%.

Alte caracteristici ale sitului

Cele două diguri construite în 1983 și 1989 împart lacul în trei zone:

- Zona cu apă dulce în partea de vest (1,0-2,3 g/l salinitate)

- Zona cu apă salmastră în partea centrală (6-8 g/l)

- Zona cu apă salină în partea de lac situata în apropierea Mării Negre (52-55 g/l).

Amplasamentul analizat face parte din categoria – teren curți –construcții fiind situat în intravilanul localității Techirghiol, într-o zonă cu functiunea predominanta de locuire.

Specii de păsări

Speciile de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC,  observate de-a lungul timpului în zona Lacului Techirghiol și care au determinat declararea acestuia drept Sit Natura 2000 sunt menționate în tabelul următor.

Tabelul nr.9 : Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC  prezente în sit conform Formularului Natura 2000

| Cod | Specie | Cuibarit | Iernat | Pasaj | Sit. Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A229 | Alcedo atthis |  | 1 i |  | D |  |  |  |
| A042 | Anser erythropus |  | 10 i |  | A | B | B | A |
| A029 | Ardea purpurea |  |  | 4 i | D |  |  |  |
| A222 | Asio flammeus |  | 1 i |  | C | B | C | B |
| A403 | Buteo rufinus |  | 1 i |  | D |  |  |  |
| A138 | Charadrius alexandrinus |  |  | 20 i | D |  |  |  |
| A031 | Ciconia ciconia |  |  | 1300 i | C | C | C | B |
| A081 | Circus aeruginosus |  | 3 i |  | D |  |  |  |
| A082 | Circus cyaneus |  | 3 i |  | D |  |  |  |
| A083 | Circus macrourus |  |  | 2i | C | B | C | C |
| A429 | Dendrocopos syriacus | 4 p |  |  | D |  |  |  |
| A027 | Egretta alba |  | 34 i |  | C | B | C | C |
| A026 | Egretta garzetta |  |  | 10 i | D |  |  |  |
| A103 | Falco peregrinus |  | 1 i |  | C | B | C | C |
| A002 | Gavia arctica |  | 3 i |  | C | B | C | B |
| A131 | Himantopus himantopus | 30 p |  |  | B | B | C | C |
| A022 | Ixobrychus minutus | 10-12 p |  |  | C | B | C | C |
| A338 | Lanius collurio | 6 p |  |  | D |  |  |  |
| A339 | Lanius minor | 8 p |  |  | D |  |  |  |
| A177 | Larus minutus |  | 3 i | 5200 i | B | B | C | A |
| A242 | Melanocorypha calandra | 20 p |  |  | D |  |  |  |
| A023 | Nycticorax nycticorax |  |  | 10 i | D |  |  |  |
| A019 | Pelecanus onocrotalus |  |  | 100-120i | C | B | B | B |
| A393 | Phalacrocorax pygmeus |  | 800 i |  | C | B | C | B |
| A140 | Pluvialis apricaria |  |  | 30 i | C | B | C | C |
| A195 | Sterna albifrons |  |  | 20 i | D |  |  |  |
| A196 | Chlidonias hybridus |  |  | 500-600i | D |  |  |  |
| A197 | Chlidonias niger |  |  | 500-600i | C | B | C | B |
| A038 | Cygnus cygnus |  | 90-120 i |  | B | C | C | B |
| A098 | Falco columbarius |  | 8-10 i |  | C | B | C | C |
| A176 | Larus melanocephalus |  |  | 8000-10000i | A | B | C | A |
| A068 | Mergus albellus |  | 150-300i |  | B | B | B | A |
| A071 | Oxyura leucocephala |  | 15-130i |  | A | B | B | A |
| A151 | Philomachus pugnax |  |  | 300-500 i | D |  |  |  |
| A396 | Branta ruficollis |  | 600-2000i |  | B | B | C | B |
| A024 | Ardeola ralloides |  |  | 80 -100i | D |  |  |  |
| A021 | Botaurus stellaris |  | 5-6i |  | D |  |  |  |

Tabelul nr.10: Specii de păsări  cu migrație regulată nemenționate în anexa I a Directivei  Consiliului 2009/147/EC

| Cod | Specie | Cuibarit | Iernat | Pasaj | Sit. Pop. | Conserv | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A247 | Alauda arvensis | 60 p |  |  | D |  |  |  |
| A056 | Anas clypeata |  |  | 110-1100i | B | A | B | A |
| A052 | Anas crecca |  | 400i |  | D |  |  |  |
| A053 | Anas platyrhynchos |  | 400i | 400i | D |  |  |  |
| A055 | Anas querquedula |  |  | 200i | D |  |  |  |
| A051 | Anas strepera |  |  | 20i | D |  |  |  |
| A043 | Anser anser |  | 150i |  | D |  |  |  |
| A039 | Anser fabalis |  | 1i |  | D |  |  |  |
| A028 | Ardea cinerea |  |  | 20i | D |  |  |  |
| A059 | Aythya ferina |  | 5200 i | 3000 i | B | A | B | A |
| A061 | Aythya fuligula |  | 1000i |  | B | A | B | A |
| A067 | Bucephala clangula |  | 25i |  | D |  |  |  |
| A087 | Buteo buteo |  | 4i |  | D |  |  |  |
| A088 | Buteo lagopus |  | 6 i |  | D |  |  |  |
| A136 | Charadrius dubius |  |  | 20i | D |  |  |  |
| A198 | Chlidonias leucopterus |  |  | 30i | D |  |  |  |
| A113 | Coturnix coturnix | 30p |  |  | D |  |  |  |
| A208 | Columba palumbus |  |  | 20i | D |  |  |  |
| A096 | Falco tinnunculus | 4p | 3i |  | D |  |  |  |
| A125 | Fulica atra |  | 776 i | 3000 i | C | B | C | B |
| A244 | Galerida cristata | 30p |  |  | D |  |  |  |
| A123 | Gallinula chlorupus | 30p | 15 i |  | D |  |  |  |
| A251 | Hirundo rustica |  |  | 200i | D |  |  |  |
| A459 | Larus cachinnans |  | 1800 i |  | B | A | B | A |
| A182 | Larus canus |  | 1000 i |  | B | A | B | A |
| A179 | Larus ridibundus |  | 1500i | 1000i | C | B | C | B |
| A069 | Mergus serrator |  | 4 i |  | D |  |  |  |
| A383 | Miliaria calandra |  |  | 600 i | D |  |  |  |
| A058 | Netta rufina |  |  | 24 i | D |  |  |  |
| A249 | Riparia riparia | 1000 p |  |  | B | A | C | B |
| A004 | Tachybaptus ruficollis | 24 p | 17 i | 30 i | D |  |  |  |
| A008 | Podiceps nigricollis |  | 1000-1500i | 2000i | B | A | C | B |
| A086 | Accipiter nisus |  | 5 i | 10 i | D |  |  |  |
| A168 | Actitis hypoleucos |  |  | 30 i | D |  |  |  |
| A054 | Anas acuta |  | 50-60 i |  | D |  |  |  |
| A050 | Anas penelope |  | 800-900i | 800-900i | B | A | B | A |
| A036 | Cygnus olor |  | 200i | 300i | D |  |  |  |
| A153 | Gallinago gallinago |  | 15-20 i |  | D |  |  |  |
| A070 | Mergus merganser |  | 10-12 i |  | D |  |  |  |
| A277 | Oenanthe oenanthe | 20-30 p |  |  | D |  |  |  |
| A048 | Tadorna tadorna | 20-25 p | 112 i |  | C | B | C | B |
| A165 | Tringa ochropus |  |  | 50 i | D |  |  |  |
| A162 | Tringa totanus |  |  | 100-150i | D |  |  |  |
| A142 | Vanellus vanellus |  |  | 50-60 i | D |  |  |  |
| A041 | Anser albifrons |  | 500-1500i | 3000-5000i | C | B | C | C |

Nota:

POPULATIE: marimea si densitatea populatiei speciei prezente din sit in raport cu

populatiile prezente pe teritoriul national. Acest criteriu are scopul evaluarii

marimii relative sau densitatii relative a populatiei in sit cu cea la nivel

national.Se foloseste un model progresiv, astfel:

- A: 100 ≥ p >  15%

- B: 15 ≥ p > 2%

- C: 2 ≥ p> 0%

- D: populatie nesemnificativa

CONSERVARE: gradul de conservare a trasaturilor habitatului care sunt importante pentru

speciile  respective si posibilitatile de refacere, astfel:

- A: conservare excelenta = elemente in stare excelenta , indiferent de clasificarea si posibilitatile de refacere;

- B: conservare buna = elemente bine conservate indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere

- C: conservare medie sau redusa

IZOLARE:  gradul de izolare a populatiei prezente in sit fata de aria de raspandire normal a

Speciei.

- A: populatie ( aproape) izolata;

- B: populatie ne-izolata, dar la limita ariei de distributie;

- C : populatie ne-izolata cu o arie de raspandire extinsa.

GLOBAL:   evaluare globala a valorii sitului pentru conservarea speciei respective

- A: valoare excelenta;

- B: valoare buna;

- C: valoare considerabila.

Situl este important în perioada de migrație pentru speciile:

Larus minutus

Sterna albifrons

Philomachus pugnax

Larus melanocephalus

Pelecanus onocrotalus

Ciconia ciconia

Charadrius alexandrinus

Situl este important pentru iernat pentru următoarele specii:

Oxyura leucocephala

Branta ruficollis

Anser eryţropus

Larus minutus

Phalacrocorax pygmaeus

Cygnus cygnus

Mergus albellus

Anser albifrons

Larus ridibundus

Podiceps nigricollis

Situl este important pentru populațiile cuibăritoare ale speciilor următoare :

Ixobrychus minutus

Himantopus himantpus

În perioada de migrație situl găzduiește mai mult de 20.000 de exemplare de păsări de baltă, fiind sit RAMSAR.

SOR: Sit desemnat ca IBA conform următoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C4, C6.

Semnificațiile  criteriilor elaborate de Birdlife International sunt următoarele:

- C1-  reprezinta speciile de interes global de conservare. Situl deține, în mod  regulat, un număr semnificativ de specii amenițate sau alte specii de interes global de conservare.

- C2-  reprezinta concentratii de specii amenintate la nivelul Uniunii Europene.  Situl este cunoscut ca detinand cel putin 1% din populatiile de   pasari sau  specii de pasari amenintate la nivel European.

- C4 - reprezinta congregatiile mari. Situl este cunoscut in mod regulat, ca  detinand cel putin 20.000 de pasari migratoare si/sau 10.000 perechi de  pasari de apa a uneia sau mai multor specii;

- C6 – reprezinta  specii amenintate la nivelul Uniunii Europene. Situl este unul din cele mai importante cinci  regiuni europene, pentru o specie sau subspecie considerata a fi amenintata in Uniunea Europeana.

Vulnerabilitate

Impactul antropic se manifestă mai ales prim turism, Techirghiol, Eforie Sud și Eforie Nord fiind stațiuni ce atrag turiștii mai ales prin promovarea proprietăților terapeutice ale nămolului sapropelic. Alte activități ce se desfășoară în zonă sunt cele agricole. Lacul Techirghiol se confruntă cu problema scăderii salinității, cu repercusiuni asupra compoziției specifice în elementele de floră și faună caracteristice apelor hipersaline.

# Prezența și efectivele / suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar   în zona proiectului

Zona de interes pentru proiectul prezentat este situată în intravilanul orașului, la cca. 100 m de malul nord-vestic al Lacului Techirghiol, într-o zonă urbanizată, cu caracter de habitare umană.

Amplasamentul analizat a făcut obiectul reglementării printr-o documentatie PUZ prin care s-a stabilit ca destinația amplasamentului va fi de turism si activități balneo-climaterice. PUZul a fost aprobat prin HCL Techirghiol nr. 285 din 19.12.2018 ( anexa 8) .

Structura litologică în zonă este in general alcatuita din pământ cenușiu având grosimi de cca. 0,30m și a unui strat de loess galben, plastic vârtos ce se dezvoltă până la adâncimea de -0,70-0,90m. După această adâncime apare un strat de calcar cochilifer.

Pe malul vestic al lacului Techirghiol, la nord de zona cercetată, au fost realizate o serie de amenajări prin terasare şi consolidare a unei porţiuni din malul lacului, precum și lucrări de amenajare a plajelor pe o suprafață de cca. 14.000 mp.

Observaţiile realizate pe teren pentru observarea impactului pe care lucrările de realizare a obiectivului propus l-ar putea avea asupra vegetaţiei din zona amplasamentului au confirmat prezența în zona de interes numai a habitatelor antropizate, categorie ce cuprinde habitate afectate de intervenţia omului (pajişti puternic ruderalizate datorită păşunatului, culturi agricole, suprafeţe de pârloagă).

Aceste tipuri de habitate sunt complet lipsite de valoare conservativă, flora şi vegetaţia specifică fiind un amestec de specii ruderale (de margini de drumuri, de terenuri necultivate), segetale (buruieni de culturi agricole) și de specii stepice comune.

Astfel, pe amplasamentul pe care se propune realizarea  au fost observate comunităţi antropice cu Onopordum acanthium - scai, Carduus nutans - ciulin şi Centaurea calcitrapa (cod      R 8702 conform Doniţă et al, 2005 ce se caracterizează prin prezenţa buruienarişurilor Onopordetum acanthii Br. Bl. et al. 1936 şi Carduetum nutantis (Săvul. 1927) Morariu 1943 -asociatii vegetale edificate de scaieţi).

În zona  nu au fost observate rarităţi floristice şi niciuna dintre speciile identificate nu figurează în anexele Directivei CE 92/43/EEC (Directiva Habitate) sau în anexa I a Convenţiei de la Berna, ca specii de floră strict protejate la nivel european.

S-a putut concluziona că speciile de importanţă conservativă şi asociaţiile vegetale valoroase, care să necesite măsuri speciale de protecție în vederea conservării, lipsesc de pe terenul studiat, pe care se propune realizarea proiectului.

Din punct de vedere faunistic zona este definită de specii comune ecosistemelor antropizate, rezistente la impactul antropic.

Dintre nevertebrate, în zonă se întâlnesc specii de crustacee isopode (Porcellio sp., Armadillidium sp.), miriapode, aranee, gasteropode (Helicopsis striata, Cernuela virgata) şi insecte (odonate –libelule, orthoptere - lăcuste, cosași, greieri).

Fauna de reptile şi amfibieni  nu a fost observată în zonă, de asemenea nu s-au observat mamifere în zona analizată.

În privința avifaunei în perioada efectuării vizitei în teren-octombrie 2018- pe amplasament nu au fost identificate cuiburi de păsări, iar în zbor, în zona locației au putut fi identificate doar specii comune de păsări.

Nu au fost identificate pe amplasament populații cuibăritoare ale speciilor de păsări menționate în Formularul Natura 2000.

Speciile de păsări identificate în zona amplasamentului și în vecinătatea acestuia sunt menționate în tabelul nr.11.

Tabelul nr.11

| Nr.crt. | Denumire științifică | Denumire populară | Nr. exemplare - observații |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Corvus corone cornix | Cioara grivă | 8 i-pe sol si in zbor |
| 2. | Corvus monedula | Stăncuță | 2 i in zbor |
| 3. | Streptopelia decaocto | Guguștiuc | 3 i-in zbor |
| 4. | Passer montanus | Vrabie de câmp | 15 i- in zbor |
| 5. | Pica pica | Coțofană | 2 i-pe sol; 3 i-in zbor |
| 6. | Larus argentatus | Pescarus argintiu | 10 i in zbor |
| 7. | Passer domesticus | Vrabie de casa | 9 i- pe sol si in zbor |
| 8. | Columba livia domestica | Porumbel domestic | 11 i- pe sol si in zbor |
| 9. | Parus major | Pițigoi | 2 i în arboretul din zona învecinată |
| 10. | Carduelis carduelis | Sticlete | 1i în arboretul din zona învecinată |
| 11. | Phalacrocorax pygmaeus | Cormoranul mic | 6 ex. în zbor, deasupra lacului, pe direcția nord-sud |

Cu ocazia altor observații efectuate în perioada caldă a anului în zone învecinate proiectului propus au putut fi identificate specii precum: Cuculus canorus – cuc (auditiv) și Hirundo rustica – rândunică (în zbor).

Concluzionăm că zona studiată nu reprezintă o arie de interes pentru păsările cuibăritoare și nici o zonă importantă de hrănire sau odihnă pentru speciile de păsări ce au determinat declararea zonei drept Sit Natura 2000.

# Legătura proiectului cu ariile naturale protejate de interes comunitar

Pentru Aria Protejată Lacul Techirghiol a fost elaborat un Plan de Management conform prevederilor din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007 art. 21, de către custozii de atunci ai sitului -Administrația Bazinală de Apă Dobrogea –Litoral, Consiliul Local Techirghiol, Societatea Ornitologică Română și Asociația Demos.

În prezent, Societatea Ornitologică Română și Primăria Techirghiol împart custodia ariei protejate, iar în septembrie 2017 SOR a demarat procedurile pentru realizarea unui nou plan de management al ariei protejate.

Scopul central al planului de management este stabilirea cadrului pentru menţinerea nealterată a caracteristicilor de bază ale lacului (fizice, chimice, biologice) şi ale zonei adiacente, suportul necesar pentru a asigura conservarea valorilor naturale (biodiversitate, resurse naturale) şi generarea serviciilor de mediu pe termen lung.

Principalele obiective de management ale ariei protejate Lacul Techirghiol, sunt:

- Conservarea şi menţinerea biodiversităţii pe teritoriul Ariei Protejate Lacul Techirghiol şi crearea unei baze de date şi informaţii care să justifice importanţa biodiversităţii zonei la nivel internaţional, naţional şi regional.

- Reglementarea, monitorizarea şi controlul activităţilor de utilizare a resurselor din rezervaţie şi promovarea pe teritoriul rezervaţiei a activităţilor tradiţionale care nu generează un impact negativ asupra biodiversităţii.

- Atragerea şi încurajarea vizitatorilor de a se bucura de frumuseţile lacului Techirghiol şi de a aprecia experienţa specială de a fi în mijlocul naturii, în limitele acceptabile ale impactului asupra ariei protejate.

- Educarea şi conştientizarea publicului şi a factorilor interesaţi pentru conservarea valorilor ariei protejate şi pentru a obţine sprijin pentru realizarea tuturor obiectivelor.

- Promovarea şi creearea de oportunităţi pentru dezvoltarea durabilă a economiei locale fără a afecta în mod negativ valorile şi biodiversitatea ariei protejate.

- Asigurarea unui sistem eficient de administrare a Ariei Protejate Lacul Techirghiol în vederea realizării obiectivelor pentru care a fost constituit, printr-un management eficient şi adaptabil.

Proiectul propus nu are legătură directă și nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate.

# Estimarea impactului potențial al  proiectului asupra speciilor și habitatelor din

# ariile  naturale protejate de interes comunitar

Amplasamentul analizat este situat în sud- estul localității Techirghiol, într-o zonă ce a cunoscut o dezvoltare în ultimii ani prin construirea în principal de locuințe, la limita intravilanului, în extremitatea de N-NV a ROSPA0061 Lacul Techirghiol, la cca. 100m de malul lacului.

Pe amplasament nu au fost identificate cuiburi de păsări și nici populații cuibăritoare ale speciilor de păsări menționate în Formularul Natura 2000. În zbor, în zona locației au fost recunscute specii comune de păsări, care se regasesc în toate zonele din oraș.

În ceea ce privește speciile de păsări pentru care situl este important în perioada de migrație, amplasamentul și propunerile pentru realizarea investiției, nu sunt de natură să producă efecte semnificativ negative având în vedere următoarele aspecte:

- amplasamentul este situat într-o  zonă cu dotări turistice și vile cu destinația de turism si activitati balneo-climaterice,  astfel încât terenul nu poate constitui loc de odihnă, hrănire sau iernat pentru speciile migratoare  ;

- propunerile pentru realizarea investitiei nu au influență asupra rutelor de migrare;

- pe parcursul anului 2018 la APM CONSTANTA s-a aflat  in procedura de avizare proiectul VALORIFICAREA POTENTIALULUI BALNEAR SI TURISTIC AL LACULUI TECHIRGHIOL PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE, in orasul Techirghiol, str. Lacului, proiect pentru care s-a decis necesitatea declanșării procedurilor de evaluare adecvată si evaluare a impactului asupra mediului.În cadrul celor două studii mentionate, ce au fost afisate pe site-ul APM CONSTANTA, se observa ca zona monitorizata din punct de vedere al avifaunei  a inclus si zona amplasamentului analizat iar concluziile stabilesc ca speciile de păsări de interes comunitar pentru care a fost desemnat Situl Natura 2000 ROSPA0061 Lacul Techirghiol folosesc preponderent suprafata lacului, malurile si zona alaturata acestora pentru activitatile specifice. Concluziile se bazeaza inclusiv pe date de monitorizare ale speciilor de pasari in zona studiata puse la dispozitie de SOR, conform precizarilor facute in studiul de evealuare adecvata elaborat pentru proiectul respectiv;

- Speciile de păsări acvatice, pentru care Lacul Techirghiol a fost declarat sit Natura 2000, nu vor fi influenţate în niciun fel de implementarea proiectului. Aceste specii folosesc lacul pentru odihnă şi hrănire în perioada de migraţie şi de iernare. Locul lor favorit îl constituie apa din coada lacului, zona cea mai  importantă din punct de vedere al biodiversităţii și zona agricolă adiacentă. Implementarea proiectului nu va influenţa evoluţia numerică a populaţiilor în cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar.

- Asociaţiile vegetale şi speciile de plante identificate în zona amplasamentului sunt lipsite de valoare conservativă, prin urmare, pe amplasamentul ce face obiectul proiectului propus nu se impun măsuri de conservare.

- Nu au fost observate în zona de interes rarităţi floristice, deci nu se pune problema periclitării unor specii de plante deosebite în cursul lucrărilor de constructii sau in perioada funcționării obiectivului.

De asemenea, în ceea ce privește impactul planului asupra speciilor protejate și habitatelor de interes comunitar din zona analizată, situația se prezintă astfel:

- în zona analizată, nu au fost identificate habitate de interes comunitar, specii de floră și faună de interes comunitar;

- nu vor avea loc schimbări în densitatea populațiilor, un eventual deranj asupra speciilor de faună se va resimți pe durată limitată, în perioada executării lucrărilor de construcții, după care, speciile de faună obișnuite cu prezența umană vor reveni pe amplasament;

- în ceea ce privește speciile sensibile la prezența umană, acestea oricum nu se regăsesc pe amplasament și nici în vecinătatea acestuia, având în vedere că în vecinătatea amplasamentului se găsește într-o zonă urbanizată, cu caracter de habitare umanășoseaua ce face  legătura între Techirghiol și zona litorală iar în zonă au început să apară construcții cu destinații locuire/cazare/pensiuni;

- pierderea de habitat va fi minimă şi nu va influenţa negativ existenţa vegetaţiei şi faunei de pe amplasament. Astfel, in zona terestra conducta va fi ingropata si pierderea de habitat va fi 0% iat in zona luciului de apă conducta va fi imersata deci pierderea de habitat va fi 0%.

Prin construirea și funcționarea obiectivului, nu se va manifesta un impact direct asupra ariei naturale protejate în următoarele condiții:

- Punerea în funcțiune a imobilului se va corela cu intrarea în uz a rețelelor edilitare din zonă;

- Pentru alimentarea cu apă a noului imobil nu se va recurge la soluția forării unui puț, alimentarea cu apă se va face din rețeaua RAJA;

- Evacuarea apelor uzate menajere se va face in reteaua de canalizare oraseneasca;

- Apa sărată preluată din lac si utilizată în piscine nu va suferi niciun tratament fizic sau chimic in  timpul utlizarii in cadrul centrului balnear si va fi deversata ăn lac dupa utilizare, avand aceleasi caracteristici cu apa extrasa din lac;

- Se interzice cu desavarsire deversarea de ape uzate menajere si pluviale în zona luciului de apă, pe terenurile învecinate sau în subteran;

- Se va aplica un management corespunzător al gestiunii deșeurilor astfel încât acestea să nu fie depozitate necontrolat în zona malului lacului.

La stabilirea măsurilor de limitare a impactului asupra ariei de importanţă avifaunistică trebuie avut în vedere că zona lacului este importantă pentru pasajul şi hrănirea păsărilor mai ales în perioadele de migraţii şi în timpul anotimpului rece. În acestă perioadă trebuie limitate drastic atât poluarea fonică cât şi accesul pe lac, însă obiectivul propus nu generează zgomote puternice care să determine apariția unui disconfort din acest punct de vedere.

Dacă vor fi respectate reglementările legale privind managementul deşeurilor, a apelor uzate şi menajere sau cele privind poluarea, inclusiv cea fonică, considerăm că impactul obiectivului asupra Sitului Natura 2000  va  fi unul nesemnificativ.

Ca măsuri de diminuare a  impactului, se recomandă:

- activitățile de  construcție necesare pentru implementarea proiectului să se efectueze într-un mod controlat și planificat ținând cont de următoarele aspecte:

- etapizarea lucrărilor: pe perioada de amenajare și construcție, se recomandă ca lucrările să se efectueze etapizat, astfel încât să se evite efectuarea a două sau mai multe lucrări cu caracter diferit în același timp, pentru prevenirea cumulării mai multor surse generatoare de zgomot;

- gestionarea materialelor/utilajelor: pe amplasament se vor desemna și amenaja locuri dedicate pentru depozitarea materialelor si a utilajelor, dotate cu materiale de acțiune în cazul unor scurgeri accidentale de combustibil, ulei;

- calitatea materialelor: se recomandă ca materialele utilizate în procesul de construcție să poată fi reciclate sau refolosite. De asemenea, pentru acele materiale care nu pot fi reciclate sau refolosite odată cu expirarea duratei de viață, se recomandă achiziționarea de produse superioare calitativ, care au o durată de viață mare, contribuind de asemenea la generarea minimă de deșeuri nereciclabile;

- calitatea lucrărilor: lucrările efectuate trebuie să aibă ca rezultat încadrarea complexului în peisajul înconjurător, în conformitate cu regulile de urbanism impuse, dar nu se vor restrânge neapărat doar la acestea. De asemenea, lucrările trebuie să fie de o calitate minimă impusă astfel încât să garanteze prevenirea unor reparații sau intervenții neplanificate care pot genera un efect negativ prin generarea de deșeuri, zgomot al lucrărilor etc.;

- planificarea lucrărilor: pentru activitățile de construcție și amenajare trebuie elaborat un plan HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality) care să conțină aspecte legate de planificarea și etapizarea lucrărilor, mentenanța utilajelor, instruirea personalului, gestionarea deșeurilor, toate aceste aspecte putând exercita un efect negativ asupra mediului dacă nu sunt gestionate corect;

- toate transporturile necesare pe perioada de amenajare, construcție și funcționare să fie gestionate cât mai eficient astfel încât să se reducă la minim numărul lor, acest aspect fiind de asemenea parte integrantă din planul HSEQ elaborat. În acest sens, se recomandă ca materialele, echipamentele și utilajele necesare să fie astfel combinate încât să se asigure transportul lor cu un minim de transporturi pentru a minimiza impactul asupra zonelor tranzitate, iar viteza de deplasare a acestora să fie cât mai redusă, astfel încât să genereze un minim de pulberi și să aibă un deranj cât mai mic asupra biodiversității locale.

- Se recomandă ca toate construcțiile ridicate să se încadreze cât mai durabil în peisajul înconjurător prin adoptarea unei singure nuanțe pentru fațade, respectarea și limitarea regimului de înălțime, precum și eficientizarea termică a construcțiilor în vederea minimizării consumului de resurse și a cantității de CO2 eliberat în atmosferă;

- Ulterior activităților de construcție, se recomandă plantarea de specii autohtone care să asigure o bună încadrare în peisaj precum și o limitare a zgomotului generat din activitățile de locuit, cazare/agrement a turiștilor. Activitățile de amenajare peisagistică se vor efectua cu personal specializat pentru evitarea introducerii în zona de specii invazive;

- se recomandă interzicerea unor surse de zgomot precum difuzoare audio exterioare. Pentru turiștii care vor fi cazați, trebuie să se asigure informarea precisă referitor la calitatea zonei naturale în care se află (descrierea  sitului Natura 2000), recomandările în ceea ce privește conduita lor, restricțiile în ceea ce privește zgomotul, deranjarea biodiversității, colectarea de specii protejate, etc., astfel încât aceștia să aibă o conduită în perfect acord cu mediul înconjurător. Aceștia trebuie să aibă acces la un set minim de informații care să le prezinte riscurile de distrugere a zonei ca urmare a unui turism dezorganizat. În fiecare loc public, trebuie să existe informații referitoare la necesitatea economisirii apei, precum si bune practici care ajută acestui scop, minimizând astfel cantitatea apelor uzate generate ca urmare a activităților de tip turistic. De asemenea, se recomandă dotarea grupurilor sanitare cu instalații cu debit redus de apă, sau cu senzor, pentru asigurarea aceluiași scop de economisire a resurselor de apă. În plus față de aceste măsuri, orice alte materiale de informare sau dotări care să contribuie la  minimizarea consumului de resurse și reducerea amprentei de carbon sunt recomandate.

- se recomandă ca în cazul în care construcțiile sunt prevăzute cu geamuri de mari dimensiuni, pe acestea să fie aplicate autocolante care să reprezinte siluetele unor păsări răpitoare. De asemenea, această măsură să fie aplicată si în cazul clădirilor construite din panouri din materiale lucioase (aluminiu, oțel inoxidabil); această măsură are rolul de a preveni coliziunea păsărilor cu structurile statice.

- Se recomandă ca dimensionarea conductelor de preluare a apelor pluviale de pe amplasament și soluția de evacuare a acestora în rețeaua pluvială a localității să se stabilească astfel încât să nu existe posibilitatea ca ape pluviale din zona amplasamentului să ajungă voit sau accidental în lac.

Conform OUG 57/2007 cu toate modificările ulterioare, pentru speciile de plante si animale sălbatice terestre, acvatice si subterane, cu excepţia speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A (specii de interes comunitar) si 4 B (specii de interes naţional), precum si conform Listei Roșii Naționale pentru speciile care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât si în afară lor, sunt interzise:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de crestere, de hibernare si de

migraţie;

- deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intenţionată a cuiburilor si/sau ouălor din natură;

- deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- este interzisă depozitare necontrolată a deseurilor menajere si din activităţile specifice. Este obligatorie amenajarea unui loc special pentru depozitarea deseurilor si asigurarea transportului acestora cât mai repede pentru a nu constitui un pericol pentru păsările din zonă.

Pentru toate speciile de păsări sunt interzise:

- uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

- deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intenţionată a cuiburilor si/sau ouălor din natură;

- culegerea ouălor din natură si păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

- perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere, de crestere si de migraţie;

- deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea si capturarea;

- comercializarea, deţinerea si/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, usor de identificat.

# Concluzii privind evaluarea adecvată

Pentru conservarea patrimoniului sau natural, Uniunea Europeana promovează ca instrument principal dezvoltarea unei rețele de arii de conservare a naturii. Declararea unui sit Natura 2000 nu înseamnă însă izolarea acestuia. Se ține cont de interesele economice, culturale și sociale din zona vizată, fiind permise activități economice care sunt în spiritul dezvoltării durabile și nu afectează starea de conservare favorabilă a sitului respectiv.

În ceea ce privește obiectivul analizat, se conturează următoarele concluzii :

- amplasamentul situat în intravilanul orașului Techirghiol, partial în interiorul  ariei naturale protejate ROSPA0061 Lacul Techirghiol, însă realizarea și funcționarea obiectivului nu sunt de natură să aducă modificări fizice în cadrul ariiilor naturale protejate;

- amplasamentul se află într-o zonă antropizată, prevăzută în documentațiile de urbanism a se dezvolta ca zonă rezidențială, turism, si activitati balneo-climaterice, la distanță de coada lacului care constituie zona cea mai  importantă din punct de vedere al biodiversităţii;

- în ceea ce privește managementul deșeurilor solide, acestea vor fi gestionate, atât în perioada executării lucrărilor, cât și în perioada funcționării obiectivului, numai în limitele amplasamentului ce face obiectul proiectului. Nici natura și nici amploarea obiectivului nu determină apariția unor cantități și tipuri de deșeuri ce ar putea pune în pericol integritatea ariei naturale protejate;

- în ceea ce privește dezvoltările conexe, impactul cumulat exercitat asupra Sitului Natura 2000 de amenajare a unui nou obiectiv, nu va fi semnificativ mai mare faţă de cel actual deoarece amplasamentul este situat în apropierea unor zone de locuințe și a altor amenajări publice (grădină botanică, plajă, sanatoriu balnear) iar amplasamentul este inclus intr-o zonă aprobată pentru extinderea localității ;

- pe amplasamentul analizat și în imediata vecinătate a acestuia nu se regăsesc habitate naturale și/sau specii de interes comunitar ce ar putea fi afectate de implementarea proiectului;

- proiectul nu afectează direct sau indirect zone de hrănire, migrație sau odihnă;

- realizarea și funcționarea obiectivului nu determină apariția unui impact direct asupra ariei naturale protejate, nu provoaca pierderea unor habitate de interes comunitar;

- proiectul nu implică în niciun fel utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică.

# INFORMATII PRIVIND DLEGĂTURA PROIECTULUI CU CORPURILE DE APĂ

  - Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic Litoral

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral – nu e cazul

- corpul de apă de suprafață: Lacul Techirghiol

- corpul de apă subteran: Cobadin – Mangalia, codul - RO DL 04

  - Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață

Lacul Techirghiol este cel mai mare lac salin din România, cu o lungime de 7500 m, adâncimea de maximum 9 m și salinitatea de cca. 70 g/l. Fost liman fluvio-marin, lacul cu o suprafață de 1226,97 ha este amplasat în bazinul hidrografic litoral, fiind situat la 15 km sud de oraşul Constanţa şi la cca. 150 m vest faţă de Marea Neagră, între localitățile Techirghiol, Eforie Nord, Eforie Sud și Tuzla.

Datorită tipului genetic al Lacului Techirghiol – liman fluvio-marin, bazinul de recepţie al acestuia este de 165 km2, bazinul de alimentare din subteran având o suprafaţă de cca. 400 km2. Alimentarea lacului este asigurată atât de scurgerea superficială (bazinul de recepţie), cât şi din aportul subteran (bazinul de alimentare). De asemenea, Lacul Techirghiol este alimentat şi de izvoare de mal, active îndeosebi către coada lacului. Amplasat în podişul Topraisar, Lacul Techirghiol este situat la confluenţa a trei văi bine înscrise în relieful zonei: Moviliţa, Biruinţa şi Techirghiol.

Suprafaţa întregului complex (lacul sărat, lacul salmastru-dulce şi lacul dulce + Balta Tuzla) este de cca. 1304 ha, repartizate astfel: lacul dulce 38,96 ha (aprox. 3% din tot complexul), lacul salmastru-dulce 195,54 ha (15%), lacul sărat 1022,78 (79%) şi Balta Tuzla cu 46,78 ha (3%). Lacul păstrează forma alungită de liman, cu o lungime maximă de 7,75 km, lăţime minimă de 1 km, iar cea medie de 4,4 km. Volumul lacului a variat în limite largi, în decursul evoluţiei sale, fiind de 50 mil. M3, la cota „0 MN”, iar adâncimile medii înregistrează valori de 4,0 m, comparativ cu cele maxime care ating valori de 12 m.

Salinitatea caracteristica lacului reprezintă suportul pentru dezvoltarea micului crustaceu Artemia salina care produce nămolul sapropelic de natura biogenă, utilizat în activitățile medical-terapeutice.

Cel mai important proces ecologic din această zonă este peloidogeneza, adică formarea nămolului sapropelic (nămol format în ape stătătoare din substanţe organice aflate in putrefacţie şi folosit în scopuri medicinale sau ca îngrăşămant). Acesta este un proces complex ce implică numeroase specii de zooplancton respectiv fitoplancton dintre care un rol important îl are, pe lângă crustaceul filopod Artemia salina și alga verde filamentoasă Cladophora vagabunda.

Nămolul Lacului Techirghiol, puternic hidratat, bogat în substanţe minerale şi mici cantităţi de substanţe organice, conţine hidrogen sulfurat, sulfură de fier, sulf nativ şi substanţe enzimatice. Structura granulară fină, conţinutul ridicat în coloizi organici şi minerali, plasticitate cu limite de umiditate foarte largi, conferă nămolului o remarcabilă capacitate de absorbţie a ionilor de calciu, magneziu, potasiu şi fier cu rol important prin mobilizarea lor în organism, cu efect benefic asupra schimburilor metabolice

De-a lungul timpului s-a constatat existența un aport tot mai mare de apă dulce din scurgerile de suprafaţă şi deversările subterane, care cauzează diluarea apei. În anul hidrologic 1961-1962, valoarea curgerilor de suprafaţă către lac era de aproximativ 0,4 milioane m3, iar în 1972-973 valoarea a atins 6 milioane m3 pe an. În privinţa deversărilor în subteran, valorile au crescut de la 5 milioane m3 în 1961 la 8 milioane m3 în 1980. Nivelul apei a continuat să crească, într-un ritm de 9 cm.y-1 între 1970 şi 1973 şi 12 cm.y-1 între 1974 şi 1983. Au apărut astfel modificări în privinţa calităţii apei, ca urmare a aportului de nutrienţi provenind din utilizarea îngrăşămintelor şi din deşeuri menajere.

Începând cu anul 1988 au fost executate o serie de lucrări pentru protectia lacului Techirghiol si în vederea îmbunatatirii calitatii apei acestuia și a namolurilor sapropelice cu caracter terapeutic:

În etapa I –a si a II-a s-a conceput si realizat o baterie de puturi forate în zona de nord a lacului si alta în partea de sud a lacului Techirghiol . Aceste puturi forate au adâncimi cuprinse între 25 -30 m si sunt echipate cu electro pompe submersibile tip HEBE si GRUNDEFOSS. Bateria de puturi amplasata la nord de lac , trimite apa captata la complexul de înmagazinare-pompare Eforie Nord prin conducta 200-400mm , iar cea din sud, pompeaza apele captate la complexul de înmagazinare – pompare Eforie Sud prin conducte de 200-400mm.

Tot în etapa I-a si a II-a , de o parte si alta a lacului Techirghiol, s-au realizat o serie de drenaje,care prin intermediul statiilor de pompare (SPD2) trimit apele drenate în Valea Agigea, printr-o conducta Dn 800mm premo si (SPD5) apele drenate din malul sudic al lacului, printr-o conducta Dn 800mm premo, prin refulare, apele ajung în emisar Marea Neagra.

La coada lacului Techirghiol , s-au realizat doua baraje mici (diguri de protectie) ce nu permit apelor dulci, sa se scurga în lacul Techirghiol. Apele dulci din aceste zone, drenate, sunt descarcate prin statiile de pompare amintite mai sus, în emisar natural (Valea Agigea si respectiv Marea Neagra)

În etapa a III-a lucrarile principale care constituie sistemul de protectie aprobat, au fost urmatoarele:

- Barajul principal Techirghiol , care izoleaza zona cu afluxul maxim de ape dulci;

- Conducta de evacuare gravitationala a apei dulci , acumulata în spatele barajului. Conducta ce urmareste malul Nordic al lacului, fiind amplasata pe o bancheta amenajata la piciorul falezei . Diametrul acesteia este de 1400mm, în sectorul nord(în lungime de 4600m) si Dn1600mm în sectorul 2 nord , (în lungime de 4500m);

- Șanț si canal de garda, amplasate în lungul versantilor Nordic si respectiv sudic, care au rolul de a intercepta apele dulci de suprafata si de a le conduce în acumularea din spatele barajului;

- Conducta de evacuare prin pompare, cu schimbarea utilajelor de pompare de la S.P. existenta, a apei dulci , colectate în balta Tuzla(din sectorul de est al sistemului/ sector 3 est). Conducta are diametrul de 800mm , amplasata pe bancheta , cu descarcare în mare;

Totodată prin adoptarea unor masuri pentru rationalizarea consumului de apa în sistemul de irigatii din bazinul hidrografic al lacului și prin masuri pentru interceptarea tuturor scurgerilor de suprafata permanente în lac, lucrari pentru drenarea vailor lacului si localitatii Techirghiol, Eforie si Tuzla situaţia compoziţiei specifice a apei a devenit stabilă.

Apa lacului este detip cloruro-sodică, cu o mineralizare totală cevariază între 81 și 83 g/l. Analizele chimice au arătat prezența Br în apa lacului în concentrație de peste 200 mg/l și a acidului metaboric peste 80 mg/l. Alte elemente prezente în concentații ridicate sunt Mg și K.

pH-ul apei lacului Techirghiol este alcalin, cu o valoare medie 8,32 înregistrând o valoare minima de 8,05 în luna iulie în sectiunea SP Techirghiol si o maxima de 8,39 în luna mai, in aceeasi sectiune.

Temperatura apei, indicator important în aprecierea calitatii apei lacului, a fost studiata în sezoanele iarna, primavara, vara si toamna: este legata ca si la lacurile cu apa dulce de oscilatiile temperaturii atmosferice si da posibilitatea analizei pe baza de corelatie cu alti indicatori.

Oxigenul dizolvat, se afla într-o corelatie inversa cu temperatura apei. Pe fondul unor temperaturi ridicate în aer si în apa lacului (220 C), au fost întâlnite valori oscilante ale oxigenului

dizolvat, astfel:

- iulie – 0,4 mg/l pentru oxigen dizolvat la o temperatura de 220 C, în sectiunea Eforie Nord- Bai Reci;

- iulie – 7,5 mg/l pentru oxigen dizolvat la o temperatura de 230 C, în sectiunea Baraj Tuzla.

Consumul biochimic de oxigen –CBO5 si Substanta organica, CCOMn înregistreaza în anul 2009 valori medii usor mai ridicate , pe ansamblu lac fata de mediile înregistrate în anii anteriori, determinate de valori medii mai scazute înregistrate la oxigenul dizolvat din masa apei.

  - Indicarea stării cantitative / chimice a corpului de subteran

Apa subterană reprezintă apa acumulată în spaţiile dintre granule, aflate în conexiune, sau pe sisteme de fisuri, din diferite formaţiuni geologice. Aceasta formează acvifere, constituite din unul sau mai multe strate geologice cu o porozitate şi o permeabilitate suficientă care să permită fie o curgere semnificativa a apelor subterane, fie captarea unor cantităţi semnificative de apă. În acviferele din România, pentru care au existat suficiente date de cunoaştere, au fost delimitate corpuri de apă subterană, care reprezintă un volum distinct de apă subterană dintr-un acvifer sau mai multe acvifere.

Din punct de vedere al resurselor de ape subterane, principalele structuri acvatice din Dobrogea de Sud se dezvoltă în formațiuni carbonatate afectate de un puternic sistem fisural carstic. Pe baza criteriilor litostructurale si hidrologice s-au putut structura 3 sisteme acvifere (Cuaternar, cu importanță hidrologică redusă , Sarmațian-Eocen și Cretacic-Jurasic).

În cadrul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea – Litoral au fost identificate 10 corpuri de apă subterană dintre care:

- 4 corpuri de apă pentru acviferele cu nivel liber:

- RODL 05 - Dobrogea Centrală - Cuaternar

- RODL 07 - Lunca Dunării (Hârșova-Brăila) - Cuaternar (Balta Brăilei)

- RODL 09 - Dobrogea de Nord - Cuaternar

- RODL 10 - Dobrogea de Sud - Cuaternar

- 6 corpuri de apă pentru acviferele cu nivel sub presiune:

- RODL 01 - Tulcea - Triasic (Dobrogea de Nord)

- RODL 02 - Babadag - Kretacic (Dobrogea de Nord)

- RODL 03 - Hârșova - Ghindărești - Jurasic 2 (Dobrogea Centrala )

- RODL 04 - Cobadin - Mangalia - Eocen-Sarmațian (Dobrogea de Sud)

- RODL 06 - Platforma Valahă - Barremian - Jurasic (Dobrogea de Sud)

- RODL 08 - Casimcea - Jurasic 2 (Dobrogea Centrala)

Din analiza realizată în cadrul Planului de management al spațiului hidrografic Dobrogea-Litoral rezultă că corpurile de apă RODL03, RODL04 și RODL06 au o stare chimică bună, iar corpul de apă RODL10 are o stare chimică slabă (dată de depășiri la indicatori NH4, NO3, PO4, cloruri, Pb).

  - Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Pentru protejarea sistemului natural ecologic cu flora și fauna locală, peisajul, caracteristicile și proprietățile Lacului Techirghiol a fost întocmit un plan de acțiune ce identifica o serie de probleme și propunea acţiuni şi măsurile de management, unele dintre ele realizate și prezentate în materialul de față pentru protecţia sitului Lacul Techirghiol.

În principal acestea vizau:

- Conservarea şi menţinerea statutului favorabil de conservare a biodiversităţii pe teritoriul Ariei de Protecţie Specială Avifaunistică Lacul Techirghiol şi crearea unei baze de date şi informaţii care să justifice importanţa biodiversităţii zonei la nivel internaţional, naţional şi regional;

- Reglementarea, monitorizarea şi controlul activităţilor de utilizare a resurselor din sit şi promovarea pe teritoriul rezervaţiei a activităţilor tradiţionale care nu generează un impact negativ semnificativ asupra biodiversităţii;

- Atragerea şi incurajarea vizitatorilor de a se bucura de frumuseţile Lacului Techirghiol şi de a aprecia experienţa specială de a fi in mijlocul naturii, in limitele acceptabile ale impactului asupra ariei protejate;

- Educarea şi conştientizarea publicului şi a factorilor interesaţi pentru conservarea valorilor ariei protejate şi pentru a obţine sprijin pentru realizarea tuturor obiectivelor;

- Asigurarea unui sistem eficient de administrare a Ariei de Protecţie Specială Avifaunistică Lacul Techirghiol in vederea realizării obiectivelor pentru care a fost constituit, printr-un management eficient şi adaptabil.

Pentru diminuarea impactului proiectului  asupra corpurilor de apă de suprafață si subterane  se impun următoarele măsuri:

În perioada executării lucrărilor de construcții

- organizarea de șantier sa se amenajeze strict pe terenul aflat în proprietatea beneficiarului si sa se realizeze împrejmuirea adecvata a organizării de șantier;

- sa se amenajeze in incinta organizarii de de santier o platformă pentru depozitarea temporară a materialelor de construcții utilizate și a deșeurilor generate, pe categorii;

- aprovizionarea șantierului cu materiale de construcție sa se faca ritmic,  pentru a se evita formarea de stocuri pe amplasament;

- organizarea de șantier sa  fie dotată cu cabine WC ecologice prevăzute cu lavoare;

- sa se ia toate măsurile, inclusiv organizatorice, necesare astfel încât să nu existe posibilitatea ca ape uzate menajere sau pluviale din zona amplasamentului si a organizarii de santier sa ajunga in Lacul Techirghiol, iar deșeurile sau materialele de construcții să nu fie depozitate pe malul lacului sau să ajungă în zona luciului de apă;

- sa se asigure curatarea rotilor masinilor la iesirea din santier , pe drumurile publice;

În perioada funcționării obiectivului

- alimentarea cu apă  a obiectivului se va realiza prin racordare la reațeaua RAJA din localitate;

- apele uzate menajere din incinta complexului se vor evacua în rețeaua de canalizare existentă în zonă;

- Duşurile, căzile de băi cu nămol și piscina sunt prevăzute cu evacuare dublă : pentru apele cu nămol către decantare şi returnare pentru regenerare în mediul natural, iar pentru apele cu detergent evacuarea în reţeaua publică.

- apa sărată necesară tratamentelor, care  va fi adusă în incinta bazei prin intermediul unei conducte de aducțiune va fi , după utilizare,  returnată în lac;

- Apele uzate tehnologice evacuate din incinta bazei de ratament sunt trecute printr-un separator de nămol înainte de a fi deversate în Lacul Techirghiol la cca 15. de malul lacului

- deșeurile generate din activitate se colectează selectiv ,se  depozitează numai în spatii  special amenajate,  acoperite, impermeabilizate si prevazute cu sifon de pardoseala pentru igienizare corecta;

- se va proceda la asigurarea etanșeității instalațiilor, prin controale periodice și remedierea operativă a defecțiunilor.

Întocmit,

ing. Adriana Selea

Elaborator,

BLUE TERRA CONSULTING S.R.L.

# ANEXE

Anexa 1 – Plan  de încadrare în zonă

Anexa 2 – Act de alipire

Anexa 3 – Certificat de nomenclatura stradală

Anexa 4 – Contract de superficie

Anexa 5 – Certificat  de urbanism

Anexa 6 – Plan de situație

Anexa 7 – Plan de situație alimentare și evacuare apă sărată

Anexa 8 – HCL Techirghiol nr. 285 din 19.12.2018