MEMORIU DE PREZENTARE NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

# DENUMIREA PROIECTULUI

## Denumire:  CONSTRUIRE ATELIER TÂMPLĂRIE

Amplasament: str. Fermei nr.14, com. Topraisar, sat Topraisar, jud. Constanța

# TITULARUL PROIECTULUI

Beneficiarul lucrarilor: CHUMMUN IRINA P.F.A.

Proiectantul lucrărilor:B.A.L.C. PROIECT CONSTRUCT DESIGN S.R.L.

Elaboratorul documentației de mediu: BLUE TERRA CONSULTING  S.R.L.

# DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI

# Rezumatul proiectului

# Justificarea necesității proiectului

Prin intermediul acestei investiții beneficiarul își propune construirea unui imobil ce va avea funcțiunea de atelier tâmplărie, în scopul desfăsurarii unei activitati economice profitabile in cadrul localitatii Topraisar, avand ca rezultat diversificarea activitatilor economice de productie  in localitate contribuind astfel, implicit la dezvoltarea localitatii.

# Valoarea investitiei: 100.000 EUR

Perioada de implementare propusa:  imediat după obținerea finațării din fonduri

europene.

# Caracteristicile proiectului

Pe amplasamentul analizat, cu suprafata de 1000mp se intenționează construirea unui imobil cu regim de înălțime parter, ce va avea funcțiunea de atelier tâmplărie.Clădirea propusă va cuprinde atelierul de tamplarie propriu-zis, cu suprafata de 121,83  si vestiarul cu grup sanitare ce vor ocupa o suprafata de 9,44mp.

Terenul pe care se dorește realizarea noului obiectiv de investiții este situat în intravilanul localității Topraisar, jud. Constanța (anexa 1), are o suprafață de 1000,00 mp conform acte si masurători cadastrale și este proprietatea Chummun Irina P.F.A, în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 245/19.04.2017 (anexa 2).

Conform Certificatului de Urbanism nr. 12/06.03.2018( anexa 3), terenul este încadrat  la categoria de folosință arabil intravilan având ca functiune dominantă - locuire și funcțiuni complementare admise: școlii, grădinițe, ateliere, ateliere de reparatii și intreținere, comerț, servicii, spații verzi.

Pe suprafața terenului studiat nu există construcții în momentul de față. Se intenționează construirea unui imobil cu regim de înălțime parter, ce va avea funcțiunea de atelier tâmplărie (vezi anexa 4).

Bilanțul teritorial pentru investiția propusă se prezintă astfel:

Tabelul nr. 1

| SUPRAFAȚA TERENULUI 1000,00 mp, din acte și măsurători |
| --- |
| SUPRAFEȚE | EXISTENT | PROPUS |
| Suprafața construită | 0,00mp | 150,00 mp |
| Suprafața desfășurată | 0,00 mp | 150,00 mp |
| P.O.T. | 0,00% | 15,00 % |
| C.U.T. | 0,00 | 0,15 |

Terenurile invecinate la limita de proprietate sunt libere de construcții.

Retragerile pentru cladirea propusă față de limita de proprietate, sunt urmatoarele:

- Pe latura de sud – est la minim 2,00m;

- Pe latura de nord – est la 10,00m;

- Pe latura de nord – vest la 8,30m;

- Pe latura de sud – vest la 22,50m.

Clădirea propusă va avea următoarea organizare spațial funcțională (anexa 5):

- Atelier tâmplărie, cu suprafața utilă de 121,83mp ce va fi dotat cu următoarele:

- Unitate de presare – 3x400V – 2kW

- Circular cu masă mobilă și incizor – 3x400V –5,5kW

- Unitate de indreptare - 3x400V –5,5kW

- Unitate de rindeluire la grosime - 3x400V – 5,5kW

- Unitate de filtrare 3 saci filtranți - 3x400V – 3kW

- Vestiar și grup sanitar, cu suprafața utilă de 9,44mp.

Sistemul constructiv al atelierului

Construcţia este independentă, cu regim de înălţime  parter, in sistem mixt – zidărie portantă confinată cu sâmburi și centuri din beton armat și cadre din metal pentru preluarea deschiderilor mari și susținerea șarpantei.

Finisajele exterioare se vor realiza din zidărie de cărămidă de 30cm grosime și se vor placa cu polistiren expandat in grosime de 5 cm iar tâmplăria se va executa din profile PVC și geam termopan.

Finisaje interioare:

Compartimentările interioare vor avea grosimi de 15 cm iar tamplăria se va executa din profile PVC și geam termopan.

Pardoselile in atelier vor fi tip beton sclivisit și rostuit iar in zona de filtru/vestiar și grup sanitar se va monta gresie antiderapantă

Sarpanta se va realiza din pane metalice și invelitoare din panouri tip sandwich cu spumă poliuretanică

Aleile de acces, trotuarele din jurul imobilului cât și platformele se vor realiza din beton armat  pozat pe pat de piatră spartă cilindrică. Aleile și platformele vor fi prevăzute cu o pantă de minim 1% pentru scurgerea apelor pluviale iar panta se va da către spațiul verde din imediata vecinătate.

Asigurarea utilităților se va face prin racordarea obiectivului de investiție la rețele tehnico-edilitare existente în zonă. Soluțiile de racordare se vor întocmi la cererea beneficiarului, de către firme agrementate de deținătorii de rețele și vor respecta condițiile impuse de aceștia.

Alimentarea cu apă se va realiza prin racordarea la rețeaua existentă în zonă.

Evacuarea apelor uzate se va realiza prin intermediul unei retele de canalizare ce sa va realiza in incinta obiectivului, intr-un  bazin vidanjabil impermeabilizat, cu capacitatea de 10mc;

Apele pluviale de pe construcţie, se colectează în jgheaburi  din PVC şi se dirijează la sol, prin burlane din acelaşi material;

Asigurarea agentului termic se face cu mijloace electrice.

Asigurarea apei calde menajere se va realiza cu ajutorul unui modul de preparare  A.C.M. alcătuit din sistem solar (panou  solar, stație completă de automatizare, pompă pentru circulația sistemului solar) și boiler electric prevăzut cu serpentine și o rezistență electrică de 3 kW,  Boilerul va fi amplasat in camera tehnică, izolat cu poliuretan rigid și protejat cu o manta din tablă prevopsită;

Construcţia va fi alimentată cu energie electrică din reţeaua publică de distribuţie a energiei electrice.

Activitatea ce sa va desfasura in cadrul atelierului de tamplarie este cea de prelucrare a materialului lemnos. Principalele etape in cadrul fluxului tehnologic sunt următoarele:

- se introduce materia prima si se depoziteaza in stiva langa circularul cu masa mobila si incizor. Aici materialul este dimensionat grosier la o dimensiune apropiata de cea finita;

- dupa dimensionarea grosiera a materialului se trece la indreptarea acestuia cu ajutorul masinii de indreptat (abricht), indreptarea facandu-se pe o singura fata;

- dupa indreptarea pe o fata se trece la operatiune de aducere a materialului la o grosime constanta cu masina de rindeluit la grosime;

- dupa aducerea materialului la grosimea dorita acesta se poate intoarce la circularul cu masa mobila pentru aducerea la dimensiunea finita;

- in imediata vecinatate a masinii de rindeluire la grosime se va amplasa presa de incleiat panouri. Aceasta are o structura rotativa si permite incleierea mai multor panouri simultan pe cele trei fete ale acesteia;

Principalele utilaje cu care va fi dotat atelierul sunt urmatoarele:

- Fierastrau circular de formatizare cu control electronic pentru 5 axe  HOUFEK-PF 350;

- Masina de îndreptat tip RPE 410CE;

- Mașină de rindeluit la grosime tip SP 530CE;

- Presa hidraulica rotativa pentru panouri TH3;

- Exhaustor local cu 3 saci filtranti ALWO3. Unitatea de filtrare se va utiliza pentru aspirarea rumegusului in timpul functionarii utilajelor. Acesta va aduce un plus de confort utilizatorilor prin indepartarea rumegusului si pastrarea unui spatiu curat si sigur in exploatare

# DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Pentru realizarea proiectului propus nu sunt necesare lucrări de  demolare. Pe amplasamentul analizat nu există construcții în momentul de față. Se intenționează construirea unui imobil cu regim de înălțime parter, ce va avea funcțiunea de atelier tâmplărie

# DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Terenul pe care se dorește realizarea noului obiectiv de investiții este situat în intravilanul localității Topraisar, jud. Constanța (anexa 1), are o suprafață de 1000,00 mp conform acte si masurători cadastrale și este proprietatea Chummun Irina P.F.A, în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 245/19.04.2017 (anexa 2).

Conform Certificatului de Urbanism nr. 12/06.03.2018( anexa 3), terenul este încadrat  la categoria de folosință arabil intravilan având ca functiune dominantă - locuire și funcțiuni complementare admise: școlii, grădinițe, ateliere, ateliere de reparatii și intreținere, comerț, servicii, spații verzi.

Terenul are următoarele vecinătăți ( anexa4):

- la nord: domeniu privat, lot 1;

- la est: domeniu privat (IE 101865);

- la sud: domeniu privat – propr. Ignat Dorina;

- la vest: domeniu public, strada Fermei (IE 103477).

Accesul în zonă se realizează din strada Fermei pe latura de sud/est.

# Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul

# realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

  - lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

În perioada executării lucrărilor de construcție se preconizează generarea următoarelor categorii de deșeuri:

Tabelul nr. 2

| Cod | Denumirea deșeului | Sursa de generare |
| --- | --- | --- |
| 17 01 07 | Resturi de materiale de constructii și deșeuri din construcții | Construcții și construcții - montaj |
| 15 02 02* | Material absorbant uzat | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | Organizarea de șantier |

În perioada funcționării obiectivului deșeurile generate vor fi :

- deseuri de tip menajer și deșeuri reciclabile (hârtie, plastic, sticlă). Acestea se vor colecta în sistem selectiv, în europubele etanșe amplasate în spațiu special amenajat, în cadrul incintei, de unde vor fi evacuate periodic de firme specializate în servicii de salubritate, în baza unor contracte;

- Deșeurile din material lemnos resturi din debitare, rezultate se vor colecta in containere, in vederea predării acestora firmelor specializate in reciclarea deșeurilor din lemn;

- Praful, rumegușul, talasul rezultat se va depozita in saci și vor fi predați firmelor care       au ca obiect de activitate brichetarea acestora.

  - programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minimum.

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate din incinta organizării de șantier.

Este important să se urmarească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai indelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

  - planul de gestionare a deșeurilor

- deșeuri  menajere  - acestea vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele, și depozitate în spații special amenajate până la preluarea acestora de către serviciul de salubritate local;

- resturi de materiale de construcții - se vor colecta pe categorii astfel încât să poată fi  preluate și transportate  în vederea depozitării în depozitele care le acceptă la depozitare  conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări.