ACORD DE MEDIU (proiect)

Nr. ................. din ................10.2019

Ca urmare a cererii adresate de OMNIA  EUROPE  S.A.  reprezentata prin PREDA DANUT   LUTI, cu sediul  in municipiul Bucuresti, str. C.A. Roseti, nr. 17, Mezanin, Biroul  007, Sector 2, inregistrata la A.P.M. Constanta cu nr. 2501RP/26.02.2019, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea 49/2011, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: CONSTRUIRE   FABRICA  DE  AMIDON, INSTALATII  AFERENTE,  CLADIRI  DE  BIROURI,   ADMINISTRATIVE  SI  IMPREJMUIRE,  propus a fi amplasat in municipiul Medgidia, intravilan, nr. Cadastral  106771, judetul Constanta, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,care prevede:

I. DESCRIEREA PROIECTULUI, LUCRĂRILE PREVĂZUTE DE PROIECT, INCLUSIV INSTALAŢIILE ŞI ECHIPAMENTELE

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, pct.7, lit. g) - Industria alimentară/instalaţii industriale pentru fabricarea amidonului; pct. 2, lit d) (3)  - Industria extractivă/foraje de adâncime, cu excepţia forajelor pentru investigarea stabilităţii solului, în special/ foraje pentru alimentarea cu apă;   pct. 11, lit.  c) - Alte proiecte/ staţii pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 si   intră sub incidenţa prevederilor art. 48,  lit b) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile industriale, producerea de amidon se incadreaza in Anexa 1, pct. 6, lit. b), pct. ii): Tratarea si prelucrarea, cu exceptia ambalarii exclusive, a urmatoarelor materii prime, care au fost in prealabil, prelucrate sau nu, in vederea fabricarii de produse alimentare sau a hranei pentru animale, din: „numai materii prime de origine vegetala, cu o capacitate de productie de peste 300 de tone de produse finite pe zi sau de 600 de tone pe zi in cazul in care instalatia functioneaza pentru o perioada de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an”.

I.2. Descrierea proiectului

Amplasamentul pe care urmează să se realizeze proiectul este situat în  judetul Constanta, intravilanul municipiului Medgidia, UTR E12, nr. cadastral  106771,  proprietate privata   a societatii OMNIA EUROPE S.A. .

Terenul va fi utilizat pentru amplasarea cladirilor si utilajelor necesare desfasurarii activitatii de productie, precum si amenajari anexe necesare in sustinerea activitatii principale (zona administrativa, zone gestionare deseuri si ape uzate, parcari, etc.).

Destinația  terenului stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea   teritoriului aprobate, confirmată prin Certificatul de urbanism nr. 377/18.12.2018, emis de Primaria  municipiului Medgidia, este de zonă cu functiui admise: industriale, depozitare, transporturi, dotari comerciale, servicii auxiliare; utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: curti constructii.

Terenul pe care se va realiza investitia are o suprafata de 103039 mp (10,3 ha) si este situat in partea de est a municipiului Medgidia, la sud de Canalul Dunare - Marea Neagra, intr-o zona industriala functionala.

Zona studiata, in prezent zona industriala dezafectata, este cuprinsa intre:

- la Nord - drum, mal si Canal Dunare - Marea Neagra apartinand Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile SA;

- la Sud - terenuri proprietate privata;

- la Vest - calea ferata apartinand Regionalei CF Constanta;

- la Est - terenuri proprietate privata.

Vecinatatile amplasamentului si utilizarea terenului in zonele adiacente:

-	in imediata apropiere - se afla si podul de cale ferata peste Canalul Dunare - Marea Neagra al carui picior se afla la 50 m fata de coltul cel mai apropiat al terenului studiat.

-	latura sud -  Fabrica de Ciment apartinand S.C. CRH Ciment Romania S.A., la o distanta de aproximativ 500 m. Constructiile de tip industrial (mori, turnuri, cuptoare) au inaltimi variabile in functie de procesul tehnologic - aprox. 60 m -70 m.

-	latura vest - Portul Medgidia la o distanta de aproximativ 300 m. Constructiile existente in port sunt cladiri cu inaltime redusa.

Cele mai apropiate zone rezidentiale ale orasului Medgidia se afla spre vest, la cca. 2 km de amplasamentul propus pentru implementarea proiectului.

Celelalte zone de interés rezidential sunt amplasate la o distanta de aprox. 1 km - comuna Castelu; aprox. 3,5 km - comuna Cuza Voda; 4,5 km - loc. Valea Dacilor.

Cea mai apropiata locuinta se afla la aprox. 500 m, situata in vestul localitatii Castelu.

Accesul la amplasament:

In prezent, accesul in incinta se face din drumul existent “Acces Port Medgidia, Accesul 2” si din drumul tehnologic si de intretinere existent pe malul drept al Canalului Dunare Marea Neagra, ambele aflate in concesiunea C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A.

Canalul Dunare - Marea Neagra, caile ferate Bucuresti - Constanta si Bucuresti - Tulcea, DN22C, autostrada A2 si drumurile judetene sunt principalele cai de comunicatie din zona.

Coordonatele în proiecție STEREO 1970 ale amplasamentului.

| Pct. | X(N) | Y(E) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 764778,798 | 310872,879 |
| 2 | 764848,99 | 310875,782 |
| 3 | 764887,734 | 310907,687 |
| 4 | 764894,182 | 310911,849 |
| 5 | 764969,578 | 310914,982 |
| 6 | 765075,486 | 310920,022 |
| 7 | 765232,403 | 310943,229 |
| 8 | 765246,946 | 310857,591 |
| 9 | 765187,979 | 310850,565 |
| 10 | 765211,168 | 310726,84 |
| 11 | 765088,967 | 310662,925 |
| 12 | 764840,035 | 310620,621 |

Bilanțul teritorial

Indicatorii urbanistici pentru proiectul propus sunt urmatorii:

- Suprafata de teren studiata:  103039 mp;

- POT existent (pentru suprafata studiata prin proiect) = 0%;

- C.U.T existent = 0

- C.U.T volumetric existent = 0

Suprafata construita la sol = 22466,00 mp

Suprafata desfasurata = 31080,00 mp

V = 326 000 mc

Platforme betonate, drumuri = 32700,00 mp

* Locurile de parcare vor fi amenajate pe platformele betonate.

P.O.T rezultat = 21,80 %

C.U.T rezultat = 0,30

C.U.T volumetric rezultat = 3,16

Strat permeabil (pietris/pamant) = 47 873,00

* Spatii verzi: datorita cerintelor tehnologice intreaga suprafata a terenului va fi ocupata exclusiv de constructii, platforme betonate, drumuri, evitandu-se realizarea de spatii verzi datorita produselor rezultate din productie care prin natura lor (gluten, amidon, maltodextrina) pot atrage daunatori ce prezinta risc de contaminare pentru produsele fabricate.

Pentru dezvoltarea acestui obiectiv s-a promovat un plan urbanistic zonal si un regulament local de urbanism, in conformitate cu cerintele administratiei publice locale. Planul a fost aprobat prin HCL Nr. 30/ 18.04.2019.

## Caracteristici fizice ale proiectului

a) Structuri si amenajari

Prin proiect se propune construirea unei fabrici de amidon, instalatii aferente, cladiri de birouri si administrative si imprejmuire.

Obiectivul va fi alcatuit din urmatoarele cladiri cu functiuni specifice:

Corp A1 – Silozuri depozitare porumb – principala

Corp A2 – Silozuri depozitare porumb – porumb neconform

Corp B – Cladire macinare, rafinare si depozitare

Corp C – Cladire procesare si depozitare amidon si maltodextrina

Corp D – Cladire statie trafo

Corp E – Cladire boilere

Corp F – Cladire statie aer comprimat

Corp G – Cladire statie turn racire

Corp H – Cladire statie de racire

Corp I – Cladire statie tratare apa potabila

Corp J – Depozit produse chimice

Corp K – Depozit acide-caustice

Corp L – Cladire mentenanta

Corp M – Cladire sociala (cantina si vestiare) si depozit piese schimb

Corp N – Statie tratare ape uzate

Corp O – Cabina poarta

Corp P – Statie distributie carburanti

Puturi forate de mare adancime

Bazin retentie ape pluviale - capacitate de 2.520 mc utili, dimensiuni (LxlxH) de 15 m x 28 m x 6 m. Debitul de ape pluviale provenit de pe platforme betonate, circulatii auto in incinta si parcari s-a calculat conform prevederilor Normativului I9/2013 si SR1846/2 - 2003 si este de 1104 l/s.

Debitul de ape pluviale provenit de pe acoperisurile cladirilor a fost calculat conform prevederilor Normativului I9 / 2013 si SR1846/2–2003 si este de 352 l/s.

Amenajari propuse

| Denumire | Denumire | Suprafata desf. | Structura: | Materiale fatade: | Materiale acoperis: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corp A1 | Silozuri depozitare porumb – principala – 3 buc. (inclusiv utilaje auxiliare) | 3018,35 mp | Mixta: fundatii, stalpi, grinzi din beton armat; acoperis metalic | Tabla galvanizata ondulata | Tabla galvanizata ondulata |
| Corp A2 | Silozuri depozitare porumb – porumb neconform |  | Mixta: fundatii, stalpi, grinzi din beton armat; acoperis metalic | Tabla galvanizata ondulata | Tabla galvanizata ondulata |
| Corp B | Cladire macinare, rafinare si depozitare | 10246.24 mp | Mixta: fundatii, stalpi, grinzi din beton armat; acoperis metalic | Panouri tip sandwich din tabla de otel si strat de spuma poliizocianurat/vata minerala | Sistem alc. din: tabla + bariera vapori + vata minerala + hidroizolatie PVC |
| Corp C | Cladire procesare si depozitare amidon si maltodextrina | 14061.50 mp | Mixta: fundatii, stalpi, grinzi din beton armat; acoperis metalic | Panouri tip sandwich din tabla de otel si strat de spuma poliizocianurat/ vata minerala | Sistem alc. din: tabla + bariera vapori + vata minerala + hidroizolatie PVC |
| Corp D | Cladire statie trafo | 574,56 mp | Mixta: fundatii, stalpi, grinzi din beton armat; acoperis metalic | Panouri tip sandwich din tabla de otel si strat de spuma poliizocianurat/ vata minerala | Sistem alc. din: tabla + bariera vapori + vata minerala + hidroizolatie PVC |
| Corp E | Cladire boilere | 1153,81 mp | Mixta: fundatii, stalpi, grinzi din beton armat; acoperis metalic | Panouri tip sandwich din tabla de otel si strat de spuma poliizocianurat/ vata minerala | Sistem alc. din: tabla + bariera vapori + vata minerala + hidroizolatie PVC |
| Corp F | Cladire statie aer comprimat | 380,12 mp | Mixta: fundatii, stalpi, grinzi din beton armat; acoperis metalic | Panouri tip sandwich din tabla de otel si strat de spuma poliizocianurat/ vata minerala | Sistem alc. din: tabla + bariera vapori + vata minerala + hidroizolatie PVC |
| Corp G | Cladire statie turn racire | 89,64 mp | fundatii, stalpi, grinzi din beton armat; | - | - |
| Corp H | Cladire statie de racire | 157,59 mp | Mixta: fundatii, stalpi, grinzi din beton armat; acoperis metalic | Panouri tip sandwich din tabla de otel si strat de spuma poliizocianurat/ vata minerala | Sistem alc. din: tabla + bariera vapori + vata minerala + hidroizolatie PVC |
| Corp I | Cladire statie tratare apa potabila | 821,35 mp | Mixta: fundatii, stalpi, grinzi din beton armat; acoperis metalic | Panouri tip sandwich din tabla de otel si strat de spuma poliizocianurat/ vata minerala | Sistem alc. din: tabla + bariera vapori + vata minerala + hidroizolatie PVC |
| Corp J | Depozit produse chimice | 237,44 mp | Mixta: fundatii, stalpi, grinzi din beton armat; acoperis metalic | Panouri tip sandwich din tabla de otel si strat de spuma poliizocianurat/ vata minerala | Sistem alc. din: tabla + bariera vapori + vata minerala + hidroizolatie PVC |
| Corp K | Depozit acide-caustice | 255,65 mp | Cuve supraterane din beton armat; | Panouri tip sandwich din tabla de otel si strat de spuma poliizocianurat/ vata minerala | Sistem alc. din: tabla + bariera vapori + vata minerala + hidroizolatie PVC |
| Corp L | Cladire mentenanta | 871, 98 mp | Mixta: fundatii, stalpi, grinzi din beton armat; acoperis metalic | Panouri tip sandwich din tabla de otel si strat de spuma poliizocianurat/ vata minerala | Sistem alc. din: tabla + bariera vapori + vata minerala + hidroizolatie PVC |
| Corp M | Cladire sociala (cantina si vestiare) si depozit piese schimb | 2636,48 mp | Fundatii, stalpi, grinzi din beton armat; | Panouri tip sandwich din tabla de otel si strat de spuma poliizocianurat/ vata minerala | Sistem alc. din: sapa de panta, strat DDC, termoizolatie, membrane bituminoasa |
| Corp N | Statie tratare ape uzate | 2031,69 mp | Mixta: fundatii, stalpi, grinzi din beton armat; acoperis metalic | Panouri tip sandwich din tabla de otel si strat de spuma poliizocianurat/ vata minerala | Panouri tip sandwich din tabla de otel si strat de spuma poliizocianurat/ vata minerala |
| Corp O | Cabina poarta | 92,34 mp | Fundatii, stalpi, grinzi din beton armat; | Panouri tip sandwich din tabla de otel si strat de spuma poliizocianurat/ vata minerala | Sistem alc. din: sapa de panta, strat DDC, termoizolatie, membrane bituminoasa |
| Corp P | Statie distributie carburanti transportabila | 15,12 mp | Platforma betonata | Panouri tip sandwich din tabla de otel si strat de spuma poliizocianurat/ vata minerala | Panouri tip sandwich din tabla de otel si strat de spuma poliizocianurat/ vata minerala |

Accesul la obiectiv

Pentru deservirea rutiera a viitoarei fabrici de amidon, se propune atat incheierea unui Contract de Utilizare al drumurilor cu Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile (conform Acordului de Principiu nr. 1547/12.02.2019 emis de CN ACN), cat si realizarea unui tronson nou de drum care sa faca legatura intre drumul tehnologic si de intretinere existent si incinta viitoarei fabrici de amidon. Acest nou tronson este obiectul unui proiect tehnic de specialitate intocmit de un proiectant de drumuri. Prospectul stradal propus pentru noul tronson este in conformitate cu normele tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitati (Ord. M.T. nr. 50/1998), fiind alcatuit din:

− strazi cu caracter de deservire locala (2 benzi de circulatie), avand un prospect stradal de 12 m, din care 7,0 m parte carosabila, marginite de  borduri din beton, cu 1,0m zona verde de o parte si alta si trotuar de 1,5 m latime.

Strazile vor fi executate din imbracaminti moderne alcatuite dintr-o fundatie din balast si piatra spartasi o imbracaminte bituminoasa usoara.

Solutiile constructive nu vor afecta, reloca sau dezafecta instalatiile si cablurile electrice de alimentare semnale dinamice de la instalatia de semnalizare pentru navigatie a podului CF precum nici instalatiile de securizare (camere de luat vederi) existente pe marginea drumului tehnologic existent intre portul Medgidia si podul C.F. si in continuare pe culeea si podul C.F. peste C.D.M.N. care apartin C.N. A.C.N. S.A.

In incinta circulatiile vor fi in sistem inelar, destinate atat traficului greu (autocamioane) dar si autoturismelor mici.Se vor stabili zone special amenajate pentru parcare tiruri, separat de zonele de parcare autoturisme.

Utilitati

Alimentarea cu apa

In prezent pe terenul analizat nu exista retele de alimentare cu apa si canalizare in intretinerea si exploatarea S.C. RAJA S.A.

Se propune ca sursa de apasa se constituie din puturi forate de mare adancime ce se vor realiza in incinta.

Pentru satisfacerea nevoilor de apa a Fabricii de Amidon si a constructiilor conexe se impune realizarea unei retele interioare de apa, atat pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare din cadrul obiectivului si pentru asigurarea debitului necesar stingerii incendiilor, cat si pentru nevoile tehnologice impuse de procesele de productie.

Necesarul de apa este evaluat la cca. 100 l/s, apa care urmeaza a fi utilizata ca apa potabila (dupa tratarea acesteia in statia de potabilizare apa) pentru lucratorii din cadrul obiectivului si pentru producerea de amidon natural, moltodextrina, precum si subproduse.

Conform documentatiei tehnice pentru solicitarea Avizului de gospodarire a apelor, necesarul de apa calculat conform breviar este:

    - Qnmed.zi = 3.810 mc/zi (44,10 l/s);

    - Qnmax.zi = 4.953 mc/zi (57,33 l/s);

Iar cerinta de apa la sursa:

    - Qs med.zi = 4.601 mc/zi (53,25 l/s);

    - Qs max.zi = 5.981 (69,22 l/s);

La acestea se adauga debitul necesar refacerii rezervei de incendiu de 1,25 l/s, rezultand Qs max.zi = cca. 71 l/s;

Se propune executarea a 4 foraje amplasate la limita de sud a incintei fabricii. Forajele vor fi amplasate la distanta de 150 – 200 m intre ele, pe directia vest- est, asigurandu-se distanta minima de 10 m fata de limita incintei si de obiectivele de productie proiectate, pentru zona de protectie sanitara a puturilor. Se va executa la inceput forajul F1, al carui amplasament este in pozitia cea mai avantajoasa pentru a lamuri pozitionarea amplasamentului fata de falia Cernavoda - Constanta. Pentru siguranta atingerii obiectivului, forajele vor fi prevazute prin proiect a fi executate la adancimea de 550 m, tinand seama de conditiile geologice, litologice si hidrogeologice intalnite in compartimentul nordic al faliei Cernavoda - Constanta, intalnite in forajele F4 IMUM Medgidia si F Medgidia - cariera, prezentate mai sus. Debitele forajelor vor fi de 30-50l/s.

Forajul F4 va fi executat numai in situatia in care dupa executia forajelor F1, F2 si F3, se va constata ca acesta nu asigura cerinta de apa la sursa, sau debitul obtinut este la limita, forajul F4 fiind considerat ca foraj de rezerva, in conditiile in care capacitatea la sursa de apa trebuie sa fie cu cca. 20% mai mare decat necesarul de apa rezultat din calcul, debit suplimentar care va trebui sa preia eventualele variatii in comportarea acviferului exploatat.

Apa provenita de la puturile forate de mare adancime, se va colecta in rezervoare subterane amplasate sub Cladirea Statiei de Tratare Ape. Rezerva totala de apa este de 2.260 mc, din care:

- rezerva pentru apa potabila si apa tehnologica - 1800 mc;

- rezerva de apa pentru incendiu - 230 mc;

- rezerva de apa pentru incendiu (hidranti) - 230 mc.

Conductele de aductiune de la sursa la rezervor vor fi din PEHD 10x8,1mm, L = 247m;

Retelele de distributie apa potabila vor avea o lungime de cca. 650m, din care pe dimensiuni:

    - PEHD 110 x 8,1 mm, L = 570 m;

    - PEHD 25 x 1,8 mm, L = 80 m.

Reteaua alimentare cu apa pentru incendiu va avea un total de 1188 m din care:

    - PEHD 90 x 8,2 mm, L = 158 m;

    - PEHD 180 x 16,4 mm, L = 1030 m.

Apa bruta extrasa din puturi este stocata initial in rezervoare unde este tratata fizico-chimic si microbiologic prin: dozare de substante coagulante in cazul in care incarcarea coloidala a depasit limita impusa, dozare de hidroxid de sodiu (NaOH) pentru mentinerea ph-ului dorit si dozare de hipoclorid de sodiu (NaClO) pentru limitarea dezvoltarii coloniilor de bacterii.

Dupa tratarea fizico-chimica si microbiologica, apa este distribuita, prin intermediul unor sisteme de pompaj, catre doua fluxuri distincte:

1. tratatarea apei prin osmoza:

- pentru productie

- pentru alimentare cazane abur (care necesita o tratare suplimentara printr-o statie de dedurizare dedicata)

2. tratatarea apei prin dedurizare pentru productie.

1.	Descriere flux tratare apa prin osmoza:

Din rezervoarele de stocare, apa este pompata prin intermediul unor pompe de alimentare apa bruta catre bateria de filtre de nisip quartos, de aici este directionata catre bateria de filtre de carbune activ, iar apoi in bateria de filtre mecanice de 5 microni. In aceasta faza a procesului, se poate doza acid pentru a mentine ph-ul necesar protectiei membranei osmotice. De aici, apa este trecuta printr-o baterie de filtre de 1 micron pentru a reduce progresiv nivelul de particule in suspensie, apoi se realizeaza dozarea antiscalantului pentru prevenirea sedimentarii, urmand ca apa rezultata sa intre in procesul de osmoza inversa care contribuie la reducerea conductivitatii (demineralizare) pana la nivelul impus de fluxul tehnologic de productie.

Periodic, sistemul de osmoza inversa se regenereaza folosind aceeasi apa din procesul descris mai sus, apa rezultata fiind deversata catre statia de epurare.

Apa tratata prin procesul de osmoza inversa se va utiliza atat in productie (prin intermediul unui sistem de distributie catre echipamente), cat si la alimentarea cazanelor de abur. Inainte de distributia catre cele doua categorii de consumatori, apa se stocheaza intr-un rezervor de permeat de unde este distribuita mai departe, prin pompaj. Exista 2 tipuri de utilizari a permeatului:

- direct catre productie printr-o retea de distributie

- catre statia suplimentara de tratare prin dedurizare si ulterior folosita pentru instalatia de generare abur (cazanele de abur). Aceasta statie de dedurizare pentru cazane este alcatuita din: un sistem de pompaj si tancuri cu rasina cu rolul de a reduce duritatea apei de la 10 ppm la 0 ppm, rezervor de saramura (amestec de sare si apa) pentru regenerarea rasinii, apa folosita la regenerare fiind ulterior deversata la statia de epurare.

Consumul estimat de apa tratata prin osmoza inversa este de 110 mc/h din care 25 mc/h este folosita pentru cazanele de abur.

2.	Descriere flux tratare apa prin dedurizare:

Din bazinul de apa bruta de la puturi, apa este distribuita prin intermediul unor pompe catre filtrul de nisip quartos care are rolul de a retine particulele coloidale din apa bruta inainte de rasina statiei de dedurizare. De aici, apa este introdusa in tancurile cu rasina (dedurizarea propriu-zisa) unde se produce disocierea calciului si magneziului. Statia de dedurizare este prevazuta cu un rezervor de saramura (amestec de sare si apa) care este folosit la regenerarea rasinii, apa folosita la regenerare este ulterior deversata la statia de epurare.

Consumul estimat de apa tratata prin dedurizare este de 55 mc/h.

Canalizare ape uzate menajere si pluviale

Evacuarea apelor uzate menajere se va face in Canalul Dunare-Marea Neagra, numai dupa asigurarea parametrilor de calitate prin tratarea acestora in statia de epurare ape uzate, conform NTPA-001/2002.

Canalizarea pluviala se va face separat de cea menajera, astfel:

- apele colectate din zona statiei de distributie carburanti se vor colecta prin intermediul rigolelor perimetrale si a unui sistem de conducte ingropate, se vor trece in prealabil printr-un separator de hidrocarburi si de aici gravitational vor fi directionate catre statia de epurare si bazinul de retentie ape pluviale;

- apele de pe suprafetele betonate de teren din incinta obiectivului (suprafetele drumurilor, a parcarilor) vor fi de asemenea trecute prin separatorul de hidrocarburi inainte de a fi colectate in bazinul de retentie;

- apele pluviale provenite de pe acoperisul constructiilor se vor canaliza direct in bazinul de retentie; pentru colectare se va folosi un sistem de canalizare prin vacuumare, prin canale din PEHD;

- evacuare ape uzate tehnologice: evacuarea apelor uzate tehnologice se va face in Canalul Dunare Marea Neagra, numai dupa asigurarea parametrilor de calitate impusi de NTPA-001 prin tratarea acestora in statia de epurare ape tehnologice din incinta. Debitul de ape uzate tehnologice maxim este de 5000 mc/zi.

Capacitatea bazinului de retentie va fi de 2520 mc, avand dimensiuni (L x l x H) de 15m x 28 m x 6 m.

Canalizarea pluviala se va face separat de cea menajera. Apele pluviale colectate de pe intreaga suprafata de teren betonata din incinta (trecute prin separatorul de hidrocarburi, apoi in bazinul subteran de retentie ape pluviale) se vor deversa controlat in Canalul Dunare-Marea Neagra.

Retele exterioare de canalizare vor avea urmatoarele caracteristici:

- Canalizare menajera: retele exterioare in lungime de 1170 m;

- Canalizare pluviala: retelele de colectare a apelor pluviale de pe platformele de parcare vor avea 256 m, diverse diametre;

- Retele de colectare a apelor pluviale de pe acoperisuri, in lungime totala de 262 m;

- Retele de colectare a apelor pluviale de pe suprafetele drumurilor platformelor din incinta fabricii, in lungime totala de 1488 m,

Asigurare agent termic, abur

Se prevede independenta energética privind furnizarea caldurii si a apei calde de consum prin prevederea de centrale termice proprii avand combustibil gazos (gaze naturale furnizate de la reteaua de distributie a orasului).

Astfel se prevad:

a) Cazane de abur

Pentru procesele tehnologice se vor instala doua cazane de abur in doua etape: primul incepand cu jumatatea anului 2021, iar al doilea in anul 2024. Aceste cazane vor produce abur pentru alimentarea echipamentelor din productie din zonele de: inmuiere porumb, uscare produse secundare (gluten, gluten furajer si germeni), racire si uscare maltodextrina si racire amidon. Cazanele de abur se vor instala intr-o constructie separata, iar debitul nominal pentru fiecare cazan este de 1800 Nmc/h. Cosurile vor avea diametrul de 135 cm, iar inaltimea acestora va depasi coama cladirilor invecinate cu cel putin 2 m.

b) Echipamente uscare amidon si echipamente uscare maltodextrina

De asemenea, in cadrul liniilor de productie amidon si maltodextrina vor exista si cate doua echipamente de uscare amidon si doua echipamente uscare maltodextrina, care se vor instala etapizat: cate un echipament de uscare amidon si respectiv maltodextrina incepand cu jumatatea anului 2021 si cate un echipament de uscare amidon si respectiv maltodextrina in anul 2024. Fiecare din cele 4 echipamente va utiliza combustibil gazos, iar debitul nominal pentru fiecare este de 530 Nmc/h, astfel ca totalul in anul 2024 este 2120  Nmc/h. Inaltimea cosurilor va depasi coama cladirilor invecinate cu cel putin 2 m.

c) Centrale termice

- pentru cladirea de productie si depozitare, alimentarea cu energie térmica pentru incalzire si apa calda menajera se va asigura de la o centrala termica (centrala térmica principala) dotata cu doua cazane pe gaz, avand puterea térmica totala de 2000 kW (2x1000 kW). Amplasarea cazanelor se va face intr-o Cladire Anexa care va adaposti si Cazanele de Abur.

- pentru cladirea social-administrativa, alimentarea cu energie térmica pentru incalzire si apa calda menajera se va asigura de la o centrala termica dotata cu doua cazane pe gaz, avand puterea termica totala de 600 kW (2x300 kW). Cazanele se vor amplasa intr-o incapere dedicata aflata la parterul cladirii social-administrative, cu acces direct din exterior.

Cazanele vor fi echipate cu cosuri de fum individuale din inox cu perete dublu si izolatie din vata minerala bazaltica cu grosimea de 2,5 cm.

Cazanele de 1000 kW sunt dotate cu cosuri cu diametrul interior de 450 mm, respectiv 250 mm pentru cazanele de 300 kW. Inaltimea cosurilor va depasi coama cladirilor invecinate cu cel putin 2 m.

Consumul orar de combustibil pentru cazanele de 1000 kW este de 2 x 110 Nm3/h respectiv 2 x 32 Nm3/h pentru cazanele de 300 kW.

Combustibili

In perioada de functionare a obiectivului se va utiliza o statie de distributie a combustibilului, tip container, transportabila, dotata cu toate utilajele, echipamentele si sistemele necesare stocarii si livrarii carburantului la autovehicule. Rezervorul de carburant este prevazut cu cuva de retentie pentru eventualele scurgeri accidentale, spatiul destinat pompelor de transvazare a carburantului si spatiu destinat personalului statiei.

Statia de distributie va fi transportabila, tip container (un  container  in  care  sunt  montate de la producator toate utilajele, echipamentele si sistemele care concura la stocarea si livrarea carburantilor la autovehicule). In cadrul containerului vor exista 3 spatii distincte:

1. spatiul destinat rezervorului de carburant cu o capacitate de 30 mc ce cuprinde:

    - unul sau mai multe rezervoare (compartimentate sau necompartimentate), cilindrice, orizontale, neizolate termic, cu pereti simpli cu capacitate totala de maximum 30 mc;

    - cuva de retentie pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale, cu inaltimea de min. 0,30 m.

2. spatiul destinat pompelor de transvazare a carburantilor din autocisterna in rezervor, amplasat cat mai aproape de rezervor si echipat cu:

    - interupatoare de actionare a pompei;

    - robineti de izolare;

    - o cuva proprie pentru retinerea scaparilor de produse, cu inaltime de 0,3 m;

    - gurile de incarcare;

    - senzorul de concentratii explozive si traductorul de temperatura  din componenta instalatiei de detectare si stingere automata incendii.

Se vor folosi electropompe de tip centrifugal, iar motorul electric, de antrenare a pompei, este realizat in constructie „EX”.

3. spatiul destinat personalului statiei – o incapere separata prin pereti etansi cu acces direct din exterior printr-o usa cu deschidere in afara, echipata cu sisteme de inchidere.

De asemenea, constructia containerului cuprinde si o nisa exterioara in care este amplasata pompa de distributie a carburantului la autovehicule care se echipeaza cu senzor pentru masurare a concentratiilor explozive.

Statia de distributie transportabila este amplasata astfel incat sa se respecte distanta de siguranta fata de constructiile cu procese tehnologice sau depozite categoria C – minim 15 m.

Apele pluviale colectate din zona statiei de distributie carburanti se vor colecta prin intermediul rigolelor perimetrale si a unui sistem de conducte ingropate, se vor trece in prealabil prin separatorul de hidrocarburi si de aici gravitational vor fi directionate catre statia de epurare si bazinul de retentie ape pluviale.

Pentru consumatorii vitali, in caz de avarie este prevazut un grup electrogen. Pentru acesta, pe amplasament este necesar un rezervor de 1000 litri de motorina.

Se prevede pentru obiectivul propus independenta energética privind furnizarea caldurii si a apei calde de consum prin centrale termice proprii, pe baza de combustibil gazos (gaze naturale) furnizate de la reteaua de distributie a orasului. De asemenea, combustibilul gazos este folosit si pentru liniile de uscare amidon si maltodextrina. Consumul total de gaze naturale estimat este de cca. 3700 mc/h.

Alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza prin intermediul Tabloului General de Distributie (TGD) amplasat intr-o incapere special amenajata de langa hala. Tabloul electric general se va racorda la reteaua nationala de distributie a energiei electrice prin intermediul unui post de transformare. Postul de transformare este amplasat in apropierea camerei tabloului general.

Tabloul general TGD va avea o bara separata de consumatori vitali care va fi alimentata in caz de avarie (lipsa tensiune retea) dintr-o sursa electrica de rezerva, grup electrogen, cu puterea de 600 kVA care intra automat in functiune. Grupul electrogen se amplaseaza in exteriorul cladirii, in imediata apropriere a incaperii TGD, avand capacitatea de 600 kVA si este de tip stand-by cu pornire automata in maxim 15 secunde, carcasat, insonorizat, complet automatizat si echipat, avand autonomie de functionare de minim 8 h. Rezervorul de combustibil cu capacitate de 1000 de litri (motorina) va fi prevazut cu pereti dubli. Trecerea de la o sursa la alta se realizeaza prin montarea unui AAR (Anclasarea Automata a Rezervei).

Pentru consumatorii vitali (grupul de pompare apa de incendiu, iluminat de siguranta, sisteme de desfumare/ presurizare, sistem de detectie si semnalizare incendii, pompe de baza, echipamente tehnologice), in caz de avarie, este prevazut un grup electrogen cu putere de 600 kVA (ce functioneaza cu motorina).

b) Profilul si capacitatile de productie

- Capacitatile maxime de productie sunt urmatoarele:

Amidon: 250 to/zi;

Maltodextrina: 100 to/zi;

Gluten 30 to/zi;

Gluten furajer: 150 to/zi;

Germeni de porumb: 45 to/zi.

- Capacitati maxime de depozitare/stocare:

Porumb (3 Silozuri) – 1 x 10 000 tone = 30 000 t

Gluten furajer – 3000 t

Gluten de porumb (depozit) – 1000 t

Gluten de porumb (siloz) – 150 t

Germeni de porumb (depozit) – 1000 t

Germeni de porumb (siloz) – 150 t

Maltodextrina (depozit)– 5000 t

Maltodextrina (siloz) – 100 t

Amidon (depozit) – 5000 t

Amidon (siloz) – 100 t

## Etape de dezvoltare ale proiectului

Dezvoltarea proiectului cuprinde trei etape in care vor avea loc diverse procese tehnologice caracteristice:

### 1.Etapa de implementare, in care au loc procesele tehnologice de constructie si montaj si amenajare a amplasamentului

In scopul realizarii obiectivului proiectat sunt necesare lucrari de organizare de santier si lucrari de constructii si montaj.

In vederea avizarii anticipate a organizarii de santier necesara realizarii prezentului proiect, beneficiarul a obtinut de la primaria Medgidia Certificatul de urbanism nr. 103/23.05.2019.

Autoritatea competenta pentru protectia mediului, a emis actul de reglementare „ DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE  nr. 5892RP din  12.08.2019, pentru proiectul: ORGANIZARE  EXECUTIE  PENTRU  OBIECTIVUL ”FABRICA  DE  AMIDON, INSTALATII  AFERENTE,  CLADIRI  DE  BIROURI,   ADMINISTRATIVE  SI  IMPREJMUIRE” (AMPLASARE  CONTAINERE SI GRUPURI SANITARE ECOLOGICE, BRANSAMENT LA RETEAUA DE ENERGIE ELECTRICA, FOSA SEPTICA ECOLOGICA, IMPREJMUIRE SI AMENAJARE).

Concomitent cu pregatirea organizarii executiei este propusa si realizarea de lucrari de amenajare si pregatire a terenului in vederea eficientizarii lucrarilor de constructii viitoare.

### 2. Etapa de exploatare a obiectivului

Flux proces tehnologic

Pentru fabrica, materia prima o reprezinta porumbul. Prima etapa o reprezinta procesul de macinare umeda in care se obtine suspensie/ lapte de amidon de puritate superioara. Din suspensia de amidon se produce amidon in stare pura si maltodextrina. In continuare vor resulta produsele gluten si gluten furajer precum si un produs rezidual - germeni de porumb.

Lista echipamentelor componente ale instalatiilor de productie:

| Nr. crt. | Cod unic | Denumire | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | Echipament colectare praf porumb | 1 |
| 2 | 1.2 | Platforma liftanta (pentru camioane) | 1 |
| 3 | 1.7 | Linie transportoare porumb | 1 |
| 4 | 1.8 | Instalatie curatare porumb | 1 |
| 5 | 1.9 | Tanc pentru spartura porumb | 1 |
| 6 | 2.1 | Turn absorbtie SO2 | 1 |
| 7 | 2.2 | Cuptor SO2 | 1 |
| 8 | 2.3 | Tanc SO2 concentrat | 1 |
| 9 | 2.4 | Pompa tanc SO2 concentrat | 1 |
| 10 | 2.5 | Schimbator caldura cu placi SO2 concentrat | 1 |
| 11 | 2.8 | Tanc SO2 diluat | 1 |
| 12 | 2.9 | Schimbator caldura cu placi SO2 diluat | 1 |
| 13 | 2.10 | Pompa tanc SO2 diluat | 1 |
| 14 | 2.11 | Tanc umidificare porumb | 2 |
| 15 | 2.12 | Tanc transfer porumb | 1 |
| 16 | 2.13 | Pompa tanc transfer porumb | 2 |
| 17 |  | Automatizare Zona Inmuiere Porumb | 1 |
| 18 | 3.1 | Tanc macinare 1 | 1 |
| 19 | 3.2 | Pompa tanc macinare 1 | 1 |
| 20 | 3.3 | Tanc macinare 2 | 1 |
| 21 | 3.4 | Pompa tanc macinare 2 | 1 |
| 22 | 3.5 | Tanc macinare 3 | 1 |
| 23 | 3.6 | Pompa tanc macinare 3 | 1 |
| 24 | 3.7 | Tanc apa (pentru spalare amidon) | 1 |
| 25 | 3.8 | Pompa tanc apa (pentru spalare amidon) | 1 |
| 26 | 3.9 | Schimbator caldura racire tanc apa | 1 |
| 27 | 3.10 | Tanc alimentare separator primar | 1 |
| 28 | 3.11 | Pompa tanc alimentare separator primar | 1 |
| 29 | 3.12 | Tanc flux ascendent | 1 |
| 30 | 3.13 | Pompa tanc flux ascendent | 1 |
| 31 | 3.14 | Tanc flux descendent | 1 |
| 32 | 3.15 | Pompa tanc flux descendent | 1 |
| 33 | 3.18 | Tanc gluten concentrat | 1 |
| 34 | 3.19 | Pompa tanc gluten concentrat | 1 |
| 35 | 3.20 | Tanc colectare apa din germeni porumb | 1 |
| 36 | 3.21 | Pompa tanc colectare apa din germeni porumb | 1 |
| 37 | 3.22 | Tanc apa procesare | 1 |
| 38 | 3.23 | Pompa tanc apa procesare | 2 |
| 39 | 3.24 | Schimbator caldura in placi pentru apa procesare | 2 |
| 40 | 3.25 | Schimbator caldura in placi pentru gluten concentrat | 2 |
| 41 | 3.26 | Tanc alimentare incalzitor amidon | 1 |
| 42 | 3.27 | Pompa tanc alimentare incalzitor amidon | 1 |
| 43 | 3.28 | Tanc alimentare apa pentru incalzitor amidon | 1 |
| 44 | 3.29 | Tanc alimentare soda caustica pentru incalzitor amidon | 1 |
| 45 | 3.30 | Pompa tanc alimentare soda caustica pentru incalzitor amidon | 1 |
| 46 | 3.31 | Tanc lichefiere | 7 |
| 47 | 3.32 | Pompa intermediara tanc lichefiere | 1 |
| 48 | 3.33 | Pompa descarcare tanc lichefiere | 1 |
| 49 | 3.34 | Tanc suspensie amidon | 1 |
| 50 | 3.35 | Pompa tanc suspensie amidon | 1 |
| 51 | 3.36 | Moara - faza 1 | 1 |
| 52 | 3.37 | Moara - faza 2 | 1 |
| 53 | 3.38 | Moara - faza 3 | 2 |
| 54 | 3.39 | Instalatie spalare gluten furajer | 1 |
| 55 | 3.40 | Separator primar | 1 |
| 56 | 3.41 | Separator gluten | 1 |
| 57 | 3.42 | Instalatie spalare amidon | 1 |
| 58 | 3.43 | Instalatie incalzire amidon | 2 |
| 59 | 3.44 | Tanc dozare sare pentru incalzitor amidon | 1 |
| 60 | 3.45 | Colector impuritati | 1 |
| 61 | 3.46 | Sita pentru deshidratarea porumbului | 1 |
| 62 | 3.47 | Palnie incarcare porumb | 1 |
| 63 | 3.48 | Sita curatare apa | 1 |
| 64 | 3.49 | Tanc apa curatata | 1 |
| 65 | 3.50 | Pompa tanc apa curatata | 1 |
| 66 | 3.51 | Tanc apa pentru transfer porumb | 1 |
| 67 | 3.52 | Pompa tanc apa pentru transfer porumb | 1 |
| 68 | 3.53 | Sita alimentare Moara faza 2 | 1 |
| 69 | 3.54 | Sita alimentare Moara faza 3 | 4 |
| 70 | 3.55 | Tanc alimentare Moara faza 3 | 1 |
| 71 | 3.56 | Pompa tanc alimentare Moara faza 3 | 1 |
| 72 | 3.57 | Tanc apa rezerva | 1 |
| 73 | 3.58 | Instalatie separare germeni porumb | 1 |
| 74 |  | Automatizare Zona Macinare | 1 |
| 75 | 4.1 | Instalatie evaporare lichide din porumb | 1 |
| 76 | 4.2 | Instalatie uscare gluten furajer | 1 |
| 77 | 4.3 | Instalatie racire gluten furajer | 1 |
| 78 | 4.4 | Linie transport gluten furajer | 1 |
| 79 | 4.5 | Instalatie uscare germeni | 1 |
| 80 | 4.6 | Instalatie racire germeni | 1 |
| 81 | 4.7 | Instalatie uscare gluten | 1 |
| 82 | 4.8 | Instalatie racire gluten | 1 |
| 83 | 4.10 | Tanc alimentare filtru vacuum rotativ pentru maltodextrina | 1 |
| 84 | 4.11 | Pompa tanc alimentare filtru vacuum rotativ pentru maltodextrina | 1 |
| 85 | 4.12 | Tanc preparare perlita | 1 |
| 86 | 4.13 | Pompa tanc preparare perlita | 1 |
| 87 | 4.14 | Tanc retransmitere Maltodextrina | 1 |
| 88 | 4.15 | Pompa tanc retransmitere Maltodextrina | 1 |
| 89 | 4.19 | Pompe condensatie filtru vacuum rotativ pentru Maltodextrina | 2 |
| 90 | 4.20 | Pompe condensatie filtru vacuum rotativ pentru gluten | 2 |
| 91 | 4.21 | Instalatie uscare perlita | 1 |
| 92 | 4.22 | Presa gluten furajer | 1 |
| 93 | 4.23 | Sita alimentare presa gluten furajer | 2 |
| 94 | 4.24 | Presa germeni | 1 |
| 95 | 4.25 | Sita alimentare presa germeni | 3 |
| 96 | 4.26 | Instalatie filtru vacuum rotativ pentru Maltodextrina | 2 |
| 97 | 4.27 | Instalatie filtru vacuum rotativ pentru gluten | 2 |
| 98 |  | Automatizare zona Uscare si filtrare produse secundare | 1 |
| 99 | 5.1 | Instalatie impachetare gluten - volum mare | 1 |
| 100 | 5.2 | Linie transportoare pachete gluten volum mare | 1 |
| 101 | 5.3 | Instalatie impachetare germeni - volum mare | 1 |
| 102 | 5.4 | Linie transportoare pachete germeni volum mare | 1 |
| 103 | 5.5 | Tanc gluten | 1 |
| 104 | 5.6 | Linie transportoare gluten | 1 |
| 105 | 5.7 | Tanc germeni | 1 |
| 106 | 5.8 | Linie transportoare germeni | 1 |
| 107 | 5.9 | Tanc gluten furajer | 1 |
| 108 | 5.10 | Linie transportoare pachete gluten furajer | 1 |
| 109 |  | Automatizare zona Depozitare si incarcare produse secundare | 1 |
| 110 | 4.28 | Schimbator caldura in placi pentru demineralizare | 3 |
| 111 | 4.29 | Tanc alimentare demineralizare maltodesxtrina | 1 |
| 112 | 4.30 | Pompa tanc alimentare demineralizare maltodextrina | 3 |
| 113 | 4.31 | Tanc apa calda | 1 |
| 114 | 4.32 | Pompa tanc apa calda | 2 |
| 115 | 4.33 | Tanc alimentare Instalatie evaporare maltodextrina | 1 |
| 116 | 4.34 | Pompa Tanc alimentare Instalatie evaporare maltodextrina | 1 |
| 117 | 4.35 | Tanc apa dulce | 1 |
| 118 | 4.36 | Pompa tanc apa dulce | 1 |
| 119 | 4.37 | Tanc topire | 1 |
| 120 | 4.38 | Pompa tanc topire | 1 |
| 121 | 4.39 | Tanc apa pentru spalare | 2 |
| 122 | 4.40 | Pompa Tanc apa pentru spalare | 2 |
| 123 | 4.41 | Instalatie evaporare maltodextrina | 1 |
| 124 | 8.1 | Instalatie uscare maltodextrina | 1 |
| 125 | 8.2 | Instalatie impachetare maltodextrina - 25kg | 1 |
| 126 | 8.3 | Instalatie impachetare maltodextrina - volum mare | 1 |
| 127 | 8.4 | Linie transportoare maltodextrina | 1 |
| 128 | 8.5 | Instalatie demineralizare | 1 |
| 129 |  | Automatizare Zona Procesare Maltodextrina | 1 |
| 130 | 9.1 | Echipament centrifugare amidon | 1 |
| 131 | 9.2 | Instalatie uscare amidon | 1 |
| 132 | 9.3 | Instalatie impachetare amidon - 25kg | 1 |
| 133 | 9.4 | Instalatie impachetare amidon - volum mare | 1 |
| 134 | 9.5 | Linie transportoare amidon | 1 |
| 135 | 9.6 | Tanc apa procesare amidon | 1 |
| 136 | 9.7 | Linie purificare amidon | 1 |
| 137 |  | Automatizare Zona Procesare Amidon | 1 |
| 138 | 10.1 | Transformatoare electrice | 4 |
| 139 | 10.2 | Instalatie tratament apa potabila | 1 |
| 140 | 10.3 | Compresor | 2 |
| 141 | 10.4 | Racitor (chiller) cu aer comprimat | 1 |
| 142 | 10.5 | Echipament (Turn) racire | 1 |
| 143 |  | Automatizare Zona Utilitati | 1 |
| 144 | 11.1 | Tanc acid diluat | 1 |
| 145 | 11.2 | Tanc soda caustica diluata | 1 |
| 146 | 11.3 | Tanc acid concentrat | 1 |
| 147 | 11.4 | Tanc soda caustica concentrat | 1 |
| 148 | 11.5 | Pompa Tanc acid diluat | 1 |
| 149 | 11.6 | Pompa Tanc soda caustica diluata | 1 |
| 150 | 11.7 | Pompa Tanc acid concentrat | 1 |
| 151 | 11.8 | Pompa Tanc soda caustica concentrata | 1 |
| 152 | 12.1 | Centrala abur (boiler) | 1 |
| 153 | 13.1 | Instalatie tratament ape uzate | 1 |

Procesul de obtinere a amidonului din porumb este compus din 4 pasi principali si se regaseste in documentele BREF-FDM:

- Inmuierea porumbului

- Macinare, separarea germenilor si a glutenului

- Separarea glutenului si spalarea amidonului

- Uscarea /deshidratarea (germeni, gluten si amidon).

Dupa aprovizionarea cu materie prima (600 tone/zi), porumbul este supus unei prime operatiuni de cernere primara, astfel incat porumbul neconform sa fie separat si transportat intr-un siloz distinct. In prima etapa de dezvoltare, porumbul va fi stocat in 3 silozuri avand o capacitate de 10 000 tone fiecare si 1 siloz pentru porumbul neconform. Din acest siloz cu porumb neconfom, o cantitate controlata intra in procesul tehnologic impreuna cu porumbul conform. Transportarea porumbului din silozuri catre zonele de productie se realizeaza prin intermediul unui sistem de conveioare ce vor directiona materia prima catre prima etapa principala a procesului tehnologic – INMUIEREA – macerare cu ajutorul acidului sulfuros (apa si dioxid de sulf). Acest proces permite distrugerea legaturilor dintre membranele celulozice, endosperm si germeni, favorizand punerea in libertate a granulelor de amidon, trecerea prin difuzie in solutia de acid sulfuros a proteinelor si a unor substante minerale, solubilizarea proteinelor ce retin amidonul in celule, precum si inhibarea eventualelor tendinte de fermentare nedorite. Inmuierea are loc in bazine cu recirculare a apei de inmuiere, durata operatiei depinzand de soiul si umiditatea porumbului. Dupa procesul de inmuiere al porumbului dar si dupa deshidratarea acestuia prin intermediul sitelor, porumbul trece in etapa 2 a procesului tehnologic – MACINAREA UMEDA, ce se desfasoara in trei trepte: grosiera, medie si fina, avand rolul de a separa germenii care sunt spalati, deshidratati si uscati. Astfel, dupa treapta de macinare grosiera si procesul de separare germeni (metoda degerminarii pe cale umeda se bazeaza pe diferenta de greutate specifica intre germen si restul materiei) rezulta GERMENII DE PORUMB care sunt transportati catre liniile de uscare:

- in cadrul acestora, agentul termic folosit este aerul, conditia de baza fiind reducerea umiditatii la aproximativ 4%, cu consum energetic scazut, fara ca semintele sa depaseasca temperatura de 70° C. Pasii principali sunt: deshidratare prin presare, uscare cu aburi si racire cu aer;

- zona de ambalare si depozitare adaposteste un tanc/ siloz de stocare precum si o linie de ambalare volume mari de produs finit;

- capacitatea de productie zilnica este de max. 45 tone/ zi.

Dupa treptele de macinare medie si fina, are loc procesul de separare a GLUTENULUI FURAJER cu ajutorul unor operatiuni succesive de macinare si spalare cu ajutorul unor echipamente cu site si al liniilor de spalare. Ulterior, glutenul astfel obtinut este transportat catre liniile de uscare:

- pasii principali sunt: deshidratare prin presare, uscare cu aburi si racire cu aer;

- zona de ambalare si depozitare adaposteste un tanc/ siloz de stocare;

- capacitatea de productie zilnica este de max.150 tone/ zi

Urmatorul pas dupa macinarea succesiva a porumbului in moara il reprezinta separarea glutenului de AMIDON prin centrifugare. Dupa obtinerea suspensiei de amidon de puritate ridicata, prin centrifugare, aceasta este deshidratata pana la un continut de 34-36% apa si uscata printr-un proces de uscare brusca pana la 10% umiditate. Acesta este descarcat continuu intr-o instalatie de macinare pentru a fi macinat uniform si de marimea necesara, fiind apoi dozat printr-un obturator de aer rotativ intr-o linie transportoare catre liniile de ambalare.

Centrifugele descarca materialele umede intr-un tanc de retinere cu agitare lenta, iar sistemul de deshidratare/ uscare include un disperser de inalta viteza utilizat pentru a sparge aglomerarile si de un difuzor de aer pentru accelerarea substantei cu ajutorul unui jet de aer de uscare fierbinte pentru a obtine dispersia optima a materialelor.

Din tancul de amestecare, substanta va fi transferata intr-o spirala de dispersie. Dispersatorul va opri tratamentele si va dispersa materialul umed direct la baza unei curburi de uscare. Sectiunea difuzorului de aer aflata deasupra bazei curburii de uscare va accelera materialul intr-o zona cu aer fierbinte de uscare. Capacitatea de uscare va fi controlata de orificiul de intrare recuperator de aer si de evacuare a caldurii. Pentru ca substanta sa aiba o umiditate consistenta, evacuarea caldurii va fi constanta. Temperatura la intrare va fi ajustata de un ventil automat pentru abur al schimbatorului de caldura. Aerul proaspat de intrare va fi filtrat inainte de a fi transmis catre uscator. Aerul uscat va fi tras printr-un intreg sistem si eliberat/ degajat in atmosfera prin utilizarea unui singur ventilator principal centrifugat.

- principalele echipamente utilizate in procesele tehnologice mentionate mai sus sunt: instalatia de spalare a amidonului si instalatia de incalzire a amidonului.

- zona de ambalare si depozitare adaposteste o linie de ambalare in saci de 25 kg precum si o linie de ambalare volume mari.

- capacitatea de productie zilnica este de max. 250 tone/ zi.

Dupa obtinerea suspensiei de amidon de puritate ridicata, prin centrifugare si separare  a amidonului de gluten prin rafinare prin intermediul liniilor de spalare, productia de MALTODEXTRINA incepe prin incalzirea amidonului prin tratarea cu aburi si consta in parcurgerea a patru pasi principali:

- lichefierea/ topire cu rolul de a separa granulele de amidon si de a determina gelifierea acestora cu ajutorul tancurilor de lichefiere, schimbatoarelor de caldura si al pompelor;

- filtrare rotativa cu vacuum cu scopul de eliminare a suspensiilor solide prin intermediul unei instalatii avand un filtru rotativ cu vacuum;

- demineralizare prin intermediul a trei linii de demineralizare ce vor opera in serie, din care una va fi de reactie/ recuperare; fiecare linie va fi compusa dintr-o coloana cationica si una anionica; regenerarea rasinei cationice se realizeaza in sens contrar, iar apa folosita in proces va fi recuperata pentru a asigura un consum redus de apa si chimicale, dar si pentru prevenirea pierderii zaharului;

- evaporarea partiala a apei ramase dupa tratarea cu aburi cu ajutorul instalatiei de uscare si uscarea printr-un sistem de uscare pulverizat/jet de uscare si un strat fluidizat de racire, rezultand o pudra de maltodextrina cu maxim 10% continut de apa;

- transportarea produsului finit catre zona de ambalare si depozitare;

- zona de ambalare si depozitare adaposteste o linie de ambalare in saci de 25 kg precum si o linie de ambalare volume mari;

- capacitatea de productie zilnica este de max.100 tone/ zi.

Dupa macinarea succesiva a porumbului in moara, pasul urmator este separarea GLUTENULUI de amidon prin centrifugare. Glutenul rezultat este introdus intr-un separator primar cu flux ascendent si apoi intr-un separator de gluten pentru ingrosare. Deshidratarea glutenului se realizeaza ulterior prin rotire, cu ajutorul unei instalatii cu filtru rotativ cu vacuum pentru ca apoi sa urmeze uscarea cu aburi si racirea cu aer. Glutenul se va depozita intr-un siloz din care va fi transportat catre linia de ambalare volume mari:

- zona de ambalare si depozitare adaposteste un tanc/siloz de stocare precum si o linie de ambalare volume mari;

- capacitatea de productie zilnica este de max.30 tone/ zi.

Sisteme de retinere/dispersie poluanti

a) Epurare ape uzate

Urmatoarele sisteme de preepurare/epurare/colectare sunt prevazute pe amplasament:

- statie de epurare;

- separator de hidrocarburi;

- bazin de retentie ape pluviale.

Statia de epurare. Descrierea procesului de epurare:

Apa uzata provenita din instalatiile tehnologice va trece in prima etapa printr-un ecran grosier, apoi printr-un ecran rotativ, ulterior deversandu-se in rezervorul de echilibrare. Apele uzate rezultate din etapele mai sus amintite vor fi pompate prin 2 circuite de pompare identice si independente.

Parametrii chimici ai apelor uzate la intrarea in statia de epurare (bazinul de uniformizare) sunt:

-	Suspensii totale,    500 mg/l;

-	Total COD,            4500 mg/l;

-	BOD;                      3000 mg/l;

-	Azot total,               200 mg/l;

-	Fosfor total,             40 mg/l;

-	pH,                           6-8.

Deseurile solide recuperate din ecranul grosier si ecranul rotativ vor fi colectate cu ajutorul unei benzi transportoare si apoi vor fi compactate cu o masina de presare cu surub pentru a fi incarcate containerul de deseuri industriale.

Rezervoarele de proces biologic sunt concepute ca rezervoare de proces cu namol activ. Din rezervoarele de aerare, reziduurile vor fi introduse in rezervoarele cu membrana, fiecarui rezervor cu membrane corespunzandu-i unui rezervor de aerare. Amestecul de namol activ si apa uzata va fi separat prin metoda de separare cu membrana. Apa tratata va fi transferata la unitatea de evacuare cu ajutorul pompelor de permeat. Excesul de namol va fi transferat in masina de deshidratare a namolului ce functioneaza cu adaugare de polimer ca agent de floculare pentru deshidratare. Namolurile returnate vor fi transferate cu pompe de recirculare la intrarea rezervoarelor de aerare, impartite pe cele doua linii.

Procesul biologic selectat este MBR (Membrana bioreactor). Doua rezervoare de aerare vor trata carbon si azot cu zone anoxice si zone oxice. In zonele oxice, se va produce o parte din procesul de disociere a carbonului si de nitrificare. Ventilatoarele vor furniza aer pentru crearea conditiilor oxice in tancurile de aerare. Oxigenul va fi folosit pentru dezvoltarea bacteriilor si eliminarea carbonului si azotului. Nitratul creat in procesul de nitrificare va fi transformat in azot gazos in zona anoxica cu proces de denitrificare. Dupa rezervoare de aerare, unitatile cu membrana sunt proiectate cu 2 rezervoare si 12 module cu membrana in fiecare rezervor, avand 24 module cu membrana in total. Modulele cu membrana vor fi utilizate pentru separare lichid-solid. Dupa separarea solid-lichid, solidul va fi transferat la intrarea rezervoarelor de aerare.

Excesul de namol va fi transferat in masina de deshidratare a namolului (decantor centrifugal) cu adaos de polimer la deshidratare. Concentratia asteptata de namol deshidratat va fi de minimum 20% material uscat. Deseul deshidratat va fi transferat in rezervorul de stocare a namolului. Namolurile stocate vor fi transferate cu pompe de namol in unitatea de uscare a namolului. Materialul de namol deshidratat se va usca la concentratie de > 95% DM. Cu unitatea de uscare a namolului, volumul de namol va scadea de aproximativ 5 ori. Namolul uscat se poate coincinera in fabricile de ciment sau poate fi eliminat in incineratoare; valoarea calorica preconizata a namolului uscat este de aproximativ > 2500 kcal / kg).

Modalitatea de contorizare a apelor evacuate:

Contorizarea apelor ce se vor evacua in Canalul Dunare Marea Neagra se va realiza prin montarea unor debitmetre electromagnetice cu inregistrare si contorizare amplasate la iesirea din statia de epurare, montate intr-un camin integrat in constructia propriu-zisa. De asemenea, se vor contoriza si apele uzate introduse in statia de epurare prin intermediul unor debitmetre de tip Doppler, de asemenea amplasate intr-un camin integrat in constructia statiei de epurare.

Puncte de prelevare probe de apa:

Probele de apa in vederea verificarii respectarii parametrilor de calitate impusi de NTPA-001 se vor preleva zilnic. Caminele de prelevare probe vor fi integrate in constructia propriu-zisa si vor fi localizate atat la intrarea apelor in statia de epurare (latura de vest a statiei) cat si la iesirea acestora (latura de est a statiei de epurare).

b) Evacuare gaze de ardere

- Cosurile de la cele doua cazane de abur au diametru de 135 cm, iar inaltimea acestora va depasi coama cladirilor invecinate cu cel putin 2 m;

- Cosurile de la echipamentele uscare amidon si echipamente uscare maltodextrina; inaltimea cosurilor va depasi coama cladirilor invecinate cu cel putin 2 m;

- Cosurile de la cele patru cazane (2x300 kW si 2x1000 kW) ale celor doua centrale termice; cazanele de 1000 kW sunt dotate cu cosuri cu diametrul interior de 450 mm, respectiv 250 mm pentru cazanele de 300 kW; inaltimea cosurilor va depasi coama cladirilor invecinate cu cel putin 2 m.

c) Echipamente retinere pulberi

Pentru o serie de instalatii au fost prevazute filtre cu saci si cicloane pentru retinerea pulberilor.

Sisteme de detectare praf si echipamente de desprafuire

| Utilajul | Sistem de detectie praf | Echipamentul de desprafuire | Capacitate de acumulare (mc) | Sectia | Sistem/echipament de depresurizare sistem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colector praf porumb | intrerupator de nivel cu paleta rotativa | Filtru cu sac | 5,00 | Zona descarcare si desprafuire porumb | fante de explozie |
| Instalatie uscare gluten furajer | nu | Filtru cu sac | 2,00 | Sectia evaporare si uscare produse secundare | fante de explozie |
| Instalatie uscare germeni | nu | Filtru cu sac | 2,00 | Sectia evaporare si uscare produse secundare | fante de explozie |
| Instalatie uscare gluten | nu | Filtru cu sac | 2,00 | Sectia evaporare si uscare produse secundare | fante de explozie |
| Instalatie impachetare gluten - volum mare | intrerupator de nivel cu paleta rotativa | Filtru cu sac | 2,00 | Sectia depozitare produse secundare | nu |
| Instalatie impachetare germeni - volum mare | intrerupator de nivel cu paleta rotativa | Filtru cu sac | 2,00 | Sectia depozitare produse secundare | nu |
| Linie transportoare gluten | intrerupator de nivel cu paleta rotativa | Ciclon cu filtru tip pantalon | 2,00 | Sectia depozitare produse secundare | nu |
| Linie transportoare germeni | intrerupator de nivel cu paleta rotativa | Ciclon si filtru cu sac | 2,00 | Sectia depozitare produse secundare | nu |
| Instalatie uscare maltodextrina | intrerupator de nivel cu paleta rotativa | Filtru cu sac | 25,00 | Sectia productie maltodextrina | fante de explozie |
| Instalatie impachetare maltodextrina - 25kg | intrerupator de nivel cu paleta rotativa | Filtru cu sac | 2,00 | Depozit maltodextrina | nu |
| Instalatie impachetare maltodextrina - volum mare | intrerupator de nivel cu paleta rotativa | Filtru cu sac | 2,00 | Depozit maltodextrina | nu |
| Instalatie uscare amidon | intrerupator de nivel cu paleta rotativa | Filtru cu sac | 25,00 | Sectia productie amidon | fante de explozie |
| Instalatie impachetare amidon - 25kg | intrerupator de nivel cu paleta rotativa | Filtru cu sac | 2,00 | Depozit amidon | nu |
| Instalatie impachetare amidon - volum mare | intrerupator de nivel cu paleta rotativa | Filtru cu sac | 2,00 | Depozit amidon | nu |
| Linie transportoare amidon | intrerupator de nivel cu paleta rotativa | Ciclon si filtru cu sac | 2,00 | Sectia productie amidon | nu |

Materii prime si auxiliare. Consumuri

| Denumire cladire | Denumire material | Tip (materie prima, produs finit, auxiliare, deseu, ambalaje) | Cantitate maxima stocata | U.M. | Zona in care se depoziteaza | Mod de ambalare | Stare | Mod de aprovizionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Silozuri porumb |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Porumb | materie prima | 30000,000 | tone | SILOZURI PORUMB | SILOZ | solid | Auto |
| Steeping Inmuiere |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sulf | substanta auxiliara | 5,000 | tone | DEPOZIT SULF | VRAC | solid | Auto |
| Moara |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Enzima alfa-amilaza | substanta auxiliara | 1,000 | tone | MOARA NIVEL +8.2 m | REZERVOR INTERMEDIAR | lichid | Auto |
|  | Clorura de calciu | substanta auxiliara | 1,000 | tone | MOARA NIVEL +8.2 m | SACI 25 kg | solid | Auto |
| Uscare produse secundare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Perlit | substanta auxiliara | 1,000 | tone | USCATOARE PRODUSE SECUNDARE NIVEL +0.2 m | SACI 25 kg | solid | Auto |
| Linie produse secundare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gluten | produs finit | 1150,000 | tone | DEPOZIT GLUTEN - 1000 tone SILOZ IN DEPOZIT - 150 tone | SACI BIG-BAG VRAC | solid | Auto |
|  | Gluten furajer | produs finit | 3000,000 | tone | BDEPOZIT GLUTEN FURAJER 3000 tone SILOZ - 150 tone | SACI BIG-BAG VRAC | solid | Auto |
|  | Germeni de porumb | produs finit | 1150,000 | tone | DEPOZIT GERMENI - 1000 tone SILOZ IN DEPOZIT - 150 tone | SACI BIG-BAG VRAC | solid | Auto |
|  | Saci big-bag | ambalaj | 175,000 | tone | DEPOZIT GERMENI DEPOZIT GLUTEN | pe paleti | solid | Auto |
|  | Paleti lemn | packing ambalaj | 330,000 | tone | DEPOZIT GERMENI DEPOZIT GLUTEN | pe paleti | solid | Auto |
|  | Carton | ambalaj | 4,500 | tone | DEPOZIT GERMENI DEPOZIT GLUTEN | pe paleti | solid | Auto |
| Maltodextrina |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maltodextrina | produs finit | 5100,000 | tone | DEPOZIT MALTODEXTRINA 5000 tone SILOZ IN DEPOZIT - 100 tone | SACI BIG-BAG, SACI HARTIE, VRAC |  |  |
|  | Saci big-bag | ambalaj | 35,000 | tone | DEPOZIT MALTODEXTRINA | pe paleti | solid | Auto |
|  | Saci hartie | packing produsfinit | 10,000 | tone tone | DEPOZIT MALTODEXTRINA | pe paleti | solid | Auto |
|  | FOLII NAILON PALETI | ambalaj | 2,000 | tone tone | DEPOZIT MALTODEXTRINA | pe paleti | solid | Auto |
|  | FOLII NAILON PENTRU MALTODEXTRINA | ambalaj | 13,200 | tone | DEPOZIT MALTODEXTRINA | pe paleti | solid | Auto |
|  | PALETI LEMN | ambalaj | 66,000 | tone tone | C-MLT warehouse DEPOZIT MALTODEXTRINA | pe paleti | solid | Auto |
|  | carton | ambalaj | 0,900 | tone | DEPOZIT GERMENI DEPOZIT GLUTEN | pe paleti | solid | Auto |
| Amidon |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | amdion | produsfinit | 5100,000 | tone | DEPOZIT AMDION - 5000 tone SILOZ IN DEPOZIT - 100 tone | SACI BIG-BAG, SACI HARTIE, VRAC | bulk |  |
|  | saci big-bag | ambalaj | 87,000 | tone | DEPOZIT AMIDON | pe paleti | solid | Auto |
|  | saci hartie | ambalaj | 21,600 | tone | DEPOZIT AMIDON | pe paleti | solid | Auto |
|  | FOLII NAILON PALETI | g ambalaj | 4,800 | tone | DEPOZIT AMIDON | pe paleti | solid | Auto |
|  | FOLII NAILON PENTRU AMIDON | ambalaj | 30,000 | tone | DEPOZIT AMIDON | pe paleti | solid | Auto |
|  | peroxid de hidrogen | substantaauxiliara | 1,000 | tone | DEPOZIT AMIDON | REZERVOR INTERMEDIAR | lichid | Auto |
|  | PALETI LEMN | ambalaj | 165,000 | tone | DEPOZIT AMIDON | pe paleti | solid | Auto |
|  | carton | ambalaj | 2,250 | tone | DEPOZIT GERMENI DEPOZIT GLUTEN | pe paleti | solid | Auto |
| Post transformare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrala termica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wet treat 4130 | substanta auxiliara | 0,025 | tone | CAMERA CENTRALEI TERMICE | BUTOI 25 kg | lichid | Auto |
| Statie aer comprimat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turn racire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wet treat 1298 | substanta auxiliara | 0,025 | tone | STATION TURN RACIRE | BUTOI 25 kg | lichid | Auto |
|  | Wet treat 1010 | substanta auxiliara | 0,025 | tone | STATION TURN RACIRE | BUTOI 25 kg | lichid | Auto |
|  | Wet treat 2003 | substanta auxiliara | 0,025 | tone | STATION TURN RACIRE | BUTOI 25 kg | lichid | Auto |
|  | Wet treat 2006 | substanta auxiliara | 0,025 | tone | STATION TURN RACIRE | BUTOI 25 kg | lichid | Auto |
|  | Wet treat 2004 | substanta auxiliara | 0,025 | tone | TURN RACIRE | BUTOI 25 kg | lichid | Auto |
|  | clorura | substanta auxiliara | 0,025 | tone | STATION TURN RACIRE | BUTOI 25 kg | lichid | Auto |
| Statie racire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wet treat 1105 | substanta auxiliara | 0,025 | tone | CHILLER | BUTOI 25 kg | lichid | Auto |
| Statie tratare apa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teknoplus 524t | substanta auxiliara | 0,025 | tone | STATIE TRATARE APA | BUTOI 25 kg | lichid | Auto |
|  | Wet treat 1003 pw | substanta auxiliara | 0,025 | tone | STATIE TRATARE APA | BUTOI 25 kg | lichid | Auto |
|  | saramura | substanta auxiliara | 1 | tone | STATIE TRATARE APA | REZERVOR | lichid | Auto |
|  | Wet treat 9003 | substanta auxiliara | 1 | tone | STATIE TRATARE APA | BUTOI 25 kg | lichid | Auto |
| Depozit chimicale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | acid sulfuric | substanta auxiliara | 1,000 | tone | Depozit chimicale | BUTOI 25 kg | lichid | Auto |
|  | polimer | substanta auxiliara | 10,000 | tone | Depozit chimicale | BUTOI 25 kg | lichid | Auto |
|  | fosfat de diamoniu | substanta auxiliara | 2,000 | tone | Depozit chimicale | SAC 25 kg | praf | Auto |
|  | Teknoplus 524t | substanta auxiliara | 5 | tone | Depozit chimicale | BUTOI 25 kg | lichid | Auto |
|  | Wet treat 1003 pw | substanta auxiliara | 3,4 | tone | Depozit chimicale | BUTOI 25 kg | lichid | Auto |
|  | Wet treat 9003 | substanta auxiliara | 1 | tone | Depozit chimicale | BUTOI 25 kg | lichid | Auto |
|  | Wet treat 1105 | substanta auxiliara | 2,800 | tone | Depozit chimicale | BUTOI 25 kg | lichid | Auto |
|  | Wet treat 1298 | substanta auxiliara | 1,400 | tone | Depozit chimicale | BUTOI 25 kg | lichid | Auto |
|  | Wet treat 1010 | substanta auxiliara | 0,400 | tone | Depozit chimicale | BUTOI 25 kg | lichid | Auto |
|  | Wet treat 2003 | substanta auxiliara | 0,220 | tone | Depozit chimicale | BUTOI 25 kg | lichid | Auto |
|  | Wet treat 2006 | substanta auxiliara | 0,400 | tone | Depozit chimicale | BUTOI 25 kg | lichid | Auto |
|  | Wet treat 2004 | substanta auxiliara | 0,400 | tone | Depozit chimicale | BUTOI 25 kg | lichid | Auto |
|  | Cloride clorura | substanta auxiliara | 5,200 | tone | Depozit chimicale | BUTOI 25 kg | lichid | Auto |
|  | Wet treat 4130 | substanta auxiliara | 2,800 | tone | Depozit chimicale | BUTOI 25 kg | lichid | Auto |
|  | Wet treat 1105 | substanta auxiliara | 0,400 | tone | Depozit chimicale | BUTOI 25 kg | lichid | Auto |
|  | rasina cationica | substanta auxiliara | 20,000 | tone | Depozit chimicale | SAC 25 kg | praf | Auto |
|  | rasina anionica | substanta auxiliara | 20,000 | tone | Depozit chimicale | SAC 25 kg | praf | Auto |
|  | substanta odorizanta | substanta auxiliara | 5,000 | tone | Depozit chimicale | SAC 25 kg | praf | Auto |
|  | enzima alfa-amilaza | substanta auxiliara | 4,000 | tone | Depozit chimicale | REZERVOR INTERMEDIAR | lichid | Auto |
|  | clorura de calciu | substanta auxiliara | 20,000 | tone | Depozit chimicale | SAC 25 kg | praf | Auto |
| Rezervoare acizi sicaustice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | acid clorhidric | substanta auxiliara | 150,000 | tone | REZERVOARE ACIZI SI CAUSTICE | - TOTAL 150 TONE REZERVOARE ACID CLORHIDRIC | lichid | Auto |
|  | sodiu (soda caustica) | substanta auxiliara | 150,000 | tone | ACID & CAUSTIC STATION REZERVOARE ACIZI SI CAUSTICE | -TOTAL 150 TONE REZERVOARE SODA CAUSTICA | lichid | Auto |
| Ateliere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cladire sociala, administrativasi deposit piese schimb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statie epurare ape uzate |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | acid sulfuric | substanta auxiliara | 1,000 | tone | STATIE EPURARE APE UZATE | BUTOI 25 kg | lichid | Auto |
|  | polimer | substanta auxiliara | 10,000 | tone | STATIE EPURARE APE UZATE | BUTOI 25 kg | lichid | Auto |
|  | fertilizer fosfat de diamoniu | substanta auxiliara | 2,000 | tone | STATIE EPURARE APE UZATE | SAC 25 kg | praf | Auto |
| Security Office Cabina poarta |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.Etapa de dezafectare a obiectivului

Dupa atingerea obiectivului final – construire Fabrica de amidon, se va recurge la dezafectarea elementelor organizarii de santier, inlaturarea utilajelor si a tuturor dotarilor folosite temporar pe perioada executiei lucrarilor.

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI, PRINTRE ALTELE ŞI ÎN LEGĂTURĂ CU CALITATEA ŞI CONCLUZIILE/RECOMANDĂRILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI  SI  ALE  PARTICIPARII  PUBLICULUI

Din concluziile rezultate la Raportul privind impactul asupra mediului, elaborat de  catre societatea Enviro Quality Concept S.R.L. Constanta, elaborator inregistrat pentru elaborarea RM, RIM, BM, RA, EA, pozitia 593 in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului; colectiv de elaborare: OPRESCU Daiana Madalina - Elaborator atestat pentru RM, RIM, BM, RA, pozitia 109 in Registrul National al  elaboratorilor de studii pentru protectia mediului,  RADU Stefan Robert - Elaborator atestat pentru RM, RA, pozitia 113 in Registrul National al  elaboratorilor de studii pentru protectia mediului,  BELU Andreea - Elaborator atestat pentru RM, RA, pozitia 115 in Registrul National al  elaboratorilor de studii pentru protectia mediului,  GARIP Dragos Ciprian – ecolog,  MARTIN Mihaela Cristina – ecolog,  prin implementarea  proiectului: “CONSTRUIRE   FABRICA  DE  AMIDON, INSTALATII  AFERENTE,  CLADIRI  DE  BIROURI,   ADMINISTRATIVE  SI  IMPREJMUIRE,  propus a fi amplasat in municipiul Medgidia, intra   vilan, nr. Cadastral  106771, judetul Constanta”,   nu va exista un impact  semnificativ asupra factorilor de mediu.

- Terenul a fost ales functie de:

- disponibilitatea unui teren cu dimensiuni care sa satisfaca necesitatile de dezvoltare ale proiectului;

- accesibilitatea cailor de transport terestre si maritime, concomitent cu reducerea distantelor de deplasare si minimizarea combustibililor utilizati (cu impact pozitiv indirect asupra reducerii emisiilor de gaze de ardere de la motoarele cu ardere interna);

- utilizarea industriala a terenului, posibilitatea folosirii unei infrastructuri existente (se elimina scoaterea din circuitul natural a altor suprafete de teren);

- disponibilitatea fortei de munca specializata (industria chimica), distantele pana la zonele rezidentiale si aglomerari urbane.

- Grupul Tosmur din care face parte si compania Omnia Europe SA activeaza in acest domeniu al productiei de amidon si produse din amidon de porumb de aproape 20 de ani. Gama liniei de produse, calitatea ridicata si preturile competitive au facut ca grupul de companii Tosmur sa fie unul dintre cele mai prospere grupuri de companii de acest fel din Turcia.

Utilizarea echipamentelor  de ultima generatie, cu un grad ridicat de automatizare, nu au existat alte alternative luate in considerare cu privire la procesul tehnologic, acesta fiind rezultat in urma multor ani de cercetare.

- Dupa analizarea mai multor oportunitati a fost ales Municipiul Medgidia, in special datorita proximitatii sale fata de principala zona producatoare de porumb din Romania, Baraganul precum si fata de Portul Constanta. In plus, ofera avantaje de transport pentru materii prime si produse finite atat rutier (Autostrada A2), feroviar cat si fluvial, Medgidia aflandu-se pe Canalul Dunare-Marea Neagra.

- Proiectul asigură prin măsurile de diminuare a impactului generat, respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile și deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20.10.2000.

- In cadrul proiectului vor fi respectate toate reglementarile tehnice în vigoare în domeniul protectiei mediului.

- Lucrarile care se vor realiza, conform proiectului, au un impact redus asupra mediului.

- din analiza impactului celorlalte activităţi din zona  amplasamentului proiectului propus, rezultă că acestea sunt reglementate din punct de vedere al protecţie mediului şi nu sunt de natură să genereze un impact cumulativ negativ asupra mediului.

- Decizia de emitere a acordului a fost luată în urma analizarii documentaţiei depuse, în urma consultării publicului şi a autorităţilor publice competente membre ale Comisiei de Analiză Tehnică, pe baza concluziilor şi a recomandărilor raportului privind impactul asupra mediului.

- La dezbaterea publică din data de 14.10.2019 şi pe parcursul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, publicul interesat nu a formulat observaţii.

III. CONCLUZIILE  RAPORTULUI  PRIVIND  IMPACTUL  ASUPRA  MEDIULUI  SI A STUDIULUI  DE  EVALUARE  ADECVATA SI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ŞI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU:

-  Măsuri în timpul realizării proiectului şi  in timpul exploatarii si efectul implementării acestora:

factorul de mediu - apa

In perioada de derulare a lucrarilor de constructii

•	amenajarea de zone corespunzatoare pentru depozitarea materialelor de constructie si pentru gararea utilajelor si autovehiculelor, evitandu-se proximitatea zonei de protectie a canalului navigabil; se va adopta un regulament de gestionare a organizarii de santier si a lucrarilor de constructie care sa minimizeze interactiunea potential poluatoare a acestora cu ape freatice; se vor adopta masuri pentru evitarea eroziunii hidraulice a suprafetelor excavate sau a depozitelor temporare de pamant, precum si a materialelor solubile sau antrenabile cu apa;

•	achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in caz de producere a unor  poluari accidentale cu produse petroliere;

•	personalul va fi instruit corespunzator; utilajele ce vor deservi activitatile desfasurate vor trebui sa detina toate inspectiile tehnice necesare care sa ateste functionarea corespunzatoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianti sau produse petroliere; in aceste conditii riscul producerii unui accident  poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluari cu hidrocarburi va fi redusa;

•	se va avea in vedere gestionarea optima a deseurilor generate pe perioada lucrarilor de investitie, utilizarea containerelor dedicate pentru depozitarea intermediara a acestora, pentru a evita formarea de depozite neorganizate si migrarea unor eventual poluanti catre factorii de mediu apa freatica, sol, subsol;

- se recomanda utilizarea unui sistem de recirculare a apelor folosite la spalarea rotilor autovehiculelor la iesirea din santier spre drumurile publice.

In perioada de functionare a obiectivului

  - asigurarea echipamentelor necesare pentru reutilizarea apei, atunci cand procesul tehnologic si calitatea apelor permite; separarea fluxurilor de ape uzate de pe amplasament; utilizarea de materiale de calitate pentru reducerea posibilitatii de avarii la sistemul de vehculare ape uzate;

  - impermeabilizarea eficienta a platformei industriale;

  - echiparea rezervoarelor de stocare substante chimice cu sisteme de control pentru diversi parametri importanti pentru stocarea in siguranta; de asemenea, tipul rezervoarelor utilizate va asigura prin proiectare conditii maxime de siguranta, functie de substanta stocata (de exemplu, monitorizarea permeabilitatii, pereti dubli, etc.);

  - pentru toate sistemele subterane se vor institui program si proceduri scrise de verificare periodica a integritatii acestora, cu accent pe acele structuri ce vehiculeaza/stocheaza ape uzate;

  - se vor asigura spatii pentru depozitarea tuturor deseurilor generate din activitate, precum si containere care sa asigure mentinerea etanseitatii depozitarii;

  - se vor prevedea sisteme de monitorizare a calitatii apelor epurate evacuate de pe amplasament; prin sistemele de tratare/colectare ape uzate pentru toate categoriile de apa uzata ce parasesc amplasamentul trebuie sa se asigure respectarea HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare- NTPA 001/2002 (consolid. 2005);

  - se va contoriza consumul de apa, astfel incat sa se poata compara periodic valorile cu cele recomandate in BREF – FDM.

factorul  de mediu -  aer

In timpul realizarii lucrarilor de constructie:

- acoperirea depozitelor de materiale de constructie ce pot genera pulberi, mai ales in perioadele cu vanturi puternice;

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;

- folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera; utilizarea de combustibili cu continut redus de sulf, conform prevederilor legislative in vigoare;

- transportul materialelor de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face sub prelata; se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafetei de rulare pentru minimizarea cantitatilor de pulberi antrenate in aer;

- umectarea periodica a drumurilor din interiorul obiectivului si a materialului ce urmeaza fi incarcat, pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera.

In timpul functionarii obiectivului:

  - utilizarea de echipamente si tehnologii moderne pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera;

  - dimensionare corespunzatoare a cosurilor de dispersie;

  - in vederea obtinerii celor mai scazute valori limita de emisie pentru pulberi, tehnologiile utilizate si echipamentele de desprafuire vor fi conforme cu BREF;

  - minimizarea emisiilor difuze de la manipularea materiilor prime/produse solide pulverulente; transportul materiei prime in vederea alimentarii unitatii de productie  se va face in spatii inchise, cu sisteme de transport carcasate.

factorul de mediu - sol si subsol

In perioada executarii obiectivelor proiectului:

•	depozitarea deseurilor generate se va face numai in recipienti speciali sau alte mijloace de depozitare conforme cu prevederile legislative, pana la predarea lor in vederea valorificarii sau eliminarii; se va avea in vedere indepartarea tuturor deseurilor pe amplasament la sfarsitul lucrarilor de constructie;

•	achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea acestora spre factorii de mediu.

In perioada functionarii obiectivului:

•	depozitarea deseurilor doar in spatiul amenajat si preluarea ritmica a deseurilor rezultate de pe amplasament pentru a evita formarea de stocuri; deseurile cu caracter periculos se vor stoca temporar in recipienti etansi si, daca este cazul, in incinte inchise;

•	impermeabilizarea corespunzatoare a platformelor si zonelor de depozitare substante chimice;

•	structurile subterane (conducte, bazine) se vor etanseiza corespunzator si se vor utiliza materiale de constructie optime sub aspect calitativ;

•	implementarea unor proceduri de gestionare a produselor chimice stocate si vehiculate pe amplasament, astfel incat sa se reduca potentialul de aparitie a unor situatii accidentale.

factorul de mediu - zgomot si vibratii, populatie, peisaj, mediu social si economic, patrimoniu cultural

Utilizarea unor echipamente performante care sa genereze nivele minime de zgomot si astfel disconfort minim vecinatatilor;

Deseurile rezultate vor fi depozitate corespunzator pana la preluarea acestora de catre societati autorizate.

Nu sunt necesare masuri pentru protejarea mediului social si economic, precum si pentru pritejarea patromoniului cultural.

biodiversitatea

Locatia proiectului este in afara ariilor de interes conservativ. Cea mai apropiata zona de interes este ROSCI0083 Fantanita Murfatlar, la cca. 9,4 km sud-est de cel mai apropiat punct perimetral al locatiei.

Respectarea masurilor pentru ceilalti factori de mediu,  contribuie la evitarea, prevenirea si reducerea efectelor directe si indierecte asupra biodiversitatii.

deseuri

Deseurile de constructie rezultate in general din activitatea de edificare a cladirilor pe amplasament sunt reprezentate in proportie de 78-80% de deseuri inerte (betoane, elemente de zidarie, etc).

Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitatilor de constructie-montaj, (codificate conform HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, sunt urmatoarele:

| Denumirea deseului | Starea fizica (Solid - S, Lichid - L, Semisolid - SS) | Codul deseului | Sursa | Cantitati | Management |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | S | 17 05 04 | Lucrari de excavare | Cantitatile vor depinde de tipul si adancimea de fundare | Eliminare in depozit deseuri inerte |
| Deseuri metalice (fier si otel) | S | 17 04 05 | Lucrari de construire (de la armaturi) | Nu se pot estima la aceasta faza | Valorificare prin unitati specializate |
| Cabluri | S | 17 04 11 | Lucrari de racord si retele electrice | Nu se pot estima la aceasta faza | Valorificare prin unitati specializate |
| Beton | S | 17 01 01 | Lucrari de construire (fundatii, structura de rezistenta), resturi de bca | Nu se pot estima la aceasta faza | Depozit de deseuri inerte sau valorificare conform ghidurilor in materie |
| Amestecuri de beton, materiale ceramice, etc., altele decat cele specificate la 17 01 06 | S | 17 01 07 | Lucrari de constructie si amenajari interioare (tencuieli, sparturi gresie, faianta, etc.) |  | Eliminare in depozit de deseuri inerte |
| Lemn | S | 17 02 01 | Lucrari de construire (cofrare) | Nu se pot estima la aceasta faza | Valorificare prin unitati specializate |
| Ambalaje de hartiesi carton | S | 15 01 01 | Ambalaje de la produsele utilizate pentru finisajele si amenajarile interioare (produse ceramice, corpuri iluminat, etc.) |  | Valorificare prin unitati specializate |
| Ambalaje de plastic | S | 15 01 02 | Ambalaje de la produsele utilizate pentru finisajele si amenajarile interioare (produse ceramice, corpuri iluminat, etc.) |  | Valorificare prin unitati specializate |
| Deseuri municipale amestecate | S | 20 03 01 | Activitatile personalului angajat in perioada implementarii proiectului | Cca. 0,5-1 mc/zi | Eliminare prin depozitare in depozit de deseuri |
| Deseuri de hartie/carton | S | 20 01 01 | Activitatile personalului ce va deservi organizarea de santier | Nu se pot estima la aceasta faza | Valorificare prin unitati specializate |
| Deseuri de la curatarea rampei de spalare roti | SS | 20 03 04 | Rampa spalare roti autovehicule la iesire din santier | Cantitati variabile, functie de traficul de autovehicule | Eliminare prin unitati specializate |

In perioada de functionare se estimeaza generarea urmatoarelor tipuri de deseuri din activitatea fabricii de amidon:

Deseuri generate in perioada operationala

| Denumirea deseului | Starea fizica (Solid - S, Lichid - L, Semisolid - SS) | Codul deseului | Cantitati anuale estimate (to) | Sursa | Management |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri municipale amestecate | S | 20 03 01 | cca. 700 | Personal intretinere, exploatare | Stocate temporar in recipienti, in incinta obiectivului, pana la preluarea de catre operatori autorizati |
| Hartiesi carton | S | 20 01 01 | cca. 0,5 | Cladire administrativa, activitate birouri |  |
| Sticla | S | 20 01 02 | cca. 0,2 | Cladire administrativa, Cantina |  |
| Deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine | S | 20 01 08 | cca. 0,5 | Cantina |  |
| Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | S | 20 01 21* | cca. 0,05 | Iluminat |  |
| Imbracaminte de protectie | S | 20 01 10 | cca. 0,3 | Echipament angajati |  |
| Uleiuri si grasimi, altele decat cele specificate la 20 01 25 | L | 20 01 26 | cca. 0,25 | Cladire administrativa |  |
| Baterii si acumulatori, altele decat cele specificate la 20 01 33 | S | 20 01 34 | cca.0,005 | Cladire administrativa |  |
| Echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35 | S | 20 01 36 | nu se poate estima la aceasta faza | Cladire administrativa |  |
| Ambalaje de lemn (paleti lemn) | S | 15 01 03 | cca. 0,5 | Ambalare produse |  |
| Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | S | 15 01 10* | cca. 3,00 | Ambalare produse |  |
| Ambalaje de materiale plastice Ambalaje de hartie si carton | S | 15 01 02 15 01 01 | cca. 200 | Ambalare produse |  |
|  |  |  |  | Ambalare produse |  |
| Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | S | 15 02 02* | in functie de necesitate | Interventie in caz de poluare cu produs petrolier |  |
| Namoluri de la separatoarele ulei/ apa | L | 13 05 02* | nu se poate estima la aceasta faza | Separator de hidrocarburi |  |
| Alte uleiuri hidraulice | S | 13 01 13* | cca. 1,00 | Mentenanta |  |
| Namoluri de la epurarea efluentilor proprii | SS | 02 03 05 | nu se poate estima la aceasta faza | Statia de preepurare |  |
| Deseuri de tesuturi vegetale | S | 02 01 03 | nu se poate estima la aceasta faza | Moara, silozuri porumb |  |

Acestea se vor depozita in spatii special amenajate in incinta obiectivului, pe categorii, urmand sa fie valorificate sau eliminate, dupa caz, prin firme autorizate. Se va promova colectarea selectiva a deseurilor pe amplasament.

-  Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

Masuri de ordin general:

- golirea instalatiei de prelucrare si a vaselor de depozitare materie prima sau produse finite;

- go lirea si curatarea sistemelor de epurare ape uzate si a tuturor retelelor ce comunica cu acest echipament; golirea conductelor, golirea canalizarii, spalarea acestora, in baza planurilor retelelor subterane din cadrul obiectivului;

- evacuarea tuturor deseurilor de pe amplasament si predarea lor catre unitati autorizate in vederea eliminarii sau valorificarii, dupa caz; igienizarea sistemelor de stocare a deseurilor utilizate in cadrul obiectivului;

- golirea si curatarea bazinelor de pe amplasament;

- debransarea de la reteaua de energie electrica;

- asigurarea securitatii obiectivului;

- pentru aducerea amplasamentului la starea initiala, se va proceda la demolarea constructiilor si instalatiilor, in baza unui proiect de dezafectare; se va realiza demontarea instalatiilor tehnologice si valorificarea/eliminarea lor; se vor demola/dezafecta structurile subterane; se va asigura colectarea selectiva a deseurilor generate, valorificarea sau eliminarea lor, dupa caz, cu respectarea prevederilor legislatiei in domeniul gestionarii deseurilor provenite din demolari; dezafectarea instalatiilor electrice se va face in baza planurilor aprobate de autoritatea competenta in domeniu;

- ecologizarea intregului amplasament dupa finalizarea dezafectarii.

Se vor curata si vor ramane pe pozitie retelele de utilitati, in masura in care durata de viata a acestora nu a fost atinsa. In caz contrar, dezvoltarea unei activitati viitoare pe acest amplasament va necesita reabilitarea acestor retele.

In urma dezafectarii vor resulta materiale inerte (betoane, elemente de zidarie), deseuri metalice pentru care se vor adopta masuri de valorificare si/sau eliminare prin agenti economici autorizati pentru astfel de activitati, cu respectarea prevederilor legislatiei in domeniul gestionarii deseurilor provenite din demolari.

- Măsurile prevăzute în avizul de gospodărire a apelor  nr. 70 din data de 25.07.2019, emis de către Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral:

………………………

………………………..

………………………..

IV. Condiţii care trebuie respectate:

IV.1. În timpul realizării proiectului:

a) condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (româneşti sau comunitare), după caz:

- lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;

- toate operaţiile se vor realiza numai cu personal calificat şi autorizat pentru executarea acestora;

- personalul va fi instruit ȋnainte de ȋnceperea lucrărilor; instruirea cuprinde succesiunea executării operaţiilor şi a fazelor de execuţie, modul de utilizare a mijloacelor tehnice şi asupra măsurilor specifice de protecţie a muncii care decurg din natura acestor operaţii;

- managementul deşeurilor generate pe amplasament în perioada de execuţie a lucrărilor se va realiza în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare;

- se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor ce rezultă în urma lucrărilor de execuţie;

- colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor se va face în spaţii special amenajate;

- valorificarea/eliminarea deşeurilor rezultate se va face prin intermediul unor societăţi specializate autorizate.

b) condiţii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului, după caz:

- se vor respecta prevederile Avizului de gospodărire a apelor nr. 70 din data de 25.07.2019, emis de către Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral;

c) condiţiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier:

- organizarea de şantier va ocupa o suprafaţă cât mai redusă;

- organizarea de şantier va fi amenajată astfel încât să asigure toate facilităţile de bază,  conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico-sanitare), facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal, facilităţi sanitare, facilităţi pentru colectarea apelor uzate menajere, împrejmuire pentru protecţia organizării de şantier şi a vecinătăţilor, după caz;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor şi substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului.

d) condiţii prevăzute în Avizul de gospodărire a apelor nr. 70 din data de 25.07.2019, emis de către Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral :

………………………

………………………..

………………………..

IV.2. În timpul exploatării:

  - respectarea legislaţiei în domeniu;

  - managementul deşeurilor generate pe amplasament în perioada de funcţionare se va realiza în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare;

  - se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor generate din activitate;

  - colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor generate din activitate se va face în spaţii special amenajate;

  - valorificarea/eliminarea deşeurilor rezultate se va face prin intermediul unor societăţi specializate autorizate.

    - respectarea BAT privind procesul tehnologic.

    - respectarea Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

Proiectul nu este sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera (Legea 22/2001).

IV.3. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere:

  - respectarea legislaţiei în domeniu.

V. Informaţii cu privire la procesul de consultare a autorităților cu responsabilități în domeniul protecției mediului (participante în comisiile de analiză tehnică):

-  proces verbal nr. ……./19.06.2019 încheiat in cadrul  şedinţei  C.A.T.   privind etapa de incadrare;

-  proces verbal nr. ……./15.10.2019 încheiat in cadrul  şedinţei  C.A.T.   privind etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului;

V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

Publicul a fost informat cu privire la parcurgerea fiecărei etape procedurale prin anunţuri în mass media, pe site-ul A.P.M. Constanta, la sediul autorităţii publice administrative , la sediul societăţii.

- Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu, de catre autoritatea de mediu,   afişare pe site-ul A.P.M. Constanta in data de 06.03.2019;

- Anunţ public privind depunerea  solicitării de emitere a acordului de mediu, de catre titular, in ziarul Cuget Liber din data de 08.05.2019;

- Anunţ public privind decizia etapei de încadrare, de catre autoritatea de mediu,  afişare pe site-ul A.P.M. Constanta in data de 01.07.2019;

- Anunţ public privind decizia etapei de încadrare, de catre titular, in ziarul Cuget Liber din data de 26.06.2019;

- Afişare îndrumar privind întocmirea raportului privind impactul asupra mediului, de catre autoritatea de mediu,  afişare pe site-ul A.P.M. Constanta in data de 02.08.2019;

-  Afişarea raportului privind impactul asupra mediului,  de catre autoritatea de mediu,  afişare pe site-ul A.P.M. Constanta in data de 14.08.2019;

- Anunţ cu privire la  dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului, de catre autoritatea de mediu,  afişare pe site-ul A.P.M. Constanta in data de 10.09.2019;

- Anunţ cu privire la  dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului,  de catre titular, in ziarul Cuget Liber din data de 10.09.2019;

- Dezbaterea publică desfăşurată la sediul Primăriei Municipiului Medgidia, str. Decebal nr. 35, judetetul Constanta , in data de 14.10.2019. S-a prezentat   public interesat.

- Afişare proiect acord de mediu , de catre autoritatea de mediu,  afişare pe site-ul A.P.M. Constanta in data de 18.10.2019;

- Anunţ  cu privire la emiterea acordului de mediu, de catre autoritatea de mediu,  afişare pe site-ul A.P.M. Constanta in data de 18.10.2019;

- Anunţ cu privire la emiterea acordului de mediu,  de catre titular, in ziarul ............ din data de .....10.2019.

- La dezbaterea publică desfăşurată la sediul Primăriei Municipiului Medgidia  a participat public interesat.

- Nu au fost înregistrate alte propuneri/observaţii ale publicului interesat, pe perioada de derularii etapelor procedurale de evaluare a impactului asupra mediului.

- Nu s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului.

VII. Concluziile consultărilor transfrontaliere:

Nu este cazul.

VIII. Planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor:

### In perioada executarii lucrarilor de amenajare/ constructie:

- calitatea aerului:

- pulberile sedimentabile sa nu depaseasca concentratia maxima admisa de 17 mg/mp/lună – frecventa - semestrial (prelevarea sa dureze timp de 30 de zile,  in luna efectuarii );

- pentru pulberi totale in suspensie, media de scurta durata  (30 minute),  se vor respecta prevederile  STAS 12.574/1987 –  frecventa - semestrial;

- deseuri :

- raportarea   datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor generate in timpul lucrarilor de construire, se face catre autoritatea de mediu, trimestrial, conform Legii 211/2011, republicata, cu modificari si completari (cantitate, tip, codificare conform HG 856/2002, mod de valorificare/eliminare).

- raport privind gestionarea apelor uzate generate de pe amplasamentul organizarii de santier;

Menţionăm că monitorizarea în timpul construirii trebuie să se realizeze pe tot parcursul perioadei de desfasurare a lucrarilor de construire.

### In perioada functionarii obiectivului

Activitatile de monitorizare in perioada operationala vor fi prevazute in autorizatia integrata de mediu a obiectivului. Standardele/metodele de analiza se vor alinia recomandarilor “JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations- 2018”, realizat sub Directiva Emisii industriale (IED), bazat pe revizuirea documentului BREF adoptat in anul 2003 (General Principles of Monitoring ).

- monitorizarea calitatii aerului

Activitatea va viza monitorizarea discontinua a emisiilor evacuate prin cosurile de dispersie.

- monitorizarea calitatii apei uzate evacuate

Se va monitoriza calitatea apelor uzate epurate  evacuate din statia de epurare in emisar natural.

- monitorizarea factorului de mediu sol-subsol

Dat fiind incinta obiectivului va fi prevazuta cu platforme betonate in zonele cu activitati principale si cu paltforme pietruite in rest, nu este necesar program de monitorizare a calitatii solului in perioada de functionare a obiectivului.

Riscul poluarii subsolului cu substantele stocate pe amplasament in rezervoare este minim. La nivel subteran se vehiculeaza in special ape uzate menajere. Riscul de poluare a subteranului este redus.

Nu se considera necesara implementarea unui program de monitorizare a factorilor de mediu sol/subsol prin intermediul unor puturi de observatie. Se  poate realiza o evaluare sistematica a riscului de contaminare (prin evaluarea periodica a integritatii si gradului de uzura in timp a structurilor subterane).

- monitorizarea impactului asupra biodiversitatii

Nu este cazul.

- monitorizarea impactului asupra asezarilor umane si a sanatatii populatiei

Nu s-au identificat activitati de monitorizare care in acest caz ar putea sa furnizeze date concludente, cuantificabile privind impactul asupra sanatatii umane a prezentei acestui obiectiv in zona.

- gestionarea deseurilor

Instituirea gestiunii deseurilor si raportarea catre autoritatea de mediu locala, cu frecventa prevazuta de legislatia in vigoare sau la orice solicitarea a autoritatii. Respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste colectarea selectiva a deseurilor generate in cadrul obiectivului si incheierea contractelor de prestari servicii in acest scop, cu operatori economici autorizati pentru valorificarea/eliminarea acestora. Se va acorda prioritate solutiilor de valorificare a deseurilor produse.

- monitorizarea consumurilor

Se vor monitoriza consumurile de apa, energie, combustibil in vederea compararii cu nivelele recomandate in BREF in cazul aplicarii celor mai bune tehnici disponibile.

La finalizarea lucrărilor, titularul proiectului notifică A.P.M. Constanta în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor acordului de mediu.

Procesul-verbal încheiat de A.P.M. Constanta la verificarea respectării prevederilor prezentului acord de mediu, se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

După finalizarea lucrărilor de realizare a proiectului, înainte de punerea în funcţiune a investiţiei, titularul are obligaţia să solicite şi să obţină autorizaţia de mediu si/sau autorizatia integrata de mediu.

“În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă cu privire la aceste modificări”, conform Capitolul II, Sectiunea a-6-a, art. 20, alin. 1 din  Legea  nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.

În conformitate cu prevederile art. 15, alin. 2, lit. a), din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. 14, alin. (2): „Funcţionarea fără autorizaţie de mediu este interzisă pentru activităţile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecţiei mediului.”

Pentru desfăşurarea activităţii de fabricare amidon titularul are obligaţia să solicite şi să obţină autorizaţie de mediu si/sau autorizatie integrate de mediu.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,    	                               ŞEF SERVICIU A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                  Lavinia- Monica ZECA

Intocmit,

consilier Otilia Liana ISPAS

NOTA: Acordul de mediu s-a emis in 3 ( trei) exemplare si contine ....(..........................)  pagini.

# Text boxes

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată