Denumirea obiectivului de investiții

CONSTRUIRE ANSAMBLU

BLOCURI LOCUINȚE COLECTIVE

S+P+6E – S+P+6-7E

Amplasamentul obiectivului și adresa

Municipiul Constanța, str. Eliberării  nr. 62 A

zona Halta Traian, lot 1, nr. Cad. 212873

Proiectant general

PETROV STUDIO S.R.L.

Beneficiarii lucrărilor

FIVE HOLDING S.A.

Durata de execuție propusă

48 luni (august 2019 – august 2021)

Durata de funcționare estimată

Peste 50 ani

# Descrierea proiectului

## Detalii de amplasament

Amplasamentul pe care urmează să se realizeze proiectul este situat în intravilanul municipiului Constanța, zona Halta Traian, lot 1, la cca. 20 m de linia de cale ferată Palas –Năvodari. Terenul este mărginit de str. Eliberării și alte circulații carosabile neamenajate (drum pietruit în zona nordică) sau neîntreținute (fosta zonă de întoarcere a tramvaiului), precum și o alee betonată, paralelă cu liniile de cale ferată. (anexa 1).

Pe parcursul derulării procesului de avizare a proiectului, imobilului i-a fost atribuită de către Direcția de Patrimoniu și Cadastru din cadrul Primăriei Mun. Constanța următoarea adresă: strada Eliberării nr. 62A (anexa2).

Societatea FIVE HOLDING S.A. deține în zona studiată un teren în suprafață totală de 8162,00 mp, conform Act Notarial nr. 2242 din 13/06/2003 emis de Mariana Iosif și Ioan-Daniel Pătrașcu și Act Dezmembrare nr. 116 din 20/02/2017 emis de Dumitra Cristian Gabriel și Laura Mantu (anexa 3).

Destinația  terenului stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea  teritoriului aprobate în baza PUZ aprobat prin HCL nr. 238/09.05.2008, confirmată prin Certificatul de urbanism nr. 2306/13.06.2018, emis de Primăria Municipiului Constanța (anexa 4), este de locuire colectivă, spații comerciale, parcaje.

Terenul face parte din zona de impozitare B și are următoarele vecinătăți (anexa 5):

- nord: strada Spătar Nicolae Milescu;

- vest: strada Naționalizării;

- est: str. Eliberării;

- sud: str. Eliberării și  LOT 2 - proprietate privata FIVE HOLDING S.A.

Terenul prezintă o diferență de nivel pe direcția vest-est de aproximativ 3 metri; acesta are o zonă centrală aproape plată, iar pe latura de est are o cădere bruscă și  o denivelare de  aproximativ 1,5 m.

În prezent, amplasamentul este acoperit în mare parte de platforme betonate și găzduiește o construcție cu suprafața construită la sol de 52 mp, pentru care se fac demersurile necesare în vederea demolării, lucrările constituind obiectul unui alt proiect.

În tabelul nr. 1 și în anexa 6 sunt prezentate coordonatele în proiecție STEREO 1970 ale amplasamentului.

Tabelul nr. 1: Inventar de coordonate

| Nr. crt. | Nr. pct. | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 | 303815.119 | 788670.954 |
| 2 | 19 | 303827.885 | 788649.625 |
| 3 | 20 | 303834.277 | 788640.921 |
| 4 | 21 | 303839.544 | 788634.489 |
| 5 | 22 | 303850.196 | 788622.271 |
| 6 | 23 | 303856.299 | 788615.651 |
| 7 | 24 | 303865.781 | 788606.650 |
| 8 | 1 | 303873.375 | 788600.238 |
| 9 | 2 | 303882.651 | 788593.535 |
| 10 | 3 | 303887.524 | 788590.308 |
| 11 | 4 | 303898.951 | 788576.938 |
| 12 | 5 | 303883.379 | 788574.465 |
| 13 | 6 | 303869.709 | 788571.925 |
| 14 | 7 | 303841.976 | 788567.191 |
| 15 | 8 | 303804.667 | 788560.823 |
| 16 | 9 | 303765.417 | 788553.767 |
| 17 | 10 | 303763.879 | 788562.355 |
| 18 | 11 | 303772.019 | 788572.068 |
| 19 | 12 | 303772.289 | 788578.714 |
| 20 | 25 | 303776.993 | 788579.496 |
| 21 | 26 | 303781.745 | 788580.251 |
| 22 | 27 | 303786.995 | 788581.334 |
| 23 | 28 | 303790.528 | 788581.959 |
| 24 | 29 | 303789.074 | 788590.506 |
| 25 | 30 | 303786.607 | 788604.791 |
| 26 | 31 | 303786.313 | 788606.203 |
| 27 | 14 | 303769.233 | 788603.982 |
| 28 | 14 | 303766.979 | 788632.318 |
| 29 | 16 | 303772.760 | 788644.575 |
| 30 | 17 | 303791.454 | 788656.463 |
| S (teren) = 8162,22 mp |

## Caracteristicile fizice ale întregului proiect

Tema de proiectare stabilită pentru investiția propusă prevedea realizarea unui ansamblu de 2 blocuri cu funcțiunea de locuințe colective și spații comerciale, având un regim de înălțime 2S+P+6E și S+P+9E, așa cum se menționează și în certificatul de urbanism nr. 2306/13.06.2018.

Din considerente tehnice – rezultate din analiza studiului geotehnic, a studiului de circulație, a calculului privind necesarul de locuri de parcare și  asigurarea suprafețelor de  spații verzi, s-a decis renunțarea la spațiile comerciale și la un subsol. Astfel, proiectul se va finaliza prin edificarea unui ansamblu de blocuri cu funcțiunea de locuire colectivă cu parcare la subsol și regim de înălțime S+P+6E, S+P+6E+7E parțial, respectiv S pentru corpul de parcare (vezi anexa 5).

Ansamblul va avea un concept îndreptat spre familiile cu copii, avand dotări tip after-school, spațiu de joacă interior/exterior, sală multifuncțională - fitness, spații uscat rufe, boxe, spații depozitare biciclete, spații verzi amenajate.

Conform memoriului de arhitectură pus la dispoziție de proiectant specificațiile tehnice referitoare la teren, inclusiv indicii de control privind modul de utilizare a terenului sunt evidențiate în tabelul nr. 2 și în planșa din  anexa 5.

Tabelul nr. 2: Bilanțul teritorial

| SUPRAFAȚA TERENULUI 8162,00 mp (cf. acte și măsurători cadastrale) |
| --- |
| SUPRAFEȚE | EXISTENT | APROBAT Cf. PUZ – HCL 238/09.05.2008 | PROPUS |
| Suprafața construită totală | 0,00 mp | - | 1841,37 mp |
| Suprafața desfășurată totală | 0,00 mp | - | 13498,32 mp |
| P.O.T. | 0% | 48,50 % | 22,56 % |
| C.U.T. | 0 | 4,5 | 1,65 |

Organizarea spațial funcțională a ansamblului   va fi următoarea (anexa 7):

- Subsol: spații tehnice, circulații, spații depozitare – boxe,  parcaj pentru 103 mașini, spații    depozitare biciclete;

- Parter:

  - tronson 1: circulații, spații tehnice, administrative, spații de joacă și 7 unități locative – cu câte 2 camere;

  - tronson 2: circulații, spații tehnice, sală multifuncțională - fitness, spații învățământ – after-school, spații depozitare biciclete;

- Etaj 1-6:

  - tronson 1 : casa scării, circulații, 12 unități locative: 2 garsonire, 9 apartamente cu câte 2 camere, 1 apartament cu 3 camere;

  - tronson 2: casa scării, circulații, 11 unitățti locative: 4 garsonire, 6 apartamente cu câte 2 camere, 1 apartament cu 3 camere;

- Etaj 7:

  - tronson 1 : casa scării, circulații, spații uscător rufe, terase circulabile și necirculabile;

  - tronson 2: casa scarii, circulatii,  tersa circulabila si 7 unitati locative: 2 garsonire și 5 apartamente cu câte 2 camere.

Ansamblul va găzdui astfel 152 de unități locative: 38 garsoniere, 101 apartamente de câte două camere și 13 apartamente cu câte 3 camere,  pentru un număr de  279 de persoane.

Se vor realiza 3 adăposturi de protecție civilă, pe o suprafață totală de 308,28 mp, la nivelul subsolului.

Relația cu construcțiile și obiectivele învecinate

- la nord: terenuri proprietate privată – distanța până la cea mai apropiată construcție aflată peste stradă fiind de aprox. 18 m;

- la est:  strada Eliberării, distanța până la construcțiile aflate diametral opus fiind de aprox. 38 m, respectiv 66 m;

- la sud: strada Eliberării și locuința parter cu anexă parter la minim 5,025 m (LOT 2 – NR. CAD. 246408)– aparține FIVE HOLDING S.A.;

- la vest: strada Naționalizării și linii de cale ferată. Conform avizului Regionalei CF Constanța nr. 7/2/3136/06.09.2018 (anexa 8) construcțiile proiectate nu încalcă limita zonei CF, sunt amplasate în afara zonei de siguranță CF, parțial in zona de protecție, la o distanta de 22 m din ax linie cf nr.6 din stația CF Constanța Mărfuri.

Utilități

Zona unde se află amplasamentul este echipată cu rețele tehnico-edilitare, respectiv de alimentare cu apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, energie electrică, telecomunicații și de gaze naturale. Soluțiile de racordare se vor întocmi la cererea beneficiarului, de către firme agrementate de deținătorii de rețele și vor respecta condițiile impuse de aceștia.

Alimentarea cu apă rece se va face din reţeaua stradală prin intermediul căminului apometric (CA) printr-un racord din ţeavă  montată în canal de protecţie până la intrarea în clădire, de unde reţeaua de apă rece se va distribui la plafon şi îngropat în zidărie.

Conductele de apă rece se vor prevedea cu robineţi de închidere, robineţi de golire la baza coloanelor şi se vor izola cu cochilii din vată minerală.

Instalația sanitară interioară va consta din obiecte sanitare, conducte de legatura și distribuție apă rece și caldă, canalizări interioare, racorduri și rețele exterioare. Obiectele sanitare, vor fi din porțelan sanitar. Conductele de legătură și distribuție apă rece și caldă vor fi din țevi de cupru montate îngropat în zidărie, respectiv aparente pe zidărie și izolate cu bete textile sau saltele din vată minerală.

Au fost prevăzuți mai mulți hidranți interiori de incendiu la nivelul parcării subterane, pecum și o rețea de hidranți de incendiu exteriori.

Scurgerea apelor menajere se va face prin tuburi şi piese din polietilenă. Racordul exterior se va face în canal de protecţie, până la căminul de canalizare (CV), care va fi racordat la  colectorul stradal.

Obiectivul se va alimenta cu energie electrică în regim trifazat de la rețeaua din zonă prin intermediul firidei de branșament montată pe peretele exterior al clădirii.

Priza de pământ va fi naturală realizată din conductor pe contur înglobat în fundația clădirii (priza de fundație), sau se va realiza o priză de pământ artificială formată din electrozi  verticali din țeava de 2 1/2‘’  și electrozi orizontali de legătură din platbandă de OL-ZN 40 x 4 mm.

Numărul și poziția corpurilor de iluminat au fost stabilite în vederea asigurării nivelului minim de iluminare necesar în fiecare încăpere în funcție de destinația ei.

Energia termică urmează să se obțină, pentru fiecare apartament, prin intermediul unor centrale termice murale cu funcționare în condensație racordate la rețeaua de gaze naturale.

Aceasta dispun de un recuperator de căldură pe traseul gazelor evacuate în urma arderii din centrala termică, ce permite recuperarea căldurii și folosirea ei în procesul de încălzire a agentului. Aceste recuperatoare reduc temperatura de evacuare a gazelor arse și de asemenea, prin condensarea vaporilor de apă și a noxelor, reduc semnificativ concentrația acestora din gazele evacuate în atmosferă.

La proiectarea obiectivului s-a propus utilizarea unor pompe de căldură aer-aer ce vor funcționa în regim de răcire pentru perioada de vară. Acestea extrag căldura din aerul atmosferic, putând fi folosite cu performanțe destul de bune și în perioadele de primăvară și toamnă.

Impactul asupra mediului este foarte redus deoarece se face doar un schimb de căldură superficial cu aerul din imediata apropiere a obiectivului, iar echipamentele vor funcționa doar cu agenți frigorifici agrementați.

Executarea tuturor lucrărilor de instalaţii se face cu personal specializat şi autorizat pentru astfel de lucrări.

Organizarea circulației

Prin amplasarea noului ansamblu de clădiri rezidențiale, în zonă devine necesară remodelarea circulației carosabile.

În prezent amplasamentul este bordat de circulații carosabile neamenajate (drum pietruit în zona nordică, prelungire decalată a străzii Spătarul Nicolae Milescu) sau neînteținute (fosta zonă de întoarcere a tramvaiului), precum și alee betonată paralelă cu liniile ferate din vecinătate, ce pornește din str. Nicolae Filimon și deservește zona de depozitare dinspre Nord.

Se propune reconfigurarea geometrică a străzilor existente prin lărgirea acestora cu profile de 11 m (7 m carosabil +2 trotuare de câte 2 m), precum și racordarea acestora cu razele necesare întoarcerii autovehiculelor.

Se vor realiza 2 accese auto pe latura de nord, din prelungirea străzii Spătar Nicolae Milescu, prin coborarea trotuarului la nivel cu carosabilul.

Accesele pietonale în zona ansamblului se vor practica din latura de nord și sud ale terenului.

Accesele în cele două tronsoane se vor realiza pe laturile de est și vest ale acestora.

Pentru deservirea imobilelor se vor asigura 187 locuri de parcare cu dimensiuni de 2,35-2,50 x 5,00 m,  repartizate astfel:

- în exteriorul clădirii, în parcare amenajată -  85 locuri de parcare, dintre care 4 vor fi adaptate pentru persoane cu dizabilitati locomotorii;

- in interiorul cladirii, la subsol – 102 locuri, dintre care 3 pentru persoane cu dizabilități.

Accesul în parcarea de la subsol se va realiza prin intermediul unor rampe cu panta de maxim 18%.

Trotuarul propus se va racorda cu circulațiile carosabile propuse și se vor conforma rampele de acces pietonal între trotuar și carosabil pentru a facilita accesul persoanelor cu handicap.

În acest sens proiectul a fost solicitat avizul Comisiei de circulație din cadrul Primăriei Muncipiului Constanța.

Este prevăzută realizarea unei zone pentru colectarea deșeurilor menajere pe latura de est a amplasamentului. Aceasta va fi o construcție de beton cu containere speciale, inscripționate. Accesul autovehiculelor de salubritate se va face cu ușurință din prelungirea str. Spătar Nicolae Milescu.

Pe rețeaua stradală din zona parcării propuse, cât și în incinta sa, se vor instala indicatoare de circulație, indicatoare de atenționare, panouri informative.

Spații verzi

Se vor amenaja spații plantate, distribuite la nivelul solului, sub formă de gazon, arbori, arbuști, plante decorative și flori, precum și la nivelul teraselor, pe o suprafață totală de 2469,39 mp, adică 33,25% din suprafața teenului (vezi anexa 5), după cum urmează:

- la sol – 2043,7 mp, repezentând 25,04 %

- în jardiniere/terasă înierbată – 425,69 mp, reprezentând 5,22%.

Se vor respecta astfel cerințele minime prevăzute de HCJC nr. 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța și anume amenajarea de spații verzi care să însumeze o suprafață totală de  30% din suprafața terenului ce face obiectul proiectului.

Se vor prevedea instalații automate de irigat pentru spațiile de la nivelul solului, iar pentru fațade se va recurge la plantarea de iederă cățărătoare (Hedera helix), o plantă cu frunze persistente, rezistentă atât la ger cât și la secetă, care crește și în locuri cu lumină, dar și în cele umbroase.

## Lucrări  de demolare necesare

La momentul preluării activului, pe teren se afla o clădire  cu suprafața construită de 52 mp, regim parter, amplasamentul fiind aproape în întregime acoperit de platforme betonate. Demolarea clădirii face obiectul unui alt proiect aflat în derulare, pentru care s-a obținut certificatul de urbanism nr. 3068/13.08.2018.

Pentru realizarea obiectivului sunt necesare lucrări de deviere a colectorului pluvial  dispus paralel cu strada Naționalizării, care se vor realiza după un proiect de specialitate avizat de RAJA SA.

Inainte de inceperea lucrarilor de constructii ale obiectivului propus se va proceda la desființarea platformei betonate de pe o suprafață de cca. 5496,05 mp. Avand în vedere că aceste activități de dezafectare presupun, prin natura lor, producerea de zgomote puternice și creșterea la nivel local în zona lucrărilor a nivelului emisiilor de pulberi în atmosferă, se recomandă că în perioada în care se execută aceste lucrări să se aplice o serie de măsuri care să diminueze pe de o parte disconfortul resimțit de locuitorii din zonele învecinate, iar pe de altă parte să mențină indicatorii de calitate ai factorilor de mediu afectați, în limitele admisibile.

Astfel, nu se va proceda la începerea activităților de dezafectare până când nu este finalizată amenajarea organizării de șantier, cu împrejmuire corespunzătoare și dotări caracteristice iar deșeurile de beton rezultate din dezafectare vor fi imediat îndepărtate din zona șantierului, evitandu-se  formarea de stocuri  pe amplasament. Încărcarea materialului excavat în camioane se va face astfel încat distanța între bena camionului și cupa excavatorului să fie minimă.

## cerințele privind utilizarea terenurilor în cursul fazelor de construire și funcționare

Utilizarea terenurilor în perioada de construire ( organizarea de șantier)

- organizarea de șantier se va amenaja pe lotul 2 (adiacent lotului 1 pe care se propune edificarea ansamblului), aflat tot în proprietatea beneficiarului, Five Holding SA, și nu va afecta domeniul public ( vezi anexa 10);

- se vor folosi construcțiile existente în prezent pe lotul 2: clădire parter cu suprafața de 143 mp și garaj cu suprafața de 31 mp ce dispun de curent electric și sunt branșate la rețelele de apă și canalizare; acestea vor adăposti depozitele de scule și echipamente, biroul organizării de șantier, vestiar;

- zona rezervată organizării de șantier este acoperită de o platformă betonată;

- se va realiza împrejmuirea organizării de șantier cu gard din panouri metalice 2x3 m;

- accesul auto și pietonal se va face pe latura de nord, din str. Spătar Nicolae Milescu și va fi controlat;

- se vor amenaja alei de acces pe perioada execuției și o zonă parcare auto-utilaje pe latura nordică a amplasamentului;

- se vor amplasa toalete ecologice prevăzute cu lavoare în număr corelat cu numărul maxim de persoane ce participă la realizarea lucrărilor;

- în incinta organizării de șantier, se va amenaja o platformă pentru depozitarea temporară a materialelor de construcții utilizate și a deșeurilor generate;

- zonele de depozitare intermediară/temporară a deșeurilor vor fi amenajate corespunzător, delimitate, împrejmuite și asigurate împotriva pătrunderii neautorizate și dotate cu containere / recipienți / pubele de capacitate  corespunzătoare, asigurându-se colectarea selectivă a acestora.

- la ieșirea din organizarea de șantier se va asigura curățarea roților autovehiculelor înainte ca acestea să părăsească incinta, pe o platformă provizorie prevăzută cu filtre de reținere a hidrocarburilor și a nămolului;

- este prevăzută realizarea iluminatului perimetral-periferic al șantierului pe timp de noapte;

- în incinta șantierului se vor organiza pichete și puncte de intervenție PSI dotate corespunzător, amplasate în locuri accesibile și vizibile.

Utilizarea terenurilor în perioada de funcționare

Conform memoriului de arhitectură pus la dispoziție de proiectant specificațiile tehnice referitoare la teren, inclusiv indicii de control privind modul de utilizare a terenului sunt evidențiate în tabelul nr. 2 și în planșa din  anexa 5.

Tabelul nr. 2: Bilanțul teritorial

| SUPRAFAȚA TERENULUI 8162,00 mp (cf. acte și măsurători cadastrale) |
| --- |
| SUPRAFEȚE | EXISTENT | APROBAT Cf. PUZ – HCL 238/09.05.2008 | PROPUS |
| Suprafața construită totală | 0,00 mp | - | 1841,37 mp |
| Suprafața desfășurată totală | 0,00 mp | - | 13498,32 mp |
| P.O.T. | 0% | 48,50 % | 22,56 % |
| C.U.T. | 0 | 4,5 | 1,65 |

## Informații privind producția care se va realiza și resursele folosite în scopul       producerii energiei necesare asigurării producției

Investiția presupune realizarea unui număr de două imobile S+P+6E și S+P+6-7E cu funcțiunea de locuințe colective. Obiectivul nu este destinat producției, iar resursele folosite în perioada funcționării se referă, în principal, la asigurarea apei potabile, a apei calde și a iluminatului. Pentru asigurarea lor, imobilul va fi branșat la rețeaua orășenească de apă și canalizare și la rețeaua ENEL.

În ceea ce privește aspectul cantitativ legat de aceste consumuri, acesta va fi stabilit pe baza unor proiecte tehnice de specialitate, pentru fiecare caz în parte. O estimare a consumurilor, ținând cont de numărul maxim de locatari pe care-l poate găzdui imobilul  va fi realizat în capitolele următoare pentru a demonstra capacitatea rețelelor din zona de a suporta noi consumatori.

## Informații privind emisiile și deșeurilepreconizate -  poluarea apei, aerului, solului și subsolului, zgomot, vibrații, lumină, căldură, radiații și altele, precum și cantitățile și tipurile de reziduuri produse pe parcursul etapelor de construire și funcționare.

### Poluarea apei

Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin intermediul unei rețele de distribuție  care se va branșa la rețeaua de alimentare cu apa existentă în zona. Apa se va utiliza în scop menajer și pentru udarea spațiului verde.

Pentru estimarea consumului de apă al viitorului obiectiv a fost realizat un calcul al necesarului și cerinței de apă, în funcție de numărul de consumatori potențiali și perioada de funcționare anticipată.

Determinările s-au făcut conform STAS 1343/1 – 2006, STAS 1478/1990 și a Ordinului nr. 29 / N / 29.12.1993.

Necesarul mediu de apă caldă este cuprins în consumul de apă rece.

Pentru stabilirea necesarului de apă s-a considerat o normă de apă de 180 l/om, zi, corespunzătoare maximului de consum înregistrat în zone cu apartamente în blocuri cu instalații de apă rece, caldă și canalizare, cu prepararea centralizată a apei calde.

- N1 = 279 locatari cu qsp = 180 l/om/zi;

- N2 = 2043 mp spații verzi la nivelul soluli cu qsp = 1,5 l/mp/zi

Necesarul de apă potabilă

Necesarul mediu zilnic de apă potabilă reprezintă media volumelor de apă utilizate zilnic pentru acoperirea nevoilor gospodărești

Necesarul mediu zilnic de apă:

Qn.zi.med. =   qsp x N1  + qsp x N2 = 53,3 mc/zi

1000            1000

Necesarul maxim zilnic de apă potabilă:

Qn.zi max. = Kzi x Qn.zi.med = 72 mc/zi

Kzi = 1,35 (coeficient de variație zilnică specific localităților cu climat continental excesiv)

Necesarul orar maxim de apă potabilă:

Qn.orar max. = Qn.zi.max x K0  : 24 =  4,08 mc/h.

K0 = coeficientul de variație orară pentru o zonă cu peste 100.000 loc.

Cerința de apă

Cerința zilnică medie de apă

Qs zi.med. =  Kp x Ks x Qn.zi.med = 1,1 x 1,02 x 53,3  mc/zi = 60 mc/zi.

în care:

Ks = 1,02 (coeficient supraunitar care ține seama de nevoile tehnologice ale sistemului    de alimentare cu apă și canalizare);

Kp = 1,10 (coeficient prin care se ține seama de pierderile de apă tehnic admisibile în

aducțiune  și în rețeaua de distribuție).

Cerința maximă zilnică de apă

Qs zi  max. =  Kp x Ks x Qn.zi max.=  1,1 x 1,02 x 72 mc/zi = 81 mc/zi.

Cerința orară maximă de apă

Qs orar max =  Kp x Ks x Qn orar max = 1,1 x 1,02 x 4,08 mc/h = 4,57 mc/h.

Consumul total anual de apă

Ținând cont că locuirea va fi permanentă, pentru un an de funcționare se vor putea înregistra următoarele consumuri:

Qt med. = 60 mc/zi x 365 zile/an = 21827 mc/an;

Qt max. = 81 mc/zi x 365 zile/an =  29565 mc/an.

Astfel, în tabelul următor se evidențiază volumele de apă necesare pentru funcționarea obiectivului.

Tabelul nr. 7: Necesarul și cerința de apă

| Necesarul total de apă | Cerința totală de apă |
| --- | --- |
| Qzi med. = 53,3 mc/zi | Qc zi med.= 60 mc/zi |
| Qzi max.= 72 mc/zi | Qc zi max.= 81 mc/zi |
| Qmax. orar= 4,08 mc/h | Q an = 29.565 mc |

# Managementul apelor uzate

În perioada executării lucrărilor de construcții

Organizarea de șantier va fi dotată cu toalete ecologice ce vor fi prevăzute cu lavoare. Toaletele vor fi vidanjate periodic, cu firme autorizate. Se va asigura un număr suficient de toalete.

Apele uzate vidanjate trebuie să îndeplinească condițiile de calitate conform NTPA 002/2005. Acestea vor fi transportate de către firma autorizată ce asigură vidanjarea, la cea mai apropiată stație de epurare autorizată.

În perioada funcționării obiectivului

Conform SR 1846-1/2006 se admite principiul: cantitățile de apă uzată sunt identice cu cele preluate din sistemul centralizat de alimentare cu apă, producătorul de ape uzate nedispunând de alte surse proprii de apă.

- Qmed. zi uz. = Qs zi.med. = 50 mc/zi

- Qmax. zi uz. = Qs zi. max. = 67 mc/zi.

Apa utilizată pentru stropirea spațiilor verzi se contorizeazăseparat și se scade din cantitățile de apăbpreluate de sistemul de canalizare.

Apele pluviale de pe acoperișul clădirii vor fi evacuate prin intermediul sistemului de jgheaburi și burlane și vor fi dirijate spre platformele din jurul clădirii, iar de aici spre rețeaua stradală pluvială existentă în zonă.

Cantitatea de apă meteorică preluată de rețeaua de canalizare se determină conform prevederilor SR 1846-2:2006, prin înmulțirea cantității specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite, declarate de utilizator.

### Poluarea aerului

În perioada realizării lucrărilor de construcții, principalele surse de impurificare a atmosferei vor fi reprezentate de:

- Lucrările de excavare a  pământului, pentru realizarea fundațiilor;

- Funcționarea utilajelor;

- Circulația autovehiculelor care deservesc șantierul;

- Manevrarea materialelor de construcție și a deșeurilor  (nisip, pietriș, ciment, var, bca, beton etc.);

Astfel:

- operațiile de transport, manipulare, depozitare a materialelor de construcții și în special a celor  pulverulente, vor determina în principal o creștere a concentrațiilor de pulberi, în suspensie sau sedimentabile, după caz, în zona afectată de lucrări;

- excavarea  solului, manipularea pământului rezultat din excavare, constituie o altă sursă generatoare de pulberi; poluantul specific asociat lucrărilor de construcții este constituit de particulele în suspensie cu un spectru dimensional larg, incluzând și particule cu dimensiuni aerodinamice echivalente mai mici de 10 µm (pulberi respirabile). Pe timpul lucrărilor de construcție emisiile de praf variază adesea în mod substanțial de la o zi la alta, în funcție de nivelul activităților, de operațiile specifice și de condițiile meteorologice dominante. Natura temporară a lucrărilor de construcții le diferențiază de alte surse, atât în ceea ce privește estimarea, cât și în ceea ce privește controlul  emisiilor;

- traficul auto are asociate emisii de poluanți specifici gazelor de eșapament (NOx, SOx, CO, COV-uri, metale grele etc.);

- procesele de combustie determinate de funcționarea unor echipamente și utilaje, are asociate emisii de poluanți precum NOx, SOx, CO, pulberi. Regimul emisiilor acestor poluanți este, ca și în cazul emisiilor de praf, dependent de nivelul activității zilnice, prezentând o variație substanțială de la o zi la alta, de la o fază la alta a procesului de construcție.

Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafață.

Utilajele ce vor deservi șantierul (vezi tabelul nr. 4): buldoexcavator, autobasculante, vor lucra alternativ. Un alt decalaj în timp va fi determinat de graficul de  lucrări care ține cont de mai mulți factori: posibilitatea de a face săpături doar în perioadele aprobate de municipalitate, existența materialelor și a forței de muncă, întreruperea circulației, factori meteorologici etc.

Din analiza rezultatelor privind debitele masice de poluanți atmosferici emiși în perioada de execuție a proiectului în timpul efectuării lucrărilor specifice, se constată că cele mai mari emisii de particule  care însoțesc lucrările se datorează următoarelor operații:

- excavarea pământului, pentru realizarea lucrărilor de sistematizare pe verticală, a gropilor pentru fundații etc.;

- cele mai mari cantități de poluanți atmosferici datorate funcționării utilajelor (gaze de eșapament) însoțesc operațiile aferente săpăturilor și umpluturilor;

- în intervalele de timp în care nu se lucrează pot apare doar emisii de particule datorate fenomenului de eroziune a vântului (de regulă pentru viteze mai mari de 2m/s).

În perioada de funcționare a obiectivului, principalele surse de emisii sunt reprezentate de autovehiculele ce vor asigura accesul locatarilor la obiectiv, sau cele care tranzitează zona. Emisiile de poluanți specifici gazelor de eșapament sunt: oxizi de azot, oxizi de carbon, oxizi de sulf, compuși organici volatili, particule cu conținut de metale.

O altă sursă de emisii în atmosferă  o vor constitui  centralele termice cu condensare cu care va fi  dotat  fiecare apartament. Aceastea vor furniza agentul termic pentru încălzirea spațiilor de locuit, dar și apa caldă menajeră pentru băi și bucătării. Centralele vor folosi drept combustibil gazele naturale și vor fi prevăzute cu sisteme automate de comandă și control.

În perioada executării lucrărilor de construcții se vor produce emisii în aer datorită activității parcului de utilaje care realizează lucrările, noxele provenind de la utilajele echipate cu motoare Diesel (sau benzină). Emisiile atmosferice rezultând din funcționarea acestor utilaje sunt caracterizate în principal prin emisii de gaze și particule poluante: monoxid de carbon, oxizi de azot, hidrocarburi volatile ușoare, pulberi conținând plumb și compuși sulfurați.

Pentru realizarea lucrărilor se vor folosi în principal următoarele utilaje și mijloace de transport ( vezi tabelul nr. 4): buldoexcavator,  compactor, macara, camion transport.

Cantitatea de emisii generată pentru fiecare tip de poluant în parte depinde de mai mulți factori, astfel :

- numărul de kilometri parcurși și viteza autovehiculelor ;

- tipul și vechimea motorului ;

- perioada de funcționare a sursei ;

- puterea motorului ;

- consumul de carburant pe unitatea de putere ;

- mediul  în care se desfășoară activitatea : urban/rural

Cunoscând aceste date există metodologii de calcul a emisiilor de poluanți în atmosferă, cea mai cunoscută fiind metodologia CORINAIR promovată de Agenția Europeană de Mediu care utilizează factorii specifici de emisie.

În tabelele 9 și 10 sunt evidențiate cantitățile de poluanți estimați a fi emiși în atmosferă, ca urmare a funcționarii utilajelor în perioada construirii obiectivului.

Tabelul nr. 9: Poluanți gazoși emiși în atmosferă în perioada lucrărilor de construcții

| Poluant | NOx | CO | Pulberi | CH4 | COV | N2O | CO2 | NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kg | 1377,6 | 450,24 | 87,61 | 2,31 | 142,17 | 5,67 | 132720 | 0,34 |

Tabelul nr. 10: Poluanți sub formă de metale grele, emiși în atmosferă

| Cd | Cu | Cr | Ni | Se | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,42g | 71,4 g | 2,1 g | 2,94 g | 0,42 g | 420 g |

În timpul funcționării obiectivului impactul asupra aerului va fi datorat în principal emisiilor de la autovehiculele ce vor tranzita obiectivul și care se suprapun emisiilor autovehiculelor ce circulă în pe străzile adiacente.

Emisiile de poluanți specifici gazelor de eșapament sunt: oxizi de azot, oxizi de carbon, oxizi de sulf, compuși organici volatili, particule cu conținut de metale grele.

La acestea se adaugă emisiile generate de funcționarea centralelor termice, pentru furnizarea agentului termic necesar încălzirii spațiilor de locuit. Referitor la acest aspect se precizează faptul că drept combustibil, în  centralele termice se utilizează gazele naturale din rețeaua orășenească, cel mai puțin poluant dintre combustibilii fosili, iar dispozitivele ce urmează a fi instalate vor fi  noi, moderne și vor avea implementate cele mai noi tehnici de ardere și recuperare de căldură astfel încât emisiile în aer să fie cât mai mici și să se încadreze în limitele admise de legislația de mediu în vigoare.

În privința sistemelor de răcire pe timpul verii, la proiectarea obiectivului s-a propus utilizarea unor pompe de căldură aer-aer ce vor funcționa în regim de răcire. Acestea extrag căldura din aerul atmosferic, putând fi folosite cu performanțe destul de bune și în perioadele de primăvară și toamnă. Impactul asupra mediului este foarte redus deoarece se face doar un schimb de căldură superficial cu aerul din imediata apropiere a obiectivului, iar echipamentele vor funcționa doar cu agenți frigorifici agrementați.

Intensificarea poluarii atmosferice  poate să apară în urmatoarele situatii:

- existenta în aceeasi zona geografica a mai multor surse de poluare;

- intensificarea activitatii umane în zona; accidente în functionarea unor instalatii (explozii, incendii,evacuari fortate de poluanti în atmosfera, etc.);

- relief înalt, sau alte obstacole (cladiri înalte, ziduri) care împiedica diluarea prin împrastiere pe o arie mai mare a poluantilor, situație întâlnită în văi și depresiuni;

- fenomene meteorologice favorabile poluarii: lipsa curentilor de aer- starea de calm- cauzată de prezența unei mase de aer cu densitate si presiune mai mare decât în zonele învecinate, ceata,  inversia termica, provocata de împiedicarea miscarii verticale a maselor de aer rece si cald. In acest sens, curentii de aer si precipitatiile ajuta la purificarea aerului, prin procese fizice de sedimentare, dizolvare în apa, procese chimice (reactii cu apa) si apoi depunere. In zona orașului Constanța și deci și  în zona amplasamentului studiat, condițiile meteorologice de dispersie a poluanților în aer sunt foarte bune. Astfel nu vor apare concentrații mari de poluanți în aer care să afecteze semnificativ calitatea acestuia.

### Poluarea solului si subsolului

În perioada de derulare a lucrărilor de construire a obiectivului, surse potențiale de poluare a solului și subsolului sunt considerate:

- scurgerile accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transportă diverse materiale sau de la utilajele, echipamentele folosite;

- depozitarea necontrolată a materialelor folosite și deșeurilor rezultate,  direct pe sol în spații neamenajate corespunzător;

- evacuarea de ape uzate, necontrolat pe teren;

- acțiunea poluanților atmosferici, prezenți în aer, care pot fi antrenați de apele pluviale sau care se pot depune prin sedimentare gravitațională pe sol.

În perioada de funcționare a obiectivului:

- Depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor special amenajate din zona  obiectivului

- evacuarea de ape uzate, necontrolat pe teren, datorită avariilor la rețelele de ape uzate.

- eventuale scurgeri necontrolate de ape uzate din conducte de canalizare;

- scurgerile accidentale determinate de depozitarea necorespunzătoare de materiale sau deșeuri în zona obiectivului;

- acțiunea poluanților atmosferici, prezenți în aer, care pot fi antrenați de apele pluviale sau care se pot depune prin sedimentare gravitațională pe sol.

### Zgomot şi vibraţii

Unul dintre elementele de importanță majoră pentru derularea normală a activităților umane pe timp de zi, seară și noapte este confortul acustic, definit de menținerea nivelului de zgomot în parametrii recomandați.

Datorită ritmului alert de desfășurare a actvităților zilnice, zgomotul devine unul dintre cei mai influenți factori de stres, care conduce la creșterea oboselii și perturbează activitățile umane. Din acest motiv poate fi considerat ca unul din “efectele secundare” negative ale civilizației.

Tendința de formare de aglomerări urbane de mari dimensiuni are drept consecință mărirea numărului de surse de zgomot, fenomen care se accentuează mai ales în zonele adiacente arterelor de circulație și activităților industriale.

Sursele principale de zgomot în mediul urban includ transportul rutier, feroviar, aerian și activitățiile din zonele industriale din interiorul aglomerărilor. Activitățile specifice din sectorul construcțiilor, activitățile publice, sistemele de alarmare (pentru clădiri și autovehicule) precum și cele din sectorul specific de consum și de recreere (restaurante, cluburi, mici ateliere, animale domestice, stadioane, concerte în aer liber, manifestări culturale în aer liber) sunt alte surse generatoare de zgomot specifice vieții de zi cu zi a unei societăți umane.

În cadrul Uniunii Europene aproape 40% din populație este expusă zgomotului de trafic rutier cu niveluri ce depășesc 55 dB(A), ca nivel de presiune acustică, ponderată A, pe durata unei zile, iar 20% din populație este expusă la niveluri ce depășesc 65 dB(A). Dacă se ia în calcul zgomotul generat de toate sursele de transport, reiese că aproape jumătate din cetățenii Uniunii Europene trăiesc în zone unde nu se asigură confortul acustic.

În ceea ce privește amplasamentul analizat, sursele de zgomot existente sunt cele specifice zonelor rezidențiale: traficul rutier, comerț și activități conexe. Zona din vecinătatea amplasamentului a fost lotizată și se află în proprietate particulară, în vederea construirii de locuințe colective și individuale.

Nivelele de zgomot recepționate depind în general, de: nivelul zgomotului la sursă, distanța de la sursa de zgomot la receptor, condiții meteorologice, gradul în care transmiterea zgomotului este obstrucționată.

Lucrările pentru construirea obiectivului pot deveni în anumite situații surse de zgomot și disconfort pentru zonele învecinate, de aceea este important ca măsurile de diminuare a zgomotului să fie atent alese și aplicate  pe perioada existenței organizării de șantier, ținând cont de următoarele aspecte:

Se va înregistra o intensificare a traficului în zonă, determinat de necesitatea aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje;

- Zgomotul produs de utilajele de șantier se situează în jurul valorii de până la 90 db(A), valorile mai mari fiind la excavatoare și buldozere;

- Autocamioanele ce vor deservi șantierul și străbat localitatea pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referință de 24 ore, de cca. 50 dB(A). STAS-ul nr. 10009-88 (Acustica urbană) – tabelul nr. 3 – admite un nivel de zgomot între 60 db(A) – pt. străzi de categoria IV- si de 75- 85 db(A) - pentru străzi de categoria I;

- Anumite lucrări de construcții, specifice, ce se vor executa pe șantier vor presupune producerea unor zgomote puternice, iar operațiile de încărcare-descărcare a materialelor de construcții constituie și ele  surse importante de zgomot.

Toate sursele de zgomot enumerate au un caracter discontinuu, iar efectele determinate de existența acestor surse pot fi diminuate prin aplicarea unui management corespunzător, ce va avea în vedere aplicarea tuturor măsurilor astfel încît să fie respectate prevederile legislației în domeniu, a hotărârilor și actelor normative impuse pe plan local de către Consiliul Local și sau Consiliul Județean.

În scopul diminuării intensității zgomotului și a surselor generatoare, în perioada realizării investiției se vor lua măsuri precum:

- utilizarea de echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși  în atmosferă, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- verificarea periodică a utilajelor în vederea creșterii performanțelor tehnice;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt în activitate;

- oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

- folosirea unor utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

- utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare utilaje, pompe etc.);

- circularea cu viteze mici a autovehiculelor, în  vecinătatea organizării de șantier.

În perioada funcționarii obiectivului, activitatea va fi una specifică zonelor de locuit, iar nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/88-Acustica urbană.

Pentru protecția împotriva zgomotului a noilor obiective s-au aplicat prevederile normativului C125-1/2013 privind proiectarea și executarea măsurilor de izolare fonică și a tratamentelor acustice în clădiri. Măsurile vor asigura :

- izolarea la zgomotul aerian între etaje și față de exterior prin ferestre cu geam termoizolant triplu stratificat etanșate față de profilele de tâmplărie din PVC cu 5 camere și pereți exteriori din zidărie de bca de 30 cm grosime;

- izolarea la zgomotul de impact – peste planșeele din beton armat se va monta un strat termoizolant - folie de polietilenă expandată sau polistiren extrudat.

### Radiatie electromagnetica, radiatie ionizanta

Viața a evoluat într-un mediu bombardat cu radiații ionizante. Acestea provin din spațiul cosmic, din pământ și chiar din propriile corpuri. Radiația ionizantă poate determina modificări chimice la nivelul celulelor vii. Dacă doza de radiație este mică sau persoana o primește de-a lungul unei perioade îndelungate de timp, organismul poate, în general, să repare sau să înlocuiască celulele afectate, fără a se înregistra efecte negative asupra sănătății. Însă, expunerea la nivele ridicate de radiații, așa cum se întâmplă în cazul unor accidente nucleare, poate provoca efecte de scurtă durată, dar și stocastice, a căror probabilitate de apariție depinde de doza totală absorbită .

În situația studiată, lucrările de construcții și ulterior funcționarea obiectivului nu presupun existența unor surse de poluare cu radiații electromagnetice sau radiații ionizante.

### Poluare biologică (microorganisme, viruși)

Poluarea biologică, cea mai veche și mai bine cunoscută dintre formele de poluare, este produsă  prin eliminarea și răspândirea în mediul înconjurător a germenilor microbieni producători de boli, în principal prin deversarea apelor fecaloid-menajere și a deșeurilor menajere, cu conținut mare de substanțe organice, care favorizează dezvoltarea bacteriilor patogene și virusurilor.  Astfel, poluarea bacteriană însoțește omul, oriunde s-ar găsi și indiferent pe ce treaptă de civilizație s-ar afla. Pericolul principal reprezentat de poluarea biologică constă în declanșarea de epidemii, care fac numeroase victime.

În cazul analizat, realizarea și funcționarea noului obiectiv nu sunt de natură să aducă astfel de prejudicii mediului, datorită măsurilor ce se vor aplica: dotarea organizării de șantier cu toalete ecologice ce vor fi periodic vidanjate și branșarea imobilelor la rețeaua de canalizare existentă în zonă, cu descărcare în stația de epurare orășenească.

### Alte tipuri de poluare fizica

Iluminatul reprezintă un element fundamental în asigurarea condițiilor optime de igienă a locuinței. Lumina exercită o influență favorabilă asupra organismului omului, activează metabolismul, capacitate de muncă, ridică dispoziția generală.

Condițiile minime care asigură gradul de confort din punct de vedere al iluminatului în clădirile de locuit, social-culturale și industriale sunt influențate de:

- modul de pătrundere a luminii solare;

- cantitatea de lumină;

- dimensiunile golurilor.

Toate încăperile destinate locuințelor trebuie sa primească lumină naturală. Fac excepție următoarele spații: holuri, cămări, băi, scări.Confortul luminos, prin efectele pozitive, va condiționa sănătatea locatarilor. Asigurarea luminii naturale în încăperile clădirilor civile va conduce la mărirea capacității de a distinge detaliile mici și la creșterea vitezei de percepție.

Iluminatul natural din interiorul încăperii se compune din iluminatul direct (de la bolta cerească) și cel indirect (lumina reflectată de la suprafețele interioare – pereți, tavane, pardoseală sau suprafețele exterioare ale clădirilor învecinate sau ale terenului) și depinde de condițiile climaterice generale, gradul de transparență a atmosferei, fiind asigurat de radiația solară. Intensitatea acesteia variază în cursul unei zile de la câteva sute de lx – la răsăritul și apusul soarelui, până la sute de mii de lx la amiază, în sezonul de vară.

Pentru încăperile de locuit coeficientul de luminozitate va fi de cel puțin 1/8 – 1/10, iar coeficientul de iluminare naturală de cel puțin 0,5%. Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014, fiecare cameră trebuie să fie luminată direct timp de minimum 1 oră și jumătate. Probleme apar la solstițiul de iarnă când unghiul format de lumina soarelui cu proiecția sa pe pământ este mai mic de 20 grade. Astfel umbrele sunt mult mai lungi și riscul ca o clădire nouă să afecteze iluminatul fondului clădit existent este mult mai mare.

În cazul de față, s-a ținut  cont ca iluminatul natural în camerele principale și bucătărie să permită desfășurarea activităților zilnice fără a se recurge la lumina artificială.

Orientarea camerelor de locuit (living-uri si dormitoare) s-a facut pe laturile de est, sud, vest. Din simularea 3D realizată pe condițiile amplasamentului, la datele specifice solstițiului de iarnă și la ziua de referință (21 februarie / 21 octombrie) rezultă ca amplasarea imobilului propus permite asigurarea insoririi, astfel:

- pe o durata de minim 1 ½ ore la soltițiul de iarnă  a tuturor camerelor de locuit din clădire;

- minimum 2 ore pentru cel puțin una dintre camerele de locuit din clădire  la ziua de referință 21 februarie / 21 octombrie.

În ceea ce privește rolul pe care îl are clădirea propusă în influențarea însoririi clădirilor învecinate, studiul de însorire realizat a pus în evidență următoarele:

- Clădirile propuse nu influențează din punct de vedere al însoririi clădirile învecinate de pe latura de sud. Dat fiind traseul soarelui pe bolta cerească, E-S-V, nu se pune problema ca imobilul studiat să umbrească vreodată o altă construcție amplasată la sud, sud-est și sud-vest de acesta;

- Pe latura de vest – nu există construcții – str. Naționalizării și linii de cale ferată.

- Pe latura de est – există o clădire de locuit colective P+4E, situată la o distanță de aproximativ 66,655 m și un imobil cu funcțiunea de service și spălătorie auto aflat la distanța de 38,75 m. Distanța dintre aceste clădiri și clădirile propuse pe amplasamentul care a generat acest studiu este mai mare dacat înălțimea celei mai înalte. Aceste clădiri se află în umbra proprie până la ora 14.00 - la solstițiul de iarnă, nefiind influențate din punct de vedere al însoririi de către construcțiile propuse pe terenul ce face obiectul prezentului proiect. După aceasta oră clădirile primesc direct lumina naturală;

- Pe latura de nord există în imediata apropiere 3 construcții aflate peste strada Spătar Nicolae Milescu la distantele de 18,00 m, 31,17 m, respectiv 32,97 m. Menționăm că aceste clădiri se află în zona de reglementare ZRA3 – Zona unităților de depozitare, conform PUG Municipiul Constanța. Pentru aceste clădiri este asigurată  însorirea –  minimum 1 ½ ore la solstițiul de iarnă.

Prin poziționarea imobilelor, atât clădirile propuse cât și cele existente  vor beneficia de însorire minimum o oră și jumătate la solstițiul de iarnă.

### Generarea și managementul deșeurilor

În tabelul nr. 5 sunt evidențiate principalele tipuri de deșeuri generate în perioada derulării lucrărilor de construcții  și modul de gestionare a acestora:

Tabelul nr. 5

| Cod | Denumirea deșeului | Sursa de generare | Cantitati estimate/Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Deșeuri de pământ excavat | Realizarea fundațiilor | 17500 mc/pământ excavat va fi transportat în locuri indicate de Primărie prin AC |
| 17 01 01 | beton | Beton, umplutură de piatră și cărămidă din dezafectarea platformei betonate | 8794 mc/va fi transportat în locurile indicate de Primărie prin AC |
| 20 02 01 | Deșeuri biodegradabile | Deșeuri vegetale fără masă lemnoasă | 500 kg/ predate unei societăți specializate pentru obținerea compostului |
| 17 01 07 | Resturi materiale de constructii și deșeuri din construcții | Construcții și construcții - montaj | 1 tona/vor fi transportate in locuri indicate de Primaria Constanța |
| 15 02 02* | Material absorbant uzat | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant | functie de poluari produse /Va fi predat catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 15 0101 | ambalaje de hârtie și carton | Saci de ciment, adezivi, altele generate de personalul muncitor | 500kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 15 01 02 | Ambalaje de plastic, | folii, saci, căldări, bidoane | 500kg/ se vor preda la societati autorizate in vederea valorificarii |
| 15 01 03 | Ambalaje din lemn | paleți | Se vor reutiliza pentru transport materii prime |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | Lucrări de instalații | 200kg/ se vor preda la societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Organizarea de șantier | 150 kg/ se vor preda la societati autorizate in vederea valorificarii / eliminarii |
| 17 02 01 | lemn | Organizare șantier | 300kg/ se vor preda la societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 02 | sticla | Organizarea de șantier | 200 kg/ se vor preda la societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 03 | Materiale plastice | Organizarea de șantier | 40 kg/ se vor preda la societati autorizate in vederea valorificarii |
| 20 03 01** | Deșeuri menajere | Organizarea de șantier | 200kg/vor fi preluate de serviciul de salubrizare si eliminate la un depozit ecologic |

*  material absorbant uzat – se generează în cazul producerii unor poluări accidentale       iar    cantitatea generată depinde de amploarea poluării dar și de modul de intervenție

** deșeuri menajere- din punct de vedere cantitativ acestea variază, în funcție de tipul  lucrărilor, de ritmul de lucru, de numărul persoanelor  desemnate pentru efectuarea lucrărilor

În perioada executării lucrărilor, pământul excavat va fi îndepărtat de pe amplasament pe măsura generării lui și transportat în locurile indicate prin Autorizația de Construcție.

Materialele inerte, precum resturile de materiale de construcții, vor fi folosite ca materiale de umplutură în locuri indicate de Primăria Constanța prin Autorizația de Construire, sau vor fi transportate la un depozit de deșeuri inerte.

Deșeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubrizare orășenesc și transportate la depozitul ecologic autorizat (Ovidiu).

Deșeurile de materiale reciclabile vor fi predate către societăți autorizate în valorificarea acestor tipuri de materiale.

Pentru a evita apariția unor situații neplăcute și producerea unor poluări cauzate de gestionarea neadecvată a deșeurilor,  în această perioadă trebuie respectate câteva reguli de bază, care trebuie aduse la cunoștință tuturor celor ce desfășoară activități pe amplasament și au responsabilități în ceea ce privește gestionarea acestor deșeuri:

- Deșeurile produse  se vor colecta separat, pe categorii astfel încât să poată fi preluate și transportate în vederea depozitării în depozitele care le accepta la depozitare  conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005, sau în vederea unei eventuale valorificări. În acest sens, în incinta organizării de șantier va fi amenajat corespunzător un spațiu unde  se vor depozita pe categorii deșeurile generate în perioada derulării lucrărilor de construcții evitându-se posibilitatea producerii poluării solului, subsolului și amestecarea diferitelor categorii de deșeuri între ele;

- Se va urmări preluarea cât mai rapidă a deșeurilor din zona șantierului, de către firmele cu care sunt încheiate contracte în vederea valorificării/eliminării acestor deșeuri, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția în acest fel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri în zona șantierului;

- Amplasamentul va fi dotat cu containere de preluare a deșeurilor, inscripționate corespunzător, pentru colectarea selectivă a acestora;

- Pentru deșeurile care nu pot fi stocate în containere și nici nu pot fi evacuate de pe amplasament imediat după generare, se vor amenaja corespunzător  spații pentru stocarea temporară a acestora ( suprafețe impermeabilizate, îngrădite, fără posibilitatea apariției scurgerilor sau împrăștierii de vânt);

- Este interzisă depozitarea temporară a deșeurilor,  imediat după producere direct pe sol sau în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora. Toți lucrătorii vor fi instruiți în acest sens, iar responsabilii de mediu, atât din partea antreprenorului general cât și din partea beneficiarului (din punct de vedere legal, titularul acordului de mediu este responsabil de respectarea legislației de mediu și a condițiilor impuse in acordul de mediu, legat de proiectul analizat)   vor efectua zilnic inspecții pe amplasament în vederea  verificării modului  de colectare și depozitare a deșeurilor;

- Este interzisă cu desăvârșire arderea deșeurilor pe amplasament.

Printre măsurile cu caracter general ce trebuie adoptate în vederea asigurării unui management corect al deșeurilor produse în perioada executării lucrărilor de construcție a obiectivului, se numără următoarele:

- încă de la faza de proiectare trebuie să se adopte acele soluții și tehnologii care să reducă la minim posibil producerea deșeurilor;

- evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare în vederea evitării formării de stocuri și amestecării diferitelor tipuri de deșeuri între ele;

- pentru transportul deșeurilor din zona de generare către locațiile de valorificare sau eliminare se vor alege traseele optime, cele mai scurte dar care în același timp să evite tranzitarea localităților și/sau centrul orașului;

- se va evita de asemenea transportul deșeurilor pe timp de noapte;

- transportul tuturor deșeurilor se va face cu mijloace de transport corespunzătoare, etanșe și  acoperite astfel încât să se evite scurgerea sau împrăștierea acestor deșeuri pe drumurile publice;

- se vor respecta prevederile și procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pentru a avea siguranța că numai deșeurile provenite din activitatea analizată ajung la depozitul de deșeuri și pentru a evita un refuz  la depozitare pe motiv că transportul conține și alte deșeuri în afara celor acceptate în depozitul respectiv;

- se interzice abandonarea deșeurilor pe traseu și/sau depozitarea în locuri neautorizate;

- toate autovehiculele ce transportă materiale potențial pulverulente vor fi acoperite și vor avea ușile securizate astfel încât să se evite spulberarea și/sau împrăștierea materialelor transportate în timpul deplasării;

- se va institui evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu H.G. 856/2002, evidențiindu-se atât cantitățile de deșeuri rezultate, cât și modul de gestionare a acestora;

- predarea deșeurilor către diverși beneficiari se va face pe bază de procese verbale de predare-primire în care vor fi evidențiate cantitățile de deșeuri predate, respectiv preluate și vor fi întocmite formularele de transport deșeuri, conform prevederilor legislației în domeniu.

În perioada funcționării obiectivului se vor genera cu precădere următoarele tipuri de deșeuri:

Tabelul nr. 6

| Descrierea deşeului | Codificarea deşeului conform H.G. 856/2002 | sursă | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| deşeuri menajere | 20 03 01 | Activități curente | Preluate de Serviciul local de salubrizare |
| ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 |  | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| ambalaje metalice | 15 01 04 |  |  |
| ambalaje de sticlă | 15 01 07 |  |  |
| ambalaje materiale plastice | 15 01 02 |  |  |

Colectarea deșeurilor generate în cadrul obiectivului se va face într-un spațiu special amenajate în exteriorul clădirilor, la nivelul parterului, pe latura estică a amplasamentului (vezi anexa 5). Se va institui colectarea selectivă a deșeurilor pe categorii, în recipiente colorate diferit și inscripționate.

Deșeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubrizare orășenesc și transportate la depozitul ecologic autorizat (Ovidiu).

Deșeurile de materiale reciclabile vor fi predate către societăți autorizate în valorificarea acestor tipuri de materiale.

În vederea asigurării unui management corespunzător privind activitățile de valorificare/ reciclare/ eliminare deșeuri, se recomandă:

- alegerea variantelor de reutilizare și  reciclare a deșeurilor rezultate, ca primă opțiune de gestionare și nu eliminarea acestora la un depozit de deșeuri;

- optimizarea metodelor de eliminare finală;

- în măsura în care este posibil, se vor alege soluții de valorificare pe plan local a deșeurilor produse, evitându-se transportul acestora pe distanțe mari.

# Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului și indicarea motivelor alegerii uneia dintre ele

Amplasamentul analizat este situat în intravilanul municipiului Constanța, str. Eliberării nr. 62A, într-o zonă de locuințe individuale și colective (anexa 1).

Societatea FIVE HOLDING S.A. deține terenul în suprafață totală de 8162,00 mp, conform Act Notarial nr. 2242 din 13/06/2003 emis de Mariana Iosif și Ioan-Daniel Pătrașcu și Act Dezmembrare nr. 116 din 20/02/2017 emis de Dumitra Cristian Gabriel și Laura Mantu (anexa 3).

Destinația  terenului stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea  teritoriului aprobate în baza PUZ aprobat prin HCL nr. 238/09.05.2008, confirmată prin Certificatul de urbanism nr. 2306/13.06.2018, emis de Primăria Municipiului Constanța (anexa 4), este de locuire colectivă, spații comerciale, parcaje.

Proprietarii terenului au dorit valorificarea acestuia prin edificarea pe amplasament, a unui număr de două imobile 2S+P+6E și S+P+9E cu destinația de locuințe colective și spații comerciale.

Din considerente tehnice – rezultate din analiza studiului geotehnic, studiului de circulație, necesar de locuri de parcare, asigurarea spațiilor verzi, s-a decis renunțarea la spațiile comerciale și la un subsol. Astfel, proiectul se va finaliza prin edificarea unui ansamblu de blocuri cu funcțiunea de locuire colectivă cu parcare la subsol și regim de înălțime S+P+6E, S+P+6E+7E parțial, respectiv S pentru corpul de parcare (vezi anexa 5).

Ansamblul va avea un concept îndreptat spre familiile cu copii, avand dotări tip after-school, spațiu de joacă interior/exterior, sală multifuncțională - fitness, spații uscat rufe, boxe, spații depozitare biciclete, spații verzi amenajate.

Soluția aleasă rezolvă și problema locurilor de parcare, rezervând totodată și spațiu la nivelul parterului pentru înființarea spațiilor verzi.

În final, având în vedere considerente tehnice, economice dar și de mediu (legate de aspecte de însorire și de amenajare a spațiilor verzi) a fost aleasă alternativa prezentată și analizată în prezentul studiu.

# O descriere a aspectelor relevante ale stării actuale a mediului - scenariul de bază - și o descriere scurtă a evoluției sale probabile în cazul în care proiectul nu este implementat, în măsura în care schimbările naturale față de scenariul de bază pot fi evaluate prin depunerea de eforturi acceptabile, pe baza informațiilor privind mediul și a cunoștințelor științifice disponibile.

Municipiul Constanța este principalul centru urban al litoralului, reședință de județ și localitate urbană de rangul I, respectiv municipiu de importanță națională cu influență potențială la nivel european.

Din punct de vedere fizico-geografic, orașul Constanța este situat în sectorul meridional al țărmului românesc al Mării Negre, în partea de est a Podișului Dobrogei de Sud.

Constanța, folosind din plin condițiile naturale prielnice s-a dezvoltat pe un promontoriu calcaros care înaintează în mare cu cca. 1500 m.  Micul golf format de această peninsulă, spre sud, a devenit în timp Portul Constanța.

Așezarea orașului pe locul ce-l ocupă astăzi a fost legată de rezistența terenului, de abundența materialelor de construcții ce se găseau în apropiere, de prezența unor lacuri cu apă dulce și a unei pânze cu apă freatică, la mică adâncime.

Limita naturală a orașului Constanța este trasată de țărmul Mării Negre, stațiunea Mamaia, în nord și cartierul Km 5, în sud (Zotta, B.). Spre vest, orașul se extinde continuu cu noi cartiere rezidențiale, centre comerciale, zone de afaceri. Suprafața municipiului este de 124,89 km2, în timp ce zona metropolitană măsoară 2121,39 km2 (ZMC).

Amplasamentul studiat se află în municipiul Constanța, în cartierul Inel 2 dezvoltat în zona de nord-vest a orașului. Clădirile din cuprinsul acestuia sunt destinate locuirii colective, dar și activităților de depozitare, comerț sau mică producție. Prin realizarea imobilelor cu locuințe colective propuse nu se modifică funcțiunea destinată zonei.

## Apa

### Elemente de hidrologie ale zonei Dobrogea

Constanța, împreună cu regiunea sa înconjurătoare, prezintă câteva trăsături importante atât în distribuția apelor subterane, cât și a celor superficiale. Un rol deosebit în evoluția regimului hidrologic îl au factorii climatici și geomorfologici care, prin condițiile de precipitații și respectiv cele de relief, fac ca rețeaua hidrografică să aibă, în general, o scurgere intermitentă, iar atunci când râurile au o scurgere permanentă, să prezinte un debit de apă extrem de redus.

Rețeaua hidrografică a Dobrogei este formată din: Dunăre, râurile interioare podișului, Canalul Dunăre - Marea Neagră, lacuri, ape subterane și Marea Neagră. Dunărea mărginește Dobrogea prin sectorul bălților (Balta Ialomiței, de la Ostrov la Hârșova și Insula Mare a Brăilei, de la Hârșova la Măcin) și al Dunării Maritime, în nord.

Principalele râuri interioare sunt: Taița și Telița, care se varsă în lacul Babadag, Slava, care se varsă în lacul Golovița, Casimcea, cel mai important râu dobrogean, care se varsă în Lacul Tașaul. La acestea se adaugă râurile semipermanente din sudul Dobrogei, tributare Dunării prin intermediul limanelor fluviale dintre Ostrov și Cernavodă.

Valea Carasu, în trecut cu izvoare la 5 km vest de Constanța, vărsarea în Dunăre la Cernavodă și un curs abia perceptibil, datorită pantei reduse, a fost utilizată pentru proiectarea și construirea traseului Canalul Dunăre - Marea Neagră. Acest canal, în lungime de 64 km, leagă Dunărea de Marea Neagră între Cernavodă și Agigea, la cele două capete existând câte un sistem de ecluze. A fost construită și o derivație de la Poarta Albă la Midia (Canalul Poarta Albă - Midia). Canalul Dunăre - Marea Neagră utilizat pentru navigație va spori în importanță odată cu activarea magistralei fluviale transeuropene, dintre Marea Nordului (Rotterdam) și Marea Neagră (Constanța).

Principalele lacuri dobrogene sunt: limanele maritime (Techirghiol, Tașaul, Mangalia, Babadag), lagunele (Siutghiol și laguna Razim-Sinoe care este considerată o subdiviziune a Deltei), limanele fluviale (Bugeac, Oltina, Vederoasa), precum și lacurile de acumulare pe micile râuri cu apă semipermanentă din sudul Dobrogei.

### Resursele de apă subterană ale Dobrogei

Din punct de vedere al resurselor de ape subterane, principalele structuri acvatice din Dobrogea de Sud se dezvoltă în formațiuni carbonatate afectate de un puternic sistem fisural carstic. Pe baza criteriilor litostructurale si hidrologice s-au putut structura 3 sisteme acvifere (Cuaternar, Sarmațian-Eocen și Cretacic-Jurasic):

- Sistemul acvifer Cuaternar, cu importanță hidrologică redusă, este constituit cu preponderență din loessuri și argile loessoide, argile deluviale, nisipuri și maluri. Dintre acestea cea mai mare răspândire o au depozitele loessoide, de grosime variabilă (20 – 30m) și cu mare permeabilitate pe verticală. Având uneori la baza argile rezultate din alterarea calcarelor, acestea înmagazinează apa provenită din infiltrații. Începând din anul 1970, datorită irigațiilor se constată o ridicare a nivelului apelor subterane, în special pe o fâșie de cca. 30 km de-a lungul litoralului (cu 30 – 45 m în zona lacului Techirghiol, al cărui bilanț excedentar creează probleme deosebite). Nivelul piezometric al apelor subterane din cordonul litoral (provenite din precipitații și reținute datorită prezenței unor intercalații argiloase) este în directă legătură cu nivelul din lacurile menționate. Amplitudinile de variație a nivelului subteran variază în jurul valorii de 80 cm. Se constată adesea prezența unor pânze de apă dulce care plutesc pe ape sărate marine;

- Sistemul acvifer Sarmațian - Eocen este constituit din depozite nisipoase calcaroase eocene și din calcarele sarmațiene care, datorită sistemului fisural ce le afectează, alcătuiesc un sistem unitar hidrodinamic. Grosimea acestor depozite este cuprinsă între 0-300 m prezentând o îngroșare concomitent cu afundarea acestora spre litoral (în special zona Costinești - Mangalia). Nivelul piezometric al apei din depozitele sarmațiene este liber sau ușor ascensional. Canalul Dunăre - Marea Neagră efectuează un puternic drenaj asupra acviferului sarmațian, în zona Mangaliei unde apar și ape termale mineralizate. Sistemul acvifer Sarmațian - Eocen este separat de sistemul acvifer Cretacic - Jurasic printr-un pachet gros de cretă, ce este o formațiune impermeabilă;

- Sistemul acvifer Cretacic - Jurasic corespunde celei mai importante hidrostructuri din Dobrogea, cu grosimi ce depășesc pe alocuri 100 m. Acviferul de adâncime, puternic afectat de un sistem fisural, cu evoluție până la carst, este alcătuit din formațiuni carbonatate jurasice, barremiene și cretacice, inegal distribuite spațial datorită deplasării pe verticală a blocurilor tectonice între care există legături hidraulice puse în evidență de continuitatea curgerii. Calcarele barremian-jurasice și cretacice se dezvoltă între falia Capidava - Ovidiu la nord, Dunăre la vest, extinzându-se pe sub țărmul Mării Negre în est și teritoriul Bulgariei în sud. În zona litoralului, formațiunile cretacice - jurasice se afundă în lungul unui accident tectonic major cu rol de bariera etanșă care determină creșterea puternică a presiunilor de strat printr-o regresiune deosebită de separare ca unități distincte a Mărilor Aral, Caspică, Pontică și Euxinică (Marea Neagră).

În spațiul hidrografic Dobrogea-Litoral au fost identificate, delimitate și descrise un număr de 10 corpuri de ape subterane, așa cum sunt prezentate în figura din anexa 11.

Din cele 10 corpuri de ape subterane identificate, 4 aparțin tipului poros-permeabil (depozite holocene, pleistocen medii-superioare, jurasic-cretacice), 4 corpuri aparțin tipului fisural-carstic (dezvoltate în depozite de vârstă triasică și sarmațiană) și 2 corpuri aparțin tipului carstic-fisural (de vârstă jurasică).

Unul dintre corpurile de apă subterană și anume RODL07 a fost delimitat în zona de luncă a Dunării fiind dezvoltat în depozite aluviale poros-permeabile, de vârstă cuaternară. Fiind  situat aproape de suprafața terenului, el prezintă nivel liber.

Patru corpuri de apă subterană și anume RODL01 (Tulcea), RODL02 (Babadag), RODL03 (Hârșova-Ghindărești) și RODL04 (Cobadin-Mangalia) sunt de tipul fisural-carstic, fiind dezvoltate în roci dure, predominant calcaroase. Unul dintre aceste corpuri este transfrontalier (RODL04).

Alte patru corpuri de apă subterană și anume RODL05 (Dobrogea centrală), RODL07 (Lunca Dunării), RODL09 (Dobrogea de nord) și RODL10 (Dobrogea de sud) sunt de tip poros-permeabil. Un corp, RODL06 (Platforma Valahă), este sub presiune, fiind cantonat în  depozite barremian-jurasice și are o importanță economică semnificativă. Acest corp este transfrontalier.

Este de subliniat faptul că RODL07 (Lunca Dunării-Hârșova-Brăila), dezvoltat atât în spațiul hidrografic Ialomița-Buzău, cât și în Dobrogea-Litoral, a fost atribuit pentru administrare ABA Dobrogea-Litoral datorită dezvoltării sale predominante în spațiul hidrografic Dobrogea-Litoral. De asemenea, corpul RODL06 care se extinde pe teritoriile direcțiilor Dobrogea-Litoral, Ialomița-Buzău și Argeș-Vedea a fost atribuit pentru administrare ABA Dobrogea-Litoral.

## Aer

### Date generale privind condițiile de climă și meteorologice în zona studiată

În privința condițiilor climatice de pe teritoriului României, Dobrogea se individualizează pregnant, fiind cea mai caldă, cea mai uscată și, între unitățile naturale de dealuri și câmpie, cea mai vântoasă regiune a țării.

Individualitatea climatică a Dobrogei este rezultatul interacțiunii complexe, dar specifice, a factorilor climatogeni radiativi, fizico-geografici și dinamici. Factorii climatogeni fizico-geografici se individualizează, față de oricare altă regiune a țării, prin prezența celor două tipuri fundamentale de suprafață activă: continentală și marină. Astfel, meteoclimatic, județul Constanța aparține în proporție de 80% sectorului cu climă continentală și în proporție de 20% sectorului cu climă de litoral maritim.

Regimul climatic în partea maritimă în care se încadrează și proiectul studiat, se caracterizează prin veri a căror căldură este atenuată de briza mării și  prin ierni blânde, marcate de vânturi puternice și umede dinspre mare.

O caracteristică topoclimatică importantă  constă în influența apelor saline asupra gradului de încălzire și stocare a căldurii, ceea ce favorizează cura balneară, care se prelungește și în luna septembrie. De asemenea, nisipurile de pe plaja litorală se încălzesc mai rapid în orele de dimineață decât apa mării, favorizând practicarea helioterapiei.

Temperatura

Temperatura aerului, ca efect direct al radiației globale foarte ridicate, este mai mare decât oriunde altundeva în România, făcând din Dobrogea cel mai cald teritoriu al țării. Cea mai mare parte a Dobrogei are un climat de ariditate, cu temperaturi medii mari (10–11°C) și temperaturi medii ridicate vara (22 - 23°C). Spre litoral exista un climat cu influențe pontice, mai moderat termic, brize diurne și insolație puternică. Amplitudinea termică anuală este destul de diferențiată: 23 - 24 °C în jumătatea "dunăreană" a Dobrogei și 21 – 22 °C în jumătatea "maritimă" a climatului litoral (anexa 13- Harta izotermelor lunii iulie ).

Temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este pe cea mai mare întindere de -1/-2 °C, dar în extremitatea sud-estică (zona Mangalia) este pozitivă, fiind cea mai călduroasă regiune iarna (anexa 14- Harta izotermelor lunii ianuarie). Prima zi cu îngheț se înregistrează, în medie în prima decadă a lunii noiembrie, pe litoral aceasta fiind decalată cu circa o jumătate de lună din cauza prezenței mării. În zonă se constată un interval anual fără îngheț de cca. 200 – 230 zile.

În cursul anului, temperaturile maxime zilnice ale aerului depășesc 25°C în peste 60 de zile. Aceasta se datorează predominării în zonă a timpului senin și frecvenței mari a invaziilor de aer tropical și continental. Zilele cu temperatura maximă mai mare de 25°C au o frecvență accentuată în sezonul estival și în special în lunile iulie – august, când numărul lor mediu depășește 20. Numărul anual al zilelor tropicale, cu temperaturi maxime, egale sau mai mari de 30°C, este de 4 – 5 zile, datorită influenței brizelor. Nopțile tropicale, cu temperaturi egale sau mai mari de 20°C, însumează anual 15 nopți în lunile iulie – august și rar în octombrie.

La Constanța și Mamaia, temperatura aerului înregistrează medii anuale de 11,2°C, mediile lunii celei mai calde, iulie, fiind de 22,4°C. Influența mării se manifestă în semestrul cald prin scăderea ușoară a mediilor lunare. Mediile lunii celei mai reci, ianuarie, sunt de -0,3°C în zona Constanța-Mamaia.

Influența mării se manifestă prin mediile termice lunare mai coborâte în semestrul rece. Din aceasta cauză la Constanța se înregistrează cea mai ridicată medie lunară de iarnă, iar Mangalia este singura stație meteorologică din țară la care temperatura medie lunară rămâne pozitivă în tot cursul anului.

Regimul precipitațiilor

Dobrogea se caracterizează printr-un climat secetos, cu precipitații atmosferice rare, dar reprezentate prin ploi torențiale. Volumul precipitațiilor anuale este cuprins între 3 – 400 mm/an. Cele mai reduse cantități lunare se constată în perioada februarie – aprilie și la sfârșitul verii și începutul toamnei, iar cantitățile cele mai mari în mai, iunie, iulie (cu predominare iunie) și în noiembrie – decembrie (cu predominare în decembrie). Zăpada și lapovița se produc în semestrul rece octombrie – martie și întâmplător și în septembrie sau  mai.

Cantitățile medii de precipitații la Constanța sunt de 378,8 mm, iar la Mangalia de 377,8 mm. Cantitățile medii lunare cele mai mici s-au înregistrat în martie: 23,8 mm la Constanța și 24,3 mm la Mangalia. Cantitățile maxime căzute în 24 ore au însumat 130 mm la Constanța (18 septembrie 1943) și 140,2 mm la Mangalia (29 august 1947).

O particularitate climatică a Dobrogei este că zona litorală (alături de Delta Dunării) este cea mai secetoasă regiune din țară, cu precipitații mai mici de 400 mm/an în interiorul podișului. Caracteristic acestei zone litorale, este prezența unei stabilități termice a atmosferei, asigurată de vecinătatea mării (anexa 15 - Harta izohietelor anuale).

Umiditatea aerului

Marea Neagră exercită o influență modificatoare asupra umidității aerului care se resimte pe întreg teritoriul Dobrogei, dar mai puternic în primii 15 – 25 km de la țărm.

Umiditatea relativă a aerului reprezintă raportul exprimat în procente între umiditatea maximă la aceeași temperatură. În zona considerată, mediile anuale ale umidității relative sunt de cca. 80 %, în luna decembrie fiind de 87 - 89,5% iar în luna iulie de 70 – 72 %.

Zilele cu umiditate foarte scăzută sunt estimate la 2 pe an, când umiditatea scade sub 30%. Frecvența zilelor cu umiditate relativă de cca. 80 % este destul de ridicată, respectiv de 130 zile, numărul zilelor cu umiditate mare având un maxim în luna decembrie și un minim în luna august.

Umezeala ridicată și procentul mare de săruri marine determină caracterul intens coroziv al aerului în zona litorală.

Atmosfera marină este constituită din particule fine de ceață salină transportată de curenții de aer care se depun pe suprafețele expuse sub formă de sare cristalizată sau, în condiții extreme, sub forma de cruste de sare (INCERC București, 2009). În aceste condiții, toate construcțiile supraterane (beton, armături) sunt afectate de diferite fenomene de degradare: degradarea cauzată de agresivitatea chimică a apei de mare (acțiunea ionilor SO4, Cl-, Mg2+, HCO3- s.a.), degradarea prin efectului distructiv al factorilor fizico-chimici din climatul marin (aerosolii salini, fenomenele de îngheț/dezgheț, cristalizarea și concentrarea sărurilor), degradarea ca urmare a coroziunii prin mecanism electrochimic, degradarea din cauza agresivității biochimice a apei de mare (în funcție de gradul de oxigenare a apei), degradarea prin efectul distructiv al factorilor mecanici specifici mediului marin (acțiunea valurilor, loviri accidentale) – (Teodorescu și Taflan, 1976).

Regimul vânturilor

Vântul este, alături de temperatură și precipitații, al treilea element meteorologic esențial care particularizează clima Dobrogei. Din cauza situării sale geografice în raport cu marii curenți barici de acțiune atmosferică (mai ales Anticiclonul Euro-Siberian sau Est-European și Depresiunea Mediteraneeană), a reliefului relativ uniform și cu altitudini mici, a proximității Mării Negre și a dispunerii Carpaților Românești, Dobrogea își merită și calificativul de „cea mai vântoasă” regiune a țării (în sistemul de referință al regiunilor de deal și câmpie). Aceasta, deoarece aici se înregistrează cele mai mari valori medii ale frecvenței și vitezei vânturilor, precum și furtuni violente cu consecințe nefaste, uneori de-a dreptul dramatice (S.Ciulache, V.Torică).

În zona Constanței, frecvența medie (%) cea mai ridicată se întâlnește în cazul vânturilor din direcția Nord (21,5%), urmată de cele din direcția Vest (12,7%) și Nord-Est (11,7%). Cea mai scăzută frecvență se înregistrează în cazul vânturilor din direcția Sud-Vest 5,9% și Est (6,1%), urmate de cele din Sud 8,7%, Nord – Vest 8,8% și Sud (9,4%).

Analiza caracteristicilor regimului eolian s-a făcut pe baza datelor meteorologice disponibile: direcția și viteza vântului – măsurate zilnic la Constanța la orele 1, 7, 13 și 19.

Pornind de la  acest set de date, au fost calculate frecvența, viteza medie și abaterea standard a acestuia pe fiecare din cele 16 direcții luate în considerare, convertindu-se apoi rezultatul la 8 direcții, conform regulilor uzuale. Acești parametri au fost calculați global, pentru întreaga perioadă, anual și lunar. Analiza datelor existente pentru întreaga perioada a scos în evidență dominația vânturilor din direcția vest, care reprezintă 18,7% din total, față de 12,5% în cazul echipartiției pe cele 8 direcții. Cea mai mică frecvență (7,1%) o au vânturile din direcția opusă – Est. Vânturile din vest sunt dominante în 6 luni (noiembrie - ianuarie și iulie - septembrie), iar în alte 4 situându-se pe locul al doilea ca frecvență.

Cea de-a doua perioadă în care sunt preponderente vânturile din Vest este datorată brizelor din sezonul cald. În perioada de primăvară (aprilie - iunie), vânturile din Sud au cea mai ridicată frecvență. Numai în februarie și octombrie domină vânturile din Nord, iar în martie, cele din Nord-Est.

Cu toate acestea, vânturile din sectorul nordic (NV, N și NE) reprezintă 40,3% din totalul anual, comparativ cu 3%, cât reprezintă cele din sectorul sudic. Pe aceste direcții se înregistrează și cele mai mari viteze medii anuale: 7,4 m/s pentru nord, 6,7 m/s pentru nord-est și 4,7 m/s pentru nord-vest.

Modificarea sezonieră a parametrilor regimului eolian este ilustrată de repartiția pe direcții a vânturilor în lunile caracteristice fiecărui anotimp. Astfel, frecvențele cele mai mari le au vânturile din Nord, în februarie (22,2%), cele din Sud și Sud-Est (câte 19,4%) în mai și cele din Vest în august și noiembrie (15,9% și respectiv 24,4%).

Vânturile din Nord-Est au cea mai mare viteză medie în noiembrie, iar cele din Nord – în celelalte trei luni. În decursul unui an, atât viteza medie a vânturilor, cât și durata perioadelor de calm au o evoluție ciclică destul de pronunțată.

Viteza medie lunară multianuală are un maxim  în februarie (5,75 m/s) și un minim în iulie (4,15 m/s). În luna august se înregistrează cele mai multe situații de calm (15,8% din totalul observațiilor), iar în februarie și decembrie – cele mai puține (8,4% adică aproximativ 56 și respectiv, 62 de ore). Viteza vânturilor înregistrate la Constanța este foarte variabilă, acoperind domeniul 0-26 m/s.

Trebuie menționat faptul că viteza maximă înregistrată în perioada analizată a fost de 40 m/s, dar această valoare nu este inclusă în setul de date standard luat în considerare.

Întrucât gruparea vânturilor pe clase de viteză utilizate în mod curent în rețeaua meteorologică (0-1, 2-5, 6-10, 11-15 etc.) nu are o rezoluție suficientă, s-a analizat distribuția statistică a valorilor măsurate folosind clase de mărime egală, cu dimensiunea de 3 m/s.

Rezultatele obținute indică o dominantă netă (75,2%) a vânturilor cu viteze de 1-6 m/s, în timp ce vitezele mai mari de 28 m/s reprezintă doar 0,13%. De altfel, pentru totalitatea datelor analizate, media vitezelor este de numai 5 m/s.

Presiunea atmosferică

Presiunea medie lunară măsurată la stația meteorologică Constanța Coastă este de 1013.3 mb. În lunile semestrului rece, presiunea atmosferică prezintă cele mai ridicate valori medii, respectiv 1017.7 mb în luna octombrie și 1016.3 mb în luna ianuarie. Valorile ridicate ale presiunii atmosferice se explică prin extinderea anticiclonilor din Estul și Nordul Europei.  În semestrul cald și în special în luna iulie, luna în care predomină procesele atmosferice de vară, presiunea medie lunară este de 1010.7 mb.

Variația diurnă a presiunii atmosferice, este provocata în permanență de dezvoltarea și trecerea peste teritoriul României a diferitelor sisteme barice (cicloni, anticicloni etc.). Aceste variații sunt în general mari, cu maxim principal între orele 8 și 11, urmat de un minim principal între orele 14 și 18 și un maxim secundar între orele 22 si 24, urmat de un minim secundar între orele 3 și 6. Valorile extreme ale presiunii atmosferice înregistrate sunt:

- Cea mai mare presiune atmosferica de 1056,4 mb, cu o creștere de 40,2 mb față de media lunară multianuală;

- Cea mai scăzută presiune de 978,1 mb cu o diferență de 36,9 mb față de media lunară multianuală.

Radiația solară

Factorii climatogeni radiativi asigură cantități mari de energie solară ca urmare a poziției geografice favorabile (situarea sudică determinând unghiuri mai mari ale înălțimii Soarelui deasupra orizontului, iar cea estică o nebulozitate mai mică), altitudinilor mici, reliefului relativ uniform, proximității Mării Negre și circulației dominant vestice din troposfera mijlocie (la nivelul TA 500 mb).

Datele înregistrate la Constanța atestă potențialul radiativ ridicat al Dobrogei, care se cifrează la circa 125 kcal/cm2 an (122.94 kcal/cm2 an la Constanța).

Durata de strălucire a soarelui a fost în medie de 2330 ore, în sezonul cald (aprilie – septembrie) însumând circa 72% din durata anuală. Durata de strălucire a soarelui atinge vara 10-12 h/zi.

Vizibilitatea

Numărul mediu de zile cu ceață este de 50 zile/an, cu o medie de 8 zile/lună și cu un maxim înregistrat în timpul iernii de 16 zile/luna. Ceața poate fi destul de persistentă în această zonă, în special în timpul iernii. Vizibilitatea este redată în tabelul nr.8.

Tabelul nr. 8: Clase de vizibilitate

| Clasa de vizibilitate | Distanța de vizibilitate (km) | Frecvența perioadelor de timp ( % ) |
| --- | --- | --- |
| I | > 10 | 77 |
| II | 1 – 10 | 19 |
| III | < 1 | 4 |

Frecvența maximă a ceții în clasa III a fost de 10 % în ianuarie și februarie, frecvența în clasa II a fost de 38 % în decembrie și februarie.

## Solul

### Caracterizarea generală a solurilor existente

Orașul Constanța cu regiunea sa înconjurătoare, reflectă destul de fidel alcătuirea substratului său geologic; relieful intravilanului și împrejurimile sale constituie expresia modelării externe fizico-geografice a acestui substrat. Marea și uscatul au avut aici un rol hotărâtor atât în dezvoltarea orașului, cât și în evoluția geografică a teritoriului dobrogean. În acest context, Constanța și zona limitrofă reprezintă un ansamblu de factori naturali ale căror elemente se influențează reciproc și generează trăsături specifice.

Astfel, prin poziția sa Constanța, se leagă atât de platforma dobrogeană, cât și de zona litorală. La sud de Capul Midia până la Vama Veche, marea vine în contact direct cu structura litologică dobrogeană reprezentată printr-un țărm cu faleză întrerup din loc în loc de golfuri limanice și lagunare în dreptul cărora se găsesc cordoane litorale.

Solurile din regiunea litorală prezintă o mare diversitate morfologică și aparțin categoriei solurilor intrazonale. Solurile sunt reprezentate de nisipuri marine și psamoregosoluri (nisipuri solificate), care intră în componența plajelor și a cordoanelor litorale, dar și de soluri halomorfe (solonceacuri, solonețuri) și aluvionare (de mlaștină și semimlaștină), care ocupă suprafețele depresionare, cu acumulări locale de săruri solubile.

Nisipurile marine și psamoregosolurile sunt relativ larg răspândite pe grindurile maritime din delta fluvio-maritimă și complexul lagunar Razelm-Sinoe, dar și pe litoralul Mării Negre.

În zona nordică a litoralului maritim, nisipurile sunt în cea mai mare parte de origine minerală, cuarțoase-micaceae, cu un conținut de carbonat de calciu redus (Florea et al., 1968). La sud de Capul Midia, predomină nisipurile de origine biogenă, cu numeroase sfărâmături de cochilii și cu conținut mai ridicat de carbonat de calciu.

În zonele de faleza din sudul litoralului românesc substratul geologic este format din calcare sarmațiene acoperite de loessuri luto-argiloase.

### Caracterizarea subsolului Dobrogei

Cuprinsă între 27°15’05’’ și 29°30’10’’ longitudine estică și 43°40’04’’ si 49°25’03’’ latitudine nordică, regiunea Dobrogea se prezintă ca o unitate distinctă în cuprinsul teritoriului României. Specificul este dat de geomorfologia zonei, întregul relief fiind ajuns la stadiul de peneplenă, eroziunea fluviatilă încetând să fie un factor modelator deosebit.

Alcătuirea geologică a Podișului Dobrogei se redă plastic prin noțiunea de “mozaic” structural și petrografic. De la nord la sud  se întâlnesc următoarele unități structurale: Orogenul Nord-Dobrogean, Dobrogea Centrală și Dobrogea de Sud (anexa 16).

Ceea ce individualizează Podișul Dobrogei de Sud este faptul că nu a cunoscut mișcări de orogen (cutări ale scoarței).

Platforma Dobrogei de Sud are un fundament constituit dintr-un complex inferior de gnaise granitice și migmatice străbătute de filoane pegmatitice și un complex superior de șisturi cristaline mezometamorfice descrise drept cristalinul de Palazu. Acestea din urmă sunt reprezentate prin micașisturi între care se intercalează un complex feruginos alcătuit din roci foarte variate : cuarțite, cuarțite cu magnetit, micașisturi cu almandin, micașisturi cu almandin și magnetit etc., la care se adaugă subordonat intercalații de calcare cristaline. Caracterisitic pentru aceste roci este structura rubanată determinată de asocierea unui material feruginos cu unul terigen. Acest fundament este fracturat și scufundat la adâncimi de peste 1000 m.

Peste fundamentul cristalino-magmatic se dispune o stivă groasă de roci sedimentare care formează cuvertura platformei, aparținând silurianului (șisturi argiloase negre cu graptoliți și intercalații de calcare, gresii cuarțitice), devonianului (gresii cuarțoase, argilite marnocalcare, depozite carbonatice), carboniferului (depozite argiloase), triasicului (gresii feldspatice, argile, argile nisipoase si calcare, totul cu o tenta feruginoasa), jurasicului (calcare), cretacicului (depozite calcaroase si cretoase) eocenului (calcare, nisipuri glauconitice), oligocenului ( șisturi bituminoase, disodilice), badenianului (depozite argiloase si grezoase, nisipuri și marnocalcare), sarmațianului, deschis în lungul văilor și în falezele Mării Negre (marne, argile nisipoase, bentonite, calcare lumaselice) și pliocenului (marne, nisipuri, calcare lacustre).

Cea mai răspândită formațiune geologică este cea a sarmațianului superior (Kersonian), care acoperă o bună parte a regiunii. Aceste depozite sunt formate din calcare fosilifere, cu Mactra variabilis, Mactra bulgarica, Mactra caspica, Tapes gregaria, Turbo barbota, calcare oolitice, uneori gresiere și argile.

În anexa 17 este prezentată coloana stratigrafică a Dobrogei de Sud.

### Structură tectonică, activitate seismologică

La baza seismicității Dobrogei stau o serie de sisteme de falii crustale, mai mult sau mai puțin active, falii care traversează Dobrogea de la est spre vest, cu prelungiri atât în domeniul continental al Mării Negre, cât și către vest, în Muntenia și chiar până în fața Curburii Carpaților Orientali. Evident, mișcările tectonice ale acestor falii trebuie puse în legătură cu dinamica blocului tectonic denumit în unele lucrări "MICROPLACA MĂRII NEGRE".

Aceasta microplacă are, se pare, o mișcare lentă de deplasare de la sud-est către nord-vest, fiind împinsă de către placa Anatoliei, de cea Arabă-Iraniană și de cea a Mării Caspice. Totuși, blocul Mării Negre are o dinamică mai complexă, care oricum este la originea declanșării marilor cutremure adânci din zona Vrancea.

În ceea ce privește seismicitatea Dobrogei și a Mării Negre, trebuie notat că majoritatea cutremurelor dobrogene și pontice sunt de tip crustal, deci de mică adâncime (h=5-60 km); totuși, au mai fost semnalate, ocazional, și cutremure adânci în Marea Neagră, dar de magnitudini mici. Deși înregistrările seismologice au condus la localizarea multor epicentre în Dobrogea, atât în partea sa nordică, cât și în centrul Dobrogei și în regiunea sudică, cele mai importante cutremure au fost generate în 2 arii epicentrale diferite: zona Dobrogei de Nord și zona litorală din sudul Dobrogei, la sud de Mangalia până în zona de la est de capul Shabla (Bulgaria).

Pentru litoralul României la Marea Neagră coeficientul seismic are valoarea de 0,12 .

Conform „Codului de proiectare seismică P 100-1/2014 amplasamentul în studiu se află în zona de hazard seismic cu următoarele caracteristici:

- accelerația orizontală a terenului, ag = 0,20 g – această valoare se folosește pentru calculul structurilor la starea limită ultimă;

- perioada de control (colt) a spectrului de răspuns este Tc= 0,7 sec.

### Resursele subsolului

Mișcările epirogenice pozitive și negative, transgresiunile și regresiunile marine din erele și perioadele geologice ale zonei de orogen și ale platformei prebalcanice au dus la formarea în Dobrogea a unor materiale utile pentru diverse întrebuințări: la Adamclisi se exploatează calcare grezoase, cretracice, de culoare alb-gălbuie, la Basarabi se extrag calcare cretoase și creta senoniană folosite exclusiv în industria cimentului, de la Ovidiu se exploatează calcare jurasice compacte, fin granulate etc. Există cariere de șisturi, exploatări de nisip etc.

Prospecțiunile efectuate la nord-vest de Constanța, în localitatea Palazu Mare, au indicat prezența unor concentrații mari de minereu de fier. Zăcământul fiind la mare adâncime nu permite să se treacă la exploatarea lui (Zotta, B.)

În zona amplasamentului și nici în vecinătatea acestuia nu se desfășoară activități de extracție sau prelucrare a resurselor subsolului.

### Procese geologice - alunecări de teren, eroziuni, zone carstice, zone   predispuse alunecărilor de teren

România are un litoral care se întinde pe aproximativ 240 km, în zona nord-vestică a Mării Negre. În ultimele decenii, litoralul României la Marea Neagră avut de suferit datorită unor probleme grave privind eroziunea costieră.

În sectorul sudic, în care activitățile economice sunt dezvoltate, eroziunea costieră nu amenință doar industria turismului în timpul sezonului estival, prin pierderea de suprafețe de plajă, ci pune în pericol și siguranța locuințelor și calitatea activităților publice.

Elementul structural cu cel mai mare potențial seismic din zona Mării Negre îl reprezintă Falia Nord-Anatoliană, de-a lungul căreia au loc periodic (la intervale de 3, 10 sau 30 de ani) cutremure de magnitudine peste 7°. Ultimul cutremur, cel din anul 1999 de la Izmit, a determinat fenomene de subsidență tectonică, lichefiere și alunecare a malurilor, fenomene care pot constitui cauze ale hazardului de tip tsunami și pentru bazinul Mării Negre.

Din descrierile geologice ale aflorimentelor dispuse de-a lungul zonei de coastă românești, precum și din descrierile carotelor analizate, au putut fi evidențiate o serie de straturi de nisip, mai fin sau mai grosier, de cele mai multe ori slab sortat, bogate în faună sau material vegetal, cu baze erozive, uneori cu elemente rare de pietriș. Aceste straturi, pe baza probelor analizate granulometric, geochimic, micro și macrofaunistic, sunt suspecte de a reprezenta așa numitele „tsunamite”, adică straturi depuse de valurile de tip tsunami.

Analizele micropaleontologice, cu accent pe studiul ostracodelor și foraminiferelor, au pus în evidență amestecuri de populații marine cu specii salmastre și, uneori, dulcicole, acest aspect reprezentând un element esențial în departajarea „tsunamitelor” dintr-o succesiune de strate alcătuite din sedimente neconsolidate (Oaie Ghe. & colab).

### Protecția subsolului și a resurselor de apă subterană

Nu se pune problema existenței pe amplasament sau în vecinătatea acestuia a unor surse de apă subterană care să constituie surse de alimentare cu apă potabilă a orașului.

Pentru determinarea litologiei zonei pe amplasament a fost realizat un studiu geotehnic, iar în cadrul acestuia, forajele  de observație realizate au interceptat apă de la adâncimea de 4,2-4,4 m. Lucrările prevăzute a se executa nu sunt de natură sa determine poluarea subsolului în zona amplasamentului.

## Biodiversitate

### Informații despre biotopurile de pe amplasament: păduri, mlaștini, zone  umede,  corpuri de apă de suprafață – lacuri, râuri, heleșteie și nisipuri

Amplasamentul pe care se propune realizarea  proiectului este situat în intravilanul municipiului Constanța, str. Eliberării nr. 62A,  terenul fiind în prezent acoperit parțial cu platforme betonate deteriorate. Terenul în suprafață de 8162,00 mp pe care se dorește realizarea noului obiectiv de investiții, are următoarele vecinătăți:

- nord: strada Spătar Nicolae Milescu;

- vest: strada Naționalizării;

- est: str. Eliberării;

- sud: str. Eliberării și  LOT 2 - proprietate privată FIVE HOLDING S.A.

În zona studiată vegetația spontană ierboasă este discontinuă și extrem de fragmentată datorită existenței pe amplasament a zonelor cu platforme betonate. Fauna și avifauna sunt absente, tot datorită caracterului pronunțat antropic al zonei.

### Amplasarea obiectivului în raport cu ariile naturale protejate

Din analiza inventarului de coordonate în proiecție STEREO ‘70 ale terenului cu suprafața de 8162,00 mp pe care urmează să fie realizat proiectul propus (tabelul nr.1 și anexa 6) a reieșit  că acesta este situat în afara ariilor naturale protejate de tip SPA sau SCI existente pe teritoriul administrativ al Municipiului Constanța, situându-se la cca. 4,2 km sud de limita ROSPA 0057 Lacul Siutghiol și la  peste 4 km de ROSPA 0076 Marea Neagră. Între amplasament și  cele două arii protejate se interpun alte zone rezidențiale a municipiului și artere de transport rutier, feroviar.

Natura 2000 reprezintă instrumentul principal pentru conservarea patrimoniului natural pe teritoriul Uniunii Europene și de promovare a activităților economice benefice diversității biologice. Prin Natura 2000 se creează un lanț al locurilor din Europa cu o natură ce merită păstrată în bună stare pentru că are multe de oferit și generațiilor viitoare. Sunt locuri în care există plante, animale sau păsări speciale pe care ar fi mare păcat să le pierdem. Nu toate aceste locuri sunt sălbatice, în multe dintre ele există așezări umane în care oamenii trăiesc de pe urma naturii. NATURA 2000 nu exclude oamenii și ocupațiile acestora, atâta vreme cât aceste activități nu afectează negativ valori naturale importante.

În Uniunea Europeană există legislație care precizează ce specii de floră și faună, respectiv păsări trebuie protejate prin Natura 2000. Locurile în care acestea se regăsesc pot fi propuse drept situri Natura 2000, iar Comisia Europeană decide dacă ele sunt acceptate. Pentru orice arie naturală acceptată ca Sit Natura 2000 se realizează un plan de management care stabilește cum trebuie gestionată zona respectivă astfel încât ea sa nu fie afectată negativ.

Directiva Consiliului 79/409/EEC privind conservarea păsărilor  sălbatice (Directiva PĂSĂRI) și Directiva Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor  naturale, a florei și faunei sălbatice (Directiva HABITATE) asigură un cadru pentru desfășurarea politicilor în domeniul conservării naturii de către Statele membre UE și reprezintă cele mai semnificative angajamente internaționale luate de aceste state în direcția conservării naturii.

Aceste două Directive stabilesc nivelul minim de standarde pentru conservarea biodiversității adoptate de către Statele membre și sunt de o relevanță deosebită pentru declararea unor noi tipuri de arii protejate, sau acordarea acestor titluri unor arii protejate deja existente și încadrate în sistemul de categorisire IUCN.

Cele două Directive menționate mai sus, presupun printre altele, desemnarea de Arii de Protecție Specială și Arii Speciale de Conservare, care formează rețeaua ecologică Natura 2000 cu scopul de menținere și refacere a habitatelor și speciilor listate la un statut favorabil de conservare.

### Rute de migrare

Migrația păsărilor, ca fenomen biologic, a fost observată cu mult timp în urmă și a fost îndelung studiată de oameni de știință din diverse domenii. Migrația păsărilor nu este în mod necesar rezultatul temperaturilor scăzute, penajul fiind un foarte bun izolator termic, ci este determinată în primul rând de absența hranei specifice, astfel că multe specii de păsări efectuează deplasări regulate pe întreaga durată a vieții lor. Aceste deplasări prezintă particularități în funcție de specie, iar unul dintre cele mai interesante detalii cu privire la migrație este distanța pe care unele păsări o acoperă într-un timp relativ scurt.

La păsări, aceasta deplasare dublă făcută în fiecare an, toamna spre țările mai calde, sudice, și primăvara spre țările nordice, este ușurată de mobilitatea  lor pronunțată, care le permite să-și aleagă, în orice anotimp, locul cel mai potrivit de viață.

Cele mai cunoscute trasee de migrație europene sunt următoarele: Ruta Scandinaviei de Sud, Ruta Baltică, Ruta Trans Iberică, Ruta Central Mediterană, Via Pontica (partea vestică a Mării Negre), Ruta Trans Caucaziană.

De-a lungul coastei Mării Negre și a Dobrogei acum aproximativ 12,000 de ani a luat naștere străvechea cale de migrație Via Pontica. Păsările care cuibăreau și populau aproximativ jumătate din suprafața Europei folosesc această rută de migrație. Studiile efectuate asupra migrației păsărilor diurne au demonstrat ca începând cu luna august și continuând în septembrie, de-a lungul Dobrogei și a coastei Mării Negre trec în pasaj aproximativ 379 specii de păsări.

În ceea ce privește amplasamentul analizat, acesta se suprapune rutei importante de migrare ce străbate Dobrogea de-a lungul Mării Negre, însă este evident că păsările, în zborul lor evită pe cât posibil zona urbană, alegând să zboare în zona țărmului Mării Negre unde pot găsi loc de odihnă, dar și hrană în zona luciului de apă.

În concluzie nici  amplitudinea proiectului și  nici zona în care acesta se va derula nu sunt de natură să producă modificări în ceea ce privește migrația păsărilor în zona Mării Negre.

# Descrierea factorilor  de mediu  susceptibili de a fi afectați de proiect- populația, sănătatea umană, biodiversitatea, solul, apa, aerul, clima - emisiile de gaze cu efect de seră, impacturile relevante pentru adaptare, bunurile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv aspectele arhitecturale și cele arheologice, și peisajul, și interacțiunea dintre aceștia.

## Apă

### Informații de bază despre corpurile de apă de suprafață în zona  obiectivului

Deși orașul Constanța este lipsit de vecinătatea unei ape curgătoare, hidrografia superficială este suplinită de lacurile de natură fluvio-maritimă din jurul ei. Cele mai apropiate corpuri de apă de suprafață de zona amplasamentului studiat sunt  Lacul Tăbăcărie și Marea Neagră.

Lacul Tăbăcărie, situat în partea de nord-est a Dobrogei de Sud, în proximitatea contactului geologic cu Dobrogea Centrală (Falia Capidava-Ovidiu), ocupă o suprafață de cca 99 ha în partea nordică a municipiului Constanța. Lacul este cantonat într-o zonă depresionară alungită, formarea sa fiind datorată barării unei văi de râu. Din punct de vedere genetic, acesta este încadrat în categoria limanelor fluvio-marine.

Din punct de vedere sedimentologic, zona lacului Tăbăcărie este legată de evoluția lacului Siutghiol, situat la nord, dar și de procesele de eroziune a malurilor cuvetei în care acesta s-a format. Malurile lacului sunt în întregime rectificate și consolidate. Malul vestic urcă până la cota de 6 - 7 m, spre est și sud cotele fiind mai joase, de 2 - 4 m. În partea sa nordică țărmul este foarte coborât (1-2 m).

Poziția Lacului Tăbăcărie față de nivelul mării este ridicată, cu cca. 125 cm, aceasta fiind de mare importanță deoarece reflectă condițiile de evoluție ale lacului, precum și sensul comunicării cu marea.

Relativ izolat de sursele naturale (acviferul freatic este insuficient), lacul Tăbăcărie are un nivel hidrologic de cca + 1,20 − +1,70 m, dependent de aportul de apă din lacul Siutghiol.

Surplusul de apă este deversat din lacul Tăbăcărie în mare printr-un stăvilar situat în punctul “Pescărie”. La nivelul anului 1993 în lacul Tăbăcărie erau deversate atât apele pluviale cât și cele urbane uzate (menajere și industriale), care au condus la degradarea mediului acvatic. În anii 1978-1979 cuveta lacului a fost dragată, iar țărmul amenajat cu alei pietonale      (raport Geo Eco Mar).

Marea Neagră este o mare semiînchisă, componentă a Mării Mediterane, de al cărui bazin se leagă prin mai multe strâmtori și bazine: strâmtoarea Bosfor, Marea Marmara, Strâmtoarea Dardanele și Marea Egee.

Din punct de vedere geografic, Marea Neagră este situată în partea de est a Europei Sud-Estice, între 45˚55’ si 46˚32’ latitudine nordică și între 27˚27’ și 41˚42’ longitudine estică. Prin mijlocul bazinului Mării Negre trece paralela de 43˚ latitudine nordică, așezând Marea Neagră în centrul zonei climatice temperate.

Marea Neagră nu poate fi considerată o mare continentală deoarece are bazinul dezvoltat atât pe crusta continentală, cât și pe crusta oceanică, morfologia bazinului este asemănătoare cu cea a bazinelor oceanice (este frecvent considerată un ocean în miniatură), cu margini și câmpie abisală, iar acvatoriul se afla în relații active de schimb cu Marea Mediterană și prin aceasta cu restul Oceanului Planetar (E.Vespremeanu, 2005).

Suprafața Mării Negre este de 466.200 km2, iar suprafața bazinului hidrografic aferent Mării Negre este de 1.874.904 km2 din care 0,817 mil. km2 aparțin Dunării.

Adâncimea maximă este de 2.245 m, după datele primelor expediții rusești, însă măsurătorile recente au identificat o adâncime maximă de numai 2212 m. Adâncimea medie este de 1.197 m.

În adâncime, bazinul Mării Negre este alcătuit din platforma continentală care coboară până la 180-200m și care reprezintă 30% din suprafața mării. În dreptul țărmului românesc această platformă are aspectul unei trepte late de 100-200 km. Un alt sector, povârnișul continental, are adâncimea între 180-200 m și 1000-1500 m ( 10 % din suprafața mării), iar  în interiorul bazinului marin este zona adâncă, abisală înconjurată de izobatele  de 1000-1500 m, atingând adâncimile cele mai mari  în jur de 2200 m.

Marea Neagră are țărmurile puțin crestate, cu golfuri larg deschise, cu puține peninsule și insule. Geneza acestei mări, oscilațiile de nivel au contribuit la conturarea caracteristicilor sale geografice.

Stabilindu-se o legătură direct cu Marea Mediterană prin strâmtoarea Bosfor, nivelul acestei mări, ca și nivelul oceanului planetar, s-a înălțat în ultimele două milenii cu aproximativ 4m, oscilație care s-a observat de-a lungul țărmului, de la Vama Veche la complexul lacustru Razim-Sinoe.

Așa cum am specificat mai sus Marea Neagră se află în centrul zonei climatice temperate, având două implicații, si anume: sezoanele sunt bine marcate în concordanță cu succesiunea solstițiilor și echinocțiilor, iar radiația solară variază între 130.000 și 150.00 cal./km2, suficientă pentru asigurarea energiei necesare dezvoltării tuturor proceselor fizice, chimice și biologice. Prezintă pe cea mai mare parte a suprafeței caracter semiarid, evaporație de 300-400 km3/an și o cantitate de precipitații de numai 225-300 mm/an.

Temperatura medie anuală a apelor marine în zona litoralului românesc este de 12,7C, depășind temperatura medie a aerului numai cu 1C. La Constanța, vara se întâlnesc cele mai ridicate temperaturi ale apei, de 22,4C, iar cele mai reci sunt în februarie (2,9C).

Salinitatea oscilează intre 17% pe litoralul românesc și 18% în larg, iar în adâncimi atinge 22%. Astfel apele Mării Negre au salinitate mult mai redusă  decât ale oceanului planetar precum și o stratificare particulară a apelor sale în două pături de apă suprapuse, cu salinitate și densitate net diferite. Această stratificare se explică prin schimbul de ape ce are loc prin strâmtoarea Bosfor și prin pătrunderea unui contracurent adânc de ape sărate dinspre Marea Marmara spre Marea Neagră. Diferența de densitate împiedică formarea curenților verticali spre suprafață și de aceea masele de apă sub 200 m adâncime nu au posibilitatea de a se oxigena ca în pătura superficială, cu valuri și curenți, care o fac favorabilă vieții. De aceea sub 200-220 m, apele Mării Negre, lipsite de oxigen, sunt lipsite și de viață, cu excepția bacteriilor sulfuroase anaerobe, producătoare de hidrogen sulfurat.

La suprafața Mării Negre curenții sunt ocazionali, determinați de vântul de nord-est, dirijați în două inele pe lângă linia de țărm. Există și doi curenți de direcție inversă în zona strâmtorii Bosfor, care transportă la adâncime apele sărate dinspre Marea Mediterană, iar la suprafață apele Mării Negre.

Alte mișcări ale apei sunt valurile produse în mare parte de vânturi, și mareele, de mică amplitudine, ce oscilează pe litoralul românesc între 8 și 12 cm.

Luată în ansamblul ei, Marea Neagră este o adevărată uzină biologică, cu particularități nemaiîntâlnite în alte mări, cu o faună și o floră specifice, fiind considerată un „unicum hidrobiologicum”.

Flora Mării Negre este reprezentată prin peste 304 specii de alge macrofite, majoritatea alge roșii, cărora li se adaugă algele brune și verzi.

Animalele sunt reprezentate  de majoritatea grupelor de nevertebrate, cu un total de 1750 de specii, iar dintre vertebrate sunt prezenți peștii, păsările și mamiferele marine , cu un total de  164 de specii. Mamiferele sunt reprezentate prin două specii de delfin, de foca și de marsuin: delfinul comun (Delphinus delphinus ponticus), delfinul cu bot gros (Tursiops truncatus ponticus), foca mediteraneană (Monachus monachus) și marsuinul sau porcul de mare (Phocoena phocoena).

### Descrierea surselor de alimentare cu apă existente în zonă

Alimentarea cu apă a orașului Constanța se asigură din:

- surse subterane: captările situate în zona lacului Siutghiol-Caragea Dermen 1,0 mc/s, Cișmea I 1,7 mc/s, Cișmea II 0,6 mc/s. Puțurile acestor captări au adâncimi de 60-120 m;

- sursa de suprafață Galeșu, situata în zona canalului Poarta Albă - Midia Năvodari.

Aceste surse sunt administrate de RAJA CONSTANȚA S.A. În figura nr. 1 sunt prezentate principalele surse de apă ale județului, care aparțin RAJA Constanța și principalii consumatori.

În cursul anului 2014 au fost executate lucrări de racordare a noului tronson din magistrala de alimentare cu apă din stațiunea Mamaia (înlocuită în integralitatea sa pe o lungime de 10 km), la sistemul centralizat de distribuție, care vine dinspre nord-estul orașului Constanța (capătul bulevardului Alexandru Lăpușneanu, zona Complex comercial „Dobrogea” – „Sat Vacanță”), lucrări executate de RAJA SA în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu.

Alimentarea cu apă a obiectivului analizat se va realiza din rețeaua orășenească existentă în zonă, iar canalizarea interioară va fi racordată la sistemul stradal. Apa va fi utilizată în scop menajer și pentru stropirea spațiului verde.

În vederea obținerii autorizației de construire, beneficiarul a solicitat și obținut un aviz de principiu din partea R.A.J.A. S.A. nr. 507/12560/10.09.2018 (vezi anexa 9) în care se comunică următoarele:

- Pe amplasament, paralel cu str. Naționalizării, există colectorul pluvial Dn 800mm PREMO (H=0,5 m) ;

- Tot pe amplasament, pe latura estică, există și colectorul menajer Dn 400 mm Azb (H=2,4 m) cu cămin de vizitare în care este racordată conducta de canalizare aferentă imobilului din vecinătate;

- La limita amplasamentului, pe str. Naționalizării, există conducta de distribuție apă Dn 200mm OL;

- În vecinătate, pe str. Eliberării, există conducta magistrală de apă Dn 500 mm PEHD și colectorul unitar Dn 350 mm Azb;

- Culoarele de teren de 3 m stânga-dreapta de la generatoarele exterioare ale conductei magistrale de apă, constituind zona de protecție sanitară cu regim sever, respectiv  culoarele de teren de 3 m  stânga-dreapta de la generatoarele exterioare ale colectorului pluvial și colectorului menajer, ce reprezintă zona de protecție și siguranță, nu se vor betona, nu se vor acoperi cu construcții provizorii sau definitive. În aceste zone terenul va fi acoperit cu material demontabil (dale, pavele);

Fig. nr. 1: Surse de apă aparținând RAJA Constanța

După obținerea autorizației de construire a obiectivului prezentat se vor întocmi și aviza documentații tehnice ce vor permite executarea lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare pentru  noul imobil, în conformitate cu avizul RAJA SA.

Menționăm că în zona amplasamentului sau în vecinătatea acestuia nu există surse de alimentare cu apă a localității, ori complexe de înmagazinare și pompare a apei sau alt echipamente, instalații care să deservească surse de alimentare cu apă ale orașului.

### Condițiile hidrogeologice ale amplasamentului

Din punct de vedere hidrogeologic în zona orașului Constanța și împrejurimi sunt prezente trei orizonturi acvifere:

- De adâncime, cantonat în calcarele cretacice și jurasice, cu debite de ordinul zecilor de litri pe secundă, ce asigură apa potabilă a orașului;

- De medie adâncime, cu apa cantonată în calcarele și gresiile sarmatice, având un debit relativ redus;

- De mică adâncime, situat la baza depozitelor loessoide, în argile cu permeabilitate redusă, fiind alimentat atât de precipitații cât și din pierderile din rețeaua edilitară.

Cercetările geotehnice efectuate de ANA PROIECT DESIGN S.R.L. Constanța pe amplasamentul analizat în vederea determinării stratificației terenului și caracteristicile geotehnice ale pământurilor, au semnalat prezența pânzei freatice în toate cele cinci foraje, la adâncimi cuprinse între 4,20 și 4,40 m (anexa 12).

## Aer - Scurtă caracterizare a surselor de poluare existente în zonă

Caracteristicile naturale, sociale ori economice ale amplasamentelor spațiilor rezidențiale, proprietățile vecinătăților și a dotărilor complementare, relațiile și vectorii de mobilitate specifici spațiului etc., condiționează în multe situații agresivitatea pe care o sursă de degradare a mediului o are asupra calității mediului și stării de sanogeneză a locuitorilor dintr-un spațiu (Rojanschi și alții, 1997). Populația este receptorul disfuncționalităților de mediu, dar și generatorul celor mai multe transformări din ecosistemul urban (Suditu, 2005). Prin modelul de consum, densitate, comportamente etc., populația poate să amplifice ori să diminueze problemele de calitate a mediului.

Amplasamentul studiat se află în municipiul Constanța, în cartierul Inel 2, în vecănătatea zonei Halta Traian, pe partea dreaptă a liniei CF Palas - Năvodari, stația CF Constanța Mărfuri între km 1+878 și km 2+013. Aici se găsesc obiective cu funcțiuni comerciale, de depozitare și mică producție.

În zonă există și clădirile destinate locuirii individuale și colective, căi de circulație și transport. Principala sursă de emisii în atmosferă în această zonă o constituie traficul de pe  str. Eliberării și străzile adiacente.

O altă sursă de degradare a mediului, de data aceasta provenind din interiorul locuințelor, este reprezentată de creșterea numărului de dotări interne (aparate electrocasnice, sisteme de izolare, elemente decorative), dar și de substanțe utilizate în habitatul intern (agenți de curățare, odorizante etc.), precum și gestionarea defectuoasă a sistemelor de încălzire.

## Solul

Terenul pe care se va realiza investiția este situat într-un cartier dezvoltat în în anii 80 în partea nord-vestică a orașului (cartier Inel 2). Zona  studiată este rezervată locuirii colective, dezvoltării de spații comerciale, organizării de  parcaje, conform planurile de urbanism și amenajarea  teritoriului aprobate.

Amplasamentul prezintă o diferență de nivel pe direcția vest-est de aproximativ 3 metri; acesta are o zonă centrală aproape plată, iar pe latura de est are o cădere bruscă și  o denivelare de  aproximativ 1,5 m, fiind acoperit în prezent în mare parte de platforme betonate și o construcție cu suprafața construită la sol de 52 mp, aflată într-o stare avansată de degradare, pentru demolarea căreia se derulează procedurile necesare, în baza certificatului de urbanism obținut.

Structura geologică în zona amplasamentului

Pentru caracterizarea geotehnică a amplasamentului a fost întocmit un studiu de specialitate prin ANA PROIECT DESIGN S.R.L. Constanța, în cadrul căruia au fost realizate 5 foraje geotehnice FG1÷ FG5 până la adâncimi cuprinse între -15,0 m respectiv - 25,2 m. (anexa 18). Rezultatele studiului au evidențiat următoarea succesiune litologică a zonei:

- 0,00 ÷ 0,25m Beton

- 0,25 m ÷ 2,70m Umplutură din cărămidă și piatră

- 2,70 m ÷ 6,30m Loess galben – praf argilos loessoid

- 6,30m ÷ 7,80m Argila prafoasa cafenie

- 7,80m ÷ 8,70m Loess galben - praf argilos loessoid

- 8,70m ÷ 9,70m Praf argilos cafeniu

- 9,70m ÷ 15,0m Argila cafenie-roscata cu concretiuni calcaroase

Nivelul pânzei freatice a fost întâlnit în foraje la adâncimi cuprinse între 4,2 m și 4,4 m.

## Biodiversitate

### Informații despre fauna locală

Amplasamentul studiat nu este propice dezvoltării elementelor de faună, nici chiar antropofilă, astfel că la vizitele în teren nu s-au identificat elemente deosebite nici ca număr și nici ca specii. Au putut fi observate exemplare de: Rattus norvegicus (şobolan), Canis familiaris (câini comunitari) şi Felis catus (pisica domestică), specii antropofile şi oportuniste.

Nu au fost identificate cuiburi de păsări pe amplasament.

În zbor, în zona locației, dar mai ales în vecinătatea acesteia au fost identificate specii comune de păsări, care se regăsesc și în alte zone ale orașului Constanța. Aceste  sunt prezentate în tabelul nr.11.

Tabelul nr. 11: Speciile de păsări identificate în zona amplasamentului și în vecinătatea acestuia

| Nr.crt. | Denumire științifică | Denumire populară | Nr. exemplare - observații |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Passer domesticus | vrabie de casă | 20i- în zbor |
| 2 | Sturnus vulgaris | graur | >15- în zbor |
| 3 | Streptopelia decaocto | guguștiuc | 3i, id. sonor |
| 4 | Columba livia domestica | porumbel domestic | 9i- pe sol și în zbor |
| 5 | Larus argentatus | pescăruș argintiu | >6i în zbor |
| 6 | Parus major | pițigoi | 2 ex pe gardul limitrof proprietății |
| 7 | Corvus cornix | cioara grivă | 6i în zbor |
| 8 | Hirundo rustica | rândunică | 3i în zbor |

### Informații despre speciile locale de ciuperci

Pe amplasament nu au fost identificate specii de ciuperci.

## Peisajul

### Informații despre peisaj, diversitatea acestuia

Zona geografică a orașului Constanța face parte din unitatea naturală a Dobrogei de Sud, care în acest sector prezintă un relief puternic fragmentat. Dintre componentele geografice ale acestei regiuni, dealurile reprezintă treapta de relief cea mai întinsă. Relieful pe care este situat orașul Constanța îl constituie țărmul Mării Negre și înălțimile reduse ale podișului Dobrogean.

În zona de țărm, trăsătura principală a reliefului o formează partea terminală a platformei continentale, cu o pantă ușor inclinată spre mare și care se încheie cu o faleză înaltă și abruptă ca rezultat al interacțiunii între apă și uscat. Din zona continentală s-a dezvoltat o peninsulă de formă alungită pe suprafața căreia au luat ființă primele așezări. Vatra orașului s-a extins pe teritoriul acestor două unități naturale (peninsulară și continentală), care din punct de vedere fizico-geografic, iar dintr-o anumită măsură și din punct de vedere economico-geografic, se deosebesc între ele împărțind orașul în două unități geografice distincte.

Zona peninsulară a orașului se caracterizează printr-un relief fragmentat, terminat printr-o faleză cu înălțimi mai mari în partea de nord-vest și ceva mai reduse în sud-est.

Zona continentală ocupă o suprafață mult mai mare decât prima, având o formă boltită, cu dealuri aproape imperceptibile ce ating în unele puncte înălțimi de peste 70m. Relieful prezintă ușoare ondulațiuni și o pantă cu o înclinare puțin accentuată.

Orașul și arealul său de influență reprezintă un ecosistem antropic (ecosistem urban) în care relațiile dintre componentele sale se proiectează în calitatea peisajului. Fiecare componentă urbană își transferă caracteristicile peisajului pe care îl formează, dar și fiecare componentă a cadrului natural își transferă caracteristicile peisajului urban în ansamblu. Peisajul urban nu este produs numai pentru a fi privit sau perceput, ci este construit pentru a fi folosit (Hall, 2006).

Zonarea funcțională a orașelor creează tipuri de peisaje urbane omogene care sunt diferite și percepute ca atare de rezidenți. În cadrul unui sistem urban se diferențiază ca tipologii funcționale: funcții rezidențiale, comerciale, industriale, de transport, de loisir /recreere, terțiare sau de servicii (Gavrilidis, A.A.)

Vizual, în prezent, terenul se prezintă sub forma unui teren degradat cu zone de acoperite de platforme betonate, mărginit de drumuri nemodernizate și neîntreținute.

### Impactul prognozat

În timpul realizării lucrărilor peisajul va fi afectat de prezența utilajelor și a echipelor de muncitori, de organizarea de șantier, însă peisajul nu va fi mult schimbat față de situația actuală, poate chiar se va îmbunătăți într-o oarecare măsură având în vedere măsurile ce se vor lua pe parcursul executării lucrărilor.

În schimb, edificarea construcției va conduce în mod sigur la modificarea peisajului actual pe termen lung (pe toată perioada de viață a obiectivului), prin îmbunătățirea evidentă și consistentă a aspectului zonei.

### Măsuri de diminuare a impactului

În perioada executării lucrărilor de construcție a obiectivului, se va împrejmui incinta organizării de șantier. Materialele de construcții vor fi depozitate în incinta organizării de șantier pentru a evita împrăștierea lor.

După edificarea imobilului se vor realiza amenajări peisajere pe o suprafață totală de aproximativ 2469,39 mp, la nivelul solului și suprateran, constând în plantarea de material dendrologic de calitate: arbuști din specii de foioase, adecvate condițiilor de mediu, ceea ce considerăm că va îmbunătăți substanțial aspectul zonei în raport cu situația existentă.

## Mediul social si economic

Prin rolul administrativ pe care îl are la nivel județean, municipiul Constanța are funcții bine determinate, exprimate prin concentrarea de echipamente publice și de interes public, care satisfac necesitățile populației din județ. Totodată municipiul este o „poartă de intrare” în zona litoralului românesc, fiind înconjurată de o serie de stațiuni de odihnă cu o bază de primire amplă (Mamaia, Năvodari, Eforie, Techirghiol).

Zona Metropolitană Constanța cu o populație de circa 500.000 de locuitori, reprezintă prima structură administrativă de acest tip din România, fiind alcătuită din 14 localități: Constanța, Năvodari, Eforie, Ovidiu, Basarabi, Techirghiol, Mihail Kogălniceanu, Cumpăna, Valul lui Traian, Lumina, Tuzla, Agigea, Corbu și Poarta Albă. Metropola va reuni 70% din populația județului, pe 33% din suprafața acestuia.

Situația locativă actuală din municipiul Constanța este puternic marcată de influența a două mari cicluri de transformare urbană. Specific perioadei anilor ‘50-‘80 ai sec. XX, primul ciclu s-a caracterizat prin expansiunea accelerată a zonelor de locuit în intravilan, ca urmare a dezvoltării economice generale a orașului, dar a avut un impact negativ în planul design-ului urban, al habitatului și al mediului ambiant. Cel de al doilea ciclu s-a declanșat după anii ‘90 ai sec. XX și se caracterizează prin proliferarea haotică a construcțiilor individuale, în contextul lipsei unei strategii de dezvoltare urbană și a unui plan integrat de considerare a zonei metropolitane.

Prin realizarea obiectivului propus nu se modifică funcțiunile prevăzute în Certificatul de urbanism și nu sunt afectate obiective de interes public.

Activitatea propusă nu va avea impact asupra caracteristicilor demografice ale  populației locale, nu va determina schimbări de populație în zonă.

Prin soluțiile de sistematizare urbană, arhitecții și autoritățile cu responsabilități în domeniul sistematizării urbane, trebuie să caute echilibrul necesar între densitatea urbană și zonele libere (verzi), între confort și necesitatea de a circula, de acest echilibru depinzând consumul de energie cerut de clădiri și transport, implicit gradul de protejare a mediului înconjurător.

## Condiții culturale, etnice, patrimoniu cultural

Factorii geografici generali și locali au constituit puncte importante de atracție pentru locuitorii așezați pe aceste meleaguri, încă din cele mai îndepărtate timpuri.

Constanța face parte din categoria orașelor care au apărut și s-au dezvoltat datorită activității comerciale.

Din punct de vedere cultural, o caracteristică importantă a municipiului Constanța este îmbinarea dintre vechi și nou, dintre tradiție și modernitate. Această complementaritate conferă orașului un plus de farmec și creează turiștilor posibilitatea de a cunoaște și înțelege istoria și tradiția locurilor pe care le vizitează.

# O descriere a efectelor semnificative pe care proiectul le poate avea asupra mediului

## Construirea și existența proiectului, inclusiv, dacă este cazul, lucrările de demolare;

### Procese tehnologice de producție

În cadrul proiectului nu se vor desfășura procese industriale de producție. După finalizarea lucrărilor de construcție imobilul va oferi spații locative moderne, cu un grad cât mai ridicat de confort.

În scopul realizării obiectivului proiectat sunt necesare lucrări de construcție care constau în: amenajarea organizării de șantier, lucrările de construcții propriu-zise, lucrări de instalații și lucrări de montaj, care se vor desfășura pe etape, astfel:

Lucrări necesare organizării de șantier

- organizarea de șantier se va amenaja pe lotul 2, adiacent lotului 1 pe care se desfășoară lucrările propuse, aflat tot în proprietatea beneficiarului, Five Holding SA, și nu va afecta domeniul public (anexa 10);

- se vor folosi construcțiile existente în prezent pe lotul 2: clădire parter cu suprafața de 143 mp și garaj cu suprafața de 31 mp ce dispun de curent electric și sunt branșate la rețelele de apă și canalizare; acestea vor adăposti depozitele de scule și echipamente, biroul organizării de șantier, vestiar;

- zona rezervată organizării de șantier este acoperită de o platformă betonată;

- se va realiza împrejmuirea organizării de șantier cu gard din panouri metalice 2x3 m;

- accesul auto și pietonal se va face pe latura de nord, din str. Spătar Nicolae Milescu și va fi controlat;

- se vor amenaja alei de acces pe perioada execuției și o zonă parcare auto-utilaje pe latura nordică a amplasamentului;

- se vor amplasa toalete ecologice prevăzute cu lavoare în număr corelat cu numărul maxim de persoane ce participă la realizarea lucrărilor;

- în incinta organizării de șantier, se va amenaja o platformă pentru depozitarea temporară a materialelor de construcții utilizate și a deșeurilor generate;

- zonele de depozitare intermediară/temporară a deșeurilor vor fi amenajate corespunzător, delimitate, împrejmuite și asigurate împotriva pătrunderii neautorizate și dotate cu containere / recipienți / pubele de capacitate  corespunzătoare, asigurându-se colectarea selectivă a acestora.

- la ieșirea din organizarea de șantier se va asigura curățarea roților autovehiculelor înainte ca acestea să părăsească incinta, pe o platformă provizorie prevăzută cu filtre de reținere a hidrocarburilor și a nămolului;

- este prevăzută realizarea iluminatului perimetral-periferic al șantierului pe timp de noapte;

- în incinta șantierului se vor organiza pichete și puncte de intervenție PSI dotate corespunzător, amplasate în locuri accesibile și vizibile.

Lucrări de construcții-montaj propriu-zise

Executantul realizează efectiv lucrările de construcție, în conformitate cu specificațiile tehnice și economice ale proiectului tehnic și ale contractului de execuție.

Desfășurarea fluxurilor tehnologice va fi următoarea:

- lucrări de infrastructură: desființare platformă betonată de pe suprafața de 5496,05 mp (vezi anexa 10), săpătură, compactare, turnare de egalizare, montare armătură și cofrare grinzi, stâlpi, placă subsol, turnare beton armat;

- lucrări suprastructură: montare armătură și cofrare grinzi, stâlpi, placa peste demisol și etaje;

- lucrări de închidere și compartimentare: compartimentarea încăperilor cu zidărie din cărămidă cu goluri verticale;

- lucrări de instalații: montarea instalațiilor de iluminat exterior și interior, montarea instalațiilor termice și de ventilație, montarea instalațiilor sanitare;

- lucrări de tâmplărie și finisaje: montare tâmplărie pvc, montare termosistem din polistiren expandat de minimum 10 cm, tencuire pereți.

Pe durata executării lucrărilor de construcție, utilajele și instalațiile precum pompe de turnat betoane, cife de transport și turnat betoane,  vor avea o staționare temporară în zona organizării de șantier, nu mai mult de 12 ore și vor fi semnalizate corespunzător.

Materialul rezultat din excavare (pământ)  nu se va depozita în incinta organizării de șantier, acesta fiind transportat ritmic pe măsura desfășurării lucrărilor, în locurile desemnate de Primăria Constanța prin Autorizația de Construire;

Fierul ce va fi folosit pentru armarea cadrelor (stâlpi și grinzi) va fi fasonat pe platformele furnizorului, apoi transportat la șantier și pus în operă.

Elementele de structură se vor betona după terminarea armării, cu beton ce se va transporta de la stația de betoane cu cife și va fi pus în operă cu pompa. Toate aceste operațiuni necesită materiale ce nu au nevoie de depozitare.

Pe parcursul derulării lucrărilor de execuție, întregul imobil va fi protejat de plase de reținere a prafului și pentru a împiedica căderea diverselor materiale.

Lucrări de încercări, verificări, probe

Acestea se realizează când este cazul pentru fiecare lucrare în parte, conform procedurilor din normele de aplicare și  în conformitate cu specificațiile tehnice și economice ale proiectului tehnic și ale contractului de execuție.

Lucrări de amenajare exterioară

Acestea vor consta în realizarea următoarelor lucrări: sistematizare teren, amenajarea spațiului verde, turnare trotuar de protecție, amenajare alei.

În tabelul nr. 3 sunt evidențiate etapele de desfășurare a lucrărilor de construcții ale obiectivului.

Tabelul nr. 3: Etapele lucrărilor de construire

| Nr.crt. | ETAPE LUCRĂRI CONSTRUIRE | DURATA | PERIOADA ESTIMATĂ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ORGANIZARE ȘANTIER | 20 zile | August 2019 - august 2021 |
| 2 | LUCRĂRI DE CONSTRUIRE | 45 luni |  |
| 21 | Desființare platformă betonată, trasare, excavație, umpluturi |  |  |
| 22 | execuție lucrări beton armat |  |  |
| 23 | montaj elemente prefabricate |  |  |
| 24 | arhitectură și finisaje |  |  |
| 25 | sistem anvelopant clădire |  |  |
| 26 | lucrări de instalații |  |  |
| 3 | AMENAJARI EXTERIOARE | 90 zile |  |
| 31 | rețele exterioare |  |  |
| 32 | drumuri și sistematizare verticală |  |  |
| 33 | execuție branșamente |  |  |
| 34 | montaj semnale publicitare |  |  |
| TOTAL PERIOADA DE REALIZARE CONSTRUCȚIE | 48 luni |  |

În tabelul următor sunt evidențiate utilajele și echipamentele pe care beneficiarul și-a planificat să le utilizeze pentru realizarea lucrărilor de construcții a obiectivului.

Tabelul nr. 4: Echipamente utilizate în perioada de construcție a obiectivului

| Nr. crt. | ECHIPAMENTE | BUC | OPERAȚIUNI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CIOCAN DEMOLATOR | 1 | Desființare platformă |
| 2 | CILINDRU COMPACTOR | 2 | Compactare |
| 3 | CAMION CU BASCULANTĂ | 4 | Transport |
| 4 | BULDOEXCAVATOR | 2 | Excavare și încărcare |

Echipamentele pentru transport și turnat beton vor fi contractate de antreprenor pentru perioade scurte de timp.

Programul de lucru se va desfășura numai pe timpul zilei, în zilele lucrătoare și va fi structurat în intervale de timp optime, astfel încât să limiteze disconfortul creat de funcționarea utilajelor specifice.

### Activități de dezafectare

La momentul preluării activului, pe teren se afla o clădire  cu suprafața construită de 52 mp, regim parter, amplasamentul fiind aproape în întregime acoperit de platforme betonate. Demolarea clădirii face obiectul unui alt proiect aflat în derulare, pentru care s-a obținut certificatul de urbanism nr. 3068/13.08.2018.

Pentru realizarea obiectivului sunt necesare lucrări de deviere a colectorului pluvial  dispus paralel cu strada Naționalizării, care se vor realiza după un proiect de specialitate avizat de RAJA SA.

Inainte de inceperea lucrarilor de constructii ale obiectivului propus se va proceda la desființarea platformei betonate de pe o suprafață de cca. 5496,05 mp. Avand în vedere că aceste activități de dezafectare presupun, prin natura lor, producerea de zgomote puternice și creșterea la nivel local în zona lucrărilor a nivelului emisiilor de pulberi în atmosferă, se recomandă că în perioada în care se execută aceste lucrări să se aplice o serie de măsuri care să diminueze pe de o parte disconfortul resimțit de locuitorii din zonele învecinate, iar pe de altă parte să mențină indicatorii de calitate ai factorilor de mediu afectați, în limitele admisibile.

Astfel, nu se va proceda la începerea activităților de dezafectare până când nu este finalizată amenajarea organizării de șantier, cu împrejmuire corespunzătoare și dotări caracteristice iar deșeurile de beton rezultate din dezafectare vor fi imediat îndepărtate din zona șantierului, evitandu-se  formarea de stocuri  pe amplasament. Încărcarea materialului excavat în camioane se va face astfel încat distanța între bena camionului și cupa excavatorului să fie minimă.

## Utilizarea resurselor naturale, în special a terenurilor, a solului, a apei și a biodiversității, având în vedere, pe cât posibil, disponibilitatea durabilă a acestor resurse

# 5.2.1. Impactul prognozat asupra factorului de mediu apa

Nu este prevăzută prelevarea apei din surse naturale în zona amplasamentului, în vederea asigurării alimentării cu apă potabilă a obiectivului. Aceasta se va realiza prin racordarea obiectivului la  rețeaua existentă în zonă.

În zona obiectivului forajele efectuate în vederea caracterizării geotehnice a amplasamentului au interceptat apa subterană la adâncimi cuprinse între  4,20 m și 4,40 m.

Atât în perioada realizării investiției, cât și în perioada funcționării obiectivului toate apele uzate generate pe amplasament sunt colectate și evacuate controlat din incinta obiectivului.

În perioada funcțonării obiectivului apele uzate provenite de pe amplasament vor fi colectate prin intermediul rețelelor de canalizare interioare și conduse către rețeaua de canalizare existentă în zonă fiind apoi descărcate în stația de epurare orășenească. După o epurare corespunzătoare, acestea ajung în final în Marea Neagră.

Ținând cont de activitatea care se va desfășura în cadrul obiectivului și de măsurile propuse se apreciază că indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare orășenească se vor încadra  în valorile prevăzute conform NTPA 002/2005.

Ținând cont de distanța mare la care se află amplasamentul studiat față de corpurile de apă de suprafață descrise anterior și luând în considerare măsurile propuse prin proiect pentru prevenirea poluării apei, apreciem că atât în perioada executării lucrărilor de construcții, cât și în timpul funcționării obiectivului, nu există posibilitatea ca produse petroliere provenite de la mijloacele de transport sau utilajele ce tranzitează zona, ori resturi de materiale de construcții,  deșeuri sau ape uzate, să  afecteze în vreun fel aceste corpuri de apă.

# 5.2.2. Impactul prognozat asupra factorului de mediu aer

În perioada executării lucrărilor de construcții se vor produce emisii în aer datorită activității parcului de utilaje care realizează lucrările, noxele provenind de la utilajele echipate cu motoare Diesel (sau benzină). Emisiile atmosferice rezultând din funcționarea acestor utilaje sunt caracterizate în principal prin emisii de gaze și particule poluante: monoxid de carbon, oxizi de azot, hidrocarburi volatile ușoare, pulberi conținând plumb și compuși sulfurați.

Pentru realizarea lucrărilor se vor folosi în principal următoarele utilaje și mijloace de transport ( vezi tabelul nr. 4): buldoexcavator,  compactor, macara, camion transport.

Cantitatea de emisii generată pentru fiecare tip de poluant în parte depinde de mai mulți factori, astfel :

- numărul de kilometri parcurși și viteza autovehiculelor ;

- tipul și vechimea motorului ;

- perioada de funcționare a sursei ;

- puterea motorului ;

- consumul de carburant pe unitatea de putere ;

- mediul  în care se desfășoară activitatea : urban/rural

Cunoscând aceste date există metodologii de calcul a emisiilor de poluanți în atmosferă, cea mai cunoscută fiind metodologia CORINAIR promovată de Agenția Europeană de Mediu care utilizează factorii specifici de emisie.

În tabelele 9 și 10 sunt evidențiate cantitățile de poluanți estimați a fi emiși în atmosferă, ca urmare a funcționarii utilajelor în perioada construirii obiectivului.

Tabelul nr. 9: Poluanți gazoși emiși în atmosferă în perioada lucrărilor de construcții

| Poluant | NOx | CO | Pulberi | CH4 | COV | N2O | CO2 | NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kg | 1377,6 | 450,24 | 87,61 | 2,31 | 142,17 | 5,67 | 132720 | 0,34 |

Tabelul nr. 10: Poluanți sub formă de metale grele, emiși în atmosferă

| Cd | Cu | Cr | Ni | Se | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,42g | 71,4 g | 2,1 g | 2,94 g | 0,42 g | 420 g |

În timpul funcționării obiectivului impactul asupra aerului va fi datorat în principal emisiilor de la autovehiculele ce vor tranzita obiectivul și care se suprapun emisiilor autovehiculelor ce circulă în pe străzile adiacente.

Emisiile de poluanți specifici gazelor de eșapament sunt: oxizi de azot, oxizi de carbon, oxizi de sulf, compuși organici volatili, particule cu conținut de metale grele.

La acestea se adaugă emisiile generate de funcționarea centralelor termice, pentru furnizarea agentului termic necesar încălzirii spațiilor de locuit. Referitor la acest aspect se precizează faptul că drept combustibil, în  centralele termice se utilizează gazele naturale din rețeaua orășenească, cel mai puțin poluant dintre combustibilii fosili, iar dispozitivele ce urmează a fi instalate vor fi  noi, moderne și vor avea implementate cele mai noi tehnici de ardere și recuperare de căldură astfel încât emisiile în aer să fie cât mai mici și să se încadreze în limitele admise de legislația de mediu în vigoare.

În privința sistemelor de răcire pe timpul verii, la proiectarea obiectivului s-a propus utilizarea unor pompe de căldură aer-aer ce vor funcționa în regim de răcire. Acestea extrag căldura din aerul atmosferic, putând fi folosite cu performanțe destul de bune și în perioadele de primăvară și toamnă. Impactul asupra mediului este foarte redus deoarece se face doar un schimb de căldură superficial cu aerul din imediata apropiere a obiectivului, iar echipamentele vor funcționa doar cu agenți frigorifici agrementați.

Intensificarea poluarii atmosferice  poate să apară în urmatoarele situatii:

- existenta în aceeasi zona geografica a mai multor surse de poluare;

- intensificarea activitatii umane în zona; accidente în functionarea unor instalatii (explozii, incendii,evacuari fortate de poluanti în atmosfera, etc.);

- relief înalt, sau alte obstacole (cladiri înalte, ziduri) care împiedica diluarea prin împrastiere pe o arie mai mare a poluantilor, situație întâlnită în văi și depresiuni;

- fenomene meteorologice favorabile poluarii: lipsa curentilor de aer- starea de calm- cauzată de prezența unei mase de aer cu densitate si presiune mai mare decât în zonele învecinate, ceata,  inversia termica, provocata de împiedicarea miscarii verticale a maselor de aer rece si cald. In acest sens, curentii de aer si precipitatiile ajuta la purificarea aerului, prin procese fizice de sedimentare, dizolvare în apa, procese chimice (reactii cu apa) si apoi depunere. In zona orașului Constanța și deci și  în zona amplasamentului studiat, condițiile meteorologice de dispersie a poluanților în aer sunt foarte bune. Astfel nu vor apare concentrații mari de poluanți în aer care să afecteze semnificativ calitatea acestuia.

# 5.2.3. Impactul prognozat asupra factorului de mediu sol-subsol

În ceea ce privește execuția lucrărilor, în condiții de desfășurare normală a activităților se apreciază că realizarea lucrărilor nu are un impact semnificativ negativ asupra factorului de mediu sol. Se va acorda o atenție deosebită  următoarelor aspecte:

- pământul excavat din zona amplasamentului, în vederea executării lucrărilor de fundații va fi încărcat imediat în autobasculante și evacuat de pe amplasament evitându-se depozitarea acestuia în zona amplasamentului sau în zonele învecinate;

- pământul excavat evacuat de pe amplasament va fi depozitat numai în locuri indicate de Primăria Constanța prin Autorizația de Construire;

În perioada funcționării obiectivului, având în vedere natura activităților care se vor desfășura în cadrul obiectivului, faptul că toate spațiile rămase libere după executarea construcțiilor se vor amenaja ca spații verzi, se apreciază că impactul asupra solului va fi unul nesemnificativ.

Astfel, în această perioadă, un impact asupra solului se poate manifesta doar în situații de poluare accidentală, în condițiile în care produse petroliere, ape uzate ori deșeuri pot ajunge accidental în zonele amenajate ca spații verzi.

În perioada executării obiectivului,  potențiale surse de poluare a subsolului pot fi considerate:

- depozitarea necorespunzătoare a materialelor de construcții și a deșeurilor rezultate de la lucrările de construire a obiectivului;

- scurgeri accidentale de produse petroliere, combustibili de la utilajele și autovehiculele din zona organizării de șantier;

- evacuări de ape uzate necontrolat în incinta organizării de șantier.

În perioada funcționării obiectivului principalele surse de poluare ale subsolului pot fi considerate:

- eventuale scurgeri necontrolate de ape uzate din conducte de canalizare;

- scurgerile accidentale determinate de depozitarea necorespunzătoare de materiale sau deșeuri în zona obiectivului;

- acțiunea poluanților atmosferici, prezenți în aer, care pot fi antrenați de apele pluviale sau care se pot depune prin sedimentare gravitațională pe sol.

# 5.2.4. Impactul prognozat asupra factorului de mediu biodiversitate

Modificarea suprafeței zonelor împădurite (% ha)

Nu este cazul.  Pe terenul proprietate privată nu sunt copaci de talie mare, cu masă lemnoasă exploatabilă.

Distrugerea  sau alterarea habitatelor speciilor de plante incluse în Cartea Roșie

Nu este cazul. Zona amplasamentului este antropizată și nu include habitate ce găzduiesc specii de plante incluse în Cartea Roșie .

Modificarea compoziției speciilor: specii locale sau aclimatizate,                               răspândirea speciilor invadatoare

După finalizarea lucrărilor de construcții se va amenaja cu spații verzi o suprafață de teren de 2043,7 mp la nivelul solului, care include plantarea de arbori și arbuști. Acesta se va suplimenta cu încă 425,69 mp prin amplasarea de jardiniere și amenajarea de terase verzi.

Dinamica resurselor de specii de vânat și a speciilor rare de pești; dinamica resurselor animale

Nu este cazul.

Modificarea/distrugerea speciilor de plante cu importanță economică

Nu este cazul, zona nu este una în care să se practice cultura plantelor.

Degradarea florei din cauza lipsei luminii, a compactării solului, a modificării condițiilor hidrogeologice etc., impactul potențial asupra mediului

Nu este cazul.

Distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de animale  incluse în Cartea Roșie

Nu este cazul.

Alterarea speciilor și populațiilor de păsări, amfibii, reptile, nevertebrate

Nu este cazul.

Dinamica resurselor de specii de vânat și a speciilor rare de pești

Nu este cazul.

Alterarea sau modificarea speciilor de fungi/ciuperci

Nu este cazul.

Pericolul distrugerii mediului natural în caz de accident

Nu este cazul

Impact  transfrontieră

Nu este cazul.

# 5.2.4. Impactul prognozat asupra peisajului

În timpul realizării lucrărilor peisajul va fi afectat de prezența utilajelor și a echipelor de muncitori, de organizarea de șantier, însă peisajul nu va fi mult schimbat față de situația actuală, poate chiar se va îmbunătăți într-o oarecare măsură având în vedere măsurile ce se vor lua pe parcursul executării lucrărilor.

În schimb, edificarea construcției va conduce în mod sigur la modificarea peisajului actual pe termen lung (pe toată perioada de viață a obiectivului), prin îmbunătățirea evidentă și consistentă a aspectului zonei.

# 5.2.5. Impactul produs asupra așezărilor umane și asupra sănătății populației

Principalele elemente legate de impactul realizării obiectivului asupra așezărilor umane și sănătății populației se referă la următoarele aspecte:

- zgomotul produs de utilaje, echipamente, mijloace de transport în perioada realizării lucrărilor. Pentru ca aceste zgomote să nu constituie un factor de disconfort se impune luarea unor măsuri, precum cele prezentate în capitolul 1.7.1.  al studiului;

- alterarea temporară a calității aerului în zonele învecinate șantierului, determinată de creșterea concentrației pulberilor în atmosferă datorită lucrărilor specifice de construcții, dar și de eliminarea în atmosferă a noxelor provenite din surse mobile - arderea combustibililor. Măsurile în vederea eliminării sau diminuării acestui impact sunt cele prezentate în cadrul capitolului 4.2.4.

În ceea ce privește funcționarea obiectivului, impactul asupra factorului uman este unul pozitiv, activitățile care se desfășoară în cadrul obiectivului sunt de natură să îmbunătățească starea de spirit a factorului uman.

Evaluarea riscului pentru sănătatea populației în cazul poluanților mutageni și

Cancerigeni - Nu este cazul.

## Emisia de poluanți, zgomot, vibrații, lumină, căldură și radiații, crearea de efecte negative și eliminarea și valorificarea deșeurilor; descrierea efectelor posibile ca urmare a dezvoltării/implementării proiectului ținând cont de hărțile de zgomot și de planurile de acțiune aferente acestora elaborate, după caz, pentru arealul din zona de influență a proiectului;

### Zgomot și vibrații

Unul dintre elementele de importanță majoră pentru derularea normală a activităților umane pe timp de zi, seară și noapte este confortul acustic, definit de menținerea nivelului de zgomot în parametrii recomandați.

Datorită ritmului alert de desfășurare a actvităților zilnice, zgomotul devine unul dintre cei mai influenți factori de stres, care conduce la creșterea oboselii și perturbează activitățile umane. Din acest motiv poate fi considerat ca unul din “efectele secundare” negative ale civilizației.

Tendința de formare de aglomerări urbane de mari dimensiuni are drept consecință mărirea numărului de surse de zgomot, fenomen care se accentuează mai ales în zonele adiacente arterelor de circulație și activităților industriale.

Sursele principale de zgomot în mediul urban includ transportul rutier, feroviar, aerian și activitățiile din zonele industriale din interiorul aglomerărilor. Activitățile specifice din sectorul construcțiilor, activitățile publice, sistemele de alarmare (pentru clădiri și autovehicule) precum și cele din sectorul specific de consum și de recreere (restaurante, cluburi, mici ateliere, animale domestice, stadioane, concerte în aer liber, manifestări culturale în aer liber) sunt alte surse generatoare de zgomot specifice vieții de zi cu zi a unei societăți umane.

În cadrul Uniunii Europene aproape 40% din populație este expusă zgomotului de trafic rutier cu niveluri ce depășesc 55 dB(A), ca nivel de presiune acustică, ponderată A, pe durata unei zile, iar 20% din populație este expusă la niveluri ce depășesc 65 dB(A). Dacă se ia în calcul zgomotul generat de toate sursele de transport, reiese că aproape jumătate din cetățenii Uniunii Europene trăiesc în zone unde nu se asigură confortul acustic.

În ceea ce privește amplasamentul analizat, sursele de zgomot existente sunt cele specifice zonelor rezidențiale: traficul rutier, comerț și activități conexe. Zona din vecinătatea amplasamentului a fost lotizată și se află în proprietate particulară, în vederea construirii de locuințe colective și individuale.

Nivelele de zgomot recepționate depind în general, de: nivelul zgomotului la sursă, distanța de la sursa de zgomot la receptor, condiții meteorologice, gradul în care transmiterea zgomotului este obstrucționată.

Lucrările pentru construirea obiectivului pot deveni în anumite situații surse de zgomot și disconfort pentru zonele învecinate, de aceea este important ca măsurile de diminuare a zgomotului să fie atent alese și aplicate  pe perioada existenței organizării de șantier, ținând cont de următoarele aspecte:

- Se va înregistra o intensificare a traficului în zonă, determinat de necesitatea aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje;

- Zgomotul produs de utilajele de șantier se situează în jurul valorii de până la 90 db(A), valorile mai mari fiind la excavatoare și buldozere;

- Autocamioanele ce vor deservi șantierul și străbat localitatea pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referință de 24 ore, de cca. 50 dB(A). STAS-ul nr. 10009-88 (Acustica urbană) – tabelul nr. 3 – admite un nivel de zgomot între 60 db(A) – pt. străzi de categoria IV- si de 75- 85 db(A) - pentru străzi de categoria I;

- Anumite lucrări de construcții, specifice, ce se vor executa pe șantier vor presupune producerea unor zgomote puternice, iar operațiile de încărcare-descărcare a materialelor de construcții constituie și ele  surse importante de zgomot.

Toate sursele de zgomot enumerate au un caracter discontinuu, iar efectele determinate de existența acestor surse pot fi diminuate prin aplicarea unui management corespunzător, ce va avea în vedere aplicarea tuturor măsurilor astfel încît să fie respectate prevederile legislației în domeniu, a hotărârilor și actelor normative impuse pe plan local de către Consiliul Local și sau Consiliul Județean.

În scopul diminuării intensității zgomotului și a surselor generatoare, în perioada realizării investiției se vor lua măsuri precum:

- utilizarea de echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși  în atmosferă, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- verificarea periodică a utilajelor în vederea creșterii performanțelor tehnice;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt în activitate;

- oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

- folosirea unor utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

- utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare utilaje, pompe etc.);

- circularea cu viteze mici a autovehiculelor, în  vecinătatea organizării de șantier.

În perioada funcționarii obiectivului, activitatea va fi una specifică zonelor de locuit, iar nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/88-Acustica urbană.

Pentru protecția împotriva zgomotului a noilor obiective s-au aplicat prevederile normativului C125-1/2013 privind proiectarea și executarea măsurilor de izolare fonică și a tratamentelor acustice în clădiri. Măsurile vor asigura :

- izolarea la zgomotul aerian între etaje și față de exterior prin ferestre cu geam termoizolant triplu stratificat etanșate față de profilele de tâmplărie din PVC cu 5 camere și pereți exteriori din zidărie de bca de 30 cm grosime;

- izolarea la zgomotul de impact – peste planșeele din beton armat se va monta un strat termoizolant - folie de polietilenă expandată sau polistiren extrudat.

### Radiație electromagnetică, radiație ionizantă

Viața a evoluat într-un mediu bombardat cu radiații ionizante. Acestea provin din spațiul cosmic, din pământ și chiar din propriile corpuri. Radiația ionizantă poate determina modificări chimice la nivelul celulelor vii. Dacă doza de radiație este mică sau persoana o primește de-a lungul unei perioade îndelungate de timp, organismul poate, în general, să repare sau să înlocuiască celulele afectate, fără a se înregistra efecte negative asupra sănătății. Însă, expunerea la nivele ridicate de radiații, așa cum se întâmplă în cazul unor accidente nucleare, poate provoca efecte de scurtă durată, dar și stocastice, a căror probabilitate de apariție depinde de doza totală absorbită .

În situația studiată, lucrările de construcții și ulterior funcționarea obiectivului nu presupun existența unor surse de poluare cu radiații electromagnetice sau radiații ionizante.

### Poluare biologică (microorganisme, viruși)

Poluarea biologică, cea mai veche și mai bine cunoscută dintre formele de poluare, este produsă  prin eliminarea și răspândirea în mediul înconjurător a germenilor microbieni producători de boli, în principal prin deversarea apelor fecaloid-menajere și a deșeurilor menajere, cu conținut mare de substanțe organice, care favorizează dezvoltarea bacteriilor patogene și virusurilor.  Astfel, poluarea bacteriană însoțește omul, oriunde s-ar găsi și indiferent pe ce treaptă de civilizație s-ar afla. Pericolul principal reprezentat de poluarea biologică constă în declanșarea de epidemii, care fac numeroase victime.

În cazul analizat, realizarea și funcționarea noului obiectiv nu sunt de natură să aducă astfel de prejudicii mediului, datorită măsurilor ce se vor aplica: dotarea organizării de șantier cu toalete ecologice ce vor fi periodic vidanjate și branșarea imobilelor la rețeaua de canalizare existentă în zonă, cu descărcare în stația de epurare orășenească.

### Alte tipuri de poluare fizică

Iluminatul reprezintă un element fundamental în asigurarea condițiilor optime de igienă a locuinței. Lumina exercită o influență favorabilă asupra organismului omului, activează metabolismul, capacitate de muncă, ridică dispoziția generală.

Condițiile minime care asigură gradul de confort din punct de vedere al iluminatului în clădirile de locuit, social-culturale și industriale sunt influențate de:

- modul de pătrundere a luminii solare;

- cantitatea de lumină;

- dimensiunile golurilor.

Toate încăperile destinate locuințelor trebuie sa primească lumină naturală. Fac excepție următoarele spații: holuri, cămări, băi, scări.Confortul luminos, prin efectele pozitive, va condiționa sănătatea locatarilor. Asigurarea luminii naturale în încăperile clădirilor civile va conduce la mărirea capacității de a distinge detaliile mici și la creșterea vitezei de percepție.

Iluminatul natural din interiorul încăperii se compune din iluminatul direct (de la bolta cerească) și cel indirect (lumina reflectată de la suprafețele interioare – pereți, tavane, pardoseală sau suprafețele exterioare ale clădirilor învecinate sau ale terenului) și depinde de condițiile climaterice generale, gradul de transparență a atmosferei, fiind asigurat de radiația solară. Intensitatea acesteia variază în cursul unei zile de la câteva sute de lx – la răsăritul și apusul soarelui, până la sute de mii de lx la amiază, în sezonul de vară.

Pentru încăperile de locuit coeficientul de luminozitate va fi de cel puțin 1/8 – 1/10, iar coeficientul de iluminare naturală de cel puțin 0,5%. Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014, fiecare cameră trebuie să fie luminată direct timp de minimum 1 oră și jumătate. Probleme apar la solstițiul de iarnă când unghiul format de lumina soarelui cu proiecția sa pe pământ este mai mic de 20 grade. Astfel umbrele sunt mult mai lungi și riscul ca o clădire nouă să afecteze iluminatul fondului clădit existent este mult mai mare.

În cazul de față, s-a ținut  cont ca iluminatul natural în camerele principale și bucătărie să permită desfășurarea activităților zilnice fără a se recurge la lumina artificială.

Orientarea camerelor de locuit (living-uri si dormitoare) s-a facut pe laturile de est, sud, vest. Din simularea 3D realizată pe condițiile amplasamentului, la datele specifice solstițiului de iarnă și la ziua de referință (21 februarie / 21 octombrie) rezultă ca amplasarea imobilului propus permite asigurarea insoririi, astfel:

- pe o durata de minim 1 ½ ore la soltițiul de iarnă  a tuturor camerelor de locuit din clădire;

- minimum 2 ore pentru cel puțin una dintre camerele de locuit din clădire  la ziua de referință 21 februarie / 21 octombrie.

În ceea ce privește rolul pe care îl are clădirea propusă în influențarea însoririi clădirilor învecinate, studiul de însorire realizat a pus în evidență următoarele:

- Clădirile propuse nu influențează din punct de vedere al însoririi clădirile învecinate de pe latura de sud. Dat fiind traseul soarelui pe bolta cerească, E-S-V, nu se pune problema ca imobilul studiat să umbrească vreodată o altă construcție amplasată la sud, sud-est și sud-vest de acesta;

- Pe latura de vest – nu există construcții – str. Naționalizării și linii de cale ferată.

- Pe latura de est – există o clădire de locuit colective P+4E, situată la o distanță de aproximativ 66,655 m și un imobil cu funcțiunea de service și spălătorie auto aflat la distanța de 38,75 m. Distanța dintre aceste clădiri și clădirile propuse pe amplasamentul care a generat acest studiu este mai mare dacat înălțimea celei mai înalte. Aceste clădiri se află în umbra proprie până la ora 14.00 - la solstițiul de iarnă, nefiind influențate din punct de vedere al însoririi de către construcțiile propuse pe terenul ce face obiectul prezentului proiect. După aceasta oră clădirile primesc direct lumina naturală.

- Pe latura de nord există în imediata apropiere 3 construcții aflate peste strada Spătar Nicolae Milescu la distantele de 18,00 m, 31,17 m, respectiv 32,97 m. Menționăm că aceste clădiri se află în zona de reglementare ZRA3 – Zona unităților de depozitare, conform PUG Municipiul Constanța. Pentru aceste clădiri este asigurată  însorirea –  minimum 1 ½ ore la solstițiul de iarnă.

Prin poziționarea imobilelor, atât clădirile propuse cât și cele existente  vor beneficia de însorire minimum o oră și jumătate la solstițiul de iarnă.

## Riscurile pentru sănătatea umană, pentru patrimoniul cultural sau pentru mediu - de exemplu, din cauza unor accidente sau dezastre

Construcțiile propuse vor avea un  regim de înălțime S+P+6E, S+P+6-7E și prezintă următoarele încadrări:

- CATEGORIA “C” DE IMPORTANȚĂ  (conform HGR nr. 766/1997, Legea nr.10/1995, ordin M.L.P.A.T. 31/N/1995) ;

- CLASA " III " DE IMPORTANȚĂ (conform P100-1 / 2014 și STAS 10100/0-75)

- GRADUL II DE REZISTENȚĂ LA FOC, risc mic de incendiu pentru locuințe și spațiile de la pater, risc mare de incendiu pentru parcarea subterană. (conform Normativului de siguranță la foc a construcțiilor P118/2013)

Nu  sunt  previzibile  situatii  accidentale  cu  rezultat  major  (distrugere)  asupra  calitatii mediului natural din zona amplasamentului. In  cazul  unui  management  necorespunzator  al  lucrarilor  de  construire  a  obiectivului, accidentele  potentiale  pot  fi  determinate  de  manipularea  necorespunzatoare  a  produselor petroliere  (uleiuri,  carburanti)si  a  materialelor  de  constructie,  cu  risc  de  poluare  locala,  in special pe factorul de mediu sol. Riscul aparitiei acestor episoade este relativ redus, tinand cont ca pe amplasamentul organizarii de santier nu se depoziteaza cantitati de combustibil sau alte substante  cu  caracter  periculos.  De  asemenea,  utilizarea  unor  echipamente  si  utilaje performante, de ultima generatie, va minimiza riscul aparitiei scaparilor accidentale de produs petrolier.

In timpul functionarii obiectivului, dat fiind caracteristicile acestuia si anvergura redusa, sunt improbabile situatiile accidentale care ar putea sa conduca la distrugerea mediului natural.

Activitatea  de  constructie  si  functionarea  ulterioara  a  obiectivului  nu  pot  genera accidente majore care sa afecteze  sanatatea populatiei sau factorii de mediu, in masura in care sunt respectate toate masurile operationale propuse si solutiile tehnice inaintate.  In  conditiile  respectarii  conditiilor  impuse  prin  avizele  emise  de  catre  autoritatile competente  si  adoptarea  solutiilor  tehnice  si  constructive  necesare,  riscurile  de  incendiu  pot aparea doar datorita unor erori umane (utilizare neautorizata de foc deschis in anumite zone) sau defectiuni la sistemul electric (scurtcircuit).

Se vor lua masurile necesare pentru evitarea accidentelor de munca, astfel:

- utilizarea in stare tehnica buna a tuturor utilajelor si echipamentelor;

- utilizarea echipamentelor de protectie;

- dotarea cu echipamente de stins incendii pentru interventie rapida, conform avizelor institutiilor de specialitate;

- pentru lucrarile la inaltime se vor evita situatiile meteo nefavorabile;

- aplicarea masurilor de protectie a materialelor, echipamentelor de pe locatiile lucrarii in caz de precipitatii abundente.

In  perioada  executării lucrarilor  de  constructii,  materialele  utilizate  si  depozitate  temporar  pe amplasament  nu  au  caracteristici  de  periculozitate care  ar  putea  genera  accidente majore cu  efecte asupra calitatii factorilor de mediu.  In  ceea  ce  priveste  eventualele  scapari  accidentale  de  combustibil  sau  ulei  de  la autovehicule,  acestea  se  pot  gestiona  relativ  usor prin  aplicarea  de  material  absorbant  si utilizarea de utilaje de data recente, performante si verificate corespunzator din punct de vedere tehnic

## Cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte existente și/sau aprobate, ținând seama de orice probleme de mediu existente legate de zone cu o importanță deosebită din punctul de vedere al mediului, care ar putea fi afectate, sau de utilizarea resurselor naturale

Amplasamentul pe care se propune realizarea proiectului, în suprafață de 8162,22 mp, este situat în intravilanul municipiului Constanța, str. Eliberării nr. 62A.

Proiectul prevede construirea unui număr de două imobile cu regim de înălțime S+P+6E și S+P+6-7E ce vor găzdui locuințe colective și vor dispune de dotări tip after-school, spațiu de joacă interior/exterior, sală multifuncțională - fitness, spații uscat rufe, boxe, spații depozitare biciclete, spații verzi amenajate și a fost întocmit în temeiul reglementărilor documentației de urbanism, faza P.U.Z., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 238/09.05.2008,

Destinația  terenului stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea  teritoriului aprobate în baza PUZ aprobat prin HCL nr. 238/09.05.2008, confirmată prin Certificatul de urbanism nr. 2306/13.06.2018, emis de Primăria Municipiului Constanța (anexa 4), este de locuire colectivă, spații comerciale, parcaje.

Obiectivul propus are aceleasi caracteristici cu cele existente in zona, respectiv locuire si nu este de natura sa afecteze calitatea factorilor de mediu in zona .

## Impactul proiectului asupra climei - de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră - și vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice - tipurile de vulnerabilități identificate, cuantificarea tendințelor de amplificare a vulnerabilităților existente în contextul schimbărilor climatice

Schimbările climatice sunt cauzate în mod direct sau indirect de activităţile umane, care determină schimbarea compoziţiei atmosferei globale şi care se adaugă la variabilitatea naturală a climei, observate pe o perioadă de timp comparabilă. Pot fi observate schimbări climatice determinate de activităţile antropice ce produc emisii de GHG (Gaze cu efect de seră prevăzute de Protocolul de la Kyoto).

Mai puţin de 1% din atmosfera Pământului este alcătuită din vapori de apă (H2O), dioxid de carbon (CO2), ozon (O3), metan (CH4), protoxid de azot (N2O) şi hexafluorură de sulf (SF6), gaze cunoscute sub denumirea de gaze cu efect de seră (GES). Sectoarele aflate sub EU-ETS (European Union Emission Trading System) sunt: energie, rafinare produse petroliere, producţie şi prelucrare metale feroase, ciment, var, sticlă, ceramică, celuloză şi hârtie.

Fiecare gaz cu efect de seră diferă prin capacitatea sa de a absorbi căldura şi durata staţionării în atmosferă, exprimate prin potenţialul de încălzire globală GWP – „Global Warming Potenţial”. GWP sau PGE (Efectul global potenţial) este o măsură a contribuţiei fiecărui gaz la încălzirea globală, comparativ cu cea a dioxidului de carbon.

Indicatorul structural de mediu “emisii totale de gaze cu efect de seră” reprezintă cantităţile în tone/an de poluanţi ce sunt reglementaţi prin Protocolul de la Kyoto. Toate ţările trebuie să realizeze progrese în ceea ce priveşte reducerea acestor gaze cu efect de seră. Principalele gaze cu efect de seră sunt: dioxidul de carbon (CO2), protoxidul de azot (N2O) şi metanul (CH4). Efectul global potenţial de seră (PGE), se exprimă în CO2 echivalent, CO2 având prin definiţie PGE egal cu 1, N2O multiplicându-se cu 310, iar CH4 cu 21.

Cercetările științifice naționale și internaționale au evidențiat faptul că cei mai periculoși poluanți atmosferici sunt: dioxidul de sulf (SO2), oxizii de azot (NO2), monoxidul de carbon (CO), dioxidul de carbon (CO2), ozonul (O3), compusii organici volatili (COV), metale grele, pulberile sedimentabile (praf), pulberile in suspensie (funingine, fum).

Încălzirea globală este un fenomen unanim acceptat de comunitatea ştiinţifică internaţională, fiind deja evidenţiat de analiza datelor observaţionale pe perioade lungi de timp. Simulările realizate cu ajutorul modelelor climatice globale au indicat faptul că principalii factori care determină acest fenomen sunt atât naturali (variaţii în radiaţia solarăşi în activitatea vulcanică), cât şi antropogeni (schimbări în compoziţia atmosferei din cauza activităţilor umane).

Analizând cantitatea de emisii de CO la nivelul Uniunii Europene, s-a constatat că cea mai mare cantitate este rezultată în urma producerii de energie electrică și termică. De exemplu, producția de energie bazată pe cărbune în statele UE a generat aproximativ 950 milioane de tone de emisii de CO2 în anul 2005, ceea ce reprezintă 24% din totalul emisiilor de CO2 din UE.

În ceea ce priveşte România, emisiile de CO2 generate din diferite sectoare de activitate evidenţiază de asemenea contribuţia majoră a sectorului energetic şi a transporturilor, ceea ce înseamnă că acestea sunt domeniile asupra cărora sunt necesare implementarea unor măsuri și acțiuni de reducere a emisiilor de CO2.

In ceea ce priveste obiectivul analizat, acesta se regaseste in sectorul rezidential, in care emisiile de CO2 sunt legate in principal de consumul de energie, influentat in acest sector, in principal de izolarea cladirilor. De asemenea cresterea eficientei energetice are in vedere utilizarea de echipamente de încălzire cu eficiențe superioare iar în cazul energiei electrice , utilizarea corpurilor de iluminat mai eficiente energetic.

În conformitate cu prevederile art. 42 al Legii nr. 104/2011privind calitatea aerului înconjurător, în scopul  evaluării  și  gestionării  calității  aerului  înconjurător  pe  întreg  teritoriul  țării  se  stabilesc aglomerări,  zone  de  evaluare  a  calității  aerului  înconjurător  și  zone  de  gestionare  a  calității aerului înconjurător. Potrivit prevederilor art. 42 și a celor din Anexa nr.2 a Legii nr. 104/2011pe teritoriul României, au fost stabilite 13  aglomerări:  Bacău,  Baia  Mare,  Braşov,  Brăila,  Bucureşti,  Cluj  Napoca,  Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Piteşti, Ploieşti şi Timişoara și 41 zone, identificate la nivel de judeţ. Conform ordinului 598/2018 privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute  în  anexa  nr.  2  la  Legea  nr.  104/2011  privind  calitatea  aerului  înconjurător, municipiul  Constanța  se  încadrează  în  regimul  de  gestionare  I  a  ariilor  din  zone  şi aglomerări.  În  acest  regim  I  de  gestionare  a  ariilor  din  zone  și  aglomerări,municipiul Constanța este înregistrată cu depășire pentru dioxid de azot și oxizi de azot.

Începând cu anul 2008, supravegherea calităţii aerului în municipiulConstanţa s-a realizat prin măsurători  continue,  prin  intermediul  reţelei  automate  de  monitorizare,  componentă  a  reţelei naționale de monitorizare. Poluanţii monitorizaţi sunt cei reglementați delegislaţia românăprin Legea calității aerului nr.104/2011 care are ca scop protejarea sănătăţii umane şi a mediului față deefectele nocive ale poluării  aerului  și care impune  valori  limită  pentru  protecția  sănătății  umaneși  niveluri  critice pentru protecția vegetației.

Reţeaua  de  monitorizare  a  calităţii  aerului  din municipiul Constanţa  este  formată  din 3staţii automate:

- Staţia  CT  1–Statie  de  trafic,  amplasată  în  municipiul  Constanţa –zona  Casa  de Cultură, evaluează influenţa emisiilor provenite din trafic.

- Staţia  CT  2-Staţie  de  fond  urban,  amplasată în  municipiul  Constanţa –zona  parc Primarie.  Stația  monitorizeaza  nivelele  medii  de  poluare  în  interiorul  unei  zone  urbane ample,  datorate  unor  fenomene  produse  in  interiorul  orasului,  cu  posibile  contribuții semnificative  datorate  unor  fenomene  de  transport  care  provin  din  exteriorul  orașului. Raza ariei de reprezentativitate este de 100 m-1 km.

- Staţia  CT  5–Staţie  de  tip  industrial,  amplasată  în  municipiul  Constanţa –str. Prelungirea Liliacului nr. 6 , evalueză influența surselor industriale asupra calitatii aerului, având raza ariei de reprezentativitate de 10 –100 m .

Conform planului de calitate a  aerului în municipiul Constanța elaborat de către Primăria Municipiului Constanța,  în perioada 2017 –aprilie  2018,  s-au înregistrat depășiri la indicatorii NO și NO2 ( oxizi și dioxizi de azot) , iar acest    plan    de     calitatea   aerului,    a stabilit   măsuricu privire la eliminarea noxelor.

Principalele  surse antropice de  emisii  de oxizi  de  azot sunt  procesele  de  ardere  (arderea combustibililor fosili în surse staţionare şi mobile). În mediul urban prezenţa oxizilor de azot este datorată în special traficului rutier.

## Descrierea efectelor negative semnificative probabile asupra factorilor  de mediu, ale proiectului. Obiectivele de protecția mediului, stabilite la nivel național și la nivelul Uniunii Europene, relevante pentru proiect

5.7.1. Obiective de mediu la nivelul Uniunii Europene

Aderarea României la structurile UE a impus transpunerea în legislația română a aquis-ului comunitar, implementarea și controlul implementării legislației specifice. Politica Uniunii Europene și acțiunea sa asupra mediului pot fi schițate prin programele sale de acțiune asupra mediului începute în 1973.

Decretul unic european și Tratatul Maastricht au stabilit obiectivele fundamentale de:

- protecție și îmbunătățire a calității mediului;

- contribuire la protejarea sănătății umane;

- asigurare a utilizării prudente și raționale a resurselor naționale.

Sub Maastricht, Curtea Europeană poate impune amenzi unui stat membru care nu a reușit implementarea legii UE și punerea în vigoare în întregime a acesteia. De asemenea, principiile „poluatorul plătește” și „pagubele asupra mediului trebuie să fie rectificate la sursă” sunt identificate în articolul 130 din Decretul Unic European.

Al șaselea program de acțiune în domeniul mediului al UE „Mediu 2000: Viitorul nostru comun, șansa noastră”, a pus accentul pe prevenirea poluării factorilor de mediu, în special a apelor, realizarea unui plan de gestiune a deșeurilor, utilizarea durabilă a resurselor naturale. Programul este parte integrantă a strategiei de dezvoltare durabilă a Comunității Europene.

În noiembrie 2013, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adoptat al șaptelea program de acțiune în domeniul mediului, intitulat „O viață bună în limitele planetei noastre”.

Prin acest program de acțiune pentru mediu (PAM), UE a consimțit să depună eforturi mai mari pentru a proteja capitalul nostru natural, a stimula creșterea și inovarea caracterizate printr-o utilizare eficientă a resurselor și prin emisii reduse de carbon și a proteja sănătatea și bunăstarea oamenilor – respectând limitele naturale ale planetei.

Orientarea programului se bazează pe o viziune pe termen lung: în 2050 vom trăi bine, în limitele ecologice ale planetei. Prosperitatea noastră și mediul sănătos vor fi rezultatul unei economii inovatoare, circulare, în care nu se irosește nimic și în care resursele naturale sunt gestionate în mod durabil, biodiversitatea este protejată, prețuită și refăcută, astfel încât să sporească rezistența societății noastre. Creșterea noastră cu emisii scăzute de dioxid de carbon a fost multă vreme decuplată de utilizarea resurselor, stabilind ritmul unei societăți globale sigure și durabile.

Noul program include un „cadru permisiv”, cu următoarele patru obiective prioritare care să susțină Europa în atingerea acestor obiective: o mai bună implementare a legislației, o mai bună informare prin ameliorarea bazei de cunoștințe, investiții mai mari și mai înțelepte pentru mediu și integrarea deplină a cerințelor și a considerentelor de mediu în alte politici.

5.7.2. Obiective de mediu  stabilite la nivel national

Planul Național de Dezvoltare 2014-2020

Planul Național de Dezvoltare 2014-2020 (PND) stabilește drept obiectiv global reducerea cât mai rapidă a diferențelor de dezvoltare socio-economică dintre România și celelalte state membre ale Uniunii Europene și detaliazaă obiectivele specifice ale procesului pe 6 direcții prioritare care integrează direct și/sau indirect cerințele dezvoltării durabile pe termen scurt și mediu. Dintre aceste direcții prioritare Protecția și Îmbunătățirea Calității Mediului prevede:

- îmbunătățirea standardelor de viață pe baza asigurării serviciilor de utilități;

- publice, în special în ceea ce privește gestionarea apei și deșeurilor;

- îmbunătățirea sistemelor sectoriale și regionale ale managementului de mediu;

- conservarea biodiversității;

- reconstrucția ecologică;

- prevenirea riscurilor și intervenția în cazul unor calamități naturale.

Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu)

Programul Operațional Sectorial de Mediu este strâns corelat cu obiectivele naționale strategice prevăzute în Planul Național de Dezvoltare (PND) și se bazează pe principiile și practicile Uniunii Europene. Obiectivele specifice ale POS Mediu sunt:

- îmbunătățirea accesului la infrastructura de apă, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în majoritatea zonelor urbane ;

- ameliorarea calității solului, prin îmbunătățirea managementului deșeurilor și reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de județe ;

- reducerea impactului negativ cauzat de centralele municipale de termoficare vechi în cele mai poluate localități;

- protecția și îmbunătățirea biodiversității și a patrimoniului natural prin sprijinirea implementării rețelei NATURA 2000;

- reducerea riscului la dezastre naturale, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone.

Axele prioritare ale POS Mediu sunt:

- AP1 Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată

- AP2 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric

- AP3 Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare

- AP4 Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii

- AP5 Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc

- AP 6 Asistenţă Tehnică

Planul Local de Acțiune pentru Mediu (PLAM)

Planul Local de Acțiune pentru Mediu județ Constanța a fost realizat într-un larg parteneriat între serviciile publice deconcentrate ale unor ministere, autoritățile administrației publice locale, agenți economici și societate civilă.

PLAM-ul reprezintă un proces de planificare strategică necesar având în vedere resursele limitate disponibile pentru soluționarea problemelor și aspectelor de mediu, pentru definirea priorităților și planificarea implementării acestora prin dezvoltarea unui sistem de colaborare și parteneriat efectiv între comunitate, autorități locale și structurile de finanțare.

Principalele obiective pentru care s-a decis elaborarea unui astfel de document sunt:

- îmbunătățirea condițiilor de mediu la nivelul județului Constanța prin implementarea unor acțiuni concrete și eficiente din punct de vedere al costurilor;

- identificarea, stabilirea și evaluarea unor priorități de acțiuni în domeniul mediului în conformitate cu valorile comunității;

- întărirea cooperării instituționale, promovarea parteneriatului între cetățeni, reprezentanții autorităților locale, ONG-uri și mediul de afaceri;

- îmbunătățirea participării publicului la luarea deciziei pentru a schimba percepția;

- populației în ceea ce privește abordarea problemelor de mediu, conștientizarea publicului, creșterea responsabilității acestuia și creșterea sprijinului acordat de public pentru acțiunile strategice și pentru investiții;

- întărirea capacității autorităților locale și ONG-urilor de a gestiona și implementa programe de mediu;

- monitorizarea tuturor acțiunilor și asigurarea unei baze de date pentru urmărirea și unde este cazul ajustarea acestor acțiuni;

- respectarea reglementarilor naționale în domeniul mediului.

În ceea ce privește obiectivele de protecție a mediului la nivel local,  acestea derivă din obiectivele stabilite la nivel național, prin legislația și strategiile/planurile de acțiune adoptate.

Pentru conturarea cadrului evaluării efectelor asupra mediului generate de implementarea PUZ-ului propus, au fost selectate și analizate mai multe obiective relevante, legate în mod direct de:

- aspectele de mediu indicate în Anexa 2 a HG nr. 1076/2004;

- problemele de mediu relevante rezultate în urma analizării stării  actuale a mediului;

- obiectivele și măsurile propuse prin planul urbanistic.

Un obiectiv de mediu stabilit trebuie să exprime starea finală dorită sau direcția dorită de evoluția atașată unui impact/efect.

În continuare sunt prezentate principalele documente ce stabilesc obiective și ținte de atins în ceea ce privește protecția mediului.

În continuare sunt prezentate principalele documente ce stabilesc obiective și ținte de atins în ceea ce privește protecția mediului.

Calitatea aerului

Principalele instrumente politice în domeniul poluării aerului la nivel european cuprind:Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un mediu mai curat pentru Europa,care are  ca  scop  protejarea  sănătăţii  umane  şi  a  mediului  ca  întreg  prin reglementarea  măsurilor  destinate  menţinerii  calităţii  aerului  înconjurător  acolo  unde aceasta  corespunde  obiectivelor  pentru  calitatea  aerului  înconjurător  stabilite  şi îmbunătăţirea acesteia în celelalte cazuri;

Directiva  2001/81/CE  privind  plafoanele  naționale  de  emisie  pentru  anumiți  poluanți atmosferici,care  are  ca  scop  limitarea  emisiilor  de  substanțe  poluante  cu  efect  de acidifiere  și  eutrofizare  și  de  precursori  ai  ozonului  pentru  a  îmbunătăți  pe  teritoriul Comunității  protecția  mediului  și  a  sănătății  omului  împotriva  riscurilor  provocate  de poluarea aerului.Directiva  2004/107/CE  privind  aeseniul  arsenicul,  cadmiul,  mercurul,  nichelul  și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător, care are ca scopstabilirea unei valori țintă pentru concentrația de arsenic, de cadmiu, de nichel și de benzo(a)piren în aerul înconjurător pentru evitarea, prevenirea sau reducerea efectele nocive ale acestora asupra sănătății umane și a mediului în ansamblul său;Directiva  UE  2015/1480  de  modificare  a  maimultor anexe la Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European și ale Comisiei prin care se stabilesc normele privind  metodele  de  referință,  validarea  datelor  și  amplasarea  punctelor  de  prelevare pentru evaluarea calității aerului înconjurător, care are ca scop actualizarea obiectivelor de  calitate  a  datelor,  a  metodelor  de  referință  pentru  evaluarea  concentrațiilor  și măsurarea anumitor poluanți, a criteriilor de asigurare a calității pentru evaluarea calității aerului înconjurător;Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale. Raportul  privind  inventarul  anual  al  emisiilor  Uniunii  Europene  în  perioada  1990÷ 2013la Comisia  Economică  a  Națiunilor  Unite  pentru  Europa  (UNECE)în  cadrul  Conveției  asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi(LRTAP), confirmă tendința de scădere pe termen lung a emisiilor principalilor poluanți atmosferici. În România, domeniul „calitatea aerului” este reglementat prin Legea nr.104/15.06.2011 privind calitatea  aerului  înconjurător  cu  modificări  și  completări  ulterioare  (H.G.  nr.  336/2015  pentru modificarea  anexelor  nr.  4  și  5  la  Legea  nr.  104/2011,  respectivH.G.  nr.  806/2016  pentru modificarea anexelor nr. 4, 5, 6 și 7 la Legea nr. 104/2011) care transpune în legislația națională prevederile Directivei 2008/50/CE, ale Directivei 2004/107/CE și ale Directivei UE 2015/1480.

În legislația românească au fost transpuse directivele europene care au ca obiective:

- evaluarea calității aerului în baza unor metode și criterii comune cu cele ale Uniunii Europene;

- stabilirea unei baze de date cu informații adecvate privind calitatea aerului și a cadrului legal prin care această informație să fie pusă la dispoziția publicului;

- menținerea calității aerului acolo unde aceasta corespunde standardelor sau îmbunătățirea acesteia acolo unde se constată o calitate necorespunzătoare;

- transpunerea Directivei Consiliului 96/62/CE privind evaluarea și managementul calității aerului și a directivelor fiice (Directiva Consiliului 1999/30/CE privind valorile limită pentru dioxid de sulf, dioxid de azot și oxizi de azot, particule în suspensie și plumb în aerul atmosferic, Directiva Consiliului 2000/69/CE privind valorile limită pentru benzen și monoxid de carbon în aerul înconjurător și Directiva Consiliului 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon) s-a realizat prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Obligațiile persoanelor fizice și juridice în domeniul protecției calității aerului sunt stipulate în OUG 195/2005, aprobată de Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare (să doteze instalațiile tehnologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de automonitorizare și să asigure corecta lor funcționare, să îmbunătățească performanțele tehnologice în scopul reducerii emisiilor și să nu pună în exploatare instalațiile care depășesc limitele maxime admise prevăzute de legislația în vigoare etc.).

Calitatea apei

Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane a fost transpusă în legislația națională prin HG nr. 188/2002, modificată și completată prin HG nr. 352/2005 și H.G. nr. 210/2007, pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate. Conform Directivei trebuie atinse următoarele ținte:

- colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate din aglomerări, precum și a celor biodegradabile provenite de la anumite sectoare industriale;

- aglomerările umane trebuie să fie prevăzute cu rețele de canalizare, astfel:

- până la data de 31 decembrie 2013, zonele de aglomerări umane cu mai mult de 10.000 l.e.;

- până la data de 31 decembrie 2018, zonele de aglomerări umane cuprinse între 2.000 -10.000 l.e.;

- Apele uzate urbane care intră în rețelele de canalizare ale localităților trebuie ca, înainte de a fi evacuate în receptorii naturali, să fie supuse unei epurări corespunzătoare, după cum urmează:

  - epurare terțiară, pentru toate evacuările ce provin din aglomerări umane cu peste 10.000 l.e., până la data de 31 decembrie 2015;

  - epurare biologică, pentru toate evacuările ce provin din aglomerări umane cuprinse între 2.000 și 10.000 l.e., până la data de 31 decembrie 2018.

Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinată consumului uman a fost transpusă prin Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectivele directivei sunt:

- protejarea sănătății populației de efectele oricărui tip de contaminare a apei destinate consumului uman;

- asigurarea calității apei destinate consumului uman.

Domeniile de acțiune pentru implementarea Directivei sunt:

- monitorizarea calității apei potabile în întreaga țară;

- reabilitarea tehnologiilor de tratare;

- reabilitarea rețelelor de apă existente;

- schimbarea instalațiilor interioare.

Managementul deșeurilor

În conformitate cu Directiva Cadru privind deșeurile nr.75/442/EEC în anul 2004 au fost elaborate și aprobate prin H.G. nr. 1470/2004 Strategia Națională și Planul Național de Gestionare a Deșeurilor cu scopul de a crea cadrul necesar și țintele pentru dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor, ele constituind instrumentele de bază prin care se asigură implementarea politicii UE în acest domeniu.

Directiva cadru a fost transpusă în legislația românească prin Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor și prin HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor.

Directiva 99/31/EC privind depozitarea deșeurilor a fost transpusă în legislația românească prin H.G. nr. 349/2005, cu modificările și completările ulterioare, iar Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor a fost transpusă prin Legea 278/2013 privind deșeurile industriale.

Obiectivele de mediu în acest domeniu trebuie să țină cont de prevederile documentelor naționale, de Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor pentru Regiunea 2 SE, precum și de Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Constanța. Acesta din urmă are rolul de a stabili cadrul pentru crearea unui sistem de gestionare a deșeurilor la nivel județean care să asigure acțiunile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor si țintele prevăzute de planurile aprobate la nivele superioare, regional si național.

Conform Planului județean de gestionare a deșeurilor, Zona Constanta este arondata Depozitului ecologic de la Ovidiu.

Protecția naturii

Directiva Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatica (Directiva habitate), modificată de Directiva 97/62/CE are ca obiect menținerea biodiversității prin conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică de pe teritoriul statelor. În conformitate cu această directivă, se adoptă măsuri de menținere sau readucere la un stadiu corespunzător de conservare a habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică de importanță comunitară, acesta fiind și scopul rețelei europene Natura 2000. Transpunerea Directivei în legislația românească s-a realizat prin OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, care transpune și Directiva 79/409/CEE privind conservarea pasărilor sălbatice. Rețeaua ecologica Natura 2000 se opune tendinței actuale de fragmentare a habitatelor naturale și are ca fundament faptul că dezvoltarea sistemelor socio-economice se face pe baza sistemelor ecologice naturale și semi-naturale.

Conform Legii nr. 58/1994 pentru ratificarea Convenției privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, „conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice se vor integra, în măsura posibilităților și în funcție de necesități, în planurile, programele și politicile sectoriale și intersectoriale pertinente”.

În momentul de față au fost asumate la nivel comunitar și național următoarele concepte cheie privind conservarea biodiversității:

- dezvoltarea durabilă - protecția si conservarea biodiversității sunt strâns legate de satisfacerea nevoilor economice și sociale ale oamenilor;

- abordarea ecosistemică;

- integrarea biodiversității în toate politicile sectoriale.

Pentru îndeplinirea scopurilor în domeniul conservării biodiversității au fost stabilite obiective strategice: asigurarea coerenței și managementului ariilor naturale protejate, asigurarea unei stări de conservare favorabilă pentru speciile protejate, utilizarea durabilă a componentelor biodiversității etc.

Peisaj

Adoptata la Florenta (Italia) la 20 octombrie 2000 si intrata in vigoare la 1 martie 2004, Conventia Europeana a Peisajului are ca obiectiv promovarea protectiei, gestiunii si amenajarii peisajelor europene si organizarea cooperarii europene in acest domeniu. Conventia este primul tratat  international  consacrat  exclusiv  multiplelor  dimensiuni  ale  peisajului  european.  Ea  se aplica  pe  tot  teritoriul  Partilor  semnatare  si  vizeaza  spatiile  naturale,  rurale,  urbane  si periurbane. Are in vedere nu numai peisajele ce pot fi considerate remarcabile, dar si peisajele cotidiene  sau  cele  degradate.Statul  roman  a  ratificat  Conventia  prin  adoptarea  Legii  nr. 451/2002 . Prin  semnarea Conventiei Romania s-a angajat la respectarea prevederilor acesteia si la parcurgerea  unor  pasi    in  vederea  unei  mai  bune  cunoasteri  a  peisajelor  proprii,  respectiv: identificarea peisajelor din ansamblul teritoriului propriu, analizarea caracteristicilor acestuia , precum  si  a  dinamicii  si  a  factorilor  perturbanti, urmarirea  transformarilor  peisajelor.  De asemenea, un pas important este evaluarea peisajelor identificate la nivel national, tinand seama de valorile particulare atribuite lor de catre partile interesate si de populatia implicata.

Prin  adoptarea  OUG  7/2011  de  modificare  a  Legii  urbanismului  nr.  350/2001,  se identifica tinte ale autoritatii publice in domeniul dezvoltarii regionale privind “identificarea, delimitarea  si  stabilirea  prin  hotarare  a  Guvernului,  cu  consultarea  autoritatii  administratiei publice centrale responsabile din domeniul mediului, a celei responsabile din domeniul culturii si  patrimoniului  national,  dupa  caz,  precum  si  a  autoritatilor  administratiei  publice  locale,  a teritoriilor cu valoare remarcabila prin caracterul lor de unicitate si coerenta peisagera, teritorii avand valoare particulara in materie de arhitectura si patrimoniu natural sau construit ori fiind marturii  ale  modurilor  de  viata,  de  locuire  sau  de activitate  si  ale  traditiilor  industriale, artizanale, agricole ori forestiere”, precum si “intocmirea de regulamente-cadru de urbanism, arhitectura  si  peisaj,  care  se  aproba  prin  hotarare  a  Guvernului  si  se  detaliaza  ulterior  prin planurile urbanistice generale, pentru teritoriile identificate, in vederea conservarii si punerii in valoare a acestora si a pastrarii identitatii locale”. Conventia Europeana asupra Peisajului  a definit peisajul ca “o zona sau un areal , asa cum este el perceput de localnici sau de vizitatori, ale carui insusiri si caracter sunt rezultatul actiunilor factorilor naturali si/sau culturali (deci, umani)”. Aceasta definitie reflecta ideea ca peisajele evolueaza in timp, ca un rezultat al actiunii fortelor naturale si a vointei umane. Se subliniaza,  de  asemenea,  si  faptul  ca  peisajul  formeaza  un  tot  unitar,  in  care  componentele naturale si culturale sunt luate impreuna, nu separat.

## 5.7.3. Obiective de mediu pentru  proiectul analizat

| Factor/ Domeniu | Obiective de mediu relevante | Indicatori | Ținte |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă | Limitarea poluarii la nivelul care sa nu produca un impact semnificativ asupra calitatii apelor Utilizarea rațională a resursei de apă. | Indicatorii de calitate ai apei potabile Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate care sa permita evaluarea calitatii acestora in raport cu prevederile legale Periodicitatea verificarii indicatorilor consumul de apă | asigurarea colectarii si evacuarii apelor uzate; realizarea de rigole pentru colectarea si dirijarea apelor pluviale in reteaua stradala. |
| Aer/Climă | Limitarea emisiilor de poluanti in aer la nivelul care sa nu genereze un impact semnificativ asupra aerului | Realizarea unor arterelor de circulatie moderne in zona Utilizarea centralelor termice in condensatie Utilizarea agentilor de racire ecologici | reducerea nivelurilor de poluare a aerului in perimetrele adiacente arterelor de circulatie. |
| Sol/Subsol/ utilizarea terenurilor | Limitarea impactului negativ | Sistemul de management al deseurilor in relatie cu prevederile legale. Modul de respectare a indicatorilor urbanistici propusi. | asigurarea colectarii si evacuarii apelor uzate ; managementul corespunzator al deseurilor ; respectarea bilatului teritorial propus. |
| Biodiversitate, faună, floră | Conservarea fondului natural existent | Suprafete de spatii verzi | Amenajarea de spații verzi pe spațiile rămase libere după realizarea construcțiilor |
| Peisaj | Crearea unui peisaj adecvat | Modul de respectare a prevederilor referitoare la asigurarea esteticii peisajului Suprafete spatii plantate, localizarea acestora | reglementarea zonei si a modului de construire in vederea asigurarii unui peisaj estetic ; imbunatatirea aspectului si a functionalitatii zonei ; realizarea unor spatii publice plantate cu rol peisagistic. |
| Populație și sănătate publică, mediu social și economic | Imbunatatirea conditiilor sociale si de viata ale populatiei Protejarea sanatatii umane armonizarea cadrului natural cu cel construit crearea de locuri de muncă crearea condițiilor urbanistice pentru atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare a zonei | Numar de locuri de munca in faza de constructie si de functionare Indicatori economici specifici activitatii Venituri la bugetul local Echipamente tehnico-edilitare Indicatori specifici pentru calitatea factorilor de mediu (aer, apa, sol) Modul de asigurare a utilitatilor in perimetrele construite Plantatii de protectie si de reabilitare peisagistica Lucrari de modernizare a infrastructurii | imbunatatirea calitatii locuirii si a conditiilor sociale ; punerea in valoare si protectia peisajului reglementarea modului de construire. crearea unei zone coerente care sa ofere conditii pentru dezvoltarea activitatilor comerciale, de servicii și turism |

5.7.4. Evaluarea impactului

Impactul direct

Acest tip de impact apare și se manifestă pe parcursul derulării lucrărilor de construcții și în perioada funcționării obiectivului, fiind determinat de  emisiile generate în apă, aer, sol, în această perioadă.

Un impact direct se manifestă și asupra locuitorilor din zonele învecinate obiectivului,  determinat de zgomotele produse atât în perioada executării lucrărilor, cât și în perioada funcționării obiectivului. Nivelul emisiilor variază destul de mult, fiind determinat de activitățile desfășurate, de condițiile de vreme din perioada respectivă și nu în ultimul rând de managementul care se aplică în cadrul lucrărilor care se execută.

De aceea acest tip de impact se caracterizează prin faptul ca este unul temporar, reversibil, se manifesta în mod  discontinuu  și la nivel local, în zona obiectivului.

Având în vedere caracteristicile proiectului, durata de execuție a investiției, durata de funcționare a obiectivului și caracteristicile acestui tip de impact, în cazul în care se aplică în mod corect măsurile propuse de diminuare a impactului asupra mediului, se apreciază că nu  apar efecte semnificative adverse asupra mediului.

Impactul indirect

Acest tip de impact se referă la transferul poluanților emiși într-un factor de mediu, către un alt factor de mediu.

Astfel emisiile generate în aer, pot fi transferate parțial, la nivelul pulberilor respirabile, către factorul uman, putând afecta astfel sănătatea populației, iar o altă parte a acestor emisii, la nivelul pulberilor sedimentabile, pot fi transferate către factorul de mediu sol.

În cadrul obiectivului analizat, acest tip de impact se manifestă doar  în măsura în care emisiile directe care afectează factorii de mediu aer, apă, sol, sunt în cantități semnificative, peste limitele admise și se manifestă timp îndelungat astfel încât să permită transferul  de la un factor de mediu la altul.

De aceea și în acest caz având în vedere caracteristicile proiectului, durata de execuție a investiției, durata de funcționare a obiectivului și caracteristicile acestui tip de impact, în cazul în care se aplica în mod corect măsurile propuse de diminuare a impactului asupra mediului se apreciază că nu  apar efecte semnificative adverse asupra mediului.

Impactul cumulat

În ceea ce privește perioada executării lucrărilor de construcții, nu se manifesta un impact cumulat determinat de executarea altor obiective în imediata vecinatate a amplasamentului	În perioada funcționării obiectivului nu se manifestă un impact cumulat având în vedere că în zona învecinată nu există obiective similare și nici nu se desfășoară alte activități cu impact asupra mediului. Principalele funcțiuni ale zonelor învecinate sunt cele de locuire, educație, comerț în unități mici.

# O descriere sau dovezi ale metodelor de prognoză utilizate pentru identificarea și evaluarea efectelor semnificative asupra mediului, inclusiv detalii privind dificultățile - de exemplu, dificultățile de natură tehnică sau determinate de lipsa de cunoștințe - întâmpinate cu privire la colectarea informațiilor solicitate, precum și o prezentare a principalelor incertitudini existente.

Capitolul prezintă cuantificarea cantitativă a impactului activității asupra mediului, o  prognozare a impactului activității asupra fiecărui factor de mediu fiind făcută în cadrul unui subcapitol distinct, anterior.

Impactul produs asupra factorilor de mediu s-a apreciat pe baza indicelui de impact calculat  cu relația:

în care:

- CE este valoarea caracteristică efectivă a factorului care influențează mediul înconjurător sau, în unele cazuri, concentrația maximă calculată;

- CMA este valoarea caracteristică maximă admisibilă a aceluiași factor stabilită prin acte normative atunci când acestea există, sau prin asimilare cu valori recomandate  în literatura de specialitate, când lipsesc normativele.

Impactul asupra fiecărui factor de mediu s-a apreciat pe baza indicelui de impact Ip din scara de bonitate prezentată în tabelul nr.12.

S-au luat în considerare următorii factori de mediu:

- apa;

- aerul;

- sol și subsol;

- flora și fauna;

- sănătatea populației.

Impactul asupra fiecăruia dintre ei s-a evaluat printr-o notă în intervalul 1-10. Nota 1 corespunde unei poluări maxime a factorului de mediu respectiv, iar nota 10 unui mediu nepoluat. Notele acordate fiecărui factor de mediu din cei cinci considerați s-au stabilit din „Scara de bonitate”, pe baza indicelui de poluare Ip.

S-a procedat la evaluarea impactului atât în perioada executării lucrărilor (IPe), cât și în perioada funcționării obiectivului (IPf), tratându-se separat fiecare etapă.

Tabelul nr. 12: Scara de bonitate

| Nota de bonitate | Valoarea Ip | Efectele asupra omului și mediului înconjurător |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0 | calitatea factorilor de mediu naturală, de echilibru - starea de sănătate pentru om naturală |
| 9 | 0,0 – 0,25 | - fără efecte |
| 8 | 0,25 – 0,50 | fără efecte decelabile cazuistic - mediul este afectat în limite admise - nivel 1 |
| 7 | 0,50 – 1,0 | - mediul este afectat în limite admise - nivel 2 - efectele nu sunt nocive |
| 6 | 1,0 – 2,0 | mediul e afectat peste limita admisă - nivel 1 - efectele sunt accentuate |
| 5 | 2,0 – 4,0 | mediul este afectat peste limitele admise - nivel 2 - efectele sunt nocive |
| 4 | 4,0 – 8,0 | mediul este afectat peste limitele admise - nivel 3 - efectele nocive sunt accentuate |
| 3 | 8,0 – 12,0 | mediul degradat - nivel 1 - efectele sunt letale la durate medii de expunere |
| 2 | 12,0 – 20,0 | - mediul degradat - nivel 2 - efectele sunt letale la durate scurte de expunere |
| 1 | peste 20,0 | - mediul este impropriu formelor de viață |

Cmax = Concentrația maximă calculată 	                      
CMA = Concentrația maximă admisibilă din STAS sau avize anterioare

## Impactul produs asupra apelor

Proiectul nu prevede prelevarea apelor de suprafață și/sau subterane pentru alimentarea cu apă a obiectivului, de asemenea nu sunt prevăzute  evacuări de ape uzate în ape de suprafață sau subterane. Atât alimentarea cu apă a obiectivului cât și evacuarea apelor uzate se fac din/în rețelele orășenești. Având în vedere aspectele prezentate în capitolul 4.1.8. privind prognozarea impactului activității asupra factorului de mediu apa, se poate trage concluzia că nu vor exista modificări calitative ale apelor subterane și de suprafață ca urmare a execuției și funcționării obiectivului.

Situații de poluare a apelor se pot produce, în perioada derulării lucrărilor de construcții, numai în situații accidentale precum scurgerea de produse petroliere, ape uzate provenite din incinta organizării de șantier, depozitarea materialelor și deșeurilor  în condiții necorespunzătoare. Astfel de situații pot determina modificări ale calității apei subterane și de suprafață numai în situația în care sunt implicate cantități  foarte mari de substanțe poluante și trebuie precizat că aceste modificări depind de capacitatea de intervenție și răspuns a titularului activității și a autorităților implicate în intervenții.

În perioada funcționării obiectivului, în condiții normale de funcționare impactul asupra apelor se manifestă prin consumul de apă și prin generarea de ape uzate. Pentru minimizarea acestui tip de impact consumul de apă este contorizat, iar apele uzate menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare, îndeplinind condițiile de calitate conform NTPA 002/2005.

Un impact negativ  asupra factorului de mediu apă se poate manifesta în această etapă, doar în situații accidentale, luând în considerare că ape uzate, produse petroliere, deșeuri, alte materiale, ar ajunge în  subsol și în pânza freatică.

Concluzia este însă că în condiții normale de desfășurare a activității, impactul realizării investiției și a funcționării obiectivului, asupra factorului de mediu apa este nu este unul semnificativ negativ.

Astfel se consideră că impactul asupra factorului de mediu apa va fi:

Ipe = 0,5 și N.B. = 8

Ipf = 0,5 și N.B. = 8

## Impactul produs asupra aerului

Având în vedere aspectele prezentate în capitolul 4.2.4. privind prognozarea impactului activității asupra factorului de mediu aer, se poate trage concluzia că va exista un impact negativ în perioada executării lucrărilor de construcție a obiectivului  prin creșterea în primul rând a cantităților de pulberi totale, dar și a cantității  de gaze arse datorită combustibilului folosit pentru deplasarea mijloacelor de transport și pentru funcționarea utilajelor în zona  șantierului.

În perioada funcționării obiectivului principala sursă de emisii în aer o constituie autovehiculele rezidenților.  Astfel, se apreciază:

Ipe = 1 și N.B. = 7

Ipf = 0,5 și N.B. = 8

## Impactul produs asupra vegetației și faunei terestre

Amplasamentul analizat nu este în interiorul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate sau a unui Sit Natura 2000, situându-se la peste 8 km sud de limita lacului Tăbăcărie, parte integranta a ROSPA 0057 Lacul Siutghiol, și la  peste 3 km de ROSPA 0076 Marea Neagră. Între amplasament și  cele două arii protejate se interpun alte zone rezidențiale a municipiului și artere de transport rutier, feroviar.

Pe amplasament nu există elemente de floră și faună deosebite care necesită conservarea.

Măsurile propuse pentru sistematizarea zonei și  amenajarea de spații verzi sunt de natură să contribuie la diminuarea impactului negativ asupra factorului de mediu biodiversitate.

Ipe = 1 și N.B. = 7

Ipf =  0,5 și N.B. = 8

## Impactul produs asupra solului și subsolului

Impactul asupra solului și subsolului este unul direct și ireversibil având în vedere că zona unde se va amplasa imobilul se va excava și suprafața respectivă va fi definitiv ocupată de clădirile propuse.

În perioada executării lucrărilor pot apare situații accidentale precum scurgerea de produse petroliere, ape uzate provenite de la spălarea autovehiculelor în incinta organizării de șantier, depozitarea materialelor și deșeurilor  în condiții necorespunzătoare, care pot afecta calitatea solului, dar și calitatea subsolului în condițiile în care nu se intervine prompt pentru înlăturarea cauzelor ce au dus la poluarea solului.

În perioada funcționării obiectivului, în condiții obișnuite, normale,  nu există surse majore de poluare a solului, amenajările de spații verzi reprezintă o măsură de prevenire și diminuare a impactului asupra acestui factor de mediu.

Fenomene de poluare a solului/subsolului pot apare în situații accidentale precum scurgerea de produse petroliere ori  ape uzate, depozitarea deșeurilor în condiții necorespunzătoare.

Ipe = 1 și N.B. = 7

Ipf = 0,5 și N.B. = 8

## Impactul produs asupra așezărilor umane și asupra sănătății populației

Principalele elemente legate de impactul realizării obiectivului asupra așezărilor umane și sănătății populației se referă la următoarele aspecte:

- zgomotul produs de utilaje, echipamente, mijloace de transport în perioada realizării lucrărilor. Pentru ca aceste zgomote să nu constituie un factor de disconfort se impune luarea unor măsuri, precum cele prezentate în capitolul 1.7.1.  al studiului;

- alterarea temporară a calității aerului în zonele învecinate șantierului, determinată de creșterea concentrației pulberilor în atmosferă datorită lucrărilor specifice de construcții, dar și de eliminarea în atmosferă a noxelor provenite din surse mobile - arderea combustibililor. Măsurile în vederea eliminării sau diminuării acestui impact sunt cele prezentate în cadrul capitolului 4.2.4.

Astfel, principalele măsuri de diminuare a impactului sunt următoarele:

- utilizarea în cadrul spațiilor tehnice dar și în incinta apartamentelor, a echipamentelor și instalațiilor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă, achiziționate de la furnizori autorizați și care dețin certificate de calitate;

- utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare;

- curățarea și stropirea periodică a zonelor de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

- încărcarea/descărcarea materialelor de construcții în/din mijloace de transport se va face astfel încât distanța între cupa excavatorului și bena autocamionului să fie cât mai mică evitându-se astfel împrăștierea particulelor fine de praf în zonele adiacente;

- transportul materialelor pulverulente se va face cu autovehicule corespunzătoare, acoperite cu prelate,  iar depozitarea temporară a acestora ( în cazul în care nu se utilizează imediat la lucrările din șantier) se va face în spații special amenajate; se  vor acoperi sau stropi materialele astfel încât să nu fie posibilă antrenarea în atmosferă a particulelor fine, de către vânt;

- pentru transportul materialelor, mai ales în cazul celor ce pot elibera în atmosferă particule fine, se vor alege traseele optime, cât mai scurte și care să nu traverseze centrul orașului;

- verificarea periodică din punct de vedere tehnic a utilajelor, în vederea creșterii performanțelor;

- lucrările pentru amenajarea obiectivului, ce presupun producerea de zgomote cu intensități ridicate se vor realiza într-un anumit interval orar, în principiu pe timpul zilei;

- diminuarea la minimum a înălțimii de descărcare a materialelor;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt în activitate;

- oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

- folosirea de utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

- utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare, utilaje, pompe etc);

- programarea activităților astfel încât să se evite creșterea nivelului de zgomot prin utilizarea simultană  a mai multor utilaje care au asociate emisii sonore importante.

- programul de aprovizionare  va fi adaptat astfel încât să nu se creeze disconfort pentru locuitorii din zonele învecinate;

- colectarea selectivă a deșeurilor și stocarea temporară a acestora în spații special amenajate;

- pe parcursul derulării lucrărilor de execuție, întregul imobil va fi protejat de plase de reținere a prafului care vor  împiedica totodată și căderea diverselor materiale;

- a fost încheiat un contract de cercetare arheologică astfel încât lucrările de săpături se vor realiza pe straturi, fără concentrări masive de utilaje, echipament și personal, ceea ce se traduce prin efecte benefice asupra nivelului de zgomot și disconfortului creat în zonele învecinate.

În ceea ce privește funcționarea obiectivului, impactul asupra factorului uman este unul pozitiv, activitățile care se desfășoară în cadrul obiectivului sunt de natură să îmbunătățească starea de spirit a factorului uman.

Principalele măsuri de diminuare a impactului se referă la următoarele aspecte:

- asigurarea luminii naturale conform normelor în vigoare,  în incinta imobilului propus și a imobilelor învecinate.

- amenajările de spații verzi se vor realiza pe o suprafață de 20423,7 mp, respectându-se astfel prevederile HCJC 152/2013. Acest lucru contribuie și la îmbunătățirea peisajului prin  realizarea unui aspect plăcut al zonei;

- eliminarea noxelor din subsolul și eventual demisolul clădirii trebuie să se facă prin intermediul tubulaturilor, la niveleul ultimului etaj al clădirilor, pentru a nu crea disconfort locuitorilor nici a celor din imobilul propus nici a celor din imobilele învecinate

- se vor lua toate măsurile pentru păstrarea unei ambianțe cât mai plăcute ceea ce se traduce inclusiv prin aspecte de protejare a factorilor de mediu- păstrarea permanentă a curățeniei, amenajarea adecvată a spațiilor de stocare temporară a deșeurilor și încurajarea colectării selective a acestora, îngrijirea spațiilor verzi, verificarea, periodic a stării rețelelor de utilități.

Ipe = 1 și N.B. = 7

Ipf = 0,25 și N.B. = 8

## Evaluarea impactului global

Impactul direct

Acest tip de impact apare și se manifestă pe parcursul derulării lucrărilor de construcții și în perioada funcționării obiectivului, fiind determinat de  emisiile generate în apă, aer, sol, în această perioadă.

Un impact direct se manifestă și asupra locuitorilor din zonele învecinate obiectivului,  determinat de zgomotele produse atât în perioada executării lucrărilor, cât și în perioada funcționării obiectivului. Nivelul emisiilor variază destul de mult, fiind determinat de activitățile desfășurate, de condițiile de vreme din perioada respectivă și nu în ultimul rând de managementul care se aplică în cadrul lucrărilor care se execută.

De aceea acest tip de impact se caracterizează prin faptul ca este unul temporar, reversibil, se manifesta în mod  discontinuu  și la nivel local, în zona obiectivului.

Având în vedere caracteristicile proiectului, durata de execuție a investiției, durata de funcționare a obiectivului și caracteristicile acestui tip de impact, în cazul în care se aplică în mod corect măsurile propuse de diminuare a impactului asupra mediului, se apreciază că nu  apar efecte semnificative adverse asupra mediului.

Impactul indirect

Acest tip de impact se referă la transferul poluanților emiși într-un factor de mediu, către un alt factor de mediu.

Astfel emisiile generate în aer, pot fi transferate parțial, la nivelul pulberilor respirabile, către factorul uman, putând afecta astfel sănătatea populației, iar o altă parte a acestor emisii, la nivelul pulberilor sedimentabile, pot fi transferate către factorul de mediu sol.

În cadrul obiectivului analizat, acest tip de impact se manifestă doar  în măsura în care emisiile directe care afectează factorii de mediu aer, apă, sol, sunt în cantități semnificative, peste limitele admise și se manifestă timp îndelungat astfel încât să permită transferul  de la un factor de mediu la altul.

De aceea și în acest caz având în vedere caracteristicile proiectului, durata de execuție a investiției, durata de funcționare a obiectivului și caracteristicile acestui tip de impact, în cazul în care se aplica în mod corect măsurile propuse de diminuare a impactului asupra mediului se apreciază că nu  apar efecte semnificative adverse asupra mediului.

Impactul cumulat

În ceea ce privește perioada executării lucrărilor de construcții, nu se manifesta un impact cumulat determinat de executarea altor obiective în imediata vecinatate a amplasamentului	În perioada funcționării obiectivului nu se manifestă un impact cumulat având în vedere că în zona învecinată nu există obiective similare și nici nu se desfășoară alte activități cu impact asupra mediului. Principalele funcțiuni ale zonelor învecinate sunt cele de locuire, educație, comerț în unități mici.

Pentru evaluarea impactului global al realizării lucrării privind proiectul analizat asupra mediului înconjurător, s-a utilizat metoda propusă de V. Rojanschi și prezentată în revista „Mediul înconjurător”, vol. II, nr. 1-2/1991.

Notele de bonitate obținute pentru fiecare factor de mediu în zona analizată servesc la realizarea grafică a unei diagrame, ca o metodă de simulare a efectului sinergic. Având în vedere că în cazul de față au fost analizați cinci factori de mediu figura geometrică va fi un pentagon. Starea ideală este reprezentată printr-un pentagon regulat înscris într-un cerc ale cărui raze corespund valorii 10 a notei de bonitate. Prin amplasarea pe aceste raze a valorilor exprimând starea reală, se obține o figură geometrică neregulată, cu o suprafață mai mică, înscrisă în figura geometrică ce corespunde stării ideale.

Indicele stării de poluare globală (IPG) reprezintă raportul dintre suprafața reprezentând  starea ideală SI și suprafața reprezentând starea reală SR.

IPG = SI/SR

Când nu există modificări ale calității factorilor de mediu, deci când nu există poluare, acest indice este egal cu 1. Când există modificări, indicele IPG va căpăta valori supraunitare din ce în ce mai mari pe măsura reducerii suprafeței figurii ce reprezintă starea reală.

Pentru evaluarea impactului s-a întocmit o scară de la 1 la 6 pentru indicele poluării globale a mediului, prezentată în tabelul nr. 13.

Tabelul nr. 13: Scara de calitate

| IPG = 1 | - mediul natural este neafectat de activitatea umană |
| --- | --- |
| IPG = 1-2 | - mediul este supus activității umane în limite admisibile |
| IPG = 2-3 | - mediul este supus activității umane, provocând stare de disconfort formelor de viață |
| IPG = 3-4 | - mediul este afectat de activitatea umană, provocând tulburări formelor de viață |
| IPG = 4-6 | - mediul este afectat grav de activitatea umană, devine periculos pentru formele de viață |
| IPG > 6 | - mediul este degradat, impropriu formelor de viață |

Calculul pentru stabilirea indicelui de poluare globală în perioada de execuție a lucrărilor

| Factori de mediu | Note de bonitate |
| --- | --- |
|  | Stare ideală | Stare reală |
| Apă | 10 | 8 |
| Aer | 10 | 7 |
| Sol și subsol | 10 | 7 |
| Vegetație și faună | 10 | 7 |
| Sănătatea populației | 10 | 7 |

suprafața ce corespunde stării ideale a mediului	  Si = 237.8	   IPG = Si/Sr

suprafața ce corespunde stării reale a mediului     	   Sr = 123.2  	   IPGe = 1,93

Calculul pentru stabilirea indicelui de poluare globală în perioada de funcționare a obiectivului

| Factori de mediu | Note de bonitate |
| --- | --- |
|  | Stare ideală | Stare reală |
| Apă | 10 | 8 |
| Aer | 10 | 8 |
| Sol și subsol | 10 | 8 |
| Vegetație și faună | 10 | 8 |
| Sănătatea populației | 10 | 8 |

suprafața ce corespunde stării ideale a mediului   	Si = 237.8	 IPG = Si/Sr

suprafața ce corespunde stării reale a mediului   	Sr = 152.2  	 IPGf = 1,56

IPG = (IPGe + IPGf)/2 = 1,75

Calculul pentru stabilirea indicelui de poluare globala IPG, pe etape, conform metodei descrise a condus la următoarele valori:

| Valoare IPG | Concluzii |
| --- | --- |
| IPGe = 1,93 | În perioada executării lucrărilor, mediul este supus activității umane, provocând stare de disconfort formelor de viață. |
| IPGf = 1,56 | În perioada funcționării obiectivului, mediul este supus activității umane în limite admisibile. |
| IPG = (IPGe + IPGf)/2 IPG = 1,75 | În ansamblu, mediul este supus activității umane în limite admisibile. |

Rezultă că, în ansamblu, prin realizarea și funcționarea obiectivului analizat mediul este supus activității umane în limite admisibile.

# DESCRIEREA DIFICULTĂȚILOR

Datele colectate în scopul realizării prezentului au fost solicitate titularilor și executantului proiectului. Raportul a fost elaborat în baza datelor diponibile în prezent pentru aceasta fază de proiectare. Nu au fost întâmpinate probleme legate de furnizarea datelor în scopul întocmirii Raportului privind impactul asupra mediului.

# O descriere a măsurilor avute în vedere pentru evitarea, prevenirea, reducerea sau, dacă este posibil, compensarea oricăror efecte negative semnificative asupra mediului identificate și, dacă este cazul, o descriere a oricăror măsuri de   monitorizare propuse

## Măsuri propuse pentru prevenirea, reducerea și compensarea efectelor adverse   asupra factorului de mediu apă

Măsuri pentru reducerea impactului asupra caracteristicilor cantitative ale

corpurilor de apă

Alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se face prin racord la rețeaua de apă potabilă existentă în zonă. Consumul de apă se va contoriza evitându-se  risipa de apă. Se va asigura zona de protecție sanitară de 3 m de o parte și de alta a conductei de distribuție apă și de 3 m de o parte și de alta a colectorului pluvial, respectiv a colectorului menajer din incinta amplasamentului. În aceste zone terenul se va acoperi cu material demontabil (dale, pavele).

Alte măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă

În perioada de derulare a lucrărilor de construcții

- împrejmuirea organizării de șantier;

- utilizarea toaletelor ecologice prevăzute cu lavoare, în număr suficient în cadrul organizării de șantier;

- vidanjarea periodică a toaletelor ecologice din șantier, evitându-se posibilitatea apariției scurgerilor necontrolate de ape uzate în zona amplasamentului;

- vidanjarea și transportul apelor uzate din șantier se va face cu firme autorizate, iar apele uzate vidanjate vor fi deversate în cea mai apropiată stație de epurare autorizată;

- staționarea mijloacelor de transport și a utilajelor în incinta organizării de șantier, numai în spațiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate);

- se interzice spălarea, efectuarea de reparații sau lucrări de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor sau echipamentelor în incinta șantierului;

- nu se vor organiza depozite de combustibili în incinta șantierului;

- achiziționarea de material absorbant și intervenția promptă în caz de producere a unor  poluări accidentale cu produse petroliere;

- depozitarea materialelor  de construcții și a deșeurilor se va face numai în incinta organizării de șantier, în spațiile special amenajate; se recomandă ca materialele de construcții să fie aduse pe șantier numai în cantități necesare executării lucrărilor zilnice, iar deșeurile generate să fie zilnic îndepărtate din zona șantierului.

În perioada de funcționare a obiectivului

- valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate menajere evacuate în conducta de canalizare a R.A.J.A SA Constanța se vor încadra în valorile limită admisibile, conform prevederilor NTPA 002/2005. Apele uzate colectate vor fi dirijate către stația de epurare  orășenească;

- apele pluviale convențional curate, din zona acoperișului sunt colectate prin burlane și apoi evacuate direct în rețeaua de ape pluviale existentă în zonă;

- se vor efectua verificări periodice ale stării rețelelor de colectare a apelor uzate menajere și pluviale.

## Măsuri propuse pentru prevenirea, reducerea și compensarea efectelor adverse   asupra factorului de mediu aer

În scopul diminuării impactului asupra factorului de mediu aer, se vor aplica următoarele măsuri:

În perioada executării lucrărilor de construcții

- împrejmuirea zonei organizării de șantier;

- transportul materialelor pulverulente (ex. nisip, var, ciment) se va face cu autovehicule corespunzătoare, acoperite cu prelate,  iar depozitarea acestora se va face în spații special amenajate; materialele se vor acoperi cu folii din plastic astfel încât să nu fie posibilă antrenarea particulelor fine de către vânt;

- pentru transportul materialelor, mai ales în cazul celor ce pot elibera în atmosferă particule fine, se vor alege traseele optime, cât mai scurte și care să nu traverseze centrul orașului sau arterele foarte aglomerate;

- se vor utiliza echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși  în atmosferă;

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic în vederea creșterii performanțelor;

- în general materialul excavat va fi imediat încărcat în autobasculante și îndepărtat de pe amplasament; dacă nu este posibil acest lucru, depozitarea temporară pe amplasament se va realiza astfel încât depozitele să nu aibă o înălțime mai mare de 1 m, evitându-se astfel spulberarea de către vânt a particulelor fine de sol;

- se va proceda la curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

- dotarea corespunzătoare cu mijloace și echipamente pentru stingerea incendiilor;

- se va proceda la curățarea roților autovehiculelor înainte de ieșirea acestora din șantier, de asemenea se va păstra permanent curățenia pe stradă, în zona de acces în șantier.

În perioada funcționării obiectivului

- efectuarea periodic și la timp a lucrărilor de revizii și întreținere a echipamentelor și instalațiilor termice și de ventilație;

- dotarea corespunzătoare cu mijloace și echipamente pentru stingerea incendiilor;

- amenajarea și întreținerea corespunzătoare a zonelor de spații verzi din incinta obiectivului;

- în documentația pusă la dispoziție de proiectantul imobilului nu se detaliază modul de evacuare a gazelor de eșapament din subsolul clădirii. De aceea se recomandă ca evacuarea acestora să se facă prin intermediul unor ventilatoare care să evacueze gazele în atmosferă, prin intermediul unei tubulaturi, la nivelul ultimului etaj al clădirilor. Se va asigura de asemenea o atmosferă corespunzătoare în incinta subsolului, prin introducerea de aer proaspăt din exterior.

## Măsuri propuse pentru prevenirea, reducerea și compensarea efectelor adverse   asupra factorului de mediu sol-subsol

În perioada executării obiectivului

- depozitarea deșeurilor se va face pe categorii,  numai în spații special amenajate, până la valorificarea sau eliminarea finală a acestora;

- se recomandă evacuarea ritmică, periodică  a deșeurilor rezultate de pe amplasament;

- se va evita formarea de stocuri de deșeuri pe amplasament, ceea ce ar putea determina împrăștierea acestora în afara spațiilor special amenajate, favorizând apariția unor potențiale poluări ale solului;

- este interzisă spălarea, efectuarea de reparații, lucrări de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor și echipamentelor folosite în incinta șantierului, în afara spațiilor special amenajate;

- se va proceda la achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol;

- nu se vor organiza depozite de carburanți în incinta obiectivului. Aprovizionarea cu combustibili a mijloacelor de transport, echipamentelor, utilajelor folosite se va face în stații de distribuție carburanți autorizate;

- se recomandă folosirea de mijloace de transport a materialelor și a deșeurilor prevăzute cu mijloace de protecție împotriva împrăștierii lor pe traseele de circulație, conform normelor impuse prin lege;

- pământul excavat va fi ritmic îndepărtat de pe șantier, imediat după executarea lucrărilor de excavare. Nu se va proceda la depozitarea acestuia în incinta organizării de șantier.

- depozitarea materialelor  de construcții și a deșeurilor se va face numai în incinta organizării de șantier, în spațiile special amenajate;

- dotarea organizării de șantier cu toalete ecologice prevăzute cu lavoare în număr suficient;

- interzicerea spălării, efectuării de reparații, lucrări de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor și echipamentelor folosite în incinta șantierului;

- achiziționarea de material absorbant și intervenția promptă în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol;

- efectuarea de verificări periodice privind starea rețelei de canalizare în zona obiectivului în vederea depistării la timp a eventualelor scurgeri și intervenția promptă în caz de avarii;

- nu se vor amplasa pe șantier  depozite temporare de carburanți si lubrifianți;

În perioada funcționării obiectivului

- pentru deșeurile generate în perioada funcționării obiectivului este prevăzută organizarea unui spațiu special amenajat pe o platformă betonată, pe latura nordică a clădirii ;

- deșeurile vor fi colectate pe categorii, în recipiente inscripționate, prevăzute cu capac;

- se va realiza preluarea ritmică a deșeurilor de pe amplasament pentru a se evita  depozitarea necontrolată a acestora;

- staționarea autovehiculelor se va face numai în zona parcărilor amenajate la subsolul  imobilului;

- zonele libere rămase pe amplasament la nivelul solului vor fi amenajate ca spațiu verde, pe baza unui proiect de amenajare peisagistică; suprafața totală ce va fi plantată cu gazon, plante decorative, arbuști și arbori va fi de 2043,7 mp;

## Măsuri propuse pentru prevenirea, reducerea și compensarea efectelor adverse   asupra factorului de mediu biodiversitate

- amenajarea de spații verzi în zona obiectivului, conform propunerilor din proiect, la terminarea lucrărilor de construcții;

- având în vedere faptul ca vegetația are capacitatea de a purifica aerul, eliminând praful și gazele nocive, de a regulariza temperatura și umiditatea aerului captând vara până la 50% din praful atmosferic (iarna, 37%) și  funcționând astfel  ca o barieră biologică de epurare microbiană a aerului se recomandă să se realizeze suplimentarea spațiilor verzi amenajate, prin amplasarea în diferite zone ale amplasamentului, acolo unde este posibil, de jardiniere, ghivece, ghivece suspendate cu flori, pergole și orice alte amenajări care să sporească suprafețele de spații verzi;

- totodată arbuștii sau tufele plantate vor avea un rol benefic prin îmbogățirea solului cu substanțe nutritive din frunzișul căzut, păstrarea umezelii și nu în ultimul rând prin găzduirea de cuiburi ale unor specii de paseriforme sinantrope, aparținând unor familii adaptate și tolerante la impactul antropic.

## Măsuri propuse pentru prevenirea, reducerea și compensarea efectelor adverse   asupra factorului de mediu sanatatea populatiei

În perioada executării lucrărilor de construcție a obiectivului, se va împrejmui incinta organizării de șantier. Materialele de construcții vor fi depozitate în incinta organizării de șantier pentru a evita împrăștierea lor.

După edificarea imobilului se vor realiza amenajări peisajere pe o suprafață totală de aproximativ 2469,39 mp, la nivelul solului și suprateran, constând în plantarea de material dendrologic de calitate: arbuști din specii de foioase, adecvate condițiilor de mediu, ceea ce considerăm că va îmbunătăți substanțial aspectul zonei în raport cu situația existentă.

Prin realizarea obiectivului propus nu se modifică funcțiunile prevăzute în Certificatul de urbanism și nu sunt afectate obiective de interes public.

Activitatea propusă nu va avea impact asupra caracteristicilor demografice ale  populației locale, nu va determina schimbări de populație în zonă.

Prin soluțiile de sistematizare urbană, arhitecții și autoritățile cu responsabilități în domeniul sistematizării urbane, trebuie să caute echilibrul necesar între densitatea urbană și zonele libere (verzi), între confort și necesitatea de a circula, de acest echilibru depinzând consumul de energie cerut de clădiri și transport, implicit gradul de protejare a mediului înconjurător.

Astfel, principalele măsuri de diminuare a impactului sunt următoarele:

- utilizarea în cadrul spațiilor tehnice dar și în incinta apartamentelor, a echipamentelor și instalațiilor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă, achiziționate de la furnizori autorizați și care dețin certificate de calitate;

- utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare;

- curățarea și stropirea periodică a zonelor de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

- încărcarea/descărcarea materialelor de construcții în/din mijloace de transport se va face astfel încât distanța între cupa excavatorului și bena autocamionului să fie cât mai mică evitându-se astfel împrăștierea particulelor fine de praf în zonele adiacente;

- transportul materialelor pulverulente se va face cu autovehicule corespunzătoare, acoperite cu prelate,  iar depozitarea temporară a acestora ( în cazul în care nu se utilizează imediat la lucrările din șantier) se va face în spații special amenajate; se  vor acoperi sau stropi materialele astfel încât să nu fie posibilă antrenarea în atmosferă a particulelor fine, de către vânt;

- pentru transportul materialelor, mai ales în cazul celor ce pot elibera în atmosferă particule fine, se vor alege traseele optime, cât mai scurte și care să nu traverseze centrul orașului;

- verificarea periodică din punct de vedere tehnic a utilajelor, în vederea creșterii performanțelor;

- lucrările pentru amenajarea obiectivului, ce presupun producerea de zgomote cu intensități ridicate se vor realiza într-un anumit interval orar, în principiu pe timpul zilei;

- diminuarea la minimum a înălțimii de descărcare a materialelor;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt în activitate;

- oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

- folosirea de utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

- utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare, utilaje, pompe etc);

- programarea activităților astfel încât să se evite creșterea nivelului de zgomot prin utilizarea simultană  a mai multor utilaje care au asociate emisii sonore importante.

- programul de aprovizionare  va fi adaptat astfel încât să nu se creeze disconfort pentru locuitorii din zonele învecinate;

- colectarea selectivă a deșeurilor și stocarea temporară a acestora în spații special amenajate;

- pe parcursul derulării lucrărilor de execuție, întregul imobil va fi protejat de plase de reținere a prafului care vor  împiedica totodată și căderea diverselor materiale;

- a fost încheiat un contract de cercetare arheologică astfel încât lucrările de săpături se vor realiza pe straturi, fără concentrări masive de utilaje, echipament și personal, ceea ce se traduce prin efecte benefice asupra nivelului de zgomot și disconfortului creat în zonele învecinate.

În ceea ce privește funcționarea obiectivului, impactul asupra factorului uman este unul pozitiv, activitățile care se desfășoară în cadrul obiectivului sunt de natură să îmbunătățească starea de spirit a factorului uman.

Principalele măsuri de diminuare a impactului se referă la următoarele aspecte:

- asigurarea luminii naturale conform normelor în vigoare,  în incinta imobilului propus și a imobilelor învecinate.

- amenajările de spații verzi se vor realiza pe o suprafață de 20423,7 mp, respectându-se astfel prevederile HCJC 152/2013. Acest lucru contribuie și la îmbunătățirea peisajului prin  realizarea unui aspect plăcut al zonei;

- eliminarea noxelor din subsolul și eventual demisolul clădirii trebuie să se facă prin intermediul tubulaturilor, la niveleul ultimului etaj al clădirilor, pentru a nu crea disconfort locuitorilor nici a celor din imobilul propus nici a celor din imobilele învecinate

- se vor lua toate măsurile pentru păstrarea unei ambianțe cât mai plăcute ceea ce se traduce inclusiv prin aspecte de protejare a factorilor de mediu- păstrarea permanentă a curățeniei, amenajarea adecvată a spațiilor de stocare temporară a deșeurilor și încurajarea colectării selective a acestora, îngrijirea spațiilor verzi, verificarea, periodic a stării rețelelor de utilități.

## Monitorizare

Atât în perioada executării lucrărilor de construcții, cât și în perioada funcționării obiectivului se recomandă auto-monitorizarea tehnologică, dar și a calității factorilor de mediu.

În perioada executării obiectivului, auto-monitorizarea tehnologică va avea în vedere următoarele aspecte:

- verificarea permanentă a stării tehnice a echipamentelor și utilajelor folosite. În acest sens se vor utiliza numai echipamente, utilaje, mijloace de transport ce au toate verificările tehnice la zi;

- se va asigura supravegherea lucrărilor astfel încât să nu se ocupe cu lucrări alte suprafețe decât cele destinate organizării de șantier;

- se va acorda o atenție deosebită în ceea ce privește depozitarea materialelor și deșeurilor în zona de lucru.

Auto-monitorizarea calității factorilor de mediu va urmări în principal:

- supravegherea modalităților de gestionare (generare, depozitare temporară, transport și valorificare/eliminare) a deșeurilor rezultate ca urmare a desfășurării activităților de construcții-montaj;

- supravegherea lucrărilor pentru evitarea producerii unor concentrații de pulberi în aer peste limita admisă.

Pe perioada funcționării obiectivului se impune în principal auto-monitorizarea, care trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:

- controlul periodic al stării rețelelor de colectare a apelor uzate menajere și pluviale;

- curățarea periodică a rigolelor de preluare a apelor pluviale;

- urmărirea depozitării deșeurilor doar în spațiile special amenajate din zona  obiectivului, colectarea selectivă a acestora și evacuarea periodică de pe amplasament, evitându-se formarea de stocuri prea mari, peste capacitatea de depozitare care poate duce la apariția depozitelor neorganizate și împrăștierea deșeurilor ;

- staționarea autovehiculelor numai în zona parcărilor amenajate.

# O descriere a efectelor negative semnificative preconizate ale proiectului asupra mediului, determinate de vulnerabilitatea proiectului în fața riscurilor de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză.

## Riscuri naturale

Riscurile naturale pot fi determinate din analiza implicării celor două mari categorii de hazarde naturale:

- endogene: erupțiile vulcanice (nu este cazul) și cutremurele (activitate scăzută în zonă);

- exogene:

  - climatice: ploaie, ceață, furtuni, descărcări electrice, care pot împiedica buna funcționare a utilajelor și a vehiculelor în perioada executării lucrărilor;

  - geomorfologice (deplasări în masă, eroziuni); nu este cazul. ;

  - hidrologice (inundațiile): nu este cazul;

  - biologice (epidemii, invazii de insecte și rozătoare): nu este cazul;

  - biofizice (focul): nu este cazul;

  - astrofizice: nu este cazul.

## Accidente potențiale

Pentru a evita alegerea unor soluții greșite în desfășurarea lucrărilor,  nu se va acționa în zonă decât după obținerea tuturor avizelor necesare, din partea autorităților competente și se vor aplica întocmai măsurile impuse prin documentațiile de specialitate aprobate.

Activitatea în cadrul obiectivului nu poate genera accidente majore care să afecteze sănătatea populației sau factorii de mediu.

## Analiza posibilității apariției unor accidente industriale cu impact semnificativ  asupra mediului, inclusiv cu impact semnificativ dincolo de granițele țării

Nu este cazul.

## Măsuri de prevenire a accidentelor

- Verificarea periodică a stării rețelelor, a funcționării corespunzătoare a instalațiilor și echipamentelor din incinta a obiectivului;

- Dotarea cu mijloace și echipamente corespunzătoare de stingere a incendiilor, păstrarea acestora în permanentă stare de funcționare;

- Instruirea permanentă a personalului privind intervenția și rolul fiecăruia în caz de producere a unor situații de accidente, incendii sau poluări accidentale, a altor situații de urgență;

- Instruirea permanentă a personalului cu privire la lucrările ce trebuie executate, modul de executare a acestora, la protecția factorilor de mediu și la protecția muncii;

- Achiziționarea de material absorbant și intervenția promptă în cazul producerii unor scurgeri accidentale de produse petroliere, în perioada executării lucrărilor.

# Rezumat netehnic

## Descrierea activității

Amplasamentul pe care urmează să se realizeze proiectul este situat în intravilanul municipiului Constanța, zona Halta Traian, lot 1, str. Elberării nr. 62 A, fiind mărginit de circulații carosabile pe toate cele patrii laturi.  (anexa 1).

Societatea FIVE HOLDING S.A. deține terenul studiat în suprafață totală de 8162,00 mp, în baza Actului Notarial nr. 2242 din 13/06/2003 emis de Mariana Iosif și Ioan-Daniel Pătrașcu și Actului Dezmembrare nr. 116 din 20/02/2017 emis de Dumitra Cristian Gabriel și Laura Mantu (anexa 3).

Destinația  terenului stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea  teritoriului aprobate în baza PUZ aprobat prin HCL nr. 238/09.05.2008, confirmată prin Certificatul de urbanism nr. 2306/13.06.2018, emis de Primăria Municipiului Constanța (anexa 4), este de locuire colectivă, spații comerciale, parcaje.

Tema de proiectare stabilită pentru investiția propusă prevedea realizarea unui ansamblu de 2 blocuri cu funcțiunea de locuințe colective și spații comerciale, având un regim de înălțime 2S+P+6E și S+P+9E, așa cum se menționează și în Certificatul de urbanism nr. 2306/13.06.2018.

Din considerente tehnice – rezultate din analiza studiului geotehnic, studiului de circulație, necesar de locuri de parcare, asigurarea spațiilor verzi, s-a decis renunțarea la spațiile comerciale și la un subsol. Astfel, proiectul se va finaliza prin edificarea unui ansamblu de blocuri cu funcțiunea de locuire colectivă cu parcare la subsol și regim de înălțime S+P+6E, S+P+6E+7E parțial, respectiv S pentru corpul de parcare (vezi anexa 5).

Ansamblul va avea un concept îndreptat spre familiile cu copii, avand dotări tip after-school, spațiu de joaca interior/exterior, sală multifuncțională - fitness, spații uscat rufe, boxe, spații depozitare biciclete, spații verzi amenajate.

Ansamblul va găzdui astfel 152 de unități locative: 38 garsoniere, 101 apartamente de câte două camere și 13 apartamente cu câte 3 camere,  pentru un număr de  279 de persoane.

Se vor realiza 3 adăposturi de protecție civilă, pe o suprafață totală de 308,28 mp, la nivelul subsolului.

Accesele pietonale în zona ansamblului se vor practica din latura de nord și sud ale terenului.

Accesele în cele două tronsoane se vor realiza pe laturile de est și vest ale acestora.

Se vor realiza 2 accese auto pe latura de nord, din prelungirea străzii Spătar Nicolae Milescu, prin coborarea trotuarului la nivel cu carosabilul.

Pentru deservirea imobilelor se vor asigura 187 locuri de parcare cu dimensiuni de 2,35-2,50 x 5,00 m,  repartizate astfel:

- în exteriorul clădirii, în parcare amenajată -  85 locuri de parcare, dintre care 4 vor fi adaptate pentru persoane cu dizabilitati locomotorii;

- in interiorul cladirii, la subsol – 102 locuri, dintre care 3 pentru persoane cu dizabilități.

Se vor amenaja spații plantate, distribuite la nivelul solului, sub formă de gazon, arbori, arbuști, plante decorative și flori, precum și la nivelul teraselor, pe o suprafață totală de 2469,39 mp, adică 33,25% din suprafața teenului (vezi anexa 5), după cum urmează:

- la sol – 2043,7 mp, repezentând 25,04 %

- în jardiniere/terasă înierbată – 425,69 mp, reprezentând 5,22%.

Imobilele vor fi branșate la rețele tehnico-edilitare cu care este echipată zona în care se situează amplasamentul.

## Metodologiile utilizate în evaluarea impactului asupra mediului, incertitudini despre proiect și efectele sale asupra mediului

- Metodologii: conform Legii nr. 135/2010 și Ordinului MAPM nr. 863/2002; metoda Rojanschi de determinare a indicelui global de poluare;

- Incertitudini semnificative: nu este cazul

## Impactul prognozat asupra mediului

Calculul pentru stabilirea indicelui de poluare globală IPG în cazul de față, a condus la valoarea IPG = 1,75 rezultând astfel că prin realizarea și funcționarea obiectivului analizat mediul este supus activității umane în limite admisibile.

## Identificarea și descrierea zonei în care se resimte impactul

Impactul direct

Acest tip de impact apare și se manifestă pe parcursul derulării lucrărilor de construcții  și în perioada funcționării obiectivului, fiind determinat de  emisiile generate în apă, aer, sol.

Un impact direct se manifestă și asupra locuitorilor din zonele învecinate obiectivului,  determinat de zgomotele produse atât  în perioada executării lucrărilor, cât și în perioada funcționării obiectivului. Nivelul emisiilor variază destul de mult, fiind determinat de activitățile desfășurate, de condițiile de vreme din perioada respectivă și nu în ultimul rând de managementul care se aplică în cadrul lucrărilor care se execută. Acest tip de impact se caracterizează prin faptul că este unul temporar, reversibil, se manifestă în mod  discontinuu și la nivel local, în zona obiectivului.

Având în vedere caracteristicile proiectului, durata de executie a investiției, durata de funcționare a obiectivului și caracteristicile acestui tip de impact, în cazul în care se aplică în mod corect măsurile propuse de diminuare a impactului asupra mediului se apreciază ca nu  apar efecte semnificative adverse asupra mediului.

Impactul indirect

Acest tip de impact se referă la transferul poluanților emiși într-un factor de mediu, către un alt factor de mediu.

Astfel emisiile generate în aer, pot fi transferate parțial, la nivelul pulberilor respirabile, către factorul uman, putând afecta astfel sănătatea populației, iar o altă parte a acestor emisii, la nivelul pulberilor sedimentabile, pot fi transferate către factorul de mediu sol.

În cadrul obiectivului analizat, acest tip de impact se manifestă doar  în măsura în care emisiile directe care afectează facorii de mediu aer, apa, sol, sunt în cantități semnificative, peste limitele admise și se manifesta timp îndelungat astfel încât să permită transferul  de la un factor de mediu la altul.

De aceea și în acest caz având în vedere caracteristicile proiectului, durata de execuție a investiției, durata de funcționare a obiectivului și caracteristicile acestui tip de impact, în cazul în care se aplică în mod corect măsurile propuse de diminuare a impactului asupra mediului se apreciază că nu  apar efecte semnificative adverse asupra mediului.

Impactul cumulat

În ceea ce privește perioada executării lucrărilor de construcții, nu se manifestă un impact cumulat determinat de executarea altor obiective în imediata vecinătate a amplasamentului.

În perioada funcționării obiectivului nu se manifestă un impact cumulat având în vedere că în zona învecinată nu se desfășoară alte activități cu impact asupra mediului. Principalele funcțiuni ale zonelor învecinate sunt cele de locuire, depozitări, comerț, producție în unități mici.

## Măsurile de diminuare a impactului pe componente de mediu

Factor de mediu apa

- alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se face prin racord la rețeaua existentă în zonă;

- consumul de apă se va contoriza și se vor impune măsuri pentru evitarea risipei de apă;

- apele uzate menajere sunt deversate în rețeaua de canalizare RA.J.A. și îndeplinesc condițiile de calitate conform NTPA 002/2002;

- apele pluviale colectate sunt deversate în rețeaua stradală din zonă.

Factor de mediu aer

- împrejmuirea incintei organizării de șantier cu gard din panouri metalice;

- obiectivul va fi prevăzut cu instalații și echipamente corespunzătoare pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

- pentru alimentarea cu energie electrică se vor folosi numai echipamente noi, fără uleiuri cu conținut de PCB;

- agentul termic pentru încălzire și prepararea apei calde va fi obținut prin intermediul  centralelor de apartament în condensație, care utilizează drept combustibil gazul metan din rețaua orășenească;

- utilizarea unor pompe de căldură aer-aer ce vor funcționa în regim de răcire pentru perioada de vară;

- În perioada executării lucrărilor de construcții transportul materialelor  pulverulente (ex. nisip, var, ciment) se va face cu autovehicule corespunzătoare, acoperite cu prelate, iar depozitarea acestora se va face în spații special amenajate și se vor acoperi cu folii din plastic astfel încât să nu fie posibilă antrenarea particulelor fine de către vânt;

- amenajarea de spații verzi în incinta obiectivului, la terminarea lucrărilor de construcții și întreținerea corespunzătoare a acestora.

Factor de mediu sol-subsol

- Preluarea ritmică a deșeurilor rezultate de pe amplasament, evitarea depozitării necontrolate a acestora;

- interzicerea spălării, efectuării de reparații la mijloacele de transport în incinta organizării de șantier;

- materialul excavat va fi încărcat în mijloace de transport corespunzătoare  va fi utilizat ca material de umplutură în locuri indicate de Primăria Constanța;

- suprafețele rămase libere după finalizarea lucrărilor de construcții vor fi amenajate ca spații verzi.

Factor de mediu sănătatea populației

- dotarea corespunzătoare a personalului ce asigură executarea lucrărilor cu echipament de protecție;

- păstrarea strictă a regulilor de  igienă și protecție a muncii la locul de muncă;

- executarea lucrărilor de construcții pe timpul zilei și organizarea acestora în așa fel încât să producă cât mai puțin disconfort locuitorilor;

- luarea măsurilor corespunzătoare de prevenire a unor invazii de insecte sau rozătoare în incinta obiectivului;

- amplasarea de jardiniere, ghivece, ghivece suspendate cu flori, pe suprafețe cât mai mari în incinta obiectivului;

- încurajarea colectării selective a deșeurilor de către populație prin crearea de facilități clienților de a preda în incinta magazinului ambalaje și deșeuri reciclabile.

## Prognoza asupra calității vieții/standardului de viață și asupra condițiilor  sociale în     comunitățile afectate de impact

Având în vedere că o așezare urbană nu este un sistem închis, iar realizarea obiectivelor generale se întemeiază pe aplicarea unui management care să conducă la dezvoltare și/sau regenerare urbană, politicile, planificarea strategică urbană, precum și realizarea programelor și proiectelor la nivelul orașului Constanța se vor face cu respectarea principiilor stipulate în   Raportul „Orașe Europene Durabile” („European Sustainable Cities, Bruselles, 1996), Declarației de la Bremen din 1997 și în spiritul Tratatului de la Amsterdam.

Dezvoltarea durabilă se va realiza astfel încât pe termen lung să se producă schimbări majore de cultură și atitudine în ceea ce privește utilizarea resurselor de către populație și operatorii economici.

În cazul proiectului propus, calitatea vieții este afectată pozitiv prin stimularea creșterii economice, crearea de locuri de muncă și asigurarea unor spații locative moderne, cu protejarea mediului natural.

Resursele naturale constitute o parte importantă a avuției naționale, fiind formate din totalitatea surselor existente în natură și care sunt folositoare omului în anumite condiții tehnologice, economice și sociale. Extrase din mediul lor natural pot fi transformate în bunuri a căror utilizare presupune consumul lor direct.

Resursele naturale sunt clasificate în două categorii distincte: regenerabile și neregenerabile. Resursele naturale regenerabile sunt constituite din apă, aer, sol, floră, faună, energie solară, eoliană și a mareelor, iar cele neregenerabile cuprind totalitatea substanțelor minerale și a combustibililor fosili. Între resursele componente ale primei categorii există interacțiuni naturale puternice, astfel că, orice intervenție antropică asupra uneia sau alteia induce inevitabil consecințe și asupra celorlalte.

Utilizarea acestor resurse este practicată într-o manieră complexă, coordonată, pentru realizarea simultană a mai multor scopuri. Aplicarea unor metode distructive poate  însă provoca anumite schimbări ireversibile ale resurselor naturale, modificând chiar caracterul lor "regenerabil".

Factorul principal care transformă, aproape total și ireversibil, resursele naturale regenerabile în resurse neregenerabile, este poluarea. Atunci când una din resursele naturale regenerabile este grav afectată de către poluare, se poate considera că s-a produs degradarea mediului înconjurător, având consecințe pe termen lung, greu sau imposibil de evaluat și corectat.

În fiecare proces de producție și activitate desfășurată de către om, reducerea impactului negativ asupra mediului înconjurător se poate realiza, în primul rând prin mijloace de prevenire a poluării, prin utilizarea rațională și conservarea resurselor naturale. Prevenirea poluării, ca factor major de protejare și conservare a resurselor naturale regenerabile și implicit a mediului înconjurător, se poate realiza prin utilizarea celor mai adecvate materiale, tehnici, tehnologii și practici care să conducă la eliminarea sau măcar la reducerea acumulării deșeurilor sau altor poluanți. De asemenea, prevenirea poluării este posibilă prin limitarea transferării factorilor poluanți dintr-un mediu în altul și printr-o gestionare corectă a deșeurilor, astfel încât agenții poluanți aferenți să nu ajungă în mediul înconjurător. Prevenirea poluării este deosebit de importantă și pentru  componente ale mediului cum sunt flora și fauna.

Dezvoltarea durabilă reprezintă capacitatea omenirii de a asigura continuu cerințele generației prezente, dar fără a le compromite pe cele ale generațiilor viitoare. Nici un sistem nu poate fi considerat însă durabil dacă pentru  societate nu este benefic, adică nu este viabil din punct de vedere economic. Aceasta, constituie de fapt singura alternativă pe termen lung la criza mediului înconjurător generată de societatea umană.

Diversitatea biologică crește stabilitatea și producția totală a oricărui ecosistem și de aceea ecosistemul natural trebuie protejat pentru a conserva astfel biodiversitatea. Din nefericire, în România, ca și pretutindeni în lume, intensificarea activității economice constituie o amenințare continuă pentru ecosistemele naturale, care poate provoca următoarele efecte:

- contaminarea mediului înconjurător;

- degradarea și distrugerea habitatului speciilor sălbatice;

- degradarea sau distrugerea rutelor de migrare a animalelor;

- distrugerea sau deteriorarea vestigiilor istorice și culturale;

- distrugerea sau degradarea esteticii ambientale.

Având în vedere că în cazul analizat,  indicele de poluare globală are valoarea IPG = 1,75, concluzia este că  mediul în zona amplasamentului este supus activității umane în limite admisibile.

Pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu se recomandă:

În perioada executării lucrărilor de construcții

- împrejmuirea incintei organizării de șantier cu panouri metalice;

- dotarea personalului cu echipament de protecție corespunzător;

- păstrarea strictă a regulilor de  igienă și protecție a muncii  la locul de muncă;

- interzicerea depozitării de materiale sau deșeuri în afara suprafețelor din incinta organizării de șantier ;

- materialul excavat va fi încărcat în mijloace de transport corespunzătoare pe cât posibil imediat după excavare și transportat în afara amplasamentului pentru a fi depozitat sau utilizat ca material de umplutură, numai în locațiile indicate de Primăria Constanța în Autorizația de Construire;

- în cadrul executării lucrărilor de construcții, gestionarea deșeurilor se va face în strictă concordanță cu normele de mediu în vigoare și aceasta va fi responsabilitatea clară, fie a beneficiarului lucrării, fie a constructorului general, dar ea va  trebui specificată clar în cadrul contractului încheiat între cele două părți, privind realizarea lucrărilor;

- verificarea periodică a sistemului de colectare a apelor uzate menajere și pluviale;

- transportul materialelor pulverulente (ex. nisip, var, ciment) se va face cu autovehicule corespunzătoare, acoperite cu prelate, iar depozitarea acestora se va face în spații special amenajate; materialele vor fi acoperite cu folii din plastic astfel încât să nu fie posibilă antrenarea particulelor fine de către vânt;

- pentru transportul materialelor, mai ales în cazul celor ce pot elibera în atmosferă particule fine, se vor alege traseele optime, cât mai scurte și care să nu traverseze, în limita în care acest lucru este posibil,  centrul orașului sau arterele foarte aglomerate;

- se vor utiliza echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși  în atmosferă;

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic în vederea creșterii performanțelor;

- dotarea corespunzătoare cu mijloace și echipamente pentru stingerea incendiilor, atât în perioada executării lucrărilor cât și în perioada funcționării obiectivului;

- se va evita formarea de stocuri de deșeuri pe amplasament, evitându-se astfel împrăștierea acestora, ceea ce ar  favoriza apariția unor potențiale poluări ale solului;

- achiziționarea de material absorbant și intervenția promptă în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol;

- nu se vor organiza depozite de carburanți în incinta obiectivului. Aprovizionarea cu combustibili a mijloacelor de transport se va face în stații de distribuție carburanți autorizate;

- se va asigura curățarea roților autovehiculelor ce deservesc organizarea de șantier înainte ca acestea să părăsească zona organizării de șantier și să circule pe drumurile publice;

- se recomandă ca beneficiarul și constructorul să stabilească de comun acord cu asociațiile de locatari ale imobilelor din vecinătate precum, intervalele orare în care să se desfășoare lucrările de construcții astfel încât aceste lucrări să nu creeze disconfort locuitorilor din zonă.

În perioada funcționării obiectivului

- pentru deșeurile generate în perioada funcționării obiectivului a fost prevăzut un spațiu special amenajate pentru colectarea deșeurilor pe categorii;

- se va proceda la preluarea ritmică a deșeurilor rezultate de pe amplasament pentru a  evita  depozitarea necontrolată a acestora;

- staționarea autovehiculelor se va face numai în zona parcărilor amenajate;

- prin proiect este prevăzută amenajarea de spații verzi în spațiul rămas disponibil la finalizarea lucrărilor de construcție, pe o suprafață de aproximativ 2043,7 mp la nivelul solului, suplimentată cu încă 425,69 mp sub formă de jardiniere/terasă înierbată ;

- efectuarea de verificări periodice privind starea rețelei de canalizare în zona obiectivului în vederea depistării la timp a eventualelor scurgeri și intervenția promptă în caz de avarii;

- implementarea de măsuri privind eficiența energetică, care să încurajeze reducerea consumurilor de energie ceea ce se traduce în final prin conservarea de resurse naturale, obiectiv care trebuie să devină din ce în ce mai vizibil  și mai constientizat în cadrul păturilor largi ale societății contemporane.

Datele colectate în scopul realizării prezentului studiu au fost solicitate titularilor și executantului proiectului. Raportul a fost elaborat în baza datelor diponibile în prezent pentru aceasta fază de proiectare. Nu au fost întâmpinate probleme legate de furnizarea datelor în scopul întocmirii raportului privind impactul asupra mediului.

# Bibliografie

- Anastasiu N., Fabian C.: Dobrogea, 1989

- Atanasiu, Ioan: Cutremurele de pământ în România, 1961

- Antipa, Gr.: Marea Neagră. Oceanografia, bionomia și biologia generală a Mării Negre, I,  Imprimeria Națională, București, 1941

- Atudorei, Alexei, Păunescu, Ioan: Gestiunea deșeurilor urbane, Ed. Matrixrom, 1998.

- Abraham, Dorel: Introducere în sociologia urbană, Ed. Științifică, București, 1991.

- Bica Ioan, 2000: Elemente de impact asupra mediului.

- Brătianu, Gh., 1999: Marea Neagră, Ed. Polirom, Iași.

- Bretotean Mihai, 1981: Apele subterane, o importantă bogăție naturală.

- Bucovală Carmen, Henghiel Peter, 2001: Atlasul ariilor protejate din județul Constanța.

- Bularda Gh., Bularda D., Catrinescu Th., 1992: Reziduuri menajere, stradale și industriale.

- Conea, A, 1970: Formațiuni cuaternare în Dobrogea.

- Ciulache Sterie, Torică Vasile: Clima Dobrogei (analele Fac.de Geografie, Univ. București, 2003).

- Eremeev, V.N., 1995: Hydrology and circulation of waters in the  Black Sea, Fr. BIAND  (ed) Mediterranean Tributary  Seas, CIESM Science series 1: 43.

- Făgăraș Marius (coord.), Gomoiu Marian Traian, Jianu Loreley, Skolka Marius, Anastasiu Paulina,  Cogalniceanu Dan, 2008: „Strategia privind conservarea biodiversității costiere a  Dobrogei - Proiect implementat de: Universitatea “Ovidius” Constanța în parteneriat cu: Agenția pentru Protecția Mediului  Constanța & Getia Pontica Association Kavarna”.

- Geografia României, vol. V, Academia Română, 2007.

- Geografia României. Vol. 2. Geografia umană și economică. 1984, București, Editura Academiei RSR.

- Gavrilidis, A.A., 2014:  Peisaj urban – spațiu și funcționalitate

- Hall, T., 2006: Urban Geography

- I.N.C.D.M. „Grigore Antipa”, Raport privind starea mediului marin și costier în 2011.

- Ionescu Alex., s.a. 1982: Ecologie și protecția ecosistemelor.

- Ionesi, Liviu: Geologia Unităților de platformă și a Orogenului nord-dobrogean , 1994

- Lăzărescu, C.,1977: Urbanismul în România.

- Mutihac V., 1990: Structura geologică a teritoriului României.

- Oaie Ghe. & colab.: Succesiuni geologice costiere: observații asupra unor posibile strate de tip tsunami, rev. Geo-Eco Marina nr. 14/2008.

- Pumnea C., s.a.1994: Protecția mediului ambiant.

- Roșu A., 1980: Geografia fizică a României.

- Rojanschi, V., Bran, F., Diaconu, Gh. : Protecția și ingineria mediului. Ed. Economică, 1997

- Simionescu I.: Flora României , Ed. Albatros, 1973.

- Suditu, B. : Mobilitatea rezidențială în municipiul București,Teză de doctorat, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Geografie, 2005

- Ujvari, I: Geografia apelor României, 1972

- Vespremeanu, Emil: Geografia Mării Negre, 2005

- Vespremeanu, Emil: Mediul înconjurător și conservarea lui, 1981

- Voicu,Victor : Combaterea noxelor în industrie, 2002

- Zaremba, P.: Urban Ecology in Planning, 1986

Site-uri utilizate:

- www.geoecomar.ro - Institutului Național de Geologie Marină

- www.blackseaweb.net - Black Sea Facts

- www.eurocean.org - The European Center for Information on Marine Science and Technology

- www.blackseacommission.org - The Commission of  Protection of Black                                                     Sea Against Pollution

- www.mmediu.ro - Zona Costieră

- www.seadatanet.org

- www.green-report.ro

- www.world-tourism.org

Site-uri utilizate pentru capitolul Biodiversitate:

- www.birdlife.org - Birdlife Species Factsheet

- www.aves.aves.ro - Aves foundation

- www.animalia.go.ro - Enciclopedia animalelor din România

- www.iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species

- www.arkive.org - Images of Life on Earth

- www.eukaryota.ro - Enciclopedia florei și faunei din România

- www.zooland.ro

- www.info-delta.ro

La elaborarea lucrării s-au avut în vedere reglementările specifice din domeniul protecției mediului, dintre care enumerăm:

- Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordinul MAPM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

- OUG195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 privind aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare, modificat prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, modificată de HG 336/2015 ;

- H.G. 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;

- Ordinul MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, modificat prin Legea 104/2011;

- Ordinul MLPAT nr.29/N/3/1993 privind aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici;

- Ordinul 119/2014 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;

- Ordinul MMGA nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri, modificat prin Ordin al MMP nr. 3838/2012;

- SR 1343/1:2006 – Alimentări cu apă – partea 1: determinarea cantităților de apă potabilă pentru localități urbane și rurale;

- SR 1846-1/2006 – Canalizări exterioare. Prescripții de proiectare. Partea 1: Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare;

- SR 1846-1/2006 – Canalizări exterioare. Prescripții de proiectare. Partea 1: Determinarea debitelor de ape pluviale;

- STAS 10009/88 – Acustica urbană – Limite admisibile ale nivelului de zgomot urban;

- STAS 6156/86 – Protecția împotriva zgomotului în construcții civile și social-culturale. Limite admisibile și parametrii de izolare acustică;

- STAS 12574/1988 – Aer din zonele protejate – Condiții de calitate;

- Legea 280/2003 pentru aprobarea OUG 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, cu modificările ulterioare;

- Legea 597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre, cu modificările ulterioare;

- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul MMDD nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat prin Ordinul MMP nr. 2387/2011;

- H.G. nr. 1284 din 24/10/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată prin H.G. 971/2011.

Documentație tehnică:

- Memoriul tehnic al investiției;

- Plan de situație;

- Plan de încadrare în zonă;

- Certificat de urbanism;

- Act de proprietate teren.