MEMORIU DE PREZENTARE NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

# DENUMIREA PROIECTULUI

Denumire: AMENAJARE SPAȚIU EXISTENT PRIN RECOMPARTIMENTĂRI INTERIOARE, ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI FABRICI DE PARFUMURI ȘI PRODUSE COSMETICE, DEPOZIT AFERENT ȘI SPAȚII BIROURI AFERENTE, AMENAJĂRI EXTERIOARE

Amplasament: mun. Constanţa, b-dul Aurel Vlaicu nr.125

# TITULARUL PROIECTULUI

Beneficiarul lucrarilor: FILDAS  TRADING S.R.L.

Proiectantul lucrărilor: EAST ATELIER S.R.L.

Elaboratorul documentației de mediu: BLUE TERRA CONSULTING  S.R.L.

# DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI

# Rezumatul proiectului

# Justificarea necesității proiectului

În toate culturile existente se folosec parfumuri ți arome pentru a infrumuseța corpul, fie că este vorba de parfumuri și cosmetice din comerț de la mari producători fie că este vorba de arome, uleiuri, tămâie.

Epoca modernă și contemporană a atras după sine sporirea cererii de parfumuri și cosmetice de calitate la prețuri accesibile atât la nivel național cât și internațional.

Obiectivul studiat este amplasat in intravilanul municipiului Constanța, în zona vestică a acestuia.

# Valoarea investitiei: -

Perioada de implementare propusa:  imediat după obținerea autorizației de construire, timp de 6 luni.

# Caracteristicile proiectului

Amplasamentul pe care se propune realizarea proiectului este situat în intravilanul mun. Constanţa,  într-o zonă cu carcter predominant industrial(anexa 1). Terenul are suprafața totală de 2226,00 mp conform acte și măsurători cadastrale.

Conform certificatului de urbanism nr. 2924/01.08.2018, eliberat de Primăria municipiului Constanţa,(anexa 2) terenul este inclus in zona denumita ZR2A a cărui destinaţie,  stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate este – subzona unităților predominant industriale. Folosința actuală a amplasamentului este de curții construcții conform Extras de Carte Funciară nr. 216110 eliberat  sub nr. cerere 71265/08.06.2018.

Terenul este proprietatea societății FILDAS TRADING S.R.L., conform contractului de vanzare nr. 106 din data de 22.01.2018, incheiat la Birou Individual Notarial " Serban Mihaela-Lavinia" și a înscrisurilor din Extrasul de carte funciară nr.216110 eliberat sub nr. cerere 71265/08.06.2018,  imobil identificat cu numărul cadastral 216110 (anexa 3).

Bilanțul teritorial pentru investiția propusă se prezintă astfel:

Tabelul nr. 1

| SUPRAFAŢA TERENULUI 2226,00 mp cf. actelor și măsurătorilor cadastrale |
| --- |
| SUPRAFEŢE | Existent | Propus |
| Suprafaţa construită | 1539,00 mp | 1539,00 mp |
| Suprafaţa desfăşurată | 1989,00 mp | 1989,00 mp |
| P.O.T. | 69,20 % | 69,20 % |
| C.U.T. | 0,9 | 0,9 |
| Suprafata parcare auto | 230.00 mp | 230.00 mp |

Prin proiect se propune reamenajarea spațiului existent în imobilul de pe amplasament, cu regim de înălțime S+P+1E, si suprafata construita de 1539mp,  prin recompartimentări interioare, în vederea amenajării unei fabrici de parfumuri și produse cosmetice, depozit, spații birouri aferente. Se propune de asemenea amenajarea spațiului exterior (anexa 4).

Clădirea existentă are următoarea organizare spațial funcțională (anexa 5)

| SUBSOL |
| --- |
|  | Functiunea | Suprafata utila |
|  | CAMERA TEHNICA | 21,56 | Mp. |
|  | CAMERA TEHNICA | 50,16 | Mp. |
|  | CAMERA TEHNICA | 4,58 | Mp. |
|  | CAMERA TEHNICA | 1,87 | Mp. |
|  | CAMERA TEHNICA | 142,37 | Mp. |

| PARTER |
| --- |
|  | Functiunea | Suprafata utila |
|  | HOL | 23,14 | Mp. |
|  | HALA | 570,97 | Mp. |
|  | HALA | 620,40 | Mp. |
|  | CAMERA | 16,59 | Mp. |
|  | CAMERA | 14,62 | Mp. |
|  | CAMERA | 20,16 | Mp. |
|  | CAMERA | 1,12 | Mp. |
|  | CAMERA | 1,20 | Mp. |
|  | CAMERA | 1,18 | Mp. |
|  | HOL | 3,43 | Mp. |
|  | GRUP SANITAR | 1,20 | Mp. |
|  | GRUP SANITAR | 1,23 | Mp. |
|  | CAMERA | 5,46 | Mp. |
|  | CAMERA | 32,63 | Mp. |
|  | CAMERA | 11,36 | Mp. |
|  | CAMERA | 12,06 | Mp. |
|  | HOL | 11,80 | Mp. |
|  | CAMERA | 1,64 | Mp. |
|  | HOL | 13,21 | Mp. |
|  | CAMERA | 20,62 | Mp. |
|  | HOL | 4,49 | Mp. |
|  | CAMERA | 10,09 | Mp. |
|  | CAMERA | 5,72 | Mp. |
|  | CAMERA | 0,92 | Mp. |

| ETAJ 1: |
| --- |
|  | Functiunea | Suprafata utila |
|  | OPEN SPACE | 120,03 | Mp. |
|  | PODEST | 4,25 | Mp. |
|  | CAMERA | 30,43 | Mp. |
|  | CAMERA | 26,00 | Mp. |

Clădirea propusă va avea următoarea organizare spațial funcțională

| SUBSOL |
| --- |
|  | Functiunea | Suprafata utila |
|  | CAMERA TEHNICA | 21,56 | Mp. |
|  | CAMERA TEHNICA | 50,16 | Mp. |
|  | CAMERA TEHNICA | 4,58 | Mp. |
|  | CAMERA TEHNICA | 1,87 | Mp. |
|  | CAMERA TEHNICA | 142,37 | Mp. |

| PARTER |
| --- |
|  | Functiunea | Suprafata utila |
|  | HOL | 7,06 | Mp. |
|  | HALA DEPOZITARE | 968,06 | Mp. |
|  | EXPEDITIE | 96,67 | Mp. |
|  | BIROU SOFERI | 7,94 | Mp. |
|  | GRUP SANITAR | 3,32 | Mp. |
|  | EXPIRATE/DETERIORATE/CARANTINA | 17,09 | Mp. |
|  | T.E.G. | 8,87 | Mp. |
|  | AMBALAJE | 6,44 | Mp. |
|  | RECEPTIE | 82,45 | Mp. |
|  | ACCES TESA | 34,79 | Mp. |
|  | C.S.I. | 1,95 | Mp. |
|  | I.T. | 3,98 | Mp. |
|  | ACCES PERSONAL DEPOZIT | 17,83 | Mp. |
|  | C.T. | 23,98 | Mp. |
|  | VESTIAR BARBATI | 8,58 | Mp. |
|  | GRUP SANITAR | 14,32 | Mp. |
|  | GRUP SANITAR | 5,33 | Mp. |
|  | VESTIAR FEMEI | 23,08 | Mp. |
|  | GRUP SANITAR | 21,76 | Mp. |
|  | PRODUCTIE | 20,06 | Mp. |
|  | FARMACIST | 31,96 | Mp. |
|  | CAMERA REFRIGERARE | 40,55 | Mp. |

| ETAJ 1: |
| --- |
|  | Functiunea | Suprafata utila |
|  | HOL + CASA SCARII | 51,43 | Mp. |
|  | BIROU FACTURARE | 19,80 | Mp. |
|  | BIROU PERSONAL ADMINISTRATIV | 19,58 | Mp. |
|  | CASIERIE | 3,18 | Mp. |
|  | SALA INTALNIRI | 27,68 | Mp. |
|  | BIROU | 16,18 | Mp. |
|  | BIROU MANAGER | 26,74 | Mp. |
|  | ZONA INTERVIURI | 26,45 | Mp. |

Se constată astfel că prin proiect, nu se intervine asupra functiunilor subsolului, modificari apar prin recompartimentari si schimbari de functiune la nivelul parterului si al  etajului 1, fara modificari la nivelul bilantului teritorial existent.

Prin proiect se propune reamenajarea spatiilor existente în vederea utilizarii noului obiectiv doar pentru depozitare  produse cosmetice si farmaceutice.

Structura de rezistenţă este alcatuită din:

- infrastructura- radier din beton armat

- suprastructura- cadre din beton armat.

Acoperișul este tip terasă necirculabilă, cu panta de 2% iar apele pluviale sunt colectate prin intermediul unor coloane mascate in ghene speciale (anexa 6).

Inchideri exterioare și compartimentări interioare

Pereții exteriori ai construcției sunt executați din zidărie de cărămidă eficientă termic in grosime de 30 cm, ce vor fi placați cu termosistem polistiren expandat de 10 cm grosime, iar cei interiori vor fi din bca in grosime de 15, respectiv de 25 cm.

Finisaje interioare

| Pardoseli | Beton cuartos, placi de gresie ceramica antiderapante in vestiare, grupuri sanitare si holuri, parchet laminat in birouri |
| --- | --- |
| Pereți | Vopsitorii lavabile pentru toate spațiile Placaje ceramice in grupurile sanitare |
| Tavane | Vopsitorii lavabile |
| Tâmplărie | uși de acces metalice/lemn |

Finisaje exterioare

| Pereți | Tencuieli structurate culoare gri inchis; culoare albă; culoare verde |
| --- | --- |
| Tâmplărie | Uși și ferestre din pvc/aluminiu, culoare gri inchis, cu strat rupere de punte termică și geam termopan |
| Invelitoare | Terasă necirculabilă (peste etaj 1) |

Aleile de acces, trotuarele din jurul amplasamentului cât și platformele se vor realiza din beton armat  pozat pe pat de piatră spartă cilindrică. Aleile și platformele vor fi prevăzute cu o pantă de minim 1% pentru scurgerea apelor pluviale iar panta se va da către spațiul verde din imediata vecinătate.

Asigurarea utilităților

Zona în care se află amplasamentul este echipată cu rețele tehnico-edilitare, respectiv de alimentare cu apă si canalizare, alimentare cu energie electrică, gaze naturale si telefonie iar obiectivul este branșat la acestea de aceea prin proiect nu sunt prevazute noi lucrari de bransament.

Instalația sanitară interioară constă din obiecte sanitare, conducte de legătura și distribuție apă rece și caldă, canalizari interioare, racorduri și rețele exterioare.

Colectarea  apelor uzate se va face prin tuburi de scurgere din polietilenă de înaltă densitate care vor fi deversate ulterior  în rețeaua de canalizare oraseneasca.

Apele pluviale vor fi colectate separat de apele uzate menajere și vor fi dirijate către zona de spațiu verde amenajata pe amplasament.

Încălzirea si apa caldă menajeră se vor obține  prin intermediul centralei termice murale ce va funcționa cu gaze naturale. Încăperile vor fi echipate cu corpuri de încălzit din aluminiu care funcționează cu agent termic -apă- la 90 grade.

Organizarea circulației

In scopul asigurării necesarului de locuri de parcare se propune amenajarea a 20 spații destinate parcării de autovehicule la nivelul parterului, destinate exclusiv clienților și angajaților.

Pe rețeaua stradală din zona parcării propuse, cât și in incinta sa, se vor instala indicatoare de circulație, indicatoare de atenționare, panouri informative.

# DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Prin proiect nu sunt prevazute lucrari de demolare, imobilul existent S+P+1E se mentine pe amplasament si este modificat prin recompartimentări interioare, în vederea amenajării unei fabrici de parfumuri și produse cosmetice, depozit, spații birouri aferente.

# DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Amplasamentul pe care se propune realizarea proiectului este situat în intravilanul mun. Constanţa, zonă predominant industrială ( vezi anexa 1). Terenul are suprafața totală de 2226,00 mp conform acte și măsurători cadastrale.

Conform certificatului de urbanism nr. 2924/01.08.2018, eliberat de Primăria municipiului Constanţa,(vezi anexa 2) terenul este inclus in zona denumita ZR2A a cărui destinaţie,  stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate este  – subzona unităților predominant industriale iar folosința actuală a amlasamentului este de curții construcții conform Extras Carte Funciară nr. 216110 eliberat sub nr. cerere 71262/08.06.2018.

Terenul are următoarele vecinătăți:

- Nord – S.C. MYT DAN IMPEX S.R.L. Lot 2;

- Est – S.C. MYT DAN IMPEX S.R.L. lot 2;

- Sud – S.C. MYT DAN IMPEX S.R.L. Lot 2;

- Vest – Alee domeniu public.

REGIMUL DE ALINIERE SI DISTANTELE FATA DE VECINI

Regimul de  aliniere al imobilului existent pe amplasament si propus pentru

recompartimentari,  in raport cu limitele terenului

SUBSOLUL:

- Fata de limita de nord d= 0,60 m;

- Fata de limita de sud d= 0,00 m;

- Fata de limita de est d= 0,00 m;

- Fata de limita de vest d= 17,40 m

PARTERUL:

- Fata de limita de nord d= 0,60 m;

- Fata de limita de sud d= 0,00 m;

- Fata de limita de est d= 0,00 m;

- Fata de limita de vest d= 17,40 m

ETAJUL 1:

- Fata de limita de nord d= 0,60 m;

- Fata de limita de sud d= 0,00 m;

- Fata de limita de est d= 0,00 m;

- Fata de limita de vest d= 17,40 m

Distante fata de vecinatati

  - Fata de limita de nord: distanta dintre constructia studiata si constructia vecina- imobil P (hala industriala) este de 17,83 m;

  - Fata de limita de sud: distanta dintre constructia studiata si constructia vecina- imobil P (hala industriala) este de 0,00 m (perete calcan);

  - Fata de limita de est- distanta dintre constructia studiata si constructia vecina-imobil P (hala) este de 0,00 m (perete calcan);

  - Fata de limita de vest- nu este cazul (Alee).

Accesul auto se va realiza din/spre b-dul Aurel Vlaicu.

Accesul pietonal se va realiza din/spre aleea amenajată.

# DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI  ALE PROIECTULUI,

# ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

# Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților

# în mediu

# Protecția calității apelor

  - sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Din activitate rezultă numai ape uzate menajere. Evacuarea apelor uzate se va realiza prin intermediul unei rețele de canalizare in sistemul centralizat din zonă.

  - stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Nu sunt prevăzute astfel de instalații, nu e cazul. Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate vor respecta condițiile de calitate conform NTPA 002/2005.

# Protecția aerului

  - sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

In perioada derulării proiectului  principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizați pentru deplasarea mijloacelor de transport și funcționarea  utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz  SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compuși organici volatili etc.

De asemenea, lucrările  propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioadă o creștere a cantităților de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu, manipularea materialelor de construcții, amenajarea drumurilor, a depozitelor de materiale etc.

În perioada de funcționare a obiectivului,  putem aprecia că principalele surse de emisii sunt reprezentate de:

• 	traficul determinat de mașinile clienților. Emisiile provenite din aceste surse se vor suprapune celor provenite din traficul ce se desfășoară pe b-dul Aurel Vlaicu.

• centrala termică ce va deservi obiectivul asigurând incălzirea spațiilor și necesarul de apă caldă.

  - instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

nu este cazul

# Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

  - sursele de zgomot și de vibrații

În perioada realizării investiției se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de :

- intensificarea traficului în zonă, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje;

- executarea anumitor lucrări de construcții în șantier, care presupun producerea unor zgomote de intensitate mai mare;

- lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

În perioada funcționării obiectivului, principala sursă de zgomot o constituie intensificarea traficului in zonă, ca urmare a existenței noului obiectiv și necesității accesului in zonă a clienților și angajaților.

  - amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Se apreciază că nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va incadra in limitele prevăzute de STAS 10009/88 Acustică urbană.

Zona în care se propune realizarea investiției are functiunea predominantă industrială.

In scopul diminuării surselor de zgomot, in perioada funcționării obiectivului se vor putea implementa  măsuri de ordin urbanistic, arhitectural sau administrativ, precum:

  - prevederea de zone verzi alcătuite din arbori pe mai multe rânduri, cu coroane intrepatrunse intre frontul noii clădiri și fronturile clădirilor delimitatoare;

  - izolarea din punct de vedere acustic a fațadelor;

  - oprirea motoarelor autovehiculelor ce tranzitează obiectivul in perioada in care acestea staționează in incintă.

# Protecția împotriva radiațiilor

  - sursele de radiații – nu e cazul

  - amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor – nu e cazul

# Protecția solului și a subsolului

  - sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime

Sursele de poluare a solului ce pot apărea în timpul realizării, dar şi în perioada funcţionării obiectivului, sunt reprezentate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite ;

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor special amenajate din zona obiectivului;

- tranzitarea sau staționarea autovehiculelor în zone necorespunzătoare.

  - lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului

Principalele măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt:

  - amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea temporară   a deșeurilor și  materialelor rezultate ca urmare a desfășurării activității în perioada de realizare a  lucrărilor proiectului;

  - este interzisă depozitarea temporară a deșeurilor,  imediat după producere direct pe sol, sau în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora;

  - se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

  - depozitarea materiilor prime se va face numai in incinta obiectivului, in spațiile special amenajate destinate acestui scop;

  - dotarea obiectivului cu material absorbant astfel incât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere să se intervină prompt si eficient pentru inlăturarea/diminuarea efectelor poluării.

# Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

  - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Terenul studiat se află în intravilanul localității Constanța, nu este situat în incinta sau în vecinătatea unei arii naturale protejate, iar realizarea și funcționarea obiectivului nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

  - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate- nu e cazul.

# Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

  - identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele

Nu e cazul. Obiectivul propus nu va modifica funcțiunile prevăzute in Certificatul de urbanism – activități industrial productive. In jurul amplasamentului nu există  obiective culturale sau religioase a căror activitate să fie stânjenită de funcționarea noului obiectiv.

  - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

Zgomotul produs de utilaje, echipamente, mijloace de transport in perioada realizării lucrărilor și a funcționării obiectivului. Pentru ca aceste zgomote să nu constituie un factor de disconfort pentru locuitorii din zonă se impune luarea unor măsuri, precum cele prezentate in capitolul 6.1.3. al memoriului de prezentare.

# Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul

# realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

  - lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

În perioada executării lucrărilor de construcție se preconizează generarea următoarelor categorii de deșeuri:

Tabelul nr. 2

| Cod | Denumirea deșeului | Sursa de generare |
| --- | --- | --- |
| 17 01 07 | Resturi de materiale de constructii și deșeuri din construcții | Recompartimentari, diverse amenajari, interioare si exterioare |
| 15 02 02* | Material absorbant uzat | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | Organizarea de șantier |

În perioada funcționării obiectivului deșeurile generate vor fi de tip menajer si deseuri reciclabile (hartie, plastic, sticla). Inainte de punerea in functiune a obiectivului se vor incheia contracte cu firme autorizate in valorificarea/eliminarea deseurilor, dupa caz. Se va implementa un sistem de colectare selectivă a deșeurilor.

  - programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minimum.

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate din incinta organizării de șantier.

Este important să se urmarească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai indelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

  - planul de gestionare a deșeurilor

- deșeuri  menajere  - acestea vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele, și depozitate în spații special amenajate până la preluarea acestora de către serviciul de salubritate local;

- resturi de materiale de construcții - se vor colecta pe categorii astfel încât să poată fi  preluate și transportate  în vederea depozitării în depozitele care le acceptă la depozitare  conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări;

- deseuri reciclabile -  acestea vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele, pe categorii și depozitate în spații special amenajate până la preluarea acestora de către firme autorizate;

# Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

  - substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse – nu e cazul.

  - modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației – nu e cazul.

# Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Nu este cazul - prin proiect se dorește amenajarea spațiului existent S+P+1E prin recompartimentări interioare, în vederea amenajării unei fabrici de parfumuri și produse cosmetice, depozit, spații birouri aferente  și amenajări exterioare.

# DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

# Factorul de mediu apă

Orașul Constanța este lipsit de vecinătatea unei ape curgătoare, beneficiind in  schimb de prezența Mării Negre și a lacurilor de natură fluvio-maritimă Siutghiol si Tăbăcariei.

In toată Dobrogea apele subterane se găsesc in rețeaua de fisuri și goluri carstice ale calcarelor de vârsta jurasic-cretacic si sarmatian. Cele mai importante din punct de vedere al calității si cantității sunt calcarele jurasic-superioare-cretacice, dezvoltate până la adâncimi ce depășesc 800 m. Din complexul jurasic superior-cretacic prin captările situate in zona lacului Siutghiol-Caragea –Dermen, Casimcea I, Casimcea II se extrage un debit de aproximativ 3,3 mc/sec. Puțurile acestor captări au adâncimi de 60-120 m.

Nu se cunosc date despre nivelul apei subterane in zona amplasamentului propus pentru realizarea investiției, se apreciază insă ca lucrările ce se vor executa nu sunt de natură să afecteze calitatea pânzei de apă freatică.

În perioada executării lucrărilor de construire a obiectivului, măsurile generale ce trebuie avute în vedere pentru asigurarea protecției calității factorului de mediu apa sunt următoarele:

  - depozitarea materialelor de construcții necesare și a deșeurilor generate se va face numai în spațiile special amenajate în incinta organizării de șantier;

  - se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier;

În perioada funcționării obiectivului:

- se vor efectua verificări periodice ale stării rețelelor de colectare a apelor uzate menajere și pluviale;

- consumul de apă se va contoriza și se vor impune măsuri pentru evitarea risipei;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate vor respecta condițiile de calitate conform NTPA 002/2005;

- materia primă utilizată și deșeurile genrate din activitate se depozitează numai în spatii acoperite, impermeabilizate;

- se recomandă achiziționarea de material absorbant in vederea intervenției prompte in cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere in zona obiectivului.

# Factorul de mediu aer și clima

Regimul climatic în zona orașului Constanța este specific litoralului maritim, caracterizat prin veri a căror căldură este alternată de briza mării și  prin ierni blânde, marcate de vânturi puternice si umede dinspre mare.

In județul Constanța, calitatea aerului este monitorizată prin măsuratori continue in 7 statii  automate amplasate in zone reprezentative. Din analiza rapoartelor preliminare cu privire la calitatea aerului in 2011 se observă că au fost inregistrate depășiri ale valorilor indicatorului PM10, in special in lunile de iarnă, cauzele fiind impraștierea materialului antiderapant, incălzirea rezidentială, care s-au suprapus peste traficul intens, activitatea industrială si condițiile climatice specifice zonei costiere, ceilalți parametrii analizati situandu-se sub valoarea limită de la care se pot inregistra efecte negative pentru sănătate.

In perioada derulării proiectului  principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru deplasarea mijloacelor de transport și funcționarea  utilajelor, principalii poluanți fiind in acest caz  SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compuși organici volatili etc.

De asemenea, lucrările  propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in această perioadă o creștere a cantităților de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu manipularea materialelor de construcții, amenajarea drumurilor, a depozitelor de materiale etc.

În scopul diminuării impactului asupra factorului de mediu aer, în perioada executării lucrărilor se recomandă:

  - utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

  - utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

În perioada de funcționare a obiectivului,  putem aprecia că principalele surse de emisii in aer vor fi reprezentate de:

- traficul determinat de mașinile clienților. Emisiile provenite din aceste surse se vor suprapune celor provenite din traficul ce se desfășoară pe b-dul Aurel Vlaicu;

- centrala termică ce deservește obiectivul, asigurând incălzirea spațiilor și necesarul de apă caldă.

Ca o alternativa la sistemele de incălzire clasice, incălzirea obiectvului poate fi asigurată prin intermediul panourilor fotovoltaice/ solare.

Panourile fotovoltaice transformă energia solară in energie electrică, folosind Soarele drept o sursă regenerabilă de energie electrică. Panourile solare sunt totodată capabile să aibă și un efect de răcire asupra clădirii pe care sunt montate.

Incă un avantaj al panourilor solare este acela că in timpul unui an, clădirile cu panouri solare pot consuma cu 38% mai puțină energie pentru răcire. De asemenea, panourile solare au și rol izolator, astfel că, pe timpul noptii, clădirea pierde mai puțină căldură.

In ceea ce privește sistemele de ventilație, se recomandă dotarea obiectivului cu aparate de aer condiționat de ultimă generatie ce utilizează ca agent de răcire freonul ecologic.

# Protecția solului și subsolului

Din punct de vedere structural zona de studiu se suprapune Platformei Dobrogei de Sud ce se intinde in sudul faliei Topalu-Palazu Mare cu un fundament constituit din formaţiuni granitice si cristaline, fracturat si scufundat la peste 1000 m, peste care se dispune o stiva groasa de roci sedimentare, suprafaţa podisului fiind acoperita e o cuvertura joasa de loess ce atinge  grosimi intre 4 si 30 m.

Surse de poluare a solului ce pot apărea în timpul realizării, dar şi în perioada funcţionării obiectivului, sunt reprezentate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite ;

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor special amenajate din zona obiectivului;

- tranzitarea sau staționarea autovehiculelor în zone necorespunzătoare.

Principalele măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt:

  - amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea temporară a deșeurilor și  materialelor rezultate ca urmare a desfășurării activității în perioada de realizare a  lucrărilor proiectului;

  - este interzisă depozitarea temporară a deșeurilor, imediat după producere direct pe sol, sau în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora;

  - se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

  - dotarea obiectivului cu material absorbant astfel incât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere sa se intervină prompt si eficient pentru inlaturarea/diminuarea efectelor poluarii.

# Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

În perioada realizării investiției se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de :

- intensificarea traficului în zonă, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje;

- executarea anumitor lucrări de construcții în șantier, care presupun producerea unor zgomote de intensitate mai mare;

- lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

În scopul diminuării surselor de zgomot, în perioada realizării investiției se vor lua măsuri precum :

- utilizarea de echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși  în atmosferă, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt în activitate;

- oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

- folosirea de utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

- utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare utilaje, pompe etc);

- programarea activităților astfel încât să se evite creșterea nivelului de zgomot prin utilizarea simultană  a mai multor utilaje care au asociate emisii sonore importante.

In perioada funcționarii obiectivului, activitatea va fi una specifică zonelor cu unitati predominant industriale.

Se apreciază ca nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va incadra in imitele prevăzute de STAS 10009/88 Acustică urbană.

Habitatul modern se caracterizează prin deteriorarea continuă a mediului sonor urban. Traficul, indiferent sub ce formă se gasește el, este, se pare, cea mai mare formă de amenințare de poluare sonora.

Măsurile tehnice pentru combaterea poluării sonore se referă la ecranarea sursei de zgomot si protecția urechii omului și a locuinței, spațiului in care iși desfășoară activitatea. Se caută noi materiale de construcție, cu proprietăți antifonice, iar arhitectura spațiilor de locuit trebuie să țina cont de amplasarea dormitoarelor astfel incât să nu fie expuse arterelor de circulație cu flux continuu. Alte posibilități de reducere a zgomotului pe arterele de circulatie vizează limitarea vitezei de deplasare, modificarea texturii drumului, limitarea accesului mașinilor grele, controlul traficului care să impună reducerea accelerării, dezvoltarea de modele computationale adaptate unei anumite locații, in funcție de topografie, meterologie, tub sonor pentru reducerea zgomotului.

In scopul diminuării surselor de zgomot, in perioada funcționării obiectivului se vor putea implementa  măsuri de ordin urbanistic, arhitectural sau administrativ, precum:

  - prevederea de zone verzi alcătuite din arbori pe mai multe randuri, cu coroane intrepătrunse intre frontul clădiri și fronturile clădirilor delimitatoare;

  - izolarea din punct de vedere acustic a fatadelor;

  - oprirea motoarelor autovehiculelor ce tranzitează obiectivul in perioada in care acestea staționeaza in incintă.

# Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Terenul studiat se afla in intravilanul municipiului Constanța,  zona vestică a acestuia., o zonă predominant industrială iar amenajarea spațiului existent S+P+1E prin recompartimentări interioare, în vederea amenajării unei fabrici de parfumuri și produse cosmetice, depozit, spații birouri aferente  și amenajări exterioare și funcționarea obiectivului nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

# Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

# Obiectivul propus nu va modifica funcțiunile prevăzute in Certificatul de urbanism. In jurul amplasamentului nu există  obiective culturale sau religioase a căror activitate să fie stânjenită de funcționarea obiectivului.

# Principalele elemente legate de impactul realizării și funcționării obiectivului asupra asezărilor umane și sănătății populației se referă la următoarele aspecte:

# zgomotul produs de utilaje, echipamente, mijloace de transport in perioada realizării lucrărilor si a funcționării obiectivului. Pentru ca aceste zgomote sa nu constituie un factor de disconfort pentru locuitorii din zonă se impune luarea unor măsuri, precum cele prezentate in capitolul 7.4. al memoriului de prezentare;

# potențiala modificare a calității aerului in zonele invecinate obiectivului, determinată de creșterea concentratiei pulberior in atmosferă datorită lucrărilor specifice de construcții, dar si de eliminarea in atmosferă a noxelor provenite din surse mobile- arderea combustibililor având ca funcționarea motoarelor diverselor echipamente, utilaje, mijloace de transport. Măsurile in vederea eliminării sau diminuării acestui impact sunt cele prezentate in cadrul capitolului 7.2.

# Impactul asupra peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente

Nu e cazul

# Tipurile și caracteristicile impactului potențial

- Extinderea spațială a impactului (zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată

Impactul se va resimți la nivel local în zona amplasamentului, in perioada executării lucrarilor de amenajare a spațiului existent.

- Natura impactului

Prin realizarea proiectului nu vor exista efecte semnificativ negative asupra factorilor de mediu, având in vedere că, lucrările de amenajare a spațiului existent S+P+1E prin recompartimentări interioare, în vederea amenajării unei fabrici de parfumuri și produse cosmetice, depozit, spații birouri aferente  și amenajări exterioare, nu vor necesita desființarea solului vegetal iar asupra factorului de mediu aer, nu se vor genera emisii in aer.

Un impact indirect, pozitiv se manifestă asupra populației prin crearea de locuri de muncă.

Un impact temporar, atât direct cât și indirect, asupra factorilor de mediu se manifestă pe perioada executării lucrărilor de construcții și este unul nesemnificativ in cazul in care se aplică un management coespunzator care sa aibă in vedere măsuri de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu.

- natura transfrontalieră a impactului

Nu e cazul.

- Magnitudinea și complexitatea impactului

Impactul se va resimți la nivel local în zona amplasamentului  si va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

- probabilitatea impactului

Un impact semnificativ asupra mediului se poate manifesta in condițiile apariției unor situații de poluare accidentală sau in cazul in care nu se iau măsurile necesare astfel incât să nu apară riscuri.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului

Depinde de situația ce determină apariția impactului, de modul de intervenție și de rapiditatea cu care se intervine.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu e cazul, impactul va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu, in condiții de desfășurare normală a activităii.

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu sunt prevăzute în această etapă.

# LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

# Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte

# normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene

- Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) – nu e cazul

- Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului – nu e cazul

- Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei – nu e cazul

- Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa – nu e cazul

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive – nu e cazul

- Altele – nu e cazul

# Planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Amplasamentul pe care se propune realizarea proiectului este situat în intravilanul mun. Constanţa, zonă predominant industrială. Terenul are suprafața totală de 2226,00 mp conform acte și măsurători cadastrale.

Conform certificatului de urbanism nr. 2924/01.08.2018, eliberat de Primăria municipiului Constanţa, destinaţia terenului stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate este: ZRA 2a – subzona unităților predominant industriale iar folosința actuală este de curții construcții conform Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară eliberat nr. 216110 si sub nr. cerere 71262/08.06.2018.

# LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

# Localizarea organizării de șantier si descrierea lucrărilor necesare  organizării de

# șantier

- organizarea de șantier se va amenaja strict pe terenul aflat în proprietatea beneficiarului și nu va afecta domeniul public;

- se va realiza împrejmuirea provizorie a organizării de șantier;

- organizarea de santier va  fi dotată  cu o toaletă ecologică;

- în incinta organizării de șantier se va amenaja o platformă pentru depozitarea temporară a materialelor de construcții utilizate și a deșeurilor generate.

# Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților

# în mediu în timpul organizării de șantier

Acestea au fost descrise, pentru fiecare factor de mediu,  in capitolele 6 si 7.

# Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

Nu se va resimți un impact asupra factorului de mediu sol-subsol, prin proiect se doreste amenajarea spatiului existent.

Executarea propriu-zisă lucrărilor de amenajare poate determina în această perioadă o creștere a cantităților de pulberi în zona amplasamentului.

Se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de intensificarea traficului în zona, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje, lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

# Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

  - se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier;

  - utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

  - utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

  - se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

  - dotarea organizării de șantier  cu material absorbant astfel incât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere sa se intervină prompt si eficient pentru inlaturarea/diminuarea efectelor poluarii;

# LUCRĂRI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ  DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII

# Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției

La finalizarea lucrărilor de amenajare a spatiului existent, pe terenul rămas liber se propun lucrări de amenajare spații verzi, prin plantări de arbuşti și înierbări.

# Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de  poluări  accidentale

În cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi  afectat este solul; în acest caz se recomandă achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă.

Se recomandă amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea controlată a  deșeurilor produse pentru a evita riscul ca acestea să ajungă pe terenurile învecinate sau să fie depozitate necontrolat în incinta obiectivului.

# Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului

În cazul demolării obiectivului, la încetarea activității, se va proceda astfel:

- înainte de începerea lucrărilor de desființare a obiectivului se vor obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, conform legii ;

- înainte de demolarea propriu-zisă a construcției este necesară dezafectarea tuturor echipamentelor, instalațiilor, respectând procedurile de colectare, sortare și depozitare pe categorii a tuturor materialelor ce rezultă din aceste activități;

- materialele rezultate în urma dezafectării vor fi valorificate prin firme autorizate sau, după caz eliminate în depozite autorizate, care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevazute în ordinul MMGA nr. 95/2005 ;

- se va realiza separarea deșeurilor de materiale cu conținut de substanțe periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generării acestora;

- se va reface amplasamentul la starea inițiala ( teren liber) sau va fi pregătit pentru  o viitoare construcție, în funcție de destinația ulterioară a terenului.

# Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Aceste modalități se vor stabili, dacă va fi cazul la momentul luării deciziei privind desființarea obiectivului și depind de strategia care se va adopta în ceea ce privește utilizarea ulterioară a terenului.

# EVALUARE ADECVATĂ

Amplasamentul pe care se va realiza obiectivul nu se află în interiorul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de tip Sit Natura 2000, astfel încât nu este necesară declanșarea procedurii de evaluare adecvată.

Întocmit,

Voinea Daniela

Elaborator,

BLUE TERRA CONSULTING S.R.L.

# ANEXE

Anexa 1 – Plan de încadrare în zonă

Anexa 2 – certificat de urbanism

Anexa 3 – Acte deținere teren

Anexa 4 – Plan de situație

Anexa 5 – Plan organizare functionala a spațiului

Anexa 6 – plan acoperiș