MEMORIU DE PREZENTARE

CONFORM Legii nr. 292/2018

- DENUMIREA PROIECTULUI :

“MODERNIZARE PARTIALA PLATFORMA SI CONSTRUCTIE MODULARA DEPOZITARE MARFURI”

- TITULAR:

Denumire: WATER POWER ENERGY S.A.;

CUI: RO32820980; J13/318/2014;

Adresa: Jud. Constanta, mun. Constanta, bdul Mamaia nr. 288, Hotel Turist, Birou nr. 309;

Reprezentanti: Lisandru Marius Lucian

- REZUMATUL PROIECTULUI

Regim juridic

Amplasamentul proiectului este situat in Mun. Constanta, zona Incinta Port, Parcelele 256 si 257, Danele 64, 65 si 66, jud. Constanta, domeniul public al Statului aflat in administrarea M.T.I. si concesionat catre C.N.A.P.M. S.A., cu drept de folosinta  temporara pentru WATER Power Energy S.A., in calitate de Locatar, conform contractului de inchiriere nr. CNAPM-09968-IDP-01.

Imobilul a fost dobandit de C.N.A.P.M. S.A.prin HGR nr. 517/1998 si HGR nr. 464/2003

Vecinatatile amplasamentului sunt:

- Nord – Cale Ferata

- Sud – Cale Ferata

- Est -  Cale Ferata si teren lipsit de constructii – zona depozitare minereu

- Vest – Drum acces  si teren lipsit de constructii – zona depozitare minereu

Regimul juridic,  urbanistic si acces  al imobilului sunt reglementate si aprobate prin HGR nr. 525/1996, HCL Constanta nr. 113/27.04.2017, HCL Constanta nr. 28/30.01.2018, HCL Constanta nr. 532/2018, HCL Constanta nr. 318/2020 si HCL nr. 371/2020.

Regim Economic

Din punct de vedere economic, terenul supus proiectului “Modernizare Partiala Platforma si Constructie Modulara Depozitare Marfuri” are destinatia stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate – Constructii portuare, depozitare, industrial si C.F.

Folosirea actuala a terenului este Zona de activitati portuare.

Se propune :

Modernizarea unui depozit de minereu si carbuni energetici, cu regimul de inaltime parter, cu acoperire system modular autoportant in suprafata de 5000 mp si modernizarea partial a platformei de macadam existente in platform din beton in suprafata de 6307,90 mp in Incinta Port Constanta, Parcela nr. 256.

Modernizarea si consolidarea platformei existente aflata in proprietatea CNAPMC, montarea pe pozitie de ziduri de retentive periferice in sistem modular – prefabricate- cu scop de marire a capacitatii de stocare cu 25% si oprirea migratiei marfurilor purverulente in interiorul depozitului si eliminarea contaminarii produselor cu alte produse depozitate.  Va fi o constructie provizorie in Incinta Port Constanta pe terenul din Parcela 257, in suprafata de 39894 mp.

Regimul tehnic:

Suprafata terenului, conform actelor si conform masuratorilor este de cca 21739 mp, suprafata S3 din Parcela nr. 256:

S Construita – 5000 mp – Depozit minereu si carbine energetic Parter, acoperit cu sistem modular portant

S Construita – 2640 mp- Ziduri de sprijin in system modular

S Construita – 6307,90 mp – Platforma betonata

S Construita Totala = 13947,9 mp

P.O.T. propus – 64,16%

Suprafata terenului conform actelor si conform masuratorilor este de cca 39894 mp, suprafata S5 din Parcela nr. 257:

S Construita – 3219 mp – Ziduri de sprijin in sistem modular

S Construita – 29736 mp – Platforma betonata

S Construita Totala = 32955 mp

P.O.T propus 82,60%

Regim inaltime – Parter – Hale Depozitare

Circulatie se va realiza pe infrastructura din Incinta Port.

Suprafata de teren de pe amplasamentul mai sus descris si mentionat, este folosita in prezent pentru depozitarea de minereului si carbunelui energetic.

Beneficiarul intentioneaza pe Parcela 256 sa realizeze modernizarea unui depozit de minereu si carbine energetic, cu regim de inaltime Parter – Hale, pentru optimizarea spatiului existent prin depozitare in vrac pe vertical pe o inaltimemaxima de 5,00 m, catre laturile lungi ale depozitului si de pana la 12,00 m pe centrul acestuia.

Depozitul va fi alcatuit din pereti perimetrali din beton armat, alcatuiti din module prefabricate de 2,50 m lungime, 2,50 m latime si 5,00 m inaltime ce se vor amplasa alipiti de o parte si de alta a depozitului, rezultand un spatiu de 25,00 m util interior.

Lungimea  peretilor perimetrali va fi de 640 m liniari. Inchiderea superioara se va realiza pe o lungime de 200 m liniari din cei 640 m liniari de pereti perimetrali si se va executa din arce metalice autoportante ce se sprijina pe peretii perimetrali din beton, alcatuiti din module alaturate, cu prindere realizata prin suruburi.

Inchiderea superioara va dispune de patru goluri(trape) de 8,00 m X 8,00 m pentru a face posibila manipularea minereului si carbunelui energetic cu macaraua prevazuta cu cupa graifer.

Golurile sunt prevazute cu inchideri usor mobile din structura metalica spatiala si invelitoare din table pentru a impiedica patrunderea apelor meteorice in zona de depozitare si a nu permite aparitia efectului de coroziune/oxidare al minereuluisi al carbunelui energetic.

Platforma portuara existenta intre peretii perimetrali noi propusi(ziduri de sprijin in sistem modular) se va realiza din beton rutier cu o grosime de 25 cm, realizata cu dubla armare cu plase sudate, pe o perna de piatra sparta compactata de 40 cm grosime.

Beneficiarul intentioneaza pe Parcela 257 sa realizezemodernizarea si consolidarea platformei existente aflata in proprietatea CNAPMC, montarea pe pozitie de ziduri de retentive perifierice in sistem modular – prefabricate,  cu scop de marire a capacitatii de stocare cu 25% si oprirea migratiei marfurilor purverulente in interiorul depozitului si eliminarea contaminarii produselor.

Depozitul va fi alcatuit din pereti perimetrali din beton armat, alcatuiti din module prefabricate de 2,50 m lungime, 2,50 m latime si 5,00 m inaltime ce se vor amplasa alipiti de o parte si de alta a depozitului rezultand un spatiu de cca 65,00 m util interior. Lungimea peretilor perimetrali va fi de cca 570,00 m. Platforma portuara existenta va fi intre peretii perimetrali noi propusi(ziduri de retentive in sistem modular).

Eliminarea migratiei materialelor purverulente si contaminarea cu alte material din depozit se va realiza prin amplasarea de ziduri de retentive similari celor perimetrali in interiorul depozitului prin realizarea de incinte alcatuite din cellule inchise  sau semiinchise dupa necesitatile de manipulare sau volum stoc.

Toate elementele din beton vertical de tip zid de sprijin/retentive material vor avea character provizoriu astfel incat sa existe oricand posibilitatea indepartarii acestora la nevoie.

Proiectul a fost intocmit pe baza temei cadru elaborat de beneficiar, particularitatilor terenului din punct de vedere al vecinatatilor si conditiilor geotehnice.

Destinatia investitiei/proiectului este de Depozite minereu si carbune energetic.

In vederea realizarii calitatii constructiilor in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare a acestora, se impune aplicarea sistemului calitatii prevazut in Legea nr.10/1985 privind calitatea in constructii.

Sistemul calitatii se compune din:

- Reglementarile tehnice in constructii

- Calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor

- Agremente tehnice pentru noi produse si procedee

- Verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si constructiilor

- Conducerea si asigurarea calitatii in constructii

- Autorizarea si acreditatre laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii

- Activitatea metrologica in constructii

- Receptia constructiilor

- Comportarea in exploatare

- Postutilizarea constructiilor

- Controlul de stat al calitatii in constructii

Structura de rezistenta a fost conceputa astfel incat sa satisfaca cerinta de calitate "rezistenta si stabilitate". Actiunile susceptibile de a se exercita asupra constructiilor in timpul executiei si exploatarii nu vor avea ca efect producerea vreunuia dintre urmatoarele evenimente:

- prabusirea totala sau partiala a constructiei;

- deformatii de marimi inadmisibile;

- avarierea unor parti ale constructiei sau a instalatiilor datorita deformatiilor  elementelor portante;

- avarii disproportionate fata de cauza lor initiala.

Modul de asigurare al utilitatilor

Echiparea cu utilitati se va realiza prin racordare la retelele existente in zona(apa, canalizare, energie electrica si termica, gaze naturale)

Justificarea necesitatii proiectului: Modernizare Depozitelor existente pentru eficientizarea activitatilor desfasurate in Incinta port Constanta.

- DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25.02.1991

Nu este cazul

Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata

Nu este cazul

Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Nu au fost luate in considerare alte variante de amplasament.

- DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI  ALE  PROIECTULUI

Conditii de clima si incadrarea in zonele din hartile climaterice

Vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice

Creşterea populaţiei globului, creşterea ratei de consum a resurselor naturale, dezvoltarea socio-economică şi industrializarea au condus creşterea emisiilor de gaze cu efect de seră care sunt direct responsabile de schimbările climatice şi implicit de creşterea frecvenţei evenimentelor meteorologice extreme (inundaţii, secetă, incendii). Efectele negative ale schimbărilor climatice se resimt atât pe plan economic şi social, cât şi asupra ecosistemelor naturale. La nivelul Europei schimbările climatice au determinat atât o creștere a nivelului și intensității precipitațiilor, cât și valuri de căldură din ce in ce mai intense şi acutizarea fenomenului de secetă in sudul Europei. Conform ghidului privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice elaborat de Administrația Națională de Meteorologie, acţiunile trebuie canalizate pe două planuri: in primul rând este necesară reducerea drastică a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a stabiliza nivelul concentraţiei acestor gaze în atmosferă, iar în al doilea rând este necesară stabilirea și implementarea unor măsuri pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice. Pentru implementarea proiectului a fost evaluată vulnerabilitatea proiectului faţă de schimbările climatice, conform cerinţelor ghidului elaborat de către Administratia Nationala de Meteorologie precum si a altor ghiduri internationale.

Clima judetului Constanta evolueaza pe fondul general al climatului temperat continental cu influente marine, prezentand anumite particularitati legate de pozitia geografica si de componentele fizico-geografice ale teritoriului. Vecinatatea Marii Negre si a Dunarii asigura umiditatea aerului si regleaza incalzirea acestuia.

Regiunea se caracterizeaza printr-un climat secetos, cu precipitatii atmosferice rare, dar insemnate cantitativ. Volumul precipitatiilor anuale este cuprins intre 300 si 400 mm/an. Conform codului de proiectare CR-1-1-3/2012 privind “evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”, pentru municipiul Constanta valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este sk = 1,5 kN/m2, astfel constructiile se incadreaza in clasa de importanta – expunere I.

Vantul predominant este cel care bate din directia N-NE, caracterizandu-se printr-o umiditate redusa vara si un aport important de zapezi si temperaturi scazute iarna. Conform codului de proiectare CR-1-1-4/2012 privind “evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, municipiul Constanta se afla in zona cu viteza maxima anuala la 10 m deasupra solului, cu 50 ani interval mediu de recurenta, avand valoarea Uk = 29 m/s, careia ii corespunde o presiune a vantului Qk = 0,5 kPa; astfel, constructiile se incadreaza in clasa de importanta – expunere I.

Temperaturile medii anuale se inscriu cu valori superioare mediei nationale : 11,2ºC.

Temperatura medie iarna este apropiata de 0ºC, dar pozitiva, iar vara depaseste 25ºC.

Adancimea de inghet, conform STAS 6054/1977 se situeaza la - 0,90 m.

Pentru Proiectul propus a fost evaluata vulnerabilitatea acestuia fata de schimbarile climatice, au fost identificate toate variabilele climatice care ar putea afecta proiectul(creșterea accelerată a temperaturii, creșterea nr. de zile cu temperaturi extreme positive, schimbări ale cantităţilor medii de precipitaţii, schimbări ale precipitațiilor extreme, viteza medie a vântului, schimbări ale vitezei maxime a vântului, inundații, eroziunea solului), proiectul fiind modificat conform cerintelor tehnice impuse, luandu-se masurile necesare si adecvate pentru viitor impotriva schimbarilor climatice.

Adaptarea la schimbarile climatice

Activitatea nu ar putea fi afectata de schimbarile climatice, iar impactul valurilor

de caldura asupra sanatatii umane este foarte mic, precizand inca o data ca activitatea se desfasoara in Portul Maritim Constanta.

Concluzionand, toate schimbarile climatice cu toate variabilele posibile, au fost luate in calcul, si nu vor afecta Proiectul propus, tinandu-se cont si de faptul ca acesta a fost analizat si pus in practica special pt constructii situate intr-un port maritim.

Proiectul nu va influenta în mod semnificativ cererea de energie, aflandu-se intr-un Port Maritim si Santier naval, consumator mare de energie.

# Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

## Protectia calitatii apelor

Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

In perioada realizarii proiectului prezentat mai sus, eventuale scurgeri accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport materiale, de la utilajele folosite,  nu pot trece din sol in panza freatica, si nu reprezinta astfel o sursa de poluare pentru ape. Totusi se va achizitiona  material absorbant si se va interveni prompt in astfel de situatii, in vederea minimizarii efectelor poluarii.

Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Nu este cazul.

## Protectia calitatii aerului

## Sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz SOx, NOx, CO. De asemenea, executarea propriu-zisa lucrarilor de construire poate determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

Proiectul propus nu implica activitati de exploatare a terenurilor, de schimbare a destinatiei terenurilor) si in consecinta nu ar putea duce la cresterea emisiilor.

In scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, in perioada executarii lucrarilor de realizare a proiectului, se recomanda:

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;

- folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera;

- transportul materialelor de constructie (in special cele pulverulente: ciment, nisip) ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face cu autovehicule corespunzatoare, acoperite cu prelata;

- umectarea periodica a drumurilor din interiorul obiectivului si a materialului ce urmeaza fi incarcat, pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera;

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, eventual zilnic daca este cazul, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera.

Instalațiile pentru reținerea si dispersia poluanților în atmosferă

Nu este cazul

## Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomot si de vibratii

In perioada executarii lucrarilor de construire a proiectului se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului, generata in principal de :

  - realizarea lucrarilor specifice de realizare a proiectului ;

  - intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii amplasamentului cu materiale, echipamente si utilaje ;

  - lucrari de incarcare-descarcare a materialelor de constructii.

Chiar daca Proiectul se va realiza in incinta Port Constanta, generator mare de zgomot, in scopul diminuarii surselor de zgomot, in perioada realizarii investitiei se vor lua masuri precum :

- se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi  in atmosfera, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- verificare periodica a utilajelor in vederea cresterii performantelor tehnice;

- lucrarile pentru realizarea proiectului, ce presupun producerea de zgomote cu intensitati ridicate se vor realiza intr-un anumit interval orar, in principiu pe timpul zilei.

Dupa receptie, in perioada functionarii Depozitelor, se apreciaza ca principalele surse de zgomot vor fi minime, determinate doar de traficul  auto si activitatea utilajelor in depozite.

Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Nu este cazul.

## Protectia împotriva radiatiilor

sursele de radiatii – nu este cazul

amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor – nu este cazul

## Protectia solului si subsolului

Sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime

In perioada derularii proiectului, surse potentiale de  poluare a solului sunt considerate:

- lucrarile de constructie propriu-zise – executia neingrijita a lucrarilor pot antrena pierderi de materiale si poluanti (pierderi de carburanti si produse petroliere de la utilajele de constructii) care pot migra in sol;

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transporta diverse material sau de la utilajele  si echipamentele folosite;

- depozitarea necontrolata a materialelor folosite;

- managementul defectuos al deseurilor generate;

- tranzitarea sau stationarea autovehiculelor in zone necorespunzatoare.

Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

Principalele masuri recomandate in vederea diminuarii impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt :

- respectarea stricta a limitelor amplasamentului conform planului de situatie cu aplicarea prin proiect a unor solutii tehnice cu impact nesemnificativ ;

- managementul corepunzator al deseurilor generate in perioada realizarii proiectului, respectiv colectarea selectiva a deseurilor si depozitarea temporara in spatii special amenajate pana la preluarea de catre societati autorizate in colectarea si valorificarea caestora ;

- se recomanda achizitionarea de material absorbant pentru interventia prompta in cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere.

## Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Nu este cazul.

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

Nu este cazul

## Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

Nu este cazul

Zgomotul produs de utilaje, echipamente, mijloace de transport in perioada realizării lucrarilor de construire a Imobilului propus, nu constituie un factor de disconfort, proiectul realizandu-se in zona cu grad ridicat de zgomot – Portul Constanta si nu se impune luarea unor masuri.

# Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament in timpul  realizarii proiectului/ in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile)

In perioada lucrarilor de executie a proiectului “Modernizare Partiala Platforma si Constructie Modulara Depozitare Marfuri” se preconizeaza ca vor rezulta urmatoarele categoriile de deseuri prezentate in tabelul urmator.

Categorii de deşeuri generate în perioada derulãrii proiectului

| Cod | Denumirea deșeului | Sursa de generare | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Deșeuri pământ/nisip excavat | Realizarea fundațiilor | va fi reutilizat la umpluturi si sistematizare teren |
| 17 01 07 | Resturi materiale de constructii și deșeuri din construcții | Salubrizare amplasament Construcții | vor fi transportate in locuri indicate, special amenajate |
| 15 02 02 | Material absorbant uzat | Intervenția în caz de Scurgeri accidentale de carburant | functie de poluarile produse Va fi predat catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton | Saci de ciment, adezivi, altele generate de personalul muncitor | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | Lucrari de instalatii | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Organizarea de șantier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 17 02 01 | lemn | Organizare santier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 02 | sticla | Organizarea de șantier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 03 | Materiale plastice | Organizarea de șantier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | Organizarea de șantier | Vor fi preluate de Serviciul local de salubrizare si eliminate la un depozit ecologic |

Pentru toate categoriile de deseuri generate din activitatea de constructie se va avea in vedere colectarea selectiva la locul de producere si depozitarea in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier, si predarea catre societati autorizate.

Generarea si managementul deseurilor in perioada functionarii obiectivului

Categorii de deşeuri generate în perioada funcţionãrii obiectivului

| Cod deseu | Denumire deseu | Sursa de generare |
| --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deşeuri menajere | Din activitatea desfasurata |
| 17 02 01 | lemn |  |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice |  |

Colectarea deseurilor generate pe amplasament se va face intr-un spațiu special amenajat . Se va institui colectarea selectiva a deseurilor pe categorii, in recipiente colorate diferit si inscripționate. Inainte de punerea in functiune a obiectivului se vor incheia contracte cu firme autorizate in valorificarea/eliminarea deseurilor.

Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

In vederea asigurarii unui management corespunzator al deseurilor pe amplasament, in perioada executiei lucrarilor de executie a proiectului “Modernizare Partiala Platforma si Constructie Modulara Depozitare Marfuri”se vor lua masuri precum:

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate.

- evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

- se va institui evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu H.G. 856/2002, privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase);

- este interzisa eliminarea prin incinerare a deseurilor pe amplasament ;

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora; toti lucratorii vor fi instruiti in acest sens;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

# Gospodarirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

Substanțele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse– nu e cazul.

Modul de gospodarire a substanțelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea condițiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei – nu e cazul.

# Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii

Nu este cazul

# DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Factorul de mediu apa

În perioada executării lucrărilor de construire a Depozitelor si platformelor, măsurile generale ce trebuie avute în vedere pentru asigurarea protecției calității factorului de mediu apa sunt următoarele:

  - depozitarea materialelor de construcții necesare și a deșeurilor generate se va face numai în spațiile special amenajate în incinta organizării de șantier;

  - se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier;

În perioada desfasurarii de activitati portuare de depozitare, manipulare

- se vor efectua verificări periodice ale stării retelelor de colectare a apelor uzate menajere;

- consumul de apă se va contoriza și se vor impune măsuri pentru evitarea risipei;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in reteaua de canalizare vor respecta condițiile de calitate conform NTPA 002/2005.

Factorul de mediu aer

In perioada desfasurarii de activitati portuare de depozitare   principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz SOx, NOx, CO.

De asemenea, executarea propriu-zisa lucrarilor de realizare a proiectului poate determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

In scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, in perioada executarii lucrarilor de construire a imobilului, se recomanda:

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;

- folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera;

- transportul materialelor de constructie (in special cele pulverulente: ciment, nisip) ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face cu autovehicule corespunzatoare, acoperite cu prelata;

- umectarea periodica a drumurilor din interiorul obiectivului si a materialului ce urmeaza fi incarcat, pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera;

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, eventual zilnic daca este cazul, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera.

Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor

In perioada executarii lucrarilor de realizare a proiectului “Modernizare Partiala Platforma si Constructie Modulara Depozitare Marfuri” se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului, generata in principal de :

  - realizarea lucrarilor specifice de constructie a proiectului ;

  - intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii amplasamentului cu materiale, echipamente si utilaje ;

  - lucrari de incarcare-descarcare a materialelor de constructii.

In scopul diminuarii surselor de zgomot, in perioada realizarii investitiei se vor lua masuri precum :

- se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi  in atmosfera, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- se va proceda la oprirea mototarelor utilajelor in perioadele in care acestea nu sunt in activitate;

- verificare periodica a utilajelor in vederea cresterii performantelor tehnice;

- lucrarile pentru realizarea proiectului, ce presupun producerea de zgomote cu intensitati ridicate se vor realiza intr-un anumit interval orar, in principiu pe timpul zilei.

## Protectia solului si subsolului

In perioada realizarii Proiectului, surse potentiale de poluare a solului sunt considerate:

- lucrarile de constructie propriu-zise – executia neingrijita a lucrarilor pot antrena pierderi de materiale si poluanti (pierderi de carburanti si produse petroliere de la utilajele de constructii) care pot migra in sol. Nu este cazul de poluare a solului in nicio etapa constructiva a constructiilor ce alcatuiesc proiectul propus.

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transporta diverse material sau de la utilajele  si echipamentele folosite;

- depozitarea necontrolata a materialelor folosite;

- managementul defectuos al deseurilor generate;

- tranzitarea sau stationarea autovehiculelor in zone necorespunzatoare.

Principalele masuri recomandate in vederea diminuarii impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt :

- respectarea stricta a limitelor amplasamentului conform planului de situatie cu aplicarea prin proiect a unor solutii tehnice cu impact nesemnificativ ;

- managementul corepunzator al deseurilor generate in perioada realizarii proiectului, respectiv colectarea selectiva a deseurilor si depozitarea temporara in spatii special amenajate pana la preluarea de catre societati autorizate in colectarea si valorificarea caestora ;

- se recomanda achizitionarea de material absorbant pentru interventia prompta in cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere.

In perioada desfasurarii activitatilor in depozite, se apreciaza ca nu exista surse de poluare a solului.

## Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Realizarea si functionarea investitiei propuse nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

Conform Deciziei etapei de evaluare initiala nr. 476/04.10.2023, emisa de APM Constanta, proiectul propus nu intra: Sub incidenta art. 28 din O.U.G.nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si nici sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

## Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nu e cazul

# Impactul asupra peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente

Nu e cazul

# Tipurile si caracteristicile impactului potențial

Extinderea spatiala a impactului (zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi afectata

Nu e cazul

Natura impactului

Nu e cazul

Natura transfrontaliera a impactului

Nu e cazul.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Impact minim pozitiv, datorata modernizarii unor depozite pt facilitarea activitatii portuare.

Probabilitatea impactului

Nu e cazul

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

nu este cazul

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu e cazul.

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu sunt prevazute in aceasta etapa.

# LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

# Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte  normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene

- Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) – nu e cazul

- Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului – nu e cazul

- Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei – nu e cazul

- Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa – nu e cazul

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive – nu e cazul

- Altele – nu e cazul

# Planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Conform Certificatului de urbanism nr. 2244/24.08.2023 emis de Primaria Constanta, folosinta actuala a terenului este “curti constructii industriale”, cu  destinatia stabilita prin Planurile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate pt constructii portuare, depozitare, industriale si C.F.

# LUCRARI NECESARE ORGANIZĂRII DE SANTIER

# Localizarea organizarii de santier si descrierea lucrărilor necesare organizarii de

# santier

- organizarea de șantier se va amenaja strict pe terenul beneficiarului  si nu va afecta domeniul public

- organizarea de santier va avea in componenta urmatoarele:

- vestiar unelte- 1 modul;

- cabina paza/PSI ;

- platforma depozitare deseuri ;

- platforma pentru materiale ;

- rampa acces santier/ rampa spalare roti utilaje;

- W.C. uri ecologice

# Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor

# in mediu in timpul organizarii de sșantier

Sunt  descrise, pentru fiecare factor de mediu

# Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Executarea propriu-zisa a lucrarilor de realizare a obiectivului poate determina in aceasta perioadă o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

Se va inregistra o creștere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului, determinata in principal de intensificarea traficului in zona strazilor, ca urmare a aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje, lucrari de incarcare-descarcare a materialelor de constructii.

# Dotari si masuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

  - se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier;

- utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

  - utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

  - se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

  - dotarea organizării de șantier  cu material absorbant astfel incât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere sa se intervină prompt si eficient pentru inlaturarea/diminuarea efectelor poluarii;

# LUCRARI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, IN CAZ  DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII

# Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției

îndepărtarea utilajelor şi echipamentelor folosite in timpul executiei constructiei, precum şi a materialelor neutilizate;

- eliminarea deşeurilor conform cerinţelor legislatiei în domeniul gestionării deşeurilor.

# Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de  poluări  accidentale

În cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi  afectat este solul; în acest caz se recomandă achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă.

Se recomandă amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea controlată a  deșeurilor produse pentru a evita riscul ca acestea să ajungă pe terenurile învecinate sau să fie depozitate necontrolat în incinta obiectivului.

# Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului

În cazul demolării obiectivului, la încetarea activității, se va proceda astfel:

- înainte de începerea lucrărilor de desființare a obiectivului se vor obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, conform legii ;

- înainte de demolarea propriu-zisă a construcției este necesară dezafectarea tuturor echipamentelor, instalațiilor, respectând procedurile de colectare, sortare și depozitare pe categorii a tuturor materialelor ce rezultă din aceste activități;

- materialele rezultate în urma dezafectării vor fi valorificate prin firme autorizate sau, după caz eliminate în depozite autorizate, care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevazute în ordinul MMGA nr. 95/2005 ;

- se va realiza separarea deșeurilor de materiale cu conținut de substanțe periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generării acestora;

- se va reface amplasamentul la starea inițiala ( teren liber) sau va fi pregătit pentru  o viitoare construcție, în funcție de destinația ulterioară a terenului.

# Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Aceste modalitati se vor stabili, daca va fi cazul la momentul luarii deciziei privind desființarea obiectivului si depind de strategia care se va adopta in ceea ce priveste utilizarea ulterioara a terenului.

# EVALUARE ADECVATÃ

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria natural protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului: NU ESTE CAZUL

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar: NU ESTE CAZUL

- prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii ş ihabitate de interescomunitar în zona proiectului: NU ESTE CAZUL

- se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru

- managementul conservării arieinaturale protejate de interes comunitar: NU ESTE CAZUL

- se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria natural  protejată de interes comunitar: NU ESTE CAZUL

- alte in formaţii prevăzute în legislaţia în vigoare: NU ESTE CAZUL

## PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU INFORMAŢII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE

Localizarea proiectului: NU ESTE CAZUL

- bazinul hidrografic………………………………………………………..

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral………………………………

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod……………

Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de  suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă:

NU ESTE CAZUL

Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu

precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz- NU ESTE CAZUL

Proiectul analizat nu se incadreaza in prezeverile din art. 48 si/sau prevederile din art 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

- CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI  - Nu este cazul.

Intocmit,

TITULAR PROIECT

WATER POWER ENERGY S.A.