##### MEMORIU TEHNIC

- DATE GENERALE

  - Denumirea investiţiei: „RETELE ELECTRICE DE ILUMINAT PUBLIC DIN ZONA BARBOSU, PROIECT 12/1992, LOTIZARI SI BLOCURI, LOCALITATEA EFORIE SUD”

  - Elaborator: s.c. ELMONT CONSTRUCT s.r.l. CONSTANTA

  - Beneficiar: Primaria Orasului Eforie

  - Amplasament obiectiv: judetul Constanta, oras Eforie Sud, zona Barbosu

  - Elemente care stau la baza elaborării documentaţiei:

| - | Aviz CTE nr. 1/9/12.01.2015 |
| --- | --- |
| - | Comanda ferma din partea beneficiarului, nr. 34425/05.12.2018 |
| - | Informatii furnizate de s.c. E-DISTRIBUŢIE DOBROGEA s.a. referitoare la instalatiile electrice existente in zona |
| - | Date referitoare la consumatorii de energie electrica furnizate de investitor |

  - Necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului

Primaria Orasului Eforie, cu sediul in judetul Constanta, Eforie Sud, str. Progresului, Nr. 1 a solicitat întocmirea unei documentaţii pentru „RETELE ELECTRICE DE ILUMINAT PUBLIC DIN ZONA BARBOSU, PROIECT 12/1992, LOTIZARI SI BLOCURI, LOCALITATEA EFORIE SUD”.

Prezentul proiect isi propune ca pe baza analizei situatiei existente si a tendintelor generale de dezvoltare a instalatiilor de iluminat public, sa stabileasca lucrarile necesare pentru asigurarea instalatiilor electrice de iluminat stradal in zona de lotizari Cartier Barbosu.

Iluminatul public al strazilor urmareste atat orientarea cat si circulatia pe timp de noapte a vehiculelor si a pietonilor cat si crearea unui mediu ambient corespunzator in orele fara lumina naturala.

Iluminatul public trebuie sa se incadreze intr-o serie de baremuri lumino tehnice, de siguranta a circulatiei, de estetica arhitectonica si de norme tehnice din punct de vedere electric, in conditiile folosirii rationale a energiei electrice, a reducerii costurilor investitiilor si a cheltuielilor anuale de exploatare a instalatiilor de iluminat public.

Puterea solicitata de beneficiarul Primaria Orasului Eforie, pentru asigurarea iluminatului public in zona de lotizari Cartier Barbosul, este de 30kW (putere ce a fost luata in calcul de la stadiul de extindere a retelelor electrice in zona analizata, la dimensionarea instalatiilor electrice – transformatoare, din posturi – conform Aviz CTE nr. 1/9/12.01.2015).

Situatia energetica a zonei

In prezent, in zona analizata (cartier Barbosu) Operatorul de Distributie E-Distributie Dobrogea S.A. are in gestiune un post de transformare 20/10/0,4kV 630kVA din care sunt alimentate circuite LEA jt realizate cu cablu aerian JT cu elice vizibila 3x70+54,6Nmmp, construite pe stalpi de beton SC10001 pentru sustinere si SC10005 pentru intindere, colt, derivatii si terminali.

Lungimea totala de TYIR 70mmp in zona analizata este de aproximativ 2km.

- CONDITII CLIMATICE SI DE SISTEM

2.1.   Caracteristicile geofizice ale terenului de amplasare

- zona seismică “D”

- natura terenului: normal

- categoria de teren: tare

- nivel de poluare II

Amplasamentul instalaţiilor proiectate este în judetul Constanta, oras Eforie Sud, zona lotizari Cartier Barbosu

Topografia terenului: Pentru realizarea investiţiei este necesară ridicarea topografică a zonei.

2.2.  Condiţii climato meteorologice conform NT 003/ 04/ 00

Din punct de vedere al condiţiilor climato-meteorologice, amplasamentul se află în zona “C” caracterizată prin:

- presiune dinamică de bază la vânt fără chiciură de 55 daN/mp

- presiune dinamică de bază la vânt maxim cu chiciură de 17 daN/ mp

- grosimea stratului de chiciură: 22 mm.

  - Indicele cronokeraunic (nr.de ore de furtună cu descărcări electrice în decursul unui an) conform NTE 001/03/00 pentru jud. Constanta este de 87 ore.

2.4.	 Date tehnice ale lucrării

A. Caracteristici tehnice teren

Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului ocupat definitiv şi temporar, pe categorii de folosinţă şi proprietari;

a) Regimul juridic: Instalaţiile electrice proiectate sunt amplasate pe domeniul public al Orasului Eforie.

b) Regimul economic: Pentru executia lucrarilor si pentru ocuparea suprafetelor de teren necesare, este necesara respectarea conditiilor stabilite prin prezenta documentatie tehnica.

Suprafata ocupata definitiv: 0,2mp (pentru amplasarea punctului de aprindere iluminat public, restul instalatiilor proiectate se vor monta pe retele electrice existente)

Suprafata ocupata temporar: 7,5mp (montare linie electrica 0,4kV subterana, pentru racordarea circuitelor de iluminat public)

c) Regimul tehnic: Pe timpul execuţiei lucrărilor se va evita afectarea terenului, şi nu se va crea pericol de accidente, instalatiile electrice executate conform prezentei documentatii respectand restrictiile impuse de normativul NTE 007/2008, NTE 001/003/00.

# B. Capacitati/caracteristici tehnice şi condiţii de echipare: Descrierea soluţiilor tehnice avute în vedere, cu recomandări privind tehnologia de realizare şi conditii de exploatare a fost prezentată la pct.3.

- DESCRIEREA SOLUTIEI DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Pentru a crea un ambient placut, sigur si eficient pe strazile din zona de lotizari Cartier Barbosul, Primaria Orasului Eforie a solicitat realizarea unui retele de iluminat public. Realizarea acestei instalatii presupune executia urmatoarelor lucrari:

- montarea unui punct de aprindere iluminat public (PAIP80A), la exteriorul PTAB 20/10/0.4kV, 630kVA existent, in aliniament cu un bloc de masura si protectie trifazat (BMPT) existent; realizarea racordului electric JT a punctului de aprindere, din BMPT-ul existent;

- realizarea unei noi retele de iluminat (formata din 2 circuite) in lungime totala de 1,6km, in montaj aerian pe 61 stalpi existenti; montarea pe stalp existent a unei cutii de derivatie, racordata la punctul de aprindere, ce va asigura alimentarea cu energie electrica si distributia circuitelor de iluminat.

Descrierea lucrarilor:

Montare Punct de aprindere Iluminat public si realizare racord electric JT

La exteriorul PTAB 20/10/0.4kV, 630kVA existent, in aliniament cu un bloc de masura si protectie trifazat (BMPT) existent (conform plansa nr. 2 anexata documentatiei) se va monta un punct de aprindere iluminat public (PAIP) in cutie din poliester armat cu fibra de sticla (PAFS).

Punctul de aprindere va fi echipat cu:  separator 4P 80A, intrerupator 4P 80A, contactor trifazat 80A cu bobina la 230V, celula fotoelectrica, sigurante bipolare si sir de cleme pentru cabluri de sectiune 50mmp.

Echipamentul electric din cutie asigura conectarea retelei de alimentare a consumatorului. Conectarea consumatorului se va realiza automat prin intermediul celulei fotoelectrice, montata la exterior, intr-o zona care nu ii va afecta buna functionare.

Alimentarea punctului de aprindere iluminat public se va realiza din BMPT-ul existent, prin executie racord trifazat scurt, cu cablu 0,4kV de sectiune 3x50+25Cmmp, in lungime totala de 6m. Cablurile 0,4kV acced in interiorul cutiei PAIP prin partea inferioara, prin intermediul unor presgarnituri. Pe toata lungimea traseului de pozare, cablul se va proteja in tub pliabil Ø125mm.

Cablul JT utilizat va fi:

: cablu JT tetrapolare cu conductoare de faza din Al si neutru concentric din Cu, izolate cu XLPE, sub manta din PVC, de sectiune 3x50+25C mmp (conf. DC4126/16X matricola 33 05 68)

Montare retea electrica aeriana de iluminat public

Se va realiza o retea noua de iluminat, alcatuita din 2 circuite electrice, dupa cum urmeaza:

Circuit nr. 1

Primul circuit al retelei electrice pentru iluminatul public se va construi pe 29 stalpi din beton armat centrifugat existenti (16 stalpi tip SC 10005 si 13 stalpi SC10001) pe care se va monta:

: un circuit realizat cu conductor torsadat TYIR 4x16mmp (conform DC4183/3, matricola 33 90 63)

: 29 corpuri de iluminat stradal echipate cu 33 lampi cu becuri LED de 60W (pentru a asigura o dispersie uniforma a luminii, la intersectii, la 3 stalpi terminali au fost prevazute corpuri de iluminat cu 2 brate)

Lungimea totala a primului circuit LEA JT este de 760m. Lungimea fiecarui tronson este conform plansei nr. 2 anexata documentatiei.

Pentru montarea noului circuit LEA JT stalpii tip SC10001 vor fi echipati cu legaturi de sustinere cablu torsadat iar stalpii tip SC10005 vor fi echipati cu legaturi de intindere, legatura de derivatie sau legatura terminala - pentru stalpii cu rol de stalp terminal, pentru cablu torsadat.

Pentru reintregirea circuitului proiectat TYIR 4x16mmp, la derivatii, se vor utiliza cleme de derivatie cu dinti (CDD45) – se vor monta cate o clema pe fiecare faza, respectiv o clema pe nul.

Circuit nr. 2

Al doilea circuit al retelei electrice pentru iluminatul public se va construi pe 33 stalpi din beton armat centrifugat existenti (20 stalpi tip SC 10005 si 13 stalpi SC10001) pe care se va monta:

: un circuit realizat cu conductor torsadat TYIR 4x16mmp (conform DC4183/3, matricola 33 90 63)

: 32 corpuri de iluminat stradal echipate cu 34 lampi cu becuri LED de 60W (pentru a asigura o dispersie uniforma a luminii, la intersectii, la 2 stalpi terminali au fost prevazute corpuri de iluminat cu 2 brate)

Lungimea totala a celui de al doilea circuit LEA JT este de 840m. Lungimea fiecarui tronson este conform plansei nr. 2 anexata documentatiei.

Pentru montarea noului circuit LEA JT stalpii tip SC10001 vor fi echipati cu legaturi de sustinere cablu torsadat iar stalpii tip SC10005 vor fi echipati cu legaturi de intindere, legatura de derivatie sau legatura terminala - pentru stalpii cu rol de stalp terminal, pentru cablu torsadat.

Pentru reintregirea circuitului proiectat TYIR 4x16mmp, la derivatii, se vor utiliza cleme de derivatie cu dinti (CDD45) – se vor monta cate o clema pe fiecare faza, respectiv o clema pe nul.

Cablul JT utilizat va fi pentru realizarea retelei de iluminat public:

: cablu JT tetrapolare cu elice vizibila “fascicul portant” pentru pozarea aeriana cu conductoare din aluminiu isolate in XLPE si manta din XLPE (conf. DC4183/3 matricola 33 90 63)

Lampile cu LED de 60W sunt solicitate de beneficiarul lucrarii, Primaria Orasului Eforie. Detaliile corpului de iluminat stradal, detaliile becurilor LED utilizate, reprezinta detalii de executie ce se vor regasi in Fisa Tehnica ce insoteste materialele folosite.

Pentru fiecare circuit in parte, corpurile de iluminat se vor repartiza uniform pe cele 3 faze, astfel incat incarcarea fazelor sa fie proportionala. Coborarile corpurilor de iluminat la reteaua proiectata se va realiza cu cablu tip CYY 3x1,5mm² iar racordul electric al corpurilor de iluminat public in reteaua aeriana trifazata proiectata 4x16mmp se va realiza cu clema de derivatie cu dinti pentru iluminat 
(CDD-IL).

Montare caseta de derivatie si racordarea circuitelor LEA JT proiectate

Racordarea si alimentarea celor doua circuite LEA JT proiectate, la punctul de aprindere al iluminatului public, se va realiza prin intermediul unei casete de derivatie montata pe stalpul amplasat la cca 15m de PTAB-ul existent.

Caseta de derivatie se va realiza din poliester armat cu fibra de sticla, va fi echipata cu 6 x SIST 101+MPR63A – 2 circuite si va fi prevazuta cu presetupe la baza cutiei, pentru a permite trecerea  cablurilor si a impiedica infiltratiile de apa.

Atat din motive de siguranta, cat si pentru a facilita executia racordurilor si distributia circuitelor LEA JT, montarea casetei de derivatie se va realiza la min. 5m fata de baza stalpului. Prinderea si fixarea casetei de derivatie pe stalpul se va realiza cu bratari de prindere pe stalp si prin intermediul unui suport de sustinere montat pe spatele cutiei.

Alimentarea casetei de derivatie se va realiza din PAIP 80A proiectat, din sirul de cleme de sectiune 50mmp, prin executia unui circuit trifazat subteran, cu cablu JT de sectiune 3x50+25C mmp, in lungime totala de 25, din care:

- 2m coborarea din PAIP80A proiectat

- 15m la subtraversarea strada, in profil tip M, zona nepavata, in sant cu adancimea de 0,9m, protejat in tub pliabil ø125mm

- 8m pozat pe stalpul existent tip SC10005 si racordare in bara circuitelor din caseta de derivatie

Cablul JT pozat pe stâlp se va proteja în tub PVC tip G Φ 75mm, montat pana la o inaltime de minim 2,5m.

Cablul JT pozat subteran va fi protejat in tub de protective flexibil “TIP PLIABIL”, cu Φ125 mm, conform DS4247/5, in modul urmator:

: tubul ce va proteja cablul 0,4kV se va amplasa pe fundul profilului iar peste tub se va pune un strat de nisip (material inert ) de 20 cm. Peste stratul de nisip se va aseza o folie avertizoare, dupa care profilul va fi astupat cu pamantul rezultat din sapatura ( pamant selectionat, cu granulatie de maxim 30 mm, fara pietre, bolovani sau alte corpuri straine), compactat din 20 cm in 20 cm, pana la readucerea terenului la starea initiala.

Traseul cablului proiectat este exclusiv pe domeniu public al orasului Eforie, ocuparea terenului facandu-se temporar numai pe perioada executarii lucrarii.

Cablul 0,4kV se va poza la o distanta minima de 0,6 m de fundatiile cladirilor existente/ limitele de proprietati private si la distante minime admise fata de retele utilitare existente in zona.

La pozarea cablurilor în pamant se va respecta prevederile din avizele obtinute, cu respectarea urmatoarelor distanţe minime impuse între:

- cablurile pozate în pământ şi conducte de apă şi canalizare, distanta minima este în plan orizontal (apropieri) de 0,5m şi respectiv în plan vertical (intersecţii) de 0,25m.

- distanţa minimă în plan orizontal (apropieri), măsurată între cablurile de energie şi stâlpii LEA 0,4 kV (sau fundaţiile acestora), este de 0,5m.

- cablurile pozate în pământ şi drumuri, distanta minima este în plan orizontal (apropieri) de 0,5m şi respectiv în plan vertical (intersecţii) de 1m;

- cabluri pozate în pământ (în tub) şi conducte de gaze, distanta minima este în plan orizontal (apropieri) de 1,5m şi respectiv în plan vertical (intersecţii) de 0,5m. În cazul intersecţiilor cablul electric va fi pozat, de regulă, sub conducta de gaze existentă. În caz contrar, cablul va fi protejat în tub de protecţie, pe o lungime de 0,8m, de fiecare parte a instalaţiei. Tubul va fi prevăzut la capete cu răsuflatori. Unghiul minim de traversare va fi de min. 60 grade.

- distanta minima intre cabluri pozate în pământ şi fundaţii de clădiri este de 0,6 m.

- distanta minima cabluri pozate în pământ şi arbori (axul acestora) este de 1m. Se admite reducerea distanţei cu condiţia protejării cablurilor în tuburi.

Masuri impotriva tensiunilor de atingere si de pas

- Protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas se realizeaza prin:

- legarea la nul in reteaua electrica de joasa tensiune (toate elementele metalice care pot intra accidental sub tensiune: armaturile metalice ale stalpului, consolele metalice, bratarile de fixare pe stalpi, se vor lega la conductorul de nul)

- nulul purtator se va lega la priza naturala a stalpilor

- Stalpul echipat cu caseta de derivatia, dipsune in prezent de o priza de pamant cu rezistenta de dispersie < 10ohm. Se vor realiza lucrari de imbunatatire a prizei de pamant, prin suplimentare de electrozi, astfel incat rezistenta de dispersie sa nu depaseasca 4 ohm.

- Punctul de aprindere se va racorda la priza de pamant a postului de transformare in anvelopa de beton, existent. Se va masura priza de pamant comuna iar in cazul in care valoarea de 1ohm este depasita, priza de pamant se va imbunatati prin suplimentare de electrozi, pana la coborarea valorii rezistentei de dispersie a prizei < 1 ohm.

Prizele de pamant se vor executa cu electrozi din otel profilat zincat in lungime de 1,6 m şi platbanda OL-Zn 40x4 mmp, montata in pamant la o adancime de 0,9 m.

# 3.1. Condiţii de siguranţă în alimentarea cu energie electrică

Privind parametrii de calitate a energiei electrice, conform standardelor şi legilor în vigoare.

3.2. Condiţii de siguranţă în execuţia racordului

Conform normelor în vigoare.

3.3.  Descrierea caracteristicilor instalaţiilor proiectate

Caracteristicile tehnice şi constructive ale instalaţiilor proiectate sunt prezentate în Caietul de Sarcini  Electrice

# 3.4. Măsuri de protecţie a instalaţiilor

- la acţiunea factorilor externi: nu sunt necesare măsuri suplimentare;

- la supratensiuni de comutaţie şi atmosferice: nu sunt necesare măsuri suplimentare;

- la suprasarcină: nu e cazul

- contra atingerilor indirecte: PAIP-ul se va racorda la priza de pamant a PTAB iar RP a prizei comune < 1 ohm; la stalpul echipat cu caseta de derivatie se va realiza imbunatatirea prizei de pamant pana la Rp< 4ohm; nulul purtator al retelei proiectate se va lega la priza naturala a stalpilor.

3.5. Punct de racordare

Punctul de racordare a instalaţiilor este: stabilit la nivelul de tensiune 0,4kV, in instalatiile electrice JT aferente PTAB zona Barbosu

4.	SUPRAFETE DE TEREN OCUPATE

- Suprafata ocupata definitiv: 0,2mp (pentru amplasarea punctului de aprindere iluminat public, restul instalatiilor proiectate se vor monta pe retele electrice aeriene existente nefiind afectata nici o suprafata de teren)

- Suprafata ocupata temporar: 7,5mp (montare linie electrica 0,4kV subterana, pentru racordarea circuitelor de iluminat public)

# 5.        LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER

# Se vor realiza prin grija constructorului.

6.         ASIGURAREA CALITATII

Documentaţia elaborată respectă cerinţele impuse de SR EN ISO 9001/2008 încadrându-se în Sistemul de Management Integrat Calitate-Mediu.

Proiectul a fast elaborat, verificat şi aprobat de personal calificat.Verificarea proiectului se va realiza conform L.440/27/06/2002 – Ord. Nr.95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale de către un verificator MEC.

Procurarea materialelor, echipamentelor şi utilajelor prevazute în documentaţie, se va face de la firme şi producători agreaţi şi autorizaţi. Toate furniturile vor avea declaraţie de conformitate şi de garanţie.

Sunt precizate documentaţiile aplicabile, normele, standardele care stau la baza întocmirii proiectului şi a stabilirii soluţiei tehnice.

Orice modificare adusă documentaţiei, se va face numai cu acordul proiectantului şi numai în situaţiile când aceasta nu afectează esenţial datele tehnice şi condiţiile de dimensionare avute în vedere la elaborarea documentatiei.

Pentru recepţia la terminarea lucrării, punerea în funcţie şi recepţia finală, proiectantul va fi convocat de către beneficiar. Execuţia lucrării va fi verificată pe parcurs de către diriginţii de şantier, iar la final recepţia va fi facută de Comisia de Recepţie constituită în acest scop.

7.   	PROTECTIA MEDIULUI

7.1. Cerinte de mediu pentru produse:

    - Produsele/echipamentele achiziţionate vor avea înscris marcajul CS (usor lizibil) şi vor fi însoţite pe lângă Declaratie de conformitate a produsului (cerinţă de calitate) şi de Fişa Tehnică de Securitate a Produsului (cerinţă de mediu) pentru produsele ce conţin substanţe periculoase. Această fişa trebuie să conţină toate informaţiile reale disponibile, necesare pentru a asigură protecţia omului şi a mediului înconjurător. (de exemplu: caracteristici tehnice ale produsului, conţinut, condiţii specifice de utilizare, depozitare şi modalitatea de reciclare/eliminare, reguli de securitate a muncii, etc).

Fişa Tehnică de Securitate a produsului se va transmite în copie şi utilizatorului.

Poducătorul, importatorul sau distribuitorul trebuie să aducă la cunostinţă destinatarului fişei tehnice de securitate orice informaţii noi de care acesta a luat cunostinţă.

    - În acest sens, responsabilii cu managementul substanţelor periculoase desemnaţi la nivelul UTR şi Direcţia Înaltă Tensiune vor întocmi Lista substanţelor periculoase şi o vor actualiza ori de cate ori se va mai achiziţiona un produs ce conţine substanţe periculoase. De asemenea vor centraliza în Registrul de substanţe periculoase evidenţa substantelor periculoase achizitionate. Registrul de substanţe periculoase este în conformitate cu HGR 856/2002 si OUG 195/2005.

    - Furnizorii de produse trebuie să prezinte documentele care să ateste certificarea sistemului de management de mediu conform condiţiilor din standardul SR EN ISO 14001:2005 a organizaţiei producătoare.

    - Furnizorii de produse trebuie să prezinte documente care să specifice ciclul de viaţă al produsului/echipamentului, durata normată de viaţă a produsului/echipamentului, precum şi modalităţile/mecanismele corespunzătoare de manipulare, de reciclare, eliminare sau valorificare după depaşirea ciclului de viaţă, la sfârşitul existenţei lor utile, când produsul/echipamentul devine deşeu.

Planul de aprovizionare pentru produse va fi aplicat numai în condiţiile prezentării clare pentru fiecare produs în parte a specificăţiilor tehnice conform codificării SAP.

7.2. Cerinţe de mediu pentru lucrări/servicii

În toate fazele de concepţie, proiectare, execuţie şi exploatare, pe toată perioada de existenţă a instalaţiei, se vor urmări identificarea aspectelor semnificative de mediu, respectiv identificarea, evaluarea, limitarea sau eliminarea impactului negativ al instalaţiilor asupra mediului, prin :

- Alegerea amplasamentelor instalaţiilor şi organizărilor de şantier care să reducă/elimine impactul negativ asupra aşezărilor umane şi ale ariilor protejate, cu integrare cât mai bună în mediu, astfel încât să se limiteze sub normele admisibile stabilite prin standardele de mediu, influenţa electromagnetică asupra organismelor vii, cailor de comunicaţii în curenţi slabi, reţelelor de utilităţi, clădirilor, cu considerarea măsurilor necesare protejării florei şi faunei din imediata apropiere a instalaţiilor energetice.

Alegerea unor soluţii constructive compacte, cu un design exterior plăcut, utilizarea de tehnologii de execuţie (curate(, de echipamente energetice performanţe care să asigure condiţii de funcţionare superioare cu diminuarea riscurilor de poluare (riscul izbucnirii unor incendii, al poluării cu diferite substanţe a solului, subsolului, apelor de suprafaţă şi subterane, riscul poluării sonore sau al poluării vizuale).

Soluţia tehnică prezentată în lucrare reduce la minimum impacturile negative asupra mediului, în condiţii de siguranţă şi eficienţa în toate fazele ciclului de viaţă a lucrării proiectate: proiectare, execuţie şi exploatare, pe toată perioada de existenţă a instalaţiei, respectând cerinţele impuse prin SR EN ISO 14001/2005, încadrându-se în sistemul de management integrat de calitate-mediu-securitate-sănătate în muncă.

Materialele şi sculele folosite după terminarea lucrărilor se adună şi se transportă la sediul firmei constructoare, respectând condiţiile autorizaţiei de construcţie.

La alegerea traseelor şi amplasamentelor instalaţiilor s-au respectat distanţele faţă de obiectivele şi gospodăriile supra şi subterane şi alte obiective de interes public.

Prin lucrările prevăzute factorii de mediu nu sunt afectaţi şi nu se impun lucrări de reconstrucţie ecologică, deci nu necesită un studiu de impact asupra mediului.

Lucrarile se vor executa cu respectarea prevederilor NTE 003/04/00 cu privire la distanţe, apropieri, coexistenţă cu alte instalaţii. Zonele afectate de execuţia lucrării vor fi refăcute în totalitate după terminarea acesteia.

La executia lucrării se va respecta regimul deşeurilor şi al combustibililor conform legislaţiei în vigoare.

Executantul trebuie să identifice materialele recuperate, consumate şi deşeurile rezultate, să descrie metoda şi amplasamentul depozitului temporar şi a celui definitiv, precum şi modalitătile concrete de eliminare/valorificare a deşeurilor pe tipuri de deşeuri.

Pe perioada exploatării se vor efectua verificările şi încercările echipamentelor conform PE 116/94 pentru a preveni apariţia unor factori poluanţi.

Pe parcursul executării lucrării executantul are obligaţia să respecte prevederile cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile privind protecţia mediului şi de a lua toate măsurile necesare şi suficiente pentru prevenirea producerii unei poluări a mediului pe şantier şi în afara acestuia, pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau private, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele de lucru.

De asemenea, executantul are obligaţia de a nu stânjeni inutil sau abuziv confortul riveranilor sau căile de acces prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc aşezările umane sau proprietăţile aflate în posesia achizitorului.

Planul Calităţii pe categorii de instalaţii şi de lucrări (control, verificări şi inspecţii), trebuie să trateze la fiecare etapă verificată şi aspectele de mediu asociate (prezentarea şi tratatea detaliată a aspectelor de mediu asociate fiecărei etape). În PCCVI trebuie inclusă şi lucrarea de mediu: readucerea terenului la starea iniţială.

Executantul va prezenta în documentaţie date care să specifice ciclul de viaţă al produsului/ instalaţiei/ echipamentului, durata normată de viaţă a produsului/ echipamentului/ instalaţiei, precum şi modalităţile / mecanismele corespunzătoare de manipulare, de reciclare, eliminare sau valorificare după depaşirea ciclului de viaţă, la sfârşitul existenţei lor utile, când produsul/ echipamentul devine deşeu.

Fiecare produs/echipament va fi însoţit de fişa tehnică securitate produs.

Cerinţele legale în vigoare referitoare la mediu:

  - OUG 195/2005 privind protecţia mediului;

  - Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005;

  - Legea 426/2001 pentru aprobarea OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor;

  - Legea 431/2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru modificarea alin.(2) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile;

  - Legea 465/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile;

  - HGR 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

Pentru anumite tipuri de deşeuri regimul acestora este reglementat în:

  - HGR 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

  - HGR 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;

  - HGR 1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase;

  - HGR 734/2006 pentru modificarea <LLNK 12003   124 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest;

  - HGR 291/2005 privind modificarea H.G. nr.173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari;

  - HGR 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate – modificată prin HG nr.  441/30.04.2002 si prin HG nr. 1159/02.10.2003

Alte cerinţe legale referitoare la protecţia mediului:

  - Ordin 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;

  - HGR 349/2005 privind depozitarea deşeurilor;

  - Ordin 2/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul Romaniei.

Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu:

##### Protecţia calităţii apelor;

Instalaţiile proiectate nu produc agenţi poluanţi pentru apele subterane şi de suprafaţă.

##### Protecţia aerului:

Instalaţiile proiectate nu produc agenţi poluanţi pentru aer în timpul exploatării, neexistănd nici o forma de emisie.

##### Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Instalaţiile electrice proiectate nu produc zgomot sau vibraţii. În ceea ce priveşte modul de lucru la construcţii montaj, utilajele specifice transportului materialelor pentru realizarea liniilor electrice nu staţionează mult timp în zona iar funcţionarea lor în această perioadă nu dăunează zonei.

##### Protectia împotriva radiaţiilor

Instalaţiile electrice cu tensiunea mai mică sau egală cu 20kV nu produc radiaţii electromagnetice cu impact semnificativ asupra mediului.

- Protectia solului şi a subsolului

Executantul are obligaţia să depoziteze materialele necesare numai în locuri special amenajate şi să asigure luarea măsurilor de salubrizare a terenului.

##### În cazul producerii unor poluări accidentale executantul va efectua pe cheltuiala sa toate lucrările necesare pentru înlăturarea cauzei producerii poluării şi pentru refacerea zonelor afectate de poluarea produsă.

Lucrările de săpătură afectează parţial solul şi subsolul. La finalizarea lucrărilor se va face nivelarea şi tasarea solului, aducând terenul la stare iniţială. Pământul rezultat din săpătură se va depozita la un punct de depozitare temporara şi apoi se va transporta la groapa de deşeuri inerte, accesul utilajelor în zonă făcându-se pe drumul de acces existent. În documentaţie s-au prevăzut lucrări de transport a tuturor materialelor necesare efectuării lucrării

După terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia aducerii la starea iniţială a terenului afectat de săpătură. Se va reface stratul vegetal, terenul se va curăţa şi se va amenaja, toate soluţiile şi tehnologiile adoptate fiind moderne şi nepoluante.

Lucrările nu afectează natura solului şi subsolului.

##### Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Lucrările nu afectează ecosistemele terestre şi acvatice

##### Protecţia asezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Lucrările se vor executa cu respectarea prevederilor NTE 004/03/00 cu privire la distanţe, apropieri, coexistenţă cu alte instalaţii.

Lucrările nu afectează aşezările gospodăresti, instituţiile publice sau sănătatea populaţiei.

Executantul să nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel, să informeze publicul asupra riscurilor generate de funcţionarea sau existenţa obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei şi mediu, să respecte prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului privid amplasarea obiectivelor fără a prejudicia ambientul, spaţiile de odihnă şi recreere, starea de sănătate şi confort a a populaţiei.

##### Gospodărirea deşeurilor generate de amplasament

Executantul are obligaţia:

- Să gestioneze deşeurile rezultate în urma lucrărilor în conformitate cu cerinţele legale privind regimul deşeurilor şi în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini;

- Să ia măsurile necesare de reducere la minim a cantităţilor de deşeuri rezultate;

- Să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase;

- Să asigure echipamente de protecţie şi de lucru adecvate operaţiunilor aferente gestionării deşeurilor în condiţii de securitate a muncii;

- Să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu;

- Să nu abandoneze deşeurile şi să le depoziteze numai în locuri special amenajate autorizate

- Să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora

- Să prezinte documentele de predare a cantităţilor de deşeuri la firmele autorizate în eliminarea/valorificarea acestora;

- Deşeurile inerte: din fibra de sticlă, ambalaje de sticlă, beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramică, izolatori, sticlă, pământ şi pietre fără conţinut de substanţe periculoase şi alte deşeuri din demolări şi construcţii se transportă la groapa de deşeuri inerte, amplasament stabilit de Primăria locală care indică modalitatea de eliminare şi ruta de transport până la aceasta.

- Se prezintă documentele de predare a acestor tipuri de deşeuri

##### Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase

Se va respecta regimul combustibililor. Combustibilul folosit în timpul funcţionării utilajelor nu se scurge, nu se depune pe sol şi nu deteriorează zona.

##### Lucrari de refacere/restaurarea amplasamentului

Executantul are obligaţia efectuării lucrărilor fără a produce fenomene de poluare sau insalubrizare în zonă. Depozitarea materialelor necesare se face în locuri bine stabilite, special amenajate. La terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţirii zonelor afectate, de orice materiale şi reziduri. Resturile de materiale, rezultate în urma efectuării lucrărilor, vor fi predate unităţilor autorizate să preia deşeurile. După efectuarea lucrărilor se vor reface zonele afectate.

- MIJLOACE SI MASURI DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

Măsuri pentru perioada de execuţie

Executarea şi exploatarea lucrărilor prevăzute în prezenta documentaţie, nu crează pericole sau riscuri pentru persoanele participante la procesul de muncă şi nu necesită dotarea cu mijloace suplimentare de protecţie.

Executantul va respecta întocmai Instrucţiunile de manevrare, instalare, PIF, de comandă, de intreţinere, specificaţiile tehnice, şi fişele tehnologice de montaj (după caz) livrate de către furnizor odată cu echipamentul.

Lucrările se pot deci realiza respectându-se prevederile „Instrucţiuni proprii de securitate a muncii pentru instalaţiile electrice în exploatare” –ITI– PM şi PE 006/81 – „Instrucţiuni generale de protecţia muncii pentru centralele MEE”.

La începerea lucrărilor se va verifica dacă prevederile proiectului corespund cu situaţia de pe teren la data respectivă, iar în caz contrar, se vor cere unităţii de proiectare indicaţii.

La lucrările în instalaţiile existente se vor lua suplimentar măsurile precizate în autorizaţia de lucru.

Se vor avea în vedere în mod special următoarele:

- scoaterea de sub tensiune, verificarea lipsei acesteia şi legarea la pământ a instalaţiilor la care se lucrează sau a celor aflate în apropiere;

- montarea de tăbliţe avertizoare;

- îngrădiri de protecţie;

- se va acorda o atenţie deosebită delimitării zonelor de lucru şi a celor protejate;

- se interzice admiterea la lucru a personalului dacă nu este echipat corespunzător;

- se va verifica valoarea rezistenţei prizelor de punere la pământ; în cazul în care aceasta nu corespunde cu valoarea proiectată, se va cere proiectantului soluţia de remediere.

- înainte de efectuarea tuturor lucrărilor de încercare, se va controla dacă toate lucrarile au fost terminate şi oamenii evacuaţi de la locul de muncă.

Măsuri pentru perioada de punere în funcţiune şi exploatare de probă

Înainte de efectuarea tuturor lucrărilor de încercări se va controla dacă toate lucrările au fost terminate şi oamenii evacuaţi de la locul de muncă.

Pentru întreaga perioadă de punere în funcţiune şi de exploatare de probă se întocmeşte de către unitatea de exploatare şi constructor, un grafic desfăşurător pe părţi a lucrării, cu precizarea tuturor operaţiilor, măsurilor de protecţia muncii şi a probelor ce se efectuează.

În perioada de punere în funcţiune şi exploatare de probă, răspund pentru aplicarea normelor de protecţia muncii, comisiile indicate în regulamentul de exploatare.

### Măsuri pentru perioada de exploatare

Pentru asigurarea unei protecţii totale a personalului de exploatare şi împotriva unor manevre greşite sunt prevăzute blocaje împotriva posibilităţii de atingere a părţilor sub tensiune de către personalul de exploatare. Echipamentul este perfect izolat astfel ca el să nu prezinte pericol la atingere, prezentând securitate în exploatare şi va asigura aparatajul împotriva modificărilor mediului exterior.

Sistemul de interblocaj mecanic asigură corectitudinea manevrelor de închidere-deschidere a separatoarelor, astfel încat personalul de exploatare este absolvit de riscul efectuării unor manevre greşite.

Prezenta documentaţie a fost întocmită cu respectarea distanţelor prescrise între elementele ce vor fi sub tensiune în regim normal de funcţionare şi cele din apropiere, lucru care asigură protecţia necesară în exploatare.

- ÎNCADRARE IN NORMELE PSI

Lucrările prevăzute în proiect sunt concepute şi amplasate în conformitate cu normativele PE 009/93 „Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incediilor pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice” pentru ramura distribuţiei energiei electrice, încadrându-se în sistemul de management integrat de calitate – mediu – securitate şi sănătate în muncă.

Instalaţiile proiectate nu trebuie să fie dotate separat cu mijloace PSI, acestea existând în dotarea echipelor de intervenţie şi exploatare.

#### Teste, verificări şi măsurători la PIF

Acestea se vor face conf. PE 003/79 – „Normativ de verificări, încercări şi probe privind montajul, P.I.F. şi în  darea în exploatare a instalaţiilor energetice” respectiv PE 116/94: Normativ de încercări şi măsurători la darea în exploatare a instalaţiei electrice.

Testele sunt destinate să demonstreze că funcţionarea echipamentelor livrate este conformă caracteristicilor cerute în fişa tehnică şi că după montare, el va funcţiona de-a lungul perioadei de viaţă cerute cu o disponibilitate acceptabilă (A=99,95%).

A. Teste de tip

Se execută la omologarea prototipului sau seriei zero şi la introducerea de modificări în construcţie, tehnologia de fabricaţie, la natura sau calitatea materialelor.

B. Teste de rutină (individuale)

Se efectuează asupra tuturor echipamentelor în fabricaţie şi asupra produselor în stare finală.

Buletinele de încercare vor însoţi echipamentul numeric la livrare.

C. Teste de punere în funcţiune

Furnizorul va prezenta după contractare o listă a testelor de şantier (de acceptanţă) pentru punerea în funcţiune a echipamentului livrat şi va participa la acestea.

Buletinele de încercare vor însoţi echipamentul la livrare.

Executantul va efectua toate probele, testele şi verificările pe şantier ale echipamentelor, instalaţiilor, lucrărilor, materialelor aferente acestui caiet de sarcini.

Ofertantul va asigura echipamentul şi personalul specializat necesar executării probelor, testelor si verificărilor pe teren, incluzând aducerea, instalarea, conectarea şi deconectarea instrumentelor de testare, precum şi activitatile de înregistrare a rezultatelor obţinute. Abaterile de la rezultatele ce ar trebui obţinute în cadrul testelor se vor remedia de executant.

Echipamentele puse la dispoziţie de contractant vor avea testele de tip şi individuale efectuate de furnizorii acestora.

La data livrării echipamentelor, contractanul va preda Beneficiarului certificatele lor de testare de tip şi individuale.

Testele pentru PIF se vor efectua de executant în conformitate cu prevederile cărtilor tehnice şi a instrucţiunilor puse la dispoziţie de furnizorii echipamentelor.

Executantul va fi răspunzator în privinţa testării execuţiei de lucrări, pentru activităţile desfăşurate de el sau de subcontractanţii săi.

Probele, testele şi verificările neprevazute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă, vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

D. Verificări efectuate pe parcursul executării lucrărilor

Verificarea documentelor de însoţire a echipamentelor, a etichetelor şi marcajelor echipamentelor va consta din confruntarea datelor şi caracteristicilor reale cu cele prevăzute în specificaţiile tehnice.

Verificarea vizuală se va face examinând starea materialelor şi aparatelor. Se va examina starea contactelor, a suprafetelor de metal libere neprotejate, calitatea acoperirilor metalice, fermitatea prinderilor cu şuruburi, fixarea şi consistenta garniturilor, calitatea elementelor de material plastic sau răşini şi mişcarea liberă şi uşoară a elementelor mobile, articulate.

Marcajele aferente materialelor, aparatelor şi echipamentelor  care necesită marcaje, trebuie să  respecte  condiţiile de lizibilitate şi  pozitionare în raport cu elementele indicate.

Se vor verifica toate legăturile şi contactele electrice aferente interfeţei cu circuitele de cc/ca.

Se vor verifica legăturile dintre echipamente şi pământ.

E. Verificarea finală

Verificarea finala se face după executarea instalaţiei, înainte de punerea în funcţiune.

La verificarea finală se vor controla (conform NTE 002/2004):

( verificarea privind concordanţa între documentaţii şi realizarea practică;

( verificarea corectitudinii conexiunilor la şirurilr de cleme, bornele aparatajului;

( verificarea calibrării siguranţelor / întrerupătoarelor automate;

( verificarea suficienţei şi corectitudinii marcajelor de identificare a: echipamentelor, circuitelor şi a tuturor dispozitivelor utilizate în scheme;

( verificarea corectitudinii reglajelor echipamentelor;

( probe funcţionale individuale pe fiecare chipament şi verificări de ansamblu urmărindu-se corectitudinea interacţionărilor şi a semnalizărilor;

( verificarea căii de transmisie;

( verificarea corectitudinii funcţiilor prin intermediul instalaţiei de teleconducere la PCC.

Proiectantul este obligat:

- să participe la predarea traseului liniei şi pichetarea bornelor;

- să se prezinte pe şantier la solicitarea beneficiarului sau executantului în cazul în care apar neconcordanţe între proiect şi situaţia din teren;

- să participe la efectuarea probelor şi verificărilor dacă este solicitat;

- să participe la recepţia lucrărilor.

10.	STANDARDE SI NORMATIVE

| - | PE 022 -3/87 | - | Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice |
| --- | --- | --- | --- |
| - | PE 116/94 | - | Normativ de încercări şi măsurători la echipamente electrice |
| - | PE 132/2003 | - | „Normativ pentru proiectarea reţelelor electrice de distribuţie publică” |
| - | PE 009/1991 | - | Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor în unităţi din ramura energiei electrice şi termice |
| - | NTE 001/03/00 | - | Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor |
| - | NTE 007/08/00 | - | Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice |
| - | SR EN 50160 | - | Reţele electrice.Tensiuni nominale şi abateri admisibile |
| - | SR EN 50160 | - | Caracteristici ale tensiunii furnizate de reţelele publice de distribuţie |
| - | STAS 12604-87 | - | Protecţia împotriva electrocutărillor |
| - | STAS 12604/4-89 | - | Protecţia împotriva electrocutărillor.Instalaţii electrice fixe. |
| - | STAS 12604/5-90 | - | Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare |
| - | DC 4908 | - | Cerinţe generale pentru construcţia, marcarea si furnizarea cablurilor de JT pentru distribuţie |
| - | IEC60529 | - | Coduri IP |
| - | IEC 255-21 | - | Teste de vibraţii şi seismicitate |
| - | IEC 68- 2 | - | Teste de vibraţii |
| - | OUG 195/2005 | - | „Privind protectia mediului.” |
| - | Legea 265/2006 | - | „Pentru aprobarea OUG 195/2005” |
| - | Legea 426/2001 | - | „Pentru aprobarea OUG 78/2000 privind regimul deseurilor” |
| - | Legea 431/2003 | - | „Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru modificarea alin.(2) al art.7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile.” |
| - | Legea 465/2001 | - | „Pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile.” |
| - | HGR 856/2002 | - | „Privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.” |
| - | HGR 349/2005 | - | „Privind depozitarea deşeurilor.” |
| - | Ordin 2/2004 | - | „Pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei” |
| - | SR EN ISO 9001/2008 | - | Sistemul calităţii. Model pentru asigurarea calităţii în proiectare, dezvoltare, producţie, montaj şi service |
| - | SR EN ISO 14001/2005 | - | Sistemul de management de mediu |
| - | IPSSM-01 | - | Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru înstalaţiile electrice în exploatare aprobat în şedinţă CSSM din 03.05.2007 |

11.	  PROBLEME PENTRU BENEFICIAR SI CONSTRUCTOR

Toate materialele, echipamentele si utilajele, prevazute in documentatie , se vor achizitiona de la firme si producatori agreati si autorizati de beneficiarul investitiei. Lucrarile vor avea la baza documentatiile tehnice si instructiunile de montaj livrate odata cu echipamentul, fisele tehnologice, prescriptiile tehnice in vigoare, indrumare de executie si proiectul tehnic. Toate materialele si echipamentele vor fi testate in conformitate cu reglementarile PE 116/1994. Fiecare echipament va fi insotit de urmatoarele documente:

- cartea tehnica a echipamentului;

- manualul de montaj, intretinere si exploatare;

- document de certificare a calitatii echipamentului intocmit conform reglementarilor in  vigoare;

Toate furniturile vor avea declaratii de conformitate si garantie care se vor atasa la cartea tehnica.

Executantul de lucrări în zona drumului public este obligat să realizeze amenajări rutiere care să permită derularea în siguranţă a circulaţiei, iar atunci când acestea se efectuează pe trotuar, să construiască pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabilă şi protejate corespunzător.Semnalizarea instituită pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări trebuie întreţinută şi modificată corespunzător evoluţiei acestora. La terminarea lucrărilor executantul trebuie să asigure, concomitent cu repararea sectorului de drum public afectat, şi refacerea semnalizării iniţiale sau modificarea ei, potrivit noilor condiţii de circulaţie. Persoanele care execută lucrări de orice natură pe partea carosabilă a drumului public sunt obligate să poarte echipament de protecţie-avertizare fluorescent şi reflectorizant, de culoare galbenă sau portocalie, pentru a fi observate cu uşurinţă de participanţii la trafic.

12. 	Avize Şi acorduri

Vor fi obţinute prin grija beneficiarului.

Sef proiect                                                                            Intocmit,

Ing. Mariana Popa                                                              Ing. Simona Buga

Ing. Gabriela Dascalu