ANEXA Nr. 5.E

# La procedura, cf. Lege nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

Memoriu de prezentare

I. Denumirea  proiectului: Bazin de inot in cazarma 2798 Constanta, cod lucrare 2018-I-2798

II. Titular

- Numele : Statul Major al Fortelor Navale

- Adresa poştală : Bucuresti, sector 6, str. Drumul Taberei 7F

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet; tel.0723136517

- Numele persoanelor de contact: Arh. Cristina Georgescu

- director/manager/administrator :

- responsabil pentru protecţia mediului: Arh. Cristina Georgescu. Tel:  0723136517

III. Descrierea proiectului

- un rezumat al proiectului :

I. DATE GENERALE DE RECUNOASTERE A OBIECTIVULUI

1. Obiectiv :

Bazin de inot in cazarma 2798 Constanta, cod lucrare 2018-I-2798

2. Beneficiari investitie:

Statul Major al Fortelor Navale

3. Amplasament:

Mun. Constanta, Jud. Constanta, Bdul 1 Mai nr. 19, incinta cazarmii 2798 Contanta

II. ANALIZA SITUATIE EXISTENTA

1. Descriere parcela

Caracteristici topo: teren amenajat fara declivitati majore;

Lotul are destinatie speciala, destinatia: cazarma, Centrul 39 Scafandri si exista cladiri edificate pe el.

Terenul pe care se propune realizarea investitiei are suprafata totala de 20.806,00 mp si are urmatoarele vecinatati:

NORD: domeniu public/ Fundatura 1 Mai

SUD: proprietati private

EST : domeniu public/ proprietati private

VEST : bulevardul 1 Mai

##### 2. Regim juridic:

Imobilul este proprietatea Statului Roman aflat in administrarea Ministerului Apararii Nationale, cf. Deciziei 111/1979 a Consiliului Pop. Jud. Constanta; HG 1001/ 4.10.2001 si este inscris in Cartea Funciara 144411/2010, nr. Cadastral NC 16234.

3. Regim economic:

Folosinta actuala: teren destinatie speciala, destinatia: cazarma, Centrul 39 Scafandri; Imobilul este format din teren si constructii, in suprafata de 20.806,00 mp din masuratori cf. dosar juridic aflat la Directia domenii si infrastructuri.

##### 4. Regim tehnic:

Prin proiectul imobiliar se propune realizarea unui bazin inot si a unui turn de scufundare si a anexelor functionale, inclusiv realizarea bransamentelor la utilitati.

III. PROPUNERE :

Terenul este situat in orasul Constanta si beneficiaza de utilitati edilitare.

La adresa mai sus mentionata se propune construirea unui Bazin de inot in cazarma 2798 Constanta, cod lucrare 2018-I-2798.

Investitia va fi formata din obiectivele:

- Obiect 1: Corp Bazin inot si anexe – regim inaltime SP + P + E1p, H. maxim (coama) = 11.20 m

- S construit = 1338.20 mp

- S etaj partial = 561.31 mp

  - Scd suprateran = 1899.51 mp

- Sc subsol partial = 539.40 mp

  - Scd desfasurat, inclusiv subsol = 2438.91 mp

- Obiect 2: Turn scufundare – regim inaltime S + P + 1E (cu paliere intermediare de scara) , H maxim (coama) = 29.00 m

- S construit = 98.90  mp

- Sc total paliere scara = 450.20  mp

  - Scd suprateran = 549.00 mp

- S subsol = 167,00 mp

  - Scd desfasurat, inclusiv subsol = 716.00 mp

Suprafete totale (Obiect 1 + Obiect 2):

Sc parter total = 1437.10 mp

Scd suprateran total = 2448.51 mp

Scd desfasurat, inclusiv subsol = 3154.91 mp

DATE TEHNICE-CONSTRUCTIVE IMOBIL PROPUS

| FOLOSINTA | BAZIN INOT + ANEXE |
| --- | --- |
| REGIM INALTIME | Sp + P + E1 |
| SISTEM CONSTRUCTIV | MIXTA: CADRE, B.A. + STRUCTURA METALICA |
| FUNDATII | BETON ARMAT |
| PERETI | INCHIDERE/ COMPARTIMENTARI: ZIDARIE/PANOURI TERMOIZOLANTE/ PANOURI OTEL |
| SIST. ACOPERIRE | TERASA/ SARPANTA METALICA |
| TAMPLARII | PROFIL TAMPLARIE ALUMINIU CU GEAM TERMOIZOLANT |

FINISAJE IMOBIL PROPUS

| FINISAJE EXTERIOARE | SOCLU | TENCUIALA DECORATIVA / PLACARE CARAMIDA APARENTA/ PANOURI TERMOIZOLANTE |
| --- | --- | --- |
|  | PERETI | TENCUIELI DECORATIVE/ PLACARE CARAMIDA APARENTA/ PANOURI TERMOIZOLANTE |
|  | INVELITOARE | TERASA/ / PANOURI TERMOIZOLANTE |
| FINISAJE INTERIOARE | PARDOSELI | SAPA EGALIZARE, PARCHET LAMINAT, GRESIE/ BETON SLEFUIT. |
|  | PERETI | ZUGRAVELI: VOPSITORIE LAVABILA PLACARI GRESIE/FAIANTA. |

Accesul auto si pietonal in incinta se va realiza de la cota strazii, din Bdul 1 Mai, printr-un acces existent.Parcarea se va asigura in interiorul incintei existente.

Noul amplasament va respecta urmatoarele retrageri conform planului de situatie.

Imobilele au functiunea de BAZIN INOT si anexe , se incadrează în categoria de importanta “C”, gradul II de rezistenta la foc, risc mic de incendiu si Clasa III de importanta.

Inaltimea maxima la cornisa a constructiilor :

Obiect 1: Corp Bazin inot si anexe:  8.80 m de la cota strazii,  parterul fiind inaltat la 0.30 m fata de cota strazii.

Obiect 2: Turn scufundare: H maxim (coama) = 29.30 m de la cota strazii, parterul fiind inaltat la 0.30 m fata de la aceasta.

Structura de rezistenta a imobilelor:

Obiect 1: Corp Bazin inot si anexe:  mixta:

- Pentru spatiul in care se va amenaja bazinul de inot, care este inalt: pile din beton armat + ferme metalice, acoperite cu panouri termoizolante, grosime 10cm

- Pentru spatiile in care se vor amenaja spatiile anexe (corp cladire Sp +P+E1p): cadre beton armat + plansee beton armat, acoperire cu terasa necirculabila

Obiect 2: Turn scufundare:   Suprastructura metalica, infrastructura din beton armat

Inchiderile exterioare:

Obiect 1: Corp Bazin inot si anexe:

- Pereti de exterior: zidarie de caramida (30cm grosime) + termosistem clasa Bs2d0 reactie la foc, 10 cm; Finisarea se va face pe exterior cu tencuiala culoarea alb, partial cu placare caramida aparenta, culoare bej;

- Tamplariile de exterior vor fi realizate din:

  - pereti cortina cu tamplarie termoizolanta din aluminiu si geam termopan in cadrul carora vor fi montate partial riflaje metalice/ placari uscate cu finisaj tencuiala decorativa/ caramida aparenta

  - tamplarie termoizolanta din aluminiu si geam termopan

- Invelitoarea (peste spatiul bazinului): panouri termoizolante grosime 10cm, culoare gri; zona de acoperis de peste bazinul de inot se va rezolva in sistem de sarpanta metalica, inchisa in plan vertical cu panouri din fibrociment + vata minerala + tencuiala, alb; peste corpul in care se vor amenaja anexele, acoperisul se va rezolva in sistem de terasa.

Obiect 2: Turn scufundare:   structura metalica + panouri termoizolante, grosime 10cm, culoare gri

- Inchiderile/ finisajele interioare:

Obiect 1: Corp Bazin inot si anexe:

- Pereti de interior: zidarie de caramida (15cm grosime) / pereti gips-carton dublu placati; pentru salile de curs/ conferinta: in vederea asigurarii unei fonoizolari sporite se vor realiza din 2 placi de gips-carton cu 1 strat de vata minerala de 10 cm grosime intre ele; in zonele umede se va monta gisp-carton rezistenta la umezeala, atat pentru pereti cat si pentru tavane.

- La interior finisajele peretilor vor fi tencuieli + vopsea lavabila pentru peretii din zidarie, vopsea lavabila pentru peretii de compartimentare din gips-carton; Pentru zona de grupuri sanitare se va opta pentru placarea peretilor cu faianta .

- Pentru toate zonele (mai putin spatiile tehnice) se vor realiza tavane suspendate din gips-carton, care se vor gletui si vopsi cu vopsea lavabila. Pentru spatiile salilor de conferinta/ de cursuri se vor folosi materiale fonoabsorbante.

- Pardoselile se vor finisa cu placari ceramice, antiderapante pentru spatiile cu umiditate (cu exceptia etajului partial si a salii de forta de la parter unde vor fi din covor PVC); La nivelul subsolului, spatiile tehnice vor avea pardoseala din beton armat slefuit; Pentru zonele cu dusuri se va realiza hidroizolarea pardoselii. Grupurile sanitare vor avea sifoane de pardoseala.

Obiect 2: Turn scufundare:   pereti din panouri termoizolante, pardoseli din beton armat slefuit

- Organizarea spatiului interior:

Obiect 1: Corp Bazin inot si anexe:

Accesul (public + scafandri + personal) se va face la parter, intr-o zona in care se va organiza si receptia; din holul central se va face accesul spre vestiarele filtru – pentru scafandri (3 vestiare barbati + zona sanitara cu toalete, lavoare, pisoare si dusuri; 1 vestiar femei + zona sanitara cu toalete, lavoare si dusuri) si accesul catre sala de forta, biroul administrativ, cabinetul medical / accesul spre etaj unde vor fi Sali de cursuri si conferinte, o zona pentru public si pentru instructori / accesul spre subsol unde se vor realiza depozite si spatiile tehnice.

Sala bazinului va fi adiacenta pe 2 laturi corpului in care se vor amenaja spatiile anexe; bazinul va avea dimensiunile de 25,00 ml x 16,00 ml si o adancime variabila (1,60m – 4,00 m). Peste zona cu adancime maxima se va realiza o structura metalica pe care se va monta un echipament de tip HUET.

Adiacent zonei cu adancime de 4m a bazinului se va realiza o platforma metalica, simulare a unei punti de nava cu balustrade, la cota de 3m/ 4m.

Din sala bazinului se va realiza accesul spre corpul turnului de scufundare. In exteriorul cladirii (perete ax 9) se va realiza o platforma betonata cu dimensiunile de 4m x 4m, in vederea amplasarii echipamentelor din interior.

Zona vitrata a salii bazinului se va proteja pe interior cu o balustrada, H=1m.

Accesul in vestiarele scafandrilor se va face prin zona de receptie. Vestiarele dispun de zone diferentiate pe sexe : 1 vestiar femei si 3 vestiare barbati.

Fiecare vestiar va dispune, de asemenea, de grupuri sanitare diferentiate ( lavoare-barbati, cabine wc barbati, dusuri barbati, lavoare femei, cabine wc femei,dusuri femei). Se va amenaja si o sauna, cu acces direct din sala de bazin. Fluxul de circulatie va urmari ordinea corecta a gradului de igiena a spatiilor, astfel incat accesul spre sala bazinului se va face doar din zonele de grupuri sanitare unde exista dusurile, prin pediluvii pentru fiecare acces in sala bazinului. In sala de forta se vor amplasa echipamente specializate (aparate cardio, spaliere, aparate tractiuni diverse, biciclete medicinale, banda alergare, alte accesorii specifice). Sala de forta va avea 2 grupuri sanitare, amenajate pe sexe.

Vestiarele se vor dota cu cabine vestiar si banci.

In cabinetul medical se va instala un lavoar conectat la apa curenta, calda si rece, de la reteaua de apa potabila. Materialele utilizate pentru finisaje vor fi cf. cerintelor prevazute de OMS 1338/2007:

Pardoseala, pereţii, tavanele şi suprafeţele de lucru ale cabinetului medical vor fi:

a) lavabile;

b) rezistente la dezinfectante;

c) rezistente la decontaminări radioactive (după caz);

d) rezistente la acţiunea acizilor;

e) negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer;

f) fără asperităţi care să reţină praful.

Nu se va amenaja tavan suspendat casetat din materiale microporoase şi cu asperităţi.

Cabinetul medical va avea iluminat natural si artificial.

La etajul partial se vor amenaja 2 Sali de cursuri pentru cate 30 de persoane, o sala de conferinte pentru 24 persoane, grupuri sanitare amenajate pe sexe, o zona de lobby + zona pentru public cu vederea spre sala bazinului, un birou pentru instructor dotat cu un vestiar si un grupuri sanitare pe sexe, cu dus, o camera tehnica (gestionare sisteme de comunicații, sonorizare, supraveghere video, tabelă electronică etc.). Spatiile de la etaj vor avea zone vitrate catre sala bazinului. Evacuarea etajului se va realiza prin scara interioara si printr-o scara exterioara de evacuare.

La subsolul partial se vor amenaja spatiile tehnice (centrala termica, vasul de compensare, camera tehnica piscina, depozite; gospodaria de apa va fi exterioara, in incinta complexului.

Spatiul interior va fi organizat astfel :

Parter ,  cota 0.00m

- Hol acces si receptie,  Su= 77.20 mp

- Sala bazin inot, Su = 778,10 mp

- Birou administrativ,  Su=12.90 mp

- Cabinet medical,  Su=13.50 mp

- Sala de forta,  Su=62.30 mp

- Grup sanitar femei sala de forta,  Su=4.20 mp

- Grup sanitar barbati sala de forta,  Su=4.20 mp

- Circulatii,  Su=50.30 mp

- Vestiar femei,  Su=36.75 mp

- Grup sanitar femei,  Su=25.10 mp

- Vestiar barbati,  Su=34.70 mp

- Vestiar barbati,  Su=27.00 mp

- Vestiar barbati,  Su=34.50 mp

- Grup sanitar barbati si sauna,  Su=72.20 mp

- Circulatii vestiare,  Su=25.90 mp

Etaj ,  cota +3.97 m

- Hol acces si receptie, casa scarii, sala vizitatori  Su= 114.50 mp

- Birou instructori,  Su= 39.75 mp

- Grup sanitar femei,  Su= 6.70 mp

- Grup sanitar barbati,  Su= 6.70 mp

- Vestiar,  Su= 6.40 mp

- Hol, Su=5.60 mp

- Camera tehnica,  Su= 6.50 mp

- Sala de curs,  Su= 63.50 mp

- Sala de curs,  Su= 63.50 mp

- Sala de conferinte,  Su= 57,00 mp

- Grupuri sanitare barbati,  Su= 14.50 mp

- Grupuri sanitare femei,  Su= 9.00 mp

Subsol ,  cota -3.00 m :

- Circulatii, Su= 73.30 mp

- Casa scarii,  Su= 10.60 mp

- Sas, Su = 8.50 mp

- Centrala termica,  Su= 12.40 mp

- Camera tehnica piscina,  Su= 38.36 mp

- Vas de compensare,  Su= 24.90 mp

- Depozitare 1,  Su= 35.80 mp

- Depozitare 2,  Su= 34.30 mp

- Depozitare 3,  Su= 32.00 mp

- Depozitare 4,  Su= 32.00 mp

- Depozitare 5,  Su= 32.00 mp

- Depozitare 6,  Su= 32.00 mp

- Depozitare 7,  Su= 32.00 mp

- Depozitare 8,  Su= 30.20 mp

- Depozitare 9,  Su= 23.30 mp

- Curte lumina, Su = 5.90mp

Numar persoane:

Conform STAS SR EN 15288-1/ 2011, Art. 5.1.b, “numarul de utilizatori pentru piscinele Tip 1, utilizate in principal pentru inot si lectii de inot, ar fi de minimum 3mp/ luciu de apa pentru fiecare utilizator”.

Conform Ordin 994/2018 pentru modificarea si completarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, aprobate prin Ordinul ministrului si sanatatii nr. 119/2014, Art. 113, “Regulamentul privind utilizarea piscinelor şi măsurile de igienă se afişează într-un loc vizibil şi accesibil utilizatorilor, la intrarea în piscină. În perioada de utilizare a piscinei nu se va depăşi numărul maxim de persoane aflate simultan în piscină/bazin, astfel cum este prevăzut prin proiect. Numărul maxim de utilizatori se menţionează în regulamentul de utilizare a piscinei.

Astfel, rata de ocupare a bazinului se stabileste a fi de 5mp/ persoane, rezultand totalul persoanelor/ cladire de 193 persoane:

Parter: 83 persoane

  - Bazin apa: 400mp / 5mp = 80 persoane

  - Cabinet medical: 1 persoana

  - Birou: 1 persoana

  - Receptie: 1 persoana

Etaj: 113

  - Sala conferinte: 24 persoane

  - Sali cursuri: 31 persoane x 2= 62 persoane

  - Birou instructori: 6 persoane

  - Camera tehnica: 1 persoana

  - Vizitatori: 20 persoane

Total numar persoane: 193

SISTEMUL DE RECIRCULARE, FILTRARE, TRATARE SI INCALZIRE AL APEI

Bazinul de inot este prevazut cu instalatie de recirculare, filtrare, tratare si incalzire, care se supune restricțiilor specifice prevazute de caracteristicile constructive, bine definite.   Aceasta caracteristica de piscina are obligatia de a permite recircularea întregului volum de apă în maxim 4 ore.

Totodată, instalația permite o completare zilnică a apei între 1/10-1/15 din volumul total de apă din bazinul de inot semiolimpic cu apa potabila, conform Ordinului nr. 994/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014.instalatia de filtrare este legata la reteaua de canalizare. Volumul de apa inlocuit se va trimite la reteaua de canalizare.

Cerința fundamentală unui bazin de inot public  este aceea de a avea în permanență o calitate a apei conform SR EN 15.288 - 1 + A1 şi - 2 „Cerinţe de securitate în faza de proiectare şi gestionare a piscinelor” si a Ordinului nr. 994/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014. Astfel sistemul prevazut va asigura calitatea apei respectiv aceasta sa se incadreze in valorile maxime admise de HG nr. 546/2008 privind gestionarea calitatii apei de imbaiere, cu modificarile si comletarile ulterioare.

Pentru a putea realiza aceasta s-a adoptat un sistem de tratare denumit “cu circuit închis” în care apa este preluată din bazin, recirculata, filtrata, tratată, incalzita și apoi reintrodusă în aceasta. Acest sistem este constituit dintr-o instalație având caracteristicile necesare pentru a garanta o recirculare, filtrare tratare si incalzire corespunzătoare a apei din bazin.

- RECIRCULARE

- FILTRARE

- INCALZIRE

- TRATAREA APEI permite distrugerea organismelor patogene iar prezența constantă a unei valori reziduale de dezinfectant garantează o siguranță igienică.

O bună calitate a recirculării apei din bazin este fundamentală pentru obținerea unei bune eficacități a sistemului de filtrare precum si a instalatiei de tratare a apei.

Instalatia de recirculare a apei va fi realizată cu circuit închis, cu sistem de canal deversor (canal de rigola perimetral).

Volumul de apă din bazinul de inot, trebuie să fie recirculat și filtrat în totalitate, fără zone moarte sau zone preferențiale. Marea majoritate a particulelor și impurităților se găsesc în stratul superficial al apei cu o acoperire de aproximativ 20 cm, acest fapt evidențiind necesitatea de a  privilegia în  calcul aspirarea stratului de apă de la suprafață.

Solutia propusa prevede o aspiratie de 100% din volumul apei din bazinul de inot  prin partea superioara (prin rigola), iar sifoanele de fund (montate pe radierul bazinul) fiind folosite pentru golire sau in cazuri de necesitate pentru recircularea unui debit de apa.

Volumul de apa din bazinul de inot , va fi recirculat printr-o instalaţie de filtrare, într-o perioadă de timp numită timp de recirculare. Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014  timpul de recirculare pentru piscinele /bazinele de inot care au o adâncime mai mare  sau egala cu  1,35 m, este de maxim 4 ore.

INSTALATIA DE RECIRCULARE SI FILTRARE A APEI DIN BAZINUL DE INOT

Apa din bazinul de inot, deverseaza prin rigola din care, gravitațional, este dirijată către vasul de compensare, în care este prevăzută o instalație de preaplin o centrală de automatizare care va asigura completarea cu apă proaspătă, în așa fel încât să se păstreze constant nivelul apei din bazinul de inot. Din vasul de compensare apa este aspirată de catre pompe, trece prin zona de filtrare unde se rețin impuritățile și este refulată în bazinul de înot prin  gurile de intoducere montate pe radierul.

In interiorul rigolei aferenta bazinului de inot se vor introduce guri special de scurgere, in asa fel incat apa de la partea superioara a bazinului de inot sa deverseze gravitational catre vasul de compensare. Imbinarile dintre gurile special de scurgere si teava de PVC PN6 se vor trata cu piese speciale, realizate din membrane din PVC armat, astfel incat sa nu existe riscul infiltrarii apei.

Soluția propusă prevede o deversare pe cele 4 laturi ale bazinul de inot. În acest caz, sifoanele montate prin radierul bazinul de inot,  sunt utilizate atat pentru golirea acestuia cât și pentru aspirarea unei părții din debitul instalației.

Pentru funcționarea recirculării și curățirii uniforme a suprafeței apei, este obligatoriu ca marginea rigolei a bazinului să fie perfect orizontală (2 mm toleranță).

Toate componentele instalatiei de recirculare din radierul bazinului de inot, precum si cele din rigola deversoare sunt realizate in conformitate cu prevederile standardului european SR EN 13451-3 fiind produse din PVC, rezistente la actiunea coroziva a clorului, special concepute pentru bazine de inot de mari dimensiuni, iar imbinarea dintre ele se va face  prin lipire, cu adeziv special cu timp de lipire rapid pentru diametre cu dimensiune mica sau cu timp de lipire lent, special pentru diametrele mari, pozate cu pante normale de scurgere pentru ape convențional curate de 2%0).

Tevile si fitingurile necesare racordarii tuturor componentelor instalatiei de recirculare vor fi:

- Pentru instalatia de recirculare - refulare si cea a sifoanelor, teava presiune din PVC PN 10, imbinate prin lipire cu adeziv specific;

- Pentru instalatia de recirculare din rigola, teava presiune din PVC PN 6, imbinate prin lipire cu adeziv specific;

Rigola bazinului de inot, este acoperit cu un grătar modular transversal realizat din polipropilenă și fibră de sticlă de culoare alb, având dimensiunile următoare:

  - Lățime 250 mm

  - Grosime 25 mm

Grătarul perimetral se fixează pe profile speciale de tip L, din polipropilenă, înglobat în punctele superioare ale rigolei perimetrale.

Volumul de apă dislocuit de înotătorii aflați în bazinul de înot, va fi deversat în rigola perimetrala.

Automatizarea in vasul de compensare inclusiv instalatia de alimentare cu apa a bazinului de inot:  Instalatia din vasul de compensare va prevede pentru automatizarea si asigurarea protectiei la completarea zilnica a apei din bazinul de inot, o centrala de control care regleaza nivelul apei din vasul de compesare, deschizand  si inchizand vana electromagnetica aflata pe conducta de umplere cu apa. Centrala de control seziseaza nivelul apei din vasul de compensare cu ajutorul a trei senzori: oprire pompa, prea plin - maxim, limita preaplin. In felul acesta in cazul in care, nivelul apei din bazinul de inot ar scadea si implicit debitul de apa de pe instalatia rigolei, centrala de control ar intra in functiune, asigurand nivelul cerut pentru amorsarea pompelor din localul tehnic. Totodata vasul de compensare va fi prevazut cu sifoane si prize de aspiratie in vederea realizarii sistemului de golire si de aspirare. Vasul de compensare este prevazut cu instalatie de prea plin.

Din vasul de compensare apa este aspirare in colectorul bazinului de inot, si este preluata cu ajutorul a patru pompe de recirculare, de unde apa este refulata printr-un distribuitor si reintrodusa in bazin.

Pompele de recirculare au urmatoarele caracteristici:

- min 4 buc pompe centrifuge, monoetajate, autoamorsante,  echipate cu prefiltru, cu o inaltime de pompare de 10-12 MCA, cu urmatoarele caracteristici :

- electropompă, centrifuga, autoamorsanta cu randament maxim, cu prefiltru încorporat de mare capacitate;

- debit min. 84mc/h pentru 10-12 MCA;  1.450 rot/min, racorduri aspiratie / refulare DN 110;

- motor complet izolat de apă, silențios și extrem de fiabil, special conceput pentru recircularea apei din bazinele olimpice;

- corpul pompei, rotorul, difuzorul și prefiltrul sunt realizate din polipropilena, cu rezistenta la produsele chimice, armate cu fibră de sticlă.

- capacul prefiltrului este realizat din policarbonat, transparent, antioxidant, pentru a garanta o vizibilitate constantă;

- filtru pompei este realizat din polietilena;

- suruburile de fixare sunt realizate din oțel inoxidabil AISI 316;

- este furnizată cu suport prevăzut cu picioare de cauciuc pentru a amortiza vibrațiile;

- grad de protecție al motorului: IP 55;

- clasă de izolație: F;

Prefiltrul îndeplinește două funcții:

- Rezervă de apă pentru corpul pompei, permițând astfel rotorului pompei să fie alimentat în permanență;

- Protejează pompa cu ajutorul coșului detașabil, care reține impuritățile masive (pietre, păr, etc.) care ar risca să compromită funcționarea pompei înfundând sau blocând rotorul. Pompele trebuie să asigure debitul necesar spălării și regenerării  maselor  filtrante. Secțiunea țevii pe partea de aspirare va fi egală cu diametrul nominal al conexiunii pompei.

Inainte de acesta se va monta un racord antivibrare având ca efect absorbirea vibrațiilor, evitarea deformărilor și eliminarea fenomenului de “coroziune electrolitică”.

Pentru creșterea siguranței în exploatare și optimizarea instalației de filtrare, fiecare filtru va fi deservit de câte o pompă. Astfel, pentru asigurarea recirculării apei în bazinul de inot, se vor utiliza :

- 4 buc filtre cu material filtrant nisip cuartos granulatie 0.4-0.8mm, cu urmatoarele caracteristici :

- filtru vertical, special pentru bazine de inot publice cu destinatie publica, prevazut cu racord golire pentru evacuarea nisipului, racord aerisitor, cu trapa de vizitare;

- dimensiuni DxH: 1800x2430mm;

- debit filtrat min: 89 m³/h;

- viteza de filtrare: 35 m³/h/m²;

- inaltime strat filtrant: 1 m;

- suprafata filtranta: 2.54 m²;

- presiune maxima de utilizare: 2.5 Kg/cm²;

- presiune maxima de utilizare 3,75bar;

- temperatura de lucru: 1oC – 40oC;

- racorduri baterie frontala: Ø125mm;

Fiecare filtru va fi prevăzut cu baterie frontală. Aceasta va asigura gestionarea fluxului hidraulic al instalației de filtrare precum și posibilitatea spălării filtrelor în contracurent și eliminarea apei rezultate direct la canalizare.

Fluxul operațiunilor posibile vor fi realizate cu această baterie sunt:

- Filtrare

- Spălare

- Clătire

- Recirculare

- Golire la canalizare

- Închidere

Bateriile sunt echipate cu 5 vane tip fluture DN 125 fiecare,  cu panou cu 2 manometre de masură pentru a ține sub control caderea de presiune (pierderea de sarcină) care se produce la trecerea apei prin masa filtrantă și implicit cu posibilitatea vizualizării turbidității apei în momentul spălării filtrelor. Măsurarea acestei pierderi de sarcină este fundamentală pentru a determina necesitatea de spălare sau de înlocuire a materialului filtrant.

Colectorul si distribuitorul necesare recircularii apei din bazinul de inot se vor monta in camera tehnica si vor fi dimensionate in conformitate cu SR EN 15288-1+A1:2011  Piscine. Partea 1: Cerinţe de securitate pentru proiectare si anume pentru o viteza de recirculare a apei prin tubulatura acestora (tevile de retur) ≤ 1.5m/sec. Colectorul si distribuitorul vor fi realizate din teava PVC PN 10, fitinguri din PVC si robineti. Lipirea intre componentele distribuitorului si a colectorului se vor face cu adeziv cu lipire rapida,  pentru diametrele de pana la  Ø 90mm si cu adeziv cu lipire lenta pentru diametrele peste  Ø 90mm. Montarea si pozitionarea colectorului / distribuitorului se va realiza cu ajutorul unor confectii metalice dimensionate la greutatea aferenta acestora.

INSTALATIA DE INCALZIRE A APEI DIN BAZINUL DE INOT

Apa astfel filtrată este pompată în instalația de încălzire a bazinului de înot,   compusă din 4 buc schimbătoare de căldură cu tubulatura realizata din titan, proiectate pentru un grad înalt de coroziune datorită  produselor chimice aflate în apă si cu o suprafata mare de transfer de caldura intre circuitul primar si cel secundar, asigurand in felul acesta eficienta crescuta.

Caracteristici schimbator de caldura:

- constructie interioara: tuburi din titan;

- corp: prevazut cu aripioare de racire;

- constructie interioara: suprafata mare de transfer de caldura intre circuitul primar si cel secundar, asigurand in felul acesta eficienta crescuta;

- dimensiuni max. 840 x 726 mm;

- puterea la 90⁰C: 85KW;

- debit circuit primar/secundar 2,70/17,00 m³/h;

- racord agent primar: 1”;

- presiune maxima de lucru: 4 bar;

- racord agent secundar:  D 50 ;

- racordurile pentru agent termic primar confectionate din alama pentru a evita o dilatare necontrolabila;

- prevazut cu pompa de recirculare si controller digital, ce se vor monta direct pe schimbatorul de caldura;

- Temperatura pe primar 70/50°C

- Temperatura secundar 18-29°C

Schimbatoarele de căldură vor fi prevăzute cu automatizare cu controller digital pentru reglarea temperaturii (sonda temperatura), sunt prevazute cu senzor de debit care opreste schimbatoarele  atunci cand pompele de recirculare nu functioneaza, pompă de recirculare pe partea de agent termic primar și cu termostat pentru reglarea temperaturii apei pe circuitul secundar si inclusiv in bazinul de inot. Controller-ul digital va avea integrat sistemul BMS (Building Management Systems), care se bazeaza pe un schimb rapid si eficient de informatii intre diferite componente si dispozitive implicate. Sistemul reprezinta un ansamblu de echipamente destinate controlului automat, supravegherii centralizate si locale. Sistemul BMS este un sistem de automatizare ce functioneaza automat, care permite programarea perioadei de incalzire a apei din bazinul de inot,  fara a fi nevoie de interventia permanenta a unui operator. In acest fel se va asigura o comunicare rapida intre sistemul de automatizare si operator.

Montarea schimbatoarelor de caldura se va realiza cu un racord tip by-pass, prevăzut cu robineți de închidere pentru cazul când nu este necesară funcționarea lui.

Acestea funcționeaza cu circuitul primar alimentat cu apa calda produsa de doua centrale termice pentru asigurarea mentinerii apei la temperatura dorita.  Temperatura necesara pe circuitul primar este de 70/50°. Caracteristicile centralelor sunt: putere termica la 50/30°C – 30-100kW, la 80/60°C – 27-91kW, temperatura maxima pe tur 80°C,presiune maxima 4 bar, debit condens 13l/h, tensiune alimentare 230V, consum maxim de gaze 11,54mc/h. Aceste centrale sunt folosite si pentru schimbatoarele de caldura aferente bazinului de scufundari (turn).

Deasemenea, in conformitate cu Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 care reglementeaza normele de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, bazinele de inot vor fi prevazut cu instalatii de incalzire a apei, in asa fel incat apa de imbaiere sa aiba o temperatura de 22-24°C. Astfel, sistemul de incalzire prevazut trebuie sa fie dimensionat corespunzator asftel incat apa din bazinul de inot , sa ajunga la aceasta temperatura 22- 24°C.

INSTALATIA DE TRATARE A APEI DIN BAZINUL DE INOT

In continuare apa este analizată, dezinfectată și tratată chimic de o statie de tratare, echipată cu pompe dozatoare, instrument de masura si control, camera de analiza si filtre, precum si cu ajutorul unui sisteme de tratate cu raze ultraviolete.

Caracteristicile  apei din bazinul de inot, trebuie să corespundă cu cele ale unei ape potabile normale. Pentru a putea asigura acești parametrii apa din bazinul de inot are nevoie de următoarele tratamente chimice:

- Dezinfectie

- Reglarea parametrilor de echilibrare a apei

Tratarea apei are ca scop distrugerea germenilor patogeni care sunt nocivi pentru sănătatea utilizatorilor.  De aceea trebuie ca apa să rămână clară și tratata, fără miros sau gust neplăcut.Echilibrul apei se realizează  prin reglarea si stabilizarea echilibrului mineralelor, respectiv celor 2 parametrii importanti ai acesteia : duritate si alcalinitate.  pH-ul care trebuie să aibă o valoare cuprinsă între 7,2 și 7,4.

Dacă pH-ul are o valoare mai mică de 7,0  se definește ca fiind acid, dacă este mai mare de 7,8 – bazic.

Principiul echilibrului mineralelor trebuie sa fie:

- apa transparenta;

- utilizare placuta;

- pH stabil.

Menținerea corectă a valorii pH-ului va permite obținerea unei mai bune calitati a apei și o acțiune mai eficientă a produselor dezinfectante utilizate.

Pentru un tratament eficient, este necesar ca pH-ul sa fie echilibrat la 7.2 , in acest fel, apa din bazinul de inot 25,00m x 16,00m, va fi utilizata in optime conditii datorita calitatii apei si anume :

- apa nu este iritanta pentru ochi si piele ;

- apa nu este nici agresiva si nici coroziva ;

- floculantul este mult mai eficient ;

- membrana din PVC armat nu absoarbe apa ;

- garniturile nu se corodeaza ;

- substantele dezinfectante, de orice tip, sunt mai active ;

- filtrare este mai eficienta .

Efectul esențial pentru o bună filtrare, constă în eliminarea turbidității din apă. Turbiditatea este cauzată de prezența impuritatilor (particulelor de mici dimensiuni sau în stare coloidală) care împiedică trecerea luminii prin stratul de apă.

Substanțele în stare coloidală, de mici dimensiuni (0,2 microni), sunt mai puțin grele decât apa și sunt de regulă încărcate cu potențial electronegativ. Atunci când aceste particule se apropie una de alta, fiind încărcate cu aceeași sarcină, se resping, făcând imposibilă agregarea acestora. Introducând în apă un agent floculant, se provoacă agregarea (coagularea) particulelor încărcate cu aceeasi sarcina, care mărindu-și volumul sunt reținute prin procesul de filtrare.

Solutia proiectata pentru tratarea apei din bazinul de inot, consta intr-o instalatia de tratare cu pompe dozatoare pH si Cl, cu instrument de masura si control, avand urmatoarele caracteristici :

- instrument de control, cu tehnologie pe bază de microprocesor, cu display retroiluminat LCD, pentru reglarea si vizualizarea a 5 parametri: Ph, ORP, Cl, (liber, total, combinat) temperatura, turbiditate, conductivitate, ozon;

- acesta dispune de 6 setari, conectare de pana la 6 pompe dozatoare proportionale, 6 mA iesire -optional, 1 filtru, timer pentru dozarea floculantului si algicidului

- cu ajutorul diplay-lui LCD incorporat exista posibilitatea reglarii debitelor in vederea stabilizarii si tratarii apei din bazinul de inot;

- posibilitate de conectare remote la PC, prin remote control sau USB / WAN / LAN sau chiar sa trimita mesaje SMS prin intermediul unui modem incorporat.

- posibilitate de conectare la un server in vederea controlului si gestionarii modului de functionare al sistemului de tratare;

- posibilitate de functionare in regim master/slave

- suporti pentru sonde, filtru impuritati;

- camera de analiza;

- 2 buc pompa dozatoare Cl, debit min. 30 l/h, presiune de lucru 3 bar, grad de protectie IP65; prevazute cu display digital, indicator de functionare cu led multicolor si posibilitatea de reglare;

- pompa dozatoare pH, debit min. 30 l/h, presiune de lucru 3 bar, grad de protectie IP65; prevazuta cu display digital, indicator de functionare cu led multicolor si posibilitatea de reglare;

- sonda pentru masurarea clorului liber;

- sonda pentru masurarea pH;

- optional, posibilitate de transmitere alarme prin sms sau e-mail;

- parametrii sunt masurati  cu ajutorul electrozilor pH/Redox (realizati din epoxy, cu functionare la o presiune maxima / temperatura de 7 bar / 700C, diametrul de 12mm),  a sondelor de temperatura PT100 (0-1000C, maxim 10 bar), a filtrelor Ø5”, realizate din carbon activ, care pot fi spalate, cu rezistenta la o temperatura de 40°C si implicit la solutiile tampon specifice pentru calibrarea sondelor.

- elemente de tubulatura pentru racordarea acesteia la instalatia de filtrare a bazinului de inot semiolimpic (teu, coliere de prindere, teava PVC).

Caracteristici ale apei de alimentare de la retea - cerinte fizice, fizico-chimice si microbiologice: UNI EN 10637 „Cerinţe pentru instalaţiile de recirculare, tratare, dezinfectare şi calitatea apei din piscină„

| Cerinţe fizice şi fizico-chimice |
| --- |
| Parametrii | Apa de alimentare |
| Temperatură: căzi acoperite în general căzi acoperite pentru copii cazi neacoperite | 24 - 38 ºC 26 - 38 ºC 18 - 38 ºC |
| pH (pentru dezinfectare pe bază de clor) | 5,0 – 7,5 |
| Turbiditate în SiO2 | ≤ 2 mg/l SiO2 (sau unitate echivalentă de formazină) |
| Solide mari | absente |
| Solide suspensie | ≤ 2 mg/l (filtrare prin membrană de 0,45μm) |
| Culoare | ≤ 5 mg/l Pt/Co înafară de cel din apa de alimentare |
| Cerinţe chimice |
| Parametru | Apa de alimentare |
| Clor activ liber | de la 0,6 la 5 mg/l Cl2 |
| Clor activ combinat | ≤ 0,4 mg/l Cl2 |
| Folosirea combinaţiei ozon-clor: clor activ liber clor activ combinat ozon | de la 0,4 mg/l la 5 mg/l Cl2 ≤ 0,05 mg/l Cl2 ≤ 0,01 mg/l O3 |
| Acid izocianuric | ≤ 75 mg/l |
| Subsanţe organice (analiză cu permanganat) | ≤ 2 mg/l de O2 pe lângă apa de alimentare |
| Nitraţi | ≤ 20 mg/l de NO3 pe lângă apa de alimentare |
| Floculanţi | ≤ 0,2 mg/l în Al sau Fe (în funcţie de floculantul utilizat) |

Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014:

| Cerinţe microbiologice |
| --- |
| Parametru | Valoarea maxima admisa |
| Nr. colonii la 37°C/ml in 24h | < 200UFC/ml |
| Bacterii coliforme | < 10/100ml |
| Escherichia coli | 0/100ml |
| Enterococi | 0/100ml |
| Pseudomonas aeruginosa | 0/100ml |

Bazinul de inot va fi prevazut cu scari inox necesare accesului/ iesirii din apa. Acestea sunt  prevazute cu balustrade, trepte antiderapante, pentru  acces facil, cu profiluri rotunjite si forma adaptata folosirii fara risc, conform  Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119 / 4 feb 2014.

Deasemenea in conformitate Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014, bazinul de inot  realizat din structura de rezistenta formata din panouri si  rigola din otel confectionate din otel special, zincat la cald, cu o inalta rezistenta prevad pe marginea bazinului un sistem de care utilizatorii să se poată prinda, realizat în conformitate cu reglementările tehnice respectiv acestea vor avea montate de jur împrejur un sistem de care utilizatorii să se poată prinde cu mâna sau cel puţin apuca cu degetele. Sistemul poate fi prevăzut fie pe peretele vertical de la nivelul apei în sus la maxim 300 mm, fie pe muchia piscinei având o adâncime/inalţime de minim 15 mm pentru a putea fi apucat cu degetele.

Obiect 2: Turn scufundare:

Accesul se va face direct din spatiul bazinului; va exista si o iesire de urgenta, spre exterior.

Turnul de scufundare este o constructie metalica cilindrica, din panouri de otel, hidroizolata, cu diametru de 5m si inaltime de 25,40m, in cadrul careia coloana de apa are inaltimea de 25,00m. Scufundarea scafandrilor in turnul de apa se va realiza de la partea superioara, de pe o platforma metalica pe care se ajunge de la nivelul parterului printr-o scara metalica/ un lift. In interiorul turnului vor exista 2 platforme mobile.

La nivelul palierelor intermediare ale scarii interioare se vor realiza platform metalice pentru intretinerea constructiei turnului. La nivelul de acces in turn se vor realiza ferestre.

Sub constructia turnului va exista un corp subteran in care se va amplasa o camera barometrica cilindrica, cu dimensiunile de 3m (diametru) x 10m (lungime), legata de acesta printr-un sas cilindric. Spatiul in care se va amplasa camera barometrica va avea inaltimea utila de 4m si va fi accesat prin casa scarii de la parter/ lift.

Constructia supraterana care va inchide turnul de scufundare va fi metalica, cu pereti din panouri termoizolante cu grosimea de 10cm (culoare gri inchis/ deschis), si va avea o inaltime totala de 29,00m de la cota 0,00m.

Invelitoarea va fi tip terasa, realizata pe structura metalica + table cutata + termoizolatie polistiren expandat EPS 200 + membrana PVC termosudata. Tamplaria va fi termoizolanta, din Aluminiu cu geam termopan.

Spatiul interior va fi organizat astfel :

Parter ,  cota 0.00 m :

- Zona acces cu casa scarii si lift,  Su= 88.90 mp

Paliere intermediare scara + platforme intretinere turn ,  cota +4.55 m, + 10.51m, +16.46m, +22.42m : Su= 69.00 mp

Palier acces turn ,  cota +25.40 m : Su= 77.85 mp

Subsol ,  cota -4.50 m : Su= 102.84 mp

SISTEMUL DE RECIRCULARE, FILTRARE, TRATARE SI INCALZIRE AL APEI DIN TURNUL DE SCUFUNDARE

Avand in vedere destinatia turnului de scufundare acesta este prevazut cu instalatie de recirculare, filtrare, tratare si incalzire, care se supune restricțiilor specifice prevazute de caracteristicile constructive,  bine definite, respectiv permite recircularea întregului volum de apă în maxim 4 ore si va corespunde cerintelor constructive identice cu cele ale bazinului de inot.

Totodată, instalația permite o completare zilnică a apei între 1/10-1/15 din volumul total de apă din turnul de sufundari.

Pentru a putea avea în permanență o calitate a apei – apa potabila,  s-a adoptat un sistem de tratare denumit “cu circuit închis” în care apa este preluată din turn, recirculata, filtrata, tratată, incalzita și apoi reintrodusă în aceasta. Acest sistem este constituit dintr-o instalație având caracteristicile necesare pentru a garanta o recirculare, filtrare tratare si incalzire corespunzătoare a apei din turn:

- RECIRCULARE

- FILTRARE

- INCALZIRE

- TRATAREA APEI permite distrugerea organismelor patogene iar prezența constantă a unei valori reziduale de dezinfectant garantează o siguranță igienică.

O bună calitate a recirculării apei din turn este fundamentală pentru obținerea unei bune eficacități a sistemului de filtrare precum si a instalatiei de tratare a apei.

Instalatia de recirculare a apei va fi realizată cu circuit închis, recirculat și filtrat în totalitate, fără zone moarte sau zone preferențiale. Marea majoritate a particulelor și impurităților se găsesc în stratul superficial al apei cu o acoperire de aproximativ 20 cm, acest fapt evidențiind necesitatea de a  privilegia în  calcul aspirarea stratului de apă de la suprafață.

Solutia propusa prevede o aspiratie de 100% prin sifoane si de refulare de 100% prin gurile de introducere, montate pe peretii turnului de scufundare.

Volumul de apa din turn, va fi recirculat printr-o instalaţie de filtrare, într-o perioadă de timp numită timp de recirculare, de maxim 8 ore.

INSTALATIA DE RECIRCULARE SI FILTRARE A APEI DIN TURNUL DE SCUFUNDARE

Apa din turn este aspirată de catre pompe, trece prin zona de filtrare unde se rețin impuritățile și este refulată în turn prin  gurile de intoducere. Toate componentele instalatiei de recirculare sunt realizate in conformitate cu prevederile standardului european SR EN 13451-3 fiind produse din PVC, rezistente la actiunea coroziva a clorului, special concepute pentru bazine de inot de mari dimensiuni, iar imbinarea dintre ele se va face  prin lipire, cu adeziv special cu timp de lipire rapid pentru diametre cu dimensiune mica sau cu timp de lipire lent, special pentru diametrele mari, pozate cu pante normale de scurgere pentru ape convențional curate de 2%0).

Tevile si fitingurile necesare racordarii tuturor componentelor instalatiei de recirculare vor fi:

- Pentru instalatia de recirculare - refulare si cea a sifoanelor, teava presiune din PVC PN 10, imbinate prin lipire cu adeziv specific;

Automatizarea in turnul de scufundari inclusiv instalatia de alimentare cu apa a turnului de scufundari:  Instalatia prevede pentru automatizarea si asigurarea protectiei la completarea zilnica a apei din turn, o centrala de control care regleaza nivelul apei din turn, deschizand  si inchizand vana electromagnetica aflata pe conducta de umplere cu apa. Centrala de control seziseaza nivelul apei din turn cu ajutorul a trei senzori: oprire pompa, prea plin - maxim, limita preaplin. In felul acesta in cazul in care, nivelul apei din turn ar scadea si implicit debitul de apa de pe instalatie, centrala de control ar intra in functiune, asigurand nivelul cerut pentru amorsarea pompelor din localul tehnic.

Pompele de recirculare au urmatoarele caracteristici:

- min. 2 pompe centrifuge, monoetajate, autoamorsante,  echipate cu prefiltru, cu o inaltime de pompare de 10-12 MCA, cu urmatoarele caracteristici :

- electropompă, centrifuga, autoamorsanta cu randament maxim, cu prefiltru încorporat de mare capacitate;

- debit min. 36mc/h pentru 10-12 MCA;  racorduri aspiratie / refulare;

- motor complet izolat de apă, silențios și extrem de fiabil, special conceput pentru recircularea apei din bazinele olimpice;

- corpul pompei, rotorul, difuzorul și prefiltrul sunt realizate din polipropilena, cu rezistenta la produsele chimice, armate cu fibră de sticlă.

- capacul prefiltrului este realizat din policarbonat, transparent, antioxidant, pentru a garanta o vizibilitate constantă;

- filtru pompei este realizat din polietilena;

- suruburile de fixare sunt realizate din oțel inoxidabil AISI 316;

- este furnizată cu suport prevăzut cu picioare de cauciuc pentru a amortiza vibrațiile;

- grad de protecție al motorului: IP 55;

- clasă de izolație: F;

Prefiltrul îndeplinește două funcții:

- Rezervă de apă pentru corpul pompei, permițând astfel rotorului pompei să fie alimentat în permanență;

- Protejează pompa cu ajutorul coșului detașabil, care reține impuritățile masive (pietre, frunze, păr, etc.) care ar risca să compromită funcționarea pompei înfundând sau blocând rotorul. Pompele trebuie să asigure debitul necesar spălării și regenerării  maselor  filtrante. Secțiunea țevii pe partea de aspirare va fi egală cu diametrul nominal al conexiunii pompei.

Inainte de acesta se va monta un racord antivibrare având ca efect absorbirea vibrațiilor, evitarea deformărilor și eliminarea fenomenului de “coroziune electrolitică”.

Pentru creșterea siguranței în exploatare și optimizarea instalației de filtrare, fiecare filtru va fi deservit de câte o pompă. Astfel, pentru asigurarea recirculării apei în turn, se vor utiliza :

- 2 buc filtre cu material filtrant nisip cuartos granulatie 0.4-0.8mm, cu urmatoarele caracteristici :

- filtru vertical, special pentru bazine de inot publice cu destinatie publica, prevazut cu racord golire pentru evacuarea nisipului, racord aerisitor, cu trapa de vizitare;

- dimensiuni min D: 1200;

- debit filtrat min: 39 m³/h;

- viteza de filtrare: 35 m³/h/m²;

- inaltime strat filtrant: 1 m;

- suprafata filtranta: 2.54 m²;

- presiune maxima de utilizare: 2.5 Kg/cm²;

- presiune maxima de utilizare 3,75bar;

- temperatura de lucru: 1oC – 40oC;

- racorduri baterie frontala: Ø90mm;

Fiecare filtru va fi prevăzut cu baterie frontală. Aceasta va asigura gestionarea fluxului hidraulic al instalației de filtrare precum și posibilitatea spălării filtrelor în contracurent și eliminarea apei rezultate direct la canalizare.

Fluxul operațiunilor posibile vor fi realizate cu această baterie sunt:

- Filtrare

- Spălare

- Clătire

- Recirculare

- Golire la canalizare

- Închidere

Bateriile sunt echipate cu 5 vane tip fluture DN 90 fiecare,  cu panou cu 2 manometre de masură pentru a ține sub control caderea de presiune (pierderea de sarcină) care se produce la trecerea apei prin masa filtrantă și implicit cu posibilitatea vizualizării turbidității apei în momentul spălării filtrelor. Măsurarea acestei pierderi de sarcină este fundamentală pentru a determina necesitatea de spălare sau de înlocuire a materialului filtrant.

Colectorul si distribuitorul necesare recircularii apei din turn se vor monta in camera tehnica si vor fi dimensionate in conformitate cu SR EN 15288-1+A1:2011  Piscine. Partea 1: Cerinţe de securitate pentru proiectare si anume pentru o viteza de recirculare a apei prin tubulatura acestora (tevile de retur) ≤ 1.5m/sec. Colectorul si distribuitorul vor fi realizate din teava PVC PN 10, fitinguri din PVC si robineti. Lipirea intre componentele distribuitorului si a colectorului se vor face cu adeziv cu lipire rapida,  pentru diametrele de pana la  Ø 90mm si cu adeziv cu lipire lenta pentru diametrele peste  Ø 90mm. Montarea si pozitionarea colectorului / distribuitorului se va realiza cu ajutorul unor confectii metalice dimensionate la greutatea aferenta acestora.

INSTALATIA DE INCALZIRE A APEI DIN TURNUL DE SCUFUNDARE

Apa astfel filtrată este pompată în instalația de încălzire a turnului,   compusă din 2 buc schimbătoare de căldură cu tubulatura realizata din titan, proiectate pentru un grad înalt de coroziune datorită  produselor chimice aflate în apă si cu o suprafata mare de transfer de caldura intre circuitul primar si cel secundar, asigurand in felul acesta eficienta crescuta.

Caracteristici schimbator de caldura:

- constructie interioara: tuburi din titan;

- corp: prevazut cu aripioare de racire;

- constructie interioara: suprafata mare de transfer de caldura intre circuitul primar si cel secundar, asigurand in felul acesta eficienta crescuta;

- puterea la 90⁰C: min 190KW;

- presiune maxima de lucru: 4 bar;

- racordurile pentru agent termic primar confectionate din alama pentru a evita o dilatare necontrolabila;

- prevazut cu pompa de recirculare si controller digital, ce se vor monta direct pe schimbatorul de caldura;

Schimbatoarele de căldură vor fi prevăzute cu automatizare cu controller digital pentru reglarea temperaturii (sonda temperatura), sunt prevazute cu senzor de debit care opreste schimbatoarele  atunci cand pompele de recirculare nu functioneaza, pompă de recirculare pe partea de agent termic primar și cu termostat pentru reglarea temperaturii apei pe circuitul secundar si inclusiv in turn. Controller-ul digital va avea integrat sistemul BMS (Building Management Systems), care se bazeaza pe un schimb rapid si eficient de informatii intre diferite componente si dispozitive implicate. Sistemul reprezinta un ansamblu de echipamente destinate controlului automat, supravegherii centralizate si locale. Sistemul BMS este un sistem de automatizare ce functioneaza automat, care permite programarea perioadei de incalzire a apei turn,  fara a fi nevoie de interventia permanenta a unui operator. In acest fel se va asigura o comunicare rapida intre sistemul de automatizare si operator.

Montarea schimbatoarelor de caldura se va realiza cu un racord tip by-pass, prevăzut cu robineți de închidere pentru cazul când nu este necesară funcționarea lui.

Acestea funcționeaza cu circuitul primar alimentat cu apa calda produsa de o centrala termica pentru asigurarea mentinerii apei la temperatura dorita.  Temperatura necesara pe circuitul primar este de 80/60°.

INSTALATIA DE TRATARE A APEI DIN TURNUL DE SCUFUNDARE

In continuare apa este analizată, dezinfectată și tratată chimic de o statie de tratare, echipată cu pompe dozatoare, instrument de masura si control, camera de analiza si filtre, precum si cu ajutorul unui sisteme de tratate cu raze ultraviolete.

Caracteristicile  apei din turn, trebuie să corespundă cu cele ale unei ape potabile normale. Pentru a putea asigura acești parametrii apa din turn are nevoie de următoarele tratamente chimice:

- Dezinfectie

- Reglarea parametrilor de echilibrare a apei

Tratarea apei are ca scop distrugerea germenilor patogeni care sunt nocivi pentru sănătatea utilizatorilor.  De aceea trebuie ca apa să rămână clară și tratata, fără miros sau gust neplăcut.Echilibrul apei se realizează  prin reglarea si stabilizarea echilibrului mineralelor, respectiv celor 2 parametrii importanti ai acesteia : duritate si alcalinitate.  pH-ul care trebuie să aibă o valoare cuprinsă între 7,2 și 7,4.

Dacă pH-ul are o valoare mai mică de 7,0  se definește ca fiind acid, dacă este mai mare de 7,8 – bazic.

Principiul echilibrului mineralelor trebuie sa fie:

- apa transparenta;

- utilizare placuta;

- pH stabil.

Menținerea corectă a valorii pH-ului va permite obținerea unei mai bune calitati a apei și o acțiune mai eficientă a produselor dezinfectante utilizate.

Pentru un tratament eficient, este necesar ca pH-ul sa fie echilibrat la 7.2 , in acest fel, apa din turn, va fi utilizata in optime conditii datorita calitatii apei si anume :

- apa nu este iritanta pentru ochi si piele ;

- apa nu este nici agresiva si nici coroziva ;

- floculantul este mult mai eficient ;

- membrana din PVC armat nu absoarbe apa ;

- garniturile nu se corodeaza ;

- substantele dezinfectante, de orice tip, sunt mai active ;

- filtrare este mai eficienta .

Efectul esențial pentru o bună filtrare, constă în eliminarea turbidității din apă. Turbiditatea este cauzată de prezența impuritatilor (particulelor de mici dimensiuni sau în stare coloidală) care împiedică trecerea luminii prin stratul de apă.

Substanțele în stare coloidală, de mici dimensiuni (0,2 microni), sunt mai puțin grele decât apa și sunt de regulă încărcate cu potențial electronegativ. Atunci când aceste particule se apropie una de alta, fiind încărcate cu aceeași sarcină, se resping, făcând imposibilă agregarea acestora. Introducând în apă un agent floculant, se provoacă agregarea (coagularea) particulelor încărcate cu aceeasi sarcina, care mărindu-și volumul sunt reținute prin procesul de filtrare.

Solutia proiectata pentru tratarea apei din turn, consta intr-o instalatia de tratare cu pompe dozatoare pH si Cl, cu instrument de masura si control, avand urmatoarele caracteristici :

- instrument de control, cu tehnologie pe bază de microprocesor, cu display retroiluminat LCD, pentru reglarea si vizualizarea a 5 parametri: Ph, ORP, Cl, (liber, total, combinat) temperatura, turbiditate, conductivitate, ozon;

- acesta dispune de 6 setari, conectare de pana la 6 pompe dozatoare proportionale, 6 mA iesire -optional, 1 filtru, timer pentru dozarea floculantului si algicidului

- cu ajutorul diplay-lui LCD incorporat exista posibilitatea reglarii debitelor in vederea stabilizarii si tratarii apei din bazinul de inot;

- posibilitate de conectare remote la PC, prin remote control sau USB / WAN / LAN sau chiar sa trimita mesaje SMS prin intermediul unui modem incorporat.

- posibilitate de conectare la un server in vederea controlului si gestionarii modului de functionare al sistemului de tratare;

- posibilitate de functionare in regim master/slave

- suporti pentru sonde, filtru impuritati;

- camera de analiza;

- 2 buc pompa dozatoare Cl, debit min. 30 l/h, presiune de lucru 3 bar, grad de protectie IP65; prevazute cu display digital, indicator de functionare cu led multicolor si posibilitatea de reglare;

- pompa dozatoare pH, debit min. 30 l/h, presiune de lucru 3 bar, grad de protectie IP65; prevazuta cu display digital, indicator de functionare cu led multicolor si posibilitatea de reglare;

- sonda pentru masurarea clorului liber;

- sonda pentru masurarea pH;

- optional, posibilitate de transmitere alarme prin sms sau e-mail;

- parametrii sunt masurati  cu ajutorul electrozilor pH/Redox (realizati din epoxy, cu functionare la o presiune maxima / temperatura de 7 bar / 700C, diametrul de 12mm),  a sondelor de temperatura PT100 (0-1000C, maxim 10 bar), a filtrelor Ø5”, realizate din carbon activ, care pot fi spalate, cu rezistenta la o temperatura de 40°C si implicit la solutiile tampon specifice pentru calibrarea sondelor.

- elemente de tubulatura pentru racordarea acesteia la instalatia de filtrare a bazinului de scufundari (teu, coliere de prindere, teava PVC).

Caracteristici ale apei de alimentare de la retea - cerinte fizice, fizico-chimice si microbiologice: UNI EN 10637 „Cerinţe pentru instalaţiile de recirculare, tratare, dezinfectare şi calitatea apei din piscină„

| Cerinţe fizice şi fizico-chimice |
| --- |
| Parametrii | Apa de alimentare |
| Temperatură: căzi acoperite în general căzi acoperite pentru copii cazi neacoperite | 24 - 38 ºC 26 - 38 ºC 18 - 38 ºC |
| pH (pentru dezinfectare pe bază de clor) | 5,0 – 7,5 |
| Turbiditate în SiO2 | ≤ 2 mg/l SiO2 (sau unitate echivalentă de formazină) |
| Solide mari | absente |
| Solide suspensie | ≤ 2 mg/l (filtrare prin membrană de 0,45μm) |
| Culoare | ≤ 5 mg/l Pt/Co înafară de cel din apa de alimentare |
| Cerinţe chimice |
| Parametru | Apa de alimentare |
| Clor activ liber | de la 0,6 la 5 mg/l Cl2 |
| Clor activ combinat | ≤ 0,4 mg/l Cl2 |
| Folosirea combinaţiei ozon-clor: clor activ liber clor activ combinat ozon | de la 0,4 mg/l la 5 mg/l Cl2 ≤ 0,05 mg/l Cl2 ≤ 0,01 mg/l O3 |
| Acid izocianuric | ≤ 75 mg/l |
| Subsanţe organice (analiză cu permanganat) | ≤ 2 mg/l de O2 pe lângă apa de alimentare |
| Nitraţi | ≤ 20 mg/l de NO3 pe lângă apa de alimentare |
| Floculanţi | ≤ 0,2 mg/l în Al sau Fe (în funcţie de floculantul utilizat) |

Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014:

| Cerinţe microbiologice |
| --- |
| Parametru | Valoarea maxima admisa |
| Nr. colonii la 37°C/ml in 24h | < 200UFC/ml |
| Bacterii coliforme | < 10/100ml |
| Escherichia coli | 0/100ml |
| Enterococi | 0/100ml |
| Pseudomonas aeruginosa | 0/100ml |

- justificarea necesitatii proiectului;

La ora actuala antrenamentul scafandrilor se face in cele 2 bazine de inot existente in Fortele Navale: Academia Navala “Mircea cel Batran” aflat in proces de reabilitare si cel de la Scoala de aplicatie a Fortelor Navale din Mangalia – cu nevoi de reparatii majore. Astfel, prin realizarea investitiei se vor putea asigura conditii optime de antrenament si omologare a scafandrilor.

c). Valoarea de investitie;

19.573.266,00 lei fara TVA

d). perioada de implementare propusa:

Durata estimativa de executie a obiectivului : 24 luni

- planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

- Planse: A00 - Plan de amplasare in zona scara 1:1000, A01 – Plan de situatie scara 1:500

f)  o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție;

Imobilele au functiunea de BAZIN INOT si anexe , se incadrează în categoria de importanta “C”, gradul II de rezistenta la foc, risc mic de incendiu si Clasa III de importanta.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Nu este cazul

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

alimentare cu apa  – din reteaua existenta

canalizare – din reteaua existenta

energie electrica –  din reteaua existenta

gaze naturale–  din reteaua existenta

energie termica – încălzire cu centrala termica alimentata pe gaz / climatizare

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Dupa finalizarea lucrarilor de executie, se vor lua masuri pentru redarea in folosinta a terenului ocupat in urma lucrarilor. In cazul in care se constata o degradare a acestora vor fi aplicate masuri de reconstructie ecologica : realizare strat vegetal si inierbare.

In cazul in care activitatea desfasurata pe un anumit amplasament a generat un impact negativ asupra mediului prin poluarea semnificativa a factorilor de mediu este necesara luarea unor masuri de diminuare si chiar de eliminare a surselor de poluare si nu in ultimul rand, masuri de depoluare adecvate in vederea reconstructiei ecologice a zonei respective. Portiunile de teren care au fost distruse in timpul de executie a lucrarilor se inierbeaza;

Toate anexele, platformele folosite in organizarea santierului, platformele pentru depozitarea gunoiului menajer folosite pe durata santierului, la sfarsitul lucrarilor de executie vor fi evacuate,  iar terenul eliberat se va inierba.

Transportul deseurilor rezultate in urma lucrarilor de constructii-montaj se va efectua prin contract cu o firma specializata in asa fel incat sa nu existe pierderi, scurgeri sau sa fie antrenate de vant.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul se realizeaza din Bdul 1 Mai ;

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Nu se folosesc.

- metode folosite în construcție/demolare;

Lucrarile de executie (inclusiv cele pentru imprejmuire) se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de proprietar.

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele:

- Legea 90/1996 privind protectia muncii; - Ord. MMPS 578/1996 privind norme generale de protectia muncii;

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igena muncii in constructii -ed. 1995;

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;

- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala;

- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr.775/22.07.1998;

- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300.

Lucrarile vor fi semnalizate atat in timpul zilei cat si in timpul noptii si in masura in care este posibil se va asigura paza punctului de lucru. Balastul utilizat va fi preluat de la una din balastierele acreditate din zona. Alimentarea cu apa tehnologica la frontul de lucru se va face cu cisterna. Apa folosita nu trebuie sa contina particule in suspensie conform STAS 790-89. Pentru personalul muncitor apa potabila va fi transportata la punctele de lucru aflate pe traseul lucrarilor in bidoane de plastic.

- Se va amplasa baraca metalica pentru personalul de pe santier (muncitori, sef de santier, diriginti, etc).

- Se vor amenaja platforme prin batatorirea pamantului (nu prin betonare), pentru depozitarea materialelor de constructie, utilaje, etc, pentru conditii optime de functionare.

- Se va amplasa WC ecologic, ce se va vidanja periodic de catre o firma specializata.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Executia se va realiza ulterior obtinerii tuturor avizelor si autorizatiilor solicitate prin certificatul de urbanism, punerea in functiune se va face dupa receptionarea constructiei

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu exista.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu s-au luat in considerare.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Nu exista.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

Conform certificat de urbanism nr. A 1046/1.02.2018

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

- metode folosite în demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul, proiectul prevede realizarea unei investitii noi pe amplasament.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform Certificat de Urbanism nr. A 1046/1.02.2018, amplasamentul un este inclus in lista monumentelor istorice si/ sau ale naturii ori in zona de protectie a acestora

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

 folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

 politici de zonare și de folosire a terenului;

 arealele sensibile;

A01_Plan de situatie scara 1:500

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

| INVENTAR DE COORDONATE |
| --- |
| Sistem de proiectie Stereografic 1970 |
| 1 | 302266.277 | 790729.13 |
| 2 | 302265.965 | 790734.256 |
| 3 | 302201.21 | 790726.982 |
| 4 | 302158.846 | 790722.223 |
| 5 | 302158.886 | 790692.188 |
| 6 | 302159.023 | 790589.212 |
| 7 | 302245.537 | 790595.907 |
| 8 | 302247.362 | 790593.66 |
| 9 | 302296.862 | 790599.279 |
| 10 | 302330.048 | 790604.184 |
| 11 | 302332.114 | 790606.638 |
| 12 | 302331.848 | 790610.549 |
| 13 | 302334.735 | 790630.638 |
| 14 | 302333.025 | 790665.641 |
| 15 | 302303.071 | 790666.263 |
| 16 | 302301.789 | 790716.656 |
| 17 | 302296.462 | 790717.518 |
| 18 | 302296.117 | 790729.952 |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu a fost luata in considerare alta variant de amplasament

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Se propune racordarea la  reţeaua existenta in incinta.

Principalele sursele de poluare a apelor in faza de executie sunt reprezentate de:

- tehnologiile de executie (constructie) propriu-zise;

- utilajele implicate in activitatea de constructie;

- activitatea umana.

Lucrarile de pregatire a terenului in vederea amenajarii fundatiilor si amplasarii constructiei constituie principalele activitati cu posibil impact asupra apelor subterane. Lucrarile de constructie pot influenta calitatea apelor subterane prin antrenarea de catre apa meteorica a eventualelor depozite de pamant rezultate din sapaturile efectuate pentru fundatii. Ca urmare a precipitatiilor, taluzele pot fi spalate de scurgerile de suprafata care antreneaza fractiuni de material sau mase de pamant. Deoarece constructia si punerea in opera a lucrarilor propuse se va executa in uscat, cu depozitarea locala a materialului rezultat din sapaturi, riscul poluarii apelor subterane este minim.

Utilaje implicate in activitatea de constructie :

Modul de lucru, starea de uzura a utilajelor, cat si starea lor tehnica sunt elemente care pot provoca in timpul executiei lucrarilor de constructie poluari ale apelor. Principalii poluanti sunt combustibilii si uleiurile. Acestea pot ajunge sa afecteze calitatea apei prin:

- spalarea utilajelor sau a autovehiculelor in spatii neamenajate, direct pe sol;

- repararea utilajelor, efectuarea schimburilor de ulei in spatii neamenajate;

stocarea motorinei sau a uleiurilor arse in depozite sau recipiente improprii

Activitatea umana :

Activitatea salariatilor din santier poate fi la randul ei generatoare de poluanti cu impact asupra apelor, deoarece:

- produce deseuri menajere, care depozitate in locuri necorespunzatoare pot fi antrenate de ape sau pot produce levigat care sa afecteze calitatea apei subterane;

- evacuarile fecaloid menajere aferente organizarilor de santier, pot si ele sa afecteze calitatea apelor, daca grupurile sanitare sunt improvizate.

In ceea ce priveste evacuarile de ape fecaloid-menajere aferente organizarii de santier, salariatii care vor fi implicati in lucrarile de constructie vor utiliza grupurile sanitare aflate in dotarea beneficiarului.

Masuri de protectie a apelor :

In perioada de executie :

- finalizarea executiei terasamentelor, a platformelor si a fundatiilor in perioade cat mai scurte, dar cu respectarea timpilor tehnologici necesari

- realizarea lucrarilor prin asigurarea de pante de scurgere pentru apele din precipitatii;

- se va impune intretinerea utilajelor (spalarea lor, efectuarea de reparatii, schimburile de piese, de uleiuri, alimentarea cu carburanti etc.) numai in unitati specializate;

- pentru apele uzate care vor rezulta ca urmare a activitatii de santier a personalului, se va impune respectarea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in retele de canalizare orasenesti; concentratiile maxime admisibile vor fi cele stabilite de NTPA -001/2002;

- depozitarea substantelor inflamabile sau toxice se va face cu respectarea stricta a normelor legale specifice.

- manipularea materialelor, a sterilului, a pamantului si a altor substante folosite se va face

astfel incat sa se evite antrenarea lor de catre apele de precipitatii.

- folosirea in timpul executarii lucrarilor de constructie a grupurilor sanitare aflate in dotarea societatii.

- orice activitate sau lucrare prin care se va afecta dinamica naturala a apelor subterane va fi realizata doar dupa obtinerea aprobarilor din partea organelor abilitate.

In perioada de exploatare :

- adoptarea unei strategii de exploatare adecvata, pentru a se evita pericolul de poluare accidentala ce poate sa puna in pericol starea calitatii factorului de mediu apa;

- utilajele de exploatare si transport trebuie sa fie verificate tehnic pentru a nu prezenta defectiuni ce pot produce scurgeri de carburanti si uleiuri;

- toti salariatii vor fi instruiti cu privire la masurile speciale de protectia mediului pe care trebuie sa le respecte si vor fi informati cu privire la masurile ce trebuie luate in caz de accidente ecologice;

Prin masurile pe care beneficiarul le va lua atat in perioada organizarii de santier cat si in faza de operare nu se vor genera efecte asupra apelor de suprafata si subterane.

In conformitate cu HG nr. 188/2002 modificata si completata prin HG 352/2005 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, se vor respecta indicatorii prevazuti in Normativul NTPA 001/2002.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Se mentine bransamentul la reţeaua existenta a imobilului din incinta.

Breviar de calcul consumuri:

Exista utilitati pe teren, la care noul obiectiv se va racorda. Conform planului de situatie cu amplasarea retelelor existente, pe teren exista retele de canalizare d=200mm in zona caminului C18 care se suprapun cu viitorul amplasament al investitiei, care vor fi relocate

Determinarea debitelor de calcul si dimensionarea conductelor instalaţiilor de alimentare cu apă potabilă rece, apă caldă de consum s-a făcut conf. STAS 1478-90 si a nomogramelor uzuale de calcul.

Apa potabilă

Calculul cerinţei de apa potabila pentru nevoi necesare ale imobilului şi pentru stropit  spatii verzi, conform STAS 1478-90 şi STAS 1343/1:2006.

Calculul debitelor rezulta din formulele

qc = b*(a*c*√E+0.004*E)

E = 0.7*E1+E2

Astfel vom avea un consum de apa rece de aproximativ 3mc/h din care apa calda va fi 1,6mc/h.

Conductele de alimentare cu apa vor fi de 2“. Pentru umplerea piscinelor se foloseste o conducta cu d=90mm care permite un debit de umplere de aproximativ 37mc/h la o viteza de curgere de 2m/s.

CANALIZARE  ( STAS 1795-90):

Ape uzate menajer – fecaloide

Determinarea debitelor de calcul a apelor uzate menajere  s-a facut cu respectarea prescriptiilor STAS 1795/90, cu relatia:

Qc = qs + qsmax       (l/s), in care:

qs - debitul apelor uzate menajere, calculat in functie de suma echivalentilor de debit de scurgere al obiectelor sanitare

qsmax - debitul specific de scurgere pentru obiectul sanitar cu cea mai mare valoare = 2 l/s (pentru vas WC)

Astfel dupa repartizarea obiectelor pe coloane au rezultat diametrele conductelor de canalizarede d=125mm

Pentru executarea instalatiei se vor folosi conducte de canalizare PVC-U cu diametre cuprinse intre 40mm si 125mm.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Emisii de pulberi si noxe rezultate in urma amenajarii si constructiei platformelor tehnologice si a cladirilor organizare de santier:

Din procesul de executie nu rezulta surse de poluanţi pentru aer: gaze reziduale, pulberi, dispersii de gaze reziduale sau orice alţi poluanţi care sa fie evacuaţi in atmosfera. Nu este necesara o instalaţie de epurare  si filtrare a gazelor.

Emisiile de praf, care apar in timpul executiei lucrarilor proiectate, sunt asociate sapaturilor, punerea in opera a materialelor de constructie, precum si altor lucrari specifice.

Degajarile de praf in atmosfera variaza adesea substantial de la o zi la alta, depinzand de nivelul activitatii, de specificul operatiilor si de conditiile meteorologice. Natura temporara a lucrarilor de constructie conduce la o cantitate redusa de emisii specifice acestor lucrari.

Sursele principale de poluare a aerului, specifice executiei lucrarilor sunt reprezentate de utilajele, echipamentele de constructie si operatiile de sudura, polizare, debitare, prelucrari metalice implicate in realizarea proiectului.

Emisii de noxe de la utilajele implicate in activitatile de constructie:

Poluarea specifica activitatii utilajelor si circulatiei vehiculelor se poate estima dupa urmeaza :

- consumul de carburanti (substante poluante: NOx, CO2, CO, compusi organici volatili non metanici, particule materiale din arderea carburantilor etc.);

- aria pe care se desfasoara aceste activitati (substante poluante - particule materiale in suspensie si sedimentabile), distantele parcurse (substante poluante - particule materiale ridicate in aer de pe suprafata drumurilor).

Cantitatile de poluanti emise in atmosfera de utilaje depind, in principal, de urmatorii factori:

-nivelul tehnologic al motorului;

-puterea motorului;

- consumul de carburant pe unitatea de putere;

- capacitatea utilajului;

-varsta motorului/utilajului;

- dotarea cu dispozitive de reducere a poluarii.

Este evident faptul ca emisiile de poluanti scad cu cat performantele motorului sunt mai avansate, tendinta in lume fiind de fabricare a motoarelor cu consumuri cat mai mici pe unitatea de putere si cu un control cat mai restrictiv al emisiilor.

Se apreciaza ca emisiile in aer pe perioada de executie a proiectului sunt reduse in timp si afecteaza doar aria destinata realizarii proiectului.

Conform evaluarilor din US-EPA(AP-42), emisiile de pulberi rezultate din activitatea utilajelor pot fi apreciate, pe santierele de constructii, la 2,69 t/ha/luna.

Emisii de gaze de esapament datorate transportului instalatiilor si a personalului:

Circulatia mijloacelor de transport reprezinta o sursa importanta de poluare a mediului pe santierul de constructii, in particular si pentru lucrarile proiectate.

Poluarea specifica circulatiei vehiculelor se apreciaza dupa consumul de carburanti (substante poluante - NOx, CO, COVNM, particule materiale din arderea carburantilor etc.) si distantele parcurse (substante poluante - particule materiale ridicate in aer de pe suprafata drumurilor de acces).

In conformitate cu factorii de emisie din metodologia CORINAIR, pentru activitatile de transport, pot rezulta urmatoarele cantitati de poluanti, in functie de cantitatea si calitatea combustibilului utilizat:

| Poluantul | UM | Benzina | Motorina |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx |  | 28.7 | 42.7 |
| COVnm J |  | 47.4 | 8.16 |
| CH4 |  | 0.80 | 0.25 |
| CO | combustibil | 356 | 34.2 |
| CO2 |  | 3183 | 3138 |
| N2O |  | 0.059 | 0.12 |

Se apreciaza ca poluarea aerului datorita activitatilor de intretinere si reparatii ale mijloacelor de transport este redusa si locala, aceste operatii efectuandu-se in service auto specializate.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Nu se prevad instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera, dar se vor lua urmatoarele masuri :

Masuri de protectie a aerului in perioada de executie

- Sursele de impurificare a atmosferei asociate activitatilor care vor avea loc in perioada de executie in amplasamentul analizat sunt surse libere, deschise. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalatii de captare - epurare - evacuare in atmosfera a aerului impurificat/ gazelor reziduale.

- Referitor la emisiile de la vehiculele de transport, acestea trebuie sa corespunda conditiilor tehnice prevazute la inspectiile tehnice care se efectueaza periodic pe toata durata utilizarii tuturor autovehiculelor inmatriculate in tara.

- Lucrarile de organizare a santierelor trebuie sa fie corect concepute si executate, cu dotari moderne, care sa reduca emisiile de noxe in aer, apa si pe sol. Concentrarea lor intr-un singur amplasament este benefica diminuand zonele de impact si favorizand o exploatare controlata si corecta.

-  Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

- Alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face numai in statii de alimentare carburanti.

- Procesele tehnologice care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va urmari o umectare mai intensa a suprafetelor aflate sub actiunea utilajelor de lucru sau a drumurilor de acces, in special a celor nepavate.

- Drumurile de santier vor fi permanent intretinute pentru a se reduce dispersia pulberilor in atmosfera.

Masurile de minimizare a emisiilor de poluanti in atmosfera vor consta in:

- Controlul traficului auto in interiorul si in exteriorul incintei;

- Intretinerea drumurilor de acces;

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

In perioada de constructie a obiectivului analizat, sursele de zgomot si vibratii vor fi generate de:

-  autovehiculele in timpul aprovizionarii cu materiale de constructie;

- zgomotul provocat de utilajele de sistematizare a terenului;

- lucrari in cadrul organizarii de santier.

Procesele tehnologice de executie a lucrarilor proiectate implica folosirea unor grupuri de utilaje cu functii adecvate. Aceste utilaje in lucru reprezinta tot atatea surse de zgomot.

Pentru o prezentare corecta a diferitelor aspecte legate de zgomotul produs de diferite instalatii si utilaje, trebuie avute in vedere trei niveluri de observare:

- Zgomot de sursa;

- Zgomot de camp apropiat;

- Zgomot de camp indepartat;

Fiecaruia din cele trei niveluri de observare ii corespund caracteristici proprii.

Masuratorile de zgomot la sursa sunt indispensabile atat pentru compararea nivelurilor sonore ale utilajelor din aceeasi categorie, cat si de a avea o informatie privitoare la puterile acustice ale diferitelor categorii de utilaje.

Pornind de la valorile nivelurilor de putere acustica ale principalelor utilaje folosite in constructii si numarul acestora intr-un anumit front de lucru, se pot face unele aprecieri privind nivelurile de zgomot si distantele la care acestea se inregistreaza.

Utilajele folosite si puteri acustice asociate:

- buldozere Lw « 115 dB(A);

- incarcatoare Wolla Lw ~ 112 dB(A);

- excavatoare Lw ~ 117 dB(A);

- compactoare Lw ~ 105 dB(A);

- finisoare Lw ~ 115 dB(A);

- basculante Lw « 107 dB(A).

- suplimentar impactului acustic, utilajele de constructie, cu mase proprii mari, prin deplasarile lor sau prin activitatea in punctele de lucru, constituie surse de vibratii.

A doua sursa principala de zgomot si vibratii in santier este reprezentata de circulatia mijloacelor de transport.   Pentru transportul materialelor (pamant, balast etc.) se folosesc basculante / autovehicule grele, cu sarcina cuprinsa intre cateva tone si mai mult de 30 tone.

Principalele surse de zgomot in cadrul amplasamentului sunt reprezentate de catre vehiculele care vor transporta materiile prime la depozitare si de utilajele ce asigura incarcarea.

Nivelul de zgomot inregistrat trebuie sa se situeze sub limita maxima admisa pentru zgomotul de la locurile de munca cu solicitare normala a atentiei care este de 87 dB (A), nivel acustic pentru expunerea zilnica, conform Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale nr. 508/2002 si Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 933/2002 privind aprobarea Normelor generale de protectia muncii.

Montarea panourilor de protecţie  vor împiedica răspândirea directa a vibraţiilor si zgomotului spre vecinătatea amplasamentului.

Limitele maxime admisibile pe baza carora se apreciaza starea mediului din punct de vedere acustic in zona unui obiectiv sunt precizate in STAS 10 009/1988, care prevede la limita incintei valoarea maxima de 65 dB, iar in ceea ce priveste amplasarea cladirilor de locuit, aceasta se face astfel incat nivelul zgomotului sa nu depaseasca valoarea de 50 dB (masurat la 2 m de fatada, in exteriorul cladirii, in conformitate cu STAS 6161/3 - 89).

Pentru intervalul orar 600-2200, Ordinul MS 536/1997 impune aceeasi valoare limita admisibila, pentru intervalul 2200-600, Ordinul impune o valoare maxima admisibila de 40 dB.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

- limitarea traseelor strabatute de catre autovehiculele de transport utilaje si materiale de constructie;

- folosirea utilajelor de lucru conform cu volumul si caracteristicile activitatilor  desfasurate;

- buna functionare a utilajelor folosite.

- mentinerea in stare buna de functionare a utilajelor folosite la manevrarea materiilor prime si finite;

- optimizarea tuturor activitatilor desfasurate.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

In realizarea proiectului nu sunt utilizate materiale sau echipamente ce pot constitui surse de radiatii.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

In realizarea proiectului nu sunt utilizate materiale sau echipamente ce pot constitui surse de radiatii.

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Posibilele surse de poluare pentru sol si subsol atat in perioada de constructie cat si functionare ar putea fi reprezentate de catre: scurgerile accidentale de carburanti de la autovehiculele si utilajele care tranziteaza zona in perioada de amenajare - probabilitate redusa; indirect, prin eliminarea deseurilor periculoase generate, prin firmele specializate autorizate in vederea eliminarii acestora; In timpul perioadei de functionare posibilitatea poluarii solului si subsolului este minima, deoarece beneficiarul va lua toate masurile de reducere a unor eventuale poluari accidentale.

Pe perioada efectuarii lucrarilor de constructie se produc modificari structurale ale profilului de sol ca urmare a sapaturilor prevazute a se executa in vederea realizarii fundatiilor si platformelor, proiectantul prevazand o serie de masuri pentru protectia solului si subsolului:

- utilizarea unor tehnologii moderne de construire;

- utilizarea unor utilaje de noua generatie.

Scurgerea apelor din precipitatii se va realiza prin directionare catre coloane pluviale amplasate in interiorul cladirii, in zona golurilor de instalatii, fiind preluate spre reteaua stradala de canalizare.

Pe durata lucrărilor de şantier nu se vor deversa substanţe toxice sau petroliere.

Se va tine cont ca  pe timpul lucrărilor sa nu se afecteze sub nici o forma vecinatatile.

Deşeurile rezultate vor fi colectate de către societatea de salubritate conform contractului existent

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Beneficiarul a luat o serie de masuri pentru protectia solului si subsolului prin solutia proiectata:

- suprafata in care va fi amplasata cladirea va fi amenajata in totalitate;

- amenajarea unei zone marcate corespunzatoare unde se vor colecta deseurile pe categorii in containere;

- dotarea cu produse absorbante, pentru evitarea poluarilor accidentale;

Se poate concluziona ca din punct de vedere al factorului de mediu sol, activitatea de pe amplasamentul studiat nu va reprezenta o sursa semnificativa de poluare in faza de constructie si in faza de exploatare.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu este cazul.

Pe durata lucrărilor de şantier nu se vor deversa substanţe toxice sau petroliere in mediile acvatice. Deşeurile rezultate din şantier vor fi colectate de către societatea de salubritate conform contractului existent

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Funcţiunea propusa prin aceasta documentaţie este compatibila cu amplasamentul pentru care s-a solicitat certificatul. Pe durata lucrărilor de şantier se vor lua masuri de protecţie a vecinatatilor prin montarea de panouri de protecţie si a plaselor in incinta. Toate lucrările se vor efectua numai in incinta neafectând mediul înconjurător.

Componentele cele mai importante ale impactului negativ generat de realizarea investitiei propuse, se manifesta doar in perioada de amenajare/constructie prin:

- prezenta organizarii de santier care provoaca intotdeauna un disconfort, marcat prin zgomot, concentratia de pulberi, prezenta utilajelor de constructie in miscare;

Organizarea de santier si zonele de depozitare temporara a materialelor ce urmeaza a fi puse in opera, dar si depozitarea deseurilor in spatii amenajate va diminua la maximum impactul generat asupra locuitorilor din imprejurimi.

Investitia se deruleaza  in interiorul unui peisaj urban specific si fara obiective de patrimoniu in vecinatati.

Organizarea de santier va fi limitata la o platforma depozitare materiale si utilaje, partea administrativa folosind spatiile si utilitatile existente circulatia in zona desfasurandu-se pe caile de acces amenajate. Investitia astfel proiectata nu poate afecta peisajul, sau patrimoniul cultural.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Deşeurile rezultate sunt  cele menajere.

Colectarea in pubele, amplasate intr-un loc amenajat special, in incinta proprie, vor fi transportate regulat de către firma de salubrizare cu care este încheiat un contract, la cea mai apropiata rampa de gunoi. Astfel se va evita poluarea fondului peisagistic, precum si apariţia eventualelor focare de infecţie.

In urma amenajării curţii, solul nu urmează a fi afectate in nici un fel (din punct de vedere ecologic).

Deşeurile rezultate din şantier vor fi depozitate in spatii special amenajata si apoi colectate de către societatea de salubritate conform contractului anexat.

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Deseurile generate sunt :

- deseuri municipale (deseuri menajere, deseuri asimilabile cu cele menajere, deseuri rezultate din curatarea spatiilor verzi, sau din intretinere ori igienizare, etc);

- deseuri de ambalaje (hartie si carton, materiale plastice, lemn);

- deseuri metalice;

- moloz si pamant excavat;

- deseuri din operatiile de sudura si debitare;

Deseuri municipale - deseuri rezultate din activitatea personalului ce va lucra la construirea obiectivului. Cantitatea maxima lunara va fi de aprox. 20 kg. Deseurile vor fi colectate in europubele. Conform HG nr. 856 din 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, deseurile menajere se incadreaza in categoria 20 - deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat, grupa 20 03 - alte deseuri municipale, cod 20 03 01 - deseuri municipale amestecate. Deseurile vor fi preluate regulat de catre firma de salubritate in baza contractului incheiat cu societatea.

Deseuri de ambalaje (hartie si carton, materiale plastice, lemn) vor fi colectate separat si depozitate pe platforma special amenajata. Cantitatea maxima lunara pe perioada de constructie va fi de aprox. 20 kg. Deseurile de ambalaje reciclabile vor fi colectate si depozitate separat in vederea reciclarii/valorificarii. Conform HG nr. 856 din 2002, deseurile rezultate fac parte din categoria 15 - deseuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante si imbracaminte de protectie, nespecificate in alta parte, respectiv grupa 15 01 - ambalaje, codurile: 15 01 01 - ambalaje de hartie si carton, 15 01 02 - ambalaje de materiale plastice, 15 01 03 - ambalaje de lemn, 15 01 06 -ambalaje amestecate. Acestea vor fi predate catre societati autorizate specializate in baza contractelor ce se vor incheia.

Deseuri metalice rezultate din activitatea de constructie vor fi colectate separat si depozitate pe platforma special amenajata. Cantitatea maxima estimata pe perioada constructiei va fi de 100 kg. Conform HG nr. 856 din 2002, deseurile rezultate fac parte din categoria 17 - deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din amplasamente contaminate), grupa 17 04 metale (inclusiv aliajele lor), codurile 17 04 05 - fier si otel; 17 04 07 - amestecuri metalice. Deseurile vor fi valorificate prin societati autorizate.

Pamant excavat rezultat din sapaturile pentru fundatii. Cantitatea estimata va fi de aprox. 50 mc, care este impropriu denumit deseu, deoarece acesta va fi utilizat ca material de umplutura pentru sistematizarea pe verticala a terenului, amenajarea terasamentelor si amenajarea infrastructurii. Conform HG nr. 856 din 2002, deseurile rezultate fac parte din categoria 17 - deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din amplasamente contaminate), grupa 17 05 pamant (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre si deseuri de la dragare, codul 17 05 04 pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03.

Deseuri de la sudura prelucrari metalice (debitare, polizare)

- rezultate in urma operatiei de sudura si debitare in cadrul

Nu vor rezulta deseuri chimice, radioactive care ar necesita un tratament special . Singurele deseuri rezultate vor fi cele menajere care vor fi depozitate in Europubele metalice, asezate in tarcuri betonate. Evacuarea lor  de pe proprietate se va face cu ajutor unei firme specializate.

Deseurile municipale vor fi preluate regulat de catre firma de salubritate care asigura serviciile de acest tip in zona.

Deseurile din ambalaje, deseurile metalice, respectiv de la operatiile de sudura vor fi valorificate prin societati autorizate in baza contractelor ce se vor incheia.

In perioada de exploatare a obiectivului  vor rezulta deseuri menajere de la locatarii imobilului de locuinte. In interiorul incintei se vor organiza puncte de colectare prevazute cu containere de tip pubela ce vor colectate de catre operatori de salubritate autorizati.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- planul de gestionare a deșeurilor;

In incinta se va amplasa o platforma gunoi, pentru 2 europubele cu o capacitate de 500 de litri fiecare (sau 4 europubele cu o capacitate de 250 de litri fiecare, imprejmuita cu gard de plasa si prevazuta cu capac de plasa. Deseurile rezultate / luna sunt :

- deseu menajer ~ 4mc

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Principalele substante chimice periculoase existente in cadrul amplasamentului pot fi reprezentate de combustibilii (benzina si motorina) utilizati de utilajele si autovehiculele implicate in cadrul organizarii de santier. Masurile luate de beneficiar de a nu stoca combustibili pe amplasament iar alimentarea autovehiculelor si utilajelor sa se realizeze la statii de deservire a combustibililor reduc posibilitatea aparitiei unor poluari accidentale in cadrul amplasamentului

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Se propune racordarea la  reţeaua existenta in incinta.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea și complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontalieră a impactului.

Funcţiunea propusa prin aceasta documentaţie este compatibila cu amplasamentul pentru care s-a solicitat certificatul. Pe durata lucrărilor de şantier se vor lua masuri de protecţie a vecinatatilor prin montarea de panouri de protecţie si a plaselor in incinta. Toate lucrările se vor efectua numai in incinta neafectând mediul înconjurător.

Componentele cele mai importante ale impactului negativ generat de realizarea investitiei propuse, se manifesta doar in perioada de amenajare/constructie prin:

- prezenta organizarii de santier care provoaca intotdeauna un disconfort, marcat prin zgomot, concentratia de pulberi, prezenta utilajelor de constructie in miscare;

Organizarea de santier si zonele de depozitare temporara a materialelor ce urmeaza a fi puse in opera, dar si depozitarea deseurilor in spatii amenajate va diminua la maximum impactul generat asupra locuitorilor din imprejurimi.

Investitia se deruleaza  in interiorul unui peisaj urban specific si fara obiective de patrimoniu in vecinatati.

Organizarea de santier va fi limitata la o platforma depozitare materiale si utilaje, partea administrativa folosind spatiile si utilitatile existente circulatia in zona desfasurandu-se pe caile de acces amenajate. Investitia astfel proiectata nu poate afecta peisajul, sau patrimoniul cultural.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Singurele emisii rezultate sunt produse de centrala termica: Centrala termica este in condensatie si are un nivel redus de noxe in conformitate cu ultimele norme din UE.
Amplasarea cazanelor murale se face cu respectarea cerintelor din Ghidul de proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici - GP 051/2000 si a Normativului I 6 - Proiectare si executare sisteme de alimentare cu gaze naturale.
Automonitorizarea emisiilor in faza de exploatare va avea ca scop verificarea conformarii cu conditiile impuse in actele de reglementare emise de autoritatile pentru protectia mediului cat si de prevederile actelor normative in vigoare (O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul M.A.P.P.M nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate).

Prevederile pentru monitorizarea mediului impun efectuarea de masuratori si determinari periodice ale poluantilor caracteristici pentru un astfel de obiectiv pentru factorii de mediu apa, aer si sol.

Monitorizarea pe santier va avea in vedere urmatoarele aspecte:

- verificarea respectarii normelor de functionare ale utilajelor pe perioada de constructie , incadrarea in parametri de evacuare a apelor uzate rezultate de la toaleta ecologica existenta. Calitatea apelor uzate evacuate vor respecta indicatorii prevazuti in normativele in vigoare.

Pentru faza de constructie se recomanda sa se realizeze verificarea pulberilor in suspensie si a pulberilor sedimentabile, precum si a zgomotului.

In perioada de constructie beneficiarul va trebui sa respecte parametrii impusi de STAS 12574/87 si Ordinului 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie (PM10 si PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator

Se va asigura o supraveghere permanenta a lucrarilor de executie pentru sesizarea eventualelor poluari accidentale si actionarea rapida in caz de incident pentru eliminarea pericolelor de poluare a solului si subsolului.

Se vor asigura limitele maxime admisibile pe baza carora se apreciaza starea mediului din punct de vedere acustic in zona unui obiectiv sunt precizate in STAS 10 009/1988, care prevede la limita incintei valoarea maxima de 65 dB, iar in ceea ce priveste amplasarea cladirilor de locuit, aceasta se face astfel incat nivelul zgomotului sa nu depaseasca valoarea de 50 dB (masurat la 2 m de fatada, in exteriorul cladirii, in conformitate cu STAS 6161/3 - 89).

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul.

- Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Unitatea Militara 02248 Bucuresti are sarcina de serviciu pentru anul 2018 furnizarea documentatiei tehnico-economice, faza studio de fezabilitate, aferenta proiectului de investitie imobiliara “Bazin de inot in cazarma 2798 Contanta”.

Obiectivul preconizat este acela de indeplinire a conditiilor pentru functionarea unitatii ca AUTORITATE NATIONALA IN DOMENIUL PREGATIRII, BREVETARII SI PERFECTIONARII REGATIRII SCAFANDRILOR, PRECUM SI IN DOMENIUL AUTORIZARII SI INSPECTARII ACTIVITATILOR SUBACVATICE, cf. legii 167/2017 – de functionare a Ministerului Apararii Nationale

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

- localizarea organizării de șantier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Lucrarile de executie (inclusiv cele pentru imprejmuire santier) se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de proprietar.

Organizarea de santier si zonele de depozitare temporara a materialelor ce urmeaza a fi puse in opera, dar si depozitarea deseurilor in spatii amenajate va diminua la maximum impactul generat asupra locuitorilor din imprejurimi.

Investitia se deruleaza  in interiorul unui peisaj urban specific si fara obiective de patrimoniu in vecinatati.

Organizarea de santier va fi limitata la o platforma depozitare materiale si utilaje,  circulatia in zona desfasurandu-se pe caile de acces amenajate. Investitia astfel proiectata nu poate afecta peisajul, sau patrimoniul cultural.

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele:

- Legea 90/1996 privind protectia muncii; - Ord. MMPS 578/1996 privind norme generale de protectia muncii;

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igena muncii in constructii -ed. 1995;

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;

- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala;

- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr.775/22.07.1998;

- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300.

Lucrarile vor fi semnalizate atat in timpul zilei cat si in timpul noptii si inmasura in care este posibil se va asigura paza punctului de lucru. Balastul utilizat va fi preluat de la una din balastierele acreditate din zona. Alimentarea cu apa tehnologica la frontul de lucru se va face cu cisterna.Apa folosita nu trebuie sa contina particule in suspensie conform STAS 790-89.Pentru personalul muncitor apa potabila va fi transportata la punctele delucru aflate pe traseul lucrarilor in bidoane de plastic.

- Se vor amplasa baraci metalice sau din lemn pentru personalul  de pe santier (muncitori, sef de santier, diriginti, etc).

- Se vor amenaja platforme prin batatorirea pamantului (nu prin betonare), pentru depozitarea materialelor de constructie, utilaje, etc, pentru conditii optime de functinare.

- Se va amplasa 1 WC ecologic, ce se va vidanja periodic de catre o firma specializata.

Monitorizarea pe santier va avea in vedere urmatoarele aspecte:

- verificarea respectarii normelor de functionare ale utilajelor pe perioada de constructie , incadrarea in parametri de evacuare a apelor uzate rezultate de la toaleta ecologica existenta. Calitatea apelor uzate evacuate vor respecta indicatorii prevazuti in normativele in vigoare.

Pentru faza de constructie se recomanda sa se realizeze verificarea pulberilor in suspensie si a pulberilor sedimentabile, precum si a zgomotului.

In perioada de constructie beneficiarul va trebui sa respecte parametrii impusi de STAS 12574/87 si Ordinului 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie (PM10 si PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator

Se va asigura o supraveghere permanenta a lucrarilor de executie pentru sesizarea eventualelor poluari accidentale si actionarea rapida in caz de incident pentru eliminarea pericolelor de poluare a solului si subsolului.

Se vor asigura limitele maxime admisibile pe baza carora se apreciaza starea mediului din punct de vedere acustic in zona unui obiectiv sunt precizate in STAS 10 009/1988, care prevede la limita incintei valoarea maxima de 65 dB, iar in ceea ce priveste amplasarea cladirilor de locuit, aceasta se face astfel incat nivelul zgomotului sa nu depaseasca valoarea de 50 dB (masurat la 2 m de fatada, in exteriorul cladirii, in conformitate cu STAS 6161/3 - 89).

Principalele substante chimice periculoase existente in cadrul amplasamentului pot fi reprezentate de combustibilii (benzina si motorina) utilizati de utilajele si autovehiculele implicate in cadrul organizarii de santier. Masurile luate de beneficiar de a nu stoca combustibili pe amplasament iar alimentarea autovehiculelor si utilajelor sa se realizeze la statii de deservire a combustibililor reduc posibilitatea aparitiei unor poluari accidentale in cadrul amplasamentului.

Pe perioada efectuarii lucrarilor de constructie se produc modificari structurale ale profilului de sol ca urmare a sapaturilor prevazute a se executa in vederea realizarii fundatiilor si platformelor, proiectantul prevazand o serie de masuri pentru protectia solului si subsolului:

- utilizarea unor tehnologii moderne de construire;

- utilizarea unor utilaje de noua generatie.

Scurgerea apelor din precipitatii se va realiza prin directionare catre coloane pluviale amplasate in interiorul cladirii, in zona golurilor de instalatii, fiind preluate spre reteaua stradala de canalizare.

Pe durata lucrărilor de şantier nu se vor deversa substanţe toxice sau petroliere.

Se va tine cont ca  pe timpul lucrărilor sa nu se afecteze sub nici o forma vecinatatile.

Deşeurile rezultate vor fi colectate de către societatea de salubritate conform contractului existent

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Dupa finalizarea lucrarilor de executie, se vor lua masuri pentru redarea in folosinta a terenului ocupat in urma lucrarilor. In cazul in care se constata odegradare a acestora vor fi aplicate masuri de reconstructie ecologica  : realizare strat vegetal si inierbare. In cazul in care activitatea desfasurata pe un anumit amplasament a generat un impact negativ asupra mediului prin poluarea semnificativa a factorilor de mediu este necesara luarea unor masuri de diminuare si chiar de eliminare a surselor de poluare si nu in ultimul rand, masuri de depoluare adecvate in vederea reconstructiei ecologice a zonei respective.

Portiunile de teren care au fost distruse in timpul de executie a lucrarilor se inierbeaza;

Toate anexele, platformele folosite in organizarea santierului, platformele pentru depozitarea gunoiului menajer folosite pe durata santierului, la sfarsitul lucrarilor de executie vor fi evacuate,  iar terenul eliberat se va inierba.

Transportul deseurilor rezultate in urma lucrarilor de constructii-montaj se va efectua se va efectua prin contract cu o firma specializata in asa fel incat sa nu existe pierderi, scurgeri sau sa fie antrenate de vant.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Planse: A00 - Plan de amplasare in zona scara 1:1000, A01 – Plan de situatie scara 1:500

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu este cazul.

- schema-flux a gestionării deșeurilor;

Nu este cazul. In incinta se va amplasa o platforma gunoi, pentru 2 europubele cu o capacitate de 500 de litri fiecare (sau 4 europubele cu o capacitate de 250 de litri fiecare), imprejmuita cu gard de plasa si prevazuta cu capac de plasa.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu este cazul.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

2019.03.07

Intocmit:

arh. Cristina Georgescu

S.C. KUB PLANNING S.R.L.

Proiectant General

S.C. PISCINE SPORT MANAGEMENT S.R.L.