MEMORIU TEHNIC

I. DENUMIREA PROIECTULUI

AMPLASARE STATIE PREFABRICATE DIN BETON SI STATIE FIXA DE BETOANE

II TITULAR:

Nume - S.C. CONSTRUCT EXCLUSIV INVENT  S.R.L.

Adresa -  Str. Garii nr 130E, Com. Cogealac, Sat Cogealac, Jud. Constanta

Numar de telefon -  0773981046

Administrator – Bagia Cristian

Responsabil pentru protectia mediului –

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

a) Rezumatul proiectului

Societatea comerciala S.C. CONSTRUCT EXCLUSIV INVENT  S.R.L a închiriat urmatoarele constructii: anexa C4 = 1006 MP, detinuta în localitatea Cogealac, jud. Constanta, Str. Garii nr. 130E, de catre S.C ELIZA POWER DESIGN S.R.L., cu perioada de serviciu de 5 ani, în scopul deschiderii unui punct de lucru de PREFABRICATE DIN BETON  si STATIE FIXA DE BETOANE- investitie absolut necesara desfasurarii obiectului de activitate.

b) Justificarea necesitatii proiectului

Realizarea proiectului va contribui la dezvoltarea activitatii de productie si comert in zona cu betoane, precum si la crearea de noi locuri de munca. Lucrările de infrastructură rutieră constituie o necesitate la ora actuală, motiv pentru care proiectul este oportun.

c) Valoarea investitiei:

d) Perioada de implementare propusa

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Se ataseaza prezentului memoriu planul de situatie si planul de incadre in zona.

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului  (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.).

Profilul si capacitatile de productie

Conform temei de proiectare, din punct de vedere funcţional, dotarea obiectivului este corespunzătoare specificului activitatii si cuprinde :

- Instalatie tehnologica de preparare betoane tip DELTA – 45  AUTOMATIZATA

Statie de marime medie, cu patru buncare pentru agregate, cu dozare si cantarire pe banda transportoare. Intreg procesul de preparare a betonului este condus prin calculator. Se poate utiliza pe santierele de marime mijlocie si mica, productivitatea statiei de betoane fiind de   45  mc / ora.   Deservirea se face de catre un singur operator, din cabina de comanda a statiei de betoane.

- Containere metalice echipate pentru urmatoarele functiuni : birouri, grupuri sanitare, vestiar.

- Depozit  - constructie metalica tip hala,

- Platforma betonata pentru trafic greu;

- Padocuri pentru depozitarea agregatelor pe sorturi;

- Bazin decantor pentru ape uzate

- Statie de prefabricate din beton tip Universal  600FA

Principalele obiecte ale investitiei :

- Statia de betoane tip DELTA – 45  AUTOMATIZATA

- Statie de prefabricate din beton tip Universal  600FA

- CONSTRUCTII METALICE DE TIP CONTAINER

-vestiar, grup

-sanitar ecologic,

- magazie ,

-birou.

- Decantor

- Retele si racorduri exterioare de utilitati.

Categoria de importanţă a construcţiei este "C"- normala (conform HG 766/97)

Clasa de importanţă a clădirii este III (a=1,0) Conform STAS 10100/0-75 si normativul P100/92,

Gradul III de rezistenta la foc.

Categoria „E" pericol de incendiu ;

Risc mic de incendiu

Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

PREZENTARE STATIE DE BETOANE TIP DELTA – 45  AUTOMATIZATA

BUNCARELE DE AGREGATE.

Statia de betoane are 4 buncare de agregate, pentru 4 sorturi, fiind construite din tabla grosime 5 mm si profile metalice. Volumul unui buncar este de 12 mc si sunt asezate in linie. Dozarea si cantarirea agregatelor se face secvential pe banda transportoare aflata sub buncare. Pe buncarul de nisip si cuva de sub buncare sunt montate doua vibratoare de nisip tip WAM model MVE 300 / 3.

Componenta :

- – sasiu transportor cu banda – 2 traverse din profil U-200

- – suporti role – 23 buc. Pe fiecare suport sunt 3 role : o rola Ø 89 x 470 la mijloc, in pozitie orizontala si doua role Ø 89 x 310 inclinate la 30 grade, dispuse lateral.

- – role de sustinere a covorului – 4 buc, Ø 89 x 1050 dispuse pe lungimea transportorului cu banda, la partea inferioara.

- – role de ghidare a covorului de cauciuc, 4 buc – Ø 89 x 200, dispuse cate doua in pozitie verticala, in fata si in spatele transportorului cu banda.

- – tambur tragere – Ø 324 x 1100, cauciucat, montat pe sasiu cu doua lagare model UCP212

- – tambur intoarcere – Ø 324 x 1100, montat pe sasiu pe doua lagare model UCP212. Lagarele sunt montate la randul lor pe intinzatori cu tije filetate.

- – covor cauciuc, latime = 1000 mm, grosime = 12 mm, cu 3 insertii

- -  Banda transportoare este actionata de un motoreductor SITI :

  - model : conico-cilindric MBH – 100

  - raport de transmisie = 16,76

  - putere motor  =  7,5 kw

  - turatie  = 1500  rot / min

  - tens. Alimentare  = 400 V

Banda se sprijina pe traductoare de sarcina ( doze tensometrice ) cu urmatoarele caracteristici :

  - tipul solicitarii………………………………..tractiune

  - clasa de precizie………………………………….0,02 %

  - grad de protectie…………………………………IP 67

SASIUL este o constructie din profile metalice.

CUPA  DE  AGREGATE are rolul de a prelua agregatele de la banda tronsportoare , de a le transporta pe un plan inclinat si de a le goli in malaxor.

Cupa este trasa cu ajutorul unui troliu. Troliul se sprijina pe doua lagare UCP218 si este actionat de un motoreductor SITI ( ITALIA ) cu electrofrana  FEA - 20:

  - model – MNHL 60/2

  - raport transmisie  i = 21

  - putere motor  = 18,5  kw, B5H180

  - turatie  = 1500 rot / min

  - tens. Alimentare = 400 V

  - electrofrana  FEA – 20

  - diametru ax iesire = 60 mm

Cupa de agregate se deplaseaza cu ajutorul a 4 role. Fiecare rola are 2 rulmenti. Rolele se greseaza periodic.

La partea inferioara si superioara a caii de rulare se gasesc limitatorii de cursa cupa, cate o pereche, mecanic + optic. Acestia au rolul de a opri cupa in pozitia respectiva.

Cablul de tractiune are o lungime de 30 m, cu diametrul de 15 mm.

DOZATORUL  DE  CIMENT are o capacitate de 500 kg ciment si este asezat pe doze tensometrice cu urmatoarele caracteristici :

  - tipul solicitarii……………………………………incovoiere

  - clasa de precizie……………………………………….0,02 %

  - grad de protectie………………………………………IP 67

Dozatorul de ciment este prevazut cu un vibrator,  iar   la partea inferioara, la golirea in malaxor, este dotat cu o clapeta, actionata electropneumatic de un cilindru CP101.

DOZATORUL  DE  APA are o capacitate de 300 lt si este asezat pe o doza tensometrica cu urmatoarele caracteristici :

  - tipul solicitarii………………………………………tractiune

  - clasa de precizie………………………………………0,02 %

  - grad de protectie………………………………………IP 67

Pentru golirea apei in malaxor , dozatorul de apa a fost dotat cu o clapeta WAM , model V1FS150, actionata electropneumatic de un cilindru CP 063.

TRANSPORTOARE  DE  CIMENT  -  WAM– 2 buc (Producator WAM Italia-leader mondial )

Sunt de tip ES prevazute cu pasul spirei variabil (alimentatoare) avand diametrul de  193  mm cu raport de transmisie 1/5 asigurand astfel o capacitate teoretica de 60t/h la o inclinatie intre 0 si 45 grade. Lungimea transportoarelor este de 7000 mm cu inclinatie de 29 grade. Sunt prevazute cu guri de admisie universale (sfere) ce permit ajustarea inclinatiei la montaj cu pana la 10 grade, Gurile de evcuare cilindrice vor avea tesitura (predispozitie pentru conexiune flexibila). Gurile de admisie sunt prevazute cu flanse care sunt conectate de silozuri prin intermediul unor clapete tip WAM model V2FS 300 SN actionate manual cu leviere CM4. Motorul electric are o putere de 7,5 kw, iar reductorul este de tip M 43.

FILTRE DESPRAFUIRE CIMENT SILOTOP  – 1 buc / siloz.

Sunt cilindrice cu H=1.100 mm, diametru = 800 mm, din INOX, ceea ce confera rezistenta la coroziune. Capacul filtrelor este confectionat din material special, ceea ce asigura un nivel de zgomot scazut, < 75 db, in conformitate cu cele mai exigente norme europene. Elementele filtrante sunt din POLYPLEAT cu suprafata totala filtranta de 24,5 mp, ceea ce confera echipamentului o desprafuire eficienta, emisiile de praf fiind < 10 mg / mc. Curatarea elementelor se face cu impulsuri de jet de aer. Presiunea statica admisa este intre 0,05 – 0,075 bar.

VALVA DE SIGURANTA ELIBERARE PRESIUNE – admite o presiune intre 0,012 – 0,1 bar. Aceasta actioneaza mecanic in momentul in care cimenttruck-ul nu respecta parametrii de incarcare cu ciment a silozurilor, eliminand astfel riscul unei eventuale explozii a filtrului de ciment sau a silozului de ciment. Totodata, in momentul preluarii materialului de catre transportorul elicoidal, in eventualitatea aparitiei fenomenului de vacuum, aceasta permite egalizarea presiunii, deschizandu-se in sens invers.

FLUIDIFICATOARELE  U060 – sunt montate pe partea conica a silozului de ciment si au rolul de a asigura o curgere fluenta a cimentului catre snec. Sunt actionate cu jet de aer la o presiune de 2 bar.

CLAPETA V2FS300SN – este un element de conectare intre gura de evacuare a silozului si gura de admisie a transportorului elicoidal.

CLAPETA V1FS 250SN – este un element de conectare intre dozatorul de ciment si malaxor. Este actionata pneumatic de catre un cilindru CP 101.

INSTALATIA  DE  DOZARE  ADITIVI ( realizata de CEDOMSERVICE )este una gravimetrica , cu doua sorturi de aditivi,  cu cantarire pe doza tensometrica cu urmatoarele caracteristici :

  - tipul solicitarii……………………………………incovoiere

  - clasa de precizie…………………………………….0,02 %

  - grad de protectie…………………………………….IP 67

Este compusa din :

- pompe  = 2 buc

- celula de sarcina tip  PW6

- vas dozator

- 2 circuite de pexal

- valva golire aditiv, model LIEBHER, normal deschisa, actionata cu aer comprimat. Aceasta se inchide doar in timpul dozarii.

- distribuitor aer

INSTALATIA  PNEUMATICA

Se compune din:

- compresor  FIAC, model  AB300/790TC - F,  200It , Q=650 It/min, P=10 bar,  putere motor  3 KW

- filtru regulator si ungere

- cilindri pn. Sibare agregate ( 8 buc ) , Diam. = 80 mm, L= 200 mm

- cilindru pneumatic la clapeta ciment ( 1 buc ) tip CP 101

- cilindru pneumatic la clapeta apa ( 1 buc ) tip CP 063

- electrovalve 5 ½ - 1/4 = 12 buc

- furtun Φ 10 mm  poliuretan

- racorduri, reductii, elemente de asamblare, etc.

Toate componentele sunt din import ( Italia ).

INSTALATIA  ELECTRICA  DE  FORTA  SI  COMANDA   asigura functionarea  statiei de betoane atat in regim manual cat si in regim automat, cu ajutorul  calculatorului. Este constituita din tablou electric de forta si comanda care contine relee, contactoare, si sigurante ( toate componentele sunt din import, de cea mai buna calitate ) si cablaje de legatura.

SILOZURILE  DE  CIMENT

- capacitate  = 43 mc  ( 60 tone )

- diametru  = 2,6 m

- model  = monobloc

INSTALATIA  DE  DOZARE  AUTOMATA ( PUPITRUL  DE  COMANDA )

Instalatia electronica pentru dozare automata este un produs modern, de ultima generatie, cu un mod facil de operare, cu un program complex si prietenos in acelasi timp, care impreuna cu utilajul mecanic si completandu-l, asigura producerea rapida si de mare calitate a oricarei marci de beton solicitat.

Automatizarea este structurata in doua posibilitati de utilizare si anume :

- modul manual de lucru, in care operatorul poate accesa comenzile asezate pe consola existenta pe pupitru, urmarind efectuarea acestora pe panoul sinoptic in paralel cu vizionarea cantitatilor aflate in cele patru cantare in mod simultan;

- modul automat de lucru, in care operatorul trecand prin fazele de programare prevazute in programul soft al calculatorului si executand toate setarile adaptate la modul de lucru a utilajului si a marcii de beton solicitate  poate executa de maniera total independenta si inalta calitate betonul solicitat.

De remarcat, la ambele moduri de lucru - manual si automat, calitatea deosebita a sistemului de cantarire a componenentelor betonului, sistem bazat pe celule tensiometrice de mare rezolutie care urmate de un sistem electronic de precizie situeaza marja de masurare sub o abatere de 1%.

Trebuie remarcat, de asemenea, in acelasi context modul de corectie automata a erorilor aparute in timpul dozarii, modalitate prin care se ajunge la o calitate deosebita a betonului fabricat.

Adaugand modalitatea facila si moderna de programare a cantitatii de beton solicitata, si anume direct in unitate de volum (m³), se obtine un produs de inalta tehnicitate adaptat din toate punctele la cerintele actuale de calitate si fiabilitate in producerea betoanelor actuale.

REGULI DE EXPLOATARE

  - se vor respecta regulile de exploatare din cartea tehnica de automatizare

  - se va respecta programul zilnic de intretinere prin gresarea tuturor elementelor prevazute cu gresoare si spalarea malaxorului

  - la intreruperi mai mari de 10 ore transportoarele de ciment se vor goli, altfel existand riscul de intarire al cimentului in snec

  - nu se va lucra cu agregate nesortate

  - este interzis a se prepara cu acest tip de malaxor balast stabilizat

  - se vor folosi numai retete de beton aprobate de inspectoratul in constructii

  - se purjeaza periodic ( zilnic ) instalatia pneumatica

INTRETINEREA ZILNICA

Lucrarile de intretinere zilnica au cas cop sa previna uzurile anormale si defectiunile tehnice, sa asigure functionarea normala si sa previna accidentele pe timpul exploatarii. Principalele lucrari de intretinere zilnica sunt :

  - agregatele cazute sub cupa de agregate vor fi scoase zilnic

  - se va curate statia de praf si beton zilnic

  - spalarea malaxorului prin introducerea a 70 lt apa si cca 0,4 mc agregate 16 – 32, si functionarea malaxorului aprox. 5 min, dupa caree se goleste

  - se va verifica functionarea motoreductoarelor

  - se verifica functionarea limitatorilor de cursa cupa

  - se verifica functionarea electrofranei

  - se verifica starea tehnica a cablurilor de tractiune

  - se verifica priza de impamantare

Lucrarile de intretinere zilnica se executa de catre mecanicul de intretinere.

PREZENTARE STATIE DE PREFABRICATE DIN BETON TIP UNIVERSAL  600FA

Echipamente Hidraulice.

Separat de rama utilajului exista un rezervor de ulei cu o capacitate de 500 de litri. Pompele si motorul sunt montate pe partea laterala a rezervorului. In plus, exista un filtru de retur cu indicator de murdarie, indicator de nivel a uleiului, racitor de ulei (optional) si un incalzitor de ulei (optional) pentru a preincalzi uleiul. Presiunea maxima este de 170 bari.Toate supapele actionate electric sunt standard, si CETOP interschimbale (VICKERS – supape cu actionare solenoidala din Anglia). Regulatoare de presiune pentru toate piesele de masina cu miscari hidraulice.

Reglarea Inaltimii pietrelor:

Inaltimea pietrei este reglata de senzorul de proximitate si, ca optiune standard, este inclusa optiunea „opriti inaltimea” pentru a se opri cursa capului de tamper cand se atinge inaltimea pietrei. Prin urmare, inaltimile exacte pot fi atinse in acest fel.

Controlul Electric:

Controlul automat al tuturor functiilor masinii se realizeaza de catre Siemens S7 PLC. Se compune dintr-o placa principala, panouri de comanda si cutii de jonctiune de intrare si iesire. Toate cablajele trifazate , comutatoarele invertoarelor si unitatile de comanda sunt gazduite in placa principala. Cablajul este simplu si poate fi extins oricand. Intrerupatoarele si butoanele pentru modul manual si de configurare sunt instalate in panoul de control. Interfata de control este dotata cu un ecran touch usor de utilizat si un sistem de diagnosticare care indica erori.Toate sistemele sunt precablate si pretestate pentru a economisi timp pentru instalare pe partea clientilor.

Senzori de proximitate- limitatoare:

Toate intrerupatoarele de proximitate necesare, ochii electrici precum si comutatoarele de siguranta pe portile de siguranta.Cablarea electrica se realizeaza prin sistem centralizat ca standard si se poate realiza ca sistem decentralizat ca optiune, cu sistemul Profibus DP. Cu sistemul decentralizat cablarea este mai putin necesara, iar viitoarele extensii de programe se fac simplu.

Masuri de siguranta:

Masina este protejata de porti de siguranta care, la deschidere, vor opri motorul automat si butoanele de urgenta.

Sistem de vibratii cu unitati externe in sincronizare. Sistem de vibratii sincrotronice.

Acest sistem de vibrații ca a doua opțiune este realizat cu două unități externe sincronizate electronic. Motoarele sunt montate pe un cadru care este izolat cu amortizoare de cauciuc și sunt controlate prin frecvență. Pentru precizie, vibrații intermediare și vibrații principale pot fi selectate diferite frecvențe. Între vibrații continuați să funcționați cu o frecvență presetată redusă. Puterea motorului pentru vibratoarele de masă: 2 x 7,5 kW

Date tehnice generale ale mașinii universale 600 LA.

Buncăr principal de beton-1000l.

Pâlnie ce amestecă beton-800 litri.

Măsurători.

Bord. (Lemn masiv)-1.400x750

Lățimea matritei utilizabilă.1200x650mm

Vârful maxim al matritei. 330mm(550mm optional)

Inălțimea minima a matriței  40mm

Greutate.

Greutatea netă cu dispozitivul facemix, fără transport de paleți. 14.500kg

Hidraulică.

Motor de curent rotativ 1 pentru pompa 1.

Performanță de conducere. 15 kw

Viteză. 1450 u/m

Voltaj. 400 v/50hz

Motor de curent rotativ 2 pentru funcționarea pompei 2.

Performanță de conducere. 7,5 kw

Viteză. 1450 u/m

Voltaj. 400 V/50hz

Motor de curent rotativ 3 pentru pompa 3. (pompă de reciclare a răcitorului.)

Performanță de conducere. 2,2 kw

Viteză. 1450 u/m

Voltaj. 400v/ 50 hz

Rezervor de ulei.

Umplerea volumelor. 400 l

Presiunea maximă. 170 bar

Electro tehnologie.

Tensiunea rețelei. 400 v/ 50 hz

Numai ,masina de performanță nominală 39 kw

Pre-siguranțe. 160 a

Control de voltaj. 230 v/ 50 hz

Supape hidraulice de tensiune de control. 24 v

Sistem de automatizare. Siemens S7 1200

Matrițe pentru mașină universală 600 la.

Carcasa matritei:

- tăiată la cald dintr-o bucată de oțel special cu randament ridicat și suprafață întărită succesiv prin tratarea termică.

- Rezistență foarte mare la uzură.

- repartitoare de distanțiere pe toată înălțimea fabricării

- duritate realizată la aproximativ 60/62 HRC cu adâncimea de 1 / 1,5 mm.

- plăci, suporturi și alte părți Fe 430

Cap tamper.

- Otel la temperaturi speciale, măcinat și lustruit de mașini automate de precizie și suprafețe întărite prin tratarea termică. Duritate realizată cu aproximativ 60/62 HRC cu adâncimea de 0,5 / 0,8 mm.

- reglarea automată a fiecărui temperament pe carcasă cu numerotarea progresivă a preselor.

- Plăci, suporturi și alte părți Fe430

Unitatea de umplere a sistemului de umplere:

Constă dintr-o structură grea a cadrului realizată din tuburi pătrate. Montat pe acesta este ca un buncar de beton cu poarta silo și un indicator de nivel. Sistemul complet este montat pe patru roți, astfel încât dispozitivul poate fi mutat manual atunci când trebuie efectuate lucrările de întreținere sau pentru schimbarea matritei. Cu ajutorul silozului hidraulic, care umple podeaua cu beton. Pardoseala din cutia de umplere rezistentă la uzură are o grosime de 20 mm și este ușor de schimbat. Cutia de umplere este acționată de un cilindru hidraulic cu acțiune directă. Acesta rulează pe role de combinare în profil gros și este prevăzut cu o perie din plastic / oțel pentru a curăța capul de tamper. Dispozitivul de ridicare a plăcii de masă pentru transportul facil al produsului cu înălțime mică sub unitatea facemix este inclus în standard.

Ajustarea înălțime:

Pentru a regla cadrul la diferite înălțimi ale matritei, există două vinciuri de mână. Ca opțiune se poate realiza cu două cutii de viteze cu acționare electrică pentru ridicarea cadrului.

Sistemul de bază pentru umplerea betonului:

Sistemul de umplere de bază este o structură grea din tablă pătrată. Montat pe acesta este un buncăr de beton cu poarta de siloz și un indicator de nivel. Hala de siloz hidraulic care umple cutia de beton cu beton. Deschiderea porții silozului pentru umplerea betonului în cutia de umplere este controlată de PLC, iar timpul de deschidere poate fi programat. Placa de podea rezistentă la uzură este de 20 mm grosime totală și ușor de schimbat.Cutia de umplere este acționată de un cilindru hidraulic cu acționare directă. Este executată pe role de combinare cu profil gros și este prevăzută cu o perie din plastic / oțel pentru curățarea capului de tamper.

Rețeaua de agitator pe cutia de umplere a betonului:

Echipat cu agitator acționat de un motor hidraulic de mare putere. Acest dispozitiv accelerează umplerea betonului din cutia de umplutură în cavități. Cilindrii de agitator funcționează pe același profil de stivuitoare ca și cutia de umplere. există posibilități diferite de formare a rețelei în funcție de matrita utilizata și puterea agitatorului este ușor de schimbat pentru diferite tipuri de matrita, dacă este necesar.

Capul de tamper:

Placa cu capul de tamper este atașată la podul capului de tamper cu tampoane din cauciuc și este echipată cu 2 vibratoare compacte. Pentru producerea de produse speciale, tampoanele de cauciuc pot fi blocate pe 4 puncte de punte cap de tamper.

Transportul paleților:

Transportul paleților împinge paleții din magazia de paleți și transportă paleta în poziția corectă pe masa de vibrații a mașinii. Pentru produsele sensibile (blocuri de coșuri, blocuri goale etc.), pe mașină se instalează transportul pe palet cu începere / încetinire. Transportarea paleților este efectuată de un motor electric comandat cu invertor de frecvență

Rama masinii:

Structura principală a mașinii cu structură mare, construită din tubulatura pătrată cu grosimea de 10 mm. Sistemul de matrita și capul de tamper rulează hidraulic într-un sistem de coloane de ghidare cromat (patru ghidaje). Coloanele cu grosimea de 70 mm sunt cromate, măcinate și montate în carcase ușor de schimbat. Sistemul de turnare este atașat la coloanele de ghidare. Doi cilindri hidraulici montați pe fund, atașați la un maner de sincronizare din oțel rigid, acționează cursa de demontare. Tamperul este ghidat în total de patru coloane de ghidare și este echipat cu bucșe ușor schimbabile. Capul de tamper este acționat de un cilindru direct hidraulic care alimentează cursa capului de tamper.

Fixarea matritei:

Este fixată de 4 șuruburi de fixare ușoare. Presiunea de presare a tablei de vibrații poate fi reglată prin pretensionarea a 4 tampoane de cauciuc cu arc. Pretensionarea matritei se face prin 4 șuruburi ușor accesibile pe puntea de ridicare.

Datele tehince ale instalatiei de dozare a betonului

Tipul: BP 30

Capacitate: 3x8m3 cu mixer planetar, 24m3/ora  beton compact

Capacitatea mixerului: 500lt. Beton vibrat

Puterea totala instalata: ~ kW

Voltaj/Frecventa: 400v/50Hz

Specificatii tehnice ale turbinei de mixer – TM 500

| Specificatie | UM | Capacitate |
| --- | --- | --- |
| Capacitatea de umplere uscata | Kg. | 750 |
| Productia de beton pe serie (proaspata) | Kg. | 600 |
| Productia de beton pe serie (compacta) | Kg. | 500 |
| Capacitatea maxima de incarcare | Kg. | 1200 |
| Capacitatea maxima de incarcare a sarcinii | Kg. | 1000 |
| Diametrul interior al tavii | mm. | 1820 |
| Pan motor** | kW. | 18.5 |
| Sarcina motorului | kW. | 4 |
| Motor hidraulic | kW. | 2 |
| Viteza planetara | Rpm. | 21 |
| Viteza sarcinii | m/s | 0.25 |
| Greutatea mixerului fara sarcina | Kg. | 2000 |
| Greutatea mixerului cu sarcina | Kg. | 2700 |

STRUCTURA OTELELOR PRINCIPALE.

Sasiul constructiei, care asigură o înălțime utilă de 4250 mm, este produs din profil și foaie. Buncarele pentru agregatele in așteptare, cântărirea cimentului, cântărirea cu apă și dozatoarele de cântărire adiționale vin montate pe un șasiu detașabil separat plasat pe șasiul mixerului și echipamentul cu platformă de scări și parapete.

Buncar de agregate si banda transportatoare de cantarire:

Buncarul de agregate.

Volum: 24 m3

Număr de piese agregate: 3X8 m3

Supape de descărcare: 2 unitati/piesa

Piston pneumatic:  6 piese

Vibratoare de nisip: 4 piese – MVE 400/3, WAM

Buncărul de agregate este proiectat și fabricat pentru a funcționa în condiții grele de lucru pentru o perioadă lungă de timp. Prezinta 2 porți de evacuare controlate electro-pneumatic, care asigură o ușurință și o alegere în descărcare împreună cu o altitudine adecvată.

Banda transportatoare de cantarire.

Celule cu sarcina: 4 X 3000 kg/piesa

Dimensiuni: 650 X 950 mm

Rulmenți: de serie SNU cu ulei lubirfiant

Tambur: Tamburul de actionare acoperit cu cauciuc de 10 mm.

Cutie de viteze cu motor: 11 kW

Banda transportatoare de cantarire pentru agregate,  cu o sensibilitate de 1%, este fabricata pentru a funcționa fără probleme în condiții grele de lucru cu separator mecanic. Agregatul este cântărit prin intermediul a 4 unități de celule de sarcină.

Echipamente pentru dozarea apei.

Echipamente de apă.

Instalatie de conducte la nivelul statiei. Supapă pneumatică de 1.5", cu dispozitiv de acționare pentru umplerea apei.

19.3.  Echipamente pentru dozarea chimica a aditivelor.

Sistem aditiv: 1 unitate

Capacitate: 29 kg.

Celula cu sarcina: 100 kg.

Supapă pneumatică: 1 "supapă sferică cu dispozitiv de acționare.

Pompa și furtunul de 0,37 kw, ca echipament pentru spălarea apei, cu supapă electromagnetică de 1/2 220 volți inclusa.

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus,

FLUX  TEHNOLOGIC AL STATIE  DE  BETOANE  „ DELTA – 45 „

Dupa setarea timpilor ( de malaxare, de golire malaxor, de golire cupa, de pauza intre cantarirea sorturilor de agregate, de functionare banda transportoare, etc.) se seteaza sarja maxima admisa (in cazul nostru este de 1,00 pana la 1,10  mc).

Apoi se selecteaza marca de beton solicitata (retetele de beton sunt trecute in prealabil in memoria programului) si se introduce cantitatea de beton dorita.

Se porneste malaxorul si se selecteaza  butonul aflat pe panoul de comanda in pozitia AUTOMAT. Intreg procesul de fabricare al betonului se face automatizat , asistat de calculator.

Activand butonul  START de pe monitor, incepe dozarea automata a tuturor ingredientelor in mod simultan (ciment, apa, agregate si aditiv).

Dupa cantarirea secventiala a agregatelor pe banda transportoare (care are si rol de cantar), porneste motorul benzii transportoare, iar agregatele se golesc in cupa de agregate, care asteapta in pozitia inferioara pe calea de rulare.

Cand aditivul este dozat, cantarul de aditiv se goleste in dozatorul de apa .

In momentul in care toate cele patru ingrediente sunt dozate, se comanda  cupa sus. Timpul parcurs de cupa de  jos pana sus este de 17 sec.

Odata cu golirea agregatelor in malaxor se realizeaza si golirea cimentului si apei. In acest moment se initializeaza timpul de malaxare, care este deja prestabilit.

Dupa golirea tuturor ingredientelor in malaxor, clapeta de apa V1FS150 si clapeta de ciment V1FS250 revin automat pe pozitia inchis. Din acest moment reincepe dozarea automata a cimentului prin actionarea motorului de la snecul de ciment a apei , agregatelor si aditivului, moment in care cupa coboara de la pozitia superioara la pozitia inferioara.

Ciclul se repeta pana cand se prepara intreaga cantitate de beton programata.

Drumul parcurs de cupa pe calea de rulare este limitat sus si jos cu intrerupatori de cursa electronici.

FLUX TEHNOLOGIC AL STATIEI DE PREFABRICATE DIN BETON TIP UNIVERSAL  600FA

Statia de prefabricate din beton este prevazuta cu buncare pentru agregate necesare procesului de fabricare a prefabricatelor din beton.

Buncarul agregat este proiectat si fabricat pentru a functiona in condițtii grele de lucru pentru o perioada lunga de timp. Există 2 porti de evacuare controlate electro-pneumatic, care asigură o usurinta si o alegere in descarcare impreuna cu o altitudine adecvata.

In urma mixarii agregatelor si dozarii apei, amestecul este transportat cu benzile transportoare catre unitatea de umplere a matritelor. Unitatea de umplere consta dintr-o structură grea a cadrului realizata din tuburi patrate. Montat pe acesta este ca un buncar de beton cu poarta silo si un indicator de nivel. Sistemul complet este montat pe patru roti, astfel incat dispozitivul poate fi mutat manual atunci cand trebuie efectuate lucrarile de intretinere sau pentru schimbarea matritei.

In urma umplerii matritelor acestea sunt supuse procesului de vibratie (agitare ) in vederea eliminarii golurilor de aer si compactarii cat mai bine a betonului in matrite.

Agitatorul este acționat de un motor hidraulic de mare putere. Acest dispozitiv accelereaza umplerea betonului din cutia de umplutură in cavitati. Cilindrii de agitator functioneaza pe acelasi profil de stivuitoare ca si cutia de umplere, exista posibilitatii diferite de formare a retelei in functie de matrita utilizata si este usor de schimbat pentru diferite tipuri de matrita, dacă este necesar.

Dupa uscare acestea sunt asezate pe paleti si transportate cu ajutorul liftului transportor  unde vor fi depozitate.

Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Apa va fi utilizata astfel :

- apa tehnologica (apa înglobata în beton, apa spalare malaxor statie, apa spalare automalaxoare transport beton);

- apa menajera utilizata la grupuri sanitare.

In circuitul tehnologic un aport de aproximativ 80% din necesar il are debitul de ape decantate care prin pompare vor fi reutilizate in procesul de preparare al betoanelor. Din decantor apele curate vor fi repompate in circuitul tehnologic, iar produsele decantabile vor fi vidanjate si evacuate la depozite specializate in deseuri solide.

De pe celelalte suprafete betonate apele pluviale conventional curate vor fi dirijate spre spatiile verzi care înconjoara incinta si absorbite de aceasta.

INSTALAREA ȘI CONTROLUL ELECTRIC.

Instalarea electrică a instalației de dozare a betonului include toate conexiunile electrice de tensiune, controlul și o parte pentru măsurarea instalației. Toate instalațiile și dispozitivele de siguranță sunt realizate conform reglementărilor CE. protecție IP 67, ambele moduri de lucru, manual sau automat.

Proprietarul instalației are responsabilitatea de a instala linia de energie electrică necesară până la cabina panoului de control. Producătorul va furniza desenul necesar în acest scop. Panoul de control din cabină trebuie amplasat în cerc până la 4 m de platforma de susținere a mixerului. Controlul întregii centrale este realizat de controlerul PLC Siemens, care oferă conexiuni de retur ale sistemului care face  parte din cerințele de siguranță. Controlul permite stabilirea secvenței de dozare a fiecărui agregat, a cimentului, a aditivilor și a apei, necesare pentru obținerea unei lucrări optime și producția de instalații de dozare a betonului.

LANT ASCENSOR/COBORATOR. -LIFT.(ASCENSOR)

Liftul acceptă și ridică paleți cu produse proaspete provenite de la transportorul de paleți. Capacitatea de ridicare a ascensorului este de obicei de la 3,5 la 8 tone, în funcție de solicitarea specifică și de condițiile existente în locul clienților. Distanta dintre nivele: 200-500 mm in functie de cerere si produse realizate. La înălțimile inferioare ale ascensorului se folosesc, în general, doi  paleti pentru fiecare nivel.

COBORATOR.

Coborâtorul acceptă și coboară paleți cu produse uscate provenite din camera de uscare și transportate cu mașina degetului. Capacitatea de ridicare a ascensorului este aceeași ca și ascensorul, deoarece este practic același dispozitiv ca și ascensorul care lucrează în mod opus. Distanța dintre nivele. 200-500 mm în funcție de scădere se folosesc, în general, doi paleti pentru fiecare nivel.

RAMA MASINII.

Rama masinii este construita din tuburi cu patrundere puternica si din tabla groasa.

Control electric: Conducerea se face pe motor electric si reductor. Comutatoarele de proximitate și ochii electrici controlează ascensorul și coboratorul.

Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Apa va fi furnizata prin racord la reteaua din incinta complexului societatea are incheiat contract cu S.C Gospodarie Apa Canal si Salubritate Cogealac  nr. 6/18.06.2018.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Pentru alimentarea cu energie electrică a instalatiei tehnologice si a obiectelor din incinta se va face din grup propriu prin intermediul unui generator

ALIMENTAREA CU APA

- se va face prin racordarea la instalatia din incinta complexului.

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei.

Nu este cazul

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul

Resursele naturale folosite in constructie/demolare

In timpul constructiei vor fi folosite resurse naturale precum:

- apa – prin racordarea la sistemul deja existent

- diferite sorturi de aregate (pietris , nisipuri)ce intra in componenta betonului

- pentru demolare nu este cazul

Metode folosite in constructie/demolare

Metodele folosite sunt reprezentate de metode standard conform legii 50/1991 actualizata in 2018.

Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara.

Conform temei primita de la beneficiar si de la furnizorul statiei de betoane, a fost proiectata infrastructura necesara amplasarii utilajelor - prezentata în detaliu în cadrul memoriului de specialitate.

- functiunea principala	- statie prefabricate  betoane

- statie fixa de betoane

- functiuni conexe	- birouri si spatii pentru personal (vestiare si

grupuri sanitare) amplasate în constructii metalice tip container.

Referitor la punerea in functiune si exploatarea propriu-zisa, aceste detalii sunt mentionate, descrise si explicate in partea din prezentul memoriu ce se refera la Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament.

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Nu este cazul

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

- apele uzate menajere sunt evacuate in reteaua de canalizare existenta, in acest sens societatea are incheiat contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare;

- apele pluviale (potential curate) sunt colectate de pe platforme si dirijate catre bazinul de retentie.

- apele tehnologice rezultate din activitatea specifica (spalat platforme, malaxor, cife) se colecteaza într-un decantor, dupa decantare apa purificata (aprox. 80% din restitutii) este refolosita în procesul de preparare a betoanelor. In conformitate cu procesul tehnologic, materialul (namolul) decantat se va evacua prin vidanjare.

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE:

Nu este cazul

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

  - Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare.

Nu este cazul

  - Localizarea amplasamentului in raport cu patrimonial cultural potrivit Listei Monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriul Arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Din punct de vedere administrativ amplasamentul este situat în intravilanul localitatii comunei Cogealac, judetul Constanta, asezata in partea de nord a judetului Constanta, fiind compusa din cinci sate - Cogealac, Gura Dobrogei, Ramnicu de Sus, Ramnicu de Jos si Tariverde. Se invecineaza: la vest cu localitatea Gradina, la sud cu localitatile Palazu Mic si Sacele, la est cu localitatile Nuntasi si Istria si la nord cu localitatea Fantanele. Comuna Cogealac se afla pe drumul sjudetean 226A ce deriva din DN 22 Constanta - Tulcea si este legata la calea ferata Constanta-Tulcea, avand amenajata o halta pentru calatori.

Coordonate Stereo 70 ale amplasamentului

| Nr crt | Coordonate punct de contur |
| --- | --- |
|  | X (m) | Y(m) |
| 1 | 347385.242 | 783661.497 |
| 2 | 347367.307 | 783626.255 |
| 3 | 347424.636 | 783597.588 |
| 4 | 347442.264 | 783632.552 |

In perimetrul localitatii Cogealac exista urmatoarele Sit-uri arheologice:

- 61381.01.01 - Cod LMI: CT-I-m-B-02628.02 – Situl arheologic de la Cogealac – ”Bent”/ansamblu anonim, Categorie: locuire civila, Tip: Asezare, Datare: greaca sec. V a Chr, sec I p. Chr.

- 61381.01.02 – Cod LMI: CT-I-m-B-02628.01 – Situl Arheologic de la Cogealac – ”Bent”/ansamblu anonym, Categorie: locuire civila, Tip: Asezare sec. I-III

Fata de sit-urile 1 si 2 amplasamentul se afla la o distanta de aproximativ 1,2 km, prin urmare nu exista un impact al prezentului proiect asupra acestora.

- 61381.02.01 Cod LMI: CT-I-s-B-02629, Asezare rurala romana de la Cogealac – ”Via lui Ciurea” / ansamblu anonym, Categorie: locuire civila, Tip: Asezare rurala ,sec IV

Fata de sit-ul 3 amplasamentul se afla la o distanta de aproximativ 1,5 km, prin urmare nu exista un impact al prezentului proiect asupra acestuia.

- 61381.03.01 Cod LMI: CT-I-s-B-02631, Tumulii de la Cogealac/ansamblu anonim, Categorie: descoperire funerara, Tip: Tumul

Fata de sit-ul 4 amplasamentul se afla la o distanta de aproximativ 2,5 km, prin urmare nu exista un impact al prezentului proiect asupra acestuia.

- 61381.04.01 Cod LMI: CT-I-s-B02631 –Asezare roaman de la Cogealac/ansamblu anonim, Categorie: locuire civila, Tip: AQsezare, datare: sec.I-III.

Fata de sit-ul 5 amplasamentul se afla la o distanta de aproximativ 1,5 km, prin urmare nu exista un impact al prezentului proiect asupra acestuia.

  - Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale cat si artificiale, si alte informatii.

Clima - Regimul climatic in zona comunei Cogealac este de tip continental - marin si se datoreaza circulatiei vestice a aerului peste care se suprapune influenta Marii Negre. Regimul climatic se caracterizeaza prin veri calduroase, uneori chiar toride si secetoase si ierni friguroase marcate adeseori de viscole puternice. Influenta Marii Negre asupra regimului termic se manifesta, in sezonul cald al anului, prin scaderea usoara a mediei termice lunare, iar in anotimpul rece prin actiunea ei moderatoare, care determina temperaturi mai putin coborate.

Fig. 1. Harta climatica a Romaniei.

Apa - Ca urmare a raportului dintre precipitatiile atmosferice si evaporatie teritoriul comunei

Cogealac face parte dintr-o zona deficitara in care evaporatia depaseste precipitatiile iar dintr-o perioada de 100 anii pot fii secetosi de la 30 pana la 60 de ani. Panzele de apa freatica se gasesc la adancimi diferite cuprinse intre 0,80 si 1,50 m in zonele umede pana la 12 - 26 m pe terase si campie cu debite mici. Izvoarele sunt descendente, de strat si la vale . Pe lungimea vaiilor apar mici izvoare ascensionale sau mustiri cu debite mici dar foarte dese sunt izvooarele din localitatea vecina (Fantanele) care a furnizat apa potabila cetatii Histria printr-un apeduct cu debit de 30 l/s .Astazi debitul acestui izvor este de doar 6  l/s

Fig. 2. Harta generala  Podisului Dobrogei

Politici de zonare si de folosire a terenului, inclusiv folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament cat si pe zone adiacente acestuia.

Fig. 3. Harta geologica a Dobrogei

Regim juridic - Terenul - în suprafata de 1006 mp - este proprietatea S.C. ELIZA POWER DESIGN S.R.L, fiind închiriat de S.C.CONSTRUCT EXCLUSIV INVENT S.R.L. - conform actelor anexate .

Zonele adiacente obiectivului sunt integrate intr-o zona de interes preponderent agricol (terenuri agricole).

Regimul tehnic - Obiectivul propus va respecta regimul de construire prevazut în Certificatul de urbanism emis de Primaria comunei Cogealac.

Caile de acces la amplasamentul viitoarei statii de preparare betoane sunt drumurile din incinta, accesul principal în incinta pentru utilajele de aprovizionare si autoturisme facându-se din strada principala. Constructiile noi se vor racorda la utilitatile din incinta.

Spatiile de manevra auto, stationarea, parcarea auto si organizarea de santier se vor rezolva în incinta.

Functiuni

- functiunea principala	- statie prefabricate  betoane

- statie fixa de betoane

- functiuni conexe	- birouri si spatii pentru personal (vestiare si

grupuri sanitare) amplasate în constructii metalice tip container

Sistem constructiv

Conform temei primita de la beneficiar si de la furnizorul statiei de betoane, a fost proiectata infrastructura necesara amplasarii utilajelor - prezentata în detaliu în cadrul memoriului de specialitate.

Arealele sensibile

In ceea ce priveste zonele  sensibile la activitatile proiectului mentionam faptul ca zona supusa prezentului studiu nu se afla in nici o arie protejata, mai mult de atat cea mai apropiata zona protejata este situate la 2,09 km fata de zona amplasamentului si anume ROSPA0031 Delta Dunarii. De asemenea in locatia amplasamentului si in imediata vecinatate a a acestuia nu exista locuri propice cuibaririi/reproducerii  sau hranirii unor specii de fauna sensibile la impactul antropic. Majoritatea speciilor atat de fauna cat si de flora identificate la nivelul amplasamentului si in imprejurimile acestuia fiind specii antropofile  sau puternic adaptate existentei activitatilor umane (fauna) si specii segetale si/sau ruderale (flora) care sunt adaptate terenurilor degradate si/sau insotesc terenurile agricole din imendiata vecinatate a amplasamentului.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI:

- SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

  - Protectia calitatii apelor

Investitia se va racorda la retelele edilitare existente in incinta - alimentare cu apa. Alimentarea cu apa se realizeaza din reteua existenta

Instalatii locale de preepurare a apelor : apele impurificate vor fi trecute prin decantoare înainte de recirculare. Apele pluviale colectate de pe suprafeţele betonate, perimetrul staţiilor (sortare, betoane), suprafaţa spaţiilor de parcare vor fi dirijate prin pante  către reteaua de canalizare existenta.

Evacuarea apelor uzate se realizeaza astfel :

- apele uzate menajere sunt evacuate in reteaua de canalizare existenta, in acest sens societatea are incheiat contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare;

- apele pluviale (potential curate) sunt colectate de pe platforme si dirijate catre bazinul de retentie.

- apele tehnologice rezultate din activitatea specifica (spalat platforme, malaxor, cife) se colecteaza într-un decantor, dupa decantare apa purificata (aprox. 80% din restitutii) este refolosita în procesul de preparare a betoanelor. In conformitate cu procesul tehnologic, materialul (namolul) decantat se va evacua prin vidanjare.

  - Protectia aerului

Activitatile specifice nu induc noxe si substante poluante. Emisiile cuprind în principal praf de ciment şi particule fine din agregatele minerale utilizate la prepararea betonului; emisiile de particule de ciment pot reprezenta aprox. 1% din cantitatea manipulată. In cazul staţiei de betoane, în cartea tehnică se menţionează conţinutul de praf rezidual la nivelul aerului curat.

Malaxorul este prevazut cu un colector pentru retinerea pulberilor.

Masuri pentru protecţia aerului:

- staţia de preparare betoane asigură dozarea componentelor şi transferul direct în malaxorul în care se realizează amestecul componentelor;

- transportul de la silozuri la dozatorul pentru ciment din dotarea staţiei se realizează cu transportor cu şnec prevăzut cu carcasă metalică, împiedicând evacuarea pulberilor în aer;

- transportul agregatelor de la buncărele de alimentare la silozuri se face pe benzi transportoare închise;

Concluzii:

- principalele surse dirijate generatoare de particule asociate staţiei de preparare betoane, silozurile de ciment, sunt prevăzute cu sisteme eficiente pentru controlul emisiilor, iar unitatea de malaxare este casetată;

- concentraţiile de poluanţi estimate în emisiile de la sursele dirijate sunt conforme cu valorile limită prevăzute de legislaţia în vigoare (Ordinul MAPPM nr. 462/1993);

  - Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

Principalele surse de zgomot si vibratii sunt mijloacele de transport care se deplaseaza în incinta complexului; pornirea  si traficul de autovehicule, functionarea echipamentelor si utilajelor din dotare, manipularea materialelor. Zgomotul produs de operatiile aferente activitatilor auxiliare se manifesta pe un perimetru restrâns.

Vor fi utilizate doar sisteme constructive, materiale si elemente de constructie agrementate tehnic conform Legii 50/1995.

  - Protectia împotriva radiatiilor

Nu este cazul

  - Protectia solului si a subsolului

Suprafetele din incinta sunt betonate în cea mai mare parte, diminuind astfel riscul de poluare a solului si subsolului. Sursele potentiale de contaminare a solului sunt: traficul auto si eventuale disfunctionalitati ale sistemului de canalizare.

Masurile adoptate pentru asigurarea protectiei solului si subsolului sunt: inspectii periodice de control ale retelei interioare de canalizare pentru prevenirea avariilor; impermeabilizarea suprafetele utilizate pentru depozitarea de materiale. Incinta este astfel organizata functional încât desfasurarea activitatii sa se încadreze în spatiile proiectate în functie de specific (depozitare, receptie/sortare, spatii manevra etc).

  - Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Nu este cazul

  - Protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public

Amplasamentul investitiei preconizate se gaseste la o distanta semnificativă, mentionata anterior, fata de obiective de interes public, monumente istorice si de arhitectura, diverse asezaminte, zone de interes national.

- Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea.

Deseurile rezultate din activitatea specifica desfasurata în constructie nu vor constitui surse de poluare. In etapa de functionare vor fi generate urmatoarele categorii de deseuri :

- deseuri menajere - se vor colecta în pubele, pe categorii si vor fi evacuate la rampa de deseuri de catre prestatori autorizati; deseuri hârtie, carton, ambalaje plastic, folie polietilena; namol rezultat din operatiile de întretinere a retelei de canalizare (întretinere/decolmatare) - se va evacua de prestatori autorizati (cu utilaje specifice).

• deseurile menajere organice se vor colecta în pubele speciale acoperite, asezate pe o platforma de beton ; vor fi preluate - pe baza de contract de evacuare a deseurilor menajere - de utilaje speciale. Prin modul de gestionare a deseurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si populatie si limitarea cantitatilor de deseuri eliminate prin evacuare la rampa de deseuri.

Pentru colectarea selectiva a gunoiului menajer, societatea detine pubele ecologice si are incheiat un contract de prestari servicii de salubrizare nr. 1/30.05.2018, incheiat cu Serviciul Local de Salubrizare Cogealac. Societatea mai are incheiat si un contract de furnizare  grupuri sanitare ecologice (toalete) pentru muncitori.

9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

- în activitatea ce se preconizeaza a se desfasura nu sunt utilazate substante toxice si periculoase

- UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL AL SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI SI A BIODIVERSITATII.

In timpul constructiei vor fi folosite resurse naturale precum:

- apa – prin racordarea la sistemul deja existent

- diferite sorturi de aregate (pietris , nisipuri)ce intra in componenta betonului

pentru demolare nu este cazul

- Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

Cea mai importanta surse de poluare a mediului este reprezentata de emisiile generate de activitate in timpul functionarii.

Emisiile cuprind în principal praf de ciment şi particule fine din agregatele minerale utilizate la prepararea betonului; emisiile de particule de ciment pot reprezenta aprox. 1% din cantitatea manipulată. In cazul staţiei de betoane, în cartea tehnică se menţionează conţinutul de praf rezidual la nivelul aerului curat.

Malaxorul este prevazut cu un colector pentru retinerea pulberilor.

Masuri pentru protecţia aerului:

- staţia de preparare betoane asigură dozarea componentelor şi transferul direct în malaxorul în care se realizează amestecul componentelor;

- transportul de la silozuri la dozatorul pentru ciment din dotarea staţiei se realizează cu transportor cu şnec prevăzut cu carcasă metalică, împiedicând evacuarea pulberilor în aer;

- transportul agregatelor de la buncărele de alimentare la silozuri se face pe benzi transportoare închise;

Datorita faptului ca amplasamentul este situat intr-o zona caracterizata de activitati industriale si agricole in exteriorul satului Cogealac, mentionam faptul ca nu va afecta sanatatea umana si/sau biodiversitatea din zona studiata. La nivelul amplasamentului nu exista habitate protejate, si nu au fost identificate specii de flora sau fauna salbatica a caror conservare sa fie supusa legislatiei.

Activitatea proiectului prin specificul acesteia si prin masurile ce se vor implementa nu va afecta flora si fauna salbatica, terenurile solul folosinte sua bunuri material, nu va afecta regimul calitativ al apei fiind racordata la sistemul de apa existent in localitate, nu va avea emisii de gaze cu effect de sera.

Principalele surse de zgomot si vibratii sunt mijloacele de transport care se deplaseaza în incinta complexului; pornirea  si traficul de autovehicule, functionarea echipamentelor si utilajelor din dotare, manipularea materialelor. Zgomotul produs de operatiile aferente activitatilor auxiliare se manifesta pe un perimetru restrâns.

Vor fi utilizate doar sisteme constructive, materiale si elemente de constructie agrementate tehnic conform Legii 50/1995.

Activitatea propusa nu va afecta peisajul, zona studiata fiind deja supusa industrializarii si activitatilor antropice.

Natura impactului se preconizeaza a fi pe termen scurt indirect si temporar doar pe perioada de functionare a aobiectivului.

Referitor la extinderea impactului mentionam faptul ca singurul tip de impact poate fi datorat emisiilor mentionate anterior si va fi de natura locala avand o magnidtudine nesemnificativa lipsita de complexitate. Probabilitatea impactului este limitata prin utilizarea metodelor de reducere a acestuia existente in componenta  utilajelor ce vor fi folosite.

Referitor la natura transfrontaliera a impactului nu este cazul pentru acest proiect deoarece este situat la o distanta de aproximativ 78 de km fata de cea mai apropiata granita.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului – dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.

FILTRE DESPRAFUIRE CIMENT SILOTOP  – 1 buc / siloz.

Sunt cilindrice cu H=1.100 mm, diametru = 800 mm, din INOX, ceea ce confera rezistenta la coroziune. Capacul filtrelor este confectionat din material special, ceea ce asigura un nivel de zgomot scazut, < 75 db, in conformitate cu cele mai exigente norme europene. Elementele filtrante sunt din POLYPLEAT cu suprafata totala filtranta de 24,5 mp, ceea ce confera echipamentului o desprafuire eficienta, emisiile de praf fiind < 10 mg / mc. Curatarea elementelor se face cu impulsuri de jet de aer. Presiunea statica admisa este intre 0,05 – 0,075 bar.

- Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

- Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europeene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 Noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore car eimplica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de ploitica comunitara in domeniul apei, Directiva cadru-aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului european si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele.

Nu este cazul

- Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul

- Lucrari necesare organizarii de santier

Nu este cazul

- Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau șla incetarea activitatii.

Amplasamentul este reprezentat de o proprietate privata cu folosinta actuala de constructii industriale (hale) si terenul aferent, nefiind necesare lucrari de refacere la finalizare investitiei.  In ceea ce priveste poluarile accidentale acestea pot fi reprezentate de anumite defectari ale mecanismelor de prevenire a emisiilor in mediu existente in configuratia instalatiei, fapt ce se va preveni prin controlul periodic si riguros al bunei functionari a acestora.

- Anexe – piese desenate

- ANUNT PUBLIC PRIMARIA Cogealac

- Anunt public ziar local

- Contract inchiriere toalete ecologice

- Contract prestari servicii de salubrizare

- Contract furnizare servicii

- Planul de situatie si planul de incadre in zona.

- Scheme flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare

- Elemente de evaluare adecvata pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

Datorita faptului ca amplasamentul proiectului se afla la o distanta de aproximativ 2,09 km de cea mai apropiata arie de interes comunitar si anume ROSPA0031 Delta Dunarii mentionam faptul ca detaliile necesare acestui punct nu sunt relevante, obiectivul investitiei nu afecteaza sub nici o forma integritatea ariei de interes comunitar si nici speciile de flora si/sau fauna existente la nivelul acesteia.

- Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele.

Nu este cazul

Semnatura si stampila titularului

.......................................................