MEMORIU DE PREZENTARE

Anexa 5E la Procedura de evaluare a impactului asupra

mediului pentru proiecte publice și private, prevăzute în Legea 292/2018

- Denumirea proiectului

CONSTRUIRE HALA REALIZARE CONFECTIE METALICA SPATII BIROURI, GRUPURI SANITARE SI SPATII DEPOZITARE

- Titular:

- numele:

SC MOC FABRICATION SRL

Prin PROJECT ANK UTIL SRL

- adresa poştală:

Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bld-ul Mamaia, Nr. 203, Camera 4, Ap. 8

- numarul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

0729954518 / secretariatprojectank@gmail.com

- numele persoanelor de contact: director/manager/administrator; responsabil pentru protectia mediului:

Administrator: 	Ticovschi Florin: 	telefon: 0729954518

III.	Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

- un rezumat al proiectului:

La cererea beneficiarului, se doreste construirea unei hale, pe structura metalica, cu inchideri exterioare si invelitoare din panouri termoizolante (tip sandwich).

Destinatia principala a halei, este de relizare confectie metalica.

Aceasta va fi compusa din spatiul de realizare a confectiei metalice, birouri administrative, grupuri sanitare si eventuale spatii de depozitare. Hala va fi dotata cu usi de acces tip sectional/culisant pentru accesul autovehiculelor de tonaj mare, precum si cu un pod rulant.

O data cu construirea halei, se va amenaja si terenul adiacent, cu platforme betonate cu rol de spatii de parcare si depozitare, precum si spatii verzi.

In incinta terenului, pe latura de Nord a acestuia se vor amenaja 11 spatii de parcare astfel:

- 9 spatii de parcare pentru autoturisme, cu dimensiunea in plan de 5,00m x 2,30m;

- 2 spatii de parcare pentru autocamioane, cu dimensiunea in plan de 12,00m x 3,50m;

Regimul Juridic

-	Terenul este situat in intravilanul municipiului Constanta.

-	lmobilul identificat cu numarul cadastral 256440, este proprietatea MOC FABRICATION SRL, conform 7nscrisurilor din Extras de carte funciara pentru informare eliberat sub nr.cerere 152530 din 13.10.2022.

-	Reglementari extrase din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului:

-	Monument, ansamblu, sit urban, zona de protectie a unui monument: NU

-	lnterdictii de construire: NU.

Imobilul are urmatoarele vecinatati:

Nord – IE 204745

Sud – Lot 1/1/2

Vest – Str. Celulozei

Est   – IE 211736

Acces: din strada Celulozei.

Regimul Economic

- Folosinta actuala a terenului conform inscrisurilor din extras de carte funciara nr.256440/13.10.2022 este: teren liber.

- Destinatia  terenului  stabilita  prin  planurile  de  urbanism  si  amenajarea  teritoriului  aprobate: conform PUZ aprobat prin HCL nr.228/30.05.2022 imobilul este situat in zona de reglementare urbanistica Zia.

- UTILIZARI ADMISE:

-productie nepoluanta si spatii administrative;

-depozitare produse fara nocivitate;

-cercetare/dezvoltare, servicii media, centre de informare, biblioteca/ mediateca, activitati asociative diverse;

-cercetare/dezvoltare in domeniul sanatatii si domenii conexe;

-institutii si servicii publice supramunicipale si municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale;

-servicii financiar-bancare si de asigurari, posta/telecomunicatii, servicii manageriale, tehnice si profesionale (birouri),

incubator de afaceri

-alimentatie publica;

-showroom-uri auto, service, spalatorii, benzinarii, activitati de manufacturare si depozitare mic-gros legate de polul

tertiar, parcari subterane/ supraterane/ multietajate;

-locuinte de serviciu.

Categoria si clasa de importanta

In conformitate cu Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 766/1997, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, şi în conformitate cu metodologia specifică, a fost stabilită:

Categoria de importanţa: D

Potrivit reglementarilor tehnice, corelat cu categoria de importanţa: Clasa de importanţa: IV

- justificarea necesităţii proiectului:

Proprietarul imobilului – MOC FABRICATION SRL prin Administrator Ticovschi Florin doreste realizarea unei hale cu destinatia principala de realizare confectie metalica, pentru a putea exploata aceasta activitate intr-un mediu bine realizat, si bine echipat cu echipamente de noua generatie. Pe langa spatiul principal de lucru din interiorul halei, se vor realiza si spatii de birouri administrative, grupuri sanitare si spatii de depozitare.

O data cu construirea halei, se va amenaja si terenul adiacent, cu platforme betonate cu rol de spatii de parcare si depozitare, precum si spatii verzi.

c) valoarea  investiţiei: 4112391 RON

d) perioada de implementare propusă: 24 luni va fi peroada de executie si implementare

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):

Pentru prezentarea amplasamentului proiectului, au fost anexate prezentei documentatii, plansele: A0 – Plan de incadrare in zona si A00 – Plan de situatie.

Terenul este situat in intravilanul Municipiului Constanta, Strada Celulozei, Nr. 9, Lot 1/1/1, CF 256440 si se afla in UTR Zla.

Terenul aferent investitiei are o forma loigonala, cu o latura de 37.41m la strada , o latura de 56.18 ml spre vecin IE 204745, o latura de 16.56 m spre vecin IE 211736 si o latura de 20.52 spre vecin Lot 1/1/2, rezultand o suprafata totala a terenului de 1551 mp.

Terenul aferent investitiei are acces carosabil din strada Celulozei.

f)  o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului

(planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

DATE TEHNICE

Sistemul constructiv

- Situatie existenta: teren curti constructii imprejmuit

2. Constructii noi: Hala realizare confectie metalica si dependinte.

Imobil cu regim de inaltime P;

Fundarea imobilului se va realiza cu fundatii continue din beton armat. Suprastructura va fi realizata din stalpi si grinzi metalice.

Inchiderile perimetrale vor fi realizate din panouri termoziolante din otel umplute cu vata minerala.

Invelitoarea se va realiza din panouri termoizolante de acoperis, montate pe o sarpanta metalica.

Compartimentarile interioare se vor realiza din sistem gips-carton.

Finisaje interioare si exterioare:

Finisaje exterioare:

-  Panouri termoizolante vopsite in camp electrostatic;

-  ferestre: tamplarie aluminiu cu geam termoizolant;

- acoperis: tip sarpanta cu invelitoare din panouri termoziolante

Finisaje interioare:

-  Pardoseli beton elicopterizat in spatiul halei si gresie in celelalte spatii.

-  Pereti – panouri termoziolamnte descoperite pe exterios, si vopsitorii lavabile in spatiile de birouri si grupuri sanitare.

-  Tavane - panouri termoziolamnte descoperite pe exterios, si vopsitorii lavabile in spatiile de birouri si grupuri sanitare.

Functiuni: Hala pe strucuta metalica in care se vor realiza confectii metalice, birouri administraive, grupuri sanitare si spatii de depozitar.

Constructia va avea in componenta ei un spatiu deschis (spatiu hala realizare confectie metalica), iar in spatele acestuia vor fi amenajate birouri, grupuri sanitare si spatii pentru epozitare material marunt necesar in desfasurarea activitatii.

Suprafata teren = 1551mp

PROPUNERE SUPRATERAN

ARIA CONSTRUITA  					=    570,00 mp

ARIA DESFASURATA 				=   570,00 mp

BILANT TERITORIAL

- Aria teren			 			=    1551 mp

- Aria construita			 			=    570,00 mp

- Aria carosabil	pentru locuri de parcare exterioare	=     187.50 mp

- Aria alei, accese auto				            =      480,13 mp

- Aria spatii verzi					=      323.27 mp

POTpropus = 36.75 %;

CUTpropus =  0.37

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie:

Beneficiarul doreste realizarea unor spatii optime de lucru, adoptand urmatoarea varianta:

- hala producite, ca spatiu principal de realizare a confectiei metalice, proceduri de taiere, sudare, indoire elemente metalice.

- birouri administrative pentru urmarirea productiei

- grupuri sanitare

- spatii de depozitare material marunt decesar in procesul de productie

Forma constructiei va fi dreptunghiulara cu dimensiuni de 38.00m x 15.00 m (Lxl)

Cota ±0,00 va fi plasata la 10 cm peste nivelul terenului natural la aceeasi cota cu nerenul amenajat.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):

Nu este cazul, proiectul nu presupune fluxuri tehnologice.

-  descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în  funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea:

Prin spațiile propuse, titularul asigură o mai bună organizare a prestărilor de servicii în domeniul realizarii de confectie metalica.

Astfel, în spatiul halei propuse se vor realiza toate procesele de realizare a confectiilor metalice, precum si monitorizarea proceselor de productie.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:

In perioada de constructie, resursele naturale si materiile prime folosite vor fi:

- cele necesare realizării betoanelor: apa, pietris, nisip, elemente metalice de structura care se vor asigura prin societati de profil;

- carburanţii necesari pentru utilajele de transport şi execuţie.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

Asigurarea utilitatilor: apa/canalizare, energie electrica, gaze naturale, telefonie/tv se va face prin racordare la retelele de distributie a utilitatilor edilitare aflate pe teren sau in apropierea acestuia.

- descrierea lucrărilor de refacere a  amplasamentului în  zona afectată de execuţia investiţiei:

La finalizarea lucrarilor prevazute in proiect, se vor reface aleiile carosabile si pietonale si spatiile verzi afectate.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

Nu se vor crea cai noi de acces. In timpul executiei lucrarilor de constructii, se va utiliza accesul existent pe latura de vest a terenului, dinspre Celulozei, pentru a nu afecta buna desfasurare a activitatilor din jurul terenului studiat.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

Nu se utilizeaza resurse naturale, iar la constructie se folosesc materiale procurate din comert.

- metode folosite în construcţie / demolare:

Pentru realizarea lucrarilor prevazute in proiect se vor executa:

         lucrari de terasamente:

- cu mijloace mecanice:

         sapaturi: excavator de capacitate mica;

         umpluturi: fadroma, buldo-excavator, mai mecanic;

- cu mijloace manuale:

         sapaturi, sprijiniri, asternere pat de pozare, umpluturi.

         lucrari de constructii:

- lucrari de sapatura

- lucrari de armare, cofrare si turnare beton fundatii si placa parter.

- realizare structuri din elemente metalice (grinzi, stalpi).

- realizare inchideri perimetrale din panouri termoizolante,

- realizare compartimentari interioare din sistem gips-carton;

- realizare instalatii interioare,

- realizare finisaje interioare,

- realizare instalatii exterioare,

- refacere imprejmuire teren si amenajari exterioare (spatii verzi, locuri de joaca, piscine, terase, plaje),

- refacere alei carosabile si pietonale si amenajare platforme parcare

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

Executia se va realiza cu firme specializate respectand normativele si tehnologiile.

Fazele de executie au fost enumerate mai sus;

Punerea in functiune se va realiza dupa efectuarea in bune conditii a lucrarilor prevazute in proiectul tehnic.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:

Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: conform PUZ aprobat prin HCL nr.228/30.05.2022 imobilul este situat in zona de reglementare urbanistica Zia.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

La realizarea proiectului nu au fost luate in calcul variante alternative.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor):

Deseurile generate in timpul realizarii proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar in spatii special amenajate dotate cu diferite tipuri de recipient, si vor fi livrate la operatori autorizati in scopul reciclarii/valorificat/eliminarii

Apele pluviale colectate de pe platformele de parcare vor trece prin separatoare de hidrocarburi si apoi vor fi evacuate in reteaua de canalizare pluviala a incintei, pentru a proteja mediul inconjurator de eventualele scurgeri de uleiuri sau combustibili.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect:

Pentru realizarea investitiei, prin Certificatul de Urbanism nr. 301/01.02.2023 au fost solicitate Documentatii pentru Autorizatie de Construire si pentru Organizarea Executiei.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului:

Nu este cazul.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului:

Refacerea amplasamentului se va realiza, asa cum a fost descris mai sus, prin operatii de nivelare, tasare, depunere strat fertil acolo unde sunt proiectate spatii verzi, respectiv compactare si betonare in zona de acces si in zona spatiilor de parcare.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz:

Nu se vor crea cai noi de acces auto si pietonal.

- metode folosite în demolare: nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu este cazul.

-  alte  activităţi  care  pot  apărea  ca  urmare  a  demolării  (de  exemplu,  eliminarea deşeurilor): nu este cazul.

V.       Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare:

Investitia propusa nu se incadreaza in anexa nr. 1 din Conventia mai sus mentionata.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea  unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Imobilul nu se afla in zona protejata pentru valorile arhitectural – urbanistice, istorice si de mediu natural, trama stradala si fondul construit.

Imobilul nu este amplasat in vecinatatea nici unui ansamblu inscris in Lista Monumentelor Istorice.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind: folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia; politici de zonare şi de folosire a terenului; arealele sensibile:

Amplasament hasurat existent:

Prin proiect s-a prevazut realizarea unui imobil tip hala pentru realizarea de confectie metalica, birouri administrative, grupuri sanitare, spatii depozitare si amenajarea terenului aferent prin realizarea de platforme betonate cu rol de drumuri acces si spatii de parcare, si amenajarea spatiilor verzi.

Prin lucrarile de investitie se urmareste dezvoltarea zonei si dezvoltarea capacitatii de productie a beneficiarului.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970:

Planurile  de  incadrare  in  zona  si  de  situatie,  anexate  documentatiei, au  fost realizate pe suport cadastral, planuri realizate in sistem de proiectie Stereo 1970, avizate OCPI.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare: nu au fost luate in considerare variante de amplasament.

VI.	Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

Sursele de poluanti pentru ape in perioada de constructie, sunt utilaje folosite la realizarea lucrarilor de executie si traficul de santier. Astfel, principalii poluanti sunt proveniti din pierderile accidentale de uleiuri si combustibili de la utilaje si mijloace de transport si pulberi sedimentate de la materialele de constructie si din executia lucrarilor ce pot fi antrenate de apele meteorice cazute pe platformele de lucru.

In perioada executarii lucrarilor de amenajare a obiectivului vor fi luate urmatoarele masuri pentru prevenirea poluarii apelor:

  - se vor utiliza numai utilaje omologate avand verificarea tehnica in termen;

  - staționarea mijloacelor de transport si a utilajelor in incinta amplasamentului se va face numai in spatiile special amenajate (platforme pietruite sau betonate);

  - nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta santierului. Alimentarea cu combustibili se va face de la distribuitori autorizati;

  - se interzice spalarea mijloacelor de transport, utilajelor si echipamentelor utilizate,

in incinta santierului;

  - depozitarea materialelor de constructii necesare si a deseurilor generate se va realiza numai in spatii special amenajate;

  - verificarea utilajelor se face periodic conform specificatiilor tehnice ale producatorului, astfel incat sa fie evitate pierderi de combustibili si lubrifianti ce pot fi antrenate de apele pluviale;

  - se va aplica un management corespunzator al gestionarii materialelor si deseurilor astfel incat acestea sa nu fie antrenate de catre apele pluviale in canalizari;

  - Materialele de constructii vor fi aduse pe santier si vor fi depozitate pe platforme si magazii special amenajate;

  - nu se vor executa lucrari de reparatie si intretinere a mijloacelor de transport

utilajelor sau echipamentelor in incinta santierului;

  - pregatirea si programarea lucrarilor de executie a investitiei se va face astfel incat lucrarile programate sa nu duca la aparitia unor situatii accidentale cu impact asupra

  - mediului si sa asigure o pregatire prealabila pentru astfel de situatii (realizarea de

canalizari si amenajari de preluare a apelor etc…)

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

Nu au fost prevazute statii de epurare sau preepurare a apelor uzate.

Apele uzate provenite preluate de pe acoperisul cladirii, si din zonele de parcare vor fi trecute prin-trun separator de hodrocarburi inaintea deversarii in reteaua de canalizare a incintei, pentru a proteja mediul inconjurator de eventualele scurgeri de uleiuri sau combustibili.

- protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri:

In timpul executiei lucrarilor, autovehiculele vor stationa cu motorul oprit.

Activitatea de constructie si vehiculele in miscare pot genera praf in conditii de seceta; acesta poate fi generat ca urmare a deplasarii utilajelor pe drumuri nepietruite (în lungul frontului de lucru), a decopertarii solului a excavarii si a umplerii santurilor si sapaturilor. Cea mai importanta sursa de praf este de obicei reprezentata de deplasarea utilajelor la frontul de lucru. Pentru controlarea emisiilor de praf se va restrictiona viteza de deplasare a utilajelor si se va monitoriza visual generarea prafului implementandu-se masuri de diminuare prin umectarea drumurilor, a depozitelor de moloz si pamant rezultat din sapatura.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă:

Nu este cazul

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii:

Singurele surse de zgomot si vibratii sunt utilajele necesare executarii lucrarilor de montaj. Deoarece acestea trebuie sa fie omologate, se considera ca zgomotele si vibratiile se incadreaza in limitele admisibile prevazute de STAS 10009/1988 - 50 dB(A). Pentru a reduce zgomotul si vibratiile si deci impactul acestora asupra faunei zonei, locuitorilor si locuintelor din zona, se vor lua urmatoarele masuri: deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pamant sau balastate sa se faca cu viteze de maxim 30 km/h, asigurarea in permanenta o unei bune intretineri a utilajelor si mijloacelor de transport pentru a se evita depasirile LMA, efectuarea regulata a reviziilor tehnice la mijloacele auto si la utilaje pentru ca emisiile sa se incadreze inprevederile NTPA 4/1998.

Lucrarile de constructii foarte zgomotoase se vor executa doar in timpul zilei.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Pentru protectia impotriva zgomotului produs in perioada de utilizare a investitiei se va realiza o perdea de copaci pe conturul limitei de proprietate. Copacii vor asigura o protectie a incintei impotriva prafului, noxelor si gazelor de esapament si a zgomotului.

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii:

Activitatile de executie a lucrarilor se desfasoara cu utilaje si echipamente care nu utilizeaza surse de radiatii. De asemenea, lucrarile propuse nu constituie surse de radiatii ionizante.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul.

e) protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime:

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de executie si a materialelor din proiect, atat in timpul executiei cat si dupa darea in exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol.

- Posibila sursa de poluare locala a solului ar fi eventuale defectiuni tehnice ale utilajelor.

- Alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face in locuri special amenajate, luandu-se toate masurile de protectie.

- Pe durata lucrarilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol si nici nu se vor ingropa deseurimenajere sau alte tipuri de deseuri – anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipienti pentru vopsele etc.; deseurile se vor depozita separat pe categorii (hartie, ambalaje din polietilena,metale etc.) in recipienti sau containere destinate colectarii acestora.

- In timpul executiei lucrarilor de montaj, solul fertil de pe culoarul de lucru va fi

depozitat separat de restul pamantului rezultat din sapatura, iar la incheierea lucrarilor se va recoperta pe traseu in scopul readucerii terenului la categoria de folosinta initiala.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului:

Suprafata de teren ocupata de organizarea de santier se va impermeabiliza in prealabil.

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: nu este cazul.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate: nu este cazul.

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele:

Imobilul nu este amplasat in vecinatatea nici unui ansamblu inscris in Lista Monumentelor Istorice.

-  lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi / sau de interes public:

In  timpul  executiei  constructorul  va  respecta  curatenia  si  normele  privind protectia si igiena muncii in constructii.

Constructorul are obligatia de a asigura serviciile sanitare pentru ca in organizarea de santier si pe traseul lucrarii sa se respecte igiena in constructii si curatenia astfel incat sa nu aduca prejudicii zonelor limitrofe, cadrului natural, mediului si ecosistemelor.

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate:

Deseurile estimate rezultate in urma activitatii de executie a investitiei sunt cele prezentate in tabelul de mai jos:

| Denumire deseu | Cod deseu | Eliminare /Valorificare deseu | Cantitati/zi |
| --- | --- | --- | --- |
| Deseuri de ambalaje de hartie si carton | 15.01.01 | Livrare la societati specializate in scopul valorificarii | cca 3 kg |
| Deseuri de ambalaje din mase plastice | 15.01.02 | Livrare la societati specializate in scopul valorificarii | cca 3 kg |
| Beton si moloz | 17.01.01 | Cantitatile de beton ramase sunt concasate si utilizate la fundarea aleilor ce formeaza structura rutiera. Cantitatile neutilizate vor fi livrate pentru umpluturi indicate de catre UAT local si/sau prin operatori specializati la depozit industrial nepericulos de deseuri inerte | cca 1 mc |
| Materiale ceramice-sticla , portelan | 17.01.03 | Livrare la operatori specializati in scopul eliminarii la cel mai apropiat de depozit industrial nepericulos de deseuri inerte | cca 0,1 mc |
| Materiale plastice | 17.02.03 | Livrare la societati specializate in scopul valorificarii | cca 5-6 kg |
| Cupru (provenit de la instalatiile electrice) | 17 04 01 | Livrare la societati specializate in scopul valorificarii | cca 0,5-1 kg |
| Lemn | 17 02 01 | Livrare la societati specializate in scopul valorificarii | cca 1 mc |
| Pamant si pietre | 17.05.04 | Pamantul este utilizat in principal la sistematizarea amplasamentului. Cantitățile neutilizate la operatori specializati in scopul eliminarii la cel mai apropiat de depozit industrial nepericulos de deseuri inerte | cca 2 mc |
| Deseuri textile | 20.01.11 | Livrare la societati specializate in scopul eliminarii | cca 0,5-1 kg |
| Deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | Livrare la societati specializate in scopul eliminarii | cca 0,5 mc |

Deseurile estimate a fi generate pe amplasament in perioada de functionare sunt:

| Denumire deseu | Cod deșeu | Eliminare /Valorificare deseu | Cantitati/luna |
| --- | --- | --- | --- |
| Deseuri de ambalaje de hartie si carton | 15.01.01 | Livrare la societati specializate in scopul valorificarii | provenite de la ambalaje produselor utilizate–cca 1 mc |
| Deseuri de ambalaje din mase plastice | 15.01.02 | Livrare la societati specializate in scopul valorificarii | provenite de la ambalaje produselor utilizate cca 1 mc |
| Deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | Livrare la societati specializate in scopul eliminarii | cca 1 mc |

Modul de rezolvare a colectarii, indepartarii deseurilor:

Deseurile vor fi colectate selectiv, vor fi depozitate temporar in spatii special amenajate pe amplasament, si vor fi livrate la operatori economici autorizati in vederea reciclarii/valorificarii/eliminarii.

Deseurile de pamant si pietre (rezultate din activitatea de excavare) vor fi utilizate in  lucrarile  de  terasamente,  pentru  sistematizarea  terenului,  in  umpluturi  cat  si  ca material  inert,  reprezentand  o  parte  din  necesarul  de  umplutura  pentru  nivelarea terenului .

Se va tine evidenta deseurilor cf. HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

Deseurile vor fi reciclate/valorificate/ eliminate prin operatori autorizati cu care sunt incheiate contrtacte.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate:

Activitatea desfasurata va tine cont intotdeauna de politica de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor prin aplicarea următoarei ierarhi ca ordine de prioritate, dupa cum urmeaza:

− prevenire/ reducere generare deseuri;

− pregatire pentru reutilizare/ reutilizare;

− reciclare;

− alte operatiuni de valorificare;

− eliminare.

- planul de gestionare a deşeurilor:

Pe perioada santierului se vor lua urmatoarele masuri:

− Deseurile rezultate din activitate vor fi colectate separat, pe fiecare tip de deseu;

− Toate categoriile de deseuri sunt depozitate temporar astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator, in recipiente de plastic/ metal/ saci, etc. Se va evita formarea de stocuri mari de deseuri care ar putea prezenta risc de incendiu, mirosuri, etc… pentru vecinatati, care ar pute pune in pericol sanatatea umana si/sau ar dauna mediului inconjurator.

− Spatiul de depozitare temporara a deseurilor reciclabile/ valorificabile va fi imprejmuit, pe platforma, ferit de intemperii.

− Deseurile ce pot fi periculoase se vor stoca in recipiente metalice, rezistente la soc mecanic si termic, inchise etans, spatiul de depozitare temporara respectiv sa fie prevazut cu dotari pentru prevenirea si reducerea poluarilor accidentale.

− La livrarea deseurilor se intocmesc si sunt pastrate conform legislatiei, formularele de transport care dovedesc trasabilitatea deseurilor periculoase sau nepericuloase, conform prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

− Transportul deseurilor se realizeaza numai de catre operatori economici specializati care detin autorizatie de mediu conform legislatiei de mediu in vigoare pentru activitatile de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare cu respectarea HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

− La livrarea deseurilor in vederea efectuarii transporturilor se vor completa în 3 exemplare Formularele de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase (Anexa 3) sau Formularele de expeditie/ transport deseuri periculoase (Anexa 2), dupa caz, pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei. Acestea vor fi semnate si stampilate de catre generator, transportator si colectorul/ valorificatorul/ eliminatorul final autorizat, un exemplar revenindu-i producatorului de deseuri (generatorul, cel care preda aceste deseuri). Acest exemplar poate fi trimis si prin fax sau posta, cu confirmare de primire, catre generator, care il pastreaza pentru verificarea trasabilitatii deseurilor, a evidentei gestiunii deseurilor intocmita in conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002.

− Pentru asigurarea trasabilitatii deseurilor generate, indiferent de categoria deseului livrat (nepericulos sau periculos) formularele de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase sau formularele de expeditie/transport deseuri periculoase trebuie completate  in  totalitate, cu toate datele solicitate de formulare,  sa  aiba  numar  si  serie,  datele  fiecarui  operator  implicat, categoria de deseu transportata, CODUL și CANTITATEA transportata, precum si destinatia finala (reciclare/valorificare/eliminare) si trebuie semnate de catre toti actorii implicati (generator/detinator–transportator– reciclator /valorificator/eliminator).

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi / sau produse:

Pentru realizarea proiectului pe amplasament sunt utilizati combustibili si produse petroliere in functionarea utilajelor. De asemenea se mai pot utiliza diverse tipuri de vopseluri ecologice ce  pot contine si  cantitati mici de compusi organici volatili (se estimeaza un consum de cca 10-15kg vopsea/zi).

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei:

In perioada de executie a lucrarilor, atat combustibilii cat si uleiurile sunt stocate in rezervoarele utilajelor. Pe amplasament nu sunt depozitate uleiuri si combustibili. Vopselurile sunt pastrate in ambalajele proprii, depozitate temporar pana la utilizare intr-un spatiu special amenajat, in care sunt depozitate temporar si ambalajele rezultate in urma utilizarii acestora, pana la livrarea catre o firma specializata in vederea eliminari. Nu sunt utilizate vopseluri care contin solventi.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Nu  se  vor  folosi  alte  resurse naturale decat  cele  folosite in  mod  obisnuit la realizarea unui astfel de proiect, respectiv nisipul, apa și pietrisul folosite pentru prepararea cimentului, si suprastructura metalica - care vor fi aduse pe amplasament de catre constructori.

VII.	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Consideram ca integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar nu vor fi afectate de proiectul propus, deoarece:

− Nu se reduce suprafata habitatelor si/sau numarul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

− Nu se fragmenteaza habitatele de interes comunitar;

− Nu are impact negativ asupra factorilor care determina mentinerea starii favorabile de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar;

−  Proiectul nu afecteaza direct sau indirect zone de hranire, migratie sau odihna a

pasarilor si animalelor;

− Proiectul nu implica in nici un fel utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologica.

− In ceea ce priveste sensibilitatea ecologica a zonei, mentionam ca suprafata spatiilor verzi va fi imbunatatita considerabil.

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de  seră), zgomotelor  şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ):

Imobilul propus nu ridica probleme deosebite in ceea ce priveste poluarea factorilor de mediu. De aceea, impactul negativ asupra mediului inconjurator va fi unul redus. Mai mult, subliniem impactul antropic pozitiv al proiectului.

In perioada de executie:

In perioada de executie a lucrarilor, pot fi emisii locale de zgomot si noxe de la utilajele de executie, lucrari si mijloacele de transport folosite si emisii de pulberi/praf de la lucrarile de sapaturi.

Avand in vedere faptul ca investitia este amplasata in localitate, se estimeaza ca obiectivul analizat va avea un nivel nesemnificativ al impactului asupra locuitorilor din zona, pe termen scurt, respectiv pe perioada de executie a lucrarilor.

Impactul estimat va fi un impact local, care se va manifesta numai pe amplasamentul pe care se desfasoara lucrarile de executie si pe traseul mijloacelor de transport materiale de constructie.

In perioada de exploatare:

Lucrarile de construire nu au impact negativ asupra locuitorilor din zonele locuite.

Un impact pozitiv/favorabil al investitiei asupra locuitorilor din zona ar putea fi, mai ales in perioada de executie, posibilitatea crearii unor noi locuri de munca, iar pe termen lung: dezvoltarea industriala a zonei si crearea de locuri de munca permanente.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate): nu este cazul.

- magnitudinea şi complexitatea impactului:

Putem vorbi de un impact redus, avand in vedere lucrarile propuse prin proiect, respectiv amenajarea spatiilor verzi, platformelor betonate si constructie cu functiuni de realizare structuri metalice.

- probabilitatea impactului

Poate exista un impact redus asupra solului in cazul in care deseurile nu sunt colectate si depozitate sau in cazul in care vor exista scurgeri accidentale de produse petroliere.  Pentru evitarea acestui impact se vor prevedea, in proiect, masuri de colectare selectiva, de reciclare/valorificare a deseurilor si utilizarea de utilaje moderne si verificate periodic.

Prin lucrarile de implementare a proiectului poate exista un impact redus, temporar, asupra mediului de viata a cetatenilor din zona, prin generarea instantanee unui nivel acustic mai ridicat si/sau a prafului ce poate fi generat de transportul masinilor auto pe amplasament in perioade fara precipitatii, si pentru evitarea aparitiei acestui impact vor fi luate masuri specifice de respectare a procedurilor de lucru, cu respectarea orarului de lucru, de respectare a unei vitezi mici de deplasare a mijloacelor auto si de umectare a spatiilor.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

Impactul va fi redus, el va exista doar pe perioada executiei lucrarilor, respectiv 24 luni. Este un impact reversibil.

La finalizarea lucrarilor, cat si pe parcursul desfasurarii lucrarilor - pentru evitarea formarii de storcuri mari de deseuri, deseurile generate vor fi livrate in scopul reciclarii/valorificarii/eliminarii, iar terenul ocupat temporar, ce nu are prevazute amenajari conform proiect, va fi adus la starea initiala.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

Pentru evitarea aparitiei impactului in tumpul realizarii proiectului vor fi luate masuri specifice de respectare a procedurilor de lucru, cu respectarea orarului de lucru, de respectare a unei vitezi mici de deplasare a mijloacelor auto, de umectare a spatiilor, masuri  de colectare selectiva,  de  reciclare/valorificare a  deseurilor si utilizarea de  utilaje  moderne  si verificate periodic.

Prin realizarea lucarilor de amenajare a  spatiilor verzi, impactul proiectului asupra mediului va fi unul pozitiv – prin cresterea calitatii spatiilor verzi, precum si cresterea numarului de arbori existenti pe teren.

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul.

SCHIMBARI CLIMATICE

- Atenuarea schimbarilor climatice

Proiectul propus nu influenteaza semnificativ emisiile de gaze cu efect de sera si nici cererea de energie. Astfel, asigurarea apei calde pentru consum menajer si incalzirea spatiilor se vor realiza cu ajutorul centralelor in condensatie ce vor functiona pe baza de gaze naturale din reteaua locala, considerat cel mai putin poluant combustibil din categoria surselor neregenerabile, montate in fiecare apartament.

Proiectul propus nu implica activitati de exploatare a terenurilor, de schimbare a destinatiei terenurilor sau de silvicultura (de exemplu, despaduriri) care ar putea duce la cresterea emisiilor. In schimb, spatiile verzi amenajate pe o suprafata totala 323.27 mp, pot actiona ca absorbanti de emisii.

Avand in vedere specificul proiectului propus a se desfasura precum si dimensiunea a acestuia, proiectul propus nu va determina o crestere semnificativa a deplasarilor personale si nici a transportului de marfa.

- Adaptarea la schimbarile climatice

Sensibilitatea proiectului la schimbarile climatice a fost analizata in relatie cu un set de variabile climatice selectate in baza caracteristicilor specifice ale proiectului, precum si a caracteristicilor zonei in care va fi realizat acesta.

In tabelul urmator sunt evidentiate principalele potentiale impacturi asociate proiectului , determinate de schimbarile climatice si masurile prevazute prin proiect de diminuare/eliminare a acestor impacturi:

| Variabila climatica | Tendinta variabilei climatice | Impact potential | Masuri de diminuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | Cresterea temperaturii medii Cresterea temperaturilor extreme | Disconfort pentru client/angajati | -Utilizarea de materiale de constructii performante care asigura o buna izolare termica a cladirii -Izolarea termica a cladirii -Utilizarea geamurilor termopan cu cel putin 3 camere |
| Seceta | Cresterea numarului de perioade secetoase | Nu afecteaza in mod direct obiectivul analizat dar poate determina restrictii in ceea ce priveste alimentarea cu apa a obiectivului | -Masuri de reducere a consumului de apa prin contorizarea consumului de apa. -Montarea bateriilor sanitare cu limitator de temperatura si presiune ridicata -Dotarea grupurilor sanitare cu rezervoare duble de apa. |
| Precipitatii | Cresterea cantitatilor de precipitatii extreme | Inundarea amplasamentului | -Obiectivul nu se afla intr-o zona inundabila. -Masurile de evacuare corespunzatoare ale apelor pluviale din zona amplasamentului sunt suficiente, in masura in care acestea nu inunda amplasamentele invecinate |
| Furtuni si modificari ale vitezei maxime a vantului | Cresterea vitezei vantului Cresterea frecventei de aparitie a vanturilor puternice | Avarierea cladirii, smulgerea unor echipamente de pe terasa, pericol de accidente | -Sistemul constructiv al cladirii este unul solid , in conditiile respectarii normelor in constructii la realizarea imobilului, impactul este unul nesemnificativ |
| Eroziune costiera | Cre terea fenomenului de erozmne ce conduce la reducerea/ pierderea zonelor costiere actuale | Avarierea/ distrugerea cladirii | Impactul este nesemnificativ, imobilul este amplasat la o distanta de 3500 m de tarmul Marii Negre |

VIII.	Prevederi pentru  monitorizarea mediului  -  dotări  şi  măsuri  prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

In timpul realizarii lucrarilor de investitii pot sa apara unele situatii care pot afecta temporar factorii de mediu, ceea ce face necesara monitorizarea acelor activitati care pot genera asemenea situatii.

Astfel, se impune:

- Monitorizarea  manipularii  materialelor  utilizate,  astfel  incat  acestea  sa  nu produca poluarea solului si subsolului;

- Monitorizarea colectarii, transportului si depozitarii deseurilor generate;

- Monitorizarea respectarii normelor SSM;

- Monitorizarea reabilitarii terenurilor post constructii.

Pentru prevenirea riscurilor aparitiei unor accidente de munca in timpul executiei lucrarilor, acestea se vor efectua in conformitate cu reglementările si standardele in vigoare.

Se va avea in vedere:

- Utilizarea in stare tehnica de buna functionare a tuturor utilajelor, echipamentelor şi sculelor;

- Utilizarea echipamentului de protectie si protectie specialain cazurile unde se impune aceasta;

-  Lucrarile  de  constructii  se  vor  realiza  cu  respectarea  tuturor  etapelor  si prevederilor proiectului tehnic;

- Se vor lua in consideratie situatiile de precipitatii abundente pentru protejarea amplasamentului, mijloacelor tehnice si materialelor de pe amplasament;

- Utilizarea unui personal cu experientain realizarea acestui tip de lucrari;

- Executarea mecanizata a unor lucrari in perioada de realizare a investitiei.

IX. 	Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de  modificare şi  ulterior de  abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

- Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat: nu este cazul.

X.      	Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

Lucrarile de executie nu vor afecta circulatia auto si pietonala din zona. Se va amplasa provizoriu o platforma pentru depozitare materiale marunte si o platforma pentru deseuri si moloz. De asemenea, pentru vestiare si grupuri sanitare pentru muncitori , se vor amplasa baraci si wc-uri ecologice.

- localizarea organizării de şantier: In incinta detinuta de beneficiar.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier:

Materialele de constructie vor fi depozitate temporar in spatii special amenajate, iar deseurile de constructii rezultate vor fi depozitate temporar, corespunzator, pana la livrarea acetora in scopul valorificarii/eliminarii

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier: nu este cazul.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Utilajele folosite la realizarea lucrarii vor ramane pe teren pana la realizarea investitiei. Se vor lua masuri pentru evitarea scurgerilor accidentale de combustibili, lubrifianti si alte substante. Suprafata ocupata de organizarea de santier se va impermeabiliza in prealabil. Se vor folosi utilaje verificate periodic din punct de vedere tehnic, de generatie recenta, dotate cu sisteme catalitice de reducere a poluantilor si amortizoare de  zgomot precum si  respectarea tonajului adecvat tipului  de  drum  de acces.

Pentru realizarea investitiei se vor utiliza doar caile de acces existente, iar transportul materialelor se va face pe trasee optime. Se va proceda la acoperirea spatiilor de depozitare a materialelor de unde pot rezulta particule ce pot fi antrenate in afara zonei de lucru, se va umecta portiunea de lucru in perioadele cu temperaturi ridicate. Activitatile care produc cantitați de praf se vor reduce in perioadele de vant puternic sau se vor umecta intens suprafetele care reprezinta sursa.

XI.	Lucrări  de  refacere  a  amplasamentului  la  finalizarea  investiţiei,  în  caz  de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii:

Risc scazut de accident datorita tehnologiilor utilizate.

-  aspecte  referitoare  la  prevenirea  şi  modul  de  răspuns  pentru  cazuri  de  poluări accidentale:

In cazul unor poluari accidentale, acestea vor fi neutralizate cu substante absorbante intervenindu-se operativ in acest sens; depozitarea temporara a deseurilor se va face numai in interiorul amplasamentului, in spatii special amenajate prevazute cu diferite tipuri de recipient.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei: nu este cazul.

-  modalităţi  de  refacere  a  stării  iniţiale/reabilitare  în  vederea  utilizării  ulterioare  a terenului:

In cazul unor poluari accidentale, se vor lua masuri pentru interventia operativa si inlaturarea efectelor negative asupra zonei.

XII.  	Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv  orice  suprafaţă de  teren  solicitată  pentru  a  fi  folosită  temporar (planuri de situaţie şi amplasamente): se anexeaza.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele  activităţii, cu instalaţiile de depoluare: nu este cazul.

3. schema-flux a gestionării deşeurilor: nu este cazul.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului: Nu au fost solicitate ale piese desenate.

XIII.	Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele: a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic  conţinând  coordonatele  conturului  (X,  Y)  în  sistem  de  proiecţie naţională Stereo 1970; b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar; c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului; d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar; e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar; f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare: nu este cazul.

XIV.	Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate: 1. Localizarea proiectului: - bazinul hidrografic; - cursul de apă: denumirea şi codul cadastral; - corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod. 2. Indicarea stării  ecologice/potenţialului ecologic şi  starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă. 3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de  mediu  pentru  fiecare  corp  de apă identificat,  cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz. Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III- XIV: nu este cazul.

Semnătura şi ştampila