MEMORIU DE PREZENTARE

IN CONFORMITATE CU LEGEA 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE SI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI

pentru proiectul

“IMBUNATATIRE OPERARE COLOANA FRACTIONARE 180-C2 PRIN INSTALAREA RECIRCULARII DE MOTORINA USOARA (LCGO)”

| 0 | 04.2019 | Emis pentru autoritati | NED | SNC | SNC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev | Data | Descriere | Intocmit | Verificat | Aprobat |

CUPRINS

I.	DENUMIREA PROIECTULUI	4

II.	titular	5

III.	DESCRIEREA caracteristicilor fizice ale inTregului PROIECT	5

A.	Rezumatul proiectului	5

B.	Justificarea necesitatii proiectului	9

C.	Valoarea investitiei	9

D.	Perioada de implementare propusa	9

E.	Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasament)	10

F.	Caracteristicile fizice ale intregului proiect	10

III.F.1	Profilul si capacitatile de productie / descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament	10

III.F.2	Descrierea fluxului tehnologic referitor la scopul proiectului	11

III.F.3	Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, produse si subproduse obtinute	16

III.F.4	Materiile prime, energia si combustibilii utilizati si modul de asigurare a acestora, produsele obtinute	17

III.F.5	Racordarea la retelele utilitare existente in zona	19

III.F.5.1	Alimentarea cu apa	19

III.F.5.2	Evacuarea apelor uzate	19

III.F.5.3	Asigurarea apei tehnologice	20

III.F.5.4	Asigurarea apei de racire	20

III.F.5.5	Asigurarea aburului	21

III.F.5.6	Asigurarea agentului termic	21

III.F.5.7	Asigurarea aerului instrumental	21

III.F.5.8	Instalatii de telefonie	21

III.F.6	Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de  executia investitiei	21

III.F.7	Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente	22

III.F.8	Resurse naturale folosite in constructie si functionare	22

III.F.9	Metode folosite in constructie/demolare	22

III.F.10	Planul de executie cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara	22

III.F.11	Relatia cu alte proiecte existente sau planificate	23

III.F.12	Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare	23

III.F.13	Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului	23

III.F.14	Alte autorizatii cerute pentru proiect	24

IV.	DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE	24

V.	DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI	24

VI.	descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului	27

A.	Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu	27

a)	Protectia calitatii apelor	27

b)	Protectia aerului	28

c)	Protecția împotriva zgomotului si vibrațiilor	29

d)	Protectia impotriva radiatiilor	30

e)	Protectia solului si a subsolului	30

f)	Protecția ecosistemelor terestre si acvatice	32

g)	Protecția așezărilor umane si a altor obiective de interes public	32

h)	Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament	32

i)	Gospodărirea substanțelor si preparatelor chimice periculoase	33

B.	Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii	34

VII.	descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect	35

VIII.	PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	37

IX.	legatura cu alte acte normative si/sau planuri / programe / strategii / documente de planificare	37

X.	Lucrari necesare organizarii de santier	38

XI.	LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI	38

XII.	ANEXE	39

XIII.	proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, , memoriul va fi completat cu următoarele:	40

XIV.	Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele  informaTii, preluate din Planurile  de  management bazinale, actualizate	41

XV.	Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice Si private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informa iilor în conformitate cu punctele III-XIV.	41

# DENUMIREA PROIECTULUI

„IMBUNATATIRE OPERARE COLOANA FRACTIONARE 180-C2 PRIN INSTALAREA RECIRCULARII DE MOTORINA USOARA (LCGO)”

- incadrarea proiectului in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 292/2018 – Anexa Nr. 2, punctul 13 a) – Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului - pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului.

- Incadrarea proiectului in conformitate cu prevederile Legea Apelor nr 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

- art. 48 – nu se incadreaza;

- art. 54 – se incadreaza in conformitate cu aliniatul (1), litera a)

- aliniatul (1) – „avizul de gospodarire a apelor se emite pentru proiecte de dezvoltare, modernizare, retehnologizare pentru urmatoarele categorii de activitati si lucrari:

- lit a) – „lucrari de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalatii existente, chiar daca prin realizarea acestora nu se modifica parametrii cantitativi si calitativi finali ai folosintei de apa, inscrisi in autorizatia de gospodarire a apelor, pe baza careia utilizatorul respectiv a functionat inainte de inceperea executiei unor astfel de lucrari.”

# titular

Titular:    S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.

Adresa: Bvd. Navodari nr. 215, Oras Navodari, judetul CONSTANTA, cod postal 905700.

Tel.: +(40) 41 506 000

Fax: +(40) 41 506 930

e-mail: office.rafinare@rompetrol.com

Reprezentant legal:  Director General – YEDIL UTEKOV

Manager proiect – Ion Narcis Ion

# DESCRIEREA caracteristicilor fizice ale inTregului PROIECT

Abrevieri

LCGO		Light Coker Gas Oil/ Motorina usoara de Cocsare;

LCGO PA	Light Coker Gas Oil Pump Around/ Motorina usoara de Cocsare recirculata;

HCGO PA	Heavy Coker Gas Oil Pumparound/ Recirculare motorina grea de Cocsare;

HDV		Hidrofinare Distilat de Vid

MHC		Mild Hidrocracking/ Hidrocracare Blanda

LSO		Light Slop Oil/ Slop usor

HSO		Heavy Slop Oil/ Slop greu

CBS		Close Blowdown System/ Sistem Inchis de Golire Rapida

# Rezumatul proiectului

Obiectivele proiectului sunt:

    - Imbunatatirea bilantului termic pe coloana 180-C2 (in zona de varf) prin reducerea sarcinii termice a fluxului de vapori de varf;

    - Mentinerea calitatii/ randamentului motorinei usoare (LCGO).

Pentru realizarea obiectivelor proiectului sunt necesare urmatoarele lucrari:

- instalarea unui reflux recirculat de motorina usoara (LCGO PA) si

- instalarea  unui reflux intern de motorina usoara la coloana de fractionare 180-C2.

Instalarea noului circuit aferent refluxului recirculat de motorina usoara (LCGO PA) si a refluxului intern la coloana de fractionare existenta 180-C2, presupun urmatoarele:

- inlocuirea talerului actual (14) de extragere motorina usoara (LCGO), cu un taler acumulator nou (TA3);

- instalarea unor pompe noi (activa si rezerva) 180-P501A/R, pentru vehicularea refluxului de motorina usoara (LCGO PA + Reflux intern), precum si a legaturilor de conducte aferente;

- instalarea circuitului nou pentru refluxul intern LCGO, a distribuitorului si a robinetului de reglare debit aferent;

- instalarea unui nou generator de abur 180-G501, care sa preia cantitatea de caldura de pe circuitul de reflux de interval (LCGO PA) precum si a vaselor aferente (vasul separator depicaturi 180-V501 si vasul de purja continua 180-V502), pe circuitul de abur joasa presiune produs in generator, respectiv pe circuitul de purja continua din generatorul de abur.

- instalarea circuitului nou si a distribuitorului pentru refluxul de LCGO PA si a robinetului de reglare temperatura.

Prin implementarea proiectului nu se modifica procesul tehnologic, capacitatea de productie sau regimul de operare a instalatiei.

Pentru realizarea proiectului s-au avut in vedere urmatoarele lucrari de construire:

- Lucrari de arhitectura

Nu se vor construi cladiri noi. Se vor folosi cladirile existente.

In cadrul proiectului nu se vor realiza lucrari de arhitectura.

- Lucrari de montaj si legaturi conducte

In cadrul lucrarilor de montaj si legaturi conducte se realizeaza:

- montaj si legaturi conducte pentru instalare pompe noi, 180-P501A/R;

- montaj si legaturi conducte pentru instalarea unui generator de abur nou (180 G501) si a vaselor aferente (vasul separator de picaturi 180-V501 si vasul de purja continua 180-V502);

- montaj si legaturi conducte pentru instalarea echipamentelor de automatizare conform scop proiect;

- montaj si legaturi conducte pentru conectarea noilor echipamente la utilitati.

- Lucrari de construcţii beton si metalice

In cadrul lucrarilor de constructii beton si constructii metalice se realizeaza:

- Fundatie pompe;

- Fundatie generator abur;

- Fundatii vase verticale;

- Fundatii si stalpi metalici sustinere conducte;

- Chituci sustinere conducte;

- Constructie metalica de acces si deservire pe generatorul de abur;

- Podete metalice de acces si deservire la robinete reglare;

- Fundatie scara acces in zona generatorului de abur.

- Lucrari de automatizare

In cadrul lucrarilor de automatizare se realizeaza:

- se vor prevedea instrumente noi pe liniile si echipamentele existente, cat si pe cele nou prevazute;

- conexiunea dintre noile instrumente si tablourile existente din camera de control. Pozarea cablurilor de instrumentatie se va realiza aerian pe traseul estacadei existente pe o tava de cabluri noua;

- se vor prevedea cutii de jonctiune in camp pentru noile cabluri aferente noilor instrumente. Cutiile vor fi instalate cat mai aproape de noile instrumente iar cablurile de la instrumente si pana la cutiile de jonctiune vor fi protejate pe cat posibil in teava de protectie.

- Lucrari de instalaţii electrice

In cadrul lucrarilor de instalatii electrice se realizeaza:

- alimentarea cu energie electrica, legarea la pamant si iluminatul  pompelor nou proiectate; pozarea cablurilor electrice dintre statia electrica si locatia pompelor se va realiza aerian pe pod de cabluri din otel zincat, amplasat pe estacadele existente; echipamentele de forta si comanda aferente motoarelor (intrerupatoare automate, contactoare, aparate de comanda si semnalizare etc). se vor amplasa in tabloul de distributie existent;

- legarea la pamant si iluminatul generatorului si vaselor nou proiectate. Iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat montate pe podetul generatorului. Alimentarea corpurilor de iluminat nou proiectate se va face din circuitele de iluminat existente.

- Lucrari de apa si canalizare

In cadrul lucrarilor apa si canalizare se realizeaza:

- racordarea scurgerilor de la utilajele si pompele noi la canalizarea industriala existenta pe platforma instalatiei. Scurgerile se vor prelua prin palnii noi si racordurile de canalizare se vor executa din teava de otel.

Racordarea la canalizarea existenta se va face in caminele existente unde se va realiza inchiderea hidraulica tip pipa cu coloana hidrostatica de 0,25 m.

- Lucrari de instalatii PSI

In cadrul lucrarilor de prevenirea si stingerea incendiilor se realizeaza:

- dotari cu mijloace de prima interventie (stingatoare, lada cu nisip,etc.).

Nota:

Investitia „Imbunatatire operare coloana fractionare 180-C2 prin instalarea recircularii de motorina usoara (LCGO)” nu face obiectul avizarii/autorizarii din punct de vedere al H.G.R. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.

- Lucrari refacere pavaje.

In cadrul lucrarilor de refacere pavaje si de racordare la drum se realizeaza:

- spargere pavaje existente si refacere pavaje din beton ciment, pe zonele unde vor fi amplasate fundatiile pentru utilaje / echipamente noi.

Lucrarile de construire se desfasoara in incinta Instalatiei Cocsare Intarziata.

Suprafata totala aferenta lucrarilor prezentului proiect este de 11 727.00 mp

Utilitatile necesare lucrarilor sunt asigurate din existent.

# Justificarea necesitatii proiectului

In cadrul instalatiei Cocsare Intarziata existente, ROMPETROL RAFINARE a decis realizarea prezentului proiect “Imbunatatire operare coloana fractionare 180-C2 prin instalarea recircularii de motorina usoara (LCGO)”, urmare a constatarii conform careia racirea de la varful coloanei 180-C2 este deficitara si echipamentele existente nu pot asigura sarcina termica necesara.

Documentatia de fata s-a intocmit in baza LEGII nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

# Valoarea investitiei

Valoarea investitiei este de 7 058 500 RON.

# Perioada de implementare propusa

Perioada de executie a lucrarilor va fi de cca. 9 luni, care se poate prelungi functie de conditiile concrete din teren si de conditiile atmosferice.

Programul de executie si receptie a lucrarilor va fi prezentat de antreprenorul lucrarii. Acest program va fi in functie de volumul de lucrari prezentat de proiectant si de nivelul  de dotare si puterea de mobilizare a antreprenorului.

Planul de punere in functiune si exploatare va fi elaborat de catre beneficiar ulterior finalizarii lucrarii si va cuprinde toate etapele necesare pentru punerea in functiune a recircularii de motorina usoara (LCGO) si pentru functionarea acesteia in conditii optime.

In ceea ce priveste refacerea si folosirea ulterioara a terenului la incetarea activitatii, aceasta se va face in conformitate cu prevederile din Planul de Inchidere al Rafinariei referitoare la instalatia Cocsare Intarziata in care se vor realiza lucrarile de implementare a proiectului.

# Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasament)

Prezentului Memoriu pentru  investitia “Imbunatatire operare coloana fractionare 180-C2 prin instalarea recircularii de motorina usoara (LCGO)” ii sunt atasate planse reprezentand limitele amplasamentului astfel:

- Plan de ampasament vizat, anexa la Certificatul de Urbanism;

- Plan de amplasare, doc nr. 10952-180-PLY-0000.00-002.

Mentionam ca nu este solicitata suprafata de teren pentru a fi folosita temporar.(a se citi impreuna cu Cap X).

# Caracteristicile fizice ale intregului proiect

# Profilul si capacitatile de productie / descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Instalatia Cocsare Intarziata

Instalatia Cocsare Intarziata are in prezent capacitatea nominala de prelucrare de 1171500 t/an, rezultata in urma proiectelor de modernizare anterioare.

Instalatia Cocsare Intarziata prelucreaza ca materie primă Reziduul de Vid (95% gr.) si Motorina 2 din CC (slurry) 5% gr.

Cocsarea Intarziata este un proces de cracare termică a reziduului de vid cu obţinere de gaze, benzină, motorină uşoară, motorină grea şi cocs.

Coloana de fractionare 180-C2 (parte componenta a instalatiei Cocsare Intarziata)

In coloana de fractionare 180-C2 are loc fractionarea vaporilor rezultati in camerele de cocs cu obtinerea urmatoarelor produse:

-	produse de varf: gaze Cocsare, benzina Cocsare;

-	produse laterale: motorina usoara Cocsare (LCGO) si motorina grea Cocsare (HCGO).

Fluxurile alimentate la coloana de fractionare 180-C2 constau in:

- Reziduul de Vid (92.6 % gr.);

- Motorina 2 din CC (slurry) 0.3 % gr;

- Fractiile usoare: de la HPR (1.5 % gr.), de la HDV (2.9 % gr.) si de la MHC (2.8 % gr.);

- HSO (Heavy Slop Oil/ Slop greu) de la CBS (Close Blowdown System/ Sistem Inchis de Golire Rapida) se introduce in reziduul de vid (inainte de preincalzirea acestuia in convectie cuptor).

Fluxurile de produse obtinute – iesiri din coloana de fractionare sunt:

- Gaze Cocsare (cu H2S), care se trimit la comprimare (180-K2) si apoi la DGRS;

- Benzina de Cocsare;

- Motorina usoara de Cocsare (Light Coker Gas Oil - LCGO);

- Motorina grea de Cocsare (Heavy Coker Gas Oil - HCGO).

In prezent coloana de fractionare 180-C2 functioneaza cu un singur reflux de interval si anume refluxul de motorina grea (HCGO PA).

In timp s-a constatat ca racirea de la varful coloanei este deficitara si echipamentele existente nu pot asigura sarcina termica necesara.

Noua configuratie de functionare a coloanei 180-C2 presupune instalarea unui nou circuit de reflux de motorina usoara (LCGO PA), in vederea reducerea sarcinii termice a fluxului de vapori de varf.

Prin implementarea proiectului nu se modifica procesul tehnologic, capacitatea de productie sau regimul de operare a instalatiei.

# Descrierea fluxului tehnologic referitor la scopul proiectului

Noua configuratie de functionare a coloanei de fractionare 180-C2 presupune instalarea unui nou circuit de reflux de motorina usoara (LCGO PA), in vederea reducerii sarcinii termice a fluxului de vapori de varf.

Descrierea de proces pentru noua configuratie este in conformitate cu Schema de Proces nr. 10952-180-XDI-0000.00-007, Schemele de Conducte si Automatizare nr 10952-180-XDI-0000.00-009 si nr 10952-180-XDI-0000.00-011 (pentru detalii), anexate.

Pentru instalarea noului circuit aferent refluxului de motorina usoara – LCGO (reflux recirculat - LCGO PA si reflux intern) s-au avut in vedere urmatoarele:

- inlocuirea talerului existent (14) de extragere motorina usoara (LCGO), cu un taler acumulator nou (TA3);

- instalarea unor pompe noi (activa si rezerva), 180-P501A/R (208 m³/h normal/ 230 m³/h maxim – conditii de lucru), pentru vehicularea refluxului total de motorina usoara LCGO (LCGO PA + reflux intern), precum si a noilor legaturi de conducte aferente;

- instalarea circuitului nou pentru refluxul intern LCGO si a robinetului de reglare debit aferent (37 m³/h normal/ 41 m³/h maxim – conditii de lucru);

- instalarea circuitului nou pentru refluxul de interval de motorina usoara (LCGO PA) de 171 m³/h normal/ 188 m³/h maxim – conditii de lucru, precum si a noului generator de abur 180-G501, care sa preia cantitatea de caldura de pe circuitul LCGO PA (3580000 kcal/h) si a noilor robinete de reglare temperatura (amplasate pe fluxul generatorului si respectiv pe fluxul de by-pass al generatorului);

- instalarea noilor vase: vasul separator de picaturi 180-V501 si vasul de purja continua 180-V502, pe circuitul de abur joasa presiune produs in generator, respectiv pe circuitul de purja continua din generator. Debitul de abur produs in generator  este de: 7,3 (7,4) t/h normal la presiunea de 5 barg (3.5 barg)/ 8,2 t/h maxim. Debitul purjei continue este estimat la maxim 5% din debitul de condens care intra in generator.

Motorina usoara extrasa din coloana de fractionare 180-C2, de pe noul taler acumulator TA3, este dirijata astfel:

- o parte, la coloana de stripare 180-C3A;

- o parte, cu ajutorul pompei 180-P501A/R, ca reflux la coloana de fractionare 180-C2 (LCGO PA + reflux intern).

Motorina usoara (refluxul de interval + refluxul intern) aspirata din coloana de fractionare 180-C2, dupa talerul acumulator (TA3), cu ajutorul pompei 180-P501 A/R la o temperatura de 219 °C este dirijata astfel:

- refluxul de interval, LCGO PA (140 sm3/h, respectiv 171 m3/h in conditii de lucru) prin generatorul de abur, 180-G501 unde motorina usoara cedeaza caldura condensului si genereaza abur de joasa presiune. Temperatura de iesire a motorinei din generator (de intoarcere in coloana) este de 169 °C;

- refluxul intern (30 sm3/h, respectiv 37 m3/h in conditii de lucru) este dirijat in coloana de fractionare 180-C2, sub talerul acumulator TA3.

Caderea de presiune pe filtrele “T” ale pompelor 180-P501A,R este indicata la DCS. Cand presiunea diferentiala pe filtrul “T” aflat in functiune ajunge la 0,06 bar (max 0,07 bar) filtrul este murdar si trebuie curatat. Se trece pe pompa de rezerva pana la terminarea lucrarilor.

Presiunea pe refularea pompelor 180-P501A,R este indicata local de manometre.

Pentru protectia pompelor 180-P501A,R la debit minim, pe refulare sunt prevazute (si incluse in furnitura noilor pompe) robinete automate de recirculare (ARC/ ARV), care recircula motorina usoara prin conductele ce se inteapa in linia de recirculare reflux intern catre coloana de fractionare.

Pentru mentinerea calda (“warm-up”) a pompelor 180-P501A,R s-au prevazut conducte de recirculare (DN 50) pe refularea fiecarei pompe, care permite circulatia fluidului cald de la pompa in functiune catre pompa de rezerva.

Starile de operare/ avarie ale pompelor 180-P501A,R sunt indicate la DCS.

Diferenta de temperatura pe coloana de fractionare 180-C2, masurata intre zonele iesire flux LCGO PA (zona taler acumulator TA3, deasupra racordului R29) si intrare flux LCGO PA (sub zona racordului R30), se mentine la circa 50 grade Celsius (in conformitate cu scopul proiectului de degrevare a sarcinii termice a echipamentelor de varf, prin preluarea unei sarcini de circa 3580000 kcal/h) cu ajutorul buclei de reglare temperatura diferentiala, care functioneaza in split range cu cele doua robinete de reglare noi, montate pe conducta de intrare motorina usoara in generator (circuit tuburi) si montat pe conducta de by-pass a generatorului 180-G501.

Debitul de iesire LCGO PA din generator/ intrare flux LCGO PA in coloana de fractionare este masurat de o diafragma si este indicat la DCS.

Conductele de motorina usoara sunt izolate pentru protectia personalului.

Nivelul pe talerul acumulator TA3 se mentine cu  o noua bucla de nivel, care functioneaza in cascada cu o noua bucla de debit de motorina usoara reflux intern, actionand asupra unui robinetului de reglare montat pe conducta de pe circuitul refluxului intern de LCGO dirijat catre coloana de fractionare 180-C2. Nivelul de pe talerul TA3 este indicat la DCS.

Fluxul total de motorina usoara (motorina care este trimisa la striperul 180-C3A + refluxul recirculat si refluxul intern) va fi extras de pe noul taler acumulator (TA3) de pe un singur racord nou R29, cu diametrul corespunzator debitului total de LCGO extras din coloana.

Pentru refluxul recirculat (LCGO PA) se va monta un racord nou (R30), iar pentru refluxul intern se va monta un racord nou (R31) pe coloana de fractionare 180-C2.

De asemenea, vor fi prevazute 4 racorduri noi pe coloana de fractionare 180-C2 si anume:

- 2 racorduri noi (R32 a,b) in vederea masurarii nivelului pe talerul acumulator TA3;

- 2 racorduri noi (R33 a,b) in vederea masurarii temperaturii diferentiale intre zonele iesire flux LCGO PA (zona taler acumulator TA3, deasupra racordului R29) si intrare flux LCGO PA (sub zona racordului R30).

Modificarile necesare a fi realizate in interiorul si pe mantaua coloanei de fractionare 180-C2 vor fi bazate pe informatiile si datele pentru interioare (talere, distribuitoare) primite de la Furnizorii specializati.

Generatorul de abur de joasa presiune 180-G501 este prevazut cu urmatoarele echipamente interioare:

- dispozitiv de separare picaturi prevazut cu orificii si cu o conducta de recuperare a condensului si care este dirijata pana la nivelul maxim al condensului din generator;

- distribuitor la intrarea condensului;

- colector special pentru conducta de iesire condens – purja continua.

Condensul provenit din vasul 185-V15 este pompat de pompele existente 185-NP9A/R si 313V-P100A/R si alimentat la toate generatoarele existente din Cocsare 180-G101, 180-G1 (prin 180-S14), 180-G2 si apoi la noul generator 180-G501. Pentru conducta de alimentare a condensului in generatorul 180-G501 s-a prevazut o intepare in linia existenta.

Nivelul de condens din generatorul 180-G501 se mentine cu o bucla de nivel care actioneaza asupra robinetului de reglare montat pe linia de alimentare condens in generator.

Nivelul in generator este indicat local si este afisat la DCS.

Pentru a proteja generatorul de abur de joasa presiune 180-G501 si vasele aferente 180-V501, 180-V502 de cresterea accidentala a presiunii, s-au prevazut doua supape de siguranta care evacueaza aburul in atmosfera la loc sigur.

Presiunea pe generatorul 180-G501 este indicata local de un manometru.

Aburul de joasa presiune format in generatorul 180-G501 este evacuat in vasul separator de picaturi 180-V501, dupa ce trece prin dispozitivul de separare picaturi al generatorului.

Temperatura aburului evacuat din 180-G501 catre 180-V501 este indicata local.

Separatorul de picaturi 180-V501 are rolul de a separa picaturile de condens antrenate din generator si este echipat cu interioare specifice pentru retinerea acestora.

Aburul din 180-V501 este evacuat printr-o conducta care se inteapa in colectorul de abur de joasa presiune, la limita instalatiei Cocsare.

De asemenea, vasul separator de picaturi 180-V501 este prevazut cu o conducta de aerisire si o conducta de scurgere a condensului curat catre colectorul existent de condens joasa presiune.

Debitul, temperatura si presiunea aburului de joasa presiune sunt masurate de catre echipamente speciale si indicate la DCS.

Purja continua de condens din generatorul 180-G501 se face pentru indepartarea sarurilor in exces din mantaua generatorului, din zona de vaporizare a apei (spatiul de fierbere). Purja continua de condens este estimata la maxim 5% din debitul total de condens cu care se alimenteaza generatorul. Prin conducta de purja continua WJ-180-511-50-E111 se evacueaza condensul cu saruri din generator catre vasul de purja continua 180-V502.

Vasul de purja continua 180-V502 are rolul de a separa aburul antrenat in masa de condens cu saruri fiind recuperat prin conducta VJ-180-512-50-E111, care se inteapa in conducta VJ-180-510-250-E111 si trimis catre colectorul existent de abur de joasa presiune al Instalatiei de Cocsare.

De asemenea, vasul 180-V502 este prevazut cu o conducta de aerisire (EA-180-514-40-E111) si o conducta de scurgere a condensului cu saruri (WJ-180-513-40-E111). Condensul cu saruri este preluat printr-o palnie noua si un nou racord de canalizare (in caminul existent, cu inchidere hidraulica cu o coloana hidrostatica de 0,25 m) la canalizarea industriala existenta de pe platforma instalatiei Cocsare.

Purja intermitenta (periodica) din generatorul 180-G501 s-a prevazut pentru indepartarea namolului de la baza acestuia (de doua ori pe schimb) si este colectata in expandorul existent de purje periodice 180-V16, prin conducta WJ-180-522-40-E111, care se inteapa in conducta existenta WJ-180-102-50-25C.

Fluxul si denumirea conductelor se pot urmari in  Schemele de Conducte si Automatizare nr. 10952-180-XDI-0000.00-009 si nr. 10952-180-XDI-0000.00-011.

# Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, produse si subproduse obtinute

Procesele de productie sunt descrise in capitolul anterior: III.6.2 Descrierea fluxului tehnologic referitor la scopul proiectului

Fluxurile alimentate la coloana de fractionare 180-C2 constau in:

- Reziduul de Vid (92.6 % gr.);

- Motorina 2 din CC (slurry) 0.3 % gr;

- Fractiile usoare: de la HPR (1.5 % gr.), de la HDV (2.9 % gr.) si de la MHC (2.8 % gr.);

- HSO (Heavy Slop Oil/ Slop greu) de la CBS (Close Blowdown System/ Sistem Inchis de Golire Rapida) se introduce in reziduul de vid (inainte de preincalzirea acestuia in convectie cuptor).

Fluxurile de produse obtinute – iesiri din coloana de fractionare sunt:

- Gaze Cocsare (cu H2S), care se trimit la comprimare (180-K2) si apoi la DGRS;

- Benzina de Cocsare;

- Motorina usoara de Cocsare (Light Coker Gas Oil - LCGO);

- Motorina grea de Cocsare (Heavy Coker Gas Oil - HCGO).

Prin implementarea prezentului proiect nu se modifica filozofia procesului  tehnologic de cocsare, produsele obtinute, specificatia produselor, capacitatea de productie, parametrii de operare si design sau regimul de operare a instalatiei Cocsare Intarziata.

# Materiile prime, energia si combustibilii utilizati si modul de asigurare a acestora, produsele obtinute

Materia prima a instalatiei Cocsare Intarziata este constituita din:

- reziduu de vid 95 % gr;

- motorina 2 din CC (slurry) 5 % gr.

Produsele obtinute din instalatia Cocsare Intarziata:

- gaze combustibile;

- benzina;

- motorina usoara de cocsare;

- motorina grea de cocsare;

- cocs.

Materia prima a coloanei de fractionare 180-C2 consta in:

- Reziduul de Vid (92.6 % gr.);

- Motorina 2 din CC (slurry) 0.3 % gr;

- Fractiile usoare: de la HPR (1.5 % gr.), de la HDV (2.9 % gr.) si de la MHC (2.8 % gr.) si LSO (de la CBS);

- HSO (Heavy Slop Oil/ Slop greu) de la CBS (Close Blowdown System/ Sistem Inchis de Golire Rapida) se introduce in reziduul de vid (inainte de preincalzirea acestuia in convectie cuptor).

Produse obtinute – iesiri din coloana de fractionare (180-C2) sunt:

- Gaze Cocsare (cu H2S), care se trimit la comprimare si apoi la DGRS;

- Benzina de Cocsare care se trimite la stabilizare;

- Apa acida care este directionata la tratare ape acide, DGRS;

- Motorina usoara de Cocsare (Light Coker Gas Oil - LCGO), directionata la depozitare;

- Motorina grea de Cocsare (Heavy Coker Gas Oil - HCGO), directionata la depozitare.

Generatorul de abur, 180-G501

Intrari – condens din reteaua existenta a rafinariei

Iesiri – abur de joasa presiune dirijat in vasul separator de picaturi, 180-V501;

– purja continua de condens dirijata in vasul purja continua, 180-V502.

– purja intermitenta (periodica) prevazuta pentru indepartarea namolului de la baza acestuia (de doua ori pe schimb) si este colectata in expandorul existent de purje periodice 180-V16 (a se vedea Schema de Conducte si Automatizare atasata nr. 10952-180-XDI-0000.00-009 si nr. 10952-180-XDI-0000.00-011– linia WJ-180-522-40-E111).

Vasul separator de picaturi, 180-V501

Intrari – abur de joasa presiune din generatorul de abur 180-G501;

Iesiri – abur de joasa presiune dirijat in reteaua existenta a rafinariei;

–  condens de josa presiune dirijat in reteaua existenta a rafinariei.

Vas purja continua, 180-V502

Intrari– purja continua de condens dirijata din generatorul de abur, 180-G501;

Iesiri– condens de joasa presiune dirijat la canalizarea industriala a rafinariei (max. 0.37t/h);

Lucrarile prevazute prin proiect nu aduc modificari sistemului existent de alimentare cu materie prima, nu aduc modificari cantitative sau calitative ale materiilor prime, ale produselor obtinute, ale capacitatii de productie, a parametrilor de operare si design sau a regimului de operare a Colonei de Fractionare 180-C2 si implicit nu produc nici o modificare fata de existent in functionarea instalatiei Cocsare Intarziata.

Energie Electrica

Energia electrica necesara instalatiei dupa realizarea lucrarilor din prezentul proiect este asigurata din existent. Statia Electrica 107, existenta are capacitate disponibila pentru alimentarea noilor consumatori.

Necesarul de energie electrica pentru functionarea  consumatorilor noi (pompe, corpuri de iluminat cu LED) este de 30 kW/h.

# Racordarea la retelele utilitare existente in zona

# Alimentarea cu apa

Ca urmare a lucrarilor de realizare a proiectului “Imbunatatire operare coloana fractionare 180-C2 prin instalarea recircularii de motorina usoara (LCGO)” in instalatia Cocsare Intarziata nu este necesara o cantitate suplimentara de apa potabila, intrucat operarea elementelor noi (pompe, generator abur, vase, etc.) se face cu personalul existent al instalatiei Cocsare Intarziata, care va avea la dispozitie incaperile auxiliare igienico-sanitare, existente in Camera de Comanda locala.

# Evacuarea apelor uzate

In prezent, evacuarea apelor meteorice de pe platforma betonata a instalatiei cat si scurgerile tehnologice ale utilajelor sunt preluate de retelele existente de canalizare.

Scurgerile de la utilajele si pompele noi se vor racorda la canalizarea industriala, existenta pe platforma instalatiei. Acestea vor fi preluate prin palnii noi iar racordul de canalizare se va executa din teava de otel, in camine existente, cu inchidere hidraulica cu coloana hidrostatica de 0,25 m.

Purja intermitenta din generatorul 180-G501 s-a prevazut pentru indepartarea namolului de la baza acestuia (de doua ori pe schimb) si este directionata si colectata in expandorul de purje periodice existent, 180-V16 existent in Instalatia Cocsare Intarziata.

Purja continua de condens de la vasul de purja continua, 180-V502, este estimata la maxim 5% din debitul total de condens cu care se alimenteaza generatorul de abur, ceea ce inseamna maxim 0.37 t/h condens. Acesta este preluat printr-o palnie noua si un nou racord de canalizare (in camin existent, cu inchidere hidraulica cu o coloana hidrostatica de 0,25 m) la canalizarea industriala existenta de pe platforma instalatiei Cocsare.

Dupa implementarea proiectului apele meteorice de pe platforma betonata a instalatiei cat si scurgerile tehnologice ale utilajelor noi sunt preluate de retelele existente de canalizare la diametrele si pantele actuale.

In perioada de functionare, dupa realizarea proiectului “Imbunatatire operare coloana fractionare 180-C2 prin instalarea recircularii de motorina usoara (LCGO)” nu se vor genera cantitati suplimentare de ape menajere comparativ cu situatia actuala.

# Asigurarea apei tehnologice

Implementarea proiectului, respectiv instalarea si functionarea recircularii de motorina usoara la coloana de fractionare, 180-C2, nu presupune consumuri de apa tehnologica, in consecinta pentru functionarea instalatiei Cocsare Intaziata, dupa realizarea lucrarilor prevazute prin proiect, nu sunt necesare cantitati suplimentare de apa tehnologica comparativ cu situatia existenta.

Dupa implementarea proiectului, respectiv instalarea si functionarea recircularii de motorina usoara la coloana de fractionare, 180-C2, este necesara alimentarea cu condens a noului generator de abur,180-G501. Debitul de alimentare este de maxim 7,4 t/h condens si este asigurat din reteaua existenta de condens a rafinariei.

# Asigurarea apei de racire

Implementarea proiectului, respectiv instalarea si functionarea recircularii de motorina usoara la coloana de fractionare, 180-C2, nu presupune consumuri de apa racire.

Pentru functionarea instalatiei Cocsare Intaziata, dupa realizarea lucrarilor prevazute prin proiect, nu sunt necesare cantitati suplimentare de apa de racire comparativ cu situatia existenta.

# Asigurarea aburului

Implementarea proiectului, respectiv instalarea si functionarea recircularii de motorina usoara la coloana de fractionare, 180-C2, nu presupune consumuri de abur.

Pentru functionarea instalatiei Cocsare Intaziata, dupa realizarea lucrarilor prevazute prin proiect, nu sunt necesare cantitati suplimentare de abur comparativ cu situatia existenta.

Urmare a implementarii acesui proiect se produc aproximativ 7,4 t/h abur de joasa presiune ce este dirijat in reteau existenta a rafinariei.

# Asigurarea agentului termic

Pentru functionarea instalatiei Cocsare Intaziata, dupa realizarea lucrarilor de prevazute prin proiect, nu sunt necesare cantitati suplimentare de agent termic pentru incalzire cladiri (prin proiect nu se prevad constructii - cladiri noi).

# Asigurarea aerului instrumental

Pentru functionarea aparaturii de automatizare noi montate, aerul instrumental este asigurat din disponibilul Rafinariei.

Consumul de aer instrumental estimat este de 6 Nm3/h.

# Instalatii de telefonie

Comunicatiile cu exteriorul vor fi asigurate prin reteaua de telefonie existenta in Camera de Comanda locala si prin intermediul statiilor de emisie receptie din dotare.

# Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de  executia investitiei

Dupa realizarea lucrarilor obiectivului de investitii se vor realiza lucrari de amenajare a spatiilor verzi, utilizandu-se pamantul indepartat in timpul lucrarilor de infrastructura.

De asemenea, dupa realizarea lucrarilor de infrastructura se va realiza refacerea pavajelor sparte si impermeabilizarea platformelor daca va fi necesar.

# Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Accesul pe platforma instalatiei Cocsare Intarziata va fi asigurat din drumurile existente racordate la drumurile adiacente din incinta rafinariei, care au latimi corespunzatoare circulatiei din ambele sensuri.

Prin lucrarile de construire nu se prevad cai noi de acces si nu se produc schimbari ale celor existente.

# Resurse naturale folosite in constructie si functionare

Resursele naturale folosite in perioada de implementare a proiectului constructie sunt: nisip, pietris, apa, lemn (cofraje), metal. Se vor folosi cantitatile necesare, calculate prin proiect.

In functionare nu sunt utilizate resurse naturale.

# Metode folosite in constructie/demolare

Metoda folosita pentru realizarea fundatiilor echipamentelor noi – pompe, generator abur, vase –, fundatiilor aferente stalpilor metalici, chitucilor, constructii/podete metalice, este turnarea.

Metodele folosite pentru montajul conductelor pentru realizarea fluxului tehnologic sunt sudura si imbinarile demontabile.

Metode folosite in demolare – nu este cazul.

# Planul de executie cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Perioada de executie a lucrarilor va fi de cca. 9 luni, care se poate prelungi functie de conditiile concrete din teren si de conditiile atmosferice.

Programul de executie si receptie a lucrarilor va fi prezentat de antreprenorul lucrarii. Acest program va fi in functie de volumul de lucrari prezentat de proiectant si de nivelul  de dotare si puterea de mobilizare a antreprenorului.

Planul de punere in functiune si exploatare va fi elaborat de catre beneficiar ulterior finalizarii lucrarii si va cuprinde toate etapele necesare pentru punerea in functiune a instalatiei Cocsare Intarziata dupa instalarea recircularii de motorina usoara si pentru functionarea acesteia in conditii optime.

In ceea ce priveste refacerea si folosirea ulterioara a terenului la incetarea activitatii, aceasta se va face in conformitate cu prevederile din Planul de Inchidere al Rafinariei referitoare la instalatia Cocsare Intarziata in care se vor realiza lucrarile de implementare a proiectului.

# Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul se va realiza in incinta Rafinariei Rompetrol Rafinare, pe platforma instalatiei Cocsare Intarziata. Lucrarile prevazute prin proiect sunt in stransa legatura cu functionarea instalatiei Cocsare Intarziata si astfel, implementarea recircularii de motorina usoara (LGCO) intr-un timp cat mai scurt are impact asupra functionarii in conditii optime a Coloanei de fractionare 180-C2 si implicit asupra functionarii Instalatiei Cocsare Intaziata.

# Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

In cadrul instalatiei Cocsare Intarziata existente, ROMPETROL RAFINARE a decis realizarea prezentului proiect “Imbunatatire operare coloana fractionare 180-C2 prin instalarea recircularii de motorina usoara (LCGO)”, urmare a constatarii conform careia racirea de la varful coloanei 180-C2 este deficitara si echipamentele existente nu pot asigura sarcina termica necesara.

Pentru instalarea noilor echipamente – pompe, generator de abur, vase , s-a ales varianta optima de amplasare care sa permita desfasurarea procesului tehnologic in cele mai bune conditii de functionalitate, siguranta si mentenanta.

# Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Nu au fost identificate alte activitati care ar putea fi generate ca urmare a realizarii proiectului, la nivel de rafinarie.

# Alte autorizatii cerute pentru proiect

Prin Certificatul de Urbanism nr. 177/19.02.2019 au fost solicitate:

- Documentația Tehnica pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC);

- Acord ANAF – DGFP Constanta – AFP Navodari;

- Acord DIICOT;

- Acord Inspectoratul de Stat in Construcții Constanta (ISC).

# DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

- Planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului;

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului;

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz;

- Metode folosite in demolare;

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii

Nu este cazul.

Proiectul “Imbunatatire operare coloana fractionare 180-C2 prin instalarea recircularii de motorina usoara (LCGO)” nu include lucrari de demolare.

# DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

- Distanta fata de granite pentru proiecte care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 Februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare.

Proiectul “Imbunatatire operare coloana fractionare 180-C2 prin instalarea recircularii de motorina usoara (LCGO)” nu intra sub incidenta Conventiei mentionata mai sus.

- Localizarea amplasametului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr. 2314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului Arheologic National prevazut de O.G. nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de inters national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Nu este cazul, amplasarea investitiei se face in incinta unie rafinarii in functionare.

- Harti,  fotografii  ale  amplasamentului  care  pot  oferi  informatii  privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind:

- Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia; politici de zonare si de folosire a terenului

Terenul supus investitiei avand suprafata de 11 727.00 mp, este identificat prin numar cadastral 430/49/42, CF 101544, LOT 49/42 si apartine beneficiarului conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M03 nr. 0749, atasat.

Proiectul se va realiza in incinta Rafinariei ROMPETROL RAFINARE, folosinta actuala a terenului conform Certificatului de Urbanism nr. 177/19.02.2019 – Platforma Industriala Portuara Petromidia, iar destinatia terenului, stabilita prin documentatiile de urbanism aprobate – Platfoma Industriala Portura Petromidia –.

Prin realizarea investitiei propuse, destinatia terenului pe care se va realiza obiectivul de investitie nu se schimba.

Amplasamentul investitiei se va face pe platforma instalatiei Cocsare Intarziata din cadrul rafinariei S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A., Bvd. Navodari nr. 215, Oras Navodari, judetul CONSTANTA, in conformitate cu planul de amplasare atasat prezentei documentatii.

Instalatia Cocsare Intarziata are urmatoarele vecinatati:

- la est - Drumul 11;

- la vest - Drumul 10 si Parc rezervoare;

- la nord – drumul 2 si Instalatia RFG (Recuperare Gaze Facla);

- la sud - Drumul 3 si Instalatia DGRS.

- Areale sensibile

Amplasarea  investitiei  este in incinta unei rafinarii in functionare, deci este  in  afara  ariilor  naturale protejate sau rezidentiale.

- Coordonatele  geografice  ale  amplasamentului  proiectului,  care  vor  fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970

| Nr. Pct. | Coordonate |
| --- | --- |
|  | X[m] / E | Y[m] / N |
| 1 | 322316.969 | 791684.798 |
| 2 | 322335.513 | 791653.567 |
| 3 | 322312.693 | 791640.018 |
| 4 | 322344.298 | 791586.605 |
| 5 | 322324.194 | 791574.709 |
| 6 | 322292.488 | 791628.108 |
| 7 | 322233.155 | 791592.879 |
| 8 | 322264.726 | 791539.522 |
| 9 | 322217.455 | 791511.551 |
| 10 | 322212.998 | 791512.286 |
| 11 | 322208.289 | 791515.655 |
| 12 | 322162.471 | 791593.304 |

- Detalii  privind  orice  varianta  de  amplasament  care  a  fost  luata  in considerare

A se vedea punctul III.F.12.

# descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului

# Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

# Protectia calitatii apelor

In perioada de executie a lucrarilor, apa va avea o utilizare limitata, deoarece cea mai mare parte a materialelor de constructie vor fi preparate in afara amplasamentului, iar apa utilizata pentru prepararea unor materiale de constructie va fi inglobata in aceasta, astfel ca din aceasta activitate nu vor rezulta ape uzate.

Apele rezultate din activitatile igienico – sanitare ale personalului angajat pentru executarea lucrarilor de constructie vor fi dirijate in canalizarea existenta a rafinariei.

In conditii normale de functionare a sistemului de recirculare motorina usoara (LCGO) la coloana de fractionare  180-C2 ( 2 pompe, 1 generator de abur, 2 vase verticale)  nu se utilizeaza apa tehnologica.

Pentru functionarea recircularii de motorina usoara la coloana de fractionare, 180-C2, este necesara alimentarea cu condens a noului generator de abur, 180-G501. Debitul de alimentare este de maxim 7,4 t/h condens si este asigurat din reteaua existenta de condens a rafinariei.

Pentru functionarea instalatiei Cocsare Intarziata, dupa implemetarea proiectului nu este necesara o cantitate suplimentara de apa potabila, intrucat operarea acesteia se face cu personalul existent al Rafinariei si care are la dispozitie incaperile auxiliare igienico-sanitare, existente in cadrul Camerei de Comanda locala.

Scurgerile de la utilajele si pompele noi se vor racorda la canalizarea industriala, existenta pe platforma instalatiei. Acestea vor fi preluate prin palnii noi iar racordurile de canalizare se vor executa din teava de otel, in caminele existente, cu inchidere hidraulica cu coloana hidrostatica de 0,25 m.

Purja intermitenta din generatorul 180-G501 s-a prevazut pentru indepartarea namolului de la baza acestuia (de doua ori pe schimb) si este directionata si colectata in expandorul de purje periodice existent, 180-V16 existent in Instalatia Cocsare Intarziata.

Purja continua de condens de la vasul de purja continua, 180-V502, este estimata la maxim 5% din debitul total de condens cu care se alimenteaza generatorul de abur, ceea ce inseamna maxim 0.37 t/h condens. Acesta este preluat printr-o palnie noua si un nou racord de canalizare (in camin existent, cu inchidere hidraulica cu o coloana hidrostatica de 0,25 m) la canalizarea industriala existenta de pe platforma instalatiei Cocsare.

Apele meteorice de pe platforma betonata a instalatiei cat si scurgerile tehnologice ale utilajelor noi sunt preluate de retelele existente de canalizare la diametrele si pantele actuale.

Ape uzate menajere nu se dezvolta suplimentar fata de situatia existenta in Rafinarie, intrucat operarea instalatiei Cocsare Intarziata modernizate se face cu personalul existent in instalatie si care are la dispozitie incaperile auxiliare igienico-sanitare, din cadrul Camerei de Comanda locala.

# Protectia aerului

In perioada de executie a lucrarilor investitiei, sursele de poluare pentru aer sunt constituite din emisiile provenite de la esapamentele motoarelor utilajelor angrenate in efectuarea lucrarilor de constructii si montaj si de la efectuarea operatiilor de sudura-taiere, precum si de la grunduirea si vopsirea suprafetelor metalice.

Acestea sunt emisii mobile, discontinue, de scurta durata, si depind de numarul de utilaje grele angrenate in astfel de lucrari si de perioada de functionare a acestora, precum si de volumul de lucrari de sudura-taiere, precum si de suprafetele metalice ce urmeaza a fi grunduite si vopsite.

In timpul execuției lucrărilor de montaj poluarea generata de autovehicule se incadreaza in limitele admise, deoarece fiecare autovehicul se supune unei revizii tehnice in cadrul unitatilor autorizate RAR, unde pe langa starea tehnica generala se masoara si noxele generate. Înscrierea acestora in limitele admise pentru fiecare tip de autovehicul, este condiție de eliberare a vizei periodice privitor la verificarea tehnica.

De asemenea, in perioada de executie a lucrarilor, pot sa apara emisii de praf pentru care se iau urmatoarele masuri de control si de reducerea a poluarii aerului:

-	pentru prevenirea imprastierii cauzate de vant sau miscari ale aerului se iau masuri de acoperire, ingradire si inchidere a materialelor necesare in activitatea de construire, sau a pamantului dislocat pentru realizarea fundatiilor echipamentelor;

-	acoperirea tuturor incarcaturilor ce intra sau ies din santier;

-	curatarea eficienta a vehiculelor si spalarea specifica a rotilor la plecarea din santier;

-	toate traseele in cadrul santierului vor fi amenajate astfel incat sa nu conduca la derapaje, noroi sau baltire de apa.

In timpul funcționarii recircularii de motorina usoara (LCGO) la coloana de fractionare  180-C2, în conditii normale de functionare, nu sunt surse de emisii în aer suplimentare fata de situatia actuală.

Singurele eliberari in atmosfera sunt aerisirile celor doua vase sub presiune, ce separa abur si condens, 180-V501 – vas separator de picaturi si 180-V502 vas purja continua. Acestea se deschid doar pe perioada opririlor pentru mentenanta si nu constituie surse de emisii poluante.

# Protecția împotriva zgomotului si vibrațiilor

In faza de construcții - montaj, sursa de zgomot o constituie motoarele utilajelor angrenate în activitate, precum si motoarele vehiculelor care transportă echipamentele necesare în activitatea de construcție.

Acestea constituie surse provizorii de zgomot si vibrații de scurtă durată, care nu vor depăși nivelul de zgomot prevăzut prin legislația în vigoare măsurat în zona rezidențiala.

In perioada de funcționare sursele de zgomot sunt reprezentate de noile  pompe prevăzute prin proiect care asigura un nivel de protecție acustica ce nu va depăși limita de 85 dB (A) @ 1m in conformitate cu specificatiile tehnice. Astfel sunt respectate prevederile cu H.G. 493/2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot.

Trebuie avut in vedere faptul ca noile pompe se vor amplasa in cadrul platformei instalatiei Cocsare Intarziata, pe un teren situat in interiorul unei Rafinarii in functiune si care are deja un nivel de zgomot de fond peste care se va suprapune zgomotul produs de noile echipamente. Intrucat zgomotul nu este cumulativ si luand in considerare faptul ca noile echipamente vor respecta nivelul de zgomot maxim admis potrivit reglementarilor in vigoare, putem aprecia ca nivelul de zgomot al instalatiei dupa implementarea proiectului nu va modifica semnificativ nivelul de zgomot al Rafinariei.

# Protectia impotriva radiatiilor

Atat in faza de realizare a lucrarilor de constructie aferente proiectului pentru instalarea recircularii de motorina usoara (LCGO) la coloana de fractionare 180-C2, cat si in timpul functionarii acestuia, nu se utilizeaza si nu se vehiculeaza substante radioactive.

# Protectia solului si a subsolului

In perioada de realizare a lucrarilor de investitie nu exista surse continue de poluare a solului.

Sursele potentiale de poluare a solului si subsolului specifice organizarii de santier a proiectului pot fi:

-	scurgeri accidentale de carburanti, lubrifianti, vopsele, uleiuri;

-	depozitarea temporara necontrolata a recipientelor de stocare a carburantilor, lubrifiantilor, uleiurilor, vopselelor;

-	depozitarea necorespunzatoare a deseurilor de tip menajer rezultate de la operatorii lucrarilor de constructie;

In faza de constructii montaj, solul va fi afectat prin modificarea configuratiei amplasamentului datorita lucrarilor de sapaturi pentru amplasarea noilor fundatii.

Masurile de protectie a solului si subsolului ce vor fi luate in etapa de constructie sunt:

-	verificarea zilnica a starii tehnice a utilajelor si echipamentelor;

-	alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport in statii de distributie si nu pe amplasament;

-	schimbarea uleiului utilajelor in unitati specializate si nu pe amplasament;

-	utilizarea de vehicule corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de catre furnizorii de materiale de constructie;

-	depozitarea temporara a deseurilor de constructie pe platforme protejate, special amenajate;

-	depozitarea deseurilor de tip menajer in zonele special destinate din cadrul platformei;

-	eliminarea deseurilor de constructie prin operatori autorizati;

-	executarea lucrarilor de excavare cu luarea in considerare a traseelor actualei retele de canalizare;

-	stratul de pamant decopertat va fi depozitat corespunzator si se va folosi pentru nivelare si refacere spatii verzi in cadrul Rafinariei.

In vederea asigurarii protectiei solului in timpul functionarii recircularii de motorina usoara (LCGO) la coloana de fractionare 180-C2, prin proiect s-au prevazut urmatoarele masuri pentru a reduce posibilitatea si sursele potentiale de poluare a solului:

-	racordarea utilajelor noi la retelele existente de canalizare ale instalatiei Cocsare;

-	spargere si refacere pavaje din beton ciment existente, pe zonele unde vor fi amplasate fundatiile pentru utilaje / echipamente noi.

Dupa punerea in functiune recircularii de motorina usoara (LCGO) la coloana de fractionare 180-C2 a din cadrul instalatiei Ccocsare Intarziata prin masurile prevazute prin proiect este asigurata protectia solului si subsolului.

# Protecția ecosistemelor terestre si acvatice

Terenul pe care se amplasează obiectivul este situat in incinta Rafinăriei ROMPETROL RAFINARE, este teritoriul unei rafinării in funcționare, deci nu este propice dezvoltării vegetației spontane si nu reprezintă habitatul unor specii de viețuitoare.

Prin realizarea lucrărilor de investiție prevăzute prin proiect nu sunt afectate ecosistemele terestre si acvatice.

# Protecția așezărilor umane si a altor obiective de interes public

Terenul pe care se realizează obiectivul de investiție, cotat ca  teren neproductiv, aflat in afara zonelor protejate sau de interes public, nefiind astfel supus restricțiilor, aparține Rafinăriei ROMPETROL RAFINARE, iar lucrările prevăzute se executa in cadrul unei instalații existente, cu respectarea prevederilor legislației in vigoare si nu afectează aşezările umane şi nici alte obiecte de interes public.

# Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament

In perioada de execuție a lucrărilor preconizate vor fi generate următoarele tipuri de deșeuri:

•	moloz din spargerea betoanelor si din sapaturi pentru fundațiile noi împreuna cu pamant, care vor fi evacuate prin intermediul firmelor specializate;

•	deșeuri de ambalaje rezultate din folosirea diferitelor materiale auxiliare (vopsele, uleiuri) utilizate in lucrările de construcție, deșeuri metalice ca urmare a activității de construcții si montaj, care se colectează si predau la unitati specializate in colectarea acestor tipuri de deșeuri;

•	deșeuri menajere si asimilabil menajere, rezultate din activitățile igienico – sanitare ale personalului care sunt colectate si predate conform contractului de salubrizare existent al rafinăriei.

Responsabilitatea gestionarii deșeurilor rezultate in etapa de construcție revine antreprenorului de lucrări.

Prin modul de gestionare a deșeurilor se urmărește reducerea riscurilor pentru mediu si populație si limitarea cantităților de deșeuri eliminate prin evacuare la depozitele de deșeuri.

In perioada de funcționare a recircularii de motorina usoara (LCGO) la coloana de fractionare 180-C2 din instalatia Cocsare Intarziata, nu se vor genera tipuri/coduri suplimentare de deșeuri, comparativ cu situația existentă la nivel de rafinarie.

# Gospodărirea substanțelor si preparatelor chimice periculoase

In timpul lucrărilor de construire nu se utilizează si nu se generează substanțe si preparate chimice periculoase.

Protecția lucrătorilor ce desfasoara activitati de construire in cadrul lucrărilor de implementare a recircularii de motorina usoara (LCGO) la coloana de fractionare 180-C2 din instalatia Cocsare Intarziata se face prin:

-	dotarea acestora cu echipamente de protecție corespunzătoare si utilizarea acestora in cadrul lucrărilor;

-	instruirea lucrătorilor in privința tuturor masurilor de protecție a muncii ce trebuie luate in cadrul șantierelor temporare, a procedurilor interne ale rafinariei in ceea ce privește protecția lucrătorilor precum si verificarea însușirii acestora.

In conformitate cu clasificarea din Regulamentul CE nr. 1272/2008, produsele vehiculate in instalația Cocsare Întârziata implicit in prezentul proiect se încadrează in categoria de substanțe periculoase.

In timpul funtionarii instalației Cocsare Întârziata după implementarea recircularii de motorina usoara (LCGO) la coloana de fractionare 180-C2, nu se vehiculează si nu se generează substanțe si amestecuri chimice periculoase noi fata de situația existenta.

Pentru toate produsele vehiculate in instalație sunt asigurate fise tehnice de securitate de la furnizori si producători, care vor conține toate informațiile necesare pentru exploatarea instalației in condiții de siguranța.

Pentru evitarea de accidente cu efecte asupra factorilor de mediu, produsele vehiculate in instalație se manipulează cu respectarea masurilor prevăzute de Legea Securității si Sanatatii in munca a lucrătorilor nr. 319/2006 si a Hotărârilor de Guvern specifice in vigoare.

# Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Resursele naturale folosite in perioada de constructie sunt: nisip, pietris, apa, lemn (cofraje), metal. Se vor folosi cantitatile necesare, calculate prin proiect.

In functionare nu sunt utilizate resurse naturale.

Utilizarea solului

Dupa realizarea lucrarilor obiectivului de investitii se vor realiza lucrari de amenajare a spatiilor verzi, utilizandu-se pamantul indepartat in timpul lucrarilor de infrastructura.

Utilizarea terenurilor

Proiectul se va realiza in incinta Rafinariei ROMPETROL RAFINARE, folosinta actuala a terenului conform Certificatului de Urbanism nr. 177/19.02.2019 – Platforma Industriala Portuara Petromidia, iar destinatia terenului, stabilita prin documentatiile de urbanism aprobate – Platfoma Industriala Portura Petromidia .

Prin realizarea investitiei propuse, destinatia terenului pe care se va realiza obiectivul de investitie nu se schimba.

Utilizarea apei

In perioada de executie a lucrarilor, apa va avea o utilizare limitata, deoarece cea mai mare parte a materialelor de constructie vor fi preparate in afara amplasamentului, iar apa utilizata pentru prepararea unor materiale de constructie va fi inglobata in aceasta, astfel ca din aceasta activitate nu vor rezulta ape uzate.

In perioada de functionare nu sunt necesare cantitati suplimentare de apa potabila, apa tehnologica sau apa de racire comparativ cu situatia existenta.

Noul generator foloseste condens din disponibilul rafinariei pentru producere abur ce este directionat in reteau de abur de joasa presiune a rafinariei .

Biodiversitatea

Terenul pe care se amplasează obiectivul este situat in incinta Rafinăriei ROMPETROL RAFINARE, este teritoriul unei rafinării in funcționare, deci nu este propice dezvoltării vegetației spontane si nu reprezintă habitatul unor specii de viețuitoare.

Prin realizarea lucrărilor de investiție prevăzute prin proiect nu sunt afectate ecosistemele terestre si acvatice.

# descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

Impactul asupra populației si sănătății umane, biodiversitatii se apreciază ca fiind nesemnificativ dat fiind specificul lucrării (“Imbunatatire operare coloana fractionare 180-C2 prin instalarea recircularii de motorina usoara (LCGO)”), cat si faptul ca terenul pe care se efectuează lucrările de construire aparțin instalației Cocsare Intarziata, si este situat în incinta Rafinăriei Rompetrol Rafinare, iar prin masurile prevăzute in cadrul proiectului s-a avut in vedere reducerea la minimum a posibilităților de afectare a așezărilor umane învecinate rafinăriei, măsuri ce vor fi urmate de exploatarea în condiții optime si respectând cu strictețe instrucțiunile de operare ale acestora.

Terenul pe care este amplasata rafinăria este cotat ca teren neproductiv, aflat in afara zonelor protejate sau de interes public, nefiind astfel supus restricțiilor.

Impactul asupra faunei si florei este redus intrucat este teritoriul unei Rafinării in funcționare, deci nu este propice dezvoltării vegetației spontane si nu reprezintă habitatul unor specii de viețuitoare.

Impactul asupra solului este considerat a fi redus intrucat prin masurile prevăzute prin proiect este asigurata protecția solului si subsolului.

In ceea ce privește impactul asupra folosințelor si bunurilor materiale se considera ca prin masurile luate in cadrul proiectului este asigurata protejarea acestora.

Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei apreciem ca este nesemnificativ, intrucat nu se folosește apa potabila, apa tehnologica sau de racire pentru funcționarea sistemului de recirculare de motorina usoara la coloana 180-C2.

La canalizarea industriala existenta pe platforma instalatiei se evacueaza doar  purja continua de condens de la vasul de purja continua, 180-V502, este estimata la maxim 0.37 t/h condens.

Impactul asupra calitatii aerului si climei in funcționarea normala este nesemnificativ, intrucat prin instalarea recircularii de motorina usoara (LCGO) la coloana de fractionare  180-C2, în conditii normale de functionare, nu sunt surse de emisii în aer suplimentare fata de situatia actuală.

Impactul asupra factorilor de mediu apa, aer, sol si subsol ca urmare a realizării investiției este nesemnificativ. Proiectul nu implica evacuarea de agenți poluanți in mediul înconjurător.

Impactul asupra nivelului de zgomot si vibrații al rafinăriei este nesemnificativ ca urmare a implementarii proiectului.(a se vedea cap. VI.1.3).

In ceea ce privește impactul asupra peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural apreciem ca nu este cazul intrucat lucrarile de modernizare se vor realiza in cadrul instalatiei Cocsare Intarziata, in interiorul unei Rafinarii in functiune si nu afecteaza aceste aspecte..

De asemenea, prin proiect au fost prevăzute măsuri de diminuare si eliminare a oricărui impact posibil, ceea ce asigură protecția tuturor factorilor de mediu (a se vedea  capitolul VI).

In concluzie, realizarea obiectivului de investiție – „Imbunatatire operare coloana fractionare 180-C2 prin instalarea recircularii de motorina usoara (LCGO)”, va avea un impact nesemnificativ asupra mediului înconjurător.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate); Nu este cazul

- magnitudinea şi complexitatea impactului; Nu este cazul

- probabilitatea impactului; Nu este cazul

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; Nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; Nu este cazul

- natura transfrontalieră a impactului. Nu este cazul

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Calitatea factorilor de mediu se urmareste in cadrul Programului de Monitorizare la nivel de Rafinarie in conformitate cu prevederile Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 1 din data 10.05.2013 actualizata in data 18.02.2019.

Proiectul “Imbunatatire operare coloana fractionare 180-C2 prin instalarea recircularii de motorina usoara (LCGO)” nu implica si nu necesita masuri de monitorizare suplimentare fata de situatia existenta.

# legatura cu alte acte normative si/sau planuri / programe / strategii / documente de planificare

- JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA

In cadrul realizării proiectului, atât la nivel de proiectare, cât si la nivel de execuție si exploatare ulterioară, prin respectarea prevederilor legislației naționale care transpune legislația europeană privind protecția calitătii factorilor de mediu, se respecta actele normative ale Comunitătii Europene.

- Planul / Programul / Strategia / Documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ  prin care a fost aprobat

Nu este cazul.

# Lucrari necesare organizarii de santier

Pentru organizarea de santier necesara realizarii obiectivului de investitie se va utiliza organizarea de santier a firmei constructoare, situata pe platforma Rafinariei.

Aceasta va fi realizata in concordanta cu prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste organizarea, amplasarea si racordarea la utilitati si a instalatiilor pentru retinerea, evacuarea si dispersia potentialilor poluanti in mediu in timpul organizarii de santier.

# LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI

Dupa realizarea lucrarilor obiectivului de investitii se vor realiza lucrari de amenajare a spatiilor verzi, utilizandu-se pamantul indepartat in timpul lucrarilor de infrastructura.

In ceea ce priveste prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale, acesta se va realiza in conformitate  cu procedura privind „Pregatirea pentru situatii de urgenta”, care cuprinde responsabilitatile si modul de pregatire si organizare in cazul situatiilor de urgenta.

De asemenea, in cadrul Rafinariei sunt puse in aplicare Planul de urgenta interna, Planul de alarmare si interventie in caz de pericol chimic, Planul de interventie PSI, Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, Planuri locale de interventie PSI, Planuri locale de alarmare chimica, care vor fi extinse pentru a acoperi instalatia Cocsare Intarziata modernizata prin instalarea recircularii de motorina usoara (LCGO) la coloana de fractionare existenta 180-C2.

Modalitatile de refacere a starii initiale / reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului in cazul incetarii definitive a activitatii vor fi prevazute in Planul de Inchidere al Rafinariei, intrucat recircularea de motorina usoara (LCGO) la coloana de fractionare 180-C2 este parte integranta din instalatia Cocsare Intaziata.

# ANEXE

- Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

- Certificat de Urbanism nr. 177/19.02.2019;

- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor;

- Fisa corpului de proprietate;

- Plan de amplasament vizat, anexa la Certificatul de Urbanism;

- Plan de amplasare, doc nr. 10952-180-PLY-0000.00-002.

- Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare

- Schema de Proces, doc. nr. 10952-180-XDI-0000.00-007;

- Schema de Conducte si Automatizare doc. no 10952-180-XDI-0000.00-009;

- Schema de Conducte si Automatizare doc. no 10952-180-XDI-0000.00-011.

Instalatii de depoluare – Nu este cazul

- Schema-flux a gestionării deşeurilor - Nu este cazul.

- Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului. – nu este cazul.

# proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, , memoriul va fi completat cu următoarele:

  - descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

  - numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

  - prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

  - se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

  - se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

  - alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Nu este cazul.

# Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele  informaTii, preluate din Planurile  de  management bazinale, actualizate

- Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

- Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă;

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

# Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice Si private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informa iilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Semnatura si stampila titularului