ANEXA Nr. 5.E
la procedură

MEMORIU DE PREZENTARE

Conform ANEXA 5E – Legea 292/ 03.12.2018

“CONSTRUIRE APARTHOTEL S+P+3E, AMENAJARE TEREN CU PISCINA EXTERIOARA, IMPREJMUI RE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER”

Beneficiarul investitiei :  JUNONA SHIPPING AGENCY S.R.L

I. Denumirea proiectului:

“,,CONSTRUIRE APARTHOTEL S+P+3E, AMENAJARE TEREN CU PISCINA EXTERIOARA, IMPREJMUI RE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER”

II. Titular:

- numele;  JUNONA SHIPPING AGENCY S.R.L

- adresa poştală;

localitatea Constanta, bd. Alexandru Lapusneanu nr. 94, camera 3, bloc LE42, sc. B, ap. 39

Tel : 0722 163218

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

Pentru amplasamentul în suprafață totală de 662.00 mp in intravilanul localitatea Eforie Nord, bd. Republicii,nr. FN, LOT2, lmobilul identificat cu numarul cadastral 103415 este proprietatea JUNONA SHIPPING AGENCY S.R.L. conform acte mentionate in extrasul de carte funciara nr. 103415 eliberat sub cerere nr. 56998 din 18.04.2023, a fost emis de catre Primaria Orasului Eforie,  C.U. nr. 102/25.04.2023 in scopul: ” APARTHOTEL S+P+3E, AMENAJARE TEREN CU PISCINA EXTERIOARA, IMPREJMUI RE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER”

Pe terenul vizat de proiect nu exista constructii. Terenul nu prezintă diferențe de nivel notabile, fiind relativ plat si nu se semnaleaza fenomene fizico-geologice active, (alunecari sau prabusiri).

Beneficiarul investiţiei doreşte construirea unui imobil nou cu destinația de hotel apartament și împrejmuire teren cu suprafata de 662mp, pentru a-l inchiria in regim hotelier. Acesta va avea un regim de înălţime P+3E şi un acoperiş de tip terasă.

PISCINA EXTERIOARA Piscina cu o capacitate de 155,25mc, este prevazuta cu toate dotarile aferente , instalatia tehnologice de filtrare , tratare chimica concepute si, executate pe baza datelor fumizale de specislisti cu experienta in domeniul piscinelor.

Apa este preluata din sistemul RAJA - Circulatia apei in bazin - apa filtrata , si intodusa in piscina pin guri de refulare amplasate pe fundul piscinei. Apa piscinei este deversata in colectorul perimetral, de unde curge liber , int-un bazin de compensare si de aici esle preluata de inslalatiile tehnologice si reinltudusa in piscina dupa ce a fosl tratata si dezinfectata.

Evacuarca totala sau partiala a apei din piscina se va reliza cu ajutorul unei pompe submersibile pin deversarea  acasteia intr-un camin de unde va fii folosita pentru stropirea spatiilor verzi din incinta.

Volumetria acesteia va fi compactă cu locuri de parcare la parter si piscina la nivelul terasei superioare. Aceasta va cuprinde totalitatea spaţiilor solicitate de beneficiar, conform temei de proiectare.

Proiectul propus respectă reglementările prezentate în certificatul de urbanism nr. 102 / 25.04.2023. Volumetria acesteia va fi compactă cu locuri de parcare la parter si piscina la nivelul terasei superioare. Aceasta va cuprinde totalitatea spaţiilor solicitate de beneficiar, conform temei de proiectare.

Fiind o clădire cu funcțiunea de turism și destinația de hotel – apartament s-au respectat cerințele minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare pentru tipul hotel – apartament, prevăzute în Anexa nr. 1 a O.P.A.N.T. nr. 65 / 2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, cum ar fi :

- Spațiu pentru păstrat bagajele turiștilor – aflat la recepție

-Oficii pentru cameriste;

- Grupuri sociale pentru personalul hotelului, compuse din : vestiare, dușuri și WC – separat pe sexe;

- Grup sanitar, separat pe sexe, în holul recepției ( la unitățile cu o capacitate mai mare de 14 spații de cazare) ;

- Spațiu pentru administrație; - Hol de primire ( recepție ) ;

- Parcaj auto în folosința structurii de primire cu un număr de locuri de parcare de minim 30% din numărul spațiilor de cazare ( pentru categoria 2 stele ) etc.

Clădirea va fi amplasată pe teren conform planului de situație cu fațada principală poziționată către Est ( Alee carosabilă);

Accesul auto si cel pietonal se va face din aleea carosabilă și aleea de acces pietonal.

La nivelul supantei nu există camere de cazare, fiind organizate spațiile administrative, grupul sanitar si oficiul cameristei.

Accesul principal este poziționat pe fațada principala orientată către Est, și se realizează la cota parterului, coborat 125 cm față de cota trotuarului.

b) justificarea necesităţii proiectului;

Dezvoltarea armonioasa a unei comunitati presupune satisfacerea tuturor dezideratelor care contureaza coordonatele aferente nevoilor sociale, economjce, culturale, religioase, sportive, aferente educatiei scolare , protectiei mediului, sanatate, etc.

Edificarea obiectivului vine in intampinarea nevoii tot mai crescande de dezvoltare a unitatilor turistice cat si pentru cele din sfera serviciilor.

Un asemenea edificiu contribuie de asemenea la dezvoltarea armonioasa a ansamblului arhitectural a orasului Eforie prin realizarea aceslei investitii se vor crea noi locuri de munca atit pe parcusul constructiei cit si in exploaiare.

Functiunea propusa nu numai ca nu intra in conflict cu functiunile adicente, ci creste calitatea zonei, prin diversificarea utilizarilor, si printr-o complementaritate favorabil cu functiunea de locuire din UTR-uri invecinate.

Amplasarea constructiilor se face in conformitate cu respectarea reglementarilor de urbanism.

c) valoarea investitiei – 1.000.000 lei

d) perioada de implementare propusă;

24 luni dupa obtinerea tuturor avizelor necesare.

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Incadrarea in zona a obiectivului

Pentru amplasamentul în suprafață totală de 662.00 mp amplasat in intravilanul localitatii Eforie Nord, bd. Republicii,nr. FN, LOT2. lmobilul identificat cu numarul cadastral 103415 este proprietatea JUNONA SHIPPING AGENCY S.R.L. conform acte mentionate in extrasul de carte funciara nr. 103415 eliberat sub cerere nr. 56998 din 18.04.2023 si este reglementat conform documentatiei de urbanism pentru care a fost emis de catre Primaria Orasului Eforie,  C.U. nr. 102/25.04.2023.

Terenul are categoria de folosinta actuala >curti- constructii<conform extrasului de carte funciara nr. 103415. Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate :

- Imobilul este incadrat in zona III de conform PUG Eforie si RLU aferent.

- Categoria de importanță ,,C''

- Gradul de rezistență la foc „II”

- zona de impozitare „AI”

- Amplasament / încărcări carcateristice zonei: zona 0,5kPa - din punctul de vedere al acţiunii vântului, zona 2,0kN/mp - din punctul de vedere al acţiunii zăpezii.

Sub aspectul reglementărilor tehnice în vigoare, amplasamentul construcției prezintă următoarele caracteristici seismice (P100/1-2013): ag=0.20g, TC=0.7sec.

Conform CU 102/25.04.2023 :

- UTILIZARI ADMISE : turism, comert si agrement

- UTILIZARI INTERZISE : sunt interzise constructiile provizorii si cu functii care polueaza in orice fel sau care pun in pericol siguranta, confortul si sanatatea oamenilor, si alte prevederi impuse prin RGU. Circulatia autovehiculelor pe plaja si pe Aleea Belona este interzisa cu exceptia autoutilitarelor pompierilor, salvarii si a celor care ridica gunoiul.  Sunt interzise constructiile la o distanta mai mica de 40 ml fata de soseaua de legatura DN39, pe latura dinspre Belona. Constructiile anexa sunt interzise.

Pe terenul vizat de proiect nu exista constructii. Terenul nu prezintă diferențe de nivel notabile, fiind relativ plat si nuu se semnaleaza fenomene fizico-geologice active, (alunecari sau prabusiri).

Vecinătăţile amplasamentului sunt:

- La Nord - vecin, propietate privata, nr. Cad. 104710;

- La Est – strada Marii;

- La Sud – vecini, propietati private, nr. cad. 104710 si 102210;

- La Vest – vecin, propietate privata, nr. Cad. 104710;

-lnterdictii temporare(definitive)de construire: Conform Legii nr. 597/2001 nu se vor executa lucrari de construire in perioada 15 mai-15 septembrie a fiecarui an.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întreg-ului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

REGIMUL TEHNIC AL TERENULUI:

- indicatori urbanistici propuși prin proiect

a. Funcțiunea propusă – HOTEL APARTAMENT

b. Dimensiuni propuse in plan  – 26.66m lungime cu 15.45 m lățime

c. Regim de înălțime propus – P+3E d. H atic = +16.65m

e. Suprafață teren - St = 662.00 m2

f. Suprafață construită la sol – Scp = 484.06m2

g. Suprafață construita la sol aferentă P.O.T. = 392.23m2

h. Suprafață desfăşurată propusă – Sdp = 2258.50m2

i. Suprafață desfasurata aferentă C.U.T. = 2176.72m2

j. POT existent =0.00% || POT max admis = 60% || POT propus = 59.24 %

k. CUT existent= 0.00 || CUT max admis = 2.4 || CUT propus = 2.33

Număr total locuri de parcare – 6 locuri de parcare.

f. Spaţii verzi Suprafata verde necesara - conform HGR 525/1996, cladirile turistice trebuie sa aiba minim 25% din suprafata terenului, astfel ca, suprafata verde propusa va fi de- 166.18mp (136.81mp - la nivelul solului + 29.37mp - la nivelul terasei circulabile.

Fiind o clădire cu funcțiunea de turism și destinația de hotel – apartament s-au respectat cerințele minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare pentru tipul hotel – apartament, prevăzute în Anexa nr. 1 a O.P.A.N.T. nr. 65 / 2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, cum ar fi :

- Spațiu pentru păstrat bagajele turiștilor – aflat la recepție;

- Oficii pentru cameriste – pentru etajul 7 și 8 fiind retrase față de un nivel curent s-a propus un singur oficiu la etajul 7 care să deservească ambele niveluri –acestea însumând același număr de unități de cazare ca al unui nivel curent;

- Grupuri sociale pentru personalul hotelului, compuse din : vestiare, dușuri și WC – separat pe sexe;

- Grup sanitar, separat pe sexe, în holul recepției ( la unitățile cu o capacitate mai mare de 14 spații de cazare) ;

- Spațiu pentru administrație;

- Hol de primire ( recepție ) în suprafață minimă de 0,5 mp/ spațiu de cazare ( pentru categoria 2 stele, categorie minimă în cazul hotelurilor – apartament )– Suprafața minimă = 70 * 0,5 = 35 mp – S-a propus un hol de primire ( recepție ) la parter având o suprafață de 24,33 mp la care se poate însuma si suprafața de la demisol de 23,27 mp a casei de scări deschise, rezultând o suprafață totală de 47,6mp;

- Parcaj auto în folosința structurii de primire cu un număr de locuri de parcare de minim 30% din numărul spațiilor de cazare ( pentru categoria 2 stele ) etc.

Clădirea va fi amplasată pe teren conform planului de situație cu fațada principală poziționată către Est ( Alee carosabilă ).

Accesul auto si cel pietonal se va face din aleea carosabilă și aleea de acces pietonal. La nivelul supantei nu există camere de cazare, fiind organizate spațiile administrative, grupul sanitar si oficiul cameristei.

Accesul principal este poziționat pe fațada principala orientată către Est, și se realizează la cota parterului, coborat 125 cm față de cota trotuarului.

Parterul si supanta contin receptia restaurantul si spatiile anexe iar etajele curente (1 – 3) adăpostesc camerele de cazare, fiind repartizate 5 unitati pe nivel la etajele 1-3, cladirea dispunand de un total de 15 unitati de cazare.

Imobilul propus (hotel apartament) va avea in total 4 nivele – parter si supanta, etaj 1 – 3 si terasa circulabila cu piscina si spatii tehnice.

| Nivel | Denumire | Suprafata Utila |
| --- | --- | --- |
| PARTER |
| PARTER - SPATll COMUNE | RECEPTIE | 13.74 |
|  | BAGAJE | 1.93 |
|  | CASA SCARll | 6.79 |
|  | RESTAURANT | 147.96 |
|  | GRUP SANITAR B | 4.18 |
|  | GRUP SANITAR F | 3.78 |
|  | HOL | 3.88 |
|  | ZONA BUCATARIE | 35.96 |
| TOTAL PARTER = 218.22 m2 |
| SUPANTA |
| SUPANTA - SPATll COMUNE | CASA SCARll | 6.79 |
|  | SPATll ADMINISTRATIVE | 12.61 |
|  | ZONA ANGAJATI | 52.27 |
| TOTAL SUPANTA = 71.67 m2 |

| ETAJ 1 |
| --- |
| APARTAMENT 101 | BAIE | 3.88 |
|  | BAIE | 4.1 |
|  | BALCON | 5.18 |
|  | BALCON | 8.52 |
|  | BALCON | 8.52 |
|  | DORMITOR | 25.15 |
|  | SALON | 33.38 |
|  | 88.73 m2 |
| APARTAMENT 102 | BAIE | 4.87 |
|  | BALCON | 8.49 |
|  | DORMITOR | 39.05 |
|  | 52.41 m2 |
| APARTAMENT 103 | BAIE | 4.87 |
|  | BALCON | 8.49 |
|  | DORMITOR | 33.79 |
|  | 47.15 m2 |
| APARTAMENT 104 | BAIE | 4.10 |
|  | BAIE | 4.83 |
|  | BALCON | 5.02 |
|  | BALCON | 8.52 |
|  | BALCON | 8.53 |
|  | DORMITOR | 23.92 |
|  | SALON | 33.66 |
|  | 88.58 m2 |
| APARTAMENT 105 | BAIE | 4.62 |
|  | BAIE | 4.83 |
|  | BALCON | 5.07 |
|  | BALCON | 5.07 |
|  | DORMITOR | 24.08 |
|  | SALON | 24.40 |
|  | 68.07 m2 |
| ETAJ 1-SPATll COMUNE | OFICIU CAMERISTA | 3.11 |
|  | CIRCULATll | 24.19 |
|  | 28.13 m2 |
| TOTAL ETAJ 1= 373.07 m2 |
| ETAJ 2 |
| APARTAMENT 201 | BAIE | 3.88 |
|  | BAIE | 4.1 |
|  | BALCON | 5.18 |
|  | BALCON | 8.52 |
|  | BALCON | 8.52 |
|  | DORMITOR | 25.15 |
|  | SALON | 33.38 |
|  | 88.73 m2 |
| APARTAMENT 202 | BAIE | 4.87 |
|  | BALCON | 8.49 |

|  | DORMITOR I 39.05 |
| --- | --- |
|  | 52.41 m2 |
| APARTAMENT 203 | BAIE | 4.87 |
|  | BALCON | 8.49 |
|  | DORMITOR | 33.79 |
|  | 47.15 m2 |
| APARTAMENT 204 | BAIE | 4.10 |
|  | BAIE | 4.83 |
|  | BALCON | 5.02 |
|  | BALCON | 8.52 |
|  | BALCON | 8.53 |
|  | DORMITOR | 23.92 |
|  | SALON | 33.66 |
|  | 88.58 m2 |
| APARTAMENT 205 | BAIE | 4.62 |
|  | BAIE | 4.83 |
|  | BALCON | 5.07 |
|  | BALCON | 5.07 |
|  | DORMITOR | 24.08 |
|  | SALON | 24.40 |
|  | 68.07 m2 |
| ETAJ 2 - SPATii COMUNE | OFICIU CAMERISTA | 3.11 |
|  | CIRCULATll | 24.19 |
|  | 28.13 m2 |
| TOTAL ETAJ 2 = 373.07 m2 |
| ETAJ 3 |
| APARTAMENT 301 | BAIE | 3.88 |
|  | BAIE | 4.1 |
|  | BALCON | 5.18 |
|  | BALCON | 8.52 |
|  | BALCON | 8.52 |
|  | DORMITOR | 25.15 |
|  | SALON | 33.38 |
|  | 88.73 m2 |
| APARTAMENT 302 | BAIE | 4.87 |
|  | BALCON | 8.49 |
|  | DORMITOR | 39.05 |
|  | 52.41 m2 |
| APARTAMENT 303 | BAIE | 4.87 |
|  | BALCON | 8.49 |
|  | DORMITOR | 33.79 |
|  | 47.15 m2 |
| APARTAMENT 304 | BAIE | 4.10 |
|  | BAIE | 4.83 |
|  | BALCON | 5.02 |
|  | BALCON | 8.52 |
|  | BALCON | 8.53 |

|  | DORMITOR | I 23.92 |
| --- | --- | --- |
|  | SALON | 33.66 |
|  | 88.58 m2 |
| APARTAMENT 305 | BAIE | 4.62 |
|  | BAIE | 4.83 |
|  | BALCON | 5.07 |
|  | BALCON | 5.07 |
|  | DORMITOR | 24.08 |
|  | SALON | 24.40 |
|  | 68.07 m2 |
| ETAJ 3 - $PATii COMUNE | OFICIU CAMERISTA | 3.11 |
|  | CIRCULATll | 24.19 |
|  | 28.13 m2 |
| TOTAL ETAJ 3 = 373.07 m2 |
| TERASA |
| TERASA - SPATl I COMUNE | CASA SCARll | 6.34 |
|  | SPATIU TEHNIC PISCINA | 9.21 |
|  | ZONA BAR | 34.97 |
|  | ZONA PLAJA | 119.73 |
|  | ZONA TERASA | 74.20 |
|  | PISCINA | 110.61 |
|  | SPATIU VERDE | 29.38 |
|  | 384.44 m2 |
| TOTAL = 1793.54 m2 |

Circulații și accese

Accesul auto si cel pietonal se va face din aleea carosabilă și aleea de acces pietonal. La nivelul supantei nu există camere de cazare, fiind organizate spațiile administrative, grupul sanitar si oficiul cameristei.

Accesul principal este poziționat pe fațada principala orientată către Est, și se realizează la cota parterului, coborat 125 cm față de cota trotuarului.

Împrejmuire

Imprejmuirea spre strada va fi realizata din soclu si stalpi din beton armat, inchisa cu panouri metalice din bare rectangulare. Portile de acces auto si pietonale vor fi de asemenea realizate din bare rectangulare metalice. lmprejmuirea va contura vizual accesul in interiorul garajului, imbinandu-se cu aceasta.

SISTEMUL CONSTRUCTIV

a. A. Caracteristici geometrice:

Constructia este independenta , cu un regim delnaltime de P+3E. Se utilizeaza o structura pe cadre din beton armat. Tnchiderile exterioare vor fi de 30 cm grosime (cu vata bazaltica) i se vor executa cu zidarie din BCA placata la exterior cu termosistem de 10 cm grosime si pe alocuri 15 cm grosime. Acoperi ul va fi de tip terasa circulabila. Peretii interiori se vor realiza din BCA de 15 cm.

Solutiile au fost alese astfellncat sa fieIn concordanta cu conditiile locale specifice amplasamentului i sa ofere un maxim de eficienta investitiei respective. Volumetria imobilului creaza o compozitie volumetrica omogena  i unitar - estetica.

Aceasta este subordonata cadrului natural al zonei. Aportul la plastica arhitecturala, a aspectului cladirii constaIn largirea gamei de finisaje utilizate  i la rafinamentul solutiilor de detaliu - specifice. S-au urmarit avantajele ce decurg din solutiile tehnico-economice i de confort functional. Constructiile necesita lntretinere permanenta. Reparatiile curente i observarea eventualelor deteriorari datorate factorilor externi, pe durata de viata a cladirii intraIn obligatiile beneficiarului.

b. Fundatiile:

Fundatiile propuse se vor realizaIn sistem continu cu grinzi si ta Ipa de fundare.

- Structura de rezistenta:

Structura de rezistenta este alcatuita din cadre din beton armat, fiind compusa  din stalpi, grinzi si pereti de beton.

RigidizareaIn plan orizontal se va face prin intermediul unui planeu din beton armat cu grosimi de 15cm.

- Acoperisul:

Invelitoarea va fi de tip terasa necirculabila cu finisaj de tip ardezie.

VOLUMETRIA si  SPATIUL OBTINUT:

Sunt conditionate de cerintele beneficiarului. Solutiile au fost a Iese astfel ncat sa fie In concordanta cu conditiile locale specifice amplasamentului, astfellncat sa ofere un maxim    de eficienta  investitiei  respective.  Volumetria  imobilului  de  locuinte colective  creaza  o compozitie volumetrica omogena i unitar-estetica.

TRATAREA ARHITECTURALA

Aceasta este subordonata cadrului natural al zonei. Aportul la plastica arhitecturala, a aspectului cladirii consta in largirea gamei de finisaje utilizate si la rafinamentul solutiilor de detaliu specifice. S-au urmarit avantajele ce decurg din solutiile tehnico-economice si de confort functional.

Constructia necesita intretinere permanenta. Reparatiile curente si observarea eventualelor deteriorari datorate factorilor externi, pe durata de viata a cladirii intra  in obligatiile beneficiarului.

FINISAJE INTERIOARE:

a. Pardoseli: Se prevăd pardoseli din parchet la zonele de zi ale apartamentelor (living, dining şi bucătărie) dar și la dormitoare, iar pentru băi, sp. tehnice, holuri și unele bucătării se prevăd pardoseli din gresie.

b. Pereţii: în băi și bucătării se prevede faianţă, în restul încăperilor zugrăveli cu var lavabil.

c. Tavanul: var lavabil.

d. Iluminatul: se va fi asigurat cu corpuri tip AB 18W la băi şi incandescente la celelalte încăperi.

e. Tâmplăria: - tâmplărie interioară la parter şi etaj: din PVC, aluminiu sau lemn stratificat, uşi pline sau 80% vitrate. - tâmplărie exterioară din PVC, aluminiu, uşi pline sau 80% vitrate.

f. Vopsitorie: se prevede vopsitorie în două straturi la toate instalaţiile şi confecţiile metalice de la scară şi balcoane.

FINISAJE EXTERIOARE:

1. Tencuială decorativă de exterior – RAL 9003;

2. Caramida aparenta;

3. Tâmplărie din PVC/ aluminiu – culoare gri antracit cu geam termopan;

4. Balustrade metalice;

5. Izolaţia exterioară se realizează din vată bazaltică;

6. Baghete din lemn tratat.

ÎNVELITOAREA

Învelitoarea va fi de tip terasă necirculabilă.

Apele pluviale de pe construcţie, se colectează în puncte de colectare a apei şi se dirijează la sol prin burlane.

Acoperirea va fi de trei tipuri :

    - TERASĂ NECIRCULABILA

• Pietris spalat de rau – 4.9cm

      - Strat de filtrare si drenaj – 1.5cm

      - Hidroizolatie bituminoasa – 0.5cm

      - Hidroizolatie bituminoasa termoadeziva – 0.5cm

      - Polistiren extrudat XPS – 15cm

          - Bariera de vapori – 0.4cm

          - Membrana difuzie decompresie compensare – 0.2cm

          - Sapa slab armata – 5cm • Placă beton armat – 15 cm.

TERASĂ CIRCULABILĂ

          - Placi ceramice – gresie exterior

          - Adeziv gresie

          - Sapa autonivelanta exterioara – 6.8cm

          - Polistiren extrudat XPS – 5cm

          - Hidroizolatie bituminoasa - 0.2cm • Placă beton armat – 15 cm.

- profilul şi capacităţile de producţie; - nu este cazul

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz); - nu este cazul

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea; - nu este cazul

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

-vor fi procurate de la firme specializate şi vor fi aduse pe amplasament cu autovehicule corespunzătoare.

Pentru autovehiculele şi utilajele specializate necesare desfăşurării lucrărilor de construcţie, alimentarea cu carburanţi se va face de la o staţie de distribuţie autorizată, din afara amplasamentului.

Parchet, gresie, var lavabil, vopsea,

Iluminatul: se va fi asigurat cu corpuri tip AB 18W la băi şi incandescente la celelalte încăperi.

tâmplărie interioară la parter şi etaj: din PVC, aluminiu sau lemn stratificat, uşi pline sau 80% vitrate.

- tâmplărie exterioară din PVC, aluminiu, uşi pline sau 80% vitrate.

Pentru TERASĂ NECIRCULABILA se va utiliza:

- Pietris spalat de rau – 4.9cm

- Strat de filtrare si drenaj – 1.5cm

- Hidroizolatie bituminoasa – 0.5cm

- Hidroizolatie bituminoasa termoadeziva – 0.5cm

- Polistiren extrudat XPS – 15cm

- Bariera de vapori – 0.4cm

- Membrana difuzie decompresie compensare – 0.2cm

- Sapa slab armata – 5cm

- Placă beton armat – 15 cm.

Pentru TERASĂ CIRCULABILĂ se va utiliza:

- Placi ceramice – gresie exterior

- Adeziv gresie

- Sapa autonivelanta exterioara – 6.8cm

- Polistiren extrudat XPS – 5cm

- Hidroizolatie bituminoasa - 0.2cm

- Placă beton armat – 15 cm.

Pentru TERASĂ VERDE se va utiliza:

- Amorsa bituminoasa

- Membrana difuzie decompresie compensare – 0.2cm

- Membrana difuzie decompresie compensare – 0.4cm

- PUR/PIR 10cm

- Hidroizolatie bituminoasa termoadeziva – 0.5cm

- Hidroizolatie bituminoasa – 0.5cm

- Strat de protectie si separatie – 0.8cm

- Strat de drenaj si retentie apa – 1cm

- Strat filtrare si drenaj 1.5cm

- Strat vegetal - 8cm

- Strat de cultura terasa verde - 2cm

- Placă beton armat – 15 cm.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Alimetarea cu energie electrica  se face de la reteaua existenta in zona. Conform CU 102/25.04.2023, zona dispune de retea tehnico-edilidara(alimentara cu apa, canalizare, energie electrica, gaze neturale, telefonizare)

- Obiectivul va fi racordat la reteaua publica de alimentare cu apa - Alimetarea cu energie electrica  se face de la reteaua existenta in zona. Conform CU 102/25.04.2023, zona dispune de retea tehnico-edilidara(alimentara cu apa, canalizare, energie electrica, gaze neturale, telefonizare)

- Obiectivul va fi racordat la reteaua publica de canalizare

Alimetarea cu energie electrica  se face de la reteaua existenta in zona. Conform CU 102/25.04.2023, zona dispune de retea tehnico-edilidara(alimentara cu apa, canalizare, energie electrica, gaze neturale, telefonizare)

Apele pluviale convenţional curate din zona acoperişului clădirilor vor fi colectate si dirijate catre reteaua locala de colectare ape uzate.

- obiectivul va fi alimentat cu căldură - prin centrala murala proprie. Pentru asigurarea alimentarea cu gaze naturale ale imobilului a fost incheiat. Conform CU 102/25.04.2023, zona dispune de retea tehnico-edilidara(alimentara cu apa, canalizare, energie electrica, gaze neturale, telefonizare)

- metode folosite în construcţie/demolare; Pentru realizarea proiectului propus nu sunt necesare lucrări de demolare propriu-zise, având în vedere că, conform memoriului de arhitectura intocmit de proiectant si a precizarilor din certificatul de urbanism, terenul este liber de construcții.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;  nu sunt propuse lucrari de demolare

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare; proiectul nu intra sub incidenta prevederilor acestei Convetii

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; proiectul nu intra sub incidenta prevederilor ord, 2314/2004

Conform C.U.  102/25.04.2023, zona in care se afla terenul propus pentru implementarea proiectului are folosinta actuala aprobata prin PUZ  de „curti-constructii și agrement” - nu se afla in limita siturilor arheologice .

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia; Conform CU 102/25.04.2023,

Imobilul este situat in intravilanul localitatii Eforie Nord, este proprietatea JUNONA SHIPPING AGENCY S.R.L

- Terenul are categoria de folosinta actuala curti - constructii conform extrasului de carte funciara nr. 103415 eliberat sub cerere nr. 56998 din 18.04.2023.

- Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului a probate: imobilul este incadrat in zona III conform PUG Eforie si RLU aferent.

- UTILIZARI ADMISE: turism, comert si agrement.

- UTILIZARI INTERZISE: sunt interzise constructiile provizorii si cu functiuni care polueaza in orice fel sau care pun in pericol siguranta, confortul si sanatatea oamenilor si alte prevederi impuse prin RGU. Circulatia autovehiculelor pe plaja si aleea Belona este interzisa cu exceptia autoutilitarelor pompierilor, salvarii si a celor care ridica gunoiul. Sunt interzise constructiile la o distanta mai mica de 40 ml fata de soseaua de legatura (DN 39) pe latura dinspre Belona. Constructiile anexa sunt interzise.

- Terenul face parte din zona de impozitare A.

Regim tehnic:

- Procentul de ocupare a terenului (POT) : constructii comerciale si de agrement - maxim 100%; pentru parcelele mai mici de 600 mp - maxim 40 % ; pentru parcele peste 601 mp - maxim 60%.

- Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) - maxim 2,4.

- Suprafata terenului : 662 mp conform acte si masuratori.

- Se interzice amplasarea constructiilor la o distanta mai mare de 20 m fata de drumul public.

- Regim de inaltime: maxim patru niveluri: P+3E; lnaltimea maxima se refera la o cladire cu inaltimea standard a unui nivel de circa 3 metri.

- Circulatii si accese: Circulatia autovehiculelor cat si cea pietonala se realizeaza pe str. Marii si pe trotuarele aferente. Accesul pe lot se realizeaza din str. Marii, situata pe latura de est.

- lmprejmuirile : Gardurile nu vor depasi inaltimea de 1,80 m si vor fi transparente la fatada. Sunt interzise gardurile din materiale ce pun in pericol siguranta si sanatatea pietonilor (sarma ghimpata, etc.). Sunt interzise garduri mai inalte de 1,80m inchise la strada.

- arealele sensibile; Conform Deciziei de evaluare initiala emisa de APM Constanta, proiectul nu se incadreaza sub incidenta prevederilor art.28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice , cu modificarile si completarile ulterioare.

- Conform pozitionarii coordonatelor in proiectie stereo 1970, amplasamentul proiectulului nu se afla in interiorul sau in vecinatatea ariilor naturale protejate de interes national, comunitar sau international.

Imagine amplasare fata de areale sensibile

Functiunea dominanta de teren intravilan , subzone de tip turistic dar si subzone rezidentiale(locuntie si functiuni complentare) cu cladiri P+1, P+2, P+3, P+4, cu inaltimi de pana la 15 m, in vecinatate regasindu-se locuinte individuale dar si constructii cu destinatie de tip cazare turistica.

Terenul va oferi locuri de parcare pentru unitatile de cazare, si spatii commune pentru toti turistii. Spatiile commune vor oferii locuri de joaca pentru copii, spetii de relaxare si interactiune.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

| Nr. Pct. | x | y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 791388,79 | 290984,59 |
| 2 | 791417,82 | 290998,94 |
| 3 | 791425,51 | 290979,94 |
| 4 | 791396,48 | 290965,58 |
| 5 | 791388,79 | 290984,59 |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare. Nu a fost luata in calcul alta varianta de amplasament

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

protecția calității apelor:

Imobilul va fi conectat la retele publice de alimentare si canalizare existente. Conform CU 102/25.04.2023, zona dispune de retea tehnico-edilidara(alimentara cu apa, canalizare, energie electrica, gaze neturale, telefonizare)

Proiectul nu prevede prelevarea apei subterane din zona amplasamentului si nici prelevarea de apa din sursa de suprafata.

- Toate lucrările pentru realizarea investiției se vor efectua astfel încât apele din pânzele freatice să nu fie afectate;

- Se interzice orice deversare de substanțe poluante sau deșeuri pe suprafața terenului;

- Depozitarea in spatii ingradite si acoperirea materialelor pulverulente astfel incat acestea sa nu fie preluate de apele meteorice sau de vant;

- Nu se vor depozita deseuri in spatii deschise, ci doar in pubelele prevazute in organizarea de santier, pentru evitarea imprastierii acestora

In urma lucrărilor nu vor rezulta substanțe care sa modifice calitatea apei.

Se vor evita evacuarile necontrolate de ape uzate de pe amplasamentul organizarii de santier;

Din punct de vedere al managementului apelor uzate:

- pe perioada de implementare a proiectului nu vor exista deversari de ape uzate ; apele uzate de tip menajer generate in cadrul organizarii de santier se vor colecta in bazinele toaletelor ecologice, vor fi preluate de catre unitati autorizate sa presteze acest serviciu si vor fi transportate la cea mai apropiata statie de epurare.

- tinand cont de activitatea care se va desfasura pe amplasament in timpul functionarii obiectivului si de caracteristicile apelor uzate generate, respectiv ape menajere.

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate vor respecta condițiile de calitate conform NTPA 002/2005.

In consecinta, impactul asupra apelor, va fi nesemnifivativ .

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

nu este cazul - Apele uzate menajere vor fi evacuate in reteaua de canalizare RAJA SA a localitatii.

In consecinta, impactul asupra apelor, va fi nesemnifivativ, atat in perioada de implementare a proiectului cat si in perioada de functionare.

protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

In perioada de implementare a proiectului, natura temporara a lucrarilor de constructie diferentiaza sursele de emisie de alte tipuri de surse, atat in ceea ce priveste estimarea, cat si in ceea ce priveste controlul emisiilor.

In aceasta perioada, principalele surse de poluare a aerului sunt reprezentate de: operatiile de transport, manipulare, depozitare a materialelor si constructie, ceea ce poate determina in principal o crestere a concentratiilor de pulberi, in suspensie sau sedimentabile, dupa caz, in zona afectata de lucrari; sursele se inscriu in categoria surselor nedirijate;

La executarea lucrărilor se vor respecta prevederile OUG 195/2005 aprobată de Legea 265/2006 – Legea protecţiei mediului. Utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate pentru a fi în stare tehnică de funcţionare bună şi pentru a nu produce noxe peste limitele admise.

Ca măsuri de protecție se impun ca, în vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, in timpul lucrărilor constructorul :

- va utiliza echipamente si utilaje performante, aflate într-o stare de funcționare corespunzătoare si care au efectuate verificările tehnice periodice;

- va respecta programul de lucru si va efectua etapizat si organizat lucrările prevăzute in proiect;

- pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje / camioane.

Astfel ca, impactul preconizat asupra aerului va fi direct, pe o perioada scurta de timp  dar nesemnificativ

protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

În faza de execuţie, sursele de zgomot şi vibraţii sunt produse atât de acţiunile propriu-zise de muncă mecanizată, zgomote legate de manoperă, manipulări de echipamente, cât şi de traficul auto din zona de lucru. Aceste activităţi sunt limitate numai pe perioada zilei. Se vor respecta zilele de odihnă legale şi intervalul orelor de lucru permis în timpul zilei.

Astfel ca, sursele de zgomot si vibritatii vor produce un impact direct, temporal (doar pe perioada de executie) dar nesemnificativ.

protecția împotriva radiațiilor:

Realizarea proiectului nu generează o poluare cu radiaţii

protecția solului și a subsolului:

Sursele potenţiale de poluare ale solului şi subsolului de pe amplasament pot fi depozitări necorespunzătoare a deşeurilor menajere, rezultate din activitatea angajaţilor ce vor participa la realizarea lucrărilor propuse prin proiect.

Pentru protecția solului si a subsolului se prevăd următoarele :

• evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la utilaje;

• evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite;

• interzicerea depozitarii deșeurilor rezultate din activitate direct pe sol, în spatii neamenajate corespunzător;

• deșeurile se vor depozita separat pe categorii în recipiente sau containere destinate colectării acestora;

• refacerea zonelor afectate de realizarea lucrărilor;

• se vor utiliza doar căile de acces și zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru.

Având în vedere caracterul de scurtă durată al activităţilor derulate pentru implementarea proiectului şi prin respectarea condiţiilor impuse de autorităţile competente prin actele de reglementare, se poate concluziona că impactul asupra solului  va fi nesemnificativ.

protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Investiția se afla in intravilanul localității Eforie si prin urmare nu vor fi afectate habitate, specii de flora si fauna de importanta naționala, comunitara sau internaționala.

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; - nu au fost identificate areale sensibile care sa necesite o protective speciala.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate; - nu au fost identificate areale sensibile care sa necesite o protective speciala.

protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Investiția se va amenaja pe terenul aflat în proprietatea beneficiarului, fără a afecta domeniul public. Prin realizarea obiectivului propus nu se modifică funcţiunile prevăzute în Certificatul de urbanism şi nu sunt afectate obiective de interes public. 	In zona in care se realizează lucrările nu exista instituit un regim de restricție,  zone de interes tradițional, conform planului de situație anexat la documentație. Lucrările se vor desfășura in intravilanul Localitatii Eforie Nord bd. Republicii, nr. FN, LOT2, Mun. Eforie Nord, Jud. Constanta si se vor respecta condițiile stabilite in autorizația de construcție emisa de Primăria Orasului Eforie si a avizelor emise de autoritățile competente.

La proiectarea imobilului au fost respectate prevederile art. 18 și 19 din OMS nr. 119/2014, modificat și completat prin OMS nr. 994/2018 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, referitoare la planificarea spațiilor și materialele folosite, astfel:

In timpul execuției constructorul:

• va delimita zonele de lucru si a celor protejate;

• va interzice admiterea la lucru a personalului fără echipament corespunzător;

• respectarea curățeniei și a normelor privind protecția si igiena muncii in construcții;

• va asigura serviciile sanitare corespunzătoare.

Instalațiile proiectate nu afectează in niciun fel așezările umane, obiectivele de interes public sau monumentele istorice si de arhitectura.

Pentru evitarea oricaror implicatii ale lucrarilor de constructie asupra asezarilor umane din vecinatate, se propun urmatoarele masuri pentru perioada de implementare a proiectului:

- utilizarea unor echipamente performante care sa genereze nivele minime de zgomot si astfel disconfort minim vecinatatilor lucrarii;

- implementarea masurilor propuse pentru factor de mediu aer, care se pot considera ca avand o componenta cu efect si asupra sanatatii umane (calitatea aerului in zonele invecinate).

- respectarea programului lucrarilor

Pentru mentinerea  impactului nesemnificativ al  lucrarilor acestui proiect recomandam respectarea unor conditii de realizare ale proiectului:

  - se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier;

  - se recomandă utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

  - se recomandă utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

  - se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier;

  - se recomandă utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

  - se recomandă utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

In perioada lucrărilor rezultă deşeuri specifice activităţii de construire:

| In perioda de constructie a investitiilor din proiect |
| --- |
| Cod deseu | Denumire deseu | Sursa de gnerare | Modalitati de eliminare/valorificare |
| 15 01 01 | ambalaje | saci de ciment, adezivi, altelegenerate de personalul muncitor | Va fi predat către societăți autorizate în vederea valorificării/eliminării |
| 17 05 04 | Pamant si pietre | Salubrizarea amplasamentului si realizarea fundațiilor va fi transportat în locuri indicate de | vor fi transportate in locuri indicate de Primărie prin AC |
| 17 01 07 | Resturi de materiale de constructii și deșeuri din construcții | Salubrizare amplasament Construcții și construcții – montaj | vor fi transportate in locuri indicate de Primărie prin AC |
| 15 02 02* | Material absorbant uzat | Intervențiaîncaz de scurgeriaccidentale de carburant funcție de poluările produse; | Va fi predat către societăți autorizate în vederea valorificării/eliminării |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | Lucrări de instalații | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Organizarea de șantier | vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 17 02 01 | Lemn | Organizarea de șantier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 02 | Sticlă | Organizarea de șantier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 03 | Materiale plastice | Organizarea de șantier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | organizarea de șantier si din salubrizarea amplasamentului | Vor fi preluate de Serviciul local de salubrizare si eliminate la un depozit ecologic |
| 20 02 01 | Deșeuri biodegradabile | Deșeuri vegetale fără masă lemnoasă, provenite din defrișarea vegetației de pe amplasament | Vor fi predate in vederea valorificarii |
| 02 01 07 | lemn | Deșeuri de lemn provenite din defrișarea arborilor de pe amplasament | Vor fi predate in vederea valorificarii |

Notă: interesul beneficiarului, cât și a constructorului constă în reducerea cantităților de deșeuri rezultate din utilizarea materiei prime. Astfel încât achiziționarea materialelor de construcții lor se realizează după calcule precise, iar dacă rămâne o cantitate de materie primă aceasta este utilizată la un alt proiect sau returnată furnizorului (în general există precizată în contractul de cumpărare a materialelor de construcții, o clauză în acest sens)

- deşeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticlă, metal, diverse ambalaje etc. se vor precolecta în recipiente separate și vor fi predate unui operator economic autorizat, în vederea valorificării acestora;

-  deșeurile de cabluri vor fi colectate separat și predate unor întreprinderi de tratare specializate care pot separa metalele (cel mai adesea este vorba de cupru de izolație) de materialul plastic.

- deșeurile menajere vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele și depozitate în spații special amenajate până la preluarea lor de către serviciul de salubritate local;

- material absorbant uzat - va fi colectat, în măsura în care se generează, în recipiente prevăzute cu capac și va fi predat în vederea valorificării/eliminării.

- Deșeurile de lemn rezultate din defrișarea arborilor de pe amplasament vor fi valorificate ca lemne de foc sau material de construcții.

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții, astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minimum.

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora, în incinta organizării de șantier. Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

În conformitate cu prevederile OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularul proiectului are obligația să realizeze evidența lunară a gestiunii deșeurilor, respectiv producerii, stocării provizorii, tratării și transportului, reciclării și depozitării definitive a deșeurilor

Spaţiile de colectare şi depozitare a deseurilor menajere si reciclabile vor fi stabilite din etapa de proiectare si vor fi dimensionate corespunzator cu volumul de deseuri estimat a fi generat, vor fi amenajate corespunzator- impermeabilizate, acoperite, prevazute cu sursa de apa pentru spalare si sifon pentru scurgerea apelor racordat la canalizare- si in niciun caz nu vor fi amplasate in zona estica a amplasamentului; Se va institui colectarea selectivă a deșeurilor pe categorii, în recipiente colorate diferit și inscripționate. Înainte de punerea în funcțiune a obiectivului se vor încheia contracte cu firme autorizate în valorificarea/eliminarea deșeurilor, după caz. ,

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate Din punct de vedere cantitativ, deșeurile generate variază, în funcție de tipul lucrărilor, de ritmul de lucru, de numărul persoanelor desemnate pentru efectuarea lucrărilor. Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minimum, aplicându-se următoarele principii:

- Colectare separată la sursă – se reduce semnificativ cantitatea de deșeu destinată depozitării finale. Deșeurile colectate separat sunt sortate, balotate și livrate spre valorificare;

- Recondiționare paleți – valorificarea deșurilor de ambalaje din lemn prin recondiționarea paleților și reintroducerea lor în circuitul de ambalaje;

- Reutilizare – reducerea cantității de ambalaje utilizate și implicit a cantității de deșeuri generate;

- Reciclare – transformarea deșeurilor în materie primă secundarăși reintroducerea acesteia în circuitul de producție. De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate din incinta organizării de șantier. Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

- planul de gestionare a deșeurilor

- deșeuri menajere – acestea vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele, și depozitate în spații special amenajate până la preluarea de către serviciul local de salubritate;

- resturi de materiale de construcții - se vor colecta pe categorii astfel încât să poată fi preluate și transportate în vederea depozitării în depozitele care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări.

- material absorbant uzat - va fi colectat, în măsura în care se generează, în recipiente prevăzute cu capac și va fi predat în vederea valorificării/eliminării.

- materiale inerte - vor fi folosite ca materiale de umplutură în locuri indicate de Primăria Eforie  prin Autorizația de Construire, sau vor fi transportate la un depozit de deșeuri inerte.

- deșeuri de ambalaje – vor fi colectate pe categorii și predate către societăți autorizate în vederea valorificării/eliminării.

gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

In cadrul procesului de lucru, ca si in faza de funcționare, nu sunt folosite substanțe si preparate chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

B Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.-nu este cazul. Toate materialele necesare realizarii acestui proiect sunt achizitionate prin comercianti autorizati. Nu vor fi utilizate resursele naturale de care depinde biodiversitatea

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul asupra factorului de mediu apa

In perioada de implementare a proiectului, poluarea factorului de mediu apa poate surveni urmare a poluarilor accidentale. Avand in vedere conditiile de realizare a proiectului, anvergura redusa a lucrailor, se apreciaza faptul sunt putin probabile aceste situatii iar impactul asupra apelor subterane si de suprafata este nesemnificativ

In conditii de functionare normala, proiectul propus nu influenteaza calitatea factorului de mediu apa, fie aceasta de suprafata sau freatica. Singurul tip de poluare ce ar putea surveni este cea accidentala prin deteriorarea sistemului de evacuare prin conducte a apelor menajere.

Impactul asupra factorului de mediu aer

Sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

In perioada de implementare a proiectului, transportul materialelor aferente realizarii acestui proiect , precum si in perioada de constructive,  ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face sub prelata; se va adapta viteza de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafetei de rulare pentru minimizarea cantitatilor de pulberi antrenate in aer.

Pentru limitarea dispersiei poluantilor in atmosfera se va recurge la urmatoarele masuri:

- umectarea terenului pentru limitarea emisilor de pulberi in zilele calduroase

- manipularea atenta/acoperirea materialelor pulverulente

Astfel ca, sursele poluare a aerului vor produce un impact direct, temporal (doar pe perioada de executie) dar nesemnificativ.

Impactul asupra factorului de mediu sol si subsol

Sursele potenţiale de poluare ale solului şi subsolului de pe amplasament pot fi depozitări necorespunzătoare a deşeurilor menajere, rezultate din activitatea angajaţilor ce vor participa la realizarea lucrărilor propuse prin proiect.

Pentru protecția solului si a subsolului se prevăd următoarele :

• evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la utilaje;

• evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite;

• interzicerea depozitarii deșeurilor rezultate din activitate direct pe sol, în spatii neamenajate corespunzător;

• deșeurile se vor depozita separat pe categorii în recipiente sau containere destinate colectării acestora;

• refacerea zonelor afectate de realizarea lucrărilor;

• se vor utiliza doar căile de acces și zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru.

Având în vedere caracterul de scurtă durată al activităţilor derulate pentru implementarea proiectului şi prin respectarea condiţiilor impuse de autorităţile competente prin actele de reglementare, se poate concluziona că impactul asupra solului  va fi nesemnificativ.

Impactul biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate)- conform Deciziei etapei de evaluare initiala, emisa de A.P.M. Constanta, proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG 57/2007 -  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobat cu modificari si completari prin Legea nr. 4912011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Terenul se afla in intravilanul orasului  Eforie Nord, amplasat pe   bd. Republicii, nr. FN, LOT2, Mun. Eforie Nord, Jud. Constanta, asfle ca amplasamentul este lipsit de valoare conservativa, si nu se afla in fond forestier.

Pe terenul vizat nu au fost intalnite cuiburi si nici nu reprezinta o zona propice cuibarrii.

Zona de implementare a proiectului nu interfereaza cu zonele de  hranire si/sau odihna, a speciilor de pasari si/ sau mamifere.

Avand in vedere ca pe amplasament nu s-au identificat asociatii vegetale/habitate caracteristice de interes conservativ si specii de fauna si avifauna de interes conservativ, cuiburi, amplasamentul nu poate oferi hrana, nu poate oferi conditii de reproducere si crestere a puilor,  apreciem ca impactul asupra biodiversitatii va fi nesemnificativ pe perioada realizarii lucrarilor si sau/functionarii  acestui proiect.

Impactul direct va fi  temporar pe termen foarte scurt -  doar pe perioada desfasurarii lucrarilor si va fi generat de activităţile de constructie si amenajarea organizării de şantier. Nu exista posibilitatea extinderii impactului si nici revesibilitatea acestuia.

Dat fiind că nu sunt prezente habitate naturale de interes conservative, specii de plante/fauna si/sau avifauna de interes conservativ, cuiburi,, habitate de hranire si/sau odihna  concluzionam ca, impactul va fi nesemnificativ.

Impactul indirect  - doar pe perioada desfasurarii lucrarilor de  este rezultatul activităţilor de transport al materialelor de construcţii, utilajelor, deşeurilor şi personalului în vederea susţinerii etapelor de amenajare şi construcţie.

Avand in vedere ca pe perioada desfasurarii lucrarilor zona va fi umectata asfel incat nivelul prafului sa fie cat mai scazut, se vor folosi utilaje si si autovehicule de intalta performanta, asfel incat impactul indirect sa fie nesemnificativ. Nu exista posibilitatea extinderii impactului si nici revesibilitatea acestuia.

Avand in vedere natura lucrarilor precum precum si conditiile de realizare a acestuia concluzionam ca, nu va exista impact secundar

Nu va exista impact rezidual

Impact cumulat nu va fi semnificativ mai mare fata de cel actual deoarece amplasamentul pe care se propune implentarea acestui proiect se afla în intravilanul in intravilanul orasului  Eforie Nord, amplasat pe   bd. Republicii, nr. FN, LOT2, Mun. Eforie Nord, Jud. Constanta, într-o zonă deja antropizată în care intervenția umană este tot mai prezentă iar in zona nu au fost identificate alte tipuri de proiecte autorizate sau propuse cu care obiectivul analizat poate genera un impact cumulat dar nu va fi semnificativ maim ai decat cel existent.

Impactul asupra calitatii aerului, climei, gaze cu efect de sera

Conform site-ului www.eea.europa.eu-European Environment Agency-Schimbările climatice au deja loc: temperaturile cresc, tiparele precipitațiilor se schimbă, ghețarii și zăpada se topesc, iar nivelul mediu al mării pe întregul glob este în creștere. În mare parte, încălzirea este cauzată foarte probabil de creșterea remarcată  în concentrațiile atmosferice ale gazelor cu efect de seră ca urmare a emisiilor rezultate din activitățile omului.

Pentru a atenua schimbările climatice, trebuie să reducem sau să prevenim aceste emisii.

Gazele cu efect de seră (GES) sunt emise deopotrivă prin procese naturale și ca urmare a activităților umane. Vaporii de apă sunt gazul cu efect de seră prezent cel mai frecvent în atmosferă. Însă activitățile

oamenilor duc la emiterea unor cantități considerabile de alte gaze cu efect de seră, ceea ce crește concentrația  atmosferică a acestora, intensificând astfel efectul de seră și încălzind clima.

Principalele surse antropice de gaze cu efect de seră sunt:

• arderea combustibililor fosili (cărbuni, petrol și gaze) în producerea energiei, transport, industrie și gospodării (CO2);

• agricultura (CH4) și schimbările în utilizarea terenurilor, cum ar fi defrișările (CO2);

• depozitarea deșeurilor menajere (CH4);

• folosirea gazelor industriale fluorurate.

Conform publicatiei « Lumea in care traim » scrisa de Richar Haas- presedintele Conuncil on Foreign Relation-SUA (publicata in anul 2021), « O analiza atenta a dioxidului de carbon din atmosfera le-a permis oamenilor de stiinta sa concluzioneze ca activitatea umana este sursa acumularilor de dioxid de carbon. Dateleindica de asemenea, o cresterea a concentratiei in atmosfera a alor gaze cum ar fi metanul. A doua decada a acestui secol a fost , de plida, cea mai calda de pânã acum. Anul 2019 a fost al doilea cel mai cãlduros an, fiind depãşit doar de anul 2016. Rata de cresterea a oceanului planetar este acceleratã…..Efectele schimbarilor

climatice nu vor face decât sã creascã pe mãsura ce trece timpul, datã fiind discrepanta între folosirea energiei si efectele carbonului deja emis in armosfera a altor gaze care continua sã fie emise, cauzând schimbãri climatice».

Impactul principal al schimbărilor climatice asupra zonelor urbane, infrastructurii şi construcţiilor este legat, în principal, de efectele evenimentelor meteorologice extreme, precum valurile de căldura, cǎderi abundente de zăpadǎ, furtuni, inundaţii, creşterea instabilităţii versanţilor şi modificarea unor proprietăţi geofizice. Astfel, planificarea urbană şi proiectarea unei infrastructuri adecvate joacă un rol important în minimizarea impactului schimbărilor climatice şi reducerea riscului asupra mediului antropic.

Planificarea teritoriului poate oferi un cadru integrat ce permite conexiuni între vulnerabilitate, evaluarea riscului şi adaptare, putând conduce la identificarea celor mai eficiente opţiuni de acţiune.

In ceea ce priveste obiectivul analizat, acesta se regaseste in sectorul rezidential, in care emisiile de CO2 sunt legate in principale de consumul de energie, influentat in acest sector in principal de izolarea cladirilor. De asemenea , in cazul energiei electrice, se recomanda utilizarea corpurilor de iluminat eficiente din punct de vedere energetic.

De exemplu, in tabelul urmator sunt sunt prezentate valorile maxim admise ale consumului total de energie si ale emisiilor echivalente de CO2 pentru imobile destinate turismului, avand in vedere ca imobilul propus a se construi va oferi facilitati de cazare , conform Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 16/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022

Tabel nr.6 Valorile maxim admise ale consumului total de energie si ale emisiilor echivalente de CO2 pentru imobile destinate turismului

| Anul | Cladiri destinate turismului |
| --- | --- |
|  | Energie promara totala (kW/mp/an) | Emisii echivalentae de CO2(kg/mp/an) |
| 2022 | 96,5 | 11,7 |

(Conf.Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 16/2023)

Contributia proiectului la atenuarea schimbãrilor climatice

In perioada executarii lucrarilor pentru edificarea imobilului, principalele surse de poluare ale atmosferei/ climei vor fi reprezentate de procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor , principalii poluanti fiind in acest caz SOx, NOx, CO.

Poluantul specific lucrarilor de constructie, este constituit de particule in suspensie cu un spectru dimensional larg, incluzand si particule cu dimensiuni aerodinamice echivalente mai mici de 10 μm (pulberi respirabile)

Alaturi de emisiile de praf vor aparea emisii de poluanti specifice gazelor de esapament , rezultate de la utilajele folosite pentru executarea operatiilor si de la vehiculele pentru transportul deseurilor si al materielor rezultate din activitatea de construire,, noxele provenind de la utilajele care vor functiona fie pe baza de motorina, fie pe benzina.

Poluantii caracteristici motoarelor cu ardere interna tip Diesel, cu care sunt echipate vehiculele de transport, sunt : NOx , compusi organici nonmetanici, metan, oxizi de carbon (CO,CO2), amoniac, dioxid de

sulf, particule cu metale grele, hidrocarburi policiclice. Regimul emisiilor acestor poluanti este, ca si in cazul emisiilor de praf, dependent de nivelul activitatii zilnice, prezentand o variabila substantiala de la o zi la alta, de la o faza la alta a procesului de constructie.

Cantitatile de poluanti evacuate in atmosfera de catre utilajele care vor utilizate in santier, vor depinde de : puterea motorului; consumul de carburant pe unitatea de putere, vârsta motorului.

Contribuţia proiectului la atenuarea schimbarilor climatice se poate concretiza prin verificarea utilajelor din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil, respectiv folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera .

In perioada functionarii imobilului, foarte importanta va fi luarea unor masuri in ce priveste utilizarea corpurilor de iluminat eficiente din punct de vedere energetic, conform celor mentionate anterior.

Proiectul nu va determina cresterea sau reducerea semnificativa a deplasarilor personale., si nu va determina cresterea sau reducerea semnificativa a transportului de marfa.

Proiectul nu implica activitati de exploatare a terenurilor , de schimbare a destinatiei terenurilor sau silvicultura (de exe, despaduriri) care ar putea duce la cresterea emisiilor.

Proiectul nu presupune activitati de impaduriri.

Proiectul nu va influenta semnificativ cerere de energie . Este posibila utilizarea surselor regenerabile de energie (de exemplu, folosire panouri fotovoltaice).

Adaptarea proiectului la schimbãrile climatice

| Efectele schimbãrilor climatice | Influenta schimbãrilor climatice asupra propunerilor proiectului de cosnstruire a imobilului |
| --- | --- |
| Seceta (inclusiv disponibilitatea si calitatea scazute ale apei si cererea tot mai mare de apã) | Nu este cazul. Proiectul consta unui imobil cu facilitati de cazare si nu presupune consum de apa decat pentru personalul angajat in santier (apa va fi adusa pe amplasament in surse imbuteliate). In perioada functionarii, halele propuse prin prezentul proiect, presupun consumul de apa in scop menajer , insa nu in masura in care sa contribuire la scaderea disponibilitatii de apa la nivel zonal/ regional. |
| Valuri de caldurã, inclusiv impact asupra sãnãtãţii umane | Deseurile vor fi colectate numai in incinta organizarii de santier , astfel incat acestea sa nu devina surse de poluare pentru locuitorii zonei. In ce priveste cresterea temperaturii aerului, pentru imobil se vor utiliza materiale de constructii performante, ce vor asigura o buna izolare termica a celor doua imobile. |
| Cantitãţi extreme de precipitaţii | Deseurile provenite din activitatea de construire a a obiectivului vor fi depozitate in spatii special amenajate, in incinta organizarii de santier, si ulterior vor fi transportate catre depozite de deseuri inerte, astfel incat acestea sa nu afecteze vecinatatile ca urmare a manifestarii fenomenelor climatice. |
| Inundaţii provocate de râuri | Nu este cazul. In zona terenului studiat nu exista râuri. |
| Furtuni si vânturi puternice (inclusiv afectarea infrastructurii clãdirilor, culturilor si a pãdurilor) | Deseurile provenite din construirea imobilului vor fi depozitate in spatii special amenajate, in incinta organizarii de santier, si ulterior vor fi transportate catre depozite de deseuri inerte, astfel incat acestea sa nu afecteze vecinatatile ca urmare a manifestarii fenomenelor climatice. In ce priveste influenta furtunilor asupra viitoarelor imobile un impact potential al acestora asupra acestora poate fi reprezentat de smulgerea unor echipamente de pe acoperis, avarierea imobilelor. |
| Alunecãri de teren | Nu este cazul. |
| Creşterea nivelului mãrii | Creșterea nivelului global al mării este mai puțin vizibilă cu ochiul liber decât multe alte efecte ale schimbărilor climatice Chiar și într-un scenariu ideal favorabil, nivelul mării va crește cu peste jumătate de metru până la sfârșitul secolului. În cel mai pesimist scenariu, acestea vor ajunge la 1,5 metri până în 2100, conform site-ului euroenws.ro Nu exista riscul afectarii terenului studiat ca urmare a cresterii nivelului marii. |
| Daune provocate de îngheţ- perioade provocate de îngheţ | Nu este cazul. |

Având in vedere cele expuse in tabelul de mai sus, proiectul este necesar a se adapta la schimbarile climatice,  prin prisma faptului ca deşeurile rezultate din construirea obiectivului , dar si in functionarea acestuia, trebuie gestionate corespunzator astfel incat acestea sã nu devina surse de poluare pentru vecinatatile terenului studiat ,ca urmare a manifestarii unor fenomene climatice extreme, dar si din punct de vedere al performantelor utilajelor, si a materialelor,  care vor fi utilizate pentru construirea acestora, titularul propunand utilizarea unor materiale de constructii performante ce vor asigura izolarea termica a imobileloor.

Poriectul nu va influenta vulnerabilitatea climatica a persoanelor sau a activelor din vecinatatea sa.

Natura transfrontalieră a impactului.Nu este cazul. Obiectivul de investiții propus nu se încadrează în spațiul transfrontalier.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Pe perioada de implementare a proiectului

Gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate din activitate.

Pe perioada de functionare

Monitorizarea se va realiza conform impunerilor din actul de reglementare emis de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta

Implementarea proiectului nu implica utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică (exploatarea apelor de suprafaţa şi subterane, activităţile extractive de suprafaţa de sol, argila, nisip, pietriş, defrişarea, inundarea terenurilor, pescuit, vanatoare, colectarea plantelor).

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele). - Nu este cazul. Prezentul proiect nu este încadrat în actele normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare precizate mai sus.

B.  Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Amplasamentul analizat este situat in intravilanul orasului  Eforie Nord, amplasat pe   bd. Republicii, nr. FN, LOT2, Mun. Eforie Nord, Jud. Constanta.

Pentru realizarea investitiei a fost emis  Certificatul de Urbanism nr. 102/25.04.2023, eliberat de Primăria Orasului Eforie

Se are în vedere totodată, branșarea imobilului la utilități, împrejmuirea terenului și amenajarea ulterioară a incintei. Investiția propusă va respecta toate condiționările de ordin urbanistic stabilite de regulamentele și legile în vigoare pentru zona respectivă. Proiectul a fost întocmit pe baza temei cadru elaborată de beneficiar, a particularităților terenului din punct de vedere al vecinătăților și condițiilor impuse prin certificatul de urbanism

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Organizarea de santier se va asigura pe terenul beneficiarului

Pentru organizarea de şantier se propun următoarele:

- realizarea unui gard de împrejmuire din plase sudate cu h = 2.00 m, ce va cuprinde tot perimetrul;

- construirea unei platforme pentru depozitare marfă;

- amplasarea a două containere – barăci pentru vestiarul muncitorilor şi pentru materialele de construcţie;

- toalete ecologice.

La punctul de acces pe şantier va exista un punct de curăţare a pneurilor şi o cabină de pază cu personal permanent, pentru a supraveghea accesul pe amplasament.

În perioada de vârf a activităţii vor fi cca. 20 muncitori pe şantier, iar programul de lucru va fi de 10-12 ore/ zi, dar nu mai târziu de ora 22.00.

Toate zonele cu risc de accidente vor fi împrejmuite şi semnalizate corespunzător, iar muncitorii vor primi instructaj specific pentru protecţia muncii.

Pentru perioada realizării lucrărilor de construcţie se va amenaja punct de prim ajutor dotat cu trusă sanitară şi pichet de incendiu dotat corespunzător.

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele acte normative:

- Legea 90/1996 privind protecţia muncii;

- Norme generale de protecţia muncii;

Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protecţia şi igiena muncii în construcţii – ed. 1995;

- Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la

înălţime;

- Ordin MMPS 255/1995 – normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecţie individuală;

- Ordin MLPAT 20N/11.07.1994 – Normativ C300-1994;

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier si  dotările şi măsurile  prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Acestea au fost descrise, pentru fiecare factor de mediu

# Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

Se va resimți un impact asupra factorului de mediu sol-subsol, prin desființarea suprafeței de sol vegetal, în vederea amenajării organizarii de santier.

Executarea propriu-zisă a lucrărilor de amenajare poate determina în această perioadă o creștere a cantităților de pulberi în zona amplasamentului.

Se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de intensificarea traficului în zona, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje, lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

Se vor respecta conditiile realizare ale intregului proiect pentru nu a avea un impact negativ semnificativ asupra mediului

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

La finalizarea, lucrarilor aferente recomandam urmatoarele:

- curatarea zonei aferente investitiei, prin evacuarea din amplasament a deseurilor menajere, precum si a deseurilor specifice si transportul acestora la cel mai apropriat  depozit de deseuri autorizate;

- evacuarea din amplasamente a tuturor utilajelor utilizate la executia investitiei.

# Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului

În cazul demolării obiectivului, la încetarea activității, se va proceda astfel:

- înainte de începerea lucrărilor de desființare a obiectivului se vor obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, conform legii ;

- înainte de demolarea propriu-zisă a construcției este necesară dezafectarea tuturor echipamentelor, instalațiilor, respectând procedurile de colectare, sortare și depozitare pe categorii a tuturor materialelor ce rezultă din aceste activități;

- materialele rezultate în urma dezafectării vor fi valorificate prin firme autorizate sau, după caz eliminate în depozite autorizate, care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevazute în ordinul MMGA nr. 95/2005 ;

- se va realiza separarea deșeurilor de materiale cu conținut de substanțe periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generării acestora;

- se va reface amplasamentul la starea inițiala ( teren liber) sau va fi pregătit pentru  o viitoare construcție, în funcție de destinația ulterioară a terenului.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Conform Deciziei etapei de evaluare initiala, emisa de A.P.M. Cpnstanta,  proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG 57/2007 -  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobat cu modificari si completari prin Legea nr. 4912011, cu modificarile si completarile ulterioare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Conform Deciziei etapei de evaluare initiala, emisa de A.P.M. Constanta, proiectul propus nu intra sub incidenta 48 si 54 din Legea apelor nr.107/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Conform articolului 9 aliniatul (3) din legea 292/2018 prezentul capitol se referă la atribuții ale autorității competente de mediu privind utilizarea unor criterii pentru a stabili dacă proiectul analizat se supune evaluării impactului asupra mediului.

|  | Semnătura şi ştampila titularului . . . . . . . . . . |
| --- | --- |