MEMORIU DE PREZENTARE NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

# DENUMIREA PROIECTULUI

MODIFICARE PROIECT ÎN CURS DE EXECUȚIE, AUTORIZAT CU A.C. NR. 1560/31.10.2018 - MODIFICARE PROIECT ÎN CURS DE EXECUȚIE, AUTORIZAT CU A.C. NR. 220/01.03.2018 pentru“MODIFICARE PROIECT IN CURS DE EXECUTIE AUTORIZAT CU A.C. NR.1344/22.09.2017 pentru CONSTRUIRE IMOBIL P+4-6-8E CU FUNCTIUNEA DE PRIMIRE TURISTICA prin RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE LA ETAJUL 5 CU REDUCEREA NUMARULUI DE UNITATI DE CAZARE DE LA 59 LA 58 prin ÎNCHIDERE PARȚIALĂ ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE PARTER, DIN PARCĂRI ÎN UNITĂȚI DE CAZARE PRIN SUPRAETAJARE CU INCA UN NIVEL, O SINGURĂ DATĂ, IN SUPRAFAȚA DE MAXIM 20% DIN SUPRAFAȚA CONSTRUITĂA CLĂDIRII, CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.50/1991, ART.2, AL.4, LIT.A^1, NUMAI DUPĂ INTABULAREA CONSTRUCȚIEI LA STADIUL FIZIC AUTORIZAT PREMERGĂTOR SUPRAETAJĂRII

Amplasament:mun. Constanța, Stațiunea Mamaia, Zona Parcare Hotel Caraiman, Lot 4–Lot 5.

# TITULARUL PROIECTULUI

Beneficiarul lucrarilor:BOBÎRNAC IONEL, BRIGHIDĂU ANDREI,  NICOLAE LUCIAN

Proiectantul lucrărilor: arh. Sergiu Zmeu

Persoana de contact: Viorica Zmeu

e-mail: viorica@szba.ro

Tel: 0722552274

Elaboratorul documentației de mediu: BLUE TERRA CONSULTING  S.R.L.

Persoana de contact: Selea Adriana

e-mail: office@blueterra.ro

www.blueterra.ro

Tel/fax: 0241/488624; 0745010624

# DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI

# Rezumatul proiectului

# Justificarea necesității proiectului

In strategia generală de dezvoltare a municipiului Constanța, susținerea și incurajarea turismului a reprezentat o prioritate absolută. In acest sens, principalele preocupări ale administrației locale au fost modernizarea infrastructurii urbane și reabilitarea Stațiunii Mamaia, parte integrantă a municipului și principalul pol de atractie  turistică din regiune. Pe langă investitiile publice in zonă, au fost sustinute investitiile private  ce vizau modernizarea capacitatii de cazare si imbunatatirea gamei de servicii aferente.

Terenul vizat pentru realizarea proiectului este situat in nordul statiunii Mamaia, zona hotelului Caraiman, la aproximativ 60 m Est de limita ariei naturale protejate ROSPA0057 Lacul Siutghiol, Marea Neagră se află la o distanta de cca.350 m Est, iat Lacul Tabacarie este situate la peste 6 km Sud, într-o zonă cu funcțiunea predominantă turistică, fiind caracterizată de imobile colective de locuit, dar și de construcții cu diverse functiuni, care completeaza caracterul turistic-rezidential.

# Valoarea investitiei: -

Perioada de implementare propusa:  imediat după obținerea autorizației de construire.

# Caracteristicile proiectului

Amplasamentul pe care urmează să se realizeze proiectul este situat în intravilanul  municipiului  Constanța (anexa 1)și are o suprafață de 1000,00 mp conform actelor si masuratorilor, fiind identificat cu nr. cadastral nr. 227196 ( nr. cadastral vechi 109828) si inscris in cartea funciara a UTA Constanta, este proprietatea: Bobirnac Ionel, Brighidau Andrei si Nicolae Lucian, conform contractului de vanzare autentificat sub nr. 3234 / 17.11.2016 de S.P.N. Anastase si Asociații. Investiția este realizată de către investitorii: Disan Expert S.R.L. reprezentată prin asociat și administrator Sîmboteanu Victor, Navis Max S.R.L. reprezentată prin asociat și administrator Berdilă Constantin, Hidro Star S.R.L. reprezentată prin asociat unic și administrator Berdilă Constantin, Arv Construcții & Dezvolare S.R.L. reprezentată prin asociat unic și administrator Sîmboteanu Victor, conform Convenției de Asociere autentificată prin nr. 3316 din 11.10.2017 N.P. Anastase Eugen-George.(anexa 2)

Terenul, a rezultat din alipirea a doua loturi respectiv, lotul 4 si lotul 5 conform actului de alipire nr. 519/26.03.2009 B.N. Boruna Chirata si Asociații.

Conform certificatului de urbanism nr. 4514/28.11.2018, eliberat de Primăria municipiului Constanţa,(anexa 3) destinaţia terenului stabilită este conform PUZ aprobat prin HCL nr. 121/24.05.2013 care preia reglementari din documentatii de urbanism  aprobate anterior, Zona D, UTR25: vile turistice.

Folosința actuală a terenului este: parcare acoperită conform extras de carte funciară pt informare nr.227196. pe amplasamnet au fost eliberate A.D. nr.34/30.05.2017 pentru desființarea construcțiilor parter C1 și C2 parcări acoperite deschise, A.C. NR. 1560/31.10.2018 - modificare proiect în curs de execuție, autorizat cu A.C. NR. 220/01.03.2018 pentru“modificare proiect in curs de executie autorizat cu A.C. NR.1344/22.09.2017 pentru construire imobil P+4-6-8E cu functiunea de primire turistica prin recompartimentari interioare la etajul 5 cu reducerea numarului de unitati de cazare de la 59 la 58 prin închidere parțială și schimbare destinație parter, din parcări în unități de cazare.

Bilanțul teritorial pentru investiția propusă se prezintă astfel:

Tabelul nr. 1

| SUPRAFAŢA TERENULUI 1000,00 mp cf. actelor și măsurătorilor cadastrale |
| --- |
| SUPRAFEŢE | Existent | Propus |
| Suprafaţa construită | 615,32 mp | 615,32 mp |
| Suprafaţa desfăşurată | 5842,43 mp | 6290,57 mp |
| Suprafata af. CUT (UTR24) | 101828.16 mp | 102181.01 mp |
| P.O.T. | 61,53 % | 61,53% |
| C.U.T. | 0,8924 | 0,8955 |
| Regimul de Înălțime | P+4E-6-8E | P+4E-6-9E |
| Unitați de cazare | 63 | 68 |

Pentru proiectul in curs de execuție s-au obținut :

- autorizația de desființare nr.34/30.05.2017 pentru desființarea construcțiilor parter C1 și C2 parcări acoperite deschise;

- autorizația de construire nr. 1344/22.09.2017 pentru construire imobil P+4-6-8E cu functiunea de primire turistica;

- autorizația de construire nr. 220/01.03.2018 pentru modificare proiect in curs de executie autorizat cu A.C. NR.1344/22.09.2017 pentru construire imobil P+4-6-8E cu functiunea de primire turistica prin recompartimentari interioare la etajul 5 cu reducerea numarului de unitati de cazare de la 59 la 58;

- autorizația de construire nr. 1560/31.10.2018 (anexa4)- modificare proiect în curs de execuție, autorizat cu A.C. NR. 220/01.03.2018 pentru modificare proiect in curs de executie autorizat cu A.C. NR.1344/22.09.2017 pentru construire imobil P+4-6-8E cu functiunea de primire turistica prin recompartimentari interioare la etajul 5 cu reducerea numarului de unitati de cazare de la 59 la 58 prin închidere parțială și schimbare destinație parter, din parcări în unități de cazare.

Pentru proiectele mai sus menționate s-a obținut de la Agentia pentru Protecția Mediului Constanța, Decizia etapei de Incadrare nr.14488/01.02.2017 și Anexa din 14.08.2018 (anexa 5)

Astfel, prin prezentul proiect, se propune modificarea proiectului in curs de executie prin supraetajare cu un nivel, o singura data, in suprafata de maximum 20% din suprafata construita desfasurata autorizata conform legii nr. 50/1991 (anexa 5).

Supraetajarea imobilului va consta in realizarea unui etaj partial 9, respectiv un etaj identic cu nivelul 8, astfel:

S. construita - 448.14 mp

S. af. CUT - 352.85 mp

Unități de cazare propuse cu câte două sau trei camere – 5

Total unități de cazare existente și propuse cu câte una, două, trei sau patru camere – 68

Prin prezentul proiect nu se intervine asupra structurii de rezistenţă existentă, alcatuită din:

- infrastructura- radier din beton armat

- suprastructura- cadre din beton armat.

Acoperișul este tip terasă necirculabilă, cu panta de 1,5% iar scurgerea apelor pluviale de la nivelul terasei va fi asigurată printr-un sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale alcătuit din burlane din tablă prevopsită ø12 cm și deversate către zona de spațiu verde amenajată pe amplasament ce va prelua apele puviale in mod natural, prin infiltrare.

Pereții exteriori ai construcției sunt executați din zidărie de bca, eficientă termic in grosime de 25 cm, ce vor fi placați cu termosistem polistiren expandat de 10 cm grosime, iar cei interiori vor fi din bca in grosime de 15, respectiv de 25 cm.

Finisaje interioare

Pardoseli-parchet laminat în camere, pardoseli din gresie ceramică în băi, bucătării şi holuri interioare. In bucătării faianţă pe frontul de lucru la H=1,50 m  iar în şi băi, faianţă perimetral la H=3.00 m. Pe restul pereţilor şi tavanelor vor fi zugrăveli lavabile.

Finisajele exterioare

Tencuieli decorative aplicate pe polistiren expandat de fatadă, cu masă de spaclu. Tencuielile vor fi rezistente la umezire.

Tâmplăria interioară - Uși din lemn furniruite.

Tâmplăria exterioară

Profile PVC, minim pentacamerale, cu geam termoizolant de tip low-e.

Aleile de acces, trotuarele din jurul amplasamentului cât și platformele se vor realiza din beton armat  pozat pe pat de piatră spartă cilindrică. Aleile și platformele vor fi prevăzute cu o pantă de minim 1% pentru scurgerea apelor pluviale iar panta se va da către spațiul verde din imediata vecinătate.

Asigurarea utilităților

Zona în care se află amplasamentul este echipată cu rețele tehnico-edilitare, respectiv de alimentare cu apă si canalizare, alimentare cu energie electrică și gaze naturale.

Soluțiile de racordare se vor întocmi la cererea beneficiarului, de către firme agrementate de deținătorii de rețele și vor respecta condițiile impuse de aceștia.

Instalația sanitară interioară constă din obiecte sanitare, conducte de legătura și distribuție apă rece și caldă, canalizari interioare, racorduri și rețele exterioare.

Colectarea  apelor uzate se va face prin tuburi de scurgere din polietilenă de înaltă densitate care vor fi deversate ulterior  în rețeaua de canalizare oraseneasca.

Apele pluviale vor fi colectate separat de apele uzate menajere și vor fi dirijate către zona de spațiu verde amenajata pe amplasament.

Încălzirea spațiilor si apa caldă menajeră se vor obține  prin intermediul microcentralelor instant pe gaz, de 24 kW, cu funcționare în regim de condesație, amplasate în fiecare unitate de cazare.

Asigurarea spațiilor verzi se mențin conform proiect anterior,astfel:

Se vor amenaja spații plantate, sub formă de gazon, arbori, arbuști, plante decorative și flori, cf. HCJ 152 /22.05.2013 (necesar min.50% din suprafața terenului) pe o suprafață totală de 500,00mp, astfel:

| CTA | 157,8 | existent |
| --- | --- | --- |
| P | 0 | existent |
| E1-4 | 0 | existent |
| 5 | 66,37 | existent |
| 6 | 0 | existent |
| 7 | 100,49 | existent |
| 8 | 0 | existent |
| 9 | 0 | propus |
| T necirculabila | 175,34 | (~50% S teresei) |
|  | 324,66 |  |
| 50%x1000 | 500 |  |

Toate amenajările de spații plantate se vor realiza în incinta terenului studiat, fără afectarea limitei de proprietate. Se vor prevedea instalații automate pentru irigat.

Organizarea circulației - se menține conform proiect anterior, astfel:

Accesul pietonal la clădirea propusă se va realiza din aleea de acces existentă.

Locurile de parcare sunt locuri special amenajate si semnalizate pentru staționarea vehiculelor.

In scopul asigurării necesarului de locuri de parcare se propune amenajarea a 13 spații destinate parcării de autovehicule (13 locuri de parcare) si 1 loc de parcare temporar pentru autocare, la nivelul solului, destinate exclusiv locatarilor imobilului, de asemenea in vederea suplimentarii locurilor de parcare pentru constructia aferenta amplasamentului studiat este, amenajarea unei parcari deschise neacoperite pe lotul 3/1, la limita de Est cu un numar de 26 locuri de parcare, proiect in curs de autorizare.

Parcare ce va asigura spațiile necesare de manevră și staționare temporară a 26 autovehicule, astfel:

- 16 locuri de parcare simple;

- 2 locuri de parcare pentru persoane cu dizabilitati;

- 2 platforme duble tip Klaus , respectiv 8 locuri de parcare .

Total locuri parcare destinate imobilului – 39 locuri

Parcarea va fi organizată cu o alee centrală pentru circulaţia în ambele sensuri a autovehiculelor. Locurile de parcare vor avea  dimensiunile 2,30 x 5,00 mp.

Pentru facilitarea accesului/circulației persoanelor cu handicap locomotor, se va amenaja o rampa de acces.

Imprejmuirea ternului se va face perimetral cu gard viu. In zona acceselor auto si pietonale imprejmuirea va fi intrerupta  si se vor monta bariere de acces.

# DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Pentru realizarea proiectului propus nu sunt necesare lucrări de  demolare, având in vedere ca, prin proiect se dorește modificarea proiectului inițial, in curs de execuție prin supraetajarea cu un nivel in limita a 20% din suprafața construită desfășurată.

# DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Amplasamentul pe care urmează să se realizeze proiectul este situat în intravilanul  municipiului  Constanța și are o suprafață de 1000,00 mp conform actelor si masuratorilor, fiind identificat cu nr. cadastral nr. 227196 ( nr. cadastral vechi 109828) si inscris in cartea funciara a UTA Constanta, este proprietatea: Bobirnac Ionel, Brighidau Andrei si Nicolae Lucian, conform contractului de vanzare autentificat sub nr. 3234 / 17.11.2016 de S.P.N. Anastase si Asociații. Investiția este realizată de către investitorii: Disan Expert S.R.L. reprezentată prin asociat și administrator Sîmboteanu Victor, Navis Max S.R.L. reprezentată prin asociat și administrator Berdilă Constantin, Hidro Star S.R.L. reprezentată prin asociat unic și administrator Berdilă Constantin, Arv Construcții & Dezvolare S.R.L. reprezentată prin asociat unic și administrator Sîmboteanu Victor, conform Convenției de Asociere autentificată prin nr. 3316 din 11.10.2017 N.P. Anastase Eugen-George.

Terenul, a rezultat din alipirea a doua loturi respectiv, lotul 4 si lotul 5 conform actului de alipire nr. 519/26.03.2009 B.N. Boruna Chirata si Asociații.

Conform certificatului de urbanism nr. 4514/28.11.2018, eliberat de Primăria municipiului Constanţa, destinaţia terenului stabilită este conform PUZ aprobat prin HCL nr. 121/24.05.2013 care preia reglementari din documentatii de urbanism  aprobate anterior, Zona D, UTR25: vile turistice.

Folosința actuală a terenului este: parcare acoperită conform extras de carte funciară pt informare nr.227196. pe amplasamnet au fost eliberate A.D. nr.34/30.05.2017 pentru desființarea construcțiilor parter C1 și C2 parcări acoperite deschise, A.C. NR. 1560/31.10.2018 - modificare proiect în curs de execuție, autorizat cu A.C. NR.

220/01.03.2018 pentru“modificare proiect in curs de executie autorizat cu A.C. NR.1344/22.09.2017 pentru construire imobil P+4-6-8E cu functiunea de primire turistica prin recompartimentari interioare la etajul 5 cu reducerea numarului de unitati de cazare de la 59 la 58 prin închidere parțială și schimbare destinație parter, din parcări în unități de cazare.

Terenul are următoarele vecinătăți:

- Nord – alee carosabila pe o lungime de 33,66 ml;

- Sud – teren tenis - proprietate private pe o lingime de 33,53 ml;

- Vest – teren liber – proprietate privata lot 6 pe o lungime de 29,65 ml;

- Est – parcare – proprietate privata lot 3/1 pe o lungime de 29,88 ml.

Regimul de aliniere și distanțele față de vecini:

Constructia autorizata P+4-6-8E are fațade cu ferestre la camerele de locuit spre toate limitele: nord-est, sud-vest, nord-vest și sud-est ;

Distantele dintre fatadele constructiei  in curs de executie si fatadele constructiilor vecine se mentin, respectiv la:

- nord-est= 17.38 m fata de clădirea existentă cu destinatia de primire turistică (P+9E ; H max=31 m;GRF II; RI-MIC)

- nord-vest= variază deoarece hotelul “Caraiman III’ se retrage succesiv (P+3E; H max.=12.60 m; GRF II; RI-MIC)

- sud-est= nu este cazul (teren liber de constructii– Primaria Mun. Constanța; teren de tenis – proprietate privată)

- sud-vest= nu este cazul (teren liber de constructii– lot 6 propriete privată)

Accesul pietonal și auto se va realiza la cota parterului, pe latura de est a amplasamentului din b-dul Mamaia.

Conform planului de amplasament și delimitare a imobilului, terenul studiat are următorul inventar de coordonate în sistem STEREO 70:

Pct.           X [m            Y [m]

1.         313469,67      788888,12

2.         313470,17      788894,26

3.         313471,05      788904,95

4.         313471,55      788910,99

5.         313472,43      788921,67

6.         313442,64      788923,88

7.         313441,37      788907,17

8.         313440,11      788890,43

# DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI  ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

# Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților

# în mediu

# Protecția calității apelor

  - sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

În perioada de execuție a lucrărilor propuse principalele surse de poluare pentru ape sunt reprezentate de:

- apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ale organizării de şantier în cazul deversărilor accidentale sau nevidanjării adecvate;

- ape pluviale ce spală suprafața organizării de șantier și se pot contamina cu noxe şi pulberi provenite din lucrările desfăşurate pe şantier şi traficul utilajelor şi mijloacelor de transport.

Considerăm că impactul asupra componentei de mediu apă în etapa de realizare a investiţiei este nesemnificativ şi temporar, în condițiile în care lucrările de execuţie se vor realiza conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

În perioada funcționării obiectivului, din activitate vor rezulta ape uzate menajere a căror evacuare se va realiza în rețeaua de canalizare existentă în zonă. Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate vor respecta condițiile de calitate conform NTPA 002/2005 și ape pluviale convenţional curate care, din zona acoperişului  clădirii  sunt colectate prin burlane,  fiind apoi evacuate la nivelul solului, in zona de spatii verzi.

  - stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Nu sunt prevăzute astfel de instalații, nu e cazul. Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate vor respecta condițiile de calitate conform NTPA 002/2005.

# Protecția aerului

  - sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

In perioada derulării proiectului  principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizați pentru deplasarea mijloacelor de transport și funcționarea  utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz  SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compuși organici volatili etc.

De asemenea, lucrările  propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioadă o creștere a cantităților de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu, manipularea materialelor de construcții, amenajarea drumurilor, a depozitelor de materiale etc.

În perioada de funcționare a obiectivului,  putem aprecia că principalele surse de emisii sunt reprezentate de:

• 	  traficul auto ce se desfășoară în zona adiacentă cu precădere în perioada estivală.

• microcentralele instant pe gaz cu funcționare în regim de condesație de 24W, amplasate în fiecare unitate locativă.

  - instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

nu este cazul

# Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

  - sursele de zgomot și de vibrații

În perioada realizării investiției se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de :

- intensificarea traficului în zonă, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje;

- executarea anumitor lucrări de construcții în șantier, care presupun producerea unor zgomote de intensitate mai mare;

- lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

În perioada funcționării obiectivului activitatea desfășurată va fi una specifică zonelor de locuit, iar nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/88 Acustica urbană.

  - amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Se apreciază că nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va incadra in limitele prevăzute de STAS 10009/88 Acustică urbană.

Zona în care se propune realizarea investiției are funcțiunea predominantă de locuire/cazare.

În timpul execuţiei lucrărilor, se vor avea în vedere următoarele măsuri de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- desfășurarea lucrărilor de construcție numai pe timp de zi, în conformitate cu programul impus de administrația locală, astfel încât să nu producă disconfort  în vecinătate;

- reducerea la minimum a traficului utilajelor de construcţie în apropierea zonelor locuite;

- folosirea de utilaje şi mijloace de transport silenţioase, precum şi evitarea rutelor de transport prin localităţi şi utilizarea unor rute ocolitoare.

În perioada funcționării obiectivului măsurile tehnice pentru combaterea poluării sonore se referă la ecranarea sursei de zgomot și protecția urechii omului și a locuinței, spațiului în care își desfășoară activitatea.

Pentru investiția propusă s-a asigurat prin proiectare separarea pe funcțiuni împotriva propagării zgomotelor, mirosurilor, vaporilor, precum și izolarea acustică a unităților de cazare.

# Protecția împotriva radiațiilor

  - sursele de radiații – nu e cazul

  - amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor – nu e cazul

# Protecția solului și a subsolului

  - sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime

In perioada execuției lucrărilor de construcție principalele surse de poluare a solului sunt reprezentate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere fie de la mijloacele de transport cu care

se cară  diverse materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite ;

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor

special amenajate din zona obiectivului;

- tranzitarea sau staționarea autovehiculelor în zone necorespunzătoare.

În  perioada funcționării obiectivului

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la autoturisme sau alte  mijloacele de

transport ce tranziteazaă obiectivul;

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor

special amenajate din zona obiectivului;

  - lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului

În perioada executării lucrărilor

- amenajarea unor spatii adecvate in incinta organizarii de santier astfel încât deșeurile și materialele de construcții să fie depozitate  pe categorii si sa nu existe posibilitatea imprastierii acestora pe terenurile invecinate;

- staționarea utilajelor și a mijloacelor de transport în incinta organizării de șantier se va face numai în spațiu special stabilit (platforma pietruită), dotat cu material absorbant;

- la ieșirea din organizarea de șantier se  asigura curățarea roților autovehiculelor înainte ca acestea să părăseasca incinta.

- Dotarea cu material absorbant a organizarii de santier;

- Organizarea de santier  dispune de  toalete ecologice pentru uzul muncitorilor;

În perioada executării lucrărilor

- Amenjarea de locuri de parcare in incinta obiectivului si interzicerea parcarii autovehiculelor pe spatiile verzi din incinta;

- Dotarea cu material absorbant a obiectivului;

- Amenajarea adecvata a spatiilor de colectare a deseurilor. Se va implementa colectarea selectiva a deseurilor;

- Rețeaua de ape pluviale va fi astfel proiectată si executată astfel incât numai apele pluviale convențional curate, colectate de pe acoperisul clădirii să fie evacuate in spațiul verde amenajat la nivelul terenului.

# Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

  - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Terenul studiat, inclus în intravilanul municipiului Constanța, este situat in nordul statiunii Mamaia, zona hotelului Caraiman, la aproximativ 60 m Est de limita ariei naturale protejate ROSPA0057 Lacul Siutghiol, Marea Neagră se află la o distanta de cca.350 m Est, iar Lacul Tabacarie este situate la peste 6 km Sud, într-o zonă cu funcțiunea predominantă turistică, realizarea și funcționarea obiectivului nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

  - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate- nu e cazul.

# Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

  - identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele

Nu e cazul. Obiectivul propus nu va modifica funcțiunile prevăzute in Certificatul de urbanism. In jurul amplasamentului nu există  obiective culturale sau religioase a căror activitate să fie stânjenită de funcționarea noului obiectiv.

  - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

Zgomotul produs de utilaje, echipamente, mijloace de transport in perioada realizării lucrărilor și a funcționării obiectivului. Pentru ca aceste zgomote să nu constituie un factor de disconfort pentru locuitorii din zonă se impune luarea unor măsuri, precum cele prezentate in capitolul 6.1.3. al memoriului de prezentare.

# Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul

# realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

  - lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

În perioada executării lucrărilor de construcție se preconizează generarea următoarelor categorii de deșeuri:

Tabelul nr. 2

| Cod | Denumirea deșeului | Sursa de generare | Cantitati estimate/Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 02 02* | Material absorbant uzat | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant | functie de poluari produse /Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | Organizarea de șantier | 200 kg/Vor fi preluate de Serviciul local de salubrizare si eliminate la un deposit ecologic |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | Lucrari de instalatii | 20kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Organizarea de șantier | 20 kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 17 02 01 | lemn | Organizare santier | 30kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 02 | sticla | Organizarea de șantier | 10 kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 03 | Materiale plastice | Organizarea de șantier | 20 kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 15 01 01 | Ambalaje din hârtie și carton (saci de ciment, adezivi, altele generate de personalul muncitor) | Organizarea de șantier | 50 kg/ Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 15 01 02 | Ambalaje din materiale plastice (folii, saci, recipienți vopsele ) | Organizarea de șantier | 40 kg/ Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 15 01 03 | Ambalaje din lemn (paleți de la transportul materialelor de construcții) | Organizarea de șantier | 50 kg/vor fi predate către personae fizice în vederea folosirii ca lemn de foc |

Notă:interesul beneficiarului cât și a constructorului constă in reducerea  cantităților de deșeuri rezultate din materia primă, având in vedere costurile destul de mari ale materialelor de construcții, astfel incât achiziționarea materialelor de construcții se realizează după calcule precise iar dacă rămâne o cantitate de materie primă aceasta este utilizată la un alt proiect sau returnată furnizorului (in general există precizata in contractul de cumpărare a materialelor de construcții, o clauză in acest sens).

În perioada funcționării obiectivului se vor genera cu precădere:

Tabelul nr.3

| Descrierea deşeului | Codificarea deşeului conform H.G. 856/2002 | sursă | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| deşeuri menajere | 20 03 01 | Locuire/cazare | Preluate de Serviciul local de salubrizare |
| ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 |  | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea vorlorificarii |
| ambalaje metalice | 15 01 04 |  |  |
| ambalaje de sticlă | 15 01 07 |  |  |
| ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 |  |  |

Colectarea deșeurilor generate pe amplasament se va face într-un spațiu special amenajat la parterul clădirii. Se va institui colectarea selectivă a deșeurilor pe categorii, în recipiente colorate diferit și inscripționate.

Înainte de punerea în funcțiune a obiectivului se vor încheia contracte cu firme autorizate în valorificarea/eliminarea deșeurilor, după caz.

  - programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Din punct de vedere cantitativ, deșeurile generate variază, în funcție de tipul lucrărilor, de ritmul de lucru, de numărul persoanelor  desemnate pentru efectuarea lucrărilor.

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minimum.

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate din incinta organizării de șantier.

Este important să se urmarească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai indelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

  - planul de gestionare a deșeurilor

- deșeuri  menajere  - acestea vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele, și depozitate în spații special amenajate până la preluarea acestora de către serviciul de salubritate local;

- resturi de materiale de construcții - se vor colecta pe categorii astfel încât să poată fi  preluate și transportate  în vederea depozitării în depozitele care le acceptă la depozitare  conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări.

- material absorbant uzat - va fi colectat, în măsura în care se generează, în recipiente prevăzute cu capac și va fi predat în vederea valorificării/eliminării.

- Deseuri de ambalaje – vor fi colectate pe categorii si predate catre societăți autorizate in vederea valorificării/eliminării.

# Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

  - substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse – nu e cazul.

  - modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației – nu e cazul.

# Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Nu sunt necesare resurse naturale, având in vedere că imobilul este in curs de execuție iar prin prezentul proiect se dorește supraetajarea lui.

# DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

# Factorul de mediu apă

Orașul Constanța este lipsit de vecinătatea unei ape curgătoare, beneficiind in  schimb de prezența Mării Negre și a lacurilor de natură fluvio-maritimă Siutghiol si Tăbăcariei.

In toată Dobrogea apele subterane se găsesc in rețeaua de fisuri și goluri carstice ale calcarelor de vârsta jurasic-cretacic si sarmatian. Cele mai importante din punct de vedere al calității si cantității sunt calcarele jurasic-superioare-cretacice, dezvoltate până la adâncimi ce depășesc 800 m. Din complexul jurasic superior-cretacic prin captările situate in zona lacului Siutghiol-Caragea –Dermen, Casimcea I, Casimcea II se extrage un debit de aproximativ 3,3 mc/sec. Puțurile acestor captări au adâncimi de 60-120 m.

Corpul de apă de suprafață apropiat de amplasamentul studiat este la aproximativ 60 m Est de limita ariei naturale protejate ROSPA0057 Lacul Siutghiol, Marea Neagră se află la o distanta de cca.350 m Est, iat Lacul Tabacarie este situate la peste 6 km Sud.

Alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza din rețeaua orășenească existentă în zonă, iar canalizarea interioară va fi racordată la sistemul stradal. Apa va fi utilizata în scop menajer și pentru stropirea spațiului verde.

Măsurile generale ce trebuie avute în vedere pentru asigurarea protecției calității factorului de mediu apa sunt următoarele:

În perioada executării lucrărilor de construire a obiectivului, măsurile generale ce trebuie avute în vedere pentru asigurarea protecției calității factorului de mediu apa sunt următoarele:

  - depozitarea materialelor de construcții necesare și a deșeurilor generate se va face numai în spațiile special amenajate în incinta organizării de șantier;

  - nu se vor organiza depozite de combustibili în incinta șantierului;

  - se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - se vor lua toate măsurile necesare astfel încât apele uzate cat si deseurile rezultate să nu ajungă în apa Lacului Siutghiol;

  - se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier.

În perioada funcționării obiectivului:

- se vor efectua verificări periodice ale stării rețelelor de colectare a apelor uzate menajere și pluviale;

- consumul de apă se va contoriza și se vor impune măsuri pentru evitarea risipei;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate vor respecta condițiile de calitate conform NTPA 002/2005;

- se vor lua toate măsurile necesare astfel încât apele uzate cat si deseurile rezultate să nu ajungă în apa Lacului Siutghiol;

- materia primă utilizată și deșeurile generate din activitate se depozitează numai în spatii acoperite, impermeabilizate;

- se recomandă achiziționarea de material absorbant in vederea intervenției prompte in cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere in zona obiectivului.

# Factorul de mediu aer și clima

Regimul climatic în zona orașului Constanța este specific litoralului maritim, caracterizat prin veri a căror căldură este alternată de briza mării și  prin ierni blânde, marcate de vânturi puternice si umede dinspre mare.

In județul Constanța, calitatea aerului este monitorizată prin măsuratori continue in 7 statii  automate amplasate in zone reprezentative. Din analiza rapoartelor preliminare cu privire la calitatea aerului in 2011 se observă că au fost inregistrate depășiri ale valorilor indicatorului PM10, in special in lunile de iarnă, cauzele fiind impraștierea materialului antiderapant, incălzirea rezidentială, care s-au suprapus peste traficul intens, activitatea industrială si condițiile climatice specifice zonei costiere, ceilalți parametrii analizati situandu-se sub valoarea limită de la care se pot inregistra efecte negative pentru sănătate.

In perioada derulării proiectului  principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru deplasarea mijloacelor de transport și funcționarea  utilajelor, principalii poluanți fiind in acest caz  SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compuși organici volatili etc.

De asemenea, lucrările  propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in această perioadă o creștere a cantităților de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu manipularea materialelor de construcții, amenajarea drumurilor, a depozitelor de materiale etc.

În scopul diminuării impactului asupra factorului de mediu aer, în perioada executării lucrărilor se recomandă:

  - utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

  - utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare

  - curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

În perioada de funcționare a obiectivului,  putem aprecia că principalele surse de emisii in aer vor fi reprezentate de:

- traficul determinat de mașinile clienților. Emisiile provenite din aceste surse se vor suprapune celor provenite din traficul ce se desfășoară pe b-dul Mamaia;

- centralele termice, ce deservec obiectivul,  asigurând incălzirea spațiilor și necesarul de apă caldă.

In ceea ce privește sistemele de ventilație, se recomandă dotarea obiectivului cu aparate de aer condiționat de ultimă generatie ce utilizează ca agent de răcire freonul ecologic.

# Protecția solului și subsolului

Din punct de vedere structural zona de studiu se suprapune Platformei Dobrogei de Sud ce se intinde in sudul faliei Topalu-Palazu Mare cu un fundament constituit din formaţiuni granitice si cristaline, fracturat si scufundat la peste 1000 m, peste care se dispune o stiva groasa de roci sedimentare, suprafaţa podisului fiind acoperita e o cuvertura joasa de loess ce atinge  grosimi intre 4 si 30 m.

Surse de poluare a solului ce pot apărea în timpul realizării, dar şi în perioada funcţionării obiectivului, sunt reprezentate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite ;

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor special amenajate din zona obiectivului;

- tranzitarea sau staționarea autovehiculelor în zone necorespunzătoare.

Principalele măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt:

  - amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea temporară a deșeurilor și  materialelor rezultate ca urmare a desfășurării activității în perioada de realizare a  lucrărilor proiectului;

  - este interzisă depozitarea temporară a deșeurilor, imediat după producere direct pe sol, sau în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora;

  - se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

  - deșeurile rezultate în urma lucrărilor prevăzute în proiect (deșeuri din construcții și deșeuri menajere) se vor colecta selectiv pe categorii în spații special amenajate și vor fi valorificate prin societăți autorizate în colectarea și valorificarea lor;

  - este interzisă depozitarea temporară a deșeurilor, imediat dupa producere, direct pe sol, sau în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora ;

  - se va verifica periodic integritatea construcției și starea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, pentru evitarea infiltrărilor de ape în sol sau scurgerilor necontralate de ape uzate, ce pot afecta atât integritatea terenurilor, dar pot determina și apariția unor feneomene de poluare a solului, subsolului, apelor freatice;

  - depozitarea materiilor prime se va face numai in incinta obiectivului, in spațiile special amenajate destinate acestui scop;

  - dotarea obiectivului cu material absorbant astfel incât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere să se intervină prompt si eficient pentru inlăturarea/diminuarea efectelor poluării.

# Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

În perioada realizării investiției se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de :

- intensificarea traficului în zonă, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje;

- executarea anumitor lucrări de construcții în șantier, care presupun producerea unor zgomote de intensitate mai mare;

- lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

În scopul diminuării surselor de zgomot, în perioada realizării investiției se vor lua măsuri precum :

- utilizarea de echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși  în atmosferă, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt în activitate;

- oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

- folosirea de utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

- utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare utilaje, pompe etc);

- programarea activităților astfel încât să se evite creșterea nivelului de zgomot prin utilizarea simultană  a mai multor utilaje care au asociate emisii sonore importante.

In perioada funcționarii obiectivului, activitatea va fi una specifică zonelor de locuit si turism.

Se apreciază ca nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va incadra in imitele prevăzute de STAS 10009/88 Acustică urbană.

Habitatul modern se caracterizează prin deteriorarea continuă a mediului sonor urban. Traficul, indiferent sub ce formă se gasește el, este, se pare, cea mai mare formă de amenințare de poluare sonora.

Măsurile tehnice pentru combaterea poluării sonore se referă la ecranarea sursei de zgomot si protecția urechii omului și a locuinței, spațiului in care iși desfășoară activitatea. Se caută noi materiale de construcție, cu proprietăți antifonice, iar arhitectura spațiilor de locuit trebuie să țina cont de amplasarea dormitoarelor astfel incât să nu fie expuse arterelor de circulație cu flux continuu. Alte posibilități de reducere a zgomotului pe arterele de circulatie vizează limitarea vitezei de deplasare, modificarea texturii drumului, limitarea accesului mașinilor grele, controlul traficului care să impună reducerea accelerării, dezvoltarea de modele computationale adaptate unei anumite locații, in funcție de topografie, meterologie, tub sonor pentru reducerea zgomotului.

In scopul diminuării surselor de zgomot, in perioada funcționării obiectivului se vor putea implementa  măsuri de ordin urbanistic, arhitectural sau administrativ, precum:

  - izolarea din punct de vedere acustic a fatadelor;

  - oprirea motoarelor autovehiculelor ce tranzitează obiectivul in perioada in care acestea staționeaza in incintă.

# Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Zona costieră și litorală începând de la Capul Midia până la Vama Veche  este supusă presiunii factorilor antropici cu impact asupra ecosistemelor costiere și marine, prin activități portuare, transport maritim, pescuit comercial, mari aglomerări urbane și stațiuni turistice, obiective industriale etc.

Amplasamentul studiat este la aproximativ 60 m Est de limita ariei naturale protejate ROSPA0057 Lacul Siutghiol, Marea Neagră se află la o distanta de cca.350 m Est, iat Lacul Tabacarie este situate la peste 6 km Sud.

Realizarea și funcționarea obiectivului nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

# Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

# Obiectivul propus nu va modifica funcțiunile prevăzute in Certificatul de urbanism. In jurul amplasamentului nu există  obiective culturale sau religioase a căror activitate să fie stânjenită de funcționarea obiectivului.

# Principalele elemente legate de impactul realizării și funcționării obiectivului asupra asezărilor umane și sănătății populației se referă la următoarele aspecte:

# zgomotul produs de utilaje, echipamente, mijloace de transport in perioada realizării lucrărilor si a funcționării obiectivului. Pentru ca aceste zgomote sa nu constituie un factor de disconfort pentru vecinătăți se impune luarea unor măsuri, precum cele prezentate in capitolul 7.4. al memoriului de prezentare;

# potențiala modificare a calității aerului in zonele invecinate obiectivului, determinată de creșterea concentratiei pulberior in atmosferă datorită lucrărilor specifice de construcții, dar si de eliminarea in atmosferă a noxelor provenite din surse mobile- arderea combustibililor având ca funcționarea motoarelor diverselor echipamente, utilaje, mijloace de transport. Măsurile in vederea eliminării sau diminuării acestui impact sunt cele prezentate in cadrul capitolului 7.2.

# Impactul asupra peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente

Nu e cazul

# Tipurile și caracteristicile impactului potențial

- Extinderea spațială a impactului (zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată

Impactul se va resimți la nivel local în zona amplasamentului, in perioada executării lucrarilor de construcții

- Natura impactului

Prin realizarea proiectului nu vor exista efecte semnificativ negative asupra factorilor de mediu.

Impactul indirect se manifestă asupra populației din zonă si este determinat de emisiile in aer, asupra zgomotului, asupra peisajului. Este un impact nesemnificativ și se manifestă pe termen mediu și lung.

Un impact indirect, pozitiv se manifestă asupra populației prin crearea de locuri de cazare.

Un impact temporar, atât direct cât și indirect, asupra factorilor de mediu se manifestă pe perioada executării lucrărilor de construcții și este unul nesemnificativ in cazul in care se aplică un management coespunzator care sa aibă in vedere măsuri de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu.

- natura transfrontalieră a impactului

Nu e cazul.

- Magnitudinea și complexitatea impactului

Impactul se va resimți la nivel local în zona amplasamentului  si va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

- probabilitatea impactului

Un impact semnificativ asupra mediului se poate manifesta in condițiile apariției unor situații de poluare accidentală sau in cazul in care nu se iau măsurile necesare astfel incât să nu apară riscuri.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului

Depinde de situația ce determină apariția impactului, de modul de intervenție și de rapiditatea cu care se intervine.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu e cazul, impactul va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu, in condiții de desfășurare normală a activităii.

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu sunt prevăzute în această etapă.

# LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

# Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte

# normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene

- Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) – nu e cazul

- Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului – nu e cazul

- Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei – nu e cazul

- Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa – nu e cazul

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive – nu e cazul

- Altele – nu e cazul

# Planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Amplasamentul pe care urmează să se realizeze proiectul este situat în intravilanul  municipiului  Constanța și are o suprafață de 1000,00 mp conform actelor si masuratorilor, fiind identificat cu nr. cadastral nr. 227196 ( nr. cadastral vechi 109828) si inscris in cartea funciara a UTA Constanta, este proprietatea: Bobirnac Ionel, Brighidau Andrei si Nicolae Lucian, conform contractului de vanzare autentificat sub nr. 3234 / 17.11.2016 de S.P.N. Anastase si Asociații. Investiția este realizată de către investitorii: Disan Expert S.R.L. reprezentată prin asociat și administrator Sîmboteanu Victor, Navis Max S.R.L. reprezentată prin asociat și administrator Berdilă Constantin, Hidro Star S.R.L. reprezentată prin asociat unic și administrator Berdilă Constantin, Arv Construcții & Dezvolare S.R.L. reprezentată prin asociat unic și administrator Sîmboteanu Victor, conform Convenției de Asociere autentificată prin nr. 3316 din 11.10.2017 N.P. Anastase Eugen-George.

Terenul, a rezultat din alipirea a doua loturi respectiv, lotul 4 si lotul 5 conform actului de alipire nr. 519/26.03.2009 B.N. Boruna Chirata si Asociații.

Conform certificatului de urbanism nr. 4514/28.11.2018, eliberat de Primăria municipiului Constanţa, destinaţia terenului stabilită este conform PUZ aprobat prin HCL nr. 121/24.05.2013 care preia reglementari din documentatii de urbanism  aprobate anterior, Zona D, UTR25: vile turistice.

Folosința actuală a terenului este: parcare acoperită conform extras de carte funciară pt informare nr.227196. pe amplasamnet au fost eliberate A.D. nr.34/30.05.2017 pentru desființarea construcțiilor parter C1 și C2 parcări acoperite deschise, A.C. NR. 1560/31.10.2018 - modificare proiect în curs de execuție, autorizat cu A.C. NR. 220/01.03.2018 pentru“modificare proiect in curs de executie autorizat cu A.C. NR.1344/22.09.2017 pentru construire imobil P+4-6-8E cu functiunea de primire turistica prin recompartimentari interioare la etajul 5 cu reducerea numarului de unitati de cazare de la 59 la 58 prin închidere parțială și schimbare destinație parter, din parcări în unități de cazare.

# LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

# Localizarea organizării de șantier si descrierea lucrărilor necesare  organizării de

# Șantier

Pentru continuarea lucrărilor la imobilul aflat în curs de execuție prin supraetajare, se va utiliza organizarea de șantier existentă, amenajată pe terenul aflat în administrarea beneficiarului, fără afectarea zonelor de domeniu public din proximitate.

Organizarea de șantier este împrejmuită cu panouri metalice 2x3 m, iar accesul auto și pietonal este controlat. Baracamentul este constituit din două containere modulare poziționate pe pat de piatră ce adăpostesc depozitele de materiale de construcții și biroul organizări de șantier. Organizarea dispune de două toalete ecologice pentru uzul muncitorilor.

# Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților

# în mediu în timpul organizării de șantier

Acestea au fost descrise, pentru fiecare factor de mediu,  in capitolele 6 si 7.

# Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

Nu este cazul, se va utiliza organizarea de șantier existentă, amenajată pentru proiectul in curs de executie.

# Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

- staționarea utilajelor și a mijloacelor de transport în incinta organizării de șantier se va face numai în spațiu special stabilit (platforma pietruită), dotat cu material absorbant;

- depozitarea temporară a materialelor de construcții utilizate și a deșeurilor generate se face pe o platformă amenajata corespunzator în incinta organizării de șantier;

- la ieșirea din organizarea de șantier se va asigura curățarea roților autovehiculelor înainte ca acestea să părăseasca incinta.

- utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

- utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

- se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

- dotarea organizării de șantier  cu material absorbant astfel incât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere sa se intervină prompt si eficient pentru inlaturarea/diminuarea efectelor poluarii;

- se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

- se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier.

# LUCRĂRI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ  DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII

# Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției

La finalizarea lucrărilor de construcții, pe terenul rămas liber se propun lucrări de amenajare spații verzi, prin plantări de arbuşti, flori  și înierbări.

În acest fel, pentru funcțiunea propusă, vor fi respectate prevederile HCJ 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța.

# Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de  poluări  accidentale

În cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi  afectat este solul; în acest caz se recomandă achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă.

Se recomandă amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea controlată a  deșeurilor produse pentru a evita riscul ca acestea să ajungă pe terenurile învecinate sau să fie depozitate necontrolat în incinta obiectivului.

# Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului

În cazul demolării obiectivului, la încetarea activității, se va proceda astfel:

- înainte de începerea lucrărilor de desființare a obiectivului se vor obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, conform legii ;

- înainte de demolarea propriu-zisă a construcției este necesară dezafectarea tuturor echipamentelor, instalațiilor, respectând procedurile de colectare, sortare și depozitare pe categorii a tuturor materialelor ce rezultă din aceste activități;

- materialele rezultate în urma dezafectării vor fi valorificate prin firme autorizate sau, după caz eliminate în depozite autorizate, care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevazute în ordinul MMGA nr. 95/2005 ;

- se va realiza separarea deșeurilor de materiale cu conținut de substanțe periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generării acestora;

- se va reface amplasamentul la starea inițiala ( teren liber) sau va fi pregătit pentru  o viitoare construcție, în funcție de destinația ulterioară a terenului.

# Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Aceste modalități se vor stabili, dacă va fi cazul la momentul luării deciziei privind desființarea obiectivului și depind de strategia care se va adopta în ceea ce privește utilizarea ulterioară a terenului.

# EVALUARE ADECVATĂ

Amplasamentul studiat este la aproximativ 60 m Est de limita ariei naturale protejate ROSPA0057 Lacul Siutghiol, Marea Neagră se află la o distanta de cca.350 m Est, iat Lacul Tabacarie este situate la peste 6 km Sud.

Realizarea și funcționarea obiectivului nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre, nu este necesară declanșarea procedurii de evaluare adecvată.

# INFORMATII  CARE TREBUIE FURNIZATE PENTRU PROIECTELE

# CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE,

Nu este cazul , proiectul nu se încadrează  în prevederile din  art. 48  și/sau prevederile din art. 54 din Legea Apelor 107 / 1996, cu modificările și completările ulterioare.

14. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAŢIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III - XIV.- nu este cazul

Conform articolului 9 aliniatul (3) din legea 292/2018 prezentul capitol se refera la atributii ale autorității competente de mediu  privind utilizarea unor criterii  pentru a stabili daca proiectul analizat  se supune evaluarii impactului asupra mediului.

# 15. ANEXE

Anexa 1 – Plan de încadrare în zonă

Anexa 2 – Acte deținere teren

Anexa 3 – certificat de urbanism

Anexa 4 – autorizatia de construire nr.1560/31.10.2018

Anexa 5– Decizia etapei de Incadrare nr.14488/01.02.2017 și Anexa din 14.08.2018 Anexa 6 -  Plan de situație

Întocmit,

Voinea Daniela

Elaborator,

BLUE TERRA CONSULTING S.R.L.