Cuprins												pag

I. Denumirea proiectului	5

II. Date de identificare a titularului / proiectantului	5

II.1 Numele beneficiarului	5

II.2 Adresa poștală	5

II.3 Date de contact ale titularului	5

II.4 Persoană de contact a titularului	5

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect	     5

III.a) Rezumatul proiectului	5

III.b) Justificarea necesității proiectului	7

III.c) Valoarea investiției	8

III.d) Perioada de implementare proposusă	8

III.e) Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar	9

III.f) Descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, forme fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție etc.)	9

- profilul şi capacităţile de producţie;	9

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament	9

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;	9

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;	10

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;	10

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;	10

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;	10

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;	11

- metode folosite în construcţie/demolare;	11

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;	12

A.	Detalierea etapelor de executie a lucrarilor	13

Etapa I. Micșorarea bazei depozitului si lucrării de terasamente	13

Etapa II Retaluzarea depozitului	14

Etapa III Realizarea stratului suport	14

Etapa IV Realizarea stratului de drenare a gazului de depozit	15

Etapa V Realizarea stratului de impermeabilizare	16

Etapa VI Stratul de drenare a apelor pluviale	16

Etapa VII Stratul de pamânt şi sol vegetal	17

Etapa VIII. Sistemul de colectare a gazului de depozit	18

Etapa IX Sistemul de colectare a levigatului	19

Etapa X Monitorizarea calităţii apei	21

Etapa X I Realizarea sistemului de colectare a apelor pluviale	21

B.Monitorizare post-închidere a depozitului	22

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;	23

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;	24

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);	24

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.	25

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare	26

V. Descrierea amplasării proiectului	26

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile	34

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect	36

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.	40

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:	41

X. Lucrări necesare organizării de şantier	41

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:	42

XII. Anexe - piese desenate:	42

XIII. INFORMATII SOLICITATE CONFORM  GHIDULUI METODOLOGIC  - ORD. 19/2010	42

Anexe:

Anexa A – Decizia etapei de evaluare inițială;

Anexa B - Certificat de urbanism nr. 43 din 21.03.2019;

Anexa C – Alte documente privind evidențierea statutului juridic al terenului;

Anexa C – Aviz OCPI Constanta;

Anexa D – Avizul ANIF Constanta,

Anexa E - Avizul de la Autoritatea pentru Sănătate Publică jud. Constanta;

Anexa F- Studiul Geotehnic;

Anexa G – Decizie de sistare a depozitarii.

Piese Desenate

| Nr. Crt | Denumire Plansa | Scara | Cod plansa | Format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan de amplasare în zona | 1:10 000 | ESS-TZ-SF-001 | A4 |
| 2 | Plan de situatie depozit de deseuri Tuzla. Situatie actuala | 1:250 | ESS-TZ-SF-002 | A3 |
| 3 | Plan de situatie lucrari de inchidere deposit neconform de deseuri Tuzla | 1:250 | ESS-TZ-SF-003 | A3 |
| 4 | Detaliu sistem de inchidere depozit neconform Tuzla | 1:20 | ESS-TZ-SF-004 | A2 |
| 5 | Detaliu put captare biogaz si colectare levigat | % | ESS-TZ-SF-005 | A3 |
| 6 | Detaliu put de monitorizare ape subterane depozit neconform de deseuri Tuzla | 1:20 | ESS-TZ-SF-006 | A3 |
| 7 | Detaliu poarta si imprejmuire depozit conform de deseuri Tuzla | % | ESS-TZ-SF-007 | A3 |
| 8 | Detaliu put colectare gaz de depozit | % | ESS-TZ-SF-008 | A3 |

APM Constanța a transmis Decizia etapei de evaluare inițială nr. 3921/RP/ din 15.04.2019 către Primăria Comunei Tuzla, prin care se solicită transmiterea Memoriului de prezentare.

Memoriul de prezentare s-a întocmit cu respectarea conținutului cadru prezentat în Anexa nr.5.E. a Legii nr. 292/03.12.2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului .

# I. Denumirea proiectului

Memoriu de prezentare pentru proiectul – “Închiderea depozitului neconform de deșeuri Tuzla’’, județul Constanța”

# II. Date de identificare a titularului / proiectantului

## II.1 Numele beneficiarului

Consiliu local Tuzla, Localitatea Tuzla, Județul Constanța

## II.2 Adresa poștală

Sediul primăriei Tuzla este : Str. Constanței nr. 80 A, cp. 907295, jud. Constanța.

## II.3 Date de contact ale titularului

Telefon: +40/241/747178.

Fax: +40/372/000626;

Email: primariatuzla2007@yahoo.com;

Site-ul official: www.primaria-tuzla.ro;

## II.4 Persoană de contact a titularului

Primar:  Reșit Taner

II.5 Date de identificare din partea proiectantului

| Proiectant General | SC ESSORA PROIECT SRL |
| --- | --- |
| Adresa: | Str. Măcesilor nr. 8A, com. Moara Vlasiei, judetul Ilfov |
| CUI/CNP: | RO15951993 |
| Nr. R.C.: | J23/3854/2013. |
| Consultant de specialitate: | S.C. Enviro Quality Concept S.R.L. |
| Adresa: | Bd. Alexandru Lăpusneanu nr.100, Bl AL2, Sc, Ap 29, Jud. Constanța |
| CUI/CNP: | 29001764 |
| Nr. R.C.: | J13/1908/2011 |
| Telefon: | 0766401197 |
| Fax: | 0241.511.771 |

# III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

## III.a) Rezumatul proiectului

Depozitul neconform de deșeuri Tuzla este nominalizat în lista anexa a ,,Planului de implementare a Directivei 1999/31 privind depozitarea deșeurilor elaborat în 2003-2004, în cadrul negocierilor de aderare ale României la UE. Astfel, prezentul proiect se înscrie in masurile si demersurile imediate pentru închiderea și ecologizarea întregii zone unde au fost depozitate neconform deșeuri, pe care autoritățile locale si statul Român trebuie sa le ia pentru respectarea angajamentelor de mediu asumate.

Agenția pentru Protecția Mediului Constanțe a emis Decizia Etapei de Încadrare nr. . 3921/RP/ din 15.04.2019. Prin aceasta decizie autoritatea competenta pentru protecția mediului a stabilit condițiile si după caz, masurile pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului.

Depozitului neconform  de deșeuri Tuzla se încadrează in clasa ,,b’’. , iar  lucrările  ce urmează a se executa  sunt amplasate pe teritoriul administrativ al comunei Tuzla, intravilanul localității Tuzla, jud. Constanța, și sunt cuprinse în cadrul proiectului: ,,Închiderea depozitului neconform de deșeuri Tuzla, județul Constanța".

Pe suprafața depozitului de deșeuri neconform a fost sistată activitatea de depozitare în anul 2006, fiind emis de către MMGA-Agenția Națională pentru Protecția Mediului-Agenția de Protecție a Mediului Constanța,  Avizul de Mediu la încetarea activității nr. 20 din 06.12.2006.

Din acel moment, obiectivul se afla in conservare. In urma finalizarii disputei teritoriale, suprafata de teren ocupata de depozit a revenit comunei Tuzla.

Din punct de vedere al procedurilor de mediu, la data sistarii depozitarii, in anul 2006, Primaria Orașului Eforie a solicitat si obtinut Avizul de mediu la incetarea activitatii, emis de catre APM Constanta (Aviz nr. 20/2006).

Proiectul propune închiderea depozitului de deșeuri conform Normativului tehnic 757/2004 privind depozitarea deșeurilor. Depozitul este situat in vestul Baltii Tuzla, judetul Constanta, are  suprafata de 6,337 ha (conform Extras de Carte Funciara), aflat in intravilanul comunei Tuzla.

Terenul unde se vor desfășura lucrările este pus la dispoziție fără sarcini, de către beneficiar.

Conform studiului geotehnic, terenul unde se vor realiza lucrarile de inchidere a depozitului de deseuri nu este situat in zone cu riscuri naturale sau antropice (nu este afectat de alunecari, nu este in zona inundabila, nu este situat in zona de protectie speciala, alte situatii care fac incompatibila realizarea lucrarilor de inchidere).

Identificarea coloanei litologice de pe amplasament a fost realizata prin 10 foraje geotehnice (ANEXA Nr.13), in cadrul Studiului geotehnic realizat de catre S.C.Geogam Test&Drill S.R.L. Cluj-Napoca:

-Foraj 1: umplutura neomogena pana la adancimea de 2m;

-Foraj 2: umplutura pamant vegetal, caramida, BCA, nisip, materiale plastice

(pana la -2,80m), nisip cu scoici (intre -2,80m si -3,00m), sol vegetal cu fragmente de cărămida, materiale plastice (intre -3,00m si -3,60m), pământ negru cu miros de mal (intre -3,60m si -4,70m), praf argilos galben (intre – 4,70m si -5,60m);

-Foraj 3: umplutura formata din beton, piatra, resturi menajere (pana la –

0,60m), sol vegetal (intre -0,60m si -1,30m), loess galben tare ci concretiuni calcaroase (intre -1,30m si -1,50m);

-Foraj 4 si Foraj 5: umpluturi diverse pana la -0,40m;

-Foraj 6: umpluturi diverse pana la -1,20m;

-Foraj 7: sol vegetal pana la -0,50m; loess galben tare cu concretiuni calcaroase

(intre -0,50m si -1,50m);

-Forajul 8: umplutura de pământ cu piatra ( pana la -2,00m), umplutura de pamant negru (intre -2,00m si -7,70m);

-Forajul 9: umplutura de pamant vegetal cu loess galben pana la -0,40m; sol vegetal intre -0,40m si -1,20m; loess galben tare cu concretiuni calcaroase (intre -1,20m si -1,40m);

-Forajul 10: sol vegetal pana la -1,40m; loess galben tare (intre -1,40m si -2,00m).

Pozitia in plan a celor 10 foraje geotehnice este reprezentata in planșa avand codul ESS-TZ-SF-002.

Obiectivul proiectului de închidere a depozitului neconform de deșeuri Tuzla este de a elimina poluarea provenite de la depozitul neconform de deșeuri către apele de suprafață (balta Tuzla si lacul Techirghiol) aflate in imediata vecinătate a acestuia si pentru  a proteja apele subterane si in final pentru a da terenului din vecinătatea depozitului o alta utilitate publica. In acest fel se va ajunge la o refacere a peisajului si la o limitare a impactului negativ asupra mediului datorita activităților istorice anterioare produse de  crearea depozitului neconform de deșeuri Tuzla.

Prin proiectul de închidere a depozitului, suprafața de teren se va diminua, după finalizarea lucrărilor din prezenta investiție, suprafața ocupată de depozit va fi de cca 32500 mp iar distantele fata de luciul de apa al lacului Techirghiol si  balta Tuzla se vor mării.

Suprafata de teren care se va aduce la starea initaia prin lucrarii de amenajare a terenului si retaluzare a deseurilor este de cca S=3,00 ha.

Coordonatele Stereo 70 ale terenului ocupat de depozit sunt prezentate in cadrul

Capitolului XIII al prezentului Memoriu.

Localizarea fata de cele mai apropiate granițe este: cca. 32 km pana la granița cu Bulgaria si cca. 134 km pana la granița cu Ucraina.

Depozitul are forma poligonala neregulata si este dispus de-a lungul malului vestic al Baltii Tuzla. Cota medie a terenului ocupat de deseuri, amplasat pe terasa mal vestic a baltii Tuzla este de 9-11 mdMN.

Vecinatatile terenului pe care se vor executa lucrarile de inchidere sunt:

- la nord - lacul Techirghiol;

- la vest – teren proprietate particulara/ drum;

- la est – balta Tuzla si terenuri aparținând CL Tuzla;

- la sud – teren proprietate privata/ drum.

In cadrul proiectului propus nu sunt prevăzute a se realiza clădiri sau alte tipuri de structuri supraterane sau subterane in afara de facilitățile montate pentru gestionarea corespunzătoare a gazului de depozit, a levigatului si a apelor pluviale de pe depozit.

## III.b) Justificarea necesității proiectului

Închiderea depozitului s-a impus prin introducerea depozitului in lista anexa a „Planului de implementare a Directivei nr. 1999/31 privind depozitarea deșeurilor elaborat in 2003-2004”, in cadrul negocierilor de aderare a României la UE. Astfel, prezentul proiect reprezentat de închiderea si ecologizarea depozitului neconform de deșeuri se înscrie in masurile si demersurile imediate pe care autoritățile locale si statul Român trebuie sa le ia pentru respectarea angajamentelor de mediu asumate.

Activitatea propusa prin proiect, respectiv închiderea depozitului neconform de deșeuri, va crea un cadru natural integrat zonei, va contribui la crearea unei zone conforme din punct de vedere al protecției mediului si va contribui la reducerea poluării asupra factorilor de mediu (aer, apa, sol, biodiversitate), cat si creșterea confortului populației din zona.

Așa cum este menționat si de Decizia etapei de încadrare, obiectivul principal al acestui proiect de închidere a depozitului neconform Tuzla, este acela a elimina poluarea provenită de la depozit către apele de suprafață (balta Tuzla si lacul Techirghiol) aflate in imediata vecinătate a acestuia si pentru  a proteja apele subterane , peisajul si unele zone pentru accesul publicului larg, precum si a limita orice impact negativ asupra mediului local din activitățile istorice anterioare.

Riscurile asociate cu toate legăturile relevante poluante ar trebui sa fie reduse în mod corespunzător prin închiderea depozitului, fiind o metoda rapida având în vedere constrângerile zonei in care este amplasat depozitul.

Obiectivele specifice ale proiectului pot fi definite astfel:

• va îmbunătăți utilizarea terenurilor si calitatea mediului, precum si a proteja sănătatea umana din zona depozitului si din întreaga localitate.

• contribuie la angajamentele României fata de Uniunea Europeana  pentru protecția mediului inclusiv reabilitarea terenurilor si curățarea lor folosind metode adecvate, ținând cont de zonele Natura 2000 din vecinătatea depozitului.

• implementarea fără întârziere a închiderii depozitului, monitorizare, si validarea reabilitării terenului ocupat in prezent de depozitul neconform de deșeuri.

## III.c) Valoarea investiției

Valoarea estimata in baza Devizului General elaboarat in baza HG. 907 din 29.11.2016,  la etapa de Studiu de Fezabilitate pentru lucrarile de închidere a depozitului de deseuri neconform este de cca. 3 823 584, 00 Lei (fara TVA).

## III.d) Perioada de implementare proposusă

Durata totală de realizare a investitiei estimată este de cca 10 luni, din  care:

- 2 luni pentru lucrări de proiectare;

- 1 luna pentru licitarea şi adjudecarea execuției investiției;

- 7 luni, pentru execuția lucrărilor;

Programul de execuție şi recepție a lucrărilor, cuprinzând graficele de execuție de detaliu pe lucrări, va fi încheiat între beneficiar- executant şi anexat la contractul de execuție urmând a se încadra în duratele prezentate în graficul general de realizare a lucrărilor.

Programul de execuție şi recepție al acestor lucrări se va încadra în duratele prevăzute în graficul general de realizare a investiției, respectându-se termenul final de închidere şi va fi întocmit numai după desemnarea executantului, ţinându-se cont de fluxul tehnologic de execuție şi de dotările şi posibilitățile executantului de atacare simultană a lucrărilor.

## III.e) Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar

Prezentul proiect se va desfășura în incinta depozitului de deșeuri neconform Tuzla,  conform celor detaliate in planurile

- Plan încadrare în zonă, scara 1:25000.

- Plan general de situație, scara 1:1000.

- Plan de situație cu amplasarea obiectivelor depozitul închis de deșeuri Tuzla .

Prin execuția lucrărilor de închidere a depozitului neconform se ocupa definitiv suprafeța de teren de cca. 32500 m2.

Suprafața ocupată temporar (pe durata executiei lucrarilor) este 63 370 m2, inclusiv organizarea de șantier care va fi de cca. 2500 m². Dupa finalizarea lucrarilor, organizarea de santier va fi desfiintata si terenul ocupat va fi readus la starea initiala.

## III.f) Descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, forme fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție etc.)

## - profilul şi capacităţile de producţie;

Depozitul neconform de la Tuzla, va fi închis prin implementarea unui sistem complet de închidere, în conformitate cu cerinţele legislaţiei Române în vigoare, respectiv HG 349/2005 şi a Normativului Tehnic 757/2004 privind depozitarea deşeurilor, precum şi a legislaţiei europene privind închiderea depozitelor de deşeuri nepericuloase.

## - descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Pe amplasament sunt prezente deșeuri depozitate de-a lungul timpului de populația localităților din vecinătatea amplasamentului. Din punct de vedere constructiv, depozitul este unul neconform, nefiind prevăzut cu structuri de impermeabilizare la baza, colectare de ape uzate sau alte instalații specifice.

Tipul deșeurilor depozitate in ultimii ani in care aceasta groapa a funcționat sunt

cu precădere deșeuri menajere orășenești si municipale. In perioada in care aceasta groapa a fost exploatata de către operatorul S.C. Util Serv. 96 S.R.L. s-au înregistrat următoarele date privind populația deservita si tipurile de deșeuri depozitate:

Populația deservita de agenți de salubrizare

| Denumire agent de salubrizare | Populația deservita (număr locuitori) |
| --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | urban | rural | urban | urban |
| S.C UTIL SERV 96 S.R.L Eforie Sud | 9070 | 9800 | 8650 | 9800 |

Evoluția cantității de deșeuri eliminate in depozitele neconforme intre 2001-2005 (tone)

| Denumire depozit | Cantitate de deseuri depozitata (tone) |
| --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Depozit deșeuri- Operator S.C Util Serv 96 S.R.L. | 9184 | 9301 | 15. 484,3 | 12 039 | 17 045 |

## - descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Depozitul neconform de la Tuzla, va fi închis prin implementarea unui sistem complet de închidere, în conformitate cu cerințele legislației Române în vigoare, respectiv HG 349/2005 şi a Normativului Tehnic 757/2004 privind depozitarea deşeurilor, precum şi a legislaţiei europene privind închiderea depozitelor de deşeuri nepericuloase.

Etapele necesare pentru atingerea scopului este prezentate in prezentul capitol.

## - materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Resursele naturale folosite pentru implementarea proiectului sunt reprezentate de :

- balast sort 0-71, asternut in grosime de 25 cm pe platformele amenajate pentru intoarcerea si stationarea autovehiculelor, a platformei de incarcare si a drumurilor tehnologice pentru transportul materialului excavat

- solul curat necesar aducerii la cota initiala a terenului; cantitatea necesara se stabileste functie de adancimea la care se va gasi sol necontaminat, urmare a analizelor ce se vor efectua pe parcursul operatiunilor de excavare

- solul vegetal pentru acoperirea intregii suprafete a proiectului, in grosime de

0,15m (se estimeaza un volum de cca. 9500 mc).

- apa necesara pentru spalarea rotilor la nivelul cuvei de spalare, pentru stropirea frontului de lucru si a drumurilor tehnologice; apa este asigurata de catre societatea prestatoare, din surse locale (apa transportata cu cisterna).

Se poate considera ca prin proiectul propus se mijloceste recuperarea unei suprafete de teren care in prezent este inregistrata ca si depozit de deseuri neconform si care, dupa finalizarea lucrarilor, poate fi considerata ca reintrodusa in circuitul natural ca suport pentru vegetatie.

## - racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Executantul va fi responsabil de asigurarea utilităților necesare in perioada de executie a lucrarilor din surse proprii (apă potabilă/tehnologică, diverse materiale consumabile, energie).

Pentru buna funcționare a instalațiilor prevăzute prin proiect este necesara obținerea racordarii la rețeaua ENEL existentă in zona.

## - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Lucrările de refacere a amplasamentului constau din aducerea de pământ, pentru ridicarea la cota inițiala a terenului. Aceasta se va realiza prin procurarea, încărcarea, transportul, depozitarea, nivelarea si compactarea unei cantității de pământ ce va fi stabilita mai precis in etapa in care se va finaliza excavarea deșeurilor.

In cadrul acestei etape se vor executa lucrările finale de retaluzare a zonei, împrăștiere sol fertil in strat de 0,15 cm si înierbare.

## - căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul rutier în zona unde se prevăd prezentele lucrări de închidere a depozitului de deșeuri menajere Tuzla se va  face printr-un drum existent de exploatare agricola.

Drumul de exploatare agricola se racordează la DN 39 /E87;

Distanța de la limita amplasamentului până la zonele locuite ale localității Tuzla, Jud. Constanta este de cca. 280 m.

Distanțele de parcurs către localitățile învecinate și drumurile principale existente în zona sunt:

- Spre Constanța – 20,3 km pe DN 39/E87;

- Spre Costinești - 11 km pe DN 39/E87;

În cazul acestei lucrări nu sunt necesare căi de acces provizorii la punctele de lucru şi la organizarea de șantier. Se vor utiliza căile de acces existente.

Lucrările din cadrul acestei investiții se vor executa astfel încât să nu se blocheze căile de acces existente folosite pentru circulația rutieră şi în mod deosebit pentru circulația mașinilor de intervenții la incendiu (în caz de necesitate).

## - resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Resursele necesare pentru implementarea proiectului sunt tratate la capitolele anterioare; pe perioada de funcționare nu se folosesc resurse naturale.

## - metode folosite în construcţie/demolare;

Nu este cazul de execuție a unor lucrari de demolare in cadrul acestui proiect.

Metodele folosite în realizarea investiției cuprinse în proiect nu presupun tehnici speciale pentru realizarea lucrărilor de închidere  a depozitului. Lucrarile sunt specifice celor indicate prin Normativul 757/2004.

Lucrările de construcții se încadrează în categoria de importantă „redusa„ D, conform metodologiei MLPAT. Execuția lucrărilor NU impune realizarea de  construcții permanente pentru care se impune ca lucrările sa fie condusă de responsabili tehnici atestați de MLPAT, conform HG 77 / N / 96.

Execuția lucrărilor trebuie permanent supravegheată de către reprezentantul beneficiarului (dirigintele) şi de către reprezentantul compartimentului de calitate al executantului. Pe parcursul execuției, calitatea lucrărilor se va verifica pe faze determinante, la terminarea unei faze de lucru, precum şi la recepţia preliminarǎ.

Modalitatea practică a executării lucrărilor prevăzute în prezentul proiect va face obiectul unui proiect tehnologic elaborat de executant (şi respectat la execuţie).

La execuție vor trebui respectate toate prescripțiile tehnice în vigoare cu referire la lucrările prevăzute, precum şi instrucțiunile tehnice cuprinse în Caietul de Sarcini.

Sunt prevăzute a se executa etapizat următoarelor lucrări:

- lucrări pregătitoare pentru începerea execuției (organizarea șantierului la obiect şi lucrări de eliberare amplasament);

- lucrări de terasamente);

- lucrări de refacere a  zonelor in care au fost prevăzute lucrări.

Înainte de începerea efectivă a lucrărilor, prin grija beneficiarului, se vor asigura :

- delimitarea zonei de lucru ;

- supravegherea permanentă a zonei în vederea împiedicării accesului.

Toți muncitorii care participă la executarea lucrărilor vor fi instruiți atât cu privire la succesiunea operațiilor şi a fazelor de lucru, asupra normelor şi a noțiunilor privind acordarea primului ajutor în caz de accident ce trebuie respectate, corespunzător lucrărilor pe care le execută. Instructajul este obligatoriu pentru întreg personalul muncitor din șantier, precum şi pentru cel din alte unități care poate fi prezent ocazional pe șantier.

Se va asigura procurarea echipamentului de protecție pentru personal - în timpul lucrului sau de circulație prin șantier - conform normelor SSM  în vigoare.

Pentru durata lucrărilor, executantul va respecta prevederile normelor în vigoare de tehnica securității muncii pentru construcții privind depozitarea, manipularea, transportul, montajul sau punerea în operă.

Executantul va respecta întocmai obligațiile ce-i revin pentru acordarea primului ajutor în caz de accidentare, precum şi dotarea locurilor de muncă cu truse sanitare şi personal instruit în acest sens.

## - planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Solutia tehnică de închidere a depozitului neconform de deșeuri prevede efectuarea următoarelor activități, ce se vor desfășura etapizat:

Realizarea măsurilor de pregatire a depozitului pentru închidere:

  - Micșorarea bazei depozitului lucrării de terasamente si repozitionare a deseurilor, în scopul obținerii unei distante maxime fata de lacul Techirghiol si Balta Tuzla;

  - Sistematizarea zonei finale a depozitului în vederea închiderii

  - Compactarea deșeurilor si realizarea stratului de inchidere pentru depozit, stratul va fi proiectat cu respectarea cerintelor minime prevazute de Ordinul 757/2004.

  - Acoperirea depozitului cu straturile de inchidere conform Ordinului 757/2004 inclusiv activitati de  insamantarea supafetelor cu vegetatie rezistenta la eroziune.

  - Executia forajelor de monitorizare a panzei freatice .

  - Realizarea sistemului de colectare , transport si evacuare a apelor pluviale, provenite de pe suprafata depozitului inchis de deseuri.

  - Realizarea drumului tehnologic si a imprejmurii depozitului cu gard din plasa , amplasamentul va avea poarta si drum de acces.

Pentru asigurarea în bune conditii a lucrarilor de închidere a depozitului de gunoi neconform sunt necesare o serie de activitati specifice de teresamente fiind nevoie de serie de utilaje  pentru manipularea deșeurilor  (încărcare, descărcare, transport), si de echipamente speciale pentru managementul levigatului, apelor pluviale si al gazului de depozit.

Depozitul neconform de la Tuzla, va fi închis prin implementarea unui sistem complet de închidere, în conformitate cu cerințele legislației Române în vigoare, respectiv HG 349/2005 şi a Normativului Tehnic 757/2004 privind depozitarea deșeurilor, precum şi a legislației europene privind închiderea depozitelor de deșeuri nepericuloase.

Sistemul de închidere a depozitului neconform  de deșeuri menajere Tuzla cuprinde:

- strat suport de minimum 0,50 m grosime având k ≥1x10-4 m/s;

- strat de drenare a gazului realizat din material geo sintetic ( geocompozit de drenaj gaze de depozit) avand k ≥1x10-4 m/s.

- strat de protecție a geomembranei realizat din geotextil, cu greutatea de 1000g/mp;

- strat de impermeabilizare suprafata depozit realizat geocompozit bentonitic, avand G=6kg/m2.

- strat de protecţie a geomembranei realizat din geotextil, cu greutatea de 1000g/mp;

- strat de drenare a apelor pluviale realizat din geosintetic drenare ( geocompozit de drenaj) avand k ≥1x10-4 m/s;

- strat de pământ cu grosimea de 0,85 m;

- strat de sol vegetal cu grosimea de 0,15 m şi însămânțarea lui cu gazon.

- puțuri de colectare a gazului de depozit, în vederea unei degazări active;

- instalație pentru arderea biogazului;

- puțuri pentru colectarea levigatului amenajate pe structura putului de colectare gaz;

## Detalierea etapelor de executie a lucrarilor

##### Etapa I. Micșorarea bazei depozitului si lucrării de terasamente

Micsorarea bazei depozitului se va realiza prin activitati de excavare, impingere si adunare a deseurilor in masa depozitului. Excavarea în depozit este definită ca fiind activitatea de excavare a volumului de deşeuri solide din depozitul existent  în vederea reabilitării/ecologizării amplasamentului, pentru a reduce cheltuielile de închidere, fie de a câştiga spaţiu în vederea continuării activităţilor de depozitare si nu in ultimul rând  pentru a obține o distanta maxima fata de lacul Techirghiol si Balta Tuzla,  fie a oricărei combinaţii dintre aceste scopuri. Astfel, micșorarea bazei depozitului este benefica in primul rand deoarece se obțin următoarele distantele dintre limita depozitului si balta Tuzla, respectiv lacul Techirghiol:

In prezent: Terenul ocupat de depozitul neconform de deseuri ocupa o suprafata de 63370 mp, fiind în proprietatea primăriei Tuzla, conf. extras Carte Funciara cu nr. cadastral 109171. Distanta de la limita depozitului neconform de deseuri fata de cele doua luciuri de apa existente in zona sunt:

      - Distanța față de Lacul Techirghiol amplasat in partea de nord a depozitului este L= 15 m, cele doua obiective fiind separate de digul lacului Techirghiol;

      - Distanța medie față de balta Tuzla amplasata in partea de est a depozitului este cuprinsa intre L=30 – 40 m;

In solutia propusa prin proiectul actual: depozitul închis de deseuri va ocupa definitiv o suprafață de teren de cca. 32500 mp, prin inchiderea in-situ. Suprafaţa ocupată temporar este 63 370 m2, inclusiv organizarea de şantier care va fi de cca. 2500 m². Distanta de la limita depozitului închis de deseuri fata de cele doua luciuri de apa existente in zona va fi:

      - Distanța față de Lacul Techirghiol amplasat in partea de nord a depozitului  va fi de cca  L= 250 m,(in aceasta lungime este inclus si digul lacului Techirghiol);

      - Distanța medie față de balta Tuzla amplasata in partea de est a depozitului  inchis  va fi  de cca. L=30- 55 m;

Astfel, suprafata de teren care se va aduce la starea initaia prin lucrarii de amenajare a terenului (micșorare a bazei depozitului)  este de cca S=3,00 ha conform celor prezentate in planul ,, Plan de situatie lucrări de închidere a depozitului nconform de deșeuri Tuzla ,, Cod. ESS-TZ-SF-003.

##### Etapa II Retaluzarea depozitului

Închiderea depozitului de deșeuri menajere presupune în primă etapă amenajarea terenului pentru așternerea straturilor de etanșare.

Panta recomandată pentru realizarea lucrărilor de închidere este de 1:3. Pentru realizarea acesteia, deșeurile depuse se vor săpa cu excavatorul de pe lateralele depozitului şi se vor muta pe suprafața superioară verticală, supraînălţându-se astfel depozitul. După depunere straturile de deşeuri se vor compacta.

Suprafața orizontală superioara a depozitului va fi amenajată cu panta de minim 5% (1:20) pentru a asigura scurgerea apelor pluviale.

Suprafata finala a depozitului supusa lucrarilor de retaluzare este de cca. 33000 m2.

Volumul total al lucarilor de terasamnete prevazut pentru amenajarea formei finare a depozului este de cca V = 65 000m3.

Inaltimea medie a depozitului inchis de deseuri dupa finalizare lucrarilor de retaluzare este de cca 5,00 m fata de cota terenului actual.

Detalii privind acoperire depozitului si retaluzarea formei finale a acestuia sunt prezentate in plansele avand cod ESS-TZ-SF-003 si ESS-TZ-SF-004.

##### Etapa III Realizarea stratului suport (sustinere)

Pe suprafaţa nivelată a deşeurilor se aplică un strat suport cu o grosime minimă de 50 cm şi o grosime maximă de 1,00 m. Stratul suport trebuie să permită intrarea gazului iar valoarea coeficientului de permeabilitate (conductivitatea hidraulică) ar trebui să fie egală sau mai mare cu k ≥ 1x10-4 m/s. Stratul va asigura preluarea sarcinilor statice şi dinamice care apar odată cu sistemul de închidere. Modulul de elasticitate la suprafaţă trebuie să fie de minim 40 MN/m2.

Ca material pentru stratul suport se pot utiliza deşeuri minerale adecvate din construcţii şi demolări, pământ săpat, cenuşă, deşeuri minerale adecvate sau minerale naturale. Conţinutul de carbonat de calciu nu poate depăşi 10% (masă). Stratul suport nu poate să conţină componente organice (lemn), materiale plastice, beton cu conţinut de gudron, fier/oţel şi metale.. Stratul suport trebuie să fie omogen şi rezistent la eforturi constante, suprafaţa trebuie să fie plană şi nivelată. Nu se pot utiliza materiale coezive.

Stratul suport al depozitului va avea 0,5 m x 33000 mp = 16500 m3

Detaliu privind  realizarea stratului suport al depozitului este prezentata in plansa avand cod ESS-TZ-SF-004.

Speclflcatii tehnlce privind stratulde suport (sustinere) utilizat

| CARACTERISTICI | CERINTA |
| --- | --- |
| Tipulde material | Sol |
| Grosime | 0,5 m |
| Modul de elaslicilate | 40 MN/m2 |
| Coeficient de permeabilitate | 1x10-4 m/s |
| Restrictii | particule cu lungimea maxima <10% din masa continut de carbonat de calciu <10% din masa |

##### Etapa IV Realizarea stratului de drenare a gazului de depozit

Pe stratul suport, se aplică un strat cu rol de drenarea gazului. Materialul de drenare trebuie să aibă un coeficient de permeabilitate (conductivitate hidraulică) de minim 1x10-4 m/s. In acest proiect se foloseste un  geosintetic, respectiv a geocompozitul de drenaj.

Geosinteticul pentru drenaj  este format din doua geotextile  a câte  200 gr/m2, monolilizate pe un miez din monofilamente profilate din PP având 600gr/m2. Sistemul de drenaj triplu stratificat, cu miez tridimensional, protejat cu geotextile filtrante, are rezistenta mare Ia compresiune. Sistemul de drenaj este fabricat dintr-un miez valurit de monofilamente extrudate, care are doua geotextile netesute filtrante, termosudate pe ambele fețe.

Suprafata totala a statului de drenare gaz utilizat este de  cca. 36300 mp (inlusiv suprapunerile necesare )

Caracteristiclle tehnice ale geosinteticului pentru drenaj utilizat.

| Caracteristici | Valoare |
| --- | --- |
| Masa pe unitatea de suprafala | 1.000 g/m2 |
| Grosimea materlalului | 8,0mm |
| Rezistenta maxima Ia tractiune | 15-25 kN/m |
| Materie prima | polipropilena |
| Permeabilitatea | 1,0 x 10'4 m/s |
| Masa pe unitatea de suprafata miez drenant | 600 g/m2 |
| Masa pe unitatea de suprafata geotextil | 200 g/m2 |
| Grosime geotextil | 1,2 mm |

Detaliu privind  realizarea stratului de drenare a gazului de depozit este prezentat in plansa avand cod ESS-TZ-SF-004.

##### Etapa V Realizarea stratului de impermeabilizare

Stratul de impermeabilizare al suprafeței prevăzut a se realiza din geocompozit cu bentonita trebuie să aibă o grosime minimă 2 mm şi un coeficient de permeabilitate (conductivitate hidraulică) de <5x10-9 m/s.

Se va instala un geocompozit cu bentonita fabricat prin intertesere pe toata suprafata prin toate componentele. Geotextilul superior pe toata zona de suprapunere trebuie impregnat cu pulbere de bentonita  pe o portiune de minim 50 cm de Ia marginile rolei pentru a se asigura impermeabilizarea corespunzatoare a suprapunerilor fara tratament suplimentar  cu pasta de bentonita Ia instalare. Bentonita folosita trebuie sa fie sub forma de pulbere.

Suprafata totala a stratului de impermeabilizare utilizat cca. 36300 mp (inlusiv suprapunerile necesare)

Caracteristicile tehnice ale geocompozitului de impermeabilizare

| Caracteristici | Cerinta |
| --- | --- |
| Geotextil superior: |
| Masa pe unitatea de suprafata | 200 g/m2 |
| Geotextilsuport: |
| Masa pe unitatea de suprafata | 100 g/m2 |
| Bentonita: |
| Masa pe unitatea de suprafalii | 5.700 g/m2 |
| Pierdere de Huid | ≤ 18 ml |
| Continut de apa | Maxim 12% |
| Geocompozit bentonitic: |
| Masa pe unitatea de suprafata | 6.000 g/m2 |
| Grosime | 7.0 mm |
| Permeabilitate | 2 x 10-11 m/s |

Detaliu privind  realizarea stratului de impermeabilizare a depozitului este prezentat in plansa avand cod ESS-TZ-SF-004.

##### Etapa VI Stratul de drenare a apelor pluviale

Geosinteticul pentru drenaj va fi montat peste geocompozitul de impermeabilizare si are rolul de a prelua apele pluviale din stratul de recultivare si de a evacua apa pluviala in exces in santul perimetral. Geosinteticul pentru drenaj este format din doua geotextile a cate 200gr/m 2 monolitizate pe un miez din monofilamente profilate din PP având 600gr/m2.

Sistem de  drenaj este  triplu stratificat, cu  miez  tridimensional, protejat cu  geotextile  filtrante,  cu rezistenta  mare  la  compresiune. Sistemul de  drenaj  este  fabricat dintr-un  miez  vălurit  de monofilamente extrudate, care are doua geotextile nețesute filtrante, termosudare pe ambele fete. Coeficientul de permeabilitate a stratului (conductivitatea hidraulică) trebuie să fie k>1x10-3m/s. Materialul de drenaj este rezistent pe pante şi se va aplica uniform pe toată suprafața depozitului de deșeuri menajere.

Caracteristicile tehnice ale geosinteticului pentru drenaj utilizat

| Caracterlstlci | Valoare |
| --- | --- |
| Masa pe unitatea de suprafatll | 1.000 g/m2 |
| Groslmea materlalului | 8,0mm |
| Rezistenta maxima Ia tractiune | 15-25 kNJm |
| Materia prima | polipropilena |
| Permeabilitatea | 1.0 x 10-3 m/s |
| Masa pe untiatea de suprafata mlez drenant | 600 g/m2 |
| Masa pe untiatea de suprafata geotextil | 200g/m2 |
| Grosime geotextil | 1,2mm |

Detaliu privind realizarea stratului drenare ape pluviale pe suprafata depozitului este prezentat in plansa avand cod ESS-TZ-SF-004.

##### Etapa VII Stratul de pamânt şi sol vegetal

Funcția primară a solului vegetal (fertil) este de a obţine utilizarea ulterioară planificată. Solul vegetal trebuie să fie uniform şi să aibă o pantă minimă de 1:20 pentru a preveni băltirea apei de suprafață şi de a accelera scurgerea apelor de suprafață. Panta maximă va depinde de utilizarea ulterioară a zonei, dar se recomandă ca panta să nu fie mai mare de 1:3 pentru a împiedica acumularea apei pe suprafața depozitului și pentru a accelera scurgerea.

Acoperirea cu strat superior s-a realizat cu o grosime totala 1.00 m. Când se instalează stratul de recultivare, utilajele vor circula numai pe drumurile realizate in acest scop. Stratul de recultivare nu se va compacta.

Stratul final de închidere al depozitului este realizat din strat de reținere a apei (d = 0.85 m), din sol vegetal (d = 0.15 m) si de asemenea din vegetație (iarba).

Plantarea de tufișuri este permisa doar după 2 ani de Ia plantarea ierbii. Se pot planta doar specii de arbuști cu rădăcini scurte.

Materialul pentru stratul de reținere a apei este realizat din pământ ușor coeziv, necompactat. Principalul scop al acestui strat este de a furniza capacitatea de păstrare a umidității solului și o creștere medie potrivită pentru plantele care acoperă pământul.

Stratul superior reduce filtrarea prin intensificarea evapotranspirației, împiedici uscarea stratului bariera, iar prin întreținerea vieții plantelor se reduc problemele cu eroziunea, iar impactul vizual al depozitului se îmbunătățite.

Stratul superior va fi înierbat cat mai curând posibil pentru a împiedica eroziunea suprafeței expuse a solului.

Cea mal importanta proprietate a stratului superior este de a furniza o creștere media potrivita in vederea constituirii unui strat  vegetal. Pentru a atinge acest scop, stratul superior trebuie sa prezinte următoarele cerințe:

- Adancime adecvata

- Stare adecvata a nutrienlilor

- Densitate aparenta potrivita

Stratul superior trebuie sa fie suficient de gros pentru a:

- Găzdui sisteme radiculare;

- Oferi capacitate de reținere a apei pentru a atenua umezeala ca urmare a precipitabililor și pentru a susține vegetația în timpul perioadelor de secetă;

- Preveni deshidratarea înghețarea stratului bariera.

Caracteristicile stratului superior

Stratul superior va avea calitatea suficientă astfel încât să faciliteze dezvoltarea plantelor. Stratul superior care va fi utilizat pentru lucrările de reabilitate va fi compus din pamant curat, usor argilos..

Pamantul excavat care va fi utilizat ca strat superior nu v prezenta impurități precum deșeuri din materiale de construcții sau produse rezultate din dezmembrări (moloz), pietre, pietriș sau resturi biodegradabile.

##### Etapa VIII. Sistemul de colectare a gazului de depozit

Sistemul de gestionare a gazului de depozit este format din următoarele:

Puţuri colectoare

Pentru evacuarea gazelor de fermentatie, vor fi forate puturi prin masa de deseuri, pozitionte in mod uniform in corpul deozitului. Forajele se vor echipa cu tuburi perforate din PVC Dn 200 mm. Acest lucru asigura o extractie uniforma a gazului generalin interiorul corpului depozitului, cu o suprapresiune de aproximativ 40 hPa. Pentru a acoperi un volum suficient al corpului depozitului si pentru a putea conduce gazul colectat in directia dorita. este necesara generarea unei presiuni efective de 30 hPa deasupra putuluide gaz.

Puțurile de captare biogaz sunt etanșe, pentru a nu permite pătrunderea aerului in interiorul depozitului.

Capătul puțului este realizat din PEID şi va fi echipat cu supapă de siguranță, puncte de acces pentru debit, temperatură şi eșantionare.  La ramificația din capătul puţului se poziționează un ventil fluture care ajută la controlul gazelor de depozit din puţul respectiv. O garnitură specială confecționată din PEID  flexibil se va utiliza pentru conectarea la conducta orizontală de transfer.

Distanța dintre două puțuri de gaz de depozit este de cca. 50 m considerând o rază efectivă de actiune de cca. 27-30 m în jurul fiecărui puţ. Poziționarea relativă a puțurilor este reprezentată în Planul de situație anexat prezentei documentații. Pentru depozitul de la Tuzla sunt necesare 7 puţuri de colectare a gazului. Amplasarea  acestor puturi se va face conform plansei ESS-TZ-SF-003.

Puțurile de captare biogaz, sunt echipate cu cabine dotate cu instalații de legătura cu rețeaua de evacuare a biogazului (conform planșei ESS-TZ-SF-008).

Pentru colectarea biogazului Ia depozitul neconform Tuzla este necesar construirea a 7 puțuri. Amplasarea  acestor puțurilor  de gaz se va face conform planșei ESS-TZ-SF-003.

Din cele 7 puțuri de gaz prevăzute, 3 bucăți sunt echipate si cu instalații si echipamente specifice pentru colectarea levigatului din masa depozitului (conform planșei ESS-TZ-SF-005).

Reţeaua de conducte pentru transferul gazului de depozit

Fiecare puţ de colectare a gazelor va fi conectat la staţia de colectare (regularizare debit) a gazelor printr-o ţeavă de colectare a gazului.

Conductele  de colectare a gazului vor fl instalate cu o panta de cel putin 5% fata de statia de aspiratie a gazului, pentru a evacua apa condensata in interiorul conductei. Eventualul condens format in interiorul conductelor se va evacua in rezervorul cilindric vidanjabil, in  care se va colecta si levigatul evacuat prin pompare, rezervor descris in cadrul sistemului de colectare a levigatului.

Fiecare put de colectare va fi conectat la  instalatia de ardere a biogazului- facla,  prin conducte din PEID, De 90mm, PE80, SDR11, PN 4, cu o lungime totala de L=1200 m.

Statia de regularizare debit de gaz se va amplasa într-o incinta tip container prefabricat cu dimensiunile 2,5 m x 2,5m x 6,0 m.

Conductele  de  colectare  a  gazului  vor  fi prevăzute  cu  vane  sferice  pentru  gaze, înainte de conectarea acestora Ia stația de regularizare debit biogaz. Conductele se vor proteja împotriva înghețului Ia suprafața depozitului cu un strat de pământ de cel puțin 100 cm grosime.

Unitatea de ardere

Pentru a pompa în mod activ gazele de depozit din depozit se va instala o flacără.

Flacăra gazului de depozit va avea un design compact şi va consta în principal din unitatea suflantei şi din unitatea de combustie controlată.

Flacăra va fi de tip închis, permiţând cu randament ridicat cu combustia având loc la temperaturi de peste 850°C, asigurând conformitatea cu reglementările privind emisiile.

Instalaţia de combustie este instalată pe o bază din beton.

Unitatea de ardere este echipată cu:

- Suflantă cu motor electric EEx

- Arzător

- Cameră de combustie

- Control şi monitorizare presiune, temperatură

- Cabinet de control al instalaţiei electrice rezistent la intemperii

- Unitate portabilă de analiză CH4, 02, C02

- Posibilitatea   de a funcţiona la 1 / 5 din capacitatea nominală.

Instalaţia compactă va fi echipată, de asemenea, cu toate caracteristicile de siguranţă necesare pentru manipularea  în condiţii de siguranţă şi combustia gazelor de depozit (directiva EN60079-ff pentru protecţia împotriva exploziilor).

##### Etapa IX Sistemul de colectare a levigatului

Colectarea levigatului se face prin intermediul puturilor de colectare biogaz, cu o electropompa verticală cu ejector. Din totalul puțurilor de biogaz (7 buc.), de la depozitul neconform Tuzla, doar trei puțuri vor fi comune atât pentru colectarea biogazului cât si a levigatului (conform planșei ESS-TZ-SF-003.). Levigatul va fi pompat într-un rezervor  cilindric vidanjabil prin intermediul unor conducte din PEID De 32 mm PN 16 cu lungimea totala de L= 1300 m.

Pompele pentru levigat (3 buc) vor avea următoarele caracteristici:

  - Lichid pompat: levigat;

  - Debit nominal: 1,00 mc/h;

  - Adâncime de aspirație: 4-5 m;

Pompele care vor fi utilizate, trebuie să aibă anumite caracteristici speciale:

- Pompele ar trebui să fie concepute pentru a rezista atacului chimic, uzurii abrazive şi mecanice, depozitelor solide, fluidelor vâscoase şi temperaturilor ridicate. Deci aceste pompe trebuie să  poată funcționa în mediul coroziv al levigatului.

- Pompele trebuie să poată pompa lichide de la adâncimi de 4-5 m.

- Ciclul de funcționare al pompei ar trebui să fie automat, prin urmare, deasupra unui anumit  nivel de lichid, pomparea ar trebui să înceapă în mod automat.

- Dimensiunile pompelor vor fi adecvate pentru a se încadra în interiorul conductei perforate de biogaz.

- Pompele vor fi mobile pentru a putea fi instalate în toate puțurile de captare a biogazului în funcție de necesități.

- Detectoarele pentru masurarea nivelului de apă vor fi montate în puțurile care nu sunt echipate cu pompe de colectare a levigatului şi de îndată ce nivelul apei devine suficient de ridicat pentru ca pompele de levigat să fie mutate în puțurile respective

- Este de preferat ca pompele să funcționeze pneumatic, astfel încât să se evite conexiunile electrice în interiorul puțurilor.

Rezervorul de colectare levigat va fi cilindric prefabricat din PAFS, amplasat îngropat, va avea volumul V= 25 mc cu doua guri de vizitare de Dn 600 mm, sistem de asezare si montaj si sistem de prindere de fundatie pentru evitarea situațiilor de plutire.

Bazinul de stocare levigat se va vidanja periodic.

Rezervorul de levigat va fi amplasat langa drumul tehnologic din incinta pentru a facilita vidanjarea lui si mentenanta in timp a acestuia.

Levigatul va fi transportat la stația de epurare din apropiere pentru epurare corespunzătoare conform NTPA 001/2005.

Amplasarea  acestor puțuri de colectare a levigatului se va face conform planșei ESS-TZ-SF-003.

Gardul-Poarta de acces

Amplasamentul va fi protejat cu un gard realizat din panouri metalice cu plasa de sarma, prinse de țevi  din fier galvanizat cu diametrul de 60 mm, înălțimea de 2,60 m (înaltimea deasupra cotei terenului este de 2,30 m) si care vor fi incorporate într-o baza din baton. Distanta  dintre țevi este de 2,60 m. Lungimea totala a gardului este de L=1200 m.

Poarta de acces este fermata din doua usi cu lungimea de 3,00 m fiecare si înăltimea de 2,00 m. La poarta se va afla un panou cuprinzand informatiile principale privind amplasamentul (proprietarul depozitului, nr. de telefon persoana desemnata, etc.).

Porțile vor fi realizate din plasa de sarma si vor fi securizate cu un dispozitiv de siguranta. Acestea se vor deschide in caz de urgenta sau in cazul altor activitați necesare. Poarta de acces se va deschide manual.

Drumuri si platforme in incinta

Pentru a putea permite accesul masinilor de interventie, după inchiderea depozitului neconform, s-a proiectat un drum de acces la puturile de captare biogaz si colectare levigat, precum si pentru monitorizarea apelor subterane prin cele 3 puturi de observatie din incinta.

Pentru platforma si drumul tehnologic din incintă, s-a urmărit:

- Geometrizarea axului drumului de acces la puturi.

- Profile transversale tip si curente.

- Cote pe axul drumului, la santuri si la limita drumului.

Lungimea totala a drumurilor tehnologice proiectate este de L=1100 m.

##### Etapa X Monitorizarea calităţii apei

Monitorizarea calității apei se va face prin măsurători realizate periodic în cele 3 puţuri de control al calității apei prevăzute în prezenta investiție, unul în amonte de depozit şi două în aval. Poziționarea relativă a puțurilor de monitorizare a calității apei propusă în această etapă este orientativă şi este reprezentată în Planul de situație pentru închiderea depozitului neconform Tuzla. Stabilirea poziționării acestora se va face în cadrul proiectului tehnic, după realizarea Studiului hidrogeologic.

Se vor măsura caracteristicile privind: pH, suspensii, sulfaţi şi cloruri. Măsurătorile  se vor realiza prin prelevarea probelor şi analiza lor la un laborator specializat.

##### Etapa X I Realizarea sistemului de colectare a apelor pluviale

Apele pluviale vor fi stopate a intra in masa depozitului prin sistemul de inchidere adoptat, in conformitate cu normativul de inchidere a depozitului 757 / 2004.

Apele pluviale convențional curate de pe suprafata inchisa a depozitului neconform sunt preluate de geosinteticul de drenaj  si conduse in santuri perimetrale  amplasate la baza taluzului depozitului de deseuri.

Lungimea  sanțurilor  pereate  aflate  in incinta este de L=865 m.

Apele pluviale curate, astfel colectate, sunt deversate intr-un bazin de dispersie (retentie), situat in partea de estica a amplasamentului (spre balta Tuzla), printr-o rigola pereata avand o lungime totala L= 35,00 m.

Apele pluviale, convențional curate vor fi evacuate in emisarul balta Tuzla după o retenție prealabila. Bazinul de retenție va avea un volum de cca V= 156 mc, va fi realizat in sistem deschis, îngropat, cu ajutorul materialelor geosintetice (dimensiune de 7,00m x 14,00 m si o adâncime de cca 2,50 m).

Amplasarea șanțurilor pereate perimetrale depozitului pentru colectarea apelor pluviale, a bazinului de retenție si a rigolei prevăzuta pentru evacuarea preaplinului la emisar este prezentata in planșa având cod. ESS-TZ-SF-003.

In perioadele in care se constata depășiri ai parametrilor apelor de ploaie monitorizați, se poate dispune evacuarea apelor tot prin vidanjare, pe o perioada limitata de timp, daca situația o va impune.

Prin sistemul de colectare, transport si evacuare a apelor pluviale propus, se asigura un management durabil privind gestionarea apelor puviale cazute in incinta (pe suprafata depozitului inchis de deseuri) asigurand posibilitatea monitorizarii in timp si a calitatii finale a apelor de ploaie evacuate in emisarul balta Tuzla.

Asa cum am mentionat si mai sus apa pluviala este condusa prin intermediul sistemului de inchidere al depozitului in zona santurilor perimetrale depozitului inchis. De aici apele sunt evacuate controlat la emisarul balta Tuzla dupa o retentie preliminara inainte de punctul de evacuare.

Alimentare cu apa si canalizare

Pentru activitățile curente necesare pentru depozitul închis de deșeuri nu este nevoie de asigurarea unei surse de apa locale.

Nu este prevăzut personal permanent in incinta depozitului pentru asigurarea activitatilor de monitorizare post-închidere.

## Monitorizare post-închidere a depozitului

Conform normativului tehnic aprobat prin Ordinul nr. 757/2004 al MMGA, este obligatoriu să se efectueze monitorizarea post-închidere, pe o perioadă stabilită de către autoritatea de mediu competentă (minim 30 de ani).

Această perioadă poate fi prelungită dacă în cursul derulării programului de monitorizare se constată că depozitul nu este încă stabil şi poate prezenta riscuri pentru factorii de mediu şi sănătate umană.

Se va stabili de comun acord cu autoritatea de gospodărire a apelor daca este necesara monitorizarea apelor de suprafața din zona depozitului. Pentru monitorizarea apei subterane se prevăd 3 foraje de control(unul amplasat in amonte si doua in aval fata de depozit, pe direcția de curgere).

Monitorizarea post-închidere va fi efectuată conform procedurilor prevăzute în anexa nr. 4 a Hotărârii de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, şi anume:

- date meteorologice

  - cantitatea de precipitații - zilnic, dar şi ca valori lunare medii;

  - temperatura minimă, maximă la ora 15,00 – medie lunară;

  - umiditatea atmosferică, la ora 15,00 – medie lunară;

- controlul apei de suprafaţă şi al gazului de depozit;

  - volumul şi compoziţia apei de suprafaţă – la 6 luni (dacă este necesar);

  - posibile emisii de gaz şi presiune atmosferică – la 6 luni;

- protecţia apei subterane;

  - nivelul apei subterane – la 6 luni (dacă există variaţii, se poate mări frecvenţa măsurării);

  - compoziţia apei subterane;

- topografia depozitului;

  - comportarea la tasare a depozitului şi urmărirea nivelului – citire anuală.

Totodată, se vor mai efectua:

- verificarea sistemului de impermeabilizare; se urmărește dacă apar exfiltraţii prin stratul de etanșare realizat pe suprafața depozitului; se urmărește, de asemenea, dacă apar izvorâri pe taluzurile depozitului; dacă apar asemenea fenomene se iau măsuri de oprire a exfiltraţiilor şi de remediere a straturilor de etanșare – la 6 luni;

- verificare dacă apar deformații ale sistemelor de etanșare; în caz de necesitate se intervine pentru refacerea pantelor pe sistemul de închidere – la 6 luni;

- controlarea stării stratului vegetal de pe suprafața depozitului şi de pe taluz – la 6 luni;

- controlarea stării rigolelor de colectare ape pluviale – la 6 luni;

- verificarea stării conductelor de colectare gaz şi a instalației – la 6 luni;

- urmărirea stării corpului depozitului – la 6 luni.

Deţinătorul depozitului este obligat să anunțe în mod operativ autoritățile competente pentru protecția mediului producerea de efecte semnificative negative asupra mediului, relevate prin procedurile de control, şi să respecte decizia autorităților teritoriale pentru protecția mediului privind măsurile de remediere impuse pe perioada post-închidere.

## - relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Aşa cum rezultă şi din descrierea lucrărilor prevăzute pentru inchiderea depozitului detaliate in prezenul capitol, atât din punct de vedere legal cât şi din punct de vedere tehnologic, proiectul se poate considera ca o completare absolut necesară pentru îmbunătățirea situației existente în zonă.

La aproximativ 350m nord-est fata de amplasamentul depozitului de deșeuri exista Stația de epurare a apelor uzate Eforie Sud. In vestul amplasamentului se desfășoară activități agricole.

Pozitionarea depozitului de deseuri fata de cel mai apropiat proiect existent

## - detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Prima opțiune analizata si propusa având in vedere amplasarea depozitului neconform   de  deseuri in  apropierea zonelor protejate a impus alegerea unei solutii cat mai sigure si durabile in raport cu situ (ROSPA0061 Lacul Techirghiol), respectiv  inlaturarea  fizica  a deșeurilor din depozitul neconform Tuzla, la cel mai apropiat depozit ecologic din zona.

Aceasta soluție nefiind eligibila la finantarea din fonduri publice, conform Ghid de finantare emis de AFM București in acest an. In consecinta, pentru inchiderea depozitului se va adopta solutia de inchidere in-situ, cu respectarea HG 349/2005 si a Ordinului 757/2005.

Astfel, alternativa finală luata in calcul pentru închiderea definitiva a depozitului Tuzla a fost reprezentata de închidere într-o singura etapa, prin realizarea straturilor de închidere conform Normativului Tehnic aprobat prin Ord.757/2004 si obținerea finanțării guvernamentale prin programul deschis de AFM.

## - alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

In perioada de implementare a proiectului pot rezulta deseuri (codificate conform prevederilor H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare) din organizarea de santier precum:

- cod 20 03 01 deseuri municipale amestecate si cod 20 01 01 hartie si carton (urmare a prezentei muncitorilor pe locatie)

- cod 17 02 01 – lemn (de la pichetii de lemn pentru delimitare)

- cod 17 05 04 – pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03* (rezultate din dezafectarea drumurilor si platformelor tehnologice)

- cod 17 05 08 – resturi de balast, altele decatcele specificate la 17 05 07* rezultate din dezafectarea drumurilor si platformelor tehnologice)

Deseurile vor fi colectate selectiv si depozitate temporar in spatiile special amenajate de catre executantul lucrarilor si predate catre firme autorizate pentru colectarea/ valorificarea/ eliminarea acestora.

## - alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Pentru executarea lucrărilor cuprinse în proiectul de închidere a depozitului s-a obținut Certificatul de urbanism nr. 43 din 21.03.2019. pentru obținerea Autorizației de construcție.

Elementul specific, caracteristic acestui proiect, consta în realizarea unor lucrări de închidere  a depozitului neconform pe care a fost sistată depunerea deșeurilor cu mult timp in urmă, respectiv din anul 2006. Lucrările prevăzute sunt in corelare cu masurile impuse la data sistării depozitarii prin Avizul de mediu nr. 20/2006, emis către Primăria Orașului Eforie de către APM Constanta.

Suprafaţa ocupată de amplasamentul depozitului neconform de deşeuri ce face obiectul prezentei investitii este de 63 370 mp, iar suprafața ocupată definitiv de depozit va fi de cca. 32 500 mp.

Conform Certificatului de urbanism nr. 43 din 21.03.2019 având ca scop obținerea Autorizației de Construcție. Pentru această etapă s-au obținut şi alte avize solicitate prin certificatul mai sus menționat:

- Avizul OCPI – Constanta  obtinut conf PV 2820/2018, prezentat in Anexe.

- Avizul de la Autoritatea pentru Sănătate Publică jud. Constanța nr. 449R/24.04.2019; prezentat in Anexe.

- Avizul/Adresa ANIF cu nr. A 39 din 17.04.2019, prezentat in Anexe.

- Avizul de Gospodărire a Apelor ANAR- Direcția Bazinală Dobrogea-Litoral este in curs de obținere.

Din punct de vedere juridic, terenul aferent depozitului de deșeuri menajere neconform Tuzla, pe care se vor desfășura activitățile de închidere, are următoarele caracteristici poziției/proprietății/categorie de folosința, conform Extrasului de Carte Funciara nr. 109171 din octombrie 2017: terenul unde se vor desfășura lucrările este pus la dispoziție fără sarcini, de către beneficiar.

Amplasamentul investiției este situat în intravilanul localității Tuzla, având nr. parcela CC 164.

Terenul unde se vor realiza lucrările de închidere a depozitului de deșeuri nu este situat în zone cu riscuri naturale sau antropice (nu este afectat de alunecări, nu este în zonă inundabilă, nu este situat în zonă de protecție specială, nu este situat într-un perimetru de protecție hidrogeologică, alte situații care fac incompatibilă realizarea lucrărilor de închidere).

# IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

In cadrul prezentei investiții Nu sunt necesare lucrării de demolare.

# V. Descrierea amplasării proiectului

Amplasamentul lucrărilor de închidere propuse prin prezenta investiție este situat în intravilanul localității Tuzla, având nr. parcela CC 164.

Plan amplasare depozit neconform de deșeuri Tuzla

Conform planului de situație de mai sus, vecinătățile terenului pe care se vor executa lucrările de închidere a depozitului neconform sunt:

- La Nord – lacul Techirghiol;

- La Vest - teren proprietate particulară/drum;

- La Est – balta Tuzla.

- La Sud - teren proprietate privată/drum.

Accesul în amplasament se face prin intermediul unui drum de exploatare agricolă existent, racordat la drumul comunal.

- distanta fata de granițe pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei

privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001:

Nu este cazul, proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie

1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

Terenul supus analziei este situat in vestul localitatii Eforie Sud, pe latura de vest a Baltii Tuzla. In nord se invecineaza cu drumul de acces catre turnul TV, iar in partea de est cu Balta Tuzla. Terenul, in suprafata de 63 370 mp are cote maxime cuprinse intre 0,75 si 5,48 m, in apropierea Baltii Tuzla, fiind valurit ca urmare a existentei movilelor de umpluturi neomogene depuse necontrolat.

Terenul aferent proiectului prezinta forma poligonala conform coordonatelor Stereo 70, avand o lungime de-a lungul Baltii Tuzla de cca. 740m si o latime cuprinsa intre 65 si 160 m.

Delimitarea amplasamentului

Distanta de la limita amplasamentului pana la zonele locuite ale localitatii Tuzla este de cca. 280 m.

Accesul la amplasament se face prin intermediul unui drum de exploatare agricola existent, racordat la drumul comunal.

Localizarea amplasamentului studiat - vedere satelitara

Imagini de pe amplasament:

Aspect al zonei de vest a amplasamentului (vecinatate cu Balta Tuzla)

Instalarea vegetatiei ruderale pe depozitul de deseuri

Aspect al deseurilor depozitate, tasate in mod natural; aspect valurit al terenului prin depozitare neuniforma

Coordonatele Stereo 1970 ale punctelor măsurate în zona centrală a depozitului sunt prezentate în continuare:

| Punct in zona mediana a depozitului | Coordonate Stereo 70 |
| --- | --- |
|  | X(Est) | Y(Nord) |
|  | 791 465,745 | 286 534,069 |

DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI, CU ACCENT PE SENSIBILITATII  ECOLOGICE A ZONELOR GEOGRAFICE SUSCEPTIBILE DE A FI AFECTATE

- utilizarea actuala si aprobata a terenurilor

Conform Certificatului de Urbanism Nr. 43/21.03.2019 emis de Primaria Comunei Tuzla, destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului este „UTR P3c-depozit deseuri”.

Functiunea dominanta este: teren neconstruit fara echipare tehnico-edilitara, iar functiunea permisa este: spatiu verde.

Suprafata aferenta depozitului se afla in zona de protectie hidrogeologica a Lacului Techirghiol.

Imobilul in suprafata de 63 370 mp aferent depozitului de deseuri a fost transferat din domeniul privat al UAT Oras Eforie in domeniul privat al UAT Comuna Tuzla, in acest sens fiind intocmit Protocolul de predare primire din 03.10.2017. Alte documente ce atesta trasferul suprafetei aferente depozitului in raza de administrare a Primariei Tuzla sunt:

- Hotararea nr. 139/ 31.07.2017 emisa de Consiliul Local Eforie privind radierea din inventarul domeniului privat al Orasului Eforie a unui imobil

- Decizia civila nr 449CA/ 06.06.2016 emisa de Curtea de apel Constanta

- Hotararea nr. 63 emisa de Consiliul Local Tuzla privind completarea inventarului cuprinzand bunurile din domeniul privat al comunei Tuzla, judetul Constanta

Deseurile depozitate sunt de tipul menajere, materiale constructii, beton, piatra, materiale plastice, etc. Din anul 2006 activitatea de depozitare deseuri a fost sistata, in prezent obiectivul aflandu-se in conservare.

- bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relativa ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa si biodiversitatea) din zona si din subteranul acesteia

Avand in vedere faptul ca se doreste amenajarea zonei ca spatiu verde, conform functiunii stabilite prin Certificatul de Urbanism, perioada si gradul de instalare pe teren a vegetatiei, depinde de speciile alese si de intervalul de timp intre sezonul in care se vor incheia lucrarile si sezoanele optime pentru plantare/inierbare.

In ceea ce priveste refacerea calitatii solului situat sub depozitul de deseuri se apreciaza faptul ca dupa realizarea lucrarilor de refacere ecologica, prin actiunea complexa a apei, aerului, temperaturii si microorganismelor, vor avea loc procese continue de transformare a materialului mineral si organic, cu efecte pozitive asupra calitatii solului.

Prin implementarea proiectului se va elimina o sursa importanta de poluare  a resursei de apa din zona Baltii Tuzla.

- capacitatea de absorbtie a mediului natural

- zone umede, zone riverane, guri ale raurilor

Prin implementarea proiectului se va elimina una dintre activitatile/obiectivele cu potential impact negativ asupra corpurilor de apa din nordul si estul amplasamentului, Lacul Techirghiol si Balta Tuzla, respectiv a ROSPA0061 Lacul Techirghiol din care cele doua corpuri de apa fac parte. Conform Formularului Standard al ariei protejate, depozitarea deseurilor in vecinatatea ariei reprezinta un “impact negativ de intensitate ridicata” asupra acesteia, datorita aportului de azot.

Zona in care se afla depozitul de deseuri se afla in zona de protectie hidrogeologica a lacului Techirghiol.

Conform studiului geotehnic (realizat de catre S.C. Geogam Test&Drill S.R.L. Cluj-Napoca), panza freatica a fost interceptata intr-un singur foraj, din cele 10 executate, si anume in forajul F2 realizata in zona Nordica a amplasamentului, la adancimea de 5,25 m spre malul Lacului Techirghiol. Drenorul zonei este lacul Techirghiol impreuna cu Balta Tuzla, amplasata la est de locatia depozitului.

- zone costiere si mediul marin

Depozitul de deseuri este situat la peste 1,8 km (masurati in linie dreapta) de Marea Neagra, iar realizarea si functionarea proiectului nu interfereaza cu mediul marin.

- zonele montane si forestiere

Nu este cazul.

- rezervatii si parcuri naturale

Amplasamentul se invecineaza in partea de nord cu Rezervatia Naturala 1610 Lacul Techirghiol (corespunzatoare corpului de apa Lacul Techirghiol), parte a SPA Lacul Techirghiol.

- zone clasificate  sau protejate  de dreptul national;  zone Natura  2000 desemnate de statele membre in conformitate cu Directiva 92/43/CEE si cu Directiva 2009/147/CE

Amplasamentul depozitului de deseuri se invecineaza la nord cu limita ROSPA0061 Lacul Techirghiol, iar in est se suprapune partial cu limita aceleiasi arii protejate (corespunzatoare Baltii Tuzla) pe o lungime de aproximativ 60 m.

Pozitionarea terenului aferent proiectului fata de Rezervatia Naturala 1616 Lacul Techirghiol

Pozitionarea terenului aferent proiectului fata de ROSPA0061 Lacul Techirghiol

Distantele pana la zonele de interes pentru conservarea biodiversitatii sunt detaliate in Capitolul XII al prezentului Memoriu.

- zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute in dreptul Uniunii si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri.

Dat fiind faptul ca depozitul de deșeuri este neconform si a funcționat de-a lungul timpului fără masuri care sa protejeze factorii de mediu, se poate considera ca prin existenta sa (funcționare, încetare activitate de depozitare fără aplicare a masurilor de închidere necesare) in forma actuala nu sunt respectate standardele de calitate a factorilor de mediu.

- zone cu densitate mare a populatiei

Cele doua localitati aflate in vecinatatea depozitului (Eforie si Tuzla) sunt zonele importante din punct de vedere rezidential.

- peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic

Nu este cazul. In zona proiectului nu se regasesc situri arheologice ce necesita protectie. Din punct de vedere al peisajului, calitatea si valoarea acestuia este data de prezenta Lacului Techirghiol.

# VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

- PROTECTIA CALITATII APELOR

Așa cum s-a menționat si anterior, proiectul nu implica evacuarea de ape uzate in emisar natural. Se vor adopta masuri pentru evitarea eroziunii hidraulice a depozitelor temporare de materiale de construcții, precum si a materialelor solubile sau antrenabile cu apa.

Personalul va fi instruit corespunzător. Utilajele ce vor deservi activitățile desfășurate vor trebui sa dețină toate inspecțiile tehnice necesare care sa ateste funcționarea corespunzătoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianți sau produse petroliere. In aceste condiții riscul producerii unui accident poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluări cu hidrocarburi va fi redusa.

Se vor interzice orice intervenții asupra malului apelor de suprafața din vecinătate si orice lucrări in legătura cu acestea. Se vor păstra in permanenta distante de siguranța fata de aceste obiective si se vor respecta condițiile impuse de Avizul de gospodărire al apelor.

Amplasarea organizării de șantier se va face cat mai departe de luciul de apa de suprafața.

Se va asigura colectarea corespunzătoare a apelor uzate rezultate de la spălarea roților utilajelor si autovehiculelor si se va analiza posibilitatea recirculării acestei ape, după decantare, in echipamentul pentru spălare roti.

Se va realiza si implementa un Plan de intervenții in caz de poluări accidentale.

- PROTECTIA AERULUI

Pentru protecția aerului se vor implementa următoarele masuri:

- se vor folosi utilaje si echipamente de generație recenta, prevăzute cu sisteme performante de minimizare si reținere a poluanților evacuați in atmosfera; utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative in vigoare;

- transportul materialelor de construcție ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face sub prelata; se va adapta viteza de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafeței de rulare pentru minimizarea cantităților de pulberi antrenate in aer;

- se vor umecta periodic drumurile din interiorul obiectivului si materialele încărcate, pentru minimizarea cantităților de praf răspândite in atmosfera.

- PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

Combaterea zgomotului este o problema care cuprinde:

a)  sursa- alegerea de utilaje moderne, putin zgomotoase;

b) calea de propagare - carcasarea sau montarea surselor in spatii inchise, acolo unde este posibil.

Pentru reducerea poluarii sonore se pot adopta unele masuri generale de prevenire sau de reducere a zgomotului generat de utilaje. Astfel:

- folosirea de utilaje moderne, bine intretinute, care sa nu produca zgomote peste cele normale asociate prin cartea tehnica a utilajului;

Tinand cont ca este vorba de utilaje si autovehicule, iar activitatile se desfasoara in exterior, optiunea de reducere a zgomotului prin carcasarea sursei de zgomot nu este accesibila in faza de implementare a proiectului.

- PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

Nu este cazul.

- PROTECTIA SOLULUI SI A SUBSOLULUI

In perioada de implementare a proiectului, se va interzice efectuarea de intervenții la mijloacele de transport si echipamente la locul lucrării (cu excepția cazurilor in care echipamentele sunt imobilizate si sunt necesare intervenții pe locație- atunci se vor asigura dotările necesare) pentru a evita scăpări accidentale de produs petrolier. Se va achiziționa material absorbant. Se va interveni prompt in cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor.

- PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

Masurile de protecție a factorilor de mediu apa, aer, sol precum si cele de diminuare a zgomotului si gestionarea corespunzătoare a deșeurilor sunt masuri cu efecte pozitive implicit si asupra ecosistemelor terestre si acvatice din vecinătate.

Se vor respecta cu strictețe condițiile prevăzute in Avizul de Gospodărire a Apelor.

Organizarea de șantier se va amplasa la o distanta de peste 100 m fata de limita ariei naturale protejate ROSPA0061 Lacul Techirghiol, luând in considerare vecinătatea vestica a depozitului de deșeuri.

Se va instrui personalul cu privire la statutul de arie protejata a zonelor invecinate depozitului de deșeuri si a obiectivelor de conservare a acesteia, precum si prevederile Art. 33 al OUG 57/2007 cu modificările si completările ulterioare.

Înierbarea zonei aferente depozitului după realizarea lucrărilor de închidere a depozitului si de recopertară cu sol curat si sol fertil, cu specii locale, adaptate condițiilor locale.

- PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

Dat fiind distantele pana la cele mai apropiate zone rezidențiale se considera ca

nu sunt necesare masuri suplimentare.

Masurile ce vizează protecția aerului si protecția împotriva zgomotului au efecte pozitive si pentru protecția așezărilor umane.

- GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

Se vor asigura dotarile necesare pentru colectarea selectiva a deseurilor generate de personal pe perioada de implementare a proiectului.

Pentru fiecare tip de deseu generat se vor amenaja sisteme temporare de stocare corespunzatoare, astfel incat sa nu existe riscul poluarii factorilor de mediu.

Deseurile vor fi predate, pe baza de contract, catre operatori autorizati.

- GOSPODARIREA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

Nu este cazul

# VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

a) Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane

Activitatea propusa va avea impact pozitiv asupra calitatii vietii, dat fiind ca prin  inchiderea depozitului, se va elimina sursa de disconfort olfactiv, vizual, posibilitatea poluarii zonelor învecinate depozitului (respectiv zona de nord a localitatii Tuzla) prin imprastierea deseurilor, si se va elimina sursa de atractie a daunatorilor. De asemenea terenul aferent va capata functiuni noi, stabilite prin documentatiile de urbanism aprobate.

In timpul perioadei de implementare a obiectivului, se va înregistra un disconfort asupra zonelor locuite generat de zgomotul produs de utilaje si de transportul deșeurilor si al solului necesar refacerii locatiei.

b) Impactul asupra faunei şi florei

Data  fiind  prezenta ROSPA0061 Lacul Techirghiol in vecinatatea nordica a amplasamentului si la limita laturii estice a acestuia, se subliniaza urmatoarele aspecte:

- lucrarile vizate de proiect nu interfereaza cu luciul de apa sau cu vegetatia palustra de la malul Baltii Tuzla. Intre limita depozitului si malul Baltii Tuzla exista o distanta de minim 14 m.

- desi in plan zona nordica a proiectului se suprapune cu limitele ROSPA0061 Lacul Techirghiol, depozitul de deseuri este in realitate separat in mod evident de luciul de apa de drumul asfaltat de acces catre turnul de televiziune Tuzla. De asemenea, malul corespunzator Lacului Techirghiol este pietruit si lipsit de vegetatie palustra.

Realizarea proiectului nu presupune activitati cu impact semnificativ asupra ariei protejate si biodiversitatii locale, ci eliminarea unui factor generator de impact semnificativ, asa cum este evaluat depozitul de deseuri in cadrul Formularului Standard al ariei protejate.

Efectele proiectului asupra speciilor de avifauna pentru care s-a instituit SPA Lacul Techirghiol se vor manifesta in perioada executarii lucrarilor de comasare a deseurilor si refacere amplasament, si se vor manifesta prin evitarea zonelor imediat invecinate proiectului de catre speciile de avifauna, urmare a zgomotului generat de utilaje si a prezentei acestora. In acest sens este important de pecizat faptul ca inlaturarea temporara a exemplarelor de pasari (exceptie speciile oportuniste) pe perioada desfasurarii lucrarilor in cadrul amplasamentului nu reprezinta o problema semnificativa in desfasurarea proceselor de hranire, cuibarire, iernare, datorita zonelor invecinate (terenuri arabile, zone cu vegetatie palustra de la nivelul Baltii Tuzla si Lacul Techirghiol) cu capacitate de asigurare a conditiilor de hrana, odihna si adapost. De asemenea, perioada de timp necesara executarii lucrarilor este redusa, fiind estimata la aprox. 7 luni.

Exista posibilitatea ca traseele locale pentru hranire sa fie temporar influentate, evitandu-se zonele in care se resimt efectele lucrarilor (zgomot, praf, prezenta umana) sau se vor desfasura la inaltimi mai mari decat in mod obisnuit.

In ceea ce priveste zona de mal a lacului Techirghiol, dinspre nordul amplasamentului, este important de subliniat faptul ca acesta este lipsit de vegetatie palustra, fiind consolidat cu piatra. Astfel, in vecinatatea Nordica a amplasamentului, nu sunt prezente habitate favorabile cuibaririi, elemente de suport pentru avifauna, sau conditii ce s-ar putea constitui in atractii pentru speciile de avifauna pentru care a fost declarat SPA Lacul Techirghiol, cu atat mai mult cu cat este prezent si drumul de aces catre turnul de Televiziune.

Aspect al malului pietruit

Astfel, nu va exista un impact asupra Rezervatiei Lacul Techirghiol, asupra speciilor de avifauna a caror ecologie este strans legata de mediul acvatic (cormorani, lisite, becatine, lacari, rata pitica, sulitari, buhai de balta, prundarasi, chirighite, corcodei, fluierari, batausi, gainuse de balta, poiciorongi, starci pitici, pescarusi cu cap negru, pescarusi roz-alb, cufundaci) sau asupra resurselor de hrana ale acestora, deoarece nu vor exista interventii asupra zonelor acvatice.

Suprafetele cu stufaris de la malul Baltii Tuzla nu vor fi afectate de lucrari intrucat de la limita depozitului pana la malul Baltii, exista o distanta de minim 14 m, masurati in linie dreapta. Protejarea malului si a corpului de apa, sunt de asemenea cerinte prevazute in Avizul de Gospodarire a Apelor, astfel incat singurele efecte care se vor inregistra asupra speciilor de avifauna acvatica ce folosesc pentru hranire, odihna si reproducere balta Tuzla sunt cele de indepartare temporara din zona de mal, datorita zgomotului si prezentei umane. Subliniem in acest sens faptul ca pe parcursul deplasarilor in teren, la nivelul luciului de apa si a stufarisului nu au fost inregistrate concentrari de specii, ci doar exemplare izolate, preponderent pe luciul de apa, din genul Podiceps sp., Larus sp., Fulica sp..Urmare a specificului proiectului cu efecte benefice pe termen lung asupra tuturor factorilor de mediu si implicit asupra biodiversitatii locale, precum si a capacitatii de acomodare a speciilor la disconfortul creat pe perioada desfasurarii lucrarilor si a posibilitatii  de utilizare temporara a terenurile invecinate pentru hranire si odihna, se apreciaza un impact nesemnificativ  asupra elementelor de conservare ale ariei protejate pe perioada desfasurarii lucrarilor de inchidere a depozitului.

Dupa implementarea proiectului, se apreciaza faptul ca exista sansa cresterii gradului de utilizare a zonei de catre speciile ce au stat la baza declararii SPA Lacul Techirghiol, deoarecere odata cu decongestionarea zonei de deseuri, se vor inlatura daunatorii (Rattus sp.) si sursele de hrana ale speciilor oportuniste (pescarus pontic, cioara griva, cioara de semanatura, graur, cotofana) si chiar cainii.

c) Impactul asupra solului/ subsolului

Prin implementarea proiectului, se vor elimina factorii generatori de impact asupra solului si subsolului prin relocarea partiala a deșeurilor si a stratului de sol viciat, aproximat la 0,5m sub groapa de deșeuri si recopertată cu sol curat si sol vegetal. De asemenea, odată cu refacerea stratului vegetal, instalarea microfaunei si desfășurarea proceselor de descompunere a resturilor organice si humificare, calitatea solului local va creste.

d) Impactul asupra factorului de mediu apa

Impactul lucrarilor asupra corpurilor de apa de suprafata va fi nesemnificativ in conditii de gestionare corespunzatoare a lucrarilor de inchidere. Poate sa apara impact negativ, doar in cazul unor poluari accidentale provenite in principal de la utilaje.

Intre amplasamentul analizat si Lacul Techirghiol se interpune drumul asfaltat ce asigura accesul la Turnul de Televiziune.

Posibilitatea interactiunii intre lucrarile aferente inchiderii depozitului si apele lacului Techirghiol si Baltii Tuzla este minima. Dat fiind ca proiectul presupune inchiderea depozitului de deseuri si colectarea levigatului, se reduce riscul poluarii panzei de apa freatica.

Nu se vor evacua ape uzate in ape de suprafata, deci nu va exista impact asupra calitatii apelor de suprafata indusa de o astfel de actiune.

Nu se va inregistra impact secundar asupra altor componente de mediu, datorate

unor potentiale schimbari ale conditiilor hidrologice/hidrogeologice in relatie cu lucrarile de inchidere propuse. Nivelul apei subterane din cadrul amplasamentului este in legatura directa cu amplasarea terenului fata de corpurile de apa de suprafata din zona. Lucrarile ce se executa nu vor influenta in secundar alte resurse sau activitati dependente de resursele de apa subterane sau de suprafata.

Nu se estimeaza un impact cantitativ negativ asupra resursei de apa urmare a cantitatilor de apa necesare pentru realizarea lucrarilor (spalare roti, umectare front de lucru). Nu se identifica nici o cale de cumulare a impactului pe acest factor de mediu cu alte folosinte de apa din zona localitatilor.

e) Impactul asupra calitatii aerului

In perioada de implementare a proiectului, mijloacele de transport si utilajele folosite pentru efectuarea lucrarilor de realizare a obiectivului proiectului vor genera poluanti caracteristici arderii combustibililor in motoare. Regimul emisiilor acestor poluanti este dependent de nivelul activitatii zilnice. Prin arderea carburantilor (motorina) in motoarele Diesel se degaja in atmosfera gaze de esapament, in a caror componenta sunt: oxizi de azot (NO2), oxizi de carbon (CO); oxizi de sulf (SOx); compusi organici volatili, pulberi. Cantitatile de noxe eliberate in atmosfera depind de: puterea, regimul si timpul de functionare al motoarelor, caracteristicile carburantului folosit, conditiile climatice, etc. Dispersia emisiilor de noxe se va produce la nivelul depozitului si de-a lungul drumurilor de acces.

Cantitatea de emisii de poluanti (Ordin 3299/2012) pentru functionarea orara a utilajelor (excavator, compactor,etc), la un consum de combustibil  (motorina) de 2 l/h, calculata in acord cu factorii de emisie EMEP/EEA (2016) pentru motoarele diesel este de:

  54,16 g NOx/h (h= ora de functionare);

  3,49 g PM10/h;

  5,60 g NM-VOC/h;

  17,88 g CO/h.

Cantitatea de emisii va fi dependenta de timpul de functionare. Impactul acestor surse se va manifesta local, la nivelul frontului de lucru, va fi un impact direct, pe

termen scurt, caracteristicile de instabilitate atmosferica a zonelor costiere asigurand

conditii de dispersie rapida a poluantilor. Nu se intrevede posibilitatea cumularii cuantificabile a impactului la receptor a acestor surse cu cele din vecinatate (statie de epurare, activitati agricole).

Lucrarile de manipulare a deseurilor si solului sunt insotite de emisii de pulberi in spectru dimensional larg. Emisia de praf este puternic dependenta de continutul de umiditate al materialului sau solului, deoarece umiditatea tinde sa promoveze particulele care se aglomereaza, impiedicand particulele sa devina aeropurtate. Astfel, este dificil de asociat valori ale concentratiilor de emisie surselor deschise, necontrolate. Emisia de particule pe perioada excavarii deseurilor si solului este direct proportionala cu continutul de particule de dimensiuni mici (<75μm), invers proportionala cu umiditatea materialului. Pulberile rezultate ca urmare a activitatii de manipulare materiale excavate (sursa la sol) se vor sedimenta in general in apropierea sursei, fara a se crea premisele inregistrarii unui impact negativ semnificativ asupra mediului pe termen mediu sau lung.

f) Impactul asupra peisajului şi mediului vizual

In timpul realizarii lucrarilor de comasare a deseurilor, peisajul va fi afectat de prezenta utilajelor si manipularea deseurilor, iar impactul se va mentine pe toata perioada de implementare a proiectului. Se va inregistra un impact vizual negativ direct, pe termen scurt. Impactul se va mentine pana la finalizarea investitiei. Se tine cont insa ca exista distante destul de mari pana la receptorii acestui peisaj.

Ulterior, pe perioada de functionare a obiectivului, se preconizeaza un impact pozitiv, dat fiind ca va creste valoarea functionala si estetica a zonei.

g) Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural

Nu se va inregistra impact  asupra patrimoniului istoric si cultural.

h) Impactul transfrontalier

Dat fiind distanta pana la granițe si tipologia proiectului, nu se estimează impact transfrontalier al proiectului propus.

Pe ansamblul lucrărilor propuse, magnitudinea impactului generat poate fi interpretata pe baza a trei parametrii: mărimea modificărilor calitative si/sau cantitative; scara spațiala a modificărilor propuse; scara temporala a modificărilor propuse (reversibilitatea). In cazul de fata, analizând acesti parametri, magnitudinea impactului este apreciaza ca fiind pozitiva si mare urmare a modificărilor pozitive induse in zona.

# VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.

Masurile luate  privind  inchiderea depozitului urban de deseuri neconform vor stopa patrunderea apelor pluviale in corpul de deseuri si astfel cantitatea de levigat produsa va fi neglijabila. Chiar si in conditiile formarii levigatului, eventualele cantitati de levigat acumultae vor fi evacuate prin pompare prin intermediul puturilor.

Principala sursa de poluare a apei freatice o reprezinta levigatul si scurgerile de apa pe suprafața deseurllor. Levigatul se formeaza atunci cand apa din precipitații sau apa rezultată din deșeurile depozilate patrunde prin corpul depozitului si ajunge la baza acestuia. Aceasta sursa de poluare va fi eliminata prin inchiderea depozitului.

- Asa cum a fost aratat la CAP III, sistemul de coletare levigat este alcatuit din:

    - Puțuri extractie (comune cu cele de colectare gaz de depozit);

    - Din puturi levigatul este prevazut a fi extras fortat prin pompa verticala cu ejector avand Q=1.0 mc/h si H= 4-5 m .

    - Retea de transport de la puturi la bazinul de stocare temporara levigat.

    - Bazin de stocare levigat, care va avea V= 25 mc, realizat din PAFS,  prevazut a se vidanja periodic. Levigatul va fi transportat la statia de epurare din apropiere pentru epurare corespunzatoare conform NTPA 001/2005.

- Apele pluviale vor fi stopate inainte de a intra in masa depozitului prin sistemul de inchidere adoptat, in conformitate cu normativul de inchidere a depozitului 757 / 2004.

- Caracteristicile importante ale sistemului de inchidere in ceea ce priveste gestionarea apelor pluviale este compus din:

    - geocompozit cu bentonita fabricat prin intertesere pe toata suprafata prin toate componentele.

    - Geosinteticul pentru drenaj va fi montat peste geocompozitul de impermeabilizare si are rolul de a prelua apele pluviale din stratul de recultivare si de a evacua apa pluviala in exces in santul perimetral. Geosinteticul pentru drenaj este format din doua geotextile a cate 200gr/m 2 monolitizate pe un miez din monofilamente profilate din PP avand 600gr/m2.

    - Sistem de drenaj este  triplu stratificat, cu miez tridimensional, protejat cu  geotextile filtrante, cu rezistenta mare la compresiune. Sistemul de drenaj este  fabricat dintr-un miez valurit de monofilamente extrudate, care are doua geotextile netesute filtrante, termosudate pe ambele fete.

    - Asa cum am mentionat si mai sus apa pluviala este condusa prin intermediul sistemului de inchidere al depozitului in zona santurilor perimetrale depozitului inchis. De aici apele sunt evacuate controlat la emisarul balta Tuzla dupa o retentie (in bazinul de dispersie) preliminara inainte de punctul de evacuare.

- Levigatul este colectat conform sistemului detaliat anterior si evacuat prin vidanjare periodica la statia de epuare oraseneasca din apropiere.

- Apele pluviale, conventional curate vor fi evacuate in emisarul balta Tuzla dupa o retentie prealabila. Bazinul de retentie va avea un volum de cca V= 156 mc, va fi realizat in sistem deschis , cu ajutorul materialelor geosintetice si ca acea dimensiune de 7,00m x 14,00 m si o adâncine de cca 2,30 m.

- In perioadele in care se constata depasiri ai parametrilor apelor de ploaie monitorizati, se poate dispune evacuarea apelor tot prin vidanjare, pe o perioada limitata de timp, daca situatia o va impune.

- Monitorizarea post-inchidere a  depozitelor de  deseuri este reglementata prin  prevederilee HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor si ale Anexei 2 din Normativul tehnic 757/2004. Conform  prevederilor  legale,  operatorul/titularul  depozitului este  obligat  sa  efectueze  monitorizarea postinchidere.pe o perioada stabilita de catre autoritatea de mediu competenta (minimum 30 ani). Aceasta perioada  poate fi prelungita daca  in cursul derularii programului de  monitorizare de constata ca depozitul nu este inca stabil  si poate prezenta riscuri pentru factorii de mediu si sanatatea umana.

- Obligatia desfaurarii activitatilor specifice de monitorizare va reveni pe viitor beneficiarului proiectului, respectiv primariei Tuzla.

# IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

JUSTIFICAREA INCADRARII  PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE  NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA-CADRU APA, DIRECTIVA-CADRU AER, DIRECTIVA-CADRU A DESEURILOR ETC.)

Prin realizarea lucrarilor propuse se vor respecta cerințele de inchidere a depozitelor de deseuri in conformitate cu Ordinul 757/2004.

# X. Lucrări necesare organizării de şantier

Organizarea lucrarilor de santier se va desfasura cu respectarea legislatiei in vigoare, in incinta obiectivului (zona depozitului de deseuri), in spatiile existente disponibile (stabilite de comun acord cu beneficiarul).

Obiectele ce vor dota organizarea de santier au caracter de provizorat si vor functiona numai pe perioada executiei, fiind dezafectate la terminarea lucrarilor.

Aceste obiecte de santier vor fi constructii tipizate (tip baraca), cu functii tehnologice (pentru ateliere si depozite materiale) si social-administrative (vestiare,birouri etc) si vor fi amplasate astfel incat sa fie respectate prevederile normelor de protectie si igiena a muncii si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

Organizarea de santier se va dota in mod obligatoriu cu:

- trusa de prim ajutor completa (inclusiv la punctele de lucru); in cadrul grupului de executanti va fi nominalizata o persoana care va fi instruita in acordarea primului ajutor in caz de eventuale accidente,

- pichet de incendiu echipat conform normelor PSI,

- containere pentru deseuri menajere.

Obiectele organizarii de santier se vor amplasa in vecinatatea zonei de lucru si vor fi prevazute cu accese rutiere si pietonale, racordate la drumurile existente din zonele de amplasare.

Organizarea de santier, in suprafata de 2500mp se va amplasa numai pe spatiile indicate de beneficiar, spatii care vor fi precizate si in conventia ce va fi incheiata pentru perioada de executie. Accesul in incinta lucrarilor de baza se va realiza conform procedurii si prin locurile indicate in conventie.

Executantul va asigura paza si protectia permanenta a materialelor si echipamentelor din santier precum si a lucrarilor executate.

Curatenia si intretinerea mijloacelor de munca la locul de munca, degajarea locului de lucru de materiale si mijloace de lucru si transportarea deseurilor intra in sarcina executantului. La iesirea din santier, autovehiculele vor fi curatate obligatoriu.

La terminarea lucrarilor, executantul va elibera suprafetele de teren folosite pentru organizarea de santier la fiecare obiectiv si va asigura curatenia acestora, redandu-le functionalitatea anterioara.

- localizarea organizarii de santier

Pentru activitatile zilnice de lucru si pentru depozitarea materialelor necesare executiei, precum si pentru activitatile sociale si administrative se va utiliza organizarea de santier la obiect, in suprafata de 2500 mp, ce se va amplasa in vecinatatea zonei de lucru.

# XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

La finalizarea lucrarilor de implementare se va dezafecta organizarea de santier, orice alte platforme, iar suprafetele vor fi redate circuitului natural, in concordanta cu toata suprafata depozitului. Se va asigura introducerea in circuitul natural a terenului recuperat in urma inchiderii depozitului neconform de deseuri (comasarea deseurilor pe o suprafata de S=32000 mp, urmata de lucrarile de inchidere propiu-zise conf. Ordinului 747/2004 si a lucrărilor avizate).

# XII. Anexe - piese desenate:

- Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor

- Plan de amplasament cotat

- Plan de situatie lucrari de inchidere a depozitului.

# XIII. INFORMATII SOLICITATE CONFORM  GHIDULUI METODOLOGIC  - ORD. 19/2010

a) DESCRIEREA SUCCINTA A PROIECTULUI SI DISTANTA FATA DE ARIA NATURALA PROTEJATA DE INTERES COMUNITAR, PRECUM SI COORDONATELE GEOGRAFICE (STEREO 70) ALE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI

Proiectul propune închiderea depozitului de deșeuri neconform situat in vestul Baltii Tuzla, județul Constanta, in suprafața de 6,337 ha, aflat in proprietatea Primăriei Tuzla. Amplasamentul a fost utilizat anterior pentru depozitarea deșeurilor menajere colectate la nivelul localității Eforie, sistarea depozitarii făcând-se in anul 2006. Din acel moment, obiectivul se afla in conservare.

Soluția aleasă pentru închiderea depozitului este de închidere in-situ, cu respectarea HG 349/2005 si a Ordinului 757/2005.

Vecinatatile terenului pe care se vor executa lucrarile de inchidere a depozitului neconform sunt:

- la nord - lacul Techirghiol

- la vest – teren proprietate particulara/ drum

- la est – balta Tuzla si terenuri apartinand CL Tuzla

- la sud – teren proprietate privata/ drum

Terenul este delimitat de urmatoarele coordonate Stereo 70:

| Nr. Pct. | Coordonate puncte de contur |
| --- | --- |
|  | X [m] (est) | Y [m] (Nord) |
| 1 | 791556.60 | 286254.07 |
| 2 | 791580.00 | 286326.35 |
| 3 | 791579.01 | 286339.99 |
| 4 | 791564.26 | 286382.84 |
| 5 | 791520.57 | 286449.67 |
| 6 | 791513.86 | 286482.62 |
| 7 | 791519.38 | 286493.68 |
| 8 | 791515.15 | 286521.09 |
| 9 | 791513.41 | 286552.65 |
| 10 | 791498.54 | 286603.62 |
| 11 | 791505.31 | 286661.47 |
| 12 | 791534.49 | 286764.94 |
| 13 | 791556.11 | 286822.68 |
| 14 | 791563.71 | 286845.41 |
| 15 | 791544.75 | 286848.63 |
| 16 | 791530.18 | 286851.99 |
| 17 | 791515.88 | 286856.99 |
| 18 | 791502.80 | 286863.22 |
| 19 | 791491.66 | 286870.57 |
| 20 | 791482.23 | 286877.76 |
| 21 | 791458.64 | 286694.72 |
| 22 | 791455.74 | 286678.28 |
| 23 | 791439.52 | 286646.44 |
| 24 | 791438.48 | 286644.41 |
| 25 | 791407.80 | 286642.47 |
| 26 | 791409.99 | 286604.12 |
| 27 | 791427.96 | 286289.45 |
| 28 | 791455.38 | 286247.93 |
| 29 | 791472.17 | 286204.77 |
| 30 | 791494.44 | 286168.45 |
| 31 | 791523.80 | 286141.45 |

| 32 | 286137.67 | 791529.06 |
| --- | --- | --- |
| 33 | 286147.93 | 791524.26 |
| 34 | 286197.52 | 791512.05 |
| 35 | 286208.13 | 791501.30 |
| 36 | 286229.62 | 791502.70 |
| 37 | 286244.61 | 791513.55 |
| 38 | 286251.24 | 791526.91 |
| 39 | 286252.44 | 791543.14 |

Conform coordonatelor Stereo 70, amplasamentul depozitului de deseuri se pozitioneaza in nord in imediata vecinatate a ROSPA0061 Lacul Techirghiol (respectiv Rezervatia Naturala 1610 Lacul Techirghiol), iar in est se suprapune partial (pe o lungime de aproximativ 60 m) cu limita aceluiasi Sit pentru Protectie Avifaunistica.

Pozitionarea terenului aferent proiectului fata de ROSPA0061 LaculTechirghiol si

Rezervatia Naturala 1610 Lacul Techirghiol

Latura nordica a amplasamentului, de aproximativ 95 m lungime, este situata paralel cu limita Sitului Lacul Techirghiol, intre aria protejata si amplasamentul depozitului interpunandu-se drumul de acces la Turnul de Televiziune Techirghiol.

Pe latura de est, aproximativ 60 m din perimetrul depozitului se suprapun cu limita Sitului de Protectie Avifaunistica (in dreptul Baltii Tuzla), in rest mentinandu-se o distanta de minim 14 m intre conturul depozitului si limita sitului.

Detaliu privind apropierea/suprapunerea cu limitele Sitului ROSPA0061 Lacul Techirghiol

Detaliu limita nord-estica a depozitului de deseuri in raport cu limita Sitului ROSPA0061 Lacul

Techirghiol

b) NUMELE SI CODUL ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR

Aria Protejata de Interes Comunitar cu care proiectul interfereaza este ROSPA0061LACUL TECHIRGHIOL. Din aria protejata fac parte Balta Tuzla si Lacul Techirghiol, acesta din urma avand si statut de Rezervatie Naturala – cod 1610.

c) PREZENTA SI EFECTIVELE/SUPRAFETELE ACOPERITE DE SPECII SI HABITATE DE INTERES COMUNITAR IN ZONA PROIECTULUI

Suprafata proiectului analizat nu se suprapune cu arii protejate de interes comunitar ci se situeaza partial pe limita Sitului de Protectie Avifaunistica Lacul Techirghiol.

Suprafata Sitului ROS0061 Lacul Techirgol este de 2950ha.

Speciile de interes comunitar ce au stat la baza declararii ariei protejate reies din urmatorul extras al Formularul Standard - Cap. 3.2 Speciile prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE; specii enumerate in anexa II la Directiva 92/43/CEE si evaluarea sitului in ceea ce le priveste:

| Specie | Populatie | Sit |
| --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire stiintifica | S | NP | Tip | Marime | Unit. masura | Categ. | Calit. date | AIBICI D | AIBIC |
|  |  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| B | A086 | Accipiter nisus (Uliu pasarar) |  |  | C | 10 | 10 | i | P |  | D |  |  |  |
| B | A086 | Accipiter nisus (Uliu pasarar) |  |  | W | 5 | 5 | i | P |  | D |  |  |  |
| B | A293 | Acrocephalus melanopogon |  |  | R | 1 | 3 | p | C | G | C | B | C | B |
| B | A168 | Actitis hypoleucos (Fluierar de munte) |  |  | C | 30 | 30 | i | P |  | D |  |  |  |
| B | A247 | Alauda arvensis (Ciocarlie de camp) |  |  | R | 60 | 60 | p | C |  | D |  |  |  |
| B | A229 | Alcedo atthis |  |  | W | 1 | 1 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A054 | Anas acuta (Rata sulitar) |  |  | W | 50 | 60 | i | P |  | D |  |  |  |
| B | A056 | Anas clypeata (Rata lingurar) |  |  | C | 110 | 1100 | i | C |  | B | A | B | A |
| B | A052 | Anas crecca (Rata pitica) |  |  | W | 400 | 400 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A050 | Anas penelope (Rata fluieratoare) |  |  | C | 800 | 900 | i | P |  | B | A | B | A |
| B | A050 | Anas penelope (Rata fluieratoare) |  |  | W | 800 | 900 | i | P |  | B | A | B | A |
| B | A053 | Anas platyrhynchos (Rata mare) |  |  | C | 400 | 400 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A053 | Anas platyrhynchos (Rata mare) |  |  | W | 400 | 400 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A055 | Anas querquedula (Rata caraitoare) |  |  | C | 200 | 200 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A051 | Anas strepera (Rata pestrita) |  |  | C | 20 | 20 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A041 | Anser albifrons (Garlita mare) |  |  | C | 3000 | 5000 | i | C |  | C | B | C | C |
| B | A041 | Anser albifrons (Garlita mare) |  |  | W | 500 | 1500 | i | C |  | C | B | C | C |
| B | A043 | Anser anser (Gasca de vara) |  |  | W | 150 | 150 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A042 | Anser erythropus |  |  | W | 10 | 10 | i | C |  | A | B | B | A |
| B | A039 | Anser fabalis (Gasca de semanatura) |  |  | W | 1 | 1 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A255 | Anthus campestris |  |  | R | 30 | 50 | p | C | P | D |  |  |  |
| B | A028 | Ardea cinerea (Starc cenusiu) |  |  | C | 20 | 20 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A029 | Ardea purpurea |  |  | C | 4 | 4 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A024 | Ardeola ralloides |  |  | C | 80 | 100 | i |  |  | D |  |  |  |
| B | A222 | Asio flammeus |  |  | W | 1 | 1 | i | C |  | C | B | C | B |
| B | A059 | Aythya ferina (Rata cu cap castaniu) |  |  | C | 3000 | 3000 | i | C |  | B | A | B | A |
| B | A059 | Aythya ferina (Rata cu cap castaniu) |  |  | W | 5200 | 5200 | i | C |  | B | A | B | A |
| B | A061 | Aythya fuligula (Rata motata) |  |  | W | 1000 | 1000 | i | C |  | B | A | B | A |
| B | A021 | Botaurus stellaris |  |  | W | 5 | 6 | i |  |  | D |  |  |  |
| B | A396 | Branta ruficollis |  |  | W | 600 | 2000 | i |  |  | B | B | C | B |
| B | A067 | Bucephala clangula (Rata sunatoare) |  |  | W | 25 | 25 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A133 | Burhinus oedicnemus |  |  | R | 5 | 10 | p | C | M | C | B | C | C |
| B | A087 | Buteo buteo(sorecar comun) |  |  | W | 4 | 4 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A088 | Buteo lagopus (sorecar incaltat) |  |  | W | 6 | 6 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A403 | Buteo rufinus |  |  | W | 1 | 1 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A403 | Buteo rufinus |  |  | R | 1 | 2 | p | C | G | C | B | C | B |
| B | A138 | Charadrius alexandrinus |  |  | C | 20 | 20 | i | C |  | D |  |  |  |

| B | A138 | Charadrius alexandrinus |  |  | R | 3 | 5 | p | C | M | C | B | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | A136 | Charadrius dubius (Prundaras gulerat mic) |  |  | C | 20 | 20 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A196 | Chlidonias hybridus |  |  | C | 500 | 600 | i |  |  | D |  |  |  |
| B | A198 | Chlidonias leucopterus (Chirighita cu aripi albe) |  |  | C | 30 | 30 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A197 | Chlidonias niger |  |  | C | 500 | 600 | i |  |  | C | B | C | B |
| B | A031 | Ciconia ciconia |  |  | C | 1300 | 1300 | i | C |  | C | C | C | B |
| B | A081 | Circus aeruginosus |  |  | W | 3 | 3 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A082 | Circus cyaneus |  |  | W | 3 | 3 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A083 | Circus macrourus |  |  | C | 2 | 2 | i | C |  | C | B | C | C |
| B | A208 | Columba palumbus(Porumbel gulerat) |  |  | C | 20 | 20 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A231 | Coracias garrulus |  |  | R | 5 | 10 | p | C | M | C | B | C | C |
| B | A113 | Coturnix coturnix( Prepelita) |  |  | R | 30 | 30 | p | C |  | D |  |  |  |
| B | A038 | Cygnus cygnus |  |  | W | 90 | 120 | i |  |  | B | C | C | B |
| B | A036 | Cygnus olor (Lebada cucuiata, Lebada de vara, Lebada muta) |  |  | C | 300 | 300 | i | P |  | D |  |  |  |
| B | A036 | Cygnus olor (Lebada cucuiata, Lebada de vara, Lebada muta) |  |  | W | 200 | 200 | i | P |  | D |  |  |  |
| B | A429 | Dendrocopos syriacus |  |  | R | 4 | 4 | p | C |  | D |  |  |  |
| B | A027 | Egretta alba |  |  | W | 34 | 34 | i | C |  | C | B | C | C |
| B | A026 | Egretta garzetta |  |  | C | 10 | 10 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A511 | Falco cherrug |  |  | C | 1 | 3 | i | C | G | C | B | B | C |
| B | A098 | Falco columbarius |  |  | W | 8 | 10 | i |  |  | C | B | C | C |
| B | A103 | Falco peregrinus |  |  | W | 1 | 1 | i | C |  | C | B | C | C |
| B | A096 | Falco tinnunculus (Vanturel rosu) |  |  | R | 4 | 4 | p | C |  | D |  |  |  |
| B | A096 | Falco tinnunculus (Vanturel rosu) |  |  | W | 3 | 3 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A097 | Falco vespertinus |  |  | R | 10 | 15 | p | C | G | C | B | C | C |
| B | A125 | Fulica atra (Lisita) |  |  | C | 3000 | 3000 | i | C |  | C | B | C | B |
| B | A125 | Fulica atra (Lisita) |  |  | W | 776 | 776 | i | C |  | C | B | C | B |
| B | A244 | Galerida cristata (Ciocarlan) |  |  | R | 30 | 30 | p | C |  | D |  |  |  |
| B | A153 | Gallinago gallinago (Becatina comuna) |  |  | W | 15 | 20 | i | P |  | D |  |  |  |
| B | A123 | Gallinula chloropus (Gainusa de balta) |  |  | R | 30 | 30 | p | C |  | D |  |  |  |
| B | A123 | Gallinula chloropus (Gainusa de balta) |  |  | W | 15 | 15 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A002 | Gavia arctica |  |  | W | 3 | 3 | i | C |  | C | B | C | B |
| B | A131 | Himantopus himantopus |  |  | R | 30 | 30 | p | C |  | B | B | C | C |
| B | A251 | Hirundo rustica (Randunica) |  |  | C | 200 | 200 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A022 | Ixobrychus minutus |  |  | R | 10 | 12 | p | C |  | C | B | C | C |
| B | A338 | Lanius collurio |  |  | R | 6 | 6 | p | C |  | D |  |  |  |
| B | A339 | Lanius minor |  |  | R | 8 | 8 | p | C |  | D |  |  |  |
| B | A459 | Larus cachinnans (Pescarus pontic) |  |  | W | 1800 | 1800 | i | C |  | B | A | B | A |
| B | A182 | Larus canus (Pescarus sur) |  |  | W | 1000 | 1000 | i | C |  | B | A | B | A |
| B | A180 | Larus genei |  |  | C | 10 | 50 | i | C | G | C | B | C | B |
| B | A176 | Larus melanocephalus |  |  | C | 8000 | 10000 | i |  |  | A | B | C | A |

| B | A177 | Larus minutus |  |  | C | 5200 | 5200 | i | C |  | B | B | C | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | A177 | Larus minutus |  |  | W | 3 | 3 | i | C |  | B | B | C | A |
| B | A179 | Larus ridibundus (Pescarus razator) |  |  | C | 1000 | 1000 | i | C |  | C | B | C | B |
| B | A179 | Larus ridibundus (Pescarus razator) |  |  | W | 1500 | 1500 | i | C |  | C | B | C | B |
| B | A242 | Melanocorypha calandra |  |  | R | 20 | 20 | p | C |  | D |  |  |  |
| B | A068 | Mergus albellus |  |  | W | 150 | 300 | i |  |  | B | B | B | A |
| B | A070 | Mergus merganser (Ferestras mare) |  |  | W | 10 | 12 | i | P |  | D |  |  |  |
| B | A069 | Mergus serrator (Ferestras moTat) |  |  | W | 4 | 4 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A383 | Miliaria calandra (Presura sura) |  |  | C | 600 | 600 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A058 | Netta rufina (Rata cu ciuf) |  |  | C | 24 | 24 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A023 | Nycticorax nycticorax |  |  | C | 10 | 10 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A277 | Oenanthe oenanthe (Pietrar sur) |  |  | R | 20 | 30 | p | P |  | D |  |  |  |
| B | A071 | Oxyura leucocephala |  |  | W | 15 | 130 | i |  |  | A | B | B | A |
| B | A020 | Pelecanus crispus |  |  | C | 5 | 80 | i | C | G | B | B | B | B |
| B | A019 | Pelecanus onocrotalus |  |  | C | 100 | 120 | i | C |  | C | B | B | B |
| B | A393 | Phalacrocorax pygmeus |  |  | W | 800 | 800 | i | C |  | C | B | C | B |
| B | A170 | Phalaropus lobatus |  |  | C | 5 | 30 | i | C | G | C | B | C | B |
| B | A151 | Philomachus pugnax |  |  | C | 300 | 500 | i |  |  | D |  |  |  |
| B | A140 | Pluvialis apricaria |  |  | C | 30 | 30 | i | C |  | C | B | C | C |
| B | A008 | Podiceps nigricollis (Corocodel cu gat negru) |  |  | C | 2000 | 2000 | i | P |  | B | A | C | B |
| B | A008 | Podiceps nigricollis (Corocodel cu gat negru) |  |  | W | 1000 | 1500 | i | P |  | B | A | C | B |
| B | A249 | Riparia riparia (Lastun de mal) |  |  | R | 1000 | 1000 | p | C |  | B | A | C | B |
| B | A195 | Sterna albifrons |  |  | C | 20 | 20 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A191 | Sterna sandvicensis |  |  | C | 50 | 200 | i | C | G | C | B | C | B |
| B | A004 | Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic) |  |  | R | 24 | 24 | p | C |  | D |  |  |  |
| B | A004 | Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic) |  |  | C | 30 | 30 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A004 | Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic) |  |  | W | 17 | 17 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A048 | Tadorna tadorna (Califar alb) |  |  | R | 20 | 25 | p | P |  | C | B | C | B |
| B | A048 | Tadorna tadorna(Califar alb) |  |  | W | 112 | 112 | i | P |  | C | B | C | B |
| B | A165 | Tringa ochropus (Fluierar de de zavoi) |  |  | C | 50 | 50 | i | P |  | D |  |  |  |
| B | A162 | Tringa totanus (Fluierar cu picioare rosii) |  |  | C | 100 | 150 | i | P |  | D |  |  |  |
| B | A142 | Vanellus vanellus (Nagat) |  |  | C | 50 | 60 | i | P |  | D |  |  |  |

Situl ROSPA0061 Lacul Techirghiol, gazduieste conform Formularului:

- 38 specii din anexa 1 a Directivei Pasari

- 50 specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare Bonn

- 5 specii periclitate la nivel global.

De asemenea, conform Formularului Standard al sitului, acesta este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Ixobrychus minutus, Himantopus himantopus.

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Larus minutus, Sterna albifrons, Philomachus pugnax, Larus melanocephalus, Pelecanus onocrotalus, Charadrius alexandrinus.

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:Oxyura leucocephala, Branta ruficollis, Anser erythropus, Larus minutus, Phalacrocorax pygmaeus, Cygnus cygnus, Mergus albellus, Anser albifrons, Larus ridibundus, Podiceps nigricollis.

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20000 de exemplare de pasari de balta, fiind sit RAMSAR, conform Formularului Standard.

Situl ROSPA0061 prezinta importanta deosebita pentru speciile acvatice, sau a caror ecologie este strans legata de mediul acvatic.

Ulterior sistarii depozitarii de deseurilor (anul 2006), peste depozitul de deseuri, s-a depus un strat superficial, neuniform de sol ce a permis instalarea vegetatiei ruderale. Asociatiile vegetale identificate sunt nitrofile, caracteristice locurilor virane, fara valoare conservativa: Chenopodietum glauco‐rubri, Chenopodio‐Xanthietum strumarii, Artemisietalia vulgaris, Artemision absinthii, Carduo‐Onopordetum, Ailanthetum altissimae, Amarantho-Chenopodion albi.

La nivelul malului vestic al Baltii Tuzla, de-a lungul depozitului de deseuri, este prezent stufaris. Intre limita depozitului si malul baltii este o distanta de aproximativ 14 m.

Speciile de avifauna observate cu frecventa regulata la nivelul amplasamentului sunt: Larus minutus, Pica pica, Columba livia domestica, Hirundo rustica, Emberiza citrinella, Larus ridibundus, Larus cachinnans, Oenanthe oenanthe, Alauda arvensis, Riparia riparia, Corvus frugileus, Sturnus vulgaris, Corvus corone cornix, Corvus monedula, Streptopelia decaocto, Falco tinnunculus, Passer domesticus.

Compozitia calitativa si cantitativa scazuta a tabloului avifaunistic de la nivelul amplasamentului se datoreaza caracteristicilor locale ale terenului, ce nu asigura conditii de cuibarit, hranire si odihna, in comparatie cu habitatele bine reprezentate de la nivelul sitului, precum:

- habitate acvatice: lacuri saline/salmastre; balti/ mlastini permanente cu apa dulce; zone umede diminate de tufisuri (comunitati vest pontice cu Phragmites australis ssp. humilis si Aster tripolium (cod Ro: R5311) si comunitatile danubiene cu Bolboschoenus maritimus si Schoeno-plectus tabernaemontani (Cod Ro: R2210).

- habitate de coasta: - Colonizari anuale cu Salicornia si alte specii anuale care colonizeaza pe namol sau nisip; Dune; Dune nisipoase de coasta si continentale - Dune cu Hippophaë rhamnoides

- pajisti – formatiuni ierboase natural si semi-naturale de pajiste: pajistile ponto-panonice cu Festuca valesiaca, pajistile ponto-balcanice de Botriochloa

ischaemum si Festuca valesiaca, pajistile vest-pontice de Stipa ucrainica si Stippa dasyphilla,, pajistile vest-pontice de Poa bulbosa, Artemisia austriaca, Cynodon dactylon si Poa angustifolia, steeple nisipoase, stepele vest-pontice cu Paeonia tenuifolia si pajistile ponto-sarmatice cu Juncus gerardi.

- terenuri agricole – ce asigura sursa de hrana pentru speciile care ierneaza in cadrul ariei protejate

d) SE VA PRECIZA DACA PROIECTUL PROPUS NU ARE LEGATURA DIRECTA CU SAU NU ESTE NECESAR PENTRU MANAGEMENTUL CONSERVARII ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR

Aria protejata ROSPA0061 Lacul Techirghiol se afla in custodia Administratiei Nationale Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral, Societatea Ornitologica Romana, Asociatia Demos si administratia locala (Primaria Tuzla).

In acest moment nu exista un plan de management al ariei protejate, insa este disponibil Planul de actiuni al ariei protejate, conform caruia inchiderea depozitului de deseuri reprezinta un obiectiv important, cu efecte pozitive asupra conditiilor fizico-

chimice ale lacului si implicit asupra populatiilor de flora si fauna.

In cazul de fata, beneficiarul proiectului – Primaria Tuzla este chiar unul dintre membrii consiliului de administratie al SPA, astfel incat atingerea acestui obiectiv reprezinta un deziderat din dubla perspectiva: din calitatea de administratie locala pentru atingerea angajamentelor de mediu fata de Uniunea Europeana, si din calitatea de custode al Ariei Protejate, pentru atingerea obiectivelor stabilite in Planul de Actiuni pentru conservarea ariei naturale protejate.

e) SE VA ESTIMA IMPACTUL POTENTIAL AL PROIECTULUI ASUPRA SPECIILOR SI HABITATELOR DIN ARIA NATURALA PROTEJATA DE INTERES COMUNITAR

Caracteristicile locale ale habitatului pe amplasament, nu asigura parametri ecologici necesari pentru reproducerea si adapostirea speciilor de avifauna din cadrul SPA Lacul Techirghiol, speciile cu prezenta constanta fiind preponderent specii de pasari antropofile.

Speciile pentru care a fost declarata aria protejata nu sunt dependente de habitatul aferent amplasamentului.

Impactul direct asupra speciilor de fauna se va resimti pe perioada de implementare a proiectului, ca urmare a prezentei organizarii de santier, a utilajelor, personalului si a zgomotului generat de lucrari. Potentialul impact generat de prezenta elementelor antropice si de zgomotul generat de acestea poate sa lirniteze temporar folosirea zonelor adiacente de catre avifauna si sa conduca la reorientarea temporara acestora catre zolele invecinate.

Populațiile speciilor a căror ecologie este strâns legata de luciul de apa nu vor fi afectate semnificativ de implementarea proiectului, deoarece in zona de mal, aparținând Lacului Techirghiol si Baltii Tuzla, corespunzătoare depozitului de deșeuri nu au fost observate concentrări ale acestor specii pentru hrănire sau cuibărire, iar lucrările se desfasoara la distanta de siguranța fata de luciul de apa, de minim 28-30 m pana la balta Tuzla.

Impactul activității se va resimți local si in imediata vecinătate, pe perioada de timp aferenta executării lucrărilor. Lucrarea propusa prin proiect nu dezvolta accente pe înălțime de natura sa influențeze pasajul migrația pasărilor. Prin implementarea proiectului nu se realizează bariere in calea deplasării pasărilor.

Dat fiind specificul investitiei si destinatia stabilita prin Certificatul de Urbanism -spatiu verde, dupa finalizarea lucrarilor de implementare a proiectului, nu se vor suplimenta activitatile ce reprezinta pericol pentru aria naturala protejata ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ci doar va creste calitatea ecosistemului local si implicit suprafata habitatelor învecinate ariei protejate, care pot asigura conditii de odihna si hranire pentru speciile ce au stat la baza declarării ariei·protejate.

Având in vedere faptul ca lucrările pentru implementarea proiectului nu interferează cu suprafețele incluse in aria protejata, iar prin realizarea acestuia se elimina una din presiunile actuale importante asupra ariei protejate,  este pertinenta concluzia conform căreia, pe termen mediu si lung, prin realizarea proiectului se vor înregistra efecte benefice asupra obiectivelor de conservare ale ariei protejate.

Elaborat:

Ing. Dipl. Cristian Ciulacu

Verificat:

Ing. Dipl. Sorin Matei

Expert ISWA

# Text boxes

Zona amplasare depozit neconform de deșeuri