Cuprins

1.	Denumirea proiectului	3

2.	Titular	3

2.1. Beneficiarul lucrărilor	3

2.2. Proiectantul lucrarilor	3

3.	Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect	3

3.1. Rezumat proiect	3

3.2. Justificarea necesității proiectului	3

3.3. Valoarea investitiei	4

3.4. Perioada de implementare	4

3.5. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)	4

3.6.	Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele)	5

3.6.1. Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament	11

3.6.2. Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus	12

3.6.3. Materii prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare al acestora	12

3.6.4. Racordarea la retelele utilitare existente în zonă	12

3.6.5. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei	12

3.6.6. Căi noi de access sau schimbări ale celor existente	12

3.6.7. Resurse naturale folosite în construcție și funcționare:	12

3.6.8. Metode folosite în construcție	13

3.6.9. Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară:	14

3.6.10. Relația cu alte proiecte existente sau planificate	14

3.6.11. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare	14

3.6.12. Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului	15

3.6.13. Alte autorizații cerute prin proiect	15

4. Descrierea lucrărilor de demolare	15

5. Descrierea amplasarii proiectului	15

5.1. Amplasamentul proiectului	15

5.1.1.  Localizare	16

5.1.2. Clima şi fenomenele naturale specifice zonei	16

5.1.3. Caracteristicile geofizice ale amplasamentului	17

5.1.4. Biodiversitatea	17

5.2. Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră	17

5.3. Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural	18

5.4. Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia	21

5.5. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970	21

6.1. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu	23

6.1.1. Protecția calității apelor:	23

6.1.2. Protecția aerului	23

6.1.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor	23

6.1.4. Protecția împotriva radiațiilor	24

6.1.5. Protecția solului și a subsolului	24

6.1.6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice	24

6.1.7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public	25

6.1.8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului / în timpul exploatării, inclusiv elimiarea	26

6.2. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și biodiversității	26

7. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect	27

7.1. Impactul asupra populației, sănătății umane, faunei și florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimul cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual	27

7.2. Natura transfrontalieră a impactului	29

7.3 Impactul schimbărilor climatice. Vulnerabilitatea proiectului	29

8. Prevederi pentru monitorizarea mediului	35

8.1. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu în faza de execuție	35

8.2. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu în faza de exploatare	36

9.  Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/ programe/strategii/ documente de planificare	36

9.1. Încadrarea proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația comunitară	36

9.2. Încadrarea proiectului, după caz, în documentele de planificare strategică	37

10. Lucrări necesare organizării de șantier	37

10.1. Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier	37

10.2. Localizarea organizării de șantier	37

10.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier	37

10.4. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier	37

10.5. Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu	38

11. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității	38

12.  Anexe – piese desenate	38

13.  Incadrarea proiectului sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice	39

13.1. Informaţii privind aria naturală protejată ROSPA0066 Limanu – Herghelia	39

13.2. Legătura proiectului cu aria protejat[ăconform OUG 57/2007	41

13.3 Estimarea impactului potential	41

## Denumirea proiectului

Denumirea investiţiei: “Construire centrală fotovoltaică pentru producere energie verde și racordare la reţea cu puterea instalată de 3528,2kWp, amplasată pe sol”

## Titular

## 2.1. Beneficiarul lucrărilor

  - Numele titular:	S.C. VUAPENERG S.R.L.

  - Adresa postala:	Mun. Mangalia, Str. Maior Giurascu, Nr. 18, Jud. Constanța;

  - Numar de telefon, de fax si adresa de mail, adresa paginii de internet:

tel. 0724 756 075,

mail ap.valentin88@gmail.com;

adresa web: -

  - Numele persoanelor de contact:

ERCAL VUAP tel. 0724 756 075

## 2.2. Proiectantul lucrarilor

SC THINK BLU SOLUTION SRL

Bucureşti, Str. Sg. Apostol C-tin, Nr.16A, Cod Postal 061461

## Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

## 3.1. Rezumat proiect

Proiectul tehnic propune realizarea unui parc fotovoltaic cu puterea instalată de 3528,20 kWp, în Localitatea Mangalia, Număr Cadastral 106534, Județul Constanta, România.

Obţinerea valorii de vârf a puterii debitate cât mai des posibil presupune proiectarea instalaţiei considerând funcţionarea acesteia ca fiind optimă.

Dimensionarea instalaţiei va fi influenţată de condiţiile climatice şi de potenţialul energetic solar al locaţiei.

Echipamentele principale ale parcului fotovoltaic sunt următoarele:

- Câmpul de panouri fotovoltaice;

- Invertoare de putere și sistemul de monitorizare/operare al centralei;

- Lucrări electrice: Cabluri electrice şi accesorii (DC şi AC), tablouri electrice intermediare, posturile de transformare, punctul de conexiune, instalația de împământare;

- Lucrări civile: structură metalică, amenajare teren și drum de acces interior, montaj instalare PT, împrejmuire;

## 3.2. Justificarea necesității proiectului

Descrierea situației existente

Beneficiarul dorește dezvoltarea unui parc fotovoltaice cu amplasare pe 1 lot de teren, identificat cu nr. CF 106534 de care dispune la adresa: loc. Mangalia, jud. Constanța. Terenul are o suprafaţă totală de 49 322 mp din care, suprafața utilizată pentru parcul fotovoltaic – 49.000 mp. Terenul destinat construcției centralei fotovoltaice este intabulat şi se aflӑ în loc. Mangalia, jud. Constanța.

Parcul fotovoltaic va furniza energie electrică nepoluantă conform „Strategia energetică a României 2019-2030, cu perspectiva anului 2050" în Cap. 1 - „Obiective strategice" în care se menţionează „Promovarea producerii energiei pe bază de resurse regenerabile", „a șasea direcție de acțiune vizează asigurarea realizării țintei colective de 32% pentru ponderea SRE în consumul final brut de energie la nivel european în 2030, cu eficientizarea costurilor”.

Proiectul propune realizarea unui parc fotovoltaic pentru producere energie verde, cu puterea instalată de 3528,20 kWp (cc) / 3000,00 kW (ac), în vecinătatea localității Mangalia, judeţul Constanța.

Obţinerea valorii de vârf a puterii debitate presupune proiectarea optimă a instalației folosind echipamente corespunzătoare și de ultimă generaţie.

Dimensionarea instalației va fi influențată de condiţiile climatice şi de potenţialul energetic solar al locaţiei.

Necesitatea și oportunitatea investiției

- introducerea unei capacităţi de producere de energie gratuită, inepuizabilă și infinit regenerabilă care va reduce riscurile asociate preţurilor volatile ale combustibililor fosili.

- eficientizarea consumului de energie și promovarea resurselor regenerabile, inovării, cercetării şi dezvoltării tehnologice prin alinierea la tintele strategiei nationale – avand în vedere că producţia de energie electrică reprezintă o reducere a facturii de energie electrică a Beneficiarului, şi o îmbunătăţire a calităţii energiei electrice faţă de cea absorbită din reţeaua electrică de distribuţie.

- pe durata funcţionării nu vor exista emisi de gaze, deşeuri sau riscuri de accidente fizice.

- echipamentul de producţie va fi instalat în apropierea locului de consum, evitându-se pierderile de putere datorate transportului şi distribuţiei.

- costuri de operare, întreţinere şi reparaţii minime.

## 3.3. Valoarea investitiei

Valoarea totală a investițitei este de 14.556.899. lei (inclusiv TVA), respectiv 12.232.689 lei (fără TVA).

Din valoarea totală a devizului general (fără TVA) se identifică următoarele cheltuieli privind protecția mediului:

- 110.000 lei (fără TVA) reprezintă cheltuieli pentru amenajarea terenului,

- 21.500 lei (fără TVA) reprezintă cheltuieli privind amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială,

## 3.4. Perioada de implementare

Perioada de implementare este de 12 luni.

## 3.5. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

  - Amplasare panouri (anexat)

  - Încadrare în zonă (anexat)

  - Schema monofilară – invertor (anexat)

  - Schema monofilară 1 (anexat)

  - Schema monofilară 2 (anexat)

  - Plan trasee de cabluri (anexat)

  - Plan împământare (anexat)

  - Plan paratrăsnet 1 (anexat)

  - Plan paratrăsnet 2 (anexat)

  - Plan iluminat și CCTV (anexat)

  - Împrejmuire (anexat)

Plan de situație:					Plan de încadrare în zonă:

## Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele)

Echipamentele principale ale parcului fotovoltaic sunt următoarele:

- Câmpul de panouri fotovoltaice;

- Invertoare de putere și sistemul de monitorizare/operare al centralei;

- Lucrări electrice: Cabluri electrice şi accesorii (DC şi AC), tablouri electrice intermediare, posturile de transformare, punctul de conexiune, instalația de împământare;

- Lucrări civile: structura metalică, amenajare teren și drum de acces interior, montaj instalare PT, împrejmuire;

Câmpul de panouri fotovoltaice:

Panourile fotovoltaice sunt de tip PS590M8GF-24/TNH și au dimensiunea de 2278x1134x30 mm, greutate 32 kg. Tipul de panou fotovoltaic are puterea instalată de 590Wp, celule monocristaline 182mmx91mm, cu o eficienţă de 22,84% în condiţii STC, conform fişei tehnice și a garanţiei de performanţă emisă de Producător.

Invertoarele de putere și sistemul de monitorizare/operare al parcului fotovoltaic

Invertorul

Invertorul propus pentru acest proiect va fi furnizat de la producătorul Huawei, ultima generaţie și este de de tipul „string inverter”, cu puterea instalată de 300 kWp de tipul SUN2000-330KTL-H1. Aceste tipuri de invertoare se află pe lista de invertoare acreditate Transelectrica şi de către operatorul de distribuţie, şi se pot folosi pentru integrarea parcurilor fotovoltaice în reţelele electrice publice din România.

-> 3528,20 kWp DC /10x300 kW = 3000,00 kW AC -> factor de supraîncărcare de 117,6%

Invertoarele convertesc energia produsă de câmpul de panouri fotovoltaice în energie de curent alternativ compatibilă cu reţeaua electrică. Acestea se vor conecta în mai multe tablouri electrice de conexiuni şi apoi în tabloul electric general situat în posturile de transformare pentru a exporta puterea produsă de instalația fotovoltaică în reţeaua electrică de distribuţie la care este racordat Beneficiarul prin punctul de conexiune.

Invertorul nu necesită o alimentare a serviciilor interne proprii având ventilație naturală, acesta se va alimenta pe durata nopţii din tabloul electric, în sens invers, daca va fi nevoie, consumul pe timp de noapte fiind de 1 W.

Invertorul ales va respecta cerinţele și normele tehnice în vigoare ale operatorului de distribuţie din zona Beneficiarului (parametrii energetici și de calitate, protecţie la insularizare etc.). Acesta va fi acreditat ANRE conform ord. 208/14.12.2018.

Invertoarele au gradul de protecţie IP66 și permit montarea în exterior, respectând instrucţiunile din manualul de instalare a producătorului. Astfel, acestea vor fi fixate pe structura metalică, sub panourile fotovoltaice, iar lungimile de cabluri de curent continuu vor fi optime, și invertoarele vor fi protejate de fenomenele atmosferice.

Caracteristicile invertorului cât şi funcţiile de protecţie şi comandă-control se regăsesc în fişa tehnică a produsului.

Invertoarele de putere trifazate Huawei SUN2000-330KTL-H1 permit reglarea automată a puterii active și reactive produse în următoarele moduri:

- Reglare automată statică a puterii active și reactive produse;

- Prin intermediul interfeţei grafice de comandă se limitează permanent puterea ce poate fi livrată în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominală.

- Reglare automată statică în trepte a puterii active produse – buclă de reglaj deschisă

  - Prin intermediul modulului de intrări digitale disponibil la nivelul invertortorului de putere se poate regla în trepte fixe puterea livrată în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de (0%, 30%, 60%, 100%) din puterea nominală.

Sistemul de monitorizare/operare a parcului fotovoltaic

Invertorul va avea un display cu indicatoare LED şi va permite conectarea utilizatorului local prin Bluetooth/Wifi. Pentru a transmite informaţile colectate local spre o interfaţă de comunicare care poate fi interogată de către un operator al parcului fotovoltaic, invertorul permite o comunicaţie pe RS485 până la datalogger amplasat în postul de transformare, în tabloul de comunicaţii. Acest logger are capacitatea de a transmite prin Ethernet sau 4G datele colectate către portalul producătorului Fusion Solar.

Acest portal permite accesul la un tool online de analiză a comportamentului stringurilor de panouri care poate ajuta în atingerea unei eficienţe sporite în procesul de O&M al centralei, asigurând o mentenanţă proactivă şi un cost redus de operare. Prin informaţile primite portalul propune o interfaţă de utilizator inovatoare şi funcţii optimizare pentru a corespunde solicitărilor fiecărui client.

Astfel, sistemul de monitorizare şi comunicaţii este foarte bine echipat cu informaţii care îndeplinesc cerintele viitoarei lumi a energiei și a comunicării digitale. Utilizatorii acestui portal beneficiază de acces gratuit pentru funcţiile de baza ale monitorizării unei instalaţii fotovoltaice, și în plus, de funcţii profesionale dedicate.

Avantaje:

- Informaţia disponibilă întotdeauna pentru fiecare dispozitiv conectat;

- Structura inovativă de afişare a informaţiei pentru un management optim;

- Tablouri de comanda informative pentru toate nivelurile ierarhice pentru o vedere de ansamblu eficientă;

- Analiza compresivă a informaţilor înregistrate care salvează timp și reduce pierderi de energie.

Lucrări electrice proiectate

Cablurile de curent continuu

Cablurile de curent continuu se compun din cablurile ce conectează panourile între ele alcătuind stringurile (şirurile) de panouri și cablurile ce conectează stringurile la invertoare. Cablurile ce conectează panourile între ele alcătuind stringurile sunt furnizate de producătorul de panouri, două pentru fiecare panou. Nu este necesară protejarea lor în tuburi de protecţie, întrucât acestea sunt rezistente UV, fixate cu coliere de plastic, protejate de acţiunea directă a radiației solare. Pentru a limita pierderile de putere, se vor folosi cabluri solare cu secţiune de 6 mm2.

Cabluri de curent alternativ (JT 0,8 kV)

Cablurile de conectare a invertoarelor la tabloul beneficiarului

- Dimensionarea acestora va respecta recomandările producătorului de invertoare;

- Se vor folosi cabluri de secţiuni 2 x (3x240) mm2, de aluminiu pentru conexiunea între tablou CEF și PTAB, armate, care vor fi pozate subteran;

- Se vor folosi cabluri de secţiuni 3 x 240 mm2 de aluminiu pentru conexiunea între tablou invertor și tablou CEF, armate, care vor fi pozate subteran.

Cabluri de comunicaţie

Conexiunile între invertor și Huawei Smart Logger 3000A se vor realiza prin intermediul unui cablu tip RS485.

Cerinţe ce se vor respecta pentru toate tipurile de cabluri:

- Secţiunile conductoarelor/cablurilor de c.c. şi c.a. se vor determina astfel încât pierderile de putere/parcul fotovoltaic sa fie de cel mult 3% pentru cablurile de curent alternativ și 5% pentru cablurile de curent continuu;

- La pozarea cablurilor se va ţine cont de standardele privind raza maximă de curbura și distanţele dintre cabluri. Cablurile pozate în şanţuri trebuie să fie paralele, iar intersectarea trebuie evitată în măsura în care se poate. Cablurile armate se vor poza direct în pământ, fără a fi protejate în tuburi de protecţie cabluri.

- La intrarea în tablourile electrice se vor folosi tuburi contractibile pentru etanşare. Toate terminalele de conexiune vor fi adecvate tipului de cablu pe care se montează. Montajul se va face numai cu echipamente adecvate;

- Toate cablurile vor respecta cerinţele normelor tehnice în vigoare.

Posturile de transformare

Numărul total de posturi de transformare (PT) este de 2 bucăţi 0.8/20 kV:

- 2 x (1x1600 kVA);

- Tabloul de monitorizare şi control a energiei produse de CEF

Transmiterea datelor de la invertoare spre portalul de monitorizare Huawei se va face prin intermediul unui tablou electric de monitorizare şi control care va integra datele CEF cu datele de consum înregistrate de analizorul de calitate în datalogger. Acesta va avea activă protecţia de „zero feed in”, respectiv generare 0 a potenţialului surplus de energie electrică în reţeaua Beneficiarului. Echipamentele de comunicaţie se vor putea monitoriza de la distanţă fie printr-o conexiune Ethernet pusă la dispozitie de Beneficiar, fie printr-o conexiune 4G. Acesta va fi amplasat în PT.

- Posturile de transformare

Se vor utiliza 2 posturi de transformare, de tip 1x1600 kVA, 0.8/20 kV. Echipamentele postului vor fi amplasate într-o anvelopă prefabricată din beton montată în exterior, pe amplasamentul parcului fotovoltaic conform planului de situatie anexat. Detaliile tehnice ale postului de transformare sunt descrise în partea desenată a prezentei documentaţii. Producătorul va pune la dispoziţie la predare toate documentaţiile tehnice, impreuna cu garanţia şi manualul de întreţinere și operare, care vor face parte integranta din cartea tehnică a lucrării. Toată producţia parcului fotovoltaic va fi centralizată în postul de transformare și apoi transmisă către punctul de conexiune al Beneficiarului și de aici mai departe spre reţeaua de distribuţie locală.

Anvelopa postului de transformare este compusă din 2 elemente care vor forma o singură unitate:

- Infrastructură (fundaţia-tip cuvă – livrată de furnizor);

- Suprastructură (cabina propriu-zisă, planşeu-acoperiş).

Postul de transformare va fi echipat cu următoarele echipamente:

- Echipamentul de comutație și comandă de JT (800 V);

- Echipamentul de comutație și comandă de MT (20 kV);

- Transformatoare de putere 0,8/20 kV, 1x1600 kVA.

Celulele de medie tensiune se montează pe o confecţie metalică care va fi protejată anticoroziv prin vopsire. Accesul cablurilor la celule se face prin partea de jos a acestora, prin golurile de trecere lăsate în cuvă. Manevrele de exploatare pentru celulele de MT se fac din interiorul punctului de conexiune.

În interiorul cabinei se va realiza o centură de egalizare potenţial care va fi conectată la priza de pământ exterioară. La această centură interioară se leagă prin ramificaţii separate:

- carcasele echipamentelor inclusiv elementele de susţinere ale acestora;

- elementele metalice ale construcţiei (grile, armături, etc.);

- armăturile, ecranele şi învelişurile metalice ale tuturor cablurilor electrice cu excepţia acelora la care din considerente de fucţionare este interzisă o astfel de legare la pământ;

- alte elemente conductoare care nu fac parte din circuitele de lucru, dar care în mod accidental, ar putea intră sub tensiune printr-un contact direct, prin defect de izolație sau prin intermediul unui arc electric cum sunt (uşi de acces, suporţi de fixare, grile de ventilaţie etc).

Înainte de montarea anvelopei de beton se vor realiza o serie de lucrări pregătitoare de amenajare a platformei de montare. Astfel, anvelopa se va monta pe un strat de beton de egalizare, nisip sau balast, iar după montare se va reface cadrul natural din zonă prin acoperirea cu pământ a punctului de conexiune până la nivelul superior al cuvei. Pentru respectarea limitelor maxime admise de STAS 2612-87 cu privire la tensiunile de atingere şi de pas se va realiza o priză de pământ artificială și o instalaţie de dirijare a potenţialelor în exteriorul anvelopei punctului de conexiune.

Instalația de împământare

Pentru protecţia personalului de exploatare și mentenanţă împotriva atingerilor accidentale indirecte se va realiza o instalaţie de legare la pământ în conformitate cu normativele și standardele în vigoare (STAS 12604/1÷5, 1RE-Ip30/2004 etc.).

La realizarea acestei instalaţii de legare la pământ se va ţine seama şi de recomandările furnizorului de echipament în ceea ce priveşte modul de legare la centura de împământare. La instalația împământare a staţiei se va racorda întregul echipament (conform prevederilor 1.RE-Ip 30/2004), precum şi toate elementele conductoare care nu fac parte din circuitele curenţilor de lucru, dar care în mod accidental ar putea intra sub tensiune printr-un contact direct, prin defect de izolaţie sau prin intermediul unui arc electric.

De asemenea, la instalația de legare la pământ se racordează următoarele:

- parcul fotovoltaic;

- instalaţiile de legare la pământ a punctului de conexiune;

- cutiile de conexiuni curent continuu;

- invertoarele.

Reţeaua de împământare este detaliată în partea desenată, valoarea prizei de pământ încadrându-se în valoarea acceptată de Rp<4Ω pentru instalația de împământare a CEF și Rp<1Ω pentru instalația de paratrăsnet. Prizele locale se vor lega la reţeaua de împământare generală a parcului fotovoltaic.

Protecţii pentru asigurarea securităţii

Regula fundamentală a protecției împotriva șocurilor electrice constă în aceea că părţile active periculoase nu trebuie sa fie accesibile în condiții normale de funcționare. Aceasta se realizează prin protecția de bază („protecție la atingere directă”):

- Izolaţia de bază a părţilor active – părţile active trebuie să fie acoperite complet cu o izolație care se poate îndepărta numai prin distrugere. Pentru echipament izolaţia trebuie să îndeplinească prescripţiile din standardele relevante pentru echipamentul electric;

- Bariere sau carcase – părţile active trebuie să fie instalate în interiorul carcaselor sau în spatele barierelor care asigură un grad de protecţie cel puţin IPXXB sau IP 2X;

- Scoaterea de sub tensiune a instalației la care se lucrează atât pe partea de tensiune continuă cât şi pe partea de tensiune alternativă;

- Utilizarea aparatelor de protecție cu separare vizibilă a contactelor;

- Se interzice intervenția asupra echipamentelor și instalațiilor electrice fără folosirea mijloacelor individuale de protecţie electroizolante certificate;

- Executarea intervențiilor la instalațiile electrice numai de către persoane calificate;

- Executarea intervențiilor în baza uneia dintre formele de lucru, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1146/2006;

- Elaborarea unor instrucțiuni de lucru.

Părțile conductoare accesibile ce accidental ar ajunge sub tensiune să nu devină părți active periculoase în caz de simplu defect. Aceasta se realizează prin “protecţia la defect“ (“protecție la atingere indirectă”).

Instalaţia de protecţie impotriva loviturilor de trăsnet

| mp |  |
| --- | --- |

Sistemul de protecţie la supratensiunile atmosferice, sau sistemul de paratrăsnet, este un sistem distinct, proiectat pentru a proteja părţile metalice care pot intra accidental sub tensiune în urma unor fenomene atmosferice extreme: trăsnetele.

Instalația de paratrăsnet este compusă dintr-un ansamblu care conţine un paratrăsnet activ performant care va asigura o rază de protecţie de 108 m. Această rază de protecţie se determină în funcţie de înălţimea relativă faţă de înălţimea de protejat.

Înălţimea maximă de protejat a centralei fotovoltaice este de 2.72 m, respectiv înălţimea maximă a structurii metalice de susţinere a panourilor fotovoltaice. Ansamblul de paratrăsnet se va prinde de structura metalică printr-o confecţie metalică.

Fiecare ansamblu va conţine paratrăsnetul activ, suportul de prindere pe structura metalică de susţinere a panourilor fotovoltaice şi o platbandă galvanizată de OlZn tip care va face legătura dintre paratrăsnetul activ și platbanda de împământare.

Sistemele de iluminat şi securitate video

Sistemul de iluminat exterior şi perimetral

Pentru iluminatul exterior şi perimetral al parcului fotovoltaic, în conformitate cu prevederile normativului PE 136/88, se prevăd instalaţii electrice dimensionate astfel încât să asigure niveluri de iluminare corespunzătoare. Iluminatul exterior şi perimetral al parcului fotovoltaic se va realiza cu corpuri de iluminat ambiental, și de tip proiector, echipate cu lămpi LED cu puterea de 120 W.

Corpurile de iluminat de tip proiector se montează pe stâlpi de iluminat amplasaţi perimetral, de-a lungul împrejmuirii pe tot perimetrul amplasamentului, conform planului din partea desenată.

Alimentarea cu energie electrică a instalaţiilor sus menţionate, se va face din tabloul de servicii interne amplasat în punctul de conexiune. Protecţia împotriva atingerilor indirecte se face prin legarea la conductorul de nul de protecţie a carcaselor metalice ale corpurilor de iluminat şi prin legarea cutiilor de derivaţie la priza de împământare a parcului fotovoltaic prin platbanda din OlZn tip 40x4 mm.

Cabluri de energie pentru alimentarea sistemului de iluminat se vor poza:

- în pământ în tub riflat de protecţie

- în tuburi de protecţie din PVC, la subtraversări de drumuri.

- în tuburi de protecţie, aparent pe stâlp sau pe perete atunci când se alimenteaza camerele video sau proiectoarele LED din cutiile de conexiuni.

Sistemul de supraveghere video

Pe perimetrul parcului fotovoltaic se vor amplasa camere de supraveghere video care vor avea posibilitatea de miscare (120 grade) și capacitate de focalizare. În apropierea obiectivelor importante, respectiv: posturi de transformare, cladire de comanda, platforma de depozitare se pot amplasa camere adiționale. Acestea se vor monta perimetral pe stâlpii de iluminat și pe stâlpi independenți lângă obiectivele importante. Alimentarea cu energie a camerelor se face din sursele de 12V montate în cutiile de conexiuni montate pe stâlpii de iluminat.

Înregistrarea și supravegherea imaginilor se face cu un înregistrator digital NVR amplasat în rack-ul video din punctul de conexiune. Vizualizarea în timp real şi a înregistrărilor se poate face, datorită softului prevăzut, de la orice PC conectat la reţeaua de date şi/sau Internet. Securitatea este asigurata pe baza unor coduri și parole secretizate.

Toate camerele vor putea fi accesate local prin intermediul monitorului amplasat în cabina de comandă sau de la distanță prin internet pe calculator, tabletă sau telefon mobil. Imaginile capturate se  vor înregistra într-un registrator IP montat în cabina de comandă. Pentru a îmbunătății calitatea capturii camerei video pe timp de noapte se va folosi un iluminator cu infraroșu. Acesta se va sincorniza cu câmpul vizual al camerei video. Sistemul de securitate va fi interconectat cu sistemul de ilumiat, acesta evidențiind zona care a fost pătrunsă de către persoane neautorizate.

Structura metalică de susţinere a panourilor fotovoltaice – fixare pe teren.

## 3.6.1. Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Nu există instalații sau fluxuri tehnologice existente pe amplasament.

## 3.6.2. Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus

Celulele fotovoltaice (PV-photovoltaic) sau solare, cum sunt adesea denumite, sunt dispozitive semiconductoare care convertesc energia solară în electricitate de curent continuu (DC).

Grupurile de celule fotovoltaice sunt înseriate în module, care pot fi folosite la încărcarea bateriilor, funcţionarea motoarelor sau la alimentarea oricărui alt consumator. Cu un echipament electric de conversie adecvat, sistemele fotovoltaice pot produce curent alternativ (AC), devenind compatibile cu orice tip de aplicaţie convenţională, operând în paralel şi putând fi interconectate la reţeaua electrică.

## 3.6.3. Materii prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare al acestora

Materialele utilizate pentru construirea obiectivului sunt nisip, balast, pietriș pentru lucrările de teren necesare – terasări, umplerea gropilor de fundare pentru pilonii metalici și pentru acoperirea tuburilor îngropate.

În etapa de funcționare resursa utilizată este energia solara.

## 3.6.4. Racordarea la retelele utilitare existente în zonă

Nu este cazul, investiția nu presupune racordarea la utilități.

## 3.6.5. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

La terminarea lucrărilor de construire se vor lua măsuri de refacere a calității solului. Terenul va fi sistematizat pe verticala astfel încât apele meteorice să nu producă acumulări (băltiri).

## 3.6.6. Căi noi de access sau schimbări ale celor existente

Lucrări de amenajare teren și drum de acces interior

Deoarece, conform ridicărilor topo realizate pe amplasament, terenul existent nu este plat, astfel sunt necesare lucrări pentru nivelarea terenului, respectiv:

- curăţarea terenului de frunze, crengi, iarbă și buruieni;

- nivelarea, decopertarea și depozitarea pământului vegetal.

Traficul pe drumul de acces este redus, fiind un trafic local. Greutatea maximă ce va trebui suportată de către drumuri în timpul transportului va fi cea a macaralei. Având în vedere consideraţiile expuse mai sus se propune următorul sistem rutier ( drumuri de acces interior - aprox. 200m și parcare):

- Decopertarea pământului existent (stratul vegetal) pe o grosime de 50 cm;

- Strat de balast cu o grosime de 30 cm;

- Strat de piatră spartă cu o grosime de 15 cm;

- Strat macadam ordinar cu o grosime de 10 cm.

Pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale și meteorice se propun şanturi triunghiulare cu panta de 1-1.5 având o înalţime variabilă cuprinsă între 15 cm și 1 m. Şanţurilor vor fi prevăzute pe ambele părţi ale drumului.

## 3.6.7. Resurse naturale folosite în construcție și funcționare:

În procesul de edificare a construcției vor fi folosite:

- agregate de râu (nisip, balast, pietriș mărgăritar)

- ciment, var, gips

- metal

Alimentarea utilajelor și autovehiculelor cu carburanții necesari se va face în stații de distribuție autorizate.

Pentru evitarea stocării materiilor prime pe termen lung, aprovizionarea cu materiale se va face etapizat, în funcție de stadiul execuției lucrărilor.

În etapa de funcționare resursa utilizată este energia solară.

## 3.6.8. Metode folosite în construcție

Categorii de încadrare și clasificare

În conformitate cu prevederile normativului P 100-1-2013, instalația proiectată se încadrează în clasa de importanță III, iar în conformitate cu HGR 1231/2008 categoria de importanță este C. Amplasamentul se situează conform P 100-1-2013 în zona seismică caracterizată prin accelerația de proiectare ag=0,10 m/s și perioada de colț Tc=0.7. Conform Codului de proiectare CR 1-1-3 2012, amplasamentul se încadrează în zona 1,50 kN/mp de încărcare la sol cu zăpadă, iar conform codului de proiectare CR 1-1-4 2012 amplasamentul se găsește în zona eoliană având presiunea de referință de 0,40 kN/mp. Proiectul structurii de rezistență se verifică pentru exigența A1.

Caracteristicile terenului

Adâncimea minimă de îngheț fiind 1.20m de la CTA, cotele de fundare vor respecta încastrarea minimă de 30 cm în terenul bun de fundare, ca urmare adâncimea de îngropare a stâlpilor va fi 1.5m de la cota terenului amenajat.

Cadrul legal pentru proiectul structurii de rezistență este alcătuit din următoarele standarde, coduri, normative și legi:

Reglementări generale

- Od. MDRL nr. 596 / 2009 Lista standardelor române care transpun standarde europene armonizate și a specificațiilor recunoscute în domeniul produselor pentru construcții GT 053-2004 Ghid pentru adaptarea scării de intensități seismice europene EMS-98 la condițiile seismice ale României și la necesitățile inginerești.

- P 100–1/2013 Cod de proiectare seismică – partea a I-a Prevederi de proeictare pentru clădiri.

- SR EN 1990:2004/NA:2006 Bazele proiectării structurilor. Anexa națională; interpretat împreuna cu CR 0–2005 Bazele proiectării structurilor în construcții - Clasificarea și gruparea acțiunilor

- SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 Acțiuni asupra construcțiilor. Greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări din exploatare pentru construcții. Anexa națională

- SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006 Acțiuni asupra structurilor expuse la foc. Anexa națională.

- CR 1–1–3–2012 Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.

- CR 1–1–4–2012 de proiectare Acțiuni asupra construcțiilor date de vânt.

- SR EN 1991-1-5:2004/NA:2008 Acțiuni asupra structurilor. Acțiuni termice. Anexa națională.

Reglementări referitoare la sistemul calității în construcții

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările din HG nr. 498/2001 și Legea nr. 123/05.05.2007

- HG. nr. 766/1997 Reglementări privitoare la asigurarea calității construcțiilor și urmărirea comportării în exploatare a acestora împreună cu completările și modificările din H.G. nr. 675/03.07.2002

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată în 2004 împreună cu Normele Metodologice de Aplicare Od. MTCT nr. 1430/2005, împreună cu Legea nr. 61/07.07.2009 de aprobare a OUG. nr. 214/2008 pentru Modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 împreuna cu Od. MDRL nr. 119/26.02.2009 privind modificarea și completarea Normelor Metodologice de aplicare

- OG. nr. 63/2001 Inființarea Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC)

- HG. nr. 164/21.08.2008 Regulament de organizare și funcționare al ISC

## 3.6.9. Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară:

| Nr. crt. | Denumirea fazei de investiție | Luna |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Studii de teren | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Taxe pt obținere de avize | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Proiectare | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Organizare procedură achiziții |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Consultanță | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Asistență tehnică |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7 | Construcții și instalalții |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8 | Montaj echipamente tehnice |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9 | Probe tehnologice pentru punerea în funcțiune |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10 | Organizare de șantier |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.6.10. Relația cu alte proiecte existente sau planificate

Terenul este liber de construcții.

În imediata vecinătate a amplasamentului nu sunt alte proiecte existente sau planificate care ar putea genera un impact cumulat cu proiectul propus.

## 3.6.11. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Conform Anexei 4 la Legea 292/2018, descrierea alternativelor rezonabile cuprinde, de exemplu:

- alternativele de concepție, tehnologie, amplasare, dimensiune și anvergură a proiectului, analizate de către titularul proiectului, relevante pentru proiectul propus.

Conform Directivei EIM1, în contextul procesului de evaluare a impactului asupra mediului, alternativele sunt modalități diferite de a realiza Proiectul pentru a îndeplini obiectivul convenit.

Alternativele pot lua diverse forme și pot varia de la ajustări minore ale proiectului, la o reimaginare completă a acestuia.

Identificarea și luarea în considerare a alternativelor poate oferi o oportunitate concretă de a adapta designul proiectului în vederea minimizării impactului asupra mediului și, astfel, a minimizării efectelor semnificative ale proiectului asupra mediului. Alternativele trebuie să fie capabile să asigure îndeplinirea obiectivelor proiectului propus într-o manieră satisfăcătoare și ar trebui, de asemenea, să fie fezabile în ceea ce privește criteriile tehnice, economice, politice și de altă natură, relevante în contextul proiectului.

Avand in vedere datele concrete, respectiv disponibilitatea si deținerea spațiului în proprietate, singura alternativă luată în considerare este:

Alternativa 0 – neimplementarea proiectului

Nu se va derula nicio investiție noua. Nu se va modifica sițuatia existentă.

Scenariul neimplementării proiectului nu poate fi considerat o opțiune fezabilă, deoarece proiectul este necesar, fiind impus de dezvoltarea sectorială, care este benefică tuturor: organizației, comunității locale, dezvoltării urbane durabile.

## 3.6.12. Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului

- Nu este cazul

- Proiectul propus are ca scop dezvoltarea unui parc fotovoltaic.

## 3.6.13. Alte autorizații cerute prin proiect

Conform Certificatului de urbanism, sunt solicitate și au fost sau vor fi obținute, următoarele avize specifice ale administrației publice centrale și ale serviciilor descentralizate ale acestora:

- Alimentare cu apă

- Canalizare

- Alimentare cu energie electrică

- Salubritate

- Securitate la incendiu

## 4. Descrierea lucrărilor de demolare

Nu e cazul, pe amplasament nu există lucrări de desființare.

## 5. Descrierea amplasarii proiectului

## 5.1. Amplasamentul proiectului

Județul Constanța este situat în partea de sud-est a României şi are o suprafaţă de 7071 km2 (adică 3% din suprafaţa totală a ţării), fiind al optulea ca mărime dintre judeţele ţării. La 31 decembrie 2017, organizarea administrativă a teritoriului acestui judeţ era următoarea: 9 oraşe și 3 municipii, 58 comune și 189 sate. Reşedinţa județului este municipiul Constanța. Se învecinează la nord cu judeţul Tulcea, la est Marea Neagră, la sud cu Bulgaria, iar la vest cu Dunărea, care formează hotare naturale cu judeţele Călăraşi şi lalomiţa. Ca forme de relief, predomină structura de podiş (Podişul Dobrogei), cu altitudine redusă. În partea de est a județului se află litoralul Mării Negre, exploatat turistic. Clima este temperat continentală, cu o temperatură medie anuală de 12-130C. Precipitaţiile se situează sub media națională. Menţionăm influenţa Mării Negre pe o fâşie de câteva zeci de km spre interiorul județului.

## 5.1.1.  Localizare

Amplasamentul proiectului, inclusiv vecinătăţile, şi adresa mobiectivului:

Localitatea: Mangalia, Număr Cadastral 106534, Județul Constanța

Coordonate: - la nord, Nr. Cadastral 109110;

- la sud, Drum Județean 391;

- la est, Nr. Cadastral 108661;

- la vest, Nr. Cadastral 106505;

Coordinate geografice (43°82'56.2"N 28°54'19.8"E);

## 5.1.2. Clima şi fenomenele naturale specifice zonei

Regimul climatic temperat-continental caracteristic județului Constanța este influențat de pozitia geografică, situându-se între Dunare și Marea Neagră, precum și de particularitățile fizico-geografice ale teritoriului. În zona litorală, climatul temperat-continental prezintă o influență marină. Climatul maritim este caracterizat prin veri a căror caldură este atenuată de briza mării și ierni blânde, marcate de vânturi puternice și umede ce bat dinspre mare.

Valorile temperaturilor medii anuale variază între 100C în nordul și centrul județului și peste 110C în sud. Variațiile multianuale nu depasesc 40C.

Precipitațiile anuale variază între 400 litri/m2 și 500 litri/m2, zona cea mai săracă în precipitații fiind litoralul, unde valoarea cantității de precipitații se situează sub 400 litri/m2.

Condiţii climatice:

- Altitudine: < 1000 m

- Conform STAS 6054/85, Zonarea după adâncimea de îngheţ, perimetrul prezintă adâncimea de îngheţ este de 70-80 cm de la cota terenului natural.

- Conform P100/1-2013, "Cod de proiectare seismica – partea 1", intensitatea pentru proiectare a hazardului seismic este descrisă de valoarea de vârf a accelerației terenului, ag (accelerația terenului pentru proiectare) determinată pentru intervalul mediu de recurență de referință (IMR) de 225 ani, corespunzător stării limită ultime (SLU), are valoarea ag=0.2g. Valoarea perioadei de control (colț) a spectrului de răspuns este Tc=0,7sec.

- Din punct de vedere seismic, amplasamentul analizat se încadrează în macrozona de intensitate seismică “71” (Conform SR 11100/1-93 “Zonare seismică – Macrozonarea Teritoriului României”). Această valoare reprezintă o intensitate cu valoarea de 7 pe scara MSK având o perioadă medie de revenire de 50 de ani.

Încărcări climatice:

- Conform CR1-1-3:2012, zona cercetată se încadrează în zona de calcul a valorii încărcării din zăpadă pe sol (S0,k) de 1,5 kN/m2.

- Conform Normativului CR1-1-4/2012 presiunea de referință a vântului pentru zona cercetată este de 0,5 kPa, iar conform SR EN 1991-1-4/NB:2007 valoarea fundamentală a vitezei de referința a vântului este Vb,0 =30 m/s.

Condiţii de mediu:

- nivel de poluare: gradul I (Slab) - Zone fără industrie şi cu o densitate redusă de locuinţe dotate cu instalaţii de încălzire proprii conf. NTE001/03/00

- zona din punct de vedere al condiţiilor climato-meteorologice conf. NTE001/03/00: zona D

- zona meteo din punct de vedere al indicelui cronokeraunic conform NTE001/03/00: zona D, caracterizată de următoarele valori

  - durata medie anualӑ a orajelor pe 11 ani este de 68 ore;

  - numărul mediu de zile cu oraje pe 11 ani este de 27 zile;

## 5.1.3. Caracteristicile geofizice ale amplasamentului

Pentru poziţionarea corectă a echipamentelor electrice şi a elementelor de construcţii se va ţine cont de ridicarea topo realizată în coordonate Stereo 70 și de studiul geotehnic. În conformitate cu “Normativul pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuințe, social-culturale, agrozootehnice și industriale” – P 100/2013 clasa de importanță a construcției, conform P100/2013, este clasa de

importanță IV (importanță redusă).

În conformitate cu “Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor” aprobat prin H.G.R. nr.766 din 21.11.1997, - Metodologia pentru stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor – aprobată Ordinului MLPAT nr. 31/N/02.10.1995 categoria de importanță a construcției este D (redusă) și modelul de asigurare a calității nr.3 (conform art.20 din “Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității în construcții” aprobat prin aceeași H.G.R.).

Notă: Pentru realizarea lucrărilor proiectate nu sunt necesare amenajări speciale.

## 5.1.4. Biodiversitatea

În zona teritoriului UAT Mangalia se identifică următoarele situri Natura 2000:

- ROSPA 0066 Limanu – Herghelia;

- ROSCI0114 Mlastina Hergheliei - Obanul Mare si Pestera Movilei ;

- ROSCI0157 Padurea Hagieni;

- ROSPA0076 Marea Neagră;

- ROSPA0094 Padurea Hagieni - Cotul Văii;

- ROSPA0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia.

Proiectul propus este amplasat la o distanță de 110 m față de ROSPA 0066 Limanu – Herghelia;

## 5.2. Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră

Distanța dintre Municipiul Mangalia și punctul de frontiera Vama Veche – Bulgaria este de aprox. 11 km.

Amplasamentul studiat nu intră sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier.

## 5.3. Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural

Municipiul Mangalia este un oraș turistic și port la Marea Neagră, situat pe faleza marină, înaltă de aproape 20 m, pe ruinele vechii Cetăți Callatis, colonie a grecilor din Heraclea Pontică (azi Ereğli în Turcia) din secolul al VI-lea î.en. Portul si o parte a orașului din antichitate sunt acum acoperite de apele mării.

Mangalia cunoscută de-a lungul timpului sub numele de Cerbatis sau Acervetis, Callatis, Pangalia sau Mankalia este un oraș care descoperă și pastreaza dovezile unei istorii multimilenare:

- o necropolă de inhumatie specifică culturii Hamangia atestă activitatea neolitică; pe faleza orasului se găsesc urme ale cetății greco-romane, cu locuințe extra-murane în jur;

- asezarea medievală extinsă spre port, unde în antichitate se aflau cartierele negustorești și mesteșugărești.

Toate acestea vorbesc despre o succesiune de locuire și o evoluție fără întrerupere în același perimetru, cu perioade de inflorire și de decădere.

În Municipiul Mangalia există o concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturala de interes national, conform Legii 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate și a Listei monumentelor istorice din România (LMI) a fost actualizată în 2015, anexa la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015.

Lista monumentelor istorice este structurată și grupată pe categorii, în funcție de natura monumentelor:

- Monumente de arheologie

- Monumente de arhitectură

- Monumente de for public

- Monumente memoriale și funerare

Din punct de vedere valoric, lista monumentelor istorice cuprinde următoarele categorii:

- Categoria A - monumente de interes național

- Categoria B - monumente de interes local

Repertoriul arheologic național, se poate găsi la urmatoarea adresa: http://ran.cimec.ro/sel.asp

Din punct de vedere al repertoriului arheologic, în Municipiul Mangalia au fost descoperite și înregistrate următoarele vestigii:

Repertoriul arheologic national

| Cod RAN | Denumire | Categorie | Tip | Cronologie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60491.03 | Orașul antic Callatis de la Mangalia. Orașul antic Callatis a fost identificat între Sanatoriul balnear, Casa de Cultură, str. Constantei, Geamie și intrarea în portul comercial. | fortificație | cetate | Epoca romano-bizantină, Epoca romană, Epoca bizantină, Epoca greacă / secolele V-VI, secolele IV-VII, secolele I-IV, secolul al IV-lea p.Chr., secolul al VI-lea, secolul al IV-lea a.Chr. |
| 60491.21 | Situl arheologic de epoca pietrei de la Mangalia - Cartier Dobrogea I. Situl a fost descoperit în noul cartier al Mangaliei, denumit Dobrogea I. | locuire | așezare | Eneolitic, Neolitic |
| 60491.35 | Ansamblul geamiei Esmahan Sultan de la Mangalia. Structura de cult se află în centrul orașului. | structură de cult/religioasă | geamie | Epoca medievală / 1575 - 1590 |
| 60491.08 | Mormântul cu papirus de la Mangalia. Mormântul a fost descoperit în partea de vest a stadionului, lângă muzeu. | descoperire funerară | mormânt | Latène / secolele IV-I a.Chr. |
| 60491.11 | Necropola romano-bizantină de la Mangalia. Necropola a fost descoperită la marginea de vest a orașului, între calea ferată, drumul spre Albești și grajdurile CAP Mangalia. | descoperire funerară | necropolă | Epoca romană, Epoca romano-bizantină, Epoca elenistică / secolele I-III, secolele IV-VIII, secolul al IV-lea a.Chr. |
| 60491.09 | Necropola elenistică plană de la Mangalia. Necropola se află în zona stadionului, a Sanatoriului TBC și a Spitalului municipal. Delimitarea este data de str. Matei Basarab, la sud, la est de faleza Marii Negre, la vest de ansamblul de locuinte situate pe str. Rozelor, iar la nord, de stațiunea Saturn | descoperire funerară | necropolă | Epoca elenistică, Epoca romano-bizantina / secolele IV-II a.Chr. |
| 60491.04 | Necropola tumulară elenistică de la Mangalia. Necropola tumulară se întinde pe întreg perimetrul teritoriului administrativ Mangalia. Mai multe movile tumulare au fost identificate între cartierul Coloniști și Topitoria de in, în marginea orașului, și satul Blebea. | descoperire funerară | necropolă tumulară | Epoca elenistică, Epoca romană / secolele III-I a. Chr., secolele I-III, secolele IV-III a.Chr. |
| 60491.31 | Așezarea eneolitică de la Mangalia - Peninsula/ Ostrov. Așezarea este situată pe o peninsulă sudică a lacului Mangalia (fost golf marin), în zona fostelor băi sulfuroase ale orașului. Suprafața de cca 3 ha este limitată spre sud de piciorul podului actual peste lac, în dreptul satului Limanu. | locuire | așezare | Eneolitic |
| 60491.33 | Așezarea elenistică de la Mangalia - Malul de nord al lacului. | locuire | așezare | Epoca elenistică |
| 60491.18 | Casa Mehmet Hagi Ismail de la Mangalia. Clădirea se află pe strada Delfinului, nr. 12. | construcție | casă | Epoca medievală, Epoca modernă / secolul al XVIII-lea, sf sec XVIII |
| 60491.12 | Mormintele paleocreștine de la Mangalia. Mormintele hypogee paleocreștine au fost descoperite pe DJ391 spre Albești, în zona intersecției cu str. Vârtejan, în dreptul Fabricii de lapte, stația de betoane și de biogaz. | descoperire funerară | necropolă | Epoca romano-bizantină / secolele VI-VII |

SURSA: http://ran.cimec.ro/sel.asp

Amplasamentul studiat se afla în zona de interes arheologic – movilă funerară – cartare MAPN în proiecție Gauss (nivelată dupa 1989).

Amplasamentul studiat nu se află în vecinătatea nicunui monument istoric.

## 5.4. Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia

Actualmente terenul este liber de constructii.

Potrivit extrasului de carte Funciară de informare, terenul este extraviran, încadrat la categoria de folosință “arabil”.

## 5.5. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970

| Vuapenerg SRL - Coordonate teren Stereo70 - Dealul Piscului 1970 |
| --- |
| I.D | X[m] | Y[m] | ALTE INFORMATII |
| 1 | 264786.667 | 785104.513 | limita proprietate 1 |
| 2 | 264151.029 | 784901.253 | limita proprietate 2 |
| 3 | 264168.520 | 784834.340 | limita proprietate 3 |
| 4 | 264194.270 | 784840.780 | limita proprietate 4 |
| 5 | 264189.690 | 784859.830 | limita proprietate 5 |
| 6 | 264187.820 | 784859.390 | limita proprietate 6 |
| 7 | 264183.160 | 784878.840 | limita proprietate 7 |
| 8 | 264212.340 | 784885.820 | limita proprietate 8 |
| 9 | 264217.000 | 784866.370 | limita proprietate 9 |
| 10 | 264193.590 | 784860.770 | limita proprietate 10 |
| 11 | 264198.150 | 784841.750 | limita proprietate 11 |
| 12 | 264473.170 | 784910.580 | limita proprietate 12 |
| 13 | 264504.830 | 784933.350 | limita proprietate 13 |
| 14 | 264832.770 | 785062.510 | limita proprietate 14 |
| 15 | 264786.667 | 785104.513 | limita proprietate 15 |

SISTEM DE PROIECȚIE  Stereo70 - DEALUL PISCULUI 1970

| Vuapenerg SRL - Coordonate teren Pulkovo1942(58)/Stereo 70 |
| --- |
| I.D | X[m] | Y[m] | ALTE INFORMATII |
| 1 | 264786.670 | 785104.513 | limita proprietate 1 |
| 2 | 264151.030 | 784901.253 | limita proprietate 2 |
| 3 | 264168.520 | 784834.340 | limita proprietate 3 |
| 4 | 264194.270 | 784840.780 | limita proprietate 4 |
| 5 | 264189.690 | 784859.830 | limita proprietate 5 |
| 6 | 264187.820 | 784859.390 | limita proprietate 6 |
| 7 | 264183.160 | 784878.840 | limita proprietate 7 |
| 8 | 264212.340 | 784885.820 | limita proprietate 8 |
| 9 | 264217.000 | 784866.370 | limita proprietate 9 |
| 10 | 264193.590 | 784860.770 | limita proprietate 10 |
| 11 | 264198.150 | 784841.750 | limita proprietate 11 |
| 12 | 264473.170 | 784910.580 | limita proprietate 12 |
| 13 | 264504.830 | 784933.350 | limita proprietate 13 |
| 14 | 264832.770 | 785062.510 | limita proprietate 14 |
| 15 | 264786.670 | 785104.513 | limita proprietate 15 |

SISTEM DE PROIECȚIE Pulkovo 1942(58) / Stereo70

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului

## 6.1. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

## 6.1.1. Protecția calității apelor:

Pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale și meteorice se propun şanțuri triunghiulare cu panta de 1-1.5 având o înălţime variabilă cuprinsă între 15 cm și 1.00 m. Şanţurilor vor fi prevăzute pe ambele părţi ale drumului.

## 6.1.2. Protecția aerului

Emisiile din timpul realizării obiectivului de investiţie propus sunt asociate în principal cu mişcarea pământului, manevrarea unor materiale, construirea în sine a unor facilităţi specifice.

Perioada de execuție este limitată și discontinuă, ca urmare efectul asupra mediului este de scurtă durată și strict local neafectând zonele învecinate.

Măsurile de reducere a impactului lucrărilor de realizare a obiectivului vor consta în reducerea emisiilor de pulberi, generate atât de lucrări cât și de circulația din incinta șantierului:

- curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- întreruperea lucrului în perioade cu vânt puternic şi folosirea sistemelor de stropire cu apă;

- viteza de deplasare a autovehiculelor în zonă, va fi limitată, astfel încât emisiile de praf datorită traficului să fie cât mai mici;

- materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprăștierii acestora pe partea carosabilă;

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecției mediului, pentru vehiculele care transportă materiale de construcție ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate; drumurile vor fi udate periodic;

- activităţile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

Tehnologia fotovoltaică nu generează surse de poluanţi pentru aer; ca urmare nu este necesară prevederea în cadrul investiţiei de dotări/ echipamente de tipul instalaţiilor pentru epurarea gazelor reziduale şi reţinerea pulberilor, pentru colectarea şi dispersia gazelor reziduale în atmosferă.

## 6.1.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

În perioada de execuție

Sursele de zgomot sunt reprezentate de traficul rutier (de asemenea sursă de vibraţii) precum şi alte activităţi. În ceea ce priveşte încadrarea nivelelor înregistrate de zgomot şi vibraţii în legislaţia naţională, având în vedere traficul existent, nu se poate pune problema depăşirii limitelor impuse.

Principala sursă de zgomot la realizarea obiectivului se datorează maşinilor/utilajelor necesare pentru lucrările specifice.

În perioada de funcționare

Tehnologia fotovoltaică nu generează surse de zgomot şi nici de vibraţii; ca urmare nu este necesară prevederea în cadrul investiţiei de amenajări şi dotări pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

## 6.1.4. Protecția împotriva radiațiilor

În activitatea desfășurată nu se vor produce substanțe radioactive.

## 6.1.5. Protecția solului și a subsolului

În faza de execuție

Sursele de poluare specifice pentru realizarea obiectivului sunt legate de situaţia montării pe sol a modulelor fotovoltaice (decopertare, transport, manevrare materiale/materii prime), în această situaţie impactul asupra solului se poate manifesta prin:

- degradarea superficială a solului pe arii foarte restrânse; se apreciează o perioadă scurtă;

- scoaterea potenţială din circuit a unor suprafeţe pentru organizare de şantier;

- restricţionarea temporară a circulaţiei în anumite zone.

În faza de funcționare:

Tehnologia fotovoltaică nu generează surse de poluanţi pentru sol şi/sau subsol; ca urmare nu este necesară prevederea în cadrul investiţiei de amenajări şi dotări pentru protecţia solului şi sau a subsolului.

## 6.1.6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Prin implementarea proiectului nu se vor genara poluanți care să afecteze ecosistemele terestre și acvatice.

În perioada de execuție, potențialele sursele de poluare cu impact asupra florei și faunei din perimetrul zonei proiectului pot fi generate de:

- organizarea de șantier;

- descărcări accidentale de ape uzate menajere;

- traficul generat de transportul materialelor necesare pentru realizarea investiției cu autovehicule sau a deșeurilor din construcții;

- emisii de particule și praf rezultate din activitațile de excavație, manipulare materiale de construcție;

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la utilaje și autovehicule;

- depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere și a deșeurilor din construcții.

Sursele de poluare specifice pentru realizarea obiectivului sunt legate de situaţia montării pe sol a modulelor fotovoltaice (decopertare, transport, manevrare materiale/materii prime), în această situaţie impactul asupra solului se poate manifesta prin:

- degradarea superficială a solului pe arii foarte restrânse; se apreciează o perioadă scurtă;

- scoaterea potenţială din circuit a unor suprafeţe pentru organizare de şantier;

- restricţionarea temporară a circulaţiei în anumite zone.

Impactul asupra ariilor protejate este prezentat detaliat în Capitolul 13.

Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate

Deși impactul potențial asupra florei și a faunei este foarte redus, ca măsuri de minimizare și prevenire a impactului, pentru perioada de execuție, se recomandă:

- pe durata realizării lucrarilor de construcții, se vor lua măsuri pentru a diminua, până la eliminare, emisiile de praf, zgomot și vibrații, respectarea rutelor de transport și optimizarea transportului materialelor și deșeurilor generate;

- respectarea graficului de execuție a lucrarilor;

- colectarea și stocarea deșeurilor se va face selectiv;

- în vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje și/sau autoutilitare;

- pentru reducerea emisiilor de praf, se va restricționa viteza de deplasare a autovehiculelor.

În etapa de operare un impact redus asupra ecosistemelor terestre și acvatice este asigurat de:

- colectarea și preepurarea apelor pluviale;

- montarea parapeților de protectie (împtrejmuire);

În faza de operare, prin respectarea măsurilor de prevenire și reducere, impactul asupra solului și subsolului este local, redus ca intensitate, temporar si reversibil și cu probabilitate redusa de producere.

Tehnologia fotovoltaică nu generează surse de poluanţi pentru sol şi/sau subsol; ca urmare nu este necesară prevederea în cadrul investiţiei de amenajări şi dotări pentru protecţia solului şi sau a subsolului.

## 6.1.7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, distante fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.:

Actualmente terenul este liber de constructii.

Potrivit extrasului de carte Funciară de informare, terenul este extraviran, încadrat la categoria de folosință “arabil”.

Obiectivul investiţiei se va realiza cu respectarea principiilor conceptului de dezvoltare durabilă, adică prin asigurarea echilibrului între sistemele socio-economice şi elementele capitalului natural.

Beneficiarul investiţiei îşi asumă responsabilitatea respectării principiului comunitar „poluatorul plăteşte" urmând a suporta pe durata construcţiei investiţiei şi cea de funcţionare a centralei cheltuielile pentru realizarea măsurilor de prevenire a oricărui tip de poluare accidentală a mediului (aer, apă, sol) în zona de activitate, sau să plătească (să răspundă financiar, contravenţional sau penal, după caz) pentru pagubele provocate de poluările accidentale, pentru prejudiciile aduse mediului.

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si obiectivelor protejate si/ sau de interes public:

Nu este cazul

## 6.1.8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului / în timpul exploatării, inclusiv elimiarea

Listă deșeuri (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile)

Principalele deșeuri pe derularea șantierului vor fi:

- deseuri municipale amestecate cod 20 03 01 - cca 0.5 m3 /an

- deseuri – beton spart, rezultat din testari cod 01 04 08 - 0,5 m3 /luna

170101 beton

17 04 04 fier si otel

17 05 04 pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate:

Pe timpul șantierului:

În perioada de execuție a lucrărilor se vor lua măsuri ca deșeurile sa nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate în incinta organizării de șantier.

Este important să se urmarească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat în zona de producere ș apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

Planul de gestionare a deșeurilor:

Conform legislației în vigoare deșeurile vor fi predate către firme specilizate .

Gospodarirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

Substanţele toxice şi periculoase pe durata construcţiei pot fi butelii cu oxigen, carburanţi, lubrifianţi necesari pentru diferite operaţii de realizare a investiţiei.

Alimentarea cu carburanţi a utilajelor va fi efectuată în staţii PECO autorizate .

Utilajele cu care se va lucra vor fi în bună stare de funcţionare, cu reviziile la zi, schimburile de lubrifianţi, întreţinerea/reparaţiile se vor executa numai de firme specializate.

Tehnologiile solar-termică şi fotovoltaică nu generează nici pe durata funcţionării sale şi nici la terminarea duratei de utilizare normată a componentelor sale substanţe din categoria celor definite de legislaţia în vigoare ca toxice şi periculoase şi care să constituie potenţiale pericole pentru factorii de mediu şi a sănătății populaţiei.

## 6.2. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și biodiversității

Principalele resurse naturale care vor fi utilizate în etapa de construcție sunt agregatele minerale (nisip, pietriș, balast), apa și solul (utilizat în lucrările de umplutură). Agregatele minerale vor fi achizitionate din cariere sau balastiere, de la furnizori autorizati.

Pamantul excavat va fi stocat temporar în vederea valorificării ulterioare la terasamente etc.

O alta resursa naturală importantă ce va fi utilizată atat în etapa de constructie cat si in etapa de operare este reprezentată de teren.

La terminarea lucrarilor terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea inițială, respectiv se vor reface spațiile verzi afectate.

Specificăm însa că în principal, proiectul se va dezvolta pe teren cu sensibilitate mică din punct de vedere ecologic, în totalitate acesta avand categoria de folosinta agricolă, nu se vor afecta suprafețe din interiroul unor arii naturale protejate și nu se vor utliza resurse din cadrul acestora.

În perioada de operare a obiectivului doar în cadrul lucrărilor de reparații capitale sau de intreținere a echipamentelor, vor fi utilizate resurse naturale similare etapei de execuție, reprezentate în principal de agregate minerale și apă, însă în cantități mult mai reduse.

## 7. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

## 7.1. Impactul asupra populației, sănătății umane, faunei și florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimul cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual

Detalii referitoare la sursele potențiale de poluare a fiecarei etape și fiecărui element în parte sunt prezentate în capitolul 6. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu.

Având în vedere că proiectul analizat:

- Nu intersectează zone locuite;

- Nu propune intervenții care să conducă la deteriorarea stării corpurilor de apă;

- Contribuie la reducerea emisiilor de poluați atmosferici ca urmare a producerii de energie verde;

- Prevede măsuri de diminuare și prevenire a impactului asupra factorilor de mediu (apa, aer, sol), biodiversității, așezărilor umane;

- Se afla la o distanta de 110 m de situl ROSPA0066 Limanu – Herghelia, fără sa se suprapună cu acesta;

- Nu intersecteaza coridoare ecologice;

- Nu afecteaza obiectivele specifice de conservare ale speciilor de păsari din cadrul sitului ROSPA0066 Limanu – Herghelia;

- În cadrul proiectului a fost prevăzut un progam de monitorizare a factorilor de mediu pe perioada de execuție;

Investiția propusă nu va genera impacturi semnificative asupra componentelor de mediu.

Cu toate acestea, acest tip de proiect poate genera efecte negative atât în etapa de execuție cât și în etapa de operare, dar și efecte pozitive în faza de operare.

În cele ce urmează sunt prezentate aprecierile în ceea ce privește posibilitatea de apariție a unor forme de impact negativ pentru toate componentele de mediu relevante

Impactul asupra faunei și florei

Proiectul propus nu are legătură directă cu ariile naturale protejate de interes comunitar și nu este necesar pentru managementul conservării.

În acest context, amplasamentul propus în raport cu siturile Natura 2000 din zona proiectului, este situat la 110 m de situl ROSPA0066 Limanu – Herghelia.

Ca urmare, a celor de mai sus, a Deciziei etapei de evaluare initiala nr. 97 din 23.02.2024 și a identificării ariilor naturale protejate de interes comunitar potențial afectate de realizarea proiectului, a fost identificat situl ROSPA0066 Limanu – Herghelia.

Asadar, pentru situl ROSPA0066 Limanu - Herghelia se va realiza estimarea și motivarea impactului potențial al proiectului asupra speciilor de păsări, obiectivelor specifice de conservare ale speciilor de păsări, dar și impactul cumulat.

Detalierea evaluării impactului asupra sitului potențial afectat, ROSPA0066 Limanu – Herghelia este prezentată în cadrul Capitolului 13 și în Anexele atașate la prezentul memoriu.

Prin implementarea proiectului nu se vor genera poluanți care să afecteze ecosistemele terestre și acvatice.

Atât în faza de execuție cât și de exploatare a investiției se estimează un impact nesemnificativ asupra biodiversității și siturilor Natura 2000.

Investiția propusă, atât individual cât și cumulat, nu va afecta obiectivele specifice de conservare ale speciilor de păsări din situl ROSPA0066 Limanu – Herghelia.

Impactul asupra folosințelor și bunurilor materiale

Lucrările de execuție se vor realiza cu respectarea condițiilor de protecție a mediului înconjurător și se va urmări:

- respectarea si utilizarea corespunzatoare a drumurilor publice pentru transport materiale și deșeuri;

- respectarea căilor de acces în cadrul amplasamentelor;

- manipularea cu atenție a utilajelor și echipamentelor folosite la realizarea investiției;

- respectarea tehnologiei de execuție;

- manipularea corespunzătoare a volumelor de pământ excavat numai în spațiul destinat lucrărilor.

Prin lucrările executate, nu există riscul de a afecta folosințele și bunurile materiale din vecinătate, cu atat mai mult nu există riscul de extindere a impactului.

Impactul asupra calității și regimului cantitativ al apei

Impactul potențial pe care operarea proiectului îl poate genera asupra corpurilor de apă, implicit a ecosistemelor acvatice, este legat de posibilitatea poluării accidentale cu hidrocarburi, ca urmare a unor poluări accidentale de la utilajele folosite în activitățile prevăzute în cadrul proiectului.

Lucrările propuse nu vor conduce la deteriorarea stării/potențialului corpurilor de apă.

Impactul asupra calității aerului și climei

Calitatea aerului va fi afectată temporar în zona organizării de șantier, a fronturilor de lucru și în zona drumurilor de acces, în principal prin creșterea concentrațiilor de particule în suspensie generate de activitățile specifice în fronturile de lucru și prin creșterea concentrațiilor de poluanți datorați folosirii utilajelor cu motoare cu combustie internă. Pentru reducerea impactului asupra calității aerului sunt propuse măsuri care pot asigura atingerea unui impact redus în toate etapele proiectului.

Impact asupra solului și subsolului

Principalul impact negativ direct asupra solului în etapa de execuție se datorează lucrărilor de manevrare a maselor de pământ (decopertări, excavări, depozitări) pe suprafețele ce vor fi ocupate de elementele temporare aferente organizărilor de șantier, dar mai ales de elementele care vor ocupa permanent suprafața solului, reprezentate de componentele de structură pentru realizarea proiectului.

Ca urmare a amenajării organizării de șantier și a circulației utilajelor se pot înregistra fenomene de tasare a solului. Aceste fenomene vor fi temporare, doar în perioada lucrărilor și vor fi remediate după finalizarea acestora.

Totodată, activitățile de depozitare a unor materiale, dar și funcționarea utilajelor de construcție vor reprezenta riscuri de contaminare a solului în zona șantierului.

Apreciem că în această etapă, impactul asupra componentei de mediu sol și subsol va fi redus pe zonele unde sunt prevăzute facilitățile șantierului, ce se va desfășura pe termen scurt.

În zona ocupată de infrastructura proiectului, impactul asupra solului va fi negativ redus, permanent și ireversibil.

În etapa de operare, principalele forme ale impactului potential asupra mediului se pot manifesta prin:

Impactul potențial asupra asezărilor umane

Impactul pozitiv al proiectului este reprezentat de producerea de energie verde.

Impactul potential asupra componentelor de biodiversitate

Exploatarea parcului fotovoltaic nu afectează suprafețe de teren sensibile din punct de vedere al biodiversității. Impactul asupra acestei componente va fi nesemnificativ.

Detalierea evaluării impactului asupra sitului potential afectat, ROSPA0066 Limanu – Herghelia este prezentată în cadrul Capitolului 13 și în Anexele atașate la prezentul memoriu.

În etapa de exploatare a investiției se estimează un impact nesemnificativ asupra biodiversitatii și siturilor Natura 2000.

Investiția propusă, atât individual cât și cumulat, nu va afecta obiectivele specifice de conservare a speciilor de păsări din situl ROSPA0066 Limanu – Herghelia.

Impactul potențial asupra calității apelor

Impactul potențial pe care operarea proiectului îl poate genera asupra corpurilor de apă, este nesemnificativi.

În condiții normale de exploatare, se apreciează un impact nesemnificativ asupra corpurilor de apa și strict în cazuri accidentale, de functionare necorespunzătoare a sistemelor de colectare a apelor pluviale.

## 7.2. Natura transfrontalieră a impactului

Nu e cazul

## 7.3 Impactul schimbărilor climatice. Vulnerabilitatea proiectului

Schimbările climatice sunt atribuite în mod direct sau indirect unor activități antropice, care prin emisiile generate pot altera compoziția atmosferei la nivel global și care se adaugă variabilității naturale a climatului observat în cursul unor perioade comparabile respectiv cu apariția unor fenomene meteorologice mai puternice (vânturi puternice, precipitații abundente/lipsa precipitațiilor, temperaturi extreme, modificări ale nivelului de umiditate).

Cauza principală a acestor schimbări climatice a fost asociata cu creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră, respectiv: ·

- gaze cu efect direct de seră: CO2, CH4, N2O,hidrofluorocarburi (HFC-uri), perfluorocarburi (PFC[1]uri), SF6 si NF3; ·

- gaze cu efect indirect de seră: CO, NOx, Compuși Organici Volatili Non-Metan (NMVOC) și SO2;

La nivel european, activitățile care au cea mai mare contribuție la creșterea concentrației emisiilor de gaze cu efect de seră sunt cele din sectorul transporturilor, energetic și industrial.

Schimbările climatice au devenit o provocare globală care presupune o abordare responsabilă, intreprinderea de acțiuni concrete la nivel internațional, regional, național si local. O abordare realistă a acestui fenomen necesită cooperarea tuturor factorilor naționali și internaționali în vederea identificării căilor de acțiune optime, a instrumentelor necesare stopării creșterii temperaturii globale.

Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice (UNFCCC), adoptată cu ocazia Summit-ului desfășurat la Rio de Janeiro, în 1992 (The Earth Summit) reprezintă un instrument fundamental pentru gestionarea acestei problematici.

Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice constituie, totodată, un pas important în abordarea internațională a fenomenului schimbărilor climatice.

Contribuția României la emisiile globale este nesemnificativă, numai 0,3% din emisiile de gaze cu efect de seră ale lumii și mai puțin de 3% din emisiile totale ale țărilor UE. Cu toate acestea România a fost prima țară din Anexa 1 care a ratificat Protocolul de la Kyoto, KP și și-a redus emisiile de GES cu aproximativ 50% pana la sfârșitul primei perioade de angajament sub KP, 2008-2012.

Sistemul climatic are cinci componente principale: atmosfera, hidrosfera, criosfera, litosfera și biosfera, care interacționează atât între ele, cât și cu factorii externi, iar procesele fundamentale care dirijeazp sistemul climatic sunt încalzirea datorată radiației solare de undă scurtă și răcirea datorată pierderilor în spațiu a radiației terestre și a radiației de undă lungă. Activitatea umană nu poate fi nici ea neglijată fiind considerată factor extern care influențează sistemul climatic. Principala sursă de energie care controleaza clima terestră este radiația solară. Efectul de seră este o proprietate naturală a atmosferei terestre care pastrează suprafața Pământului mai caldă decât ar fi aceasta în absența sa. Efectul de seră natural este amplificat de efectul de seră datorat creșterii concentrației gazelor cu efect de seră (GES) ca rezultat, în principal, al activităților umane. Dintre aceste gaze, cele mai importante sunt dioxidul de carbon, metanul, oxidul de azot și clorofluorcarburile. Prin acest proces se produce o încălzire suplimentară a suprafeței terestre și a troposferei inferioare. Schimbările care se produc în concentrația de gaze cu efect de seră (GES) și aerosoli, în radiația solară sau în proprietățile suprafeței active, pot altera bilanțul energetic al sistemului climatic.

Ritmul evoluției schimbărilor climatice este foarte rapid și, pe lângă eforturile de diminuare ale emisiilor gazelor cu efect de seră care încearca să îl țină sub control, sunt necesare și eforturi de adaptare la schimbările deja produse și cele anticipabile pentru deceniile viitoare.

Proiectul analizat nu are un impact pozitiv asupra schimbărilor climatice prin inlocuirea unor tehnologii poluante si care presupun emisii de gaze cu efect de seră cu producerea de energie verde din surse regenerabile si fără emisii de gaze cu efect de seră.

Vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice

Schimbările climatice reprezintă o provocare globală care presupune o abordare responsabilă și intreprinderea de acțiuni concrete la nivel internațional, național, regional, și local.

Conform Liniilor directoare pentru manageri de proiect: Realizarea de investiții rezistente la schimbările climatice, etapele de lucru pentru stabilirea necesității de adaptare la schimbări climatice a proiectului , urmareste parcurgerea a 7 etape, si anume:

- Analiza senzitivității

- Evaluarea expunerii

- Analiza vulnerabilității

- Evaluarea riscului.

După parcurgerea acestor etape de lucru se trece la:

- Identificarea opțiunilor de adaptare,

- Evaluarea opțiunilor de adaptare

- Integrarea în proiect a măsurilor de adaptare și ameliorare.

Procedura de evaluare a riscurilor asociate schimbărilor climatice

Sursa :Anexa II la Ghidul General - Integrarea schmbărilor climatice în evaluarea impactului asupra mediului

În prima fază, înainte de a începe evaluarea riscurilor asociate, s-au identificat condițiile naturale de amplasament, hazardele specifice zonei și schimbările climatice.

Au fost parcurse următoarele etape în realizarea analizei:

- identificarea senzitivității proiectului față de variabilele climatice;

- evaluarea expunerii proiectului la hazardul climatic;

- analiza vulnerabilităților;

- analiza riscurilor.

În categoria hazardelor care pot provoca în România pagube importante sau chiar dezastre naturale, intră producerea de fenomene precum: ploile abundente/inundațiile, alunecările de teren, grindină, descărcările electrice, poleiul, avalanșele, furtunile, viscolele, seceta, valurile de caldură sau de frig. Conform datelor prezentate de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), in cazul României, expunerea cea mai mare la dezastrele naturale este cea asociată cutremurelor, inundațiilor și alunecărilor de teren. În condițiile schimbărilor climatice, nu se așteptă ca tipuri noi de hazard sa își facă apariția pe teritoriul României (de exemplu, uraganele), în schimb, cele deja existente își vor schimba caracteristicile date de frecvența și intensitatea fenomenelor de vreme și climă.

România, prin amplasarea geografică, caracteristicile sale climatice, geomorfologice, geologice și hidrografice, este predispusă manifestarii a 3 tipuri de hazarde:

- geomorfologic;

- hidrologic;

- climatic.

Cele trei tipuri de hazard se pot manifesta atat individual cat si prin suprapunere, astfel incat efectele generate pot varia intr-un domeniu foarte larg, de la pagube minore pana la dezastre. Hazardul geomorfologic, poate produce pe terenuri in panta:

- eroziunea solului;

- alunecări de teren;

- inundații locale, cu caracter de torențialitate.

Hazardul hidrologic, prin neuniformitatea regimului de curgere poate produce:

- inundarea terenurilor plane;

- exces de umiditate în sol;

- eroziune de mal.

Hazardul climatic - cu regimul cel mai variabil în timp - poate produce prin repartiția neuniformă a temperaturilor și precipitațiilor:

- secete atmosferice și pedologice;

- exces de umiditate în sol;

- inundații;

- eroziune eoliană.

Dintre riscurile enumerate, la nivelul Municipiului Mangalia, paramerii climatici relevanti în cadrul prezentului studiu sunt:

- Temperaturi extreme;

- Precipitații extreme;

- Secetă;

- Inundații;

- Procese de eroziune;

- Alunecări de teren;

- Cutremure.

Caracteristicile climatice ale zonei de interes au fost prezentate în cadrul capitolului 5.1.2.

Analiza de senzitivitate, conform definiției incluse în Ghidul “Non-paper Guideline for Project Managers: Making vulnerable investments climate change resilient”, are ca scop determinarea măsurii în care investițiile propuse a se realiza prin proiect pot fi influențate, atat din punct de vedere al efectelor adverse cât și din cel al beneficiilor generate de variatia sau schimbarea parametrilor climatici. Efectul poate fi direct (ex. creșterea cererii de apă ca urmare a schimbării mediei sau variației temperaturii) sau indirect (ex. daunele provocate de creșterea nivelului apelor de suprafață ca urmare a creșterii frecvenței inundațiilor).

Evaluarea se realizează fără a considera amplasamentul viitoarelor investiții, scopul fiind de a identifica potențialele pericole relevante pentru proiect.

| Sensibilitate ridicată (3 puncte) | Impactul este atat de sever (investiție afectată),încât proiectul nu își poate realiza principalele obiective; |
| --- | --- |
| Sensibilitate medie (2 puncte) | Investiția este afectată – există un impact asupra realizării principalelor sale obiective; |
| Sensibilitate scazută (1 punct) | Proiectul este usor afectat, dar își poate realiza majoritatea obiectivelor (există doar un impact minor asupra realizării principalelor sale obiective). |
| Nu (0 puncte) | Fără impact asupra proiectului |

Pragurile de evaluare a nivelului de senzitivitate

| Nr. crt. | Hazarde climatice | Scor | Explicații |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperaturi Extreme | 2 | Temperaturile extreme pot conduce la degradări locale ale structurii, în cazul traficului greu. |
| 2 | Precipitații Extreme | 2 | Nu au impact, dar precipitațiile extreme de lunga durata pot avea efect asupra stării terenurilor |
| 3 | Secetă | 0 | Impact redus |
| 4 | Inundații / furtuni | 2 | In cazul unor viituri exceptionale |
| 5 | Eroziune | 1 | Impact nesemnificativ |
| 6 | Alunecări de teren | 0 | În zona amplasamentului nu au fost inregistrate alunecari de teren |
| 7 | Cutremure | 1 | Cutremurele de mare intensitate pot afecta structura drumului, cu efecte moderate asupra rezistenței |

Senzitivitate

EVALUAREA EXPUNERII

Dupa identificarea și evaluarea punctelor sensibile ale componentelor proiectului, pasul urmator este evaluarea expunerii proiectului la fenomenele date de efectele schimbărilor climatice în zona amplasamentului.

Estimarea expunerii proiectului precum si acordarea scorului aferent a luat in considerare pragurile considerate în evaluarea expunerii și s-a realizat în conformitate cu prevederile ghidului UE și cu recomandările JASPERS, astfel:

| Parametrii climatici | Expunere curentă (actuală) | Expunere viitoare |
| --- | --- | --- |
| Temperaturi extreme | 2 | 2 |
| Precipitații extreme | 2 | 2 |
| Secetă | 1 | 2 |
| Inundații /furtuni | 2 | 2 |
| Eroziune | 0 | 1 |
| Alunecări teren | 0 | 0 |
| Cutremure | 1 | 1 |

Măsuri de adaptare la schimbările climatice pentru investiția propusă

| Hazard/ Variabila climatică | Scor risc | Măsuri de adaptare | Scor risc rezidual | Responsabilități |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Precipitații extreme / Modificări ale regimului ploilor extreme | Scor risc: 3 (mediu) | Măsurile de adaptare investitionale (care au fost prevăzute în faza de proiectare): Realizarea de sisteme adecvate de colectare a apelor pluviale | Scor risc: 1 (scăzut) | Proiectant Constructor Beneficiar |
| Temperaturi extreme/ Creșterea numarului de zile cu temperaturi extreme | Scor risc: 3 (mediu) | Măsurile de adaptare investiționale (care au fost prevăzute în faza de proiectare) Utilizarea unor soluții tehnice care sa permită adaptarea la temperaturile maxime actuale – au fost prevăzute materiale rezistente la oscilațiile de temperatură; Prevederea structurii rigide (imbracaminte din beton ciment) pentru a nu se deforma la temperaturi ridicate ale mediului ambiant ; Monitorizarea constantă a comportamentului infrastructurii în contextul utilizării acesteia; În zona în care la nivelul terenului de fundare nu se asigură capacitate portantă minima recomandata/ la acțiunea fenomenului de înghet – dezgheț se va prevedea un strat de formă. | Scor risc: 1 (scăzut) | Proiectant Constructor Beneficiar |
| Inundații / furtuni | Scor risc: 3 (mediu) | Măsurile de adaptare investiționale (care au fost prevazute în faza de proiectare): La proiectarea infrastructurii pentru colectarea apelor pluviale s-a tinut cont de debitele de apa record prognozate de catre INHGA; | Scor risc: 1 (scazut) | Proiectant Constructor Beneficiar |

## 8. Prevederi pentru monitorizarea mediului

## 8.1. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu în faza de execuție

Stabilirea terenurilor de amplasare a organizărilor de șantier și a depozitelor de materiale și deșeuri se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare, respectând distanțele minime reglementate.

În acest sens, constructorului îi va reveni obligația de a reda eventualele terenuri ocupate temporar la forma inițială cu amenjarile stabilite de autoritățile competente.

Protectia mediului înconjurator în faza de execuție va fi asigurată prin respectarea următoarelor condiții:

- lucrările se vor realiza etapizat, conform proiectului, astfel încât impactul generat să aibă o amploare cât mai mică;

- se vor lua măsuri pentru ca efectele potențiale negative datorate activităților propuse prin proiectul analizat să fie minime, prin respectarea cu strictețe a condițiilor prevăzute în proiect.

Lucrările se vor executa numai cu respectarea măsurilor de securitatea muncii cerute de normele în vigoare și de prevenire li stingere a incendiilor, specifice locului de muncă și operațiilor ce se vor executa.

În faza de execuție, constructorul va lua toate măsurile pentru limitarea impactului asupra factorilor de mediu (aer, apă, sol, subsol).

Nu se estimează un impact semnificativ asupra factorilor de mediu și nu este necesar un plan de monitorizare a factorilor de mediu, cu excepția monitorizării speciilor de păsări din situl Natura 2000 - ROSPA0066 Limanu – Herghelia

## 8.2. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu în faza de exploatare

Monitorizarea factorilor de mediu va face parte din activitatea de exploatare și întreținere, fiind organizată prin grija beneficiarului care va trebui sa aloce fondurile necesare acestei activități.

Beneficiarul va informa în scris Agenția pentru Protecția Mediului Constanța în cazul schimbărilor de fond a datelor care au stat la baza emiterii actului de reglementare.

În tabelul următor este prezentat un program de monitorizare a factorilor de mediu pentru perioada de exploatare a investiției.

Program de monitorizare a factorilor de mediu pentru perioada de exploatare a investiției

| Factor /aspect de mediu | Indicatori/ Parametrii monitorizați | Frecventa de monitorizare | Amplasament ales pentru monitorizare | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa | Volumul de ape pluviale evacuate și concentrația poluanților specifici (în special CBO5, CCO -Cr,) în apele uzate, din bazinele etanșe vidanjabile, din zona parcărilor | În sezonul cu precipitații intense, la solicitarea autorităților | Canale de colectare ape pluviale | Constructor Titular |
| Biodiversitatea | Monitorizare specii de păsări ROSPA0066 Limanu – Herghelia | Trimestrial, pe o perioadă de minim 1 an din etapa de operare | În zona cea mai apropiată de sit | Constructor Titular |
| Managementul deșeurilor | Cantități rezultate, evacuate, valorificate din activitățile de operare și intreținere a parcului fotovoltaic, conform HG nr. 856/2002 și Legii nr. 17/2023 pentru aprobarea OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor. | Lunar, cand sunt generate deșeuri | Zona parcărilor propuse | Constructor |

## 9.  Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/ programe/strategii/ documente de planificare

## 9.1. Încadrarea proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația comunitară

Proiectul analizat nu intră sub incidența altor acte normative naționale care transpun legislația comunitară, precum cele privind SEVESO sau IED.

Toate activitățile desfășurate pe amplasamentul viitoarei investiții se vor desfășura în concordanță cu cerințele legislației europene în ceea ce privește menținerea și protecția calității aerului și protecția apelor subterane și de suprafață, obiective majore ale Directivelor cadru ale UE pe ape și aer.

## 9.2. Încadrarea proiectului, după caz, în documentele de planificare strategică

Parcul fotovoltaic va furniza energie electrică nepoluantă conform „Strategia energetică a României 2019-2030, cu perspectiva anului 2050" în Cap. 1 - „Obiective strategice" în care se menţionează „Promovarea producerii energiei pe bază de resurse regenerabile", „a șasea direcție de acțiune vizează asigurarea realizării țintei colective de 32% pentru ponderea SRE în consumul final brut de energie la nivel european în 2030, cu eficientizarea costurilor”.

## 10. Lucrări necesare organizării de șantier

## 10.1. Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

Lucrările de organizare de șantier se vor realiza conform proiectului și se vor desfășura doar pe amplasamentul destinat acestuia. Organizarea de șantier va avea un caracter unitar pentru realizarea în intregime a investiției. Lucrările proiectate nu induc efecte suplimentare față de situația existentă, acestea nereprezentând un factor de poluare în plus în zona nici in timpul execuției invesției, dar mai ales la finalizarea lucrărilor.

Pe tot parcursul lucrărilor de execuție se va avea în vedere asigurarea curățeniei atât în șantier cât și în incinta organizării de santier, iar la finalizarea lucrărilor Constructorul va proceda la demontarea obiectelor și vor executa lucrările necesare aducerii terenului ocupat de acestea la stadiul inițial.

Masurile ce vor fi propuse in cadrul proiectului tehnic vor fi menite sa diminueze sau sa elimine impactul negativ produs asupra mediului si sa incadreze efectele adverse in limitele admisibile.

Pentru protectia mediului inconjurator se vor respecta prevederile actelor normative cu privire la organizarea de șantier, depozitarea materialelor de construcții în locuri special amenajate.

La executarea lucrărilor se vor folosi numai utilaje și mijloace de transport ce corespund din punct de vedere tehnic în vederea evitării poluării mediului cu noxe sau materiale de construcție în vrac. Se va asigura managementul corespunzator al deșeurilor.

## 10.2. Localizarea organizării de șantier

Lucrările de organizare de șantier se vor realiza exclusiv pe partea de teren pe care se va realiza investiția.

## 10.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

Lucrările de organizare de șantier sunt minimale. Investiția se va realiză cu tehnlogii clasice, nefiind nevoie de o organizare de șantier specială. Organizarea de șantier va consta în: un container de deșeuri și wc-uri ecologice.

## 10.4. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier

Utilajele de execuție și autovehiculele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonică, praf, emisii și vibrații.

## 10.5. Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu

- Alegerea traseelor astfel încât să minimizeze distanțele parcurse de utilajele de construcții;

- Asigurarea utilităților necesare pentru desfășurarea lucrărilor în bune condiții  (sursa de alimentare cu apă potabilă îmbuteliată, loc special amenajat pentru servirea mesei, facilități igienico-sanitare, containere pentru depozitarea deșeurilor, punct sanitar);

- Nu vor fl admise utiiaje care să prezinte scurgeri sau a căror stare tehnică să nu corespundă normelor legale;

- Colectarea și depozitarea selectivă a deșeurilor.

## 11. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității

După finalizarea lucrărilor de construcție, zonele ocupate temporar afectate de execuția lucrărilor sau cu organizarea de șantier vor fi curățate și nivelate, iar terenul adus la starea inițială, prin curățare, nivelare, acoperirea cu sol și înierbare.

La incetarea activității de execuție a lucrărilor proiectate se vor lua din cadrul organizarilor de santier și zona investiției, utilajele și echipamentele, se vor prelua deșeurile, se vor curăța zonele deservite de organizarea de șantier, deșeurile din construcții vor fi transportate în locurile indicate de autoritățile locale, vor fi ecologizate zonele de vegetație afectate.

Lucrările de refacere au atât scopul de a asigura refacerea peisagistică a zonelor afectate, cât și acela de reducere a riscului de pătrundere și instalare a speciilor vegetale alohtone invazive pe suprafatzele afectate, ceea ce ar periclita zonele naturale din proximitatea proiectului propus, conducand la cresterea suprafetelor de habitate alterate.

Pentru orice lucrare de refacere și amenajare cu vegetație a zonelor afectate de proiect se vor folosi doar speciile din compoziția fitocenotică locală (corespunzătoare zonelor asupra cărora s-a intervenit sau aflate în apropierea zonelor afectate). Se va interzice utilizarea oricăror specii de plante străine (non-native).

## 12.  Anexe – piese desenate

  - Amplasare panouri (anexat)

  - Încadrare în zonă (anexat)

  - Schema monofilară – invertor (anexat)

  - Schema monofilară 1 (anexat)

  - Schema monofilară 2 (anexat)

  - Plan trasee de cabluri (anexat)

  - Plan împământare (anexat)

  - Plan paratrăsnet 1 (anexat)

  - Plan paratrăsnet 2 (anexat)

  - Plan iluminat și CCTV (anexat)

  - Împrejmuire (anexat)

## 13.  Incadrarea proiectului sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice

Investițiile propuse intra sub incidența art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

Proiectul propus este amplasat la 110 m distanta față de situl Natura 2000 ROSPA0066 Limanu – Herghelia.

## 13.1. Informaţii privind aria naturală protejată ROSPA0066 Limanu – Herghelia

Situl Natura 2000 ROSPA0066 Limanu - Herghelia, sit de protecţie avifaunistică, are suprafaţa de 874 ha, fiind situat pe teritoriul administrativ al judeţului Constanţa. Aria naturală protejată prezintă zone care aparţin regiunilor biogeografice: stepică şi pontică.

Situl a fost declarat pentru protejarea speciilor de păsări enumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, prezentate în tabelul de mai jos:

Specii de păsări de interes comunitar menționate în Formularele standard ale ariilor speciale de protecție avifaunistică

| Cod | Denumirea speciei | ROSPA0066 Limanu – Herghelia |
| --- | --- | --- |
| A022 | Ixobrychus minutus | X |
| A388 | Lanius collurio | X |
| A339 | Lanius minor | X |
| A177 | Larus minutus | X |
| A180 | Larus genei | X |
| A176 | Larus melanocephalus | X |
| A246 | Lullula arborea |  |
| A242 | Melanocorypha calandra | X |
| A068 | Mergus albellus | X |
| A073 | Milvus migrans |  |
| A023 | Nycticorax nycticorax | X |
| A533 | Oenanthe pleschanka |  |
| A071 | Oxyura leucocephala | X |
| A020 | Pelecanus crispus | X |
| A072 | Pernis apivorus | X |
| A393 | Phalacrocorax pygmaeus | X |
| A170 | Phalaropus lobatus |  |
| A151 | Philomachus pugnax | X |
| A234 | Picus canus |  |
| A140 | Pluvialis apricaria | X |
| A119 | Porzana porzana |  |
| A464 | Puffinus yelcouan |  |
| A132 | Recurvirostra avosetta | X |
| A195 | Sterna albifrons | X |
| A190 | Sterna caspia |  |
| A193 | Sterna hirundo |  |
| A190 | Sterna caspia |  |
| A397 | Tadorna ferruginea | X |

Starea de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din cadrul ariilor de protecție specială avifaunistică

ROSPA0066 Limanu - Herghelia

| Cod | Denumire specie | Populație | Conserare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A229 | Alcedo atthis | D | - | - | - |
| A029 | Ardea purpurea | C | B | C | C |
| A024 | Ardeola ralloides | D | - | - | - |
| A396 | Branta ruficollis | C | B | C | C |
| A403 | Buteo rufinus | D | - | - | - |
| A243 | Calandrella brachydactyla | C | B | C | C |
| A138 | Charadrius alexandrinus | D | - | - | - |
| A196 | Chlidonias hybridus | D | - | - | - |
| A197 | Chlidonias niger | D | - | - | - |
| A031 | Ciconia ciconia | C | C | C | B |
| A081 | Circus aeruginosus | D | - | - | - |
| A082 | Circus cyaneus | C | B | C | C |
| A083 | Circus macrourus | C | B | C | C |
| A038 | Cygnus cygnus | C | C | C | B |
| A429 | Dendrocopos syriacus | D | - | - | - |
| A027 | Egretta alba | C | B | C | C |
| A026 | Egretta garzetta | D | - | - | - |
| A098 | Falco columbarius | D | - | - | - |
| A103 | Falco peregrinus | C | B | C | C |
| A022 | Ixobrychus minutus | C | B | C | C |
| A388 | Lanius collurio | D | - | - | - |
| A339 | Lanius minor | D | - | - | - |
| A177 | Larus minutus | B | B | C | A |
| A180 | Larus genei | C | B | C | B |
| A176 | Larus melanocephalus | A | B | C | A |
| A242 | Melanocorypha calandra | D | - | - | - |
| A068 | Mergus albellus | C | B | C | B |
| A023 | Nycticorax nycticorax | D | - | - | - |
| A071 | Oxyura leucocephala | B | B | B | B |
| A020 | Pelecanus crispus | B | B | C | B |
| A072 | Pernis apivorus | D | - | - | - |
| A393 | Phalacrocorax pygmaeus | C | B | C | B |
| A151 | Philomachus pugnax | D | - | - | - |
| A140 | Pluvialis apricaria | C | B | C | C |
| A132 | Recurvirostra avosetta | C | B | C | C |
| A195 | Sterna albifrons | C | B | C | C |
| A397 | Tadorna ferruginea | C | B | C | B |

Legenda:

  - Situația populației (mărimea și densitatea populației speciei prezente din sit în raport cu populațiile prezente pe teritoriul național): A - 100>p>15%; B - 15>p>2%; C - 2>p>0%; D - Populație nesemnificativă;

  - Conservare (gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective și posibilitățile de refacere): A – conservare excelentă, B – conservare bună, C – conservare medie sau redusă;

  - Izolare (gradul de izolare a populației prezente în sit față de aria de răspândire normală a speciei): A - Populație aproape izolată, B - Populație neizolată dar la limita ariei de distribuție, C - Populație neizolată cu o arie de răspândire extinsă;

  - Global (evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective): A – Valoare excelentă; B – Valoare bună, C – Valoare considerabilă.

Situl Natura 2000 ROSPA0066 Limanu-Herghelia este situat la 110 m de proiectul propus, și terenurile din vecinătatea amplasamentului sunt acoperite cu vegetație ruderalizată, lipsită de importanță din punct de vedere al existenței speciilor protejate. Vegetația mai degrabă corespunde buruienișurilor specifice zonelor agricole, fiind observate specii precum Conium maculatum (cucută), Erigeron annuus (bunghișor), Rumex spp. (ștevie), Balotta nigra (cătușa), Calamagrostis epigejos (iarbă), Artemisia spp. (pelin), Cichorium intybus (cicoare), Carthamus lanatus (mărăcine), Festuca valesiaca (iarbă albastră) etc. Vegetația lemnoasă cuprinde specii de arbori și arbuști cu distribuție discontinuă, fiind observate specii precum Juglas regia (nuc) (preponderent în situl ROSPA0066), Morus nigra (dud negru), Populus canadensis (plop), Elaeagnus angustifolia (salcia mirositoare), Rosa canina (măceș).

Pe durata observațiilor de teren (90 de zile calendaristice) nu au fost observate specii de faună în zonele pe care sunt propuse lucrările.

## 13.2. Legătura proiectului cu aria protejat[ăconform OUG 57/2007

Proiectul propus nu este necesar pentru managementul conservării.

## 13.3 Estimarea impactului potential

Avand in vedere amplasarea investitiei propuse in raport cu situl Natura 2000 si corelat cu Decizia etapei de evaluare initiala nr. 97 din 23.02.2024 si a identificarii ariilor naturale protejate de interes comunitar potential afectate de realizarea proiectului, a fost identificat situl ROSPA0066 Limanu – Herghelia.

Investitia propusa se afla la o distanta de 110 m de situl ROSPA0066 Limanu – Herghelia.

Ca urmare, a fost realizată evaluarea impactului asupra sitului potențial afectat, ROSPA0066 Limanu – Herghelia, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Detalierea evaluării impactului asupra sitului potențial afectat, ROSPA0066 Limanu – Herghelia, respectiv estimarea și motivarea impactului potențial al proiectului asupra speciilor de pasari, obiectivelor specifice de conservare ale speciilor de păsări, dar si impactul cumulat sunt prezentate în Anexele atasate la prezentul memoriu.

Speciile de păsări potențial afectate de realizarea investiției sunt următoarele:

- A243 Calandrella brachydactyla (ciocârlie de stol)

- A247 Alauda arvensis (ciocârlie de câmp)

- A208 Columba palumbus (porumbel gulerat)

- A113 Coturnix coturnix (prepeliță)

- A251 Hirundo rustica (rândunică)

- A383 Miliaria calandra (presură sură)

243 Calandrella brachydactyla                                       A247 Alauda arvensis

(ciocârlie de stol)                                                (ciocârlie de câmp)

A208 Columba palumbus                                   A113 Coturnix coturnix

(porumbel gulerat)                                                        (prepeliță)

A251 Hirundo rustica                                           A383 Miliaria calandra

(rândunică)                                                           (presură sură)

Atat impactul potential cât și rezidual, al evaluării impactului asupra OSC în raport cu investiția propusă, pentru speciile de păsări potențial afectate, conform principiului precuției, este nesemnificativ.

De asemenea, concluzia evaluării impactul investiției asupra sitului ROSPA0066 Limanu – Herghelia și implicit asupra obiecticelor specifice de conservare pentru speciile de păsări din cadrul sitului este nesemnificativ.

Evaluarea impactului asupra OSC aferente speciilor de păsări din situl ROSPA0066, specii potențial afectate:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod și Nume ANPIC | Componenta Natura 2000 | Cod Natura 2000 | Denumire științifică habitat / specie | Tip de prezență (doar pentru păsări) | Localizare față de proiect (m) | Anexa 1 (doar pentru păsări) | Sursa datelor spaţiale | Sursa informaţiilor | Starea de conservare | Obiective de conservare conform Note/Decizii MMAP | Parametri stabiliți de ANANP în 2020 | UM stabilită de ANANP în 2020 | Valoarea țintă stabilită de ANANP în 2020 | Poate fi afectat de realizarea invesiției? | Explicaţie cu privire la posibilitatea de afectare | Cuantificarea impactului (u.m.) | Impactul potenţial (fără măsuri) | Motivarea impactului estimat | Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale nesemnificative | Impact rezidual |
| ROSPA0066 Limanu Herghelia | Specii de pasari asociate cu habitate terestre | A243 | Calandrella brachydactyla (ciocârlie de stol) | Cuibărire | Specia este prezentă în habitatele deschise de pășune sau teren arabil cu vegetație măruntă, dar si terase și dealuri din nisip, argilă sau ocazional pietriș, cu o varietate de vegetație, de la tufărișuri cu zone de pământ gol până la pârloage, buruieni și miriști. Investiția propusă se află la 110 m de sit. | DA | Google Earth, OSC | Atlasul speciilor de păsări de interes comunitar din Romania, OSC | B = Valoare buna | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare | Mărimea populației | Numărul de perechi cuibăritoare | Cel puțin 120 | DA | Componentele de proiect propuse a fi executate în zona sitului constau in lucrări de amenajare parc fotovoltaic. In raport cu situl Natura 2000 și habitatul potențial favorabil al speciei, proiectul propus se află la 110 m de situl ROSPA0066 Limanu – Herghelia și habitatul potențial favorabil al speciei. În aceasta zonă conform principiului precauției există posibilitatea cuibăririi și afectării a unui numar de cel mult 1-2 perechi. | 1-2 perechi | Nesemnificativ | Ca urmare a faptului că potențialul impact estimat este manifestat asupra a circa 1,5% din populație, coroborat cu gradul ridicat de incertitudine (posibilitatea existenței sau nu a cuiburilor), considerăm oportună evaluarea impactului ca fiind nesemnificativ. | M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12,M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20 | Nesemnificativ |
|  |  | A247 | Alauda arvensis (ciocârlie de câmp) | Cuibărire | Ciocârlia de câmp este asociată cu terenurile agricole, dar poate fi identificată și în pajiști sau lunci, la periferia terenurilor mlăștinoase, în stepe și dune sau în regiuni cu defrișări extensive. Evită însă pădurile și habitatele xerice. Specie cuibăritoare în special în culturi agricole sau în pajiști și pășuni cu suprafeţe mari. Investiția propusă se află la 110 m de sit | NU | Google Earth, OSC | Atlasul speciilor de păsări de interes comunitar din Romania, OSC | Neevaluată | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare | Mărimea populației | Numărul de perechi cuibăritoare | TBD | DA | Conform principiului precautiei, există un risc teoretic de coliziune şi de relocare a speciei in zonele invecinate. Componentele de proiect propuse a fi executate în zona sitului constau în lucrari de amenajare parc fotovoltaic. In raport cu situl Natura 2000 și habitatul potețial favorabil al speciei, proiectul propus se afla la 110 m de situl ROSPA0066 Limanu – Herghelia și habitatul potențial favorabil al speciei. | Impactul nu poate fi cuantificat în baza informațiilor disponibile | Nesemnificativ | Având în vedere că specia cuibăreşte la sol în zone terestre deschise, există un risc teoretic de mortalitate (deşi este foarte improbabil) dar mai ales un risc de relocare a indivizilor în zonele adiacente. Riscul de mortalitate sau de relocare a speciei în afara sitului este totuşi redus, avand in vedere faptul ca investitia se afla la o distanță de 110 m de sit. Nu au fost identificate alte efecte care să contribuie la apariţia unor potenţiale victime ale speciei. | M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12,M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20 | Nesemnificativ |
|  |  | A208 | Columba palumbus (porumbel gulerat) | Pasaj | Specie larg răspândită în toate regiunile împădurite. Poate fi întâlnită în zone în care există arbori izolați, pâlcuri de pădure sau păduri rărite care se învecinează cu zone deschise sau culturi agricole. Investiția propusă se află la 110 m de sit | NU | Google Earth, OSC | Atlasul speciilor de păsări de interes comunitar din Romania, OSC | Neevaluată | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare | Mărimea populației | Numărul de indivizi in pasaj | Cel puțin 20 | DA | Conform principiului precautiei, există un risc teoretic de coliziune şi de relocare a speciei in zonele invecinate. Componentele de proiect propuse a fi executate în zona sitului constau în lucrari de amenajare parc fotovoltaic. In raport cu situl Natura 2000 și habitatul potețial favorabil al speciei, proiectul propus se afla la 110 m de situl ROSPA0066 Limanu – Herghelia și habitatul potențial favorabil al speciei | 1 individ | Nesemnificativ | Ca urmare a faptului că potențialul impact estimat este manifestat asupra a circa 0,5% din populație, coroborat cu gradul ridicat de incertitudine (posibilitatea existenței sau nu a indivizilor speciei în zona habitatului potențial favorabil), considerăm oportună evaluarea impactului ca fiind nesemnificativ. | M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12,M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20 | Nesemnificativ |
|  |  | A113 | Coturnix coturnix (prepelița) | Permanent | Specia poate fi intâlnită în regiunile de câmpie, în vegetaţia deasă din păşuni, în tufişurile de pe malurile râurilor şi pe câmpurile cultivate, în special cu cereale sau leguminoase. Investiția propusă se află la 110 m de sit | NU | Google Earth, OSC | Atlasul speciilor de păsări de interes comunitar din Romania, OSC | Neevaluată | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare | Mărimea populației | Numărul de perechi rezidente | Cel puțin 46 | DA | Conform principiului precautiei, există un risc teoretic de coliziune şi de relocare a speciei in zonele invecinate. Componentele de proiect propuse a fi executate în zona sitului constau în lucrari de amenajare parc fotovoltaic. In raport cu situl Natura 2000 și habitatul potețial favorabil al speciei, proiectul propus se afla la 110 m de situl ROSPA0066 Limanu – Herghelia și habitatul potențial favorabil al speciei | 1 pereche | Nesemnificativ | Ca urmare a faptului că potențialul impact estimat este manifestat asupra a circa 2% din populație, coroborat cu gradul ridicat de incertitudine (posibilitatea existenței sau nu a indivizilor speciei în zona habitatului potențial favorabil), considerăm oportună evaluarea impactului ca fiind nesemnificativ. | M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12,M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20 | Nesemnificativ |
|  |  | A251 | Hirundo rustica (rândunica) | Pasaj | Rândunica poate fi întâlnită pe terenuri agricole, în localități, de-a lungul drumurilor, oriunde găsește locuri corespunzătoare pentru a cuibări și a aduna hrană, chiar în zonele aflate în apropierea apelor. Investiția propusă se află la 110 m de sit | NU | Google Earth, OSC | Atlasul speciilor de păsări de interes comunitar din Romania, OSC | B= valoare bună | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare | Mărimea populației | Numărul de indivizi in pasaj | Cel puțin 200 | DA | Conform principiului precautiei, există un risc teoretic de coliziune şi de relocare a speciei in zonele invecinate. Componentele de proiect propuse a fi executate în zona sitului constau în lucrari de amenajare parc fotovoltaic. In raport cu situl Natura 2000 și habitatul potețial favorabil al speciei, proiectul propus se afla la 110 m de situl ROSPA0066 Limanu – Herghelia și habitatul potențial favorabil al speciei | 1 – 2 indivizi | Nesemnificativ | Ca urmare a faptului că potențialul impact estimat este manifestat asupra a circa 1% din populație, coroborat cu gradul ridicat de incertitudine (posibilitatea existentei sau nu a cuiburilor), consideram oportuna evaluarea impactului ca fiind nesemnificativ. | M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12,M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20 | Nesemnificativ |
|  |  | A383 | Miliaria calandra (presură sură | Pasaj | Presura sură este o specie întâlnită mai cu seamă în câmpuri deschise, presărate cu tufișuri sau copaci, preferând terenurile agricole, în special pășunile și câmpurile cu cereale. Investiția propusă se află la 110 m de sit | NU | Google Earth, OSC | Atlasul speciilor de păsări de interes comunitar din Romania, OSC | Neevaluată | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare | Mărimea populației | Numărul de indivizi in pasaj | Cel puțin 600 | DA | Conform principiului precautiei, există un risc teoretic de coliziune şi de relocare a speciei in zonele invecinate. Componentele de proiect propuse a fi executate în zona sitului constau în lucrari de amenajare parc fotovoltaic. In raport cu situl Natura 2000 și habitatul potețial favorabil al speciei, proiectul propus se afla la 110 m de situl ROSPA0066 Limanu – Herghelia și habitatul potențial favorabil al speciei | 2-3 indivizi | Nesemnificativ | Ca urmare a faptului ca potentialul impact estimat este manifestat asupra a circa 0,5% din populatie, coroborat cu gradul ridicat de incertitudine (posibilitatea existentei sau nu a cuiburilor), consideram oportuna evaluarea impactului ca fiind nesemnificativ. | M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12,M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20 | Nesemnificativ |

Atat pentru etapa de executie cât și pentru etapa de operare au fost propuse măsuri de prevenire și evitare a impactului proiectului asupra sitului ROSPA0066 Limanu – Herghelia.

Masuri de prevenire si evitare a impactului proiectului asupra sitului ROSPA0066

| Măsuri de evitare şi prevenire a impactului incluse în Memoriul de prezentare |
| --- |
| M1 | Toate lucrările de execuţie, se vor elabora în baza unui Plan de Management de Mediu (PMM). Acesta va trebui să prezinte detaliat măsurile de reducere a impacturilor care vor trebui să fie implementate pentru fiecare tip de lucrare propus. PMM trebuie să includă deopotrivă şi acţiunile de corelare cu calendarul de desfăşurare a lucrărilor altor proiecte aflate în implementare pentru evitarea apariţiei unor impacturi cumulative. |
| M2 | Se vor efectua instruiri pentru tot personalul implicat în execuţia lucrărilor cu privire la problemele generale de mediu, habitate şi specii protejate şi măsuri de reducere a impacturilor. Se va acorda o atenţie sporită problemelor privind interzicerea colectării de plante şi animale sau rănirea şi omorârea deliberată a exemplarelor de faună. |
| M3 | Organizarea de şantier se va amplasa pe latura terenului din zona cea mai îndepărtată de limita ariei naturale protejate ROSPA0066. |
| M4 | Transportul materialelor şi al pământului în exces/materialelor de construcţii pulverulente se va face cu autovehicule acoperite cu prelate. Se va diminua la minim înălţimea de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule. |
| M5 | În cazul apariţiei unor scurgeri accidentale de substanţe petroliere, constructorul va avea prevăzute toate măsurile de intervenţie la faţa locului. În cazul unei contaminări a solului, suprafeţele afectate vor fi imediat curăţate, iar porţiunea afectată va fi îndepărtată şi tratată/eliminată în funcţie de tipul de contaminare conform prevederilor normelor legale în vigoare. |
| M6 | Se vor utiliza pe cât posibil drumurile existente şi se va limita viteza vehiculelor. Se vor evita orice deplasări în afara drumurilor existente sau a culoarului de lucru în interiorul sitului Natura 2000. Depozitarea materialelor de construcţie şi staţionarea utilajelor se vor realiza fără afectarea unor suprafeţe suplimentare culoarului de lucru |
| M7 | Materialul excavat excedentar va fi depozitat în limitele amplasamentului. |
| M8 | În măsura în care va fi necesară utilizarea unui surplus de sol, în etapa de refacerea terenurilor afectate, se va evita utilizarea unui sol adus din alte zone decât cele în care au fost realizate lucrările de execuţie, pentru a nu favoriza instalarea unor specii de plante cu impact negativ (specii ruderale sau specii alohtone invazive). |
| M9 | Realizarea lucrărilor va avea loc de preferinţă în afara perioadei de cuibărire a păsărilor si a perioadei de iernare. |

Măsuri de evitare şi prevenire a impactului formulate în urma evaluării impactului asupra Obiectivelor Specifice de Conservare

| Măsuri de evitare şi prevenire a impactului formulate în urma evaluării impactului asupra Obiectivelor Specifice de Conservare |
| --- |
| M10 | Se interzice orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic. |
| M11 | Se interzice perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere și de migrație. |
| M12 | Se interzice deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură. |
| M13 | Se interzice deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă. |
| M14 | Perioada în care se efectuează lucrările, inclusiv perioada din zi: din acest punct de vedere, lucrările se vor efectua în afara perioadelor de cuibărit și creștere a puilor pentru păsările identificate în zona din vecinatatea amplasamentelor, respectiv perioada Aprilie-Iulie, dar și în perioada de iernare. |
| M15 | Nu vor fi afectati arbori, fie ei tineri sau batrani, in special daca se identifica cuiburi in acesti arbori, indiferent de perioada anului. |
| M16 | Etapizarea lucrărilor: pe perioada de amenajare și construcție, se recomandă ca lucrările să se efectueze etapizat, astfel încât să evite efectuarea a două sau mai multe lucrări cu caracter diferit în același timp, pentru prevenirea cumulării mai multor surse generatoare de zgomot; Graficul de realizare a lucrărilor va tine cont de recomandările privind perioadele de efectuare a lucrărilor |
| M17 | Menţinerea elementelor de peisaj – arbori solitari, tufișuri, margini înierbate – pe pajiști și terenuri arabile |
| M18 | Menţinerea aliniamentelor de arbori de-a lungul drumurilor |
| M19 | Menţinerea și îmbunătățirea, după caz, a stării de conservare a speciilor dependente de pajiști ca habitate pentru hrănire sau cuibărit prin reglementarea pășunatului în aria naturală protejată |
| M20 | Realizarea de monitorizări trimestriale de către un expert ornitolog la amplasamentul investiției în perioada de execuție și cel puțin 1 an în perioada de operare |

Anexe

Piese desenate:

- Amplasare panouri

- Încadrare în zonă

- Schema monofilară – invertor

- Schema monofilară 1

- Schema monofilară 2

- Plan trasee de cabluri

- Plan împământare

- Plan paratrăsnet 1

- Plan paratrăsnet 2

- Plan iluminat și CCTV

- Împrejmuire

# Text boxes

<“Construire centrală fotovoltaică pentru producere energie verde și racordare la reţea cu puterea instalată de 3528,2kWp, amplasată pe sol”

Beneficiar: S.C. VUAPENERG S.R.L.

Locaţie: Localitatea Mangalia, Județul Constanța

Extras CF 106534

Elaborat:

ENVIROLEX CONSULTING SRL

Ecolog Claudia NĂSTASE

Memoriu de prezentare