MEMORIU DE PREZENTARE

conform anexa nr. 5E la legea 292/2018

I.Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE IMOBIL P+7E+8Ep+9Ep LOCUIRE COLECTIVA LA ETAJE SI FUNCTIUNE COMERCIALA LA PARTER (CONFORM CU NR. 4404/23.11.2018)

- adresa amplasament: jud. CONSTANTA, mun. Constanta, statiunea Mamaia, zona Bar Melody – hotel Victoria, numar cadastral 244084

II.Titular:

- Numele: S.C. NITALEXIL S.R.L. (conform Act de Alipire aut. nr. 2009/27.10.2015);

- adresa poştală b-dul Aurel Vlaicu, nr. 264, complex sportiv Badea Cartan, parter, birou 11, Constanta;

- telefon: 0722 823512;

- e-mail: liviudida@gmail.com

- numele persoanelor de contact:

  - administrator – Ilie Florian;

  - responsabil pentru protecţia mediului.

III.Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- Rezumat al proiectului:

Se propune construirea unui imobil de locuinte colective cu functiune comerciala la parter, având un regim de înãltime P+7Ep+8Ep+9Ep. In limita terenului se va amenaja spatiu verde in suprafata corespunzatoare cerintelor HCJ 152/2013, astfel:

NECESAR SPATIU VERDE CONFORM HCJC nr. 152/22.05.2013:

- pentru blocuri de locuinte - min. 30% din suprafata terenului (189,90 mp)

PROPUS SUPRAFATA TOTALA SPATIU VERDE:  227,71 mp (=35,97%), din care:

- suprafata spatiu verde "la sol" = 92,57 mp

- suprafata spatiu verde in jardiniere = 57,44 mp

- suprafata "fatada verde" = 77,70 mp

Terenul studiat are doar acces pietonal din aleeile de acces pietonale de pe laturile de nord si sud.

In consecinta, conform «Regulamentului privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare pentru lucrarile de constructii si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta», Capitolul III, articolul 16, litera a) si litera c) nu este obligatorie asigurarea locurilor de parcare.

In acest sens a fost obtinut avizul Comisiei de Circulatie a municipiului Constanta nr. 0005958/11.03.2019.

Pentru cazurile de urgenta, accesul masinilor speciale de interventie (pompieri, salvare, politie) se poate realiza din aleea Promenada, care este carosabila ocazional, sau din aleea cu sens unic si parcarea din partea de vest a terenului.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 4404/23.11.2018 emis de catre Primaria Municipiului Consatanta, utilizarile admise pentru terenul studiat sunt: «functiuni de turism, apartamente, de vacanta, locuinte permanente individuale si colective, functiuni pentru alimentatie publica, functiuni de comert, functiuni sportive, functiuni de agrement, functiuni de cultura, servicii, functiuni de sanatate, functiuni legate de culte».

Indici urbanistici:

Suprafata terenului: 633 mp

EXISTENT

SC =0 mp

SD  =0 mp

POT =0%

CUT = 0

REGIM DE INALTIME –  liber de constructii

PROPUNERE (suprafate construite si desfasurate care intra in calculul indicilor urbanistici  P.O.T. 	si 	C.U.T. conform legii 350/2001

SC = 295,02 mp

SD = 2531,97 mp

POT propus = 46,61% (raportat la terenul proprietate)

CUT propus = 4 (raportat la terenul proprietate)

REGIM DE INALTIME – P+7E+8Ep+9Ep

Pentru asigurarea utilitatilor necesare, imobilul propus se va racorda la retelele centralizate existente in zona: alimentare cu apa si canalizare ape menajere, alimentare cu gaze naturale, 	energie electrica, internet, CATV.

ALIMENTARE CU APA

Alimentarea cu apă rece se va face din reţeaua stradală prin intermediul căminului apometric

(CA) printr-un racord din ţeavă  montată în canal de protecţie până la intrarea în clădire, de unde reţeaua de apă rece se va distribui la plafon şi îngropat în zidărie.

Conductele de apă rece  e vor prevedea cu robineţi de închidere, robineţi de golire la baza coloanelor şi se vor izola cu cochilii din vată minerală.

CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA

Scurgerea apelor menajere se va face prin tuburi şi piese din polietilenă montate în pardoseala clădirii, în canale de protecţie. Racordul exterior se va face în canal de protecţie, până la căminul de canalizare (CV), care va fi racordat la reteaua de preluare ape menajere a orasului.

Colectarea si scurgerea apelor pluviale se va realiza in interiorul cladirii prin intermediul unor captatori de terasa si se va racorda prin intermediul unor burlane din tabla la nivelul solului in reteaua orasului;

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Cladirea se va bransa la sistemul de alimentare cu energie electrica din zona din postul de transformare existent in zona.

- Justificarea necesităţii proiectului:

Prin obiectivul propus se asigura realizarea unei cladiri de apartamente care prin forma sa arhitecturala si prin materialele folosite, sa constituie o prezenta agreabila in zona, cu respectarea planurilor de urbanism aprobate. Necesitatea proiectului rezulta din cererea crescuta in ultimii ani de spatii de locuire in statiunea Mamaia, realizate la standarde de confort si siguranta moderne, conform necesitatilor si cerintelor economice din zona.

- Valoarea investiţiei: 3 100 000 lei;

- Perioada de implementare propusă: 36 de luni de la data anuntarii inceperii executiei (dupa obtinerea Autorizatiei de Construire);

- Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):

Incadrarea in zona:

Terenul se afla in intravilanul municipiului Constanta, statiunea Mamaia, zona A, UTR 6 (zona bar Melody – hotel Victoria), conform P.U.Z. statiunea Mamaia aprobat prin HCLM nr. 121/24.05.2013, si  se afla in proprietatea S.C. Nitalexil S.R.L., conform Act de Alipire  numarul 2009/27.10.2015.

Plan de incadrare in zona

Plan de situatie

vecinatati:

- nord: domeniu public / privat Municipiul Constanta – alee pietonala;

- est: domeniu public / privat Municipiul Constanta, si promenada Mamaia;

- sud: domeniu public / privat Municipiul Constanta – alee pietonala;

- vest: domeniu public / privat Municipiul Constanta – spatiu verde neamenajat.

- Descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Se propune construirea unui imobil de locuinte colective cu functiune comerciala la parter, având un regim de înãltime P+7Ep+8Ep+9Ep.

Amplasamentul studiat este liber de constructii si are numarul cadastral 244084.

Accesul pe amplasament se poate realiza doar pietonal de pe laturile de sud, est si nord.

Terenul poate fi racordat la retelele de distributie apa si energie electrica ale orasului, cat si la reteaua de canalizare ape menajere din zona, dar si gaze naturale.

Suprafatele etajelor 8 respectiv 9 vor fi 75% respectiv 50% din suprafata etajului curent.

Cladirea se vor amplasa pe lot în sistem izolat.

Clădirea propusa are dimensiunile in plan de 23,30 m in lungime si 13,60 m latime si este impartita functional astfel:

- Parter:

    - zona acces apartamente: hol acces, lifturi, casa scarii, uscator, camera de precolectare;

    - functiune comerciala cu anexe (105,63 mp suprafata utila spatiu de vanzare).

- Etaj 1-9:  circulatii si apartamente cu 2, 3 sau 4 camere, si garsoniere;

Total = 29 unitati locative – 9 apartamente cu cate 2 camere, 1 apartament cu 3 camere, 1 apartament cu 4 camere si 18 garsoniere.

- inaltimea spatiilor interioare:

- parter: 4,025 m;

- etaje: 2,975 m.

- circulatia verticala: scara, lift;

Accesul pietonal pentru apartamente se va realiza pe latura de vest iar pentru functiunea comerciala se va realiza pe laturile de nord, est si sud.

In incinta proprietatii se vor amenaja:

- spatiu de joaca pentru copii;

- camera de precolectare gunoi menajer (la parterul cladirii propuse);

- spatiu depozitare biciclete si carucioare.

Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare:

- inchiderile exterioare:

Zidurile exterioare se vor executa din blocuri de B.C.A. GBN 50 cu grosimea de 30 cm si se vor capturi la exterior cu 10 cm de vata minerala bazaltica de fatada;

- compartimentarile interioare:

- la casa scarii si la zidurile despartitoare dintre apartamente: zidarie din blocuri de b.c.a. de 25 sau 20 cm grosime;

- putul liftului : beton armat;

- gips carton cu placare  dubla sau zidarie din B.C.A. de 15 cm grosime la peretii despartitori in interiorul apartamentelor.

Finisajele interioare:

- pardoseli :

    - gresie portelanata antiderapanta la spatiu comercial, grupuri sanitare, bai, holuri, balcoane;

    - parchet laminat in livinguri si dormitoare;

    - granit in holul de acces, scara si pe holurile de etaj;

- pereti si tavane:

    - zugraveli lavabile;

    - faianta la peretii bailor si bucatariilor; la bai, faianta va fi pana la inaltimea plafonului sau pana la inaltimea de 2.10 m;

- plafoane false din gips-carton simple alternand cu plafoane rezistente la umezeala;

- tamplarie:

- usi celulare din lemn (la grupurile sanitare neventilate  prevazute cu grila de ventilare);

- usi din PVC la parter.

  - balustrada interiora la scara:

- mana curenta si parapet din profile metalice;

alcatuire conform normelor privind siguranta in exploatare

Finisajele exterioare

- pereti:

  - panouri din sticla;

  - placaj din aluminiu compozit;

- tamplarie:

  - tamplarie din pvc sau aluminiu cu ruperea puntii termice culoare  gri-antracit si geam termoizolant triplustratificat;

- balustrada si mana curenta:

  - inox sau aluminiu vopsit electrostatic;

  - sticla securizata duplex (doua foi de sticla securizata lipite cu film de butiral de polivinil – PVB) – alcatuire conform normelor privind siguranta in exploatare;

Structura de rezistanta a cladirii:

Structura de rezistenţă este de tip cadre din beton armat monolit. Pereţii exteriori sunt realizaţi din

zidărie de B.C.A. GBN 50 cu grosimea de 30 cm.

Fundarea se face direct pe stratul de nisip. Fundatia cladirii va fi alcatuita dintr-un radier din beton armat. Pentru imbunatatirea terenului de fundare a fost prevazut un pat de piatra sparta cu grosimea de 1 m asezat pe un covor geogril.

Pentru elaborarea proiectului tehnic de execuţie s-a  ţinut cont de specificaţiile din studiul geotehnic al amplasamentului studiat.

La execuţia fundaţiilor se va folosi beton C16/20. Armătura folosită va fi OB 37 pentru etrieri şi barele de montaj şi PC52 pentru barele longitudinale de rezistenţă.

Prin soluţia de rezistenţă aleasă nu se intervine asupra construcţiilor învecinate şi nu le este afectată structura de rezistenţă.

Planşeele vor fi de asemenea din beton armat turnat monolit cu grosimea de 15cm.

Acoperişul este de tip terasă circulabila si necirculabila şi este realizat de către placile peste etajele 7, 8 (circulabil) si respectiv 9 (necirculabil).

Construcţia se încadrează în zona E seismică, conform P100/06; ag=0,16g; clasa de importanţă = III; Tc=0,7sec.

La execuţia suprastructurii se va folosi beton de clasa C20/25 şi armătură OB37 sau PC52 conform

specificaţiilor din proiectul de rezistenţă.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie – nu este cazul, nu este o cladire destinata productiei;

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz): nu este cazul, nu este o cladire destinata productiei;

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea: nu este cazul, nu este o cladire destinata productiei, nu se obtin produse si subproduse;

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora: nu este cazul, nu este o cladire destinata productiei; in perioada de executie se vor utiliza combustibili pentru utilaje ce vor fi procurati de la statii de distributie carburanti autorizate.

In perioada de functionare a cladirii se vor utiliza energie electrica si gaze naturale din retelele de distributie din zona.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă: constructia se va racorda la sistemul centralizat de alimentare cu apa si evacuare a apelor menajere al localitatii si la reteaua locala de alimentare cu energie electrica si gaze naturale, in conformitate cu avizele detinatorilor sau administratorilor de retele;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei: constructia va fi amplasata in sistem izolat pe terenul care are in prezent folosinta curti-constructii; dupa realizarea ei, se va amenaja terenul ramas (alei pietonale, spatii verzi, loc de joaca pentru copii, spatiu pentru biciclete) asa cum este prezentat in planul de situatie;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente: terenul studiat are acces doar din promenada Mamaia, sau din aleea de acces pietonala de pe latura de nord; nu se vor realiza cai noi de acces;

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare: in perioada de constructie se vor utiliza nisip si pietris procurate de la distribuitori autorizati, si apa din reteaua de distributie existenta prin racord de santier.

In perioada de functionare se va utiliza apa pentru instalatiile sanitare ale constructiei, si gaze naturale pentru prepararea apei calde de consum si a agentului termic pentru incalzire prin intermediul centralelor termice de apartament.

- metode folosite în construcţie/demolare: terenul este liber de constructii, deci nu sunt necesare lucrari de demolare.

Se vor folosi metodele clasice de realizarea a unei constructii: se va sapa general, se realizeaza perna 	de piatra sparta, apoi se toarna radierul general; se realizeaza structura de rezistenta (cadre de ba); 	zidaria exterioara si cea interioara, planseele din beton armat, terasele circulabile si necirculabile, si 	apoi finisajele de exterior si de interior; Se vor utiliza betoane, mortare, fier beton, elemente 	prefabricate, nisip, pietris, etc.

Lucrarile de constructie vor incepe numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire, in conditiile 	stabilite de aceasta, si se vor executa doar in afara sezonului estival.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară: executia se va realiza in regie proprie; fazele de executie au fost enumerate mai sus; dupa realizarea investitiei apartamentele vor fi vandute iar intreagul ansamblu va fi predat si luat in administrare si folosinta de catre asociatia de propriatari ce va fi infiintata;

Pe perioada de executie se vor respecta cu strictete proiectul tehnic si Autorizatia de Construire cat si recomandarile specifice pentru protectia mediului;

Pentru perioada de functionare si exploatare a obiectivului propus se vor lua toate masurile 	necesare pentru evitarea producerii de factori poluanti pentru mediul inconjurator conform 	normelor in vigoare.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: nu exista o relatie cu alte proiecte existente;

Proiectul de incadreaza in prevederile P.U.Z. Mamaia aprobat prin HCLM nr. 121/24.05.2013;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu au fost identificate alternative;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): prin realizarea constructiei, creste numarul de spatii locative din statiunea Mamaia; este necesara indepartarea deseurilor menajere (realizarea unei camere de precolectare si a unui contract de prestari servicii cu serviciul public al primariei)

Nu se vor genera consumuri care sa necesite modificari in sistemele de alimetare cu apa, canalizare, gaze naturale;

- alte autorizaţii cerute pentru proiect: conform Certificatului de Urbanism nr. 4404/23.11.2018, in afara de actul de reglementare eliberat de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, mai sunt necesare urmatoarele avize: avize ale detinatorilor de retele, ISU Dobrogea, sanatatea populatiei, Directia Judeteana pentru Cultura Constanta, Ministerul Turismului, Stat Major General, Ministerul Afacerilor Interne, studii de specialitate.

IV.Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului:

nu este cazul, amplasamentul este liber de constructii;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului: nu este cazul;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz: nu este cazul;

- metode folosite în demolare: nu este zacul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu este cazul;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor):

nu este cazul;

V.Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare: constructia propusa nu se incadreaza in anexa nr.1 din Conventia mai sus mentionata;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: conform CU nr. 4404/23.11.2018:

- zone protejate: NU;

- interdictii de construire: NU

Conform PUZ Mamaia aprobat prin HCLM nr. 121/24.05.2013, la 86 metri se afla zona de protectie a 	monumentului istoric de for public grup statuar “Confidenta”.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia: terenul in studiu face parte din intravilanul municipiului Constanta, statiunea Mamaia asa cum a fost stabilit prin Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCLM nr. 121/24.05.2016 si Certificatul de Urbanism nr. 4404/23.11.2018, folosinta actuala este de teren liber, iar cea planificata este de locuire colectiva si functiune comerciala;

Categoria de folosinta actuala a terenului este de curti-constructii, conform extrasului de carte funciara.

- politici de zonare şi de folosire a terenului: potrivit PUZ in vigoare zona este destinata turismului, apartamente de vacanta, locuinte permanente colective, amenajari ale spatiilor publice/semipublice/private, functiuni comerciale;

- arealele sensibile: terenul studiat nu face parte din areale protejate; cele mai apropiate situri Natura 2000: Marea Neagra ( COD ROSCI OO76), Lacul Siutghiol (COD ROSPA 0057).

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970:

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare: nu s-a luat in considerare alta varianta de amplasament;

VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

(A) Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

- protecţia calităţii apelor:

  - sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

Sursele de poluare din perioada de constructie cu incidenta asupra calitatii resurselor de apa pot fi:	- Surse punctiforme (stationare): In zona lucrarilor, este posibil sa apara o poluare accidentala a apelor de suprafata ca urmare a:

- intretinerii defectuoase a utilajelor si masinilor.

- managementului defectuos al deseurilor, precum si a substantelor toxice si 				periculoase

Pentru a nu se produce o poluare accidentala cu hidrocarburi, constructorul va asigura o buna stare tehnica a utilajelor. Carburantii si produsele chimice nu vor fi stocate în zona amplasamentului.

- Surse difuze de poluare:

- depozite intermediare (vrac) de materiale de constructii (în special pulverulente);

- ape rezultate de la spalarea utilajelor;

- poluari accidentale ca urmare a neîntretinerii utilajelor.

In cazul acestei lucrari, materialele de constructii (beton, echipamente metalice etc) vor fi aduse de la o statie autorizata din punct de vedere al mediului si gospodaririi apelor.

Prin adoptarea masurilor propuse, se apreciaza ca impactul lucrarilor asupra regimului calitativ si cantitativ al apelor de suprafata si subterane va fi minim.

Impactul asupra apei: În perioada construirii si amenajarii obiectivelor din cadrul investitiei analizate se vor lua toate masurile de evitare a contaminarii apelor marine cu poluanti de natura solida sau lichida ce ar putea aparea accidental pe suprafata/în incinta afectata de  santier.

Sursele de poluanţi pentru ape in perioada de utilizare: nu se polueaza apele, nu se evacueaza ape uzate in apele din zona;

  - staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute: evacuarea apelor uzate menajere se va realiza in reteaua de preluare ape menajere a orasului.

Functiunea propusa nu este poluanta.

- protecţia aerului:

  - sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri:

Protectia calitatii aerului pe perioada de executie

Activitatea de constructie reprezinta o sursa de poluare a atmosferei cu praf, putând avea un impact temporar asupra calitatii aerului din zona amplasamentului.

Ca surse de poluare in perioada de executie a lucrarilor propuse putem mentiona:

    - activitatea utilajelor de constructie: utilizarea mijloacelor de transport si a utilajelor de constructie pe santierul unde se realizeaza investitia  nu ar crea o poluare semnificativă din partea surselor mobile de poluare, estimat fiind că mijloacele de transport şi utilajele de construcţii aflate în zona nu ar consuma mai mult de 50 de litri de combustibil pe oră, toate. Minimizarea impactului emisiilor de la vehiculele

rutiere si nerutiere prin pastrarea valorilor concentratiilor de poluanti sub limitele 			normate se va realiza prin utilizarea echipamentelor in buna stare de functionare si 			in bune conditii tehnice.

Particulele rezultate din gazele de esapament de la utilaje se incadreaza, in marea 			lor majoritate, in categoria particulelor respirabile.

    - transportul materialelor de constructie: manevrarea si transportul unor materiale produc emisii de praf care variaza adesea in mod substantial de la o zi la alta, functie functie de operatiile specifice, conditiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor; operatiuni aferente manevrarii pamantului, sapaturilor (excavari), activitati de descarcare material, imprastiere, compactare.

Un aspect important il reprezinta faptul ca toate materialele de constructie vor fi produse

in afara amplasamentului, urmand a fi livrate in zona de constructie in cantitatile strict 			necesare si in etapele planificate, evitandu-se astfel depozitarea prea indelungata a 			stocurilor de materiale pe santier si supraincarcarea santierului cu materiale.

Se estimeaza ca impactul va fi strict local si de nivel redus.

Protectia calitatii aerului în perioada de utilizare sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi: surse de poluanti pentru aer pot fi emisiile de gaze de ardere de la centralele termice de apartament;

  - instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă:

In perioada de executie:

Pentru evitarea dispersiei particulelor in atmosfera, materialele de constructie trebuie depozitate in locuri special amenajate si ferite de actiunea vantului. In cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente, acestea vor fi acoperite pentru a nu fi imprastiate prin actiunea vantului.

De asemenea, pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf in timpul transportului, materialele se vor transporta in conditii care sa asigure acest lucru prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, utilizarea de camioane adecvate tipului de material transportat, etc.

Pe timpul depozitarii se vor stropi depozitele de sol pentru a impiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile.

Pentru reducerea emisiilor de gaze de esapament se recomanda folosirea de utilaje si echipamente moderne, ce respecta standardele EURO cu privire la constructia motoarelor noi, respectiv la sistemele pentru controlul emisiilor.

In perioada de utilizare: centralele termice in condensatie de apartament vor fi prevazute cu cosuri de dispersie a gazelor de ardere;

- protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor pe perioada de realizare a lucrarilor

  - sursele de zgomot şi de vibraţii: activitatile de executie a lucrarilor sunt producatoare de zgomote si vibratii. Lucrarile de constructii se vor executa doar in afara sezonului estival, cand numarul persoanelor din zona este foarte redus.

Nivelele sonore pentru diversele tipuri de utilaje se încadreaza în valorile STAS 10.009/88 – Acustica urbana – Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

  - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: nu este cazul;

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor în perioada de utilizare

-        sursele de zgomot şi de vibraţii: Obiectivul nu genereaza zgomote sau vibratii care sã 		             afecteze mediul inconjurator si  vecinatatea.

-      amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: nu este 		             cazul;

- protecţia împotriva radiaţiilor:

Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor pe perioada de realizare a lucrarilor

  - sursele de radiaţii: activitatile de executie a lucrarilor se desfasoara cu utilaje si echipamente care nu utilizeaza surse de radiatii. De asemenea, lucrarile propuse nu constituie surse de radiatii ionizante;

  - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul;

Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor pe perioada de realizare a lucrarilor

  - sursele de radiaţii: functiunea propusa nu produce radiatii;

  - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul;

- protecţia solului şi a subsolului:

Protectia solului si subsolului pe perioada de realizare a lucrarilor

  - sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime:

    - excavatiile, care permit decopertarea suprafetelor de teren pe care se vor construi fundatiile. Poluarea produsă în acest caz este datorata unor dereglări de formă  care pot duce la inundaţii şi alunecări de teren;

    - Impactul asupra solului/subsolului se poate produce si ca urmare a aparitiei unor posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti, carburanti sau substante chimice, datorita functionarii utilajelor si mijloacelor de transport folosite in cadrul organizarii de santier;

    - De asemenea, gospodarirea incorecta a materialelor folosite si a deseurilor rezultate poate duce la poluarea solului, subsolului.

  - lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului:

    - În etapa de construcţii-montaj, în organizarea de şantier se vor utiliza doar construcţii uşoare tip baracă pentru depozitarea unor materiale de construcţii şi a unor  echipamente şi unelte utilizate la aceasta etapă. Se vor utiliza toalete ecologice, astfel se va reduce gradul de poluare a solului, toţi posibilii poluanţi ai solului putând fi mai bine gestionaţi;

    - Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (ambalaje ale materialelor de constructii, deseuri provenite din resturi ale materialelor de constructii), astfel incat deseurile nu vor fi niciodata depozitate direct pe sol. Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

Protectia solului si subsolului pe perioada de utilizare

- surse de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice: functiunea in sine nu poate produce poluarea solului. Sistemele de canalizare a apelor menajere, modul de preluare a apelor pluviale nu vor avea pericolul infestarii solului.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului: nu este cazul;

- protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

  - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Zona de coasta si platforma continentala a Marii Negre sunt un mozaic complex de 			ecosisteme interactive cu mari semnificatii economice, bogate resurse naturale si 			comunitati ecologice, dar si cu concentrari de activitati umane.

Cele mai apropiate situri Natura 2000 sunt: Marea Neagra ( COD ROSCI OO76), Lacul 			Siutghiol (COD ROSPA 0057).

Deoarece in zona se desfasoara deja activitati similare, ecosistemul marin este unul care s-		a adaptat la conditiile existente in prezent. Tehnologia folosita si masurile propuse pentru 		diminuarea impactului pentru toti ceilalti factori de mediu, protejeaza in final si ecosistemul 		marin din zona lucrarilor.

Functiunile propuse sunt de natura celor care se integreaza in ecosistemul acestei zone.

  - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate: nu este cazul.

- protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

  - identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele: Conform PUZ Mamaia aprobat prin HCLM nr. 121/24.05.2013, la 86 metri se afla zona de protectie a monumentului istoric de for public grup statuar “Confidenta”.

  - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public: nu este cazul.

- prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

  - lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate:

Gospodaria deseurilor comunale generate pe amplasament pe perioada de realizare a lucrarilor

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate: Deseurile vor fi generate atat in zona de executie a lucrarilor cat si in organizarea de santier; din activitatea de construire vor rezulta deseuri astfel: pamant din sapatura, resturi de lemn si metal

Gestionarea categoriilor de deseuri rezultate la lucrarile de executie se va face având în vedere urmatoarele recomandari:

- materialele excavate vor fi transportate si depozitate in depozitele indicate si autorizate de serviciile primariei.

- deseurile menajere si cele asimilabile acestora - vor fi colectate în interiorul santierului în puncte speciale prevazute cu containere tip pubele.

Deseurile vor fi transportate periodic la un depozit de deseuri autorizat si vor fi mentinute evidente în conformitate cu H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor.

- deseurile metalice - vor fi colectate separat pe platforme betonate urmând a fi valorificate în mod obligatoriu la unitatile specializate,

- deseurile de materiale de constructii (resturi de beton, mortar), din punct de vedere al potentialului de contaminare nu ridica probleme deosebite.

- deseurile lemnoase - vor fi selectate, fiind eliminate în functie de dimensiuni ca accesorii si elemente de sprijin în lucrarile de constructii.

- deseurile de hârtie si cele specifice activitatii de birou - vor fi colectate si depozitate separat, în vederea valorificarii,

- ambalajele de sticla, hârtie si carton, materiale plastice din interiorul organizarii de santier vor fi colectate temporar în pubele având inscriptionate vizibil tipul deseului. Se vor colecta temporar în incinta si vor fi valorificate integral prin unitati specializate de prestari servicii,

- ambalajele de la vopsele si diluanti în cazul în care nu vor fi returnate la producator sau distribuitor se vor colecta si depozita în containere închise etans sau în spatii special amenajate – platforme betonate, acoperite, imprejmuite.

Aceste materiale ce vor rezulta in timpul executiei, moloz si alte deseuri vor fi gestionate de constructor pe baza avizelor si contractelor ce se vor incheia cu factorii abilitati.

Gospodaria deseurilor comunale generate pe amplasament pe perioada de utilizare

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate: pe perioada de functionare a constructiei vor rezulta deseuri menajere (organice, plastic, hartie, sticla);

- modul de gospodărire a deşeurilor: Se va amenaja o camera de precolectare cu europubele cu capac, diferentiate pe tip de deseu, prevazuta cu punct de apa si sifon de pardoseala. Aceasta va fi amplasata in interioarul cladirii la parter, cu acces atat din interior cat si direct din exterior.

  - programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate: in conformitate cu reglementarile în vigoare, aceste deseuri vor fi colectate selectiv, transportate, reciclate, recuperate, valorificate sau eliminate final prin depozitare sau incinerare; dupa punerea in functiune a obiectivului gestionarea gunoiului si a deseurilor menajere se va face pe baza de contracte cu firme specializate.

  - planul de gestionare a deşeurilor:

Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerintele Legii 211/2011 privind regimul deseurilor si a legislatiei speciale si subsecvente aplicabile pentru categorii de deseuri si pentru operatiunile cu deseurile.

Toate categoriile de deseuri sunt depozitate astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator, in recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzator codului deseului. Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incediu, mirosuri etc. pentru vecinatati.

Deseurile periculoase se stocheaza in recipiente metalice, rezistente la soc mecanic si termic, inchise etas, spatiul de depozitare respectiv sa fie prevazut cu dotari pentru prevenirea si reducerea poluarilor accidentale.

Se vor lua toate masurile necesare pentru colectarea si depozitarea in conditii corespunzatoare a deseurilor generate in perioada de realizare a proiectului si de a se asigura ca operatiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare sa fie realizate prin firme specializate, autorizate si reglementate din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

Se vor contracta de catre prestator firme specializate si autorizate pentru preluarea deseurilor de constructii reciclabile si prelucrarea acestora, respectiv pentru eliminarea deseurilor nereciclabile in depozite de deseuri inerte sau de deseuri periculoase.

La predarea deseurilor se solicita si sunt pastrate conform legislatiei, formularele doveditoare privind trasabilitatea deseurilor periculoase sau nepericuloase.

In perioada de functionare deseurile menajere vor fi colectate in pubele si vor fi evacuate de catre o firma de specialitate de salubritate pe baza contractului ce va fi incheiat.

Toate categoriile de deseuri sunt depozitate astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator, in recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzator codului deseului. Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incediu, mirosuri etc pentru vecinatati.

Deseurile reciclabile (hartie / carton, plastic, metal, sticla) vor fi colectate selectiv, in vederea valorificarii prin agenti economici autorizati si reglementati din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

- gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase pe perioada de realizare a lucrarilor

  - substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse:

În timpul executiei lucrarilor, vor fi utilizate unele substante toxice si periculoase, în special produse petroliere si diluanti al caror regim de depozitare, manipulare si utilizare va trebui sa se conformeze prevederilor reglementarilor în vigoare.

Cele mai folosite produse sunt:

- gaz, petrol, combustibil folosit pentru utilaje si vehicule de transport;

- benzina;

- lubrifianti (uleiuri, parafina).

  - modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: Substantele folosite vor fi colectate, depozitate temporar si gestionate in conformitate cu cerintele legale aplicabile acestor categorii de deseuri.

Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase pe perioada de utilizare

  - substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse: nu este cazul;

  - modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: nu este cazul.

(B)Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

In perioada de realizare a lucrarilor: se vor utiliza nisip, diferite sorturi de pietris si apa;

In perioada de functionare: apa si gaze naturale din retelele de distributie existente in zona.

VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ):

Avand in vedere natura proiectului propus, se preconizeaza ca acesta nu va avea un impact semnificativ asupra calitatii factorilor de mediu din zona pe perioada de functionare, iar perioada de constructie este limitata in timp, si se desfasoara strict pe duprafata de teren aflata in proprietate fara a afecta si alte suprafete.

Se considera ca fiind nesemnificativ potentialul impact al proiectului propus asupra factorilor de mediu apa, sol-subsol, aer, asupra caracteristicilor climatice, asupra patrimoniului cultural, arheologic, arhitectonic sau asupra sanatatii umane.

  - Impactul asupra populatiei, sanatatii umane:

Pe perioada de constructie:

- activitatile de contruire vor fi limitate la terenul aflat in proprietate, si se vor realiza intr-o perioada limitata de timp, numai pe perioada normata  a Autorizatiei de Construire;

- zgomotul utilajelor de constructii se va produce local si temporar in zona santierului, si numai in afara sezonului estival;

- emisiilor rezultate ca urmare a functionarii utilajelor si mijloacelor de transport;

Pe perioada de functionare a obiectivului: nu este cazul.

  - Impactul asupra biodiversitatii, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice

Pe perioada de constructie:

- Impactul direct asupra biodiversitatii se va resimti doar in etapa de constructie, vor exista surse de poluare ce pot afecta biodiversitatea cum ar fi emisiile de praf, acestea avand insa un caracter temporar si vor disparea odata cu incetarea activitatilor de santier;

- Dat fiind faptul ca proiectul se realizeaza in afara siturilor Natura 2000, nu se vor fragmenta sau distruge habitate Natura 2000 si nu se vor produce modificari asupra dinamicii populatiilor speciilor care definesc structura si/sau functiile siturilor Natura 2000.

Pe perioada de functionare a obiectivului: nu este cazul.

  - Impactul asupra apei

Pe perioada de constructie:

Impactul se poate manifesta ca urmare a posibilelor scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita functionarii utilajelor de constructie si celorlalte mijloace de transport folosite pe santierul de lucru.

Apele subterane si cele de suprafata pot fi afectate de: depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, care pot fi spalate de apele pluviale.

Eventualele poluari pot fi favorizate de actiunea fenomenelor meteorologice. Ca urmare a actiunii fenomenelor meteorologice sezoniere (ploi, vanturi puternice), materialele rezultate in urma lucrarilor de constructii (sapaturi, nivelari, etc.) pot influenta calitatea apelor de suprafata, prin materiile in suspensie ce sunt dislocate si transportate in acestea.

Pe perioada de functionare a obiectivului:

Nu se polueaza apele, nu se evacueaza ape uzate in apele din zona. Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza in reteaua de preluare ape menajere a orasului.

  - Impactul asupra aerului

Pe perioada de constructie:

Pe perioada lucrarilor de constructie poate avea loc o crestere pe o perioada limitata de timp a emisiilor de praf datorata manipularii materialelor de constructie, activitatilor de excavatie, poluanti caracteristici arderii combustibililor in motoare. Nivelurile emisiilor vor varia in functie de intensitatea lucrarilor, nivelul activitatii zilnice, conditiile hidrometeorologice (nevaforabile: perioade secetoase, conditii de vant).

Datorita conditiilor atmosferice specifice zonei de implementare a proiectului (viteze relativ mari ale vantului prezente in peste 95% din timp) se estimeaza ca dispersia in atmosfera in zonele proiectului se va face imediat, fara o poluare semnificativa a factorului de mediu aer.

Pe perioada de functionare a obiectivului:

Emisii datorate functionarii centralelor termice de apartament. Utilizarea gazului natural pentru functionarea acestora este o solutie cu efect mai redus de poluare, comparativ cu alte tipuri de combustibili fosili.

In conditii normale de exploatare, impactul asupra factorului de mediu aer este unul in limite admisibiel, debitul poluantilor este mic si nu cauzeaza modificari cuantificabile in calitatea aerului inconjurator

  - Impactul asupra solului/subsolului

Pe perioada de constructie:

Posibila contaminare a solului-subsolului prin infiltrarea de diverse scurgeri/pierderi accidentale de produse cu caracter poluant (uleiuri, produs petrolier, etc);

Posibila contaminare a solului-subsolului datorata emsiilor de substante poluate rezultate

din functionarea utilajelor si mijloacelor de transport.

Se va interzice efectuarea de interventii la mijloacele de transport si echipamente la locul lucrarii pentru a evita scapari accidentale de produs petrolier si se va achizitiona material absorbant. Se va interveni prompt in cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor spre alte zone.

Pe perioada de functionare a obiectivului:

Functiunea in sine nu poate produce poluarea solului. Sistemele de canalizare a apelor menajere, modul de preluare a apelor pluviale nu vor avea pericolul infestarii solului.

Suprafetele neconstruite se vor amenaja ca spatii verzi.

  - Impactul asupra peisajului

Peisajul existent se modifica, dar regimul de inaltime de P+7-9E este cel prevazut un PUZ-ul in vigoare (P+8-10E);

Din punct de vedere al marimii impactului se considera urmatoarele aspecte:

- nu se modifica elemente ale unui cadru natural, ci elemente ale unei zone incluse deja intr-o zona urbana, cu destinatie curti-constructii;

- nu se schimba categoria de folosinta a terenului;

- nu se modifica in mod esential valoarea estetica actuala a peisajului existent.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate): nu este cazul;

- magnitudinea şi complexitatea impactului: nu este un impact major, incadrandu-se in limite admisibile;

- probabilitatea impactului; - durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: probabilitatea de afectare a mediului este una redusa (si doar in etapa de constructie), in conditiile respectarii datelor din proiect si a recomandarilor din actele de reglementare;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

- Masurile propuse pentru a preveni, reduce si compensa cat de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementarii planului sau programului.

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra solului/ subsolului.

- Pentru evitarea si diminuarea potentialului impact asupra solului se propun urmatoarele masuri:

- nu se va face depozitarea carburantilor, a uleiurilor si a altor substante chimice, daca este cazul, in zona amplasamentului, cu exceptia organizarii de santier extinse, cand se vor prevedea, de catre constructor, magazii special destinate pentru recipienti adecvati;

- evitarea afectarii unor suprafete suplimentare de teren;

- depozitarea temporara a deseurilor numai in locurile special amenajate si, in functie de categorie, numai in recipienti special destinati;

- acoperirea zonelor afectate temporar, cu sol vegetal, la sfarsitul fazei de constructie;

- organizarea de santier va fi dotata cu material absorbant, necesar interventiei in caz de poluare accidentala cu hidrocarburi;

- indepartarea deseurilor atat din zona reglementata de plan cat si din vecinatata acesteia.

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra apei subterane si de suprafata

Pentru a se reduce impactul asupra apelor se vor implementa urmatoarele masuri:

- interventia rapida cu absorbanti in cazul scurgerilor accidentale de carburanti si lubrefianti;

- schimburile de ulei ale utilajelor si alimentarea cu carburant se vor face in afara amplasamentului;

- asigurarea unei stari functionale bune a utilajelor si vehiculelor, in scopul evitarii scurgerii de hidrocarburi;

- deseurile vor fi colectate selectiv si eliminate prin firme specializate pentru a se preveni eventualele scurgeri de la acestea;

- vidanjarea toaletelor ecologice si transportul apelor uzate la o statie de epurare, de catre firme special autorizate;

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra aerului atmosferic

Pentru reducerea emisiilor in aer si a impactului asupra aerului in perioada de constructie se vor lua urmatoarele masuri:

- reducerea vitezei autovehiculelor pe drumurile generatoare de pulberi si praf;

- materialele pulverulente se vor depozita astfel incat sa nu fie imprastiate sub actiunea vanturilor;

- oprirea motoarelor vehiculelor atunci cand acestea nu sunt implicate in activitati;

- folosirea numai a utilajelor si autovehiculelor cu verificarea tehnica la zi;

- acoperirea depozitelor de materiale de constructie pulverulente/ depozitarea in recipiente etanse;

- evitarea manipularii unor cantitati mari de pamant sau agregate de cariera in periodele cu vant.

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra biodiversitatii

Prin implementarea planului se prevede amenajarea unui spatiu verde cu suprafata de aproximativ 248,26 mp  – reprezentand 39,22 %  din suprafata terenului, repratizat astfel:

- suprafata spatiu verde "la sol" = 92,64 mp

- suprafata spatiu verde in jardiniere = 55,62 mp

- suprafata "fatada verde" = 100,00 mp

Desfasurarea lucrarilor de construire se va face numai pe suprafetele destinate acestor tipuri 	de lucrari, fara a se afecta suprafete suplimentare de teren.

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul.

VIII.Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu –  apa uzata se va deversa in sistemul de canalizare ape menajere din zona, deseurile se vor depozita controlat si se vor prelua de serviciul public al primariei pe baza unui contract de prestari servicii.

Pe perioada executiei lucrarilor este necesar a se desfasura o activitate de monitorizare a factorilor de mediu în scopul urmaririi eficientei masurilor aplicate cât si pentru a stabili masuri corective daca este cazul. În acest sens se propun urmatoarele masuri necesar a fi aplicate de antreprenor cu sprijinul Agentiei de Protectia Mediului Constanta:

- identificarea si monitorizarea surselor de poluare: localizare, emisii si imisii specifice de poluanti;

- stabilirea unui program de masuratori pentru determinarea unui nivel de zgomot pe durata executie lucrarilor;

- gestionarea controlata a deseurilor rezultate atât în zona punctului de lucru cât si în zona depozitelor de materiale;

- stabilirea unui program de interventie în cazul în care indicatorii de calitate specifici factorilor de mediu aer, apa, sol nu se încadreaza în limitele impuse de legislatia în vigoare;

- stabilirea unui program de prevenire si combatere a poluarii accidentale, masuri necesar a fi luate, echipe de interventie, dotari si echipamente pentru interventie în caz de accident.

Atat in perioada de executie a lucrarilor cat si in perioada de utilizare se vor respecta cerintele de monitorizare cuprinse in actele de reglementare emise pentru investitia propusa.

În cazul poluãrii accidentale a mediului se va anunta Agentia de Mediu pentru monitorizarea surselor de poluanti si calitãtii factorilor de mediu, pânã la îndepãrtarea cauzelor emisiilor de poluanti în mediu.

IX.Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

(A)Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu este cazul;

(B)Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X.Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

Organizarea de santier se va amenaja in limita terenului aflat in proprietate, in partea de sud-vest a acestuia. Se vor amplasa un container metalic prefabricat si o cabina WC ecologica.

Containerul va fi metalic realizat din panouri sandwich din tabla cutata si vata minerala. Pardoseala se va realiza din linoleum.

Pentru buna functionare a santierului se va monta un cofret electric pentru alimentarea santierului si un bransament de apa.

Se vor amenaja doua zone, una pentru depozitarea materialelor, si una pentru depozitarea temporara a deseurilor.

Terenul va fi imprejmuit temporar cu panouri, pe toata perioada executarii lucrarilor de constructii.

- localizarea organizării de şantier: organizarea de santier va fi amplasata in zona de sud-vest a terenului.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier: orice activitate de santier induce un impact negativ asupra mediului, de o amploare mai mare sau mai mica, in  functie de modul de organizare al santierului si de amploarea lucrarilor. Prin masurile propuse si printr-o buna organizare de santier, impactul se reduce semnificativ. O buna organizare de santier, alegerea metodelor optime de executie, colectarea deseurilor menajere produse, va creste gradul de asigurare al securitatii personalului muncitor si va elimina riscul de îmbolnavire al acestora.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier: Ca potentiale surse de poluanti sunt materialele de constructie depozitate. Nu este cazul unor instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:

La montarea containerelor si cabinelor WC – ecologice, daca va fi cazul, se vor respecta toate regulile de tehnica securitatii muncii, iar partea electrica va fi asigurata cu electricieni autorizati.

Lucrarile vor fi semnalizate atât în timpul zilei cât si în timpul noptii si în masura în care este posibil se va asigura paza utilajelor si securitatea zonei astfel incat sa se elimine riscul unor poluari accidentale datorate efractiilor.

Pentru personalul muncitor apa potabila va fi transportata în bidoane de plastic sau se va asigura din reteaua de alimentare cu apa potabila a orasului.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii: la finalizarea investitiei se vor reface spatiile verzi afectate, se vor realiza spatii verzi noi, se vor realiza alei pietonale si carosabile;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

În cazul poluãrii accidentale a mediului se va anunta Agentia de Mediu pentru monitorizarea surselor de poluanti si calitãtii factorilor de mediu, pânã la îndepãrtarea cauzelor emisiilor de poluanti în mediu.

Pentru a evita poluarile accidentale se vor lua urmatoarele masuri:

- controlul strict al personalului muncitor privind disciplina in santier: instructajul periodic, echipamentul de protectie, etc.;

- verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor, mijloacelor de transport;

- realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de lucru;

- controlul si restrictionarea accesului persoanelor in santier;

- intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitatii abundente, furtuni); planul va prevedea in special masurile de alertare, informare, solutii pentru minimizarea efectelor.

Aceste masuri vor fi mentionate in contractul de executie a lucrarilor de constructii proiectate, cu respectarea legislatiei romanesti privind Securitatea si Sanatatea Muncii, Paza contra incendiilor, Paza si Protectia Civila, Regimul deseurilor si altele. De asemenea se vor respecta prevederile Proiectelor de executie, a Caietelor de sarcini, a Legilor si normativelor privind calitatea in constructii.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei: fiind o constructie cu destinatia de locuire colectiva, nu se va inchide sau dezafecta decat, probabil peste 100 de ani cat este durata normata de viata a unei constructii cu aceasta destinatie;

Eventuala dezafectare a obiectivului consta in executarea urmatoarelor lucrari:

- dezmembrarea obiectivului, cu recuperarea si valorificarea materialelor refolosibile;

- recuperarea si valorificarea cablurilor electrice;

- curatarea terenului de posibile resturi de materiale de constructie, umplerea excavatiilor cu pamant de calitate similară cu cel din zona invecinata acestora.

Dezafectarea, post-utilizarea si refacerea amplasamentului se va face conform normativelor in vigoare, pe baza de proiect, si in conditii de protectie pentru calitatea factorilor de mediu.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: Dupã terminarea investitiei vor fi îndepãrtate toate deseurile rezultate în timpul executiei si se va reface spatiul verde.

XII. Anexe - piese desenate:

- planul de încadrare în zonă;

- plan de situatie;

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970: nu este cazul;

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar: nu este cazul;

- prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului: nu este cazul;

- se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar: nu este cazul;

- se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar: nu este cazul;

- alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare: nu este cazul;

XIV.Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

- Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic: nu este cazul;

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral: nu este cazul;

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod: nu este cazul;

- Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimica a corpului de apă: nu este cazul;

- indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz: nu este cazul;

XV.Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. .................................. privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Titular,

S.C. NITALEXIL S.R.L.

Intocmit,

arh. Liviu Dida