DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE ( proiect)

Nr. 2501RP din 01.07.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  OMNIA  EUROPE  S.A.  reprezentata prin PREDA DANUT   LUTI, cu sediu  in municipiul Bucuresti, str. C.A. Roseti, nr. 17, Mezanin, Biroul  007, Sector 2, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 2501RP/26.02.2019, în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.06.2019 că proiectul:                                      CONSTRUIRE   FABRICA  DE  AMIDON, INSTALATII  AFERENTE,  CLADIRI  DE  BIROURI,   ADMINISTRATIVE  SI  IMPREJMUIRE,  propus a fi amplasat in municipiul Medgidia, intravilan, nr. Cadastral  106771, judetul Constanta, se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, pct.7, lit. g);  pct. 2, lit d) (3) ;   pct. 11, lit.  c) ;

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus  intra sub incidenţa prevederilor art. 48  lit. b) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin proiect se propune construirea unei fabrici de amidon, instalatii aferente, cladiri de birouri  administrative si imprejmuire.

Terenul pe care se va realiza investitia are o suprafata de 103 039 mp si este situat in partea de Est a Municipiului Medgidia, la sud de Canalul Dunare Marea Neagra, intr-o zona industriala partial functionala. Zona studiata, in prezent zona industriala dezafectata, este cuprinsa intre:

  - la Nord- Drum, Mal si Canal Dunare Marea Neagra apartinand Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile SA;

  - la Sud- Terenuri proprietate privata;

  - la Vest- Cale Ferata apartinand Regionalei CF Constanta;

  - la Est- Terenuri proprietate privata.

Obiectivul va fi alcatuit din urmatoarele cladiri cu functiuni specifice:

Corp A1 – Silozuri depozitare porumb – principala

Corp A2 – Silozuri depozitare porumb – porumb neconform

Corp B – Cladire macinare, rafinare si depozitare

Corp C – Cladire procesare si depozitare amidon si maltodextrina

Corp D – Cladire statie trafo

Corp E – Cladire boilere

Corp F – Cladire statie aer comprimat

Corp G – Cladire statie turn racire

Corp H – Cladire statie de racire

Corp I  – Cladire statie tratare apa potabila

Corp J  – Depozit produse chimice

Corp K – Depozit acide-caustice

Corp L – Cladire mentenanta

Corp M – Cladire sociala (cantina si vestiare) si depozit piese schimb

Corp N – Statie tratare ape uzate

Corp O – Cabina poarta

Puturi forate de mare adancime ( aprox. 4 buc.)

Bazin retentie ape pluviale - capacitate de 2 520 mc utili, dimensiuni (LxlxH) de 15 m x 28 m x 6m.

BILANT TERITORIAL:

Suprafata Teren =103039 mp ( 10.30 ha)

Suprafata construita la sol = 22 466,00 mp

Suprafata desfasurata = 31080,00 mp

V = 326 000 mc

Platforme betonate, drumuri= 80 573,00 mp

*Locurile de parcare vor fi amenajate pe platformele betonate.

P.O.T. rezultat = 21,80%

C.U.T. rezultat= 0,30

C.U.T. volumetric rezultat= 3,16

- alimentarea cu apa

In prezent pe terenul analizat nu exista retele de alimentare cu apa si canalizare.

Se propune ca sursa de apa sa se constituie din puturi forate de mare adancime ce se vor realiza in incinta.

Pentru satisfacerea nevoilor de apa a Fabricii de Amidon si a constructiilor conexe se impune realizarea unei retele interioare de apa, atat pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare din cadrul obiectivului si pentru asigurarea debitului necesar stingerii incendiilor, cat si pentru nevoile tehnologice impuse de procesele de productie.

Necesarul de apa al fabricii de amidon Medgidia este evaluat la cca. 100 l/s, apa care urmeaza a fi utilizata ca apa potabila (dupa tratarea acesteia in statia de potabilizare apa) pentru lucratorii din cadrul obiectivului si pentru producerea de amidon natural, moltodextrina, precum si subproduse.

Se propune executarea a 4 foraje amplasate la limita de sud a incintei fabricii. Forajele vor fi amplasate la distanta de 150 – 200m intre ele, pe directia vest- est, asigurandu-se distanta minima de 10 m fata de limita incintei si de obiectivele de productie proiectate, pentru zona de protectie sanitara a puturilor. Se va executa la inceput forajul F1, al carui amplasament este in pozitia cea mai avantajoasa pentru a lamuri pozitionarea amplasamentului fata de falia Cernavoda - Constanta. Pentru siguranta atingerii obiectivului, forajele vor fi prevazute prin proiect a fi executate la adancimea de 550 m, tinand seama de conditiile geologice, litologice si hidrogeologice intalnite in compartimentul nordic al fraliei Cernavoda - Constanta, intalnite in forajele F4 IMUM Medgidia si F Medgidia - cariera, prezentate mai sus.

Forajul F4 va fi executat numai in situatia in care dupa executia forajelor F1, F2 si F3, se va constata ca acesta nu asigura cerinta de apa la sursa, sau debitul obtinut este la limita, forajul F4 find considerat ca foraj de rezerva, in conditiile in care capacitatea la sursa de apa trebuie sa fie cu cca. 20% mai mare decat necesarul de apa rezultat din calcul, debit suplimentar care va trebui sa preia eventualele variatii in comportarea acviferului exploatat.

Apa provenita de la puturile forate de mare adancime, se va colecta in bazine subterane amplasate sub Cladirea Statiei de Tratare Ape.

Apa bruta extrasa din puturi este stocata initial in rezervoare unde este tratata fizico-chimic si microbiologic prin: dozare de substante coagulante in cazul in care incarcarea coloidala a depasit limita impusa, dozare de hidroxid de sodiu (NaOH) pentru mentinerea ph-ului dorit si dozare de hipoclorid de sodiu (NaClO) pentru limitarea dezvoltarii coloniilor de bacterii.

Dupa tratarea fizico-chimica si microbiologica, apa este distribuita, prin intermediul unor sisteme de pompaj, catre doua fluxuri distincte:

1. tratatarea apei prin osmoza pentru:

- productie si

- alimentare cazane abur (care necesita o tratare suplimentara printr-o statie de dedurizare dedicata)

2. tratatarea apei prin dedurizare pentru productie

- canalizare ape uzate menajere si pluviale

Evacuarea apelor uzate menajere se va face în Canalul Dunare Marea Neagra, numai dupa asigurarea parametrilor de calitate prin tratarea acestora în statia de epurare ape uzate menajere, conform NTPA-001.

Canalizarea pluviala se va face separat de cea menajera, astfel:

- apele colectate din zona statiei de distributie carburanti se vor colecta prin intermediul rigolelor perimetrale si a unui sistem de conducte ingropate, se vor trece în prealabil printr-un separator de hidrocarburi si de aici gravitational vor fi directionate catre statia de epurare si bazinul de retentie ape pluviale;

- apele de pe suprafetele betonate de teren din incinta obiectivului (suprafetele drumurilor, a parcarilor ) vor fi de asemenea trecute prin separatorul de hidrocarburi inainte de a fi colectate in bazinul de retentie

- apele pluviale provenite de pe acoperisul constructiilor se vor canaliza direct in bazinul de retentie. Pentru colectare se va folosi un sistem de canalizare prin vacuumare, prin canale din PEHD.

- evacuare ape uzate tehnologice

Evacuarea apelor uzate tehnologice se va face in Canalul Dunare Marea Neagra, numai dupa asigurarea parametrilor de calitate impusi de NTPA-001 prin tratarea acestora în statia de epurare ape tehnologice din incinta. Debitul de ape uzate tehnologice maxim este de 5000 mc/zi.

- alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza prin intermediul Tabloului General de Distributie (TGD) amplasat intr-o incapere special amenajata de langa hala. Tabloul electric general se va racorda la reteaua nationala de distributie a energiei electrice prin intermediul unui post de transformare. Postul de transformare este amplasat in apropierea camerei tabloului general.

Tabloul general TGD va avea o bara separata de consumatori vitali care va fi alimentata in caz de avarie (lipsa tensiune retea) dintr-o sursa electrica de rezerva, grup electrogen, cu puterea de 600 kVA care intra automat in functiune. Grupul electrogen se amplaseaza in exteriorul cladirii, in imediata apropriere a incaperii TGD, avand capacitatea de 600 kVA si este de tip stand-by cu pornire automata in maxim 15 secunde, carcasat, insonorizat, complet automatizat si echipat, avand autonomie de functionare de minim 8 h. Rezervorul de combustibil cu capacitate de 1000 de litri (motorina) va fi prevazut cu pereti dubli. Trecerea de la o sursa la alta se realizeaza prin montarea unui AAR (Anclasarea Automata a Rezervei).

In prezent, accesul in incinta se face din drumul existent “Acces Port Medgidia, Accesul 2” si din drumul tehnologic si de intretinere existent pe malul drept al Canalului Dunare Marea Neagra, ambele aflate in concesiunea C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A..

Pentru deservirea rutiera a viitoarei fabrici de amidon, se propune atat incheierea unui Contract de Utilizare al drumurilor cu Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile (conform Acordului de Principiu nr. 1547/12.02.2019 emis de CN CAN –) cat si realizarea unui tronson nou de drum care sa faca legatura intre drumul tehnologic si de intretinere existent si incinta viitoarei fabrici de amidon.

b)   cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor de executie rezultă deşeuri specifice activităţii de construire, ce vor fi gestionate conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.

| Denumirea deseului | Starea fizica (Solid-S, Lichid-L, Semisolid-SS) | Codul deseului | Sursa | Cantitati | Management |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | S | 17 05 04 | Lucrari de excavare | Cantitatile vor depinde de tipul si adancimea de fundare | Eliminare in depozit deseuri inerte |
| Deseuri metalice (fier si otel) | S | 17 04 05 | Lucrari de construire (de la armaturi) | Nu se pot estima la aceasta faza | Valorificare prin unitati specializate |
| Cabluri | S | 17 04 11 | Lucrari de racord si retele electrice | Nu se pot estima la aceasta faza | Valorificare prin unitati specializate |
| Beton | S | 17 01 01 | Lucrari de construire (fundatii, structura de rezistenta), resturi de bca | Nu se pot estima la aceasta faza | Depozit de deseuri inerte sau valorificare conform ghidurilor in materie |
| Amestecuri de beton, materiale ceramice, etc., altele decat cele specificate la 17 01 06 | S | 17 01 07 | Lucrari de constructie si amenajri interioare (tencuieli, sparturi gresie, faianta, etc.) |  | Eliminare in depozit de deseuri inerte |
| Lemn | S | 17 02 01 | Lucrari de construire (cofrare) | Nu se pot estima la aceasta faza | Valorificare prin unitati specializate |
| Ambalaje de hartie si carton | S | 15 01 01 | Ambalaje de la produsele utilizate pentru finisajele si amenajarile interioare (produse ceramice, corpuri iluminat, etc.) |  | Valorificare prin unitati specializate |
| Ambalaje de plastic | S | 15 01 02 | Ambalaje de la produsele utilizate pentru finisajele si amenajarile interioare (produse ceramice, corpuri iluminat, etc.) |  | Valorificare prin unitati specializate |
| Deseuri municipale amestecate | S | 20 03 01 | Activitatile personalului angajat in perioada implementarii proiectului | Cca. 0,5-1 mc/zi | Eliminare prin depozitare in depozit de deseuri |
| Deseuri de hartie/carton | S | 20 01 01 | Activitatile personalului ce va deservi organizarea de santier | Nu se pot estima la aceasta faza | Valorificare prin unitati specializate |
| Deseuri de la curatarea rampei de spalare roti | SS | 20 03 04 | Rampa spalare roti autovehicule la iesire din santier | Cantitati variabile, functie de traficul de autovehicule | Eliminare prin unitati specializate |

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): lucrarile nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte risc de contaminare si poluare a aerului.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: curti constructii, conform C.U. nr. 377/18.12.2018, emis de Primaria  municipiului Medgidia.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii și parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: municipiul Medgidia.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate in raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexa, avand in vedere impactul proiectului asupra factorilor prevazuti la articolul 3 alineatul (1), si tinand seama de:

a) importanta si extinderea spatiala a impactului (de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi  afectata):  impactul poate fi local.

b) natura impactului: posibil semnificativ.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea si complexitatea impactului: in perioada de executie impactul asupra mediului poate semnificativ, riscul potential de poluare fiind dat de pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje, intensificarea transportului in zona, emisii semnificative de pulberi, intensificarea zgomotului si a vibratiilor.

e) probabilitatea impactului: semnificativa, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de construire.

g) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

h) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

Proiectul propus necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                              ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                         Lavinia  Monica  ZECA

###### Consilier,

###### Otilia Liana ISPAS

Nota: redactat in 2(doua)  exemplare.