Memoriu de prezentare

conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului

Beneficiar: DAN MARIAN REPREZENTANT AL COMUNEI DELENI

Denumirea proiectului:

MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA DELENI, JUDETUL CONSTANTA

Amplasament:

Jud. Constanţa, Comuna Deleni, strazi- intravilan : strazile Ghiocelului, Crinului, Amurgului, Narcizei, Garofitei, Prel. Garofitei, Scolii, Castanilor, Crizantemelor, Valea Mare, Fantanilor, Zorilor, D.C.29, Mihai Eminescu, Stefan cel Mare, Aleea Ion Creanga, Aleea Catinei, Bisericii.

MEMORIU DE PREZENTARE

- DENUMIREA PROIECTULUI :

MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA DELENI, JUDETUL CONSTANTA

Amplasament:

Jud. Constanţa, Comuna Deleni, strazi- intravilan : strazile Ghiocelului, Crinului, Amurgului, Narcizei, Garofitei, Prel. Garofitei, Scolii, Castanilor, Crizantemelor, Valea Mare, Fantanilor, Zorilor, D.C.29, Mihai Eminescu, Stefan cel Mare, Aleea Ion Creanga, Aleea Catinei, Bisericii.

- TITULAR :  DAN MARIAN REPREZENTANT AL COMUNEI DELENI

Sediu:  : Jud. Constanta, Com. Deleni, loc. Deleni, str. Scolii, nr. 103

Telefon: 0241.854.800

E-mail: primariadeleni@yahoo.com

Proiectant: PROJECT ANK-UTIL S.R.L.

Elaboratorul documentatiei de mediu: RÃGÃLIE ADRIANA - Elaborator studii pentru

protecţia mediului (643)

E-mail: adriana_ragalie@yahoo.com

Telefon: 0723.806.277

# DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

## Rezumat al proiectului

Situatia existenta

Terenul propus pentru realizarea proiectului se aflã în intravilanul Comunei Deleni (anexa 1 –plan incadrare in zona), si are categorie de folosinta cai de comunicatii rutiere, conform Certificatului de urbanism nr. 07/ 15.03.2019 emis de Primaria Comunei Deleni (anexa 2 ).

Comuna Deleni este alcatuita din satele Deleni, Pietreni, Sipote si Petrosani.

Prin prezentul proiect se propunse modernizarea urmatoarelor strazi existente din Com. Deleni,  pe o lungime totala de 5540,95 m , si anume:

- in satul Petrosani: strazile Ghiocelului, Crinului, Amurgului, Narcizei, Garofitei, Prel. Garofitei, Scolii, Castanilor, Crizantemelor, Valea Mare, Fantanilor, Zorilor, D.C.29;

- in satul Pietreni : strazile Mihai Eminescu, Stefan cel Mare, Aleea Ion Creanga, Aleea Catinei;

- in satul Sipote: str. Bisercii.

Strãzile propuse pentru modernizare aparţin domeniului public.

Tabelul nr. 1

In ceea ce priveste structura rutiera existenta, străzile au un strat de 0 ÷ 43 cm, alcătuit din pietriș cu interspații nisipos-prăfos-argilos, conform datelor prezentate de proiectant. Pe suprafața străzilor, exista local făgașe si gropi.

In secțiune transversala, străzile au o lățime cuprinsa intre 8 si 13.0 m (intre limitele de proprietate). Cele doua alei au o lățime variabila cuprinsa intre 2.00 si 7.00 m.

De asemenea profilul transversal nu este constant, platforma drumului fiind usor bombata in zona centrala.

Scurgerea apelor este deficitara , iar șanțurile sunt colmatate in majoritatea lor.

Fig.1 si Fig. nr. 2    DC 29 – Sat Petrosani

Fig. nr. 3 Strada Fantanilor- Sat Petrosani

Situatia proiectata (anexa 3- planuri de situatie)

Soluția aleasa este conform proiectului in faza D.A.L.I. si in concordanta cu expertiza tehnica puse la dispozitie de beneficiar, după cum urmeaza:

SOLUTIA 1 – completare structura rutiera existenta

Pentru străzile care au zestrea formata dintr-un strat de pietriș, vor fi prevăzute a se moderniza prin completarea stratului existent:

  - completarea pietruirii existente cu piatra sparta minim - 30 cm;

  - strat de fundație macadam - 10 cm;

  - strat de legătură BAD 22.5 EB 22.5 LEG 50/70 - 5 cm;

  - strat de uzura BA16 EB 16 RUL 50/70 - 4 cm.

Avand in vedere ca stratul existent este doar pe latimea carosabilului, acostamentele vor fi prevăzute a se executa din casete având structura rutiera noua, detaliata in cele ce urmeaza.

Soluția 1 se aplica pentru strazile: Stefan cel Mare, Amurgului, Fântânilor, Narcisei, Prelungirea Garofiței pe tronsonul Km 0+400 – 0+860, Mihai Eminescu, Bisericii, Scolii, Valea Mare, D.C. 29 pe tronsonul Km 0+250 – 0+404.31 si strada Castanilor. Pe restul străzilor se va executa structura rutiera noua, conform datelor prezentate de proiectant.

SOLUTIA 2 – Structura rutiera noua

Acolo unde străzile sunt din pământ, structura rutiera noua va fi formata din:

  - Nisip pilonat 7 cm;

  - Piatra sparta 20 cm;

  - strat de fundație macadam 10 cm;

  - strat de legătură de 5 cm BAD 22.5 EB 22.5 LEG 50/70;

  - strat de uzura de 4 cm BA16 EB 16 RUL 50/70.

Șanțurile vor avea secțiune trapezoidala 30x30x30, cu panta 1:1, având un strat de beton C25/30 de 8 cm așezat pe un strat de nisip de 5 cm.

Viteza de proiectare asigurata este cuprinsa intre 25 si 40 Km/h, cu exceptia portiunilor din plan unde raza de racordare este mai mica de 70 m si pe pantele longitudinale mai mari de 9% in aliniament. De asemenea pe portiunile unde razele de racordare in plan vertical sunt mai mici de 300 m concave, respectiv de 500 m convexe.

Reglementarea circulatiei se va face printr-o semnalizare corespunzatoare, atat orizontala cat si verticala, comandata de beneficiar.

Conform datelor furnizate de proiectant, drumurile vor fi prevazute cu rigole, dar acestea vor face obiectul unui alt proiect.

  - Justificarea necesitatii proiectului

Prin intermediul acestei investiţii titularul propune dezvoltarea infrastructurii in Com. Deleni, Jud. Constanţa prin modernizarea urmatoarelor strazi: Ghiocelului, Crinului, Amurgului, Narcizei, Garofitei, Prel. Garofitei, Scolii, Castanilor, Crizantemelor, Valea Mare, Fantanilor, Zorilor, D.C.29, Mihai Eminescu, Stefan cel Mare, Aleea Ion Creanga, Aleea Catinei, Bisericii.

Gradul mare de nesiguranţă a circulaţiei si timpul mare de calatorie este un neajuns pentru fiecare dintre locuitorii comunei Deleni implicati in diverse activitati .

Starea drumurilor, prin tot ceea ce inseamna acest lucru (carosabil, marcaje, semnalizare) este factorul cel mai important care afecteaza timpul de calatorie.

Inexistenta unor drumuri accesibile pe orice anotimp si in orice conditii meteorologice, face ca circulatia mijloacelor de transport, sa fie opturata in cea mai mare parte in perioada a anului.

De asemenea, delimitarea de la inceput a zonelor de siguranta laterale si a zonei drumului reprezinta un element important referitor la impactul ulterior asupra mediului si incadrarea in conceptul de dezvoltare durabila.

  - Valoarea investitiei: 4,892,633.83 lei

  - Perioada de implementare propusa: 2 ani

3.5.      Elementele specifice caracteristice proiectului propus

3.5.1. Profilul şi capacităţile de producţie – nu este cazul

3.5.2. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament – nu este cazul

3.5.3. Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea- nu este cazul

3.5.4. Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora – au fost descrise la punctul 3.1. al memoriului de prezentare

3.5.5. Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă – nu este cazul

3.5.6. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

3.5.7. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente- nu este cazul

3.3.8. Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare – nu este cazul

3.3.9. Metode folosite în construcţie – au fost descrise la punctul 3.1. al memoriului de prezentare

3.3.10. Planul de execuţie (faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară) -

3.3.11. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate – nu este cazul

3.3.12. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare- au fost descrise la punctul 3.1. al memoriului de prezentare

- DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul.

- DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

5.1. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25.02.1991

Nu este cazul

5.2. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice , actualizata

Conform Certificatului de urbanism nr. 07/ 15.03.2019 atasat anexei 2, terenul propus pentru realizarea proiectului nu este inclus in listele monumentelor istorice si nu se afla in zonele de protectie ale acestora.

5.3.    Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului

Coordonatele geografice ale amplasamentului au fost transmise catre APM Constanta, in format electronic, cu nr inregistrare 4444/ 06.05.2019.

5.4.   Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Sunt prezentate la punctul 3.1. al memoriului.

- DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

# Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

## 6.1.1. Protectia calitatii apelor

  - sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Nu este cazul.

  - statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Nu este cazul.

## 6.1.2. Protectia calitatii aerului

  - sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

In perioada derularii proiectului  principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz SOx, NOx, CO. De asemenea, executarea propriu-zisa lucrarilor de realizare a proiectului poate determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

In scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, in perioada executarii lucrarilor de modernizare a strazilor/ drumurilor, se recomanda:

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;

- folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera;

- transportul materialelor de constructie (in special cele pulverulente: ciment, nisip) ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face cu autovehicule corespunzatoare, acoperite cu prelata;

- umectarea periodica a drumurilor din interiorul obiectivului si a materialului ce urmeaza fi incarcat, pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera;

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, eventual zilnic daca este cazul, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera.

  - instalațiile pentru reținerea si dispersia poluanților în atmosferă

Nu este cazul

## Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

  - sursele de zgomot si de vibratii

In perioada executarii lucrarilor de realizare a proiectului se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului, generata in principal de :

  - realizarea lucrarilor specifice de realizare a proiectului ;

  - intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii amplasamentului cu materiale, echipamente si utilaje ;

  - lucrari de incarcare-descarcare a materialelor de constructii.

In scopul diminuarii surselor de zgomot, in perioada realizarii investitiei se vor lua masuri precum :

- se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi  in atmosfera, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- verificare periodica a utilajelor in vederea cresterii performantelor tehnice;

- lucrarile pentru realizarea proiectului, ce presupun producerea de zgomote cu intensitati ridicate se vor realiza intr-un anumit interval orar, in principiu pe timpul zilei.

In perioada functionarii obiectivului, se apreciaza ca nu exista surse majore de zgomot.

  - amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Nu este cazul.

## Protectia împotriva radiatiilor

  - sursele de radiatii – nu este cazul

  - amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor – nu este cazul

## Protectia solului si subsolului

  - sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime

In perioada derularii proiectului surse potentiale de poluare a solului sunt considerate:

- lucrarile de constructie propriu-zise – executia neingrijita a lucrarilor pot antrena pierderi de materiale si poluanti (pierderi de carburanti si produse petroliere de la utilajele de constructii) care pot migra in sol;

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transporta diverse material sau de la utilajele  si echipamentele folosite;

- depozitarea necontrolata a materialelor folosite;

- managementul defectuos al deseurilor generate;

- tranzitarea sau stationarea autovehiculelor in zone necorespunzatoare.

  - lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

Principalele masuri recomandate in vederea diminuarii impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt :

- respectarea stricta a limitelor amplasamentului conform planului de situatie cu aplicarea prin proiect a unor solutii tehnice cu impact nesemnificativ ;

- managementul corepunzator al deseurilor generate in perioada realizarii proiectului, respectiv colectarea selectiva a deseurilor si depozitarea temporara in spatii special amenajate pana la preluarea de catre societati autorizate in colectarea si valorificarea caestora ;

- se recomanda achizitionarea de material absorbant pentru interventia prompta in cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere.

## Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

  - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Amplasamentul propus pentru realizarea investitiei se afla in intravilanul Comunei Deleni, Judetul Constanta. In ce priveste raportarea strazilor propuse spre modernizare, la ariile naturale invecinate, precizam ca Strada Fantanilor din Satul Petrosani se afla in imediata vecinatate a sitului Natura 2000 –ROSCI0071 Dumbraveni –Valea Urluia-Lacul Vederoasa, la aprox 0,5 m de sit, iar D.C.29.din sat Petrosani se suprapune partial cu situl ROSCI0071.

ROSCI0071 Dumbraveni-Valea Urluia-Lacul Vederoase a fost declarat Sit de Importanta Comunitara prin Ordin MMDD nr. 1964/2007 privind declararea siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania

  - lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate – nu este cazul

## Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

  - identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele

In jurul drumurilor propuse spre modernizare nu exista  obiective culturale sau religioase care sa fie afectate ca urmare a realizarii proiectului.

  - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

Zgomotul produs de utilaje, echipamente, mijloace de transport in perioada realizării lucraărilor de modernizare a drumurilor. Pentru ca aceste zgomote să nu constituie un factor de disconfort pentru locuitorii din zonă se impune luarea unor masuri, precum cele prezentate in capitolul 6.1.3. al memoriului de prezentare.

# Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament in timpul  realizarii proiectului/ in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

  - lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile)

In perioada lucrarilor de executie a proiectului se preconizeaza ca vor rezulta urmatoarele categoriile de deseuri prezentate in tabelul urmator.

Tabelul nr. 2 Categorii de deseuri generate in perioada derularii proiectului

| Denumire deseu | Cod deseu conf. H.G. nr. 856/2002 | Sursa de generare |
| --- | --- | --- |
| deseuri menajere | 20 03 01 | Organizarea de santier |
| pamant si pietre | 17 05 04 | Drumurile propuse spre modernizare |
| asfalturi | 17 03 02 | Drumurile propuse spre modernizare |
| material absorbant uzat | 15 02 02* | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant |

Pentru toate categoriile de deseuri generate din activitatea de constructie a obiectivului se va avea in vedere colectarea selectiva la locul de producere si depozitarea in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier.

  - programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

In vederea asigurarii unui management corespunzator al deseurilor pe amplasament, in perioada executiei lucrarilor de executie a proiectului, se vor lua masuri precum:

- evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;

- respectarea prevederilor  H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

- se va institui evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu H.G. 856/2002, privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase);

- este interzisa incinerarea deseurilor pe amplasament ;

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora; toti lucratorii vor fi instruiti in acest sens;

- la terminarea lucrarilor de realizare a proiectului, se vor indeparta  toate deseurile de pe amplasament.

  - planul de gestionare a deseurilor

- deseuri  menajere  - acestea vor fi colectate în recipiente inchise, tip europubele, si depozitate in spatii special amenajate pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate local;

- resturi de materiale de construcții - se vor colecta pe categorii astfel încat sa poata fi  preluate si transportate  in vederea depozitarii în depozitele care le accepta la depozitare  conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificari.

# Gospodarirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

  - substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse– nu e cazul.

  - modul de gospodarire a substanțtelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea condițiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei – nu e cazul.

# Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii- Nu este cazul

# VII.DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

  - Factorul de mediu apa

Proiectul propus nu prevede prelevarea de apa din sursa subterana sau de suprafata din zona amplasamentului, deci nu se vor inregistra efecte asupra hidrologiei zonei, si nici nu vor fi afectate in secundar alte activitati dependente de aceasta resursa.

Nu se vor evacua ape uzate menajere in ape de suprafata, deci nu va exista impact asupra calitatii apelor de suprafata indusa de o astfel de actiune.

7.2.    Factorul de mediu aer

In perioada derularii proiectului  principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz SOx, NOx, CO.

De asemenea, executarea propriu-zisa lucrarilor de realizare a proiectului poate determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

In scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, in perioada executarii lucrarilor de modernizare a strazilor, se recomanda:

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;

- folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera;

- transportul materialelor de constructie (in special cele pulverulente: ciment, nisip) ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face cu autovehicule corespunzatoare, acoperite cu prelata;

- umectarea periodica a drumurilor din interiorul obiectivului si a materialului ce urmeaza fi incarcat, pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera;

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, eventual zilnic daca este cazul, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera.

7.3.Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor

In perioada executarii lucrarilor de realizare a proiectului se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului, generata in principal de :

  - realizarea lucrarilor specifice de realizare a proiectului ;

  - intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii amplasamentului cu materiale, echipamente si utilaje ;

  - lucrari de incarcare-descarcare a materialelor de constructii.

In scopul diminuarii surselor de zgomot, in perioada realizarii investitiei se vor lua masuri precum :

- se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi  in atmosfera, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- se va proceda la oprirea mototarelor utilajelor in perioadele in care acestea nu sunt in activitate;

- verificare periodica a utilajelor in vederea cresterii performantelor tehnice;

- lucrarile pentru realizarea proiectului, ce presupun producerea de zgomote cu intensitati ridicate se vor realiza intr-un anumit interval orar, in principiu pe timpul zilei.

In perioada functionarii obiectivului, se apreciaza ca principalele surse de zgomot vor fi determinare de traficul ce se  va desfasura pe strazile modernizate prin proiect.

## Protectia solului si subsolului

In perioada derularii proiectului surse potentiale de poluare a solului sunt considerate:

- lucrarile de constructie propriu-zise – executia neingrijita a lucrarilor pot antrena pierderi de materiale si poluanti (pierderi de carburanti si produse petroliere de la utilajele de constructii) care pot migra in sol;

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transporta diverse material sau de la utilajele  si echipamentele folosite;

- depozitarea necontrolata a materialelor folosite;

- managementul defectuos al deseurilor generate;

- tranzitarea sau stationarea autovehiculelor in zone necorespunzatoare.

Principalele masuri recomandate in vederea diminuarii impactului auspra factorului de mediu sol/subsol sunt :

- respectarea stricta a limitelor amplasamentului conform planului de situatie cu aplicarea prin proiect a unor solutii tehnice cu impact nesemnificativ ;

- managementul corepunzator al deseurilor generate in perioada realizarii proiectului, respectiv colectarea selectiva a deseurilor si depozitarea temporara in spatii special amenajate pana la preluarea de catre societati autorizate in colectarea si valorificarea caestora ;

- se recomanda achizitionarea de material absorbant pentru interventia prompta in cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere.

In perioada functionarii obiectivului, se apreciaza ca in conditii normale de functionare a obiectivului , nu exista exista surse de poluare a solului.

## Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Amplasamentul propus pentru realizarea investitiei se afla in intravilanul Comunei Deleni, Judetul Constanta. In ce priveste raportarea strazilor propuse spre modernizare, la ariile naturale invecinate, precizam ca Strada Fantanilor din Satul Petrosani se afla in imediata vecinatate a sitului Natura 2000 –ROSCI0071 Dumbraveni –Valea Urluia-Lacul Vederoasa, la aprox 0,5 m de sit, iar D.C.29. din sat Petrosani se afla partial in situl ROSCI0071.

ROSCI0071 Dumbraveni-Valea Urluia- Lacul Vederoasa a fost declarat Sit de Importanta Comunitara prin Ordin MMDD nr. 1964/2007 privind declararea siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania

Realizarea si functionarea investitiei propuse nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre, avand in vedere ca locatiile strazilor propuse spre modernizare sunt situatie  in zone prevazute prin documentatiile de urbanism pentru cai de comuncatie/drumuri.

## Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Investitia propusa se va amenaja pe terenuri situate pe domeniul public aflate in administrarea Primariei Com. Deleni.

Prin realizarea si functionarea investitiei nu sunt afectate obiective de interes public.

In perioada de executie a lucrarilor se vor implementa toate masurile necesare (unele dintre ele, recomandate si  in prezentul material) astfel incat acestea sa nu devina o sursa de disconfort (zgomot, emisii poluante in aer , generare si stocare temporara de deseuri, alte materiale, etc.  ) pentru locuitorii zonei.

In conditii de functionare obisnuita se poate considera ca investitia nu va avea un impact negativ asupra populatiei, ci dimpotriva va avea un impact pozitiv, exprimandu-se prin:

    - cresterea investitiilor in zona prin dezvoltarea infrastructurii;

    - reducerea poluarii zonei;

    - virarea unui venit la taxele locale.

# Impactul asupra peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra

# interactiunilor dintre aceste elemente

Nu este cazul

# Tipurile si caracteristicile impactului potențial

- Extinderea spatiala a impactului (zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi afectata

Impactul se va resimti la nivel local in zona amplasamentului, in perioada executarii lucrarilor de modernizare a drumurilor.

- Natura impactului

Impactul se va resimti local in zona strazilor propuse spre modernizare. Realizarea proiectului nu va aduce modificari ale calitatii factorilor de mediu in zona.

Un impact indirect, pozitiv se manifesta asupra populatiei prin reducerea poluarii zonei.De asemenea, modernizarea drumurilor atrage cresterea investitiilor in zona si crearea unor locuri de munca.

Un impact temporar, atat direct cat si indirect, asupra factorilor de mediu se manifesta pe perioada executarii lucrarilor de amenajare a drumurilor si este unul nesemnificativ in cazul in care se aplica un management corespunzator care sa aiba in vedere masuri de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu.

Dupa realizarea lucrarilor, proiectul nu va genera impact negativ asupra populatiei si sanatatii umane, impactul acestuia fiind pozitiv prin imbunatatirea calitatii vietii.

- natura transfrontaliera a impactului

Nu e cazul.

- Magnitudinea si complexitatea impactului

Impactul se va resimți la nivel local în zona amplasamentului  si va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

- probabilitatea impactului

Un impact semnificativ asupra mediului se poate manifesta in conditiile aparitiei unor situatii de poluare accidental sau in cazul in care nu se iau masurile necesare astfel incat sa nu apara riscuri.

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Depinde de situtia ce determină aparitia impactului, de modul de interventie si de rapiditatea cu care se intervine.

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Avand in vedere faptul ca str. Fantanilor se afla la aprox 0,5 m de situl ROSCI0071 , iar D.C. 29 se suprapune partial cu ROSCI0071 se vor avea in vederea luarea urmatoarelor masuri:

  - organizarea de şantier  se va realiza in afara limitelor  sitului ROSCI0071 Dumbraveni-Valea urluia-Lacul Vederoasa astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - se va anunţa in regim de urgenta A.P.M. Constanţa și administratorul ariei naturale protejate A.N.A.N.P. asupra oricăror incidente care vor apărea în perimetrul ariilor naturale protejate, cu efect asupra habitatelor şi asupra calităţii factorilor de mediu;

  - titularul proiectului va instrui personalul care va deservi organizarea de şantier asupra faptului cǎ sunt interzise:

- orice formǎ de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vǎtǎmare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnǎ ale pǎsǎrilor sǎlbatice;

- uciderea sau capturarea intenţionatǎ a pǎsǎrilor sǎlbatice, indiferent de metoda utilizatǎ.

  - este interzisă tăierea, incendierea , distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a vegeteției naturale din ariile naturale protejate ROSCI0071 Dumbraveni- Valea Urluia –Lacul Vederoasa;

  - materialele necesare executarii lucrarilor propuse se depoziteaza in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator, in vederea prevenirii poluarii solului/subsolului.

# VIII.PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu sunt prevazute in aceasta etapa.

# LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

# Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte  normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene

- Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) – nu e cazul

- Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului – nu e cazul

- Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei – nu e cazul

- Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa – nu e cazul

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive – nu e cazul

- Altele – nu e cazul

# Planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Amplasamentul propus pentru realizarea investitiei este situat in intravilanul Comunei Deleni. Strazile propuse spre modernizare sunt urmatoarele: Ghiocelului, Crinului, Amurgului, Narcizei, Garofitei, Prel. Garofitei, Scolii, Castanilor, Crizantemelor, Valea Mare, Fantanilor, Zorilor, D.C.29, Mihai Eminescu, Stefan cel Mare, Aleea Ion Creanga, Aleea Catinei, Bisericii, si au o lungime totala de 5540,95 m si facilitează accesul locuitorilor la proprietăți.

Terenul reprezinta domeniu public al Com. Deleni, conform Certificatului de urbanism nr.07/ 15.03.2019 eliberat de Primaria Comunei Deleni.

Terenul pe care se vor executa lucrarile prevazute prin proiect, are destinatia de cai de comunicatie rutiera.

# LUCRARI NECESARE ORGANIZĂRII DE SANTIER

# Localizarea organizarii de santier si descrierea lucrărilor necesare organizarii de

# santier

Organizarea de santier va implica doar amenajarea unei zone alaturate amplasamentului pentru depozitarea temporara a materialelor si pentru stationarea utilajelor folosite. Materialele vor fi aduse pe amplasament si utilizate direct sau intr-un timp cat mai scurt (1-3 zile).

Pe perioada derularii lucrarilor de constructii se vor amenaja spatii speciale pentru stocarea temporara a deseurilor generate, pana la predarea acestora catre operatori autorizati. La finalizarea lucrarilor, suprafetele ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

# Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluanttilor

# in mediu in timpul organizarii de sșantier

Acestea au fost descrise, pentru fiecare factor de mediu,  in capitolele 6 si 7.

# Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Executarea propriu-zisa lucrărilor de modernizare a drumurilor poate determina in aceasta perioadă o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

Se va inregistra o creștere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului, determinata in principal de intensificarea traficului in zona strazilor care vor fi modernizate, ca urmare a aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje, lucrari de incarcare-descarcare a materialelor de constructii.

Se va avea in vederea luarea masurilor prezentate la punctul 7.8 al memoriului.

# Dotari si masuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

  - se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier;

  - utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

  - utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

  - se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

  - dotarea organizării de șantier  cu material absorbant astfel incât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere sa se intervină prompt si eficient pentru inlaturarea/diminuarea efectelor poluarii;

# LUCRARI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, IN CAZ  DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII

# Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției

La finalizarea lucrarilor pentru realizarea investiei, terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

# Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de  poluări  accidentale

În cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi  afectat este solul; în acest caz se recomandă achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă.

Se recomandă amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea controlată a  deșeurilor produse pentru a evita riscul ca acestea să ajungă pe terenurile învecinate sau să fie depozitate necontrolat în incinta obiectivului.

# Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului

În cazul demolării obiectivului, la încetarea activității, se va proceda astfel:

- înainte de începerea lucrărilor de desființare a obiectivului se vor obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, conform legii ;

- înainte de demolarea propriu-zisă a construcției este necesară dezafectarea tuturor echipamentelor, instalațiilor, respectând procedurile de colectare, sortare și depozitare pe categorii a tuturor materialelor ce rezultă din aceste activități;

- materialele rezultate în urma dezafectării vor fi valorificate prin firme autorizate sau, după caz eliminate în depozite autorizate, care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevazute în ordinul MMGA nr. 95/2005 ;

- se va realiza separarea deșeurilor de materiale cu conținut de substanțe periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generării acestora;

- se va reface amplasamentul la starea inițiala ( teren liber) sau va fi pregătit pentru  o viitoare construcție, în funcție de destinația ulterioară a terenului.

# Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Aceste modalitati se vor stabili, daca va fi cazul la momentul luarii deciziei privind desființarea obiectivului si depind de strategia care se va adopta in ceea ce priveste utilizarea ulterioara a terenului.

# EVALUARE ADECVATA

12.1  Descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria natural protejată de interes comunitar,

precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului:

Drumurile propuse spre modernizare au o  lungime totala de 5540,95 m si se afla in satele Comunei Deleni, astfel:

- in satul Petrosani: strazile Ghiocelului, Crinului, Amurgului, Narcizei, Garofitei, Prel. Garofitei, Scolii, Castanilor, Crizantemelor, Valea Mare, Fantanilor, Zorilor, D.C.29;

- in satul Pietreni : strazile Mihai Eminescu, Stefan cel Mare, Aleea Ion Creanga, Aleea Catinei;

- in satul Sipote: str. Bisercii.

Dintre drumurile/ strazile propuse spre modernizare prin prezentul proiect, strada Fantanilor se afla la 0,5 m distanta de situl Natura 2000 ROSCI0071 Dumbrveni-Valea Urluia-Lacul Vederoasa, iar D.C.29  se suprapune partial cu ROSCI0071, urmare a analizei coordonatelor in proiectie STEREO 70.

Fig. nr.4 Pozitia strazii Fantanilor si D.C.29 in raport cu

ROSCI0071 Dumbraveni –Valea Urluia-Lacul Vederoasa

12.2.  Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar: ROSCI0071 Dumbraveni-

Valea Urluia-Lacul Vederoasa

12.3.   Prezenţa şi efectivele/ suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în

zona proiectului

Suprafata sitului ROSCI0071 Dumbraveni-Valea Urluia-Lacu Vederoasa este de 18024,40 ha,  conform datelor prezentate in Formularul Standard Natura 2000, actualizat in anul 2016.

Regiunea biogeografica

Aria naturala protejata este situata in regiunea biogeografica stepica (100%).

Conform Formularului standard Natura 2000, actualizat in anul 2016, tipurile de habitate prezente in sit si evaluarea sitului in ceea ce le priveste sunt mentionate in tabelul nr.3.

Tabelul nr. 3 Tipurile de habitate prezente in sit si evaluarea sitului in ceea ce le priveste, pentru ROSCI0071, conform Formularului Natura 2000

| Tipuri de habitate | Evaluare |
| --- | --- |
| Cod | Acoperire (ha) | Pesteri (nr.) | Calit.date | AIBICID | AIBIC |
|  |  |  |  | Rep. | Supr.rel | Status conserv. | Eval. globala |
| 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition | 901 |  | Buna | C | C | B | B |
| 40CO Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice | 540 |  | Buna | A | B | B | B |
| 62CO Stepe ponto-sarmatice | 5407 |  | Buna | B | B | B | B |
| 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin | 180 |  | Buna | B | C | B | B |
| 91AA Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos | 4596 |  | Buna | A | A | B | A |
| 91FO Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) | 18 |  | Buna | B | C | B | B |
| 91IO Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. | 360 |  | Buna | B | B | B | B |
| 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun | 883 |  | Buna | B | C | B | B |

Nota:

Conform Manualului de Interpretarea a Habitatelor Natura 2000 in Romania semnificatiile simbolurilor din tabelul de mai sus sunt urmatoarele :

- pentru  coloana REPREZENTATIVITATE  (Reprez.):

A –  vegetaţia corespunde pe deplin descrierii fizionomice, prezenţa speciilor de

diagnosticare, condiţiilor ecologice şi a altor caracteristici

B – nivelul de reprezentativitate este mai redus din cauza degradării sau localizării la

marginea ariei naturale de distribuţie), sau pentru că vegetaţia aparţine mai degrabă

unei alte arii

C – la fel ca B, dar mai accentuat

D – vegetaţia nu este tipică mai ales din cauza degradării crescute, şi în plus din cauza

existenţei abundente a unor specii alogene invazive si expansive şi a altor influenţe

negative care conturbă structura şi funcţia ecosistemului.

- pentru  coloana SUPRAFAŢA RELATIVĂ (Supr. Rel.)

A – excelent (starea optimă din punctul de vedere al conservării naturii; corespunde stării optime de conservare a naturii; corespunde descrierii iniţiale în timp ce ia în considerare nivelul actual de reprezentativitate,

B – bun (satisfăcător),

C – impropriu (dubii serioase dacă segmental respective ar trebui cartat ca habitat sau nu).

- pentru coloana  STAREA DE CONSERVARE (Conserv.)

A – parametrii habitatelor cu valori optime, care ar trebui să denote o dimensiune mare a populaţiei sau o densitate mare de specii. Ar trebui folosit doar în mod limitat în situri remarcabile pentru anumite specii.

B - parametrii habitatelor cu valori „normale“, unde populaţia se menţine stabilă pe termen lung (datorită managementului, sau chiar şi fără acesta); sau o degradare uşoară a habitatelor, dar unde regenerarea este uşor de obţinut (ex. Habitate de pajişti).

C – degradare medie sau severă a unui habitat la care regenerarea este dificilă.

-  pentru coloana EVALUAREA GLOBALĂ (global)

- ar trebui să varieze nu mai mult de un grad +- faţă de starea de conservare. Dacă valoarea stării de conservare este C, evaluarea globală nu poate fi A. Evaluarea globală poate fi propusă de APM, dar valorile trebuie revizuite la nivel central.

Tabelul nr.4 Specii prevazute la art 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate in anexa II la Directiva 92/43/CEE si evaluarea sitului in ceea ce le priveste, conform Formular Natura 2000

Nota:

POPULATIE: marimea si densitatea populatiei speciei prezente din sit in raport cu populatiile prezente pe teritoriul national. Acest criteriu are scopul evaluarii marimii relative sau densitatii relative a populatiei in sit cu cea la nivel national.  Se foloseste un model progresiv ca cel de mai jos:

- A: 100 ≥ p >  15%

- B: 15 ≥ p > 2%

- C: 2 ≥ p> 0%

- D: populatie nesemnificativa

CONSERVARE: gradul de conservare a trasaturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective si posibilitatile de refacere. Acest criteriu curpinde doua sub-criterii:

- A: conservare excelenta = elemente in stare excelenta , indiferent de clasificarea si posibilitatile de refacere;

- B: conservare buna = elemente bine conservate indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere

- C: conservare medie sau redusa

IZOLARE:     gradul de izolare a populatiei prezente in sit fata de aria de raspandire

normala a speciei:

- A: populatie ( aproape) izolata;

- B: populatie ne-izolata, dar la limita ariei de distributie;

- C : populatie ne-izolata cu o arie de raspandire extinsa.

GLOBAL:      evaluare globala a valorii sitului pentru conservarea speciei respective A: valoare excelenta; B: valoare buna; C: valoare considerabila.

In ce priveste prezenţa şi efectivele/ suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în   zona proiectului , strazile/ drumurile propuse pentru modernizare se afla intr-o zona locuita a comunei Deleni, in satele Petrosani, Pietreni si Sipote, in zone in care  nu se dezvolta habitate si/sau specii de interes comunitar. Se apreciaza ca situl ROSCI0071 Dumbraveni-Valea Urluia –Lacul Vederoasa nu va fi afectat  ca urmare a realizarii lucrarilor pentru modernizarea strazilor.  Terenul pe care se vor executa lucrarile este incadrat in intravilan, avand categoria de folosinta cai de comunicatii rutiere.

Amplasamentul analizat, respectiv strada Fantanilor din sat Petrosani se afla la aprox 0,5 m distanta de limitele ROSCI007 si D.C. 29 din sat Petrosani  se suprapune partial peste limitele sitului ROSCI0071, insa prin pozitiile lor acestea nu constituie o zona favorabila de odihna, cuibarire, hranire sau iernat  pentru speciile  reprezentative ce au determinat declararea ariei drept Sit Natura 2000, iar amplasamentul analizat se afla intr-o zona locuita a com. Deleni.

Pe amplasamentul analizat nu se dezvolta habitate si/sau specii de interes comunitar. Avand in vederea lucarile ce se vor desfasura pentru modernizarea drumurilor, se apreciaza ca situl ROSCI0071 nu va fi afectat.

12.4.   Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru

managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar:

Nu este cazul.

12.5    Se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturala

protejată de interes comunitar:

Pe amplasamentul analiza nu se dezvolta habitate si/sau specii de interes comunitar care sa necesite masuri speciale de protectie in vederea conservarii.

Terenul pe care se va realiza investitia se afla in intravilanului Comunei Deleni, in zone locuite ale comunei, iar observatiile realizate nu au confirmat prezenta in zona de interes a habitatelor cu valoare conservativa mare.

In general habitatele prezente sunt afectate de interventia omului,  vegetatie specifica fiind un amestec de plante ruderale (de margini de drumuri, de ex Cynodon dactylon,  Polygonum aviculare (troscot) , Hordeum murinum (orzul şoarecelui ), Conyza canadensis, Echinops ritro, Asperula cynanchica,  Carduus acanthoides , si specii stepice comune.

In ce priveste fauna zonei, nu au fost identificate pe amplasament cuiburi de pasari. In zbor, in zona locatiei au fost identificate specii comune de pasari, si care au fost identificate tranzitand perimetrul analizat.

Speciile de pasari identificate in zona amplasamentului si in vecinatatea acestuia sunt mentionate in tabelul nr.5.

Tabelul nr. 5

| Nr.crt. | Denumire stiintifica | Denumire populara | Nr. exemplare - observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Passer montanus | vrabie de câmp | 5i- in zbor |
| 2 | Pica pica | cotofana | 6i - in zbor |
| 3 | Sturnus vulgaris | graur | >10 i- pe sol si in zbor |
| 4 | Streptopelia decaocto | gugustiuc | 2i-in zbor |
| 5 | Passer domesticus | vrabie de casa | 3i- in zbor |
| 6 | Hirundo rustica | randunica | 2 ex in zbor |

Pe amplasamentul analizat nu se gasesc habitate naturale specifice ROSCI0071, asadar realizarea investitiei nu provoaca pierderea unor habitate de interes comunitar.

In ce priveste speciile de mamifere, amfibieni, reptile, si plante caracteristice ROSCI0071 nu au fost observate in zona amplasamentului analizat, niciuna din speciile caracteristice acestui sit.

## Concluzii privind evaluarea adecvata

- terenul propus pentru realizarea investiţiei este situat în intravilanul Com. Deleni, astfel:

- in satul Petrosani: strazile Ghiocelului, Crinului, Amurgului, Narcizei, Garofitei, Prel. Garofitei, Scolii, Castanilor, Crizantemelor, Valea Mare, Fantanilor, Zorilor, D.C.29;

- in satul Pietreni : strazile Mihai Eminescu, Stefan cel Mare, Aleea Ion Creanga, Aleea Catinei;

- in satul Sipote: str. Bisercii.

Doua din strazile propuse pentru modernizare din satul Petrosani, respectiv Str. Fantanilor se afla la aprox 0,5 m de situl ROSCI0071, iar D.C.29 se suprapune partial pentru limita ROSCI0071 Dumbraveni-Valea Urluia-Lacul Vederoasa.

- lucrãrile prevãzute pentru realizarea proiectului nu sunt de naturã sã aducã modificãri fizice a sitului Natura 2000; de asemenea, propunerile prevãzute pentru realizarea investitiei nu consumã resurse din aceste arii protejate;

- proiectul nu implicã utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile si/sau habitatele de interes comunitar ;

- pe amplasamentul studiat şi în imediata apropiere a acestuia nu se regãsesc habitate naturale şi/sau specii de interes comunitar ce ar putea fi afectate de implementarea proiectului; terenul propus pentru realizarea investiţiei se afla intr-o zona locuita a Comunei Deleni, in satele Petrosani, Pietreni si Sipote;

- în ceea ce priveste managementul deseurilor solide care vor fi generate in perioada realizarii proiectului, acestea vor fi gestionate numai in limitele amplasamentului ce face obiectul proiectului;

- în zonã nu exista dezvoltãri conexe care ar putea duce la afectarea ariei naturale protejate ; nu existã un impact cumulativ cu alte proiecte existente sau propuse;

- realizarea investitiei nu determinã apariţia unui impact direct asupra ROSCI0071, nu provoacã pierderea unor habitate de interes comunitar;

- proiectul nu afecteazã direct sau indirect zone de hranire, migraţie sau odihnã;

- proiectul nu va duce la o izolare reproductivã a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intrã în compoziţia habitatelor de interes comunitar ;

- proiectul nu implicã in niciun fel utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologicã;

- proiectul nu este în masurã a perturba speciile se interes comunitar care au stat la baza desemnãrii ariei naturale protejate.

12.6. alte in formaţii prevăzute în legislaţia în vigoare

Nu este cazul

## XIII.  PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIULVA FI COMPLETAT CU INFORMAŢII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE

13.1. Localizarea proiectului: nu este cazul

- bazinul hidrografic………………………………………………………..

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral………………………………

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod……………

13.2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de  suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă: nu este cazul.

13.3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu

precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz- nu este cazul

Proiectul analizat nu se incadreaza in prezeverile din art. 48 si/sau prevederile din art 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

XIV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI

Nu este cazul.

Intocmit,

Adriana Rãgãlie

Elaborator de studii pentru protectia mediului

(Nr. 643)

# ANEXE

ANEXA 1-  PLAN DE INCADRARE IN ZONA

ANEXA 2 - CERTIFICAT DE URBANISM NR. 07/ 15.03.2019

ANEXA 3 - PLANURI DE SITUATIE