MEMORIU DE PREZENTARE

in vederea solicitarii

ACORDULUI DE MEDIU

Cuprins

I. Denumirea proiectului

II. Titularul

Numele ompaniei

Adresa poştală

Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet 	Numele persoanelor de contact

III. Descrierea proiectului

IV Localizarea proiectului:

V. Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

VI. Surse de poluanţi şi in0stalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

VII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

VIII. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

IX. Lucrări necesare organizării de şantier

X. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

Anexe

A-01 Plan de incadrare in zona

A-02 Plan de situatie

A-03 Plan parter

A-04 Plan etaj curent

I. Denumirea proiectului:

Construire imobil P+4E+ 5E retras, apartamente cu facilitati de

cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

II. Titular
   – numele titularului;

S.C. REAL QUALITY CONSTRUCT S.R.L.

– adresa postala  titularului :  mun. CONSTANTA, str. DINU LIPATTI nr.14 lot 1 , Parter , ap. 1 jud. Constanta

– numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

tel.0722  606 671

email : sorinstancu2000@yahoo.com

– numele persoanelor de contact:

SORIN STANCU

-director/manager/administrator

-responsabil pentru protecţia mediului.

SORIN STANCU

tel. 0722  606 671

email : sorinstancu2000@yahoo.com

III. Descrierea proiectului:
   III.a Rezumatul  proiectului;

Pe imobilul  (teren) mai sus descris, Beneficiarul doreste construirea   unui imobil cu regimul de inaltime P+4E+5E retras  ce are functiunea de apartamente cu facilitate de cazare pentru vacante si periode de scurta durata  . Distributia functionala pe verticala este urmatoarea :

Parter

Spatiu commercial , spatiu lobby , camere cazare personal, depozitare , centrala termica

Etaj 1

– 4 unitati locative de tip studio

Etaj 2

– 4 unitati locative de tip studio

Etaj 3

– 4 unitati locative de tip studio

Etaj 4

– 4 unitati locative de tip studio

Etaj 5

– 4 unitati locative de tip studio

Un total de 22 unitati locative + 1 spatiu lobby (receptive)  si un spatiu commercial ,

III.b. Justificarea necesitatii proiectului;

Necesitatea investitiei ca oportuna pentru investitor , in contextul cererii crescande de spatii de cazare pe zona definaita ca MAMAIA NORD.

III.c valoarea investiţiei

Valoarea investititiei cu privire la supraetajere este estimata la 6000 000 lei

III.d perioada de implementare propusă

Proiectul se propune a se realiza in perioada ianuarie 2020 - octombrie 2021

III.e. planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente); Descrierea lucrarilor propuse prin proiect

A-01 Plan de incadrare in zona

A-02 Plan de situatie

III.f. o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie;

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea; - materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

- metode folosite în construcţie/demolare;

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

BILANT TERITORIAL

•	functiunea: apartamente cu facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

•	cladirea are în plan o formă regulata având dimensiunile maxime de 10.00 m x 21 m;

•	regim de înălţime propus P+4E+5E retras;

•	Suprafata terenului  = 639.00mp

•	H max  = 17.50 m ( fata de 0 ) ;

•	Suprafaţa construită propusa - Sc = 246.03 mp;

•	Suprafaţa desfăşurată totală propusa- SDt = 1614.47 mp;

•	Suprafata calcul C.U.T. propus ( SDt - SB ) = 1403.32 mp

•	Suprafata utilă totala - Su = 1401.28 mp;

•	POT existent = 0.00 %

•	CUT existent = 0.00;

•	POT propus = 38.50 %;

•	CUT propus = 2.196;

III.f.1 Formele fizice ale proiectului sunt prezentate in urmatoarele piese desenate:

A-03 Plan parter

A-04 Plan etaj curent

III.f.2 Elemente specifice caracteristice proiectului propus

Suprafata construita parter = 209.60 mp

Suprafeta construita etaj 1 ( 2, 3, 4,  ) = 246.03 mp

Suprafata de spatii verzi de la nivelul solului este de 56.65 mp (8.90%)  ( vezi plan de situatie)

Suprafata de spatii verzi de la nivelul de peste terasa necirculabila este 140.35 mp .

Suprafata dispusa in proiectul de fata este de 56.65mp ( la nivelul terenului amenjat)  + 140.35mp ( la nivelul terasei necriculabile )  = 197 mp (30.83%).

Din punct de vedere seismic, conform P100-1/2013(2006), constructia se încadreazã în clasa a III-a de importantã.

Construcţia se încadrează în categoria de importanţă "C" conform HGR 766/97.

III.f.3 DESCRIEREA FUNCTIONALA

P-01                     SPATIU COMERCIAL          28.81 mp

P-02                     GR. SAN.                    3.08 mp

P-03                     bar                         8.45 mp

P-04                     CAMERA LOBBY              26.16 mp

P-05                     RECEPTIE                    6.95 mp

P-06                     CORIDOR                     4.20 mp

P-07                     HOL + CASA SCARI          19.47 mp

P-08                     LIFT                        2.32 mp

P-09                     GR. SAN .                   1.60 mp

P-10                     CORIDOR                     5.91 mp

P-11                     DEPOZITARE                  7.54 mp

P-12                     CENTRALA TERMICA            7.90 mp

P-13                     CAMERA                    22.02 mp

P-14                     BAIE                        4.42 mp

P-15                     CAMERA                    20.84 mp

P-16                     BAIE                        4.44 mp

Total  = 174.11 MP

Etaj - curent

E-01                     HOL + CASA SCARI          18.09 mp

E-02                     HOL                         6.46 mp

E-03                     BAIE                        4.71 mp

E-04                     CAMERA                    19.16 mp

E-05                     NISA DE DORMIT              9.22 mp

E-06                     BUCATARIE                   6.60 mp

E-07                     HOL                         6.42 mp

E-08                     CAMERA                    19.24 mp

E-09                     BUCATARIE                   6.46 mp

E-10                     NISA DE DORMIT              9.41 mp

E-11                     BAIE                        4.75 mp

E-12                     LIFT                        2.32 mp

E-13                     DEPOZITARE                  2.75 mp

E-14                     HOL                         6.42 mp

E-15                     BAIE                        4.75 mp

E-16                     CAMERA                    19.24 mp

E-17                     NISA DE DORMIT              9.41 mp

E-18                     BUCATARIE                   6.46 mp

E-19                     HOL                         6.46 mp

E-20                     CAMERA                    19.16 mp

E-21                     BUCATARIE                   6.60 mp

E-22                     NISA DE DORMIT              9.22 mp

E-23                     BAIE                        4.71 mp

Total  = 208.02 MP

III.f.4 SOLUTII  CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

A) - sistemul constructiv . Cadre din beton armat .  Sistemul de fundare consta intr-un din grinzi de fundare continue dispuse pe doua directii ortigonale.	Planseele sunt alcatuite din placi de beton si  grinzile din beton armat.

B) - Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare – Pereti exteriori vor fi realizati din zidarie neportanta cu o grosime de 25 cm, acestia vor fi placati spre exterior cu termosistem din polistiren expandat de 10cm peste care se va aplica o tencuiala structurata si vopsea de exterior. Spre interior, zidaria exterioara va avea un strat de tencuiala, un strat de glet si vopsea lavabila de interior.

Compartimentarile interioare vor fi pereti usori realizati din gips carton sau zidarie de BCA.

C) - Finisajele interioare – Pentru finisare peretii interiori vor fi gletuiti iar apoi se va aplica vopsea lavabila de interior. Baile si bucatariile vor avea peretii si pardoselile placate cu placi ceramice de interior. Camerele de zi si dormitoarele vor avea pardoselile placate cu parchet. Holurile apartamentelor vor avea pardoseala placata cu placaj ceramic. Tavanele se vor gletui si se va aplica vopsea lavabila de interior. Tamplaria interioara va fi din lemn stratificat.

Pardoselile holurilor caselor de scara vor fi placate cu placi ceramice antiderapante.

D) - Finisajele exterioare

Faţadele imobilului vor fi din tencuiala decorative fina de culoare:

alba

turcuaz

gri deschis

- tamplarie: - PVC ( alternativ aluminiu)  + geam termopan

E) - Acoperisul si invelitoarea : - Acoperis tip terasa

F) INSTALATII ELECTRICE

Fiecare unitate va avea propriul sau branșament respectiv contor individual de energie electrica. Pentru parțile comune interioare/exterioare înregistrarea consumului de energie electrica se va face separat. Toți contorii / BMP-urile se vor instala in FDCP-uri de palier care la rândul lor se vor instala in nișe special amenajate.

In fiecare locuința se va amplasa un tablou electric din care se vor alimenta receptoarele proprii, respectiv circuite de iluminat si circuite de prize. Pentru celelalte spatii se vor utiliza tablouri electrice individuale amplasate astfel încât distanta intre receptoare si acesta din urma sa fie cat mai mica.

Tablourile electrice vor fi echipate cu aparataj modular cu protecție la suprasarcina si scurtcircuit, iar acolo unde este cazul se vor utiliza ca protecție suplimentara si disjunctoare cu protecție diferențiala..

Distribuția energiei electrice in interiorul imobilului se va realiza cu o rețea radiala de cabluri tip CYYF sau N2XH, dimensionate corespunzător pentru fiecare receptor alimentat.

Parametrii dați pentru proiectarea tuturor instalațiilor electrice sunt dați de: U=400/230V; 50Hz.

G) INSTALATII  SANITARE

INSTALATIA DE ALIMENTARE CU APA

Alimentarea cu apă se va face de la rețeaua stradală existentă.

Alimentarea cu apa a apartamentelor va trece prin contoare separate pentru fiecare apartament.

Distributia se va realiza din teava de PEHD pentru retelele exterioare si teava din PP-R pentru instalatia interioara. Fiecare apartament va fi echipat cu robinet de inchidere.

INSTALATIA DE CANALIZARE MENAJERA

Principalele caracteristici ale instalației de canalizare menajeră vor fi următoarele:

  - Coloane verticale care preiau apele uzate de la obiectele sanitare.

  - Sifoane de pardoseala in bai, masini de spalat rufe si vase in fiecare apartament.

  - Pe acoperis caciuli de ventilare montate pe coloane.

  - La ramificatii sau curbe piese de curatire.

  - Deversarea se realizeaza la reteaua de canalizare din incinta.

  - Distributia se va realiza din teava de PVC-KG pentru retelele exterioare si teava din PP de scurgere pentru instalatia interioara.

INSTALATIA DE CANALIZARE PLUVIALA

Principalele caracteristici ale instalației de canalizare pluvială vor fi următoarele:

  - Pe acoperis si in balcoane se vor prevedea receptoare pentru evacuarea apelor pluviale.

  - Coloane verticale exterioare ( burlane) care preiau apele menajere de la receptoarele de terasa si conduc gravitational apele pluviale la nivelul terenului amenajat.

  - La ramificatii sau curbe piese de curatire.

  - Apele pluviale de pe rampa garajului sunt colectate si deversate la nivelul terenului amenajat cu ajutorul unei pompe , dintr-o basa .

  - Distributia se va realiza din teava de PVC-KG pentru retelele exterioare.

H) INSTALATII TERMICE

Calculul necesarului de caldura s-a facut pentru o temperatura interiora de +20 C in camerele de locuit , +18 C la holuri si bucatarii, +22C la bai , iar temperatura exterioara de calcul pentru mun. Constanta s-a considerat -12C.

Încălzirea spațiilor se va face cu radiatoare compate din otel.Robineti de inchidere pe fiecare radiator. Robinetii tur vor fi echipati cu capete termostatate. Spatiile comune nu vor avea incalzire separata,iar spatiile de servicii (uscatorii la nivelul podestului intermediar) nu vor avea sistem de incalzire .

Centralele termice

Agentul termic pentru încălzirea fiecarui apartament va fi furnizat de cate o centrală termică murala proprie, complet automatizată. Local, in bucataria fiecarui apartament, se va monta cate o microcentrala termica., în conformitate cu prevederile Normativelor P118-99, I13-02.

Centralele termice vor asigura agent termic apă caldă pentru sistemul de incalzire si apa calda pentru consum menajer. Prepararea apei calde pentru consum menajer se va realiza cu prioritate fata de incalzire.

Capacitatea fiecarei centrale termice s-a stabilit de 23,6 kW ( nominal 24 kW) , luând în calcul simultaneitatea consumurilor, sarcinile termice ale echipamentelor selectate, randamentele instalaţiilor, pierderile de căldură pe conducte, precum şi categoria specifică de confort în care sunt incluşi consumatorii.

Distribuţia agentului termic către consumatori va pleca dintr-un distribuitor/colector amplasat sub centrala termica murala. Vehicularea agentului termic se va realiza cu ajutorul grupului de pompare aflat in componenta centralei termice murale.

Încăperea în care se va amplasa centrala ( bucataria)   respecta condiţia ca suprafaţa vitrată să fie de 0.02m²/m³ de încăpere (încăpere prevazută cu senzor de CH4) şi va fi prevăzută o priză de aer cu suprafata libera de cel putin 0,009 mp. În apropierea centralelor termice, în bucătării, se vor monta detectori de gaz ce vor acționa câte o electrovalvă care va întrerupe alimentarea cu gaze în cazul unor scăpări accidentale de gaz.

Evacuarea gazelor de ardere si admisia aerului de ardere se va face direct prin Kitul de evacuare fum/admisie aer, cu diametrul Ø60/100 mm, furnizat ca accesoriu pentru cazan, tirajul acestora realizându-se fortat. Gazele de ardere evacuate vor avea în componenta cantităţi de NOx sub limitele admisibile conform I13/2002.

Alimentarea cu apă (umplerea) instalaţiei se va face de la conducta de apa rece montata in zona unde va fi montata centrala termica.

Aer conditionat

Apartamentele vor fi prevazute cu posibilitatea montarii unor echipamente de aer conditionat tip split, in camera de zi a fiecarui apartament. Unitatea exterioara va fi amplasata in balconul apartamentelor, iar scurgerea apei provenite din aceasta unitate se va face prin racord la sistemul de evacuare al apei pluviale de pe balcoane.

Ventilatia aerului viciat

Evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare se realizeaza prin intermediul ventilatoarelor independente de perete, prin intermediul unor coloane comune.

I) LOCURI DE PARCARE PROPUSE

Se amenajeaza  12 locuri de parcare la nivelul parterului .

J) SISTEMATIZARE INCINTA

Din punct de vedere al sistematizarii incintei aceasta va cuprinde alei pietonale,

spatii de parcare si   spatii verzi . Locul de joaca pentru copii va fi amenjat pe spatiile verzi de la nivelul terenului.

Spatiile verzi se vor amenaja cu gazon si vegetatie pitica la imprejmuire (arbusti). Dispunerea spatiilor verzi se va face la nivelul curtii ( parter ) si la nivelul terasei necirculabile de peste etajul 5 astfel incat sa se asigure un minim de 30% din suprafata terenului  conform HCJC 152/22.05.2013.

III.f.5. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a

acestora

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform

Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale

armonizate cu legislatia UE.

Pentru realizarea investitiei se vor folosi materii prime si materiale: beton, agregate, profile metalice, cherestea, sticla, etc, achizitionate de pe piata interna, de la distribuitori autorizati.

Prin plastica arhitecturala si cromatica se doreste integrarea ansamblului in mediul

specific zonei.

Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu combustibil de statii de

distributie carburanti autorizate. Nu vor fi realizate depozite de carburanti in cadrul

organizarii de santier.

III.f.6. Racordarea la retelele utilitare.

Zona dispune de retele de utilitati ( alimentare cu apa, canalizare, energie electrica

si termica, gaze naturale).

Utilitatile necesare proiectului vor fi asigurate prin racorduri la retelele locale

existente.

Alimentarea cu energie electrica, telecomunicatii, gaze, apa si canalizare se va

realiza prin racord ingropat la retelele existente in zona.

Alimentarea cu apa se va realiza prin racordare la reteaua localitatii.

Evacuarea apelor uzate se va realiza in sistemul centralizat de canalizare al municipiului Constanta.

Colectarea apelor meteorice se va face prin intemediul drenurilor/jgheaburilor si va fi directionata catre sistemul de colectare al apelor meteorice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua existenta in zona.

Pentru asigurarea agentului termic se vor utiliza centrale de apartament, pe gaze naturale, imobilul urmand a se racorda la reteaua ENGIE .

III.f.7. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de

executia investitiei

Vor fi prevazute masurile necesare ca pe timpul executiei lucrarilor de constructii sa fie afectate suprafete minime de teren – doar cele prevazute prin proiectul tehnic, pe

suprafata detinuta de beneficiar, iar dupa terminarea acestora surplusul de pamant va fi

evacuat si depozitat in locurile indicate de administratia locala. La incheierea lucrarilor,

suprafetele ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

III.f.8. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Accesurile  se vor realiza din str. D10 aflata la Sud  si parcajele necesare se vor asigura in limita proprietatii, calculate conform Certificatului de Urbanism emis de Primaria orasului Navodari .

Astfel, accesul auto si pietonal la imobil se face de pe str. D10  , aflata pe latura de Sud a terenului.

Conform certificatului de urbanism, se vor asigura locuiri de parcare, conform Normativului NP 24-97, P132-93 pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitatile urbane in numar de minim 60% din totalul de unitati locative ( de cazare )

- 26 de unitati locative X 60% => 15.6 locuri de parcare

TOTAL NECESAR = 16 LOC.     NUMAR DE LOCURI ASIGURATE = 16 LOC.

III.f.9. Resurse naturale folosite in constructie si functionare. Metode

folosite in constructie

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform

Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale

armonizate cu legislatia UE.

Pentru realizarea investitiei se vor folosi materii prime si materiale: beton, agregate, profile metalice, cherestea, sticla, etc, achizitionate de pe piata interna, de la distribuitori autorizati.

Prin plastica arhitecturala si cromatica se doreste integrarea ansamblului in mediulconstruit specific zonei. Arhitectura imobilului va fi de factura moderna si va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii  de co-vizibilitate; Se vor aplica cerintele minime de performanta energetica stabilite prin metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor, conform Legii nr. 372/13.12.2005 (republicata) privind performanta energetica a cladirilor.

Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu combustibil de statii de distributie carburanti autorizate.

Categoriile de lucrari implicate de proiect sunt:

Excavatii si lucrari de executie fundatii;

Executarea de elemente structurale si constructii metalice

Finisaje interioare si exterioare

Lucrari de instalatii (sanitare, electrice si termice, telefonie)

Racorduri la retelele de utilitati.

Toate lucrarile vor fi realizate cu respectarea conditiilor impuse de legislatia specifica de mediu si sanatatea si securitatea in munca.

III.f.10. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in

functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Planul de executie, incluzand toate etapele derularii investitiei cat si un grafic

elaborat pentru succesiunea lucrarilor, va fi intocmit de catre antreprenorul lucrarilor.

Termenul de dare in folosinta se prezuma a fi trimestrul IV 2019.

III.f.11. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul propus vine sa completeze infrastructura existenta pe str. D8  fiind amplasat intre alte constructii  de acest tip.

III.f.12. Detalii privind variantele care au fost luate in considerare

III.f.13. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Nu este cazul.

III.f.14 Alte autorizatii cerute pentru proiect

- Avize utilitati

- Securitate la incendiu

- Sanatatea populatiei

IV.Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

- metode folosite în demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).

NU ESTE CAZUL . Pe amplasament nu se realizeaza lucrari de desiintare.

V.  Descrierea amplasării proiectului

* distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare

- nu este cazul

*localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- nu este cazul

* harti, fotografii ale amplasamentului

Amplasamentul proiectului - preluare Google. Maps

• folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

Teren intravilan
   • politici de zonare si de folosire a terenului;

- nu este cazul
   • arealele sensibile;

- nu este cazul
 • coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970

COORDONATE STEREO 70

X=789450.216  Y=318670.019

X=789459.839  Y=318709.277

X=789475.458  Y=318705.449

X=789465.835  Y=318666.191

• detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

- nu este cazul

VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile

O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:
   – impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Impactul asupra populației va fi unul pozitiv prin creșterea oportunităților de locuri de muncă in perioada executiei lucrarilor si cresterea numarului de locuinte in zona.

Impactul asupra florei si faunei, asupra solului, aerului, apei este foarte redus și temporar.

Impactul produs asupra apelor.  Există posibilitatea poluării accidentale cu carburanți si lubrefianți a apei de către utilajele folosite în timpul execuției lucrărilor. 	Aceste accidente pot fi evitate prin respectarea unor măsuri organizatorice .

Se apreciază că lucrările de execuție nu afectează calitatea apei pe zona de lucru, decât eventual pe timpul execuției.

In concluzie, se considera ca impactul negativ asupra factorului de mediu apa pe

durata executiei lucrarilor este nesemnificativ, cu o probabilitate mica de aparitie.

Impactul produs asupra aerului. Emisiile poluante pentru aer in perioada de executie a lucrarilor vor fi gazele de eșapament rezultate din funcționarea utilajelor mecanice și de transport - emisii ce se încadrează conform estimărilor facute in limitele prevăzute de reglementarile în vigoare pentru protectia mediului.

In timpul functionarii obiectivului impactul asupra calitatii aerului va fi nesemnificativ.

Surse de zgomot si vibratii

Lucrarile pentru construirea obiectivului pot deveni în anumite situatii surse de

zgomot şi disconfort, ele vor avea însa un caracter limitat pe perioada organizarii de

santier. Astfel, în perioada realizării investitiei sursele de zgomot si vibratii sunt

reprezentate de:

* intensificarea traficului în zona, determinat de necesitatea aprovizionarii

santierului cu materiale, echipamente si utilaje;

* lucrarile de executie desfasurate in santier, care pot presupune producerea unor

zgomote puternice.

In perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt nesemnificative.

Impactul potential asupra solului si subsolului

Surse si poluanti generati

Principalele surse de poluare a solului in timpul constructiei investitiei propuse sunt

reprezentate de :

*scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele folosite ;

*stocarea temporara necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a

desfasurarii activitatilor zilnice in cadrul organizarii de santier ;

*depunerea pe sol a prafului rezultat din manipularile materialelor

puverulente cat si din lucrarile de constructive executate.

In perioada de functionare a obiectivului, avand in vedere activitatea ce se va desfasura , nu este cazul a se face analiza aspectului privind generarea poluantilor.

Impactul produs asupra solului si subsolului

Se apreciaza ca impactul asupra solului este nesemnificativ luand in considerare

posibilitatea de aparitie a poluarii solului in timpul executiei cat si al functionarii

obiectivului.

Impactul potential asupra biodiversitatii - nu este cazul

Impactul potential asupra peisajului - nu este cazul , proiectul integrandu-se in peisaj;

Impactul potential asupra patrimoniului istoric si cultural - Nu este cazul.

V.1– extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/ habitatelor/ speciilor afectate);

V.2 – magnitudinea si complexitatea impactului;

- nu este cazul

V.3 probabilitatea impactului;

- redusa
V.4 durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

- nu este cazul
V.5 masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- nu este cazul
V.6 natura transfrontiera a impactului.

- nu este cazul

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

a) Protectia calitatii apelor

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transportă diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri.

In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare pot fi cauzate de

avarii accidentale la reteaua de canalizare interioara

Masurile care se impun pentru asigurarea protectiei calitatii factorului de mediu apa, sunt urmatoarele:

In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului:

- stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va realiza numai in spatiile

special amenajate ( platforme pietruite sau betonate);

- nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta santierului; alimentarea

masinilor si utilajelor se va realiza doar la statii de distributie carburanti autorizate;

- depozitarea materialelor de constructii necesare si stocarea temporara a

deseurilor generate se va face numai in spatiile special amenajate.

In perioada functionarii obiectivului:

- mentenanta adecvata si interventia prompta in vederea remedierii avariilor la

sistemul de canalizare intern.

b. Protectia aerului

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt emisiile rezultate din

functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz:

SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc.

De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta

perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare a aerului vor fi

reprezentate de noxele rezultate de la mijloacele auto ale turistilor si furnizorilor si emisiile de la centralele de apartament.

Masurile care se recomanda in scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu

aer, sunt:

In perioada executarii lucrarilor:

- imprejmuirea corespunzatoare a organizarii de santier;

- utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic,

prevazute cu sisteme performante de retinere si filtrare a poluantilor emisi in

atmosfera;

-efectuarea periodica a reviziilor si reparatiilor utilajelor,conform graficelor stabilite

pe baza specificatiilor din documentatiile tehnice;

-pozitionarea si reglarea utilajelor si echipamentelor, astfel incat acestea sa

functioneze la parametrii optimi, iar emisiile generate, inclusiv zgomotul produs, sa

se incadreze in limitele maxim admise de legislatie.

-curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, pentru diminuarea cantitatilor de

pulberi din atmosfera;

-utilizarea de carburanti cu continut redus de sulf, aprovizionat de la statii de

distributie autorizate.

In perioada functionarii obiectivului :

-se vor utiliza echipamente corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de

generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului de emisii poluante;

-intretinerea corespunzatoare a sistemelor de furnizare agent termic;

efectuarea periodica a reviziilor tehnice a echipamentelor si sistemelor de asigurare

agent termic;

c. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
   – sursele de zgomot si de vibratii;

Pe timpul executiei. Functionarea utilajelor de constructii

Pe timpul exploatarii - nu este cazul

– amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

- nu este cazul

d. Protectia impotriva radiatiilor:
   – sursele de radiatii;

- nu este cazul 
   – amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor.

- nu este cazul

e. Protectia solului si a subsolului:
   – sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;

Posibilă sursă de poluare locală a solului, ar fi eventuale defecţiuni tehnice ale utilajelor pe perioada executiei lucrarilor.

In zona analizata nu se semnaleaza prezenta apelor de suprafata. Nivelul apei freatice nu a fost intalnit pana la adancimea  la care s-a realizat cercetarea geotehnica.

– lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de execuție și a materialelor din proiect, atât ìn timpul execuției cât și după darea în exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol.  Alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face în locuri special amenajate, luându-se toate măsurile de protectie.

Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere (sau alte tipuri de deşeuri – anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipienţi pentru vopsele etc.); deşeurile se vor depozita separat pe categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării acestora.

f. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
	Nu vor fi afectate fauna, flora terestră și acvatică, monumente ale naturii și arii protejate.

g. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
Investitia propusa respecta regulamentul de urbanism

f.prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

- planul de gestionare a deşeurilor;

– tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate;
	In perioada executarii lucrarilor de constructii se preconizeaza generarea urmatoarelor

categorii de deseuri:

* deseuri menajere ( cod 20.03.01) - acestea vor fi colectate in recipiente

inchise, tip europubele, si stocate temporar in spatii special amenajate pâna la

preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii sau un al operator autorizat pe raza mun. CONSTANTA;

* deseuri provenite din lucrari de constructii (grupa 17 ) - se vor colecta pe

categorii, in spatiu special amenajat, astfel incât sa poata fi preluate si

transportate de operatori autorizati in vederea valorificarii sau eliminarii prin

depozite autorizate.

Principalele deşeuri codificate conform HG 856/2002 care pot rezulta în urma lucrarilor de construcţie sunt redate în tabelul de mai jos :

| Sursele de deşeuri (etapele proiectului) | Codurile deşeurilor conform Listei Europene a Deşeurilor | Denumirea deşeului generat | Mod de depozitare temporară | Modalităţile propuse de gestionare | Periculozitate / cantitate in tone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de realizare a investiţiei | 17 01 01 | Deşeuri de beton | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare la realizarea umpluturilor | Nepericulos / 8.64 t |
|  | 17 01 02 | Blocuri de zidarie | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare la realizarea umpluturilor | Nepericulos / 2.00t ( rezulta datorita realizarii zidariei si a faptului ca peretii nu sunt modulati pe dimensiunea blocurilor de zidarie . |
|  | 17 01 03 | Materiale ceramice (gresie, faianţă) | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare la realizarea umpluturilor | Nepericulos / 1.00t ( rezulta in urma taierii placilor la dimensiunile din proiect ) |
|  | 17 02 01 | Deşeuri lemnoase | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase / 1.4 t ( 2mc) |
|  | 17 04 05 | Deşeuri metalice de la armături, alte construcţii | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase / 1 t ( rezulata in urma proceselor de fasonare si montare a armaturilor) |
|  | 17 04 11 | Deşeuri de cabluri de la realizarea branşamentului reţelei electrice, realizarea sistemului de iluminat interior | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase / 1t |
|  | 17 05 04 | Pământ şi pietre | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare la realizarea umpluturilor | Nepericuloase / 160 t ( rezulata ca urmare a realizarii subsolului ) |
|  | 17 08 02 | Materiale de construcţii pe bază de gips | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare la realizarea umpluturilor | Nepericuloase / 3 t ( ca urmare a realizarii decoratiunilor) |

In perioada functionarii obiectivului:

*deseuri menajere (cod 20.03.01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise,

tip europubele si stocate temporar in spatii special amenajate pana la preluarea

acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii sau un  operator autorizat in acest sens .  ;

* deseuri de ambalaje (coduri 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.07) – se vor

colecta selectiv, in spatii special amenajate si inscriptionate, in vederea valorificarii prin operatori autorizati.

– modul de gospodarire a deseurilor.

Deseurile vor fi preluate din pubelele special amenajate de catre o firma de salubritate ( agenti autorizati)

i. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:
 	  - nu este cazul

(B)Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Nu este cazul

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este caul

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Nu este cazul

- probabilitatea impactului;

Nu este cazul ( probabilitate mica )

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului:
   – dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Se va respecta legislația de protecție a mediului în vigoare.

In perioada de executie a lucrarilor se va monitoriza gestionarea deseurilor, precum si eventualele scurgeri de hidrocarburi de la utilajele folosite

IX.Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

(A)Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

(B)Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

- nu este cazul

X. Lucrari necesare organizarii de santier:
	   Lucrările se vor face în incinta proprietatii Beneficiarului

Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoară în santier să nu afecteze vecinii zonei de lucru. Personalul va fi instruit pentru respectarea curăteniei la locul de muncă și a normelor de igienă.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:
   – lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

- nu este cazul
   – aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;
	- nu este cazul

– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

- nu este cazul
   – modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

- nu este cazul

XII. Anexe - piese desenate

A-01 Plan de incadrare in zona

A-02 Plan de situatie

A-03 Plan parter

A-04 Plan etaj curent

XIII. Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. Nr. 57/2007 aprobata de Legea nr. 49/2011, privind regimul ariilor naurale protejate, conservarea habitatelor naturale, a a florei si faunei salbatice ,arpobata cu modificari si completari  prin legea 49/2001 ,  cu modificarile si completarileulterioare.

XiV. Proiectul propus nu intra sub incindenta prevederilor art48 si 54 din Legea apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

XV.Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. .................................. privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

- nu este cazul

Semnatura si stampila

S.C. UNICONST S.R.L.

Ing. Acmola Edip