Antet Primarie

N O T I F I C A R E

1.		Date generale şi localizarea proiectului/modificării

1.1	Denumirea proiectului: „INSTALATIE DE INCALZIRE CU POMPA DE CALDURA GEOTERMALA PENTRU SCOALA SARAIU, COMUNA SARAIU, JUDETUL CONSTANTA ”

Proiectul se incadreaza in anexa 2, alineatul 2, litera d, punctul 1 din Legea 292 / 03.12.2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

Conform Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare se incadreaza la art. 48, alineatul 1, litera b si nu este cazul pentru art. 54 din legea mai sus mentionata.

1.2	Amplasamentul proiectului

Proiectata este amplasat in jud. Constanta, com. Saraiu – intravilanul satului Saraiu si are categoria de folosinta Curti Constructii.

Terenul este in suprafata de 7118mp,  conform CF nr. 100444.

1.3	Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/ modificării:

a)	UAT COMUNA SARAIU.

b)	Str. Tulcei nr. 29, Sat Saraiu, com. Saraiu, jud. Constanta, cod postal 907255

c)	PRIMAR: IRIMIA DORINELA

d)	Tel./Fax: 0241 873355

e)	e-mail: primariasaraiu@yahoo.com

  - Încadrarea în planurile de urbanism/amenajarea teritoriului aprobate/adoptate şi/sau alte scheme/programe

Plan de incadrare in zona, Plan de situatie, Plan centrala termica, Instalatie termica;

1.5.	Încadrarea în alte activităţi existente - (dacă e cazul)

Nu este cazul

  - Bilanţul teritorial – suprafaţa totală, suprafaţa construită (clădiri, accese), suprafaţă spaţii verzi, număr locuri de parcare (dacă e cazul)

| SUPRAFAŢA TERENULUI Din care: | 7118 mp |
| --- | --- |
| Zonă fundatie pe care se aseaza containerul pentru pompe de caldura | 14,40mp |
| Zonă foraje | 35 mp |
| Zona construita Scoala gimnaziala Nicolae Maraloi si anexe | 508mp |

- Descrierea sumară a proiectului:

Pompa de caldura este un echipament utlizat pentru producerea apei calde menajere si pentru incalzire.

Se propune montarea unei pompe de caldura apa – apa.

Instalaţia de preparare şi transport a apei calde cu parametrii +60(C/+45(C, destinată încălzirii pe timp de iarnă a aerului introdus în încăperi, este alcătuită din:

- pompă de căldură ;

- pompă de circulaţie pe circuitul de încălzire;

- vas de expansiune pe circuitul de încălzire, având volumul de 25 litri şi presiunea maximă de 2,5 bar;

- conducte de distribuţie a apei calde .

- vană cu trei căi pentru reglajul temperaturii pe tur;

- armături de închidere şi reglaj.

3.	Modul de asigurare al utilităţilor

3.1	Alimentarea cu apă  - Nu este cazul .

3.2	Evacuarea apelor uzate

Nu este cazul.

3.3	Asigurarea apei tehnologice

Nu este cazul

3.4	Asigurarea agentului termic

Agentul termic este lichid la preiune scazuta (agent frigorific).

PRIMAR,

IRIMIA DORINELA