PROIECT NR. 1094P/2019

DOCUMENTATIE TEHNICA

FAZA ACORD DE MEDIU

CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

3 POMPE ,

ELEMENTE IDENTIFICARE SEMNALISTICA,

BRANSAMENTE / RACORDURI LA RETELELE

DE UTILITATI TEHNICO - EDILITARE ,  IMPREJMUIRE

COMUNA AGIGEA

SAT LAZU

DN 39

JUDETUL CONSTANTA

BENEFICIAR :

SC  SOCAR PETROLEUM SA :

PROIECTANT

SC REMARK VISIO SRL

BUCURESTI

2019

RC J 40/14067/2011

Anexa nr. 5 E /LEGEA 292/2018

MEMORIUL DE PREZENTARE

IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU

- Denumirea  proiectului :

STATIE DISTRUBUTIE CARBURANTI  3 POMPE MPD, AMPLASARE ELEMENTE SEMNALISTICA,UNITATE ALIMENTARE ELECTRICA AUTO ,PARCARI AUTO,RACORD RUTIER,IMPREJMUIRE

COMUNA AGIGEA SAT LAZU DN 39, JUDET CONSTANTA

II. Titular

SOCAR PETROLEUM SA - RC J 40/13723.2012

Sediul :Municipul  Bucuresti Sector. 1 Str Pechea 32-36 etaj 4

ileana.schinagel@remark.ro

- Numele persoanelor de contact:

- responsabil pentru protecţia mediului: arh Ileana Schinagel 0722200588

III. Descrierea proiectului

a)rezumatul proiectului:

LUCRARI DE CONSTRUIRE VOR DEZVOLTA SI CONTURA IMAGINEA OPERATORULUI SOCAR PETROLEUM SA ,la un inalt standard de fucntionare si operare in zona urbana de traficare intensa ,la iesirea din municipiul Constanta comuna Agigea Lazu.

b) justificarea necesitatii proiectului:Beneficiarul intentioneaza sa valorifice terenul in proprietate pentru servicii comerciale de carburanti auto si comert complementar lor.

c)valoarea investitiei se estimeaza la cca 4500000 roni(950000 Euro)

d) perioada de implementare propusa: 6 luni

e) propunerea  de amplasare a obiectivelor componenete :conform planul de ampalsare studiat si aprobat de beneficiar

f)proiectul de construire Statie Distributie Carburanti  se studiaza pe terenul in proprietate ,avand suprafata de 1667,0 mp

Statia de distributie carburanti va avea  in componenta urmatoarele obiecte:

- Magazinul  cabina vanzare , cu suprafata construita de 		              150,00 mp.

- Terasa acoperita suprafata 						  31,15 mp

- Copertina protectie peron pompe suprafata de 				231,75 mp

- 3 Pompe multiprodus

- Parcul de rezervoare subteran cu 2 rezervoare bicompartimentate de cate 60 mc fiecare

- Camin guri de descarcare

- Bloc de aerisire  rezervoare

- Unitate servire aer – apa

- Unitate alimentare electrica  baterii autoturisme

- Separator de hidrocarburi 3 l/s

- Separator de grasimi 2 l/s

- Platforma  menajera

- Platforma descarcare cisterna

- Put observatie infestare sol – 2 buc

- Bazin rezerva apa ISU 55 mc

- Bazin vidanjabil beton armat etans 30 mc ape menajere

- Bazin stocare ape pluviale 60 mc

- Parcare auto

- Camin apometru

- Totem preturi

- Pilon semnal

- Steaguri

- Platform carosabila incinta

- Racord rutier intrare iesire

- Imprejmuire

Vecinatati:

Nord	- Strada Gr Moisil

Sud	- Depozit mobila

Est	- DN 39

Vest	- Locuinta parter IE 110678

Propunere incadrare parametrii urbanistici:

P.O.T.   =  11 %

C.U.T.   =   0,11

S teren         = 1667,00 mp

S construita =  412,9 mp (cumulata cabina+terasa si copertina)

Bilantul teritorial :

Suprafata teren 			      1667,00 mp

Suprafata construita  :             150,00  mp

Suprafata carosabila incinta :  574,00mp

Suprafata pietonala                154,75 mp

Zona verde 			       265,00 mp

Numar locuri parcare                4 locuri

Principalele  procese tehnologice ce se vor desfasura in obiectivul  proiectat sunt:

- Distribuire carburanti

- Alimentatie publica tip bar cafenea

Activitatea specifica ce se desfasoara in  statie cuprinde primirea, stocarea si livrarea produselor petroliere catre beneficiar si a activitatilor comerciale conform

cod CAEN:

4532-comertul cu amanuntul de piese si accesorii pt autovehicule

4711-comertul cu amanuntul in magazine nespecializate,cu vinzare predominanta de produse alimentare , bauturi si tutun

4719-comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzarea predominanta de produse nealimentare

4730-comert cu amanuntul al carburantilor pt autovehicule in magazine specializate

4742-comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate

4765-comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate

4778-comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

5221-activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5610-restaurante

5630-baruri si alte activitati de servire a bauturilor

6120-activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu ( exclusiv prin satelit )

Procese tehnologice principale

Statia de distributie carburanti este proiectata sa solutioneze primirea, stocarea si livrarea produselor petroliere.

Tehnologia adoptata va fi la nivelul celor mai noi realizari tehnice in domeniul depozitarii si livrarii produselor petroliere in statiile de distributie cu carburanti ale autovehiculelor

- Montarea a 3 pompe MPD, bifrontale, cu sistem de recuperare a vaporilor de COV si cu conducta de retur la rezervoare)

- Montarea unei guri de descarcare produse petroliere cu bloc de aerisire vapori

- Bloc de aerisire cu recuperarea compusilor organic volatile (COV) de la pompa, rezervoare si gura de descarcare

- Put de observatie pentru prelevarea de probe la nivelul apei freatice Dn 100 mm

- Montarea a 2 rezervoare cu pereti dubli, orizontale, 1 rezervor monocompartimentat 60 mc si un rezervor tricompartimentat cu capacitate de 60 mc ,cu instalarea unui sistem de gestiune integrat   :

| R1 | R1/1 | 30 | MC | NANO 95-benzina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1/2 | 10 | MC | NANO 98-benzina |
|  | R1/3 | 20 | MC | NANO SUPERDIESEL-motorina |
| R2 | R2 | 60 | MC | NANO DIESEL-motorina |

-  Copertina metalica ce protejeaza peronul cu  pompele multiprodus;

-  Insule de postare pentru pompe;

Procesul   tehnologic  complementar

- Serviciul complementar de comercializare produse, alimentatie publica, este organizat pe functiuni in spatii amenajate ale cabinei  statie ,cit si servicii de intretinere autoturisme cu spalatorie manuala 2 posturi;

- Spatii sanitare pentru public si personal

Cabina statie este o cladire cu functiuni civile mixte (administrative, comert, alimentatie publica):

- Regim de inaltime:		          parter   H  =   4,50 m

- Suprafata construita / desfasurata	  Sc/d   =  150,00 mp

| - | Spatiu vanzare 72,77 mp Oficiu preparare 16,17 mp Hol tgd 5,50 mp birou 4,76 mp vestiar 5,55 mp Grup sanitar vestiar personal 3,27 mp depozitare 8,55 mp sas 2,10 mp Grup sanitar femei /handicap public 4,00 mp Grup sanitar barbati public 5,15 mp Depozit ulei 3,00 mp Camera tehnica 2,70 mp Terasa acoperita deschisa 35,00 mp |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - |  |  |  |

Categoria de importanta : C NORMALA(HGR 766/1997)

Clasa de importanta III (P 100)

Grad rezistenta la foc CABINA II (P 118)

Utilitati :

- Alimentarea cu apa: se va asigura de la caminul de bransament  proiectat   si echipat cu apometru pe racord 1 ½’’. Bransamentul de apa se va face din conducta subterana publica.

- Apele uzate menajere de la grupurile sanitare, impreuna cu cele provenite din procesul de preparare gastro, epurate printr-un separator de grasimi Q = 2l/s sunt deversate la reteaua interna intrun bazin vidanjabil de beton armat etans.

- Apele  pluviale eventual contaminate cu produse petroliere colectate de pe platforma betonata din zona pompelor si zona platformei de descarcare parcului de rezervoare sunt colectate prin rigole prevazute cu gratar, sunt dirijate la separatorul de produse petroliere cu debitul Q=6 l/s si apoi evacuate la reteaua publica din zona.

- Apele pluviale conventional curate de pe acoperisul  cabinei si copertinei , copertina sunt preluate si dirijate printr-o retea de canalizare interna si  dirijate la bazinul de stocare pluviale din incinta statiei

- Alimentarea cu energie electrica se asigura de la reteaua electrica din zona din punctul de bransament proiectat

- Accesul si iesirea din incinta se va realiza prin racordarea la  drumul public DN 39 nr 70.

Regimul de functionare

Regimul de functionare al statiei este permanent. Se preconizeaza exploatarea obiectivului pe  o durata de 15 ani.

Numar de personal

Numarul total al personalului angajat va fi de 20, organizati in trei schimburi

** In organizarea incintei statiei de distributie carburanti se vor respecta masurile prevazute în "Normativul de proiectare, executie, exploatare si postutilizare a statiilor de distributie a carburantilor (benzinarii), pentru asigurarea sigurantei la foc" - Indicativ NP 004-03

si cerintele avizatorilor nominalizati in certificatul de urbanism emis de primaria locala.

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE:-nu este cazul

V.DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI:

-Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare-

- nu este cazul

Pe terenul in proprietate se propune edificarea statiei de distributie carburanti respectand normele de proiectare conform: NP004/ 03 , OMTCT 1395/2006 P118/2005 NP037/99  :

In conformitate cu certificatul de urbanism emis de Primaria comunei Agigea -ampalsament pe ortofotplan

Terenul este intravilan, si nu este localizat  in  raport incidental cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:cf extras cf atasat

-- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia:in present terenul este liber de constructii.-nu este cazul

-- politici de zonare şi de folosire a terenului;-se vor respecta paramentrii urbanistici aprobati de Autoritatea emitenta Serviciul Urbanism Agigea

-- arealele sensibile;-nu este cazul

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;  anexa carte funciara teren

-plan amplasare statie distributie carburanti-propunere

VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

(A)Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

Intrucit functiunea de statie distributie carburanti este implementata in structura urbanistica a zonei prin functionare de vecinatati cu functiune compatibile ,  se considera ca fiind  nesemnificativ  asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ) -nesemnificativ

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

nu este cazul

- magnitudinea şi complexitatea impactului = parametrii functionali sunt la aceeasi capacitate ca cei anteriori etapei de modernizare

- probabilitatea impactului=nesemnificativ

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului = nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului se vor aplica conformari cu legislatia in vigoare .

- natura transfrontieră a impactului = nu este cazul

a)  PROTECTIA CALITATII APELOR

Apele uzate ce rezulta din exploatarea obiectivului  sunt reprezentate de :

- apele uzate menajere rezultate din exploatarea grupurilor sanitare interioare pentru public si personalul muncitor cat si din punctele de folosire a apei  la cabina ;

- apele pluviale si de spalare din zona platformei descarcare combustibil si zona stationare peron pompe

- apele pluviale curate de pe invewlitoarea cabinei si a copertinei

- Sursele de poluanti pentru ape:

-Eventualele scurgeri de produs petroliere de la peroanele de alimentare pompe si de la platforma de stationare a cisternei de  descarcare produse petroliere

-Apa menajera de la grupurile sanitare amenajate si de la oficiu de preparare gastro

- Colectarea si epurarea apelor uzate

-Apele uzate menajere se colecteaza prin reteaua de canalizare a incintei si se evacueaza la bazinul vidanjabil de beton etans de 30 mc.

-Apele  pluviale de pe  platforma carosabila peron pompe siplatforma stationare cisterna descarcare combustibil  nu depasesc debit maxim de  de maximum 50 dmc/luna; pentru aceasta valoare estimate se va  introduce in sistem unui separator de hidrocarburi de 3 l/s ;dupa procesul de epurare, apele iesite din separatorul de hidrocarburi si apele  meteorice se evacueaza  la bazinul de stocare de 60 mc

Caracterizarea zonei de amplasare

In zona nu exista retea de canalizare ape menajere

In zona exista retea alimentare cu apa potabila.

- Incadrarea in schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic

Pentru noua investitie se adopta urmatoarele solutii:

- Alimentarea cu apa potabila :bransament la reteaua publica

- Evacuarea apelor uzate menajere si pluviale prin vidanjare

- Incadrarea lucrarilor in clasa de importanta cu privire la asigurarea sursei de apa

Conf.  STAS 4273/83 categoriile constructiilor hidrotehnice din incinta sunt urmatoarele:

- alimentare cu apa				categ. 3

- canalizare				            categ. 4

- aparare contra inundatiilor			categ. 4

Clasele de importanta ale constructiilor hidrotehnice din incinta sunt urmatoarele:

- alimentare cu apa				clasa III

- canalizare				            clasa IV

- aparare contra inundatiilor			clasa IV

fiind constructii definitive, de importanta locala.

b) PROTECTIA AERULUI

Surse de poluanti pentru aer

Noxele ce vor fi evacuate in atmosfera vor rezulta din urmatoarele operatii:

( incarcarea rezervoarelor subterane;

( livrarea produselor petroliere la pompe;

( gazele de ardere produse de masinile care se vor alimenta la benzinarie, precum si de autovehiculele parcate.

Aceste noxe sunt reprezentate in principal din compusi organici volatili (hidrocarburi, aldehide etc), oxizi de carbon si de azot, compusi organici cu plumb.

Concentratiile principalelor substante poluante din gazele de evacuare pentru diferite tipuri de motoare si regimuri de functionare sunt prezentate in tabelul urmator:

| Poluant | Concentratie | Mers in gol | Acceleratie | Deceleratie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MAS | MAC | MAS | MAC | MAS | MAC |
| Oxid de carbon | % | 7,0 | urme | 1,8 | urme | 2,0 | urme |
| Hidrocarburi | % | 0,5 | 0,04 | 0,1 | 0,01 | 1,0 | 0,03 |
| Oxid de azot | ppm | 30,0 | 60,00 | 650,0 | 250,00 | 20,0 | 30,00 |
| Aldehide | ppm | 10,0 | 20,00 | 10,0 | 10,00 | 200,0 | 30,00 |

MAS - motor cu aprindere prin scanteie;

MAC - motor cu aprindere prin comprersie.

Nu se cunosc datele cu privire la compusii organici cu plumb.

Masurile de protectie prevazute conform proiectului, in vederea diminuarii la maximum a cantitatilor de noxe evacuate :

Influenta asupra calitatii aerului se datoreaza evacuarii in atmosfera a compusilor organici volatili rezultati din operatiile de livrare catre consumatori a produselor petroliere:  benzine auto si motorina.

Poluantii caracteristici acestor surse sunt compusi organici volatili reprezentati de hidrocarburi, in principal din grupa benzinelor (heptan).

Pentru limitarea poluarii aerului datorata pierderilor prin evaporare s-a luat masura colectarii vaporilor de benzina evacuati la incarcarea rezervoarelor subterane si introducerea lor printr-un sistem de conducte in  spatiul de vapori al autocisternelor.

Prin adoptarea acestei tehnologii de recuperare a vaporilor, practic s-a eliminat aceasta sursa de poluare a aerului.

O sursa secundara de impurificare a atmosferei, adiacenta amplasamentului propriu-zis al benzinariei, o constituie gazele de esapament de la autovehiculele care vin la alimentare. Avand in vedere fluenta activitatii de distribuire a carburantilor si nefunctionarea motoarelor in timpul stationarii si alimentarii, gazele de esapament ale acestor autovehicule nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zona.

Pentru asigurarea unui microclimat corespunzator, in cladirea statiei de distributie carburanti a fost prevazuta centrala termica proprie electrica. Proiectul este intocmit in conformitate cu prevederile Normativului I 13/2012 si a standardelor in vigoare.

Neexistand posibilitati de poluare accidentala sau avarie, nu s-au prevazut sisteme speciale de protectie sau de alertare a populatiei.

c) PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR

Nu este cazul

d). PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

Nu este cazul

e) PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

In perioada de exploatare curenta a Statiei Distributie Carburanti pentru a nu polua solul cu produse petroliere rezultate prin scurgeri accidentale, s-au luat urmatoarele masuri:

( evitarea eventualelor deversari in timpul umplerii rezervoarelor autovehiculelor, prin utilizarea unor pistoale speciale de umplere, prevazute cu dispozitive care inchid alimentarea automat, la umplerea rezervorului;

( impermeabilizarea prin betonare a tuturor zonelor unde exista posibilitatea unor deversari accidentale.

Pentru reducerea la minimum a posibilitatii de poluare a subsolului si a calitatii apei din panza freatica, in cazul unor defectiuni ale conductelor, s-au prevazut urmatoarele masuri:

( rezervoarele cu pereti dubli lestati pe un radier de beton armat

( dotarea rezervoarelor cu aparate de detectare a scurgerilor, in vederea inlaturarii oricarei posibilitati de poluare a subsolului. Ansamblul format din rezervoarele existente  si aparatul de detectare a scurgerilor reprezinta o instalatie deosebit de sigura pentru exploatare, facand practic imposibila poluarea  subsolului.

( programarea calculatorului de proces si gestiune cu posibilitatea semnalizarii optice si acustice a aparitiei oricarei pierderi in sistemul format de rezervoare, conducte transport si pompe livrare, prin masurarea si comparatia continua, automata a cantitatilor de produse existente in rezervor si a celor livrate la pompa;

( montarea conductelor de polietilena de inalta densitate pentru transportul produselor petroliere.

( s-au prevazut sisteme de canalizare separate pentru toate tipurile de ape uzate care reduc posibilitatea infiltratiilor in sol

f) PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

Amplasarea statiei de distributie carburanti in zona descrisa creeaza un aspect arhitectural modern si adecvat si nu afecteaza imprejurimile din punct de vedere ecosistem. Se vor planta arbusti rasinosi orizontali in grupuri, gard viu si peluza gazonata.

g) PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

In zona nu sunt obiective de interes public, monumente istorice şi de arhitectură, sau alte zone asupra cărora există instituit un regim de restrictie.

S-a evidentiat ca impactul emisiilor de hidrocarburi asupra calitatii aerului este strict local. Concentratiile acestor emisii, conform masuratorilor efectuate la statiile aflate in functiune, scad foarte accentuat odata cu cresterea distantei fata de sursa.

Avand in vedere aceste constatari se estimeaza ca in zona nu vor apare probleme deosebite.

Amplasarea obiectivului se proiecteaza in functie de distantele normate de proiectare conform NP004-03,NP037/99  OMTCT 1395/2006, respectiv P118/99.

h) GOSPODARIREA  DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

Deseuri produse  :

- deseuri menajere si asimilabil menajere

- deseuri de ambalaje  - carton, hartie, material plastice

- slamuri rezultate din procesul de preepurare locala

- industriale - depuneri lichide si semisolide pe fundul rezervoarelor

Deseuri colectate :

- uleiuri uzate de motor, de transmisie si ungere.

- deseuri de ambalaje cu continut de substante periculoase

Deseurile periculoase sunt reprezentate de:

- deseurile (reziduuri) industriale cu continut de produse petroliere (slamul rezultat din operatia de curatare a rezervoarelor de   stocare si a filtrelor coalescente din separatorul de hidrocarburi).

- bidoanele goale de ulei auto folosite

- uleiurile auto uzate – resturi din bidoanele uilizate

Deseuri stocate temporar :

- deşeurile de ambalaje (hârtie şi carton , materiale plastice) provenite în urma comercializării de produse diverse, se vor stoca temporar, pe categorii, în containere amplasate în spaţiul special amenajat pentru gospodărirea deşeurilor;

- uleiurile uzate se vor depozita temporar în butoaie etanse, amplasate în spaţiul special amenajat pentru gospodărirea deşeurilor;

- şlamuri provenite din procesul de preepurare locală a apelor uzate, reziduuri din rezervoare – vor fi evacuate şi eliminate prin societăţi autorizate.

Deseurile valorificate (pe tipuri, compozitie, cantitati, destinatie):

- deseurile de ambalaje (hartie, carton si material plastic) vor fi predate la unitati specializate in valorificarea acestora

- deseurile (reziduuri) industriale cu continut de produse petroliere vor fi predate la fabricile de ciment autorizate pentru utilizarea acestui tip de deseu prin co-incinerare  si vor fi transportate de firma autorizata

- uleiurile uzate vor fi transportate si valorificate de unitati specializate si autorizate pentru acest tip de activitate.

- bidoanele goale de ulei auto folosite vor fi predate conform Anexa 3/HGR 662/2001 catre persoanele juridice autorizate pentru colectarea, transportul si valorificarea acestora.

Modul de gospodarire a deseurilor si asigurarea conditiilor de protectie a mediului:

- depozitare pe platforma betonata si imprejmuita din incinta, in pubele PVC pe sorturi de deseuri si  evacuarea auto.

- evidenta cantitatilor de deseuri produse si colectate cf. HG 856/2002

Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului :

-deseurile menajere si cele asimilabile cu deseurile menajere vor fi transportate de catre unitatea de spec ialitate la platforma de gunoi autorizata a localitatii.

- deseurile refolosibile de tip hartie, carton si plastic vor fi transportate la unitati specializate in revalorificarea acestora.

- deseurile periculoase periculoase vor fi transportate cu mijloace de transport autorizate

Se vor respecta prevederile H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

i) GOSPODARIREA  SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE

Substanţele şi preparatele periculoase sunt reprezentate de:

- benzina si motorina comercializate in statia de distributie carburanti

- uleiuri minerale si sintetice comercializate in cabina statiei

Modul de gospodărire :

- Ambalare: nu este cazul;

- Transportul de benzina si motorina până la alimentarea staţiei se va efectua cu autocisterne ale distribuitorilor autorizati

- Depozitarea

▪ benzine şi motorine în 2 rezervoare metalice,  unul tricompartimentat 60 mc,respectiv unul monocompartimentat de 60 mc cu pereţi dubli amplasate subteran pe radier de beton, capacitate totala 120 mc  echipate cu sistem automat de masurare pentru semnalarea pierderilor de produs si cu sistem de recuperare a vaporilor de COV

▪ produse de lubrefiere si raciere in spatiul comercial din cabina statie

- Folosire/comercializare: produse petroliere – benzina, motorina – comercializate in statia de distributie carburanti

Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident:

Pentru eventuale accidente la staţia de distribuţie, titularul are dotarea minim necesară pentru intervenţia rapidă (cu materiale incombustibile) până la implicarea autorităţilor, conform prevederilor legale privind reglementarea situaţiilor de urgenţă.

Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase: Se va tine evidenta stricta de intrari/iesiri in registrul de evidenta.

VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

- Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

*Impactul asupra populatiei va fi unul pozitiv prin crearea  unui pol de servicii publice de comert si alimentatie publica.

*Functionarea statiei de distributie carburanti va functiona in parametrii legali impusi de autoritate fara a afecta habitatul limitrof

*amplasamentul intravilan studiat  nu este inclus in habitate naturale protejate nefiind impuse conservari de flora, fauna salbatica, ternuri soluri bunuri materiale

*conform incadrarilor dela capitolul VI,natura impactului pe termen scurt /lung este pozitiv,

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);investitia se integreaza in intravilanul existent al comunei Agigea   fara modificari ale populatiei,schimbari de habitat sau specii fauna /flora

- magnitudinea şi complexitatea impactului- este propus ca nesemnificativ

- probabilitatea impactului- functiunea obiectivului studiat este implementat déjà in zona  fiind dezvoltata  pentru alti operatori din domeniu(Petrom, Rompetrol)

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului-nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; se vor respecta cerintele avizatorului si conformarea la legislatia in vigoare.

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

VIII.Prevederi pentru monitorizarea mediului

In conformitate cu prevederile factorilor de emitere autorizati, solicitati prin acordul de mediu.

Prin proiect se vor executa 2 puturi de observatie in imediata apropierea rezervoarelor cu adincime de 6 m pentru prelevarea de probe a solului periodice.

Se vor executa doua foraje de monitorizare.

Un foraj de monitorizare va fi amplasat in amonte si unul in aval. Acestea vor fi situate pe directia generala de curgere a apei subterane , in perimetrul statiei de distributie a carburantilor.

Primul foraj va fi executat pana la adancimea de 10,0 m.

Se vor efectua periodic analize de apa la intrare si iesire din separatorul de hidrocarburi.

IX.Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

(A)Proiectul se incadreaza în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene:

Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării),

Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului,

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei,

Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa,

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

(B)Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ aplicat

X.Lucrări necesare organizării de şantier:

Accesul se va face din drumul public adiacent propietatii ,cf planului de amplasare anexat si corelat cu planul de executie a tuturor lucrarilor fara ca aceasta sa afecteze lucrarile de investitie.

Suprafata aferenta necesara este de cca 300 mp ,din totalul lotului si se va imprejmui zona de lucru a santierului, temporar cu plasa sudata.

Imprejmuirea santierului va fi provizorie, alcatuita din: panouri mobile, vopsite,cu H=2,00 m si instalate in incinta proprietate a beneficiarului .

Aceste panouri vor avea prin montaj porata de intrare din 2 canaturi 2x2x2 cu deschidere interioara ; panotarea va fi dezafectata  la terminarea lucrarilor.

Se vor mentine imprejmuirile existente cu vecinii fara a le dezafecta sau avaria In situatia cind vecinatatile vor conveni cu beneficiarul pentru schimbarea imprejmurii , se va incheia o conventie comerciala si juridica intre  parti.

Poarta de intrare unica pentru muncitori 1x2,10 si un portal pentru acces basculante de 4x2,1.

Obiectele necesare instalarii si functionarii santierul conform Planului de Securitate  Sanatatea Muncii (SSM) va contine :

-zona de baracamente pentru muncitori si seful de santier cu baraci metalice termoizolante cu bransament electric

- grupuri sanitare ecologice livrate de firma autorizata prin contract deinchiriere

- racord temporar de apa – din camin apometru existent pe amplasament

- depozit de balast

- platforma de confectie metalica

- depozitare temporara materiale usoare

- tablou electric pentru organizare de santier  - din post existent pe amplasament

- panou prezentare al investitiei monta intr-un loc cu vizibilitate la drumul public

Se vor respecta normele de protectie a muncii, protectia vecinatatilor si eliminarea tuturor factorilor poluanti.

- Operatiile  necesare  executiei  tuturor  lucrarilor,  se va face numai cu muncitori carora li s-a facut instructajul special de protectia muncii.

- La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute în legislatia în vigoare în special din Legea 319/2006  a securitatii si sanatatii in munca

- Punctul P.S.I. si protectia muncii va fi utilat cu stingatoare portabile, nisip, galei, lopeti, tarnacoape, rangi fier, scara, CF. C 300/94 NORMATIV DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR PE DURATA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ACESTORA

- Punctul de prim ajutor, împreuna cu Trusa medicala de prim ajutor dotata conform Ordinului Ministrului Sanatatii si Familiei 427/14.06.2002.

- In timpul executiei lucrarilor se vor face instructajele periodice privind protectia muncii si se va lucra cu echipe autorizate pe specific de lucrari. Muncitorii vor fi dotati la punctul de lucru cu material de protectie specific si unelte corespunzatoare, care respecta legislatia in vigoare si regulamentul de ordine, si vor fi instruiti periodic de catre personal autorizat.. Masurile prevazute în norme nu sunt limitative. Executantul va prevedea si va executa  toate  normele  de  protectia  muncii  pe  care  le  considera  specifice conditiilor locale pentru evitarea oricaror accidente.

- La executarea lucrărilor se vor respecta măsurile de igiena şi securitatea si sanatatea in  munca prevăzute de a Legea  319/2006, completata si modificata.

- Executantul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare evitării oricărui tip de accidente sau avarieri reţele, funcţie de condiţiile specifice din şantier.

Toti muncitori si personalul (aflat in incinta si in afara ei) implicati in lucrarile de executie au obligativitatea de a respecta legislatia in vigoare privind protectia muncii.

Începând cu declanşarea oricărei activităţi pentru realizarea obiectivului de investiţie propus constructorul este obligat să elaboreze fişe de instructaj pentru protecţia muncii pentru următoarele activităţi (enumerare cu titlu exemplicativ)

- terasamente (săpături, umpluturi, compactări realizare mecanizat sau manual);

- transportul, depozitarea, lansarea în şanţuri, pozarea cablurilor necesare obiectivului de investiţie propus;

- lucrări de dulgherie şi cofrare (la sol sau la înălţime);

- confecţionare, transport şi montare armături pentru beton armat;

- realizarea şi montarea confecţiilor metalice (cu precizări privind sudarea elementelor);

- turnare betoane în radiere;

- desfăşurarea activităţilor în prezenţa utilajelor grele (macarale, excavatoare, buldozere, compresoare etc)

Executarea lucrărilor de construcţii în condiţii de siguranţă şi igienă a muncii precum şi de prevenire a incendiilor reprezintă responsabilitatea executantului şi pe parcursul executiei se vor respecta prevederile legale.

Executarea lucrărilor de construcţii în condiţii de siguranţă şi igienă a muncii precum şi de prevenire a incendiilor reprezintă responsabilitatea executantului şi pe parcursul executiei se vor respecta prevederile din:

Ø       C 300/94, Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

·         Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca

·         CODUL MUNCII - Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, Text in vigoare incepand cu data de 22 decembrie 2005

·         Hotararea nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

·         Hotararea nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

·         Hotararea pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitaii si sanatatii in munca nr. 319/2006

·         Ordin Nr. 1023 din 15 noiembrie 1999 privind aprobarea Dispozitiilor generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor - DG P.S.I.-001.

La execuţia lucrărilor se vor urmări de către investitor şi executant, respectarea prevederilor cuprinse în normativele menţionate, care vizează activitatea pe şantier.

XI.Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii: sunt lucrari de imprejmuire lot in prorpieatte fara afectarea aliniamentelor de vecinatati,realizarea unei zonei verzi de ambientare a incintei, executarea racordului rutier la drumul public in conformitate cu avizul administratorului de drum.

Se vor amenaja platformele carosabile  cu beton carosabil, borduri si spatii verzi.

Se va construi o imprejmuire de incinta din retea de plasa sudata plastificata.

Se va semnaliza si ilumina exterior specific  functiunii

.Se va executa racordului rutier la drumul public in conformitate cu avizul administratorului de drum.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

* Se anexeaza:

- Aviz Gospodarirea Apelor

- Aviz regia de ape Litoral Constanta

- Aviz  COV,

- Aviz Garda Forestiera Bucuresti

- Aviz Ocolul Silvic Constanta Murfatlar

- Aviz Referat evaluare impact asupra Sanatatea Populatiei-Institutul National de Sanatate Publica

XII.Anexe - piese desenate:

Plan amplasare general revizuit cu bilantul teritorial Statie Distributie Carburanti

XIII.Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

*nu este cazul

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.

-Statia de distributie carburanti este ca teren integrat la frontul stradal existent al str. Grigore Moisil ,avand limitrofe terenuri libere de constructii.

*planul topographic anexat format electronic

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;- nu este cazul

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;- nu este cazul

d)se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;-proiectul nu are legatura directa cu arii natural protejate/

e) estimarea  impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;- nu este impact direct asupra speciilor si habitatelor ,amplasamentul nefiind in arii protejate.

f)alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

XIV.Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

* nu este cazul

XV.Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. .................................. privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

REMARK VISIO SRL

ARH SCHINAGEL ILEANA

3.10.2019