DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE

Nr. 2849 RP din 13.01.2020 -proiect

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de TRACON SRL, cu sediul in mun. Braila, str. Vapoarelor nr. 21, judetul Braila, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 2849RP din 07.03.2019, în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 17.12.2019 că proiectul:

„ INCHIDEREA FINALA A CELULELOR 1 SI 2 ”, amplasat in orasul Ovidiu – incinta DEDMI Ovidiu, judetul Constanta, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa II, punctul 13, litera a);

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect:

In prezent, in cadrul D.E.D.M.I.  Ovidiu, din cele nouă celule estimate (proiectate), au fost executate sapte celule, din care:

- celulele 1-6 sunt inchise provizoriu (a fost sistata succesiv depozitarea deseurilor pe masura ce s-a atins gradul de umplere);

- celula 7 a fost amenajata si este autorizata pentru functionare ;

Capacitatea totală de depozitare proiectată: 1.945.100 mc (1750.590 t la un grad de compactare de 0,9 t/mc) pentru toate celulele propuse.

Capacitatea totala de depozitare actuala (cf. expertza extrajudiciara din 2015): 4.747.019 mc pentru cele 9 celule.

In cadrul depozitului ecologic Ovidiu pe acest teren, se depozitează si se neutralizează deşeuri menajere si industriale asimilabile cu cele menajere din anul 1995, de la punerea in funcţiune a depozitului, respectiv deschiderea celulei nr. 1.

Pentru urmărirea influentei depozitului de deseuri asupra apelor subterane, sunt in functiune patru foraje de observație.

Funcționarea obiectivului D.E.D.M.I. Ovidiu - celulele 1 - 7 este reglementată din punct de vedere a protectiei mediului cu autorizația integrata de mediu  nr. 5 din   21.08.2017 actualizata in data de 12.08.2019.

Depozitul ecologic pentru deşeuri menajere si industriale (D.E.D.M.I.) Ovidiu este amplasat in extravilanul oraşului Ovidiu, judeţul Constanta, pe un teren in suprafaţa totala de 32,70 ha situat pe malul stâng al canalului Poarta Alba-Midia Năvodari la o distanta de aproximativ 500 m, in apropiere de drumul european E60.

Accesul in depozit se face pe un drum secundar care face legătură cu drumul european E60 in apropierea podului peste canalul Poarta Alba-Midia Năvodari.

Localizare: Coordonatele Stereo 70 ale amplasamentului:

| Pct. | X | Y | Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 314438,65 | 781872,37 | 6 | 315067,89 | 781708,50 |
| 2 | 314397,12 | 781690,38 | 7 | 315002,61 | 781749,66 |
| 3 | 314633,77 | 781517,26 | 8 | 314994,07 | 781774,88 |
| 4 | 314802,82 | 781467,14 | 9 | 314796,73 | 781975,93 |
| 5 | 315069,21 | 781694,10 | 10 | 314648,66 | 782015,65 |

Sistematizarea si inchiderea provizorie a celulelor nr.1 si nr.2 s-a realizat la epuizarea capacitatii de stocare a fiecarei celule (anul 1998 – celula 1 si anul 2001 – celula 2), in conformitate cu prevederile legale în vigoare. În această perioadă, considerată a fi perioada principală de tasare, a fost realizată o acoperire temporară a celulelor 1 si 2. Aşezarea ultimului strat al sistemului de impermeabilizare la suprafata se realizează numai atunci când tasarile corpului depozitului sunt într-un stadiu la care nu mai pot determina deteriorarea acestuia. Aceste lucrări fac obiectul proiectului de inchidere finală a celulelor.

DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE

Lucrările proiectate cuprind lucrări pentru închiderea finală a celulelor 1 si 2 și de monitorizare post-închidere.

La momentul sistematizarii si inchiderii provizorii a celulei nr.1 (anul 1998) si a celulei nr. 2 (anul 2001) pe suprafata corpului de deseuri s-a aplicat un strat de sustinere in conformitate cu prevederile Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul Nr. 757/2004, pct.4.2.2.2, inclusiv completările din Legea nr.211/2011 și Hotărârea Guvernului nr.345/2005.

Stratul de sustinere (egalizare) depus inca din anul 1998 respectiv 2001,  a fost nivelat si are grosimea cuprinsa intre 50 cm si 1 m. Acesta asigura preluarea sarcinilor statice si dinamice, care pot aparea odata cu realizarea sistemului de impermeabilizare, adica de inchidere definitiva a celulelor. Compozitia acestui strat de sustinere este realizata din deseuri din constructii sau demolari (in cantitate raportata la suprafata celulei de max 10%) si restul (90%) este pamant din escavatii, care este depozitat uniform pe intreaga suprafata a celulelor nr.1 si nr.2. In toata aceasta perioada de tasare a celulei nr. 1 (1998-2019) si a celulei nr. 2 (2001-2019), stratul de sustinere a asigurat si asigura pana la inchiderea finala, bariera de protectie si impermeabilizare naturala a acestora, nepermitand patrunderea apelor din precipitatii in interiorul acesteia.

SOLUTIA TEHNICA DE INCHIDERE FINALA A CELULELOR

In stadiul actual au fost consumate tasarile majore ale masei de deseuri din corpul celulor, acestea nemaiputand produce deteriorarea sistemului de impermeabilizare – celula nr. 1 = 21 ani (1998 – 2019); celula nr. 2 = 18 ani (2001 – 2019).

Peste stratul de sustinere (egalizare) se va proceda la soluția de închidere finală a celor două celule, după cum urmează:

- Stratul de drenaj pentru gazul de depozit (minim 30 cm grosime) – se aplica peste stratul de sustinere (de egalizare), pe intreaga suprafata a celulelor. Materialul utilizat va fi pietris, cu o granulometrie cuprinsă între 8 – 32 mm, coeficientul de permeabilitate de min 1x10‾⁴ m/s și un conținut de carbonat de calciu mai mic 10% (masa) pentru a fi asigurată siguranța la sufoziune.

- Stratul de impermeabilizare mineral – se aplica peste stratul de drenaj pentru gazul de depozit, va avea o grosime de minim 50 cm, un coeficient de pemeabilitate <5x10‾⁹ m/s. Va fi realizat din material argilos si se va aplica in doua straturi (2x25cm) compactate cu compactorul cu role. Densitatea proctor va fi de ≥ 92%.

- Stratul de drenaj pentru apa din precipitatii – se aplica peste stratul de impermeabilizare mineral (argila) si va avea grosimea de minim 30 cm. Coeficientul de permeabilitate va fi > 1x10‾³ m/s si continutul de carbonat de calciu nu va depasi 10% (masa). Materialul de drenaj pentru apa din precipitatii se va depune uniform peste intreaga celula iar pe taluzuri se va asigura stabilitatea acestuia si depunerea uniforma. Marimea granulelor materialului drenant (pietris, balast) va fi cuprinsa intre 4 mm si 32 mm.

- Straturi separatoare din geotextil și geosintetic – vor asigura protectia impotriva patrunderii apei din precipitatii spre interiorul celulei, precum și un drenaj eficient al acestor ape.

Geotextilul de protectie ≥ 400 g/m² – se va depune peste stratul de argila copactata care asigura impemeabilizarea minerala a celulei si are rolul de a nu permite patrunderea si amestecul cu stratul de drenaj pentru apa din precipitatii (pietris, balast).

In acest fel se asigura protectia materialului de impermeabilizare si totodata se va permite drenarea apei din precipitatii prin stratul imediat superior geotextilului de protectie.

Geosinteticul permeabil – se va depune peste stratul de drenaj pentru apa din preciptatii si este compus dintr-un material textil rezistent pe termen lung care are lipita pe fata care se asterne pe stratul de drenaj insertii de polipropilena (PP) cu masa pe unitatea de suprafata ≥ 400 g/m².

Stratul de recultivare – va fi realizat dintr-un strat de retinere compus din pamant argilos in amestec cu nisipuri usor coezive si pietrisuri, in grosime minima de 85 cm, iar peste acesta se va pune un strat de pamant vegetal in grosime de minim 15 cm care va fi insamantat cu ierburi perene/vegetatie rezistenta la eroziune. Stratul de recultivare nu va fi compactat. Pe suprafata celulei nu vor fi plantate tufisuri.

- Sistemul de colectare a gazului de depozit

În ceea ce privește celula nr.1 si celula nr. 2 extractia si eliminarea biogazului cu procente foarte scăzute de metan, se va face prin instalarea direct pe conductele de put de biogaz a biofiltrelor ecologice cu carbune activ si element filtrant biologic (lemn). Sunt prevăzute a se realiza 3 puturi de colectare biogaz pentru fiecare din cele două celule.

Sistemul de filtrare a biogazului are rolul de a purifica gazele arse prin folosirea unui filtru combinat cu material carbonic (carbune activ) și bio-filtrare activa de tip lemnos.

- Sistemul de colectare a levigatului

La momentul intrarii în exploatare, celulele 1 și 2 au fost echipate cu o retea de drenare a levigatului montata la baza celulei, iar in nodurile retelei au fost montate camine de colectare a levigatului care au fost inaltate concomitent cu umplerea celulei cu deseuri. Colectarea levigatului din celulele închise definitiv se realizeaza prin vidanjare din caminul nr. 4 (celula 1), respectiv din căminul 2 (celula 2), acestea fiind mentinute functionale inclusiv pe perioada postmonitorizare.

Epurarea levigatului se realizeaza in cadrul statiei de tratare (tip  PALL cu osmoză inversă) existentă în cadrul depozitului de deseuri. Permeatul rezultat (levigatul epurat care indeplineste normele NTPA 001) este apoi pompat fie in bazinul cu apa pentru rezerva PSI din cadrul depozitului ecologic, fie este utilizat pentru stropirea drumurilor sau udarea perdelei vegetale (pomii plantati) de pe amplasament.

- Sistemul de colectare a apelor pluviale de pe suprafata acoperita a celulei

Apele pluviale de pe suprafatețele celulelor nr.1 și nr.2 care penetreza stratul de recultivare vor fi preluate de stratul de drenaj pentru apa din precipitatii si vor fi conduse gravitational, datorita pantelor cu care a fost sistematizata suprafata de deseuri a fiecărei celule la faza de inchidere provizorie, in rigolele perimetrale de pe laturile celulelor.

Rigolele perimetrale executate in sapatura deschisa, vor fi dalate cu 2 materiale geocompozite rezistente la inghet si fara posibilitate de colmatare. Rigolele perimetrare vor avea sectiunea trapezoidala, cu h min = 0.50 m, lmin baza = 0.50m, pante de 1:1.

Rigolele perimetrale se vor descarca in rigola drumului de acces catre depozit prin doua canale de descarcare in sapatura deschisa, captusite cu geosintetice de protectie drenante si inierbate cu plante perene pentru a preveni eroziunea taluzurilor.

- Drumuri de acces, imprejmuirea amplasamentului, sistemul de supraveghere video, sistemul de alarmare

Drumurile de acces, imprejmuirea amplasamentului, sistemul de supraveghere video și sistemul de alarmare pentru celulele 1 si 2, sunt cele existente aflate in funcțiune.

DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE MONITORIZARE POST-ÎNCHIDERE

Dupa finalizarea lucrarilor de inchidere definitivă a celor doua celule, se va trece in etapa de monitorizare post - închidere a emisiilor de poluanţi in apa si aer, urmarindu-se:

- calitatea si cantitatea levigatului produs pana la epuizarea producerii acestuia (efluent statie de epurare);

- supravegherea prin analize fizico - chimice a calitatii apelor subterane, pe probe recoltate din forajele de monitorizare;

- monitorizarea gazului de depozit;

- urmărirea regimului de tasare, prin montarea de repere pe acoperişul depozitului.

Monitorizarea calitatii apelor subterane din zona adiacentă depozitului se va face  prin intermediul celor 4 foraje de observaţie existente si functionale de pe amplasamentul depozitului (1 amonte, 1 in depozit si 2 in aval pe direcţia de curgere a apelor subterane) din care se preleveaza periodic probe de apa.

Monitorizarea post- inchidere

Perioada de urmarire post- inchidere este de minim 30 de ani si poate fi prelungita daca se constata ca depozitul nu este inca stabil si prezinta risc potential pentru factorii de mediu. Rezultatele activitatii de monitorizare post-inchidere se vor pastra in Registrul de functionare pe toata durata programului de monitorizare.

b)   cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă urmatoarele tipuri de deseuri:

- pământ și pietre – 17 05 04

- deșeuri menajere - 20 03 01

- amestecuri metalice - 17 04 07

- cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10* - 17 04 11

- materiale plastice – 17 02 03

- fier si otel – 17 04 05

- amestecuri metalice – 17 04 07

- resturi de materiale de constructii si deseuri din constructii – 17 09 04

- ambalaje de hartie si carton – 15 01 01

- ambalaje de materiale plastice – 15 01 02

- material absorbant uzat – 15 02 02*.

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): nu este cazul.

- Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: depozit conform de deseuri;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii și parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: nu sunt.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

- Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

II. In conformitate cu decizia nr. /OA/22.01.2019 emisă de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBRGEA LITORAL , proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Măsurile şi condiţiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 105 din data de 13.11.2019 emis de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL sunt:

- Se vor solicita şi obţine, înainte de începerea lucrărilor, toate avizele si autorizaţiile necesare, conform  legislaţiei în vigoare.

- În timpul executării lucrărilor să nu afecteze calitatea apelor de suprafaţă și subterane. Se interzice orice evacuare de ape uzate pe sol sau în apele subterane.

- În cazul producerii unor poluări accidentale în timpul execuţiei lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei şi suportării eventualelor costuri revine beneficiarului și constructorului.

- Beneficiarul are obligaţia să anunţe în scris Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea- Litoral despre data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta.

- După finalizarea lucrărilor de închidere, pe toată perioada de monitorizare post-închidere, beneficiarul are obligaţia de a solicita şi obţine autorizaţia de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile ordinului nr. 891/2019 al ministrului apelor si padurilor.

- Se interzice distrugerea sau deteriorarea unităţilor şi instalaţiilor reţelei naţionale de observaţii, a reperelor, a mirelor hidrometrice sau a altor însemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a staţiilor de determinare automată a calităţii apelor şi a altora asemenea.

- Responsabilitatea privind dimensionarea lucrarilor revine, integral, proiectantului şi elaboratorului documentaţiei tehnice de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor.

- Să permită accesul personalului de gospodărire a apelor în incinta obiectivului, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, modificată şi completată.

- Dacă pe parcursul derulării investiţiei, apar modificări ale datelor care au stat la baza emiterii prezentului aviz, se va solicita aviz de gospodărire a apelor modificator, conform prevederilor Ordinului nr. 828/2019 al ministrului apelor și pădurilor.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de inchidere a depozitului vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate.

- in ceea ce priveste managementul deseurilor solide, acestea vor fi gestionate, atat in perioada executarii lucrarilor, cat si in perioada functionarii obiectivului, numai in limitele amplasamentului ce face obiectul proiectului; nici natura si nici amploarea obiectivului nu determina aparitia unor cantitati si tipuri de deseuri ce ar putea pune in pericol integritatea ariei naturale protejate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu Legea

211/2011, art 17, alin. 3, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie

şi/sau desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât

să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire

pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de

umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70%

din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi

desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa

la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare şi ale legislaţiei subsecvente;

-  respectarea prevederilor HG nr. 349/2005 si a Normativului tehnic 757/2004 privind depozitarea deseurilor, precum si a legislatiei europene privind inchiderea depozitelor de deseuri nepericuloase.

- se va notifica APM Constanta dupa fiecare etapa de executie a lucrarilor si se va prezenta modul de realizare a acesteia;

- se vor prezenta informatii cu privire la utilizarea materialelor de drenare artificiale (date tehnice in conformitate cu prevederile Normativului tehnic – 757) la momentul achizitiilor si justificarea tipurilor de materiale alese;

Monitorizarea post-inchidere pe o perioada de 30 de ani a calitatii apei subterane in zona de influenta a depozitului conform Normativul Tehnic privind depozitarea deseurilor aprobat prin Ord.757/2004 (care se regaseste in anexa 4 la HG 349/2005 ; raportarea rezultatelor automonitorizarii : anual, pe perioada de 30 de ani prevazuta de HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                          ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                       Lavinia  Monica  ZECA

#### Nota: redactat in 4 ( patru ) exemplare.