ALFA SOLAR CONSULT SRL

Str. Arcului, nr. 11A, Camera 15, Et. 4, sector 2, Bucuresti

Tel.: 021 2109666; Fax: 021 2106141

CUI: 35996140      J40/5982/21.04.2016

Email: afe@alfabit.ro

Nr.534 / 07.11.2019

MEMORIU  DE   PREZENTARE

I. Denumirea proiectului: “CENTRALA ELECTRICA PE BIOMASA 95kW CU RACORD LA SEN IN COMUNA SARAIU, JUDETUL CONSTANTA”.

- Titular :

-	numele:  UAT COMUNA SARAIU;

-	adresa postala : Sos. Tulcei, nr. 29, Sat Saraiu, Com. Saraiu, jud. Constanta;

-           e-mail: primariasaraiu@yahoo.com; web: http://www.primaria-saraiu.ro

-	numar de tel./fax: 0241 873355;

-          numele persoanelor de contact : Primar Dorinela Irimia;

- Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect :

- Primul obiectiv al Politicii Uniunii Europene în domeniul gestionării biomasei și a deșeurilor organice il constituie reducerea la minimum a efectelor negative ale generării şi gestionării deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului. Politica privind deşeurile urmăreşte reducerea consumului de resurse şi favorizează aplicarea practică a ierarhiei deşeurilor, care clasifică diferitele opţiuni de gestionare a deşeurilor, de la cea mai bună, la cea mai puţin bună pentru mediu, astfel: prevenirea, reutilizarea, reciclarea, recuperarea de energie şi eliminarea prin incinerare sau depozitare. Conform acestei ierarhii se dă prioritate prevenirii deşeurilor, urmată de minimizarea cantităţii de deşeuri, reutilizarea deşeurilor, reciclarea, recuperarea de energie şi, în ultimul rând, eliminare prin incinerare sau piroliză.

- Justificarea necesitatii proiectului:

Reducerea emisiilor de CO2, a poluarii aerului si solului prin utilizarea sistemelor neconventionale de incalzire.

Locuitorii comunei Saraiu, județul Constanta vor beneficia de aer si ape mai puțin poluate, condiții de igienă mai bune și eliminarea bolilor virale transmise de insectele localizate în grămezile de gunoi de grajd si gramezile de resturi vegetale din gospodăriile populației.

- Valoarea investitiei: Valoarea totala a proiectului este de 5.125.465,415 lei, cu TVA.

Fondurile pentru finanțare sunt fonduri europene nerambursabile, asigurate de Fondul Europen

de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020, in cadrul programului  POIM 2014-2020 – AP6- OS6.1- Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal).

De asemenea, exista o cota foarte mica de finantare din bugetul local.

Beneficiarii fondurilor sunt autorități locale (UAT) si societati comerciale.

- Perioada de implementare a proiectului se incadreaza in perioada de eligibilitate a cheltuielilor (intre data declararii eligibilitatii proiectului de catre AMPOIM si 31.12.2023).

- Bilantul teritorial – suprafata totala, suprafata construita (cladiri, accese), suprafata spatii verzi etc.

| Suprafța totala imprejmuita | 1347,08 mp |
| --- | --- |
| Suprafata beton interior hala centrala electrica pe biomasa 95kW | 1005 mp |
| Suprafata de depozitare a materiei prime in interior hala biomasa | 295 mp |
| Suprafata canal de scurgere din beton | 28.14 mp |
| Suprafata camera tehnica | 3.3 mp |
| Suprafata toaleta ecologica cu dus | 4.05 mp |
| Suprafata vestiar metalic | 0.72 mp |
| Suprafata administratie paza | 3.3 mp |
| Suprafata platforma betonata container materiale reciclabile si periculoase | 30 mp |
| Suprafata beton platforma de acces 1 | 14 mp |
| Suprafata beton platforma de acces 2 | 8 mp |
| Suprafata trotuar beton | 63.1 mp |
| Suprafata spatii verzi amenajate | 175.8 mp |
| Imprejmuire gard cu plasa bordurata zincata | ml |

Mentionam ca, beneficiarul detine Decizia etapei de încadrare Nr.10221RP/20.11.2018, emisa de APM CONSTANTA pentru CONSTRUIRE PLATFORMA COMUNALA DE DEPOZITARE SI GOSPODARIRE A GUNOIULUI DE GRAJD,   amplasat in loc. Saraiu, nr. cadastral -100443,  jud. Constanta

- Caracteristici fizice ale constructiei halei centrala electrica pe biomasa:

- Functiuni

Hala proiectata va avea functiunea de centrala electrica pe biomasa.

Înălţimea utilă  va fi de 7,94 m.

Suprafaţa construită = 1034.40mp

Suprafaţa construită desfăşurată = 1034.40 mp

Suprafaţa utilă	= 1005.00 mp

Regim de inălţime: Parter

Înălţimea maxima a clădirii = +8.77 m

Înălţimea la streasina = +7.11 m

- Structura

Structura de rezistenta a halei este de tip cadre necontravantuite cu noduri rigide si articulate in fundatii pe directie transversala, respectiv cadre contravantuite centric pe directie longotudinala.

Pe directie transversala structura are 7 cadre cu deschiderea de 25m alcatuite din profile dublu T simetrice din table sudate cu inaltimea sectiunii variabila si 2 cadre de fronton realizate din stalpi din profile de tip HEA amplasati la o distata de 5.0m si grinzi din profile de tip IPE.

Pe directie longitudinala cadrele sunt contravantuite cu cate 2 portale de contravantuiri pe fiecare perete longitudinal al halei. Contravantuirile si riglele de la partea superioara a stalpilor sunt realizate din profile tubulare de tip teava patrata.

La nivelul acoperisului sunt prevazute pane de acoperis din profile IPE si contravantuiri de acoperis din teava patrata.

Prinderile intre elementele structurii metalice se realizeaza cu suruburi gr.10.9

Inchiderile halei sunt realizate din panouri tip sendvis ce reazema pe rigle laterale de inchidere de tip C formate la rece.

Prinderile stalpilor la nivelul fundatiilor sunt de tip articulat realizate cu buloane de ancoraj.

Fundatiile halei sunt de tip fundatii izolate sub stalpii metalici compuse din bloc si cuzinet armat si legate perimetral cu o grinda de fundare la nivelul cuzinetilor.

Placa de cota 0.00 este realizata din beton armat si se armeaza cu doua straturi de plasa sudata.

- Finisaje :

Finisaje exterioare

Închiderile laterale se vor realiza din panouri metalice termoizolante, cu feţe din tablă zincată, cu termoizolaţie de 10 cm. Învelitoarea se va realiza din panouri metalice termoizolante de acoperiş de 10 cm grosime.

Panourile de perete cât şi cele de acoperiş au feţele din oţel zincat, vopsite, panourile de acoperiş în culoare albastră PANTON 286, cele de perete culoare gri.

Toată tâmplăria exterioară va fi de PVC cu geam termoizolant.

Elementele de scurgere pluvială vor fi din tablă zincată;

Uşile de acces auto sunt 2 bucăţi, uşi secţionale industriale cu următoarele caracteristici:

- panouri 40 mm grosime din oţel umplute cu spumă poliuretanică neimflamabilă;

uşile prezintă chedere duble pe toate cele patru direcţii rezultând o izolare perfectă.Toate componentele metalice sunt din oţel galvanizat şi sunt de calitate superioară asigurând o funcţionare sigură şi de lungă durată. Uşile sunt dotate cu sisteme de rupere impotriva ruperii arcurilor si a şufelor.

- cadrul uşii, sistemele de rulare si echilibrare sunt din otel zincat;

- cablurile de tracţiune sunt din oţel galvanizat;

- acţionare manuală cu arc de torsiune, reductor cu lanţ raport de transmisie 1:4;

- rabatere standard minim h rab. min. = 500 mm;

Finisaje interioare

- pardoseala în depozit este realizată din beton rutier C25/30 şi reprezintă platforma betonată pe care se montează structurile metalice ale centralei;

- tâmplăria interioară va fi din PVC;

- Protectia mediului

- Se respecta legea 137/1995 art.6 potrivit careia protectia mediului constituie o obligatie a autoritatilor administratiei publice centrale si locale precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice.

- La executia lucrarii se va urmarii obtinerea unui impact negativ minim asupra mediului inconjurator.

- Se vor lua masurile necesare pentru readucerea mediului inconjurator la conditiile initiale dinaintea inceperii lucrarilor.

- Executantul are obligatia efectuarii lucrarilor fara a produce fenomene de poluare sau insalubrizare in zona.

- Depozitarea materialelor necesare se face in locuri bine stabilite, special amenajate in incinta proprietatii.

- Depozitarea gunoiului menajer se va face la nivelul solului intr-o incinta special amenajata (pubela).

- Cosurile de fum va depasi acoperisul cu 1.00 m astfel incat sa fie asigurate conditiile de calitate a aerului.

- In timpul lucrarilor de construire se vor respecta normele, normativele si prescriptiile tehnice pentru executarea lucrarilor in vigoare.

- Norme pentru paza si siguranta in caz de incendiu

La executie se vor respecta cu strictete urmatoarele:

- P118-1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor, elaborat de IPCT si publicat in bul.constr.nr.7/1999

- MP  008-2000 - Manual  privind  exemplificari,  detalieri  si   solutii  de aplicare a prevederilor normativului de siguranta la foc P 118-99 privind siguranta la foc.

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aproba de MI 775/22.07.1998, publicat in Monitorul oficial nr.384/98.

- C 300-94 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat de  MLPAT cu nr.20/N/11.07.1994

- PCC 002-1999 - Proceduri pentru atestarea conformitatii produselor destinate constructiilor la furnizor: produse pentru stingerea incendiilor, elaborat dc ICECON.

- OG 60/1997 (aprobata si modificata prin Legea 212/1997)

- OG 114/2000 (aprobata prin Legea 26/2001) - privind apararea impotriva incendiilor, din HGR 448/2002

Modul concret de aplicare a acestor prevederi pe perioada executiei se face de catre firma de executie prin personalul insarcinat cu protectia muncii si a prevenirii incendiilor si prin organizarea santierului si a lucrarilor specifice, necesare de protectie.

Aceste prevederi nefiind limitive, constructorul va lua ori de cate ori va fi necesar masuri suplimentare, astfel incat sa evite producerea oricarui accident.

- Masuri de protectie si tehnica securitatii muncii

La executie se vor respecta cu strictete prevederile din:

- Legea protectiei muncii nr.90/1996 si normele metodologice de aplicare

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat de M.L.P.A.T. 9/N/15.III .

-93 , publicat in bul.constr.nr.5-6-7-8/1993.

- IM 007-96 Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de cofraje, schele, cintre si esafodaje, aprobat cu nr.74/N/l5.10.96 si publicat in bul.constr.nr. 10/1996.

- IM 006-96 Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de zidarie, montaj, prefabricate si finisaje in constructii, aprobat cu nr.73/N/15.10.96 si publicat in bul.constr.nr. 10/96.

- Dispozitii finale

- la proiectarea obiectivelor s-a tinut cont de tema data de beneficiar si de prevederile codului civil.

- investitia propusa raspunde cerintelor moderne de arhitectura si urbanism a  zonei,  respectand  volumetric functiunile interioare ale partiului de arhitectura.

- schimbarile ce se vor executa pe parcursul executiei se vor face numai cu avizul scris al intocmitorului documentatiei autorizatiei de construire.

- nerespectarea la fazele urmatoare de proiectare si executie a prezentei documentatii se va face pe raspunderea beneficiarului.

- dupa executia sapaturii la cotele din proiect se va solicita inginerul geotehnician pentru a intocmi procesul verbal privind natura terenului de fundare.

- investitorul are obligatia de a instiinta Primaria Saraiu si Inspectoratul teritorial de constructii asupra datei la care va incepe executia lucrarilor autorizate.

- Descrierea instalatiei si a fluxului tehnologic:

Etapa I – Pregătirea materiei prime

Pentru materia prima (biomasa) nu trebuie sa depăseasca 20% umiditate inainte de gazeificator si dimensiunea maxima de 30mm.

S-a avut in vedere urmatoarele echipamente:

- Tocator biomasa

- Presa deshidratare biomasa

- Cuva stocare

- Uscator rotativ

- Conveiere melcate ( snec ) cu cuva de incarcare biomasa

Tocator biomasa

La intrarea in gazeificator dimensiunra maxima a biomasei trebuie sa fie de 30mm. Pentru acesta s-a prevazut un tocator biomasa, avand capacitatea de a marunti pana la granulatia de 20÷30 mm gunoi de grajd, deseuri de plante agricole pentru tratare ulterioara.

Presa deshidratare biomasa

Acest echipament a fost prevazut pentru situatia cand reteta cu 52% umiditate nu poate fi realizata de catre beneficiar, este situatia cand in stoc exista aproape numai gunoi de grajd sau balegar provenit de la bovine, ovine, porcine avand umiditatea 72-78%.

Cantitatea de lichid rezultat in urma procesului este colectata intr-o fosa septica printr-un canal de scurgere din beton aflat in interiorul halei unde se afla de asemenea si spatiul de depozitare.

Cuva stocare

S-a avut in vedere un volum de stocare ce poate asigura cu materie prima o perioada de timp de 24 ore.

S-a prevazut o cuva de stocare cu snec de evacuare pe partea inferioara.

Uscator rotativ

Pentru reducerea de umiditate s-a prevazut un uscator rotativ de biomasa care va reduce umiditatea de la 52% la 15%, proces ce va permite realizarea proceselor in gazeificator.

Printr-un transportor cu snec biomasa umeda 52% umiditate ajunge in uscator.

Uscatorul este incalzit cu aer cald produs de un schimbator avand ca sursa de energie caldura recuperata de la cogenerare si racire gaze din generator. Dozarea materialelor in uscator este controlat automat, astfel incat tamburul incalzit sa fie constant.

Instalatia de uscare este compusa din:

- buncar cu transportor cu snec, cu o capacitate de 1,5mc

- uscator rotativ pentru biomasa

- evacuare ventilator

- separator ciclon

- transportor cu snec pentru transportarea biomasa la lift gazeificator

- instalatia electrica, tablou de distributie, cabluri

- sistem de control, inclusiv senzori si termometru

Conveiere melcate ( snec ) cu cuva de incarcare biomasa

Conveierele melcate (transportoare elicoidale) sau snecurile sunt  confectionate din otel protejat impotriva coroziuni si sunt utilizate pentru transportul biomasei cu ajutorul unui singur arbore elicoidal asezat in jgheab.

Conveierele prevazute au dimensiunile cuprinse intre 2 si 4m, diametru snec 220mm, pozitia lor variind intre inclinate, orizontale sau verticale.

Principalele avantaje ale snecurilor sunt:

-simplitatea dispozitivului;

-dimensiuni relativ reduse;

-carcasa inchisa;

-asigura siguranta transportului;

Etapa a II -a – Gazeificare si generator productie energie electrica si termica

Energia verde - Sistemul de generare a energiei electrice si termice utilizand ca materie prima biomasa, converge energia solară stocată în organismele vii prin fotosinteza în energie electrică si termica.

Sistemul de generare a energiei din biomasă, includ gazeificatorul de biomasă și generatorul de gaz.

Biomasa este partea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor din agricultură, inclusiv substanțele vegetale și animale, silvicultură și industriile conexe, precum și partea biodegradabilă a deșeurilor industriale și urbane. Aceasta include absolut toată materia organică produsă prin procesele metabolice ale organismelor vii. Biomasa este prima formă de energie utilizată de om, odată cu descoperirea focului.

Biomasa, care reprezintă cca. 15% din sursele primare de energie utilizate pe plan mondial, nu contribuie la creșterea concentrației de CO2 în atmosferă, însă contribuie la reducerea efectului de seră și nu produce ploi acide, datorită unui conținut de sulf mai redus decât cel existent în structura combustibililor fosili.

Din totalul resurselor energetice regenerabile, biomasa reprezinta prin cele 65%, cel mai mare potential din Romania si insuficient exploatat. Se considera ca biomasa poate oferi un potential energetic de 318.000TJ, echivalent a 7.600.000 TEP/an ( tona echivalent petrol ).

Gazeificarea reprezintă procesul de transformare a materialelor care conțin carbon, cum sunt cărbunele, petrolul, biomasa și deșeurile, în gaze combustibile (monoxid de carbon și hidrogen) care conțin, în mod ideal, toată energia înmagazinată în materia primă. Procesul de transformare a energiei din biomasa are o eficiență de  72%.

Tehnologia in pat fluidizat de tip descendent este utilizată pentru uscarea, fisurarea, oxidarea și reducerea diverselor materiale de biomasă prin gazeificator pentru a produce gaz de înaltă calitate din biomasă denumit singas.

Gazul obtinut se răcește si se indeparteaza particolele solide ( praful ). Dupa indepartarea impuritatilor ( gudroane ) gazul prelucrat din biomasă este trimis către generatorul de gaz pentru generarea energiei electrice si termice.

În felul acesta, se realizează o conversie calitativă a energieisi s-a îmbunătățit considerabil eficiența utilizării energiei solide din biomasă.

Sistem de generare a gazelor de gazeificare a biomasei

Întregul sistem constă dintr-un gazificator de biomasă și dintr-un generator de 95 kW electrici si aproximativ 110 kW termici functionand cu singas obtinut din gazeificator.

S-a prevazut un gazificator de biomasă cu strat fluidizat, destinat generării de energie din biomasă. Acesta adoptă un design modular și este ușor de instalat și transportat.

Tehnologia de purificare uscată este adoptată pentru a evita poluarea secundară a apei în mediul natural.

Materia prima ( biomasa ) care alimenteaza gazeificatorul nu trebuie sa depăseasca  20% umiditate si dimensiunea maxima de 30mm.

Sistemul de control adoptă sistemul inteligent de control PLC pentru a realiza pe deplin funcționarea automată pe termen lung.

Principiul gazificării

Alimentarea cu materii prime de biomasă în reactorul de gazeificare se realizeaza la partea superioară.

Pe măsură ce crește temperatura, materia volatilă este precipitată și pirolizată (crăpată) la o temperatură ridicată. Gazul și carbonul este pirolizat in zona de oxidare de aerul furnizat. Se produc reacții de ardere, producând CO2 și vapori de apă, iar căldura generată de combustie este utilizată pentru a menține reacțiile de uscare, piroliză și reactie endotermă în zona de reducere inferioară. Gazul produs după combustie reacționează cu stratul de carbon prin zona de reducere:

C + CO2 =2CO

C + H2O = H2 + CO

Gazele combustibile generate care conțin CO, H2, CH4, CmHn și alte componente, sunt trimise la partea de jos, la sistemul de purificare pentru a elimina gudronul și alte impurități aparute după gazeificare.

Cenușa este descărcată de la fundul gazeificatorului.

Biocharul este utilizat ca ameliorator de sol. Acesta este stabil în sol și poate rezista mii de ani. Biocharul crește fertilitatea solurilor acide (soluri cu pH scăzut), poate spori productivitatea agricolă și oferă protecție împotriva bolilor transmise de sol.

Materia prima – biomasa

Biomasa utilizata in proces reprezinta fractiunea biodegradabila a produselor, deseurilor si rezidurilor de origine biologica din agricultura, inclusiv substante vegetale si animale.

Sistemul de generare a energiei prin gazificare este aplicabil diferitelor materiale de biomasă, cum ar fi:

- balegar - gunoi de grajd provenit de la porcine, ovine, bovine;

- deseuri de plante agricole cum ar fi:

- știuleți de porumb;

- paie

- coji de legume si fructe

- deseuri de la culturi energetice producătoare de amidon, zahar, ulei, ligno-celulozice;

Materia prima ( biomasa ) nu trebuie sa depăseasca  20% umiditate inainte de gazeificator si dimensiunea maxima de 30mm.

Echipamente instalatie gazeificare

Instalatia de gazeificare constă din:

-Reactorul ( furnalul ) de gazeificare,

-Sistemul de evacuare a prafului,

-Sistemul de răcire la temperatură,

-Sistemul de decocs - Purificator gudron

-Sistemul de filtrare,

-Suflanta distributie,

-Valve fluture de automatizare

-Sistemul de automatizare si control

-Materiale pentru conectare echipamente

Reactorul (furnalul) de gazeificare

Reactorul este compus din urmatoarele:

- Reactor sau furnal utilizat pentru gazeificare

- Productie singaz 300mc/h

- Materie prima consumata 150kg/h

- Umiditate materie prima maxim 20%

- Dimensiunea maxima materie prima  30mm.

- Eficienta gazeificare >72%

- Valoarea calorica singaz 1000÷2000kcal/mc

- Cantitatea de cenusa evacuata 35 kg/h, utilizata in agricultura ca fertilizator

- Cuva incarcare materie prima transortor vertical - lift

- Cuva alimentare reactor

- Transportor elicoidal evacuare cenusa

- Buncar evacuare cenusa necesar pentru stocare temporara cenusa

- Valve fluture electromagnetice ce controleaza fluxul cenusei

- Monitorizare conditiilor de ardere in reactor ( furnal )

- Reactor disc special de utilizare utilizat numai la pornirea gazeificatorului.

- Dispozitiv inchidere alimentare praf după oprirea alimentării, pentru a preveni deversarea fumului rezidual

- Masura nivel pentru controlul cantitatilor de materie prima si a cantitatilor de cenusa din buncar

- Senzori temperatura pentru controlul ambalari si indepartarii cenusei.

Sistemul de evacuare a prafului

Cuprinde urmatoarele echipamente:

-  Cicloane pentru separarea prafului din singaz;

-  Ventilator pentru racire;

-  Valve fluture electromagnetice pentru controlul prafului, cenusei;

-  Suporti conectare din cauciuc soft;

-  Senzor temperatura;

Racitor

Echipament necesar pentru racirea singazului prevazut cu ventilator pentru racire si senzor de temperatura.

Purificator gudron

Constă din separatoare de gudron, conectate la o instalatie de racire cu apă recirculata, apa de racire neavand contact cu gazul.

Include urmatoarele componente:

- Purificator de gudron

- Racitor apa

- Pompa pentru circulatia apei de racire

- Senzor temperatura

Sistem filtrare - Filtru  gudron

Separator de gudron - adoptă tipul de filtru uscat, gazul racit determina solidificarea gudronului, care ulterior este separat.

Sistemul cuprinde urmatoarele:

-Unitate racire singaz;

-Separator centrifugal de gudron ce realizeaza separarea gudronului din singaz;

-Filtru uscat pentru gudron;

-Senzor temperatura;

Suflanta distributie

Reprezinta principala putere de transport a întregului sistem.

Suflanta aspiră aerul din gazeificator ca agent de oxidare pentru reacție și pune întregul sistem in stare de vid, gazul inflamabil ( singazul ) este comprimat și trimis la rezervorul de gaz.

Sistemul cuprinde:

- Suflanta pentru transport singaz;

- Distribuitor gaz prevazut pentru a separa gazul ( singazul ) utilizabil pentru ardere in generator și gazul neutilizabil pentru ardere și de asemenea permite o  ultima filtrare uscata;

- Senzor presiune necear pentru controlul singazului;

- Valva de sens ce previne reintoarcerea singazului;

- Suporti conectare din cauciuc soft pentru reducere vibratii si zgomot;

Valve fluture de automatizare

Pentru controlul singazului din instalatie s-a prevazut pe distribuitor trei valve fluture pentru automatizare.

Sistemul de automatizare si control

Pentru automatizarea si controlul intregului sistem s-a prevazut un sistem PLC prevazut cu monitor touch screen.

In partea de sus a gazeificatorului s-a prevazut o camera de luat vederi, operatorul instalatiei poate sa vada situatia reactiilor in timpul gazeificarii.

Materiale pentru conectare echipamente

Pentru conectarea echipamentelor s-au utilizat tevi din otel inox prin sudura, suruburi, bolturi, garnituri , amortizoare vibratii, etc.

Generator de curent productie energie electrica si termica

Gazul de ardere ( singazul ) obtinut in gazeificator, filtrat si racit este ars intr-un generator de curent obtinundu-se energie electrica si termica prin procesul de cogenerare.

Rezultatul este o soluţie compactă iar din punct de vedere tehnic o solutie avansata, care poate asigura funcţionarea in sistem automat,  generarea  energiei electrice si termice necesare activitatilor umane.

Prin cogenerare se înţelege producerea energiei termice şi mecanice, plecând de la acelaşi combustibil, în aceleaşi instalaţii. Energia mecanică produsă se poate transforma în energie electrică, prin intermediul generatoarelor electrice, sau folosi direct pentru antrenarea altor echipamente. Energia termică obţinută este sub formă de căldură,

Cogenerarea constituie o metodă de îmbunătăţire a randamentului termic prin folosirea parţială sau totală a căldurii reziduale altfel pierdută în atmosferă. Realizarea economiei de combustibil, în cazul cogenerării, se explică prin eficienţa termodinamică superioară a ciclului, faţă de producerea separată a căldurii şi energiei electrice. Faţă de producerea separată a energiei termice şi electrice, cogenerarea prezintă o serie de avantaje de natură tehnică, economică şi de impact ecologic asupra mediului înconjurător, dintre care se menţionează:

- se obţine un randament global de producere a energiei totale (electrică şi termică) superior soluţiei separate;

- la producerea aceloraşi cantităţi de energie termică şi electrică, în cogenerare, faţă de producerea separată, se realizează întotdeauna o economie de energie primară;

- se reduce efortul de investiţii în instalaţiile de extracţii şi transport, sau importul de combustibil, corespunzător cantităţii economisite faţă de producerea separată;

- se reduc elementele poluante, eliminate în mediul înconjurător corespunzător cantităţii de combustibil economisit;

- se reduce circulaţia combustibilului, a zgurii şi a cenuşii evacuată cu efecte pozitive asupra impactului asupra mediului ambiant;

- se obţin importante reduceri ale costurilor energiilor produse, prin utilizarea în comun a instalaţiilor energetice (concentrarea producţiei electrice şi termice în aceleaşi instalaţii), precum şi prin economia de combustibil realizată;

-  se diminuează pierderile de energie (electrică şi termică) la transport datorită plasării sursei aproape de consumator;

Biogazul obtinut se arde in centrala termo – electrica, intr-un motor realizat special pentru acest gaz.  Aerul de ardere insuflat este adus de afara prin deschideri de ventilatie.                Temperatura externa trebuie sa fie de maxim 30˚C. Daca aceasta temperatura este depasita, atunci se recomanda asigurarea unei raciri pentru aerul insuflat. Gazele reziduale care rezulta din procesul de ardere din blocul de centrala termo- electrica sunt duse, prin conducte,  la un cos de evacuare

Biogazul se arde intr-un  motor de gaz  cu o putere electrica de 95 kW el producand o cantitate de 400 MWh/an. Caldura degajata este utilizata pentru  incalziri proprii sau valorificata in alte scopuri. Productia de energie termica este de 198 MWh/an.

Perioada de utilizare maximă anuală indicată este: 4000h/an pentru electricitate din biomasă si 1800h/an biomasă pentru încălzire.

Oxizii de carbon, CO si CO2 proveniti din arderea biogazului sunt evacuati la inaltime deasupra solului. Acesti compusi fac parte din fondul atmosferic general si dupa cum se stie, in ultimi ani au determinat incalzirea planetei prin inducerea efectului de sera. Construirea  centralei de productie prin  cogenerare de energie electrica si termica din biomasa are ca sursa de emitere a poluantilor in atmosfera – ardera gazului in centrala de cogenerare, emisiile de poluanti in atmosfera se incadreaza in limitele impuse de Ordinul 462/93.Pe de alta parte, plantele consuma CO2 in procesul de fotosinteza, astfel incat prin crearea si mentinerea unei zone verzi in jurul centralei impactul produs de acesti oxizi asupra atmosferei s-ar reduce.

- Descrierea lucrarilor de demolare

Nu este cazul.

- Descrierea amplasarii proiectului

Geografic si administrativ, amplasamentul se situeaza in satul Saraiu, jud. Constanta. Amplasarea va fi la o distanta mai mare de 500m fata de locuinte, conform OMS nr. 119/2014, pe un teren usor accesibil, fara risc de inundatii, la o distanta de 100m de orice curs sau corp de apa. Efectul benefic pe care-l va avea implementarea proiectului va fi acela ca va fi diminuata poluarea cu nitrati si nitriti.

Centrala electrica pe biomasa va fi amplasata respectind normele de pozitionare si distantele de protectie fata de elementele construite sau protejate prin lege, ale zonei; drumuri publice , cursuri de apa curent electric , canale si antene de irigatii (conform prevederilor din Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole elaborat de Ministerul Apelor si Padurilor in colaborare cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale).

Terenul aferen proiectului in suprafata de 1347,08 mp, este situat in intravilanul loc.Saraiu si este proprietate publica a comunei Saraiu, conform HCL nr. 62/20.07.2018.

Comuna Saraiu, este amplasată în Nord a județului Constanta la o distanță de 90 Km de orașul Constanta si la 17 Km de orasul Harsova. Port la Dunare.

Cea mai apropiată localitate urbană, este satul Closca situat la o distanță de 7 Km de comună. Azi, comuna Saraiu este compusă din următoarele: localitatea de reședință Saraiu, satul Dulgheru si satul Stejaru. Teritoriul comunei cuprinde si fostul sat Albina (in trecut Balgiu) desfiintat prin decret presidential in 1977.

Numarul total de locuitori din comuna este de 1485 de persoane, respectiv 503 familii (majoritatea locuitorilor se ocupa cu agricultura si cresterea animalelor).

Majoritatea populatiei lucreaza in agricultura, ca proprietari de teren, unii lucrand individual, ceilalti fiind organizati in asociatii cu personalitate juridica. Culturile sunt reprezentate in special de grau, orz, orzoaica de toamna, ovaz, porumb, floarea-soarelui, dar si fasole si mazare. Si cresterea animalelor este una dintre ramurile principale de existenta pentru populatie.

Saraiu totalizeaza o suprafata de aproximativ 10800 de hectare de teren arabil, care se gaseste in patru trupuri cadastrale. De asemenea, 854ha sunt pasiuni care apartin Consiliului Local Saraiu si 779ha pasune, aflata in posesia fostului IAS Saraiu.

Dupa aplicarea Legii 18/1991 au rezultat 434ha teren arabil trecut la pasune, care in momentul de fata este inchiriat de Consiliul locat pentru producerea de furaje necesare animalelor.

Terenul are  vecinătățile:

= VEST – IE 100381 – P189/3

= NORD – IE 100381 – P189/3

= EST –  DE187

= SUD – DE 183/1/25

Drumurile de acces catre centrala  electrica pe biomasa suporta transportul utilajelor pentru sapaturi, pentru transportul materialelor (beton, nisip, armaturi din otel beton, cofraje, etc.), utilaje folosite in cadrul proiectului.

Terenul are acces la drumul de exploatare, proprietate publica  a Comunei Saraiu.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

a.   Protectia calitatii apelor:

Pe amplasamentul studiat reteaua hidrografica lipseste (nu exista cursuri de apa permanente/nepermanente), motiv pentru care nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia calitatii apelor.

- Protectia aerului:

Poluarea atmosferei va fi determinata in principal de manevrarea si transportul materialelor de constructie. Emisiile de praf variaza in mod substantial de la o zi la alta, in functie de operatiile specifice, conditiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor. Pe perioada secetoasa se recomanda umectarea drumurilor de acces pentru limitarea antrenarii prafului in zonele invecinate. De asemenea se recomanda controlul starii tehnice a utilajelor care vor fi utilizate la constructia parcului, alimentarea acestora cu carburanti care sa aiba un continut redus de sulf si respectarea tehnologiei de constructie .

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Desfasurarea lucrarilor strict pe amplasamentul platformei va determina o limitare a zgomotelor produse de trafic in zona, vor fi utilizate numai utilajele si vehiculele cu inspectia tehnica la zi, se va respecta programul de lucru pe timpul zilei.

- Protectia impotriva radiatiilor:

Radiatiile electromagnetice sunt, in esenta lor, un flux variabil de linii invizibile de forte de natura electrica si magnetica, ce se propaga simultan in spatiu si in timp cu viteza de trei sute mii km/s. Ca si in cazul radiatiilor electromagnetice, amploarea si persistenta efectelor biologice rezultate din impactul radiatiilor corpusculare cu materia organica depind de distanta de la care se realizeaza iradierea, densitatea radiatiei si durata iradierii. Faptul ca proiectul se implementeaza in intravilanul localitatilor , efectul radiatiilor electromagnetice asupra populatiei este nesemnificativ.

- Protectia solului si a subsolului:

Terenul avand destinatia  constructii exista o antropizare a zonei data de activitatea specifica .

La realizarea lucrarilor de constructie se va tine cont de recomandarile studiului geotehnic. Lucrarile se vor executa strict in perimetrul destinat constructiei , pentru diminuarea impactului fizic asupra solului/subsolului , determinat de efectuarea pernei de balast pe care se va realiza fundatia.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Masurile de reducere / eliminare a impactului sunt individualizate pentru fiecare categorie de impact identificat asfel incat sa asigure o reducere la minim pana la eliminarea impactului vizat. Titularul proiectului este responsabil de monitorizarea implementarii masurilor de reducere si va face alocatiile bugetare necesare .

Principala mãsurã care trebuie luatã este evitarea tasãrii terenului in faza de construcţie prin deplasarea utilajelor grele , numai pe suprafetele aprobate.

Pentru o refacere cât mai rapidã a solului afectat in faza de construcţie se recomandã ca in cazul executãrii şanţurilor, materialul rezultat sã fie depozitat pe orizonturi pedologice, urmând ca reconstrucţia habitatului afectat sã se facã cu respectarea strictã a reaşezãrii solului in funcţie de orizonturile pedologice iniţiale.

Este important ca in zonele in care se vor efectua decopertãri, stratul de sol fertil, care conține și stratul vegetal preexistent, sã fie pãstrat in imediata apropiere a zonelor de unde a fost extras. Odatã cu incheierea lucrãrilor de amenajare și construcție , stratul de sol fertil va fi folosit la ecologizare .

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Se vor monta panouri avertizoare cu privire la pericolele existente in zona  amplasamentului.

Se vor utiliza echipamentele de protectie .

h. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului / in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- menajere si/sau asimilabile acestora – cod 15 01 09

- deseuri din materiale de constructie – cod 07 05 14

- plastic (din ambalaje, cabluri etc.) – cod 02 01 04

- metalice (de la armaturi si utilajele de pe santier ale caror piese se pot defecta)–cod06 04 99

- anvelope, acumulatori ;- se trec numai daca vor rezulta pe amplasament – cod 16 01 03

- uleiuri uzate, alte produse petroliere ; se trec numai daca vor rezulta pe amplasament – cod 10 02 11

- hartie,carton (din activitatile desfasurate in cadrul organizarii de santier) – cod 15 01 01

Deseurile generate pe amplasament vor fi gestionate, in conditii de siguranta, in conformitate cu legislatia in vigoare . Astfel, se va amenaja un spatiu pentru colectarea selectiva a deseurilor pe timpul organizarii de santier (PET, Hartie/carton, menajer, metalice). Evidenta deseurilor se va intocmi cu respectarea prevederilor HG nr. 856/2002.

Eliminarea si reciclarea deseurilor reciclabile (PET , hartie, carton, metalice) se va face prin contractarea unor firme specializate si autorizate in desfasurarea unor astfel de activitati.

Eliminarea deseurilor menajere se va face prin contractarea acestui serviciu cu o firma specializata si autorizata de catre autoritatea de mediu.

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Proiectul nu se afla in zone naturale protejate si nici in zone cu mounumente din Patrimoniul Cultural National.

VII.  Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Caracteristicile impactului potential :

Pentru flora :

Pentru activităţile care sunt efectuate pe termen scurt, nivelul impactului direct este nesemnificativ, deoarece aceste activităţi, deşi au un uşor impact negativ, este exercitat doar pe termen scurt.

Pe termen scurt, în cazul impactului indirect – este rezultatul activităţilor de transport al materialelor de construcţii, a utilajelor, deşeurilor şi a personalului în vederea susţinerii etapelor de amenajare şi construcţie . Nivelul rezultat este moderat deoarece aceste activităţi presupun un deranj nesemnificativ pentru arealul tranzitat.

Pentru păsări:

Instalarea obiectivului de investitie nu va avea un impact asupra speciilor de pasari.

Pe termen scurt, în cazul impactului indirect este rezultatul activităţilor de transport al materialelor de construcţii, a utilajelor, deşeurilor şi a personalului în vederea susţinerii etapelor de amenajare şi construcţie. Nivelul rezultat este moderat deoarece aceste activităţi presupun un deranj nesemnificativ pentru arealul tranzitat.

Impactul organizarii de santier va fi nesemnificativ in zona de studiu.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu:

Se va instala un sistem de ventilatie cu filtre la nivelul normelor europene, care sa asigure evacuarea gazelor arse formate din: aer uzat NOx, vapori de apa si bioxid de carbon.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Proiectul se supune legislatiei PROGRAMULUI OPERATIONAL INFRASTRUCTURA  MARE 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2015) 4823/09.07.2015.

- Acest proiect este desfasurat in cadrul Fondurilor Europene.

X. Lucrari necesare organizarii de santier

Organizarea de santier va fi amplasata in incinta proprietatii titularului, dar in afara sitului ROSPA0101 Stepa Saraiu-Horea.

### Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

Impactul asupra mediului in ceea ce priveste lucrarile de organizare de santier nu este semnificativ, deoarece organizarea se va desfasura pe perioada premergatoare executarii noii constructii si implica imprejmuirea terenului pentru a evita raspandirea materialelor de constructii pe terenurile vecine, pozitionarea unui grup sanitar ecologic, cat si amplasarea unor pubele pentru depozitarea deseurilor rezultate din procesul constructiv.

In perioada lucrarilor de organizare de santier, principalele surse de poluare a aerului le reprezinta utilajele din sistemul operational participant (buldozere, autocamioane de transport, etc), echipate cu motoare termice omologate, care in urma arderii combustibilului lichid, evacueaza gaze de ardere specifice (gaze cu continut de monoxid de carbon, oxizi de azot, sulf, particule in suspensie si compusi organici volatili metalici).

Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor provenite de la organizarea de santier, care vor fi depozitate in pubele, fiind interzisa depozitarea deseurilor direct pe sol.

Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare a proiectului şi de a se asigura că operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate şi autorizate.

Organizarea de santier va fi dotata cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri care vor fi utilizate in caz de nevoie.

Imprejmuirea terenului se va face pe limitele de proprietate.

XI. Lucrări de refacere a amplasamntului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

La finalizarea investitiei se vor efectua urmatoarele operatiuni :

- surplusul de materiale reziduale va fi transportat in locurile autorizate de Primaria Comunei Saraiu.

- solul fertil va fi utilizat pentru reconstructia ecologica a zonelor afectate temporar de lucrarile de constructie-montaj : platforma, drum de acces, taluze;

- toate deseurile rezultate in perioada de constructie vor fi depozitate selectiv si vor fi preluate de o societate autorizata.

XII. Anexe - piese desenate:

Plan de incadrare in zona, Plan de situatie, Schema flux, Planuri hala biomasa.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011:

Proiectul este situat pe suprafata de 1347,08 mp in aria NATURA 2000 - ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea.

Obligatiile si restrictiile intr-un sit Natura 2000

- evitarea actiunilor care ar putea afecta în mod semnificativ speciile si habitatele pentru care a fost desemnata zona ca sit Natura 2000;

- stabilirea masurilor de conservare necesare implicand, daca este cazul, planuri de management adecvate specifice siturilor sau integrate în alte planuri de management.

Coordonatele Stereo 70 ale sitului sunt prezentate mai jos:

| Nr. crt. | X | V |
| --- | --- | --- |
| 1 | 752788.110 | 363006.970 |
| 2 | 752945.690 | 363015.820 |
| 3 | 753000.523 | 362673.612 |
| 4 | 752814.750 | 362659.200 |

XIII.I Justificarea daca proiectul propus are legatura cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar:

Situl Natura 2000 - ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea, nu are Plan de management si nici Regulament de organizare si functionare. În acest context, pâna la elaborarea de catre autoritatea competenta/custodele/administratorul, a Planului de management si a Regulamentului, obiectivele de conservare ale sitului Natura 2000 mentionate, sunt reprezentate de obiectivele generale ale retelei ecologice de arii naturale protejate, si anume – „mentinerea si, acolo unde este necesar, readucerea la starea de conservare favorabila a speciilor si habitatelor de interes comunitar pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000”.

Lucrarile propuse în cadrul proiect “Centrala electrica pe biomasa 95kW cu racord la SEN in comuna Saraiu, judetul Constanta” nu au legatura directa cu managementul conservarii sitului Natura 2000 ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea.

Totodata, realizarea lucrarilor propuse din cadrul proiectului “Centrala electrica pe biomasa 95kW cu racord la SEN in comuna Saraiu, judetul Constanta” nu va afecta potentiala implementare/elaborare a Planurilor de management ale ariei naturale protejate, iar în etapa de executie a lucrarilor se vor respecta cerintele solicitate prin avizele/actele de reglementare emise de catre autoritati, astfel încât impactul generat sa fie cât mai redus posibil.

Avand in vedere problemele cu care se confrunta zonele rurale, respectiv depozitarea necontrolata a gunoiului de grajd, fara a indeplini masuri in privinta scurgerilor si infiltratiilor lichide asupra solului, de cele mai multe ori amestecat cu resturi nedegradabile, se considera ca proiectul  este benefic pentru protectia mediului inconjurator dar si respectarea Directivei 676/91/CEE-Directiva Nitrati –privind protectia resurselor de apa impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole.

Principalele amenintari asupra sitului ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea, conform Formularului NATURA 2000 cu impacte negative:

- Pasunatul, drumuri, autostrazi;

- Cultivare;

- Zone urbanizate, habitate umane (locuinte umane);

Implementarea proiectului este necesara pentru ca are ca obiectiv imbunatatirea calitatii apelor subterane prin amenajarea corespunzatoare a centralei electrice pe biomasa, asigurandu-se in acest fel dezvoltarea durabila a localitatii si concordanta cu obiectivele generale ale UE.

Obiectivele de conservare a unei arii naturale protejate de interes comunitar au in vedere mentinerea si restaurarea statutului favorabil de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar.

Desi nu are legatura si nu este necesar pentru managementul ariei protejate trebuie specificat faptul ca, in mod indirect, proiectul va conduce la imbunatatirea calitatii mediului, respectiv a factorilor de mediu si biodiversitate.

XIII.II Relatia proiectului cu reteaua naturala de arii protejate:

Proiectul propus a se realiza intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, conform procedurii derulate in vederea obtinerii Avizului de Mediu, amplasamentul acestuia suprapunandu-se cu ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea.

Figura1 Relatia planului cu situl de importanta avifaunistica ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea

XIII.III Localizarea geografica si administrativa a proiectului, si in raport cu NATURA 2000:

Geografic si administrativ, amplasamentul se situeaza in intravilanul Comunei Saraiu, in vecinatatea DJ225. Terenul este in proprietate publica a comunei Saraiu, destinatia curti, constructii.

Centrala electrica pe biomasa va fi la o distanta mai mare de 500 m fata de locuinte, conform OMS nr. 119/2014, pe un teren usor accesibil, fara risc de inundatii, la o distanta de 100m de orice curs sau corp de apa. Efectul benefic pe care-l va avea implementarea proiectului va fi acela ca va fi diminuata poluarea cu nitrati si nitriti.

In figura de mai jos este prezentata suprapunerea proiectului cu aria NATURA 2000 ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea

Figura.2 Suprapunerea proiectului cu ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea

Proiectul propus se suprapune in intregime, pe intraga suprafata de 1347,08 mp cu situl ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea.

XIII.IV Descrierea ariei protejate NATURA 2000 ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea

Situl de importanta avifaunistica ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea a fost desemnat prin HG. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania.

- Suprafata – 4127.10ha

- Regiunea biogeografica – stepica (100%)

- Longitudine: 28.0008416 si latitudine 44.0137833

Vulnerabilitate: - Pasunatul constituie principala cauza a degradarii habitatelor de pajiste stepic natural sau seminatural din zona. Habitarea umana si reteaua de drumuri care strabate situl constituie elemente cu impact negativ.

Conform Societatii de Ornitologie din Romania, “pasunatul constituie principala cauza a degradarii habitatelor de pajiste stepica naturala sau seminaturala prin suprapasunat, care provoaca degradarea fitocenozelor si implicit distrugerea locurilor prielnice pentru hranire, adapost sau cuibarit, fiind afectate specii ca pasarea ogorului, fâsa de câmp si ciocârliile.

Amplasarea de ferme eoliene determina reducerea habitatelor de hranire ale rapitoarelor si a celor de cuibarire la pasarile enumerate mai sus, restrângerea spaţiului de zbor al pasarilor migratoare, provocând mortalitaţi în timpul pasajelor pe vreme nefavorabila (ceaţa sau vânt puternic).

Cultivarea terenului are efecte negative daca se înfiinţeaza monoculturi pe suprafeţe mari si se folosesc fertilizanţi de sinteza si pesticide.

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Burhinus oedicnemus, Coracias garrulus, Calandrella brachydactyla, Falco vespertinus, Melanocorypha calandra, Anthus campestris si Sylvia nisoria. Cuibaritul cu regularitate al eretelui sur (Circus pygargus) în perimetrul acestui sit nu este inca dovedit dar exemplare adulte se pot observa anual în perioada de reproducere în aceasta zona.

Nu este dovedit înca Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Burhinus oedicnemus, Pernis apivorus, Milvus migrans, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Aquila pomarina, Hieraaetus pennatus si Ciconia ciconia. Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Falco columbarius, Circus cyaneus si Melanocorypha calandra.

Pe teritoriul Com. Horea: 31% reprezinta proprietate de stat public (padure), 51% proprietate privata a comunei (pasune), 18% proprietate privata individual (arabil). Pe teritoriul Com. Saraiu: 14,46% reprezinta proprietate de stat public (padure), 25,36% proprietate privata a comunei (pasune), 60,18% proprietate privata individual (arabil)”.

Tabel 1 Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE si evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

| Specie | Populatie | Sit |
| --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire stiintifica | S | NP | Tip | Marime | Unit. masura | Categ. | Cain. date | AIBICID | AIBIC |
|  |  |  |  |  |  | Min_ | Max. |  | CIRIVIP |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| B | A402 | Accipiter brevipes |  |  | C | 30 |  | i | C |  | C | B | C | B |
| B | A247 | Alauda arvensis(Ciocarlie de camp) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A255 | Anthus campestris |  |  | R | 1000 | 1200 | p | C |  | C | A | C | B |
| B | A089 | Aquila pomarina |  |  | C | 200 | 400 | i | V |  | C | B | C | B |
| B | A221 | Asio otus(Ciuf de padure) |  |  | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
| B | A133 | Burhinus oeclicnemus |  |  | R | 10 | 20 | p | R |  | B | A | C | B |
| B | A133 | Burhinus oeclicnemus |  |  | C | 60 | 100 | i | R |  | B | A | C | B |
| B | A087 | Buteo buteo (Sorecar comun) |  |  | C | 200 |  | i | R |  | D |  |  |  |
| B | A403 | Buteo rufinus |  |  | C | 40 |  | i | V |  | C | A | C | B |
| B | A243 | Calandrella brachydactyla |  |  | R | 100 | 150 | p | R |  | C | B | _ C | C |
| B | A224 | Caprirmulgus europaeus |  |  | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
| B | A366 | Carduelis cannabina(Canepar) |  |  | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
| B | A366 | Carduelis cannabina(Canepar) |  |  | C |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A364 | Carduelis carduelis(Sticlete) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A364 | Carduelis carduelis(Sticlete) |  |  | C |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A363 | Carduelis chloris(Florinte) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A363 | Carduelis chloris(Florinte) |  |  | C |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A365 | Carduelis spinus(Scatiu) |  |  | C |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A031 | Ciconia ciconia |  |  | C | 1500 | 2000 | i | R |  | C | B | C | B |
| B | A080 | Circaetus gallicus |  |  | C | 120 | 130 | i | R |  | C | A | C | B |
| B | A081 | Circus aeruginosus |  |  | C | 200 | 300 | i | R |  | C | B | C | C |
| B | A082 | Circus cyaneus |  |  | C | 30 | 70 | i | R |  | C | B | C | C |
| B | A082 | Circus cyaneus |  |  | W | 6 | 10 | i | R |  | C | B | C | C |
| B | A083 | Circus macrourus |  |  | C | 60 | 70 | i | R |  | B | B | C | B |
| B | A084 | Circus pygargus |  |  | R |  | 1 | p | R |  | B | A | B | A |
| B | A084 | Circus pygargus |  |  | C | 120 | 130 | i | R |  | B | A | B | A |
| B | A208 | Columba palumbus(Porumbel gulerat) |  |  | C |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A231 | Coracias garrulus |  |  | R | 10 | 20 | p | R |  | C | A | C | B |
| B | A113 | Coturnix coturnix(Prepelita) |  |  | R |  |  |  | C |  | C | B | C | B |
| B | A212 | Cuculus canorus(Cuc) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A253 | Delichon urbica(Lastun de casa) |  |  |  |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A429 | Dendrocopos syriacus |  |  | P | 5 | 7 | p | C |  | D |  |  |  |
| B | A379 | Emberiza hortulana |  |  | R | 10 | 14 | p | C |  | D |  |  |  |
| B | A511 | Falco cherrug |  |  | C | 1 | 2 | i | C |  | C | B | C | C |
| B | A098 | Falco columbarius |  |  | C |  |  |  | R |  | C | B | C | B |
| B | A098 | Falco columbarius |  |  | W | 12 | 15 | i | R |  | C | B | C | B |
| B | A096 | Falco tinnunculus (Vanturel rosu) |  |  | P | 9 | 10 | p | V |  | D |  |  |  |
| B | A097 | Falco vespertinus |  |  | R | 12 | 15 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A321 | Ficedula albicollis |  |  | C |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
| B | A320 | Ficedula parva |  |  | C |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
| B | A244 | Galerida cristata(Ciocarlan) |  |  | R | 80 | 90 | p | C |  | C | A | C | B |
| B | A075 | Haliaeetus albicilla |  |  | C | 12 | 14 | i | R |  | C | B | C | C |
| B | A092 | Hieraaetus pennatus |  |  | C | 15 | 20 | i | R |  | C | B | C | A |
| B | A251 | Hirundo rustica(Randunica) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A338 | Lanius collurio |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A340 | Lanius excubitor(Sfrancioc) |  |  | W |  |  |  | R |  | D |  |  |  |

Conform datelor din formularul standard NATURA 2000 pentru situl ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea sunt mentionate urmatoarele caracteristici generale ale sitului:

| Cod | Clase habitate | Acoperire(%) |
| --- | --- | --- |
| N12 | Culturi(teren arabil) | 72.18 |
| N14 | Pasuni | 23.61 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 1.62 |
| N23 | Alte terenuri artificiale (localitati, mine...) | 2.60 |

Asa cum se observa din tabelul de mai sus, clasa de habitate cel mai bine reprezentata este cea a culturilor (teren arabil), urmata de pasuni si alte terenuri artificiale (localitati, mine).

XIII.V Prezenta si efectivele suprafetele acoperite de speciile avifaunistice mentionate in ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea:

In figura de mai jos se prezinta amplasamentulproiectului in raport cu aria protejata:

Proiectul “Centrala electrica pe biomasa 95kW cu racord la SEN in comuna Saraiu, judetul Constanta” se afla la limita sitului de importanta avifaunistica ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea, dar in interiorul acestuia.

Imagini din zona si vecinatatile amplasamentului

In figura de mai jos se evidentiaza suprafata totala ocupata de 59700 mp. Din totalul acestei suprafata afectata direct de centrala electrica pe biomasa va fi de 1347,08mp , suprafata care va fi si imprejmuita si inierbata.

Figura.3 Suprapunerea proiectului cu ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea

Referitor la speciile de pasari enumerate in anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, cat si a speciilor de pasari cu migratie regulata nementionate in anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, incluse in ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea si eventualul impact asupra lor, cauzate de realizarea,proiectului , se mentioneaza urmatoarele:

- din speciile de pasari enumerate in anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, conform Formularului Natura 2000, in zona de amplasament a proiectului si vecinatati, nu au fost observate exemplare;

- speciile de pasari enumerate in tabelul de mai jos nu vor fi afectate semnificativ de realizarea activitatilor din proiect, deoarece, acestea nu cuibaresc in zona studiata, iar  indivizii sau grupuri de pasari au fost observate , in principal, in zbor.

In aria amplasamentului proiectului si vecinatati s-au identificat 10 specii de pasari, dintre acestea: 1 specii – oaspeti de vara; 2 specii – migratori partiali; specii sedentare – 7.

Cu referire la speciile in baza carora a fost desemnata aria de protectie speciala avifaunistica ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea s-au evidentiat urmatoarele caracteristici intre - speciile de pasari observate si relatia acestora cu obiectivul de investitie “Centrala electrica pe biomasa 95kW cu racord la SEN in comuna Saraiu, judetul Constanta”

Figura.4 Fenologia specilor de avifauna observate in aria proiectului

In cele ce urmeaza o caracterizare succinta a unor specii de pasari observate in zona de amplasament si vecinatatile proiectului si relatia acestora cu proiectul “Centrala electrica pe biomasa 95kW cu racord la SEN in comuna Saraiu, judetul Constanta”.

| Nr. crt. | Denumire stiintifica | Denumire populara | Familia | Ordinul | Tip fenologic | Nr.ex. observate | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Falco tinunculus | Vanturel rosu | Falconidae | Falconiformes | MP | 1ex. | in zbor/tufarisuri |
| 2. | Galerida cristada | Ciocarlan | Alaudidae | Passeriformes | S | 1ex . | in zbor/sol |
| 3. | Corvus frugilegus | cioara de semanatura | Corvidae | Passeriformes | S | 5 ex. | in zbor/pe sol |
| 4. | Columba livia domestcia | porumbel domestic | Columbidae | Columbidae | S | 10 ex. | in zbor |
| 5. | Hirundo rustica | Rândunica | Hirundinidae | Passeriformes | OV | 12 ex. | in zbor |
| 6. | Pica pica | Cotofana | Corvidae | Passeriformes | S | 1 ex. | in zbor |
| 7. | Corvus corone cornix | cioara griva | Corvidae | Passeriformes | S | 9 ex. | in zbor/pe sol |
| 8. | Sturnus vulgaris | Graur | Sturnidae | Passeriformes | MP | 10 ex. | in zbor/pe sol |
| 9. | Passer montanus | vrabia de câmp | Passeridae | Passeriformes | S | 15 ex. | in zbor/pe sol |
| 10. | Carduelis carduelis | Sticlete | Fringillidae | Passeriformes | S | 4 ex. | in zbor |

Se prezinta in continuare caracteristicile speciilor de pasari observate in zona proiectului si “Centrala electrica pe biomasa 95kW cu racord la SEN in comuna Saraiu, judetul Constanta”.

- Vanturel rosu - Falco tinnunculus

Specie partial migratoare, prezenta pe tot cuprinsul tarii. Prefera zonele impadurite, parcurile sau arbori solitari pentru construirea cuibului. Nu este inclusa in Directiva Pasari, dar este prezenta in Anexa II din Conventia de la Bonn si Anexa II Conventia de la Berna. Pe plan european este o specie in declin numeric fiind inclusa in categoria SPEC 3 (specii care nu sunt concentrate in Europa si care au un statut nefavorabil). Pe amplasament observata doar in tranzit/zbor. Pentru cuibarit prefera vegetatia arboricola. Nu necesita masuri speciale de conservare.

Impactul estimat: Nu se estimeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de dezvoltarea investitiei.

- Vrabie de câmp- Passer montanus

Specie sedentara, comuna in toate regiunile tarii. Nu este pretentioasa la conditiile de mediu, adaptându-se la cele mai felurite habitate. Este inclusa in Anexa III Conventia dela Berna. Pe plan european se considera a fi o specie in declin numeric, fiind inclusa in categoria SPEC 3. Nu cuibareste pe amplasament. Prefera vegetatia arboricola. Nu se impun masuri speciale de protectie si conservare.

Impactul estimat: Nu se estimeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de dezvoltarea investitiei.

- Cotofoana- Pica pica

Specie sedentara, comuna in intreaga tara. Este inclusa in Anexa II-2 din Directiva Pasari si      Anexa III Conventia de la Berna. Pe plan european este considerata o specie stabila fiind inclusa in categoria NonSPEC. Nu cuibareste pe amplasament. Prefera vegetatia arboricola. Specie activa,  mobila, nu se impun masuri speciale de protectie si conservare.

Impactul estimat: Nu se estimeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de dezvoltarea investitiei

- Cioara griva- Corvus corone cornix

Specie sedentara, comuna in intreaga tara, de la malul marii pâna in zonele montane. Este inclusa in Anexa III Conventia de la Berna. Pe plan european este considerata o specie stabila fiind inclusa in categoria NonSPEC. Nu cuibareste pe amplasament. Prefera vegetatia arboricola. Nu se impun masuri speciale de protectie si conservare.

Impactul estimat: Nu se estimeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de dezvoltarea investitiei.

- Ciocarlan - Galerida cristata

Specie sedentara. Nu cuibareste in aria proiectului. A fost semnalata in zbor, dar si pe sol, in efective mici. Statut european: specie in declin. Categoria SPEC: 3. Inclusa in Conventia de la Berna, Anexa III.

Impactul estimat: Nu se estimeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de dezvoltarea investitiei.

- Graur - Sturnus vulgaris

Specie partial migratoare, comuna in toate regiunile tarii. Este inclusa in Anexa II-2 din Directiva Pasari si Anexa III Conventia de la Berna. Pe plan european este considerata o specie in declin fiind inclusa in categoria SPEC 3 (specii care nu sunt concentrate in Europa si care au un statut nefavorabil). Nu cuibareste in perimetrul planului. Specie cu mobilitate sporita, nu se impun masuri speciale de protectie si conservare.

Impactul estimat: Nu se estimeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de dezvoltarea investitiei.

- Porumbel domestic – Columba livia domestica

Specie sedentara. Observata in zbor deasupra amplasamentului. Habitatul preferat de aceasta specie nu este prezent in zona amplasamentului. Intalnit in localitati (orase, sate), unde si cuibareste.

Impactul estimat: Nu se estimeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de dezvoltarea investitiei.

- Randunica -Hirundo rustica

Specie oaspete de vara, comuna in intreaga tara, cu precadere in zonele rurale. Este inclusa doar in Anexa II Conventia de la Berna. Pe plan european este considerata o specie a caror efective sunt constant reduse, fiind inclusa in categoria SPEC 3. Exemplarele observate in perimetrul au fost in cautare de hrana, efectuând zboruri la joasa inaltime. Cuibareste in localitati. Specie activa, foarte mobila, nu se impun masuri speciale de protectie si conservare.

Impactul estimat: Nu se estimeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de dezvoltarea investitiei.

- Cioara de semanatura -Corvus frugilegus

Specie sedentara, comuna in intreaga tara, in toate zonele de câmpie si colinare. Este inclusa in Anexa II-2 din Directiva Pasari si Anexa III Conventia de la Berna. Pe plan european este considerata o specie stabila fiind inclusa in categoria NonSPEC. Nu cuibareste pe amplasament. Intâlnita in stoluri mai mari in perioada rece a anului. Nu se impun masuri speciale de protectie si conservare.

Impactul estimat: Nu se estimeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de dezvoltarea investitiei.

- Sticlete - Carduelis carduelis

Specie sedentara, comuna in toate regiunile tarii. Prefera zonele impadurite, parcurile, livezile. Pe perioada sezonului rece se aduna in stoluri mai mari si colinda in cautarea hranei. Este inclusa in Anexa II Conventia de la Berna. Pe plan european este o specie stabila fiind inclusa in categoria NonSPEC. Nu cuibareste pe amplasament sau vecinatati. Prefera vegetatia arboricola. Nu se impun masuri speciale de protectie si conservare.

Impactul estimat: Nu se estimeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de dezvoltarea investitiei.

Impactul asupra biodiversitatii generat de realizarea obiectivelor specificate din proiectul “Centrala electrica pe biomasa 95kW cu racord la SEN in comuna Saraiu, judetul Constanta” este nesemnificativ, în general tranzitoriu, fiind generat în special de lucrarile de executie si operare (ocuparea unor suprafete minime, zgomot etc.).

Proiectul “Centrala electrica pe biomasa 95kW cu racord la SEN in comuna Saraiu, judetul Constanta” se suprapune integral cu situl de importanta avifaunistica ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea. Suprafaţa totala ocupata de proiect din sit este de 1347,08 mp, respectiv 0.0049% din suprafata ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea.

Speciile de pasari s-au observat în zbor, fara a cuibari in zona de studiu a Proiectului. Pentru aceste specii de avifauna nu se impun masuri speciale de reducere a impactului.

In majoritate pasarile s-au identificat in zbor deasupra amplasamentului obiectivului de investitie si vecinatati, tranzitand zona in cautarea locurilor pentru hranire, cuibarit, zone care nu se afla in perimetrul propus pentru implementarea proiectului. Identificarea realizata a relevat faptul ca speciile, au tranzitat amplasamentul studiat si implicit terenurile invecinate, fara a stationa sau a se hrani in zona studiata o perioada indelungata de timp.

Impactul realizarii proiectului  “Centrala electrica pe biomasa 95kW cu racord la SEN in comuna Saraiu, judetul Constanta” asupra grupurilor de pasari mentionate este redus, deoarece acestea, in majoritate, tranziteaza zona de studiu in cautare de hrana, fara a stationa pe amplasamant pentru hranire, odihna sau reproducere.

Se considera ca impactul pe termen scurt va aparea in fazele de realizare a proiectului “Centrala electrica pe biomasa 95kW cu racord la SEN in comuna Saraiu, judetul Constanta” prin lucrari de executie (lucrari de constructii, organizare de santier, lucrari de decopertare, etc.), activitati specificate in obiectivele investiei.

Astfel, un exemplu de impact pe termen scurt il poate servi deranjul, in general, al speciilor de avifauna, cauzat de executia lucrarilor de executie (ex.zgomotul provenit de la instalatiile si utilajele folosite)

Zgomotul si deranjul provocat de activitatile de executie a proiectului nu vor afecta semnificativ habitatele specifice acestora, la fel nu vor deteriora baza trofica, nu vor schimba modul de viata, cat si comportamentul lor, deoarece speciile respective se caracterizeaza printr-o mobilitate sporita,deplasandu-se cu usurinta in diverse biotopuri din zona.

La baza acestei afirmatii sta si faptul ca majoritatea pasarilor mentionate in Formularul Standard sunt notate cu litera C-specii neizolate.

ÎN CONCLUZIE:  - Suprafaţa totala ocupata de proiect din sit este de 1347,08 mp, respectiv 0.0049% din suprafata ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea.

- pe suprafața amplasamentului analizat nu se regasesc habitate de interers comunitar, habitate de hranire si/sau cuibarire astfel ca proiectul nu va avea un impact negativ  asupra acestora

- în zona amplasamentului au fost observate specii de pasari  în trazit, acestea nefiind afectate de implementarea proiectului.

- nu au fost intalnite specii de animale de interes comunitar

- amplasamentul nu ofera conditii de odihna, hrana sau cuibarire pentru speciile de pasari sau animale din fauna salbatica

PRIN IMPLENETAREA ACESTUI PROIECT NU VA REZULTA UN IMPACT NEGATIV ASUPRA SPECIILOR DE PASARI SI ANIMALE DE INTERES COMUNITAR; ASUPRA HABITATLELOR DE INTERES COMUNITAR SI/SAU CUIBARIRE SI/SAU HRANIRE.

PRIN IMPLEMETAREA ACESTUI PROIECT NU VA REZULTA UN IMPACT NEGATIV ASUPRA ARIEI NATURALE PROTEJATE ROSPA0101 STEPA SARAIU HOREA

XIII.VI Identificarea si estimarea impactului potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar

Pentru identificarea si estimarea impactului, trebuie sa tinem cont de intensitatea si extinderea activitatii generatoare de impact, cat si de tipul de impact ce are loc in habitatul respectiv.

Impactul direct este aferent fazei de executie si consta in modificari fizice ale cadrului natural actual inerente implementarii oricarui proiect din domeniul constructiilor.

Zonele asupra carora se resimte impactul sunt restranse, punctuale, limitate si nu va exista un impact care sa se manifeste pe intreaga zona analizata pentru investitie.

Impactul direct consta in afectarea definitiva sau temporara a unor suprafete de teren pentru efectuarea lucrarilor de decopertare, recopertare. In cazul prezentului proiect, nu sunt implicate ocupari de suprafete mari din cadrul sitului de importanta avifaunistica (0.014% din intreaga suprafata a acestuia).

Este de asteptat ca in aceasta perioada de timp fauna de interes comunitar sa se retraga mai mult sau mai putin, functie de caracteristicile etologice ale fiecarei specii in parte. Aceasta retragere temporara nu va conduce la reducere de efective populationale si nici la modificarea statututului de conservare al speciilor pentru care a fost desemnat situl ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea.

Suprafata de teren ocupata temporar in perioada de constructii, va fi renaturata dupa finalizarea investitiei.

Impactul indirect este rezultatul activitatilor de transport al materialelor de constructii, a utilajelor, deseurilor si a personalului in vederea sustinerii etapelor de amenajare si constructie.

Nivelul rezultat este moderat deoarece aceste activitati presupun un deranj nesemnificativ pentru arealul tranzitat. Se considera ca zgomotul produs de activitatea utilajelor de constructii nu va deranja speciile prezente, decât intr-o mica masura.

Arealul (zona de amplasament a centralei electrice pe biomasa) analizat se afla in imediata vecinatate a zonelor umane motiv pentru care se resimte impactul antropic. Deasemena in zona se afla suprafete agricole cu activitati specific de arat semanat, etc, suprafete care sunt supuse lucrarilor agricole dar si aplicarea de tratamente cu ingrasaminte chimice. Destinatia terenului pe care se propune realizarea proiectuui este de curti, constructii.

Suprafata totala a este de 59700 mp. Suprafata directa afectata de este de 1347,08 mp. Centrala electrica pe biomasa va fi imprejmuita si inierbata.

Avand in vedere ca proiectul se suprapune cu situl NATURA 2000 (ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea), pe o suprafata de aproximativ 1347,08, respectiv 0.0049% din suprafata ROSPA0101, dar si in contextul in care se vor avea in vedere masurile de reducere a impactului, se considera ca nu vor fi afectate semnificativ populatiile speciilor de avifauna pentru care a fost desemnat situl avifaunistic ROSPA0101, posibila disturbare a acestora avand loc numai in perioada de executie, punctual in zona frontului de lucru.

Tinand cont de ecologia speciilor pentru care au fost desemnate siturile NATURA 2000 (ROSPA0101), zona in care se implementeaza proictul nu reprezinta habitate propice pentru hranire/ cuibarire preferate de speciile de pasari pentru care au fost desemnate siturile, motiv pentru care se considera ca speciile de pasari nu vor fi afectate numeric si/sau structural.

Nivelul rezultat este moderat deoarece aceste activitati presupun un deranj si un disconfort nesemnificativ pentru arealul tranzitat. Se considera ca zgomotul produs de activitatea utilajelor de constructii nu va deranja speciile. Acest impact este de scurta durata, local si punctual, avand in vedere ca lucrarile se vor executa esalonat in baza graficelor de lucrari.

XIII.VII Masuri de reducere a impactului:

Se apreciaza ca impactul potential asupra zonelor analizate se va limita la faza de executie si va avea grad de manifestare direct, insa vor fi prevazute si aplicate toate masurile necesare reducerii impactului, pentru a elimina pe cat posibil efectele generate.

Pentru a reduce/elimina pe cat posibil impactul direct, din perioada de executie, generat asupra zonei, se recomanda urmatoarele masuri:

- protectia vegetatiei in frontul de lucru impotriva dispersiei si depunerii pe suprafata invelisului foliar a particulelor in suspensie;

- evitarea generarii deseurilor toxice (carburanti lichizi, uleiuri, vopseluri etc.). In cazul in care exista scurgeri accidentale, acestea vor fi eliminate prin aplicarea materialelor absorbante, ulterior inlaturate din amplasament prin societati abilitate;

- colectarea selectiva a deseurilor si eliminarea din amplasament prin societati specializate;

- se va interzice capturarea speciilor avifaunistice etc. de catre personalul de lucru;

- utilizarea utilajelor si tehnicilor performante, mai silentioase si cat mai nepoluante posibil;

- la finalizarea etapei de executie suprafetele afectate vor fi aduse la starea initiala sau la

o stare cat mai apropiata fata de aceasta, utilizand metode de refacere neinvazive asupra habitatelor si speciilor vegetale;

- realizarea lucrarilor de constructie doar pe amplasamentul stabilit prin proiect, fara a afecta speciile de fauna;

- respectarea graficului de lucrari în sensul respectarii traseelor si programului de lucru pentru a limita impactul asupra avifaunei specifice zonei;

- respectarea cailor de acces stabilite pe perimetrul obiectivului de investitie;

- desfasurarea activitatilor din cadrul perimetrului pe suprafetele strict necesare pentru a nu perturba speciile de pasari/fauna;

- reducerea emisiilor de zgomot si vibratii (zgomotul provenit de la utilaje), emisii ce ar putea perturba speciile de avifauna, reducere prin utilizarea echipamentelor de lucru conforme CE, ceau efectuat la termen reviziile tehnice;

- inspectarea periodica a amplasamentului in eventualitatea depistarii exemplarelor speciilor de pasari identificate în zona;

- inspectarea periodica a amplasamentului pentru depistarea prezentei eventualelor cuiburi depasari;

- interzicerea capturarii, izgonirii si distrugerii speciilor de pasari, in cazul depistarii acestora, de catre personalul aferent santierului;

- folosirea de tehnologii si echipamente noi, conforme cu standardele de zgomot acceptate;

- circulatia pe drumuri se va face cu viteza redusa in vederea limitarii emisiilor de praf;

- colectarea deseurilor menajere prin inlaturarea acestora de pe amplasament pentru a nu atrage speciile de fauna, inclusiv efectivele de pasari aflate în zona (ex.: ciori, vrabii, etc.);

- se vor folosi utilaje si mijloace de transport silentioase, pentru a diminua zgomotul datorat lucrarilor planificate, care poate deranja speciile de pasari, precum si echiparea cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor în atmosfera.

- depozitele nu se vor amenaja direct pe sol, ci pe platforme, in vederea evitarii poluarii solului si a apei freatice;

- amplasarea organizarii de santier se propune a fi amenajata in afara ariilor protejate.

- traficul de santier va fi dirijat astfel incat sa evite ambuteiaje de autovehicule in zonele de lucrari.

- pentru utilajele de lucru se vor stabili trasee care sa asigure cel mai simplu acces la santier, cu perturbari minime.

- se va asigura semnalizarea santierului cu panouri de avertizare pentru a obliga conducatorii auto sa reduca viteza, in zona lucrarilor, si sa acorde atentie sporita circulatiei pentru a se evita accidentare riveranilor care se deplaseaza pe drumurile de legatura.

- elaborarea de planuri si grafice de lucru care sa tina seama de timpii de rulare si punere in opera a materialelor de acoperire, corelandu-se programele de lucru ale bazelor de productie, cu cele ale utilajelor din amplasamentul lucrarilor. De asemenea se va tine seama de prognoza meteo pentru zona respectiva, eliminandu-se astfel posibilitatea rebutarii sarjelor de material deja preparat ca urmare a descarcarii acestuia si nepunerii in opera in timp util.

- amenajarea corespunzatoare a spatiilor de depozitare temporare cu impermeabilizarea suprafetelor de teren în vederea evitarii poluarii solului si panzei freatice;

- reducerea suprafetelor de sol perturbate sau ocupate definitiv;

- evitarea executarii de lucrari in perioada de imperechere si de cuibarit a speciilor; lucrarile se vor executa intr-un ritm cat mai rapid pentru a reduce durata in care sunt supuse la stres componentele biotice. Daca in zonele adiacente implementarii proiectului, vor fi identificate cuiburi active de pasari, sau specii de interes comunitar acestea vor fi mutate la indicatiile specialistilor;

- dotarea cu materiale absorbante/neutralizante pentru interventie in timp util in cazul producerii unei poluari accidentale

- nu se vor exploata resurse naturale din cadrul ariilor naturale protejate;

- se va urmari permanent eficienta masurilor de protectie a faunei;

- interzicerea arderii deseurilor sau a vegetatiei in zona proiectului;

- instruirea personalului privind interzicerea deplasarii în zona ariilor protejate,
capturarii, izgonirii si distrugerii speciilor/habitatelor cât si a respectarii cu strictete a cailor de acces stabilite;

Se interzice :

•         orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamare a exemplarelor

aflate in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

•	perturbarea intentionata in cursul perioadei de reproducere, de crestere, de

hibernare si de migratie;

•	deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualor

din natura;

•	deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihna;

•	detinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea si/sau

capturarea acestora.

Concluzii:

Amplasamentul proiectului “Centrala electrica pe biomasa 95kW cu racord la SEN in comuna Saraiu, judetul Constanta” se suprapune cu situl NATURA 2000 ROSPA0101 Stepa Saraiu;

-	Se constata ca implementarea proiectului nu va conduce la pierderea de suprafete mari

din cadrul ariIlor protejate, astfel incat sa afecteze speciile de avifauna pentru care a fost declarat situl NATURA 2000;

-	Desi caracterul modificarilor datorate lucrarilor de constructie este ireversibil,
integritatea zonelor protejate este asigurata prin respectarea obiectivelor de conservare prin mentinerea coerentei structurii ecologice si a functiilor acesteia;

-	Se recomanda prin prezenta documentatie, in vederea limitarii impactului asupra
mediului, adoptarea tehnologiilor de constructie in acord cu mediul;

-	Avand in vedere problemele cu care se confrunta zonele rurale, respectiv depozitarea
necontrolata a gunoiului de grajd, fara a indeplini masuri in privinta scurgerilor si infiltratiilor lichide asupra solului, de cele mai multe ori amestecat cu resturi nedegradabile, se considera ca proiectul este benefic pentru protectia mediului inconjurator dar si respectarea Directivei 676/91/CEE-Directiva Nitrati –privind protectia resurselor de apa impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole;

-           Ca urmare a evaluarii impactului proiectului in faza de constructie si de operare asupra speciilor declarate prin ROSPA0101, corelat cu masurile de reducere a impactului recomandate, se considera implementarea proiectului nu va conduce la afectarea starii de conservare a speciilor pentru care a fost desemnat situl de importanta avifaunistica prezente in zona sau in imediatat vecinatate a amplasamentului;

-     In baza celor mentionate anterior, in conditiile aplicarii masurilor de reducere a
impactului identificate in prezenta documentatie, precum si a altor masuri impuse de autoritatile abilitate prin actele de reglementare, se propune aprobarea implementarii acestui obiectiv de investitii.

-       In concluzie se poate afirma ca realizarea proiectului nu va influenta negativ functiileecosistemelor prezente la nivelul sitului de importanta avifaunistica.

Astfel, se estimeaza ca, proiectul nu va avea un impact semnificativ asupra faunei din zona avand in vedere cele prezentate mai sus.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apa: Paraul Topolog – cod cadastral XIV-1.047.00.00.00.0;

XV. Criteriile prevazute in anexa nr.3 se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Director,

ION AFENDULIS

# Text boxes

9%

18%

73%

Sedentare Migrator partial Oaspete de vara