MEMORIU DE PREZENTARE NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

# DENUMIREA PROIECTULUI

## Denumire:

AMENAJARE PEISAGISTICA, PARCARE SI AMPLASARE MOBILIER URBAN

Amplasament:

str. Gala Galaction nr.72, stațiunea Neptun, municipiul Mangalia, jud. Constanta

# TITULARUL PROIECTULUI

Beneficiarul lucrărilor:

MUNICIPIUL MANGALIA  reprezentat prin Primar Radu Cristian

Tel: 0241.751060

e-mail: secretariat@primaria.mangalia.ro

www. mangalia.ro

Proiectantul lucrărilor: DESIGN PROIECT STUDIO S.R.L.

Persoana de contact: arh. Oana Mirela Serbanescu

e-mail: arhitect@dsnproiect.ro

Tel: 0747339266

Elaboratorul documentației de mediu:  BLUE TERRA CONSULTING  S.R.L.

# DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI

# Rezumatul proiectului

Dezvoltarea infrastructurii de agrement, reprezintă o parte componentă a planului de creştere a calităţii vieţii cetăţenilor urbei, de aceea municipalitatea a inclus în proiectele de dezvoltare și realizarea unor zone de agrement și practicare a sportului în mai multe zone ale oraşului.

Terenul este situat în intravilanul municipiului Mangalia, staţiunea Neptun, în zona de N-NE a oraşului (anexa 1).

Prin proiect se propune amenajarea, dotarea şi realizarea unei amenajari urbane pe o suprafață de 2643 mp, conform normelor in vigoare, astfel incat sa se ridice la standardele si exigentele europene.

Solutia arhitectural urbanistica pentru parcela prevede:

•  asigurarea accesului pietonal şi auto pe parcelă cu pastrarea accesului existent;

•  amenjarea a 73 de locuri de parcare pe o suprafaţă din asfalt bituminos;

• dotarea cu mobilier urban (coşuri de gunoi, proiectoare LED, bariera automată, litere

volumetrice);

•  acoperirea cu scoarţă decorativă a spaţiilor libere;

•  plantarea de noi specii lemnoase.

# Justificarea necesității proiectului

Statiunea Neptun situata pe tarmul Marii Negre, este una dintre cele șase stațiuni balneoclimaterice și de agrement, alături de „Neptun”, „Jupiter”, „Cap Aurora”, „Venus” și „Saturn” dezvoltate după 1962 în nordul orasului Mangalia.

În prezent, Administrația locală din Mangalia, derulează o serie de proiecte de investiții în infrastructură, in vederea creșterii gradului de atractivitate al zonei.

Valoarea investiției: 45583.19 LEI cu TVA inclus

Perioada de implementare propusă: imediat dupa obtinerea Autorizatiei de Construire.

# Caracteristicile proiectului

Proiectul a fost întocmit pe baza temei cadru elaborată de beneficiar, a particularităților terenului din punct de vedere al vecinătăților, condițiilor geotehnice și condițiilor impuse prin certificatul de urbanism.

Terenul este situat în intravilanul municipiului Mangalia, in partea de sud-est a staţiunii Neptun, parte a municipiului Mangalia, având categoria de folosinţa „curți-construcții” și înscris în C.F. cu nr. 111547.(anexa 2), avand o suprafaţă totală din acte de 12 458,00mp. Pentru proiectul analizat va fi utilizată o suprafață de 2 643,00mp din parcela menționată.

În baza PUG si R.L.U. aprobat prin HCL 160/25.07.2019, terenul este cuprins in subzona   IS3c: subzona institutiilor publice si serviciilor de tip turistic cu regim inalt – U.T.R. 7.

Terenul ales pentru amenajarea peisagistică este in proprietatea Municipiului Mangalia, apartinand domeniului public, astfel:

- Act administrativ H.G. nr.904/22.08.2002 emis de Guvernul Romaniei;

- Act administrativ Acord nr.52482/02.08.2019 emis de Primaria Mangalia;

- Act administrativ Nomenclator nr.52497/02.08.2019 emis de Primaria Mangalia.

Amplasamentul face parte din zona de impozitare A (conform H.C.L. Mangalia nr.52/28.03.2006) și are următoarele vecinătăți:

- la nord - alee de acces;

- la est - blocuri de locuințe D+P+10 şi D+ P+4 la 5 m, variabil;

- la sud -  strada Gala Galaction;

- la vest - strada Trandafirilor.

Situatia existenta

În acest moment, zona studiată se remarcă prin degradarea fondului vegetal. Vegetaţia crescută face parte din flora spontană, crescută haotic, fara valoare decorativă.

Situatia proiectata

Prin prezentul proiect se propune realizarea umătoarelor lucrări (anexa 3):

- asigurarea accesului pietonal şi auto pe parcelă cu pastrarea accesului existent;

- amenjarea a 73 de locuri de parcare, pe o suprafaţă din asfalt bituminos;

- dotarea cu mobilier urban (coşuri de gunoi, proiectoare LED, bariera automată, litere volumetrice);

- acoperirea cu scoarţă decorativă a spaţiilor libere;

- plantarea de noi specii lemnoase

Proiectarea parcării s-a axat pe trei direcții principale:

- conformarea elementelor geometrice ale parcării la cerințele Normativului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități urbane, indicativ P 132-93, astfel încât accesul în și din parcare  să se desfășoare în condiții de maximă siguranță și confort;

- racordarea parcării la cotele străzii adiacente;

- lucrări accesorii – semnalistică.

Totalul locurilor de parcare propuse va fi de 73,  ce vor avea dimensiunile 2,50 x 5,00 mp.

Lista  lucrări, dotări si suprafete ocupate de  lucrari

| Lucrari de constructii si instalatii |
| --- |
| Denumire | U/M | Cant. |
| Parcare neacoperită | Mp | 875,89 |
| Circulaţie auto | Mp | 845,12 |
| Spaţiu amenajat cu scorţă decorativă | Mp | 921,99 |
| Borduri | Ml | 286,26 |
| Dotări |
| Proiectoare LED pentru copaci | Buc | 22 |
| Iarba ornamentala Carex oshimensis 'Evergold' | Buc | 24 |
| Litere volumetrice | Buc | 21 |
| Cosuri de gunoi | Buc | 7 |
| Barieră automată | Buc | 1 |

Terenul se va amenaja cu o platforma pentru circulatie auto si parcare, formata din următoarele straturi:

- beton asfaltic BA 16,5CM, SR 174-1,

- strat de legatura din binder de criblura BAD25, SR 174-1,

- strat de balast stabilizat cu ciment 20cm, STAS 10473,

- strat de balast 30cm, SR 662, SR 662, STAS 6400.

Locurile de parcare vor fi marcate şi numerotate cu vopsea de culoare galbenă pentru marcaje auto.

Parcarea va fi dotată cu mobilier urban, vor fi amplasate 7 coşuri de gunoi, direct pe spaţiul liber, o barieră electrică, proiectoare LED pentru copaci şi litere volumetrice.

Coşurile de gunoi vor fi realizate din beton, prevazute cu capac din otel galvanizat vopsit in camp electrostatic, scrumiera si cuva interioara detasabila din otel zincat.

Delimitarea dintre partea carosabilă şi spaţiul verde se va face cu borduri din beton 10x15 cm fundate pe beton, care vor însuma o lungime de 286,26 m.

Accesele rutiere vor fi dimensionate geometric pentru o cale de intrare și o cale de ieșire și vor fi adaptate la caracteristicile de viraj ale vehiculului de calcul (autoturism).

Lăţimea părţii carosabile va fi de 5,00 m corespunzător celor două fire de circulaţie.

Suprafata totala destinata parcării şi circulaţiei auto este de 1721,01 mp.

Asigurarea utilităților

Zona în care care se află amplasamentul studiat este echipată cu rețele tehnico-edilitare, dar pentru executarea lucrărilor și funcționarea ulterioară a obiectivului va fi necesar doar racordarea la electricitate. Alimentarea cu energie electrică a investiției propuse se va realiza printr-un branșament la rețeaua de energie electrică existentă în apropiere, de la firida de branșament stradală, prin intermediul unui cablu pozat îngropat.

Spaţiile verzi se vor amenaja pe conturul parcărilor, între cele două ramuri de locuri de parcare. Pe contur se va planta gard viu – lemn cainesc (Ligustrum Vulgare). Pe toate spaţiie verzi ce mărginesc locurile  de parcare se vor planta arbori de talie înaltă si iarba ornamentala. În rest, spațiile libere se vor amenaja cu scoarta de copac decorativa. Scoarța de copac decorativa are rolul de mulci (provenit din termenul englezesc mulch). Este vorba de un strat de materie organică (scoarță, paie, frunze, resturi vegetale, rumeguș) care se aplică pe suprafața solului pentru a păstra umiditatea. Mulciul scade evaporarea dar are și rolul de a împiedica creșterea buruienilor.

Utilizarea scoarței aduce numeroase beneficii atât pentru sol cât și pentru plantele pe care acesta le găzduiește. Pe perioada iernii acestea vor fi protejate de frig, iar vara  va reține o cantitate de mai mare de apă protejând solul de razele puternice ale soarelui.

Suprafata totala de spatiu verde amenajat  este de 921,99mp (vezi anexa 2).

# DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Pentru realizarea proiectului propus nu sunt necesare lucrări de demolare, terenul este liber de constructii.

# DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Terenul este situat în intravilanul municipiului Mangalia, in partea de sud-est a staţiunii Neptun, parte a municipiului Mangalia, având categoria de folosinţa „curți-construcții” și înscris în C.F. cu nr. 111547(vezi anexa 1), avand o suprafaţă totală din acte de 12 458,00mp. Pentru proiectul analizat va fi utilizată o suprafață de 2 643,00mp din parcela menționată.

Conform PUG si R.L.U. aprobat prin HCL 160/25.07.2019, terenul este cuprins in subzona IS3c: subzona institutiilor publice si serviciilor de tip turistic cu regim inalt – U.T.R. 7.

Terenul ales pentru amenajarea peisagistică este in proprietatea Municipiului Mangalia, apartinand domeniului public,astfel:

- Act administrativ H.G. nr.904/22.08.2002 emis de Guvernul Romaniei;

- Act administrativ Acord nr.52482/02.08.2019 emis de Primaria Mangalia;

- Act administrativ Nomenclator nr.52497/02.08.2019 emis de Primaria Mangalia.

Amplasamentul face parte din zona de impozitare A (conform H.C.L. Mangalia nr.52/28.03.2006) și are următoarele vecinătăți:

- la nord - alee de acces;

- la est - blocuri de locuințe D+P+10 şi D+ P+4 la 5 m, variabil;

- la sud -  strada Gala Galaction;

- la vest - strada Trandafirilor.

Coordonatele  in sistem de proiectie STEREOGRAFIC 1970 ale amplasamentului sunt evidențiate în tabelul urmator.

| Nr.pct | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 268736.163 | 789371.025 |
| 2 | 268685.435 | 789377.471 |
| 3 | 268633.371 | 789384.087 |
| 4 | 268629.221 | 789385.437 |
| 5 | 268626.981 | 789386.684 |
| 6 | 268623.536 | 789389.617 |
| 7 | 268621.721 | 789392.291 |
| 8 | 268621.001 | 789407.984 |
| 9 | 268622.830 | 789407.750 |
| 10 | 268638.925 | 789405.690 |
| 11 | 268717.015 | 789395.693 |
| 12 | 268720.562 | 789393.627 |
| 13 | 268729.227 | 789391.843 |
| 14 | 268736.486 | 789391.234 |
| 15 | 268739.635 | 789389.250 |
| 16 | 268746.071 | 789387.853 |
| 17 | 268745.999 | 789380.625 |
| 18 | 268745.052 | 789378.016 |
| 19 | 268743.532 | 789375.693 |
| 20 | 268740.413 | 789372.552 |
| 21 | 268738.383 | 789371.525 |

Din analiza coordonatelor si  conform Deciziei de Evaluare Initiala nr.11409RP din 06.12.2019 emisa de APM CONSTANTA, reiese ca  amplasamentul propus pentru realizarea proiectului nu intra sub incidenta art.28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificarile si completarile prin Legea nr.49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea proiectul nu intra sub incidenta prevederilor art.48 si 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificarile si  completarile ulterioare.

# DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI  ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

# Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților

# în mediu

# Protecția calității apelor

  - sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

În perioada de execuție a lucrărilor propuse principalele surse de poluare pentru ape sunt reprezentate de:

- apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ale organizării de şantier în cazul deversărilor accidentale sau nevidanjării adecvate;

- ape pluviale ce spală suprafața organizării de șantier și se pot contamina cu noxe şi pulberi provenite din lucrările desfăşurate pe şantier şi traficul utilajelor şi mijloacelor de transport.

Considerăm că impactul asupra componentei de mediu apă în etapa de realizare a investiţiei este nesemnificativ şi temporar, în condițiile în care lucrările de execuţie se vor realiza conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

În perioada funcționării obiectivului:

- nu este necesară branșarea la rețeaua de alimentare cu apă și la cea de canalizare;

- preluarea apelor din precipitații se va realiza prin pantă transversală de scurgere, iar  conducerea lor se va face spre canalizarea stradală din zonă;

- se recomandă instalarea unui separator de hidrocarburi înainte de evacuarea apelor pluviale colectate de pe platforma de parcare  în rețeaua de canalizare.

  - stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Nu sunt prevăzute astfel de instalații, nu e cazul.

# Protecția aerului

  - sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

În perioada derulării proiectului  principalele surse de poluare sunt:

- procesele de ardere a combustibililor utilizați pentru deplasarea mijloacelor de transport  și funcționarea  utilajelor, principalii poluanți fiind în acest caz  SOx, NOx, CO, particule în suspensie, compuși organici volatili etc.

- lucrările  propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioadă o creștere a cantităților de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu, manipularea materialelor de construcții, amenajarea drumurilor, a depozitelor de materiale e.t.c.

Având în vedere că sursele de poluare asociate activităţilor care se vor desfăşura în faza de execuţie sunt surse libere, deschise nu se poate pune problema unor instalaţii de captare - epurare -evacuare în atmosferă a aerului impurificat/gazelor reziduale.

Lucrările organizării de şantier vor fi corect concepute şi executate, cu dotări moderne care să reducă emisia de noxe în aer, apă şi pe sol. Concentrarea lor într-un singur amplasament este benefică, diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare controlată şi corectă.

În perioada de funcționare a obiectivului, noxele emisie în aer vor avea un nivel redus, întrucât obiectivul presupune staționarea autovehiculelor.

  - instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

nu este cazul

# Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

  - sursele de zgomot și de vibrații

În perioada realizării investiției se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de :

- intensificarea traficului în zonă, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje;

- executarea anumitor lucrări de construcții în șantier, care presupun producerea unor zgomote de intensitate mai mare;

- lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

Zgomotul produs de utilajele de pe șantier va fi temporar și se va manifesta local.

În perioada funcționării obiectivului, principalele surse de zgomot pot fi determinate de intensificarea traficului în zonă ca urmare a existenței noului obiectiv. Nivelul de zgomot va fi unul redus, parcarea propusă fiind proiectată pentru trafic ușor.

  - amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

În timpul execuţiei lucrărilor, se vor avea în vedere următoarele măsuri de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- desfășurarea lucrărilor de construcție numai pe timp de zi, în conformitate cu programul impus de administrația locală, astfel încât să nu producă disconfort  în vecinătate;

-    nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va incadra in limitele prevăzute

de STAS 10009/88 Acustică urbană.

În perioada funcționării obiectivului măsurile tehnice pentru combaterea poluării sonore se referă la ecranarea sursei de zgomot și protecția urechii omului și a locuinței sau spațiului în care își desfășoară activitatea.

Pentru investiția propusă s-a asigurat prin proiectare, zona de spatiu verde amenajata cu pomi de diferite marimi si alte plante ornamentale in vederea izolarii acustice.

# Protecția împotriva radiațiilor

  - sursele de radiații – nu e cazul

  - amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor – nu e cazul

# Protecția solului și a subsolului

  - sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime

În perioada execuției lucrărilor de construcție principalele surse de poluare a solului sunt reprezentate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite ;

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor special amenajate din zona obiectivului;

- tranzitarea sau staționarea autovehiculelor în zone necorespunzătoare.

În  perioada funcționării obiectivului pot apărea incidente cauzate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la autoturisme sau alte mijloacele de transport ce tranzitează zona sau stationeaza;

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor  special amenajate din zona obiectivului.

  - lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului

În perioada executării lucrărilor

- amenajarea unor spații adecvate în incinta organizării de șantier astfel încât deșeurile și materialele de construcții să fie depozitate  pe categorii și să nu existe posibilitatea împrăștierii acestora pe terenurile învecinate;

- staționarea utilajelor și a mijloacelor de transport în incinta organizării de șantier se va face numai în spațiu special stabilit (platformă pietruită), dotat cu material absorbant;

- la ieșirea din organizarea de șantier se asigură curățarea roților autovehiculelor înainte ca acestea să părăseasca incinta.

- dotarea cu material absorbant a organizării de șantier;

- organizarea de șantier  dispune de toalete ecologice dotate cu lavoar în număr suficient pentru uzul muncitorilor.

În perioada funcționării obiectivului

- interzicerea parcării autovehiculelor pe spațiile verzi din incintă;

- Dotarea cu material absorbant a obiectivului;

- Interzicerea spalarii, efectuarii de reparatii la mijloacele de transport in incinta parcarii;

- Amenajarea adecvată a spațiilor de colectare a deșeurilor. Se va implementa colectarea selectiva a deseurilor.

# Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

  - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Amplasamentul nu este situat in incinta sau in vecinatatea unei arii naturale protejate iar realizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

  - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate  - nu e cazul

# Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

  - identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele

Prin realizarea obiectivului propus nu se modifică funcţiunile prevăzute în Certificatul de urbanism şi nu sunt afectate obiective de interes public.

În jurul amplasamentului nu există  obiective culturale sau religioase a căror activitate să fie stânjenită de funcționarea noului obiectiv. Precizăm de asemenea că terenul vizat nu se află  în zone de risc de inundabilitate, alunecări de teren, în zone de protecție sanitară, zone de siguranță și protecție a amenajărilor hidrotehnice, perimetre de protecție hidrogeologică etc.

  - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

nu este cazul

# Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul

# realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

  - lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

În perioada executării lucrărilor de supraetajare se preconizează generarea următoarelor categorii de deșeuri:

Tabelul nr. 1

| Cod | Denumirea deșeului | Sursa de generare | Cantitati estimate/Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 07 | Resturi de materiale de constructii și deșeuri din construcții | Salubrizare amplasament Construcții și construcții – montaj | 500 kg/vor fi transportate in locuri indicate de Primăria Mangalia |
| 15 02 02* | Material absorbant uzat | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant | functie de poluarile produse /Va fi predat catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 15 0101 | ambalaje de hârtie și carton | Saci de ciment, adezivi, altele generate de personalul muncitor | 100kg /Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | Lucrari de instalatii | 10 kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Organizarea de șantier | 20 kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 17 02 01 | lemn | Organizare santier | 10kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 02 | sticla | Organizarea de șantier | 10 kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 03 | Materiale plastice | Organizarea de șantier | 100 kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | Organizarea de șantier | 100 kg/Vor fi preluate de Serviciul local de salubrizare si eliminate la un depozit ecologic |

Notă:interesul beneficiarului cât și a constructorului constă in reducerea  cantităților de deșeuri rezultate din materia primă, având in vedere costurile destul de mari ale materialelor de construcții, astfel incât achiziționarea materialelor de construcții se realizează după calcule precise iar dacă rămâne o cantitate de materie primă aceasta este utilizată la un alt proiect sau returnată furnizorului (in general există precizata in contractul de cumpărare a materialelor de construcții, o clauză in acest sens).

În perioada funcționării obiectivului se vor genera cu precădere, tipurile de deșeuri menționate în tabelul nr. 2.

Tabelul nr.2

| Descrierea deşeului | Codificarea deşeului conform H.G. 856/2002 | sursă | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| deşeuri menajere | 20 03 01 | Activități curente | Preluate de Serviciul local de salubrizare |
| ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 |  | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| ambalaje metalice | 15 01 04 |  |  |
| ambalaje de sticlă | 15 01 07 |  |  |
| ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 |  |  |

  - programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Din punct de vedere cantitativ, deșeurile generate variază, în funcție de tipul lucrărilor, de ritmul de lucru, de numărul persoanelor  desemnate pentru efectuarea lucrărilor.

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minimum.

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate din incinta organizării de șantier.

Este important să se urmarească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai indelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

  - planul de gestionare a deșeurilor

- deșeuri  menajere  - acestea vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele, și depozitate în spații special amenajate până la preluarea acestora de către serviciul de salubritate local;

- resturi de materiale de construcții - se vor colecta pe categorii astfel încât să poată fi  preluate și transportate  în vederea depozitării în depozitele care le acceptă la depozitare  conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări.

- material absorbant uzat - va fi colectat, în măsura în care se generează, în recipiente prevăzute cu capac și va fi predat în vederea valorificării/eliminării.

- Deseuri de ambalaje – vor fi colectate pe categorii si predate catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii.

# Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

  - substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse – nu e cazul.

  - modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației – nu e cazul.

# Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Realizarea lucrărilor de construire nu se va face cu utilizarea resurselor naturale de pe amplasament. Materialele de construcție vor fi produse în afara amplasamentului, urmând a fi livrate în zona de construcție în cantitățile necesare etapelor planificate.

# DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

# Factorul de mediu apa

În toată Dobrogea apele subterane se găsesc în rețeaua de fisuri și goluri carstice ale calcarelor de vârstă jurasic-cretacică și sarmațiană.

Dobrogea centrală prezintă interes hidrogeologic în partea sa sudică, prin cele trei hidrostructuri din calcare jurasice: Corbu-Ghindărești, Târgușorul-Tașaul, Dorobanțu-Siutghiol.

Cele mai importante din punct de vedere al calității și cantității sunt calcarele jurasic-superioare-cretacice, dezvoltate până la adâncimi ce depășesc 800 m. Din complexul jurasic superior-cretacic prin captările situate în zona lacului Siutghiol-Caragea –Dermen, Casimcea I, Casimcea II se extrage un debit de aproximativ 3,3 mc/sec, puțurile acestor captări având adâncimi de 60-120 m.

Măsurile generale ce trebuie avute în vedere pentru asigurarea protecției calității factorului de mediu apa sunt următoarele:

În perioada executării lucrărilor de supraetajare a obiectivului se va proceda la:

  - depozitarea materialelor de construcții necesare și a deșeurilor generate numai în spațiile special amenajate în incinta organizării de șantier;

  - se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru, ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier;

  - se va achiziționa material absorbant în vederea intervenției prompte în cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere în zona obiectivului.

În perioada funcționării obiectivului: nu este cazul

# Factorul de mediu aer și climă

Regimul climatic în partea maritimă a județului Constanța în care se încadrează și proiectul studiat, se caracterizează prin veri a căror căldură este atenuată de briza mării și  prin ierni blânde, marcate de vânturi puternice și umede dinspre mare. O caracteristică topoclimatică importantă  constă în influența apelor saline asupra gradului de încălzire și stocare a căldurii, ceea ce favorizează cura balneară, care se prelungește și în luna septembrie.

Terenul pe care urmează a se construi obiectivul este situat într-o zonă turistică ce oferă servicii hoteliere și de agrement. În vecinătatea amplasamentului nu există obiective industriale care să reprezinte surse de poluare a aerului.

Din punctul de vedere al calității aerului, s-a constatat că odată cu începerea sezonului estival, creșterea traficului în zonă conduce implicit la creșterea emisiilor de poluanți specifici și a nivelului de zgomot.

În perioada derulării proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru deplasarea mijloacelor de transport și funcționarea  utilajelor, principalii poluanți fiind in acest caz  SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compuși organici volatili etc.

De asemenea, lucrările  propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in această perioadă o creștere a cantităților de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu manipularea materialelor de construcții, amenajarea drumurilor, a depozitelor de materiale etc.

În scopul diminuării impactului asupra factorului de mediu aer, în perioada executării lucrărilor se recomandă:

  - utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

  - utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare;

  - se va avea în vedere curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă.

În perioada funcționării obiectivului, principala sursă de emisii în aer este reprezentată de traficul auto ce se desfășoară în zonă.

Odată cu darea în folosință a unui nou obiectiv apreciem că emisiile de noxe provenite din arderea combustibililor vor fi minime, întrucât obiectivul presupune staționarea autovehiculelor.

# Protecția solului și subsolului

Din punct de vedere structural zona de studiu se suprapune Platformei Dobrogei de Sud ce se întinde în sudul faliei Topalu-Palazu Mare cu un fundament constituit din formaţiuni granitice și cristaline, fracturat și scufundat la peste 1000 m, peste care se dispune o stivă groasă de roci sedimentare, suprafaţa podișului fiind acoperita e o cuvertură joasă de loess ce atinge  grosimi între 4 și 30 m.

Surse de poluare a solului ce pot apărea în timpul realizării, dar şi în perioada funcţionării obiectivului, sunt reprezentate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite ;

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor special amenajate din zona obiectivului;

- tranzitarea sau staționarea autovehiculelor în zone necorespunzătoare.

Principalele măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt:

  - amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea temporară a deșeurilor și  materialelor rezultate ca urmare a desfășurării activității în perioada de realizare a  lucrărilor proiectului;

  - este interzisă depozitarea temporară a deșeurilor, imediat după producere direct pe sol, sau în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora;

  - se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

  - deșeurile rezultate în urma lucrărilor prevăzute în proiect (deșeuri din construcții și deșeuri menajere) se vor colecta selectiv pe categorii în spații special amenajate și vor fi valorificate prin societăți autorizate în colectarea și valorificarea lor;

  - depozitarea materiilor prime se va face numai in incinta obiectivului, in spațiile special amenajate destinate acestui scop;

  - dotarea obiectivului cu material absorbant astfel incât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere să se intervină prompt si eficient pentru inlăturarea/diminuarea efectelor poluării.

# Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

În perioada realizării investiției se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de :

- intensificarea traficului în zonă, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje;

- executarea anumitor lucrări de construcții în șantier, care presupun producerea unor zgomote de intensitate mai mare;

- lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

În scopul diminuării surselor de zgomot, în perioada realizării investiției se vor lua măsuri precum :

- utilizarea de echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși  în atmosferă, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt în activitate;

- oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

- folosirea de utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

- utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare utilaje, pompe etc);

- programarea activităților astfel încât să se evite creșterea nivelului de zgomot prin utilizarea simultană  a mai multor utilaje care au asociate emisii sonore importante.

În perioada funcționării obiectivului

Pentru investiția propusă s-a asigurat prin proiectare, zona de spatiu verde amenajata cu pomi de diferite marimi si alte plante ornamentale in vederea izolarii acustice.

# Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Zona costieră și litorală începând de la Capul Midia până la Vama Veche  este supusă presiunii factorilor antropici cu impact asupra ecosistemelor costiere și marine, prin activități portuare, transport maritim, pescuit comercial, mari aglomerări urbane, turism și sporturi nautice, obiective industriale etc.

Terenul studiat se află în intravilanul municipiului Mangalia, Statiunea Neptun, într-o zonă cu funcțiune predominantă de cazare și agrement. Amplasamentul nu este situat în incinta sau în vecinătatea unei arii naturale protejate, iar realizarea și funcționarea obiectivului nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

# Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Obiectivul propus nu va modifica funcțiunile prevăzute în Certificatul de urbanism, in jurul amplasamentului nu există  obiective culturale sau religioase a căror activitate să fie stânjenită de funcționarea noului obiectiv. Precizăm de asemenea că terenul vizat nu se află  în zone de risc de inundabilitate, alunecări de teren, în zone de protecție sanitară, zone de siguranță și protecție a amenajărilor hidrotehnice, perimetre de protecție hidrogeologică etc.

# Impactul asupra peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente

Orașul și arealul său de influență reprezintă un ecosistem antropic (ecosistem urban) în care relațiile dintre componentele sale se proiectează în calitatea peisajului. Fiecare componentă urbană își transferă caracteristicile peisajului pe care îl formează, dar și fiecare componentă a cadrului natural își transferă caracteristicile peisajului urban în ansamblu. Peisajul urban nu este produs numai pentru a fi privit sau perceput, ci este construit pentru a fi folosit (Hall, 2006).

Spaţiile verzi se vor amenaja pe conturul parcărilor, între cele două ramuri de locuri de parcare. Pe contur se va planta gard viu – lemn cainesc (Ligustrum Vulgare). Pe toate spaţiie verzi ce mărginesc locurile  de parcare se vor planta arbori de talie înaltă si iarba ornamentala (Carex oshimensis 'Evergold). În rest se va amenaja cu scoarta de copac decorativa. Suprafata totala de spatiu verde este de 921,99mp

# Tipurile și caracteristicile impactului potențial

- Extinderea spațială a impactului (zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată)

Impactul se va resimți la nivel local în zona amplasamentului, în perioada executării lucrărilor de construire.

- Natura impactului

Prin realizarea proiectului nu vor exista efecte semnificativ negative asupra factorilor de mediu.

Impactul direct se manifestă asupra asupra factorului de mediu aer prin emisiile generate de activitatea de construire.

Impactul indirect se manifestă asupra populației localității și este determinat de emisiile în aer, de impactul asupra solului, impactul prin zgomot și asupra peisajului. Este un impact nesemnificativ și se manifestă pe termen scurt.

Un impact temporar, atat direct cât și indirect, asupra factorilor de mediu și a locuitorilor din zonă se manifestă pe perioada executarii lucrărilor de constructii și este unul nesemnificativ în cazul în care se aplică un management coespunzător care sa aibă în vedere măsuri de diminuare a impctului asupra factorilor de mediu.

- natura transfrontalieră a impactului

Nu e cazul.

- Magnitudinea și complexitatea impactului

Impactul se va resimți la nivel local în zona amplasamentului  si va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

- probabilitatea impactului

Un impact semnificativ asupra mediului se poate manifesta în condițiile apariției unor situații de poluare accidentală sau în cazul în care nu se iau masurile necesare astfel incât să nu apară riscuri.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului

Depinde de situația ce determină apariția impactului, de modul de intervenție și de rapiditatea cu care se intervine.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu e cazul

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu sunt prevăzute în această etapă.

# LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

# Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte

# normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene

- Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) – nu e cazul

- Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului – nu e cazul

- Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei – nu e cazul

- Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa – nu e cazul

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive – nu e cazul

- Altele – nu e cazul

# Planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul a fost întocmit pe baza temei cadru elaborată de beneficiar, particularităților terenului din punct de vedere al vecinătăților, condițiilor geotehnice și condițiilor impuse prin certificatul de urbanism.

Terenul este situat în intravilanul municipiului Mangalia, in partea de sud-est a staţiunii Neptun, parte a municipiului Mangalia, având categoria de folosinţa „curți-construcții” și înscris în C.F. cu nr. 111547, avand o suprafaţă totală din acte de 12 458,00mp.

Pentru proiectul analizat va fi utilizată o suprafață de 2 643,00mp din parcela menționată.

Conform PUG si R.L.U. aprobat prin HCL 160/25.07.2019, terenul este cuprins in subzona   IS3c: subzona institutiilor publice si serviciilor de tip turistic cu regim inalt – U.T.R. 7.

Terenul ales pentru amenajarea peisagistică este in proprietatea Municipiului Mangalia, apartinand domeniului public,astfel:

- Act administrativ H.G. nr.904/22.08.2002 emis de Guvernul Romaniei;

- Act administrativ Acord nr.52482/02.08.2019 emis de Primaria Mangalia;

- Act administrativ Nomenclator nr.52497/02.08.2019 emis de Primaria Mangalia.

Amplasamentul face parte din zona de impozitare A (conform H.C.L. Mangalia nr.52/28.03.2006) și are următoarele vecinătăți:

- la nord - alee de acces;

- la est - blocuri de locuințe D+P+10 şi D+ P+4 la 5 m, variabil;

- la sud -  strada Gala Galaction;

- la vest - strada Trandafirilor.

Situatia existenta

În acest moment, zona studiată se remarcă prin degradarea fondului vegetal. Vegetaţia crescută face parte din flora spontană, crescută haotic, fara valoare decorativă.

Situatia proiectata

Prin prezentul proiect se propune realizarea umătoarelor lucrări (anexa 3):

- asigurarea accesului pietonal şi auto pe parcelă cu pastrarea accesului existent;

- amenjarea a 73 de locuri de parcare, pe o suprafaţă din asfalt bituminos;

- dotarea cu mobilier urban (coşuri de gunoi, proiectoare LED, bariera automată, litere volumetrice);

- acoperirea cu scoarţă decorativă a spaţiilor libere;

- plantarea de noi specii lemnoase

Investiția propusă va respecta toate condiționările de ordin urbanistic stabilite de regulamentele și legile în vigoare pentru zona respectivă.

# LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

# Localizarea organizării de șantier și descrierea lucrărilor necesare  organizării de

# șantier

Pentru realizarea lucrărilor propuse se va amenaja organizarea de șantier pe terenul aflat în administrarea beneficiarului (anexa 4) și nu va afecta domeniul public;

- Aceasta va fi împrejmuită, cu acces controlat;

- baracamentul va fi constituit din containere modulare poziționate pe pat de piatră ce adăpostesc un depozit de scule, biroul organizării de șantier și vestiar ;

- șantierul va fi dotat cu toalete ecologice prevăzute cu lavoare ce se vor vidanja periodic cu firme specializate;

- se asigură iluminatul perimetral;

- amenajare zonă de depozitare a materialelor folosite la lucrări, precum și o zonă prevăzută cu containere etichetate corespunzător pentru depozitarea deșeurilor generate din activitate;

- aprovizionarea șantierului cu materiale de construcție se face ritmic pentru a se evita formarea de stocuri pe amplasament;

- La ieșirea din incinta organizării de șantier se va amplasa o rampa pentru spalarea rotilor autovehiculelor mari si a utilajelor.

# Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților

# în mediu în timpul organizării de șantier

Acestea au fost descrise, pentru fiecare factor de mediu,  în capitolele 6 și 7.

# Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

Executarea propriu-zisă a lucrărilor de construire pot determina în această perioadă o creștere a cantităților de pulberi în zona amplasamentului.

Se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de intensificarea traficului în zona, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje, lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

# Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

- staționarea utilajelor și a mijloacelor de transport în incinta organizării de șantier se va face numai în spațiu special stabilit (platforma pietruită), dotat cu material absorbant;

- la ieșirea din organizarea de șantier se va asigura curățarea roților autovehiculelor înainte ca acestea să părăseasca incinta;

- utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

- utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

- se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

- dotarea organizării de șantier  cu material absorbant astfel incât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere sa se intervină prompt si eficient pentru inlaturarea/diminuarea efectelor poluarii;

- se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

- se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier.

# LUCRĂRI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ  DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII

# Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției

După finalizarea lucrărilor de construire pe terenul ramas liber se va proceda la amenajarea unor spații verzi.

# Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de  poluări  accidentale

În cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi  afectat este solul; în acest caz se recomandă achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă.

Se recomandă amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea controlată a  deșeurilor produse pentru a evita riscul ca acestea să ajungă pe terenurile învecinate sau să fie depozitate necontrolat în incinta obiectivului.

# Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului

În cazul demolării obiectivului, la încetarea activității, se va proceda astfel:

- înainte de începerea lucrărilor de desființare a obiectivului se vor obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, conform legii ;

- înainte de demolarea propriu-zisă a construcției este necesară dezafectarea tuturor echipamentelor, instalațiilor, respectând procedurile de colectare, sortare și depozitare pe categorii a tuturor materialelor ce rezultă din aceste activități;

- materialele rezultate în urma dezafectării vor fi valorificate prin firme autorizate sau, după caz eliminate în depozite autorizate, care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevazute în ordinul MMGA nr. 95/2005 ;

- se va realiza separarea deșeurilor de materiale cu conținut de substanțe periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generării acestora;

- se va reface amplasamentul la starea inițiala (teren liber) sau va fi pregătit pentru  o viitoare construcție, în funcție de destinația ulterioară a terenului.

# Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Aceste modalități se vor stabili, dacă va fi cazul la momentul luării deciziei privind desființarea obiectivului și depind de strategia care se va adopta în ceea ce privește utilizarea ulterioară a terenului.

# EVALUARE ADECVATĂ

Amplasamentul analizat nu se află în interiorul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de tip Sit Natura 2000, astfel încât nu este necesară declanșarea procedurii de evaluare adecvată.

# INFORMATII  CARE TREBUIE FURNIZATE PENTRU PROIECTELE

# CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE

Nu e cazul. Amplasamentul se află într-o zonă antropizată, prevăzută în documentațiile de urbanism a se dezvolta ca zonă turistica, activități conexe.

Proiectul nu se încadrează în prevederile art. 48 și / sau prevederile din art. 54 din Legea Apelor 107 / 1996, cu modificările și completările ulterioare.

# CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAŢIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III – XIV

Conform articolului 9 aliniatul (3) din legea 292/2018 prezentul capitol se referă la atribuții ale autorității competente de mediu  privind utilizarea unor criterii  pentru a stabili dacă proiectul analizat  se supune evaluării impactului asupra mediului.

# ANEXE

Anexa 1 – Plan  de încadrare în zonă

Anexa 2 – Extras carte funciara pentru informare

Anexa 3 – Plan de situație

Anexa 4 – Plan organizare de șantier

Întocmit,

Daniela Voinea

Elaborator,

BLUE TERRA CONSULTING S.R.L.

22.01.2020