|  | S.C. „MĂRĂCINE NICOMAR” S.R.L. |
| --- | --- |
|  | Adresa Sediu: Com. BECENI, Jud. BUZĂU; Punct Lucru: Șos. Brăilei, Nr. 2, Municipiul Buzău, Judeţul Buzău Reg. Com. J10/29/ian1993 C.U.I. RO 3493639 | Tel. 0238/711226 Fax.0238/711226 e-mail: maracinenicomar@yahoo.com | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 |

DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ PENTRU EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

(AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CONSTANȚA)

la investiţia

„REABILITARE  ŞI MODERNIZARE  PLOT DE IRIGAŢII

SPP VALU LUI TRAIAN PE SUPRAFAŢA O.U.A.I. “VALU LUI TRAIAN NORD”,JUDEŢUL CONSTANŢA

PROIECTANT,                                                                       AUTORITATEA

CONTRACTANTĂ,

S.C.  „MĂRĂCINE NICOMAR”  S.R.L.                                                    O.U.A.I.  „VALU LUI TRAIAN NORD”

BUZĂU                                                                                              JUDEŢUL  CONSTANŢA

Ex. nr. …

-2020 –

|  | S.C. „MĂRĂCINE NICOMAR” S.R.L. |
| --- | --- |
|  | Adresa Sediu: Com. BECENI, Jud. BUZĂU; Punct Lucru: Șos. Brăilei, Nr. 2, Municipiul Buzău, Judeţul Buzău Reg. Com. J10/29/ian1993 C.U.I. RO 3493639 | Tel. 0238/711226 Fax.0238/711226 e-mail: maracinenicomar@yahoo.com | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 |

PROIECT NR.194  / 2018

CONTRACT NR. 379/ 13.11.2018

DENUMIRE PROIECT: „REABILITARE  ŞI MODERNIZARE  PLOT DE

IRIGAŢII SPP VALU LUI TRAIAN PE SUPRAFAŢA

O.U.A.I. “VALU LUI TRAIAN NORD”,JUDEŢUL CONSTANŢA

## FAZA DE PROIECTARE:  P.A.C.

AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ: O.U.A.I. „VALU LUI TRAIAN NORD”

COMUNA VALU LUI TRAIAN,

JUDEŢUL CONSTANŢA

PROIECTANT:   S.C. „MĂRĂCINE NICOMAR” S.R.L.

ADMINISTRATOR:    dr. ing. MĂRĂCINE NICOLAE

-2020 –

S.C. „MĂRĂCINE NICOMAR”  S.R.L					.Proiect nr. 194/ 2018

„REABILITARE  ŞI MODERNIZARE  PLOT DE IRIGAŢII SPP VALU LUI TRAIAN PE SUPRAFAŢA O.U.A.I. “VALU LUI TRAIAN NORD”,JUDEŢUL CONSTANŢA

Faza: P.A.C.

BORDEROU DE PIESE SCRISE

- Foaie de capăt

- Borderou de piese scrise si desenate

- Certificat de atestare nr. 36/19.07.2017

- Certificat de Urbanism nr. 28/30.01.2019

- MEMORIU DE PREZENTARE

- ANEXE

- Protocol  O.U.A.I. VALU LUI TRAIAN NORD

BORDEROU DE PIESE DESENATE

01 – Plan de încadrare în zonă, Sc. 1:50.000

02 – Plan de situație amenajare al amenajării de irigații pe suprafața OUAI “Valu lui

Traian” Sc. 1:10.000

03– Plan de situație incinta SPA Valu lui Traian Soluția 1,  Sc. 1:250

1 - Plan de amplasament în raport cu ariile protejate

S.C. „MĂRĂCINE NICOMAR”  S.R.L					.Proiect nr. 194/ 2018

„REABILITARE  ŞI MODERNIZARE  PLOT DE IRIGAŢII SPP VALU LUI TRAIAN PE SUPRAFAŢA O.U.A.I. “VALU LUI TRAIAN NORD”,JUDEŢUL CONSTANŢA

Faza: P.A.C.

MEMORIU DE PREZENTARE

Prezenta documentaţie întocmită conform conţinutului cadru prevăzut în Anexa nr.5E din LEGEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    nr. 292/03.12.2018, este destinată pentru declanşarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Documentaţia s-a întocmit în conformitate cu încadrarea în ANEXA nr. 2/1/punctul c.) proiecte de gospodărire a apelor pentru agricultură, inclusiv proiecte de irigaţii şi desecări din LEGEA nr. 292/03.12.2018

- DENUMIREA  PROIECTULUI:

„REABILITARE  ŞI MODERNIZARE  PLOT DE IRIGAŢII SPP VALU LUI TRAIAN PE SUPRAFAŢA O.U.A.I. “VALU LUI TRAIAN NORD”,JUDEŢUL CONSTANŢA

- TITULAR

Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii „VALU LUI TRAIAN NORD” prin membrii ei (conform ORDIN   nr.150/29.10.2007,  Protocol încheiat cu ANIF)

- Adresa sediului O.U.A.I.:   comuna Valu lui Traian, str. Calea Dobrogei, nr.460, judeţul

Constanţa, cod poştal 907300

- Adresa sediului social:  comuna  Valu lui Traian, judeţul Constanţa,, cod poştal 907071

- Tel:   0726/669846

e-mail: valuluitraian@.yahoo.com

R.N.O.I.F. Nr. 311/30.10.2007, ordin de înfiinţare OR 150/29.10.2007

- C.I.F. RO22692999 – localitatea Fântânele, judeţul Constanţa

COD  CAEN 9411

Cod IBAN nr. 42RVCB0115096659890001

Banca : BCR Constanţa

Preşedinte O.U.A.I. VALU LUI TRAIAN NORD: Sotir Calagiu

Rerponsabil legal al proiectului: Sotir Calagiu

- ELABORATOR  PROIECT

- S.C. MĂRĂCINE NICOMAR S.R.L. – BUZĂU

COD CAEN 7112 – activităţi de proiectare pentru lucrări de îmbunătăţiri funciare

b.) Sediu: com. Beceni, jud. Buzău

Punct de lucru: mun. Buzău, Şos. Brăilei, nr. 2

Tel:    0238/711226

Fax:  0238/711226

e-mail : maracinenicomar@yahoo.com.

c.) Reg. Comerţului: J 10/ 29 / ian. 1993

C.U.I.: RO 3493639

Cod IBAN:    RO51 TREZ 1665 069X XX00 1800

Banca:          TREZORERIA Buzău

Administrator SC MĂRĂCINE NICOMAR SRL : dr. ing. Mărăcine Nicolae

Persoană de contact :  dr. ing. Mărăcine Nicolae

d.) CERTIFICAT DE ATESTARE NR. 36 / 19.07.2017

e.)  CERTIFICAT DE ATESTARE  MAPDR Seria Ff nr. 008/03.06.2009,  pentru Proiectare – efectuarea studiilor de teren şi elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrări de îmbunătăţiri prin OMAPDR nr. 182/2009.

- ORDONATORUL  PRINCIPAL  DE CREDITE:

AGENŢIA PENTRU  FINANŢAREA INVESTIŢIILOR  RURALE  (A.F.I.R.)

din cadrul MINISTERULUI AGRICULTURII şi DEZVOLTĂRII RURALE (M.A.D.R.)

- DESCRIEREA  CARACTERISTICILOR  FIZICE  ALE  ÎNTREGULUI

PROIECT

- Rezumatul  proiectului

Lucrările propuse pentru realizarea investiţiei sunt grupate pe 3 obiecte conform devizului general astfel:

CAPITOLUL 4- CHELTUIELI PENTRU  INVESTIŢIA DE BAZĂ

OBIECT NR.4.1.1. –   CANAL DE PRIZĂ LA CANAL CA1

OBIECT NR.4.1.2. -   STAȚIA DE POMPARE SPP VALU LUI TRAIAN

OBIECT NR.4.1.3. -    REABILITARE REŢEA DE IRIGAŢIE

  - DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Pentru aducerea amenajării de irigaţie, din  O.U.A.I. Valu lui Traian Nord, judeţul Constanța la parametrii tehnici optimi de exploatare sunt necesare lucrări de reabilitare şi modernizare după cum urmează:

OBIECT NR.4.1.1.–   CANAL DE PRIZĂ LA CANAL CA1

Lucrările propuse în cadrul acestui obiect sunt:

- Se va demola pereul existent pe primul tronson

- Se va reface secțiunea transversală la parametrii constructivi inițiali

- Se va impermeabiliza primul tronson prin lucrări de betonare în câmpuri turnate pe loc

- Se va reabilita grătarul din secțiunea de priză prin: refacerea elementelor din beton armat, înlocuirea elementelor metalice degradate

- Se va impermeabiliza tronsonul doi cu soluție de tip apa stop.

Canalul de priza are o lungime L=18,20 m cu secțiune trapezoidală și următoarele caracteristici constructive ale profilului transversal TIP: B=18,50m, b=3,80m, H=4,50m, m=1,5

Impermeabilizarea Canalului de priza constă din :

- 10 cm pereu beton  C 25/30 turnat în câmpuri de 2 m lățime

- Strat drenant nisip -10 cm

- Folie PVC-1mm.

Reabilitarea cuvei de aspirație prin înlocuirea grătarului metalic

Grătarul metalic este realizat din profile metalice tip cornier cu rol de ramă a acestuia, de care sunt sudate profile tip otel lat 50x5 dispuse la o distanța de 5 cm interax.

Ansamblul metalic va fi tratat împotriva coroziunii

Reabilitarea grătarului metalic la canalul de aducțiune

Grătarul metalic este realizat din profile metalice tip cornier cu rol de ramă a acestuia, de care sunt sudate profile tip otel lat 50x5 dispuse la o distanță de 5 cm interax.

Sunt prevăzuți stâlpi metalici cu rol de rigidizare a grătarului metalic, ancorați în masive de beton armat.

Masivele de beton armat de la baza inferioară a canalului au dimensiunile în plan de 1,00 m x

1,60 m armate cu oțel beton maca PC 52 și OB37.

Masivele de beton armat de la baza superioară a canalului au dimensiunile în plan de 1,00 m x

1,00 m armate cu oțel beton maca PC 52 și OB37.

La baza superioară a grătarului a fost prevăzut un cadru metalic din profile rectangulare care împreună cu tabla profilată formează pasarela metalică.

Ansamblul metalic va fi tratat împotriva coroziunii.

OBIECT NR.4.1.2. - STAȚIA DE POMPARE SPP VALU LUI TRAIAN

- Sistematizare-Drumuri interioare si platforme

Lucrările propuse se referă la:

Drum interior betonat  are o lungime  L=26,89 m cu o suprafata S=96,87 mp + 2 taluzuri betonate cu o suprafata S=94,73 mp

În cadrul proiectului s-a adoptat următoarea soluție de modernizare:

-buciardarea  suprafatelor betonate existente in vederea aderarii unui beton nou

-imbracaminte beton executata intr-un singur strat in grosime de 15 cm (C25/30)

Drumul este structurat astfel:

- Parte carosabilă cu l=3,80 m

- Taluzurile betonate in debleu

- Panta longitudinala drum=6%

- Taluz debleu(m=2:3)

Platforma betonata armata in Soluția 1 va fi folosită drept fundație pentru Containerul metalic pentru personal cu o suprafață de S=30,50mp (4,43m x 6,88m)..

Platforma prezinta urmatoarea structura a straturilor :

- 20 cm beton  C 25/30

- Fundație – 30 cm balast

- Armatura din plasă sudată tip STNB Ø8, 100 x100

Trotuarele betonate au o lungime totală L=53,82 ml și o lățime l =1,00 m

Se vor realiza 2 trotuare betonate de o parte și de alta a clădirii stației de pompare sub presiune (SPP) având  următoarea structură :

- Beton C25/30 - 10 cm

- strat drenant (nisip) - 10 cm

- Panta transversală = 2%

Rigolele betonate au o lungime totală  L=64,41 m cu forma trapezoidala și adâncime h=0,3m

Se vor realiza 2 rigole betonate de o parte și de alta a trotuarelor iar apele colectate din precipitații se vor deversa gravitațional datorită declivității longitudinale în canalul de priză.

- beton C25/30 - 10cm

- strat drenant (nisip) - 5 cm

- panta longitudinală = 0,1%

- Arhitectură

Pentru reabilitarea statiei de pompare pentru irigații se propun următoarele lucrări:

- Reabilitare clădire stație de pompare (inclusiv acoperiș nou tip șarpantăși trotuar perimetral);

- Imprejmuire incintă zona curți-construcții (incinta stației de pompare SPP Valu lui Traian;

- Clădirea energetică, având dimensiunile 16,30mx3,20mx3,10m este la parterul clădirii stației de pompare.

- Pentru deservirea personalul de exploatare  a staţiei s-a prevăzut un container.

În incinta staţiei de pompare se va amplasa un pavilion pentru personal, construcţie metalică din panouri de aluminiu tip sandwich cu izolaţie din spumă poliuretanică, având dimensiunile de gabarit 4,90m x 2,40m x 2,50 m, prevăzut cu grup sanitar alimentat cu apă din forajul existent (ce va fi dotat cu echipament nou) și cu evacuare ape uzate menajere la fosa septică vidanjabilă existentă.

Incinta staţiei de pompare se va împrejmui pe 4 laturi, cu un gard din plasă bordurată pe stâlpi metalici H = 2,00m, Lperim = 240m , suprafaţa totală aferentă incintei S =4721 mp.

Înălţimea construcţiilor şi caracteristicile volumetrice ale acestora:

- h = 5,00-6,00 m pentru clădirea stației de pompare (considerând învelitoarea nouă tip șarpantă);

- h = 3,00-4,00 m  pentru clădirea energetică (considerând învelitoarea nouă tip șarpantă);

- Instalații sanitare

Lucrările propuse sunt aceleași pentru ambele soluții analizate Soluția 1 și Soluția 2:

În cadrul proiectului s-au realizat instalaţiile interioare şi exterioare de alimentare cu apă rece şi instalaţiile interioare de apă caldă de consum - ( A.C.M ) precum şi instalaţiile de canalizare menajeră interioară şi exteriară.

Apa rece necesară  este asigurată de puţul forat existent în incinta staţiei de pompare care se va reabilita.

Instalaţiile hidromecanice aferente sursei de apă (conductă de aducţiune-PEIDDn32mm, robineti de trecere Dn11/4”, clapet de retinere, apometru),  împreună cu pompa cu hidrofor, se vor amplasa în cabina puţ forat (construcţie subterană din beton cu dimensiunile interioare de 2,0mx2,0mx1,75m), amplasată lângă puţ. Presiunea necesară în reţeaua de apă este asigurată de pompa cu hidrofor nou prevăzută.

Alimentarea cu apărece a consumatorilor din grupul sanitar aferent clădirii pentru personal se va asigura printr-un branșament din țeava PEID De 32mm, (montat îngropat sub adâncimea de îngheţ,conform STAS 6054, H =-0,90 m, măsurată de la cota terenului amenajat până la generatoarea superioară a conductei ), racordat  la rețeaua exterioară nou proiectată.

Apa caldă menajeră necesară grupului sanitar se va asigura de la boilerul electric cu capacitatea de 50 litri, nou prevăzut,  montat pe peretele interior al camerei pentru personal.

Instalatiile de  alimentare cu apa rece şi apa caldă de consum –se vor executa din tevi si fitinguri din  polipropilenă PPR, PP-AL , având diametre  De 20 ÷ 32 mm, montate aparent pe elemente de constructii deasupra pardoselii finite la cca. 10cm.

Echiparea cu obiecte sanitare s-a făcut conform temei (stabilită pe planurile de arhitectură) iar  amplasarea acestora cu respectarea distanţelor dintre obiecte si a cotelor de montaj s-a facut conform STAS 1504 - Anexa 2.4.2- Tabelul 2.4.22 şi Anexa 2.4.3 – Tabelul 2.4.23  ( ţinându-se cont de destinatia clădirii –cazare personal exploatare statie pompare).

Pe racordurile de alimentare a obiectelor sanitare -  lavoare și WC-urise vor monta robinete de colț cu ventil și racord olandez, pentru a permite înlocuirea armăturilor montate pe obiecte sanitare.

Instalația interioară de canalizare se va executa din tuburi cu mufă din polipropilenă pentru  canalizare ( de culoare gri ) și piese de legatură,  având diametre  DN 32 ÷ 110 mm.( etanșarea  acestora se face cu inele de cauciuc ). În grupul sanitar se va monta sifoan de pardoseală  Dn 50 mm la care se va racorda lavoarul.

Instalația interioara de canalizare se va racorda la rețeaua exterioară de canalizare menajeră,  ce va  fi executată din țevi PVC 3M  Dn 110 mm.

Evacuarea apelor uzate menajere se va faceprin tuburi PVC 3M  Dn 110 mm la fosa septică vidanjabilă existentă ce se va reabilita .

Schimbarile de directie pe traseul conductei de evacuare ape uzate se realizeaza prin intermediul a 2 cămine de canalizare CC1pr.- CC2pr.,  executate din tuburi de beton cu mufa Dn 1000 mm.

Instalații hidromecanice

Lucrările propuse sunt aceleași pentru ambele soluții analizate Soluția 1 și Soluția 2:

Pentru aducerea amenajării de irigaţie SPP Valu lui Traian, judeţul Constanța, la parametrii tehnici optimi de exploatare sunt necesare lucrări de reabilitare şi modernizare după cum urmează:

- Reabilitarea staţiei de pompare, se va realiza prin echiparea  cu electropompe cu ax orizontal cu rotor in dublu flux montate pe plăci de bază fixate pe postamentele existente pe radierul stației, (se vor reface postamentele).

- În urma calculelor, pentru a asigura debitul si presiunea necesare irigării plotului  SPP Valu lui Traian în suprafaţă netă de 2598 ha, a rezultat un debit de apă necesar total Q=1042 l/s (3750 mc/h ) și o înălţime de pompare necesară  H=64m C.A., acești parametri fiind asiguraţi de 6 electropompe (5a+1r) cu ax orizontal, cu rotor in dublu flux, având fiecare :

- Debit Q= 350 l/s (1260 mc/h);

- Înălţime de pompare H = 64 mC.A.;

- Putere motor Pi = 315KW.

Pompele vor fi montate în paralel, conductele de refulare din ţeavă Ol Dn500mm, fiind racordate la colectorul din ţeavă Ol Dn1000mm, L=90m, colector montat subteran în exteriorul staţiei.

Pe aspirația fiecărei electropompe se vor prevedea:

-piesă aspirație tronconică Dn 500mm;

-compensator de montaj Dn500mm, Pn 6at.;

-robinet de retinere cu clapă si contragreutate corp cu flanse Dn400mm,Pn10at.;

-robinet cu clapă fluture excentrică, din oţel, corp cu flanşe D500mm, Pn10at.;

-reducție centrică Dn 250mm/Dn 500mm;

Se vor prevedea 6 piese de trecere noi Dn 500mm, prin pereții  staţiei.

Pe refularea fiecărei electropompe se vor prevedea:

-reducție centrică Dn500mm/Dn300mm;

-robinet cu clapă fluture excentrică, din oţel, corp cu flanşe D500mm, Pn10at.;

-compensator de montaj Dn500mm, Pn10at.;

-robinet de retinere cu clapă si contragreutate corp cu flanse Dn400mm,Pn10at.;

Se vor prevedea 6 piese de trecere noi Dn 500mm, prin pereții  staţiei.

- Se va prevedea 1 electropompă submersibilă transportabilă pentru epuisment Dn50mm, prevăzută cu comutator de nivel cu plutitor şi contragreutate, precum şi panou electric transportabil, având urmatorii parametri:

Q=50mc/h; H=15mCA;P=4,5KW/400V /2900rpm.

- Se va prevedea 1 electropalan cu lanţ montat  pe grinda podului rulant existent având sarcina maximă 5.000kg,  înălțimea de ridicare  8m;

- Se va prevedea 1 ventilator axial de perete având Q= 10.800 mc/h; H= 130 Pa;

- Instalaţia de atenuare a loviturii de berbec

Cele două recipiente de hidrofor cilindrice verticale  având V=10mc fiecare (cu rolul de regularizare a debitelor şi de combatere a eventualelor “lovituri de berbec”), se vor reabilita prin procedeele clasice prin curățare de rugină, grunduire, vopsire, citomare și se vor echipa complet cu supapă de siguranţă, manometru, indicator de nivel.

-Se va monta 1 electrocompresor de aer cu piston, complet echipat cu set de comandă şi control, tip EPC 630-G, racordat prin teava OLZn1/2” la recipientele de hidrofor,   ( pentru asigurarea presiunii în recipientele de hidrofor),  având următoarele caracteristici:

-Debit aspirat Qa = 660 l/min;

-Debit livrat  Ql = 440 l/min;

-Presiunea H=10bar;Putere P=3 KW/400V/50Hz;Grad de protecţie IP54;

- Se va prevedea 1 colector de refulare nou, montat subteran în exteriorul staţiei, executat din ţeavă Ol Dn1000mm, L= 90m;

-Se vor monta 2 debitmetre ultrasonice pe colectorul de refulare;

- Puţul forat de mică adâncime

Necesarul de apă pentru igiena personalului de exploatare va fi asigurată dintr-un puț forat de mică adâncime (cca 50 m) existent in incinta gospodăriei stației de pompare, care se va reabilita.

Apa nu va fi utilizata în scop potabil.

Se va realiza izolarea stratelor superioare până la o adâncime estimată de 25 ÷ 30 m cu o coloană de ancoraj și protecție-izolare, care se va încastra într-un strat argilos.

Coloana de exploatare (coloane pline și filtrante) va fi din PVC R10/R16 cu diametrul minim de 200 mm și va fi din aceeași clasă de grosime pe toată lungimea.

Echiparea se va realiza conform schemei definitive de echipare (tubare), care se va definitiva pe parcursul execuției, după terminarea operațiunilor de forare, pe baza probelor la sită, analizelor granulometrice de laborator și diagrafiei geofizice.

Schema definitivă de echipare va include informațiile tehnice privind: diametre de forare şi tubare (coloane / filtre), poziţiile coloanelor de prelungire, filtrelor, centrorilor, cimentări şi dopuri de argilă şi toate celelalte informaţii pertinente cu importanţă tehnică.

După finalizarea lucrărilor de reabilitare  se vor executa teste de pompare pe baza cărora se vor stabili caracteristicile recomandate de exploatare (debit, adâncime nivel hidrodinamic, adâncime montare pompă), care vor fi incluse într-un raport.

Caracteristicile pompei de exploatare (debit, înălțime de pompare) se vor stabili după finalizarea testelor de pompare și determinarea caracteristicilor recomandate de exploatare ale forajului.

Alegerea pompei se va efectua după realizarea testelor de pompare şi stabilirea debitului recomandat, precum și a denivelării și adâncimii nivelului hidrodinamic corespunzătoare acestuia. Operaţia va fi însoţită de analize de apă pe probe extrase la atingerea debitului maxim de testare a puţului.

Puțul forat va fi prevăzut cu  o cabină  realizata din beton armat prefabricat cu dimensiunile libere in plan de 1,80x2,40 m si înălțimea libera de 2,00m.

Cabina cuprinde următoarele instalații și echipamente:

- casca puțului forat, confecție metalică ce asigură închiderea capătului forajului, permițând trecerea conductei de refulare, a cablurilor de forță și semnalizare și aerisirea forajelor.

- conducta de refulare din PEID De 50 mm, ce străbate casca puțului și apoi își schimbă direcția în plan orizontal și iese prin peretele cabinei la cota – 1.20 m față de cota terenului.

Pe conducta de refulare din cabina puțului sunt montate următoarele:

- un manometru;

- un filtru ”Y” pentru impurități;

- un contor debit cu  Dn 50 mm;

- un hidrofor cu membrana V=20l

- un robinet cu obturator sferic, Dn 50 mm.

Conducta de refulare din PEID din puț este prevăzută cu îmbinări mecanice demontabile, care vor asigura posibilitatea extragerii pompei în caz de necesitate.

- Conductele principale de refulare CP1, CP2 si CP3

- Pe conducta principală CP1se vor prevedea:

3 cămine de vane noi , echipate cu 2 vane cu clapet fluture Dn1000mm,

2 compensatoare de montaj Dn1000mm, 1 vanacu clapet fluture Dn800mm,

1 compensator de montaj Dn800mm 2 vane cu clapet fluture Dn200mm,

2 compensatoare de montaj Dn200mm, 1 vana cu clapet fluture Dn250mm

1 compensator de montaj Dn250mm.

- Pe conducta principală CP2 se vor prevedea:

1 vana cu clapet fluture Dn600mm

1 compensator de montaj Dn600mm.

- Instalații electrice

Lucrările propuse sunt aceleași pentru ambele soluții analizate Soluția 1 și Soluția 2:

Situația existentă

Stația de pompare Valu lui Traian este alimentată cu energie electrică printr-un post de transformare propriu 20/6 kV, 3000 kVA, racordat la linia de 20 kV, existentă în zonă. Pentru partea de sevicii interne există un post de transformare 20/0,4 kV 100 kVA amplasat în incinta stației. Ambele posturi de transformare aparțin ENEL Distribuție Dobrogea.

Situația propusă

Reabilitarea stației constă în montarea de 6 pompe echipate cu motoare de 315 kW/6 kV, cu n=1500 rot/min, care să asigure un debit de 350 l/s. Din cele șase pompe din stație cinci sunt active și una de rezervă.

Alimentare cu energie electrică se face din transformatorul existent în incinta stației, la un tablou electric general amplasat în clădirea energetică. Racordul se realizează cu cablu electric 6 kV, A2XSEYAbY 3x185/25 mmp. Tabloul electric general este echipat cu o celulă sosire 7,2 kV, echipată cu separator de sarcină 630 A CLP și întreruptor 7,2 kV 630 A. Tabloul mai este echipat cu o celulă de măsură 6 kV echipată cu separator de sarcină cu CLP, 3 transformatori de curent 200/5 A și trei transformatori de tensiune 6/0,1 kV, și 6 celule comandă și protecție motor pentru motor de 315 kW la 6 kV. Aceste celule sunt echipate cu întreruptor 7,2 kV,  630 A, contactor 7,2 kV, set de siguranțe și întreruptor 7,2 kV pentru bateriile de condensatoare pentru îmbunătățirea factorului de putere. Racordurile la motoarele pompelor de 315 kW se vor executa cu cablu de 6 kV de tip A2XSEYAbY 3x150/16 mmp. Racordurile la bateriile de condensatoare se vor executa cu cablu de 6 kV cu secțiunea de 35 mmp.

Puterile solicitate pe transformatorul de 6 kV sunt:

-Puterea instalată = 1890 kW;

-Curentul de calcul  = 151 A

-Tensiunea de utilizare = 6000 V.

Alimentarea cu energie electrica pentru serviciile interne;

Tabloul de servicii interne alimentează toți consumatorii electrici din cadrul stației de pompare, consumatori alimentați la tensiunea de 0,4 kV. Astfel din acest tablou se alimentează iluminatul interior și exterior stației, circuitele de prize, podul rulant, pompa de epuisment, electropmpa , hidroforul și boilerul de la cabina personalului de exploatare.

Puterile solicitate pe transformatorul de 0,4 kV sunt:

Pi=30,5 kW;

Pc=18 kW;

Ic = 30 A;

U = 400 V.

Iluminatul stației se va realiza cu corpuri de iluminat de tip FIPAD echipate cu lămpi flourescente cu puterea de 36 W. Circuitele de iluminat se vor realiza cu cablu tip CyyF 3x1,5 mmp pozat aparent pe perete în canelație metalică. Circuitele de prize se vor executa cu cablu tip CyyF 3x2,5 mmp. Alimentarea cu energie electrică a TE SI se va realiza din tabloul de joasă tensiune al postului de transformare aerian 20/0,4 kV, printr-un cablu tip ACYAbY 3x50+25mmp.

Iluminatul exterior se va realiza cu corpuri de iluminat de exterior tip LED cu puterea de 50 W, montate pe stâlpi din țeavă de oțel de 7 m. Comanda iluminatului se realizează prin intermediul unui punct de comandă a iluminatului echipat cu fotocelulă.

Măsura energiei electrice se realizează în celula de măsură 20 kV amplasată în incinta stației de pompare.

Protecția instalațiilor electrice se realizează prin legarea la priza de pământ a tuturor părților metalice ale instalației care în mod normal nu sunt sub tensiune dar care accidental pot fi puse sub tensiune. S-a prevăzut o centură interioară de protecție ce se va executa cu conductor din platbandă din OL Zn 25x4 mm, ce se va lega la o priză de pământ exterioară executată din electrozi din țeavă de oțel zincat de 2 ½” cu lungimea de 1,5 m legați între ei cu platbandă din OL Zn 40x4 mm.

Pentru protecția împotriva supratensiunilor atmosferice s-a prevăzut o instalație de protecție contra trăsnetului de tip PRVECTRON 3TS 10. Legarea la priza de pământ a dispozitivului de captare se va realiza pe două coborâri, prin intermediul a două piese de separație.

OBIECT NR.4.1.3. -    REABILITARE REŢEA DE IRIGAŢIE

Lucrările propuse sunt aceleași pentru ambele soluții analizate Soluția 1 și Soluția 2:

- Conductele principale de refulare CP1, CP2 si CP3

- Pe conducta principală CP1se vor prevedea:

3 cămine de vane noi , echipate cu 2 vane cu clapet fluture Dn1000mm,

2 compensatoare de montaj Dn1000mm, 1 vanacu clapet fluture Dn800mm,

1 compensator de montaj Dn800mm 2 vane cu clapet fluture Dn200mm,

2 compensatoare de montaj Dn200mm, 1 vana cu clapet fluture Dn250mm

1 compensator de montaj Dn250mm.

- Pe conducta principală CP2 se vor prevedea:

1 vana cu clapet fluture Dn600mm

1 compensator de montaj Dn600mm

- Justificarea necesității proiectului

Amenajarea pentru irigaţii, aflată în proprietatea O.U.A.I. Valu lui Traian Nord, are o suprafaţă

amenajată bruta Sbrută = 5476 ha, din care Snetă = 5350 ha reprezintă suprafaţa netă irigabilă. In această etapa este propus pentru reabilitare şi modernizare plotul de irigaţii SPP Valu lui Traian, care are suprafaţa netăSneta = 2598 ha.

Acest plot de irigaţii a fost pus în funcţiune în anul 1970, având o durată de funcţionare de 48 ani, ceea ce în conformitate cu regulamentele de exploatare, impune executarea de lucrări de modernizare şi reabilitare  pentru îmbunătăţirea parametrilor de funcţionare şi mărirea duratei de funcţionare.

Reabilitarea şi modernizarea plotul de irigaţii SPP Valu lui Traianse referă la lucrări care asigură readucereaamenajăriila parametrii optimi de exploatare şi va consta din reabilitarea următoarelor componente:

- Canal de priza la Canalul magistral CA1

- Colectorul de refulare

- Conductele principale de refulare

- Reţeaua de conducte îngropate (conducte secundare si antene), caminele de vane, vanele de linie si de distributie

- Clădirea staţiei de pompare SPP Valu lui Traian

- Agregatele de pompare

- Instalaţiile hidromecanice aferente

- Instalaţii electrice de medie şi joasă tensiune, de comandă şi măsură

- Instalaţia de atenuare a loviturii de berbec

- Instalaţie de ridicat (pod rulant)

După realizarea lucrărilor de modernizare şi reabilitare a amenajării de irigaţii cu suprafaţa de 2598 ha, randamentul va creşte până la 95%.

Lucrările de reabilitare şi modernizare a sistemelor de irigaţii prezintă un interes din ce în cemai mare, odată cu creşterea suprafeţelor amenajate şi a uzurii morale şi fizice a amenajărilor de irigaţii existente. Reducerea eficienţei amenajărilor se poate datora atât factorilor tehnici, cât şi a celor de ordin economic, social şi instituţional.

Obiectivele activităţilor de modernizare şi reabilitare, se înscriu pe trei direcţii: tehnică (referitoare la utilizarea intensivă şi eficientă a resurselor de sol şi apă), economico-financiară (reabilitarea amenajării) şi socială (dezvoltarea locală şi regională).

Întrucât de la punerea în funcţiune a sistemului (1970) s-au produs multe avarii şi întreruperi în  aprovizionarea cu apă a solului din acest plot SPP Valu lui Traian, producţiile agricole au avut de suferit mai ales în perioadele de secetă din ultimii ani (în mod deosebit vara anului 2015). Amânarea acestor lucrări ar conduce la deprecierea totală a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi la degradare accentuată a capacităţii de producţie a solului. Pe termen lung, amânarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a amenajării pot produce un impact negativ major asupra condiţiilor ecologice şi de mediu (fenomenul de aridizare) precum şi asupra condiţiilor social-economice din zonă.

c.)Valoarea investiției

- Valoare totală (cu TVA)……………… ……...   5.660.140,990 lei(1.189.980,000Euro)

din care:   -  C + M (cu TVA)…………………   2.266.106,290 lei (   476.423,000 Euro)

- Utilaje, echipamente tehnologice,

cu montaj  ………………………  2.821.680,400 lei(   593.226,000 Euro)

- Valoare totală (fară TVA)……………………     4.756.421,000 lei(999.983,000 Euro)

din care:     -  C + M  (fară TVA)…………….    1.904.291,000 lei(400.356,000 Euro)

- Utilaje, echipamente tehnologice,

cu montaj  ………………………     2.371.160,000 lei( 498.509,000 Euro)

d.)Perioada de implementare propusă

Lucrările din cadrul proiectului se vor executa conform graficului de eşalonare şi se apreciază că în condiţii normale de mediu  şi finanţare se poate realiza în 8 luni începând de la data atribuirii contractului/ emiterii ordinelor de începere a lucrărilor (probabil în anul 2021 după întocmirea proiectului în faza PTE + DE).

e.)Planșe reprezentând limitele amplasamentului propiectului

Planurile de situație și amplasamente sunt anexate prezentei documentații conform Borderoului de piese desenate.

f.)Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

- Profilul și capacitățile de producție

- Profilul  investiţiei : lucrări de îmbunătăţiri funciare – amenajare de irigaţii prin

aspersiune  (modernizare şi reabilitare)

- Capacităţi:

- Staţie de punere sub presiune SPP VALU LUI TRAIAN   ……………          1 buc

- Suprafaţa totală brută deţinută  O.U.A.I.“VALU LUI TRAIAN-NORD”

(conf. Protocol)……….......................................................................    5.476 ,00 ha

- Suprafaţa totală netă deţinută O.U.A.I. “VALU LUI TRAIAN-NORD”

(conf. Protocol) ………......................................................................       5.350,00 ha

- Suprafaţa totală propusă în proiect   .....................................................       2.598,00 ha

- Parametrii stației

- Debit instalat în staţia de punere sub presiune   ………………… 1750 l/s (6300mc/h)

(pentru suprafaţa proiectată de 5.401,00 ha)

- Înălţimea de pompare SPP Valu lui Traian-Nord)  .................................          64 mCA

- Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice

Pentru irigarea suprafeței de 2.598,00 ha, apa este prelevată din Canalul Poarta Alba – Midia Năvodari, apoi refulată de pompele din stația de pompare SPP Valu lui Traian în rețeaua de irigații, și în final este distribuită pe terenul agricol la plante.

În stația de pompare SPP Valu lui Traian se vor monta 6 electropompe (5a+1r) cu ax orizontal cu rotor in dublu flux, având fiecare următoarele caracteristici:

- Debit Q= 350 l/s (1260 mc/h);

- Înălţime de pompare H = 64 mC.A.;

- Putere motor Pi = 315KW.

- Descrierea proceselor de producție

Nu este cazul.

- Materii prime, energia și combustibilii utilizați

Materia primă – apa pentru irigat prelevată din Canalul Poarta Alba – Midia Năvodari

Energia – energia electrică necesară pompării apei în rețeaua de conducte pentru irigat.

Combustibilii utilzați – nu este cazul.

- Racordarea la rețelele utilitare existente

Racordare  pentru energie electric

Stația de pompare Valu lui Traian este alimentată cu energie electrică printr-un post de transformare propriu 20/6 kV, 3000 kVA, racordat la linia de 20 kV, existentă în zonă. Pentru partea de sevicii interne există un post de transformare 20/0,4 kV 100 kVA amplasat în incinta stației. Ambele posturi de transformare aparțin ENEL Distribuție Dobrogea.

Racordare  pentru apă canal

Apa rece necesară  este asigurată de puţul forat de mică adâncime (cca 50 m) existent în incinta staţiei de pompare care se va reabilita.

Echiparea forajului se va realiza conform schemei definitive de echipare (tubare), care se va definitiva pe parcursul execuției, după terminarea operațiunilor de forare, pe baza probelor la sită, analizelor granulometrice de laborator și diagrafiei geofizice.

Alegerea pompei se va efectua după realizarea testelor de pompare şi stabilirea debitului recomandat, precum și a denivelării și adâncimii nivelului hidrodinamic corespunzătoare acestuia. Operaţia va fi însoţită de analize de apă pe probe extrase la atingerea debitului maxim de testare a puţului.

Puțul forat va fi prevăzut cu  o cabină  realizata din beton armat prefabricat cu dimensiunile libere in plan de 1,80x2,40 m si înălțimea libera de 2,00m.

Instalaţiile hidromecanice aferente sursei de apă (conductă de aducţiune-PEID, Dn32mm, robineti de trecere Dn11/4”, clapet de retinere, apometru),  împreună cu pompa cu hidrofor, se vor amplasa în cabina puţ forat (construcţie subterană din beton cu dimensiunile interioare de 2,0mx2,0mx1,75m), amplasată lângă puţ. Presiunea necesară în reţeaua de apă este asigurată de pompa cu hidrofor nou prevăzută.

Apa caldă menajeră necesară grupului sanitar se va asigura de la boilerul electric cu capacitatea de 50 litri, nou prevăzut,  montat pe peretele interior al camerei pentru personal.

Evacuarea apelor uzate menajere se va faceprin tuburi PVC 3M  Dn 110 mm la fosa septică vidanjabilă existentă ce se va reabilita .

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția lucrărilor

În proiect s-au prevăzut lucrări de refacere a amplasamentului și anume lucrări de terasamente la

rețeaua de conducte (căminele de vane):

-      nivelarea terenului

-      acopertarea (împrăștierea uniformă) cu stratul fertil adunat separat la săpare.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Nu este cazul

Accesul în zonă, din municipiul Constanţa (aflat la distanţa de 16 km), se face pe:

- Autostrada A2/E81 București-Constanța

- drum național DN 3A București-Constanța;

- drumuri de exploatare agricolă;

Pe  perioada executării lucrărilor de construcţie-montaj şi în perioada de exploatare se vor utiliza drumurile mai sus menţionate fără a fi necesare altele noi.

- Resursele naturale folosite în costrucție și funcționare

Nu este cazul.

- Metode folosite în construcție / demolare

Metodele folosite în construcții sunt cele clasice, utilizate la lucrările de acest tip:

- Lucrări pentru instalațiile electrice de racordare și de forță

- Lucrări pentru instalațiile hidromecanice: montare electropompe, montare țevi metalice la aspirație și refulare;

- Realizarea pe rețeaua de irigații a căminelor de vane inclusiv echiparea lor cu vane.

- Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

Se va întocmi cu respectarea Legislaţiei româneşti în domeniul construcţiilor.

Trebuie să fie în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (cu modificările şi completările ulterioare).

Etapele execuţiei sunt :

- obţinerea autorizaţia de construire

- înfiinţarea organizării de şantier

- trasarea lucrărilor de construcţie

- executarea lucrărilor de terasamente

- executarea lucrărilor de construcţie

- montarea utilajelor

- probe tehnologice şi teste

- desfiinţarea organizării de şantier

Punerea în funcţiune a obiectivului.

În paralel cu lucrările de execuţie se va întocmi “Cartea tehnică a construcţiei”şi se vor realiza

fotografii pe etape de execuţie

Inspecţiile de calitate ale lucrărilor de construcţii vor fi efectuate de către ISC în conformitate cu

"Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii" şi programul de control al calităţii întocmit de proiectant şi vizat de ISC care stipulează cerinţele generale standard, sarcinile, conţinutul, cadru de organizare şi metodele care urmează să fie aplicate în asigurarea controlului calităţii lucrărilor de construcţii.

Este necesară angajarea unui diriginte de şantier, care va urmări execuţia lucrărilor şi va întocmi cartea tehnică a construcţiei. Acesta este reprezentantul beneficiarului în relaţia cu autorităţile statului.
       Lucrările de construire trebuie să se facă în conformitate cu prevederile proiectului existent. In cazul în care este necesară modifiarea soluţiei autorizate se va contacta proiectantul de specialitate, care pe baza unei Dispoziţii de Şantier va dispune soluţia corectă pentru realizarea modificărilor necesare.
        Orice nerespectare a proiectului autorizat se considera nerespectare a Autorizaţiei de Construire şi se va sancţiona de către autorităţile competente.

In perioada execuţiei, proiectantul de specialitate are obligaţia de a urmări realizarea pe faze determinante a lucrărilor de construcţii specificate în Programul de Control al Calităţii care face parte din documentaţia aprobată.

Recepţia în toate etapele şi fazele se efectuează de către o comisie stabilită în raport cu importanţa şi complexitatea lucrărilor.

Recepţia cuprinde mai multe faze: recepţia preliminară; cea de punere în funcţiune; finală

şi definitivă.

Recepţia preliminară. Se face pe parcursul execuţiei, la terminarea unui obiectiv sau

părţi de obiectiv. Această fază poate fi parcursă numai când obiectivul supus recepţiei are asigurate toate unităţile necesare funcţionării.

Recepţia de punere în funcţiune. Se execută la terminarea lucrărilor şi constă în:

- introducerea apei în reţeaua de conducte;

- verificarea instalaţiilor de forţă a reţelei electrice.

Aceste momente marchează darea în exploatare a capacităţii.

Recepţia finală. Se face după expirarea perioadei de garanţie (care reprezintă 2 ani). La

această fază comisia verifică comportarea lucrărilor în perioada de garanţie şi dacă au fost executate lucrările de remediere impuse. După această fază exploatarea şi remedierea lucrărilor cade integral în sarcina unităţilor de exploatare.

Recepţia definitivă. Se face după ce lucrările au atins parametrii proiectaţi: debite, presiuni etc.

Concluzii:

Recepţia are drept scop să verifice:

- realizarea lucrărilor în conformitate cu proiectul;

- îndeplinirea condiţiilor de funcţionare şi exploatare normală a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, care să asigure realizarea indicatorilor tehnico-economici proi

- desființare Organizare de șantier şi refacerea zonei respective.

Faza de exploatare

Lucrările din cadrul proiectului sunt lucrări de interes local.

Faza de exploatare se va aborda pe două direcţii: exploatare şi întreţinere. Cele două genuri de activităţi sunt executate de acelaşi personal din cadrul sistemelor de îmbunătăţiri funciare, dar ele nu se confundă.

Exploatarea lucrărilor de irigaţii presupune: captarea, conducerea, distribuţia, măsurarea,

folosirea apei şi programarea udărilor. Această activitate se desfăşoară în perioada aprilie-octombrie, având un maximum în lunile iulie-august.

Întreţinerea reprezintă ansamblul de activităţi şi acţiuni realizate pentru menţinerea în stare de funcţionare a tuturor lucrărilor dintr-un perimetru amenajat. Pe lângă menţinerea în stare de funcţionare, întreţinerea trebuie să conducă şi la îmbunătăţirea parametrilor proiectaţi ai amenajărilor.

Lucrările de întreţinere şi reparaţii se grupează în:

- reparaţii accidentale, executate ori de câte ori situaţia o impune;

- întreţineri curente, executate fără documentaţie în perioada funcţionării sistemului, în limitele fondurilor anuale de întreţinere;

- întreţineri şi reparaţii periodice, executate la intervale de 2-5 ani, pe bază de documentaţie

- reparaţii capitale, executate la intervale mari, când lucrările funcţionează mult sub parametrii proiectaţi.

Faza de refacere și folosire ulterioară:

Se referă la recepția finală descrisă mai sus.

- Relația cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

La elaborarea proiectului au fost studiate 2 scenarii tehnico-economice prin care obiectivele

proiectului de investiţii pot fi atinse şi anume:

Scenariu propus (Soluția 1), în prezenta documentaţie, corelat cu soluţia propusă de expertul tehnic studiile de teren, faza de teren efectuată de proiectant și aleasă de proiectant pentru implementare.

Scenariu propus (Soluția 2) în prezenta documentaţie, corelată și aceasta cu soluţia propusă de expertul ethnic,  studiile de teren și faza de teren efectuată de proiectant .

TABEL COMPARATIV – SOLUȚII PROPUSE

| Nr. Crt. | Denumire capitole şi subcapitole | Costuri investiție (fără TVA) mii lei | Diferență costuri (Soluția1 – Soluția 2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Soluția 1 | Soluția 2 |  |
|  | Capitolul 4 |  |  |  |
| 1 | CANAL DE PRIZĂ LA CANAL CA1 | 122,757 | 122,757 | - |
| 2 | STAȚIA DE POMPARE SPP VALU LUI TRAIAN | 1.333,165 | 1.337,603 | -4,438 |
| 3 | REABILITARE REȚEA IRIGAȚII IRIGAȚII | 297,462 | 297,462 | - |
| 4 | Montaj utilaje | 132,053 | 132,211 | - 0,158 |
| 5 | Utilaje, echipamente tehnologice cu montaj | 2.371,160 | 2.703,160 | -332,000 |
| 6 | Dotări | 39,379 | 39,379 | - |
|  | TOTAL Capitol 4 | 4.295,976 | 4.632,572 | -336,596 |

Din punct de vedere economic evident soluția aleasă a fost  SOLUȚIA 1 care s-a încadrat în limita bugetului acordat prin submăsura 4.3.

Din punct de vedere tehnic cele două variante sunt asemănătoare.

Pin urmare proiectantul a optat pentru Soluția 1 ca soluție de execuție.

- Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului

Nu este cazul.

- Alte autorizații cerute pentru proiect

Titularul proiectului deţine următoarele avize/autorizaţii:

- Certificat de urbanism nr. 28 din 30.01.2019 emis de Primăria comunei Valu lui Traian;

Proiectantul a întocmit documentaţii pentru următoarele avize şi acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism :

- Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructură

- Alimentare cu apă

- Alimentare cu energie electrică

- Avize şi acorduri privind securitatea populaţiei

- Avize, acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora

- Aviz Apele Române

- Aviz ANIF

- Inspectoratul de Stat în Construcţii

- Avizul pentru protecţia mediului.

Au fost întocmite documentaţiile pentru toate aceste avize şi acorduri.

- DESCRIEREA DE LUCRĂRI DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul.

- DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

- Distanța față de granițe  pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la ESPOO la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea  nr. 22/2001, cu completările ulterioare.

Pe raza județului Constanța, la granița cu Bulgaria, sunt 5 puncte de trecere a frontierei cu specific rutier, în total, fiind disponibile 9 benzi de control pe sensul de intrare în țară, respectiv 10 benzi pe sensul de ieșire, astfel:

– P.T.F. Vama Veche – Durankulak; Distanța rutieră Valu lui Traian – Vama Veche = 62 km (cea mai apropiată)

– P.T.F. Ostrov – Silistra; Distanța rutieră Valu lui Traian – Ostrov = 108 km

– P.T.F. Negru Vodă – Kardam; Distanța rutieră Valu lui Traian – Negru Vodă = 60 km

– P.T.F. Lipnița – Kainardja;  Distanța rutieră Valu lui Traian – Lipnița = 86 km

-  P.T.F. Dobromir – Krushari, pentru autoturisme cu greutate totală maxim admisă de 3,5 tone; Distanța rutieră Valu lui Traian – Dobromir = 72 km

- Localizarea amplasamentului în raport cu patrimonial cultural potrivit listei monumentelor istorice actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național republicată, cu modificările și completările ulterioare.   Nu este cazul pentru zona studiată dar în vecinătatea acesteia, în localitatea Valu lui Traian, conformLISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2015 - Județul Constanţa, de la Ministerul Culturii, sunt:

| Nr. crt. | Cod LMI | Denumire | Localitate | Adresă | Datare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | CT-I-s-A-02559 | Valul de piatră | sat VALU LUI TRAIAN; comuna VALU LUI TRAIAN | Pe o lungime de 59 km, urmând un aliniament care pleacă, în partea de V, din dreptul insulei Hinog şi a cetăţii Axiopolis de pe malul drept al Dunării, străbate teritoriile administrative Cernavodă, Peștera, Medgidia, Poarta Albă, Murfatlar, Valu lui, Traian, intră în mun.Constanţa în partea de V, prin zona industrială Palas, se îndreaptă spre mare, între Porţile 3 şi 4 ale Portului comercial | sec. X, Epoca medieval timpurie |
| 465 | CT-I-m-A-02557.06 | Valul mic de pământ | sat VALU LUI TRAIAN; comuna VALU LUI TRAIAN | La 2,5 km S de satul Valu lui Traian, pe direcție VSV-ENE, începând din zona podului pe A3 peste Canal Dunăre Marea Neagră | sec. VI p. Chr., Epoca romană |
| 466 | CT-I-m-A-02557.07 | Valul mic de pământ | sat VALU LUI TRAIAN; comuna VALU LUI TRAIAN | Trece pe la aprox. 2.5 km S de gara CFR Valu lui Traian | sec. VI p. Chr., Epoca romană |
| 467 | CT-I-m-A-02558.04 | Valul mare de pământ | sat VALU LUI TRAIAN; comuna VALU LUI TRAIAN | La 2 km N de satul Valu lui Traian, pe direcția VNV-ESE | sec. IX, Epoca medieval timpurie |
| 468 | CT-I-m-A-02559.07 | Valul de piatră | sat VALU LUI TRAIAN; comuna VALU LUI TRAIAN | Intră în sat în zona de NV, străbătând satul pe direcția VNV-ESE | sec. X, Epoca medieval timpurie |
| 469 | CT-I-m-A-02559.08 | Valul de piatră | sat VALU LUI TRAIAN; comuna VALU LUI TRAIAN | Iese din sat la limita de SSE apoi continuă pe direcția VSV-ENE prin teritoriul administrativ, trecând la cca 2 km S de Gara CF Valu lui Traian | sec. X, Epoca medieval timpurie |

- Hărți fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificial și alte informații privind:

Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament cât și pe zonele adiacente, politici de zonare și de folosire a terenului

- FOLOSINŢA ACTUALĂ :

teren cu destinaţie curţi construcţii (incinta SPP Valu lui Traian) şi destinaţie agricolă (arabil), amenajat cu infrastructura de irigaţii.

- DESTINAŢIA STABILITĂ PRIN PLANURILE DE URBANISM ŞI AMENAJARE A TERITORIULUI APROBATE :

rămâne aceeaşi : teren cu destinaţie curţi construcţii (incinta SPP Valu lui Traian) şi destinaţie agricolă (arabil), amenajat cu  infrastructura de irigaţii.

Areale sensibile

Nu este cazul.

Suprafața de teren de 2598 ha aparținând OUAI  Valu lui Traian Nord, care face obiectul prezentului proiect, nu face parte din nici o arie protejată.

- Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de

vector format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970

Coordonate STEREO 70 – Contur amenajare irigații  deținută de

O.U.A.I. VALU LUI TRAIAN

|  | N (m) | E (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 302.462.675 | 783.109.548 |
| 2 | 302.524.923 | 783.119.861 |
| 3 | 302.684.415 | 783.091.527 |
| 4 | 302.897.846 | 783.098.129 |
| 5 | 302.910.700 | 783.002.306 |
| 6 | 303.550.838 | 783.018.092 |
| 7 | 303.562.848 | 783.089.695 |
| 8 | 305.185.724 | 783.181.020 |
| 9 | 305.124.816 | 782.738.438 |
| 10 | 306.442.580 | 782.706.959 |
| 11 | 306.466.869 | 783.342.064 |
| 12 | 307.248.020 | 783.020.390 |
| 13 | 307.109.971 | 782.537.694 |
| 14 | 307.070.480 | 782.313.805 |
| 15 | 307.141.369 | 782.149.017 |
| 16 | 307.151.615 | 781.917.178 |
| 17 | 307.425.965 | 781.583.867 |
| 18 | 307.687.620 | 781.388.208 |
| 19 | 308.096.449 | 781.451.631 |
| 20 | 308.088.870 | 780.301.925 |
| 21 | 308.124.760 | 780.260.290 |
| 22 | 308.116.790 | 780.251.670 |
| 23 | 308.364.153 | 779.968.763 |
| 24 | 308.358.659 | 779.619.177 |
| 25 | 308.024.572 | 779.693.699 |
| 26 | 307.636.218 | 779.695.630 |
| 27 | 306.773.765 | 779.692.560 |
| 28 | 306.179.110 | 779.651.050 |
| 29 | 306.265.867 | 779.510.450 |
| 30 | 305.415.450 | 778.922.870 |
| 31 | 305.129.526 | 778.561.037 |
| 32 | 304.817.962 | 778.361.724 |
| 33 | 304.676.574 | 777.999.796 |
| 34 | 304.631.767 | 777.831.030 |
| 35 | 304.445.624 | 777.688.423 |
| 36 | 304.270.353 | 777.498.911 |
| 37 | 304.181.342 | 777.063.243 |
| 38 | 304.036.058 | 776.936.381 |
| 39 | 303.954.310 | 776.908.111 |
| 40 | 303.709.784 | 776.538.768 |
| 41 | 303.647.938 | 776.500.691 |
| 42 | 303.585.833 | 776.342.612 |
| 43 | 303.529.311 | 776.124.058 |
| 44 | 303.447.408 | 775.983.105 |
| 45 | 303.409.839 | 775.767.289 |
| 46 | 303.254.719 | 775.728.490 |
| 47 | 303.253.507 | 775.553.898 |
| 48 | 302.664.822 | 775.561.200 |
| 49 | 302.571.711 | 775.523.580 |
| 50 | 302.829.895 | 776.120.716 |
| 51 | 302.609.497 | 776.127.964 |
| 52 | 302.599.552 | 776.196.853 |
| 53 | 302.556.685 | 776.192.418 |
| 54 | 302.543.381 | 776.307.768 |
| 55 | 302.565.554 | 776.312.205 |
| 56 | 302.552.250 | 776.492.625 |
| 57 | 302.572.944 | 776.498.542 |
| 58 | 302.498.932 | 776.819.938 |
| 59 | 302.459.836 | 777.009.588 |
| 60 | 302.394.601 | 777.018.040 |
| 61 | 302.322.406 | 777.006.985 |
| 62 | 302.173.638 | 777.928.728 |
| 63 | 302.420.159 | 777.932.023 |
| 64 | 302.544.515 | 777.934.478 |
| 65 | 302.540.425 | 778.430.503 |
| 66 | 302.535.642 | 778.688.749 |
| 67 | 302.418.888 | 778.687.131 |
| 68 | 302.414.764 | 778.742.829 |
| 69 | 302.371.464 | 778.741.797 |
| 70 | 302.376.619 | 778.800.590 |
| 71 | 302.397.315 | 779.132.913 |
| 72 | 302.407.624 | 779.145.290 |
| 73 | 302.414.841 | 779.230.900 |
| 74 | 302.440.615 | 779.257.717 |
| 75 | 302.481.852 | 779.285.566 |
| 76 | 302.516.905 | 779.286.598 |
| 77 | 302.521.042 | 779.485.067 |
| 78 | 302.512.795 | 779.698.574 |
| 79 | 302.529.395 | 779.710.158 |
| 80 | 302.520.116 | 780.167.085 |
| 81 | 302.512.916 | 780.457.403 |
| 82 | 302.503.637 | 780.596.647 |
| 83 | 302.499.514 | 780.777.149 |
| 84 | 302.502.882 | 780.864.011 |
| 85 | 302.650.983 | 780.875.709 |
| 86 | 302.632.795 | 781.179.847 |
| 87 | 302.500.284 | 781.182.447 |
| 88 | 302.425.704 | 781.173.491 |
| 89 | 302.423.123 | 781.129.598 |
| 90 | 302.296.666 | 781.129.598 |
| 91 | 302.358.100 | 781.888.450 |
| 92 | 302.411.976 | 782.736.111 |

Coordonate STEREO 70 – INCINTĂ STAȚIE DE PUNERE SUB PRESIUNE

SPP VALU LUI TRAIAN

| Nr.crt. | X (m) - Latitudine | Y (m) - Longitudine | Lungimi laturi (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 305679,179 | 780408,194 | 78,153 |
| 2 | 305614,286 | 780364,642 | 44,220 |
| 3 | 305642,155 | 780330,310 | 30,589 |
| 4 | 305672,087 | 780324,005 | 1,393 |
| 5 | 305673,275 | 780323,278 | 47,661 |
| 6 | 305714,192 | 780347,720 | 69,879 |
| S = 4720,85 m2, P = 271,894 m |

- Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

- AMPLASAMENT  sediu  O.U.A.I. “VALU LUI TRAIAN NORD”

Adresa sediului social: comuna Valu lui Traian, str. Calea Dobrogei, nr.460, judeţul

Constanţa, cod poştal 907300

- AMPLASAMENT TERITORIAL O.U.A.I. “VALU LUI  TRAIAN  NORD”

- CONSTANŢA:

U.A.T. VALU LUI TRAIAN(în extravilan), JUDEŢUL  CONSTANŢA

Suprafaţa de teren brută de 2635 ha (suprafaţa netă de 2598 ha) cuprinsă în cadrul teritoriului

organizaţiei are următoarele vecinătăţi:

- La nord: Amenajarea de irigatii Carasu-Galeşu

- La sud: Amenajarea de irigaţii Carasu-Valea Seacă

- La est: Municipul Constanţa

- La vest: Canalul CDMN/PAMIN ( Poarta Albă Midia Năvodari)

Căile de acces în zonă sunt:

Accesul în zonă, din municipiul Constanţa (aflat la distanţa de 16 km), se face pe:

- Autostrada A2/E81 București-Constanța

- drum național DN 3A București-Constanța;

drumuri de exploatare agricolă;

c.)  AMPLASAMENT HIDROTEHNIC  O.U.A.I. “VALU LUI  TRAIAN  NORD” :

Din punct de vedere hidrotehnic suprafaţa amenajată pentru irigaţii deţinută de O.U.A.I. Valu

lui Traian Nord este amplasată în Amenajarea de irigaţii Carasu Basarabi, cod amenajare ANIF 1354 - 2 şi este alimentată cu apă din Canalul Poarta Alba- Midia Navodari prin intermediul: staţiei de Bază SPB  Basarabi, canalul CA0, Staţia de repompare SRP1 Basarabi şi canalul CA1.

Sursa de apă: - pentru întreaga amenajare de irigaţii Carasu - Basarabi este asigurată de Canalul

Poarta Alba – Midia Năvodari

- pentru OUAI VALU LUI TRAIAN NORD este asigurată de canalul CA1

d.)AMPLASAMENT GEOGRAFIC O.U.A.I. “VALU LUI  TRAIAN  NORD” :

Judeţul Constanţa este situat în extremitatea sud-estică a României fiind limitat de Marea Neagră la est, iar la nord de judeţul Tulcea. Spre vest Dunărea desparte judeţul Constanţa de judeţele Călăraşi, Ialomiţa şi Braila, iar la sud se află o parte din frontiera de stat a ţării noastre cu Bulgaria.

Terenul pe care sunt propuse lucrările de modernizare plot irigaţii , face parte din „Amenajarea de

irigaţii Carasu - Basarabi” de pe raza localităţii Valu lui Traian, situat în extravilanul localităţii Valu lui Traian zona nord,  judeţul Constanţa.

Din punct de vedere administrativ terenul agricol ocupat de O.U.A.I. – Valu lui Traian Nord, aparţine UAT Valu lui Traian,  judeţul Constanţa.

Din punct de vedere geografic,comuna Valu lui Traian, este situată în extremitatea sud-estică a României, coordonate: 44°10′0″N, 28°28′32″E,formatădoar din satul Valu lui Traian (reședința).

Relieful

În judeţul Constanţa predomină relieful de podiş cu altitudine redusă, cu valori sub 200 m, doar în

nordul judeţului altitudinea atingând pe alocuri 250 m.

Podişul Casimcea ocupă partea de nord a judeţului, iar în partea de sud se întinde Podişul Dobrogei de Sud care seamănă cu o câmpie înaltă, având un aspect calcaros. Litoralul Mării Negre este format la nord din cordoane de nisip care separă lacurile de mare, iar în partea sudică se remarcă o faleză abruptă formată din calcare şi loess cu înalţimi de 15-30 m.

Geologia

Evoluția îndelungată paleogeografică și acțiunea dieferențiată a factorilor subterani modelatori au dus la formarea unor unități de relief caracterizate prin structura de podiș cu altitudine redusă. In cea mai mare parte a teritoriului predomin valorile sub 200 m, diferențele altitudinale între părțile componente fiind reduse.Ca principale unități naturale se disting:

-podișul -care cuprinde aproape întreg teritoriul, este constituit din calcare mezozoice așezate pe marne și calcare terțiare acoperite cu o manta de leoss; (Podișul Casimcei, Dobrogei de Sud);

-câmpia –din punct de vedere geografic, înaltă, ușor valurită, cu aspect de poduri în zona centrală.

Podișul Medgidiei este situat între Podișul Casimcei nord și Valea Carasu la sud, fiind extins pe direcția est-vest. Fundamentul acestui podiș este format din șisturi verzi, peste care s-au depus formațiuni mai noi-jurasice, cretacice, eocene, tortoniene și sarmațiene. Partea sudică a podișului o constituie panta râpoasă a Văii Carasu. Se observă o scădere a altitudinii de la 120 m în nord la 9-10 m în sud , 54 m în est și 12 m în vest. Acest podiș se caracterizează printr-o puternică fragmentare datorit activității erozive a apelor curgătoare.Văile au aspect asimetric, malul stâng fiind mai înalt. Aspectul general al podișului este dat de dealurile ușor ondulate, care coboară în pantă domoală spre Valea Carasu.

Zona maritimă este reprezentată de terase de abraziune marină și de eroziune ce se desfaoară între limita nordică și cea sudic a județului. Relieful caracteristic treptei joase este format din faleze marine, faleze lacustre (sculptate în depozite leossoide, calcare și șisturi verzi), cordoane litorale sau perisipuri și trepte joase inundabile .

Relieful treptei înalte, vestice este constituit din două terase de abraziune marină cu altitudinea de 35-55 m și 55-85 m, cu aspect de poduri ușor ondulate, presărate cu martori de eroziune din șisturi verzi.

Aceste terase sunt acoperite de o cuvertură de loess.

Partea sudică (la sud de capul Midia )-corespunzatoare Podișului Litoralului-este delimitat spre vest de altitudini cuprinse între 85-100 m, unde se face trecerea spre podișul Dobrogei de Sud (Medgidiei și Topraisarului). Lățimea acestui sector este cuprins între 10-12 Km.

Zona litorală este marcată de mai multe trepte, sculptate în depozite sarmațiene și acoperite cu loess: -5-15 m, de-a lungul țărmului;

-20-30 m, cu o mare continuitate, pătrunzând mult în interior, formând o treapt distinctă în jurul limanelor și lagunelor.

-35-45 m, cu o mare continuitate, constituind o treapt mai lată decât celelalte, înconjurând limanele și lagunele maritime;

-50-65 m, cea mai dezvoltată treaptă , cu lățimi cuprinse între 500 m și 4-5 Km;

-70-85 m, cea mai înaltă treaptă situată la contactul cu podișurile interioare.

Solurile

Solurile au o dispunere etajată sub forma de fâșii în direcţia vest-est , pe fundalul cărora s-au format local soluri intrazonale .

Cernoziomurile sunt soluri caracteristice pentru stepa dobrogeană ocupând cea mai mare parte din suprafaţa judeţului .

Solurile bălane sunt răspândite în vestul judeţului într-o fasie îngustă între Rasova şi Cernavodă şi între Topalu şi Gârliciu.

Aceste soluri formate pe suprafeţe orizontale sau cu pante foarte mici având altitudini de peste 100m (150-250m), pe leossuri , argile si aluviuni , unde stratul freatic se afla la adancimi sub 20m .

Pe teritoriul judeţului Constanţa se întâlnesc mai multe subtipuri de cernoziomuri: carbonatic, castaniu de pădure, ciocolatiu şi cambrice.

Dintre solurile azonale putem aminti solonceacurile, solurile hidromorfe, solurile aluvio-coluviale şi rendzinele. Pe suprafeţe foarte mici, insular, izolate mai pot fi întâlnite randzinele, rogosolurile, nisipurile şi litisolurile .

Reţeaua hidrografică

În partea estică a judeţului Constanţa se află Marea Neagră, cea mai importantă unitate hidrografica a judeţului Constanţa. Datorită aşezării geografice, Marea Neagră este o mare continentală. Suprafaţa Mării Negere este de 411.540 km pătraţi iar adâncimea maximă este mai mare de 2.211 m. Datorită configuraţiei ţărmului şi reliefului submarin, adâncimea apei este mai mică în jurul malului românesc. Salinitatea este de 20-22 la mie la suprafaţa apei iar în adâncime ajunge până la 28 la mie. Datorită aportului de apa dulce, salinitatea apei scade odata cu apropierea de ţărm (pentru că se varsă multe ape dulci în mare).

Reţeaua hidrografică este formată din următoarele cursuri de ape: Dunarea (pe o distanţă de 137 m), Valea Carasu, Valea Baciu şi Casmicea. Reţeaua hidrografică mai cuprinde şi lacuri naturale şi de luncă, lagune cum ar fi Oltina, Istria, Sinoe, Corbu, Techirghiol, Taşaul, Nuntaşi, Siutghiol, Tatlageac, Mangalia precum şi limanele marine.

De asemenea s-au dat în exploatare Canalul Dunăre-Marea Neagră pe o distanţă de 64,2 km, Canalul Poarta Alba-Midia pe o distanţă de 27,5 km şi alte canale de irigaţii din Valea Carasu.

Clima
       Regimul climatic temperat-continental caracteristic judeţului Constanţa este influenţat de poziţia geografică, situandu-se între Dunăre şi Marea Neagră, precum şi de particularităţile fizico-geografice ale teritoriului. În zona litorală climatul temperat - continental prezintă o influenţă marină. Climatul maritim este caracterizat prin veri a caror caldură este atenuată de briza mării şi ierni blânde, marcate de vânturi puternice şi umede ce bat dinspre mare.  Valorile temperaturilor  medii anuale variază între 10°C în nordul şi centrul judeţului şi peste 11°C în sud. Variaţiile multianuale nu depăşesc 4°C.

Sub aspectul agroclimatic comuna Valu lui Traianse încadrează în zona I, cu climă „caldă-secetoasă”, indicele de ariditate fiind 19,5802929.

Precipitaţiile anuale variază între 400 mm la 500 mm, zona cea mai săraca în precipitaţii fiind litoralul unde valoarea cantitaţii de precipitaţii se situează sub 400mm .  Circulaţia maselor de aer este influenţată iarna de anticiclonul siberian care determină reducerea cantităţilor de precipitaţii, iar vara anticiclonul Azorelor provoacă temperaturi ridicate şi secete. Influenţele Mării Negre se resimt prin toamne lungi şi călduroase, ca şi prin primăveri târzii şi răcoroase. Vântul predominant este cel care bate în direcţia N-NE, caracterizandu-se printr-o umiditate redusă vara, în timp ce iarna aduce viscole şi geruri.

Flora şi vegetaţia

Sub aspectul agroclimatic comuna Valu lui Traian se încadrează în zona I, cu climă „caldă-secetoasă”.

Valoarea ridicată a resurselor termice favorizează cultivarea, în principal, a cerealelor, plantelor tehnice și industriale, dar și a culturilor de viță-de-vie sau fructifere

În judeţul Constanţa s-au dezvoltat specii de plante care s-au adaptat condiţiilor climatice de umiditate redusă. Vegetaţia este caracteristică stepei, aici găsindu-se atât elemente floristice est-europene cât şi specii din flora mediteraneană şi balcanică.

Stepa dobrogeană cuprinde plante ierboase, migdali pitici, porumbari şi tufe de păducei.
     Vegetaţia de nisipuri ocupă o zona îngustă de-a lungul litoralului Mării Negre.

Fauna
     Specificul faunei este determinat de condiţiile naturale ale judeţului. Dintre insectele intâlnite pe litoral, cele mai răspandite sunt: marele scarabeu, carabuşul pătat, urechelniţa, ş.a. În apropierea falezelor s-a dezvoltat o specie de şerpi. In nordul Mamaiei traieşte o specie de şopârle. Pe litoral se mai pot întâlni: broasca ţestoasă de uscat, broasca de apă, ţestoasa marină precum şi şopârla verde - specie înruditaăcu guşterul. Pe malul mării trăiesc mai multe specii de pescăruşi. Dintre speciile rare ocrotite de lege fac parte piciorongul şi pescăruşul mic. Printre animalele care trăiesc pe teritoriul judeţului se numără iepurii, dihorii, lupii, vulpile, hârciogul mic ş.a.

Rezervaţiile naturale

Pe teritoriul judeţului Constanţa există mai multe rezervaţii naturale printre care cele mai cunoscute sunt:

- Masivul Cheia (pe malul stâng al Văii Casimcea) care ocupă o suprafaţă de 285 ha

- Rezervaţia Fântâniîa-Murfatlar (situată la 1 km sud de podgoria Murfatlar) pe 19,70ha,

- Dunele litorale de la Agigea (la o distanta de 50m de litoralul Marii Negre) are 25 ha,

- Pădurea Hagieni, ocupă 584 ha din care 207,40 ha, ca rezervaţie propriuzisă (aproape de                        lacul Mangalia, între satele Hagieni şi Albeşti)

- Lacul Techirghiol, situată în apropierea localităţii cu acelaşi nume şi este reprezentată de cel mai întins lac salin din ţara noastră, cu o suprafaţă de 10,7 kmp.

- Canarelele de la Harşova în apropierea orasului Harşova, pe malul Dunarii, lângă ruinele         vechiului castru roman Carsium şi se întinde pe o suprafaţă de 5,30 ha.

- Peşterile de la Gurile Dobrogei, în apropierea comunei Limanu, pe malul drept al şoselei Gura Dobrogei-Vistorna şi cuprinde peşterile Limanu, Liliecilor şi La Adam.

- Punctul fosilifer de la Aliman, situată în Dobrogea de Sud, lângă comuna Aliman, în Valea Urluia, rezervaţia ocupă o suprafaţă de 14,62 ha şi adăposteşte lacurile Şarpul şi Vederoasa.

- Punctul fosilifer Seimenii Mari este situata lângă comuna Seimeni, pe malul Dunării, la 9 km de Cernavodă şi ocupă o suprafaţă de 0,50 ha.

- Punctul fosilifer Cernavod, situată în sudul Văii Carasu lângă Cernavodă, rezervaţia ocupă o suprafaţă de 3 ha.

- Reciful de la Topalu  între Cernavoda şi Hârşova , pe malul Dunării, se găseste la 3  km de comuna Topalu şi  ocupă o suprafaţă de 8 ha

Potenţialul seismic al zonei

Din punct de vedere seismic, conform Normativului P 100 - 1/2013, amplasamentul studiat este încadrat în zona de macroseismicitate 8 pe scara MSK, conform SR 11100/1 – 93. După normativul P 100 – 1/2006, amplasamentul se află situat în zona caracterizată prin valori de vârf ale acceleraţiei terenului, pentru proiectare ag = 0,20g. din punct de vedere al perioadelor de colţ amplasamentul se caracterizează  prin Tc = 0,7 sec (IMR = 225 ani cu 20% probabilitate de depăşire în 50 ani conf. P100/2013).

Zonarea valorilor de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani (20% probabilitate de depăşire în 50 de ani)

Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colţ),

TC  a spectrului de răspuns

Adâncimea de îngheţ este de 0,70 – 0,80 m, în teren natural, conform STAS 6054 – 1985.

Valorile presiunii de referinţă, conform normativului NP 082/04, mediată pe 10 minute, la 10 m, având 50 ani interval mediu de recurentă , este Pa = 0,5 kPa.

Din punct de vedere al riscului geotehnic terenul prospectat se încadrează în categoria geotehnică II cu risc geotehnic de tip moderat.

Valorile presiunii de referinţă, conform normativului NP 082/04, mediată pe 10 minute, la 10 m, având 50 ani interval mediu de recurentă , este Pa = 0,5 kPa.

Din punct de vedere al riscului geotehnic terenul prospectat se încadrează în categoria geotehnică II cu risc geotehnic de tip moderat.

- DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE

ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

- Surse de poluanți și dispensia poluanților în mediu

- Protecţia calităţii apelor

Nu este cazul.

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Nu este cazul.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Nu este cazul.

- Protecţia aerului

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de poluanţi atmosferici sunt reprezentate de:

- vehicule rutiere utilizate pentru transportul  materialelor de construcţie şi montaj;

- utilaje pentru diferite activităţi de construcţie-montaj;

- manipularea materialelor de construcţie aflate sub formă de pulberi.

Aceste surse nu sunt de tipul surselor industriale staţionare şi au emisii reduse şi sunt temporare.

Poluanţii generaţi în atmosferă sunt cei specifici arderii motorinei precum şi particule în suspensie cu un spectru dimensional larg.

Gazele de eşapament de la vehiculele şi utilajele acţionate de motoarele cu ardere internă conţin:

- oxizi de azot (NOx şi N2O);

- oxizi de carbon (CO şi CO2);

- compuşi organici volatili (metan şi compuşi non metanici);

- metale grele (cadmiu, cupru, crom, nichel, seleniu, zinc);

- poluanţi organici persistenţi.

În perioada de exploatare, nu sunt surse de emisii de poluanţi chimici în aer.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

În scopul limitării emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la motoarele autovehiculelor şi utilajelor, vor fi urmărite măsurile necesare pentru ca acestea să fie verificate tehnic şi să funcţioneze la parametrii normali.

- Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Sursele de zgomot şi de vibraţii

În perioadele de execuţie,  sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de vehiculele şi utilajele folosite pentru activităţi de transport, construcţie, montaj şi dezafectare.

În perioada de exploatare  a amenajării de irigaţii sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de agregatele de pompare de la SPP Valu lui Traian şi vor respecta valorile maxime prevăzute de STAS 10009/1988- Acustica Urbană, de 65 dB(A).

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Prin proiect modulul pompare ridicător de presiune (SPP Valu lui Traian) se va utila staţia cu agregate noi, fiabile, care corespund cerinţelor de mediu privind emisiile acustice. Staţia de punere sub presiune cu activitate sezonieră se află amplasată în extravilanul localității Valu lui Traian, la distanţe mari, peste 500 m (minim 3 km). Monitorizarea acestora în perioada de exploatare va fi asigurată de 2 electromecanici care vor lucra în 2 schimburi.

- Protecţia împotriva radiaţiilor electromagnetice

Surse de radiaţii

La realizarea şi exploatarea obiectivelor proiectate nu vor apărea factori care s-ar putea constitui în potenţiale surse de radiaţii.

Amenajările şi dotările pentru protecţia radiaţiilor

Nu este cazul.

- Protecţia solului şi a subsolului

Proiectul nu conţine surse de poluare a solului.

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice

Poate fi afectat solul de pe suprafeţele de teren care sunt acoperite definitiv cu construcţii- staţia de punere sub presiune.

În etapele de execuţie sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice pot fi reprezentate de eventualele scurgeri accidentale de combustibil folosite la utilajele şi vehiculele prezente pe şantier.

În etapa de exploatare sursele potenţiale de poluare a solului, subsolului şi apei freatice pot fi:

- scurgeri accidentale de carburanţi şi/sau ulei de la vehiculele folosite pentru întreţinerea lucrărilor.

Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

În vederea protecţiei solului se vor realiza următoarele categorii de lucrări:

- Pichetarea traseelor pe care urmează să se facă excavaţii pentru reţeaua de irigaţie.

- Pentru suprafeţele de teren care urmează a fi acoperite definitiv cu construcţii şi platforme betonate  trebuie realizate lucrări de defrişare şi decopertare strat vegetal.

- Toate depozitele de material din incintă  (de sol vegetal, de rocă parentală sau de unele materiale de construcţii), se vor proteja impotriva eroziunii eoliene sau a efectului erozional al apelor meteotice, prin acoperirea integrală a lor cu folii impermeabile ce se vor fixa şi stabiliza la sol cu cărămizi.

- Toate depozitele de materiale de construcţii  (ciment, cuvele de mortar şi beton, materialul de balastieră etc.) se vor amenaja numai după ce , în prealabil, suprafaţa de sol vegetal pe care urmează a se construi a fost protejată cu folie impermeabilă.

- Se vor utiliza doar vehicule şi utilaje aflate în stare bună de funcţionare, corespunzător cerinţelor din domeniul protecţiei mediului.

Periodic se vor realiza inspecţii şi operaţii de întreţinere, de regulă la începutul şi sfârşitul fiecărei campanii de irigat.

Deşeurile generate pe amplasament vor fi colectate în sistem selectiv şi transportate de o firmă specializată către un depozit conform.

f.)  Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

De la punerea în funcţiune a amenajării  (PIF în anul 1987) până în prezent nu au fost identificate  situri arheologice.

În ceea ce privește protecția ariilor naturale protejate modulul de pompare ridicător de presiunese află la o distanță de aproximativ 19 m față de limita sitului ROSCI 0398 Straja-Cumpăna.

Subliniem faptul că investiţia proiectată se referă la lucrări de reabilitare şi modernizare pe amplasamentul iniţial.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate:    Nu sunt necesare.

Amenajarea de irigații va funcționa sezonier din aprilie până în  octombrie.

În cursul efectuării săpăturilor pentru lucrările proiectate  (reţeaua de conducte de irigaţii) ar putea fi întâlnite (puţin probabil) vestigii arheologice. În aceste cazuri vor fi urmate procedurile legale.

- Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Amplasamentul terenurilor O.U.A.I. Valu lui Traian Nord se află în extravilanul localităţii Valu lui Traian.

- Valu lui Traian este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Constanța, Dobrogea, România. La recensământul din 2002 avea o populație de 8823 locuitori. Coordonate: 44°10′0″N 28°28′32″E .

Impact direct asupra locuitorilor nu există. Activităţile de construcţie-montaj se vor desfăşura în

extravilanul localităţilor şi nu vor afecta populaţia (distanța de la SPP Valu lui Traian la prima locuință este aproximativ 3 km).

În etapa de exploatare a amenajării de irigaţii se va utiliza doar apă pentru irigat prelevată din canalul

Dunăre - Marea Neagră.

Prin urmare nu are impact negativ asupra factorului de mediu apă.

Efecte negative asupra apelor s-ar putea produce doar în caz de scurgeri accidentale de ulei sau

carburanţi pe sol, dar se vor lua măsuri de prevenire a poluării.

Funcţionarea utilajelor şi vehiculelor utilizate pentru activităţi de transport, construcţie şi montaj va

genera o serie de poluanţi specifici arderii motorinei. Se vor lua măsuri de prevenire şi reducere a poluării aerului, măsuri ce vor fi respectate pe întreaga perioada de construcţie.

În perioada de exploatare, nu se produc emisii de poluanţi în aer.

Zgomotul va proveni de la vehicule utilizate pentru transportul materialelor. Impactul va fi pe termen scurt. Conducătorii auto vor avea obligaţia să respecte vitezele legale de circulaţie, în mod deosebit când tranzitează zonele rezidenţiale.

Zgomotul emis de utilajele şi vehiculele folosite pe şantier pentru activităţi de construcţie-montaj se

diminuează pe măsura creşterii distanţei faţă de sursă. Zgomotul din perioada de construcţie poate avea un impact pe termen scurt şi va fi neglijabil.

Activităţile de şantier se vor desfăşura în perioada normală de lucru, în afara orelor de odihnă 20,00

– 7,00.

În perioada de exploatare, zgomotul va proveni de la electropompele din staţiile de punere sub

presiune. Nivelul zgomotului va fi variabil, în funcţie de câte pompe vor lucra simultan (maxim 2) şi nu vor depăşi valorile maxime prevăzute de STAS 10009/1988- Acustica Urbană, de 65 dB(A).

Deoarece obiectivele sunt amplasate în extravilanul localităţii Agigea, nivelul zgomotelor poate fi considerat neglijabil.

Nivelul zgomotului la sol şi spre zonele învecinate va fi variabil, cu valori mai mici decât la sursă.

Atenuarea naturală a zgomotului depinde mai ales de distanţele dintre sursă şi receptori.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi / sau de interes public

Nu sunt necesare.

- Prevenirea și gestionarea deșeurilor generatepe amplasament

Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate

Deşeurile rezultate în urma desfăşurării activităţilor de construcţie-montaj, (codificate conform HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, Anexa 2) sunt următoarele:

- deşeuri din construcţii: cod 17

- pământ şi piatră rezultată din excavaţii, cod 17 05;

- deşeuri de materiale de construcţie, cod 17 01 rezultate din eventuala rebutare a unor şarje de betoane dacă nu se respectă graficele de lucru şi moloz rezultat din demolările parţiale de la SPPp şi bazinul de aspiraţie;

- deşeuri metalice, în cantităţi reduse rezultate din montajul armăturirilor cod 17 04;

- deşeuri de ambalaje şi deşeuri asimilabile din comerţ: cod 15 şi cod 20

- deşeuri de hârtie şi carton de la ambalaje - cod 20 01 01/15 01 01 rezultate din activităţile de birou în cadrul organizării de şantier;

- deşeuri de lemn de la ambalaje - cod 20 01 38/15 01 03 rezultate din activitatea curentă de pe şantier;

- deşeuri de mase plastice de la ambalaje - cod 20 01 39/15 01 02 rezultate din activităţile de birou în

cadrul organizării de şantier;

- alte tipuri de deşeuri în cantităţi nesemnificative, cod 20 01 şi 20 02.

- deşeuri nespecificate în altă parte: cod 16

- deşeuri de la tehnologia de montare a echipamentelor electrice şi cablurilor electrice - cod 16 02;

- deşeuri de la baterii şi acumulatori - cod16 06;

Activitatea sezonieră de irigare generează cantităţi mici de deşeuri. Actvitatea de mentenanţă poate genera deşeuri din întreţinerea echipamentelor mecanice, electrice şi de automatizare. Deşeurile tipice rezultate din această activitate sunt nepericuloase :

- uleiuri uzate;

- degresanţi pentru întreţinerea echipamentelor;

- piese de schimb (mai rar);

- consumabile (filtre de aer şi ulei):

- materiale textile de curăţat;

- ambalaje rezultate de la înlocuirea unor piese;

- ambalajele materialelor consumabile.

Este dificil de făcut o evaluare cantitativă a acestor deşeuri, tehnologiile adoptate în perioada de

execuţie fiind prioritare în evaluarea naturii şi cantităţii de deşeuri. Cantităţile de deşeuri pot fi apreciate global, după listele cantităţilor de lucrări.

Modul de gospodărire a deşeurilor

| Produs | Modul de colectare |
| --- | --- |
| Deşeurile menajere Cod 20 03 01 | În perioada de construcţie (în cadrul Organizării de Şantier), se propune organizarea unor puncte de precolectare prevăzute cu containere de tip pubelă sau container (standardizat) la sediul organizării de şantier. Periodic acestea vor fi golite în maşinile de salubritate ale unui operator autorizat, pe bază de contract. |
| Deşeuri metalice | În perioada de execuţie, piesele de schimb sau pompele dezafectate, se vor colecta temporar în incintă, pe platforme şi/sau în containere specializate. Vor fi valorificate sau eliminate prin intermediul unui operator autorizat. |
| Deşeuri materiale de construcţii | Pentru valorificarea şi eliminarea lor se pot propune metodele: -Valorificarea locală în pavimentul drumurilor de exploatare -depunereaîn gropile de împrumut ajunse la cota finală de exploatare Utilizarea de material inert în cadrul depozitelor de deşeuri comunale utilizate în zonă |
| Deşeuri lemn | Colectarea acestor deşeuri va fi efectuată selectiv, ele urmând a fi valorificate în funcţie de dimensiuni ca accesorii şi elemente de sprijin în lucrările de construcţii. Utilizarea ultimă va fi ca material combustibil – deşeu. |
| Acumulatorii uzaţi | Materiale cu potenţial periculos atât asupra mediului înconjurător cât şi a manipulanţilor. Vor fi stocate şi depozitate corespunzător, sub cheie în vederea valorificării. Se va păstra o evidenţă strictă. Vor fi predate unităţilor de recuperare specializate. |

Pentru prevenirea apariţiei unor deşeuri necontrolate,utilajele şi mijloacele de transport vor fi

aduse pe şantier în stare normală de funcţionare având efectuate reviziile tehnice şi schimburile de ulei în atelierele specializate. Aceeaşi procedură se va aplica şi pentru operaţiunile de întreţinere şi încărcare acumulatori. Vopseaua va fi adusă în recipienţi etanşi din care va fi descărcată în utilaje de lucru utilizate. Bidoanele goale vor fi restituite producătorilor.

Surplusul de excavaţie constând în piatră sfărâmată şi eventual pământ vegetal se va utiliza de către primărie pentru diferite lucrări de construcţii şi pietruirea drumurilor; cantităţile rămase vor fi transportate şi depozitate în locurile indicate de către autorităţile competente.

Pentru realizarea eficientă şi organizarea optimă a colectării şi transportului deşeurilor şi materialelor reciclabile se va avea în vedere alegerea unui sistem adecvat de colectare.

Se recomandă colectarea de tip selectiv, în recipiente speciale alese în funcţie de tipurile şi cantităţile de deşeuri generate.

Transportul deşeurilor dintr-un loc în altul pe teritoriul României este supus unei proceduri de reglementare şi control stabilite prin Hotărârea nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Procedura de reglementare şi control al transportului de deşeuri se aplică deşeurilor periculoase şi nepericuloase.Transportul deşeurilor se va realiza numai de către operatorii economici care

deţin autorizaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare pentru activităţile de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare.

Ruta de transport al deşeurilor periculoase se stabileşte de către expeditor şi transportator, avându-se în vedere pe cât posibil ocolirea oraşelor, şi se iau toate măsurile necesare. Deşeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate şi etichetate corespunzător.

- Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi / sau produse

Pentru funcţionarea utilajelor şi vehiculelor utilizate în perioada de execuţie se va folosi motorină. Se vor lua măsuri de prevenire a scurgerii acestui combustibil pe sol.

În cadrul activităţilor de exploatare a amenajării de irigaţii nu se produc substanţe sau preparate chimice periculoase.

Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei

- În perioada de execuţie

Manipularea , depozitarea şi transportul acestor substanţe chimice, se vor face numai cu

respectarea fişelor de securitate ale fiecărui produs utilizat şi a normelor de protecţia muncii.

| Produs | Modul de depozitare |
| --- | --- |
| Carburanţi | Depozitarea substanţelor inflamabile sau explozive se va face cu respectarea strictă a normelor legale specifice |
| Lubrifianţi | Se vor păstra în recipienţi din plastic şi se vor depozita în spaţii special amenajate |
| Vopsele,lacuri, diluanţi | Se vor transporta cu mijloace care permit neexpunerea produsului la radiaţii solare şi intemperii şi respectă reglementările în vigoare privind transportul produselor inflamabile. Se vor păstra în recipiente metalice, marcate cu semne avertizoare; se vor depozita în spaţii curate, aerisite, sigure, ferite de foc, de radiaţii solare şi de intemperii |

- În perioada de exploatarea

Având în vedere că tehnologia propusă nu utilizează substanţe toxice şi periculoase, nu

sunt necesare măsuri de gospodărire a lor.

- UTILIZAREA  RESURSELOR NATURALE, ÎN SPECIAL A SOLULUI,

A TERENURILOR, A APEI ȘI A BIODIVERSITĂȚII

- DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU

- Caracteristicile impactului potenţial

## Protecţia   calităţii apelor

Nu este cazul.

Apa tehnologică pentru irigații este prelevata din canalul Dunăre Marea Neagră și distribuită prin

pompare  pe terenurile agricole din cadrul amenajării studiate și este apă nepoluată (canalul este monitorizat atent de Apele Române – ABA Dobrogea – Litoral..

## Protecţia calităţii aerului

- Sursele de  poluare: praf ; gaze de eşapament

- Măsuri: Autovehiculele vor fi verificate tehnic periodic iar platforma balastată din incinta organizării de şantier va fi stropită cu apă în  perioadele lipsite de precipitaţii (în perioada de execuţie); în perioada de exploatare calitatea aerului va fi bună (sursele de poluare fiind inexistente).

## Protecţia  împotriva  zgomotului şi a vibraţiilor

- Sursele de  zgomot: amplasamentul modulului de pompare ridicător de presiune, SPP Valu lui Traian, se afla în extravilanul localităţii Valu lui Traian (la distanţa de peste 3Km), iar zgomotul produs în faza de operare (de exploatare)  a amenajării de irigaţii sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de agregatele de pompare de la SPP Valu lui Traian , va fi limitat şi se va încadra în limitele admisibile comparabil cu nivelul de zgomot permanent perceput în zonă.

- Măsuri pentru  diminuarea  zgomotelor  :

Agregatele de pompare care vor monta vor fi mai silenţioase şi mai fiabile.

Pentru diminuarea zgomotului şi încadrarea în limitele admise la limita amplasamentului se va avea în vedere respectarea programului de lucru şi al orelor de odihnă, astfel încât să nu creeze disconfort vecinilor;

Activitatea staţiilor de pompare, este sezonieră mai intensă în lunile mai - septembrie.

Activitatea se desfaşoară în extravilanul localităţilor astfel încât zgomotul produs de utilajele folosite pentru desfăşurarea activităţii  nu creează disconfort vecinilor.

## Protecţia  solului  şi  subsolului

În etapa de operare (exploatare) sursele potenţiale de poluare a solului, subsolului.

Nu este cazul.

Surse   potenţiale  de  poluanţi :

În etapa de execuţie

- depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor pâna la predarea lor către eliminatori autorizaţi;

- colectarea necorespunzatoare  a  deşeurilor  menajere.

Masuri de prevenire a poluării  solului şi subsolului:

- periodic se vor realiza inspecţii şi operaţii de întreţinere, de regulă la începutul şi sfârşitul fiecărei campanii de irigat.

Deşeurile generate pe amplasament vor fi colectate în sistem selectiv şi transportate de o firmă specializată către un depozit conform.

## Protecţia împotriva radiaţiilor

Nu  este  cazul .

## Protecţia fondului forestier.

Nu  este  cazul .

## Protecţia ecosistemelor, biodiversităţii şi ocrotirea  naturii.

Nu este cazul.

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

De la punerea în funcţiune a amenajării  (PIF în anul 1970) până în prezent nu au fost identificate  situri arheologice.

În zonă mai sunt identificate următoarele arii protejate:

SITURI DE IMPORTANȚĂ COMUNITARĂ

- ROSCI0398 Straja - Cumpăna Județul Constanța

suprafața =1.098,70ha, sit situat în partea de sud a amenajării de irigații la

distanța de aproximativ 9944 m

- ROSCI0083 Fântânița Murfatlar, Județul Constanța

suprafața = 577,03 ha, sit situat în partea de vest a amenajării de irigații la

distanța de aproximativ 9309 m

- ROSCI0073 Dunele marine de la Agigea Județul Constanța

suprafața =11,81ha, sit situat în partea de sud -est a amenajării de irigații la

distanța de aproximativ 16011 m

ARII DE PROTECȚIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ

- ROSPA0057 Lacul Siutghiol Județul Constanța

suprafața = 1.856,98 ha, sit situat în partea de sud, nord-est a amenajării de

irigații la distanța de aproximativ 7565m

ROSPA0076 Marea Neagră Județul Constanța,  suprafața =148.975,89ha, sit situat în

partea de est a amenajării de irigații la  distanța de aproximativ 16220 m

Subliniem faptul că investiţia proiectată se referă la lucrări de reparaţii şi modernizare pe amplasamentul iniţial.

Conform listei cu arii protejate declarate la nivel naţional amplasamentul SPP Valu lui Traian nu se află în apropierea nici unui sit .

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor

protejate

Nu sunt necesare deoarece prin propunerile de lucrări din cadrul proiectului s-a avut în vedere protejarea mediului. Dotări şi măsuri speciale nu au fost prevăzute deoarece investiţia nu este nouă (s-au propus lucrări de  reabilitare și modernizare) .

## Protecţia  peisajului şi a  zonelor de interes tradiţional

Nu este cazul.

Zona de interes tradiţional în care se află terenurile deservite de  staţia de  pompare SPP Valu lui Traian este teren agricol.

- Protecţia patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente

Nu este cazul.

- Natura impactului

| Nr. Crt. | Factori de mediu | Natura impactului |
| --- | --- | --- |
|  |  | Direct/ Indirect | Secundar /Cumulativ | Pe termen Scurt, Mediu, Lung | Permanent/ Temporar |
| 1 | Populaţie | I | S | S | T |
| 2 | Sănătate | I | S | S | T |
| 3 | Floră faună | I | S | S | T |
| 4 | Sol | D | S | M | T |
| 5 | Bunuri materiale | - | - | - | - |
| 6 | Apă | D | S | M | P |
| 7 | Aer | D | S | M | T |
| 8 | Climă | - | - | - | - |
| 9 | Zgomot şi vibraţii | I | S | S | T |
| 10 | Peisaj şi mediu vizual | I | - | S | T |
| 11 | Patrimoniu istoric şi cultural | - | - | - | - |

Notă: C-cumulativ; D-direct; I-indirect; M-mediu; P-permanent; S – secundar; T-temporar

- extinderea impactului (zona geografică, numărul persoanelor afectate): impact nesemnificativ

- zona geografică: comuna Valu lui Traian, în extravilanul localităţii. Numărul persoanelor afectate: nici o persoană din locuitorii comunei Valu lui Traian (12.376,00 locuitori conform recensământului din anul 2011. Cea mai apropiată localitate este :

- Valu lui Traian la cca. 3,2 km, sud de SPP Valu lui Traian.

- Poiana aparíne de orașul Ovidiu, la cca.2,57 km nord de SPP Valu lui Traian

- mǎrimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus și local, pe perioada execuţiei proiectului (maxim 8 luni) şi de funcţionare a obiectivului (sezonier maxim 6 luni (15 aprilie  – 15 octombrie);

- probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă, atât pe parcursul realizǎrii investiţiei, cât și dupǎ darea în exploatare a acestuia, deoarece mǎsurile prevǎzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apǎ, sol, așezǎri umane);

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: durata execuţiei este maxim 8 luni, frecvenţa temporară, reversibil pe termen scurt, numai pe perioada realizǎrii lucrǎrilor de execuţie;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: proiectul nu are un impact semnificativ asupra mediului deoarece dacă în prezent impactul este nesemnificativ (verificat pe parcursul a 49 de ani de exploatare a întregii amenajări, cu PIF în anul 1970) rezultă că după realizarea lucrărilor de reabilitare propuse în proiect, impactul va fi îmbunătăţit).

- natura transfrontieră a impactului: lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere;

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: au fost luate pe parcursul  procesului de proiectare prin alegerea soluţiei adoptate, optimă din punct de vedere tehnic şi de protecţie a mediului.

Au fost respectate prescripţiile din legislaţia în vigoare în special cele de mediu.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

În perioada de exploatare a amenajării de irigaţii, nu vor fi necesare activităţi de monitorizare a zgomotului deoarece noile pompe sunt mai silenţioase decât cele vechi care se încadrau  şi ele în limitele admise  de STAS 10009/1988- Acustica Urbană, de 65 dB(A).

Alţi poluanţi notabili nu sunt. Lucrările de îmbunătăţiri funciare în general dintre care fac parte şi “Amenajările de irigaţii” vin în sprijinul protecţiei mediulu. Aceste lucrări nu sunt surse de poluanţi în mediu.

- Principalele materiale de construcţie

Pentru realizarea investiţiei (lucrări de reabilitare) principalele materiale de construcţie

necesare sunt:

-   ţeavă OL Dn =  500 mm, 1000 mm ;

-   vane plane cu sertar şi vane fluture Dn = 500 mm, 1000 mm.

-    agregate de pompare, instalatii hidromecanice si electrice;

- cămine din beton monolit pentru vane.

- produse de balastieră (nisip, balast)

Se mai adaugă, atunci când este cazul, carburanţi pentru vehicule de transport şi utilaje.

- Cadrul legislativ naţional aferent sectorului de irigaţii a fost îmbunătăţit în conformitate cu

legislaţia comunitară în domeniu, reabilitarea şi modernizarea amenajării de irigaţie trebuie să asigure cerinţele următoarelor acte normative:

-STAS 6054 – 84    Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului;

-SR 7335-6/95  Protejarea conductelor la subtraversări de drumuri, căi ferate şi la treceri prin

cămine;

- SR  8591 – 91         Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare;

- Legea nr. 10/1995   Calitatea în construcţii;

- P100 – 2006   Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social

cultural, agrozootehnice şi industriale;

-C56 - 85   Normativ privind verificarea calităţii şi recepţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii

aferente;

-Legea Apelor nr. 107/1995   cu modificările şi completătilor ulterioare;

-Legea nr. 292/03.12.2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

- Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

- Racordarea la reţeaua de transport al energiei electrice

Având în vedere specificul lucrărilor, singura racodarare la reţelele de utilităţi a investiţiei „REABILITARE ŞI MODERNIZARE PLOT DE IRIGAŢII SPP VALU LUI TRAIAN PE SUPRAFAŢA O.U.A.I. “VALU LUI TRAIAN NORD”,JUDEŢUL CONSTANŢA se va racorda la reţeaua electrică de medie tensiune existentă.

Pentru asigurarea şi intreţinerea acestor racorduri electrice de medie tensiune (posturi trafo, de 160 KVA) s-a încheiat în fiecare an contract cu SC ENEL Distribuție Dobrogea S.A.Constanța.

- Racordarea la sistemul de alimentare cu apă

NU ESTE CAZUL.

Apa rece necesară  este asigurată de puţul forat existent în incinta staţiei de pompare care se va reabilita.Necesarul de apă pentru igiena personalului de exploatare va fi asigurată dintr-un puț forat de mică adâncime (cca 50 m) existent in incinta gospodăriei stației de pompare, care se va reabilita.      Caracteristicile pompei de exploatare (debit, înălțime de pompare) se vor stabili după finalizarea testelor de pompare și determinarea caracteristicilor recomandate de exploatare ale forajului. Puțul forat va fi prevăzut cu  o cabină  realizata din beton armat prefabricat cu dimensiunile libere in plan de 1,80x2,40 m si înălțimea libera de 2,00m.

Apa caldă menajeră necesară grupului sanitar se va asigura de la boilerul electric cu capacitatea de 50 litri, nou prevăzut,  montat pe peretele interior al camerei pentru personal.

Evacuarea apelor uzate menajere se va face prin tuburi PVC 3M  Dn 110 mm la fosa septică vidanjabilă existentă ce se va reabilita .

Asigurarea apei tehnologice

Amenajarea de irigaţii propusă pentru modernizare şi reabilitare a plotului SPP Valu lui Traian,  cu suprafaţa totală de 2598 ha din cadrul O.U.A.I VALU LUI TRAIAN NORD, face parte

din amanajarea de irigaţii Carasu Basarabi, cod amenajare ANIF 1354,  pe raza comunei Valu lui Traian, judeţul Constanța.

Sursa de apă: - pentru întreaga amenajare de irigaţii Carasu - Basarabi este asigurată de Canalul

Poarta Alba – Midia Năvodari

- pentru OUAI VALU LUI TRAIAN NORD este asigurată de canalul CA1

- Racordarea la reţeaua de canalizare

NU ESTE CAZUL.

Terenurile OUAI-ului SPP Valu lui Traian sunt terenuri agricole amplasate în extravilanul

localităţilor.

În perioada de funcţionare (exploatare) sezonieră a amenajării de irigaţie plotul SPP Valu lui

Traian evacuarea apelor uzate menajere se va face prin tuburi PVC 3M  Dn 110 mm la fosa septică vidanjabilă existentă ce se va reabilita .

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de

execuţia investiţiei

La finalul perioadei de execuție, vehiculele şi utilajele folosite vor fi retrase de pe amplasament.

Platforma organizării de şantier va fi dezafectată, iar terenul va fi refăcut pentru folosinţa anterioară şi în condiţiile în care au fost atribuite.

Deşeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament şi transportate de o firmă autorizată către un depozit conform.

În timpul şi la finalul lucrărilor de construcţie-montaj, pe suprafeţele din vecinătate se vor practica în continuare activităţi cu specific agricol.

În proiect s-au prevăzut lucrări de refacere a amplasamentului și anume lucrări de terasamente la

rețeaua de conducte (căminele de vane):

-      nivelarea terenului

-      acopertarea (împrăștierea uniformă) cu stratul fertil adunat separat la săpare.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

NU ESTE CAZUL.

- Accesul în zonă din municipiul Constanţa (aflat la distanţa de 16 km), se face pe :

- Autostrada A2/E81 București-Constanța

- drum național DN 3A București-Constanța;

- drumuri de exploatare agricolă De.

Pe perioada executării lucrărilor de construcţie-montaj şi în perioada de exploatare se vor utiliza drumurile mai sus menţionate. Pe aceste drumuri nu se va interveni cu lucrări. Toate lucrările propuse în cadrul proiectului se desfăşoară în interiorul teritoriului O.U.A.I. Valu lui Traian.

- Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Singurele resurse naturale utilizate sunt :

- în construcţii – produsele de balastieră (nisip şi balast)

în exploatare – apa pentru irigat prelevată din canalul Canalul Poarta Alba – Midia Năvodari prin intermediul canalului de aducțiune CA1.

- Modul de executare a lucrării:

Lucrările se vor executa în antrepriză, şi vor respecta normativele, stas-urile şi legislaţia în

vigoare, specifică acestor tipuri de lucrări de construcţii. Metodele vor fi descrise în caietul de sarcini care se va anexa proiectului în faza PT + DE.

Tehnologia de realizare a lucrărilor de reabilitare şi modernizare amenajare irigaţii O.U.A.I.

Valu lui Traian, cuprinde:

- lucrări de instalaţii hidromecanice la SPP Valu lui Traian

- lucrări reparații la clădirea stației de pompare SPP Valu lui Traian

- lucrări de terasamente pentru reţeaua de irigaţie prin aspersiune (excavări şanţuri pentru conducte, împrăştieri, compactări)

Betonul este transportat în amplasamente (cu autobetoniera) şi turnat folosind utilaje obişnuite pe

şantierele de construcţii.

Lucrările de refacere a terenului ocupat temporar în interiorul incintei SPP Valu lui Traian (organizarea de şantier) cuprind:

- curăţarea terenului de materiale, deşeuri, reziduuri

- transportul resturilor de materiale şi al deşeurilor în afara amplasamentului, la locurile de depozitare stabilite

- nivelarea terenului.

- retragerea macaralelor, a autovehiculelor de transport şi a celorlalte utilaje

- dezafectarea organizării de şantier

- refacerea terenului ocupat temporar, astfel încât să fie pregătit pentru

utilizarea din perioada anterioară organizării de şantier.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect

- Certificat de urbanism nr. 28 din 30.01.2019 emis de Primăria comunei Valu lui Traian;

Proiectantul a întocmit documentaţii pentru următoarele avize şi acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism :

- Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructură

- Alimentare cu apă

- Alimentare cu energie electrică

- Avize şi acorduri privind securitatea populaţiei

- Avize, acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora

- Aviz Apele Române

- Aviz ANIF

- Inspectoratul de Stat în Construcţii

- Avizul pentru Protecţia Mediului Constanța.

Decizia etapei de evaluare inițială nr. 9684RP/08.01.2020 (anexat).

- LEGĂTURA CU ALTE NORMATIVE ȘI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII

/  DOCUMENTE DE PLANIFICARE

Nu este cazul.

Pentru  realizarea prezentul proiect „REABILITARE  ŞI MODERNIZARE  PLOT DE IRIGAŢII SPP VALU LUI TRAIAN PE SUPRAFAŢA O.U.A.I. “VALU LUI TRAIAN NORD”,JUDEŢUL CONSTANŢA, beneficiarul O.U.A.I. Valu lui Traian a accesat  Sub-măsura 4.3.- “Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta de Infrastructura de irigaţii, se încadrează în Măsura 04 – Investiţii în active fizice.

- LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

Organizarea de șantier se întocmește la faza de proiectare PTE + DE. La acest moment se poate face doar o propunere general.

Proiectul de organizare de şantier se realizează în două faze:

- faza I - care se concretizează într-o "schemă generală de organizare" elaborată, de către proiectant, pe baza soluţiilor prevăzute în D.A.L.I.;

- faza a II-a - elaborată de către antreprenorul general pe baza "schemei generale de organizare" şi a proiectului de execuţie, care detaliază soluţiile prevăzute în faza I.

Terenul pe care se va amplasa Organizarea de Şantier (propus de către beneficiar) va fi în incinta

SPP Valu lui Traian şi va avea o suprafaţă variabilă de minim 300 mp .

Terenul studiat se află  în extravilanul comunei Valu lui Traian, teren agricol (arabil), amenajat

cu infrastructură de irigații.

Proiectantul a propus pentru Organizarea de şantier FAZA I. următoarele categorii de obiective:

În   ETAPA I.  de execuţie a investiţiei se va realiza – ÎNFIINŢAREA ORGANIZĂRII  DE ŞANTIER şi va cuprinde următoarele lucrări grupate astfel:

- pregătitoare prevăzute în devizul din PARTEA ECONOMICĂ:

-  balastarea incintei organizării de şantier .

- provizorii aflate în dotarea constructorului mobile şi demontabile:

a.)  construcţii

- baracă metalică 2 buc cu destinaţie :  1.  birou şef  şantier şi birou tehnic,

2.  dormitor

-  împrejmuire O.S. din panouri mobile demontabile  (inclusiv porţi de acces).

-  rezervor apă

- magazie metalică

- șopron pentru depozitare țevi PEID

-  pichet PSI

-  panou de prezentare

-  grup sanitar ecologic

-  țarc împrejmuit pentru depozitare deșeuri (o platformă betonată)

-  rezervor apă

● transport prevăzut în devizele de înfiinţare şi desfiinţare Organizare de şantier din PARTEA ECONOMICĂ anexată

-transport baracamente cu treiler

Aceste lucrări din fondul de organizare de şantier reprezintă:

- Construcţii administrative : - birouri (şef şantier birou tehnic + punct sanitar)

- dormitoare

- Construcţii pentru servirea producţiei : - magazine, deposit pentru carburanți

- Construcţii şi instalaţii de folsinţă generală : - parcare auto

Apei pentru nevoile gospodăreşti este asigurată de gospodăria de apă (rezervor).

Asigurarea căii de comunicare (de acces) la organizarea de şantier este realizat de un drum balastat (drum de trafic mijlociu), existent (de exploatare).

Organizarea de şantier va avea acelaşi amplasament pentru întreaga perioadă de execuţie a investiţiei. Pentru perioada de timp friguros, când lucrările din cadrul investiţiei sunt întrerupte, obiectivele provizorii pot fi mutate pe alte amplasamente (pe cheltuiala constructorului).

La aceste propuneri ale proiectantului, Constructorul poate veni cu modificări  la proiectul tehnic de O.S. - FAZA a II-a, în funcţie de dotările proprii (barăci, magazii şi şoproane din tablă ondulată uşor de montat pe dimensiunile pe care le consideră utile, panouri metalice pentru imprejmuiri, etc.), de numărul de salariaţi angajaţi în procesul de execuţie a investiţiei de fondurile alocate prin  negociere, de graficul de executie şi de existenţa altor investiţii.

De asemenea pentru amplasamentul propus de proiectant beneficiarul investiţiei împreună cu executantul pot interveni, stabilind o altă locaţie.

NOTĂ: Spaţiul ocupat de organizarea de şantier va fi limitat la strictul necesar. După executarea lucrărilor, constructorul va reda terenul respectiv destinaţiei iniţiale, fără a fi degradat.

- DESCRIEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A O.S.

Lucrările prevăzute în proiect, nu produc efecte negative suplimentare faţa de situaţia existentă. După realizarea lucrărilor proiectate vor apare influienţe favorabile atât din punct de vedere economico-social, cât şi asupra factorilor de mediu (apa, aer, sol), precum și cele asociate acestora (deșeuri, zgomot și vibrații, arii protejate, fauna și flora), după caz. Aceste norme sunt adaptate şi corelate cu normele europene similare.

Pe toată durata şantierului, incinta acestuia, construcţiile de organizare, cât şi acelea care fac parte din contract, vor fi ţinute în mod permanent în stare de curăţenie. Contractorul este obligat să respecte toate reglementările în vigoare ale organelor sanitare, ale poliţiei şi ale municipalităţii, etc. în scopul asigurării unui climat de ordine în desfăşurarea lucrărilor.

Organizarea de şantier este parte componentă a proiectului care are un caracter temporar ce durează pe toată perioada de execuţie a lucrărilor.

Lucrările de înfiinţare şi apoi de desfiinţare a organizării vor avea acelaşi impact asupra mediului ca şi lucrările de construcţii descries în proiect.

- SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU, IN TIMPUL ORGANIZĂRII DE ŞANTIER.

Nu este cazul.

- DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIUL  INCONJURATOR.

Nu este cazul.

- LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA

FINALIZAREA INVESTIŢIEI

Nu este cazul.

La terminarea lucrărilor constructorul va trebui să redea terenul în condițiile de la

începutul execuției. Pământul fertil pe adâncimea de 30-40 cm, rezultat din săparea șanțurilor pentru conducte sau din alte lucrări de terasamente se va împrăștia în zonă.

Constructorul va recupera materialele rămase după punerea în operă și le va utiliza pentru alte lucrări iar deșeurile rezultate grupate pe categorii vor fi eliminate așa cum s-a  descris  în capitolele anterioare.

Intocmit,                                                                                     Verificat,

Şef proiect,

ing. Enache Elena                                                                  dr.  ing. Mărăcine Nicolae