MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE

- Denumire proiectului

PROIECT DE REPARAȚIE REZERVOR T2-417E

- Titular

Rompetrol Rafinare SA, Bulevardul Năvodari nr.215,

Pavilion Administrativ, Năvodari, jud.Constanța
Tel: +40 241 50 60 00
Fax: +40 241 50 69 30
E-mail: office.rafinare@rompetrol.com
Web: http://www.rompetrol-rafinare.ro

Persoana de contact:				 …………………………..

Director / Manager / Administrator:		 …………………………..

Responsabil pentru protecția mediului:	 …………………………..

- Descrierea proiectului

Pentru stabilirea stării tehnice actuale a rezervorului T2-417E, acesta  a fost supus unui program de verificare tehnică în utilizare pentru investigații, examinări cu caracter tehnic (PVTU-IECT) conform API 653.

Concluzia raportului tehnic este că rezervorul și anexele acestuia se vor reconstrui în varianta unui rezervor cilindric vertical, în construcție sudată, cu capac conic autoportant și prevăzut la interior cu membrană interioară plutitoare, cu etanșare dublă.

În concluzie, se va demonta întregul rezervor: capac plutitor exterior, scări și platforme de acces pe capacul  rezervorului, manta, racorduri tehnologice, instalația fixă de stingere cu spumă, echipamentele de automatizare, instalația de iluminat și împământare, se va dezafecta și fundația acestuia (pat elastic, strat anticoroziv, inel de beton).

După finalizarea operațiilor de dezafectare / demontare ale rezervorului existent T2-417E se va trece la execuția rezervorului nou.

Principalele lucrări de refacere ale rezervorului T2-417E sunt: strat anticoroziv rezervor, trotuar circular, rigolă, fund rezervor, manta, structură susținere capac, învelitoare capac, scări și platforme de acces, racorduri tehnologice, echipamente de automatizare, instalație de iluminat și împământare, instalație fixă de stingere cu spumă conform P118/2-2013, instalație de stropire cu apă conform SR CENT/TS 14816, membrană interioară cu dublă etanșare.

Caracteristicile constructive și tehnice  ale rezervorului T2-417E sunt date în următorul tabel :

| CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI TEHNICE REZERVOR T2-417E |
| --- |
| Tip rezervor | cilindric vertical , cu capac conic fix autoportant, constructie sudată, cu membrană interioară plutitoare |
| Dimensiuni: diametrul interior x înăltime manta (m) | 8,53 x 10,5 |
| Capacitate geometrică (mc) | 600 mc |
| Capacitate utilă (mc) | 540 mc |
| Cursă maximă / minimă membrană interioară plutitoare în contact direct cu fluidul (mm) | 9450 / 1200 |
| Presiune maximă/de lucru | hidrostatică |
| Temperatura mediului ambiant (0C) | minimă | -25 |
|  | maximă | +40 |
| Temperatura de depozitare (0C) | Ambiantă |
| Fluid de lucru | denumire | MTBE |
|  | densitate maximă (kg/m3) | 740 |
|  | presiune ce vapori Reid (kPa) | 55-65 |
|  | punct de inflamabilitate | -25oC |
|  | categoria de pericol de incendiu | A(BE3a) (P118-1999, tabel 2.1.5) |
|  | clasa de periculozitate | P5H (P118-1999, tabel 6.2.19) |
|  | clasa de combustibilitate | L I (P118-1999, tabel 6.2.20) |
|  | categoria depozitului | D4 (P118-1999, tabel 6.2.21) |
|  | risc incendiu | foarte mare (P118-1999, 2.1.4) |
|  | proprietăți | Foarte inflamabil, iritant, volatil |
| Debit maxim intrare fluid în rezervor (mc/h) | 35 |
| Debit maxim iesire fluid din rezervor (mc/h) | 35 |

Rezervorul T2-417E va fi echipat conform normelor în vigoare cu:

- membrană plutitoare interioară,

- măsurătoare de nivel cu radar,

- măsurătoare de temperatură multispot ,

- instalație de stropire cu apă pulverizată,

- instalație de stingere cu spumă.

Categoria de importanta este “C” si este stabilita potrivit Regulamentului aprobat prin H.G.nr 766/1997 si metodologia aprobata de MLPAT cu ordinul nr.31/N/1995.

Clasa de importanta a constructiei este III, conform Normativului P100-1/13.

Cuva de retenție în care este montat rezervorul T2-417E-417E este racordată la canalizarea existentă, prin care  apele reziduale sunt deversate către Stația de epurare a ROMPETROL RAFINARE SA.

Sistemul de stropire va fi racordat la conducta de apă de incendiu, și va fi prevăzut cu filtre de impurități mecanice, iar generatoarele de spumă vor fi alimentate cu soluție spumantă prin conducte de la autospeciale.

Zona de pericol de explozie este II BT3. Sistemul de iluminat și instrumentația vor fi proiectate în conformitate cu zona în care se montează și cu grad de protecție corespunzător.

Nu sunt necesare căi de acces noi; se utilizează cele existente.

Lucrările de refacere ale amplasamentului în urma lucrărilor de construcție constau în:

- Evacuare deșeuri metalice de pe amplasament și stocarea în spații amenajate în vederea valorificării prin firme autorizate.

- Eliminarea de pe amplasament a resturilor de beton și alte deșeuri de demolare.

- Nivelare sol.

Planul de execuție al lucrărilor constă în:

- Faza de construcție

- Realizare fundație rezervor,

- Realizare trotuar circular cu rigolă pentru apele pluviale,

- Refacere pat elastic,

- Realizare fund rezervor;

- Refacere protecție anticorozivă a fundului pe ambele fețe,

- Realizare manta rezervor;

- Realizare inel de rigidizare ;

- Realizare inel de vârf,

- Realizare învelitoare și structură capac,

- Montaj racorduri ,

- Realizare scări și platforme de acces pe capacul rezervorului,

- Realizare  instalație fixă de stingere cu spumă-înlocuirea robineților, a conductelor    deteriorate,

- Realizarea instalației de stropire  cu apă,

- Realizare instalație de iluminat și de împământare a rezervorului,

- Montare membrană plutitoare interioară,

- Montare instrumentație: radar pentru măsură nivel, temperatura multispot,

senzor de presiune diferențială,

- Faza de punere în funcțiune

- Se conectează rezervorul la conductele de proces, alimentare cu apă de stropire și spumă de stingere,

- Se face proba hidrostatică

- Se fac toate verificările la instrumentație, la instalația electrică, membrana interioară plutitoare,

- Se umple rezervorul cu fluidul de lucru.

- Faza de exploatare

- Se pompează în rezervor fluidul de lucru

- Se trage cu pompele fluidul de lucru.

Prezentul proiect este independent, nu este în relație cu alte proiecte.

Prin punerea în operă a prezentului proiect nu se ocupă suprafețe de teren suplimentare față de cele deja ocupate.

Prezentul proiect nu afectează:

- Politica actuală de zonare și utilizare a terenului

- Areale sensibile

Având în vedere că rezervorul prezintă în prezent numeroase defecte (neetanșeități, aparatura defectă, fundația erodată, etc), rezervorul este în prezent scos din funcțiune. Prin reparația și modernizarea lui se aduce la parametrii normali de funcționare conform legislației în vigoare.

Prezentul proiect nu are impact asupra populației, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

- Surse de poluanți

IV.1 În faza de construcție pot apărea urmatoarele surse de poluanti:

- Aer : emisii de gaze arse si zgomot de la motoarele utilajelor folosite in mod discontinuu si pe perioada limitata doar pe timpul desfasurarii proiectului.

- Apa: pe parcursul lucrarilor se poate genera apă uzată menajeră, ape meteorice potential contaminate care se vor evacua in bazinul separator local si de aici in canalizarea Rompetrol Rafinare

- Sol, subsol: pe perioada proiectului se instaleaza organizare de santier in interiorul parcului si in incinta platformei industriale, utilizarea terenului  păstrându-se, aceea de  folosinta industriala. Se va face colectarea selectiva a categoriilor de deșeuri care rezulta din lucrările și stocarea in condiții controlate, nu direct pe sol (in ambalaje, saci, etc). La finalizarea lucrărilor organizarea de santier se va strange, se vor executa lucrari de refacere a amplasamentului (descrise la Cap.III) iar deseurile rezultate din lucrari vor fi eliminate prin firme autorizate cu formulare de transport.

- Deșeuri - din lucrarile de proiect vor rezulta :deșeuri metalice, resturi de beton, pământ. Acestea vor fi colectate în spații special amenajate și marcate corespunzator și vor fi predate firmelor autorizate cu documente de transport conform legislației în vigoare.

Fiecare categorie de deșeu generată va fi gestionată conform Legii 211/2011.

IV.2 În faza de exploatare, produsul stocat în rezervor va fi MTBE, produs inflamabil. MTBE se încadrează în legislația COV deoarece presiunea de vapori a MTBE-ului la temperatura de depozitare este de 55-65 kPa > 26.7 KPa. Astfel rezervorul  trebuie să se încadreaze în normele în vigoare conform legislației COV.

- Protecția calității apelor

Rezervorul este montat în cuvă de retenție cu pereți de pământ placați cu dale de beton, etanși, racordată la canalizare prin intermediul unui robinet acționat manual. În caz de scurgeri accidentale de produs petrolier, robinetul se închide pentru a se preveni ca produsul petrolier sa ajungă la canalizare. De asemenea, apa contaminata cu urme de produse petroliere si/sau ape meteorice potential contaminate vor fi direcționate la canalizarea existentă și vor ajunge în final la Stația de epurare a ROMPETROL RAFINARE SA.

- Protecția calității aerului

Rezervorul va fi vopsit cu vopsea reflectorizantă albă (RAL 9010) cu grad de reflexie de minim 75% pentru micșorarea tendinței de evaporare a produsului datorită radiației solare. Rezervorul va fi dotat cu supape de respirație montate pe membrana plutitoare, care nu vor permite evacuarea de vapori în atmosferă decât controlat și în cantități mici. Aceste supape vor proteja rezervorul atât la suprapresiune cât și la vacuum pe spațiul de lichid (sub membrana plutitoare).

Spațiul din rezervor de deasupra membranei plutioare este protejat la suprapresiune cât și la vacuum cu ajutorul sistemului de ventilare.

- Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Sistemul proiectat nu produce zgomot sau vibrații.

- Protecția împotriva radiațiilor – nu este cazul.

- Protecția solului și subsolului

Cuva de retenție este prevăzută cu o lentilă de lut impermeabil care nu permite infestarea solului cu produs scurs accidental în cuvă. Apele meteorice sunt colectate în rigole de beton și dirijate la canalizarea existentă. Sistemul proiectat este etanș, fără a exista scurgeri în exterior.

- Protecția ecosistemelor terestre și acvatice – nu este cazul.

- Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public – nu este cazul, rezervorul se află în Rafinărie.

- Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament

Deșeuri se generează numai în faza de construcție și constau în:

- Pământ,

- Beton degradat,

- Tablă de oțel carbon,

- Profile de oțel carbon.

Toate deșeurile vor fi preluate de firme specializate în domeniu, autorizate de Ministerul mediului pentru astfel de lucrări.

- Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

În faza de exploatare rezervorul este plin cu MTBE, care este un produs în stare lichidă, toxic și inflamabil.

Întreg sistemul rezervor și conducte a fost proiectat să opereze în sistem închis, fără emisii poluante. În caz de scapari accidentale, produsul este captat de cuva de retenție, nu poate deversa în afara acesteia.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- Personalul operator este instruit prin fișa postului să urmărească funcționarea rezervorului și să alarmeze conducerea și personalul de intervenție în caz că observă scurgeri accidentale sau emisii poluante.

- Pe timpul construcției se va împrejmui incinta cu panouri metalice. Pentru reducerea poluării atmosferice cu substanţe provenite din deşeurile de construcţii prăfoase, autocamioanele ce vor transporta aceste deşeuri de la şantier la depozit vor fi acoperite cu prelată

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară – COV

Rezervorul este utilizat pentru stocare  MTBE (terț –Butil -metil -eter).

MTBE are presiunea de vapori maximă (Reid) 55-65 kPa > 26.7 kPa, deci intră sub incidența  HG 568/2001 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitare, încărcare și descarcăre.

- Lucrări necesare organizării de şantier:

Organizarea de șantier va fi localizată în cuva de retenție, în vecinătatea rezervorului și constă în:

- Spații îngrădite pentru depozitare deșeuri până la venirea firmelor care le ridică,

- Barăci pentru scule, materiale și personal, toaletă ecologică,

- Schela metalică pe lângă rezervor.

Accesul în cuvă se face printr-o poartă existentă în peretele cuvei.

- Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

Având în vedere că toate lucrările se desfășoară în cuva de retenție, în caz de accident sau încetarea activității, singurele lucrări necesare de refacere sunt cele e evacuare a deșeurilor rezultate. Acestea urmează a fi evacuate de firme specializate și autorizate pentru astfel de lucrări.

- Anexe - piese desenate

Schema de conducte și automatizări   1125-PS-PID-002

Plan de încadrare în zonă	                  1125-LG-PLZ-001

Plan de situație			       1125-LG-PLS-001

Intocmit,

Ing. Daniela Croitoru