DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE (proiect)

Nr. 13108RP din  24.02.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate  de UCG   CONSTRUCTII  ECOLOGICE  S.R.L.,  cu sediul in municipiul Constanta,  str. Fagetului, nr. 136, bloc ST3, sc.E, etaj 3, ap. 48, cam.3, judetul Constanta, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 13108RP/18.12.2019,  în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, dupa consultarea membrilor  C.A.T. in  data de  18.02.2020, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta decide, ca proiectul: CONSTRUCTII  SI  INSTALATII  AFERENTE  EXPLOATARE  PIATRA  NATURALA,  propus a fi amplasat in oras Ovidiu, sat Culmea, intravilan, trup independent, nr. cadastral 110626,  judetul Constanta, se supune  evaluarii  impactului  asupra  mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii 292/2009, Anexa nr.2, pct.2, lit.a);

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus nu intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea si conceptia intregului proiect :

Se propune infiintarea unei carere in vederea exploatarii pietrei naturale (calcar industrial si de constructii) si realizare  anexe aferente: Corp A: spatiu birouri, Corp B: spatii pentru muncitori, Corp C: atelier, Corp D: hala,  Corp E: spatiu depozitare,  cantar si statie de concasare piatra,  rezervor de motorina de 5000 litri,  rezervor de apa de 1000 de litri,  toaleta ecologica,  alei de circulatie si platforme - 473 mp,  spatii verzi.

Inventarul de coordonate in Sistem stereo 1970 :

| Punct | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- |
| 40 | 315072,79 | 780200,41 |
| 41 | 315008,50 | 780220,62 |
| 42 | 314980,46 | 780225,29 |
| 43 | 314943,99 | 780224,67 |
| 44 | 314903,56 | 780228,33 |
| 1 | 314892,18 | 780219,67 |
| 32 | 314891,88 | 780205,14 |
| 31 | 314879,05 | 780170,37 |
| 30 | 314882,08 | 780149,72 |
| 29 | 314874,60 | 780106,83 |
| 28 | 314867,35 | 780084,20 |
| 27 | 314812,98 | 780051,68 |
| 26 | 314786,37 | 780035,79 |
| 25 | 314739,60 | 780020,61 |
| 24 | 314729,58 | 780021,67 |
| 2 | 314699,56 | 780024,82 |
| 3 | 314652,34 | 779968,50 |
| 4 | 314634,65 | 779972,55 |
| 5 | 314615,54 | 779930,94 |
| 6 | 314609,71 | 779901,81 |
| 7 | 314697,35 | 779875,66 |
| 33 | 314723,18 | 779801,95 |
| 34 | 314758,59 | 779806,39 |
| 35 | 314799,97 | 779813,03 |
| 36 | 314837,69 | 779821,65 |
| 37 | 314934,71 | 779868,99 |
| 38 | 314957,56 | 779888,48 |
| 39 | 315066,84 | 779975,42 |
| 21 | 315123,68 | 780040,10 |
| 20 | 315127,21 | 780044,91 |
| 19 | 315093,77 | 780056,90 |
| 18 | 315068,33 | 780068,70 |
| 17 | 315034,95 | 780078,24 |
| 16 | 315010,85 | 780088,35 |
| 15 | 315013,23 | 780099,86 |
| 14 | 315039,40 | 780097,76 |
| 13 | 315073,47 | 780093,54 |
| 12 | 315097,55 | 780092,92 |
| 11 | 315114,38 | 780092,35 |
| 10 | 315146,06 | 780089,32 |
| 9 | 315096,31 | 780210,51 |

- coordonate amplasament:

| Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 764778,798 | 310872,879 |
| 2 | 764848,99 | 310875,782 |
| 3 | 764887,734 | 310907,687 |
| 4 | 764894,182 | 310911,849 |
| 5 | 764969,578 | 310914,982 |
| 6 | 765075,486 | 310920,022 |
| 7 | 765232,403 | 310943,229 |
| 8 | 765246,946 | 310857,591 |
| 9 | 765187,979 | 310850,565 |
| 10 | 765211,168 | 310726,84 |
| 11 | 765088,967 | 310662,925 |
| 12 | 764840,035 | 310620,621 |
| 13 | 764815,331 | 310797,153 |
| 14 | 764810,651 | 310812,532 |
| 15 | 764806,386 | 310810,104 |
| 16 | 764780,242 | 310831,179 |
| 17 | 764773,083 | 310847,542 |
| 18 | 764773,834 | 310848,474 |
| 19 | 764777,015 | 310858,391 |
| 20 | 764778,838 | 310857,723 |

Terenul apartine intravilanului Orasului Ovidiu. Este situat in zona mediana vestica a teritoriului aferent intravilanului, constituind un trup independent, racordat la reteaua interna de drumuri a localitatii si prin intermediul acesteia la reteaua nationala de cai de comunicatie.

Amplasamentul este liber de constructii.

Terenul in suprafata de 115870mp este proprietatea titularului si este delimitat de: Sud-Est - drum exploatare, Est - canal, Nord - teren IE:104257 Nord, Nord-Vest – derea.

| Denumire | Destinatie | Supraf. construita (mp) | Suprafata desfasurata (mp) | Regim inaltime | Dimensiuni in plan , la nivelul terenului (mxm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corp A | Birouri | 45 | 45 | Parter | 6,1x7,35 |
| Corp B | Spatii pentru muncitori | 160 | 160 |  | 7,7x20,7 |
| Corp C | Atelier | 87 | 87 |  | 9,1x11,8 |
| Corp D | Hala | 302,5 | 302,5 |  | 10x30,25 |
| Corp E | Depozitare | 5 | 5 |  | 1,9x2,6 |
| Total |  | 599,5 | 599,5 |  |  |
| Alei circulatie si platforme |  | 473 | 473 |  |  |

Statia de concasare-sortare va fi  alcatuita dintr-un buncar de receptie, o platforma de alimentare cu material, utilajul de concasare si sortare, ciururi vibratoare, benzi transportoare.

Instalatiile statiei de concasare vor fi prevazute cu sisteme de retinere a prafului. Concasorul si benzile transportoare vor fi prevazute cu ecrane protectoare si cu pulverizatoare de apa pentru umezirea rocii concasate.

Utilajele  ce se vor utiliza in activitatea de exploatare roca sunt:

- buldozer;

- excavator;

- incarcatoare frontale.

Descrierea fluxului tehnologic:

Procesul de exploatare va implica o faza initiala de decopertare a terenului (lucrari de pregatire) prin mijloace mecanice ( cu buldozerul). Materialul se va incarca si depozita in halda (in partea de nord a amplasamentului) si va fi folosit la refacerea zonei de exploatare la finalizarea lucrarilor de extragere a resursei. Operatiile de conservare vor consta intr-o serie de amenjari:  compactarea si nivelarea materialului decopertat depus; crearea de pante de scurgere si drenuri. Sterilul din coperta are o grosime foarte redusa, de cca. 10cm. Se apreciaza o cantitate totala de steril de cca. 750 mc (se va utiliza la resolificarea zonei exploatate).

Exploatarea se va realiza in doua trepte cu inaltimea de 10m (treapta 1) si 15m (treapta 2).

Lucrarile de exploatare se vor realiza cu ajutorul explozivilor minieri, amplasati in gauri de sonda verticale), acesta operatiune urmand sa se realizeze prin intermediul unei firme autorizate.

Din lucrarile de exploatare va rezulta un material neutilizabil (pierdere de exploatare) care se va depozita in halda,  in partea de nord a perimetrului.

Resursa dislocata se va transporta in zona de incarcare a statiei de concasare si va fi alimentata in buncarul acesteia. Materialul obtinut va fi depozitat pe platforma adiacenta statiei de concasare, de unde vor fi incarcate cu incarcatorul frontal in autobasculante si transportate la beneficiari.

De asemenea, pe parcursul exploatarii, se vor desfasura lucrari de asigurare a stabilitatii taluzurilor treptei carierei si asigurarea stabilitatii haldei de sol vegetal.

La incetarea activitatii propuse de proiect, inchiderea carierei presupune realizarea unui ansamblu de lucrari si masuri ce vor viza refacerea mediului in zona de influenta.

In perioada de implementare a proiectului se va utiliza motorina pentru utilajele active pe santier. Alimentarea se va realiza de la statii de distributie carburanti autorizate.

In perioada de functionare a obiectivului se va utili motorina depozitata intr-un rezervor suprateran de 5000 litri si va fi prevazut cu cuva de retentie pentru eventualele scurgeri accidentale. Statia este prevazuta cu pompa pentru distribuirea carburantului.

Energia electrica necesara spatiilor administrative si altor echipamente va fi obtinuta prin utilizarea unui generator electric ce va functiona pe baza de motorina.

Utilitati:

- alimentarea cu apa

In prezent pe terenul analizat nu exista retele de alimentare cu apa si canalizare si nici in imediata apropiere a terenului.

Se propune utilizarea de apa potabila imbuteliata pentru personal si amplasarea pe amplasament a unui rezervor de apa din material plasic (apa tehnologica), cu o capacitate de 1000 litri, pentru utilizare in cadrul activitatii de umectare a materialului concasat, dupa caz, functie de sezon. Alimentarea acestui rezervor se va face de la punctul de lucru al beneficiarului din satul Culmea.

- canalizare ape uzate menajere si pluviale

Pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului se va utiliza toaleta ecologica.

- asigurare agent termic

Se vor utiliza surse electrice, dupa caz, functie de necesitati.

- alimentare cu energie electrica

Se va folosi un generator electric pe baza de motorina.

Accesul la zona studiata se poate realiza astfel:

- pe drumul european E87 si drumul national DN2A, apoi prin reteaua de drumuri locale, pana la destinatie ;

- varianta alternativa, din drumul judetean DJ228, apoi prin intermediul drumurilor locale de exploatare.

Organizare de santier

- organizarea de santier se va amenaja strict pe terenul aflat in proprietatea beneficiarului;

- imprejmuirea organizarii de santier ;

- amplasare  containere  tip si   toaleta ecologica;

- depozitarea temporară a materialelor de construcții utilizate și a deșeurilor generate se va realiza  în incinta organizării de șantier pe  platforme special amenajate.

Din punct de vedere al protectiei mediului, faza PUZ a fost reglementata prin Avizul de mediu nr. 03/13.08.2019, emis de catre APM Constanta.

Aprobarea Planului Urbanistic Zonal a fost facuta prin HCL al orasului Ovidiu, nr. 144/30.10.2019.

b)  cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul.

c)  utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii – nu este cazul.

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă deşeuri specifice activităţii:

Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitatilor de constructie-montaj, (codificate conform HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, anexa 2) sunt urmatoarele:

| Denumirea deseului | Starea fizica (Solid-S, Lichid-L, Semisolid-SS) | Codul deseului | Sursa | Cantitati | Management |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | S | 17 05 04 | Lucrari de excavare | Cantitatile vor depinde de tipul si adancimea de fundare | Eliminare in depozit deseuri inerte |
| Deseuri metalice (fier si otel) | S | 17 04 05 | Lucrari de construire (de la armaturi pentru fundatiile de beton) | Nu se pot estima la aceasta faza | Valorificare prin unitati specializate |
| Beton | S | 17 01 01 | Lucrari de construire (fundatii) | Nu se pot estima la aceasta faza | Depozit de deseuri inerte sau valorificare conform ghidurilor in materie |
| Ambalaje de hartie si carton | S | 15 01 01 | Ambalaje de la produsele utilizate pentru finisajele si amenajarile interioare |  | Valorificare prin unitati specializate |
| Ambalaje de plastic | S | 15 01 02 | Ambalaje de la produsele utilizate pentru finisajele si amenajarile interioare |  | Valorificare prin unitati specializate |
| Deseuri municipale amestecate | S | 20 03 01 | Activitatile personalului angajat in perioada implementarii proiectului | Cca. 0,5-1 mc/zi | Eliminare prin depozitare in depozit de deseuri |
| Deseuri de hartie/carton | S | 20 01 01 | Activitatile personalului ce va deservi organizarea de santier | Nu se pot estima la aceasta faza | Valorificare prin unitati specializate |

In perioada de functionare se estimeaza generarea urmatoarelor tipuri de deseuri:

| Denumirea deseului | Starea fizica (Solid-S, Lichid-L, Semisolid-SS) | Codul deseului | Sursa | Management |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri municipale amestecate | S | 20 03 01 | Personal exploatare | Stocate temporar in recipienti, in incinta obiectivului, pana la preluarea de catre operatori autorizati |
| Hartie si carton | S | 20 01 01 | activitate birouri |  |
| Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | S | 20 01 21* | Iluminat |  |
| Ambalaje de materiale plastice | S | 15 01 02 | Ambalaje produse |  |
| Ambalaje de hartie si carton | S | 15 01 01 | Ambalaje produse |  |
| Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | S | 15 02 02* | Interventie in caz de poluare cu produs petrolier |  |
| Deseuri de la excavarea minereurilor (nemetalifere) | S | 01 01 02 | Exploatare calcar* | Halda (in partea de nord a perimetrului) |
| Deseuri de pietriis si sparturi de piatra | S | 01 04 08 | Concasare piatra |  |

*Se estimeaza o cantitate de 16.000 tone.

Acestea se vor depozita in spatii special amenajate in incinta obiectivului, pe categorii, urmand sa fie valorificate sau eliminate, dupa caz, prin firme autorizate. Se va promova colectarea selectiva a deseurilor pe amplasament.

e) poluarea si alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor stiintifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sanatatea umana (de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice): nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologica a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luata in considerare, in special in ceea ce priveste:

a) utilizarea actuala si aprobata a terenurilor: conform Certificatului de Urbanism nr. 459/25.11.2019, emis de Primaria orasului  Ovidiu; teren aflat in ..............;  folosinta actuala a terenului – .......................; destinația terenului stabilita prin documentatia de urbanism: .......................

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona si din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala urmatoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale raurilor: nu este cazul.

ii) zone costiere si mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii si parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul national; zone Natura 2000 desemnate de statele membre in conformitate cu Directiva 92/43/CEE si cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute in dreptul Uniunii si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri:  nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populatiei: oras Ovidiu.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate in raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexa, avand in vedere impactul proiectului asupra factorilor prevazuti la articolul 3 alineatul (1), si tinand seama de:

a) importanta si extinderea spatiala a impactului (de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi  afectata):  impactul poate fi local.

b) natura impactului: posibil semnificativ.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea si complexitatea impactului: in perioada de executie impactul asupra mediului poate fi semnificativ, riscul potential de poluare fiind dat de pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje, intensificarea transportului in zona, emisii semnificative de pulberi, intensificarea zgomotului si a vibratiilor..

e) probabilitatea impactului: semnificativa, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f)debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de construire.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

Proiectul propus necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV,                                     ŞEF  SERVICIU  A.A.A,

###### Celzin LATIF                                                           Lavinia Monica ZECA

##### Intocmit,

Consilier  Otilia Liana  ISPAS

ANota: redactat in 3 ( trei ) exemplare.