MEMORIU DE PREZENTARE NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

# DENUMIREA PROIECTULUI

## Denumire:

CONSTRUIRE STAȚIE DE BETOANE MOBILĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, FOSĂ SEPTICĂ ȘI RACORDARE UTILITĂȚI

Amplasament: comuna Agigea, sat Lazu, parcela A440/1/7, jud. Constanța

# TITULARUL PROIECTULUI

Beneficiarul lucrarilor: SCAN S.R.L.

Proiectantul lucrărilor: S.C. MBV GRUP  S.R.L.

Elaboratorul documentației de mediu: BLUE TERRA CONSULTING  S.R.L.

Persoana de contact:  Zelca Adrian

Mobil: 0730 070 020

# DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI

# Rezumatul proiectului

Prin prezenta investitie se intentioneaza realizarea unei statii mobile pentru prepararea betoanelor, cu capacitatea de 100 mc/ora. Amplasamentul pe care se doreste realizarea investitiei este situat pe teritoriul comunei Agigea,pe malul de nord al canalului Dunare-Marea Neagra in zona de nord/vest a ecluzei,la cca.650m est de podul peste canal de la Agigea           ( anexa 1).

Terenul pe care urmeaza sa fie realizata investitia  are suprafata de 6681 mp si  aparține titularului proiectului, respectiv societatii SCAN S.R.L.( anexa 2).

Zona este reglementată din punct de vedere urbanistic  in concordanta cu prevederile Planului Urbanistic General al comunei Agigea aprobat cu Hotararea Consiliului Local nr.151/03/07/2009 si  ale Planului Urbanistic zonal aprobat cu HCL Agigea nr.343/05.12.2019. Astfel, Amplasamentul pe care se propune realizarea investitiei este situat in zona definite ca ZR1 (Zona Activitati economice) – anexa 3.

# Justificarea necesității proiectului

Prin realizarea investitiei se urmareste satisfacerea cererii pietei materialelor de constructii.

# Valoarea investiției: -

# Perioada de implementare propusă: 3 luni de la anuntul de incepere a lucrarilor.

# Caracteristicile proiectului

Amplasamentul analizat, cu suprafața de 6681 mp  este situat în extravilanul comunei   Agigea, localitatea Lazu (anexa 1) și este proprietatea SCAN S.R.L.  în baza contractului de vânzare autentificat cu încheierea  nr. 592 din 26.05.2014

Folosirea actuală a amplasamentului analizat este teren arabil extravilan conform Certificatului de urbanism nr. 744/27.12.2018 (anexa 4), iar destinația stabilită prin documentațiile de urbanism este de zona de activitati economice.

Pe amplasamentul analizat,  beneficiarul  doreste  realizarea unei statii mobile pentru prepararea betoanelor, cu capacitatea de 100 mc/ora.

Principalele componente ale obiectivului sunt urmatoarele ( anexa 5):

    - Stația mobilă de betoane, 88mp ;

    - Pavilion administrativ, 180 mp;

    - padocuri agregate, 900 mp;

    - podul bascula( cantar camioane/betoniere),  54mp;

    - rampa de spalare auto, 60mp;

    - cladire post trafo, 45 mp;

    - decantor;

    - bazin vidanjabil impermeabilizat;

    - Platformă pietruită, S=2000 mp.

Stația mobilă de fabricare a betoanelor este alcătuită din:

- buncăr de depozitare agregate cu o capacitate de 60 mc; buncărul este dotat cu jgheab de descărcare a agregatelor în 4 poziții, controlat automat de unitatea de comandă a instalației, cu sistem de vibrare și guri pneumatice de descărcare;

- 2 silozuri de depozitare ciment cu o capacitate de 60 tone fiecare; silozurile sunt dotate cu sisteme de aerare cu legătură la un compresor pentru barbotarea cimentului din interiorul silozului. La partea superioară a fiecărui siloz există un filtru de praf de 20 m2, cartușe de filtrare din polyester și  un sistem de curățare a filtrelor prin vibrare;

- malaxorul în care are loc mixarea elementelor componente ale betoanelor, conform rețetelor, cu sistem de încărcare direct în autobetonieră;

- 2 șnecuri pentru alimentarea cu ciment de la siloz la malaxor cu coloană înclinată și gură de descărcare;

- bandă transportoare auxiliară de 25,00 m lungime, pentru transferul agrgatelor din padocuri în buncărul de agregate al stației;

- electrocompresor și unitate pneumatică cu guri de filtrare a aerului;

- cabină de control

Capacitatea de producție a stației de betoane mobile este de 100 mc/h.

Pe platforma pe care este amplasată stația de betoane mobilă s-a impus realizarea a patru  padocuri de agregate. Acestea sunt realizate din prefabricate din beton și sunt utilizate la depozitarea pe sorturi a agregatelor necesare fabricării betonului.

Pentru deservirea stației de betoane este prevazută construirea unui decantor ce va prelua apele de la spălarea malaxorului și betonierelor si apele pluviale din zona amplasamentului. Decantorul este de tip cuvă din beton armat turnat monolit clasa C16/20 cu pereții de 25 cm grosime și radier de 30 cm grosime. Bazinul decantor îngropat are două compartimente( 2 rezervoarex30mc fiecare): unul pentru apa de spălare de la stația de betoane și unul pentru apele pluviale de pe platforma stației. La rândul lui fiecare compartiment are câte două compartimente pentru decantarea apelor. Vidanjarea depunerilor se realizează din compartimentele de depunere. Dupa decantare, apa este reintrodusa in circuitul tehnologic.

Stația de betoane beneficiază și de o clădire administrativa cu suprafata propusa de 180mp ce va adaposti birourile,grupurile sanitare si un laborator destinat efectuării încercărilor fizice  pentru probele de betoane.

Apele uzate menajere provenite din zona cladirii administrative vor fi colectate si stocate temporar într-un bazin vidanjabil impermeabilizat, cu capacitatea de 10mc propus a fi realizat in vecinatatea imobilului.

Pentru realizarea obiectivului propus  mai sunt necesare urmatoarele lucrari:

- realizarea imprejmuirii terenului

- realizarea caii de acces din drumul de exploatare situate pe partea de nord a ecluzei Agigea

Locurile de parcare se vor realiza astfel:

- pentru personalul angajat (10 persoane inclusiv soferii betonierelor) si clienti  se vor amenaja 10 locuri de parcare in zona de sud/vest a amplasamentului;

- utilajele auto care deservesc statia si betonierele care asigura transportul se vor parca pe platforma pietruita din zona centrala a amplasamentului.

Spatiile verzi se vor realiza in conformitate cu prevederile HCJ 151/02.05.2013 (spatii verzi si aliniamente cu rol de protectie pe minim 50% din suprafata-respectiv 3340 mp)si se vor amenaja la cota ternului amenajat pe o suprafata de 3340 mp.

Indicatorii urbanistici si bilanțul teritorial pentru lucrările propuse este evidentiat in tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1: bilant teritorial

| SUPRAFAŢA TERENULUI 6681 mp |
| --- |
| SUPRAFEŢE | Existent | Propus |
| Suprafaţa construită | 0 mp | 1330 mp |
| Suprafaţa desfăşurată | 0 mp | 1330 mp |
| Suprafață platforma pietruita | 0 mp | 2000 mp |
| P.O.T. | 0 % | 20 % |
| C.U.T. | 0 | 0,2 |

Asigurarea utilităților

- conform informatiilor furnizate de proiectant, alimentarea cu apa potabila (a pavilionului administrativ) se face prin racordarea la reteaua de apa existenta, conform avizului RAJA Constanta;

- alimentarea cu apa tehnologica se face din doua surse:o sursa este constituita din bransamentul care se va face la reteaua RAJA din zona (in conditiile ce vor fi specificate in avizul RAJA) , iar a doua sursa este rezervorul subteran de stocare a apei pluviale colectate din incinta, dupa decantarea prealabila a acesteia.Tot in acest rezervor va fi colectata si apa rezultata din spalarea rotilor mijloacelor de transport,care se va face pe rampa dedicata, amplasata in imediata vecinatate a acestora. Apa tehnologica va fi stocata in 2 rezervoare subterane  a 30 mc fiecare.

- Calitatea apei care urmeaza sa fie folosita in procesul de productie precum si calitatea produsului final vor fi controlate in laboratorul propriu, amplasat in pavilionul administrativ.

- alimentarea cu energie electrica se va face dintr-un post trafo propriu de 400KWA care va fi amplasat pe platforma din sud/vestul incintei;

- pentru procesul de productie nu este necesara racordarea la reteaua de gaze naturale.Incalzirea spatiilor pavilionului administrativ si prepararea apei calde menajere se vor face cu o centrala termica proprie care va functiona cu energie electrica

Refacerea amplasamentului după construire se va face conform proiectului tehnic de execuție. Astfel, dupa finalizarea lucrarilor de executie a cladirii se vor amenaja spatiile exterioare din incinta proprietatii prin realizarea de accese carosabile, platforma parcare si manevra utilaje si spatii verzi.

Căile de acces existente în zonă (drumuri de exploatare) nu vor fi afectate.

Resursele naturale regenerabile utilizate la etapele de construire sunt piatră, nisip, beton, apă, ce vor fi asigurate de constructor, nefiind exploatate de pe amplasament.

Prin decopertarea stratului fertil de sol, se va scoate din circuitul natural o anumită cantitate de elemente nutritive, dar stratul vegetal de sol din zonele acoperite de lucrari va fi decopertat separat si va fi reutilizat la amenajarile de spatii verzi din incinta obiectivului .

Lucrările de construcție desfășurate nu vor avea un caracter special, constând în procese uzuale, specifice acestui tip de proiect, respectiv: montare împrejmuiri, amenajare organizare de șantier, lucrări amenajare teren (săpături, nivelări, compactări, umpluturi), montare statie, executare fundatii, lucrari de construcții.

Lucrările de construcție vor începe numai după obținerea Autorizației de construire și în condițiile stabilite de aceasta.

Constructorul va respecta in organizarea procesului de lucru normele de protectie a muncii in vigoare,mai ales cele elaborate de Ministerul Transporturilor si Ministerul Muncii specifice domeniului de activitate.

Receptia lucrarilor se va face conform legii,de catre beneficiar,constructor, proiectant,prin completarea formularului de verificare intocmit si difuzat in prealabil de catre beneficiar,cu ocazia finalizarii lucrarilor.

In ceea ce priveste planul de executie, procesul va demara cu executarea lucrarilor de sistematizare verticala (umpluturi si crearea platformei generale), trasarea axelor obiectivelor ce urmeaza a fi executate, realizarea lucrarilor de infrastructura (fundatii,rezervoare subterane,retele edilitare) si ulterior, realizarea suprastructurilor.

# DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Pentru realizarea proiectului propus nu sunt necesare lucrări de demolare.

# DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Amplasamentul pe care urmeaza a fi realizata investitia este situat pe teritoriul comunei Agigea, localitatea Lzu, extravilan, pe malul de nord al canalului Dunare-Marea Neagra in zona de nord/vest a ecluzei, la cca.650m est de podul peste canal de la Agigea si are următoarele vecinătăți  (anexa 6 ):

-la vest si la nord cu drumul de exploatare De440/1/8;

-la sud-teren Administratia Canalului Dunare Marea Neagra;

-la est-teren proprietate privata (Bechir Beitula);

Folosinta terenului este arabil în extravilan si se incadreaza in prevederile politicii de zonare stabilita prin planurile urbanistice aprobate (Planul Urbanistic General al comunei Agigea aprobat cu Hotararea Consiliului Local nr.151/03/07/2009 si  Planului Urbanistic zonal aprobat cu HCL Agigea nr.343/05.12.2019.) -Z1-zona activitati economice.

Coordonatele în sistem STEREO 70 pentru amplasamentul analizat  sunt prezentate în tabelul nr. 2 ( vezi si anexa 6).

Tabelul nr. 2

| Inventar de coordonate incintă MPRP S= 310,32 mp |
| --- |
| Nr. crt. | X (m) | Y (m) |
| 1 | 295627.770 | 789617.250 |
| 2 | 295641.980 | 789617.160 |
| 3 | 295651.910 | 789620.840 |
| 4 | 295661.910 | 789629.750 |
| 5 | 295681.200 | 789667.740 |
| 6 | 295567.140 | 789696.470 |
| 7 | 295557.310 | 789640.000 |
| 8 | 295557.490 | 789631.780 |

# DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI  ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

# Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților

# în mediu

# Protecția calității apelor

  - sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

În perioada de execuție a lucrărilor propuse principalele surse de poluare pentru ape sunt reprezentate de:

- apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ale organizării de şantier în cazul deversărilor accidentale sau nevidanjării adecvate;

- ape pluviale ce spală suprafața organizării de șantier și se pot contamina cu noxe şi pulberi provenite din lucrările desfăşurate pe şantier şi traficul utilajelor şi mijloacelor de transport;

- scurgeri accidentale de lubrifianți sau carburanți rezultate din funcționarea necorespunzătoare a utilajelor sau mijloacelor de transport folosite in perioada realizării lucrărilor de construire, ce pot fi antrenate de apele pluviale.

În perioada funcționării obiectivului, din activitate vor rezulta următoarele tipuri de ape uzate:

- ape uzate menajere din zona cladirii administrative, care vor fi colectate într-un bazin vidanjabil impermeabilizat, subteran, cu capacitatea de 10mc, care va fi amenajat in vecinătatea imobilului;

- ape uzate tehnologice, rezultate de la spalarea autobetonierelor in statia de betoane si apele pluviale ce se colecteaza din zona statiei de betoane. Acestea vor fi colectate în decantorul alcatuit din doua rezervoare subterane de cate 30 mc fiecare. Dupa decantare apa este reintrodusa in circuitul tehnologic.

  - stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

În perioada de execuţie, vor fi utilizate toalete ecologice prevăzute cu lavoar, în număr suficient, în cadrul organizării de șantier. Acestea vor fi vidanjate periodic.

În perioada funcționării obiectivului, apele uzate menajere vor fi vidanjate periodic , cu firme autorizate.

Apele uzate colectate in decantor vor fi reintroduse in circuitul tehnologic dupa decantare. Deasemenea slamul rezultat din decantare va fi reintrodus in procesul tehnologic de fabricare al betonului fiind in principal material rezultat din spalarea betonierelor.

# Protecția aerului

  - sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

În perioada derulării proiectului  principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizați pentru deplasarea mijloacelor de transport  și funcționarea  utilajelor, principalii poluanți fiind în acest caz  SOx, NOx, CO, particule în suspensie, compuși organici volatili etc. De asemenea, executarea propriu-zisă lucrărilor de amenajare a obiectivului poate determina în această perioadă o creștere a cantităților de pulberi în zona amplasamentului, prin operațiunile aferente manevrării pământului și materialelor de construcții pulverulente.

În perioada de funcționare a obiectivului, o  sursa punctiforma de emisii in aer este reprezentata de silozurile de ciment din cadrul statiei de betoane. Acestea sunt prevazute cu filtre de retinere a pulberilor in suspensie, pulberi care se recupereaza si se reintroduc in procesul tehnologic.

Alte surse de poluare a aerului pe amplasament sunt sursele mobile reprezentate de echipamentele, utilajele si mijloacele de transport utilizate in cadrul obiectivului sau care tranziteaza zona si care emit in atmosfera poluanti precum SOx, NOx, CO, CO2, pulberi , etc.

  - instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

- silozurile de ciment  sunt prevazute cu filtre de retinere a pulberilor in suspensie, pulberi care se recupereaza si se reintroduc in procesul tehnologic.

- Combustibilii utilizati sunt achizitionati din statii de distributie carburanti autorizate si corespund normelor de calitate impuse. De asemenea atat mijloacele  de transport utilizate cat si echipamentele ori utilajele folosite sunt in general cu vechime redusa si corespund din punct de vedere al cerintelor tehnice, astfel incat emisiile produse de functionarea acestora se incadreaza in limitele admise.

# Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

  - sursele de zgomot și de vibrații

În perioada realizării investiției se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de :

- intensificarea traficului în zonă, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje;

- executarea anumitor lucrări de construcții în șantier, care presupun producerea unor zgomote de intensitate mai mare;

- lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

Zgomotul produs de utilajele de pe șantier va fi temporar și se va manifesta local.

În perioada funcționării obiectivului sursele de zgomot vor fi reprezentate de echipamentele stației de betoane si de autobetonierele ce vor tranzita incinta.

Zgomotul rezultat in urma desfasurarii activitatilor pe amplasament nu este de natura sa afecteze vecinatatile, cu atat mai mult cu cat activitatea se va desfasura in extravilanul localitatii Lazu, la peste 2km de zona rezidentiala a localitatii lazu

Nu este cazul aplicarii unor metode si mijloace tehnice de atenuare a  zgomotului si vibratiilor.

  - amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

În perioada realizării investiției se vor utiliza echipamente și utilaje performante din punct de vedere tehnic, cu nivel redus de zgomot.

În perioada funcționării obiectivului  nu este cazul aplicarii unor metode si mijloace tehnice de atenuare a  zgomotului si vibratiilor.

# Protecția împotriva radiațiilor

  - sursele de radiații – nu e cazul

  - amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor – nu e cazul

# Protecția solului și a subsolului

  - sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime

In perioada execuției lucrărilor de construcție principalele surse de poluare a solului sunt reprezentate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere fie de la mijloacele de transport cu care

se cară  diverse materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite ;

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor

special amenajate din zona obiectivului;

- tranzitarea sau staționarea autovehiculelor în zone necorespunzătoare.

În  perioada funcționării obiectivului

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor

special amenajate din zona obiectivului;

  - lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului

În perioada executării lucrărilor

- amenajarea unor spatii adecvate in incinta organizarii de santier astfel încât deșeurile și materialele de construcții să fie depozitate  pe categorii si sa nu existe posibilitatea imprastierii acestora pe terenurile invecinate;

- staționarea utilajelor și a mijloacelor de transport în incinta organizării de șantier se va face numai în spațiu special stabilit (platforma pietruită), dotat cu material absorbant;

- la ieșirea din organizarea de șantier se  asigura curățarea roților autovehiculelor înainte ca acestea să părăseasca incinta;

- Dotarea cu material absorbant a organizarii de santier;

- Organizarea de santier  dispune de două toalete ecologice pentru uzul muncitorilor;

În perioada funcționării obiectivului

- Se va asigura buna funcționare a stației de betoane;

- Se vor efectua verificări periodice ale stării rețelelor de preluare a apelor uzate menajere si tehnologice pentru evitarea pierderilor de apă și apariția fenomenelor de poluare a solului/subsolului.

# Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

  - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Coordonatele în sistem STEREO 70 ale amplasamentului analizat sunt prezentate în tabelul nr. 2( vezi pag. 6).

Din analiza coordonatelor STEREO 70, așa cum se menționează și în Decizia etapei de evaluare inițială emisă de APM CONSTANȚA reiese că amplasamentul nu este situat in interiorul sau in vecinatatea unei arii naturale protejate.

  - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate

Nu e cazul.

# Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

  - identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele

Amplasamentul analizat este situat pe malul de nord al canalului Dunare-Marea Neagra,  in zona de nord/vest a ecluzei Agigea, la cca.650m est de podul peste canal de la Agigea, fiind înconjurat  de terenuri agricole.

  - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

Amplasamentul fiind situat în apropierea  malului de nord al canalului Dunare-Marea Neagra se va solicita avizul ACN-S.A. si se vor respecta conditiile impuse prin aviz atat la amplasarea cat si la functionarea statiei de betoane.

# Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul

# realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

  - lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

În perioada executării lucrărilor de construcție se preconizează generarea următoarelor categorii de deșeuri:

Tabelul nr. 3

| Cod | Denumirea deșeului | Sursa de generare | Cantitati estimate/Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Deșeuri de pământ excavat | Excavații | 30mc/stratulvegetal decopertat va fi reutilizat pe amplasament la amenajarile de spatii verzi. |
| 17 01 07 | Resturi de materiale de constructii și deșeuri din construcții | Construcții și construcții - montaj | 100 kg /vor fi transportate in locuri indicate de Primaria Constanța |
| 15 02 02* | Material absorbant uzat | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant | functie de poluari produse /Va fi predat catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 15 0101 | ambalaje de hârtie și carton | Saci de ciment, adezivi, altele generate de personalul muncitor | 5kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | Lucrari de instalatii | 1kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Organizarea de șantier | 2kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 17 02 01 | lemn | Organizare santier | 10kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 03 | Materiale plastice | Organizarea de șantier | 30 kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | Organizarea de șantier | 100kg/Vor fi preluate de Serviciul local de salubrizare si eliminate la un depozit ecologic |

- deşeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje etc. se vor precolecta în recipiente separate și vor fi predate unui operator economic autorizat, în vederea valorificarii acestora;

- deșeurile de cabluri vor fi colectate separat și predate unor întreprinderi de tratare specializate  care pot separa metalele (cel mai adesea este vorba de cupru de izolatie) de materialul plastic.

- deșeurile  menajere  vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele și depozitate în spații special amenajate până la preluarea lor de către serviciul de salubritate local;

- material absorbant uzat - va fi colectat, în măsura în care se generează, în recipiente prevăzute cu capac și va fi predat în vederea valorificării/eliminării.

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții, astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minim.

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora, în incinta organizării de șantier.

Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

În conformitate cu prevederile Legii 211/2011, constructorul are obligația să realizeze evidența lunară a gestiunii deșeurilor, respectiv producerii, stocării provizorii, tratării și transportului, reciclării și depozitării definitive a deșeurilor

În perioada funcționării obiectivului se vor genera cu precădere următoarele tipuri de deșeuri ( vezi tabelul nr. 4):

Tabelul nr. 4

| Descrierea deşeului | Codificarea deşeului conform H.G. 856/2002 | sursă | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| deşeuri menajere | 20 03 01 | Activități administrative | Preluate de Serviciul local de salubrizare |
| ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 |  | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| ambalaje metalice | 15 01 04 |  |  |
| ambalaje de sticlă | 15 01 07 |  |  |
| ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 |  |  |

  - programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Din punct de vedere cantitativ, deșeurile generate variază, în funcție de tipul lucrărilor, de ritmul de lucru, de numărul persoanelor  desemnate pentru efectuarea lucrărilor.

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minimum, aplicându-se următoarele principii:

- Colectare separata la sursa – se reduce semnificativ cantitatea de deseu destinata depozitarii finale. Deseurile colectate separat sunt sortate, balotate si livrate spre valorificare.

- Reutilizare – reducerea cantitatii de ambalaje utilizate si implicit a cantitatii de deseuri generate

- Reciclare – transformarea deseurilor in materie prima secundara si reintroducerea acesteia in circuitul de productie

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate din incinta organizării de șantier.

Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

  - planul de gestionare a deșeurilor

- deșeuri  menajere  - acestea vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele, și depozitate în spații special amenajate până la preluarea acestora de către serviciul de salubritate local;

- resturi de materiale de construcții - se vor colecta pe categorii astfel încât să poată fi  preluate și transportate  în vederea depozitării în depozitele care le acceptă la depozitare  conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări.

- material absorbant uzat - va fi colectat, în măsura în care se generează, în recipiente prevăzute cu capac și va fi predat în vederea valorificării/eliminării.

# Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

  - substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse – nu e cazul.

  - modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației – nu e cazul.

# Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Realizarea lucrărilor de amenajare a statiei de betoane nu se va face cu utilizarea resurselor naturale de pe amplasament. Materialele de construcție vor fi produse în afara amplasamentului, urmând a fi livrate în zona de construcție în cantitățile necesare etapelor planificate.

# DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

# Factorul de mediu apa

Cel mai apropiat corp de apă de suprafață de amplasamentul studiat este Canalul Dunăre-Marea Neagră.

În ceea ce privește apa subterană, forajele efectuate pentru caracterizarea geotehnică a terenului nu au evidențiat apariția nivelului  freatic până la  adâncimea investigată, de 5,50 m.

Măsurile generale ce trebuie avute în vedere pentru asigurarea protecției calității factorului de mediu apa sunt următoarele:

În perioada executării lucrărilor de construire a obiectivului, măsurile generale ce trebuie avute în vedere pentru asigurarea protecției calității factorului de mediu apa sunt următoarele:

  - depozitarea materialelor de construcții necesare și a deșeurilor generate se va face numai în spațiile special amenajate în incinta organizării de șantier;

  - organizarea de șantier să fie dotată cu un număr suficient de toalete ecologice prevăzute cu lavoare;

  - se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru, ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - nu se vor organiza depozite de combustibili în incinta șantierului;

  - se va interzice aprovizionarea cu combustibili a mijloacelor de transport, echipamentelor, utilajelor, în zona unde se execută lucrări

  - se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier;

  - se va avea în vedere gestionarea optimă a deșeurilor generate în perioada realizării obiectivului, utilizarea containerelor dedicate pentru depozitarea intermediară a acestora, pentru a evita formarea de depozite neorganizate și migrarea unor poluanți către apele Canalului;

  - nu se vor realiza niciun fel de lucrări în zona de protecție a canalului;

  - se va achiziționa material absorbant în vederea intervenției prompte în cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere în zona obiectivului.

În perioada funcționării obiectivului:

    - apele uzate menajere din incinta obiectivului vor fi vidanjate de firme specializate;

    - deșeurile generate din activitate se depozitează numai în spații acoperite, impermeabilizate;

    - se recomandă dotarea obiectivului cu material absorbant biodegradabil pentru intervenție în caz de poluări accidentale;

    - se va proceda la asigurarea etanșeității instalațiilor, prin controale periodice și remedierea operativă a defecțiunilor;

    - spălarea betonierelor nu se va face in alte spatii decat cele special amenajate în acest sens;

    - este interzisa deversarea de ape uzate in canalul Dunare-Marea Neagra;

    - se vor lua toate masurile necesare astfel incat sa se previna aparitia unor poluari accidentale ce ar putea afecta apele canalului

    - nu se vor desfasura activitati in zona de protectie a canalului.

# Factorul de mediu aer și clima

Meteoclimatic, judeţul Constanţa aparţine în proporţie de 80% sectorului cu climă continentală și în proporţie de 20% sectorului cu climă de litoral maritim.

Zona cea mai săracă în precipitații este litoralul unde valoarea cantății de precipitații se situeaz sub 400 mm. Circulația maselor de aer este influențat iarna de anticiclonul siberian care determină reducerea cantităților de precipitații, iar vara anticiclonul Azorelor provoacă temperaturi ridicate și secete.

În perioada derulării proiectului principalele surse de poluare sunt următoarele:

- surse staționare, nedirijate, provenind din manevrarea pământului și a agregatelor, manevrarea deșeurilor de construcție, transferul și depozitarea temporară a pământului, eroziunea eoliană de pe suprafețele de teren decopertate; în acest caz poluanții sunt pulberi, particule de praf;

- surse mobile provenind de la funcționarea utilajelor și echipamentelor mobile motorizate, traficul vehiculelor în amplasamentul șantierului; în acest caz poluații sunt SOx, NOx, CO, COV, PM.

Emisiile sunt variabile în timp, fiind în functie de intensitatea și arealul de lucru.

În scopul diminuării impactului asupra factorului de mediu aer, în perioada executării lucrărilor se recomandă:

  - utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

  - utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

  - se va avea în vedere curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă

In perioada funcționării obiectivului, principalele surse de emisii în aer sunt  silozurile de ciment din cadrul statiei de betoane si mijloacele de transport ce tranziteaza statia. O alta sursa de emisii in atmosfera o constituie activitatea de manipulare a sorturilor de agregate, respectiv descarcarea acestora in padocuri, preluarea lor din padocuri si amplasarea pe benzile transportoare ale statiei mobile de betone.

În scopul diminuării impactului asupra factorului de mediu aer, în perioada executării lucrărilor se recomandă:

- functionarea corespunzatoare a filtrelor cu care sunt dotate silozurile, inlocuirea imediata a  acestora in cazul deteriorarii;

- stropirea periodica si mai ales in perioadele secetoase a agregatelor din padocuri si a platformelor din incinta obiectivului;

# Protecția solului și subsolului

Din punct de vedere structural zona de studiu se suprapune Platformei Dobrogei de Sud ce se intinde în sudul faliei Topalu-Palazu Mare cu un fundament constituit din formaţiuni granitice și cristaline, fracturat și scufundat la peste 1000 m, peste care se dispune o stivă groasă de roci sedimentare, suprafaţa podișului fiind acoperită de o cuvertură joasă de loess.

Datele de care dispunem privind caracterizarea geotehnică a amplasamentului au fost obținute prin realizarea unui studiu de specialitate bazat pe execuția a doua foraje geotehnice in zona amplasamentului și analiza orizonturilor interceptate. Stratificația amplasamentului în forajul F1 este următoarea:

- 0,00-0,90m, strat vegetal;

- 0,90-4,40m, umplutură argiloasă ( argilă cafenie, loess galben, pământ vegetal, argilă prăfoasă);

- 4,40-5,50m, loess galben plastic vârtos, de la 4,90m devine plastic consistent.

Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat până la adâncimea investigată .

Pămîntul prospectat se încadrează în categoria de teren tare.

În perioada execuţiei lucrărilor de construcţie principalele activități cu impact asupra solului-subsolului sunt lucrările de pregătire a terenului pentru fundare , când are loc decaparea  terenului de fundare conform planului de săpatură până ce se ajunge la cota prevăzută în proiect. Săpătura şi taluzarea se vor efectua ţinându-se seama de prevederile în vigoare a Normelor de Protecţia Muncii.

Alte activități cu impact asupra factorului demediu sol/subsol în perioada de construire/funcționare a obiectivului sunt:

- scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite ;

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor special amenajate din zona obiectivului;

- tranzitarea sau staționarea autovehiculelor în zone necorespunzătoare.

Principalele măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt:

- respectarea limitelor amplasamentului conform planului de situație și aplicarea prin proiect a unor soluții tehnice cu impact nesemnificativ;

  - colectarea selectivă, pe categorii, a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor prevăzute prin proiect și depozitarea temporară   în spații special amenajate până la preluarea lor de către societăți autorizate în colectarea și valorificarea acestora;

  - interzicerea depozitării temporare a deșeurilor,  imediat după producere direct pe sol, sau în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora;

  - se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

  - pământul vegetal  rezultat din săpătură va fi refolosit pe terenurile agricole învecinate;

  - depozitarea materiilor prime se va face numai în incinta organizării de șantier, în spațiile special amenajate și destinate acestui scop;

  - dotarea obiectivului cu material absorbant astfel încât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere să se intervină prompt și eficient pentru înlăturarea/diminuarea efectelor poluării;

  - nu se vor executa lucrări de reparatii/intretinere  ale mijloacelor de transport in incinta statiei de betoane, acestea se vor executa numai in service-uri autorizate.

# Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

O categorie aparte a poluanților o constituie zgomotul și vibrațiile, ca factori fizici de disconfort care sunt generati ca urmare a desfasurarii activitatii pe amplasament, atat in faza de executie, cat si in cea de functionare.

În perioada realizării investiției se vor inregistra niveluri relativ ridicate ale zgomotului, determinate în principal de :

- intensificarea traficului în zonă, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje;

- executarea anumitor lucrări de construcții în șantier, care presupun producerea unor zgomote de intensitate mai mare;

- lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

Zgomotele se vor manifesta cu intermitență, pe o perioadă scurtă de timp, efectele adverse fiind temporare.

În scopul diminuării surselor de zgomot, în perioada realizării investiției se vor lua măsuri precum :

- utilizarea de echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși  în atmosferă, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt în activitate;

- oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

- folosirea de utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

- utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare utilaje, pompe etc);

- programarea activităților astfel încât să se evite creșterea nivelului de zgomot prin utilizarea simultană  a mai multor utilaje care au asociate emisii sonore importante.

În perioada funcționării obiectivului sursele de zgomot vor fi reprezentate de echipamentele stației de betoane. Avand in vedere ca in zona amplasamentului si în vecinătatea acestuia nu se regăsesc receptori sensibili, nu sunt necesare masuri de dimnuare a nivelului de zgomot.

# Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

În perioada realizării investiției, organizarea de șantier va fi împrejmuită, iar deșeurile vor fi depozitate numai  în spații special amenajate evitându-se ca acestea să ajungă în zonele învecinate.

De asemenea, se vor lua toate măsurile de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere, ca urmare a funcționării utilajelor ce vor fi utilizate la realizarea lucrărilor.

Solul vegetal va fi  decopertat separat si va fi reutilizat la amenajarile de spatii verzi.

În perioada funcționării obiectivului, zonele invecinate, respectiv terenurile agricole din vecinatate pot fi afectate de depunerile de praf si pulberi generate de functioanarea statie de betoane si de transportul autobetonierelor in zona.

Pentru a e evita eventuale plangeri ale fermierilor din zona, este important sa se respecte masurile de diminuare a factorului de mediu aer, in principal stropirea cat mai des a incintei statiei. Deasemenea se recomanda autoritatilor locale ce administreaza zona sa impuna circulatia cu viteze reduse pe drumurile din zona( maxim 30 km/h), cel putin pana la amenajarea corespunzatoare a acestora ( asfaltare).

# Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Comuna Agigea este o unitate teritorial-administrativă, din România, Regiunea SudEst, situată în sud-estul judeţului Constanţa, la malul Mării Negre, pe drumul naţional DN 39 la 8 km de municipiul Constanţa (situat în nordul Comunei) şi la 3 km de stațiunea Eforie Nord (situată la sud de Comuna Agigea). Comuna Agigea se întinde pe 4528 ha şi este alcătuită din două localităţi rurale, Lazu şi Agigea. Cele două localităţi sunt despărţite de Canalul Dunăre – Marea Neagră.

Specificul agricol al zonei este conferit de cele 3200 ha de teren arabil (fără suprafeţele destinate culturilor agricole şi zootehniei din incintele locuinţelor) care a determinat practicarea dintotdeauna a activităţilor agrozootehnice, devenite tradiţionale şi de bază în economia Comunei. Forma de proprietate a suprafeţei cultivate este de 100% privată.

Pe teritoriul comunei activitatea agricolă se orientează de la tipul de agricultură de tip cerealier la cea intensivă practicată în sere, solarii, ca sursă de produse pentru pieţele din localităţile urbane învecinate; are loc o dezvoltare a horticulturii ca furnizor de flori şi plante ornamentale.

Investiția propusă se va amenaja pe un teren  aflat în extravilanul localității Lazu , la peste 2 km de zona locuita.

# Impactul asupra peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente

Ținând cont de dimensiunile proiectului si  raportarea la caracteristicile zonei, nu considerăm că se va inregistra un impact negativ vizual final al obiectivului.

In zona in care se doreste realizarea investitiei nu sunt semnalate valori arheologice, istorice, culturale, arhitecturale care ar putea fi afectate de lucrarile executate.

# Tipurile și caracteristicile impactului potențial

- Extinderea spațială a impactului (zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată)

Impactul se va resimți la nivel local în zona amplasamentului, în perioada executării lucrărilor de construire.

Implementarea proiectului va exercita și un impact pozitiv asupra conditiilor socio-economice din zona prin crearea de noi locuri de munca .

- Natura impactului

Prin realizarea proiectului nu vor exista efecte semnificativ negative asupra factorilor de mediu.

Impactul direct se manifesta asupra factorilor de mediu sol prin desființarea solului vegetal de pe o suprafață de cca. 3330 mp și asupra factorului de mediu aer prin emisiile generate de activitatea desfasurata.

Tinand cont de anvergura investitiei si conditiile de dispersie din zona (caracteristice Dobrogei) se apreciaza ca nu vor exista influente majore in ceea ce priveste calitatea aerului in zona, calitatea aerului fiind afectata in mod nesemnificativ, intermitent si punctiform, in limite obisnuite.

Un impact temporar, atat direct cât și indirect, asupra factorilor de mediu și a se manifestă pe perioada executarii lucrărilor de constructii și este unul nesemnificativ în cazul în care se aplică un management coespunzător care sa aibă în vedere măsuri de diminuare a impctului asupra factorilor de mediu.

- natura transfrontalieră a impactului

Nu e cazul.

- Magnitudinea și complexitatea impactului

Impactul se va resimți la nivel local în zona amplasamentului si va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

- probabilitatea impactului

Un impact semnificativ asupra mediului se poate manifesta in conditiile aparitiei unor situatii de poluare accidentala, sau in cazul in care nu se iau masurile necesare, astfel incat sa nu apara riscuri.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului

Depinde de situatia ce determina aparitia impactului, de modul de interventie si de rapiditatea cu care se intervine.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu e cazul, impactul va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu, in conditii de desfasurare normala a activitatii.

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu sunt prevăzute în această etapă.

# LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

# Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte

# normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene

- Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) – nu e cazul

- Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului – nu e cazul

- Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei – nu e cazul

- Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa – nu e cazul

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive – nu e cazul

- Altele – nu e cazul

# Planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu e cazul

# LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

# Localizarea organizării de șantier și descrierea lucrărilor necesare  organizării de

# șantier

- organizarea de șantier se va amenaja strict pe terenul aflat în proprietatea beneficiarului și nu va afecta domeniul public ;

- se va realiza împrejmuirea provizorie a organizării de șantier;

- baracamentul va fi constituit dintr-un container modular poziționat pe pat de piatră ce va adăposti un depozit de scule, biroul organizării de șantier și vestiar ;

- santierul va fi dotat cu toalete ecologice prevăzute cu lavoare ce vor fi vidanjate periodic;

- va exista o zonă de depozitare a materialelor folosite la lucrări, precum și o zonă prevazută cu trei containere etichetate corespunzător pentru depozitarea deșeurilor generate din activitate;

- aprovizionarea șantierului cu materiale de construcție se va face ritmic pentru a se evita formarea de stocuri pe amplasament;

- se vor lua toate măsurile necesare astfel încât apele uzate să nu fie deversate pe amplasament, iar deșeurile sau materialele de construcții să nu fie depozitate în locuri neadecvate (teren agricol, circulații);

- staționarea autovehiculelor va fi permisă pe platforma auto organizată în acest scop;

- materialul rezultat din excavare (pământ)  se va reloca pe terenurile adiacente i va fi reutilizat la amenajarile de spatii verzi;

# Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților

# în mediu în timpul organizării de șantier

Acestea au fost descrise, pentru fiecare factor de mediu,  in capitolele 6 si 7.

# Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

Se va resimți un impact asupra factorului de mediu sol-subsol, prin desființarea suprafeței de sol vegetal, în vederea amenajării organizarii de santier.

Executarea propriu-zisă lucrărilor de amenajare poate determina în această perioadă o creștere a cantităților de pulberi în zona amplasamentului.

Se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de intensificarea traficului în zona, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje, lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

# Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

  - se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier;

  - se recomandă utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

  - se recomandă utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

  - se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

  - se va avea în vedere dotarea organizării de șantier  cu material absorbant astfel incât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere sa se intervină prompt si eficient pentru inlaturarea/diminuarea efectelor poluarii.

# LUCRĂRI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ  DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII

# Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției

La finalizarea lucrărilor de construcții, amplasamentul organizarii de santier va fi adus la starea initiala, astfel incat sa se asigure reutilizarea terenului.

# Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de  poluări  accidentale

În cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi  afectat este solul; în acest caz se recomandă achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă.

Se recomandă amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea controlată a  deșeurilor produse pentru a evita riscul ca acestea să ajungă pe terenurile învecinate sau să fie depozitate necontrolat în incinta obiectivului.

# Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului

În cazul demolării obiectivului, la încetarea activității, se va proceda astfel:

- înainte de începerea lucrărilor de desființare a obiectivului se vor obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, conform legii ;

- înainte de demolarea propriu-zisă a construcției este necesară dezafectarea tuturor echipamentelor, instalațiilor, respectând procedurile de colectare, sortare și depozitare pe categorii a tuturor materialelor ce rezultă din aceste activități;

- materialele rezultate în urma dezafectării vor fi valorificate prin firme autorizate sau, după caz eliminate în depozite autorizate, care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevazute în ordinul MMGA nr. 95/2005 ;

- se va realiza separarea deșeurilor de materiale cu conținut de substanțe periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generării acestora;

- se va reface amplasamentul la starea inițiala ( teren liber) sau va fi pregătit pentru  o viitoare construcție, în funcție de destinația ulterioară a terenului.

# Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Aceste modalități se vor stabili, dacă va fi cazul la momentul luării deciziei privind desființarea obiectivului și depind de strategia care se va adopta în ceea ce privește utilizarea ulterioară a terenului.

# EVALUARE ADECVATĂ

Din analiza coordonatelor STEREO 70, așa cumse menționează și în Decizia etapei de evaluare inițială emisă de APM CONSTANȚA, reiese că amplasamentul analizat nu este situat in interiorul si/sau vecinatatea unei arii naturale protejate tip Natura 2000 .

# INFORMATII  CARE TREBUIE FURNIZATE PENTRU PROIECTELE

# CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE

Nu e cazul

# CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAŢIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III – XIV

Conform articolului 9 aliniatul (3) din legea 292/2018 prezentul capitol se refera la atributii ale autorității competente de mediu privind utilizarea unor criterii  pentru a stabili daca proiectul analizat  se supune evaluarii impactului asupra mediului.

# 15. ANEXE

Anexa 1 – plan de încadrare în zonă

Anexa 2 – acte deținere teren

Anexa 3 – încadrarea amplasamentului în planurile de urbanism aprobate

Anexa 4 –certificat de urbanism

Anexa 5 – plan de situație lucrări propuse

Anexa 6 –  plan de amplasament și delimitare imobil

Întocmit,

Selea Adriana

Elaborator,

BLUE TERRA CONSULTING S.R.L.

Data: 17.02.2020