itlul documentului / faza proiectare: Memoriu de prezentare (procedura de evaluare a impactului asupra mediului). Punte Pantelimonu de Jos – r. Cartal. Comuna Pantelimonu de Jos, jud. Constanta Punte Pantelimonu de Jos – r. Ramnic. Comuna Pantelimonu de Jos, jud. Constanta

Data documentului: 28.01.2020

Proiectant: S.C. RICOSTAR S.R.L. Adresa: Strada Viticulturii nr. 12, Tulcea, jud. Tulcea Telefon: +40.240.533.529 Fax: +40.241.531.798 E-mail: office@ricostar.ro

Cuprins

I.	Denumirea proiectului:	6

II. Titular:	6

a)	Un rezumat al proiectului	6

b)	Justificarea necesității proiectului	7

c)	Valoarea investiției pentru ambele punti( fara TVA) -136340.27 Ron	7

d)	Perioada de implementare propusă – 01.03.2020- 31.07.2020	7

e)	Plan reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar.	7

f)	O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului	8

– profilul și capacitățile de producție;	8

– descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);	8

– descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea	8

– racordarea la rețelele utilitare existente în zonă	9

-	descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției	9

-	căi noi de acces sau schimbări ale celor existente	9

-	resurse naturale folosite în construcție și funcționare	9

– metode folosite în construcție/demolare	10

– relația cu alte proiecte existente sau planificate	10

– alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);	10

– alte autorizații cerute pentru proiect	10

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare	11

V. Descrierea amplasării proiectului	11

– distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare.	11

– localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul Ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004 (cu modificările ulterioare) și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;	11

– hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:	12

– folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;	13

– politici de zonare și de folosire a terenului;	13

– arealele sensibile;	13

– coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului	13

– detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare	13

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile.	13

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:	13

a) Protecția calității apelor:	13

– sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;	13

– staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute	14

b)  Protecţia aerului:	14

– sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri	14

–	instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă	15

-  amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;	16

d) Protecția împotriva radiațiilor:	17

– sursele de radiaţii;	17

– amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor	17

e)  Protecţia solului şi a subsolului:	17

– sursele de poluanţi pentru sol, subsol,  ape freatice și de adâncime;	17

–  lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;	17

f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice	17

– identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;	17

– lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate	17

g)	Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public	18

– identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele	18

h)	Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:	19

– lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate.	19

– programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate	19

– planul de gestionare a deșeurilor	19

i)	Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:	21

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;	21

– modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației	21

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.	21

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect.	21

Impactul asupra populației	21

Impactul asupra florei și faunei	22

Impactul asupra apelor	22

Impact asupra calității aerului	22

Impactul asupra solului și subsolului	22

Impactul asupra peisajului și mediului vizual	23

Natura impactului	23

Extinderea impactului	23

Magnitudinea și complexitatea impactului	23

Probabilitatea impactului	23

Durata, frecvența și reversibilitatea impactului	23

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului	23

- protecția calității apelor:	23

- protecţia aerului:	24

- protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:	24

- protecția împotriva radiațiilor:	25

- protecţia solului şi a subsolului:	25

- protecția ecosistemelor terestre și acvatice	25

- protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public	26

- natura transfrontieră a impactului	26

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului.	26

Monitorizare în perioada de execuție	26

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/ programe/ strategii /documente de planificare:	26

B. Se va menționa planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.	26

X. Lucrări necesare organizării de șantier	26

Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier:	26

Localizarea organizării de șantier	27

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier:	27

Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;	27

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:	27

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile.	27

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale.	27

XII. Anexe - piese desenate:	28

XIII.  Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:	28

Evaluarea impactului cumulativ al proiectului propus cu alte proiecte	39

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de Management Bazinale, actualizate:	43

Excepții aplicate	43

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.	44

b) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate;	44

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii;	44

e) poluarea şi alte efecte negative;	45

f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice;	45

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice.	45

2. Amplasarea proiectului	46

Sensibilitatea ecologică a zonei geografice susceptibilă de a fi afectată de proiect trebuie luată în considerare, în special în ceea ce priveşte:	46

a)	utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor;	46

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia;	46

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:	46

2. zone costiere şi mediul marin;	47

3. zonele montane şi forestiere;	47

4. Arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional;	47

5. Zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;	47

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri;	47

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei;	47

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.	47

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potențial	48

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuţi la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, şi ţinând seama de:	48

a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată;	48

b) natura impactului;	48

c) natura transfrontalieră a impactului;	48

d) intensitatea şi complexitatea impactului;	48

e) probabilitatea impactului;	48

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului;	48

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate;	48

MEMORIU DE PREZENTARE

# Denumirea proiectului:

„PUNȚI HIDROMETRICE LA STAȚIILE HIDROMETRICE AMPLASATE PE RÂURILE DIN DOBROGEA - JUD. CONSTANTA ȘI TULCEA”

PUNTI HIDROMETRICE RAMNIC SI CARTAL –COM.PANTELIMONU DE JOS

Faza de proiectare: PTE

# II. Titular:

ADMINISTRAȚIA NATIONALA APELE ROMANE -Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral

Adresa: Bd. Mircea cel Batran nr 127, Constanta, jud. Constanta

Telefon: +40.241.673.036

Fax: +40.241. 673.027

Director general – ing. Hristu UZUN

Numele persoanei de contact :Numele persoanelor de contact:

- ing. George COSTEA

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

### Un rezumat al proiectului

În Spațiul Hidrografic Dobrogea-Litoral, Stația hidrologică Constanța din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Constanța, efectuează măsuratori regulate de debit în 22 de stații hidrometrice amplasate pe principalele cursuri de apă și canale din regiunea Dobrogea.

Amplasamentul 1

Statia hidrometrica Pantelimon - pe cursul de apa Cartal- se afla pozitionata in nord-vestul localitatii Pantelimon de Jos la 800m amonte de podul rutier al DJ226B ce traverseaza cursul de apa Casimcea. Fata de confluenta cu cursul de apa Casimcea se afla la cca 600m.

Puntea Pantelimonu va fi amplasata pe paraul Cartal, in dreptul statiei hidrometrice, la cca 6.75 m distanta de aceasta (spre albia raului).

Deschiderea puntii este de 22,00 m iar lungimea totala (inclusiv fundatiille) este de 31,00 m.

Amplasamentul 2

Statia hidrometrica Pantelimon - pe cursul de apa Râmnic- se afla pozitionata in nord-estul localitatii Pantelimonu de Jos, la 800m amonte de podul rutier al DJ226B ce traverseaza cursul de apa Casimcea. Fata de confluenta cu cursul de apa Casimcea se afla la cca  1000,0 m.

Puntea Pantelimon -  este amplasata pe paraul Ramnic, in dreptul statiei hidrometrice, la cca 35 cm distanta de aceasta (spre aval).

Deschiderea puntii este de 22,00 m iar lungimea totala (inclusiv fundatiille) este de 31,00 m.

Puntile vor asigura siguranța angajaților și vor permite efectuarea de măsurători prin tehnici prevăzute în instrucțiunile tehnice de specialitate

### Justificarea necesității proiectului

Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea elaborării studiului de fezabilitate a fost avizată în CTE ABADL nr. 10773 din 22.05.2015 și CTE ANAR cu Aviz nr. 21 din 21.04.2016.

La niveluri mici ale apei, măsurătorile de viteză se execută, pe toată lățimea albiei și la toate orizonturile pe verticală de către hidrometri intrând efectiv în albia cursurilor de apă.

La niveluri mijlocii și mari ale apei, efectuarea măsurătorilor de viteza a apei cu moriști hidrometrice, din albia cursului de apă este imposibilă întru-cât datorită adâncimilor mari și vitezelor mari ale apei precum și a faptului că terenul din albia minoră este instabil, este pusă în pericol viața salariaților. Astfel că aceste măsurători se fac exclusiv prin metoda flotorilor, procedeu care conduce la erori mari. Această metodă nu este acceptată în instrucțiunile tehnice de specialitate.

Frecvența măsurătorilor este 1 tranșă la 5 zile și ori de cate ori este nevoie – la fenomene periculoase, atât pe creștere cât și pe scădere.

Ținând cont de cele expuse mai sus se impune realizarea de punți hidrometrice care să asigure efectuarea de măsurători prin metode acceptate în instrucțiunile tehnice de specialitate, cu frecvențele necesare și cu asigurarea siguranței personalului desemnat să efectueze aceste măsurători.

Niciuna dintre statiile hidrometrice care fac obiectul prezentei documentatii nu mai este echipata in prezent cu punti hidrometrice functionale care sa permita efectuarea de masuratori de debit prin metode acceptate in instructiunile tehnice de specialitate.

### Valoarea investiției pentru ambele punti( fara TVA) -136340.27 Ron

### Perioada de implementare propusă – 01.03.2020- 31.07.2020

### Plan reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar.

- Se ocupă temporar suprafața 115.00 mp si definitiv 129.60 mp - puntea Pantelimon pe raul Cartal, pe teritoriul administrativ al comunei Pantelimon, județul Constanta.

- Se ocupă temporar suprafața 110.00 mp si definitiv 152.00 mp - puntea Pantelimon pe raul Ramnic, pe teritoriul administrativ al comunei Pantelimon, județul Constanta.

Amplasamentele și limitele proiectului sunt anexate memoriului sub formă de piese desenate la scări cuprinse între 1:200 și 1:5000 .

Tabel 1 Categorie de folosință a terenului

| Nr. crt | Categoria de folosință a terenului |
| --- | --- |
| 1. | Ape crugatoare |
| 2. | Dig |
| 3. | Pasune |

### O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului

### – profilul și capacitățile de producție;

Denumirea constructiei:

- punte hidrometrica peste raul Cartal;

- punte hidrometrica peste raul Râmnic.

Fundatiile sunt realizate din beton armat clasa C25/30 avand dimensiuni: 4.50x2.60x1.20m. Inainte de turnarea blocului de fundatie se toarna un strat de egalizare de 10 cm grosime folosind beton C8/10. Cota de fundare a puntii este 34.76 mdM.

Puntea circulabila are ca suport 4 cabluri din otel. Cele 4 cabluri sunt fixate in fundatii articulate de cate 4 ansambluri sudate inglobate.

Mana curenta este alcatuita din cate 2 cabluri care sunt prinse articulat de profile HEA inglobate in fundatiile de beton.

Fixarea cablurilor se face articulat pe bolturi. Bolturile vor fi dotate cu piedica pentru a impiedica iesirea acestora. Trecerea cablurilor peste bolturi se face prin intermediul rodantelor care previn degradarea in timp a cablurilor.

Blocarea cablurilor se realizeaza cu bride care se vor prinde conform schemelor din planurile de executie. (mod de fixare, ordine de fixare, numar de bride in functie de tipul cablului).

Verificarea prinderilor se va face ulterior terminarii executiei de minim 2 ori pe an pentru a asigura exploatarea puntilor in conditii de siguranta.

Puntea circulabila este alcatuita din dulapi de lemn fixati de cele 4 cabluri de rezistenta. Mana curenta se va lega de podina de circulatie prin intermediul unor montanti. Protectia laterala se realizeaza cu panouri rectangulare din cornier si plasa care se prind de montantii din platbanda metalica.

Profilele metalice de sustinere a cablurilor cat si piesele inglobate se vor incastra in fundatii conform planurilor de executie.

La partea superioara a fundatiei (spre apa) se toarna o plomba din beton profilata in forma de arc de cerc (cu raza r=1.70m) peste care se vor intinde cablurile astfel incat sa nu se formeze unghiuri ascutite. Atat inaltimea cat si forma plombei difera in functie de situatia intalnita. In cazul de fata plomba are inaltimea de 20 cm.

### – descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu există instalații si fluxuri tehnologice existente

### – descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea

Nu sunt prevăzute procese de producție.

In urma calculelor de dimensionare, stabilitate si optimizare a studiului precedent (S.F.), au rezultat urmatoarele elemente principale ce alcatuiesc fiecare punte (cantitatile prezentate se dublează):

- Podina este din dulapi de lemn (esenta tare) 15x5x120cm			- 150 bucati

- Cablurile de sustinere podina sunt din otel impletit Ø30mm x 30m		- 4 bucati

- Cablurile de fixare mana curenta sunt din otel impletit Ø30mm x 30m	- 2 bucati

- Panouri de protectie cu rama din profile L30x3 si plasa sudata.		-20 bucati

- Montanti platbanda Pl 50x5							- 20 bucati

- Profile HEA260 – 2500mm							- 2 bucati

- Fundatii din beton C25/30 – 4.50x2.60x1.20m				- 2 bucati

- alte echipamente/confecții: plăcuțe (indicatoare, de numerotare, de avertizare, amortizoare de vibrații etc.);

- energia electrică necesară în perioada de realizare a lucrărilor proiectului revine în sarcina executantului și va fi asigurată prin utilizarea de grupuri electrogene;

- combustibilii se vor asigura de la stații de alimentare carburanți din sistemul național de distribuție.

### – racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

Nu se vor realiza racorduri la rețele de utilități.

### descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

Lucrarile de terasamente se vor realiza atat mecanizat cu utilaje mici, usor manevrabile cat si manual, in spatii inguste sau greu accesibile, astfel incat impactul asupra mediului sa fie minim.

Tot materialul rezultat din lucrarile de terasamente (excavatii fundatii punte, reprofilare, recalibrare albie, etc) va fi refolosit in amplasament la protectia malurilor si refacerea profilului digurilor, suprainaltari locale.

Tot materialul vegetal rezultat in urma lucrarilor de recalibrare, destufizare a albiei din zona amplasamentului se va incarca si transporta in halda, amplasamant stabilit de comun acord intre: beneficiar, autoritatea locala  si autoritatea competenta pentru protectia mediului.

Indepartarea a vegetatiei ecvatice (stuf, papura) se va realiza cu mijloace manuale.

Curatarea vegetatiei arboricole si a tufisurilor cu mijloace manuale.

Lucrarile de betonare fundatii punte, pereu si grinda pereu se va realiza prin turnare cu pompa de pe coronamentul digurilor, evitandu-se accesul in albia raului.

Carcasele saltelei de gabioane vor fi confectionate in ateliere centralizate si transportate in amplasament. Umplerea lor se va face manual cu piatra de rau dupa ce au fost dispuse pe pozitia finala.

Confectiile metalice (scaunele, profilele HEA, reazemele) inglobate, vor fi aduse gata asamblate din atelierele centralizate. Cablurile de otel vor fi aduse sub forma de colaci si intinse de pe mal cu echipamente speciale conform proiect de executie.

Transportul betonului si a agregatelor pentru umplerea saltelelor de gabioane se va face de la statiile de betoane respectiv sortare din apropierea amplasamentului.

### căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Nu se vor realiza cai de acces noi, se vor utiliza cele existente (coronament dig și drum servitute) cu mentiunea ca dupa finalizarea lucrarilor acestea vor fi aduse la starea la care au fost gasite inaintea inceperii lucrarilor (dupa caz).

### resurse naturale folosite în construcție și funcționare

În timpul lucrărilor sunt folosite și resurse naturale, specifice tehnologiilor de execuție alese:

- apa pentru prepararea betonului;

- nisip sortat nespalat de râu si  lacuri 0,0-0,7mm

- piatra /anrocamente pentru gabioane;

- material local rezultat in urma amenajarii;

Tabel 2 Estimări

| Balast | 20 | mc |
| --- | --- | --- |
| Piatra/anrocamente | 14 | mc |
| Nisip sortat nespalat de râu si lacuri 0,0-0,7mm | 6 | mc |
| Apă potabilă | 4 | to |

Procurarea apei se va realiza din surse autorizate, iar balastul si piatra de la cele mai apropiate stații de sortare agregate minerale.

### – metode folosite în construcție/demolare

- îndepartarea stratului vegetal pe zona amprizei lucrarilor

- excavatii pentru fundatiile puntii hidrometrice

- turnare beton in fundatiile puntii – C25/30 (fundatie), respectiv C8/10 (egalizare) – cca 17 mc

- protectie de mal cu pereu din beton pe o lungime de 5m, in dreptul puntii, pe ambele maluri – C25/30 – cca 2 x 5m.

- protectie grinda pereu cu saltea de gabioane 5x2x03, pe toata lungimea pereului – cca 2 x 5m

- Reprofilarea albiei pe o lungime de cca 40 aval, prin refacerea pantei taluzelor la 1:1.5.

- Indepartarea vegetatiei (exemplu stuf, arbori, papura, etc) crescuta in albia minora, pe o lungime de cca 40 amonte si aval.

- eniformizarea si largirea sectiunii de curgere a apei de la cca 4.89 m la 6.10 m pe o lungime de cca 10m in amonte si aval de punte prin decopertarea stratului vegetal de pe fundul albiei si nivelarea talvegului.

- înierbarea taluzelor dupa terminarea lucrarilor.

### – relația cu alte proiecte existente sau planificate

Proiecte existente

Nu au fost identificate obiective existente.

Obiective planificate

Din coroborarea datelor existente cu reglementările zonale și rezultate din consultările cu primăria comunei Pantelimon, nu a rezultat existența unor proiecte planificate de către terți pentru care să se fi depus documentații de avizare.

–  detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu există alternative ce diferă semnificativ de varianta aleasă. Realizarea unuei punti hidrometrice este necesară și urgentă. Alegerea suprafețelor ocupate propuse s-a făcut în urma analizei studiilor topografice, hidrologice și geotehnice.

### – alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Nu sunt prevăzute alte activități suplimentare ca urmare a proiectului.

### – alte autorizații cerute pentru proiect

Avize, acorduri solicitate prin certificatul de urbanism nr. 91/22.08.2017- emitent, Consiliul Judetean Constanța.

# IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Nu este cazul.

# V. Descrierea amplasării proiectului

### – distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare.

Prezentul proiect nu intră sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier adoptată la ESPOO la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, deoarece activitatea propusă, se referă strict la reparația unui oriectiv deja existent.

### – localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul Ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004 (cu modificările ulterioare) și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Distanța minimă a ambelor amplasamente față de astfel de obiective este de 0,6 km. Posibilitatea afectării acestor situri este NULĂ.

|  | Pantelimonul de Jos, com./oraş Pantelimon (denumire repertoriu: Pantelimon, com. Pantelimonul de Sus, jud. Constanţa) |
| --- | --- |

|  | Punct 1. | Pe teritoriul comunei, la intersecţia văii Casimcea cu valea Ceatalorman. Tip sit: Castru - Castru roman de pământ (220x150m), orientat NS, apărat de un val destul de bine păstrat. Porta decumana spre S. Canabae. |
| --- | --- | --- |
|  | Descoperiri: |

|  | 1.1 | Castru; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană |
| --- | --- | --- |

|  | 1.1.0.1 | Ceramică - Fragmente ceramice romane; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană |
| --- | --- | --- |

|  | 1.2 | Porta decumana; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană |
| --- | --- | --- |

|  | 1.2.0.1 | Ceramică - Fragmente ceramice romane; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană |
| --- | --- | --- |

|  | 1.3 | Canabae; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană |
| --- | --- | --- |

|  | 1.3.0.1 | Ceramică - Fragmente ceramice romane; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană |
| --- | --- | --- |

|  | Bibliografie: |
| --- | --- |
|  | 1. Pârvan, V., MSI, XXXV, 1913, p.526-531 |
|  | 2. Dosar, MNA, 234, 1912 |
|  | 3. Vulpe, R., Dobroudja, p.171 |

### – hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

Foto 1 – Confluenta rauri Cartal, Râmnic și Casimcea, pod DJ226B, vedere aeriana

Foto 2 - Albia râului Casimcea, vedere din secțiunea podului rutier DJ 226B spre amonte

### – folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Tabel 4 Folosințele suprafețelor ocupate

| Nr. crt | Categoria de folosință a terenului |
| --- | --- |
| 1. | Ape crugatoare |
| 2. | Dig |
| 3. | Pasune |

### – politici de zonare și de folosire a terenului;

Conform hărții de zonificare a terenurilor din portalul “Atlas Explorer”, suprafețele ocupate temporar se află ” Terenuri predominant agricole în amestec cu vegetație naturală și Pășuni secundare”

### – arealele sensibile;

Tabel 4 Areale sensibile

| Nr. crt | U.A.T. | Nume sit | Cod |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pantelimon | Cheile Dobrogei. | ROSPA0019 |

### – coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului

Coordonatele ambelor amplasamente se regăsesc în suportul digital anexat sub formă de tabel excel cu foi de lucru denumite sugestiv în vederea identificării corecte.

### – detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu există alte variante, prezentul proiect fiind întocmit în vederea materializării în teren a puntii hidrometrice. Poziționarea acesteia s-a realizat luându-se în considerare accesul precum și distanțele față de punctele de măsurare din amonte și aval.

# VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile.

# A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

### a) Protecția calității apelor:

### – sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de poluare a apelor subterane și de suprafață pot fi reprezentate de:

- scurgerile accidentale de combustibili sau lubrifianţi de la utilajele terasiere și de la mijloacele de transport folosite pentru execuţia lucrărilor sau la alimentarea utilajelor cu combustibil;

- pierderi accidentale de materiale/deșeuri rezultate dintr-o depozitare necontrolată sau o manipulare necorespunzătoare.

Se apreciază că emisiile de substanțe poluante (provenite de la traficul rutier specific șantierului, de la manipularea și punerea în operă a materialelor, deșeurilor) care ar putea ajunge direct sau indirect în apele de suprafață sau subterane NU sunt în cantități importante și NU modifică încadrarea în categoria de calitate a apei.

În concluzie, lucrările prevăzute în proiect NU pot provoca un impact semnificativ asupra factorului de mediu APĂ, în măsura în care se vor respecta măsurile de protecție prevăzute.

În perioada de exploatare

În condiții normale de exploatare NU există evenimente care să producă un impact semnificativ asupra resurselor de apă.

În perioada de exploatare, impactul va fi semnificativ pozitiv de lungă durată, datorită lucrărilor prevăzute în proiect.

### – staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Nu sunt prevăzute, deoarece nu sunt necesare.

### b)  Protecţia aerului:

### – sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

În perioada de execuție

Principalele activități ce se constituie în surse de poluare a aerului sunt:

- lucrări pregătitoare de îndepărtare a resturilor de vegetație de pe amplasament și de decopertare a stratului vegetal;

- lucrări de săpături la infrastructura punte hidrometrica cu utilaje terasiere;

- mijloace de transport și utilaje de ridicat pe verticală (automacarale);

- nivelarea mecanizată a suprafețelor;

- lucrări mecanizate de umpluturi, așternerea straturilor de balast/nisip;

- alte utilaje în faza de execuție, generatoare electrice, echipamente de sudură, etc.;

- transportul materialelor de construcții.

Poluanții generați de aceste surse sunt: emisii de praf și emisii de poluanți specifici arderii combustibililor fosili în motoarele utilajelor, echipamentelor și respectiv a mijloacelor de transport folosite la punerea în operă a lucrărilor, oxizi de fier din operațiile de sudură la întregirea conductelor, compuşi organici volatili (COV) şi hidrocarburi aromatice volatile (HAV) de la protectia anticoroziva a conductelor. Aria de manifestare a acestor surse corespunde exclusiv suprafeței de realizare a lucrărilor.

Traficul greu, specific şantierului, determină diverse emisii de substanţe poluante în atmosferă (NOx, CO, SOx, particule în suspensie etc.). De asemenea, vor fi şi particule rezultate prin frecare şi uzură (din calea de rulare pe senile, din pneuri).

Atmosfera este spălată de apele de precipitații, astfel încât poluanţii din aer sunt transferaţi în ceilalţi factori de mediu (apa de suprafaţă şi subterană, sol, subsol, etc.).

Utilajele de construcţie funcţionează cu motoare Diesel, gazele de eşapament evacuate în atmosferă conţinând întregul complex de poluanţi specifici arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOX), compuşi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).

Se apreciază că impactul asupra calității aerului generat ca urmare a activitățiilor specifice lucrărilor de execuție se manifestă local, în spaţiu deschis, este nesemnificativ fiind temporar și intermitent.

Precizăm că emisiile de poluanți în atmosferă și de praf variază adesea de la o zi la alta, acestea depinzând în principal de tipul de activitate desfășurată, de specificul operației și de condițiile meteorologice.

În concluzie, lucrările de terasamente sunt locale, numai pe amplasamentul obiectivului, eşalonate în timp/spațiu şi NU vor depăşi concentraţiile maxime admisibile de pulberi în suspensie, SO2, NO2, CO, Pb, stabilite prin STAS 12574-87 privind condiţiile de calitate a aerului din zonele protejate, respectiv prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare.

Perioada de exploatare

În perioada de exploatare, impactul va fi semnificativ pozitiv de lungă durată, datorită lucrărilor prevăzute în proiect.

### instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Nu sunt necesare.

c) Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Perioada de execuție

În perioada de execuție, procesele tehnologice adoptate presupun folosirea unor grupuri de utilaje care, atât prin activitatea desfășurată în amplasamentul lucrării cât și prin deplasările lor, constituie surse de zgomot și vibrații, care se suprapun peste fondul descris anterior.

A doua sursă principală de zgomot și vibrații în șantier este reprezentată de circulația mijloacelor de transport. Pentru transportul materialelor se folosesc basculante/autovehicule grele, cu sarcina cuprinsă între câteva tone și mai mult de 40 tone.

Nivelul de zgomot şi vibraţii se va încadra în limitele admise prin SR 10009-2017 şi în limitele prevazute în Ord. Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările ulterioare.

Singurele surse de zgomot și vibrații sunt utilajele de terasare, ce vor lucra la execuția obiectivului, acestea încadrându-se în limitele admisibile. Traficul greu prin localități se va efectua cu reducerea vitezei la maxim 30km/oră pentru diminuarea zgomotului și a vibrațiilor.

Nu sunt prevăzute amenajări sau dotări speciale pentru protecția împotriva zgomotului sau a vibrațiilor, deoarece nivelul produs de acestea este nesemnificativ, iar lucrările se execută în extravilan. După finalizarea lucrărilor nu vor mai exista surse de zgomot și de vibrații.

Valorile furnizate de producătorul de utilaj sunt:

- 60 db pentru utilaj în funcțiune;

Valorile comunicate sunt valabile pentru zi. Utilajul va avea funcționare numai pe timp de zi (lumină naturală).

Distanța minimă față de zone locuite este de 200m.

Conform SR 10009-2017  „valori admisibile ale nivelului de zgomot la limita zonelor funcționale din mediul urban”, tabel 3, nivelul de zgomot echivalent admisibil este de 65 dB.

Având în vedere eşalonarea lucrărilor în timp și spațiu, numărul de utilaje și mijloace de transport folosite, dar și măsurile adoptate în perioada de execuție a lucrărilor, se poate estima că nivelul de zgomot şi de vibraţii se va încadra în limitele impuse de SR 10009-2017.

Perioada de exploatare

În perioada de exploatare, impactul va fi semnificativ pozitiv de lungă durată, datorită lucrărilor prevăzute în proiect.

### -  amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Având în vedere faptul că suprafața ocupată este în extravilan, distanța față de zonele locuite și nivelul de zgomot aflat sub valorile admisibile ale nivelului de zgomot la limita zonelor funcționale din mediul urban, considerăm că aceste amenajări și dotări nu sunt necesare.

Cu toate acestea se vor impune constructorului următoarele dotări pentru protecția zgomotului şi vibraţiilor:

- utilizarea de echipament corespunzător pentru protecția personalului angajat;

- stabilirea și impunerea unor viteze limită pentru circulația mijloacelor de transport în localități și pe drumurile tehnologice.

### d) Protecția împotriva radiațiilor:

### – sursele de radiaţii;

Proiectul nu prevede utilizarea surselor de radiații.

### – amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

În activitatea desfășurată în timpul execuției și după darea în exploatare nu se vor produce substanțe radioactive și nici nu vor apărea surse artificiale de radiație.

### e)  Protecţia solului şi a subsolului:

### – sursele de poluanţi pentru sol, subsol,  ape freatice și de adâncime;

Perioada de execuție

Surse posibile de poluare şi degradare a solului şi subsolului pot fi:

- depozitarea necontrolată a deşeurilor sau a materialelor;

- scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele auto cu care se transportă materialele/deșeurile, fie de la utilajele/echipamentele folosite.

### –  lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

În perioada de execuție vor fi ocupate temporar suprafețe pentru frontul de lucru, ce va cuprinde inclusiv organizările de șantier, gropile de poziție. Acesta va fi folosit și pentru depozitarea intermediară a unor materiale inerte (de exemplu sol vegetal).

Perioada de exploatare

Lucrările au un efect pozitiv, de lungă durată.

### f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

### – identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

| Nr. crt | U.A.T. | Nume sit | Cod |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pantelimon | Cheile Dobrogei. | ROSPA0019 |

### – lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate

Perioada de execuţie

Principalele surse de impact asupra faunei și florei în perioada de execuție a lucrărilor sunt:

- emisii atmosferice, inclusiv substanţe volatile rezultate din funcţionarea utilajelor și a mijloacelor de transport, etc.;

- zgomot şi vibraţii produse de utilajele folosite în lucrările de terasamente;

- zgomot şi vibraţii produse de mijloacele de transport (transportul materialelor și al deșeurilor rezultate din lucrare);

- ocuparea temporară de terenuri;

- depozitarea necontrolată a deșeurilor și materialelor.

Se vor adopta măsuri privind managementul corespunzător al deșeurilor și întreținerea/ vidanjarea toaletelor ecologice prin contract cu societăţi autorizate.

Perioada de exploatare

La finalizarea lucrărilor de execuție se va avea în vedere realizarea de lucrări de ecologizare a suprafețelor ocupate temporar și aducerea acestora la folosințele inițiale.

### Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Perioada de execuție

### – identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele

Distanța minimă față de astfel de obiective este de 0,6Km. Posibilitatea afectării acestor situri este NULĂ.

|  | Pantelimonul de Jos, com./oraş Pantelimon (denumire repertoriu: Pantelimon, com. Pantelimonul de Sus, jud. Constanţa) |
| --- | --- |

|  | Punct 1. | Pe teritoriul comunei, la intersecţia văii Casimcea cu valea Ceatalorman. Tip sit: Castru - Castru roman de pământ (220x150m), orientat NS, apărat de un val destul de bine păstrat. Porta decumana spre S. Canabae. |
| --- | --- | --- |
|  | Descoperiri: |

|  | 1.1 | Castru; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană |
| --- | --- | --- |

|  | 1.1.0.1 | Ceramică - Fragmente ceramice romane; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană |
| --- | --- | --- |

|  | 1.2 | Porta decumana; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană |
| --- | --- | --- |

|  | 1.2.0.1 | Ceramică - Fragmente ceramice romane; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană |
| --- | --- | --- |

|  | 1.3 | Canabae; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană |
| --- | --- | --- |

|  | 1.3.0.1 | Ceramică - Fragmente ceramice romane; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană |
| --- | --- | --- |

|  | Bibliografie: |
| --- | --- |
|  | 1. Pârvan, V., MSI, XXXV, 1913, p.526-531 |
|  | 2. Dosar, MNA, 234, 1912 |
|  | 3. Vulpe, R., Dobroudja, p.171 |

– lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

În perioada executării lucrărilor sursele de disconfort pot fi zgomotul şi vibraţiile utilajelor terasiere și a mijloacelor de transport. Zgomotul și vibrațiile vor fi intermitente pe toată perioada de execuție a lucrării.

De asemenea, lucrările de execuție vor genera praf, particulele în suspensie fiind antrenate de vânt. În perioadele cu vânt puternic, activitățile care produc mult praf vor fi reduse sau zonele de lucru se vor stropi periodic, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităţilor de pulberi din atmosferă.

Se apreciază că populația din zonele imediat adiacente nu va fi afectată prin expunerea la atmosfera poluată generată de lucrările de execuție, în condițiile adoptării măsurilor pentru protecția mediului, inclusiv pentru reducerea zgomotului și vibrațiilor.

Semnalizarea șantierului se va asigura cu panouri de avertizare.

Transportul materialelor și a deșeurilor se va realiza pe trasee optime din punct de vedere al protecţiei așezărilor umane, iar viteza de circulație a mijloacelor de transport va fi redusă. Personalul Antreprenorului va fi instrui în acest sens.

Perioada de exploatare

Impactul va fi unul semnificativ pozitiv, de lungă durată.

Nu sunt necesare măsuri suplimentare pentru protecția așezărilor umane.

### Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

### – lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate.

Tabel 7 Tipuri de deșeuri și cantități estimate

| Cod deseu | Tip deșeu/cantitate estimată | Mod de colectare/evacuare | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate 5kg | Colectare în containere tip pubele, eliminarea la rampa de gunoi prin intermediul firmelor specializate pe bază de contract. | Evidența gestiunii deșeurilor se face conform H.G. nr. 856/2002. |
| 17 02 01 | Lemn 15 kg | Colectare si valorificare/reciclare |  |
| 20 01 01 | Hârtie și carton 5 kg | Colectare și valorificare prin intermediul firmelor specializate pe bază de contract. | Evidența gestiunii deșeurilor se face conform H.G. nr. 856/2002. |
| 17 04 05 | Fier si otel 10 kg | Colectare în containere tip pubele și transportul la firme specializate pe bază de contract. | Evidența gestiunii deșeurilor se face conform H.G. nr. 856/2002. |
| 16 06 01* 16 06 04 16 06 05 | Baterii cu plumb Baterii alcaline 1 buc | Schimbarea acumulatorilor uzați se va realiza în unități autorizate, cu predarea acestora. | Evidența gestiunii deșeurilor se face conform H.G. nr. 856/2002. |

### – programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Pentru faza de execuție cantitatea de deșeuri generate este în strânsă dependență de tehnologia de execuție aleasă și se va respecta planul de gestionare a deșeurilor tehnologice.

### – planul de gestionare a deșeurilor

Deşeurile menajere vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele şi depozitate în spaţii special amenajate din organizarea de șantier până la preluarea lor de către o firmă autorizată.

Hârtie, material plastic, sticle, metal se vor colecta şi depozita temporar în pubele, pe tipuri, apoi se vor valorifica prin contract.

Deşeurile tehnologice: Materialele rezultate din lucrare vor fi sortate pe tipuri:

– materiale semibune;

– materiale uzate;

– materiale declasate;

– deșeuri.

Toate materialele rezultate din lucrare şi care nu mai pot fi folosite la alte lucrări (deşeuri) sunt proprietatea Beneficiarului şi acesta va dispune modul de valorificare şi procedura financiară în relaţia cu Antreprenorul, în baza unei convenţii ce se va încheia ulterior. Procedura de lucru va fi stabilită de comun acord între Beneficiar şi Antreprenor. Antreprenorul va ţine evidenţa deşeurilor conform H.G. nr. 856/2002 (cu modificările și completările ulterioare) şi Legii nr. 211/2011 (cu modificările și completările ulterioare).

Deşeuri de ambalaje:

– se va ține evidenţa ambalajelor și deşeurilor de ambalaje;

– se vor returna la producători ambalajele solicitate de aceștia.

Alte categorii de deşeuri:

– deşeuri provenite de la întreținerea mijloacelor de transport (anvelope uzate, uleiuri uzate, acumulatori uzați) care se vor gestiona conform legislației în vigoare.

Recomandări privind gestionarea deşeurilor cu regim special:

Uleiuri uzate - Conform H.G. nr. 235/2007:

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în şantier în perfectă stare de funcţionare, având toate reviziile tehnice şi schimburile de lubrifianţi. Schimbarea lubrifianţilor se va executa în ateliere specializate, în puncte de lucru ale societăților autorizate RAR, alese de către contructor, unde se vor efectua şi schimburile de uleiuri hidraulice şi de transmisie.

Baterii de acumulatori:

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în şantier în perfectă stare de funcţionare, având toate reviziile tehnice şi schimburile de lubrifianţi. Schimbarea acumulatorilor uzați se va realiza în unități autorizate, cu predarea acestora.

Anvelope uzate:

Schimburile de anvelope pentru mijloacele de transport se vor realiza la sediile și punctele de lucru autorizate ale societăților de transport, cu predarea anvelopelor uzate la centre de colectare autorizate.

Se va ţine evidenţa deşeurilor conform H.G. nr. 856/2002 (cu modificările ulterioare) şi Legii nr. 211/2011 (cu modificările ulterioare).

Pe perioada de exploatare nu vor fi generate deșeuri.

### Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

### - substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

În perioada de execuție a lucrării, substanţele toxice și periculoase sunt:

- carburant utilizat la funcționarea utilajelor și a mijloacelor de transport;

- lubrifianți (uleiuri, vaseline).

### – modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației

Utilajele vor fi aduse în șantier în perfectă stare de funcţionare, având reviziile tehnice şi schimburile de lubrifianţi.

NU se vor amenaja depozite de combustibili. Alimentarea cu carburanți a utilajelor şi mijloacelor de transport va fi efectuată cu cisterne auto, ori de câte ori va fi necesar (exclusiv pentru autovehiculele de dimensiuni reduce, care vor fi alimentate la stațiile autorizate).

În cazul unei poluări accidentale (scurgeri de carburanți, lubrifianți) în vederea limitării și înlăturării pagubelor, se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângerea în saci și evacuarea de pe amplasament, prin firme specializate.

# B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Procesul tehnologic descris anterior presupune ocupare temporară a unor suprafețe de teren. Se estimează utilizarea acestora pe perioade mai mici, decât durata totală de execuție a puntii hidrometrice.

# VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect.

### Impactul asupra populației

Poluarea sonoră va fi limitată la perioada desfășurării lucrărilor și localizată strict la amplasamentul unde acestea se vor desfășura. Principalele zgomote se vor datora utilajelor și echipamentelor folosite în cadrul lucrărilor, acestea vor respecta prevederile H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

Zgomotele produse în timpul lucrărilor indiferent de sursa lor, pot afecta personalul de execuție dacă nu se folosesc măsuri de protecție cerute de reglementările în vigoare. Din acest considerent, executantul va respecta toate reglementările privind protecția muncii.

Programul lucrărilor de execuție pentru executia puntii hidrometrice este variabil, fiind în strictă dependență de existența luminii naturale. Acesta variază în funcție anotimp. Pe durata verii se poate lucra în schimburi în intervalul orar 06:00-21:00.

### Impactul asupra florei și faunei

Puntea hidrometrica va avea un impact potențial minim asupra mediului. În perioada de execuție, impactul asupra peisajului este nesemnificativ. Activitatea de execuție are durată limitată (7 zile), iar la finalizarea lucrărilor peisajul va fi refăcut prin lucrările de ecologizare prevăzute în proiect.

Lucrările prevăzute de către prezentul proiect au un impact pozitiv asupra mediului. Influenţele pozitive şi negative, ale principalelor categorii de lucrări prevăzute a fi executate, asupra mediului înconjurător se referă la perioadele de execuție a lucrărilor şi după intrarea acestora în exploatarea curentă.

### Impactul asupra apelor

Considerăm că impactul generat de lucrări asupra factorul de mediu apă este nesemnificativ.

Considerăm că realizarea acestui proiect nu constituie o presiune care să afecteze structura și funcționarea ecosistemului acvatic, respectiv o presiune cu efect cauzal asupra stării corpului de apă.

Nu se utilizează apă de suprafață sau din stratul acvifer.

În cazul poluării accidentale datorate scurgerilor de carburanți și/sau lubrifianți de la mijloace de transport și/sau utilaje defecte se va interveni imediat cu substanțe absorbante/neutralizatoare, iar defecțiunile utilajelor vor fi remediate în unități de service specializate. Pentru vidanjarea/curățarea periodică a toaletelor ecologice montate la punctele de lucru, se va încheia contract cu o firmă specializată.

### Impact asupra calității aerului

Impactul asupra factorului de mediu aer este temporar, pe perioada efectuării săpăturilor, transportului materialelor și echipamentelor și constă în emisii de pulberi sedimentabile și gaze arse în atmosferă de la utilajele și mijloacele de transport folosite în această etapă.

De asemenea, în perioada de execuție, impactul asupra calității aerului este datorat emisiilor de praf și emisiilor de poluanți specifici arderii combustibililor fosili în motoarele utilajelor, echipamentelor și respectiv a mijloacelor de transport folosite.

Se estimează că impactul asupra calității aerului generat se manifestă local, este nesemnficativ fiind temporar și intermitent. Emisiile de poluanți în atmosferă și de praf variază de la o zi la alta, acestea fiind determinate de tipul de activitate desfășurată și de condițiile meteorologice.

### Impactul asupra solului și subsolului

Impactul asupra solului este de natură mecanică, pe o perioadă scurtă de timp și limitat la zona de amplasare a puntii hidrometrice și a organizării de șantier. Impactul asupra solului va fi diminuat pe cât posibil prin folosirea unor suprafețe de teren cât mai reduse și amenajate pentru depozitarea temporară a deșeurilor, suprafețe ce vor fi curățate de către executant la finalizarea lucrărilor.

În perioada de execuție, impactul asupra solului și subsolului este nesemnificativ, se manifestă tempor, local și are efecte reversibile.

Pentru organizările de șantier, impactul este considerat unul mediu datorat ocupării temporare a terenului, reconstrucția ecologică a zonelor ocupate fiind obligatorie. În perioada de exploatare, datorită măsurilor de protecție a solului și subsolului prevăzute în proiect, impactul este nesemnificativ.

### Impactul asupra peisajului și mediului vizual

Impactul este nesemnificativ, având în vedere tehnologia modernă de execuție și aducerea terenului la starea inițială.

### Natura impactului

Impactul generat are caracter nesemnificativ, se manifestă temporar (doar în perioada de execuție) și local (în special în zona frontului de lucru).

### Extinderea impactului

În perioada de execuție impactul se manifestă local în special în zona frontului de lucru.

### Magnitudinea și complexitatea impactului

Prin analiza impactului asupra factorilor de mediu se apreciază că impactul asupra mediului este redus.

### Probabilitatea impactului

Prin respectarea măsurilor de protecție a mediului prevăzute în proiect se apreciază că probabilitatea de manifestare a impactului este foarte redusă.

### Durata, frecvența și reversibilitatea impactului

În perioada de execuție se apreciază că impactul asupra mediului este redus, se manifestă temporar și reversibil.

În perioada de exploatare impactul asupra mediului este nesemnificativ, efectele sunt pozitive și se manifestă pe toată durata de exploatare.

### Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

### - protecția calității apelor:

Pentru a asigura în timpul activității măsurile de protecţie a apelor de suprafață, este necesar să fie respectate următoarele:

- în cazul poluării accidentale datorate scurgerilor de carburanți și/sau lubrifianți de la mijloace de transport și/sau utilaje defecte se va interveni imediat cu substanțe absorbante/ neutralizatoare, iar defecțiunile utilajelor vor fi remediate în unități de service specializate;

- în incinta şantierului NU se vor organiza depozite de combustibili; alimentarea cu carburanți a utilajelor şi mijloacelor de transport va fi efectuată cu cisterne auto, ori de câte ori va fi necesar (exclusiv pentru autovehiculele de dimensiune redusă de la fronturile de lucru); se va folosi personal instruit pentru evitarea pierderilor de combustibili;

- întreținerea utilajelor (efectuarea de reparații, schimburile de piese, de uleiuri, etc.) se va face numai la societăți (ateliere) specializate și autorizate (pe platforme de beton prevăzute cu decantoare pentru reținerea pierderilor);

- vidanjarea periodică (ori de câte ori este necesar) a toaletelor ecologice de la punctele de lucru prin contract cu firme specializate;

- apele uzate menajere vor fi descărcate într-un bazin vidanjabil; preluarea apelor uzate menajare se va face periodic (ori de câte ori e necesar) prin contract cu o firmă specializată;

- este interzisă depozitarea materialelor și staționarea utilajelor în albie; de asemenea, se interzice deversarea deșeurilor de orice tip sau resturi de materiale în cursurile de apă.

### - protecţia aerului:

Având în vedere amplasamentele lucrărilor și tehnologia de execuție, nu se impun măsuri pentru reducerea impactului asupra aerului.

### - protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Având în vedere eşalonarea lucrărilor în timp și spațiu, numărul de utilaje terasiere și mijloace de transport folosite, dar și măsurile adoptate în perioada de execuție a lucrărilor, se poate estima că nivelul de zgomot şi de vibraţii se va încadra în limitele impuse de SR 10009-2017.

Cu toate acestea se vor impune constructorului următoarele măsuri pentru protecția zgomotului şi vibraţiilor:

- lucrările se vor desfășura etapizat în timp și spaţiu, conform graficului de lucrări, astfel încât nivelul de zgomot să fie situat sub limitele maxime admisibile;

- se vor folosi utilaje cu capacități de producţie adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot, precum şi utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare utilaje, etc.);

- se va evita utilizarea mai multor utilaje simultan astfel încât nivelul de zgomot să fie situat sub limitele maxime admisibile;

- instruirea personalului privind oprirea motoarelor utilajelor în perioadele de inactivitate, precum şi oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor/deșeurilor;

- utilizarea de echipament corespunzător pentru protecția personalului angajat;

- stabilirea și impunerea unor viteze limită pentru circulația mijloacelor de transport în localități și pe drumurile tehnologice;

- pentru executarea lucrărilor ce conduc la un posibil disconfort sonor, se va anunța din timp populația posibil afectată asupra zilelor și intervalelor orare în care se prevăd lucrări generatoare de zgomot.

### - protecția împotriva radiațiilor:

În activitatea desfășurată în timpul execuției și după darea în exploatare nu se vor produce substanțe radioactive și nici nu vor apărea surse artificiale de radiație.

### - protecţia solului şi a subsolului:

În perioada execuţiei lucrărilor, se vor lua următoarele măsuri:

- delimitarea corectă a amprizelor pentru limitarea afectărilor unor suprafețe inutile de teren;

- respectarea limitelor amplasamentului organizărilor de șantier tehnologice la gropile de poziție;

- după finalizarea lucrărilor, suprafața terenurilor ocupate temporar se va aduce la starea inițială;

- gestionarea deşeurilor pe tipuri şi evacuarea periodică conformă a acestora. Deşeurile rezultate se vor selecta pe tipuri, pe măsură ce acestea rezultă şi se vor evacua conform legislației în vigoare;

- transferul cât mai rapid al deşeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere şi apariţia astfel a unor depozite neorganizate şi necontrolate de deşeuri;

- balastul utilizat la amenajarea organizărilor de șantier se va prelua de către o societate specializată în preluare de deșeuri/ecologizări pe care constructorul o va contracta în mod obligatoriu;

- materialele de construcţii necesare pentru execuţia lucrarilor zilnice vor fi aduse în amplasamentul lucrării și puse direct în operă; se va evita astfel depozitarea temporară a materialelor în amplasamentul lucrării;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea pierderilor accidentale de materiale;

- la punctele de lucru și în organizările de șantier se vor amplasa toalete ecologice                  asigurându-se întreţinerea/vidanjarea acestora prin contract cu societăţi autorizate;

- întreţinerea şi reparaţia utilajelor se va executa doar de către societăți autorizate RAR, în punctele de lucru autorizate;

- nu se vor stoca combustibili în organizările de șantier;

- alimentarea cu carburant a utilajelor se va face în locuri prestabilite, cu cisterne auto prevăzute cu debitmetru de către operatorii autocisternelor;

- în cazul apariţiei unor scurgeri de produse petroliere se va interveni imediat cu material absorbant;

- mijloacele de transport se vor deplasa în teren prin folosirea cu prioritate a drumurilor existente, evitând scurtăturile și manevrele inutile;

- semnalizarea traficului în șantier se va organiza riguros în vederea minimizării accidentelor de circulație.

### - protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Se vor adopta măsuri privind managementul corespunzător al deșeurilor și întreținerea/ vidanjarea toaletelor ecologice prin contract cu societăţi autorizate.

În perioada de exploatare a lucrării, nu sunt necesare măsuri de protecție a habitatelor naturale, a florei și faunei.

### - protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Perioada de execuție

Nu sunt necesare măsuri suplimentare pentru protecția așezărilor umane, acestea fiind amplasate în afara zonelor de protecție și siguranță (interdicție permanentă de a construi).

### - natura transfrontieră a impactului

Proiectul NU are un impact transfrontier.

# VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului.

# Monitorizare în perioada de execuție

Având în vedere amplasamentele lucrărilor și tehnologia de execuție, nu se impun măsuri pentru monitorizarea calității aerului.

Monitorizare în perioada de exploatare a lucrării

Nu este necesară.

# IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/ programe/ strategii /documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene.

Proiectul NU intră sub incidența prevederilor următoarelor acte normative:

Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

# B. Se va menționa planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Lucrările sunt prevăzute în Programul de Investiții al Consiliului Județean Dâmbovița.

# X. Lucrări necesare organizării de șantier

### Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier:

- organizările de șantier coincid cu frontul de lucru;

- se va amplasa o toaletă ecologică;

- utilajele nu vor fi staționate în zona cu lucrări, în afara orelor de lucru;

Alimentarea cu energie electrică pentru lucrările de infrastructură (tehnologie clasică) şi pentru lucrările de artă va fi asigurată cu ajutorul grupurilor electrogene.

Apa potabilă pentru consum individual va fi achiziționată din comerţ în bidoane de plastic de unică folosinţă.

Apa pentru execuţia lucrărilor se va aduce la punctele de lucru/organizarea de șantier cu ajutorul cisternelor auto. Alimentarea cisternelor de apă se va asigura de la rețeaua de apă existentă din surse proprii sau locale.

Pentru parcarea pe timpul nopții a mijloacelor de transport (autobasculante, autocamioane), se va putea folosi frontul de lucru, dar și o bază de lucru proprie sau închiriată, independentă de suprafețele ocupate prevăzute în proiect.

### Localizarea organizării de șantier

Organizările de șantier se vor amplasa în interiorul frontului de lucru.

### Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier:

Impactul potențial al organizării de șantier se poate manifesta prin:

- ocuparea temporară a unor suprafețe de teren, impactul este direct și temporar (în perioada de execuție a lucrării).

- impactul asupra factorilor de mediu apă, aer, sol se poate estima ca fiind direct, în funcție de natura poluantului și local, magnitudinea impactului este redusă.

- poluarea fonică se manifestă direct, în funcție de amplasamentul locuințelor față de organizările de șantier și local.

### Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Principalele surse de poluare a factorilor de mediu în organizările de șantier sunt:

-  scurgerile accidentale de combustibili/lubrifianţi de la utilajele;

- pierderi accidentale de materiale/deșeuri rezultate dintr-o depozitare necontrolată sau o manipulare necorespunzătoare;

-  apele reziduale de la toaletele ecologice din organizările de şantier.

### Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:

- depozitarea temporară a materialelor și a deșeurilor generate se va face în locuri bine stabilite din organizarea de șantier, amenajate corespunzător, pentru prevenirea poluării solului și subsolului;

- la începerea lucrării, se vor încheia contracte cu operatorii de salubritate, cu operatorii depozitelor de deșeuri autorizate pentru valorificarea/eliminarea deșeurilor; Antreprenorul va respecta prevederile Legii nr. 211/2011 și H.G. nr. 856/ 2002.

- colectarea și evacuarea periodică din amplasament a deșeurilor cu respectarea legislației în vigoare (prin contract cu societăți autorizate).

# XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile.

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității.

Pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, se vor efectua următoarele lucrări:

- drumurile de acces utilizate se aduc la starea inițială prin nivelare și compactări succesive;

- materialele rămase și deșeurile rezultate din lucrare, containerele precum și utilajele și  mijloacele auto folosite în perioada de execuție se vor evacua din amplasament;

- utilizarea volumului excedentar de pământ pentru umpluturi; gropile de umplutură vor fi nivelate.

### Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale.

Lucrările de construcţii vor fi contractate cu firme ce au implementat un Sistem de Management de Mediu. Se va întocmi și respecta planul de intervenții în caz de poluări accidentale sau alte situaţii deosebite (inundaţii, cutremure, etc.) care va cuprinde măsurile ce se vor lua în aceste cazuri, fluxul de raportare, responsabilităţi.

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației.

Nu este cazul.

Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Lucrările se execută cu ocupare temporară a suprafețelor afectate, iar readucerea la starea inițială a terenului se face conform tehnologiilor de execuție prezentate anterior.

# XII. Anexe - piese desenate:

- Plan de incadrare in zona – R 7.1 si R 8.1

- Plan de situatie – H-07 si H-08

# XIII.  Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970:

Coordonatele ambelor amplasamente se regăsesc în suportul digital anexat sub formă de tabel excel cu foi de lucru denumite sugestiv în vederea identificării corecte.

Suprafata de teren ocupata definitiv inclusiv o zona de circulatie in jurul puntii de cca 70cm latime, este de 129.60 mp (33.0 x 4.60m). Punte Pantelimon Cartal

| A | X = 767595.073 | Y = 347087.606 |
| --- | --- | --- |
| B | X = 767597.956 | Y = 347084.832 |
| C | X = 767620.421 | Y = 347108.179 |
| D | X = 767617.539 | Y = 347110.953 |
| Suprafata [mp] | 129.60 |

Suprafata de teren ocupata temporar, este de 115.00 mp. Punte Pantelimon Cartal

| 50 | X = 767609.510 | Y =347106.276 |
| --- | --- | --- |
| 51 | X = 767613.380 | Y = 347103.110 |
| 52 | X = 767598.819 | Y = 347085.307 |
| 53 | X = 767594.948 | Y = 347088.472 |
| Suprafata [mp] | 115.00 |

Suprafata de teren ocupata definitiv inclusiv o zona de circulatie in jurul puntii de cca 100 cm latime, este de 151.80 mp (33.0 x 4.60m). Punte Pantelimon Ramnic

| A | X = 767595.073 | Y = 347087.606 |
| --- | --- | --- |
| B | X = 767597.956 | Y = 347084.832 |
| C | X = 767620.421 | Y = 347108.179 |
| D | X = 767617.539 | Y = 347110.953 |
| Suprafata [mp] | 151.80 |

Suprafata de teren ocupata temporar, este de 110.00 mp. Punte Pantelimon Ramnic

| 40 | X = 769182.183 | Y = 348334.980 |
| --- | --- | --- |
| 41 | X = 769203.431 | Y = 348340.683 |
| 42 | X = 769204.727 | Y = 348335.854 |
| 43 | X = 769183.479 | Y = 348330.151 |
| Suprafata [mp] | 110.00 |

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar:

– ROSPA0019– “Cheile Dobrogei” a fost inclusa in Lista ariilor de protectie speciala avifaunistica prin H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată prin H.G. nr. 971/2011, cu modificările și completările ulterioare., exista in  Formularul Standard Natura 2000 pe sit-ul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor.

ROSPA0019 Cheile Dobrogei se regăsește pe teritoriul localităților: Cogealac - 11%, Fântânele - 6%, Grădina - 22%, Mihail Kogălniceanu - 6%, Pantelimon - 15%, Săcele - 2%, Siliștea - < 1%, Târgușor - 42%.

- ROSPA0019– “Cheile Dobrogei”: S = 10916.80 ha ( Formular STANDARD NATURA 2000);

- Suprafața ocupată de lucrări = 0.013 ha  - punte Pantelimon Cartal

- Suprafata ocupata de lucrari = 0.0152 ha – punte Pantelimon Ramnic

Din punct de vedere paleontologic calcarele din zona Cheile Dobrogei adpostesc cel mai bogat punct fosilifer cu faună mezojurasică din întreg sinclinalul Casimcei. Situl este important nu numai prin caracteristicile geomorfologice, paleontologice, botanice și peisagistice ci și prin elementele de faună. Foarte bine reprezentate sunt speciile de reptile, păsări și chiroptere. În perimetrul sitului se află două peșteri importante din punct de vedere speologic și paleontologic. Studiile speologice efectuate în petera La Adam, au dus la descoperiri de importană paleontologica și arheologică ce clasează acest loc printre cele mai importante din Europa. Din punct de vedere paleontologic s-au determinat numeroase specii de mamifere cuaternare, au fost studiate 80 specii de fosile jurasice și tot de aici a fost scoas la iveală o piesă deosebit de importantă - un molar de Homo sapiens fossilis. Peștera adpostește numeroase specii de lilieci protejate la nivel european, printre care Pipistrellus nathusii, întâlnit numai aici. Pestera Gura Dobrogei are peste 480 m lungime, trei intrri i dou galerii importante. Ultima se remarc prin acumularea unei mari cantități de guano tasat, constituind movile apreciabile sub coloniile de lilieci adpostiți în timpul verii pe tavanul pesterii, care au dat și numele de Petera liliecilor. Majoritatea sunt specii protejate și cu statut de specii periclitate. Vegetația din zona de proiecție exterioară și din limita peterii este caracteristic stepic dobrogean.

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii:

a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 43

b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 43

c) numar de specii periclitate la nivel global: 8

Aspecte privind proprietatea asupra ariei/zonei proiectului şi modul principal de utilizare a terenurilor din cadrul acesteia

Modul principal de utilizare a terenurilor din sit:

| Cod | Intensitate | Influență |
| --- | --- | --- |
| A04 - Pasunat | A | - |
| C 01.01.01- Cariere de nisip si piteris | A | - |
| D 01.02 – Drumuri si autostrazi | A | - |
| F 03.01- Vanatoare | A | - |
| G 01. - Sport in aer liber si activitati de petrecere a timpului liber, activitati recreative | C | - |

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră,

(-) - negativă

| Cod | Intensitate | Influență |
| --- | --- | --- |
| A01 - Cultivare | B | - |
| E 01 - Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane) | B | - |
| E 03.01 - Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement | B | - |

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră,

(-) - negativă

Importanţa ariei/zonei proiectului pentru biodiversitate şi/sau pentru conservarea speciilor/tipurilor de habitate avute în vedere la nivel european, naţional şi regional

Din punct de vedere al avifaunei, în zona sitului se găsesc un număr de 42 de specii aflate pe Anexa I a Directivei Păsări, 43 de specii aflate pe anexele Convenţiei de la Bonn privind speciile migratoare, iar un număr de 8 specii periclitate la nivel global sunt menţionate în zona sitului. De asemenea, situl este important ca loc de cuibărit pentru specii ca Burhinus oedicnemus, Circaetus gallicus, Circus pygargus, Coracias garrulus, Melanocorypha calandra, Calandrella brachydactyla, Anthus campestris. În perioada de migraţie, situl este important pentru păsările răpitoare diurne, iar în zona sitului este menţionată iernarea speciei de interes prioritar Branta ruficollis. Speciile de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC - 42 specii: Accipiter brevipes, Anthus campestris, Alcedo atthis, Aquila heliaca, Aquila pomarina, Branta ruficollis, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Buteo rufinus, Calandrella 11 brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Crex crex, Coracias garrulous, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Falco cherrug, Falco columbarius, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Glareola pratincola, Grus grus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus, Lanius collurio, Lanius minor, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Neophron percnopterus, Oenanthe pleschanka, Picus canus, Milvus migrans, Pernis apivorus.

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:

Burhinus oedicnemus

Circaetus gallicus

Circus pygargus

Coracias garullus

Melanocorypha calandra

Calandrella brachydactyla Anthus campestris

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile de rapitoare.

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Barnta ruficollis

Vulnerabilitate crescuta datorita turismului neorganizat desfasurat mai ales în zilele sarbatorilor nationale. Influenta antropica se manifesta prin activitatile de pasunat, vântoare/braconaj, iar în imediata vecinatate a ariei se afla o exploatare de sisturi verzi care influenteaza  mai ales prin poluarea cu pulberi si zgomot.

Specii de pasari enumerate in ANEXA II A Directivei Consiliului 92/43/CEE, care se regasesc in Arie de Protectie Speciala Avifaunistica -  ROSPA0019, conform Formularului Standard Natura 2000:

| Specie | Populatie | Sit |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Marime | Unit. masura | Categ. CIRIVIP | Calitate date | AIBICID | AIBIC |
| Grup | Cod | Denumire stiintifica | S | NP | Tip | Min. | Max. |  |  |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| B | A402 | Accipiter brevipes |  |  | R | 7 | 12 | p | P |  | B | A | B | A |
| B | A402 | Accipiter brevipes |  |  | C | 30 | 30 | i | P |  | B | A | B | A |
| B | A247 | Alauda arvensis( Ciocârlie de câmp) |  |  | R |  |  |  | P |  | D |  |  |  |
| B | A229 | Alcedo atthis |  |  | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
| B | A255 | Anthus campestris |  |  | R | 2000 | 5000 | p | P |  | C | A | C | B |
| B | A404 | Aquila heliaca |  |  | C | 10 | 10 | i | R |  | B | A | C | B |
| B | A089 | Aquila pomarina |  |  | R | 1 | 1 | p | R |  | C | B | C | B |
| B | A089 | Aquila pomarina |  |  | C | 200 | 400 | i | R |  | C | B | C | B |
| B | A221 | Asio otus(Ciuf de pădure) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A396 | Branta ruficollis |  |  | C | 2000 | 2000 | i | P |  | B | B | B | B |
| B | A215 | Bubo bubo |  |  | P | 2 | 2 | i | P |  | C | B | C | B |
| B | A133 | Burhinus oedicnemus |  |  | R | 25 | 35 | p |  |  | B | B | C | B |
| B | A133 | Burhinus oedicnemus |  |  | C | 90 | 90 | i |  |  | B | B | C | B |
| B | A403 | Buteo rufinus |  |  | R | 10 | 12 | p | P |  | B | A | C | B |
| B | A403 | Buteo rufinus |  |  | C | 40 | 40 | i | P |  | B | A | C | B |
| B | A243 | Calandrella brachydactyla |  |  | R | 300 | 400 | p | C |  | B | A | C | B |
| B | A224 | Caprimulgus europaeus |  |  | R | 60 | 60 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A031 | Ciconia ciconia |  |  | C | 5000 | 10000 | i | R |  | C | B | C | C |
| B | A080 | Circaetus gallicus |  |  | R | 3 | 5 | P | P |  | C | A | B | A |
| B | A080 | Circaetus gallicus |  |  | C | 120 | 130 | i | P |  | C | A | B | A |
| B | A081 | Circus aeruginosus |  |  | C | 200 | 300 | i | R |  | C | B | C | C |
| B | A082 | Circus cyaneus |  |  | C | 30 | 70 | i | C |  | C | B | C | C |
| B | A083 | Circus macrourus |  |  | C | 60 | 70 | i | C |  | B | B | C | C |
| B | A084 | Circus pygargus |  |  | C | 120 | 130 | i | R |  | C | B | C | A |
| B | A231 | Coracias garrulus |  |  | R | 70 | 80 | p | C |  | C | A | C | B |
| B | A113 | Coturnix coturnix (Prepelită ) |  |  | R | 400 | 400 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A122 | Crex crex |  |  | C |  |  |  | P |  | D |  |  |  |
| B | A212 | Cuculus canorus (Cuc ) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A238 | Dendrocopos medius |  |  | R | 30 | 30 | p | C |  | C | B | C | C |
| B | A429 | Dendrocopos syriacus |  |  | P | 10 | 15 | p | P |  | D |  |  |  |
| B | A236 | Dryocopus martius |  |  | R | 15 | 15 | p | C |  | D |  |  |  |
| B | A379 | Emberiza hortulana |  |  | R | 400 | 400 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A511 | Falco cherrug |  |  | R | 2 | 3 | i | P |  | B | A | C | B |
| B | A511 | Falco cherrug |  |  | C | 10 | 10 | i | P |  | B | A | C | B |
| B | A098 | Falco columbarius |  |  | C | 12 | 15 | i | C |  | C | B | C | B |
| B | A098 | Falco columbarius |  |  | W | 12 | 15 | i | C |  | C | B | C | B |
| B | A103 | Falco peregrinus |  |  | C | 10 | 12 | i | C |  | C | B | C | B |
| B | A097 | Falco vespertinus |  |  | R | 17 | 23 | i | C |  | C | B | C | B |
| B | A097 | Falco vespertinus |  |  | C | 200 | 300 | i | C |  | C | B | C | B |
| B | A321 | Ficedula albicollis |  |  | C | 200 | 200 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A320 | Ficedula parva |  |  | C | 1000 | 1000 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A135 | Glareola pratincola |  |  | C | 120 | 120 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A127 | Grus grus |  |  | C | 12 | 12 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A075 | Haliaeetus albicilla |  |  | C | 14 | 14 | i | C |  | C | B | B | C |
| B | A092 | Hieraaetus pennatus |  |  | R | 1 | 3 | p | C |  | C | B | C | A |
| B | A092 | Hieraaetus pennatus |  |  | C | 15 | 20 | i | C |  | C | B | C | A |
| B | A251 | Hirundo rustica ( Rândunică ) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A338 | Lanius collurio |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A339 | Lanius minor |  |  | R | 120 | 130 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A341 | Lanius senator (Sfrâncioc cu caprosu ) |  |  | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
| B | A246 | Lullula arborea |  |  | R | 250 | 300 | p | C |  | C | A | C | B |
| B | A271 | Luscinia megarhynchos ( Privighetoare roscată ) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A242 | Melanocorypha calandra |  |  | R | 1200 | 2000 | p | C |  | C | A | C | B |
| B | A230 | Merops apiaster (Prigorie ) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A383 | Miliaria calandra (Presură sură ) |  |  | R |  |  |  | P |  | D |  |  |  |
| B | A073 | Milvus migrans |  |  | R | 1 | 1 | p | P |  | C | A | B | A |
| B | A073 | Milvus migrans |  |  | C | 80 | 120 | i | P |  | C | A | B | A |
| B | A077 | Neophron percnopterus |  |  | C | 1 | 1 | i | C |  | C | B | C | B |
| B | A435 | Oenanthe isabellina (Pietrar răsăritean ) |  |  | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
| B | A277 | Oenanthe oenanthe (Pietrar sur ) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A533 | Oenanthe pleschanka |  |  | R | 70 | 80 | p | C |  | B | A | B | B |
| B | A337 | Oriolus oriolus (Grangur ) |  |  | R |  |  |  | P |  | D |  |  |  |
| B | A072 | Pernis apivorus |  |  | R | 2 | 4 | p | P |  | C | B | C | C |
| B | A072 | Pernis apivorus |  |  | C | 1500 | 3000 | i | P |  | C | B | C | C |
| B | A273 | Phoenicurus ochruros (Codros de munte ) |  |  | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
| B | A234 | Picus canus |  |  | R | 20 | 30 | p | C |  | D |  |  |  |
| B | A249 | Riparia riparia ( Lăstun de mal ) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A276 | Saxicola torquata( Mărăcinar negru) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A210 | Streptopelia turtur(Turturică) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A353 | Sturnus roseus( Lăcustar) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A311 | Sylvia atricapilla( Silvie cu cap negru) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A310 | Sylvia borin(Silvie de grădină) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A309 | Sylvia communis ( Silvie de câmp) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A232 | Upupa epops (Pupăză) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |

Caracteristicile generale ale sitului

| Cod | % | Clase de habitate |
| --- | --- | --- |
| N09 | 12,88 | Pajisti naturale, stepe |
| N12 | 37,25 | Culturi cerealiere extensive |
| N14 | 30,21 | Pajiști ameliorate |
| N15 | 9,34 | Alte terenuri arabile |
| N16 | 0,72 | Păduri de foioase |
| N17 | 0,31 | Păduri de conifere |
| N23 | 4,46 | Alte terenuri artificiale (localităti, mine..) |
| N26 | 4,83 | Habitate de păduri (păduri în tranzitie) |

Activități și consecințe în jurul sitului

| Cod | Intensitate | Influență |
| --- | --- | --- |
| A04 - Pasunat | A | - |
| C 01.01.01- Cariere de nisip si piteris | A | - |
| D 01.02 – Drumuri si autostrazi | A | - |
| F 03.01- Vanatoare | A | - |
| G 01. - Sport in aer liber si activitati de petrecere a timpului liber, activitati recreative | C | - |

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră,

(-) - negativă

| Cod | Intensitate | Influență |
| --- | --- | --- |
| A01 - Cultivare | B | - |
| E 01 - Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane) | B | - |
| E 03.01 - Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement | B | - |

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră,

(-) - negativă

c) Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului:

În cadrul amplasamentului lucrărilor, nu au fost identificate specii protejate de păsări.

- În perioada de reproducere, de cuibărire și creșterea puilor speciilor de avifaună, respectiv lunile aprilie-august, sunt interzise lucrările de construcție;

Lucrările de realizare a lucrarilor,  nu determină reducerea arealului natural al speciei, nici organizarea de şantier care scoate temporar o suprafaţă de teren foarte mică nu afectează arealul natural al speciei.

- Se ocupă temporar suprafața 115.00 mp (organizare executie si trafic utilaje) si definitiv 129.60 mp - puntea Pantelimon pe raul Cartal, pe teritoriul administrativ al comunei Pantelimon, județul Constanta.

- Se ocupă temporar suprafața 110.00 mp (organizare executie si trafic utilaje) si definitiv 152.00 mp - puntea Pantelimon pe raul Ramnic, pe teritoriul administrativ al comunei Pantelimon, județul Constanta.

Prezenta si efectivele/suprafetele ocupate de specii de pasari de interes avifaunistic in zona obiectivului de investitii, s-au bazat pe cercetarile efectuate in teren din perioada iunie 2017-seprembrie 2019, in intervalul orar 8.00 – 16.00, prin parcurgerea teritoriului din proximitatea amplasamentului.

Pe amplasamentul  studiat nu au fost identificate specii avifaunistice protejate si nici suprafete de teren care ar putea fi agregate pentru cuibarit din cauza caracterului antropizat al acestora.

Amplasamentul nu se suprapune cu coridoare de migratie, conform hartilor de migratie Oxford University Press – autor Peter Berthold.

In zona de implementare a proiectului categoriile de folosinta ale terenului sunt de pasune, arabil si ape curgatoare, condițiile de habitat rămânând sub-optimale.

Zona de implementare a proiectului nu se suprapune cu categorii de habitate care să corespundă exigențelor ecologice ale speciilor avifaunistice prezente in zona. Proiectul nu este în măsură a afecta populațiile speciilor.

•  -  Plan de management: Există - Ordin nr.1.185 din 27 iunie 2016. Planul de management al ariilor naturale protejate ROSPA0019 Cheile Dobrogei, ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia, 2.362 Rezervatia naturală Recifii Jurasici Cheia, 2.356 Rezervatia naturală Pestera La Adam, 2.357 Rezervatia naturală Pestera Gura Dobrogei, B.2 Rezervatia naturală Gura Dobrogei

•   -  Aria de Protectie Specială Avifaunistică ROSPA0019 Cheile Dobrogei a fost instituită arie de protecţie specială avifaunistică prin HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată prin H.G. nr. 971/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Organismul responsabil pentru managementul sitului: Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Bucuresti.

Prezentul plan de management vizează următoarele arii naturale protejate: ROSPA0019 Cheile Dobrogei, ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia şi Rezervaţiile naturale Recifii Jurasici Cheia - 2.362, Gura Dobrogei - B.2, Peştera Gura Dobrogei - 2.357 şi Peştera La Adam - 2.356, deţinute de către Direcţia Silvică Constanţa în baza Convenţiei de custodie nr.0039/23.02.2010. Ulterior au fost încheiate: a) Actul adiţional nr. 1-5207/Direcţia Silvică Constanţa/28.11.2014-745/Agenţia Naţională de Protecţia Mediului/20.11.2014 prin care s-a actualizat baza legală a convenţiei de custodie. b) Actul adiţional nr. 2-46/Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului/17.02.2015-nr. 1014/Direcţia Silvică Constanţa/04.03.2015 prin care s-a prelungit cu încă 5 ani (2015-2020) valabilitatea convenţiei de custodie.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar:

Proiectul nu are legătură directă şi nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar.

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar:

În general, principalele probleme privind impactul asupra ariei naturale protejate al proiectului care face obiectul prezentei evaluări se referă la activităţile privind realizarea lucrarilor de amplasare a punții hidrometrice.

În cele ce urmează, evaluarea impactului s-a făcut în următoarele condiţii:

- impactul specific perioadei de execuţie se va manifesta pe o perioadă redusă de timp (cca. 14 zile);

- impactul general specific perioadei de exploatare va fi unul pozitiv ;

- amplasamentul proiectului se află într-o zonă antropizată, situată administrativ pe teritoriul comunei Pantelimon, adica exista deja un impact al urbanizarii in special asupra faunei si avifaunei salbatice.

În acest context, au fost analizate condiţiile teoretice care generează următoarele tipuri de impact:

- - direct şi indirect

- - pe termen scurt şi lung

- - în faza de execuţie şi în faza de operare

- - cu caracter izolat şi cumulativ

- - rezidual.

În faza de execuţie, proiectul supus evaluării generează un impact indirect, redus ca intensitate, cu caracter izolat şi durată relativ scurtă de manifestare, acesta producându-se asupra:

- florei şi faunei, respectiv avifaunei, ca urmare a executării săpăturilor şi a activităţilor specifice in zona frontului de lucru.

Principalele efecte potenţiale negative ce se pot manifesta în perioada de execuţie sunt:

- efecte asupra aerului:

- emisiile de particule, precum şi noxele generate de utilajele şi mijloacele de transport auto, generate în zona de lucru şi în zona imediat adiacentă acesteia;

- zgomot şi vibraţii, cauzate de la utilajele şi de la mijloacele de transport;

- efecte asupra apei de suprafaţă:

- nu este cazul;

- efecte asupra solului:

- ocuparea temporară a unor suprafeţe de teren, în limita zonei de lucru, pentru depozitarea solului vegetal decopertat, pentru stocarea temporară a materialelor ce urmează a fi puse în operă, pentru depozitarea temporară a deşeurilor generate în perioada de execuţie ş.a.m.d.

Din datele şi informaţiile disponibile rezultă că în zona amplasamentului nu se află în derulare şi nu sunt programate alte proiecte, ale căror efecte s-ar putea suprapune cu cele specifice proiectului care face obiectul prezentei documentaţii; prin urmare, se apreciază că nu se pune problema unui impact cumulativ asupra factorilor de mediu.

Impactul generat de existenţa şantierului este temporar, pe termen scurt, fără urmări semnificative asupra biodiversităţii şi fără efecte negative.

Proiectul nu modifică caracteristicile mediului antropic din zonă, nu modifică în sens negativ raporturile dintre activităţile cotidiene şi statutul de arie protejată din reţeaua Natura 2000; având în vedere că execuţia corespunzătoare a lucrărilor de construcţii-montaj, a activităţilor de organizare de şantier nu presupun diminuarea surselor de hrană şi apă, nu presupun utilizarea unor cantităti semnificative de substanţe sau preparate chimice periculoase, este de aşteptat ca elementele de floră şi faună, respectiv avifauna, precum şi sănătatea şi siguranţa populaţiei din zonă să nu fie afectate semnificativ.

În ceea ce priveşte impactul proiectului care face obiectul prezentei evaluări manifestat în perioada de execuţie, având în vedere complexitatea şi specificul proiectului, localizarea acestuia în raport cu aria protejată, precum şi faptul că:

- nu vor fi pierdute suprafeţe din suprafaţa totală a habitatelor din cadrul ariei protejate;

- nu vor fi fragmentate habitatele de interes comunitar;

- nu vor fi înregistrate modificări ale densităţii populaţiilor speciilor protejate, se poate aprecia că impactul corespunzător fazei de execuţie va fi unul minor ca intensitate, indirect, de scurtă durată şi se va manifesta în special în zona de lucru a amplasamentului; suprafaţa zonei de lucru reprezintă sub  0.001% din totalul suprafeţei ariei protejate.

În condiţiile desfăşurării corespunzătoare a activităţilor de execuţie şi de readucere a amplasamentului la situaţia de dinaintea implementării proiectului, se poate aprecia că nu se va manifesta impact rezidual.

În ceea ce priveşte impactul proiectului care face obiectul prezentei evaluări manifestat în perioada de exploatare, având în vedere complexitatea şi specificul proiectului, localizarea acestuia în raport cu aria protejată, se poate aprecia că impactul corespunzător fazei de exploatare va fi unul pozitiv, indirect, de lungă durată.

### Evaluarea impactului cumulativ al proiectului propus cu alte proiecte

Din observaţiile în teren, precum şi din datele şi informaţiile disponibile rezultă că în zona adiacentă amplasamentului proiectului nu se află în derulare proiecte ale căror efecte să se cumuleze cu cele ale proiectului supus evaluării, atât în faza de execuţie, cât şi în faza de exploatare a acestuia.

MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI

  - Descrierea măsurilor identificate în scopul limitării impactului

Impactul proiectului asupra sitului este unul extrem de redus, in conditiile in care suprafata ocupata definitiv, de reprezinta sub 0.00001% din suprafata sitului, iar suprafata ocupata temporar pentru executia lucrarilor se ocupa pe durata a 7-14 zile.

Nu se impun masuri pentru reducere a impactului, altele decat cele specifice executiei lucrarilor.

Protecţia calităţii apelor:

- se vor asigura toalete ecologice pentru personalul muncitor, care se vor vidanja periodic cu descărcate intr-o staţie de epurare autorizata;

- nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;

- se vor asigura sisteme controlate de colectare, depozitare şi evacuare a deşeurilor în vederea evitării impurificării apelor de suprafaţă şi subterane;

Protecţia calităţii aerului:

- utilajele si mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deşeuri în timpul transportului; autovehiculele folosite la construcţii vor avea inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate, în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

- stropirea suprafeţei drumurilor de acces din pământ şi a suprafeţelor de teren pe care se lucrează, în scopul limitării antrenării de pulberi în suspensie;

- se va întocmi şi respecta graficul de execuţie a lucrărilor cu luarea în consideraţie a condiţiilor locale şi a condiţiilor meteorologice.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- activitatea se va desfăşura conform programului stabilit iniţial, astfel încât să se limiteze influenţa zgomotului produs de utilaje asupra vecinătăţilor;

- toate utilajele si echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

Protecţia solului şi subsolului:

- se vor asigura sisteme corespunzătoare pentru depozitarea materialelor utilizate la construcţie;

- se va interzice efectuarea pe şantier a reparaţilor  utilajelor sau mijloacelor de transport, care pot genera scurgeri de carburanţi şi lubrefianţi pe sol;

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecţie  mediului;

- se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, depozitarea şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme specializate, conform prevederilor legale în vigoare;

- eliminarea de pe amplasament, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, a surplusului de material rezultat din execuţie;

- limitarea suprafeţei de teren afectate temporar de lucrările de execuţie şi refacerea corespunzătoare a acestora la finalizarea execuţiei;

- utilizarea drumurilor de acces existente, fără afectarea unor suprafeţe de teren suplimentare.

Alte măsuri recomandate pentru limitarea impactului în timpul execuţiei:

- Organizarea santierului

Organizarea de santier este sarcina antreprenorului ce va stabili solutiile cele mai avantajoase  cu acceptul investitorului, ìncadrându-se ìn limita valorii acceptate.

Solutiile cele mai convenabile privind cazarea, transportul muncitorilor si celelalte lucrari din cadrul organizarii santierului vor fi alese de antreprenor având ìnsa acceptul investitorului.

Se va avea ìn vedere ca serviciile sanitare din cadrul organizarii de santier să nu afecteze sau să aducă prejudicii cadrului natural limitrof.

Este obligatorie respectarea normelor privind protecţia muncii, igiena ìn constructii, paza si stingerea incendiilor.

Materialele necesare executiei lucrarilor vor urmari un program de transport, manipulare, depozitare si punere ìn opera, respectându-se ruta de transport, platformele de depozitare si de lucru indicate pe planul de situatie.

- Cai de acces provizorii

- se vor reamenaja drumurile de acces provizoriu la lucrare.

- desfăşurarea lucrărilor de construcţii numai în timpul zilei, pentru a evita utilizarea luminii artificiale pe amplasament care ar perturba speciile faunistice din zonă;

- se interzice utilizarea focului deschis de către muncitori in organizarea de santier si pe amplasamentul lucrării;

- constructorul va avea la dispoziţie o cisterna speciala cu apă pentru intervenţie în caz de incendiu, cu o capacitate de 5000 l si va avea amenajat un pichet de incendiu dotat corespunzător, pe toata perioada de execuţie a lucrărilor;

- realizarea lucrărilor de construcţii-montaj de către personal calificat şi cu echipamente/utilaje de lucru adecvate;

- se vor respecta distanţele de siguranţă faţă de alte obiective din vecinătate, conform normelor şi normativelor în vigoare, precum şi conform avizele emise de autorităile respective;

- respectarea tehnologiei de execuţie şi caracteristicilor tehnice din proiect privind desfăşurarea activităţilor specifice, prezentate detaliat în proiectul tehnic;

- respectarea normelor si normativelor pentru a putea executa lucrări de calitate, eliminându-se astfel riscurile de producere a accidentelor.

Pentru implementarea tuturor măsurilor de limitare a impactului direct asupra factorilor de mediu şi, indirect, asupra speciilor de floră, faună şi avifauna existente în zona amplasamentului, responsabilitatea revine titularului investiţiei; de asemenea, agenţii economici ce vor fi implicaţi în realizarea/execuţie investiţiei sunt obligaţi să cunoască şi să implementeze măsurile propuse pentru limitarea la maximum a impactului.

f) alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată:

Impactul proiectului care face obiectul prezentei documentatii, manifestat in perioada de executie, avand în vedere complexitatea şi specificul proiectului, localizarea acestuia în raport cu aria protejata, precum si faptul ca:

- nu vor fi pierdute suprafete din suprafata totală a habitatelor din cadrul ariei protejate;

- nu vor fi fragmentate habitatele de interes comunitar;

- nu vor fi înregistrate modificari ale densitatii populatiilor speciilor protejate, se poate aprecia că impactul corespunzător fazei de execuţie va fi unul minor ca intensitate, indirect, de scurta durata si se va manifesta strict in zona de lucru a amplasamentului.

În conditiile desfasurarii corespunzatoare a activitatilor de executie si de readucere a amplasamentului la situatia de dinaintea implementării proiectului, se poate aprecia că nu se va manifesta impact rezidual.

În ceea ce priveşte impactul proiectului care face obiectul prezentei evaluari manifestat în perioada de exploatare, avand în vedere complexitatea si specificul proiectului, localizarea acestuia in raport cu aria protejata, se poate aprecia ca impactul corespunzator fazei de exploatare va fi unul pozitiv,  indirect,  de lungă durata.

Evaluarea impactului cumulativ al proiectului propus cu alte proiecte

Din observatiile în teren, precum si din datele si informatiile disponibile rezulta ca in zona adiacenta amplasamentului proiectului nu se află în derulare proiecte ale caror efecte sa se cumuleze cu cele ale proiectului supus evaluarii, atat în faza de execuţie, cat si în faza de exploatare a acestuia.

# XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de Management Bazinale, actualizate:

Localizarea proiectului:

– bazinul hidrografic: Dunare

Codul cadastral al corpului de apă de suprafață:

-  RORW15.1.10.2_B1- Râul Cartal

- RORW15.1.10.1_B- Râul Râmnic

– corpurile de apă subterană:

- RODL05/Dobrogea Centrală.

Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață;

-  RORW15.1.10.2_B1- Râul Cartal - stare ecologică bună,  stare chimică bună;

- RORW15.1.10.1_B- Râul Râmnic - stare ecologică bună,  stare chimică bună;

Starea cantitativă a corpurilor de apă subterane

RODL05 - starea cantitativă este bună.

Starea chimică a corpurilor de apă subterane

RODL05 - stare chimică bună.

Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Pentru corpurile de apă de suprafaţă

Obiectiv de mediu privind potențial ecologic – Nu este cazul.

Obiectiv de mediu privind starea chimică – Nu este cazul.

Obiectivele de mediu pentru starea corpurilor de apă subterană

Obiectivele de mediu pentru starea corpurilor de apă subterană implică atingerea stări bune cantitative şi a stării bune calitative (chimice) şi garantarea nedeteriorării acesteia. Obiectivele de mediu reprezentate de „starea bună” din punct de vedere calitativ sunt definite prin valorile de prag stabilite la nivelul corpurilor de apă subterană din România și care au fost aprobate prin Ordinul Ministrului nr. 621 din 7 iulie 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

### Excepții aplicate

Pentru corpul de apă de suprafață Nu este cazul

Pentru corpuri de apă subterană

- RODL05/Dobrogea Centrală  nu sunt stabilite excepții.

# XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Denumirea constructiei: punte hidrometrica peste raul Casimcea.

Fundatiile sunt realizate din beton armat clasa C25/30 avand dimensiuni: 4.50x2.60x1.20m. Inainte de turnarea blocului de fundatie se toarna un strat de egalizare de 10 cm grosime folosind beton C8/10. Cota de fundare a puntii este 34.76 mdM.

Puntea circulabila are ca suport 4 cabluri din otel. Cele 4 cabluri sunt fixate in fundatii articulat de cate 4 ansambluri sudate inglobate.

Mana curenta este alcatuita din cate 2 cabluri care sunt prinse articulat de profile HEA inglobate in fundatiile de beton.

Fixarea cablurilor se face articulat pe bolturi. Bolturile vor fi dotate cu piedica pentru a impiedica iesirea acestora. Trecerea cablurilor peste bolturi se face prin intermediul rodantelor care previn degradarea in timp a cablurilor.

Blocarea cablurilor se realizeaza cu bride care se vor prinde conform schemelor din planurile de executie. (mod de fixare, ordine de fixare, numar de bride in functie de tipul cablului).

Verificarea prinderilor se va face ulterior terminarii executiei de minim 2 ori pe an pentru a asigura exploatarea puntilor in conditii de siguranta.

Puntea circulabila este alcatuita din dulapi de lemn fixati de cele 4 cabluri de rezistenta. Mana curenta se va lega de podina de circulatie prin intermediul unor montanti. Protectia laterala se realizeaza cu panouri rectangulare din cornier si plasa care se prind de montantii din platbanda metalica.

Profilele metalice de sustinere a cablurilor cat si piesele inglobate se vor incastra in fundatii conform planurilor de executie.

La partea superioara a fundatiei (spre apa) se toarna o plomba din beton profilata in forma de arc de cerc (cu raza r=1.70m) peste care se vor intinde cablurile astfel incat sa nu se formeze unghiuri ascutite. Atat inaltimea cat si forma plombei difera in functie de situatia intalnita. In cazul de fata plomba are inaltimea de 20 cm.

### b) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate;

Proiecte existente

Nu au fost identificate obiective existente.

Obiective planificate

Din coroborarea datelor existente la nivel de Administrație Bazinală si din consultările cu primăria Pantelimon, nu/a rezultat existența unor proiecte planificate de către terți pentru care să se fi depus documentații de avizare.

### c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii;

În timpul lucrărilor nu sunt folosite și resurse naturale, specifice tehnologiilor de execuție alese:

Procurarea apei se va realiza din surse autorizate iar agregatele de la cele mai apropiate stații de sortare agregate minerale sau/și de carieră.

d) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate;

| Cod deseu | Tip deșeu/cantitate estimată | Mod de colectare/evacuare | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate 5kg | Colectare în containere tip pubele, eliminarea la rampa de gunoi prin intermediul firmelor specializate pe bază de contract. | Evidența gestiunii deșeurilor se face conform H.G. nr. 856/2002. |
| 17 02 01 | Lemn 15 kg | Colectare si valorificare/reciclare |  |
| 20 01 01 | Hârtie și carton 5 kg | Colectare și valorificare prin intermediul firmelor specializate pe bază de contract. | Evidența gestiunii deșeurilor se face conform H.G. nr. 856/2002. |
| 17 04 05 | Fier si otel 10 kg | Colectare în containere tip pubele și transportul la firme specializate pe bază de contract. | Evidența gestiunii deșeurilor se face conform H.G. nr. 856/2002. |
| 16 06 01* 16 06 04 16 06 05 | Baterii cu plumb Baterii alcaline 1 buc | Schimbarea acumulatorilor uzați se va realiza în unități autorizate, cu predarea acestora. | Evidența gestiunii deșeurilor se face conform H.G. nr. 856/2002. |

### e) poluarea şi alte efecte negative;

În timpul execuției lucrărilor se vor lua măsuri pentru prevenirea poluării cu substanțe periculoase, precum adezivi, combustibili, lubrefianți, iar mentenanța utilajelor se va realiza în unități specializate și autorizate, aflate în afara amplasamentelor proiectului.

### f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice;

În timpul execuției, riscurile de accidente sunt reprezentate doar de defecțiuni ale utilajelor terasiere care ar putea duce la deversări de ulei hidraulic sau lubrefianți.

### g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice.

În perioada de execuție

Principalele activități ce se constituie în surse de poluare a aerului sunt:

- lucrări de săpături/umpluturi cu utilaje terasiere;

- nivelarea mecanizată a suprafețelor;

- lucrări mecanizate de umpluturi, așternerea straturilor de balast/nisip;

- alte utilaje în faza de execuție, automacarale, generatoare electrice, echipamente de sudură, etc.;

- transportul materialelor de construcții.

Poluanții generați de aceste surse sunt: emisii de praf și emisii de poluanți specifici arderii combustibililor fosili în motoarele utilajelor, echipamentelor și respectiv a mijloacelor de transport folosite la punerea în operă a lucrărilor, oxizi de fier din operațiile de sudură la întregirea conductelor, compuşi organici volatili (COV) şi hidrocarburi aromatice volatile (HAV) de la protectia anticoroziva a conductelor. Aria de manifestare a acestor surse corespunde exclusiv suprafeței de realizare a lucrărilor.

Traficul greu, specific şantierului, determină diverse emisii de substanţe poluante în atmosferă (NOx, CO, SOx, particule în suspensie etc.). De asemenea, vor fi şi particule rezultate prin frecare şi uzură (din calea de rulare pe senile, din pneuri).

Atmosfera este spălată de apele de precipitații, astfel încât poluanţii din aer sunt transferaţi în ceilalţi factori de mediu (apa de suprafaţă şi subterană, sol, subsol, etc.).

Utilajele de construcţie funcţionează cu motoare Diesel, gazele de eşapament evacuate în atmosferă conţinând întregul complex de poluanţi specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOX), compuşi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).

Se apreciază că impactul asupra calității aerului generat ca urmare a activitățiilor specifice lucrărilor de execuție se manifestă local (aria de manifestare fiind în special în ampriza șanțurilor de pozare și a gropilor de poziție, a drumurilor de acces la amplasament), în spaţiu deschis, este nesemnificativ fiind temporar și intermitent.

## 2. Amplasarea proiectului

## Sensibilitatea ecologică a zonei geografice susceptibilă de a fi afectată de proiect trebuie luată în considerare, în special în ceea ce priveşte:

### utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor;

Tabel 9.

| Nr. crt | Categoria de folosință a terenului |
| --- | --- |
| 1. | Ape curgatoare |
| 2. | Dig |
| 3. | Pasune |

### b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia;

Suprafețele ocupate sunt preponderant în terenuri cu categorie de agricola.

Suprafețele ocupate în afara albiei râului sunt în terenuri cu categorie de folosință pașune, arabil și ape curgătoare.

### c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

Considerăm că realizarea acestui proiect nu constituie o presiune care să afecteze structura și funcționarea ecosistemului acvatic, respectiv o presiune cu efect cauzal asupra stării corpului de apă.

Impactul se manifestă pe o perioadă scurtă de timp, nu mai mult de 7 zile, în perioada de execuție. Impactul este pozitiv, pe termen lung.

## 2. zone costiere şi mediul marin;

Amplasamentele proiectului nu se află în proximitatea zonelor costiere și mediului marin.

## 3. zonele montane şi forestiere;

Nu se ocupă suprafețe în fond forestier.

## 4. Arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional;

| Nr. crt | U.A.T. | Nume sit | Cod |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pantelimon | Cheile Dobrogei | ROSPA0019 |

## 5. Zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

Conform punctului anterior.

## 6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri;

Amplasamentele proiectului nu se află în proximitatea unor zone în care se consideră că există astfel de cazuri.

## 7. zonele cu o densitate mare a populaţiei;

Amplasamentele proiectului nu se află în proximitatea unor zone dens populate.

## 8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

|  | Pantelimonul de Jos, com./oraş Pantelimon (denumire repertoriu: Pantelimon, com. Pantelimonul de Sus, jud. Constanţa) |
| --- | --- |

|  | Punct 1. | Pe teritoriul comunei, la intersecţia văii Casimcea cu valea Ceatalorman. Tip sit: Castru - Castru roman de pământ (220x150m), orientat NS, apărat de un val destul de bine păstrat. Porta decumana spre S. Canabae. |
| --- | --- | --- |
|  | Descoperiri: |

|  | 1.1 | Castru; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană |
| --- | --- | --- |

|  | 1.1.0.1 | Ceramică - Fragmente ceramice romane; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană |
| --- | --- | --- |

|  | 1.2 | Porta decumana; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană |
| --- | --- | --- |

|  | 1.2.0.1 | Ceramică - Fragmente ceramice romane; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană |
| --- | --- | --- |

|  | 1.3 | Canabae; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană |
| --- | --- | --- |

|  | 1.3.0.1 | Ceramică - Fragmente ceramice romane; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană |
| --- | --- | --- |

|  | Bibliografie: |
| --- | --- |
|  | 1. Pârvan, V., MSI, XXXV, 1913, p.526-531 |
|  | 2. Dosar, MNA, 234, 1912 |
|  | 3. Vulpe, R., Dobroudja, p.171 |

## 3. Tipurile şi caracteristicile impactului potențial

## Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuţi la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, şi ţinând seama de:

### a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată;

Populația nu este afectată în mod direct.

### b) natura impactului;

Impactul asupra zonei se manifestă doar în perioada de execuție, prin ocupare temporară de suprafețe, emisii intermitente de poluanți rezultați din funcționarea utilajelor.

Suprafețele ocupate se readuc la starea inițială după terminarea lucrărilor.

### c) natura transfrontalieră a impactului;

Lucrările propuse reprezintă o intervenție asupra unei infrastructuri existente, la distanțe de peste 30 km față de granițe, drept urmare considerăm că nu există natură transfrontalieră a impactului.

### d) intensitatea şi complexitatea impactului;

Impactul generat are caracter nesemnificativ, se manifestă temporar (doar în perioada de execuție) și local (în special în zona frontului de lucru). Acesta este de complexitate redusă, specifică activităților excavare/terasare si montaj prefabricate.

După finalizarea lucrărilor, impactul va înceta.

### e) probabilitatea impactului;

Prin respectarea măsurilor de protecție a mediului prevăzute în proiect se apreciază că există un impact probabil, redus ca intensitate, pe un areal limitat la suprafețele ocupate, cu o durată de maxim X luni pentru suprafețele ocupate necesare execuției.

### f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului;

Impactul descris anterior va debuta odată cu intrarea în teren a utilajelor. Frecvența lucrărilor este periodică, se manifestă conform duratei de viață proiectată, respectiv 50 de ani.

Terenul se aduce la starea ințială la terminarea lucrărilor și predarea către administrator/proprietar.

### g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate;

Nu au fost identificate astfel de proiecte.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului.

A fost aleasă tehnologia cu timp minim de execuție  și optimă utilizare de resurse.

După identificare amplasamentului, s-a optimizat suprafața ocupată temporar prin consultarea administrației locale și implementarea recomandărilor acestora în măsura în care nu se modifică soluția constructivă.

Reducerea impactului se poate realiza prin optimizarea funcționării utilajelor terasiere și stricta supraveghere a deșeurilor generate de lucrări.

Semnătură și ștampilă